MEMORIU DE PREZENTARE

(Intocmit conf. Ordin MMP nr.135/2010)

Proiect

“CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8E CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE VACANTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

Amplasament

MUNICIPIUL CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA, B-DUL MAMAIA NR.507

Beneficiar,

SC SOLID HOUSE SRL

MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS

I. Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea proiectului

III.1. Rezumatul proiectului

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

III.4. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1 Caracteristicile constructive

III.4.2. Descriere functionala

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de

executia investitiei.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea In functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

III.5. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

III.6. Detalii privind alternativele care au fost luate In considerare

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

III.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect

IV.  Localizarea proiectului

IV.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

IV. 2 Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

IV.3. Areale sensibile

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata In considerare

V. Caracteristicile impactului potential

V.1 Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

V.2 Impactul potential asupra calitatii aerului

V.3 Zgomot si vibratii

V.4 Impactul potential asupra solului si subsolului

V.5 Impactul potential asupra  biodiversitatii

V.6  Impactul potential asupra peisajului

V.7 Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

V.8  Impactul potential asupra mediului social si economic.

VI. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia

poluantilor in mediu

VI.1. Protectia calitatii apelor

VI.2. Protectia aerului

VI.3. Protectia Impotriva zgomotului si vibratiilor

VI.4. Protectia Impotriva radiatiilor

VI.5. Protectia solului si a subsolului

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

VII.     Prevederi pentru monitorizarea mediului ( dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu)

VIII.   Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte

normative nationale care transpun legislatia comunitara

IX.  Lucrari necesare organizarii de santier

X. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii

XI. ANEXE. PIESE DESENATE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

“CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8E CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE VACANTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER”

II. TITULAR

Beneficiarul investitiei:

SC SOLID HOUSE SRL

Adresa: Constanta, str. Interioara nr. 3, nr.19,  jud. Constanta

Amplasamentul obiectivului:

MUNICIPIUL CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA,    B-DUL MAMAIA, NR.507, CF 212198, CAD 212198,  JUD . CONSTANTA

Proiectant:

S.C. ARHITECTURA PLUS S.R.L.

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

III.1. Date generale

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil cu regim de inaltime S+P+6-8E, cu destinatia de “Locuinte de vacanta”, imprejmuire teren si organizare santier.

Investitia propusa are ca scop cresterea gradului de atractivitate turistica a statiunii Mamaia prin realizarea unui imobil cu destinatie de vila turistica.

Prin proiectul propus se doreste atragerea si incurajarea vizitatorilor de a se bucura de frumusetile Lacului Siutghiol, ca urmare a edificarii acestei structuri turistice in vecinatatea lacului, in limitele acceptabile ale impactului asupra ariei protejate.

III.2. Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei rezida in importanta dezvoltarii infrastructurii specifice activitatilor turistice in cadrul statiunii Mamaia, concurand de asemenea la cresterea atractivitatii si a  potentialului turistic al zonei.

Oportunitatea investitiei este determinata de urmatorii factori:

- Cresterea semnificativa a potentialului turistic al statiunii Mamaia;

- Dezvoltarea infrastructurii si a facilitatilor ce vor permite turistilor sa beneficieze de conditii cat mai bune.

Proiectul va contribui in mod direct la realizarea unei initiative de dezvoltare turistica a zonei, cu accent pe valorificarea resurselor naturale si imbunatatirea serviciilor de agrement. De asemenea, in mod indirect, proiectul va avea impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii.

III.3. Descrierea lucrarilor propuse prin proiect

Proiectul se incadreaza in documentatiile de urbanism aprobate, respectiv faza PUZ, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 121/24.05.2013.

Scopul proiectului este ca, pe terenul in suprafata de 4256.00 mp  de mp, teren detinut de SC SOLID HOUSE SRL  in baza Contractului de vanzare–cumparare  autentificat cu nr. 553/19.04.2017, sa se realizeze investitia “CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8E CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE VACANTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER ".

Amenajarile cuprind:

- Organizarea lucrarilor de executie (organizarea de santier) pentru realizarea investitiei.

- Construirea unui imobil S+P+6-8E cu un numar de 237 apartamente cu functiunea de locuinta de vacante;

Suprafata construita – SC=2321.0 mp; P.O.T. propus=52,00%

Suprafata desfasurata – SD=17024.0mp; C.U.T. propus=4,00

Inaltimea maxima – H=30.80m

- Zona de parcare: se vor  amenaja in total 286 de locuri de parcare dispuse astfel: subsol- 138 locuri de parcare, parter- 98 locuri de parcare, parcare supraetajata - sistem automat tip ,,MUTRADE BPD PUZZLE''- 50 locuri de parcare;

- Spatiu verde alcatuit din gazon si vegetatie pitica, gard viu, terase si perete vegetal cu St= 2135 mp reprezentand 50,16% din suprafata terenului;

- Imprejmuire perimetrala teren;

III.4.  Elemente specifice caracteristice proiectului propus

III.4.1. Caracteristile constructive

Conform temei de proiect, pe amplasament se doreste construirea unui imobil cu functiunea de “LOCUINTA DE VACANTA”. Regimul de inaltime propus: S+P+6-8E.

Retrageri si aliniamente:

fata de limita estica (strada acces) – 2.63m;

fata de limita sudica – 2.46m;

fata de limita vestica – 4.04m;

fata de limita nordica –1.89m.

Terenul are o forma neregulata sub forma literei “T” ce se poate incadra intr-un dreptunghi cu laturile maxime de 105.2ml si 57.2ml. Dimensiunile fiecarei laturi sunt evidentiate in planului de situatie. Terenul este conventional plat.

Suprafata teren = 4256.00mp.

Suprafete calculate pentru determinarea coeficientiilor de urbanism POT si CUT:

Suprafata construita :

S.C.imobil locuinte de vacanta = 2196.0mp

S.C.parcare supraetajata automata = 125.0mp

S.C.totala = 2321.0mp

POT propus = 52%

S.D.totala = 17024.0mp

CUT propus = 4

INCADRAREA PROIECTULUI: Constructia se incadreaza la Categoria C de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si in Clasa III de importanta (Conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013).

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Aceasta cladire se va realiza pe un amplasament liber de orice sarcini si pe un teren bun de fundare conform studiului geotehnic.

Infrastructura

Infrastructura va fi de tip radier general amplasat pe perna de piatra cu grinzi de fundare din beton armat. Cota de fundare va respecta atat adancimea de inghet cat si capacitatea fundatiei de a transmite la terenul bun de fundare eforturile provenite din suprastructura.

Suprastructura

Suprastructura va fi in cadre de beton armat cu stalpi si diafragme pozitionate pe cele 2 directii pentru a conferi o rigiditate echivalenta pe cele 2 axe principale.

La nivelul planseului de peste parter dar si de peste etaj se va realiza o retea de grinzi de beton armat turnate monolit odata cu planseul. Grinzile vor avea dimensiunile de 25x50 si 30x50 cm iar planseele de beton armat vor avea o grosime de 15 cm.

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Peretii exteriori se vor realiza din zidarie eficienta cu blocuri ceramice de 25 cm grosime. Finisarea peretilor exterior se va realiza folosind un termosistem finisat cu tencuieli decorative. Termoizolarea se va realiza cu polistiren expandat si/ sau vata bazaltica de inalta densitate.

Peretii interiori se vor realiza din caramida eficienta cu grosimea de 25cm, 20cm, 15cm, 12.5cm, in functie de dispunerea spatiilor si de necesitatea functionala.

FINISAJE INTERIOARE

Pardoseli

- pentru toate spatiile de locuit se vor folosi pardoseli din parchet laminat pentru livinguri si dormitoare si placari ceramice antiderapante pentru bucatarii si holuri.

- in spatiiile umede (bai, dusuri) se vor folosi placari ceramice antiderapante.

- in spatiile comune si circulatiile verticale se vor folosi placari ceramice antiderapante.

Finisaje interioare

Dupa executarea lucrarilor de zidarie se va aplica un strat de amorsa concentrata direct pe zidarie, apoi un strat de lapte de ciment si tencuiala manuala sau mecanizata de minim 1,5cm si maxim 3cm. Dupa uscarea completa se va aplica un strat de tinci fin de zidarie cu grosimea medie de 2-3mm.

Dupa realizarea tencuielilor se vor aplica finisajele, conform tabloului de finisaje, dupa cum urmeaza:

- pentru spatiile comune, holuri, zonele de circulatie si spatiile de locuit se vor folosi zugraveli lavabile de inalta calitate, cu adaos de teflon.

- pentru bai se va realiza impermeabilizarea peretilor folosind placari ceramice.

Plafoane

Pentru toate spatiile se vor folosi plafoane tencuite.

La intarile in apartamente se vor monta usi cu toc metalic si foaie de usa din hpl cu furnir din lemn, cu izolatie fonica de 35dB si de 42-45dB.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori

Solutia adoptata pentru finisarea peretilor exteriori este de tip termosistem cu vata minerala de inalta densitate de 10 cm grosime si tencuiala decorativa.

Sistemul de fatada este alcatuit din: termoizolatia din polistiren expandat si / sau vata minerala de 10cm grosime si encuiala decorativa. Local se vor monta placi din piatra naturala tip travertin.

Tamplaria de fatada

Ferestrele:

Fereastrele de fatada, din structura de aluminiu, fara punte termica, cu suprafete vopsite prin pulverizare, cu geamuri termoizolante, montate cu sau fara toc mascat. Tipul de deschidere va fi batanta, oscilanta, oscilobatanta – in funtie de situatie.

Pervazele de interior se vor realiza din piatra naturala slefuita sau lemn – in functie de situatie.

Sticla ferestrelor va fi de tip Low-E

Usile exterioare, pentru accesul catre balcoane si terase, vor fi tot din aluminiu, fara punte termica, tamplaria va fi vopsita prin pulverizare, cu geamuri termoizolante sau panouri termoizolante pline. Usile exterioare de acces vor fi de tip pivotante.

Acoperirea imobilului se va realiza in sistem terasa circulabila si terasa vegetala. Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul pantelor terasei si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice.

IZOLARE TERMICA SI ECONOMIE DE ENERGIE

Prin proiectarea instalatiilor si alegerea echipamentelor de ultima generatie s-a urmarit limitarea consumurilor energetice.

Coeficientul global de izolare termica G 1 va fi mai mic decat coeficientul global de  referinta.

Diferenta de temperatura dintre fata interioara a elementelor de inchidere si aereul interior sa fie de maxim conform tabelului

| Temperatura interioara | Umiditate relativa | Diferenta de temperatura |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pereti | Acoperis | Pardoseli |
| 180 C | 60% | 4 | 3 | 2 |
| 220 C | 50% | 6 | 4.5 | 3 |

Au fost luate masuri pentru:

- evitarea aparitiei condensului pe suprafata interioara a inchiderilor exterioare si a structurii acoperisului

- evitarea riscului de condens in interiorul elementelor de inchidere

- evitarea acumularii progresive a apei de condens din interiorul elementelor de inchidere

- etanseitatea elementelor vitrate

- asigurarea hidroizolarii elementelor delimitatoare ale constructiei

Acoperisul este realizat in sistem terasa circulabila cu urmatoarea stratificatie:

- gresie antiderapanta rezistenta la inghet fixata  cu adeziv

- sapa slab armata

- hidroizolatie membrana bituminoasa - 2 straturi

- beton de panta armat - min 5-8cm

- termoizolatie vata minerala de inalta densitate - 15cm

- strat difuzie

- planseu beton armat

PROTECTIA LA ZGOMOT

Conformarea spatiilor precum si elementele constructive au fost alese astfel incat zgomotul aerian sau impact din exteriorul cladirii sa fie perceput de catre ocupanti in limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil:

- nivelul de zgomot echivalent inteior datorat unor surse exterioare este de 30dB.

Asigurarea izolarii acustice si protectia la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de constructie, in functie de destinatia incaperilor si de exigentele utilizatorilor au fost stabilite conform STAS6156.

III.4.2.  Descrierea functionala

Noul obiectiv de investitie va consta in construirea unui imobil S+P+6-8E cu un numar de 237 apartamente, cu 1, 2 sau 3 camere, cu functiunea de locuinta de vacante, dispuse astfel:

| Apartament | Parter | Etaj 1-6 | Etaj 7 | Etaj 8 | TOTAL APT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apt/etaj curent | Total apt 1-6 |  |  |  |
| 1 camera | 4 | 8 | 48 | - | 3 | 55 apt 1 cam |
| 2 camere | 4 | 18 | 108 | 15 | 5 | 132 apt cu 2 cam |
| 3 camere | - | 7 | 42 | 4 | 4 | 50 apt cu 3 cam |
| Total/nivel | 8 | 33 | 198 | 19 | 12 |  |
| TOTAL GENERAL | 237 APARTAMENTE |

Functionarea imobilului va fi in regim permanent, dar in mod special in sezonul estival. Locatia va dispune de dotari moderne, la un grad de confort sporit, conform cerintelor normelor actuale europene pentru statiunile de odihna si turism.

Suprafate construite imobil locuinte de vacanta :

S.C. subsol = 4206.0mp;

S.C. parter = 2158.0mp;

S.C. etaj curent (et 1-6)= 2196.0mp;

S.C. totala etaj 1-6 = 13176.0mp;

S.C. etaj 7 = 1710.0mp;

S.C. etaj 8 = 1099.0mp;

Inaltimea maxima imobil locuinte de vacanta – H=30.80m

Inaltimea maxima parcare supraetajata automata – H=14.60m

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Accesul auto si pietonal se vor realiza de pe aleea existenta aflata pe latura de est a terenului, alee ce se afla in legatura directa cu b-dul Mamaia.

Astfel, accesul pietonal si accesul auto la locurile de parcare din parter  se vor realiza de pe latura de nord a aleii , iar accesul auto pentru parcarea din subsol se va  realiza de pe latura de vest a acesteia.

Accesul auto la parcarea automata - supraetajata se va face din doua directii- de pe latura de nord a aleii si de pe latura de sud a parcarii publice existente.

LOCURI DE PARCARE PROPUSE

In imobil se vor amenaja un numar de 237 apartamente cu  1, 2 si 3 camere. Toate apartamentele vor avea  suprafata utila sub 100 mp. Conform HCL nr. 113/2017, art.13- constructii de locuinte colective (apartamente de vacanta) este necesar 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativa sub 100 mp si se asigura un supliment  de 20% pentru vizitatori.

Astfel, este necesar un numar total de 285 locuri de parcare, din care

-	237 locuri de parcare locatari

-	48 locuri parcare vizitatori ( 20% din 237 locuri de parcare locatari)

Se vor  amenaja in total 286 de locuri de parcare dispuse astfel:

-	Subsol- 138 locuri de parcare

-	Parter- 98 locuri de parcare

-	Parcare supraetajata - sistem automat tip ,,MUTRADE BPD PUZZLE''- 50 locuri de parcare

Conform NP 051/2012 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, se vor amenaja  un numar de 4% din totalul locurilor de parcare, rezervate persoanelor cu dizabitati, configurate si semnalizate corespunzator.

La parter se vor amenaja 12 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati, dimensiunea acestora va fi de 3.70 m x 5.40 m , acestea se identifica pe planul parterului cu numerele 16, 19, 34, 37, 50, 53, 63, 67, 73, 76, 82 si 85.

De asemenea, se va amenaja o zona cu dimensiunea de 2.93m X 2.63m m pentru parcarea  bicicletelor. Aceasta va fi pozitionata in dreapta accesului in subsolul proiectat.

SISTEMATIZARE INCINTA

Din punct de vedere al sistematizarii incintei aceasta va cuprinde alei pietonale, spatii de parcare si spatii verzi.

Spatiile verzi se vor amenaja cu gazon si vegetatie pitica (arbusti/ gard viu dispusi peimetral).

Alte spatii verzi: - perete vegetal montat pe fatadele parcarii supraetajate automate, terase vegetale dispuse pe terasele parcarii supraetajate automate si ale imobilului de locuinte de vacanta.

Suprafata totala de spatiu verde amenajat va fi de St= 2135 mp reprezentand 50,16% din suprafata terenului.

Imprejmuirea ternului se va face perimetral cu gard din plasa metalica si gard viu. In zona acceselor auto si pietonale imprejmuirea va fi intrerupta  si se vor monta bariere de acces.

III.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a

acestora

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul specific zonei.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate. Nu vor fi realizate depozite de carburanti in cadrul organizarii de santier.

III.4.4. Racordarea la retelele utilitare.

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale).

Utilitatile necesare proiectului vor fi asigurate prin racorduri la retelele locale existente.

Alimentarea cu energie electrica, telecomunicatii, gaze, apa si canalizare se va realiza prin racord ingropat la retelele existente in zona.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua  localitatii.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in sistemul centralizat de canalizare al statiunii Mamaia.

Colectarea apelor meteorice se va face prin intemediul drenurilor/jgheaburilor si va fi directionata catre sistemul de colectare al apelor meteorice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua existenta in zona.

Pentru asigurarea agentului termic se vor utiliza centrale de apartament, pe gaze naturale, dotate cu kit-uri de evacuare gaze de ardere, imobilul urmand a se racorda la reteaua de gaze din zona.

III.4.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

III.4.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesele se vor realiza de pe aleea existenta aflata pe latura de est  a terenului, alee ce se afla in legatura directa cu b-dul Mamaia si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietatii, calculate conform HGR nr. 525/27.06.1996, HCLM 43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Municipiul Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane.

III.4.7. Resurse naturale folosite in constructie si functionare. Metode

folosite in constructie

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.

Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale: beton, agregate, profile metalice, cherestea, sticla, etc, achizitionate de pe piata interna, de la distribuitori autorizati.

Prin plastica arhitecturala si cromatica se doreste integrarea ansamblului in mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factura moderna si va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; mobilierul urban va fi integrat proiectului architectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona.

Se vor aplica cerintele minime de performanta energetica stabilite prin metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata) privind performanta energetica a cladirilor.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil de statii de distributie carburanti autorizate.

Categoriile de lucrari implicate de proiect sunt:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

- Executarea de elemente structurale si constructii metalice

- Finisaje interioare si exterioare

- Lucrari de instalatii (sanitare, electrice si termice, telefonie)

- Racorduri la retelele de utilitati.

Toate lucrarile vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

III.4.8. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in

functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie, incluzand toate etapele derularii investitiei cat si un grafic  elaborat pentru succesiunea lucrarilor, va fi intocmit de catre antreprenorul lucrarilor.

III.5.    Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus  vine sa completeze infrastructura turistica a statiunii Mamaia, fiind amplasat intre alte obiective turistice specifice zonei.

III.6.  Detalii privind variantele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

III.7. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Implementarea proiectului propus va avea impact direct pozitiv asupra dezvoltarii structurilor de primire turistica, prin cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia, respectiv a gradului de ocupare in capacitatea de cazare a statiunii si a numarului de turisti-vizitatori.

III.8.  Alte autorizatii cerute pentru proiect

In vederea realizarii proiectului propus au fost emise:

Certificatul de Urbanism nr.  1774 din 21.06.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta;

Decizia etapei de evaluare initiala nr. 9106RP din 16.10.2017, emisa de APM Constanta;

IV. Localizarea proiectului

INCADRAREA IN LOCALITATE: Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr.507, zona “Tabara Nord”, jud. Constanta.

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA, LOCUIRE, FUNCTIUNI TURISTICE

DESCRIEREA PARCELEI: Suprafata terenului este de 4256.00 mp, in prezent amplasamentul fiind liber de constructii.

Terenul are o forma neregulata sub forma literei “T” ce se poate incadra intr-un dreptunghi cu laturile maxime de 105.2ml si 57.2ml, conform planului de situatie.

Vecintati si dimensiuni ale parcelei:

la vest:	spatiu verde;

la nord:proprietata privata;

la est:platforma betonata-parcare, spatiu verde, alee acces;

la sud:Teren Consiliul Local Constanta.

Coordonatele Stereo ‘70 ale amplasamentului sunt identificate in tabelul urmator:

IV.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei

privind evaluarea impactului asupra mediului In context transfrontiera,

adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

IV.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe

zone adiacente acestuia

In baza Certificatului de Urbanism nr.  1774 din 21.06.2017, emis de Primaria Municipiului Constanta, se  prevede:

Regimul juridic:

Investitia propusa va fi situata pe terenul aflat in intravilanul Municipiului Constanta, statiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr.507, zona “Tabara Nord”, jud. Constanta, teren proprietate privata, detinut de SC SOLID HOUSE SRL,  in baza Contractului de vanzare–cumparare  autentificat cu nr. 553/19.04.2017 si extras de carte funciara nr. 212198/2017.

Regimul economic:

Folosirea actuala a terenului este: teren liber

Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: cazare, alimentatie publica, locuire, functiuni turistice.

Terenul face parte din zona de impozitare A.

Regimul tehnic:

Suprafata teren

- din acte St = 4256.00  mp

- din masuratori St = 4256.00 mp

Situatie existenta:

Suprafata construita la sol, existenta =  0 mp

POT existent = 0 %

CUT existent= 0

Situatie propusa:

Suprafata construita – SC=2321.0mp			P.O.T. propus=52,00%

Suprafata desfasurata – SD=17024.0mp		C.U.T. propus=4,00

Inaltimea maxima – H=33m

Zona dispune de retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale).

IV.3.  Areale sensibile

Amplasamentul proiectului propus se afla in vecinatatea sit-ului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Noul obiectiv de investitie se va construi si va functiona in intravilanul Municipiului Constanta, statiunea Mamaia, zona “Tabara Nord”, pe malul Lacului Siutghiol, incadrandu-se in Bazinul Hidrografic Litoral – Cod bazin hidrografic XV-1.000.00.00.00 (Litoral).

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, modificata si completata prin Legea nr.310/2004, in scopul asigurarii protectiei albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice si imbunatatirii regimului de curgere al apelor, se va respecta zona de protectie cu latimea de 5 m, in jurul Lacului Siutghiol.

Se vor respecta distantele minime si masurile de protectie prevazute in normativele tehnice in vigoare, pe tot parcursul executiei lucrarilor, impuse de avizele de amplasament emise de furnizorii de utilitati.

IV.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

V. Caracteristicile impactului potential

Se apreciaza ca, prin masurile care se vor lua pe perioada executarii lucrarilor cat si in timpul functionarii acestuia, proiectul propus implica un impact nesemnificativ asupra mediului.

V. 1. Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Din punct de vedere hidrografic, noul obiectiv de investitie se va construi si va functiona, pe malul Lacului Siutghiol, incadrandu-se in Bazinul Hidrografic Litoral – Cod bazin hidrografic XV-1.000.00.00.00 (Litoral).

Surse de poluare a apei si emisii de poluanti

Lucrarile proiectate vor fi realizate cu respectarea conditiilor impuse prin actul de reglementare emis de Administratia Bazinala Dobrogea Litoral, respectiv luarea tuturor masurilor astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de material pe malul sau in zona de protectie a lacului.

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara.

Impactul asupra apelor

Avand in vedere masurile de protectie impuse se considera ca impactul negativ asupra factorului de mediu apa pe durata executiei lucrarilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mica de aparitie.

V. 2. Impactul potential asupra calitatii aerului

Surse si poluanti generati

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de constructii, din operatiile de imprastiere sau de compactare a pamantului excavat.

Impactul asupra aerului

Lucrarile de constructie se vor realiza in conformitate cu optiunea beneficiarului cu forta de munca autorizata, calificata, cu materiale agrementate tehnic si de o calitate superioara.

Pe perioade realizarii lucrarilor de constructie, impactului generat de emisiile de poluanti este redus, pentru ca se va impune constructorului utilizarea de masini si  utilaje performante, cu emisii reduse de poluanti gazosi si cu verificari efectuate privind starea tehnica a acestora. Pentru desfasurarea activitatilor se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizat, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate.

In timpul functionarii obiectivului impactul asupra calitatii aerului va fi nesemnificativ.

V.3. Zgomot si vibratii

Surse de zgomot si vibratii

Lucrarile pentru construirea obiectivului pot deveni în anumite situatii surse de zgomot şi disconfort, ele vor avea însa un caracter limitat pe perioada organizarii de santier. Astfel, în perioada realizării investiţiei sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de:

- intensificarea traficului în zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- lucrarile de executie desfasurate in santier, care pot presupune producerea unor zgomote puternice.

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Impactul potential

Avand in vedere masurile impuse cu privire la echipamentele si utilajele folosite, care trebuie sa fie de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs si ca lucrarile pentru construirea obiectivului vor avea un caracter temporar, se apreciaza ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

V.4. Impactul potential asupra solului si subsolului

Surse si poluanti generati

Principalele surse de poluare a solului in timpul constructiei investitiei propuse sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- stocarea temporara necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea pe sol a prafului  rezultat din manipularile materialelor puverulente cat si din lucrarile de constructie executate.

In perioada de functionare a obiectivului, avand in vedere activitatea ce se va desfasura – nu este cazul.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Se apreciaza ca impactul asupra solului este nesemnificativ luand in considerare posibilitatea de aparitie a poluarii solului in timpul executiei cat si al functionarii obiectivului.

V.5.Impactul potential asupra biodiversitatii

Amplasamentul proiectului propus se afla la limita sit-ului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Avand in vedere implementarea masurilor de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ.

V.6. Impactul potential asupra peisajului

Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv asupra peisajului, determinand o crestere a atractivitatii si a potentialului turistic al zonei.

V.7. Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural

Nu este cazul.

V.8. Impactul potential asupra mediului social si economic.

Proiectul va avea impact pozitiv asupra mediului social si economic, asupra dezvoltarii mediului de afaceri local, dar si comunitatii locale, cointeresate in dezvoltarea economica a localitatii. Mai mult, proiectul va contribui la obiectivul de promovare si creare de oportunitati pentru dezvoltarea durabila a economiei locale, fara a afecta in mod negativ valorile si biodiversitatea ariei protejate.

VI.   SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,  EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

VI.1  Protectia calitatii apelor

Pe perioada de realizare a investitiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potentiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transportă  diverse materiale, fie de la utilajele si echipamentele de constructie folosite precum si datorita depozitarilor necontrolate de materiale sau deseuri.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reteaua de canalizare interioara

Masurile care se impun pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa, sunt urmatoarele:

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va realiza numai in spatiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului; alimentarea masinilor si utilajelor se va realiza doar la statii de distributie carburanti autorizate;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si stocarea temporara a deseurilor generate se va face  numai in spatiile special amenajate.

Respectarea cu strictete a conditiilor impuse prin notificarea ABADL, respectiv luarea tuturor masurilor astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de materiale pe malul sau in zona de protectie a lacului.

In perioada functionarii obiectivului:

- mentenanta adecvata si  interventia prompta in vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern;

VI.2.Protectia aerului

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt emisiile rezultate din functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz: SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili etc.

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului sursele potentiale de poluare a aerului vor fi reprezentate de noxele rezultate de la mijloacele auto ale turistilor si furnizorilor.

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, sunt:

In perioada executarii lucrarilor:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv  zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate.

In perioada functionarii obiectivului – nu este cazul.

VI.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pe perioada existentei organizarii de santier, se impun anumite masurile de diminuare a zgomotului in zona obiectivului.

Astfel, in perioada realizarii investitiei se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot si vibratii in zona amplasamentului, determinata in principal de:

- functionarea echipamentelor si utilajelor;

- intensificarea traficului in zona, determinat de necesitatea aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje;

- executarea anumitor lucrari de constructii in santier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

In perioada de functionare a obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt nesemnificative.

Principalele masuri ce se impun pentru ca realizarea lucrarilor sa nu produca disconfort din punct de vedere al zgomotului, sunt:

In perioada executarii lucrarilor de constructii

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatie recenta, prevazute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs;

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate.

In perioada functionarii obiectivului - nu este cazul.

VI.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu  este  cazul

VI.5. Protectia solului si subsolului

.Sursele de poluanti pentru sol si subsol

In perioada executiei lucrarilor de constructie, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de :

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta  diverse materiale, fie de la utilajele folosite ;

- depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor zilnice in cadrul organizarii de santier ;

- depunerea prafului  pe sol in urma precipitatiilor.

In perioada functionarii obiectivului =  un management neadecvat al deseurilor generate, prin stocarea temporara in spatii neamenajate;

Lucrarile si dotarile pentru  protectia solului si subsolului

In perioada realizarii investitiei:

- amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea temporara   a deseurilor si  materialelor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii In perioada de realizare a  lucrarilor proiectului ;

- este interzisa stocarea temporara a deseurilor,  imediat dupa producere direct pe sol, sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru colectarea  si stocarea temporara a acestora ;

- se va urmari transferul cât mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si astfel, aparitia a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri ;

- respectarea cu strictete a conditiilor impuse prin actul de reglementare emis de ABADL, respectiv, respectiv luarea tuturor masurilor astfel incat sa nu fie afectate apa si malul lacului Siutghiol, respectarea zonei de protectie (5 m) precum si interzicerea depozitarii oricaror tipuri de materiale pe malul sau in zona de protectie a lacului.

- asigurarea unui regim de intretinere tehnica ridicat pentru toate echipamentele si utilajele tehnice din dotare prin efectuarea reviziile tehnice la termenele prevazute in documentatiile tehnice si prin realizarea tuturor interventiilor care se impun (schimburile de ulei, inlocuirea acumulatorilor uzati, a anvelopelor scoase din uz etc.) doar in unitati specializate autorizate;

- utilizarea prompta de material absorbant in vederea indepartarii unor eventuale scapari de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului:

- un management riguros al deseurilor generate prin instruirea tuturor persoanelor care deservesc activitatea, in scopul colectarii acestora in recipienti  si spatii special amenajate, in vederea predarii spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului.

VI.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Amplasamentul proiectului propus se afla la limita sit-ului ROSPA 0057 Lacul Siutghiol.

Avand in vedere implementarea unor masuri de minimizare a impactului, cat si respectarea masurilor impuse de actul de reglementare ABADL, nivelul impactului produs de proiect asupra biodiversitatii va fi nesemnificativ.

VI.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Investitia propusa respecta regulamentul de urbanism cat si normele privind zona de protectia a lacului Siutghiol.

VI.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri  menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pâna la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri provenite din lucrari de constructii (grupa 17.01) - se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incât sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

In perioada functionarii obiectivului:

- deseuri  menajere (cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07) – se vor colecta selectiv, in spatii special amenajate si inscriptionate, in vederea valorificarii prin operatori autorizati.

VI.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

# VII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In conditiile in care se aplica masurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, nu este necesara monitorizarea calitatii factorilor de mediu in perioada derularii lucrarilor de constructii cat si in perioada functionarii obiectivului.

Se impune respectarea cerintelor HG 856/2002, privind intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor iar in ce priveste apa uzata generata, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005.

.

# VIII. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN

# ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA

# COMUNITARA  (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru –apa, Directiva –

# cadru a deseurilor, etc)

Nu este cazul.

IX. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza strict  pe suprafata detinuta de beneficiar, iar lucrarile necesare organizarii de santier vor fi lucrari specifice de constructii, cu o durata limitata in timp (pana la finalizarea lucrarilor de constructii), si care vor respecta atat masurile de protectie a mediului cat si celelalte norme specifice acestui tip de activitate.

Pe perioada derularii lucrarilor se va asigura imprejmuirea terenului  si se vor amenaja spatii speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora spre eliminare/valorificare catre operatori autorizati.

Pentru organizarea de santier se propune realizarea unei platforme pietruite precum si amplasarea unor containere pentru organizarea lucrarilor de constructie.

Constructii propuse:

Container birouri - 1 modul;Regim de inaltime parter Sc = 14.40mp x 1 = 14.40mp

Container vestiar si grupuri sanitare; Regim de inaltime parter Sc = 14.40 mp x 1 = 14.40mp

Suprafata construita propusa organizare de santier = 28,80MP

Suprafata desfasurata propusa organizare de santier = 28,80MP

Regimul de inaltime maxim: P

Sistem constructiv: Se vor folosi containere modulare, prefabricate, cu structura metalica si inchideri din panouri termoizolante.

Acoperire: Panouri termoizolante.

Finisaje exterioare: PVC

Finisaje interioare: Gips carton , vopsele lavabile de interior.

Alimentarea cu energie electrica cat si alimentarea cu apa a organizarii de santier se va realiza printr-un bransament temporar.

Pentru accesul utilajelor in incinta s-a prevazut o platforma betonata pentru spalarea camioanelor care ies pe drumurile publice existente in zona.

# X.  LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

# LA   FINALIZAREA INVESTITIEI .

Vor fi prevazute masurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren – doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate prin autorizatia de constructie. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

- inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii ;

- se va asigura colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in diferite etape ale activitatii de demolare, evitandu-se amestecarea acestora;

- toate deseurile rezultate, colectate selectiv si stocate temporar in spatii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizati pentru eliminare/valorificare;

- se va asigura dezafectarea tuturor conductele, instalatiile si echipamentele ce asigura necesarul de utilitati al oniectivului si sigilarea acestora;

- se va aigura aducerea amplasamentului la starea initiala ( teren liber) sau in functie de destinatia ulterioara a terenului.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii              ulterioare a terenului

Dupa caz, in functie de decizia privind destinatia ulterioara a terenului, se vor stabili modalitatile de refacere a terenului.

XI. ANEXE.  PIESE  DESENATE

1-Certificat de urbanism nr. 1774/21.06.2017

2- Plan de incadrare  in zona.