ACORD DE MEDIU (proiect)

Nr.      din      .00.2017

Ca urmare a notificării adresată de către S.C. OMV PETROM S.A. – E&P ROMANIA – ZONA DE PRODUCȚIE X PETROMAR, cu sediul în municipiul Constanța, incinta Port, Dana 34, județul Constanța, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr.5277RP din 13.04.2016, în baza Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 202/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, precum și a adresei Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr.1749/DALO/29.09.2010 înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța cu nr. 3801/29.09.2010, prin care s-a informat că autoritatea competentă să parcurgă procedura de evaluare a impactului asupra mediului este Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: “EXECUTAREA FORAJULUI SONDEI DE EXPLORARE DESCHIDERE 1 MARINA NORD SITUATA IN PERIMETRUL XVIII ISTRIA AL PLATFORMEI CONTINENTALE A MARII NEGRE”

titular: S.C. OMV PETROM S.A. – E&P ROMANIA – ZONA DE PRODUCȚIE X PETROMAR,

amplasament: în perimetrul de explorare – exploatare – dezvoltare XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede: efectuarea unui foraj de explorare-deschidere în vederea stabilirii potențialului de gaze naturale.

Proiectul se încadrează în anexa 2 din H.G. nr. 445/2009, în Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, punctul 2, litera d) (foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului) şi intră sub incidenţa O.U.G. nr. 202/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 280/2003, privind gospodărirea integrată a zonei costiere, art. 23, alin (2).

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul aflandu-se in interiorul sitului sitului ROSCI0066 – Delta Dunarii – zona marina .

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

- Descrierea proiectului

1.1 Detalii de amplasament

Coordonatele proiectate la suprafață, în sistem de proiecție Stereo 1970, pentru sonda 1 Mercury, sunt următoarele:

Coordonatele de suprafață ale sondei 1 Marina Nord

| Categoria sondei | Sondă de explorare - deschidere (verticală) |
| --- | --- |
| Elipsoid Krasovsky Coordonate STEREO '70, Datum Dealu Piscului 1970 | Y | E = 851267,82 m (Y). |
|  | X | N = 352292,42m (X). |
| Elipsoid WGS84 Coordonate Meridian Central 30 proiecţie Transverse Mercator | X | E = 454211.30 m (X). |
|  | Y | N = 4936863.86 m (Y). |

Distanțele la care se află locația sondei 1 Marina Nord fată de țărmurile statelor riverane sunt următoarele: România 75 km (Constanta), Bulgaria 115 km, Ucraina 72 km și distanța până la țărm  26 km.

1.2 Descrierea lucrărilor

Sonda 1 Marina Nord va fi săpată vertical în cadrul Prospectul Marina Nord din perimetrul de explorare - dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII Istria offshore Romania, (concesionat în proporţie de 100% de către OMV PETROM SA), în cadrul platformei continentale românești a Mării Negre

Lucrările de forare a sondei de explorare-deschidere 1 Marina Nord din cadrul Prospectul Marina Nord se vor executa pe  intervalul 0 - 2370 m, utilizând platforma de foraj marin "Uranus". capabilă să opereze în ape cu adâncimi de cca. 101,6 m, adâncimea maximă de forare fiind de 7.620 m.

Conform procesului tehnologic pentru forarea sondei  de explorare-deschidere 1 Marina Nord se utilizează un con de foraj (sapă) și garnituri de foraj (țevi) care fac legătura între sapa de foraj și suprafață. Garnitura este coborâta treptat în sonda cu ajutorul instalației de foraj. Sapa de foraj este rotită de la suprafață cu ajutorul garniturii de foraj.O masa rotativa sau un sistem Top Drive asigură rotirea continua a garniturii de foraj și a sapei. In prezent tehnica de foraj rotativ este practic utilizata pentru toate sondele.

La forarea sondei de explorare-deschidere 1 Marina Nord conform tehnologiei de execuție se vor utiliza fluide de foraj ecologice biodegradabile, pe bază de apă tip WBM  până la o adâncime de 790m și un fluid sintetic tip NADF pe intervalul 790-2370m.

## Tipul fluidului de foraj utilizat  la forajul sondei 1 Marina Nord

Componentele planificate ale fluidului de foraj pe bază de apă de mare WBM si

frazele de risc aferente acestora

| Nr./ crt. | Tip fluid | Intervalul (m) | Volum (to) | Cod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parte Solida | Lichid |  |
| 1. | WBM | 0 - 790 | 428 | 260 | 01 05 04 |
| 2. | NADF | 790 - 2264 | 660 | 60 | 01 05 05* |

La forajul sondei 1 Marina Nord se va utiliza un total de 875 m.c flui de foraj.

Tot materialul sedimentar prin care avansează sapa de foraj este adus la suprafață. Bucățile de rocă desprinse în timpul forajului se numesc generic “detritus / detritus mineral”. Aducerea la suprafață este realizata cu ajutorul fluidului de foraj care este introdus în prăjinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune și care circulă în permanență prin sapa de forare.

Sapa este rotită de la suprafață cu ajutorul garniturii de foraj. Prin interiorul garniturii de foraj (prăjini) se pompează fluidul de foraj care circulă prin orificiile sapei, spală talpa sondei, răcește sapa și apoi trecând în spațiul inelar format intre prăjini și pereții sondei, antrenează cu el la suprafață particule de roca dislocate de sapa / detritus mineral.

Detritusul mineral este adus la suprafață prin noroiul de foraj și este examinat imediat, pentru a obține informații cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sită). Fluidul de foraj este curățat mecanic din noroiul  de foraj rezultat cu ajutorul:  sitelor vibratoare pentru particulele grosiere și hidrocicloanele care sunt destinate sa indeparteze particulele foarte fine ce nu pot fi indepartate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalatii performante practic detritusul va contine fluid de foraj 5%, devenind un deseu inert.

Detritusul mineral rezultat în urma executării lucrărilor de foraj pe tronsonul cu o lungime de 2370 m este estimat la cca. 875 m3. Se face mențiunea că din noroiul de foraj adus la bordul platformei de foraj marin nu se deversează nimic în mare, fluidul de foraj se recuperează  iar deșeul inert / detritusul mineral se aduce la mal pentru neutralizare la OIL DEPOL.

Descrierea echipamentelor utilizate

Lucrările de foraj pe  intervalul 0 - 1104 m a sondei de explorare-deschidere 1 Mercury, în perimetrul de explorare - exploatare - dezvoltare XVIII Istria, offshore România, se vor executa utilizând platforma de foraj marin Uranus.

Platforma Uranus este dotată cu următoarele echipamente:

( turlă Dreco x 160 ft x 30 ft x 30 ft x 1330 K/ps;

( motoare principale: 2 x EMD x 16 - 645 - E8 x ea; 1 x EMD x 12 - 645 - E8 x ea;

( motor de avarie: 1 x Caterpillar 3408,355HP;

( granic 1 x National - 3000 x dublu tambur 2000HP ;

( masa rotativă 1 x Betca Oil Tools 2P-495;

( capacitate stocare noroi de foraj: 200 t;

( siloz stocare barită: 166 t;

( siloz stocare bentonită: 37 t;

( siloz stocare ciment: 114 m3;

( rezervor apă de foraj: 1.729 m3;

( rezervor apă potabilă: 203 m3;

( rezervor motorină: 496 m3;

( rezervor noroi pe bază de produs petrolier: 233 m3;

( pompe noroi de foraj 3 x Oliwell A1700 - PT 1600 HP;

( site vibratoare: 3 x Brandt VSM 300

- Platforma de foraj marin Uranus generează deversări ale unor diferite tipuri de ape  uzate, respectiv ape menajere, ape de santină şi ape uzate tehnologic/drenate

Alimentarea cu apă

În principal, alimentarea cu apă necesară desfăşurării activităţilor pe platforma de foraj se realizează prin transportul acesteia de la ţărm, cu ajutorul navelor de aprovizionare de tip remorcher maritim, nave ce respectă normele Marpol 73/78. Încărcarea navelor de transport cu apă se face în tancuri speciale şi folosind furtune cu flanşe corespunzătoare.

In cazul imposibilitatii aprovizionării cu apă de la ţărm, o cantitate limitată de apă de mare poate fi desalinizată, în vederea acoperirii consumului zilnic. După utilizare şi epurare această apă se reîntoarce în mediul marin.

Apa tehnică pentru foraj (apă dulce adusă de la ţărm) este depozitată în tancurile de apă ale platformei, care asigură un stoc de cca. 203 m3, folosindu-se în circuitul închis al sistemului de răcire, în instalaţia de producere abur şi la grupurile sanitare.

Apa potabilă pentru pregătirea hranei şi pentru asigurarea igienei personalului îmbarcat este stocată într-un recipient închis (tanc de 203 m3), cu respectarea normelor de igienă sanitară.

Instalaţia de stins incendii foloseşte, pe lângă hidranţii din dotare (alimentaţi cu apă de răcire printr-o reţea de conducte de la rezervoarele de stoc ale platformei), apă de mare. În caz de utilizare a instalaţiei, se folosesc electropompele submersibile din dotarea platformei.

La un consum mediu de 0,2 mc/zi/persoană, cu grad maxim de ocupare a spaţiilor de cazare ale platformei (70 persoane) şi raportat la o durată a lucrărilor de foraj de 33 de zile, cantitatea totală de apă necesară este de circa 465 mc.

Evacuarea apelor

Apele uzate menajere care provin de la spațiile de locuit ale platformei (instalații sanitare și menajere) vor fi tratate cu hipoclorit în celule electrocatalitice, folosind apă de mare. Înainte de a fi deversate în mare, vor fi trecute printr-un agregat de tratare, în conformitate cu recomandarile Convenției MARPOL 73/78.

Apele de santină provin de la: compartimentul compresoare, compartimentul aer răcire, atelierul mecanic, compartimentul hidrofoare, magazia de piese mecanice, compartimentul pompe diverse instalații, compartimentul distilare apă, compartimentul agregate aer condiționat.

Instalaţia de santină care serveşte pentru drenarea tuturor încăperilor platformei (de sub puntea fundului dublu şi de deasupra, sala maşinilor) este deservită de electropompe şi de un separator de petrol cu supraveghere automată (analizor cu fluorescenta in ultraviolet) a conţinutului de hidrocarburi, care închide automat conducta de deversare în mare a apei de santinǎ dacǎ se depăşeşte concentraţia de 15 ppm hidrocarburi.

Apele conţinând mai puţin de 15 ppm hidrocarburi se vor deversa în mare. În cazul în care conţinutul de hidrocarburi al apelor de drenare depăşeşte 15 ppm, apa contaminată va fi stocată şi transportată la ţărm, de unde va fi preluată de operatori economici autorizati pentru tratare sau va fi reprocesată până când conţinutul de hidrocarburi scade sub 15 ppm, conform cerinţelor MARPOL 73/78 din 1997.

Produsele petroliere recuperate, reziduurile de apă de santină și uleiurile minerale uzate de la motoare sunt colectate, transportate la țărm și stocate în rezervoare speciale amplasate în Incinta Port – Dana 34 după care sunt preluate în vederea neutralizării de către operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii Acordului de Mediu, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului:

  - Concluziile favorabile ale Raportului privind impactul asupra mediului privind influenţa investiţiei asupra calităţii factorilor de mediu, inclusiv biodiversitate, elaborat de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » Constanta , printre care:

- Având în vedere că productivitatea biologică a comunităţilor planctonice şi bentale din amplasament este mai redusă decât în apele litorale, se apreciază că pierderile de biomasă planctonică şi bentală sunt nesemnificative;

- Conform grilei de evaluare a impactului global, se poate aprecia că executarea lucrărilor de foraj pe intervalul 0 -1104 m a sondei de explorare – deschidere 1 Marina Nord, imprimă o valoare a indicelui stării de poluare globală din care rezultă un “mediu supus activității umane în limite admisibile”;

- Analiza activitatii de foraj (analiza SWOT) evidentiaza ca un punct slab al activitatilor de foraj este faptul ca desfasurarea acestora induce un impact fonic negativ asupra unor specii, insa acest impact este de scurta durata, manifestandu-se doar pe durata desfasurarii activitatilor.

- Atat personalul de cercetare, cat si echipajele navelor au experienta in domeniu, fiind dotate cu echipamente specializate de ultima generatie, existand riscuri minime  de producere de accidente, iar lucrarile de foraj se vor efectua in deplina siguranta pentru mediu.

  - În cadrul şedinţei dezbaterii publice din data de 27.08.2017 şi pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul nu a formulat observaţii;

  - Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 aprobată de Legea nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Avizul favorabil cu conditii emis de A.R.B.D.D. nr. 68/21.07.2017;

  - Au fost emise: Avizul de Gospodărire a Apelor Modificator al Avizului nr. 68/02.08.2016, nr. 33/17.10.2016 de către Administraţia Naţională “Apele Române”și Avizul nr.248-C din 04.04.2017 de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Direcția Generală Gestionare Evaluare Concesionare Resurse/Rezerve Petrol.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu:

- Protecția APEI

În perioada derulării activităților specifice de foraj au loc următoarele tipuri de deversări ale unor efluenți potențial poluatori ai mediului marin:

  - Deversări planificate de lichide și de alte materiale, în condițiile respectării restricțiilor de deversare impuse de IMO – privind:

- parametrii standard de calitate ai efluentului (în cazul apelor uzate);

- conținutul în hidrocarburi (în cazul apei de drenare).

Sunt reprezentate de ape de drenare și ape uzate, care vor fi tratate astfel încât să corespundă standardelor internaționale (conform normelor Convenției MARPOL 73/78).

  - Evacuări neplanificate (accidentale), în condițiile în care:

- nu se respectă restricțiile menționate anterior;

- apar unele dereglări în modul de gospodărire a deșeurilor;

- se produc defecțiuni.

Măsuri de diminuare a impactului

  - executantul lucrărilor va asigura condiţii ca depozitarea şi ridicarea deşeurilor solide, petroliere și de lubrifianţi să se efectueze în condiţii conforme cu reglementările Convenției MARPOL 73/78,  ratificată prin Legea nr. 3/1991;

  - executantul lucrărilor va stabili măsuri de siguranţă împotriva tuturor factorilor de risc; acesta va acţiona în conformitate cu prevederile planului de urgenţă în caz de poluare cu petrol conform cu reglementările Convenției MARPOL 73/78;

  - se vor utiliza absorbanţi specifici de mare putere pentru colectarea pierderilor de produse petroliere;

  - apele uzate de santină se vor colecta în rezervoare de unde vor fi trecute prin separator de hidrocarburi. După epurare, apele uzate vor fi evacuate în Marea Neagră. Se va menţine un control permanent al conţinutului de hidrocarburi şi al pH. În cazul depăşirii valorilor de alarmă se va închide evacuarea apelor şi se va trece la remedierea defecţiunilor;

  - apele uzate vor fi epurate și nu se vor evacua în mare decât dacă au un conținut de hidrocarburi care nu depășește 15 ppm;

  - orice substante care revin prin coloane sau prin garnitura de foraj la suprafață, vor fi tratate și depozitate la bord. Substanțele care nu pot fi tratate vor fi recuperate și transportate la țărm pentru a fi eliminate la o instalație corespunzătoare; înainte de evacuarea în mare, fluidele acide vor fi tratate cu ajutorul unor agenți de neutralizare până la un pH de cel puțin 5 unități.Valorile maxime admisibile ale pH pentru toate tipurile de efluenți evacuați în apa de suprafață sunt cuprinse între 6,5-8,5 conform SR ISO 10523-97.

  - în vederea prevenirii pericolului de erupție, după tubarea și cimentarea găurii de sondă se va monta instalația de prevenire a erupțiilor B.O.P. (Blow Out Preventer).

- Protecția AERULUI

Pe durata lucrărilor de săpare a sondei, principala sursă de emisii în atmosferă o constituie arderea combustibililor lichizi (motorinei), atât pentru funcționarea motoarelor de acționare a instalației de foraj, cât și pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe platformă. Aceste emisii depind de calitatea combustibilului utilizat (în special conținutul de sulf, redat în buletinele de analiză însoțitoare).

Din construcție, platforma de foraj este dotată cu instalații proprii de încălzire și producere a apei calde, care funcționează cu combustibil lichid (motorină).

Conform specificațiilor tehnice, combustibilul lichid (motorina) utilizat pe durata efectuării lucrărilor de foraj are conținut redus de sulf.

Pot apărea emisii și în cadrul probelor de producție (dacă se efectuează), prin arderea gazelor rezultate, însă datorită caracterului aleatoriu, acestea nu pot fi estimate cantitativ.

Măsuri de diminuare a impactului

- menținerea echipamentelor (generatoarelor) în stare bună de funcționare și operare;

- nedepășirea perioadei de lucru prognozată (cca 34 zile);

- menținerea în stare bună de funcționare a sistemelor de refrigerare și a celor de protecție contra incendiilor;

- folosirea de combustibil cu conținut redus de sulf conform prevederilor H.G. nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;

- se vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice în vederea respectării prevederilor Legii nr. 104/2011 şi ale Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare, la emisia în atmosferă a gazelor de ardere.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Instalația de foraj de pe platformă, generatoarele de curent electric și alte instalații și motoare constituie surse de zgomot și vibrații, care se transmit prin intermediul structurii metalice în toată platforma. Personalul de pe navă care lucrează la posturi cu nivele ridicate de zgomot și vibrații dispune de mijloace speciale de protecție (antifoane), prevăzute de normele de protecție a muncii.

În Raportul privind impactul asupra mediului se precizează că nivelul zgomotului și vibrațiile se diminuează rapid odată cu creșterea distanței față de platformă, astfel încât la 100-200 metri devin insesizabile.

4.   Protecția BIODIVERSITĂȚII

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

•	se vor monitoriza vizual și prin foto-identificare (ca măsură de identificare individuală și a căilor de deplasare a indivizilor) mamiferele marine, păsările și peștii pe întreaga durată a desfășurării lucrărilor și se va realiza un jurnal cu datele obținute în urma observațiilor;

•	echipamentul pentru monitorizarea vizuală va cuprinde binoculare în conformitate cu protocolul de monitorizare;

•	monitoringul acustic pasiv (P.A.M.) (tehnologii corespunzătoare cu suficientă lungime de bandă sensibilă la întregul interval de frecvenţă a mamiferelor marine aşteptate în zonă) va fi utilizat pentru a îmbunătăţi capacităţile de detecţie. P.A.M. este recomandat pentru operaţiunile nocturne sau când vizibilitatea este scăzută. P.A.M. este inadecvat pe timpul nopţii dacă mamiferele marine din zonă nu sunt auzite uşor;

•	în timpul fiecărei operaţiuni trebuie să fie prezenţi doi observatori ai mamiferelor marine care să activeze prin rotaţie;

•	se va limita viteza navelor când sunt observate exemplare de delfini;

•	se va evita poluarea cu hidrocarburi, o mortalitate de 100 % putând fi produsă la concentrații de hidrocarburi cuprinse între 0,0001 ml/l și 1 ml/l, în funcție de specie, sortimentul de petrol și timpul expunerii;

•	pentru prevenirea coliziunilor cu navele se impune implementarea urmatoarelor metode acustice active și pasive: montarea de sisteme acustice pe nave pentru atenționarea acestora că în zonă se află un mamifer marin și de asemenea pentru atenționarea mamiferului să se îndepărteze de sursa de zgomot;

•	pentru diminuarea impactului zgomotului asupra delfinilor se vor lua următoarele măsuri:

-	deplasarea navelor sau desfășurarea altor activități asociate forajului, în funcție de deplasările delfinilor;

-	se va restricționa sau se va întârzia zborul elicopterelor în zona de activitate dacă se observă prezența delfinilor, urmând a fi reluat după ce aceștia părăsesc zona;

-	măsuri operaționale, diferite în funcție de scopul urmărit, adică observarea reacțiilor a cât mai multor indivizi posibil pentru obținerea de informații privind femelele cu pui, masculii adulți, comportamentul anterior începerii activităților, schimbarea comportamentului după începerea lucrărilor, astfel încât să fie oprite activitățile în cazul în care este observat un mamifer marin în perimetrul amplasamentului ;

Cu privire la pescuit, perimetrul ocupat de platformă este destul de redus, apreciindu-se in

Raportul privind impactul asupra mediului că impactul lucrărilor de foraj asupra pescuitului va fi minor.Conform normativelor în vigoare, ca măsură suplimentară, se va institui o zonă de siguranţă de 500 m în jurul platformei de foraj şi semnalizarea sa corespunzătoare.

5.   Gestionarea deșeurilor

În timpul perioadei de forare a sondei rezultă în mod uzual următoarele tipuri de deșeuri, codificate conform Anexei nr. 2 din H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase:

| Tipul de deşeu | Cantitatea generată | Starea fizică (Solid- S Lichid- L Semisolid- SS) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile și municipale amestecate | 1360 kg | S | 20.01.08/ 20.03.01 |  |
| Deșeu fluid de foraj WBM (Water based drill mud) /Deșeuri de detritus | 600 to | S | 01.05.04 |  |
| Deșeuri metalice | 4 to | S | 16.01.17 |  |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 3 - 4 to | L | 13.02.05* | H5, H14 |
| Deșeu de ambalaje din materiale plastice | 700kg | S | 17.02.03 |  |
| Deseuri sanitare | 0,5 kg | S | 18.01.01 |  |
| Deșeu de ambalaje din hârtie / carton | 620kg | S | 17.02.02 |  |
| Filtre uzate | 10 Kg(25buc) | S | 15.02.02 |  |
| Acumulatori uzati | 10kg (50buc.) | S | 16.06.01 |  |

Gestionarea deşeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare:

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- valorificarea şi eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului;

- fluidul de foraj recuperat din detritusul mineral nu se deverseaza in mare, totul se recupereaza si se foloseste la sapare sau se depoziteaza in celelalte habe de stocare pentru utilizarea la urmatoarea sonda;

- beneficiarul are obligaţia de a realiza un Plan de management al deşeurilor pentru întreaga durată a programului de foraj. Planul va trebui să asigure conformitatea cu cerinţele legale.

6.  MONITORIZAREA

Titularul proiectului va monitoriza periodic amplasamentul, pe toată durata efectuarii lucărilor de foraj.

Se vor realiza studii comparative de evaluare a condiţiilor iniţiale, din timpul şi dupǎ efectuarea lucrǎrilor de foraj, studii ce se vor concretiza prin întocmirea unor rapoarte, care vor fi înaintate cǎtre APM Constanţa, în vederea stabilirii încadrǎrii activitǎţilor de foraj în parametrii de mediu.

| Componenta de mediu | Parametrul | Perioada | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| AER | - verificarea performantelor masinilor la inceputul lucrarilor de foraj; | zilnic | titulara |
|  | - evidenta cantităților de carburanți utilizați; |  |  |
|  | - verificarea registrelor de întreținere a utilajelor; |  |  |
|  | - ținerea la zi a Inventarelor de emisii - estimarea emisiilor atmosferice; |  |  |
| APĂ | -semnalarea (vizual) aparitiei la suprafata apei a petelor petroliere si a uleiurilor; | zilnic | titulara |
|  | - estimarea cantităților de deșeuri solide generate si evidența depozitarii acestora; |  |  |
|  | - evidenta zilnica la bordul platformei a substanțelor chimice din fluidele de foraj; |  |  |
| PEȘTI ȘI DELFINI | - apariţia cârdurilor sau a exemplarelor izolate de delfini în zona de forare (vizual); - modificari ale comportamentului cârdurilor sau ale indivizilor de delfini (vizual); - apariţia pestilor morti in zona platformei (vizual); | zilnic | titulara |

IV. Condiţii care trebuie respectate:

- se vor respecta prevederile Planului de Prevenire şi Combatere a Poluărilor Marine cu hidrocarburi si alte substante daunatoare, conform prevederilor Convenției MARPOL 73/78;

- se va asigura monitorizarea indicatorilor de calitate în zonele stabilite de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Protectia Mediului – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina « Grigore Antipa » Constanta de comun acord cu titulara proiectului, pe parcursul lucrărilor de forare si dupa finalizare; Raportul cu rezultatele monitorizării va fi transmis la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa la sfârşitul lucrărilor de forare;

- este strict interzisă utilizarea de produse biocide pentru care nu există Certificat pentru plasarea pe piața națională a acestora;

- se vor respecta prevederile Ordinului   nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă(elemente şi standarde de calitate pentru apa marină costieră);

- manipularea/depozitarea substanțelor chimice se va face cu respectarea prevederilor Fișelor cu Date de Securitate ale acestora, întocmite în conformitate cu  prevederile Regulamentului nr. 453/2010 care modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

- atât aprovizionarea cu materii prime (fluid de foraj, chimicale) cât și transportul deșeurilor generate către mal se vor face prin intermediul operatorilor economici autorizați;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- se vor utiliza mijloace de transport naval şi echipamente în stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, şi dotate cu toate mijloacele necesare, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru reţinerea şi/sau dispersia poluanţilor rezultaţi din funcţionare; se vor utiliza tehnici şi tehnologii care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- se va anunţa la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, precum şi la celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu, orice accident/incident/ deficienţă în exploatarea unor echipamente şi care poate duce la producerea unei poluări accidentale;

- la finalizarea lucrărilor de execuție se va prezenta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa Raportul privind Gestiunea Deşeurilor.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

- informarea publicului privind depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiectul « EXECUTAREA FORAJULUI SONDEI DE EXPLORARE DESCHIDERE 1 MARINA NORD SITUATA IN PERIMETRUL XVIII ISTRIA AL PLATFORMEI CONTINENTALE A MARII NEGRE » – anunţ în ziarul „Telegraf” din data de 07.06.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, stabilită în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.07.2016, prin anunţ public în ziarul „Telegraf” din data de 21.07.2016, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului privind audierea publică a Raportului evaluării impactului asupra mediului şi posibilitatea consultării acestuia până la data dezbaterii publice, prin anunţ în ziarul „Telegraf” din data de 06.07.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - şedinţa de dezbatere publică a Raportului privind impactul asupra mediului, desfăşurată la Sala de Conferințe a Hotelului Bulevard din municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 294, județul Constanța, în data de 27.07.2017;

  - informarea publicului privind decizia emiterii acordului de mediu prin anunţ în ziarul      din data de    .08.2017, precum şi afişare pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;

  - informarea publicului prin afişarea pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa a proiectului Acordului de Mediu pentru proiectul : EXECUTAREA FORAJULUI SONDEI DE EXPLORARE DESCHIDERE 1 MARINA NORD SITUATA IN PERIMETRUL XVIII ISTRIA AL PLATFORMEI CONTINENTALE A MARII NEGRE.

În conformitate cu prevederile articolului 15, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, titulara are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit articolului 16, alin. 5 din Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 3 și 4, din Ordinul nr. 135/2010, la finalizarea lucrărilor se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actul de reglementare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere executantul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor de forare.

Se vor respecta prevederile tuturor actelor de reglementare emise de către alte autorităţi.

Acordul de Mediu reglementează realizarea lucrărilor de foraj numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în Memoriul de prezentare şi în Raportul evaluării impactului asupra mediului, revine titularei de proiect şi evaluatorului atestat.

Prezentul Acord de Mediu conține …. pagini și este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                    				  SEF SERVICIU A.A.A.,

Lavinia-Monica ZAHARIA                                			          Elena FILIP

Întocmit,

Consilier Corneliu VOICU

Redactat în 4 (patru) exemplare.