ANEXA Nr. 5

Memoriu de prezentare

I.Denumirea proiectului: CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8÷9 ET LOCUINTE COLECTIVE ( PROIECT NR 024/2015 )

II. Titular

-numele companiei; GALANI IONUT , SC ARPROEX SRL CONSTANTA

-adresa postala; MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA BUDAPESTA, NR22, AP 08 numarul de telefon, 0723653134

-numele persoanelor de contact: GALANI IONUT

-administrator; GALANI IONUT

-responsabil pentru protectia mediului. GALANI IONUT

III. Descrierea proiectului:

Rezumat al proiectului;

Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita  la  solicitarea  beneficiarului  pentru

determinarea  conditilor  in  care  este posibila CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8÷9ETAJE LOCUINTE COLECTIVE.

Imobilul studiat cu numar cadastral 242851 in suprafata totala de 1000,00 mp este amplasat in intravilanul municipiului Constanta,zona Tomis Plus,strada Madrid, parcela 283,lot 23/2/1

Vecinatatile terenului studiat sunt : la est alee carosabila si parcare , la nord proprietate visinescu Sorin, la sud proprietate private lot 23/2/2, la vest strada Madrid.

Distantele imobilului propus fata de vecinatati sunt _ fata de imobilul P+7 bloc de locuinte situat la nord distanta este de cca 24,45 _ pe fatada de sud a blocului este calcan fara goluri; _ la sud se invecineaza cu teren liber fara constructii; _  la vest este strada Madrid situata la o distanta de cca 19,00ml  fata de imobilul nou construit, pe cealalta latura a strazii nu sunt edificate immobile este tren liber de constructii; la est parcare, aleea de acces si imobil P+3 bloc de locuinte, la cca 22,00ml distanta.

Pe amplasamentul descris la capitolul II ,liber de sarcini, beneficiarul doreste construirea unui imobil D+P+8-9 etaje cu functiunea de locuinte colective.

Din punct de vedere al functionalului ce alcatuieste structura imobilului, functiunile sunt astfel repartizate,

- la demisol parcare noua locuri de parcare su 291,05mp, cu acces din aleea carosabila.

- la parter, patru apartamente de doua camera su 57,15mp, 61,85mp, 55,00mp si 45,55mp.   - la etajele unu-cinci si sapte-opt inclusiv, cinci apartamente / nivel, apartament de o

camera su 21,65mp, apartament de doua camera su 49,05mp, su 52,15mp(58,45mp) si trei apartamente de trei camera su  65,20mp, su 85,20mp (71,20mp, 78,15mp).

- la etajul sase sase apartamente/nivel, apartament de o camera su 2 X 21,65mp,

apartament de doua camera su 2 X 49,05mp si trei apartamente de trei camera su 2 X 65,20mp.

- la etajul noua doua apartamente/nivel, apartament de trei camera su 1 X 81,75mp

1 X 81,70mp.

| NIVEL | UNITATI LOCATIVE | SUPRAFATA | LOCURI PARCARE |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMISOL | PARCARE | 291,05 MP | 9 LOCURI |
| PARTER | 4 APRT/ NIVEL APART 2 CAM APART 2 CAM APART 2 CAM APART 2 CAM | 57,15 MP 61,85 MP 55,00 MP 45,55 MP | 38 LOCURI LA NIVELUL CTA IN LIMITA DE PROPRIETATE |
| ETAJ CURENT I – V SI VII –VIII | 5 APRT/ NIVEL APART 1 CAM APART 2 CAM APART 3 CAM | 21,65 MP 49,05; 52,15; 58,45 MP 65,20; 85,20; 71,20; 78,15 MP |  |
| ETAJ VI | 6 APRT/ NIVEL APART 1 CAM APART 2 CAM APART 3 CAM | 2 X 21,65 MP 2 X 49,05 MP 2 X 65,20 MP |  |
| ETAJUL IX | 2 APART/NIVEL APART 3 CAM APART 3 CAM | 81,75 MP 81,70 MP |  |
| TOTAL GENERAL | 47 APARTAMENTE | 2848,55 MP | 47 LOCURI |

A.III.1. FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOAREFinisajele interioare pentru spatiile de locuit vor fi prevazute pardoseli ceramice in holuri, bucatarii, bai si balcoane si pardoseli cu parchet in camerele de zi si dormitoare.

Pe pereti se vor executa vopsitorii lavabile pe gleturi de ipsos in holuri si in camere. Pe peretii din bai, pe inaltimea de 2,10m se executa placaj din faianta, montata fug pe fug, cu rosturi de 4 mm, in culoarea cimentului.

Compartimentarile se fac din pereti din BCA de 25cm intre apartamente si de 15cm zidurile despartitoare din cadrul apartamentului.

Timplariile interioare vor fi din PVC cu finisaj ce va imita stejarul.

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: tencuieli structurate cu vopsele lavabile aplicate pe termosistem, tamplarie din PVC cu geam termopan, glafuri mozaicate, balustrazi din inox .

Constructia are o structura din cadre de beton armat .

Zidurile exterioare se executa din blocuri de bca cu grosimea de 30 cm si se vor placa cu polistiren expandat de exterior de 10 cm . Zidaria se va executa cu rosturi mici de 3mm cu mortar adeziv conform normativ P104/83 - anexa 6 si 7. Puntile termice din dreptul stalpilor si a grinzilor se vor izola cu polistiren expandat de exterior de 5-10 cm in functie de gabaritul stilpilor si a grinzilor pentru a se obtine o suprafata plana a peretelui .

Zidurile exterioare ale subsolului se realizeaza din beton armat de 25cm si sunt hidroizolate si placate cu polistiren extrudat de 7cm .

Zonele de consola de sub spatiile demisolului si parterului, se vor izola cu polistiren extrudat de exterior de 10cm. Placa de peste demisol se va izola cu polistiren extrudat de 10cm la partea inferioara. Balcoanele deschise de pe latura vest, est si sud se vor izola cu polistiren extrudat de 10cm montat sub placa de ba. Peste ultimul nivel se va realiza o termoizolatie din saltele de vata minerala de 20cm.

B. III.REZISTENTA

Structura de rezistenta este executata in conformitate cu proiectul tehnic – PT structura de rezistenta – predate beneficiarului si constructorului. Nerespectarea prevederilor documentatiei de executie , precum si a normelor si normativelor specifice activitatii de constructii exonereaza proiectantul de orice responsabilitate. Extras al PT _ proiect tehnic, face parte din DTAC prezenta documentatie.

CATEGORIA  DE  IMPORTANTA  A  CONSTRUCTIEI,  conform  HGR

766/1997 este “C” - CONSTRUCTIE  DE  IMPORTANTA  NORMALA.

Conform tabel 4.3 CLASA DE IMPORTANTA este III cladire de tip curent careia ii

corespunde factorul de importanta γ1 = 1

Documentatia se supune verificarii la exigenta A1 – Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie.

C.III. INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Imobilul este dotat cu obiecte sanitare (lavoare, cada de baie,dus, WC, spalator vesela) consumatoare de apa potabila.

Alimentarea cu apa a constructiei se face din caminul apometric ce se va racorda la reteaua stradala situata în strada . Alimentarea cu apa rece si calda a obiectelor sanitare, se va realiza prin conducte din teava zincata.Constructia va fi prevazuta cu 6 hidranti unul pe nivel..Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi de scurgere, din PEHD, care vor fi deversate in canalizarea stradala existenta .

Confortul termic se realizeaza prin dispunerea unei centrale termice proprii in fiecare apartament. Centrala va functiona pe combustibil tip gaze naturale.

D. III.INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice se vor executa cu conductoare AFY si FY in tuburi IPY si IPEY, montate ingropat.	Instalatiile se vor executa diferit, functie de destinatia spatiilor. Iluminatul se va realiza cu corpuri incandescente si fluorescente comandate local. Se prevad prize duble in camere si prize cu contact de protectie in spatiile umede. Se prevede instalatie pentru telefonie si TV.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor lega la priza de pamant partile metalice ale instalatiei care nu sunt in mod normal sub tensiune, dar putea fi in mod accidental. Se va lucra numai cu electricieni autorizati.

E.III. ECHIPAREA EDILITARA

Zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea  lungul strazii Madrid.

Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare, zona  beneficiaza  de  echipament  edilitar – apa,  colector  menajer  si  pluvial,  energie  electrica,  telefonie, – toate  acestea  se  afla  pozate  dea lungul strazii Madrid.

Alimentarea cu energie termica, In zona studiata nu se afla retele termice ,fiecare cladire asigurindu-si confortul termic prin intermediul unei centrale termice proprii.

Alimentarea cu energie electrica, zona studiata este deservita de retele electrice. Racordul se va realiza din retele electrice dispuse in lungul strazii Madrid.

Pe amplasamentul propus nu se afla retele electrice sau de telefonie care sa trebuiasca protejate sau deviate.

Analizind avizele detinatorilor de utilitati publice rezulta ca nu exista disfunctionalitati privitor la realizarea investitiei pe acest amplasament neexistind retele care sa trebuiasca protejate sau deviate

Justificarea necesitatii proiectului;

# Avind in vedere HCLM 121/16.05.2011 si situatia actuala a zonei, zona cu front

neconstruit, terenuri libere fara constructie, este necesar completarea fondului construit cu imobile noi cu functiuni si volumetrie in spiritul zonei, regim de inaltime P+7 etaje si eventual cu acente ce depasesc acest regim de inaltime.

## Prezenta  documentatie  a  fost  intocmita  la  solicitarea  beneficiarului

pentru  determinarea  conditilor  in  care  din  punct  de  vedere  functional, formal, tehnic  si  juridic  este  posibila  realizarea  unui – IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+ 8÷9 ETAJE .

## Avind in vedere  pozitia  in  localitate  a  amplasamentului  studiat, in

## zona de nord a Municipiului Constanta, documentatia  isi  propune  urmatoarele :

- stabilirea  unor  reglementari  ce se vor incadra in  potentilul  urbanistic  al  zonei  prin  ocuparea  terenurilor  libere  cu  functiuni  compatibile  cu  cele  existente  in  zona – si  anume  zona preponderent  rezidentiala.

- corelarea  retelelor  edilitare  nou  propuse  cu  cele  deja  existente  in  zona  pe  latura de vest a amplasamentului.

- pastrarea  identitatii functionale si anume cea de zona rezidentiala, armonizarea  volumetrica  si  estetica a noului imobil cu cele  existente  in  zona - constructii executate in perioada 2000 – 2015.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul si capacitatile de productie; imobilul nu este destinat adapostirii unui flux tehnologic – productiei, profilul fiind strict locuirea si are in componenta un numar 40 unitati locative

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); nu este cazul

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;nu este cazul

-materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora; nu este cazul

-racordarea la retelele utilitare existente in zona; prin bransare la reteaua edilitara existenta in zona si in conformitate cu avizele detinatorilor de retea edilitara, bransamentul se face la reteaua edilitara  a strazii Madrid.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Conform HCJC nr 152/22.05.2013, pe terenul ramas liber de construtii din jurul imobilului D+P+8÷9etaje se vor amenaja spatii verzi si plantate in urmatoarea componenta spatii gard viu si arbusti ornamentali. Total suprafata de spatii plantate ce au rol decorativ si de protectie este de cca 650,00mp (cca 65,00%), valoarea estimata a lucrarilor este de cca 101 mii lei(reprezentind cca 5,00% din valoarea investitiei)

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Circulatia principala in zona se desfasoara in lungul strazii Madrid, strada care are cite doua benzi de circulatie pe sens.

Amplasamentul  este  marginit la est de strazii Madrid, strada ce face legatura intre zona studiata si zona administrativa si comerciala a Municipiului Constanta. Circulatia pietonala se desfasoara dea lungul strazii Madrid, pe trotuarul cel margineste.

Acesul auto la terenul studiat se face din strada Madrid, si va fi unul singur. Cladirea va avea accesele principale pietonale dinspre strada Madrid, ce se vor realizeaza la nivelul parterului. De la CTA _ cota teren amenajat _  se va realiza accesul auto la parcarea aflata in demisolul si parterul imobilului, ambele accese auto se vor realiza din strada Madrid prin intermediul unor rampe. In demisolul si parterul imobilului vor fi asigurate un numar de 9 locuri de parcare cu acces din strada Madrid.

Locurile de parcare au fost proiectate in conformitate cu HGR 525/1996 (REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM), ANEXA 5 – PARCARE – ARTICOL 5.10.1(constructii de turism), si cu NORMATIVUL P132/1993, si sunt dispuse astfel :

- la demisol -  noua locuri de parcare

- la nivelul solului – CTA – se vor amenaja un numar de 38 locuri parcare.

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate; HCLM 121/16.05.2011

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; nu au existat alternative.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); nu este cazul.

-alte autorizatii cerute pentru proiect. In cazul imobilelor de locuit se elibereaza Autorizatie de construire de catre Primaria Municipiului Constanta, ce are ca baza avize si acorduri ale instiututiilor abilitate.

Localizarea proiectului:

Imobilul studiat cu numar cadastral 242851 in suprafata totala de 1000,00 mp este amplasat in intravilanul municipiului Constanta,zona Tomis Plus,strada Madrid, parcela 283,lot 23/2/. Vecinatatile terenului studiat sunt : la est alee carosabila si parcare , la nord proprietate visinescu Sorin, la sud proprietate private lot 23/2/2, la vest strada Madrid. Impactul imobilului propus este minim, intrucat perioadele minime de insorire sunt respectate.

-harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: nu este cazul

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; terenul este destinat constructiilor de locuit, intreaga zona fiind destinata in marea ei majoritate locuirii.

- politici de zonare si de folosire a terenului; zone rezidentiale

- arealele sensibile;nu este cazlu

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); executia imobilului de locuinte are un impact benefic asupra populatiei prin marirea si diversificarea fondului locative, nu are nici un fel de repercursiuni asupra celorlalte componente.

-extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);mareste numarul populatie zonei studiate

-magnitudinea si complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; nu este cazul

-durata, frecventa si reversibilitatea impactului;nu este cazul

-masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-natura transfrontiera a impactului. nu este cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor:

-sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; adincimea de fundare este de cca 3,50ml(de la cot 0,00), forajele geotehnice nu au indicat pana la aceasta adincime prezenta pinzei freatice, in aceste conditii pinza freatica aflata in zona nu poate fi poluata.

-statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. Apele uzate produse de acest tip de imobil (locuinte) sunt ape menajere, intregul imobil va fi bransat la colectorul menajer aflat de lungul bulevardului Mamaia, tot aici se afla si colectorul pluvial la care va fi bransat imobilul.

2. Protectia aerului:

-sursele de poluanti pentru aer, poluanti; singura sursa de poluare a aerului la o astfel de constructie civila (imobil de locuinte) este praful ce rezulta in urma lucrarilor de executie, acest poate fi impiedicat sa se propage cu ajutorul plaselor antipraf ce se monteaza la exteriorul schelelor.

-instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; plase de retinere a prafului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-sursele de zgomot si de vibratii; zgomotul ce se va produce este generat de utilajele folosite in executia constructiilor civile (locuinte) excavatoare, buldozere, macarale timpul de folosire este 8ore maxim 10 ore, intervalul de timp fiind intre ora 8 si 16 maxim ora 18.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; folosirea de utilaje de tonaj mic,mediu si schela ridicatoare.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

-sursele de radiatii; santierele de tip civil  nu sunt producatoare de radiatii.

-amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor; nu sunt radiatii

5. Protectia solului si a subsolului:

-sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; apa freatica este la o adincime mai mare decit adincimea de fundare nu poate fii poluata, solul si subsolul nu pot fi poluate materialele folosite sunt material agrementate de stat si folosite in exclusivitate pentru constructiile de locuinte.

-lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. Dupa terminarea lucrarilor de executie se vor face lucrari de sistematizare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; in zona exista areale sensibile.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate. Zona este lipsita monumente natural si arii protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/14.02.2014 si anume privind insorirea fata de imobilele vecine si a  normativului privind proiectatrea cladirilor de locuit _ NP057/92, art.3.4(D).1, durata minima de insorire respectiv 1,5 ore, este respectata atat pentru imobilul nou propus cat si pentru constructiile din vecinatatea acestuia.Impactul imobilului propus este minim, intrucat perioadele minime de insorire sunt respectate.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. Imobilul este situate intr-o zona rezidentiala situata in afara zonei de protective.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

-tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;deseurile rezultate sunt cele de tip menajer, ca rezultat al functiune imobilului, locuire.

-modul de gospodarire a deseurilor. Pe latura de nord-est in limita de proprietate se va amenaja o plantforma gospodareasca. Deseurile menajere vor fi colectate (prin incheerea unui contract ferm) de o firma de salubrizare specializata in acest domeniu

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

-substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; atit in timpul executiei cit si in perioada de expluatare a locuintelor nu exista posibilitatea folosirii substantelor si preparatelor chimice periculoase

-modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. inexistenta substantelor si preparatelor chimice periculoase in executiei cit si in perioada de expluatare nu impune un mod de gospodarire

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu. pe santierele de tip civil nu se folosesc substante periculoase.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de constructie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar (inclusiv cele pentru imprejmuire). Pe durata executarii lucrarilor de constructie nu vor fi folosite utilaje de mare tonaj ce vor avea stationare permanenta pe intreaga durata a executiei, utilaje cu inaltimi agabaritice – macarale de tip TELEMAC, pompe de turnat betoane, cife de transport si turnat betoane – toate acestea vor avea o stationare temporara nu mai mult de 12 ore si vor fi semnalizate corespunzator. Pentrun edificarea imobilului se va folosi schele verticala autoridicatoare, ce nu va depasi inaltimea de 27,59m inaltimea maxima a imobilului.

Pe durata executarii imobilului se vor respecta :

-Legea 90/1996 privind protectia muncii

-Normele generale de protectia muncii

-Regulamentul MLPAT 9/N/15 martie 1993, privind protectia si igiena muncii in constructiii, ed1995

-Ordinul MMPS 235/1995, privind securitatea muncii la inaltime

-Ordinul MMPS 235/1995, Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

-Normativele generale privind prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 775/ 22 iulie 1998

-Ordinul MLPAT 20/N/11 iulie 1994, Normativ C300/1994

-alte acte normative in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor de constructie.

-localizarea organizarii de santier; organizarea de santier va consta prin imprejmuirea intregii suprafete (1000,00mp) cu panouri de tabla pe o lungime de cca 128,00ml, avind acces pe latura de sud, amplasarea unui container prefabricat avind functiunea de vestiar de 6,00mp(2,00x3,00) pe latura de nord in limita de proprietate, tot aici se va amplasa un grup sanitar vidanjabil de tip ecologic iar pe containerul prefabricat se va monta un rezevor de apa de 4,00mc, necesarul de apa potabila va fi asigurat de rezervoare de 10,00l apa potabila imbuteliata. Organizarea de santier si depozitarea de materiale de constructie necesare edificarii imobilului se va face pe suprafata de cca 650,00mp ramasa neconstruita .

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; nu este cazul

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; intregul imobil va fi protejat pe timpul executiei de plase de retinere a prafului si pentru a impiedica caderea diverselor material.

-dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu; protejarea constructiei cu plase anti praf ce nu permit propagarea acestuia in mediul inconjurator, praful fiind singura sursa de poluare, fiind vorba de construirea unui imobil de locuinte.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii; la finalizarea executiei lucrarilor de constructie se va sistematiza vertical si orizontal terenul din jurul imobilului, prin crearea de trotuare de garda, rampe de acces la zonele de garare autovehicule, zonele ramase libere se vor planta cu arbusti decorativi.

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; pentru constructiile de tip residential modul de prevenire a emanarii prafului este este montarea de plase anti praf la exteriorul schelelorpe intreaga inaltime a lucrarilor.

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; nu este cazul

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. nu este cazul

IX. Anexe - piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului

- Planul de situatie cu indicatirolor urbanistici

Întocmit

arhitect Costel SCHIOPULET