Proiect nr. 13/2017

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA 5 – Ordin 135/ 2010

- DENUMIREA PROIECTULUI

“Extindere retea electrica  de interes public Zona Est loc.Medgidia,

jud. Constanta”

- TITULAR:

- numele companiei: E-Distributie Dobrogea S.A – Zona Retea MT/JT Constanta

- adresa postala: str. Nicolae Iorga 89A, loc. Constanta, jud. Constanta

- numarul de telefon: 0241 805 002 , fax – 0372/875753

- adresa paginii de internet: https://www.e-distributie.com

- numele persoanelor de contact:

- Inginer Sef: Chiriac Victor Marius

- Proiectant: ing. Nastase Anisoara

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

1.Justificarea necesitatii proiectului

PRIMARIA MEDGIDIA solicita  alimentarea cu energie electrica pentru un cartier de locuinte   amplasate in localitatea Medgidia , numarul total de loturi : 80 buc.

Prin studiul de fezabilitate nr.13/2017 a fost stabilita solutia de alimentare si costurile aferente defalcate  in cota E-Distributie si cota Primarie,conform ordin ANRE 75/2012.

Situatia existenta

Datorită dezvoltării zonei, consumul de energie electrică a crescut și sistemul de alimentare cu energie electrică nu mai poate asigura preluarea viitorilor consumatori.

2. Elemente specifice caracteristice proiectului

Pentru alimentarea cu energie electrica a zonei se propune :

- Montare PTAB, bucati=1

- LES 20 KV, l=0,120 km

- LEA jt, l=1,3 km

- LES jt, l=0,3 km

Montare post nou de transformare:

Se va monta un post  de transformare in anvelopa de beton pe domeniul public  cu acces din domeniul public, pe un amplasament stabilit de comun acord cu Primaria Medgidia, pentru care s-a emis HCL nr.128/26.07.2017.

Postul de transformare ,realizat conform DG 2061  editia 2 ,va fi prevazut cu priza pp de max 1 ohm .

LES 20KV :

- Se va intercepta LES 20 KV 5721 , se va sectiona cablul existent , se va mansona si va fi pozat  pe lungimea de 0.06 km pana in PTAB proiectat, sistem intrare - iesire . Se va utiliza   cablu tip ARE4H5EX - 3X1X185 mmp ,protejat in tub flexibil PVC Ø 160 pe toata lungimea de traseu.

LES joasa tensiune:

- Se vor realiza plecari subterane jt din  tabloul jt PT proiectat  cu cablu 3*150+95N mmp DC 4146/2 pana in casetele stradale, echipate cu cutii de cleme de separare, montate la baza  primului stalp proiectat (4 plecari LES JT).

LEA joasa tensiune:

- Se va realiza pe domeniul public cu stalpi de tip SC 10/C , la sustinere  si respectiv SC 10/E la intindere in colt si terminal , se va utiliza cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila pentru montare aeriana 3 * 70 + 54,6N mmp .

Dupa realizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala,se vor reface trotuarele si spatiile verzi afectate.

Deseurile nerecuperabile vor fi colectate si transportate la rampa de gunoi a localitatii cu aprobarea Consiliului Local Medgidia .

La pozarea cablurilor se vor respecta prevederile normativului NTE 007/008 privind conditiile de coexistenta a retelelor electrice si celelalte instalatii existente in zona.

3. Localizarea proiectului

Se va monta un post  de transformare in anvelopa de beton pe domeniul public  cu acces din domeniul public, pe un amplasament stabilit de comun acord cu Primaria Medgidia, pentru care s-a emis HCL nr.128/26.07.2017.

Postul de transformare ,realizat conform DG 2061  editia 2 ,va fi prevazut cu priza pp de max 1 ohm .

4. Descrierea impactului potenţial

Lucrarile prevazute in acest proiect vor avea impact nesemnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Investitia se va realiza in intravilanul localitatii Medgidia si nu va afecta zone sensibile din punct de vedere ecologic avand in vedere pozitia geografica a amplasamentului.

Resursele naturale utilizate in timpul desfasurarii lucrarilor sunt limitate si cantitatile nesemnificative. Necesarul de apa rezulta din nevoia de a asigura apa potabila lucratorilor pe parcursul efectuarii lucrarilor. In vederea amplasarii PTAB , nu se va utiliza apa tehnoogica deoarece betonul necesar construirii va fi furnizat, in functie de necesitati, prin intermediul constructorului, de societati de profil, in baza contractelor incheiate.

In perioada constructiei va exista un impact direct, de scurta durata, de intensitate si magnitudine scazuta asupra factorilor de mediu:

- Depozitarea materialelor se va face controlat in zone special amenajate si deseurile rezultate din lucrari se vor preda societatilor autorizate in vederea valorificarii/eliminarii;

Precizari privind semnalizarea temporara a lucrarii:

- sa se respecte semnul de executie, sa nu se ingreuneze circulatia rutiera, sa nu se depoziteze materialul pe partea carosabila, sa se readuca la starea initiala zona afectata de executia lucrarilor.

Se vor respecta prevederile Art .8 alin 2,3,4 din HG 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Lucrările ascunse (fundaţii, prize de pământ) se vor realiza in prezenta dirigintelui de şantier din partea beneficiarului.Executarea lucrărilor se va face in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 si SR EN ISO 14001/2015.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

- PROTECTIA CALITATII APELOR

In perioada de executie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a apelor subterane sunt datorate manipularii si operarii materialelor cat si pierderile accidentale de combustibili si uleiuri de la utilaje.

Pentru protecţia apelor se vor respecta următoarele:

- Toate lucrările pentru realizarea investitiei se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate;

- Se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri pe suprafaţa terenului;

- Se interzice spălarea masinilor / utilajelor în zona lucrărilor.

- PROTECTIA AERULUI

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii aerului, singurele activităţi care se constituie in surse de impurificare sunt pulberile provenite de la lucrarile de excavare a santurilor necesare pozarii cablurilor electrice subterane şi gazele de eşapament ale utilajelor şi camioanelor necesare în activitatea de şantier.

Ca măsuri de protecţie se impun ca, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, in timpul lucrarilor constructorul :

- va utiliza echipamente si utilaje performante, aflate intr-o stare de functionare corespunzatoare si care au efectuate verificarile tehnice periodice ;

- va respecta programul de lucru si va efectua etapizat si organizat lucrarile de investitii ;

- pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje / camioane.

- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

.II.    e a santurilor necesare pozarii cablurilor electrice subteraneiminarii;dine scazuta asupra factorilor de mediu sol (prinActivitatea desfăşurată în timpul lucrarilor este generatoare de zgomot prin lucrarile de excavare necesare pozarii cablurilor electrice si transportul materialelor si a deseurilor rezultate din activitate.

Nivelurile de zgomot si vibratii provenite de la utilajele care vor fi folosite la realizarea lucrarilor nu vor fi mai mari decat cele uzuale aparute datorita traficului pe drumurile publice aferente localitatii Medgidia.

In vederea reducerii zgomotului si a vibratiilor, constructorul va utiliza echipamente si utilaje cu nivel scazut de zgomot si vibratii care sa se incadreze in limitele legale admisibile si pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje.

Constructorul va asigura măsuri şi dotări pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea limitelor legale admisibile.

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

În cadrul obiectivului analizat nu se folosesc surse de radiaţii.

- PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pentru protectia solului si a subsolului se prevad urmatoarele :

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la utilaje;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite;

- interzicerea depozitarii deseurilor rezultate din activitate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzator;

- deşeurile se vor depozita separat pe categorii în recipienţi sau containere destinate colectării acestora;

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;

- pamantul rezultat din sapaturi se va depozita corespunzator si se vor lua masuri pentrua evita imprastierea acestuia pe terenurile invecinate, fiind utilizat ulterior la acoperirea santurilor;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA  NATURII

Investitia se va realiza in intravilanul localitatii Medgidia, intr-o zona locuita si prin urmare nu vor fi afectate habitate, specii de flora si fauna de importanta nationala, comunitara sau internationala.

7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE  SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

In zona in care se realizeaza lucrarile nu exista instituit un regim de restrictie,  zone de interes traditional, conform planului de situatie anexat la documentatie. Lucrarile se vor desfasura pe domeniul public si se vor respecta conditiile stabilite in autorizatia de constructie emisa de Primaria Orasului Medgidia.

Distantele intre instalatiile electrice si asezarile umane respecta prevederile normelor in vigoare.

In timpul execuţiei constructorul:

- va delimita zonele de lucru si a celor protejate;

- va interzice admiterea la lucru a personalului fara echipament corespunzator;

- respectarea curaţeniei și a normelor privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii;

- va asigura serviciile sanitare corespunzatoare.

8.GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Stocarea / depozitarea deşeurilor rezultate din lucrari se va face controlat, pentru a nu genera impact asupra mediului înconjurator, respectându-se condiţiile specifice fiecărei categorii, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

Aceste deseuri pot fi :

- resturi de cabluri electrice ramase in urma pozarii lor, a executarii capetelor terminale si a mansoanelor ( deseuri reciclabile );

- hartii, cartoane sau alte materiale in care sunt ambalate materialele si echipamentele;

- piatra amestecata cu pamant sau alte materiale inerte rezultate din saparea santului pentru cabluri;

- deseuri metalice – reciclabile.

Deseurile rezultate din lucrari vor fi gestionate de catre constructor care are urmatoarele obligatii :

- să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor în conformitate cu cerinţele legale in vigoare privind regimul deşeurilor şi în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

- să ia măsurile necesare de reducere la minim a cantităţilor de deşeuri rezultate;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri;

- să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţi de securitate a muncii;

- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

- să nu abandoneze deşeurile şi să le depoziteze numai în locuri special amenajate autorizate;

- să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminarii acestora;

- să gestioneze deşeurile şi materialele rezultate (cantităţi fizice, bucăţi) până la predarea acestora;

- deşeurile industriale reciclabile (metalice feroase, metalice neferoase, hârtii, cartoane, mase plastice, cauciuc, textile) se predau la firme autorizate în vederea eliminarii/valorificarii deşeurilor;

- să prezinte documentele de predare a cantităţilor de deşeuri la firmele autorizate în vederea eliminarii/valorificarii acestora.

- deşeurile inerte: materiale ceramice, izolatori, sticlă, pământ şi pietre fără conţinut de substanţe periculoase şi alte deşeuri din demolări şi construcţii se transportă la groapa de deşeuri inerte, amplasament stabilit de Primaria locală care indică modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la aceasta.

Transportul deseurilor nepericuloase se va realiza cu respectarea HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

9.GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

În timpul lucrarilor de construire nu se manipulează sau transportă cantităţi de substanţe toxice şi periculoase.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Lucrarile prevazute nu au un impact semnificativ asupra mediului si nu este necesar a fi prevazute dotari si masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In urma respectarii conditiilor stabilite pe fiecare factor de mediu la punctele anterioare nu este necesar sa se monitorizeze indicatorii specifici pentru principalii factori de mediu.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE  CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor)

Proiectul analizat nu se supune prevederilor directivelor europene : IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier se va asigura fara a afecta proprietatile si retele edilitare existente. Pentru realizarea lucrărilor aferente, constructorul îşi va planifica organizarea de şantier pe baza unui proiect propriu în funcţie de distanţa sediului de şantier şi de dotările de care dispune.

Începerea lucrărilor se va face după stabilirea în prealabil a unui program de lucru.

Executantul lucrarii va efectua urmatoarele operatii in vederea organizarii de santier:

amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori;

1 buc. wc ecologic;

perioada de desfasurare a activitatii va fi de 3 luni de la inceperea lucrarilor;

programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic , dar nu mai tarziu de ora 20;

toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator, existand persoana specializata pentru aceasta activitate;

va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara;

materialele folosite la lucrare se aduc la locul de montaj si se monteaza de regula in aceeasi zi. Echipamentele si utilajele vor fi amplasate si vor fi supravegheate in timpul lucrului astfel incat ele sau parti ale lor sa nu se afle in niciun moment la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate fata de instalatiile electrice aflate sub tensiune;

echiparea si racordarea la retelele de 20kV si 0,4 kV, precum si demontarile din vecinatatea instalatiilor aflate sub tensiune se vor face cu retelele  scoase de sub tensiune;

in apropierea santierului, la momentul elaborarii proiectului, nu sunt prevazute alte lucrari care ar putea sa interfrezeze cu activitatile care urmeaza a se desfasura;

aplicarea de masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si asigurarea  curateniei in zona.

Caile de acces, drumurile publice existente in zona, nu vor fi blocate cu utilaje si materiale.

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Lucrarile cuprinse in proiect se vor executa etapizat si executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare sau insalubrizare in zona.

Depozitarea materialelor necesare se face in locuri bine stabilite, special amenajate. La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia salubrizarii zonei de lucru, de orice materiale si deseuri.

Astfel, dupa executarea santurilor pentru pozarea cablurilor electrice sau pentru montarea prizelor de pamant, dezafectarea suprafetei organizarii de santier, terenul va fi readus la starea initiala. Se va avea in vedere ca pamantul utilizat pentru astuparea santurilor sa nu contina materiale si deseuri care ar putea duce la deteriorarea cablurilor. Acesta va fi compactat conform fiselor tehnice in vigoare.

Activitatile de realizare a investitiei nu au posibilitatea potentiala de a produce un accident industrial cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurta durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ.

Din datele prezentate si analiza efectuata in cadrul prezentei documentatii se desprinde concluzia ca lucrarile de realizare a investitiei nu vor avea efecte asupra factorilor de mediu.

Aceste activitati nu vor afecta factorii de mediu atata timp cat vor fi respectate toate masurile privind protectia mediului.

#### IX. ANEXE, PIESE DESENATE

Piese desenate :

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

Intocmit,

ing. Nastase Anisoara