PROIECT

ACORD DE MEDIU

Nr. xx din 23.06.2023

Ca urmare a cererii adresate de VULTURU POWER PARK SRL, cu sediul in  Judetul Constanta, Municipiul Constanta, strada Zorelelor, nr. 75, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14263 din 25.08.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „PARC EOLIAN VULTURU EST” DTAC, se va intocmi dupa aprobarea PUZ „INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII DOCUMENTATIEI DE URBANISM EXISTENTE SI EXTINDERE PARC EOLIAN VULTURU EST” cu respectarea reglementarilor din documentatia PUZ, amplasat in Judetul Constanta, UAT Vulturu, parcelele A128/5/1/1/3, A128/5/2 – CF 100442, 100491, UAT Pantelimon – parcela A191/38 – CF 100127; parcela A191/25 – CF 102503;  Sola 59, parcela A188/55 – CF 103050; parcela A188/12 – CF 102005; Sola 62, parcela A196/8/1/1 – CF 103063; Sola 62, parcela A196/1 – CF 101359; Sola 63, parcela A197/15/1/1, A197/15/2 – CF 101291, 101252; parcela A197/6 – CF 102126; parcela A250/1/16/1, A250/1/16/2 – CF 101318, 101319; Sola 65, parcela A201/42/2, A201/42/1 – CF 103070, 103071; parcela A203/4 – CF 102525; parcela A250/27/1, A250/27/2 – CF 103310, 101311; parcela A203/31 – CF 102224; parcela A250/47/1/1, A250/47/1/2 – CF 101336, 101337; parcela A250/47/2 – CF 101290; parcela A333/17 -lot1- CF 102064; Sola 74, parcela A241/20/1, A241/20/2 – CF 101314, 101315, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa II, la pct. 3, litera i).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Proiectul consta in construirea si operarea turbinelor eoliene, realizarea fundatiilor, platformelor de montaj, statiei electrice de transformare, sisteme de stocare energie electrica, drumuri noi de acces in interiorul parcelelor, organizare de santier, instalarea de stalpi de monitorizare video, instalarea de martori de tasare pentru urmarirea in timp a fundatiilor precum si basa colectoare.

Amplasament

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul comunelor Pantelimon si Vulturu, Judetul Constanta.

Accesul la parcul eolian se poate realiza din drumul judetean DJ225 si drumul comunal         DC 74, pe din drumurile de exploatare existente in zona ce vor fi modernizate si reabilitate.

Parcul eolian are urmatoarele vecinatati:

| Punct cardinal | Vecinatati |
| --- | --- |
| Nord | proprietati private – terenuri agricole |
| Est | proprietati private - terenuri agricole; DC 75, localitatea Nistoresti |
| Sud | proprietati private - terenuri agricole, DC 74; localitatea Runcu |
| Vest | proprietati private - terenuri agricole, DJ 225 |

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului (parcelelor) si elementelor constructive       (turbine,statie de transformare,sistem de stocare energie electrica) ale proiectului.

| Coordonate turbine eoliene VE Stereo 70 - S42 Romania |
| --- |
| Nr. Turbina | X (E) | Y (N) |
| 1VE | 763856.476 | 358673.786 |
| 2VE | 764541.721 | 358611.136 |
| 4VE | 763841.469 | 357541.152 |
| 5VE | 764527.328 | 357514.998 |
| 6VE | 765790.013 | 357311.879 |
| 8VE | 764410.919 | 356307.574 |
| 9VE | 763624.681 | 355927.304 |
| 10VE | 764124.825 | 355191.889 |
| 11VE | 764946.203 | 355231.079 |
| 12VE | 765469.328 | 355699.381 |
| 14VE | 764908.827 | 353976.401 |
| 15VE | 765685.067 | 354113.508 |
| 16VE | 767074.505 | 354369.596 |
| 17VE | 765536.129 | 352941.212 |
| 18VE | 766731.335 | 353307.022 |
| 19VE | 764854.515 | 352403.579 |
| 20VE | 766294.486 | 352443.196 |
| 22VE | 766059.232 | 350211.103 |
| 23VE | 766734.833 | 350405.965 |

| Coordonate parcela 1VE - 4VE Stereo 70 - S42 Romania |
| --- |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 763902.83 | 358741.99 |
| 2 | 763858.54 | 358762.14 |
| 3 | 763834.99 | 358751.14 |
| 4 | 763816.7 | 357370.23 |
| 5 | 763884.66 | 357370.5 |
| Coordonate parcela 2VE - 5VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 764520.52 | 358699.53 |
| 2 | 764563.42 | 358700.52 |
| 3 | 764595.81 | 358700.16 |
| 4 | 764578.2 | 357371.58 |
| 5 | 764502.93 | 357372.06 |
| Coordonate parcela 6VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 765771.93 | 357359.49 |
| 2 | 765836.51 | 357359.08 |
| 3 | 765843.87 | 356755.36 |
| 4 | 765779.3 | 356755.31 |
| Coordonate parcela 8VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 764384.36 | 356750.6 |
| 2 | 764426.39 | 356749.76 |
| 3 | 764428.93 | 356155.5 |
| 4 | 764386.91 | 356155.14 |
| Coordonate parcela 9VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 763580.32 | 355868.73 |
| 2 | 763616.72 | 355835.09 |
| 3 | 763772.69 | 355836.32 |
| 4 | 763772.53 | 355856.32 |
| 5 | 763817.53 | 355856.67 |
| 6 | 763817.49 | 355861.67 |
| 7 | 763837.49 | 355861.83 |
| 8 | 763837.73 | 355831.83 |
| 9 | 764386.55 | 355836.15 |
| 10 | 764386.35 | 355861.15 |
| 11 | 764406.35 | 355861.31 |
| 12 | 764406.39 | 355856.31 |
| 13 | 764451.3 | 355856.66 |
| 14 | 764450.13 | 355951.3 |
| 15 | 763577.04 | 355944.43 |
| Coordonate parcela 10VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 764458.86 | 355244.89 |
| 2 | 764459.76 | 355171.89 |
| 3 | 763503.17 | 355164.36 |
| 4 | 763503.6 | 355197.79 |
| 5 | 763495.88 | 355225.95 |
| 6 | 763491.52 | 355237.27 |
| Coordonate parcela 11VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 764950.58 | 356086.01 |
| 2 | 764930.59 | 356085.76 |
| 3 | 764929.78 | 356151.21 |
| 4 | 764919.41 | 356151.31 |
| 5 | 764931.63 | 355162.76 |
| 6 | 764961.98 | 355163.7 |
| Coordonate parcela 12VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 765453.15 | 355176.85 |
| 2 | 765504.69 | 355177.79 |
| 3 | 765492.71 | 356146.77 |
| 4 | 765441.15 | 356147.63 |
| Coordonate parcela 14VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 764643.21 | 354136.77 |
| 2 | 764905.2 | 354167.06 |
| 3 | 765027.01 | 354156.16 |
| 4 | 765063.58 | 354147.3 |
| 5 | 765104.68 | 354108.3 |
| 6 | 765216.92 | 353970.63 |
| 7 | 764652.26 | 353951.85 |
| Coordonate parcela 15VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 765634.36 | 354552.12 |
| 2 | 765691.52 | 354549.81 |
| 3 | 765723.96 | 353676.37 |
| 4 | 765667.01 | 353673.23 |
| Coordonate parcela 16VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 767080.46 | 354648.47 |
| 2 | 767094.06 | 354320.36 |
| 3 | 766960.59 | 354319.01 |
| 4 | 766947.01 | 354646.98 |
| Coordonate parcela 17VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 765236.91 | 352980.77 |
| 2 | 765765.48 | 352977.67 |
| 3 | 765767.01 | 352917.22 |
| 4 | 765236.54 | 352920.34 |
| Coordonate parcela 18VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 766681.42 | 353195.39 |
| 2 | 766780.65 | 353196.49 |
| 3 | 766759.77 | 353700.18 |
| 4 | 766660.55 | 353699.07 |
| Coordonate parcela 19VE - 20VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 766342.31 | 352460.95 |
| 2 | 766342.27 | 352393.21 |
| 3 | 765741.99 | 352395.61 |
| 4 | 765424.28 | 352394.07 |
| 5 | 764784.15 | 352384.94 |
| 6 | 764791.18 | 352452.72 |
| Coordonate parcela 22VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 766278.25 | 349925.08 |
| 2 | 766188.71 | 349894.13 |
| 3 | 765909.27 | 350467.37 |
| 4 | 765998.67 | 350498.64 |
| Coordonate parcela 23VE Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 766733.45 | 350456.44 |
| 2 | 766917.59 | 350009.23 |
| 3 | 766865.18 | 349980.51 |
| 4 | 766815.07 | 349980.51 |
| 5 | 766815.07 | 350053.01 |
| 6 | 766785.09 | 766785.09 |
| 7 | 766759.2 | 350133.83 |
| 8 | 766724.29 | 350184.33 |
| 9 | 766671.53 | 350260.65 |
| 10 | 766630.78 | 350319.6 |
| 11 | 766583.1 | 350396.16 |
| Coordonate parcela statie de transformare si sistem de stocare energie electrica Stereo 70 - S42 Romania |
| Nr. Crt | X (E) | Y (N) |
| 1 | 763527.43 | 356527.76 |
| 2 | 763518.15 | 356705.33 |
| 3 | 763395.12 | 356818.99 |
| 4 | 763310.90 | 356727.79 |

Conform C.U. nr. 112 din 05.07.2021, suprafatele de teren pe care vor fi instalate turbinele au folosinta actuala de terenuri arabile. O parte dintre terenuri au fost deja scoase din circuitul agricol in baza autorizarii anterioare a proiectului.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este pentru: “terenuri cu destinatie agricola”, “teren cu destinatie amplasare turbine eoliene si constructiile aferente acestora – zone producere energie electrica”.

Categoria de folosinta a suprafetelor pe care vor fi instalate turbinele va fi “curti constructii”, in conformitate cu procedura M.A.D.R. de scoatere din circuitul agricol a suprafetelor construite. O parte dintre terenuri au fost deja scoase din circuitul agricol in baza autorizarii anterioare a proiectului.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul comunelor Vulturu si Pantelimon, Judetul Constanta si se afla in folosinta Vulturu Power Park S.R.L, conform contractelor de superficie incheiate prin notariat cu prorietarii acestora.

Suprafata de teren destinata lucrarii va fi  de 101,80  ha.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul judetean DJ 225 si drumul comunal Dc 74, pe drumuri de exploatare existente care vor fi reabilitate si consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemul de stocare energie electrica si statia de transformare electrica, amplasate pe terenuri pentru care societatea a incheiat contracte de superficie cu proprietarii.

In perioada de constructie caile de acces sunt necesare pentru transportul componentelor si al materialelor de constructie.

In perioada de functionare a parcului eolian drumurile interne sunt necesare pentru a permite accesul la turbinele eoliene in timpul operatiilor de intretinere si reparatii.

A fost emisa Hotararea privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si a regulamentului local aferent, nr. 22/11.03.2022 adoptata de Consiliul Local al Comunei Vulturu si Hotararea privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si a regulamentului local aferent, nr. 35/31.03.2022 adoptata de Consiliul Local al Comunei Pantelimon.

Lucrarile derulate in faza de executie vor presupune efectuarea urmatoarelor operatiuni :

- amenajarea organizarii de santier;

- amenajarea si reabilitarea drumurilor de acces catre parcul eolian si catre turbine;

- excavarea solului vegetal de pe suprafetele destinate strict elementelor constructive in cauza, si depozitarea acestuia in scopul refacerii suprafetelor afectate de lucrari;

- excavarea materialului terigen in scopul realizarii fundatiilor necesare elementelor constructive prevazute de proiect (turbine, statia de transformare, sistemul de stocare energie electrica, spatiu pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta);

- realizarea santurilor in vederea pozarii cablurilor electrice si a celor necesare automatizarii si controlului automat a parcului eolian;

- construirea si operarea turbinelor eoliene;

- realizarea fundatiilor pentru platformele de montaj;

- realizarea fundatiilor statiei electrice de transformare si a sistemului de stocare energie electrica;

- realizare drumuri noi de acces in interiorul parcelelor;

- instalarea de stalpi de monitorizare video;

- instalarea de martori de tasare pentru urmarirea in timp a fundatiilor precum si basa colectoare;

- realizarea de lucrari de constructii si instalatii (in cazul statiei de transformare si fara a se limita doar la acestea) cum ar fi :

- Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere MT/110kV;

- Posturi electrice de transformare;

- Sisteme de stocare energie electrica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

- Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

- Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

- Instalatie de impamantare;

- Sistem de securitate;

- Instalatie de paratrasnete;

- Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

- Instalatie de iluminat general si perimetral;

- Instalatie de stins incendii;

- Instalatie de antiefractie;

- Orice alte instalatii / echipamente  necesare bunei functionari a statiei de transformare

Nota:

- Reabilitarea si modernizarea drumurile de exploatare existente nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

- Retelele electrice aferente parcului eolian, respectiv: cablul de racordare 400 kV, Statia de Transformare 110/400kV si traseele de  cabluri electrice subterane MT si 110kV aferente proiectului, nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

Lucrarile derulate in cursul fazei de functionare

In etapa de functionare a parcului eolian, lucrarile aferente se vor rezuma doar la activitati de mentenanta, ceea ce va presupune derularea unor operatiuni precum:

- accesul pe amplasament cu mijloace auto;

- descarcarea - incarcarea materialelor si echipamentelor necesare operatiunilor de mentenanta/ a componentelor inlocuite;

- activitatea  de mentenanta propriu-zisa.

- Bilanț al suprafețelor necesare pentru execuția lucrărilor.

| Elemente constructive | Sc [mp] | Sd [mp] | H [m] | H max. [ m ] | Lungime [ m ] | Nr. [ buc.] | Total Sc [ mp ] | Total Sd [ mp ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbina eoliana | 115,00 | 962,00 | - | 250,00 |  | 19 | 2185,00 | 18278,00 |
| Platforma turbina eoliana | - | - | - | - | - | 19 | 28590,00 | 28590,00 |
| Statia de transformare Organizare de santier si stocare energie | 28540,00 | 28540,00 | 12 | 50 | - | 1 | 28540,00 | 28540,00 |
| Drumuri noi | - | - | - | - | - | - | 55000,00 | 55000,00 |
| Stalpi Video | 0,5 | 2,25 | - | 10,00 | - | 24 | 12,00 | 54,00 |
| Basa colectoare | 0,13 | 0,62 | - | - | - | 19 | 2,47 | 11,78 |

Indicatori urbanistici

S. teren = 1 018 000 m2

Suprafata construita totala =  114 329.47 m2

Suprafata desfasurata totala = 130 473.78 m2

Regim maxim de inaltime : Hmax = 250 m (la turbinele eoliene)

P.O.T. propus = 50%

C.U.T. propus = 0.5

Elementele tehnico - constructive ale proiectului cuprind:

- Turbinele eoliene

- numar de turbine instalate = 19;

- puterea instalata pentru o turbina = 6.6 MW;

- putere totala instalata = 125.4 MW.

Turbinele eoliene se vor amplasa cvasi-ordonat, urmarindu-se o pozitionare care sa exploateze cat mai judicios forma terenului, orientarea fata de sensul vanturilor, respectarea unor distante minime necesare unei bune functionari a intregului sistem de turbine eoliene, pozitia fata de drumurile de acces si retelele electrice.

Distanta minima dintre doua turbine eoliene va fi de aproximativ 650 m.

Turbinele ce se vor monta in cadrul parcului au diametrul rotorului pana la 170 m.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin intermediul pilonor forati de diametru mare, purtatori de varf si incastrati in roca de baza, transmiterea incarcaturilor din turn la piloti realizandu-se prin intermediul unui radier masiv de beton armat cu diametrul de cca. 22.50 m, cota inferioara a acestuia fiind la adancimea de cca. 4.00 m.

Fundatia fiecarei turbine va fi subterana, de tip radier general.

In vederea imbunatatirii solului se vor prevedea piloti din beton armat, ce vor fi amplasati sub fundatia radier.

In dreptul fiecarei turbine eoliene se vor construi platforme de montaj din piatra compactata.

In jurul platformei de montaj si fundatiei turbinei eoliene este necesar un spatiu liber pentru a fi folosit la preasamblarea palelor si a rotorului.

Aceasta platforma de preasamblare nu necesita constructii suplimentare sau imbunatatiri, terenul fiind afectat doar in timpul asamblarii palelor si a rotorului.

Pe fiecare amplasament  va fi prevazut cate un stalp pentru monitorizare video cu inaltimea de aproximativ 10 m, care sa permita vizualizarea tuturor turbinelor.

Stalpii sunt metalici, prefabricati de tip tubular cu forma poligonala si vor fi amplasati in apropierea platformelor de montaj, pe terenuri pentru care exista un acord cu proprietarii.

Pe stalpi se vor monta 2 camere video, un refelector cu senzor de miscare si un dulap local video alimentat cu energie electrica din turbina langa care este montat stalpul.

Camerele vor trimite/primi semnal cu ajutorul unei fibre optice montata de asmenea pana la turbina din apropiere. Fixarea stalpilor se face cu ajutorul unor fundatii din beton.

Comunicatia intre camerele video si inregistrator de retea (NVR) se va face prin intermediul cablurilor de comunicatie (Ethernet). Fundatiile proiectate pentru stalpii de iluminat sunt fundatii izolate, rigide, din beton armat.

Fiecare turbina este prevazuta cu un sistem de colectare si evacuare a condensului de pe pardoseala inelului fundatiei.

Acest sistem este alcatuit dintr-un sifon de pardoseala, o basa colectoare pozitionata la aproximativ 20 m de fundatie si o conducta de PVC cu diametrul Φ110 mm sau Φ90 mm si cu o panta de 0,8% care face legatura intre sifonul de pardoseala si basa colectoare.

Basa colectoare se va realiza dintr-un tub ingropat in pamant in pozitie verticala de diamteru Φ400 mm si cu lungimea de 4,20 m. In momentul umplerii basei colectoare, aceasta va fi golita cu ajutorul unei pompe submersibile.

La pozitionarea basei colectoare se va tine cont si de pozitiile stalpilor pentru supraveghere video.

La fiecare fundatie de turbina vor fi prevazute de asemenea cel putin 3 borne fixe de tasare din beton folosite la urmarirea in timp a pozitiei fundatiei turbinei eoliene.

- Statia de transformare

Aceasta va asigura transformarea curentului electric generat de parcul eolian, de la medie tensiune (MT) la 110 kV, fiind localizata in extravilanul Comunei Vulturu, pe un terenul detinut de investitor cu contract de superficie incheiat cu proprietarul acestuia.

Pentru realizarea statiei de de transformare MT/110 kV vor fi prevazute o serie de lucrari de constructii si instalatii, fara a se limita la:

- Echipamente primare de inalta tensiune (celule linie, trafo si/sau celule bloc IT, celule cupla IT, orice celule IT necesare bunei functionari echipate cu separatoare, intreruptoare, trasformatori de curent/tensiune, descarcatoare, etc), inclusiv transformatoarele de putere MT/110kV;

- Posturi electrice de transformare;

- Sisteme de stocare energie electrica;

- Sistemul de comanda-control-protectie si contorizare aferent statiei;

- Transformatoare pentru alimentarea serviciilor interne;

- Serviciile proprii de c.a. si c.c.;

- Instalatiile de teleprotectie si telecomunicatii aferente transmisiilor si teleconducerii statiei si instalatiile conexe;

- Generatoare pentru alimentarea serviciilor interne ca surse de rezerva;

- Instalatie de impamantare;

- Sistem de securitate;

- Instalatie de paratrasnete;

- Instalatie de prize, aer conditionat si incalzire;

- Instalatie de iluminat general si perimetral;

- Instalatie de stins incendii;

- Instalatie de antiefractie;

- Orice alte instalatii / echipamente  necesare bunei functionari a statiei de transformare

Parcul eolian Vulturu Est va fi conectat la Sistemul Energetic National printr-un cablu de 110kV care va face legatura intre statia de transformare MT/110kV si statia de transformare 100/400kV.

Nota: Retelele electrice aferente parcului eolian, respectiv: cablul de racordare 400 kV, Statia de Transformare 110/400kV si traseele de  cabluri electrice subterane MT si 110kV aferente proiectului, nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

- Organizarea de santier

Va fi amplasata pe terenul de langa statia de transformare si consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale, parcare autovehicule, precum si asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente turbine, iluminat, paza, etc. Ecologizarea si apa poabila vor fi asigurate de firme de profil.

- Sistemul de stocare energie electrica

Sistemul de stocare energie electrica poate fi instalat in cladire tip container/hala sau orice alta solutie constructiva aleasa de beneficiar si are ca rol inmagazinarea partiala sau totala a energiei produsa de turbinele eoliene si injectarea acesteia in retea in momentele in care vantul este mai slab sau sunt indeplinite anumite conditii.

Acesta va fi realizata pe terenul din vecinatatea statiei de transformare MT/110 kV, pe amplasamentul organizarii de santier.

Suprafata de teren pe care va fi realizata statia de transformare, organizarea de santier si sistemul de stocare energie electrica este de 28540 mp.

- Drumuri noi de acces

Proiectul prevede construirea de drumuri noi de acces in interiorul parcelelor, in suprafata de aproximativ 55000 mp, care vor face legatura intre turbinele eoliene  si drumurile comunale si de exploatare agricola existente.

Accesul spre parcul eolian se va realiza din drumul judetean DJ 225 si drumul comunal Dc 74, pe drumurile de exploatare existente care vor fi reabilitate si consolidate, respectiv pe drumuri noi de acces de la drumul de exploatare existent la turbinele eoliene, sistemul de stocare energie electrica si statia de transformare electrica, amplasate pe terenuri pentru care societatea a incheiat contracte de superficie cu proprietarii.

Drumurile de acces existente au latimea de aproximativ 4 m si vor fi reabilitate in conformitate cu specificatiile de transport ale furnizorului, pentru a putea fi circulate de masini de mari dimensiuni. In interiorul parcelelor latimea drumurilor va fi de aproximativ 5 m. Vor fi prevazute racorduri cu raza de curbura de aproximativ 50 m  pentru accesul la turbine. De asemenea si aceste drumuri vor fi realizate conform specificatiilor de transport ale furnizorului de turbine eoliene.

Nota: Reabilitarea si modernizarea drumurile de exploatare existente nu fac obiectul prezentului proiect, acestea urmand a fi realizate in cadrul unei alte documentatii.

- Spatiu pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta

In interiorul parcului va fi prevazut un spatiu tip containere pentru depozitare echipamente si un centru de operare si mentenanta a parcului in vecinatatea statiei de transformare ce poate avea in componenta spatii de birouri/sedinte, bucatarie, toalete ecologice ce nu necesita racordarea la retelele edilitate (ecologizarea si apa potabila vor fi asigurate de firme de profil) si orice este necesar pentru asigurarea operarii parcului in conditii optime.

Nu au fost prevazute instalatii sanitare deoarece constructiile nu au caracter civil si nu necesita personal permanent de exploatare. In cazul unei interventii (de exemplu in cazul unei reparatii sau revizii), se vor folosi surse de apa mobile si grupuri sanitare ecologice.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul comunelor Vulturu si Pantelimon, Judetul Constanta si in folosinta lui  Vulturu Power Park S.R.L, conform contractelor de superficie incheiate prin notariat cu proprietarii acestora, acestea fiind identificate astfel:

- pe UAT Pantelimon – 19 turbine eoliene:

- turbina 1 VE si 4 VE -  parcela  A191/38/2 - CF 103156;

- turbina 2 VE si 5 VE -  parcela A191/25/2 - CF 103173;

- turbina 6 VE – parcela A188/55/2 - CF 103175;

- turbina 8 VE – parcela A188/12/2 - CF 103158;

- turbina  9 VE – parcela A196/8/1/1/2 - CF 103182;

- turbina 10 VE - parcela A196/1/2 - CF 103180;

- turbina 11 VE - parcela A197/15/1/1/2+A197/15/2/2 - CF 103338;

- turbina 12 VE - parcela A197/6/2 - CF 103165;

- turbina 14 VE - parcela A250/1/16/1/2 + A250/1/16/2 - CF 103283;

- turbina 15 VE - parcelele A201/42/1/2 + A201/42/2 - CF 103395;

- turbina 16 VE - parcela A203/4/2 - CF 103229;

- turbina 17 VE - parcela A250/27/1/2+A250/27/2 - CF 103388;

- turbina 18 VE -  parcela A203/31/2 - CF 103177;

- turbina 19 VE - parcela A250/47 (1/1+1/2+2)/4 - CF 103242;

- turbina 20 VE - parcela A250/47 (1/1+1/2+2)/2 - CF 103240;

- turbina 22 VE - parcela  A333/17 Lot1/2 - CF 103186;

- turbina 23 VE - parcelele A241/20/1/2 + A241/20/2 - CF 103393;

- pe UAT Vulturu – Statie de transformare si sistem de stocare energie electrica – parcelele A128/5/1/1/3+A128/5/2 - CF 101473.

Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă

In procesul de generare a energiei electrice prin intermediul turbinelor eoliene nu se utilizeaza apa tehnologica si nu rezulta apa uzata tehnologica.

Centrala eoliana functioneaza fara deservire cu personal permanent, ci cu operare automata, fapt pentru care  pe amplasament nu vor rezulta ape uzate menajere.

Cu ocazia desfasurarii lucrarilor de mentenanta, personalul muncitor va folosi, dupa caz, apa imbuteliata si se vor utiliza toalete ecologice.

Poluarea aerului

In perioada de construire:

Sursele de poluare a aerului in faza de constructie a parcului eolian sunt cele specifice santierelor, in principal:

- Gazele de combustie (NOx, SO2, CO) rezultate de la rularea autovehiculelor si combustia carburantilor in motoarele autovehiculelor si a utilajelor;

- Pulberile in suspensie antrenate de circulatia autovehiculelor si de activitatile de excavare, transvazare si depozitare pamant.

In perioada de functionare:

Producerea energiei electrice se realizeaza fara utilizarea vreunui tip de combustie astfel incat proiectul nu induce impact direct asupra factorului de mediu aer.

Poluarea apei

In perioada de construire:

Potentialele  surse de poluare a apei, pe durata construirii parcului eolian, pot fi:

- Scurgeri accidentale de combustibil, ulei sau de alte substante/materii prime utilizate in faza de executie a lucrarilor;

- Depozitarea necontrolata a materialelor si a deseurilor de constructii;

- Afectarea dinamicii naturale a apei de pe terenurile invecinate prin modificarea,dupa caz, a nivelului freatic datorita excavatiilor ce vor fi efectuate in vederea amplasarii in teren a turbinelor eoliene.

In perioada de functionare:

In procesul de generare a energiei electrice prin intermediul turbinelor eoliene nu se utilizeaza apa tehnologica si nu rezulta apa uzata tehnologica.

Parcul eolian functioneaza fara deservire, cu operare automata, prin urmare de pe amplasament nu vor rezulta ape uzate menajere.

Poluarea solului și subsolului

In perioada de construire:

Potentialele efecte de poluare pe perioada activitatilor desfaşurate în etapa de amenajare teren, construire-montaj a parcului eolian, pot fi generate de urmatoarele activitati:

- Scurgeri accidentale de produse petroliere din cadrul utilajelor si mijloacelor de transport utilizate;

- Decopertarea solului si executarea excavatiilor in scopul realizarii fundatiilor si a drumurilor de acces.

- Depozitarea necontrolata a unor materii prime sau deseuri de construcii direct pe sol.

In perioada de functionare:

In timpul functionarii parcului eolian sursele potentiale de poluare ale solului si subsolului pot fi:

- Scurgeri accidentale de carburanti si/sau ulei de la vehiculele folosite pentru intretinerea parcului eolian;

- Scurgeri accidentale de ulei si antigel de la turbinele eoliene si transformatorul statiei de transformare;

- Depozitarea necontrolata a deseurilor generate in urma lucrarilor de mentenenta a parcului.

Zgomot și vibrații

In perioada de construire:

Procesele tehnologice de executie a parcului eolian implica folosirea unor utilaje cu functii specifice, care pot fi grupate in doua categorii de zgomot:

- Zgomotul din fronturile de lucru produs de functionarea utilajelor de constructii (utilizate la realizarea fundatiilor etc);

- Circulatia vehiculelor grele care transporta materialele necesare executiei lucrarilor si partilor componente ale turbinelor eoliane.

In perioada de functionare:

În timpul funcţionării turbinelor eoliene zgomotul este generat de:

- Funcţionarea angrenajelor cutiei de viteze;

- Funcţionarea generatorului electric;

- Funcţionarea palelor turbinei eoliene.

La o distanta relativ mica (150 m) fata de o turbina, nivelul fonic scade la 45,5 dB(A).

Radiație electromagnetică, radiație ionizantă

In perioada de construire:

Nu exista

In perioada de functionare:

Principala sursă de producere a radiaţiilor electromagnetice ne-ionizate o reprezintă generatoarele de curent ce echipează turbinele eoliene.

Având în vedere înălţimea la care este situată sursa de radiaţii electromagnetice (peste 100 m înălţime faţă de sol) şi la o distanţa semnificativă faţă de zonele rezidenţiale, impactul produs de radiaţiile electromagnetice generate în urma funcţionării parcului eolian este nesemnificativ.

Generarea și managementul deșeurilor

Tipuri de deseuri generate si modul de gestionare a acestorarea deseurilor

In perioada constructiei:

Se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri, in cantitati diverse (nu se pot estima la acest moment):

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15.01.02)   -   se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice  (cod 15 01 04)  - se vor preda la operatori autorizati

- beton  (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje sticla (cod 15 01 07) - se vor preda la operatori autorizati

Intretinerea parcului de utilaje, echipamente si mijloace de transport necesare realizarii proiectului se va realiza in unitati de profil autorizate, astfel incat, in cadrul organizarii de santier nu vor fi generate deseuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzati, ulei uzat, filtre de ulei etc). Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul lucrarilor de montare a turbinelor eoliene va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”, prezentate in Anexa 2 a H.G. nr. 856/2002.

In perioada functionarii :

Din activitatea de mentenanta a unui parc eolian se pot genera deşeuri din întretinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare.

Deşeurile tipice rezultate din aceasta activitate sunt:

- piese de schimb;

- consumabile;

- materiale textile de curatat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalaje de la materiale consumabile.

Atat in perioada de edificare a proiectului cat si in cea de functionare, titularul va implementa un program de prevenire şi reducere a cantitatilor de deşeuri generate cat si un plan de gestionare a deseurilor.

Program de prevenire şi reducere a cantitatilor de deşeuri generate

In perioada de constructie:

Edificarea proiectului propus, se va realiza printr-o firma de constructii autorizata. Prin contractul care se va incheia cu firma de specialitate, se va stabili ca obligatie, respectarea legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si sanatatii umane, inclusiv aplicarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Firma constructoare va implementa masurile de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor de deseuri generate, precum si cele care sa conduca la valorificarea/eliminarea deseurilor generate prin operatori autorizati, asa cum se observa din tabelul nr. 3 de mai jos.

In perioada de functionare:

Toate cantitatile de deseuri rezultate in urma activitatilor de intretinere/reparatii efectuate la instalatiile parcului, vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum se observa din tabelul nr. 4 de mai jos, eliminarea/valorificarea deseurilor se va realiza prin firme specializate si acreditate evitandu-se stocarea deseurilor pe amplasament pe perioade lungi de timp.

Planul de gestionare a deşeurilor

Obiectivele stabilite prin Programul de prevenire și reducere a cantitatilor de deșeuri generate sunt:

- prevenirea generarii deseurilor;

- reducerea cantitatilor de deseuri generate;

- pregatirea pentru reutilizare;

- reciclarea deseurilor;

- valorificarea deseurilor;

- eliminarea deseurilor;

- asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.

Firma constructoare va incheia contracte pentru predarea deseurilor generate, cu operatori autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare deseuri.

Transportul deseurilor catre operatori autorizati pentru colectare/valorificare/ eliminare se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

Planul va avea un caracter temporar intrucat lucrarile de implementare a proiectului se vor desfasura pe durata determinata.

Managementul deseurilor generate in perioada derularii lucrarilor de construire

Tabel nr. 3

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienta | Cantitati (kg/an) | Modul de stocare temporara | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje hartie-carton | 15 01 01 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 3 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | E/D5-eliminare prin operator autorizat |
| 4 | Hartie-carton | 20 01 01 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 5 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 6 | Ambalaje sticla | 15 01 07 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 7 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Personal muncitor | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 8 | Beton | 17 01 01 | Lucrari rigole de scurgere | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 9 | Pamanat si petris rezultate din excavari | 17 05 04 | Lucrari de constructii | variabile | Spatiu special amenajat | Reutilizare la refacerea terenurilor |
| 10 | Lemn | 17 02 01 | Lucrari pichetare drumuri | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |

Managementul deseurilor generate in perioada de functionare a parcului eolian

Tabel nr. 4

| Nr. crt. | Denumirea deşeului | Codul deşeului | Provenienta | Cantitati (kg/an) | Modul de stocare temporara | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje hartie-carton | 15 01 01 | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 3 | Uleiuri hidraulice sintetice | 13 01 11* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 4 | Uleiuri sintetice | 13 02 06* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 5 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 6 | Absorbanti, materiale filtrante | 15 02 02* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 7 | Deseuri nespecificate(vaselina) | 13 08 99* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 8 | Filtre de ulei | 16 01 07* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |
| 9 | Antigel | 16 01 14* | Lucrari mentenanta | variabile | Spatiu special amenajat | Vr - prin operatori autorizati |

In ceea ce priveste substantele şi preparatele chimice periculoase utilizate, in perioada constructiei acestea pot fi asemuite cu carburanti utilizati pentru mijloacele de transport si utilajele folosite. Acestia vor fi achizitionati de la statii de distributie specializate. Nu se va depozita combustibil pe amplasamentul organizarii de santier.

In perioada functionarii analiza de rigoare este lipsita de vectorii de referinta. In urma lucrarilor de mentenanta ce se vor realiza in cadrul parcului, pot rezulta doar deseurile mentionate in tabelul nr. 4, prezentat mai sus.

Materii prime si auxiliare necesare in faza de construire

Singura “resursa” naturala utilizata este cea eoliana, prin procesarea careia rezulta energia electrica.

Lucrari de demolare/dezafectare/inchidere

In situatia dezafectarii instalatiilor, se vor respecta urmatoarele etape:

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj;

- demolarea constructiilor

- Colectarea si evacuare selectiva a deseurilor rezultate din demolarea constructiilor si evacuarea prin societati autorizate;

- Refacerea terenului afectat de constructii.

Organizarea de şantier se va face cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională privind protecţia mediului: staţionare vehicule şi utilaje, vestiare personal, deşeuri menajere etc.

Va fi amplasata pe terenul de langa substatia de transformare si consta in amenajarea temporara a unui spatiu pentru amplasare containere birouri, spatiu depozitare materiale, parcare autovehicule, precum si asigurarea utilitatilor pe amplasament: curent electric, apa proaspata, apa menajera, spatiu stocare deseuri, spatiu stocare componente turbine, iluminat, paza, etc

Suprafata de teren pe care va fi realizata substatia de transformare, organizarea de santier si sistemul de stocare energie electrica este de 28540 mp.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Proiectul se va realiza in temeiul Hotararii privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si a regulamentului local aferent, nr. 22/11.03.2022 adoptata de Consiliul Local al Comunei Vulturu si Hotararea privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si a regulamentului local aferent, nr. 35/31.03.2022 adoptata de Consiliul Local al Comunei Pantelimon.

Potrivit Certificatului de urbanism nr 112 din 05.07.2021, emis de Consiliul Judetean Constanta, suprafatele de teren pe care vor fi instalate turbinele au folosinta actuala de terenuri arabile. O parte dintre terenuri au fost deja scoase din circuitul agricol in baza autorizarii anterioare a proiectului.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este pentru: “terenuri cu destinatie agricola”, “teren cu destinatie amplasare turbine eoliene si constructiile aferente acestora – zone producere energie electrica”.

Categoria de folosinta a suprafetelor pe care vor fi instalate turbinele va fi “curti constructii”, in conformitate cu procedura M.A.D.R. de scoatere din circuitul agricol a suprafetelor construite. O parte dintre terenuri au fost deja scoase din circuitul agricol in baza autorizarii anterioare a proiectului.

Parcelele de teren pe care se va amplasa parcul eolian se afla in extravilanul comunelor Vulturu si Pantelimon, Judetul Constanta si se afla in folosinta Vulturu Power Park S.R.L, conform contractelor de superficie incheiate prin notariat cu prorietarii acestora.

2.1.1 Descrierea alternativelor de amplasament

In cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru planul „Intocmire PUZ in vederea modificarii documentatiei de urbanism aprobate prin HCL a comunei Pantelimon nr. 89/29.11.2010 si HCL a comunei Vulturu nr. 66/15.12.2010 si extindere arie Parc Eolian Vulturu Est”, au fost identificate si analizate urmatoarele alternative de proiect:

- alternativa 0 (ZERO) – de nerealizarea a proiectului.

In situatia in care proiectul nu s-ar implementa (alternativa 0) destinatia terenurilor va ramane aceeasi de teren arabil, pentru desfasurarea activitatilor agricole.

Aceasta alternativa ar contraveni tendintelor de dezvoltare durabila a comunelor Vulturu si Pantelimon, judet Constanta, fiind eliminate avantajele economice si sociale pentru cele doua localitati: taxe si impozite care se pot colecta, locuri de munca pentru personalul calificat/necalificat in perioada de realizare a investitiei etc.

- alternativa 1 – de realizare a unui parc eolian format din 38 turbine eoliene.

In aceasta varianta se propunea realizarea unui parc eolian format din 38 turbine eoliene cu puterea de 2,5 MW /turbina, putere totala a parcului fiind de 114 MW.

Aceasta varianta ar fi fost realizata pe o suprafata de teren de 198106 mp cu functiunea actuala agricola-arabil si transformarea acestora in categorie de folosinta “curti – constructii”.

AVANTAJ:

- montarea unui numar de 38 turbine eoliene la costuri mai reduse.

DEZAVANTAJ:

- scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete mai mari de teren pentru realizarea drumurilor noi, fundatiilor si platformelor aferente celor 38 turbine eoliene;

- amplasarea turbinelor la o distanta mai mica, una fata de cealalta (densitate mai mica de peste 448 m);

- indeplinirea mai dificila a cerintelor privind distantele de siguranta fata de anumite obiecte din echiparea teritoriala existenta in zona amplasamentului (drumuri etc).

- alternativa 2 – de realizarea a unui parc eolian format din 19 turbine eoliene.

In aceasta varianta se propune realizarea unui parc eolian format din 19 turbine eoliene cu puterea de 6,6 MW/turbina, putere totala a parcului fiind de 125.4 MW. Aceasta varianta se va realizata pe o suprafata de teren de 114329,47 mp cu functiunea actuala agricola-arabil si transformarea acestora in zona destinata functiunilor de capacitati energetice si functiuni complementare.

AVANTAJ:

- scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete mai reduse de teren pentru realizarea drumurilor noi, fundatiilor si platformelor aferente celor 19 turbine eoliene;

- amplasarea turbinelor la distante mai mari una fata de cealalta la peste 600 m (fata de 448 m).

DEZAVANTAJ:

- montarea unui numar mai mic de turbine eoliene mai performante la costuri mai ridicate.

In urma analizei se considera optima alternativa 2, din urmatoarele considerente:

- Utilizarea mai eficienta a resurselor naturale, a curentilor de aer printr-o pozitionare optima a turbinelor una fata de alta, fapt ce duce la functionarea acestora in conditii optime si cresterea randamentului parcului eolian.

- Minimizarea efectelor negative asupra mediului, prin reducerea suprafetei ce urmeaza a fi scoasa din circuitul agricol si prin reducerea numarului de turbine eoliene.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

In vecinatatea ariei de implementare a proiectului se afla in functiune si in curs de reglementare urmatoarele proiecte/planuri:

Proiecte de parcuri eoliene aflate in functiune:

- “Parc eolian Crucea Nord” - aproximativ 6 km;

- “Parc eolian Neg Project” -   aproximativ 8 km;

- “Parc eolian Casimcea” -      aproximativ 3 km;

- “Parc eolian Pantelimon 1” - aproximativ 8 km;

- “Parc eolian Pantelimon 3” - aproximativ 5 km.

Proiecte/planuri  de parcuri eoliene aflate in curs de reglementare:

- „Parc Eolian Vulturu Nord” - aproximativ 1 km;

- „Parc Eolian Vulturu Vest” - aproximativ 5 km;

- „Parc Eolian Crucea Est” -   aproximativ 3 km.

Principalele efecte cumulative identificate, se manifesta prin :

Analiza efectelor in cauza comporta doua situatii, si anume :

      - cand lucrarile de edificare a parcurilor prezentate s-ar derula simultan

      - ipostaza in care toate parcurile eoliene in cauza ar fi in functiune

- Lucrarile de edificare a parcurilor eoliene prezentate s-ar derula simultan

In acest caz  efectul cumulativ ar fi semnificativ dar s-ar manifesta pe durata determinata. Acest scenariu este utopic, intrucat fiecare titular va implementa proiectul functie de o serie de factori obiectivi (economici, durata  de reglementare a proiectului/planului care va fi diferita si specifica pentru fiecare titular,etc.) care vor produce o decalare substantiala in realizarea proiectelor, ceea ce in final conduce la ideea existentei unor efecte cumulative nesemnificative.

- Ipostaza in care toate parcurile eoliene in cauza ar fi in functiune

Si in aceasta situatie efectul cumulativ va fi nesemnificativ avand in vedere considerentele exprimate, cu referire la perioada de functionare a unui parc eolian.

Etapa de dezafectarea

In etapa de dezafectarea instalatiei, impactul cumulativ este similar cu cel din etapa de construire.

Evaluarea tipurilor de impact analizate in contextul implementarii  proiectului, este  redata in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Tipul de impact | Impactul pe termen scurt | Impactul pe termen mediu | Impactul pe termen lung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cauze potential impact | Marimea impactului | Cauze potential impact | Marimea impactului | Cauze potential impact | Marimea impactului |
| 1 | Impactul direct | Lucrari de construire ,amenajare cai de acces,montare turbine eoliene si echipamente electrice,transport materiale si personal | N | - | - | - | - |
| 2 | Impactul indirect | Organizare de santier,transport materiale si personal | N | Operatiuni de mentenanta | N | Operatiuni de mentenanta | N |
| 3 | Impactul din faza de constructie | Lucrari de construire ,amenajare cai de acces,montare turbine eoliene si echipamente electrice,transport materiale si personal | N | - | - | - | - |
| 4 | Impactul din faza de operare | - | - | Operatiuni de mentenanta | N | Operatiuni de mentenanta | N |
| 5 | Impactul din faza de dezafectare | - | - | - | - | Lucrari de dezafectare -demontare turbine eoliene si echipamente electrice, dezafectarea statiei de transformare, transport deseuri rezultate din dezafectari | N |
| 6 | Impactul rezidual | - | - | - | - | - | - |
| 7* | Impactul cumulativ | N | N | N | N | N | N |

Nota

Marimea impactului : N-nesemnificativ ; M- moderat ; S-semnificativ

+   - impact pozitiv

- - impact negativ

7*  - impactul cumulativ este nesemnificativ

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Aplicare masurilor stabilite in  prezentul  raport de evaluare a impactului va asigura o minimizare a efectelor negativ asociate implementarii proiectului.

În concluzie, apreciem ca implementarea proiectului este necesara pentru asigurarea productiei de energie electrica din surse regenerabile.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea impactului asupra populatiei si sanatatii umane

Distantele dintre cele mai apropiate turbine fata de localitatile invecinate amplasamentului studiat sunt mai mari de 1,00 km, fiind satisfacute prevederile Ord. MS nr.119/2014 cu modificarile ulterioare.

Distantele de la cele mai apropiate turbine la zona de locuit a localitatilor Pantelimon si Vulturu

| Nr. Crt. | Turbina | Localitatea | UAT | Distanta [ m ] | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6VE | Calugareni | Pantelimon | 1262 |  |
| 2 | 18VE | Nistoresti | Pantelimon | 1250 |  |
| 3 | 22VE | Runcu | Pantelimon | 1209 |  |
| 4 | 10VE | Vulturu | Vulturu | 3993 |  |

Etapa de construire

Pentru reducerea la minim a impactului asupra populatie si sanatatii umane, în etapa de construire se vor lua urmatoarele masuri:

- încurajarea angajarii de personal calificat si necalificat din zona de implementare a proiectului;

- protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta în perimetrul lucrarilor;

- interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

- utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- limitarea traseelor din zonele locuite de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari.

Etapa de functionare

Etapa de dezafectarea

In perioada de dezafectare a instalatiei, masurile de evitare, prevenire si reducere sunt similar cu cele din etapa de construire.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea  impactului asupra faunei si florei:

Masuri propuse pentru protectia biodiversitatii

In respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007, se vor lua masuri, atat in perioada de constructie cat si in cea de functionare, privind interzicerea:

- oricarei forme de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor de fauna aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarii intentionate a faunei  în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migratie;

- deteriorarii, distrugerii şi/sau culegerii intentionate a cuiburilor şi/sau oualor din natura

- deteriorarii şi/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihna;

- recoltarii florilor şi a fructelor, culegerii, taierii, dezradacinarii sau distrugerii cu intentie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- detinerii, transportului, vanzarii sau schimburilor în orice scop, precum şi oferirii spre schimb sau vanzarii a exemplarelor luate din natura, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Masuri de  monitorizare  propuse

Ca urmare a faptului ca activitatea de implementare  a parcului eolian atat in etapa de construire cat si in cea de functionare este generatoare de  efecte cu impact nesemnificativ asupra calitatii factorilor de mediu (cum ar fi cele cauzate de emisiile de pulberi, poluantii rezultati din functionarea utilajelor si mijloacelor de transport,etc.), impunerea unor masuri de monitorizare specifice ar fi lipsita de un suport imperativ.

De exemplu, o determinare de pulberi (sedimentabile,in suspensie) efectuata in perioada desfasurarii lucrarilor la parcul eolian nu ar fi relevanta avand in vedere ca concomitent se pot desfasura si lucrari agricole ale suprafetelor care isi pastreaza functiunea de „terenuri arabile”

Se poate aprecia ca atributul impunerii, dupa caz, a unei eventuale masuri de monitorizare a aspectului prezentat, ii revine autoritatii de mediu, prin  acord de mediu/autorizatia de mediu.

Pentru respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificarile ulterioare, cat si a Documentului de orientare privind proiectele de energie eoliană și legislația UE privind natura – Comunicare a Comisiei- Bruxelles, 18.11.2020 C(2020) 7730 final PART 3/5, se impune monitorizarea avifaunei salbatice in arealul parcului eolian cat si a mortalitatilor  datorate functionarii turbinelor eoliene, conform tabelului de mai jos.

| Nr.crt | Denumirea actiunii | Perioada din an | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | Monitorizare avifauna salbatica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Cf. Ordin MMAP nr.1358/2021 |
| 2 | Monitorizare mortalitati avifauna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cf. HG nr. 323/2010 |

Nota

*-  Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.358/2021 privind aprobarea Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, în cadrul proiectului „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE”, finanțat prin Programul operațional Infrastructura mare 2014—2020. EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 850 din 7 septembrie 2021

**HOTĂRÂRE   Nr. 323 din 31 martie 2010-privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din 28 aprilie 2010

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea a impactului asupra solului si a folosintei terenului:

Etapa de construire

In perioada de construire:

In scopul reducerii impactului asupra solului si subsolului in etapa de construire a parcului eolian vor fi luate urmatoarele masuri:

- Reducerea la minim a suprafetelor destinate organizarii de santier si a constructiilor;

- Refacerea, acolo unde este posibil, a invelisului de sol vegetal pe suprafetele afectate de activitatea de santier, in special a celui indepartat in vederea saparii canalului in care vor fi ingropate liniile de transmitere a energiei electrice catre punctul de preluare;

- Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

- Manipularea si depozitarea materialelor sau substantelor toxice utilizate se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- Management adecvat al deseurilor de constructii pe amplasament, stabilirea spatiilor de depozitare temporara in conformitate cu reglementarile in vigoare.

In perioada de functionare:

Pentru reducerea impactului asupra solului si subsolului in perioada de functionare vor fi luate urmatoarele masuri:

- Utilizarea de vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare;

- Realizarea periodica de inspectii, lucrarilor de intretinere si mentenata la turbinele eoliene,  statia de transformare si sistemul de stocare energie electrica;

- Evacuarea apelor pluviale si a scurgerilor acumulate in  rezervorul betonat subteran al transformatorului, prin firme de profil specializate;

- Deseurile generate in timpul reviziilor pe amplasament vor fi colectate separat si vor fi preluate si transportate de catre o firma specializata.

Etapa de dezafectarea

In perioada de dezafectarea , masurile de evitare, prevenire si reducere sunt similar cu cele din etapa de construire.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea a impactului asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Etapa de construire

In perioada de construire:

Masurile de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa in faza de constructie a parcului eolian sunt:

- Manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scaparile accidentale pe sol sau in apa;

- Depozitarea  materialelor sau a altor substante utilizate se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si/sau antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- Amenajarea unor spatii de depozitare temporara a deseurilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

- Reducerea la minim a interventiilor constructive care ar putea duce la modificari ale nivelului freatic pe amplasament;

- In cazul unor deversari accidentale pe sol a unor substante poluante se vor lua masuri imediate de colectare, depozitare si eliminare prin firme autorizate, pentru evitarea ajungerii poluantilor in apele de suprafata si in cele freatice cu deprecierea calitativa a acestora.

- Pe amplasament vor fi montate toalete ecologice si vestiare ecologice care vor fi descarcate periodic de catre societati autorizate.

In perioada de functionare:

In procesul de generare a energiei electrice prin intermediul turbinelor eoliene nu se utilizeaza apa tehnologica si nu rezulta apa uzata tehnologica.

Parcul eolian functioneaza fara deservire, cu operare automata, prin urmare de pe amplasament nu vor rezulta ape uzate menajere.

Etapa de dezafectarea

În etapa de dezafectare a instalatiei, principalele masuri de reducere a impactului pentru corpurile de apa sunt:

- lucrarile de dezafectare a instalatiei se vor limita la suprafata halei fara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren natural;

- toate deseurile rezultate din etapa de dezafectarea instalatiei vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare si nu vor fi depozitate în locatii neautorizate;

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea  impactului asupra calitatii aerului si climei

Etapa de construire

In perioada de construire:

Masurile care se recomanda in scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer in perioada de construire a proiectului, sunt:

- imprejmuirea corespunzatoare a organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, prevazute cu sisteme performante de retinere si filtrare a poluantilor emisi in atmosfera;

- efectuarea periodica a reviziilor si reparatiilor utilajelor,conform graficelor stabilite pe baza specificatiilor din documentatiile tehnice;

- pozitionarea si reglarea utilajelor si echipamentelor, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii optimi, iar emisiile generate, inclusiv  zgomotul produs, sa se incadreze in limitele maxim admise de legislatie.

- umectarea cailor  de circulatie (dupa caz)  a utilajelor;

- utilizarea de carburanti cu continut redus de sulf, aprovizionat de la statii de distributie autorizate, care satisfac normele privind protectia calitatii aerului (conform OUG nr. 80/ 2018 - pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie).

In perioada de functionare:

Producerea energiei electrice se realizeaza fara utilizarea vreunui tip de combustie astfel incat proiectul nu induce impact direct asupra factorului de mediu aer.

Etapa de dezafectarea

În perioada de dezafectarea  vor fi prevazute masuri similare cu cele din perioada de construire.

### Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea impactului generat de zgomot si vibratii

Etapa de construire

Pe perioada lucrarilor de executie masurile de evitare , prevenire si reducere sunt urmatoarele

- identificarea unor solutii optime privind accesul utilajelor de lucru spre amplasament prin diminuarea tranzitului acestora prin localitati;

- nederularea lucrarilor de constructii in timpul noptii;

- utilizarea tehnologiilor extrem de zgomotoase doar atunci cand acest lucru este imperativ necesar.

Etapa de functionare

- dezvoltarea tehnologiei in domeniu eolian, design-ul palelor turbinelor s-a imbunatatit, contribuind si la reducerea zgomotului.

Etapa de dezafectarea

In etapa de dezafectarea instalatiei, masurile sunt similar cu cele din etapa de construire

#### GESTIUNEA DESEURI GENERATE

###### a) deseuri generate in timpul constructiei fermei

În cursul construcției se pot genera diferite tipuri de deșeuri, cum ar fi:

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) - acestea vor fi colectate in recipiente inchise, tip europubele, si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri de ambalaje – (cod 15 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje de plastic, (cod 15.01.02)   -   se vor preda la operatori autorizati

- lemn (cod 17 02 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje metalice  (cod 15 01 04)  - se vor preda la operatori autorizati

- beton  (cod 17 01 01) - se vor preda la operatori autorizati

- ambalaje sticla (cod 15 01 07) - se vor preda la operatori autorizati

Intretinerea parcului de utilaje, echipamente si mijloace de transport necesare realizarii proiectului se va realiza in unitati de profil autorizate, astfel incat, in cadrul organizarii de santier nu vor fi generate deseuri specifice (anvelope uzate, acumulatori uzati, ulei uzat, filtre de ulei etc). Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul lucrarilor de montare a turbinelor eoliene va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”, prezentate in Anexa 2 a H.G. nr. 856/2002.

b) deseuri generate in perioada de functionare:

Tipurile şi cantităţile estimate pentru deşeurile asociate etapei de operare şi modul de gospodărire a acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Din activitatea de mentenanta a unui parc eolian se pot genera deşeuri din întretinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare.

Deşeurile tipice rezultate din aceasta activitate sunt:

- piese de schimb;

- consumabile;

- materiale textile de curatat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalaje de la materiale consumabile.

Atat in perioada de edificare a proiectului cat si in cea de functionare, titularul va implementa un program de prevenire şi reducere a cantitatilor de deşeuri generate cat si un plan de gestionare a deseurilor.

c) deseuri generate in timpul dezafectarii

In urma lucrarilor de dezafectare a instalatiei vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:  - deseuri metalice;

- deseuri menajere.

- absorbanti contaminati/necontaminati;

- deseuri de la constructii si demolari

Lista principalelor categorii de deseuri si cantitatile de deseuri estimate a fi generate în etapa de dezafectarea instalatiei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Masuri de evitarea/ prevenirea/ reducerea cantitatii de deseuri generate si depozitate:

Program de prevenire şi reducere a cantitatilor de deşeuri generate

In perioada de constructie:

Edificarea proiectului propus, se va realiza printr-o firma de constructii autorizata. Prin contractul care se va incheia cu firma de specialitate, se va stabili ca obligatie, respectarea legislatiei aplicabile in domeniul protectiei mediului si sanatatii umane, inclusiv aplicarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Firma constructoare va implementa masurile de prevenire a generarii deseurilor si reducere a cantitatilor de deseuri generate, precum si cele care sa conduca la valorificarea/eliminarea deseurilor generate prin operatori autorizati.

In perioada de functionare:

Toate cantitatile de deseuri rezultate in urma activitatilor de intretinere/reparatii efectuate la instalatiile parcului, vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind gestiunea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, eliminarea/valorificarea deseurilor se va realiza prin firme specializate si acreditate evitandu-se stocarea deseurilor pe amplasament pe perioade lungi de timp.

Planul de gestionare a deşeurilor

Obiectivele stabilite prin Programul de prevenire și reducere a cantitatilor de deșeuri generate sunt:

- prevenirea generarii deseurilor;

- reducerea cantitatilor de deseuri generate;

- pregatirea pentru reutilizare;

- reciclarea deseurilor;

- valorificarea deseurilor;

- eliminarea deseurilor;

- asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.

Firma constructoare va incheia contracte pentru predarea deseurilor generate, cu operatori autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare deseuri.

Transportul deseurilor catre operatori autorizati pentru colectare/valorificare/ eliminare se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008.

Planul va avea un caracter temporar intrucat lucrarile de implementare a proiectului se vor desfasura pe durata determinata.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect.

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- respectarea normelor de proiectare antiseismica;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat;

- se vor folosi WC-uri ecologice pe perioada organizarii de santier;

- solutiile de fundare adaptate categoriei geotehnice unde se amplaseaza proiectele;

- în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier

- lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

- organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

- se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

- se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

- în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

- se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie;

- se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

- echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

- se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

- se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

- la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

- In timpul  exploatarii:

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

- deconectarea turbinelor de la reţele;

- producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduce colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- demolarea construcţiei, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii;

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

-     Igienizarea zonelor in care au fost deseuri, substante sau materiale periculoase;

-     Demontarea instalatiilor, echipamentelor, si structurilor metalice.

- Refacerea terenului dupa demolare. Terenul va fi nivelat, curatat de orice deseu refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 22.05.2022, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 21.06.2023 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 12.10.2021,  etapa de incadrare – 17.06.2022, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –11.05.2023, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 23.06.2023;

# -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: ing. Vasile Petro-expert principal, si ing. Eugenia Costescu Balaceanu-expert principal;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 20.06.2023; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii ; conform OUG 92/2021, aveti obligatia sa raportati anual la APM pana la  data de 30 aprilie a anului urmator pentru care se raporteaza, conformarea cu art. 17, alin (7) si masurile adoptate cf. art. 31, alin(1).

- mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

-  raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

In perioada de functionarea a obiectivului, se propune urmatorul program pentru monitorizarea mediului, conform tabelului de mai jos:

###### Program pentru monitorizarea mediului

| Componenta mediu | de | Punct de monitorizare | Parametrii | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer |  | Masuratori la limita amplasamentului inspre sat | Pulberi totale in suspensie, | semestrial |
| Zgomot |  | Masuratori la limita amplasamentului inspre sat |  |  |

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Dovada achitarii tarifului .

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte solicitate prin CU:

- HCL de aprobare PUZ Com. Vulturu si Com Pantelimon

- aviz ANIF Constanta;

- aviz Autoritatea Civila Aeronautica Romana;

- aviz ABADL;

- aviz Directia Judeteana de Cultura Constanta;

- aviz Directia de Agricultura;

- Aviz OCPI

- Stat Major General;

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                          ŞEF SERVICIU A.A.A.,

###### Celzin LATIF                                                                       Lavinia-Monica ZECA

###### Intocmit,        		                                                          Consilier Camelia COSTACHE

Prezentul acord s-a redactat in trei exemplare.