MEMORIU DE  PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI :  Retea iluminat public str. Dinu Cocea, Agigea, jud. Constanta

II. TITULAR

a)DENUMIRE TITULAR :  COMUNA AGIGEA

b) ADRESA TITULARULUI:  STRADA  BUJORULUI NR.11,COD POSTAL 907015

TELEFON : : 0241/738172,

FAX : 0241/738178;

ADRESA E – MAIL : secretariat@primaria-agigea.ro

c) NUMELE PERSOANEI DE CONTACT : PARASCHIV ANCA-FLORINA, tel. 0728 971 054

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

Reteaua de iluminat public se amplasează pe domeniul public, apartinand comunei Agigea.

Suprafaţa de teren ocupată de retele este de 11 m.p, lungimea strazii este 510 ml.

Vor fi amplasa 6 stalpi de beton tip SC1001 pentru sustinere si  5 stalpi SC1005 pentru intindere, la o distanta de 40 m intre ei .

Pentru iluminatul public se vor monta 11 corpuri de iluminat cu lampi de 30 W cu leduri.

Puterea totala este de aproximativ 0,31 kW.

Reteaua va fi bifazata, cu conductor izolat TYIR 50+2x16 mmp.

Reteaua de iluminat public se va racorda din reteaua existente de pe strada Nicolae Titulescu.

Situaţia existentă şi viitoare a zonei

Situaţia existentă:

In prezent pe strada Dinu Cocea nu exista retea pentru iluminat public sau reteaua pentru consumatorii casnici.

Situaţia viitoare

Reteaua electrica pentru iluminatul public se va realiza dupa trasarea strazii.

Pe strada Dinu Cocea se va realiza retea pentru iluminat public, cu stalpi din beton tip SC 10001

pentru sustinere si SC 10005 pentru intindere, conductor torsadat TYIR 50+2x16 mmp si corpuri de

iluminat cu leduri de 30 W.

Alimentarea retelei de iluminat public se va face dintr- un punct de aprindere nou construit , amplasat pe aliniamentul retelei

Descrierea lucrării LEA 0,4 kV pentru iluminat public stradal

Reţeaua electrică pentru iluminat public se va realiza cu stalpi din beton SC 10001 si 10005, cu

conductor TYIR 50 + 2 x 16 mmp şi corpuri de iluminat stradal echipate cu lămpi pe leduri de 30 W.

Lampile de 30 W sunt solicitate de beneficiarul lucrarii, primaria comunei Agigea. Stalpii SC

10001 se vor monta in fundatii burate cu pamant si piatra, iar SC 10005 in fundatii turnate, conform

detaliilor anexate.

Stalpii sunt dimensionati pentru a sustine in plus inca un circuit pentru consumatorii casnici,

inclusiv bransamentele.

Conductorul se va monta pe stalpi spre strada.Toti stalpii se vor lega la nulul retelei.

Corpurile de iluminat se racordează la reţea printr-un cablu ACYY 3 x 4 mmp şi cleme CDD 15 IL (o clema pe fază şi două cleme pe nul).

La stalpul nr. 11 se va monta priza de pamant care vor avea Rp < 10 Ω. Se vor folosi cate trei electrozi verticali, banda Ol-Zn 40x4 mm si conductor Al 50 mmp pentru coborare pe stalp.

Echiparea stalpilor se va face conform listei de echipare: ANEXA 1.

Corpurile de iluminat se vor repartiza uniform pe cele doua fazele.

Prizele de pămant

Nulul reţelei de iluminat public se va lega la prizele de pămant.

Instalaţia de iluminat (stalp, suport, brăţări, corp de iluminat) se va lega la nulul reţelei care nu

va avea Rp < 4Ω.

Se racordează la instalaţia de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, toate

elementele care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental, în urma unui

defect, pot fi puse sub tensiune.

Măsurătorile prizelor de pămant se vor executa conform NTE 01 116 / 2001- ”Norma tehnică

privind încercarile şi măsurătorile la echipamente şi instalaţii electrice”.

Buletinele de verificări şi măsurători se vor anexa la cartea tehnică a instalaţiei.

Pe perioada exploatării se vor face măsurători periodice, urmărindu-se obţinerea valorilor

proiectate.

Cantităţi de instalaţii

Retea aeriana pentru iluminat public:- Str. Dinu Cocea = 0,4 km;

Durata de execuţie este 1 luni, exclusiv perioada de aprovizionare cu aparataj şi materiale.

Lucrarea se încadrează în categoria „C” de importantă conform HG nr.766 / 2007.

Se racordeaza la instalatia de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, toate elementele care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot fi puse sub tensiune.

Gropile pentru fundatiile stalpilor si santurile pentru prizele de pamant trebuie ingradite si prevazute cu semnale avertizoare de atentionare, iar noaptea semnalizate luminos. Se va avea in vedere sa nu se blocheze drumurile cu materiale si mijloace de transport.

La lucrarile in instalatiile existente se vor lua suplimentar, masurile prevazute in autorizatia de lucru. Se va avea in vedere, in mod sprecial, urmatoarele:

- Scoaterea de sub tensiune, verificarea lipsei acesteia si legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor la care se lucreaza sau a celor aflate in apropiere.

- Montarea de tablite avertizoare;

- Montarea de ingradiri de protectie;

- Se acorda o atentie separata delimitarii zonelor de lucru;

- Se interzice admiterea la lucru a personalului daca nu este echipat corespunzator;

- Se va verifica valoarea rezistentei prizelor de legare la pamant luandu-se masuri pentru obtinerea valorilor necesare.

Solutiile tehnice adoptate in proiect sunt conforme cu:

- PE 003/79/84 – Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul; punerea in

functiune si dare in exploatare a instalatiilor energetice;

- NTE007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- 1RE –IP30/04 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiei de legare la pamant;

- FC 1/84 – Montarea si demontarea cablurilor de curent electric cu tensiuni pana la 35 kV;

- PE 106/2003 – Normativ pentru proiectarea si executia LEA joasa tensiune;

- 1 Lj – IP8 – 86 – Indreptar de proiectare pentru LEA J.T. cu conductoare izolate torsadate;

- 3.2 Lj – FT47 – 89 – Executarea LEA J.T.;

- 1 RE – IP3 – 91 – Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public.

Măsuri pentru perioada de exploatare de proba şi PIF

Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba, se va intocmi de catre beneficiar

si constructor un grafic desfasurator pe parti ale obiectivului energetic, cu precizarea tuturor operatiunilor, a masurilor de protectia muncii si a probelor ce se efectueaza.

Se vor avea in vedere:

- verificarea montarii prizelor de pamant, masurarea valorii de dispersie a rezistentei prizelor

de pamant;

- verificarea existentei legaturilor la priza de pamant a elementelor prevazute, conform STAS;

- verificarea existentei mijloacelor de protectie a muncii.

În toate fazele de concepţie, proiectare şi execuţie, se va urmări identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negative al instalaţiilor asupra mediului, prin :

a) Alegerea amplasamentelor instalaţiilor şi organizărilor de şantier care să reducă/elimine impactul negativ asupra aşezărilor umane şi ale ariilor protejate, cu integrare cât mai bună în mediu, astfel încât să se limiteze sub normele admisibile stabilite prin standardele de mediu, influenţa electromagnetică asupra organismelor vii, căilor de comunicaţii în curenţi slabi, reţelelor de utilităţi, clădirilor, cu considerare a măsurilor necesare protejării florei şi faunei din imediata apropiere a instalaţiilor energetice.

b) Alegerea unor soluţii constructive compacte, cu un design exterior plăcut, utilizarea de tehnologii de execuţie ²curate ², de echipamente energetice performante care să asigure condiţii de funcţionare superioare cu diminuarea riscurilor de poluare (riscul izbucnirii unor incendii, al poluării cu diferite substanţe a solului, subsolului, apelor de suprafaţă şi subterane, riscul poluării sonore sau al poluării vizuale).

În toate fazele proiectării şi execuţiei se vor urmări şi respecta cerinţele conform standardului

S.R.EN. ISO 14001 : 2005 şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile în domeniul protecţiei mediului.

La alegerea traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor se respecta distanţa faţă de obiective şi aşezări umane, lucrările executându-se cu respectarea prevederilor NTE 007/08/00, PE 106/2003 PE 101, 101A / 1985 şi NTE 003 / 04 / 00 cu privire la distanţe, apropieri şi coexistenţa cu alte instalaţii.

Lucrarea are un impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, patrimoniului istoric si cultural.

IV Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- Calitatea apelor : Nu este cazul ;

- Calitatea aerului : pentru a preveni emiterea de praf de la decopertari praful este stropit cu apa cu ajutorul unor sprinklere racordate la reteaua de alimentare cu apa. De asemenea, pe unele parti de constructii se curata cu jet de apa sub presiune.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrarilor pe timpul zilei, cu evitarea depasirii limitelor admisibile normate pentru zgomot 50dB( A) ziua si 40dB(A) noaptea, la limita incintei.

- Protectia impotriva radiatiilor : Nu este cazul ;

- Protectia solului si subsolului – utilajele / mijloacele de transport sunt revizuite periodic, iar in cazul unei avarii, se imprastie material absorbant biodegradabil. Acolo unde e cazul, se colecteaza separat resturile de beton si surplusul de pamant rezultat din executia santurilor si se vor transporta prin firme autorizate. Totodata personalul este instruit cu privire la manipularea, depozitarea si folosirea vopselei si grundului, astfel incat fluidul sa nu polueze solul si subsolul, generand un cost suplimentar de resurse, siguranta personalului, precum si aparitia incendiilor ;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice : Nu este cazul ;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : Lucrarea are impact negativ redus asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament : deseurile rezultate vor fi colectate si eliminate conform planului de gestioanre a deseurilor.

Deseurile refolosibile se transporta la centrele de colectare, iar cele nerefolosibile si molozul se transporta la groapa de gunoi a SC IRIDEX COSTINESTI SRL..

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : deseurile periculoase se vor colecta si elimina corespunzator conform planului de gestionare deseuri  .

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului : Nu este cazul ;

VI. Justificarea incadrarii proiectulu, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor, etc) : nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier : pentru lucrari de acest gen nu se constituie organizare de santier.Materialele necesare executiei lucrarii se pun in opera in ziua aducerii pe teren.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei : se refac trotuarele afectate de sapaturi pentru stalpi, cabluri si prize de pamant, aducandu-se la starea initiala.

Beneficiar,

Comuna Agigea

Serviciul Tehnic, Investitii,

Insp.Paraschiv Anca-Florina