PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din data de 19.01.2018

Ca urmare a solicitării depuse de CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA, cu sediul/domiciliul în județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. P-ţa Libertăţii, nr. 4, pentru proiectul “REABILITARE POD PE DJ 121 A, KM 22+946”, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 7871/07.12.2017 (nr. Registratură electronică 698/07.12.2017), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.12.2017 că proiectul “REABILITARE POD PE DJ 121 A, KM 22+946” propus a fi amplasat în comuna Boroşneu Mare, extravilan, nr. F.N., judeţul Covasna, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, litera a);

- anunț public afișat de titular în ziarul Mesagerul de Covasna din data de 15.12.2017 privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- proiectul deciziei etapei de încadrare afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro);

- anunț public afișat pe site-ul APM Covasna (http://apmcv.anpm.ro) privind decizia etapei de încadrare;

- în urma anunţului public nu au fost înregistrate sesizări sau observaţii din partea publicului;

- punct de vedere emis de Compartimentul Arii Protejate din cadrul APM Covasna;

- lista de control emisă de Compartimentul Arii Protejate din cadrul APM Covasna;

- aviz favorabil nr. 2 din 18.01.2018 emis de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ”ALUTUS”, custodele siturilor Natura 2000 ROSCI0374 Râul Negru şi ROSPA0147 Valea Râului Negru, document înregistrat la APM Covasna cu nr. 350/18.01.2018;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 75/05.12.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;

- completări înregistrate la sediul APM Covasna cu nr. 01 din data de 03.01.2018;

- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiectul de dimensiuni medii prevede reabilitarea podului pe DJ 121A, KM 22+946, judeţul Covasna.

Folosinţa actuală a terenului este de drumuri şi căi ferate, subcategoria drumuri judeţene conform C.U. nr. 621/14.11.2017.

Drumul Judeţean DJ 121A străbate judeţul Covasna din partea de sud a acestuia (zona

localităţii Întorsura Buzăului) până în partea de vest, la limita cu judeţul Braşov (localitatea Aita Mare).

La km 22+946, DJ 121A traversează râul Negru pe un pod cu 3 deschideri, construit

aproximativ în anul 1960.

Amplasamentul se suprapune cu siturile de importanţă comunitară ROSCI0374 Râul Negru desemnat pentru protecţia speciilor castor (Castor fiber) şi vidra (Lutra lutra), respectiv ROSPA0147 Valea Râului Negru, arie specială de protecţie avifaunistică şi face obiectul art. 28 din OUG 57/2007 cu completările şi modificările ulterioare.

Lucrările proiectate se vor executa pe amplasamentul podului existent, situat în extravilan,

terenul fiind în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.

Situaţia existentă

Indicatori tehnici: lungime totală pod 64,20 m; număr deschideri şi lungimea lor 3x18,00m; lăţime parte carosabilă 7,80 m; lăţime trotuare 2x1,00; lăţime totală pod 11,30m; ziduri de protecţie din gabioane 2x195 m.

Drumul judeţean DJ 121A traversează râul Negru pe un pod normal, în aliniament, pe 3

deschideri a câte 18,00m. Lungimea totală a podului este de 64,20m, cu o lungime a suprastructurii de 54,10m. Zidurile întoarse au lungime de câte 5,00m. Lăţimea totală a podului este de 9,50m, cu 7,50m parte carosabilă (din care doar 6,00m asfaltată) şi două trotuare a cate 1,00m. Podul nu este prevazut cu parapete de siguranţă. Parapetele pietonale sunt metalice, din ţeavă rotundă. Delimitarea părţii carosabile de trotuare se face prin borduri de beton care prezintă degajări pentru gurile de scurgere cu evacuare laterală a apei. În umplutura de trotuar sunt prevazute ţevi pentru utilităţi. Suprastructura podului este alcătuită din grinzi prefabricate cu armătura aderentă (fâşii cu goluri) cu lungimi de 18,00m, solidarizate cu antretoaze de capăt. Sunt dispuse câte 9 fâşii cu goluri pe fiecare din cele 3 deschideri. Schema statică a podului este de grinzi simplu rezemate. Elevaţiile pilelor sunt lamelare cu o grosime de cca. 1,00m şi forme semirotunde la capete. Fundaţia pilei P1 este afuiată pe cca. 1,00m, ceea ce denotă o coborare a talvegului. Culeele sunt, de asemenea, din beton armat. Racordările cu terasamentele sunt realizate prin sferturi de con pereate cu pereu de piatră, care este însă degradat total. Podul nu este prevazut nici cu scări de coborare şi nici cu caşiuri.

Albia în zona podului are un curs neregulat. În aval de pod, mal drept se observă o prăbuşire evidentă a malurilor. În prezent apa curge prin deschiderile 1 şi 2 ale podului.

De asemenea, în albie există resturi de piloţi de la infrastructurile podului vechi. De la construcţia podului, albia râului Negru prezintă o evidentă coborare a talvegului.

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „B”- Construcții de

importanță deosebită – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea

categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”.

Situaţia proiectată

Pentru stabilirea stării tehnice a podului s-a efectuat o deplasare la lucrare, ocazie cu care

s-au făcut măsuratori la elementele de construcţie şi observaţii privind defectele şi degradările existente la pod.

Ţinând cont de prevederile "Manualului pentru identificarea defectelor aparente la podurile

rutiere şi indicarea metodelor de remediere" indicativ AND 534-98, s-a procedat la identificarea defectelor şi degradărilor aparente la elementele podului.

Podul nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei. Este necesară înlocuirea sau

consolidarea structurii de rezistenţă afectată de degradare.

Pentru a nu se închide circulaţia pe pod, până la repararea/refacerea acestuia, se impun

următoarele măsuri:

- Limitarea vitezei de circulaţie la maxim 10km/h;

- Instituirea unei restricţii de tonaj de 7,5t;

- Limitarea părţii carosabile a podului pe o lăţime de 3,50m, dispusă în axul acestuia.

Delimitarea se va face prin parapete provizorii;

- Distanţa dintre vehicule va fi de minim 20m;

- Semnalizare corespunzătoare a măsurilor de mai sus;

- În cazul în care nu se respectă măsurile de mai sus, circulatia se inchide.

Principalele lucrări de intervenţie pentru înlocuirea totală a tablierului pe fâşii cu

goluri, cu grinzi prefabricate din beton precomprimat cu armătură, solidarizate prin

intermediul unei plăci de suprabetonare şi consolidarea podului sunt:

- În urma lucrărilor, podul va fi adus la clasa E de încărcare (convoaie A30 si V80);

- Podul va avea o lăţime totală de 11,30m, cu o parte carosabilă de 7,80m şi 2 trotuare a cate 1,00m lăţime utilă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor, circulaţia se va desfăşura pe un pod provizoriu.

1. Lucrări la suprastructură

- Toate fâşiile cu goluri se vor demonta cu grijă pentru a fi utilizate la lucrari de importanţă redusă, după o examinare atentă.

- Se vor înlocui toate grinzile suprastructurii podului cu grinzi prefabricate din beton precomprimat, cu armătura preîntinsă, cu lungimea de 18.00 m şi vor fi solidarizate prin intermediul unei plăci de suprabetonare cu grosime minimă de 14cm, armată corespunzator;

- Grinzile prefabricate precomprimate vor fi rezemate prin intermediul apararatelor noi

de reazem din neopren;

2. Lucrări la nivelul căii pe pod

2.1. Lucrări de demolare

- Desfacerea căii;

- Demontarea trotuarului;

- Desfacerea hidroizolaţiei;

- Demontarea parapetelui;

- Demolarea grinzii parapetelui pietonal;

- Demontarea gurilor de scurgere şi a dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de

dilataţie;

2.2. Lucrări noi

- Turnarea unei plăci de suprabetonare din beton armat clasa C30/37, cu o grosime

variabilă de la 14-22cm, evitând astfel utilizarea unui beton de pantă;

- Odată cu turnarea plăcii de suprabetonare se va realiza şi consola de trotuar;

- Pe pile se va realiza continuizarea plăcii de suprabetonare, în scopul reducerii

numărului de rosturi de dilataţie;

- Aşternerea membranei hidroizolante performante (tip membrană) şi a protecţiei

acesteia din BA12,5 de 3cm grosime;

- Montarea bordurilor din granit 20x25cm;

- Execuţia gurilor de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare din PVC;

- Turnarea betonului de umplutură de la trotuare, din beton clasa C25/20;

- Montarea parapetului pietonal pe pod;

- Montarea parapetelui de siguranţă tip foarte greu - H4b, zincat;

- Aşternerea celor 2 straturi asfaltice din beton asfaltic BAP16 de câte 4 cm grosime;

- Amorsarea suprafeţei betonului de umplutură de la trotuar şi aşternerea unui beton

asfaltic BA12,5 de 3 cm grosime;

- Realizarea cordoanelor de etanşare;

- Montarea dispozitivelor noi de acoperire a rosturilor pe culei;

- Marcarea căii;

- Montarea indicatoarelor rutiere.

3. Lucrări la infrastructuri

3.1. Pile

- Degajarea pilelor P1 şi P2 până la nivelul la care se fac camasuielile, respectiv până la nivelul rostului elevaţie-fundaţie;

- Înainte de aplicarea camasuielilor, betonul existent se va curăţa cu peria mecanică,

armăturile vizibile se vor curăţa prin sablare până la luciu metalic;

- Toate fisurile se vor injecta cu răşini speciale conform instrucţiunilor C149-87;

- Prevederea de conectori, în vederea asigurării conlucrării camasuielii cu betonul vechi din elevaţiile pilelor;

- Camasuiala se va realiza cu beton de clasa C30/37 şi va avea o grosime de 15 cm

şi va fi armată corespunzător pentru a prelua solicitările la care sunt supuse elementele infrastructurii;

- Camasuiala se va aplica atât pe elevaţiile pilelor cât şi pe rigle, cu excepţia laturii

superioare a acestora;

- Se va suplimenta armătura longitudinală banchetelor pilelor, de la partea superioară

a acestora, pentru a prelua momentele negative suplimentare date de creşterea încărcării grinzii marginale;

3.2. Culei

- Degajarea culeelor C1 şi C2 până la nivelul la care se fac camasuielile, respectiv

până la nivelul rostului elevaţie-fundaţie;

- Înainte de aplicarea camasuielilor, betonul existent se va curăţa cu peria mecanică,

armăturile vizibile se vor curăţa prin sablare până la luciu metalic;

- Toate fisurile se vor injecta cu răşini speciale conform instrucţiunilor C149-87;

- Prevederea de conectori, în vederea asigurării conlucrării camasuielii cu betonul

vechi din elevaţiile culeelor;

- Camasuiala se va realiza cu beton de clasa C30/37 şi va avea o grosime de 15 cm

şi va fi armată corespunzător pentru a prelua solicitările la care sunt supuse elementele infrastructurii;

- Zidurile de garda ale celor două culee se vor supraînălţa pentru a le aduce la cota

noii linii roşii, iar zidurile întoarse se vor adapta astfel încât să coincidă cu forma consolei de trotuar;

- Se vor reface drenurile din spatele culeelor (desfacerea celor existente, strat suport

pentru hidroizolaţie, hidroizolaţie, rigola, piatră brută înfăşurată în geotextil).

4. Lucrări la rampe şi racordarea cu terasamentele

- Lărgirea platformei drumului la capetele podului;

- Noua linie roşie a podului se va racorda la linia roşie actuală a drumului pe o lungime de 25 m atât înainte cât şi după pod;

- Sferturile de con ale podului se vor reface în totalitate (umpluturi, pereuri, fundaţii pereu), se vor executa 2 scări de acces şi 4 caşiuri;

- Caşiurile vor fi continuate spre Râul Negru prin intermediul şanţurilor;

- Odată cu refacerea sferturilor de con se va realiza şi racordarea trotuarelor podului

cu acostamentele;

- Prevederea de plăci de racordare;

- Montarea parapetelui metalic H4b pe rampe;

5. Lucrări în albie

- Se va realiza o protecţie a pilei P1 cu anrocamente mari. Protecţia cu anrocamente

se va realiza perimetral blocului de fundare al pilei, având ca scop limitarea afuierilor

şi protejarea pilei de plutitori;

- Se vor executa ziduri de protecţie din gabioane pe ambele maluri, atât în amonte cât

şi în aval de pod;

- Zidurile de gabioane vor fi amplasate în dreptul culeei C1 şi în dreptul pilei P2;

- Albia râului Negru se va reprofila în zona podului pe o lungime de aproximativ 130 m în amonte de pod şi 65 m în aval de pod;

- Se vor îndepărta din albie resturile infrastructurilor podului vechi din amonte;

- Se vor îndepărta gunoaiele din albie;

- Se vor executa şanţuri de pământ ce vor duce apa de la baza casiurilor spre râu.

Modul de asiguare a utilităţilor

Lucrările vor fi proiectate astfel încât să nu fie afectate rețelele de utilități existente în amplasament. Se va avea în vedere mutarea sau protejarea acestora acolo unde situația o impune.

În urma obținerii avizelor de la deținătorii de utilități, la fazele următoare de proiectare se vor avea în vedere recomandările acestora.

După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia degajării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi de materiale, anrocamente, grămezi de pământ etc.).

- cumularea cu alte proiecte – în zonă au fost executate lucrări similare.

- utilizarea resurselor naturale – Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi: pământ, balast, nisip, agregate de râu pentru producerea betoanelor şi realizarea structurii rutiere, agregate de carieră pentru producerea mixturilor asfaltice, apă, lemn pentru cofraje.

În perioada de funcţionare nu se vor folosi resurse naturale.

- producţia de deşeuri – deşeuri diverse (solide – balast, pietriş, lemn, metal, etc.), vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri, etc.), în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau depozita în locuri special amenajate conform H.G. nr. 856/2002.

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeţei, sunt pietrişul şi surplusul de pământ dislocat din şanţuri. Pietrişul, nisipul şi pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat în locurile indicate de autoritatea contractantă. În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrării, acestea se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staţii speciale de reciclare.

În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrării, acestea se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staţii speciale de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al exploatării de gospodărie comunală.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- surse de poluare în perioada de execuţie: poluare fonică rezultată din funcţionarea utilajelor, transportul materialelor, deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei, organizarea de şantier, praf de la manipularea unor materiale pulverulente;

- surse de poluare în perioada de funcţionare: nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - risc redus, se vor respecta cu stricteţe normativele de protecția muncii, de exploatare corectă a utilajelor;

- utilizarea existentă a terenului – Lucrările se vor executa pe amplasamentul podului existent, situat în extravilan, conf. C.U. 621/14.11.2017, categoria de folosinţă actuală a terenului fiind de drumuri şi căi ferate, subcategoria drumuri judeţene.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere- nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – drumul judeţean DJ 121A, la km 22+946, se află în aria protejată NATURA 2000, ROSCI0374 Râul Negru, desemnat pentru protecţia speciilor castor (Castor fiber) şi vidra (Lutra lutra), respectiv ROSPA0147 Valea Râului Negru, arie specială de protecţie avifaunistică.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – Lucrările se vor executa pe amplasamentul podului existent, situat în extravilan, categoria de folosinţă actuală a terenului fiind de drumuri şi căi ferate, subcategoria drumuri judeţene.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local, numai pe durata realizării lucrărilor. Poluările accidentale pot fi evitate prin manipularea atentă a materialelor folosite, a deşeurilor şi prin exploatarea corespunzătoare a utilajelor;

b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact redus;

d) probabilitatea impactului – numai în perioada de execuţie, în cazul poluărilor accidentale;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – potenţial impact în perioada de execuţie.

# II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificãrile şi completãrile aduse de: OUG nr. 154 din 12 noiembrie 2008, Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009 şi Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011,amplasamentul fiind situat în situl Natura 2000, ROSCI0374 Râul Negru, desemnat pentru protecţia speciilor castor (Castor fiber) şi vidra (Lutra lutra), respectiv ROSPA0147 Valea Râului Negru, arie specială de protecţie avifaunistică.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Solicitarea şi obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor stabilite în Certificatul de Urbanism nr. 621 din 14.11.2017 emis de Consiliul Judeţean Covasna precum şi respectarea tuturor condiţiilor impuse prin acesta;

- Se vor respecta condiţiile impuse în avizul nr. 75/05.12.2017 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna;

- Se vor respecta condiţiile impuse de custode din avizul favorabil nr. 2 din 18.01.2018 emis de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ”ALUTUS”, custodele siturilor Natura 2000 ROSCI0374 Râul Negru şi ROSPA0147 Valea Râului Negru;

- Se vor respecta: prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

- Titularul va lua toate măsurile necesare privind respectarea legislaţiei în vigoare şi normele de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006, HG 1091/2006, HG 971/2006 şi altele) precum şi înştiinţarea I.T.M. Covasna privind data începerii lucrărilor de execuţie;

- Respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

- Se vor respecta prevederile HG 173/2000 actualizată, privind reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;

- Pe toată durata de implementare a proiectului, executantul și beneficiarul au obligaţia să respecte cu stricteţe, toate prevederile cuprinse în normele de prevenire și stingere a incendiilor;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii pe perioada executării lucrărilor;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe amplasament, în afara amplasamentului şi în locuri neautorizate şi neamenajate special în acest sens;

- Deşeurile se colectează selectiv şi vor fi predate pentru tratare/valorificare/eliminare către societăţi autorizate să execute aceste operaţii, pe bază de contract sau comandă, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;

- În urma lucrărilor efectuate pe amplasament, suprafeţele se vor elibera de deşeuri de orice natură.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii;

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor, în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Ing. NEAGU GHEORGHE

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                          Întocmit,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae 	   	                       Ing. Ghican Oana Elena