INVESTIŢIA: 	REABILITARE DRUMURI COMUNALE DC11 KM 2+600 – KM 5+082 COMUNA BANEASA, JUDETUL GALATI

AMPLASAMENT:	COMUNA BANEASA, JudEŢUL Galaţi

PROIECT NR.:    	8/2017

FAZA:			DOCUMENTAŢIE TEHNICǍ PENTRU

OBŢINEREA AVIZULUI DE MEDIU

BENEFICIAR:		COMUNA BANEASA

PROIECTANT:	MYS ROAD CONSTRUCT SRL

TABEL DE RESPONSABILITǍŢI

PROIECTANT:			ING. CUZIC OTILIA

DESENAT :				ING. ANDRINOIU CRISTIAN

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE

- Foaia de gardǎ

- Borderou piese scrise + piese desenate

- Memoriu tehnic

B. PIESE desenate

- Plan de încadrare în judeţ

- Plan de încadrare în zonǎ

MEMORIU TEHNIC

i. DENUMIREA PROIECTULUI

” REABILITARE DRUM COMUNAL DC11 KM 2+600 – KM 5+082 COMUNA BANEASA, JUDETUL GALATI”

iI. TITULARUL INVESTIŢIEI

Comuna Baneasa, Judeţul Galaţi

iII. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Amplasamentul: comuna Baneasa, Judeţul Galaţi.

Valoare investiţiei, conform devizului general, este de 278.987,07 lei, din care C+M = 252.177,62 lei (inclusiv TVA).

Pentru protecţia mediului nu s-au prevǎzut în mod special sume de bani.

Durata de execuţie se estimeazǎ la cca 6 luni, în funcţie de sursele financiare disponibile.

Tema, cu fundamentarea necesitǎţii şi oportunitǎţii investiţiei:

Tema cu fundamentarea proiectului: Prezenta documentaţie s-a întocmit având la baza Tema de proiectare emisǎ de Consiliul Local al comunei Baneasa, Judeţul Galaţi .

1. Oportunitatea investiţiei

1.1. Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii

Lungimea totalǎ a drumului, propusă prin proiect, este de 2.482,00 m.

- Sectorul de drum propus pentru modernizare are in prezent sistemul rutier alcatuit din piatra (zgura bruta de otelarie, balast, lidonit) cu grosimi variabile, cu un grad sporit de deteriorare: contaminare cu pamant, rupturi in corpul drumului, gropi adanci si fagase longitudinale;

- In ceea ce priveste sistemul de colectare si dirijare a apelor pluviale, acesta este inexistent: nu exista santuri sa preia apele provenite din precipitatii si sa le conduca in afara drumului. Datorita acestui fapt, se observa ca apele din precipitatii stagneaza pe partea carosabila a drumului, provocand distrugeri in corpul acestuia.

Lucrǎrile propuse a se executa  constau în:

- Scarificarea si  reprofilarea partii carosabile, inclusiv acostamentele

- Completarea fundatiei cu lidonit 0-63, in grosime de 10 cm;

- Acostamentele vor fi impietruite cu piatra sparta artificiala tip lidonit;

- Se vor realiza santuri de pamant cu sectiune triunghiulara cu ajutorul autogrederului, pe ambele parti ale carosabilului cu o lungime totala de 4.964,00 ml.

1.2. Utilitatea publicǎ şi/sau modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului

Din punct de vedere juridic, terenul pe care urmeaza a fi executate lucrarile proiectate apartine domeniului public. Drumul ce urmeaza a fi modernizatse afla in administrarea Consiliului Local al Comunei Baneasa, Judetul Galati.

Lucrarile proiectate urmaresc traseul existent al drumului, nefiind necesare lucrari de demolari de constructii sau de retele edilitare existente si nu sunt afectate suprafete de teren din proprietatea privata sau de stat.

Pentru îmbunǎtǎţirea inclusiv a condiţiilor de trai ale locuitorilor din zonǎ, se prevede aducerea acestui sector de drum la o stare tehnicǎ corespunzǎtoare desfǎşurǎrii traficului pietonal, în condiţii de siguranţǎ, cu încadrarea în categoria tehnicǎ conform  normativelor tehnice în vigoare.

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Urmare a prospectiunilor efectuate s-au constatat urmatoarele:

- Sectorul de drum propus pentru modernizare are in prezent sistemul rutier alcatuit din piatra (zgura bruta de otelarie, balast, lidonit) cu grosimi variabile, cu un grad sporit de deteriorare: contaminare cu pamant, rupturi in corpul drumului, gropi adanci si fagase longitudinale;

- In ceea ce priveste sistemul de colectare si dirijare a apelor pluviale, acesta este inexistent: nu exista santuri sa preia apele provenite din precipitatii si sa le conduca in afara drumului. Datorita acestui fapt, se observa ca apele din precipitatii stagneaza pe partea carosabila a drumului, provocand distrugeri in corpul acestuia.

SITUAŢIA PROIECTATA

Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de lucrari:

Sectorul de drum ce face obiectul prezentului proiect va avea urmatoarele caracteristici:

- Lungimea = 2.482,00m

- Latimea = 4,00 – 5,00 m

- Acostamente pe ambele parti cu latimea de 0,00 – 0,50m

- Santuri de pamant, cu sectiunea triunghiulara pe ambele parti ale drumului

Categoria de importanţă a construcţiei:

Stabilirea categoriei de importanţă şi a clasei de importanţă a construcţiei este reglementată prin legea 10/95– Legea privind calitatea în construcţii în baza „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 31/n/1995, respectiv STAS 1273/93.

Drumul ce face obiectul prezentei documentaţii se încadrează conform celor precizate mai sus, la categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă normală.  Exigentele de performanta ale proiectului in conformitate cu HCM 731/1992 sunt : A4, B2, D2.

Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.;  aceste  materiale   trebuie să fie în concordanţă cu  prevederile HG nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea  utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

CONSIDERATIUNI FINALE

Documentaţia de faţă cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea drumului, la un nivel optim de funcţionalitate şi exploatare, asigurarea unei circulaţii în condiţii de securitate  şi confort.

În general, prin lucrarile de amenajare a drumului nu sunt afectate dotarile de retele edilitare. Inainte de începerea lucrărilor, odată cu predarea amplasamentului, beneficiarul împreună cu constructorul vor convoca pe teren deţinătorii tuturor reţelelor edilitare în zonă pentru recunoaşterea traseelor, luându-se măsuri pentru protejarea, eventual devierea acestora în scopul evitării deteriorării lor şi asigurării lucrului fără pericol de accidente.

In timpul executiei se respecta ,,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobat de Ministerul de interne si ministerul transporturilor, conf. Ordinul M.T/M.I. NR. 411/1112/2000 publicat in M.O. 397/24.08.2000.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape

In perioada de realizare a investitiei propuse  pot fi afectate apele freatice prin antrenarea de catre precipitatii a materiile prime utilizate : nisip, pietris, etc.

Masuri de reducere a impactului

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minimum a posibilităţilor de poluare, se vor adopta următoarele măsuri:

- întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora nu se va face niciodată în amplasament; operaţiile se vor face numai de către personal instruit astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei şi reparaţiile curente se vor efectua numai în zone special amenajate în acest scop; sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material plastic. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere, se va trece imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguş, etc) şi îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate temporar în locuri special amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină în contact cu apele meteorice;

- reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la service-uri autorizate;

- respectarea strictă a sistemului de gestionare a deşeurilor.

- evacuarea corespunzătoare a resturilor de ulei si alte lichide;

- evacuarea corespunzătoare a apei folosită pe şantier.

2. Protectia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, au fost identificate urmatoarele posibile surse de poluare:

–   emisiile rezultate din arderea carburantilor utilajelor utilizate in traficul de santier

–   manipularea materialelor

Impactul obiectivului propus asupra aerului este relativ scurt fiind prezent doar in perioada de executie.

Masuri pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali

(evitarea exceselor de viteza si incarcatura);

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera ;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- utilajele, autoutilitarele vor fi moderne/performante in acord cu reglementarile UE in domeniul protectiei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcţie de calitatea suprafeţei de rulare.

- acoperirea remorcilor camioanelor care transporta materiale fine;

- utilizarea în principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

3. Protectia impotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de poluanti pentru zgomot

a) pe timpul derulării proiectului:

- În scopul efectuării propriu-zise a lucrărilor de construire şi amenajare propuse, indiferent de executantul desemnat pentru lucrare, se vor utiliza fireşte o serie de utilaje şi scule specifice unor astfel de construcţii care, în mare parte, sunt generatoare de zgomot şi/sau vibraţii.

- În gama obişnuită de utilaje cu care se operează în asemenea lucrări se pot regăsi:

• autocamioane / basculante

• autobetoniere

• tractoare cu remorci

• încărcătoare frontale

• buldozere

• excavatoare

• pikamere sau alte utilaje/scule pentru derocări mecanice etc.

- Toate acestea se vor constitui fireşte în surse de zgomot şi/sau vibraţii pe perioada desfăşurării lucrărilor de construire.

- Singurele suse de zgomot vor fi utilajele utilizate in timpul lucrarilor de constructii.

- Din punct de vedere al confortului, nivelurile de acceleratii, in dB, trebuie sa fie inferioare, valorii corespunzatoare curbei combinate admisibile de 71dB.

- Principala cale de afectare a populatiei localitatii ca urmare a implementarii proiectului se materializeaza in disfunctionalitatile care vor aparea in mod inerent in traficul rutier prin devierea acestuia.

- Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a zgomotului produs în etapa de construire constă în lipsa unor informaţii concrete asupra mijloacelor de producţie ce se vor utiliza (componenţa parcului auto, utilaje etc.).

- Acest lucru nu se poate obţine în faza curentă de evaluare deoarece proiectul nu este încă în stadiul de a avea un executant selectat şi automat nu se cunoaşte încă dotarea cu care acest constructor va efectua lucrările.

- Ca şi aprecieri generale însă, se pot face o sumă de considerente în parte bazate pe metodologii consacrate, pe literatura de specialitate sau pe experienţa altor studii similare.

- Astfel, în primul rând redăm mediile obişnuite prevăzute de literatura de specialitate pentru nivelul de zgomot al utilajelor folosite general în construcţia unor astfel de obiective:

- autocamioane / basculante 70-90dB

- autobetoniere 75-95dB

- tractoare cu remorci 70-85dB

- încărcătoare frontale 110dB

- buldozere 80-110dB

- excavatoare 80-110dB

- pikamere 75-90dB

- Întotdeauna nivelul zgomotului variază puternic, depinzând mult de mediul de propagare (condiţiile locale – obstacole).

- Cu cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atât intervin mai mulţi factori care schimbă modul de propagare al acestuia (caracteristicle vântului; gradul de absorbtie al aerului depinzând de presiune, temperatură, UR; topografia locală; tipul de vegetaţie etc.).

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului

HG nr. 493/2006 stipulează cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Limita specificată de acest normativ pentru expunerea la zgomot este de 87dB.

În scopul atenuării efectelor datorate surselor care nu se pot încadra în această limită (la distanţă mică), se impune dotarea cu echipamente de protecţie  corespunzătoare pentru muncitori (căşti antifonate etc.).

In timpul exploatării ulterioare a obiectivului Investitia  prezentata  nu reprezinta un grad de disconfort acustic permanent.

Sursele generatoare de zgomot şi vibraţii din perioada de exploatare a obiectivului sunt pompele din grupul gospodaresc.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Surse de radiatii. Amenajari si dotari impotriva radiatiilor

Nu este cazul, deoarece, avand in vedere natura proiectului, in procesele analizate nu vor fi utilizate sursele de radiatii atat in perioada constructii – montaj cat si exploatare.

5. Protectia solului si subsolului

Vor fi afectate temporar unele suprafete de teren din domeniul public pentru lucrarile propuse.

In etapa de executie se identifica ca surse de poluare a solului: traficul auto, depozitarea materialelor de constructie, carburanti si lubrefianti, depozitarea deseurilor, lucrarile de terasamente.

In special in perioada de constructie exista riscul producerii de scurgeri accidentale de combustibili, lubrefianti si alte substante chimice, etc.

Cea mai mare parte a pamantului rezultat din lucrarile de terasamente va fi utilizat pentru aducerea terenului la cota initiala dupa realizarea constructiilor, iar restul

se va transporta la depozitul de deseuri sau ca material de umplutura in locuri autorizate de primarie.

Pentru prevenirea unor poluari accidentale se recomanda măsuri de diminuare a impactului:

- reducerea impactului în această fază se va face prin limitarea pe cît posibil a timpului de execuţie şi managementul adecvat al aprovizionării cu materiale/utilaje;

- se recomandă îndepărtarea solului impurificat în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilaje;

- în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele de exploatare şi mijloacele de transport se trece la îndepărtarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au

- fost depozitate în locuri special amenajate; solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri minerale va fi îndepărtat.

- solul vegetal se va depozita temporar în amplasamentul analizat; solul vegetal va fi reutilizat la lucrările de refacere a spaţiilor verzi existente ;

Pentru depozitarea solului se vor respecta următoarele condiţii:

- suprafaţa de teren ocupată să fie cât mai redusă şi neproductivă;

amplasamentul depozitului să fie cât mai aproape de locul de folosire pentru reducerea

6. Protectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirii naturii

Activitatea analizată nu afectează ecosistemele acvatice şi terestre,

bioidiversitatea, monumente ale naturii sau parcuri nationale.

Se va urmări ca lucrările să se desfăşoare pe o suprafaţă cât mai redusă posibil, astfel încât afectarea ecosistemele sa fie cat mai putin afectate.

Pentru diminuarea impactului produs de activitatea din amplasamentul analizat, titularul de activitate va avea în vedere următoarele:

  - utilizarea combustibililor cu conţinut redus de sulf;

  - menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor folosite în timpul lucrărilor de excavare;

  - folosirea utilajelor în limita strictului necesar;

  - gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;

  - măsurile prezentate pe larg în capitolele anterioare, privind reducerea emisiilor de zgomot şi pulberi în suspensie;

  - utilizarea speciilor autohtone neinvazive la reabilitarea spaţiilor verzi, precum şi în spaţiile verzi nou create (jardiniere, aliniamente stradale);

Lucrarile se desfasoara in perimetrul rural.

8. Gestiunea deseurilor

Cadrul legislativ

Regimul deşeurilor este reglementat în principal prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 / 16.06.2000 modificată şi completată succesiv prin următoarele acte normative: L 426/2001; HG 128/2002; Norme Tehnice din 2002; Normativ Tehnic din 2002; HG 123/2003; Normativ Tehnic din 2003; Norme Metodologice din 2004; O751/2204; O 951/2007.

Un alt act de mare importanţă pe linia gestiunii deşeurilor este Hotărârea Guvernului României nr. 856 / 2002 „privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase”, modificată şi completată succesiv prin Procedura din 2004 (transport deşeuri), O95/2005 (criterii de depozitare) şi HG 210/2007 (transpunere aquis comunitar). În aceast act normativ se regăseşte clasificarea deşeurilor pe toate ramurile economice în care se produc, fiecărei grupe şi subgrupe corespunzându-i un cod unic de urmărire.

Deşeurile rezultate ce nu pot fi inglobate în lucrările executate se vor  transporta intr-un spatiu indicat de  Primarie.

In perioada derularii proiectului: Deseuri nepericuloase , produse , colectate si stocate temporar:

| Nr. Crt. | Cod Deseu Conf.HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitate /an | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri menajere | 500 kg | Platforma betonata Container deseuri menajere |

Depozitarea temporara

Deseurile produse in timpul derularii lucrarilor, se colecteaza pe categorii si  sunt depozitate temporar pe platforma betonata existenta in incinta obiectivului.

Deseurile menajere si sticla vor fi colectate in containere inchise inscriptionate.

Eliminarea si/sau reciclarea deseurilor

- Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si ridicate periodic de catre o societate comerciala autorizata in baza contractului incheiat.

- Deseurile de sticla vor fi valorificate la o firma de specialitate.

- Transportul deseurilor se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Gospodarirea substantelor chimice periculoase

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de amenajare a retelelor de alimentare cu apa, se va efectua în locuri special amenajate, iar în cazul imbibării solului cu produse petroliere, acesta se va reface la starea initiala evitandu-se astfel contaminarea acestuia.

Obiectivul de investitie se incadreaza in PUZ- ul comunei .

V.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul monitorizării activitatii destinate protecţiei mediului.

O supraveghere a calităţii factorilor de mediu apa, aer, sol se poate face prin sondaj, de către instituţiile abilitate ca: Agenţia de Protecţie a Mediului şi Inspectoratul de Sănătate Publică Galati.

VI.  JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI DUPA CAZ IN

PREVEDEREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN

LEGISLATIA COMUNITARA

Lucrările prevăzute se ȋncadrează ȋn categoria lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumurilor şi vor executa ȋn concordanţă cu legislaţia de mediu ȋn vigoare.

Întocmit,

ing. Cuzic Otilia