MEMORIU CONFORM ANEXA 5

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE SAT MOVILENI, SAT SERBESTII VECHI SI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI

Beneficiar:  Comuna Sendreni, Judetul Galati

Elaborator: S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iasi

Faza: D.O.A.

- 2017 -

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE SAT MOVILENI, SAT SERBESTII VECHI SI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI

# II.TITULAR

COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI

Adresa titular:

COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI

# III.DESCRIEREA PROIECTULUI

-Rezumat al proiectului

Documentatia privind lucrarea “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE SAT MOVILENI, SAT SERBESTII VECHI SI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI” a fost dezvoltat avand ca baza de plecare Studiul de fezabilitate, studiul topografic si studiul geotehnic.

Lucrarile efectuate in cadrul acestei documentatii tehnice sunt:

- lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;

- lucrari de modernizare a structurii rutiere existente.

Soluţia constructivă propusă are la bază Legea 43/1997  privind regimul juridic al drumurilor şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46/98 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

Lucrarile de modernizare a drumurilor de interes local respecta limitele de proprietati existente rezultate din planurile de situatie topografice.

Obiectul acestei documentatii tehnice este constituita din 13 drumuri cu o lungime cumulate de 4.500,00 m dupa cum urmeaza:

Tabel 1

| Nr. crt. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drum local 1 Sat Serbestii Vechi | 352,00 |
| 2 | Drum local 2 Sat Serbestii Vechi | 322,00 |
| 3 | Drum local 3 Sat Movileni | 166,00 |
| 4 | Drum local 4 Sat Sendreni | 307,00 |
| 5 | Drum local 5 Sat Sendreni | 450,00 |
| 6 | Drum local 6 Sat Sendreni | 482,00 |
| 7 | Drum local 7 Sat Sendreni | 328,00 |
| 8 | Drum local 8 Sat Sendreni | 496,00 |
| 9 | Drum local 9 Sat Sendreni | 433,00 |
| 10 | Drum local 10 Sat Sendreni | 377,00 |
| 11 | Drum local 11 Sat Sendreni | 305,00 |
| 12 | Drum local 12 Sat Sendreni | 260,00 |
| 13 | Drum local 13 Sat Sendreni | 222,00 |
| TOTAL | 4.500,00 |

01. Drum local 1 Sat Serbestii Vechi

- Lungime: 352,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m;

- latime acostamente: 1x (0,50 - 1,50) m ;

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 2,50%;

- Lungime sanț existent: 348,00 m.

- Lungime rigola de acostament: 348,00 m;

In vederea modernizarii drumului local 1 sat Serbestii Vechi se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea descarcarii santurilor se vor realiza 2 podete tubulare Ø800 mm  transversale drumului local. Podetele sunt prevazute cu camera de cadere in amonte si cu timpane.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

Cele 2 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 1 sat Serbestii Vechi se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

Pe zonele cu sant din beton existent, acostamentul se va realiza cu aceeasi structura rutiera ca a partii carosabile, in vederea impermeabilizarii zonei dintre partea carosabila a drumului si santul din beton existent. Acostamentele se vor realiza conform profilelor transversale tip atasate in partea desenata a proiectului.

Intre pozitiile kilometrice 0+225,00 - 0+229,00 Drumul local 1 sat Serbestii Vechi se intersecteaza cu o zona asfaltata fapt pentru care pe acea zona nu se va interveni.Lunginea proiectata va di de 352,00 m iar lungimea modernizata va fi de 348,00 m.

02. Drum local 2 Sat Serbestii Vechi

- Lungime: 322,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- Latime acostament: 2 x 0,50 m;

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Panta transversala pe zona acostamentului: 4,00%;

- Lungime sanț din beton de ciment C30/37: 247,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 2 sat Serbestii Vechi se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm;

- stabilizare teren de fundare in grosime de 30 cm. (km 0+200,00 - 0+322,00)

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute santuri din beton de ciment.

Santurile din beton se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 10 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Santurile din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:1, iar panta dinspre limitele de proprietate de 1:1. Fundul santului va avea o latime de 0,40 m iar adancimea santului va fi de minim 0,40 m.

In vederea asigurarii continuitatii santurilor proiectate in dreptul intersectiilor cu drumurile laterale se vor realiza doua podete tubulare Ø500 mm. Podetele sunt prevazute cu camera de cadere in amonte si cu timpane.

In vederea asigurarii accesului la proprietatile particulare si in vederea realizarii continuitatii santurilor proiectate, au fost prevazute 7	 podete tubulare cu diametrul de Ø300.

In vederea descarcarii apelor la pozitia kilometrica 0+316,00 se va realiza un podet tip C2.

Podetul tip C2 se va realiza respectand urmatoarele etape tehnologice :

1. Semnalizarea executie lucrarilor de constructii.

Se monteaza semnalizarea rutiera care sa semnalizeze executia lucrarilor de constructii si devierea circulatiei rutiere pe o varianta provizorie de circulatie.

2. Constructia variantei provizorie de deviere a circulatiei rutiere, folosind tubul existent pentru asigurarea scugerii apelor.

Se construieste varianta provizorie pentru devierea circulatiei rutiere.

Se monteaza doua tuburi cu diametrul de 1000 mm pe un pat de balast. Peste tub se executa o umplutura de balast care va functiona provizoriu ca o varianta de circulatie.

3. Demolarea podetului existent.

Se demoleaza podetul existent.

Se niveleaza terenul de fundatie si se traseaza axele podetului nou, in acelasi amplasament.

4. Constructia fundatiei podetului.

Se executa sapatura fundatiei podetului care coboara sub adancimea de inghet, avand adancimea de 1,0 m si latimea de 2,60 m.

Se verifica natura terenului care trebuie sa prezinte capacitatea portanta pentru preluarea incarcarilor transmise de elevatia podetului.

Se toarna beton de clasa  C16/20 in blocul de fundatie al podetului.

5. Montarea elementelor prefabricate tip C2, in elevatia podetului.

Elementele prefabricate tip C2 sunt montate cu macaraua pe blocul de fundatie.

Se asigura un rost vertical de 2 cm intre cele 3 elemente prefabricate.

Elementele prefabricate se monteaza pe un strat de mortar de poza cu grosimea uniforma de 3 cm.

6. Constructia fundatiilor aripilor.

Se executa sapatura fundatiei aripilor care coboara sub adancimea de inghet, avand adancimea de 1,0 m si lungimea de 3,12 m.

Se verifica natura terenului care trebuie sa prezinte capacitatea portanta pentru preluarea incarcarilor transmise de elevatia podetului.

Se toarna beton de clasa  C16/20 in blocul de fundatie al fiecarei aripi de racordare.

7. Montarea aripilor A2 in amonte si aval de podet.

Se monteaza cu macaraua aripile prefabricate tip A2, pe un strat de mortar de poza cu grosimea de 3 cm.

Se asigura un rost vertical de 2 cm intre cele aripa A2 si elementul prefabricat tip C2.

8. Montarea timpanelor T2 pe podet.

Se monteaza cu macaraua timpanele prefabricate tip T2, pe un strat de mortar de poza cu grosimea de 3 cm.

9. Executia hidoizolatiei podetului si a aripilor.

Se executa hidroizolatia la exteriorul podetului si la fata interioara a aripilor.  Hidroizolatia se executa dintr-un strat de bitum filerizat aplicat manual.

10. Executia pe podet a sapei de protectie.

Pe toata lungimea si latimea podetului, pe fata superioara, se executa o sapa de protectie din beton armat cu plasa sudata cu ochiuri patrate.

11. Executia drenului podetului si a racordarii cu terasamentele din rampele de acces.

Se executa un dren din zidarie de piatra bruta cu latimea de minim 0,50 m, pe fiecare fata laterala a podetului si in spatele aripilor.

La partea superioara a drenului, pe 1,0 m inaltime, se sporeste liniar grosimea drenului de la 0,50 la 1,0 m.

12. Executia anrocamentelor din piatra bruta intre si pe lungimea fundatiilor aripilor.

La capetele amonte si aval ale podetului, intre si pe lungimea aripilor, se executa un anrocament din piatra bruta cu grosimea minima de 0,50 m.

13. Executia pereului din piatra in interiorul podetului.

In interiorul podetului, pe toata lungimea acestuia, se executa un pereu din piatra pe un strat de beton de 20 cm grosime, care se racordeaza cu cota superioara a anrocamentelor de la intrarea si iesirea din podet.

Rosturile pereului se vor rostui cu mortar de ciment.

Pereul se va construi cu o panta longitudinala de 2-3%.

14. Executia sistemului rutier pe podet.

15. Refacerea albiei pe o lungime de 25 m – amonte si aval de podet.

Fiecare tip de lucrare s-a prevazut a se executa cu utilaje specifice.

In cea mai mare parte operatiile se vor executa mecanizat avand in vedere si cantitatile de lucrari foarte mari de executat.

Lucrarile manuale se vor executa numai pentru corectii sau in zonele in care nu este asigurat accesul utilajelor mecanice.

Cele 3 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 2 sat Serbestii Vechi se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

Pe drumul local 2 sat Serbestii Vechi  s-a propus stabilizarea solului/terasamentului cu enzime speciale pe intreaga lungime, de la km 0+200,00 pana la 0+322,00, în scopul asigurǎrii unui strat de fundare cu capacitate portantǎ corespunzǎtoare şi un modul de deformaţie de minimum 100 Mpa.

Stabilizarea solului va asigura un strat cu performanţe superioare pǎmântului existent în terasamentul drumului local, asigurând un modul de deformaţie de minim 100 MPa.

S-a propus aceastǎ soluţie datoritǎ atât costurilor reduse implicate, cât şi a îmbunǎtǎţirilor pe care le aduce terenului de fundare, având în vedere problemele de tasare care pot apǎrea în timp, pe toatǎ durata de exploatare a drumului local.

Enzimele ajuta la formarea unor legaturi stranse de tip ionic intre trombocitele ce se regasesc in chimia pamântului pentru a face fata acelor componente care sunt mai slabe si instabile, asigurând interactiunea macromoleculelor ca rezultat al separari moleculelor de apa.

Enzimele controleaza ciclurile de hidratare si deshidratare in decursul intregului proces de constructie  si stabilizare, prin rezistenta la apa a matricei solului la patrunderea acesteia.

Totodata enzima creste utilitatea solului in procesul de umezire. Prin umectarea solului particulele fine din compozitie dispar crescând astfel duritatea la contactul cu alti componenti ai produsului.

Prin adoptarea stablizarii terenului/solului cu enzime se poate folosi integral pamantul de la locul de constructie, costul produsului fiind recuperat prin faptul ca nu mai este nevoie sa se achizitioneze mai multe materiale pentru a asigura o stabilitate si o duritate cat mai buna (sapatura in groapa de imprumut, transportul, asternerea si compactarea pamantului in straturi succesive, etc) ducând si la economii mari nu numai în ceea ce priveşte costul combustibililor dar si a duratei de executie.

Enzimele reduc permeabilitatea solului, prin actiunea unica a enzimei va rezulta o structura mult mai rezistenta la apa. Enzimele au efect asupra componentelor chimice din sol functionând ca un agent de imbunatatire a ionilor activi pentru a mari caracteristica de durabilitate a pamantului.

03. Drum local 3 Sat Movileni

- Lungime: 166,00 m;

- Latime parte carosabila: 3,50 m;

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 166,00 m;

- Lungime sanț din beton de ciment C30/37: 10,00 m.

- Lungime rigola carosabila: 22,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 3 sat Movileni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea asigurarii continuitatii santurilor in lungul drumului national DN 25 s-au prevazut 10 m sant din beton de ciment C 30/37.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 12,00(km 0+012,00), respectiv 10,00 m (km 0+127,00) de rigola carosabila transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

04. Drum local 4 Sat Sendreni

- Lungime: 307,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 307,00 m;

- Lungime sanț din beton de ciment C30/37: 10,00 m.

- Lungime rigola carosabila: 31,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 4 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea asigurarii continuitatii santurilor in lungul drumului national DN 25 s-au prevazut 10 m sant din beton de ciment C30/37.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 16,00(km 0+003,00), respectiv 15,00 m (km 0+303,00) de rigola carosabila transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 4 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 4 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

05. Drum local 5 Sat Sendreni

- Lungime: 450,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- latime acostamente: 2x0,50 m (km 0+000,00 - 0+325,00); 1x0,50m - stanga (km 0+325,00 - 0+450,00); 1x(0,50- 1,50)m - dreapta (km 0+325,00 - 0+450,00);

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 2,50%; 4,00%;

- Lungime sanț existent: 125,00 m.

- Lungime sanț din beton de ciment C30/37: 275,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 5 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea descarcarii santurilor se va realiza 1 podet tubular Ø800 mm  transversal drumului local. Podetul este prevazut cu camera de cadere in amonte si cu timpane.

In vederea asigurarii continuitatii santurilor proiectate in dreptul intersectiilor cu drumurile laterale se va realiza 1 podet tubular Ø500 mm. Podetul este prevazut cu camera de cadere in amonte si cu timpane.

In vederea asigurarii accesului la proprietatile particulare si in vederea realizarii continuitatii santurilor proiectate, au fost prevazute 8	 podete tubulare cu diametrul de Ø300.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute santuri din beton de ciment.

Santurile din beton se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 10 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Santurile din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:1, iar panta dinspre limitele de proprietate de 1:1. Fundul santului va avea o latime de 0,40 m iar adancimea santului va fi de minim 0,40 m.

Cele 4 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 5 sat Sendreni se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

Pe zonele cu sant din beton existent, acostamentul se va realiza cu aceeasi structura rutiera ca a partii carosabile, in vederea impermeabilizarii zonei dintre partea carosabila a drumului si santul din beton existent. Acostamentele se vor realiza conform profilelor transversale tip atasate in partea desenata a proiectului.

06. Drum local 6 Sat Sendreni

- Lungime: 482,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- latime acostamente: 1x0,50 m - dreapta (km 0+000,00 - 0+190,00); 1x(0,50- 1,50)m - stanga (km 0+000,00 - 0+370,00); 1 x (0,50 - 1,00), dreapta (km 0+370,00 - 0+482,00)

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Panta transversala pe zona acostamentelor:2,50%;  4,00%;

- Lungime sanț existent: 482,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 6 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

Tronson 1 - km 0+000,00 - 0+060,00:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BAR 16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5-8 cm cu rol preluare denivelari;

- reparatii locale

- frezarea locala a imbracamintii rutiere existente;

Tronson 2 - km 0+060,00 - 0+482,00:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BAR16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

Cele 9 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 6 sat Sendreni se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

Pe tronsonul cuprins intre 0+000,00 - 0+060,00 cu sant din beton existent, acostamentul se va realiza cu aceeasi din beton de ciment C30/37, in vederea impermeabilizarii zonei dintre partea carosabila a drumului si santul din beton existent. Acostamentele se vor realiza conform profilelor transversale tip atasate in partea desenata a proiectului.

Pe tronsonul cuprins intre 0+060,00 - 0+482,00 cu sant din beton existent, acostamentul se va realiza cu aceeasi structura rutiera ca a partii carosabile, in vederea impermeabilizarii zonei dintre partea carosabila a drumului si santul din beton existent. Acostamentele se vor realiza conform profilelor transversale tip atasate in partea desenata a proiectului.

07. Drum local 7 Sat Sendreni

- Lungime: 328,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 656,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 7 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 10,00(km 0+004,00), respectiv 16,00 m (km 0+326,50) de rigola carosabila transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 3 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 7 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

08. Drum local 8 Sat Sendreni

- Lungime: 496,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 992,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 8 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 10,00 m(km 0+001,00), respectiv 16,00 m (km 0+494,00) de rigola carosabila transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 3 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 8 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

09. Drum local 9 Sat Sendreni

- Lungime: 496,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 - 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 866,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 9 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 18,00 m(km 0+001,00) de rigola carosabila, transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 3 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 9 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

10. Drum local 10 Sat Sendreni

- Lungime: 377,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 754,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 10 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 12,00 m(km 0+001,00) de rigola carosabila, transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 3 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 10 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

11. Drum local 11 Sat Sendreni

- Lungime: 305,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 610,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 11 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 12,00 m(km 0+000,00) de rigola carosabila, transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 2 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 10 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

12. Drum local 12 Sat Sendreni

- Lungime: 260,00 m;

- Latime parte carosabila: 5,50 m

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime rigola de acostament: 520,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 12 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute rigole de acostament din beton de ciment.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 12,00 m(km 0+001,00) de rigola carosabila, transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 2 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 10 sat Sendreni  se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

13. Drum local 13 Sat Sendreni

- Lungime: 222,00 m;

- Latime parte carosabila: 4,00 m;

- latime acostamente: 1x (0,50 - 1,50) m - dreapta; 1 x 0,50 - stanga

- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Panta transversala pe zona acostamentelor: 2,50%; 4,00%;

- Lungime sanț existent: 222,00 m.

In vederea modernizarii drumului local 13 sat Sendreni se va realiza o structura rutiera alcatuita din:

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5 cm;

- strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala in grosime de 12 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- strat de forma din balast in grosime de 10 cm.

In vederea descarcarii rigolelor se vor realiza 10,00 m(km 0+001,00) de rigola carosabila, transversale drumului local. Rigolele transversale sunt prevazute cu camera de cadere in amonte.

Cele 2 drumuri laterale ce intersecteaza drumul local 1 sat Serbestii Vechi se vor amenaja pe o distanta de 25,00 m prin asternerea unui strat de balast in grosime de 10 cm.

Pe zonele cu sant din beton existent, acostamentul se va realiza cu aceeasi structura rutiera ca a partii carosabile, in vederea impermeabilizarii zonei dintre partea carosabila a drumului si santul din beton existent. Acostamentele se vor realiza conform profilelor transversale tip atasate in partea desenata a proiectului.

TRASEUL IN  PLAN ORIZONTAL

Traseele în plan orizontal ale strazilor vor păstra traseele existente, făcându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunătăţirii elementelor geometrice legate de circulaţie, pentru a corespunde STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare”, pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune desfasurari a traficului auto.

Curbele au fost amenajate in plan si spatiu conform STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” fara a se ocupa suprafete de teren din proprietatile private.

TRASEUL IN PLAN VERTICAL

Traseele în plan vertical ale drumurilor locale vor păstra aliura traseelor existente, făcându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunătăţirii elementelor geometrice legate de circulaţie, pentru a corespunde STAS 863/85 „Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare” pentru realizarea sistemului rutier necesar unei bune desfasurari a traficului auto.

Curbele verticale au fost adoptate conform STAS 863/85.

Razele folosite in vederea realizarii racordarilor verticale au fost alease in vederea corelarii situatiei existente cu cea proiectata, pentru pastrarea declivitatilor existente si a pasului de proiectare existent.

PROFILUL TRANSVERSAL PROIECTAT

In vederea modernizarii se vor adopta urmatoarele structuri rutiere:

Structura I

- 4.0 cm, strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BA16/BAR 16;

- 5.0 cm,strat de legatura din binder de criblura BADPC20, conform normativului AND nr. 605 – 2014;

- 12 cm, strat de baza din piatra sparta naturala/artificiala (0 - 63 mm);

- 15 cm strat de fundatie din balast (0- 63 mm);

- 10 cm strat de forma din balast (0- 63 mm).

Structura II3( Drum local 6 - km 0+000,00 - 0+060,00)

- strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS16/BAR 16, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm, in grosime de 5-8 cm cu rol preluare denivelari;

- reparatii locale

- frezarea locala a imbracamintii rutiere existente;

COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR

Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor se va face gravitaţional - prin sistemul centralizat de pante atât longitudinale cât şi transversale ale căii spre santurile realizate.

In vederea colectarii si evacuarii apelor pluviale au fost prevazute:

- santuri din beton de ciment C30/37

- rigole de acostament din beton de ciment C30/37

- rigole carosabile din beton de ciment C30/37

Santurile din beton se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 10 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Santurile din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:1, iar panta dinspre limitele de proprietate de 1:1. Fundul santului va avea o latime de 0,40 m iar adancimea santului va fi de minim 0,40 m.

Rigolele carosabile se vor realiza din beton de ciment C30/37 asezat pe un strat de balast in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament se vor realiza din beton de ciment C30/37 in grosime de 15 cm asezat pe un strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm.

Rigolele de acostament din beton de ciment C30/37 se vor realiza cu panta dinspre partea carosabila de 1:10, iar panta dinspre limitele de proprietate de 5:1. Adancimea rigolei de acostament va fi de 0,10 m in cale curenta, iar pe zona acceselor se va diminua inaltimea umarului dinspre limitele de proprietate cu 5 cm.

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate s-au prevazut podete tubulare min Ø500mm  si rigole carosabile transversale drumului local. Atat podetele cat si rigolele carosabile sunt prevazut cu camere de cadere in amonte.

In vederea asigurarii accesului la proprietatile particulare si in vederea realizarii continuitatii santurilor proiectate, au fost prevazute podete tubulare Ø300 mm.

In vederea asigurarii continuitatii santurilor pe zonele de intersectie dintre drumul local si drumurile lateral s-au prevazut podete tubulare Ø500 mm

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Pentru siguranţa circulaţiei se vor prevedea:

- indicatori de orientare şi avertizare, după cerinţele SR 1848-1;

- marcaje rutiere după cerinţele SR 1848-7.

Vor fi prevazute semnalizari si marcaje rutiere atat pe perioada executiei cat si definitive, de reglementare a prioritatii si pentru restrictionarea vitezei la 25 - 30 km/h.

Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării şi scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilităţii, asigură un grad înalt al siguranţei circulaţiei pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzător: circulaţia auto şi pietonală, dirijarea  fluxurilor în intersecţii  pentru evitarea conflictelor între fluxuri şi respectiv între  participanţii la trafic.

Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform SR 1848-1 - Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi STAS 1848-7. Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere.

În toate intersecţiile vor fi instalate indicatoare:

- de presemnalizare pentru orientare;

- de atenţionare în cazul unor restricţii temporare şi ocazionale

- justificarea necesitatii proiectului

Prin realizarea obiectivelor propuse se vor obtine urmatoarele avantaje:

•	îmbunătăţirea infrastructurii fizice de baza in spaţiul rural;

•	îmbunătăţirea accesului la servicii de baza pentru populaţia rurala;

•	creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiu rural, de sprijinire a activităţii culturale şi naţionale în vederea unei dezvoltări durabile.

-profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul.

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrările de modernizare propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea 137/1995 privind protecţia mediului ; Ordinul 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul mediului.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

-cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

-metode folosite in constructie

Lucrari de “ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE SAT MOVILENI, SAT SERBESTII VECHI SI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI”

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.

Localizarea proiectului

Comuna Sendreni este situata in partea de sud a judetului Galati, la 10 km distanta de municipiul Galati si 30 km distanta de municipiul Braila si face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est a Romaniei

Comuna este străbătută de DN 25 şi căi de comunicaţii terestre: drumuri judeţene şi cale ferata.

Comuna are următorii vecini:

- la nord - comuna Smârdan

- la sud - judeţul Brăila

- la est - comuna Braniştea

- la vest - municipiul Galaţi (6km)

Comuna Sendreni prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o perioada de colt Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala ag = 0,30 g pentru o perioada IMR = 225 ani, conform “Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P - 100 - 1/2013.

In ansablul sau, judetul Galați are o clima temperat continentala. Se inregistreaza unele diferențe între zona de relief și de orientarea retelei hidrografice. Astfel în partea central-nordică, valorile climatice sunt întotdeauna ceva mai mici decât în zona sud-vest, cea mai joasă.

În context general zona localității Șendreni este situată de la “gura” Anticiclonului Est-European. Acesta este razbunator de contrastele termice mari dintre vară si iarnă și de o gamă largă de fenomene climatice estreme. Masele de aer pătrund forțat, prin poarta carpatică dintre Curbura Carpaților și Masivul Nord-Dobrogean, peste Câmpia Română, zona fiind un loc de rascruce a două mari influențe climatice exterioare, continentale din est și oceanice din vest.

Temperatura medie anuala este calculata pe o perioada de 70 de ani este la Galati de 100C si la tecuci de 9,80C. Temperatura medie a verii este de cuprinsa  intre 210C la Tecuci si 21,300C la Galati.

In timpul iernii, deasupra judetului Galati vin din nord si nord-est mase de aer rece care produc scaderi de temperatura care oscileaza intre 0,20C – 30C. Temperatura medie lunara este mai scazuta in ianuarie cand are valori de -30C / -40C. Temperatura medie a lunii iulie este de  21,7 0C. In timpul anului sunt circa 210 zile cu temperaturi de peste 10 0C. Repartitia anuala a precipitatiilor este neuniforma, cele mai mari cantitati de apa cad in anotimpul de vara, sub forma de averse.

Vantul predominant este Crivatul, care reprezinta 29% din frecventa anuala a vanturilor. Al doi-lea vant predominant este cel de sud, cu o frecventa de 16% si bate mai mult vara si este destul de uscat.

-impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Lucrarile proiectate nu au impact nefavorabil asupra obiectivelor existente in zona.

# IV.SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- IN EXECUTIE

- Protectia calitatii apelor

  - Surse existente şi posibile de poluare a apelor

În perioada de execuţie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate în cursurile de apă din zona analizată substanţe poluante, în special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acesta şi duse în aval.

  - Epurarea apelor uzate

Pentru lucrarile modernizare a drumurilor prevazute in proiect nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale, astfel că nu este cazul unor amenajări speciale pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.

  - Debite şi concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale în vigoare.

Pentru folosinţele de apă aferente lucrărilor de realizare a drumurilor analizate se va avea în vedere respectarea actelor de reglementare în vigoare şi anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileşte concentraţiile poluanţilor în apele evacuate în receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

În concluzie la modernizarea drumurilor analizate nu apare o poluare semnificativă a reţelei hidrografice naturale şi nici a apelor subterane.

- Protectia aerului

  - Sursele de poluanti pentru aer

Aproape toate fazele de activitate se constituie în surse de emisie de particule în suspensie. Particulele generate de reparatii sunt de origine naturală (praf mineral).

Aceste surse de particule sunt însotite de surse de emisie a poluanţilor specifici motoarelor cu ardere internă, reprezentate de motoarele utilajelor care execută operaţiile respective.

O alta sursă de poluanţi specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale şi produse necesare reabilitarii).

Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Complexul de poluanţi organici şi anorganici emişi în atmosferă prin gazele de eşapament conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezenţa, pe lângă poluanţii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen evidenţiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizaţiei Mondiale a sănătăţii şi anume: cadmiul, nichelul, cromul şi hidrocarburile aromatice policiclice (HAP).

Se remarcă, de asemenea, prezenţa protoxidului de azot (N2O) - substanţă incriminată în epuizarea stratului de ozon stratosferic - şi a metanului care, împreună cu CO, au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră.

Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Principala arie de emisie a poluanţilor în atmosferă, specifică realizării lucrărilor, este amplasamentul drumului.

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în apropierea solului (înălţimi efective de emisie de până la 4 m faţă de nivelul solului), şi mobile.

Se menţionează că emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente lucrării sunt intermitente.

  - Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în amplasamentul obiectivului sunt surse libere, diseminate pe suprafaţa pe care au loc lucrările, având cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

  - Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere. Referitor la sursele mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, şi respectarea acestora cade în sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în traficul auto de lucru.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

În perioada de execuţie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele în funcţiune şi de traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge de maxim 50 dB(A).

În zona localităţilor se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinţă de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localităţi pot apare niveluri ale intensităţii vibraţilor peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influenţă. Nivelurile de vibraţii se atenuează cu pătratul distanţei.

- Protectia impotriva radiatiilor

# Nu pot rezulta în condiţii normale şi în situaţia actuală surse de radiaţii.

- Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului în zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor şi refacerea acestor arii;

- deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusă în condiţiile respectării măsurilor pentru protecţia mediului, posibilităţi de remediere imediată;

Afectarea subsolului, până la adâncimi de maxim 30 cm poate apărea accidental în cazul deversărilor de produse petroliere. Remedierea este facilă şi posibil a fi efectuată imediat.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

În condiţii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru mediul acvatic şi/sau terestru.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de construcţie.

Contribuţia poluanţilor emişi (gaze şi particule agresive) în perioada de construcţie la creşterea ratelor de coroziune a construcţiilor şi instalaţiilor este minoră.

- Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării deseurilor.

Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri.

Referitor la deşeurile menajere, acestea vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuţie.

- Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţii (motorina) si lubrifianţii necesari funcţionarii utilajelor.

Date fiind distanţele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesară depozitarea în amplasament a acestora.

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor si întreţinerea acumulatorilor auto se vor executa în ateliere specializate.

B. 	IN EXPLOATARE

- Protectia calitatii apelor

Surse existente şi posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate în lungul amplasametului obiectivului studiat constituie principala sursă de poluare. Pe suprafaţa, dar şi pe taluzurile rambleelor, în timpul ploilor, în special al celor torenţiale se colectează ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre santurile aferente drumului.

Epurarea apelor

Necesitatea realizării unor instalaţii de epurare nu poate apare in situatii normale de functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situatii de depasire în cazul unor indicatori a limitelor prevăzute de normativele în vigoare.

Debite şi concentraţii de poluanţi comparativ cu normele legale în vigoare.

Instalaţiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibă un randament care să asigure în principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea în mediu.

În funcţie de evoluţia traficului rutier şi a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea îmbunătăţirii măsurilor specifice pentru protecţia mediului.

- Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentă obiectivului studiat.

Poluanţii emişi în atmosferă, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili în motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice şi organice sub formă de gaze şi de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare şi rezervoare).

Emisiile au loc în apropierea solului (nivelul gurilor de eşapament), dar turbulenţa creată de deplasarea vehiculelor în stratul de aer de lângă sol şi de diferenţa de temperatură dintre gazele de eşapament şi aerul atmosferic conduc la o înălţime de emisie de circa 2 m (conform informaţiilor din literatura de specialitate).

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulaţie.

Dacă în privinţa zgomotului există posibilitatea de depăşire a unor niveluri de peste 50 dB(A),  prezenţa vibraţiilor nu se va face simţită decât la valori neglijabile datorita traficului redus.

- Protectia impotriva radiatiilor

# Nu este cazul.

- Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluanţii ce caracterizează calitatea aerului pe întreaga perioadă de exploatare sunt cei rezultaţi ca urmare a traficului auto. Dintre aceştia, NOx, SO2 şi metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculoşi  pentru contaminarea solului.

  - Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protecţia solului şi subsolului în perimetrul consolidarii si modernizarii drumului, se recomanda:

- colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri (lichide, menajere, tehnologice);

- înierbarea suprafeţelor de sol neacoperite de vegetaţie;

- verificarea periodică a calităţii solului (pH, metale grele) din zona de influenţă.

Concentratiile de substante poluante in aer si care implicit ajung in sol vor scadea ca urmare a imbunatatirii conditiilor de trafic si totodata a traficului redus de pe acest sector de drum.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Impactul poluanţilor atmosferici gazoşi asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi a faunei se află cu mult sub limitele de protecţie pentru termene lungi de expunere.

Emisiile de metale grele constituie, atât în prezent, cât şi după efectuarea lucrărilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorită capacităţii de acumulare a acestora în sol şi în vegetaţie.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat după terminarea lucrărilor de reabilitare şi în viitor nu va determina situaţii critice de sănătate a populaţiei.

Adoptarea în legislaţia naţională a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor de poluanti in aerul ambiental.

- Gospodarirea deseurilor

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si transportate la groapa de gunoi a orasului .

- Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Lucrările de consolidare a drumului presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje şi în bună parte şi de vehiculele de transport;

- Benzina;

- Lubrifianţi (uleiuri, vaseline);

- Lacuri şi vopsele, diluanţi - utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere.

Pot să apară probleme în timpul manipulării şi utilizării acestor produse de către unităţile specializate în lucrări de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor. Personalul angajat al acestor unităţi trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţa deplină a operaţiilor respective. Recipienţii folosiţi trebuie recuperaţi şi valorificaţi corespunzător.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea are o importanta deosebita deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficientei masurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

O schema de monitorizare bine stabilita va servi urmatoarelor scopuri:

-Detectarea erorilor in constructia, functionarea sau intretinerea lucrarilor;

-Evaluarea modului in care masurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea de a întocmi şi respecta un plan de prevenire şi acţiune în cazul poluărilor accidentale astfel încât impactul acestora să fie minim.

După executarea lucrărilor, proiectul prevede refacerea cadrului natural.

După executarea lucrărilor proiectate vor apare influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico - social, în strânsa corelaţie cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de consolidare.

Datorită faptului că lucrările proiectate nu reprezintă şi nu produc surse de poluare, în proiect nu au fost prevăzute elemente de supraveghere a calităţii factorilor de mediu şi de monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului.

# VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

# VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Conform legislatiei în vigoare organizarea de şantier se stabileşte de către executantul lucrarii in baza unui proiect propriu realizat în functie de organizarea tehnologică proprie. Cheltuielile necesare lucrărilor de organizare de santier, inclusiv cele pentru asigurarea resurselor de apă, energie electrică, telefon, etc. vor fi ofertate ca o suma forfetară apreciata de contractant.

1.Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

In vederea realizarii lucrarilor, constructorul  va  coordona organizarea de santier pentru fiecare obiectiv în parte, cat mai aproape de centrul de desfasurare al lucrarii respective, in functie de terenul pe care beneficiarul il poate pune la dispozitie.

Aceste spaţii vor fi racordate la energie electrică, telefonie, etc. în funcţie de necesităţile locale.

Organizarea de santier in parte va cuprinde:

-cate un vagon – camp standardizat avand destinatia birou si magazie de materiale;

- un pichet PSI dotat cu stingatoare cu spuma si pulbere;

- doua containere, pentru deseuri reciclabile si pentru deseuri nereciclabile.

- un grup sanitar de tip fosa ecologica;

-amenajarea unor incinte ingradite pentru depozitarea materialelor de constructii si amplasarea unor baraci necesare personalului muncitor;

-cate o zona de parcare pentru autovehicule si utilaje.

2. Impactul organizarii de santier asupra mediului

În conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscuri  de manifestare  a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier  va fi unul nesemnificativ, avand in vedere amplasamentele, suprafetele, caracterul temporar.

Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara doar pe perioada executiei si dispare odata cu darea in exploatare a noii investitii.

Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele noxelor prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu trebuie să depăşească 55 dB.

Pe amplasament nu vor ramane nici un fel de resturi de la constructii, deseuri sau alte substante toxice sau periculoase. Terenul va fi redat intr-o stare foarte apropiata de cea initiala, singura diferenta fiind o noua conformatie geomorfologica.

Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice, se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor. Totusi in cazul producerii unei poluari accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante , la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate.

In concluzie in timpul lucrarilor se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii ce pot afecta calitatea solului si a apelor subterane si care nu genereaza zgomot peste limitele admise.

Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii si se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana”- limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi astfel : activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioada cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetei sau luarea altor masuri cum ar fi: imprejmuiri cu panori, acoperirea solului decopertat si depozitate temporar in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera.

De asemenea este necesara marcarea corespunzatoare cu panouri de protectie, a terenurilor ocupate temporar de organizarea de santier sau afectate de lucrari temporare (excavari, santuri de pamant). Pe perioada de realizare a lucrarilor se vor lua masuri pentru evitarea accidentarii populatiei invecinate:

-Marcarea corespunzatoare a lucrarilor periculoase;

-Protejarea/supravegherea utilajelor mentinute in zona lucrarilor;

-Curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier, pentru a preveni/reduce transferul de moloz in afara amplasamentului pe drumurile publice si pentru a evita generarea prafului din trafic.Utilajele si mijloacele auto se vor spala si intretine doar in locurile special amenajate si autorizate pentru astfel de activitati.

3.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

In conditiile in care organizarea de santier prevede amenajarea  de platforme de cazare a personalului muncitor, sursele de poluare vor fi asociate acestor activitati, respectiv: producere de deseuri menajere.

Nu se vor evacua ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante periculoase/ prioritar periculoase rezultate prin derularea lucrarilor in mod direct pe sol.

Organizarea de santier nu va fi amplasata in apropierea cursurilor de apa.

Nu se prevede incalzirea rulotelor pentru personal deoarece lucrarile nu se vor desfasura pe perioada iernii.

Se prevede umectarea terenului inainte de decoprare pentru a evita emisiile de pulberi/praf .

# VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

-Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei:

La finalul perioadei de modernizare, vehiculele si utilajele folosite in constructie vor fi indepartate de pe amplasament. Terenurile ocupate temporar vor fi redate in circulatie. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica.

-Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Deseurile rezultate din activitatea de modernizare si consolidare a drumului trebuie colectate in pubele tipizate, amplasate in locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele sa fie preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

Scurgerile de ulei rezultate accidental in zona fronturilor de lucru de la functionarea defectuoasa a utilajelor pot avea un impact redus asupra solului in cazul in care exista un program de prevenire si combatere a poluarii accidentale. In acest sens, instruirea personalului reprezinta o masura eficienta in prevenirea sau reducerea efectelor poluarii.

In concluzie se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

-excavarea si indepartarea elementelor constructive nefolositoare din aria podului;

-curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie;

-umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similara cu cel din zona invecinata acestora;

-asezarea unui strat de sol vegetal la suprafata terenului astfel incat sa poata fi readus la forma initiala.

Cadrul natural nu este afectat in mod semnificativ in urma lucrarilor de modernizare a structurii rutiere.

Intocmit,                                                                          Verificat,

ing. Anton Constantin                                                           ing. Ovidiu Agache