J4/487/18.05.2012, CUI 30210802			  Certificat de atestare MAP nr. 17 din 27.10.2021

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ

pentru

Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale – Copăceni 3,

comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu

Beneficiar: SC GRADCO EXPRESS SRL Adunații Copăceni

Proiectant: SC BLUEPROIECT SRL Buhuși

Proiect: 16/2024

Martie 2024

Colectiv de elaborare

Inginer: Mihaela Vișan

Inginer: Andrei Vișan

Geolog: Alecu Mocanu

Biolog: Delia Gușă

CUPRINS

A. Date generale	5

B. Date despre proiect 	5

B.1. Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)	5

B.2. Localizarea proiectului: localitate sau localitate apropiată, judeţ, coordonate STEREO 70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod şi denumire corp de apă pe care se amplasează proiectul	5

B.3. Descrierea lucrărilor propuse (în sinteză) și indicarea/asocierea acestora cu corpul de apă (se vor preciza denumirea și codul corpului de apă)	12

B.4. Lista zonelor protejate aferente fiecărui corp de apă pe care se va amplasa proiectul, dacă este cazul.	17

C. Domeniul de aplicare 	18

C.1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect 	18

C.2. Indicarea lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. C.1	18

C.3. Indicarea categoriei, tipologiei și stării corpului de apă identificat la pct. C.1; pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună se vor menţiona motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Se vor include și informaţii privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct. B.4. Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate privind starea corpului de apă identificat la pct. C.1.	18

C.4. Menţionarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct C.1 şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz	19

C.5. Menționarea măsurilor şi a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1	22

C.6. Completarea Tabelelor 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e în funcție de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1 cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelație directă cu lucrările și măsurile prevăzute în proiect. Completarea tabelelor va avea în vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuție a lucrărilor cât și în faza de exploatare a acestora.	23

C.7. Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcție de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză – efect al proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1, cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului propus, cât și cea de exploatare a acestuia.	33

D. Definirea domeniului de aplicare. Analiza impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate și analiza impactului cumulat 	41

D.1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.	41

D.1.1 Evaluarea impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate: se va realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 3	60

D.2. Completarea Tabelelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.	64

D.2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1: se va realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 4 completate în cadrul punctului D.2	66

D.3. Formularea concluziilor	66

D.4. Identificarea și stabilirea de măsuri suplimentare[1] practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.	68

E. Analiza aplicarii articolului 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare	69

F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă identificate la pct. C.1, inclusiv prezentarea propunerilor de secțiuni de monitorizare materializate pe plan. Elementele de calitate monitorizate vor fi cel puțin cele pentru care a fost stabilit un posibil mecanism cauză-efect în cadrul Tabelului 2 (cele cu raspuns DA/INCERT).	69

G. Planuri	70

# A. Date generale

Titularul și beneficiarul proiectului

SC GRADCO EXPRESS SRL cu sediul în sat Varlaam, șoseaua Victoriei, nr. 14, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, cod unic de înregistrare RO 28059873, înscrisă în Registrul Comerțului la nr. J52/90/2011, tel. 0723606706.

Proiectantul general

SC APOMAR CONSULTING 2005 SRL cu sediul în mun. Pitești, bld. IC Brătianu, nr. 49, bloc M1, scara A, et. 1, județul Județul Argeș.

Proiectantul de specialitate

SC BLUEPROIECT SRL cu sediul în oraș Buhuși, str. Alexandru Ioan Cuza, judeţul Bacău, telefon 0724283234, email: blueproiect@yahoo.com, CUI 30210802, J7/487/2012, societate atestată de MMAP cu Certificatul nr. 17 / 27.10.2021.

# B. Date despre proiect

## B.1. Denumirea completă a proiectului (conform certificatului de urbanism)

"Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale – Copăceni 3, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu" conform Certificatului de Urbanism nr. 274 din 10.10.2023.

## B.2. Localizarea proiectului: localitate sau localitate apropiată, judeţ, coordonate STEREO 70, codul cadastral și denumire curs de apă, cod şi denumire corp de apă pe care se amplasează proiectul

Bazinul piscicol se va amplasa in bazinul hidrografic al raului Arges, pe terasa mal drept a lucrarii “Amenajare Rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte” - beneficiar - Ministerul Transporturilor prin C.N. Administratia Canalelor Navigabile Constanta, intre km 65+160 - km 65+290, la cca. 750,0 m fata de drumul tehnologic existent pe mal, la cca. 160,0 m Nord-Est de intravilanul localitatii Adunatii Copaceni, comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, la cca 1,85 km aval de podul de pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu (km 68+250).

Bazinul piscicol va fi amplasat in intravilanul comunei Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, pe un teren arabil, la 370,0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni.

In zona vitorului bazin piscicol Copaceni 3 se afla numeroase exploatarii de agregate minerale, folosinte piscicole si obiective apartinand S.C. Ricostar S.R.L, Gradco Experss S.R.L., S.C. Salubris Infrastructura S.R.L si S.C. CD Trans Constructii S.R.L, astfel ca viitorul bazin piscicol Copaceni 3 se va amplasa la:

    - 5,0 m SV de bazin piscicol Copaceni 3, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.

    - 148,0 m SV de bazin piscicol Copaceni 2, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.

    - 362,0 m SV de folosinta piscicola apartinand S.C. CD Trans Constructii S.R.L.

    - 500,0 m SV de folosinta piscicola Copaceni 1, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.

    - 510,0 m SSV de statie sortare apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.

    - 5,0 m NV de bazin pisicicol Capaceni 1, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.

    - 32,0 m SV de bazin pisicicol Copaceni 2, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.

    - 240,0 m V de folosinta piscicola Copaceni IV, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 232,0 m V de folosinta piscicola Copaceni III, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 320,0 m NV de folosinta piscicola Copaceni II, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 690,0 m NV de statie sortare, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 800,0 m NV de statie betoane, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 1135,0 m NV de bazin piscicol Copaceni VI, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

    - 1190,0 m NV de bazin piscicol Copaceni V, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.

Bazinul piscicol se va realiza pe o suprafata efectiva de 49000,0 mp din suprafata totala de 54744,0 mp, diferenta de 5744,0 mp reprezentand pilierul de minim 5,0 m fata de terenurile invecinate.

Terenul cu suprafata totala de 54744,0 m are o lungime medie de 309,3 m, latime medie de 188,0 m si cote ale terenului ce variaza intre 58,73 mdMN si 59,92 mdMN.

Zona exploatabila aferenta bazinului piscicol in suprafata de 49000,0 mp are o lungime medie de 298,7 m, latime medie de 175,5 m si cote ale terenului ce variaza intre 58,73 mdMN si 59,85 mdMN.

Coordonate Stereo’70, teren suprafata totala S = 54744,0 mp

| P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 307373.77 | 586143.41 | 6 | 307120.09 | 586172.86 | 11 | 307127.77 | 585996.10 |
| 2 | 307281.67 | 586222.34 | 7 | 307001.38 | 586139.29 | 12 | 307195.82 | 585988.66 |
| 3 | 307238.69 | 586212.35 | 8 | 306962.29 | 586125.78 | 13 | 307207.01 | 585989.36 |
| 4 | 307196.61 | 586200.18 | 9 | 307103.17 | 585990.37 | 14 | 307215.77 | 585991.01 |
| 5 | 307162.71 | 586187.27 | 10 | 307111.09 | 585994.45 | 15 | 307221.11 | 585994.30 |

Coordonate Stereo’70, bazin piscicol, S = 49000,0 mp (zona exploatabila)

| P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 307363.90 | 586145.28 | C | 306972.43 | 586122.98 | E | 307212.38 | 585995.59 |
| B | 307280.31 | 586216.92 | D | 307097.02 | 586003.20 |  |  |  |

Coordonate Srereo’70, luciu apa bazin piscicol, S = 41800,0 mp

| P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) | P | X(n) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 307352.14 | 586144.90 | L3 | 306987.80 | 586119.31 | L5 | 307209.31 | 586003.81 |
| L2 | 307278.44 | 586207.98 | L4 | 307100.46 | 586011.00 |  |  |  |

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: pilier de minim 5,0 m fata de vecinatile de pe toate laturile si fata de drumurile de exploatare de pe toate laturile si minim 100,0 m fata de malul drept al raului Arges.

Accesul la amenajarea piscicola se face din DN5 Bucuresti-Giurgiu, apoi pe drumurile comunale existente, conform acordului nr. 3083/29.04.2009 din partea Primariei com. Adunatii Copaceni, jud. Giurgiu.

Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic zona de amplasament a obiectivului construibil face parte din câmpul Vlăsiei , care constitue un compartiment al marii unităţi Câmpia Română, ale cărei altitudini sunt cuprinse între 50 – 80 m.

Lunca râului Argeş este bine conturată în acest sector, având lăţimi de cca 2,0 km şi o altitudine medie de 60,0 m, relieful prezentând aspect cvasiuniform vălurat, cu forme negative, microdepresionare, alternând cu forme pozitive mai înalte, care aparţin pseudoteraselor de luncă.

Clima

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala, cu amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25°C, temperatura medie a lunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C (cu temperaturi zilnice minime de –15°C) si precipitatii atmosferice medii anuale de 550-600 mm/an.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul orasului Bolintin Vale este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15°C.

Seismicitate

Conform normativului P100 – 2013, în zona studiată valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag=0,24 g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani, iar perioada de control (colţ) Tc=1.6 sec.

Geologie

Structural zona de amplasament a perimetrului ce va fi ocupat de bazinul piscicol prin extracţie de balast este situată la limita dintre aripa externă a avantfosei carpatice şi marea unitate de vorland cunoscută sub denumirea de Platforma Moesică.

Formaţiunile de cuvertură de la suprafaţă, care prezintă interes din punct de vedere al rezervelor de ape subterane freatice din cuprinsul luncii Argeşului, aparţin ca vârstă părţii terminale a Cuaternarului, reprezentat prin etajul Holocen superior.

Depozitele acestui etaj au o grosime de 10-15 m şi sunt alcătuite din pietrişuri, nisipuri, bolovănişuri şi argile nisipoase.

Zăcământul de nisip, pietriş şi bolovăniş, ce va fi extras de pentru realizarea unui bazin piscicol cu extracţie de agregate minerale, este o acumulare aluvionară cu dezvoltare relativ continuă de-a lungul albiei râului Argeş, limitată de o suită de sedimente de tip loessoid alcătuite din argile nisipoase, argile prăfoase, nisipuri argiloase sau prăfoase, care constitue acoperişul stratului de agregate minerale utile.

Atât nivelul psamo-psefitic cât şi sedimentele loessoide din acoperiş au fost atribuite Holocenului superior(qh2).

Substanţa minerală utilă din lunca Argeşului este o acumulare de dimensiuni medii ce se dezvoltă paralel cu albia râului pe o lăţime de 2,5 – 3,0 km şi o grosime medie de 8,0 m.

Forma acestei acumulări este stratiform tabulară, având o poziţie suborizontală cu uşoară înclinare în sensul de curgere al Argeşului.

Caracteristica principală a zăcământului este omogenitatea petrografică şi granulometrică, observaţiile macroscopice şi determinările de laborator efectuate pentru omologare punând în evidenţă predominanţa rocilor epiclastice psamitice şi psefitice. Pelitele apar de regulă la partea superioară a zăcământului, având grosimi variabile cuprinse între 0,5-2,0 m, care constitue coperta zăcământului.

Determinările de laborator efectuate de firme abilitate pentru omologarea zăcământului au evidenţiat constituţia predominant silicioasă, remarcându-se şi o componentă autigenă, de neoformaţie (silicea coloidală), în compoziţia cărora intră: cuarţ, pegmatite, gneise, şisturi sericito-cuarţoase, micaşisturi, silice coloidală, etc.

Fracţiunile granulometrice din componenţa zăcământului au fost determinate prin analize de laborator, acestea fiind:

    - nisip 0-4 mm		40,0 %

    - mărgăritar 4-8 mm		20,0%

    - pietriş 8-16mm		28,0%

    - pietriş 16-31 mm		7,0%

    - bolovăniş >31 mm		5,0%.

Din punct de vedere geologic, depozitele aluvionare cuaternare din albia şi din lunca râului Argeş, aparţin cuverturii sedimentare a platformei Moesice care repauzează pe un fundament cutat, constituit probabil din şisturi verzi.

Potrivit datelor din harta geologică a zonei, suprafaţa perimetrului este acoperită de depozite de vârstă holocen superior, reprezentate prin aluviuni fine şi grosiere.

Formaţiunile întâlnite în perimetrul provizoriu de exploatare sunt de vârstă pleistocenă (formaţiunea Mostiştea) şi holocenă (formaţiunea Colentina).

Formaţiunea Colentina (CO) - este alcătuită dintr-un complex de depozite aluvionare cu dezvoltare cuprinsă între 5-13 m.

La partea superioară a acestui complex apar formaţiuni păfoase, argiloase nisipoase, cu grosimi cuprinse între 0,40 şi 4,5 m, de culoare cafenie, plastic consistente-tari, cu un indice de consistenţă cuprins între 0,69 şi 1,0.

Urmează orizontul nisipurilor fine cu un grad de uniformitate cuprins între 2,1 şi 12 de culoare gălbuie-cafenie cu grosimi de 0,7 – 1,4 m.

În baza formaţiunii Colentina se găsesc depozite grosiere (nisip cu pietriş), cu granulaţie variabilă atât pe verticală cât şi pe orizontală. Grosimea acestor depozite este de 2,7-8,6 m.

Formaţiunea Mostiştea (M) – se dezvoltă la adâncimi cuprinse între 7-21m fiind reprezentată printr-o alternanţă de nisipuri şi argile.

În zona balastierei predomină depozitele nisipoase şi depozitele argiloase, cu indice de consistenţă cuprins între 0,58-0,94 (pământuri plastic consistente vârtoase).

Din punct de vedere petrografic, sunt constituite din: cuarţite, şisturi cuarţo-feldspatice, şisturi cuarţitice sericito-cloritoase şi gnaise.

Holocenul superior (qh2)

Depozitele loessoide din alcatuirea terasei joase, aluviunile grosiere si fine ale luncilor, precum si depozitele de dune care acopera partea nordica a campului Baragan, au fost atribuite Holocenului superior.

Depozitele loessoide care acopera terasa joasa a raurilor din regiune sunt constituite predominant din prafuri argiloasc cenusii-galbui, cu o grosime de 6-15 m. Litologic ele sunt asemanatoare cu aceleasi depozite de pe treptele imediat superioare.

Aluviunile din baza luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, a caror grosime este de 10-18 m in lunca Dunarii, si de 5-10 m in lunca Argesului si Dambovitei.

Pietrisurile luncii Dunarii contin numeroase moluste fosile remanente din depozitele cretacice si pliocene, precum si numeroase exemplare de Corbicula fluminalis

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite psamitice, uneori cu intercalatii de maluri la partea superioara a acumularilor de lunca, a caror grosime variaza in lunca Dunarii intre 10 si 13 m, iar in lunca Argesului si Dambovitei, intre 5 si 10 m.

In partea de N a campului Baraganului, exista un relief eolian consolidat, constituit din nisipuri marunte in partea nordica a campului si din nisipuri din ce in ce mai fine, pana la prafuri, pe directia NE-SV. Grosimea depozitelor de dune este de 2-8 m. Dat fiind ca materialul constitutiv al dunelor provine din aluviunile fine ale luncii Ialomitei, precum si din nisipurile din baza depozitelor loessoide ale campului, depozitele de dune au fost raportate Holocenului superior.

Geologia amplasamentului

Pentru stabilirea profilului litologic al zonei, dar si pentru stabilirea nivelului hidrostatic in zona, a fost intocmit Studiu geotehnic de S.C. GEOVISIONS S.R.L.(11.2023), litologia amplasamentului fiind stabilita prin executia unui numar de 2 foraje geotehnice si cu rol si de monitorizare, cu adancimea de 10,0 m fiecare (FM1, FM2).

Forajele geotehnice realizate în amplasament au evidențiat următoarea stratificație a terenului:

| F | X(N) | Y(E) | Z(mdMN) | Nhs(m) | Nhs(mdMN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 307302.00 | 586081.00 | 59.00 | -7.30 | 51.70 |
| FM2 | 307035.81 | 586146.00 | 59.90 | -8.00 | 51.90 |

FM1:

    - 0,00 – 0,40 m: Sol vegetal

    - 0,40 – 1,60 m: Praf nisipos galbui tare

    - 1,60 – 3,00 m: Nisip galbui mijlociu umed

    - 3,00 – 6,50 m: Nisip galbui umed cu pietris

    - 6,50 – 6,70 m: Nisip argilos cenusiu plastic consistent

    - 6,70 – 8,40 m: Pietris cu bolovanis si nisip galbui saturat de la 7,30 m

    - 8,40 – 10,00 m: Argila nisipoasa cenusie, plastic vartoasa

FM2:

    - 0,00 – 0,40 m: Sol vegetal

    - 0,40 – 1,20 m: Praf nisipos galbui tare

    - 1,20 – 3,70m: Nisip galbui mijlociu umed

    - 3,70 – 7,00 m: Pietris cu bolovanis si nisip galbui umed

    - 7,00 – 7,80 m: Nisip argilos cenusiu plastic vartos

    - 7,80 – 9,30 m: Pietris cu bolovanis si nisip galbui saturat

    - 9,30 – 10,0 m: Argila nisipoasa cenusie, plastic vartoasa

Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 7,30/8,00 m fata de cotele forajelor geotehnice (59,00 mdMN/59,90 mdMN), la cote ce variaza intre 51,70 mdMN si 51,90 mdMN, fiind stabilit la cota medie 51,80 mdMN.

La nivelul intregii suprafete de 54744,0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi cuprinse intre 6,93 m/8,12 m fata de cotele terenului natural (58,73 mdMN/ 59,92 mdMN), la cota medie 51,80 mdMN.

La nivelul suprafetei exploatabile de 49000,0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi cuprinse intre 6,93 m/8,05 m fata de cotele terenului natural (58,73 mdMN/59,85 mdMN), la cota medie 51,80 mdMN.

Acest nivel prezinta oscilatii functie de nivelul apei din Raul Arges si este dependent de precipitatii.

Date hidrologice

Principalul curs de apa care strabate zona amplasamentului, este raul Arges, amenajat pe lungimea aval de baraj Mihailesti pana la Oltenita. Râul Argeș este amplasat la o distanță de 750 m nord de amplasamentul analizat.

Amplasamentul nu se afla in zona inundabila. Amenajarea piscicola se va realiza in terasa mal drept a lucrarii “Amenajare r. Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, (la 750.0 m de mal), dimensionata la clasa a-IV-a de importanta, care asigura protectia la viituri cu debitul cu probabilitatea de depasire de 5%, amenajarea fiind aparata impotriva inundatiilor corespunzatoare debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 5%.

Cota medie a terenului in zona amenajarii piscicole este de 59,50 m.

Date hidrogeologice

Pentru stabilirea profilului litologic al zonei, dar si pentru stabilirea nivelului hidrostatic in zona, a fost luat in considerare studiul geotehnic elaborat de S.C. GEOVISIONS S.R.L., litologia amplasamentului fiind stabilita prin executia unui numar de 2 foraje geotehnice tubate si cu rol de monitorizare, cu adancimea de 10,0 m fiecare. Perioada de executie a lucrarilor de cercetare geotehnica (11.2023) se poate considera deficitara din punct de vedere al precipitatiilor.

Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 7,30/8,00 m fata de cotele forajelor geotehnice (59,00 mdMN/59,90 mdMN), la cote ce variaza intre 51,70 mdMN si 51,90 mdMN, fiind stabilit la cota medie 51,80 mdMN.

La nivelul intregii suprafete de 54744,0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi cuprinse intre 6,93 m/8,12 m fata de cotele terenului natural (58,73 mdMN/ 59,92 mdMN), la cota medie 51,80 mdMN.

La nivelul suprafetei exploatabile de 49000,0 mp, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi cuprinse intre 6,93 m/8,05 m fata de cotele terenului natural (58,73 mdMN/59,85 mdMN), la cota medie 51,80 mdMN.

Acest nivel prezinta oscilatii functie de nivelul apei din Raul Arges si este dependent de precipitatii.

Capacitatea de debitare a stratului poros-permeabil este de 2-5 l/s.

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a fluxului subteran este NNV-SSE. Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5‰.

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber. 	Conductivitatea hidraulica(permeabilitatea stratului acvifer-“k”) este de 40-45 m/zi.

Suprafata piezometrica a acviferului freatic prezinta variatii importante in timpul anului, determinate de regimul precipitatiilor. Astfel, in perioadele cu precipitatii abundente si de lunga durata, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridica, iar in perioadele de seceta prelungita, cu deficit insemnat de apa in sol, acesta coboara pana la 1,0-2,0 m. Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 0,3 m/zi pentru o porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminara.

Pentru realizarea investitiei a fost intocmit si expertizat studiul hidrogeologic pentru bazinul piscicol, obtinandu-se Referatul de expertiza hidrogeologica emis de INHGA.

Amplasamentul nu se afla in Sit Natura 2000. Perimetrul se va amplasa la circa 7,95 km NE de sit-ul “Comana”, ROSCI0043, ROSPA0022.

Bazinul piscicol este amplasat lângă corpul de apă de suprafață RORW10-1_B6, numit Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița, categorie RW, tipologie RO10*CAPM, potențial ecologic bun, nu se atinge starea chimică bună.

Corpul de apă de suprafață RORW10-1_B6, numit Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița are asociat corpul de apă subterană freatică ROAG05 (Lunca și terasele râului Argeș), în stare cantitativă și calitativă bună, și corpul de apă subteran de adâncime ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe), în stare calitativă și cantitativă bună.

## B.3. Descrierea lucrărilor propuse (în sinteză) și indicarea/asocierea acestora cu corpul de apă (se vor preciza denumirea și codul corpului de apă)

| Lucrare propusă | Denumire corp de apă | Codul corpului de apă |
| --- | --- | --- |
| Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale – Copăceni 3, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu | Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița | RORW10-1_B6 |
|  | Lunca și terasele râului Argeș | ROAG05 |
|  | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 |

Bazinul piscicol se va amplasa in bazinul hidrografic al raului Arges, pe terasa mal drept a lucrarii “Amenajare Rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte” - beneficiar - Ministerul Transporturilor prin C.N. Administratia Canalelor Navigabile Constanta, intre km 65+160 - km 65+290, la cca. 750,0 m fata de drumul tehnologic existent pe mal, la cca. 160,0 m Nord-Est de intravilanul localitatii Adunatii Copaceni, comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, la cca 1,85 km aval de podul de pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu (km 68+250).

Bazinul piscicol va fi amplasat in intravilanul comunei Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, pe un teren arabil, la 370,0 m Nord-Est de zona locuita din localitatea Adunatii Copaceni.

Scopul principal il constituie realizarea unui bazin piscicol, prin exploatarea agregatelor si valorificarea acestora.

Etapele realizarii bazinului piscicol: exploatare zacamant deasupra acviferului freatic, exploatare sub acviferul freatic, geometrizare taluze bazin piscicol, populare bazin cu pesti si amenajarea dotarilor pentru pescuit sportiv si amenajare teren.

Realizare bazin piscicol

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul propus pentru realizarea bazinului piscicol, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in pregatirea in vederea exploatarii prin decopertarea perimetrului si depunerea sterilului pe laturile perimetrului si in zona dintre cele doua bazine si bornarea zonei exploatabile.

Lucrari proiectate

Scopul principal il constituie realizarea unui unui bazin piscicol cu exploatarea si valorificarea agregatelor minerale.

Exploatarea perimetrului in vederea realizarii bazinului piscicol, presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 10,43 m si pe o adancime maxima de 11,55 m, la 3,5 m sub nivelul hidrostatic, pe o suprafata totala exploatabila de 49000,0 mp.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola care va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Agregatele minerale extrase vor fi valorificate in statia de sortare a societatii.

Bazinul piscicol se va executa pe o perioada de circa 5 ani de la obtinerea actelor de reglementare finale.

Elemente constructive ale viitoarei exploatari de agregate minerale

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

    - Supraf.amenajare = 54744,0 mp

    - Suprafata bazin piscicol = 49000,0 mp

    - Suprafata zona verde (pilier) = 5744,0 mp

    - Suprafata luciu apa = 41800,0 mp

    - Volum total exploatabil = 500835,0 mc, din care:

      - Volum util exploatabil: 479844,5 mc, din care sub Nhs = 134955,0

      - Volum coperta 0,4 m = 20990,5 mc

    - Adancime minima exploatare = 1043 m

    - Adancime maxima exploatare = 11,55 m

    - Adancime apa = 3,5 m

    - Nivel hidrostatic = 51,80 mdMN

    - Cota exploatare = 48,30 mdMN

    - Taluze m = 1:2

    - Berma cu latimea de 5,0 m la cota 52,80 mdMN

Coperta, in gosime totala de 0,4 m, rezultata in urma exploatarii va fi depusa in zona pilierului de siguranta pentru a fi folosit la reamenjarea zonei dupa excavatii.

Metoda de exploatare

Avand in vedere: caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant si anume depozite heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase, dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub cota proiectata 48,30 mdMN. Latimea medie de excavare este de 175,5 m.

Tehnologia de exploatare

Decopertarea se realizeaza cu buldozerul, stratul vegetal va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri si zona dintre cele doua bazine) si folosit la amenajarea zonei verde a amenajarii piscicole.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut, interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral si in zona dintre cele doua bazine. Exploatarea perimetrului se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 15,0 m paralele cu latura perimetrului dinspre SV spre NE cu taluzarea permanenta a malului cu respectarea adancimii de excavare;

Lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta.

Materialul excavat va fi incaracat in autobasculante si transportat in statia de sortare a societatii.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie. Excavatiile se vor realiza pana la cota 48,30 mdMN, la 3,5 m sub nivelul hidrostatic (cota 51,80 mdMN), cu panta taluzelor de 1:2.

Transport tehnologic

Materialul excavat va fi livrat in statia de sortare a societatii S.C. Ricostar S.R.L., amplasata la 690,0 m est de exploatare.

Dotarea tehnica

Beneficiarul are in dotare urmatoarele utilaje de baza: doua excavatoare hidraulice echipate cu draglina cu cupa de 1,25 mc, care va excava materialul atat deasupra nivelului hidrostatic cat si sub acesta, un incarcator frontal tip WOLLA cu cupa de 3,2 mc, utilizat pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport, un buldozer S 1500 pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril, autobasculante cu capacitatea de 16 t pentru transportul agregatelor minerale.

Esalonare lucrari proiectate

Cantitatea totala de 500835,0 mc se va exploata pe o perioada de 5 ani.

| An | Vtotal | Vutil | Vsteril |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 500835,0 | 479844,5 | 20990,5 |
| An 1 | 100167,0 | 95968,9 | 4198,1 |
| An 2 | 100167,0 | 95968,9 | 4198,1 |
| An 3 | 100167,0 | 95968,9 | 4198,1 |
| An 4 | 100167,0 | 95968,9 | 4198,1 |
| An 5 | 100167,0 | 95968,9 | 4198,1 |

Utilitati

Alimentarea cu apa tehnologica: Nu este cazul

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, paza si intretinere se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face din statia de sortare a societatii.

Evacuarea apelor uzate: Nu se produc evacuari de ape uzate.

Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate din intretinerea utilajelor, vor fi depozitate in containere ecologice, si preluate de firma de salubritate cu care societatea are contract.

Apa menajera: La nivelul exploatarii va fi folosit grupul sanitar din statia de soratare a societatii S.C. Ricostar S.R.L. intretinut si vidanjat periodic o societate atestata.

Bazin piscicol

Bazinul piscicol din cadrul amenajarii piscicole care va rezulta in urma exploatarii de balast, va fi folosit pentru pescuit sportiv si va avea urmatoarele caracteristici:

    - Supraf.amenajare = 54744,0 mp

    - Suprafata bazin piscicol = 49000,0 mp

    - Suprafata zona verde = 5744,0 mp

    - Suprafata luciu apa = 41800,0 mp

    - Volum apa = 134955,0 mc

    - Adancime maxima bazin = 11,55

    - Adancime apa = 3,5 m

    - Nivel apa = 51,80 mdMN

    - Cota fund bazin = 48,30 mdMN

    - Taluze m = 1:2

    - Berma cu latimea de 5,0 m la cota 52,80 mdMN

Stratul vegetal de pe maluri se va face prin inierbare, protejand malul bazinului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). Intre acesti factori, cu pondere in determinarea duratei terasamentului, actioneaza vantul, in special pe taluzul dinspre apa, unde provoaca valuri de amplitudine mai mare sau mai mica.

Pentru protejarea malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf.

Formula de populare

Avand in vedere faptul ca bazinul piscicol este destinat pescuitului sportiv, cresterea pestelui se va face fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia naturala din lac. Bazinul piscicol se va popula cu peste din specia crapului si carasului de cultura, puietul necesar fiind procurat din ferme specializate. Cantitatea de puiet necesara este de 150-155 kg/ha si are greutatea de 30 g/buc. Pentru bazinul piscicol se vor procura 648,0 kg puiet.

Amenajarea piscicola este destinata pescuitului sportiv.

Apa folosita din panza freatica, corespunde calitativ pentru cresterea optima pestelui de consum in cultura semi intensiva.

Pentru bazinul piscicol s-a prevazut exploatarea de tip semi-intensiv cu o productie de 1000 kg/ha in urmatoarele proportii: crap de doua veri 30%, crap de trei veri 30%, crap de patru veri 40%.

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinului, se vor dezvolta natural urmatoarele specii caracteristice:

| Organisme planctonice | Organisme bentonice (bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton |  |
| Microcistis | Daphnia | Dreissena |
| Aphamizomenon | Cyclops | Tubifex |
| Scenedesmus | Cypris | Limnaea |
| Pandorina | Keratella | Viviparus |
| Asterrionella |  | Planorbis |
|  |  | Chironomus |
|  |  | Dytiscus |

In privinta amenajarii piscicole, aceasta nu va influenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor cu grosimi mari de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua acvifere. Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din bazinul piscicol se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Cresterea pestelui se va face in regim natural, prin furajare naturala cu vegetatie din bazine. Nu se vor folosi pesticide sau alte substante chimice. Recoltarea pestelui se va face prin pescuit sportiv.

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural din infiltratii, respectiv acviferul freatic.

Vcerinta = 134955,0 mc

Din analiza calculelor efectuate rezulta ca primenirea bazinului piscicol se face de 1,62 ori/an, ceea ce demonstreaza ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile satisface necesarul de apa necesara realizarii unei exploatari piscicole.

Alimentarea cu apa potabila a personalului care se va ocupa cu paza si intretinere iazului piscicol se va face cu apa imbuteliata din comert.

Evacuarea apelor uzate: Nu se produc evacuari de ape uzate. La nivelul amenajarii piscicole va fi prevazut un grup sanitar ecologic TOI – TOI vidanjat periodic de o societate acbilitata, in baza unui contract.

Alimentarea cu energie electrica: Nu este cazul

Alimentarea cu carburanti: Nu este cazul

Gunoiul menajer si alte resturi de meteriale rezultate in urma pescuitului sportiv si intretinerii bazinului piscicol, se vor colecta in saci menajeri si transportati de firma de salubritate cu care societatea are contract.

Constructii si anexe: Pentru exploatarea bazinului piscicol nu au fost prevazute constructii anexe

Personal exploatare: Numarul personalului care deserveste activitatea din cadrul bazinului piscicol este de 2 (paza). Personalul de deservire al bazinului piscicol se va pregati din timp de catre titularul de investitie, iar numarul de personal necesar se va stabili in functie de gradul de pregatire, dotarea tehnica si productivitatea reala a exploatarii piscicole.

## B.4. Lista zonelor protejate aferente fiecărui corp de apă pe care se va amplasa proiectul, dacă este cazul.

Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor Natura 2000.

Perimetrul se va amplasa la circa 7,95 km NE de sit-ul “Comana”, ROSCI0043, ROSPA0022.

Corpul de apă RORW10-1_B6, numit Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița se suprapune cu zone de protecție pentru speciile acvatice, unde întreținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor important pentru protecția acestora.

Pe suprafaţa corpului de apă subterană freatică ROAG05 (Lunca și terasele râului Argeș) se dezvoltă un 2 situri de importanţă comunitară: ROSCI0106 și ROSCI0043 cu suprafețe mai mari de 10 km2.

Gradul de dependență a siturilor ROSCI0106 și ROSCI0043 de apa subterană este de tip A (dependență probabilă).

Corpul de apă ROAG05 se află în relație cu zonele de protecție pentru fronturile de captare de apă destinate potabilizării Mărăcineni.

# C. Domeniul de aplicare

## C.1. Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect

Corpurile (corpul) de apă de suprafață identificate, potențial a fi afectate de implementarea proiectului sunt (este): RORW10-1_B6 – Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița.

Corpurile (corpul) de apă subterane freatice identificate, potențial a fi afectate de implementarea proiectului sunt (este): ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș.

Corpurile (corpul) de apă subterane de adâncime identificate, potențial a fi afectate de implementarea proiectului sunt (este): ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe.

## C.2. Indicarea lungimii/suprafeţei corpului de apă identificat la pct. C.1

Lungimea/suprafața corpurilor de apă de suprafață potențial a fi afectate de implementarea proiectului:

| Nr. crt. | Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Lungime km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița | RW | 28,5 |

Suprafața corpurilor de apă subterane freatice potențial a fi afectate de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafața (km2) |
| --- | --- |
| ROAG05 / Lunca și terasele râului Argeș | 1904 |

Suprafața corpurilor de apă subterane de adâncime potențial a fi afectate de implementarea proiectului:

| Cod / nume | Suprafața (km2) |
| --- | --- |
| ROAG12 / Estul Depresiunii Valahe | 44095 |

## C.3. Indicarea categoriei, tipologiei și stării corpului de apă identificat la pct. C.1; pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună se vor menţiona motivele/cauzele care au condus la neatingerea obiectivelor de mediu. Se vor include și informaţii privind starea/calitatea zonelor protejate identificate la pct. B.4. Pentru corpurile de apă monitorizate se vor indica și informații actualizate privind starea corpului de apă identificat la pct. C.1.

    - Corpuri de apă subterană

Caracteristicile corpurilor de apă subterane din prezenta investiție

| Cod/nume | Suprafață km2 | Caracterizarea geologică / hidrogeologică | Utilizarea apei | Surse de poluare | Grad de protecție globală | Transfrontalier / țară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Grosime strate acoperitoare (m) |  |  |  |  |
| ROAG05 / Lunca și terasele râului Argeș | 1904 | P | Nu | 3,0 – 6,0 | PO, I, A, Z | I, Z, M, D | PM | Nu |
| ROAG12 / Estul Depresiunii Valahe | 44095 | P | Da | 80,0 – 200,0 | PO, I, A, P, Z, AL | I, A, M, D | PVG | Nu |

Conform datelor din Planul de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, corpul de apă subteran ROAG05 este în stare calitativă și cantitativă bună, și corpul de apă subteran ROAG12 este în stare calitativă și cantitativă bună.

    - Corpuri de apă de suprafață

Caracteristicile corpurilor de apă de suprafață din prezenta investiție

| Denumire corp apă | Categoria corpului de apă | Tipologie corp de apă | Codul corpului de apă de suprafață | Stare / Potențial (S/P) | Starea ecologică/potențialul ecologic | Stare chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argeș: sector aval ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița | RW | RO10*CAPM | RORW10-1_B6 | P | 2 | 3 |

## C.4. Menţionarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct C.1 şi a obiectivelor zonelor protejate identificate la pct. B.4, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile (dupa 2021) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din S.H Argeș-Vedea aferente prezentei investiții (conform PMB Argeș-Vedea)

| Nr. crt. | B.h. | Cursul de apă | Numele CA | Codul CA | Categoria corpului de apă* | Tipologia corpului de apă | Zone protejate | Obiectiv de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipul | Obiectivul | Stare ecologică | Stare chimică |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Argeș | Argeș | Argeș: sector av. ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița | RORW10-1_B6 | RW | RO10*CAPM | Zone de protecție pentru speciile acvatice | OUG 57/2007 | Potențial ecologic bun | Stare chimică bună |

| Nr. crt. | Starea ecologică/potențialul ecologic | Stare chimică | Atingerea obiectivului de mediu – starea ecologică | Atingerea obiectivului de mediu – starea chimică | Atingerea obiectivului de mediu – starea ecologică | Atingerea obiectivului de mediu – starea chimică | Atingerea obiectivului de mediu ”după 2027” | Tip excepție de la obiectivul de mediu – stare ecologică | Tip excepție de la obiectivul de mediu – stare chimică | Justificare aplicare excepții – stare ecologică a corpurilor de apă | Justificare aplicare excepții stare chimică a corpurilor de apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Draft PM III | 2016 - 2021 | 2022 - 2027 | Stare ecologică | Stare chimică |  |  |  |  |
| 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 2 | 3 | DA | NU |  | NU |  | După 2027 |  | Articolul 4(4) C – Condiții naturale |  | Difenileteri bromurații și mercurul sunt substanțe persistente în mediu, slab degradabile, cu specificul acumulării în biotă și/sau sedimente și eliberării continue în corpurile de apă. Din cauza acestor proprietăți și condiții, este de așteptet ca nivelul concentrațiilor din aceste matrici să scadă foarte încet, iar standardele de calitate mediu să fie atinse în decenii, în ciuda emisiilor reduse semnificative în mediu. |

Nota:

- Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara si hidrogeologica;

- HG 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, cu modificarile si completarile u ulterioare;

- HG 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In procesul Implementarii Directivelor Nitrati si Nutrienti, pentru intreg teritoriul Romaniei se aplica masuri specifice pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in legislatia in domeniu, respective HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare si Hg 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

Legendă:

RW – râu;

2 – stare ecologică bună / potențial ecologic bun;

3 –  nu atinge starea chimică buna

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă subterană și excepții de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterană aferente prezentei investiții

| Spațiul/ bazinul hidrografic | Denumire corp de apă subterană | Corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atindere al obiectivului de mediu | Tip excepție* | Justificare aplicare excepţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  | Starea cantitativă | Starea chimică |  |  |
| Argeș-Vedea | Lunca și terasele râului Argeș | ROAG05 | Bună | Bună | Bună | B | 2020 | 2020 |  |  |
|  | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Bună | Bună | Bună | B | 2020 | 2020 |  |  |

Cadrul legal european în domeniul apelor are la bază Directiva Cadru Apă (2000/60/CE) şi Directiva privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii (2007/60/CE).

Directiva Cadru Apă (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezintă prevederea legală europeană fundamentală pentru domeniul apelor, care promovează conceptul gestionării ecosistemice, introducând obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigură utilizarea sustenabilă a resurselor de apă pe termen lung pentru oameni, economie și mediu. DCA încorporează principiile fundamentale de gestionare integrată a bazinelor hidrografice care reunește aspectele ecologice și economice în activitatea de gestionare a resurselor de apă.

DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea și protecția resurselor de apă:

(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la stabilirea măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apă.

(2) O evaluare cuprinzătoare a presiunilor antropice, a impactului acestora și a stării mediului acvatic, inclusiv din perspectivă ecologică.

(3) Analiza economică a măsurilor stabilite și utilizarea instrumentelor economice.

(4) Implementarea măsurilor ce vizează atât atingerea obiectivelor de mediu, cât și obiectivele domeniilor conexe.

(5) Participarea și implicarea activă a publicului în gestionarea resurselor de apă.

Principalul instrument pentru punerea în aplicare a DCA este PMBH, în special prin programul de măsuri (PM) – parte componentă a PMBH. Procesul de planificare a început cu transpunerea și cu demersurile administrative (identificarea districtelor, respectiv a bazinelor hidrografice și a autorităților competente), această etapă fiind urmată de caracterizarea districtelor hidrografice (articolul 5), monitorizarea apelor (articolul 8), evaluarea stării, stabilirea obiectivelor, precum și de stabilire a programului de măsuri și implementarea acestora. Monitorizarea și evaluarea eficienței măsurilor furnizează informații vitale care fac legătura între un ciclu de planificare și următorul.

La nivel național, DCA a fost transpusă în legislația națională prin Legea Apelor 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare. Potrivit Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare și Management este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din planul de amenajare a spațiului hidrografic Argeș-Vedea (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi planul de management al spațiului hidrografic Argeș-Vedea (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Din punct de vedere legal, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare a Schemelor Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice.

## C.5. Menționarea măsurilor şi a termenelor de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1

Măsurile de bază stabilite în Planul de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea  pentru corpul de apă de suprafață RORW10-1_B6 sunt:

    - măsuri de bază pentru implementarea Directivei 80/778/EEC privind apa potabilă, amendată de Directiva 98/83/EC;

    - măsuri de bază și suplimentare pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CE;

    - măsuri de bază și suplimentare privind implementarea Directivei 91/676/EEC privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

    - Creșterea frecvenței de monitorizare pentru Difenileteri bromurați, heptaclor și heptacloroxid, mercur și compușii pe 2 corpuri de apă de pe Argeș.

Pentru zonele vulnerabile la nitrați și zonele sensibile la nutrienți se aplică măsuri specifice pentru întreg teritoriul României, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în legislația din domeniu.

Pentru corpul de apă de suprafață RORW10-1_B6, Argeș: sector av. ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița, sunt stabilite excepții, nefiind atinse obiectivele de mediu.

Pentru corpurile de apă subterane ROAG05/Lunca și terasele râului Argeș și ROAG12/Estul Depresiunii Valahe, nu sunt stabilite excepții, fiind atinse obiectivele de mediu.

## C.6. Completarea Tabelelor 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e în funcție de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză – efect pentru fiecare corp de apă identificat la pct. C.1 cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul în corelație directă cu lucrările și măsurile prevăzute în proiect. Completarea tabelelor va avea în vedere posibilul mecanism cauză-efect atât în faza de execuție a lucrărilor cât și în faza de exploatare a acestora.

Analiza se realizează pentru toate corpurile de apă, potențial a fi afectate de implementarea proiectului.

Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a bazinului pisciciol (exploatare agregate minerale), cât și cea de funcționare a acestuia (exploatare luciu de apă).

Perioada de execuție (exploatare agregate minerale)

Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Râuri) – Argeș: sector av. ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului | NU | Prin lucrările de amenajare a bazinului piscicol (extragerea materialului / agregatelor minerale) nu se produc modificări directe le regimului hidrologic și a dinamicii debitului corpului de apă | NU | Prin lucrările de amenajare a bazinului piscicol (extragerea materialului / agregatelor minerale) nu se produc modificări indirecte ale regimului hidrologic și a dinamicii debitului corpului de apă |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU | Nu sunt prevăzute lucrări în albia majora care să influențeze conectivitatea cu apele subterane | NU | Lucrările de exploatare a agregatelor minerale nu influențează conectivitatea cu apele subterane |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a Râului Argeș |
| Continuitatea laterală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a Râului Argeș |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea și lățimea Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea și lățimea Râului Argeș |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura și substartul patului albiei Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura și substartul patului albiei Râului Argeș |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene | NU | Tipologia corpului de apă este RO10 - sector de curs de apă situat în zona de câmpie. Conform PNM, lățimea medie a zonei ripariene este egală cu lățimea zonei inundabile aferente debitului de 10%, aceasta fiind mai mare de 40 m pentru tipologia RO10. Bazinul piscicol se va executa la 750 m de limita albiei minore a Râului Argeș, în afara zonei ripariene. | NU | Prin proiect nu sunt prevăzute lucrări care să producă modificări indirecte ale structurii zonei ripariene. |
| Elemente fizico – chimice |
| Condițiile termice | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferențe de temperature față de corpul de apă analizat. | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferențe de temperature față de corpul de apă analizat. |
| Condiții de oxigenare | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de oxigenare ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de oxigenare ale corpului de apă |
| Salinitate | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de salinitate naturală ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de salinitate naturală ale corpului de apă |
| Acidifiere | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze acidifierea naturală ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze acidifierea naturală ale corpului de apă |
| Condițiile nutrienților | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze calitatea nutrienților naturali ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze calitatea nutrienților naturali ale corpului de apă |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 | NU | Pe timpul execuției nu se utilizează poluanți organici (Cu,Zn,As,Cr,PCB (suma de 7), xileni, toluene, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale) | NU | Pe timpul execuției nu se utilizează poluanți organici (Cu,Zn,As,Cr,PCB (suma de 7), xileni, toluene, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale) |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 | NU | Nu se utilizează poluanți specifici nesintetici | NU | Nu se utilizează poluanți specifici nesintetici |
| Elemente biologice de calitate4 |
| Fitoplancton | NU | Lucrările specifice de amenajare a bazinului piscicol nu se desfășora în albia Râului Argeș. Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplancton, fitobentos, macrofite, fauna nevertebrată, fauna piscicolă) | NU | Lucrările specifice de amenajare a bazinului piscicol nu se desfășoraîn albia Râului Argeș. Nu vor fi afectate indirect elementele biologice (fitoplancton, fitobentos, macrofite, fauna nevertebrată, fauna piscicolă) |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrată bentică | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicolă | NU |  | NU |  |
| Starea chimică |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Implemenatrea proiectului nu implică utilizarea de substanțe prioritare | NU | Implemenatrea proiectului nu implică utilizarea de substanțe prioritare |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul 5) | NU | Implementarea proiectului nu implică utilizarea de substanțe prioritare periculoase. | NU | Implementarea proiectului nu implică utilizarea de substanțe prioritare periculoase. |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. |

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG05? | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra ROAG05? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | În urma amenajarii bazinului piscicol de 4,9 ha, se va intercepta stratul freatic. Pot aparea următoarele efecte: - scăderea nivelului hidrostatic prin creșterea evaporării; - creșterii nivelului hidrostatic prin alimentare directă a acviferului freatic in perioadele cu precipitații abundente. | DA | Dată fiind apropierea de Râul Argeș, nivelul hidrostatic este în legatură directă cu nivelul apei din râu. |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Nu există activități în cadrul obiectivului (altele decat cele naturale) care sa produca astfel de substante în perioada de execuție a bazinului piscicol. | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU | În activitatea de exploatare a agregatelor minerale în vederea realizării bazinului piscicol nu se utilizează substanțe poluante care să pătrundă în pânza freatică. | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG12? | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra ROAG12? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinului piscicol | NU |  |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinului piscicol | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Perioada de funcționare (exploatare luciu de apă)

Tabelul 1a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Râuri)

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului | NU | Nu se prelevează debite din râu Nu există efluenți emiși din bazinul piscicol. | NU | Prin lucrările de exploatare a luciului de apă nu se produc modificări indirecte ale regimului hidrologic și a dinamicii debitului corpului de apă. |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU | Nu sunt prevăzute lucrări în albia majora care să influențeze conectivitatea cu apele subterane | NU | Niciuna dintre lucrările propuse prin proiect nu influențează conectivitatea cu apele subterane |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea longitudinală a Râului Argeș |
| Continuitatea laterală a râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze continuitatea laterală a Râului Argeș |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea și lățimea Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze adâncimea și lățimea Râului Argeș |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura și substartul patului albiei Râului Argeș | NU | Nu sunt amenajări în albie care să afecteze structura și substartul patului albiei Râului Argeș |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene | NU | Tipologia corpului de apă este RO10 - sector de curs de apă situat în zona de câmpie. Conform PNM, lățimea medie a zonei ripariene este egală cu lățimea zonei inundabile aferente debitului de 10%, aceasta fiind mai mare de 40 m pentru tipologia RO10. Bazinul piscicol se va executa la 750 m de limita albiei minore a Râului Argeș, în afara zonei ripariene. În zona de amplasarea a bazinului piscicol, se află valea Râului Argeș (albia majoră) care prezintă o vegetaţie azonală caracteristica luncilor, în principal mezofilă. Calitatea apelor va fi influenţată pozitiv în perioada de funcţionarea a bazinului piscicol prin funcţia ecologică de accelerare a proceselor de mineralizare în masa apei, specifică pentru acumulările cu luciu de apă. Flora şi fauna din zonă se va modifica în sens pozitiv datorită creşterii diversităţii biologice prin apariţia zonei umede | NU | Calitatea apelor va fi influenţată pozitiv în perioada de funcţionarea a bazinului piscicol prin funcţia ecologică de accelerare a proceselor de mineralizare în masa apei, specifică pentru acumulările cu luciu de apă. Flora şi fauna din zonă se va modifica în sens pozitiv datorită creşterii diversităţii biologice prin apariţia zonei umede |
| Elemente fizico – chimice |
| Condițiile termice | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferențe de temperature față de corpul de apă analizat. | NU | Nu există zone cu deversări de ape cu diferențe de temperature față de corpul de apă analizat. |
| Condiții de oxigenare | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de oxigenare ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de oxigenare ale corpului de apă |
| Salinitate | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de salinitate naturală ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze condițiile de salinitate naturală ale corpului de apă |
| Acidifiere | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze acidifierea naturală ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze acidifierea naturală ale corpului de apă |
| Condițiile nutrienților | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze calitatea nutrienților naturali ale corpului de apă | NU | Nu se execute lucrări care să influențeze calitatea nutrienților naturali ale corpului de apă |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 | NU | Pe timpul funcționării nu se utilizează poluanți organici (Cu,Zn,As,Cr,PCB (suma de 7), xileni, toluene, fenoli, detergenți sintetici și cianuri totale) | NU | Nu există efluenți emiși din bazinul piscicol |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 | NU | Nu se utilizează poluanți specifici nesintetici | NU | Nu se utilizează poluanți specifici nesintetici |
| Elemente biologice de calitate4 |
| Fitoplancton | NU | Lucrările specifice de exploatare a luciului de apă nu se desfășora în albia râului. Nu vor fi afectate direct elementele biologice (fitoplancton, fitobentos, macrofite, fauna nevertebrată, fauna piscicolă) | NU | Lucrările specifice de exploatare a luciului de apă nu se desfășora în albia râului. Nu vor fi afectate indirect elementele biologice (fitoplancton, fitobentos, macrofite, fauna nevertebrată, fauna piscicolă) |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrată bentică | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicolă | NU |  | NU |  |
| Starea chimică |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Exploatarea luciului de apă nu implică utilizarea de substanțe prioritare | NU | Exploatarea luciului de apă nu implică utilizarea de substanțe prioritare |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul 5) | NU | Exploatarea luciului de apă nu implică utilizarea de substanțe prioritare periculoase. | NU | Exploatarea luciului de apă nu implică utilizarea de substanțe prioritare periculoase. |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. |

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG05? | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra ROAG05? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | În urma amenajarii bazinului piscicol de 4,9 ha, se va intercepta stratul freatic. Pot aparea următoarele efecte: - scăderea nivelului hidrostatic prin creșterea evaporării; - creșterii nivelului hidrostatic prin alimentare directă a acviferului freatic in perioadele cu precipitații abundente. | DA | Dată fiind apropierea de Râul Argeș, nivelul hidrostatic este în legatură directă cu nivelul apei din râu. |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Nu există activități în cadrul amplasamentului (altele decat cele naturale) care sa produca astfel de substante în perioada de exploatare a bazinului piscicol. | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | DA | Posibile variații ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Nitrați | NU |  | DA | Posibile creșteri ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Amoniu | NU |  | DA |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** PO43- | NU |  | DA | Posibile creșteri ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Tabelul 1e. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor

(Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect direct asupra ROAG12? | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra corpului de apa subteran (DA/NU) | Justificare pentru un efect indirect asupra ROAG12? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinului piscicol proiectat | NU |  |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinului piscicol proiectat | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

## C.7. Completarea Tabelelor 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e în funcție de categoria de corp de apă) privind mecanismul cauză – efect al proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1, cu DA/NU/INCERT. Fiecare răspuns va fi justificat având în vedere elementul de calitate pentru care s-a completat răspunsul. Completarea tabelelor va avea în vedere atât perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului propus, cât și cea de exploatare a acestuia.

În zona freaticului ROAG05 pe o rază de 3 – 5 km față de proiectul propus, se află mai multe proiecte existente/în curs de avizare cu care prezentul proiect să genereze un impact cumulat:

    - piscicol Copaceni 3, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni 2, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - folosinta piscicola apartinand S.C. CD Trans Constructii S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni 1, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - statie sortare apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - bazin pisicicol Capaceni 1, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.;

    - bazin pisicicol Copaceni 2, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni IV, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni III, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni II, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - statie sortare, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - statie betoane, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni VI, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni V, apartinand S.C. Ricostar S.R.L..

Perioada de execuție (exploatare agregate minerale)

Tabelul 2a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Râuri)

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor piscicole) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra corpului de apă de suprafață. . | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor piscicole) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra corpului de apă de suprafață. |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU |  | NU |  |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU |  | NU |  |
| Continuitatea laterală a râului | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene | NU |  | NU |  |
| Elemente fizico – chimice |
| Condițiile termice | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor piscicole) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra corpului de apă de suprafață. | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor piscicole) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra corpului de apă de suprafață. |
| Condiții de oxigenare | NU |  | NU |  |
| Salinitate | NU |  | NU |  |
| Acidifiere | NU |  | NU |  |
| Condițiile nutrienților | NU |  | NU |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 | NU |  | NU |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 | NU |  | NU |  |
| Elemente biologice de calitate4 |
| Fitoplancton | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra corpului de apă de suprafață. | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra corpului de apă de suprafață. |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrată bentică | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicolă | NU |  | NU |  |
| Starea chimică |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra corpului de apă de suprafață. | NU | Întrucât lucrările de exploatare (amenajare a bazinelor) nu se fac în albia cursului de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra corpului de apă de suprafață. |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul 5) | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. |

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra ROAG05 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra strat acvifer subteran | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ROAG05 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra strat acvifer subteran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Dat fiind faptul că lucrările suplimentează unele lucrări existente, se poate ajunge la scăderea nivelului hidrostatic datorită evaporației, respectiv creșterea acestuia datorită precipitațiilor căzute | NU |  |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Nu există activități în cadrul obiectivului (altele decat cele naturale) care sa produca astfel de substante în perioada de execuție a lacului, astfel că nici cumulat cu proiectele din zonă nu există un mecanism cauzal pentru un efect direct. | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** PO43- | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da/Nu/Incert |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra ROAG12 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra strat acvifer subteran | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ROAG12 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra strat acvifer subteran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu proiectele din zonă nu va genera un efect direct asupra corpului de apă | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect indirect asupra corpului de apă |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu proiectele din zonă nu va genera un efect direct asupra corpului de apă | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect indirect asupra corpului de apă |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da/Nu/Incert |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Perioada de funcționare (exploatare luciu de apă)

Tabelul 2a. Mecanisme cauză – efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Râuri)

| Elementele de calitate și indicatorii (parametrii) de calitate* | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra corpului de apă RORW10-1_B6 | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra RORW10-1_B6 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra corpului de apă RORW10-1_B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente hidromorfologice |
| Regim hidrologic: cantitatea și dinamica debitului | NU | Proiectele din zonă nu sunt amplasate în albia corpului de apă. Alimentarea cu apă și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă. Proiectul cumulat cu proiectele din zonă nu vor genera un mecanism pentru un efect direct asupra acestor indicatori. | NU | Proiectele din zonă nu sunt amplasate în albia corpului de apă. Alimentarea cu apă și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă. Proiectul cumulat cu proiectele din zonă nu vor genera un mecanism pentru un efect indirect asupra acestor indicatori. |
| Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane | NU |  | NU |  |
| Continuitatea longitudinală a râului | NU |  | NU |  |
| Continuitatea laterală a râului | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: adâncime și lățimea râului | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: structura și substratul patului albiei | NU |  | NU |  |
| Condiții morfologice: structura zonei ripariene | NU |  | NU |  |
| Elemente fizico – chimice |
| Condițiile termice | NU | Întrucât alimentarea cu apă cât și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra corpului de apă de suprafață. | NU | Întrucât alimentarea cu apă a acestora cât și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra corpului de apă de suprafață. |
| Condiții de oxigenare | NU |  | NU |  |
| Salinitate | NU |  | NU |  |
| Acidifiere | NU |  | NU |  |
| Condițiile nutrienților | NU |  | NU |  |
| Poluanți specifici sintetici - micropoluanți organici3 | NU |  | NU |  |
| Poluanți specifici nesintetici – metale3 | NU |  | NU |  |
| Elemente biologice de calitate4 |
| Fitoplancton | NU | Proiectele din zonă nu sunt amplasate în albia corpului de apă. Proiectul cumulat cu proiectele din zonă nu vor genera un mecanism pentru un efect direct asupra acestor indicatori. | NU | Proiectele din zonă nu sunt amplasate în albia corpului de apă. Proiectul cumulat cu proiectele din zonă nu vor genera un mecanism pentru un efect indirect asupra acestor indicatori. |
| Fitobentos | NU |  | NU |  |
| Macrofite | NU |  | NU |  |
| Fauna nevertebrată bentică | NU |  | NU |  |
| Fauna piscicolă | NU |  | NU |  |
| Starea chimică |
| Substanțe prioritare (vezi Tabelul 5) | NU | Întrucât alimentarea cu apă cât și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct asupra acestor indicatori. | NU | Întrucât alimentarea cu apă cât și evacuarea apelor din bazine nu se va face din/în corpul de apă de suprafață, proiectele cumulate nu vor genera un efect indirect asupra acestor indicatori. |
| Substanțe prioritar periculoase (Tabelul 5) | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. | NU | Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. |

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape subterane) – ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra ROAG05 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra strat acvifer subteran | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ROAG05 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra strat acvifer subteran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Dat fiind faptul că lucrările suplimentează unele lucrări existente, se poate ajunge la scăderea nivelului hidrostatic datorită evaporației, respectiv creșterea acestuia datorită precipitațiilor căzute | NU |  |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Suprfața luciului de apă aferent lacului proiectat suplimentează lucrările existente în zonă. Întrucât creșterea peștelui se va face în sistem natural, prin furajare naturală cu vegetația din bazine, proiectele cumulate nu vor genera un efect direct | NU |  |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | DA | Posibile variații ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Nitrați | NU |  | DA | Posibile creșteri ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Amoniu | NU |  | DA |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** PO43- | NU |  | DA | Posibile creșteri ale valorilor datorate cadavrelor în descompunere în mediul acvatic |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da/Nu/Incert |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul zonelor protejate aferente corpului de apă. | NU |  | NU |  |

Tabelul 2e. Mecanisme cauză - efect de evaluare a respectării cerințelor Legii Apelor – proiectul propus cumulat cu proiecte autorizate / în curs de autorizare / avizate / în curs de avizare / planificate pe corpurile de apă identificate la pct. C1 (Ape subterane) – ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe

| Parametrii conform Legii Apelor | Există un mecanism cauzal pentru un efect direct asupra ROAG12 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect direct asupra strat acvifer subteran | Există un mecanism cauzal pentru un efect indirect asupra ROAG12 (DA/NU/INCERT) | Justificare pentru un efect indirect asupra strat acvifer subteran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect direct asupra corpului de apă | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect indirect asupra corpului de apă |
| Parametri calitativi |
| Cloruri | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect direct asupra corpului de apă | NU | Acviferul subetran de adancime este cantonat la adancimi mult mai mari fata de cota fundului bazinelor, astfel încât prezentul proiect cumulat cu restul proiectelor din zonă nu va genera un efect indirect asupra corpului de apă |
| Sulfați | NU |  | NU |  |
| Oxigen dizolvat | NU |  | NU |  |
| pH | NU |  | NU |  |
| Nitrați | NU |  | NU |  |
| Amoniu | NU |  | NU |  |
| Pesticide (individual și total)* | NU |  | NU |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane** | NU |  | NU |  |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da/Nu/Incert |
| Perimetrul analizat nu se află în interiorul siturilor N2000. | NU |  | NU |  |

Conform instrucțiunilor din conținutul cadru al studiului de evaluare a impactului investiției asupra corpurilor de apă evaluarea ulterioară pentru corpul de apă de suprafață RORW10-1_B6 numit Argeș: sector av. ac. Mihăilești – amonte confluență Dâmbovița și corpul de apă subteran de adâncime ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe nu este necesară, întrucât nu au fost identificate mecanisme cauzale pentru efecte directe/indirecte nici în perioade de execuție și nici în perioada de exploatare a luciului de apă.

Întrucât, prin realizarea bazinului piscicol au fost identificate mecanisme cauzale pentru efecte directe/indirecte pentru corpul de apă subteran ROAG05/ Lunca și terasele râului Argeș se continuă evaluarea impactului investiției asupra acestuia.

# D. Definirea domeniului de aplicare. Analiza impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate și analiza impactului cumulat

Metodologia avută în vedere pentru analiza proiectului propune o diferentiere între conceptul de „efect” si cel de „impact”. Evaluare ecologică a stării apelor a fost realizat în conformitate cu PLANUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AFERENT PORŢIUNII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC INTERNAŢIONAL AL FLUVIULUI DUNĂREA CARE ESTE CUPRINSĂ ÎN TERITORIUL ROMÂNIEI (PNMB) aprobat prin HG. nr. 392/2023 de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti şi colaboratorii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” – Constanţa (pentru apele tranzitorii şi costiere).

Efectele se refera la modificarile cauzate mediului bio-fizic ca o consecinta directa a cauzelor (interventiilor) generate de proiect (atat in etapa de executie cat si in cea de operare).

Impacturile includ modificări la nivelul receptorilor sensibili.

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:

    - Analiza interventiilor propuse in cadrul proiectului;

    - Identificarea activitatilor ce rezulta din executia si operarea componentelor proiectului;

    - Identificarea modificarilor (efectelor) ce au loc in mediul fizic ca urmare a realizarii si operarii componentelor proiectului.

Interes pentru evaluare prezinta in principal acele efecte care pot fi cuantificate si care conduc cu certitudine la aparitia unei forme de impact.

Magnitudinea impactului este o combinație a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza experienței evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici și sociali.

## D.1. Completarea Tabelelor 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

Completarea tabelului 3e se face după evaluarea impactului proiectului aupra corpului de apă ROAG05 – Lunca și tersele râului Argeș atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

Prezentul studiu va servi la obţinerea Avizului de gospodărire a apelor pentru investiţia „Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale – Copăceni 3, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu” al cărei beneficiar este SC GRADCO EXPRESS SRL Adunații Copăceni.

Prezentul studiu tratează în detaliu impactul potenţial asupra resurselor de apă subterană, atât în perioada de execuţie cât și în perioada de funcţionare.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE APĂ ROAG05 DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV

Estimarea influenței amenajării bazinului piscicol, prin exploatarea agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic, asupra condițiilor hidrogeologice locale s-a făcut prin modelare matematică.

Prin proiectul analizat se dorește amenajarea unui bazin piscicol cu suprafața luciului de 41.800 mp, si adâncimea apei de 3,5 m.

În vecinătatea proiectului, se află proiecte existente/în curs de avizare cu care prezentul proiect este posibil să genereze un impact cumulat.

Se va analiza influența proiectului asupra freaticului atât în cazul realizării doar a unui bazin cât și cumulat, pentru toate investițiile din zonă.

1. Lucrări de teren și investigație hidrogeologică

Pentru realizarea modelului matematic de curgere a apei subterane, a fost necesară realizarea unor lucrări caracteristice, respectiv măsurători de nivel hidrostatic și măsurători topografice la forajele și puțurile domestice identificate în zona de interes și măsurători ale suprafeței libere a apei în Râul Argeș.

Toate măsurătorile au fost realizate într-o singură campanie de măsurători, coerentă, executată în luna februarie 2024. Au fost efectuate măsurători de nivel în 3 puțuri sătești care exploatează acviferul freatic aflate pe teritoriul localităților Varlaam și Adunații Copăceni aflate în proximitatea perimetrului, în 8 foraje de monitorizare din zonă și în 7 bazine piscicole din zonă. De asemenea, au fost efectuate măsurători ale suprafeței libere a apei în Râul Argeș.

Coordonatele punctelor de observatie in care au fost facute aceste masuratori de nivel se regasesc în Tabelul 1.

Tabelul 1 – Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de observatie

| Id | Denumire punct | X (m) | Y (m) | Z (m) | Nivel măsurat (m) | Nivel măsurat cotă absolută (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Râu Argeș | 308263 | 584409 | 52,48 | - | 52,48 |
| 2 | Râu Argeș | 308150 | 586073 | 50,76 | - | 50,76 |
| 3 | Râu Argeș | 307182 | 587063 | 48,44 | - | 48,44 |
| 4 | Râu Argeș | 305708 | 589272 | 41,30 | - | 41,30 |
| 5 | Foraj 1 | 305912 | 587023 | 56,62 | - 3,03 | 53,59 |
| 6 | Foraj 2 | 306026 | 587121 | 56,84 | - 3,36 | 53,48 |
| 7 | Bazin | 306069 | 587164 | 54,89 | - | 54,89 |
| 8 | Foraj 3 | 306276 | 587268 | 56,85 | - 5,15 | 51,70 |
| 9 | Bazin | 306532 | 587028 | 51,49 | - | 51,49 |
| 10 | Foraj 4 | 306563 | 587024 | 54,22 | - 2,67 | 51,55 |
| 11 | Bazin | 306561 | 587012 | 51,61 | - | 51,61 |
| 12 | Fântână Varlaam | 306100 | 586215 | 78,22 | - 25,82 | 52,40 |
| 13 | Fântână 1 Adunații Copăceni | 307377 | 584976 | 77,14 | - 15,20 | 61,94 |
| 14 | Fântână 2 Adunații Copăceni | 307736 | 585344 | 61,41 | - 6,21 | 55,20 |
| 15 | Foraj 5 | 306988 | 586920 | 58,30 | - 10,62 | 47,68 |
| 16 | Bazin | 307127 | 586447 | 51,39 | - | 51.39 |
| 17 | Bazin | 307147 | 586413 | 52,11 | - | 52,11 |
| 18 | Bazin | 307303 | 586507 | 51,31 | - | 51,31 |
| 19 | Bazin | 307372 | 586430 | 51,65 | - | 51,65 |
| 20 | Foraj 6 | 307547 | 586333 | 60,15 | - 8,90 | 51,25 |
| 21 | FM1 | 307302 | 586081 | 59,00 | - 7,30 | 51,70 |
| 22 | FM2 | 307035 | 586146 | 59,90 | - 8,00 | 51,70 |

Pe baza măsuratorilor de nivel efectuate în aceste 22 puncte de observație a fost realizata harta suprafeței piezometrice a acviferului freatic (Figura 1).

Harta piezometrica rezultată reflectă condițiile hidrogeologice locale, înainte de momentul începerii exploatarii agregatelor minerale, respectiv formarea noului luciu de apă cu suprafața de 41.800 mp, în condițiile actuale când pe raza localității Adunații Copăceni și a localităților învecinate există mai multe investiții cu caracter similar.

Figura 1 - Harta suprafetei piezometrice a acviferului freatic

2. Prezentarea modelului matematic de curgere a apei subterane realizat pentru zona viitoarei exploatari de agregate minerale

Pentru realizarea modelului matematic de curgere a apei subterane, a fost folosit software-ul Modflow. Ca valori de intrare, la elaborarea acestuia, au fost utilizate următoarele seturi de date (corespunzătoare lunii decembrie):

    - niveluri piezometrice măsurate în teren la forajele de monitorizare şi în puţurile domestice aflate în zona de studiu;

    - niveluri măsurate pe Râul Argeș;

    - cote ale suprafeţei terenului în zona de studiu;

    - înregistrări privind cantităţile de precipitaţii căzute la staţia pluviometrică București;

    - estimări privind nivelul evaporaţiei corespunzătoare zonei de studiu;

Extinderea zonei modelate a fost delimitata astfel:

    - limita amonte a modelului este dată de hidroizopieza de 58,0 m, situată la aproximativ 500 m de viitorul bazin piscicol;

    - limita aval este trasată pe hidroizopieza de 48,0 m;

    - la est limita zonei modelate este dată de râul Argeș;

    - la vest limita este reprezentată drumul județean 412A;

    - în adâncime limita domeniului este dată de culcuşul stratului acvifer freatic.

Caracteristici geometrice ale gridului de modelare

Suprafața totală a zonei modelate este de 4,65 km2, distanța între limita amonte și cea aval fiind de aproximativ 3,42 km. Mărimea celulelor ce alcătuiesc gridul de modelare este de 25 x 25 m, numărul total al acestora fiind de 7450 celule (Figura 2).

Figura 2 - Geometria gridului de modelare

Grosimea zonei saturate (H) este în medie de 3,50 m, porozitatea medie este de 0,3, conductivitatea hidraulica (K) are o valoare medie de 10 m/zi, iar gradientul hidraulic este cuprins între 3 și 5 %0 .

Calibrarea modelului

Parametrul de calibrare este realimentarea acviferului din precipitații. Cele mai bune rezultate au fost obținute când valorile realimentării s-au situat la 25% din valorile sumei precipitațiilor înregistrate.

Harta piezometrică rezultată în urma procesului de calibrare este prezentată în Figura 3.

Figura 3 – Harta suprafeței piezometrice rezultată în urma procesului de calibrare

Bilantul hidric

Calculul de bilanț hidric ne indică o alimentare a acviferului preponderent prin aport din zona amonte (limita amonte cu o lungime de 2,46 km) pe direcția de curgere, acviferul primind un debit constant de 6,13 l/s și secundar din precipitațiile căzute pe întreaga sa suprafață, 3,93 l/s. Între acvifer și Râul Argeș există o relație dinamică, râul preluând o parte din debitul tranzitat prin acvifer (5,24 l/s) pe cei 4,5 km.

Tabelul 2 - Calculul de bilanț hidric

| Condiții la limită | INTRĂRI acvifer (l /s) | IEȘIRI acvifer (l /s) |
| --- | --- | --- |
| Limita H Impus | +6,13 | -5,79 |
| Râul Argeș | +0,97 | -5,24 |
| Realimentare precipitatii | +3,93 | - |
| TOTAL | +11,03 | -11,03 |

3. Estimarea influenței noului bazin piscicol asupra condițiilor hidrogeologice locale

Prin exploatarea agregatelor minerale, se va crea un bazin piscicol cu o suprafaţă a luciului de apă de 4,18 ha, a cărui influență asupra condițiilor hidrogeologice locale se va concretiza printr-un aport suplimentar de apă în acvifer în perioadele ploioase, respectiv printr-o pierdere de apă pe toată suprafața bazinului, datorată evaporației.

Din punct de vedere al valorilor evaporației, zona care aparține administrativ comunei Adunații Copăceni se încadreaza în zona cu valori al evaporației la nivel anual de până la 500-600 mm /an (Figura 4).

Figura 4 – Harta cu distribuția evaporației în România

Simulări cu modelul matematic

Pentru estimarea influenţei viitorului bazin asupra condiţiilor hidrogeologice locale, plecând de la modelul de curgere creat, au fost simulate trei scenarii:

    - valorile precipitațiilor și ale evaporației se încadrează în mediile anuale;

    - cantitatea de precipitaţii înregistrată se situează sub media lunară multianuală cu 30%, iar valorile evaporaţiei la suprafața bazinului crește cu 50% față de maxima anuală (800 mm/mp/an);

    - cantitatea de precipitații înregistrată se situează cu 30% peste media multianuală, în condiții de ape mari atât pe râu cât și în acvifer.

Pentru a măsura diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată și situația simulată, dintre cele 22 de puncte de observatie utilizate in procesul de calibrare, au fost pastrate 4 puncte, considerate reprezentative: forajul FM2 (22) aflat la câtiva metri aval de bazin, forajul 5 (15) aflat la 760 m aval de bazin, fântână 2 Adunații Copăceni (14) aflată la 830 m amonte de viitorul bazin, și fântână Varlaam (12) situată la 760 m aval de bazin.

1. Scenariul 1

Simulările efectuate în cadrul acestui scenariu au păstrat ca valori de intrare în model valorile obținute la finalizarea procesului de calibrare în condițiile actuale (valori reincarcare din precipitatii, precipitații și niveluri inițiale), singura schimbare fiind introducerea luciului de apă cu o suprafață de 4,18 ha.

În Figura 5 este prezentată piezometria rezultată în urma simularilor realizate, în care este evidențiată prezența noului bazin și poziția punctelor de observație în cadrul localităților învecinate în raport cu poziția bazinului, pentru care s-au calculat diferențele de cotă piezometrică.

Figura 5 – Harta suprafeței piezometrice estimate

| Name | X | Y | Z | Layer | Observed val. | Conf. Int. | Conf. (%) | Std. Dev. | Computed Val | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 306100 | 586215 | 52.40 | 1 | 52.40 | 1 | 95 | 0.51021.. | 52.335 | -0.0654 |
| 14 | 307736 | 585344 | 55.20 | 1 | 55.20 | 1 | 95 | 0.51021.. | 55.159 | -0.0412 |
| 15 | 306988 | 586920 | 47.68 | 1 | 47.68 | 1 | 95 | 0.51021.. | 47.607 | -0.0726 |
| 22 | 307035 | 586146 | 51.70 | 1 | 51.7 | 1 | 95 | 0.51021.. | 51.602 | -0.0978 |

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată și scenariul simulat, calculată pentru cele 4 puncte de observație considerate reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-9,78 cm) se înregistrează în forajul de monitorizare aval FM2 din imediata apropiere a viitorului luciu de apă, în timp ce în localitatea Varlaam (12) cea mai apropiată de viitorul bazin, nivelul hidrostatic are o scădere de doar -6,54 cm (Tabelul 4).

Tabelul 4 - Valori nivel piezometric comparat

| Id | Denumire punct observație | X (m) | Y (m) | Nivel calibrat (m) | Nivel calculat S / dH (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fântână Varlaam | 306100 | 586215 | 52.40 | 52.335/-0.0654 |
| 14 | Fântână 2 Afunații Copăceni | 307736 | 585344 | 55.20 | 55.159/-0.0412 |
| 15 | Foraj 5 | 306988 | 586920 | 47.68 | 47.607/-0.0726 |
| 22 | FM2 | 307035 | 586146 | 51.70 | 51.602/-0.0978 |

2. Scenariul 2

Simulările efectuate în cadrul acestui scenariu s-au efectuat în condițiile existenței luciului de apă și în condiții meteorologice defavorabile, respectiv cantitatea de precipitaţii înregistrată se situează sub media lunară multianuală cu 30%, iar valoarea evaporaţiei la suprafața lacului crește cu 50%.

Tabelul 5 - Calculul de bilanț hidric pentru scenariul 2

| Condiții la limită | INTRĂRI acvifer (l /s) | IEȘIRI acvifer (l /s) |
| --- | --- | --- |
| Limita H Impus | +5,47 | -3,99 |
| Râul Argeș | +0,54 | -3,42 |
| Realimentare precipitatii | +2,97 | - |
| Evaporație | - | -1,57 |
| TOTAL | +8,98 | -8,98 |

Analiza calculului de bilanț hidric scoate în evidență că față de momentul actual, situația generală a acviferului rămâne neschimbată, guvernată de aceleași reguli și procese. Resursa totală a acviferului se situează în jurul valorii de 10 l/s (8,98 l/s comparativ cu 11,03 l/s), se observă o ușoară scădere a valorii reîncărcării din precipitații (2,97 l/s față de 3,93 l/s) și apariția în cadrul calculului de bilanț a procesului de evaporație, ce cuantifică o ieșire din acvifer de 1,57 l/s.

| Name | X | Y | Z | Layer | Observed val. | Conf. Int. | Conf. (%) | Std. Dev. | Computed Val | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 306100 | 586215 | 52.40 | 1 | 52.40 | 1 | 95 | 0.51021.. | 52.326 | -0.0739 |
| 14 | 307736 | 585344 | 55.20 | 1 | 55.20 | 1 | 95 | 0.51021.. | 55.147 | -0.0534 |
| 15 | 306988 | 586920 | 47.68 | 1 | 47.68 | 1 | 95 | 0.51021.. | 47.592 | -0.0876 |
| 22 | 307035 | 586146 | 51.70 | 1 | 51.70 | 1 | 95 | 0.51021.. | 51.600 | -0.1006 |

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată și scenariile 1) si 2) simulate, calculată pentru cele 4 puncte de observație considerate reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-10,06 cm) se înregistrează în forajul de monitorizare FM2 amplasat la câțiva metri aval de viitorul luciu de apă, în timp ce în localitatea Varlaam (12) cea mai apropiată de viitorul bazin, nivelul hidrostatic are o scădere de doar -7,39 cm. Față de grosimea medie a acviferului H = 3,5 m, scăderea calculată pentru cea mai defavorabilă situație, reprezintă doar 2,85 din grosimea zonei saturate.

Tabelul 6 - Calculul de bilanț hidric

| Id | Denumire punct observație | X (m) | Y (m) | Nivel calibrat (m) | Nivel calculat S1 / dH (m) | Nivel calculat S2 / dH (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fântână Varlaam | 306100 | 586215 | 52.40 | 52.335/-0.0654 | 52.326/-0.0739 |
| 14 | Fântână 2 Afunații Copăceni | 307736 | 585344 | 55.20 | 55.159/-0.0412 | 55.147/-0.0534 |
| 15 | Foraj 5 | 306988 | 586920 | 47.68 | 47.607/-0.0726 | 47.592/-0.0876 |
| 22 | FM2 | 307035 | 586146 | 51.70 | 51.602/-0.0978 | 51.600/-0.1006 |

3. Scenariul 3

În cadrul acestui scenariu simulările au fost efectuate în condiții de ape mari atât pe râu cât și în acvifer, în situația în care valoarea reîncărcării naturale a acviferului din precipitații crește cu 30%, ca urmare a înregistrării unor cantități de precipitații peste media multianuală.

Aceste schimbări se reflectă în schimbarea condițiilor la limită ale modelului, respectiv creșterea reîncărcării din precipitații cu 30% pe toată suprafața acviferului, respectiv de la 600 la 780 mm/mp/an la suprafața luciului de apă creat. Au rămas neschimbate valorile de intrare pentru evaporația de la suprafața bazinului si pentru parametrii hidrogeologici ai acviferului.

Tabelul 7 - Calculul de bilanț hidric pentru scenariul 3

| Condiții la limită | INTRĂRI acvifer (l /s) | IEȘIRI acvifer (l /s) |
| --- | --- | --- |
| Limita H Impus | +7,97 | -7,31 |
| Râul Argeș | +1,26 | -5,65 |
| Realimentare precipitatii | +5,11 | - |
| Evaporație | - | -1,38 |
| TOTAL | +14,34 | -14,34 |

Analiza calculului de bilanț hidric scoate în evidență că față de momentul actual, resursa totală a acviferului în scenariul 3 se situează în jurul valorii de 14 l/s, comparativ cu 11 l/s. Diferența semnificativă de debit se datorează unei valori superioare a debitului care intră în acvifer pe la limita amonte a modelului (7,97 l/s fata de 6,13 l/s). Crește, de asemenea, valoarea realimentării acviferului din precipitații și schimbul de debit râu-acvifer, Râul Argeș dreneaza acviferul și preia un debit 5,65 l/s, în comparație cu 5,24 l/s cât a fost valoarea pentru modelul calibrat cu datele măsurătorilor din teren.

| Name | X | Y | Z | Layer | Observed val. | Conf. Int. | Conf. (%) | Std. Dev. | Computed Val | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 306100 | 586215 | 52.40 | 1 | 52.40 | 1 | 95 | 0.51021.. | 52.533 | +0.1332 |
| 14 | 307736 | 585344 | 55.20 | 1 | 55.20 | 1 | 95 | 0.51021.. | 55.305 | +0.1046 |
| 15 | 306988 | 586920 | 47.68 | 1 | 47.68 | 1 | 95 | 0.51021.. | 47.796 | +0.1163 |
| 22 | 307035 | 586146 | 51.70 | 1 | 51.70 | 1 | 95 | 0.51021.. | 51.854 | +0.1542 |

Tabelul 6 - Valori nivel piezometric comparat, simulat pentru scenariiile 1, 2 si 3

| Id | Denumire punct observație | X (m) | Y (m) | Nivel calibrat (m) | Nivel calculat S1 / dH (m) | Nivel calculat S2 / dH (m) | Nivel calculat S3 / dH (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fântână Varlaam | 306100 | 586215 | 52.40 | 52.335/ -0.0654 | 52.326/ -0.0739 | 52.533/ +0.1332 |
| 14 | Fântână 2 Afunații Copăceni | 307736 | 585344 | 55.20 | 55.159/ -0.0412 | 55.147/ -0.0534 | 55.305/ +0.1046 |
| 15 | Foraj 5 | 306988 | 586920 | 47.68 | 47.607/ -0.0726 | 47.592/ -0.0876 | 47.796/ +0.1163 |
| 22 | FM2 | 307035 | 586146 | 51.70 | 51.602/ -0.0978 | 51.600/ -0.1006 | 51.854/ +0.1542 |

În concluzie, nu există o influență a viitorului luciu de apă creat prin exploatarea agregatelor minerale, în sensul în care acesta să conducă la ridicarea nivelurilor piezometrice în zona de studiu.

Creșterea semnificativă a suprafeței piezometrice în zona modelată se datorează exclusiv evoluției generale a acviferului freatic în perioada de niveluri mari, respectiv afluxului crescut pe la limita amonte (cotă hidraulică impusă) a domeniului modelat.

Simulare 2 – impact cumulat, crearea bazinelor cu suprafața nou creată, totală a luciului apei de 48,64 ha

Simulările efectuate au păstrat ca valori de intrare în model valorile obținute la finalizarea procesului de calibrare în condițiile normale (valori reincarcare din precipitatii, precipitații și niveluri inițiale), singura schimbare fiind introducerea luciurilor de apă cu o suprafață cumulată de 48,64 ha.

În Figura 6 este prezentată piezometria rezultată în urma simularilor realizate, în care este evidențiată prezența noului lac și poziția punctelor de observație în cadrul localităților învecinate în raport cu poziția lacului, pentru care s-au calculat diferențele de cotă piezometrică.

Figura 6 – Harta suprafeței piezometrice estimate

| Name | X | Y | Z | Layer | Observed val. | Conf. Int. | Conf. (%) | Std. Dev. | Computed Val | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 306100 | 586215 | 52.40 | 1 | 52.40 | 1 | 95 | 0.51021.. | 52.276 | -0.1243 |
| 14 | 307736 | 585344 | 55.20 | 1 | 55.20 | 1 | 95 | 0.51021.. | 55.090 | -0.1103 |
| 15 | 306988 | 586920 | 47.68 | 1 | 47.68 | 1 | 95 | 0.51021.. | 47.559 | -0.1206 |
| 22 | 307035 | 586146 | 51.70 | 1 | 51.70 | 1 | 95 | 0.51021.. | 51.555 | -0.1452 |

În ceea ce privește diferența de cotă piezometrică între situația actuală modelată și scenariul simulat, calculată pentru cele 4 puncte de observație considerate reprezentative, cea mai mare scădere de nivel (-14,52 cm) se înregistrează în forajul de monitorizare FM2 amplasat abal de bazinul analizat, în timp ce în localitatea Varlaam (12) cea mai apropiată de viitorul lac, nivelul hidrostatic are o scădere de doar -12,43 cm.

Tabelul 7 - Valori nivel piezometric comparat

| Id | Denumire punct observație | X (m) | Y (m) | Nivel calibrat (m) | Nivel calculat S / dH (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Fântână Varlaam | 306100 | 586215 | 52.40 | 52.276/-0.1243 |
| 14 | Fântână 2 Afunații Copăceni | 307736 | 585344 | 55.20 | 55.090/-0.1103 |
| 15 | Foraj 5 | 306988 | 586920 | 47.68 | 47.559/-0.1206 |
| 22 | FM2 | 307035 | 586146 | 51.70 | 51.555/-0.1552 |

4. Concluzii și recomandări

Pentru estimarea influenţei viitorului bazin piscicol cu o suprafață de luciu de apă de 4,18 ha asupra condiţiilor hidrogeologice locale, a fost realizat un model matematic de curgere a apei subterane cu ajutorul căruia au fost simulate trei scenarii.

În primul scenariu se estimează influența viitorului bazin piscicol asupra acviferului în condiții climatice normale, în timp ce în celelalte scenarii este estimată influența viitorului bazin asupra acviferului în condiții climatice nefavorabile.

Analiza rezultatelor obţinute în urma simulărilor efectuate a condus la următoarele concluzii:

    - viitorul luciu artificial de apă creat ca urmare a extragerii agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic în zona perimetrului de exploatare nu are o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu și scăzând cu aproximativ -9,78 cm în forajul de monitorizare aval FM2 din imediata apropiere a viitorului luciu de apă, în timp ce în localitatea Varlaam (12) cea mai apropiată de viitorul bazin, nivelul hidrostatic are o scădere de doar -6,54 cm.

    - în perioada de ape mari, nu există o influență a viitorului luciu de apă în sensul în care acesta să conducă la ridicarea nivelurilor piezometrice, deoarece valoarea evaporației la suprafața luciului de apă depășește suma precipitațiilor pentru aceeași suprafață;

    - acviferul cantonat în zona de terasă a Râului Argeș în zona bazinului piscicol, este influenţat, în principal, de condiţiile climatice defavorabile, ceea ce poate avea ca rezultat scăderea nivelului hidrostatic.

În vecinătatea proiectului, se află proiecte existente și în curs de execuție. Viitoarele bazine artificiale create ca urmare a extragerii agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic în zona (48,46 ha) nu au o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu și scăzând cu aproximativ -14,52 cm în forajul de monitorizare FM2 amplasat aval de bazinul analizat. La nivelul localităților învecinate, nivelul hidrostatic scade nesemnificativ, cu valori de până în -12,43 cm în localitatea Varlaam.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA CORPULUI DE APĂ ROAG05 DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV

Prognoza impactului

În perioada de realizare a investiției, prin descoperirea pânzei freatice, aceasta ar putea fi afectată de posibile infiltrații de poluanți (carburanți, lubrifianți) sau datorită infiltrațiilor rezultate de la depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și tehnologice. În această etapă, pânza freatică poate suferi un impact negativ datorat contactului accidental cu substanțele periculoase deversate pe sol și antrenate în fratic.

Lucrările de excavare se vor efectua astfel încât stratul de bază, impermeabil să nu fie deranjat. În prezent, este probabil ca în pânza freatică să se resimtă efectele chimice ale utilizării îngrăşămintelor chimice în agricultură prin creşteri ale concentraţiilor de azotați, azotiți, amoniu și fosfaţi.

Prin amenajarea bazinului piscicol, pe suprafața acestuia nu se vor mai utiliza îngrășăminte chimice sau organice.

În vederea analizei din punct de vedere calitativ a impactului proiectului asupra corpului de apă subternană ni s-au pus la dispoziție, de către beneficiar rapoartele de încercări nr. AR38/4.03.2024 și AR33/4.03.2024.

Prin Raportul de încercare nr. AR38/4.03.2024 a fost analizată o probă de apă subterană prelevată din forajul de monitorizare FM1 a bazinului Copăceni 1, amplasat amonte de obiectivul analizat.

Rezultatele încercării:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Valori obținute | Conc. Adm. Conf. Ordin nr. 621/2014, ROAG05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH* | Unit.pH | 7,3 (la 19,4 ° C) | - |
| 2 | Azot amoniacat / amoniu | mg/L | 1,473 | 1,2 |
| 3 | Nitriți (NO2-) | mg/L | 0,10 | 0,5 |
| 4 | Nitrați (NO3-) | mg/L | 4,50 | - |
| 5 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/L | 5,00 | - |
| 6 | Fosfor total |  | 0,245 | - |

Ca și probă de apă aval s-a folosit raportul de încercare AR33/4.03.2024 a fost analizată o probă de apă subterană prelevată din forajul monitorizare FM1 al bazinului piscicol Copăceni V, amplasat aval de obiectivul analizat.

Rezultatele încercărilor:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Valori obținute | Conc. Adm. Conf. Ordin nr. 621/2014, ROAG05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH* | Unit.pH | 7,4 (la 19,6 ° C) | - |
| 2 | Azot amoniacat / amoniu | mg/L | 0,171 | 1,2 |
| 3 | Nitriți (NO2-) | mg/L | 0,123 | 0,5 |
| 4 | Nitrați (NO3-) | mg/L | 4,50 | - |
| 5 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/L | 35,00 | - |
| 6 | Fosfor total |  | 0,085 | - |

Conform ordinului 621/2014, valorile de prag la nivelul corpului de apă subteran ROAG05 sunt:

| Corpul de apă subterană | NH4 (mg/l) | Cl (mg/l) | SO4 (mg/l) | NO2 (mg/l) | PO4 (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) | Fenoli (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROAG05 | 1,2 | 250 | 250 | 0,5 | 0,7 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 | 0,012 |

Conform valorilor de prag la nivelul corpului de apă analizat din Ordinului 621/2014, concentrația la indicatorii de calitate analizați în cele două foraje de monitorizare se încadrează sub limita valorilor de prag. Pentru indicatorii amoniu și fosfați se înregistează depășiri ale valorilor de prag în forajul amonte.

Cuantificarea impactului prin metoda MERI

Matricea de evaluare rapidă a impactului (MERI) este un instrument de analiză, organizare şi prezentare a rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului (EIM). MERI are posibilitatea de a face serii de operaţii pentru a compara diverse variante.

Metoda MERI se bazează pe o definiţie standard a criteriilor importante de evaluare, precum şi a mijloacelor prin care pot fi deduse valori qvasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii.

Impactul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt evaluate faţă de componentele de mediu şi se determină pentru fiecare componentă o notă, folosind criteriile definite, asigurându-se astfel o măsurare a impactului potenţial pentru componentele mediului.

Conform buletinelor de analiză ce ne-au fost puse la dispoziție, pentru investiția analizată, se dorește cuantificarea impactului indus asupra mediului pentru componenta de mediu: apa subterană.

Date de intrare:

| Componenta de mediu | Indicatori de calitate | Concentrația determinată – foraj amonte | Concentrația determinată – foraj aval | Concentrație maximă admisă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană | NH4 | 1,473 | 0,171 | 1,2 |
|  | NO2 | 0,10 | 0,123 | 0,5 |
|  | PO4 | 0,245 | 0,085 | 0,7 din care calculăm Pt = 0,231 mg/l |

MERI este o metodă de cuantificare a impactului asupra mediului ce prezintă un grad mare de subiectivism, acesta reflectându-se mai ales atunci când sunt atribuite note, criteriilor individuale ale grupelor A şi B.

Pentru a reduce gradul de subiectivism al metodei, ne vom raporta, la o împărţire segmenţială a valorilor în funcţie de punctele de referinţă ale Pragului de Alertă şi ale CMA-ului, respectiv ale unor poluări nesemnificative, potenţial semnificative şi semnificative, astfel:

    - concentrația determinată are o valoare de până 70% din concentrația maxim admisă – poluări nesemnificative;

    - concentrația determinată are o valoare cuprinsă între 70% din concentrația maxim admisă și concentrația maxim admisă – poluări potențial semnificative;

    - concentrația determinată are o valoare mai mare decât concentrația maxim admisă – poluări semnificative.

Criterii de evaluare a scorurilor de mediu

| Criteriul | Scala | Descrierea |
| --- | --- | --- |
| A1 Importanța condiției | 4 3 2 1 0 | Important pentru interesele naţionale/internaţionale Important pentru interesele regionale/naţionale Important numai pentru zonele aflate în imediata apropiere a zonei locale Important numai pentru condiţia locală Fără importanță |
| A2 Magnitudinea schimbării/efectului | +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 | Beneficiu major important Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului Îmbunătăţirea status quo-ului Lipsă de schimbare/status quo Schimbare negativă a status quo-ului Dezavantajele sau schimbări negative semnificative Dezavantajele sau schimbări majore |
| B1 Permanență | 1 2 3 | Fără schimbări Temporar Permanent |
| B2 Reversibilitate | 1 2 3 | Fără schimbări Reversibil Ireversibil |
| B3 Cumulativitate | 1 2 3 | Fără schimbări Ne-cumulativ/unic Cumulativ/sinergetic |

Calculul impactului indus asupra mediului de proiectul analizat perin metoda MERI s-a realizat conform datelor de intare și a metodologiei de calcul specifice metodei.

Procedura de calcul este următoarea:

(a1) x (a2) = aT

(b1) + (b2) + (b3) = bT

(aT) x (bT) = ES

unde,

- (a1), (a2) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);

- (b1), (b2), (b3) sunt notele acordate criteriilor individuale pentru grupa (B);

- aT este rezultat înmulțirii tuturor notelor (A);

- bT este rezultatul însumării tuturor notelor (B);

- ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului – MERI pentru obiectivul analizat este prezentată în tabelul de mai jos:

| Componenta de mediu | Ind. calitate | C.det amonte | C.det aval | CMA | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | aT | bT | ES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa subterană | NH4 | 1,473 | 0,171 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|  | NO2 | 0,10 | 0,123 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |
|  | PO4 | 0,245 | 0,085 | 0,7 din care calculăm Pt = 0,231 mg/l | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |

În final s-a obținut ES (scor final de mediu) având valoarea 6.

În baza acestui rezultat s-a stabilit gravitatea impactului asupra mediului conform tabelului de conversie a scorurilor de mediu în categorii.

Conversia scorurilor de mediu în categorii

| Scorul de mediu | Categorii | Descrierea categoriei |
| --- | --- | --- |
| 72 la 108 | +E | Schimbări/impact pozitiv majore |
| 36 la 71 | +D | Schimbări/impact pozitiv semnificativ |
| 19 la 35 | +C | Schimbări/impact pozitiv moderat |
| 10 la 18 | +B | Schimbări/impact pozitiv |
| 1 la 9 | +A | Schimbări/impact uşor pozitiv |
| 0 | N | Lipsa schimbării/status quo/nu se aplică |
| -1 la -9 | -A | Schimbări/impact uşor negativ |
| -10 la -18 | -B | Schimbări/impact negativ |
| -19 la -35 | -C | Schimbări/impact negativ moderat |
| -36 la -71 | -D | Schimbări/impact negativ semnificativ |
| -72 la -108 | -E | Schimbări/impact negativ major |

Matricea simplă de interacțiune, a lui Leopold:

O ”matrice simplă de interacțiune” afișează acțiunile proiectului sau activitățile de-a lungul unei axe, cu ordonare de-a lungul celeilalte axe a matricei a factorilor de mediu adecvați.

Când o acțiune sau activitate dată se așteaptă să cauzeze o schimbare a factorilor de mediu, aceasta este notată la punctul de intersecție în matrice și descrisă în funcție de magnitudinea acesteia și de considerațiile mai importante.

În evaluarea impactului proiectului analizat asupra corpurilor de apă nu se va folosi această metodă datorită notei de subiectivitate generată de încadrarea pe scara de bonitate.

Metoda de evaluare integrată a impactului și riscului de mediu (SAB)

S-au avut în vedere principiile de evaluare a impactului asupra mediului ale metodei matricii importanţă, din care s-a preluat noţiunea de importanţă acordată componentei de mediu evaluată, precum şi modul de calculare al acesteia.

Sistemul de evaluare a mediului (Environmental Evaluation System) cuprinde estimarea şi cuantificarea impactelor de mediu evaluate în termeni de unităţi măsurabile ca fiind “unități de importanţă de mediu” (UI).

Scorurile de impact de mediu acordate în evaluările de impact asupra mediului au la bază două componente: magnitudinea impactelor de mediu şi importanţa.

Calitatea componentei de mediu evaluată este determinată ca fiind raportul dintre concentraţia maximă admisă, conform legislaţiei în vigoare şi concentraţia determinată în mediu (apă freatica în cazul de față) la un moment dat pentru un anumit poluant. Când acest parametru notat Q are valori care tind spre zero, atunci se consideră calitatea componentei de mediu foarte “săracă”, iar când are valori apropiate de unu sau mai mari, atunci calitatea componentei de mediu este bună spre foarte bună.

In cazul de fata, luam in considerarea rapoartele de analiza apa freatica prezentate anterior.

| Indicator | Valoare obtinuta analize apa prelavata foraj amonte | Calitatea componentei de mediu Q | Valoare obtinuta analize apa prelavat foraj aval | Calitatea componentei de mediu Q | Valoare prag (de referinta pentru ROAG02 cf. Ordin 621/2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,3 | neaplicabil | 7,4 | neaplicabil | - |
| Consum biochimic de oxigen | 5,0 | neaplicabil | 35 | neaplicabil | - |
| NO3- | 4,5 | neaplicabil | 4,5 | neaplicabil | - |
| NO2- | 0,10 | 5,0 | 0,123 | 4,06 | 0,5 |
| Amoniu | 1,473 | 0,81 | 0,171 | 7,02 | 1,2 |
| Fosfor total | 0,245 | 0,94 | 0,085 | 2,72 | PO43- = 0,7 mg/l din care calculăm Pt = 0,231 mg/l |

Valorile indicatorilor de calitate pentru apele subterane din corpul de apa ROAG05, din zona evaluată trebuie să fie conform standardelor naţionale (sub limita maximă admisă). Exista, totuşi, un anumit stress, perceput ca posibil impact, hazard asupra calităţii componentelor de mediu, atunci când se ating valorile pragului de alertă (70% din concentraţia maximă admisă), ceea ce face să apară un risc pentru componentele de mediu evaluate.

Concluzie: evaluarea chimica initiala releva ca indicatorii pentru care exista reglementata valoare de prag si care sunt posibil la risc sunt PO43-, NO2-, și NH4.	Evaluarea se va face pe compusi care contin aceste elemente, respectiv Nt, și Pt.

Într-o primă etapă se stabilesc componentele de mediu considerate în evaluarea impactului şi a riscului, în acest caz: apă subterană. După care se atribuie gradul de importanţă, de la 0 la 1, fiecărei componente de mediu considerate în procesul de evaluare. Pentru a se reduce din gradul de subiectivitate în calcularea unităţilor de importanţă, se foloseşte metoda matricii de calcul, obţinându-se mai întâi scoruri normate şi apoi unităţile de importanţă pentru fiecare componentă de mediu în cazul de față indicatorii Pt și Nt.

Importanţa este acordată de către evaluatorul de mediu pe o scară de la 0 la 1, unde valoarea 1 reprezintă “importanţa maximă”. Ulterior aceste valori sunt calculate folosind matricea. Calcularea importanţei fiecărei componente de mediu evaluate se bazează pe opinia şi experienţa evaluatorilor şi funcţie de specificul activităţii/instalaţiei evaluate.

Magnitudinea impactelor de mediu depinde de parametrul calitatea mediului, depinde în mod direct de concentraţia poluantului în mediu. Astfel, impactul indus asupra fiecărei componente de mediu evaluate este dat de raportul dintre unităţile de importanţă obţinute de fiecare componentă de mediu şi calitatea componentei de mediu.

Calitatea componentei de mediu este data de raportul intre Valoarea de prag si valoarea determinata pentru fiecare componenta de mediu evaluata.

| Componente de mediu evaluate | Calitatea componentei de mediu Q | Importanta acordata „I” (de la 0 la 1) | Impact indus (II) (I/Q) | Unitati de importanta(UI) II x 100 | Impactul de mediu (IM) IM=UI/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt F amonte | 0,94 | 1 | 1,06 | 106 | 112,76 |
| Nt F amonte | 0,81 | 0,2 | 0,25 | 25 | 30,86 |
| Pt F aval | 2,72 | 1 | 0,37 | 37 | 13,60 |
| Nt F aval | 7,02 | 0,2 | 0,03 | 3 | 0,43 |

Cuantificarea riscului de mediu

| Probabilitate | Descriere | Unități de probabilitate (P) |
| --- | --- | --- |
| Cu siguranţă | Se realizează in 99% din cazuri | 0,91-1,0 |
| Aproape sigur | S-ar putea realiza in 90% din cazuri | 0,61-0,9 |
| Probabil | Se poate întampla in 50% din cazuri | 0,31-0,6 |
| Puțin probabil | Se întâmplă uneori, în 10% din cazuri | 0,05-0,3 |
| Rar | Se poate întâmpla în cazuri excepționale, 1% | <0,05 |

RM = IM x P

Se adoptă unitatea de probabilitate P = 0,2 pentru ambii indicatori

In cazul de față pentru forajul amonte:

Pentru Pt: RM = 112,76 x 0,2 = 22,55

Pentru Nt: RM = 30,86 x 0,2 = 6,17

In cazul de față pentru forajul aval:

Pentru Pt: RM = 13,6 x 0,2 = 2,72

Pentru Nt: RM = 0,43 x 0,2 = 0,086

Fiecărui impact de mediu calculat în funcţie de indicatorul de calitate “i”, îi este asociat un risc de mediu. Odată ce au fost cuantificate impactele induse asupra fiecărei componente de mediu, se calculează riscurile asociate acestor impacturi.

Clasificarea impactului si riscului de mediu.

| Impact de mediu | Descriere | Risc de mediu | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| <100 | Mediu neafectat de activități umane/calitate naturală | <100 | Riscuri neglijabile/nesemnificative |
| 100-350 | Mediu supus efectelor activităților umane în limite admisibile | 100-200 | Riscuri minore dar trebuie avute în vedere/monitorizate |
| 350-500 | Mediu supus efectelor activităților umane provocând stări de disconfort | 200-350 | Riscuri medii la un nivel acceptabil, trebuie monitorizate |
| 500-700 | Mediu supus efectelor activităților umane provocând tulburări formelor de viață | 350-700 | Riscuri medii la un nivel inacceptabil, sunt necesare măsuri de prevenire si control |
| 700-1000 | Mediu grav afectat de activitatiie umane | 700-1000 | Riscuri majore, sunt necesare măsuri de prevenire, control si remediere |
| >1000 | Mediu degradat, impropriu formelor de viață | >1000 | Riscuri catastrofale, toate activitățile ar trebui încetate |

Din buletinele de analiză prezentate în studiu rezultă că starea actuală a mediului în care este propus a se executa bazinul piscicol este:

  - azotat: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;

  - azotit: mediu neafectat de activități umane/calitate naturală;

  - amoniu și fosfat: mediu supus efectelor activităților umane în limite admisibile.

Având în vedere RISCURILE NEGLIJABILE de apariţie a unui accident, CONCLUZIA este că mediul ramâne neafectat de activitatea preconizată pe direcţia AMONTE a amplasamentului propus.

Având în vedere valoarea riscurilor asociate fiecărui indicator luat în studiu (RM sub 100 = riscuri neglijabile/nesemnificative), starea mediului nu se va înrăutăți pe direcţia AVAL ca urmare a implementării proiectului.

Perioada de execuție a bazinului piscicol (exploatare agregate minerale)

Tabelul 3e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Identificarea parametruli care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Valoarea precipitațiilor anuale (cca 600 mm) compensează pierderile prin evaporație (cca 500 mm) | DA | Având în vedere zona de poziționare a amplasamentului evaporația anuală este sensibil egală cu cantitatea de precipitații căzută în timpul unui an. |
| Zone protejate (vezi Anexa nr. 1^2 din Legea Apelor) | Ar putea fi compromisă starea zonelor? Da / Nu / Incert |
| Perimetrul analizat nu se află în situri N2000. | NU ESTE CAZUL | NU Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000. |

Perioada de funcționare a bazinului piscicol (exploatare luciu de apă)

Tabelul 3e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor (Ape subterane) - ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș

| Identificarea parametruli care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Valoarea precipitațiilor anuale (cca 600 mm) compensează pierderile prin evaporație (cca 500 mm) | DA | Având în vedere zona de poziționare a amplasamentului evaporația anuală este sensibil egală cu cantitatea de precipitații căzută în timpul unui an. |
| Parametri calitativi |
| Nitrați | DA | Efectul va fi temporar până când se dezvoltă relațiile structural-funcționale care se stabilesc între componenta biotică (fitobentos) și abiotică (sol, subsol, materii anorganice rezultate din descompunere) în ecosistemul lentic (bazinul piscicol). | DA | Prin metodele aplicate de evaluare a impactului (metoda MERI) pentru acest parametru s-a obținut riscul de mediu RM<100 – Riscuri neglijabile/nesemnificative |
| Amoniu |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane | DA | PO43- Efectul va fi temporar până când se dezvoltă relațiile structural-funcționale care se stabilesc între componenta biotică (fitobentos) și abiotică (sol, subsol, materii anorganice rezultate din descompunere) în ecosistemul lentic (bazinul piscicol). | DA | PO43- Prin metodele aplicate de evaluare a impactului (metoda MERI) pentru acest parametru s-a obținut riscul de mediu RM<100 – Riscuri neglijabile/nesemnificative |

### D.1.1 Evaluarea impactului proiectului asupra corpului de apă și zonelor protejate: se va realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 3

Lucrarile proiectate, constau in exploatarea de agregate minerale in vederea realizarii unui bazin piscicol.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Sursa de apa pentru bazinul piscicol o constituie acviferul freatic, cu un timp functionare sursa: 24 ore/zi, 365 zile/an.

Alimentarea cu apa potabila a personalului de executie a lucrarilor, a personalului de paza, a personalului de intretinere, se va face din comert, cu apa imbuteliata.

Alimentarea cu apa menajera: In perioada de executie a bazinului piscicol, va fi folosit grupul sanitar din statia de sortare a societatii S.C. RICOSTAR S.R.L., grup sanitar vidanjat periodic in baza contractului de vidanjare detinut.

Pe perioada executiei lucrarilor, nu se evacueaza ape uzate menajere, iar apele meteorice se vor scurge liber la sol.

Programul de lucru pentru pentru exploatarea agregatelor va fi de 11 luni/an, 20 zile/luna, 10 ore/zi. Numarul de persoane ce va deservi balastiera, 5.

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

In cazul de fata, exploatarea piscicola se va face in unitati nefurajate si tinand cont de faptul ca acviferul din terasa este in echilibru hidrodinamic cu debitul vehiculat de Raul Arges, pierderile din evapotranspiratie, evaporatie si infiltratie, vor fi compensate natural.

Datorita permisivitatii ridicate a aluviunilor (nisip si pietris-circa 3-5/l/m/zi) va exista in permanenta un curent consecvent cu gradientul hidraulic al acviferului (2,5‰) la care se adaug curentii verticali datorati diferentelor de temperatura in profunzimea volumului de apa acumulat in bazinul piscicol.

Adancimea maxima a apei este de 3,5 m. Aceasta dinamica locala este in masura sa contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii faunei piscicole si florei.

Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana, este direct proportional cu viteza de infiltrare sau viteza aparenta si sectiunea reala Ar (adica suprafata golurilor din sectiunea de scurgere: Q=Ar x v

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 3,0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminar.

Pentru bazinul piscicol, datele de intrare sunt:

  - viteza aparenta, v = 1,0 m/zi

  - suprafata de curgere NNW-SSE, Ar = 0,25 x 300,0 m x 7,83 m = 587,25 mp

Debitul de apa ce va intra in bazinul piscicol este Q = 1,0 m/zi x 587,25 mp = 587,25 mc/zi = 214346,25 mc/an, unde Ar = 803,55 mp = 0,25 x 2349,0 mp (sectiunea totala de curgere pe directia NNW-SSE).

Cerinta primenire

Debitul de apa ce intra in bazinul piscicol este Qi = 587,25 mc/zi

Volumul anual ce intra in bazinul piscicol este Vi = 214346,25 mc

Vcerinta = 134955,0 mc

Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an in zona bazinului piscicol (precipitatii medii anuale de 0,6 mc/mp) este de: 0,6 x 41800,0 mp = 25080,0 mc/an

Vevap = 0,5 mc/mp,an x 41800,0 mp = 20900,0 mc/an

Variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile in bazinul piscicol este:

V = 214346,25 mc + 25080,0 mc – 20900,0 mc = 218526,25 mc

Din analiza calculelor efectuate rezulta ca primenirea bazinului piscicol se face de 1,62 ori/an, ceea ce demonstreaza ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile satisface necesarul de apa necesara realizarii unei exploatari piscicole.

În perioada de exploatare a luciului de apă nu se evacueaza ape uzate tehnologic sau ape uzate menajere.

Prin activitatea desfăşurată în cadrul bazinului piscicol proiectat, pe amplasamentului analizat, pe lângă materiile organice naturale obişnuite din cadrul acumulării, mai apar excreţiile de la peşti. Şi acestea reprezintă materii organice ce se depun pe toată suprafaţa fundului acumulării. Tipic pentru metabolismul apelor este faptul că procesele de creare şi cele de distrugere a materiei organice se succed în permanenţă, aşa încât materiile organice depuse pe fundul acumulării sunt descompuse de bacterii şi reduse la forma de substanţe nutritive primare, consumate de flora şi fauna acvatică, fără a se crea depozite pe fundul acumulării. Rezultă că excreţiile peştilor nu reprezintă materii poluante. De asemenea, nici produşii rezultaţi din descompunerea acestora nu reprezintă substanţe poluante pentru apa acumulării. Acestea îmbogăţesc mediul acvatic şi ridică productivitatea apei acumulării. 	Substanţele primare, aflate sub forma celor mai variate combinaţii chimice, sunt utilizate de plantele acvatice. În concluzie, realizarea bazinului piscicol, în care hrănirea peștilor se face doar cu furaje naturale (spărturi de cereale) și în cantitate optimă, nu conduce la eliminarea în apă şi pânza freatică de substanţe poluante.

In timpul excavatiilor se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului. Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Considerăm că în timpul lucrărilor de extracție a agregatelor minerale și al funcționării bazinului piscicol, nivelul apei subterane (considerat ca luciu de apă al bazinului) va avea o variație nesemnificativă datorată fenomenului de evapotranspirație. Această variație a nivelului apei subterane este compensată de afluxul subteran cu direcție de curgere către Râul Argeș.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din bazinul piscicol se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Realizarea bazinului piscicol va putea avea și influențe calitative asupra apei freatice, care se referă la o posibilă poluare pe timpul exploatării agregatelor naturale cât și ulterior datorită activității omenești, deoarece viitorul luciu de apă constitue o cale directă de pătrundere a unor posibile substanțe poluante în acviferul freatic.

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este

transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili, deșeuri).

Aceste posibile pericole pot fi evitate prin:

    - evitarea unor accidente nedorite în timpul exploatării, cum ar fi scurgerea produselor petroliere;

    - neamplasarea în zona bazinului proiectat a unor depozite cu substanțe poluante.

În literatura de specialitate se specifică că o baltă funcționează ca un biofiltru natural, iar produsele rezultate din activitatea biologică a faunei și florei lacustre suferă rapid un proces de mineralizare, care favorizează filtrarea apei pe verticală și orizontală.

Prin urmare evitarea poluării se va face prin respectarea prevederilor legale privind procesul de exploatare al agregatelor minerale și amenajarea viitorului bazin piscicol cât mai aproape de una naturală, cu respectarea regulilor ecologice, iar fauna se va hrăni cu vegetația lacustră pe cale naturală.

O eventuală poluare ar dăuna zonei, astfel proprietarii sunt primii interesați să asigure securitatea și protecția acestuia.

Avantajele amenajării unui bazin piscicol în comuna Pietroșani, ar fi diversificarea mediului natural prin crearea unui microclimat favorabil habitatelor vegetale și umane prin diminuarea efectelor perioadelor de caniculă.

Investiţia va conduce şi la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei, implicit şi a localităţii, prin generarea de locuri de muncă, precum şi venituri suplimentare la bugetul local.

Este important ca destinația ulterioară a bazinului, rezultat în urma exploatării agregatelor minerale, să rămână un bazin ecologic, adică cât mai apropiată de modul cum funcționează o baltă naturală, astfel acviferul freatic nu se va polua, iar biofiltrul natural va filtra apa.

Nu se va recolta peștele decât prin pescuit sportiv, cu undițe.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute si executate 2 foraje (H = 10,0 m), unul pe latura nord-vestica si altul pe latura sud-estica, pe directia de curgere a apei subterane (NNV-SSE). Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Foraje monitorizare

| Pct. | X(N) | Y(E) | Z(mdMN) | H(m) | Dn(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 307302.00 | 586081.00 | 59.00 | 10.0 | 160 |
| FM2 | 307035.81 | 586146.00 | 59.90 | 10.0 | 160 |

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an. Prelevarea probelor de apa din bazin se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

Parametrii fizico-chimici și factorii microbiologici vor fi stabiliți și analizați în conformitate cu limitele prevăzute de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

## D.2. Completarea Tabelelor 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e în funcție de categoria corpului de apă) privind conformarea cu cerințele Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere impactul realizării proiectului propus cumulat cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1. Justificarea detaliată a fiecărui răspuns.

Perioada de execuție a bazinului piscicol (exploatare agregate minerale)

Tabelul 4e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane)

| Identificarea parametrului de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Valoarea precipitațiilor anuale (cca 600 mm) compensează pierderile prin evaporație (cca 500 mm) | DA | Având în vedere zona de poziționare a amplasamentului evaporația anuală este sensibil egală cu cantitatea de precipitații căzută în timpul unui an. |

Perioada de funcționare a bazinului piscicol (exploatare luciu de apă)

Tabelul 4e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluării respectării cerințelor Legii Apelor – Impact cumulat (Ape subterane)

| Identificarea parametrului de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Efectul va fi temporar? Da / Nu / Incert | Justificare | Efectul va fi nesemnificativ la nivelul corpului de apă? Da / Nu / Incert | Justificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri cantitativi |
| Nivelul apei subterane | DA | Valoarea precipitațiilor anuale (cca 600 mm) compensează pierderile prin evaporație (cca 500 mm) | DA | Având în vedere zona de poziționare a amplasamentului evaporația anuală este sensibil egală cu cantitatea de precipitații căzută în timpul unui an. |
| Parametri calitativi |
| Nitrați | DA | Efectul va fi temporar până când se dezvoltă relațiile structural-funcționale care se stabilesc între componenta biotică (fitobentos) și abiotică (sol, subsol, materii anorganice rezultate din descompunere) în ecosistemele lentice (bazinele piscicole, lacuri). | DA | RM sub 100 – Riscuri neglijabile/nesemnificative |
| Amoniu |  |  |  |  |
| Poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane | DA | Efectul va fi temporar până când se dezvoltă relațiile structural-funcționale care se stabilesc între componenta biotică (fitobentos) și abiotică (sol, subsol, materii anorganice rezultate din descompunere) în ecosistemele lentice (bazinele piscicole, lacuri). | DA | Fosfați RM sub 100 – Riscuri neglijabile/nesemnificative |

### D.2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/în curs de autorizare/avizate/în curs de avizare/ planificate asupra corpurilor de apă identificate la pct. C1: se va realiza printr-o analiză detaliată a informațiilor din tabelele 4 completate în cadrul punctului D.2

În zona freaticului ROAG05 pe o rază de 3 – 5 km față de proiectul propus, se află mai multe proiecte existente/în curs de avizare :

    - piscicol Copaceni 3, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni 2, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - folosinta piscicola apartinand S.C. CD Trans Constructii S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni 1, apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - statie sortare apartinand S.C. Salubris Infrastructura S.R.L.;

    - bazin pisicicol Capaceni 1, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.;

    - bazin pisicicol Copaceni 2, apartinand S.C. Gradco Express S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni IV, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni III, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - folosinta piscicola Copaceni II, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - statie sortare, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - statie betoane, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni VI, apartinand S.C. Ricostar S.R.L.;

    - bazin piscicol Copaceni V, apartinand S.C. Ricostar S.R.L..

Analizând datele din tabelele 3 și 4, completate pentru corpul de apă identificat ca fiind potențial afectat de investiție, rezultă faptul că nu există un posibil efect permanent asupra stării acestuia, respectiv:

  - proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpului de apă, se găsește în limitele admisibile ale activităților umane;

  - proiectul nu poate împiedica îmbunătățirea stării corpului de apă.

## D.3. Formularea concluziilor

Investiția propusă se află în vecinătatea siturilor Natura 2000. Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact negativ asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000.

Proiectul nu prezintă riscul deteriorării stării corpului de apă identificat la punctul C.1. la nivel de element de calitate.

Proiectul nu poate împedica îmbunătățirea stării corpului de apă identificat la punctul C.1.

Pentru estimarea influenţei viitorului bazin piscicol cu o suprafață de luciu de apă de 4,18 ha asupra condiţiilor hidrogeologice locale, a fost realizat un model matematic de curgere a apei subterane cu ajutorul căruia au fost simulate trei scenarii.

În primul scenariu se estimează influența viitorului bazin piscicol asupra acviferului în condiții climatice normale, în timp ce în celelalte scenarii este estimată influența viitorului bazin asupra acviferului în condiții climatice nefavorabile.

Analiza rezultatelor obţinute în urma simulărilor efectuate a condus la următoarele concluzii:

    - viitorul luciu artificial de apă creat ca urmare a extragerii agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic în zona perimetrului de exploatare nu are o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu și scăzând cu aproximativ -9,78 cm în forajul de monitorizare aval FM2 din imediata apropiere a viitorului luciu de apă, în timp ce în localitatea Varlaam (12) cea mai apropiată de viitorul bazin, nivelul hidrostatic are o scădere de doar -6,54 cm.

    - în perioada de ape mari, nu există o influență a viitorului luciu de apă în sensul în care acesta să conducă la ridicarea nivelurilor piezometrice, deoarece valoarea evaporației la suprafața luciului de apă depășește suma precipitațiilor pentru aceeași suprafață;

    - acviferul cantonat în zona de terasă a Râului Argeș în zona bazinului piscicol, este influenţat, în principal, de condiţiile climatice defavorabile, ceea ce poate avea ca rezultat scăderea nivelului hidrostatic.

În vecinătatea proiectului, se află proiecte existente și în curs de execuție. Viitoarele bazine artificiale create ca urmare a extragerii agregatelor minerale sub nivelul hidrostatic în zona (48,46 ha) nu au o influență semnificativă asupra conditiilor hidrogeologice locale, nivelul hidrostatic rămânând constant pe aproape toată întinderea zonei de studiu și scăzând cu aproximativ -14,52 cm în forajul de monitorizare FM2 amplasat aval de bazinul analizat. La nivelul localităților învecinate, nivelul hidrostatic scade nesemnificativ, cu valori de până în -12,43 cm în localitatea Varlaam.

Analiza impactului investiției asupra zonelor protejate:

  - Realizarea proiectului nu va avea nici un impact asupra speciilor/habitatelor de interes conservativ;

  - Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale posibil să apară în perioada de execuție, respectiv operare a bazinului piscicol se impune respectarea măsurilor identificate.

Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor posibil a fi afectate în perioada de operare, construcție, respectiv de utilizare:

  - beneficiarul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

  - se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului de orice natură asupra habitatelor/speciilor;

  - se interzice depozitarea materialelor de construcție și a deșeurilor în afara perimetrului organizării de șantier;

  - interzicerea efectuării de reparații la utilaje și mijloace de transport în locuri neamenajate în acest scop;

  - constructorul este obligat să folosească utilaje verificate tehnic, silențioase;

  - măsuri de protecție împotriva poluării resurselor de apă cu substanțe solide sedimentabile.

## D.4. Identificarea și stabilirea de măsuri suplimentare[1] practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat dacă este cazul și reluarea analizei de la pct. C.7 până la punctul D.3.

În perioada de realizare a investiţiei (de construire a bazinului piscicol prin lucrări de excavare):

  - utilajele utilizate la lucrările de excavare, la transportul materialelor vor fi performante şi vor respecta normele europene privind emisiile de poluanţi, pentru a evita generarea de particule poluante în atmosferă, care pot ajuge în apa subterană prin intermediul procesului de infiltrare în subsol a precipitaţiilor care cad pe zonele protejate;

  - în fiecare zi, la începerea lucrului, utilajele şi mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri şi unsori. Dacă se constată defecţiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru şi trimise la ateliere specializate în vederea remedierii deficienţelor constatate;

  - alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la staţiile de carburanţi din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta apa subterană;

  - lucrările de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi autovehiculelor se vor realiza în cadrul unităţilor autorizate sau în zone special amenajate;

  - la începerea lucrărilor şi pe parcursul realizării acestora se va asigura instruirea personalului implicat în acestea cu privire la următoarele aspecte:

      - condiţiile generale de protecţia mediului;

      - gestionarea deşeurilor;

      - modul de acţiune în caz de poluare accidentalii;

      - întreţinerea utilajelor;

      - curăţenia la punctul de lucru;

  - la punctul de lucru este obligatorie existenţa, pe toată durata de realizare a lucrărilor de construire a lacului, a unui stoc dc materiale absorbante şi de neutralizare a produselor petroliere; în cazul în care are loc împrăştierea acestora, stocul trebuie reînnoit imediat;

  - în perimetru va fi amplasat un WC ecologic; pentru întreţinerea periodică a acestora se va încheia un contract cu o firmă autorizată;

  - deşeurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate în europubelc amplasate pe o platformă special amenajată şi vor fi transportate în depozite de deşeuri conforme imediat după producerea acestora.

Constructorul va întocmi Planul de prevenire a poluării accidentale; în caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la:

      - prevenirea extinderii poluării;

      - limitarea răspândirii;

      - colectarea şi neutralizarea poluanţilor;

      - restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

În perioada de funcţionare a bazinului piscicol:

  - deşeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă special amenajată;

  - nu se vor utiliza substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase din Lista I şi lista îl şi a substanţelor prioritarc/prioritar periculoase, conform H.G. nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi nici îngrăşăminte chimice sau pesticide;

  - se vor executa două foraje de monitorizare a calităţii apei din acviferul freatic, unul amonte de lac şi unul aval de bazinul de agrement, pe direcţia de curgere a acviferului freatic. Se recomandă recoltarea periodică a probelor de apă din bazinul de agrement şi din cele două foraje, probe care vor fi analizate într-un laborator acreditat.

Tabel sintetic

| Indicator (parametru) de calitate care ar putea fi afectat de proiect | Măsură suplimentară propusă |
| --- | --- |
| Calitate apa prin scurgeri accidentale de hidrocarburi | Verificarea periodica a stării utilajelor folosite Depozitarea pe amplasamentul exploatării a unor materiale absorbante (nisip, rumeguș) pentru prevenirea poluării în caz de defecțiune la utilaje |

# E. Analiza aplicarii articolului 2^7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

Obiectivele prevazute la art.2¹ alin.(1) si (2) din Legea Apelor vor fi îndeplinite, deci nu se vor aplica prevederile articolului 27 care sunt implicit îndeplinite.

# F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă identificate la pct. C.1, inclusiv prezentarea propunerilor de secțiuni de monitorizare materializate pe plan. Elementele de calitate monitorizate vor fi cel puțin cele pentru care a fost stabilit un posibil mecanism cauză-efect în cadrul Tabelului 2 (cele cu raspuns DA/INCERT).

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute si executate 2 foraje (H = 10,0 m), unul pe latura nord-vestica si altul pe latura sud-estica, pe directia de curgere a apei subterane (NNV-SSE).

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Foraje monitorizare

| Pct. | X(N) | Y(E) | Z(mdMN) | H(m) | Dn(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 307302.00 | 586081.00 | 59.00 | 10.0 | 160 |
| FM2 | 307035.81 | 586146.00 | 59.90 | 10.0 | 160 |

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an. Prelevarea probelor de apa din bazin se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

Parametrii fizico-chimici și factorii microbiologici vor fi stabiliți și analizați în conformitate cu limitele prevăzute de Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificată și completată ulterior cu legile nr. 311/2004 și OG 11/2010.

Considerăm că proiectul prezentat nu va produce un impact negativ asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane și nici asupra speciilor protejate din siturile Natura 2000, aflate în vecinătate. Lucrările prevăzute în proiect nu vor genera nici un impact asupra obiectivelor de conservare a siturilor N2000.

# G. Planuri

Plan de încadrare în zonă a lucrărilor propuse în proiect

Plan de ansamblu al lucrărilor propuse în proiect cu reprezentarea corpurilor de apă identificate la pct. B.2 și a zonele protejate identificate la pct. B.4

Întocmit:

SC BLUEPROIECT SRL