Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj

Decizia  etapei de încadrare

Proiect

…

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SPEE HIDROELECTRICA S.A. – S.H. Porțile de Fier, cu sediul în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu - Severin, strada I. Gh. Bibicescu nr.2, reprezentată de Novac Dragoș Marian, judeţul Gorj, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj cu nr. 7355 din 07.08.2018 , în baza

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

şi a completărilor înregistrate cu nr.8265 din 20.09.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2018 că proiectul „ A.H.  Cerna Motru Tismana – Etapa a II-a. Aducțiunea principală Bistrița-Tismana . Reparație zone cu deficiențe galerie betonată ” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Tismana și al comunei Peștișani, în extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului modificată prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului la anexa nr. II, pct.10, Proiecte de infrastructură -  lit. m) lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1 și pct.13, lit.a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin parcurgerea listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului  rezultă că impactul este redus, se poate identifica în perioada de execuție a lucrărilor ;

c) Caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Aducțiunea principală Bistrița – Tismana- galerie sub presiune (Dint - 3,00 m), cu cămăşuială din beton armat (g min - 30 cm), asigură tranzitarea apei prelevate din acumularea Clocotiş spre castelul de echilibru al CHE Tismana - subteran; în lungul traseului aducţiunii principale există traversarea Tismana (conductă metalică; Ø 3000 mm).

Lungimea totală a aducţiunii principale este de 11450,00 m, repartizată în trei tronsoane distincte după cum urmează:

- tronson amonte traversare Tismana (L – 9116,00 m);

- supratraversare Tismana (L – 26,00 m);

- tronson aval traversare Tismana (L – 2308,00 m).

Pe tronsonul situat amonte de supratraversarea Tismana, s-au constatat o serie de deficienţe care au impus golirea aducţiunii.

Ȋn funcţie de caracteristicile constructive, tronsonul expertizat a fost împărţit în două tronsoane distincte:

- tronson Bistrița aval (galerie din beton armat: L - 9072,50 m);

- tronson Tismana amonte supratraversare (zonă blindată; L - 43,50 m)

Deficienţele constatate şi lucrările, recomandate de expertul tehnic, ce urmează a se executa în vederea remedierii acestora sunt :

tronson Bistrița aval (L – 9072,50 m)

Ȋn lungul acestui tronson de galerie au fost identificate două tipuri de deficienţe care urmează a fi remediate:

A.1.a) Inele de beton ce prezintă surpări, fisuri longitudinale la boltă și pereți, degradări ale cămășuielii, găuri de injecții neastupate, segregări

!!! au fost identificate un număr de 9  astfel de inele de beton;

A1.b) Soluţia de remediere constă în realizarea următoarelor lucrări:

- demolarea în totalitate a inelelor de beton;

- îndepărtarea din sprijinirea primară doar a acelor elemente  care „intră” în raza de 2 m a conturului teoretic excavat;

- evacuarea din galerie a betonului demolat şi elementelor sprijinirii primare;

- refacerea sprijinirii primare (dacă este cazul):

- cintre simple închise (I 12, din 50 cm în 50 cm);

- ancore de rezistenţă (PC52, Ø20, L = 2,50 m);

- ancore betonate de mulaj (PC52, Ø20, L = 0,75 m);

- plasă sudată (100 × 100 - 6 mm);

- spriţ-beton (g – 6 cm);

- betonarea inelelor (radier, pereţi, boltă)

- plasă sudată (Ø8/150 - Ø5,6/200);

- cofraje metalice;

- beton (BH 300 - ciment cu adaosuri de aditivi de plastifiere);

- realizarea injecţiilor de umplere - la 30 de zile de la betonarea inelului;

- realizarea injecţiilor de control - la 14 zile de la executarea injecţiilor de umplere

- realizarea injecţiilor de consolidare - la 60 de zile de la executarea

injecţiilor de umplere.

Lucrările de demolare a inelelor de beton şi de refacere a sprijinirii primare se vor realiza pe tronsoane de 1,00 m lungime;  aceste lucrări se vor executa din amonte spre aval (de la inelul 71 – cel mai apropiat de priza Bistriţa)

Lucrările de betonare vor începe numai după ce sprijinirea primară va fi realizată pe toată lungimea inelelor ce trebuie refăcute; aceste lucrări se vor executa din aval spre amonte (de la inelul 516 – cel mai apropiat de traversarea Tismana).

A.2.a) Inele de beton ce prezintă defecte superficiale ( segregări, fisuri, găuri de injecții neastupate ale cămăşuielii galeriei);au fost identificate un număr de 31 de astfel de inele de beton;

A2.b) Soluţia de remediere constă în realizarea următoarelor reparaţii locale în funcţie de tipul defectelor constatate:

* segregări

- se îndepărtează betonul segregat pe toată grosimea;

- se curăță întreaga suprafață cu un jet de apă sub presiune;

- se suflă întreaga suprafață cu aer comprimat;

- golul rezultat se completează cu torcret până la nivelul cămăşuielii;

- suprafața torcretată se stropește cu apă pentru împiedicarea fisurării plombelor;

(timp de minim 3 zile: din 6 în 6 ore)

* fisuri

- se taie un şanţ (formă de coadă de rândunică) de-a lungul fisurii;

- se montează o plasă sudată (Ø6 mm) ancorată cu ancore bătute în fisură;

- se curăță şanţul cu jet de apă sub presiune;

- se suflă şanţul cu aer comprimat;

- şanţul rezultat se completează cu torcret până la nivelul cămăşuielii;

* găuri de injecții neastupate:

- se curăță gaura pe toată lungimea;

- se spală gaura cu un jet de apă sub presiune;

- se suflă gaura cu cu aer comprimat;

- gaura se umple cu un mortar de ciment până la nivelul cămășuielii.

Ȋn vederea realizării lucrărilor de reparaţii pe acest tronson, accesul muncitorilor și al utilajelor de mică mecanizare în galeria de aducţiune se va face prin galeria de acces definitiv de la priza Bistrița (poartă etanșă).

Pe galerie, amonte de galeria de acces definitiv de la priza Bistriţa, se va realiza un batardou din argilă pentru oprirea apei de infiltraţie; apa va fi evacuată gravitațional printr-o țeavă de PVC Ø300mm pe fereastra de acces, aval de poarta etanșă de la galeria de acces Bistrița.

De asemenea se vor executa batardouri locale din saci de nisip, amonte de fiecare zonă ce va fi reparată, pentru a se executa lucrările prevăzute „la uscat”.

Se va monta o instalaţie provizorie de iluminat pe galerie în zonele unde se vor executa lucrările.

La portal se va executa un racord din terasamente între drumul existent şi radierul galeriei.

B) tronson Tismana amonte (L – 43,50 m)

B.1.a) În amonte de supratraversarea Tismana, pe zona blindată, s-a constatat prezenţa infiltraţiilor.

B.1.b) Soluţia de remediere constă în realizarea unor injecții de umplere, intramurale și de consolidare prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

- forarea găurilor (cu perforarea blindajului)

- umplerea cu mortar (ciment/nisip/apă) a golurilor de sub blindaj pe zonele în care betonul de montaj a fost distrus;

- umplerea cu mortar (ciment/nisip/apă) a golurilor dintre betonul de montaj şi rocă;

- umplerea cu mortar (ciment/nisip/apă) a golurilor dintre blindaj şi betonul de montaj;

- efectuarea injecțiilor de consolidare a rocii cu lapte de ciment;

- efectuarea injecțiilor intramurale la contactul blindaj - beton de la extrados.

- închiderea forajelor

- umplerea golurilor forajelor se va face cu mortar (ciment/nisip/apă)  ;

- obturarea găurilor din blindaj se va face cu dopuri metalice sudate.

B.2.a)  Amonte de zona blindată (L – 50,00 m) s-a constatat de asemenea prezenţa infiltraţiilor.

B.2.b) Soluţia de remediere constă în realizarea unor injecții de umplere și de consolidare prin efectuarea de:

- reparații punctuale ale defecțiunilor cămășuielii cu mortare speciale;

- refacerea injecțiilor de umplere;

- refacerea injecțiilor de consolidare;

B.3) La contactul dintre zona blindată şi tronsonul betonat se va realiza o etanşare locală prin:

- executarea, pe întreg conturul galeriei, a unui șliț de formă dreptunghiulară;

(15 cm adâncime; 30 cm lățime);

- înlăturarea betonulului deteriorat și a particulelor neaderente;

- umplerea şliţului cu mortar cu întărire rapidă.

Ȋn scopul evitării apariţiei fenomenului de cantonare a apei în versant, micșorând astfel riscul producerii unor fenomene de instabilitate,  - în jurul portalului traversării Tismana va fi executat un „evantai” de foraje de drenaj cu rol de drenare a versantului.

Ȋn vederea realizării lucrărilor de reparaţii pe acest tronson, accesul muncitorilor și al utilajelor de mică mecanizare în galeria de aducţiune se va face prin portalul amonte al traversării Tismana.

Pe galerie, la cca 100 m amonte de portal (în afara limitei zonei pe care se vor executa lucrările: 43,50 m + 50,00 m) se va realiza un batardou din argilă; apa de infiltraţii va fi evacuată printr-o țeavă de PVC Ø300 în aval de portalul traversării Tismana.

De asemenea se vor executa batardouri locale din saci de nisip, amonte de fiecare zonă ce va fi reparată, pentru a se executa lucrările prevăzute „la uscat”.

Se va monta o instalaţie provizorie de iluminat pe galerie în zonele unde se vor executa lucrările.

Având în vedere faptul că realizarea lucrărilor de reparaţii include şi lucrări de injecţii, la capătul portalului amonte al traversării, în exteriorul galeriei, se va amplasa o cuvă cu rol de decantor al suspensiilor prezente în apa evacuată din galerie; acesta va fi curăţat periodic, aşa încât în emisar să ajungă doar materialul fin care nu a putut fi reţinut.

La portal se va executa un racord din terasamente între drumul existent şi radierul galeriei.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – proiectul prevede lucrări de reparații cu scopul de a se remedia fisurile produse în camășuiala din beton a galeriei de aducțiune, nu are legătura cu un alt proiect;

c) utilizarea resurselor naturale , în special a solului, a terenurilor, a apei – pentru proiectul propus  se vor utiliza resurse naturale constând în produse de balastieră, nisip, argilă ;

d) producţia de deşeuri – vor rezulta deşeuri din operaţiunile de construire (deşeuri din construcţii), deşeuri asimilabile cu deşeurile municipale din activitatea desfăşurată în organizarea de şantier, deşeurile din material plastic, lemn, hârtie, metal - se vor colecta selectiv ;

e) poluarea si alte efecte nocive: sunt identificate în perioada de execuţie a lucrărilor de construire - din trafic auto, din funcţionarea utilajelor de construcţii, din pierderi accidentale  de combustibil sau lubrifianți de la utilaje de mică mecanizare, iar în perioada de funcţionare normală nu vor rezulta emisii poluante;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice – scopul acestor lucrări este acela de a se consolida pareții betonați ai galeriei de aducțiune și evitarea apariției unor accidente majore;

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):Prin realizarea proiectului nu este pusă în pericol sănătatea umană

2. Amplasarea proiectului

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: – conform Certificatului de urbanism nr.111  din 27.06.2018  eliberat de Consiliul Județean Gorj amplasamentul proiectului este pe terena ferent galeriei, situat în extravilanul orașului Tismana, conform Avizului primarului nr. 7385 din 25.06.2018 , respectiv în extravilanul comunei Peștișani conform Avizului  primarului nr. 6450 din 25.06.2018 și este proprietate privată accesul se face pe drumuri naționale județene și locale existente ;

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: –  conform datelor conținute în certificatul de urbanism și încadrarea efectuată de compartimentul Biodiversitate al APM Gorj  terenul  se situează în interiorul ariei naturale protejate RO SCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, iar titularul va solicita și obține Avizul administratorului;

(c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

(i)  zone umede, zone riverane, guri ale răurilor:  proiectul se desfășoară în subteran, în vecinătatea lacului de acumulare Clocotici amenajat pe cursul de apă Bistrița și în vecinătatea cursului de apă Tismana

(ii)  zone costiere și mediul marin: nu este cazul

(iii) zonele montane și forestiere:  nu este cazul

(iv) rezervații și parcuri naturale:  nu este cazul

(v)  zone clasificate sau protejate de dreptul national; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 20009/147/CE; Proiectul se desfășoară în interiorul ariei naturale  protejate incluse în rețeaua europeană Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, dar  nu va afecta habitate și specii protejate deoarece .

(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:  se vor identifica de către administratorul arie naturale eventual.

(vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul, investiția se propune în extravilanul localităților

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:  se vor identifica de către administratorul ariei naturale protejate, eventual

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul  asupra mediului  ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului ( de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):– impactul investiţiei este limitat la suprafaţa de teren situată la intrările galeriei amonte si aval – platformele tehnologice;

b) natura impactului -  nu este cazul;

(c)natura transfrontalieră a impactului: având în vedere localizarea proiectului și caracteristicile acestuia, nu va exista un impact transfrontalier;

(d) intensitatea și complexitatea impactului: impactul se poate manifeste în perioada execuției lucrărilor dar nu poate fi considerat  semnificativ deoarece se va manifesta în primul rând în zone deja antropizate, platformele tehnologice existente;

(e) probabilitatea impactului:  redusă,se poate manifesta doar în perioada de execuție a proiectului;

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: redusă, în perioada de execuție a proiectului;

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu sunt alte proiecte în vecinătate;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată: proiectul nu este prevăzut la art. (9) alin. 1 lit e) și nici la art. (12) alin. 1 lit c) din metodologia din 10 februarie 2010 de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private aprobată de Ordinul 135/2010;

Condiţiile de realizare a proiectului :

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului şi pulberilor provenite de la echipamentele mobile  rutiere şi nerutiere, sau din  manipularea materialelor de construcţii ;

- Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea aerului  şi disconfort ( se va asigura stropirea căilor de acces, drumurilor de acces în perioada de construire, dacă este cazul );

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura condiţii de transport şi manipulare materiale de construcţii precum şi de  execuţie a lucrărilor propuse astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica – Limite adrnisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs  de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Se va amenaja corespunzător spaţiul pe care se vor stoca temporar deşeurile rezultate din lucrările propuse  ;

- Se va asigura depozitarea deșeurilor din beton în afara ariei naturale protejate, sau se vor gasi posibilități de valorificare la nivel local prin reabilitarea unor drumuri comunale, realizarea de umpluturi cu acordul autorităților locale;

- Se vor lua măsuri de evitarea poluării  produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice  ce ar putea contamina solul în perioada de execuţie ;

- Deşeurile rezultate în perioada construirii vor fi depozitate provizoriu în incinta organizării de șantier , vor fi evacuate periodic în amplasament stabilit de autoritatea locală sau  de beneficiar ;

- Deşeurile de ambalaje ce pot conţine substanţe periculoase se vor trata ce deşeuri periculoase şi se vor preda la puncte de colectare autorizate conform legislaţiei în vigoare;

- Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi evacuate de operator autorizat;

- Refacerea la starea iniţială a  terenurilor ocupate temporar de organizarea de şantier necesară pentru realizarea  lucrărilor propuse;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare ;

- Respectarea prevederilor Legii apelor, nr.107 din 1996 cu modificările și comletările ulterioare:

- Se vor respecta condițiile stabilite prin Avizul  administratorului sit- ului NATURA 2000- Nordul Gorjului de Vest pentru lucrările propuse;

- Se vor anunţa la A.P.M. Gorj eventualele situaţii de poluare accidentală ce pot apare în perioada execuţiei, se vor lua măsuri de limitare şi eliminare   ;

- Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului  supus procedurii de mediu;

- Conform art.49, alin.3 - 4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei Decizii;  Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; .

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.