Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A.  cu sediul în municipiul București, strada Coralilor, nr.22, Petrom City, sector 1, înregistrată la  APM Gorj cu nr.  917/30.01.2023 și a completărilor cu nr. 2983/27.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică  din data de  23.05.2023, că proiectul: „Înlocuirea conductei de gaze a sondei 321 Totea” propus a fi amplasat în comuna Licurici, satul Totea, extravilan, judeţul Gorj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2. Inductria extractivă, pct. 2, lit. e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șișturilor bituminoase; și pct. 10 (proiecte de infrastructura) - litera i) instalatii de conducte pentru gaz și petrol, altele decat cele prevăzute in Anexa nr. 1.

b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

c) punctele de vedere exprimate în scris ale membrilor CAT nu au fost de natură care să conducă la continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

e) Din analiza criteriilor din Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 rezultă că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

UAT Capreni – 4445 mp, UAT Stejari – 6106 mp, judetul Gorj, extravilan, având categoria de folosință agricol, drumuri de exploatare, ape, fond forestier, pentru suprafața de teren ocupată temporar de culoarul de lucru  și este teren deținut de OMV Petrom S.A. prin incheierea contractelor de inchiriere/ acorduri, conform CU nr. 25/ 12.06.2023.

Amplasamentul se învecinează cu terenuri incluse in extravilan.

Accesul in zonă se realizează din localitatea Capreni, pe drum petrolier pana la Parcul 3 Stejari la SC 1 Capreni (Bulbuceni).

Conducta de inalta presiune va fi inlocuită pe un tronson de 650 ml

In vederea realizării proiectului s-a eliberat CU nr. 25/ 12.06.2023, de catre CJ Dolj.

Situţia existentă

Conducta de gaze existenta HP de la Parcul 3 Stejari la SC 1 Capreni (Bulbuceni) a fost dat in functiune in anul 1986.Aceasta traversează aerian râul Amaradia pe  suporti metalici. Din cauza eroziunii malurilor,stâlpii de sustinere au fost deteriorați.

Din acest motiv conducta a fost supusă IGRR ca urmare a includerii instalației Parc 3 Stejari în PHA(Analize de pericol de proces) 2019 în clasa de risc ridicat.

Scopul lucrarii il constituie elaborarea detaliilor de executie pentru un nou tronson de conducta de transport gaze 6 inch dintre Parc 3 Stejari (Bulbuceni) pana la limita cu Statia de Comprimare 1 Capreni (Tuco), inclusiv subtraversarea raului Amaradia prin tehnologia forajului directional dirijat.

Situaţie propusă

Solutia adoptata in acest proiect presupune inlocuirea conductei existente 14 inch cu o conducta noua avand diametrul 6 inch, cu plecare din Parcul 3 Stejari(Bulbuceni) si traversarea raului Amaradia prin metoda forajului dirijat iar cuplarea in conducta existenta, se va face in exteriorul Statia de Compresoare 1 Capreni (TUCO).

Pentru realizarea lucrarilor prezentului obiectiv, s-au realizat lucrari topografice pentru transpunerea in plan prin masuratori topografice a punctelor si elementelor caracteristice ale terenulului.

Etapele de executie ale fiecarei conductei sunt urmatoarele:

-	predarea amplasamentului de catre proprietar contractorului general;

-	executarea manuala de gropi martor pentru depistarea obiectelor ascunse;

-	realizarea culoarului de lucru pentru montaj conducta in sant deschis, prin decopertarea stratului vegetal (unde este cazul) si depozitarea lui separat;

-	transportul si depozitarea tronsoanelor de conducta pe traseu;

-	realizarea structurilor de pozare a conductei aerene;

-	lansarea conductei;

-	realizarea forajului orizontale si „tragerea” conductei prin tuburile de protectie;

-	montajul armaturilor si al altor elemente componente ale conductei;

- refacerea instalatiei electrice

-	efectuarea probelor de presiune, de rezistenta si de etanseitate;

-	intregirea tronsoanelor verificate si aprobate;

-	receptia la terminarea lucrarilor;

-	golirea conductei de aer/apa;

-	cuplarea conductei la instalatiile din amonte si aval;

-	receptia la punerea in functiune si predarea “Cartii tehnice a constructiei”;

-	receptia finala (la expirarea perioadei de garantie);

-	receptia definitiva (la atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectati)

Pentru godevilarea conductei proiectate 6 inch s-au prevazu doi robineti cu trei cai(lansare si primire godevil), care se vor monta suprateran.

Intre pichetii 7-8 conducta proiectata 6 inch va subtraversa drumul de exploatare pietruit de acces la Parc 3 Stejari, in tub de protectie 12 inch prin foraj orizontal.

Intre pichetii 14-32 conducta proiectata va subtraversa raul Amaradia prin foraj directional dirijat(l=330m).

Caracteristicile conductei noi :

- Conducta de gaze – lungime 442 m :

- teava de otel DN 150 (168,3 mm) ,grosimea peretelui 8,8 mm; material L290NS SR EN ISO 3183 PSL

- Pentru a se asigura o protectie catodica eficienta pentru conducta de gaze noua Ø 6” pentru extinderea duratei de viata a izolatiei aplicata conductei se va aplica un sistem de protectie catodica cu anozi de sacrificiu de zinc.

- Curbe, fitinguri, flanse si elemente de imbinare din otel;

- Robinete de sectionare cu sertar paralel DN80 PN63;

- Robinete cu trei cai pentru lansare si primire godevil DN80 PN 25;

- Tub protectie (la forajul orizontal pentru subtraversare DN 6 si CF Craiova – Filiasi) Ø 219,1 (DN 200) x 8,0 mm  L245 -SR EN ISO 3183 izolat anticorosiv cu izolatie in 3 straturi PEHD cu grosime totala de 2,7 mm, clasa B3- SR EN ISO 21809-1;

Traseul conductei a fost ales de către proiectant de comun acord cu beneficiarul, având în vedere poziţia punctelor de prizare, indicate de beneficiar, distanţele de siguranţă faţă de obiectivele întâlnite şi drumurile de acces existente în zonă.

A fost adoptata metoda pozarii conductei aerian și in foraj de subtraversare a raului Amaradia.

Amplasarea  conductei  s-a  făcut  cu  respectarea  normelor  de  securitate  şi  sănătate  în muncă, de apărare împotriva incendiilor în vigoare, cât şi în ceea ce priveşte distanţele minime de siguranţă, in vederea prevenirii accidentelor tehnice si ecologice.

Punctele de cuplare ale conductei proiectate sunt următoarele:

TP-01 la robinetul existent (14”-PN64-NO) montat suprateran din incinta Parc 3 Stejari (Bulbuceni) prin intermediul a doua reductii concentrice , conform plan izometric, cod document P5690-E-TUV-L-XN-001;

TP-02 in conducta existenta montata ingropata 14”, tot prin intermediul a doua reductii concentrice , conform plan izometric, cod document P5690-E-TUV-L-XN-002;

Justificarea necesitaţii proiectului

Obiectul proiectului este realizarea unei conducte noi care sa permita transportul gazelor de la Parcul 3 Stejari (Bulbuceni) la Statia de Compresoare 1 (Tuco).

Prin realizarea obiectivului de investitii propus in prezentul proiect se asigura :

- functionarea in conditii de siguranta a conductei de otel pentru transportul gazelor naturale ,

- evitarea accidentelor umane ;

- evitarea accidentelor ecologice ;

- continuitatea in procesului de alimentare cu gaze a obiectivelor apartinand OMV Petrom

Perioada de implementare a proiectului

Proiectul se va pune in opera pe parcursul anului 2023 - 2024.

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

La   realizarea   lucrarilor,   se   vor   utiliza   materii   prime   si   materiale,   conform   cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia  U.E.  Acestea  sunt  ţevi  de  oţel L290 N si combustibili auto necesari  functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionate din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta cu  prevederile  HG  766/1997  si  a  Legii  10/1995  privind  obligativitatea  utilizarii  de  materiale agrementate, la executia lucrarii.

Formele fizice ale proiectului presupun urmatoarele operatiuni constructive:

- Executia conductei pe tronsonul aerian:

Pentru suportii conductei 6 inch fundatiile sunt dale 0,5x0,5x0,18 m  prefabricate  alcatuite din beton si armate cu otel. Dalele sunt asezate pe un strat egalizant de nisip de 2 cm grosime.

Împrejmuirea se va realiza cu un gard cu structură metalică. Structura gardului este formată din stâlpi metalici, elementele de închidere sunt realizate din panouri din plasă bordurată.

Fundaţiile gardului sunt executate din beton simplu. Împrejmuirea fixa va fi prevăzută cu o poarta de acces pietonal.

Pentru accesul pietonal in interiorul unor astfel de imprejmuiri se amenajeaza o poarta sprijinita pe doi suporti de beton mentionati mai sus situati la o distanta de 1 m intre ei.

- Imbinarea tevilor

Conducta are o lungime de cca 650 m, fiind confectionate din otel carbon tipul L290 N, conform SR EN ISO 3183.

Tevile metalice se vor îmbina prin sudura executata si verificata conform cerintelor din „EP FA MP 12 TS-Specification for pipelines welding” si „EP FA MP 11 TS-Specifications for performing radiograph testing on welding joints”.

- Protectia anticoroziva a conductei

Pentru a se asigura o protectie catodica eficienta pentru conducta de gaze noua Ø 6” pentru extinderea duratei de viata a izolatiei aplicata conductei se va aplica un sistem de protectie catodica cu anozi de sacrificiu de zinc.

- Lucrarile de instrumentatie

Constau in instalarea unui manometru PG pentru indicarea locala a presiunii.

- Lucrări electrice

Pe partea electrica in parcul 3 Stejari de unde pleaca conducta de gaze pe trosonul aerian (aflat la inaltimea de 0,5 m), robinetul de izolare respectiv suportii de sustinere conducta se vor conecta la instalatia de legare la pamant nou proiectata. Aceasta instalatie de  legare la pamant nou proiectata se va lega la centur de legare la pamant a Parcului 3 Stejari .

Rezistenta ohmica a instalatiaei de legare la pamant nou proiectata va vea valoarea sub 10 ohmi (conform NP 099/2004).

Pe partea electrica la SC 1 Capreni (Tuco) de unde ajunge conducta de gaze nou proiectata, pe trosonul aerian (aflat la inaltimea de 0,5 m), robinetul de izolare respectiv suportii de sustinere conducta se vor conecta la instalatia de legare la pamant nou proiectata. Aceasta instalatie de legare la pamant nou proiectata se va lega la centura de legare la pamant SC Capreni (Tuco) .

Rezistenta ohmica a instalatiei de legare la pamant nou proiectata va vea valoarea sub 10 ohmi (conform NP 099/2004).

- Parametrii de operare si de proiectare ai conductei :

Conducta de gaze:

- temperatura de operare conform SoR (°C): max. = 20; norm. = 20; min. = 20;

- presiune de operare conform SoR (bar): max. = 18; norm. = 15; min. = 14.

- debit de gaze conform SoR (Sm3/h): max. = 6500; norm. = 4500; min. = 2900.

- debit de lichid conform SoR (m3/h): max. = 0.5; norm. = 0.2; min. = 0.2.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, marimea, capacitatea

Proiectul propus prevede realizarea unei conducte noi in vederea transportului produelor petroliere, prin urmare in faza de functionare a conductei nu vor rezulta procese de productie. Produsele petroliere provin de la Parcul 3 Stejari(Bulbuceni).

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora;

Exploatarea conductei presupune directionarea unei cantitati de produs (gaze si titei) de la Parcul 3 Stejari(Bulbuceni) la Statia de Compresoare 1 (Tuco).

Realizarea prezentului proiect nu necesita racordarea la utilitati, si anume: retea de apa, retea de canalizare, energie electrica etc.

Se va utiliza motorina ca si combustibil pentru  realizarea forajului de subtraversare.

Racordarea la reţelele utilitare existente in zona;

Obiectivul nu necesita racordare la utilitati, atat pe perioada constructiei, cat si pe perioada functionarii.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuţia investiţiei

Solul excavat ca urmare a realizarii forajului de subtraversare a conductei, va fii depozitat separat pana in momentul realizarii operatiunilor de refacere a amplasamentului ca urmare a montarii conductei. La terminarea lucrărilor de montare a conductei se vor lua măsuri de refacere a calităţii solului prin acoperirea culoarului de lucru cu solul vegetal rezultat in urma excavatiilor si refacerea covorului vegetal.

Râul Amaradia se vor traversa prin foraj orizontal in lungime de cca 330 m. Pe tronsoanul in care se realizeaza forajului, conducta vor fi montate int uburi de protectie metalice.

Dupa pozarea conductei in subteran se va readuce la starea initiala arealul din vecinatatea caminelor prin imprastierea solului vegetal, nivelarea acestuia si, daca este cazul transportarea surplusului de sol in alte locatii unde va fi utilizat ca material de umplutura.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru transportul personalului constructiv, a uneltelor si materialelor necesare realizarii proiectului se vor folosi caile de acces existente anume drum petrolier existente care asigura accesul la Parcul 3 Stejari si Statia de Compresoare 1 (Tuco). Ca urmare a realizarii proiectului nu se vor creea noi căi de acces si nu se vor aduce modificări celor existente.

Resursele naturale folosite in construcţie şi funcţionare

În etapa de construire se va folosi nisip ca material de umplutura la partea inferioara a santului si pamant vegetal rezultat de la saparea santului de pozare a conductei.

Se va folosii apa pentru realizarea probelor etanseitate a conductei.

Metode folosite in construcţie

Metoda de construire este una tradiţională si consta in montarea suprateana a conductei și in foraj dirijat de subtraversare.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioara

Lucrările de construire si racordare a conductei sunt estimate a se desfaşura pe o perioadă de maxim 6 luni.

Inainte de a fii data in functiune conducta va fi testata în conformitate cu prevederile din specificatia tehnica EP FA MP 10 TS şi SR EN 14161/2004 după cum urmează:

- Testul de rezistenta se efectueaza cu apa la: 21,6 bar pentru HP pentru un interval de timp de minim 6 ore de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu temperature solului; proprietatile apei trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile tehnice C 1.4 ale OMV PETROM;

- testul de etanseitate se efectueaza cu aer la 18 bar, pentru minim 24 ore de la stabilizarea presiunii si egalizarea temp. fluidului cu temp. solului;

- Presiunea si temperatura în timpul efectuării probelor la conducta se vor înregistra cu aparate inregistratoare electronice, cu clasa de exactitate ±1,5% sau mai buna, verificate metrologic. Diagramele se vor anexa la procesul verbal de constatare încheiat cu ocazia probării conductei;

Dupa efectuarea testului de presiune si golirea conductei aceasta va fi suflata cu aer.

Izolatia conductei va fi inspectată vizual si testate cu o tensiune de măsurare de 20 kV cu ajutorul unui dispozitiv de testare de înaltă tensiune în prezenta reprezentantului beneficiarului inainte de lansarea in sant.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Avand in vedere ca rolul principal al acestei structuri, anume de transport a produsului de la Parc 3 Stejari  la Statia de Compresoare 1 Capreni (TUCO), mentionam ca proiectul are legatura cu aceste 2 parcuri petroliere.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Avand in vedere pozitia asezarilor umane si pozitia zonelor afectate de alunecari de teren, nu au fost luate in considerare alte alternative.

Alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

Alte autorizatii cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism 25/12.06.2023.

Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Planul de executie a lucrarilor de demolare

Prezentul proiect nu propune lucrari de demolare.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul

Metode folosite in demolare

Nu este cazul

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul

Alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu eliminarea deseurilor)

Nu este cazul

Descrierea amplasarii proiectului

Distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/2001;

Distanta fata de granita 65 km (graniţa cu Bulgaria) si 68 km (granita cu Serbia).. Astfel nu se pune problema evaluarii impactului transfrontalier.

ANEXA 3 din Legea nr. 22/2001

1. Atunci când părţile interesate au în vedere activităţi propuse, în conformitate cu art. 2 pct. 5, acestea vor stabili dacă activitatea propusă ar putea avea un impact transfrontieră negativ semnificativ, în mod deosebit în virtutea unuia sau mai multora dintre criteriile următoare:

a) dimensiunea: activitatea de pozare a conductei nu ocupa o suprafata mare de treren, dimensiunile amplasamentului mentinandu-se in dimensiunile standard necesare echipamentelor de transport ale produselor petroliere intre cele doua parcuri.

b) amplasarea: activităţi propuse să fie amplasate într-o zonă sau în apropierea unei zone sensibile ori importante din punct de vedere ecologic (zonele umede desemnate prin Convenţia de la Ramsar, parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, locurile de interes ştiinţific sau locuri importante din punct de vedere arheologic, cultural ori istoric) sau activităţi propuse să fie amplasate în locuri în care caracteristicile proiectului propus pot afecta semnificativ sănătatea populaţiei;

Aealul amplasamentului nu se suprapune peste nici un fel de arie naturala protejata de interes comunitar.

Impactul asupra populatiei este inexistent datorita distantei suficiente pana la cea mai apropiata locuinta, de 750 m.

- efecte: activităţile propuse ale căror efecte sunt deosebit de complexe şi potenţial negative, inclusiv cele cu efecte grave asupra omului, speciilor sau organismelor cu o valoare deosebită, cele care ameninţă utilizarea sau utilizarea potenţială a unei zone afectate şi activităţile care provoacă o povară suplimentară pe care mediul nu are capacitatea să o suporte.

Efectele activitatii asupra mediului, ca urmare a implementarii proiectului sunt minime datorita implementarii unor tehnologii moderne de transport al produselor petroliere.

2. Părţile interesate vor lua în considerare atât activităţile propuse amplasate în apropierea unei frontiere internaţionale, cât şi pe cele mai îndepărtate, care ar putea avea efecte transfrontieră semnificative la mare distanţă.

Avand in vedere ca proiectul se va implementa la distanta mare fata de granita cu Bulgaria, nu se pune problema impactului transfrontalier.

localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In apropierea amplasamentului proiectului nu exista obiective de patrimoniu cultural.

Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta terenului conform PUG- urilor afrerente localitatilor vizate de proiect:

- teren extravilan nereglementat urbanistic;

- teren agricol, drumuri, ape, fond forestier;

- politici de zonare și de folosire a terenului

Terenul pe care se vor desfasura investitiile nu se supune unor politici de zonare, acestea apartin domeniului public al UAT-urilor vizate si al OMV PETROM S.A.

●  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu au fost luate in calcul mai multe variante de amplasament. Alegerea amplasamentului s-a făcut ţinând cont de pozitia parcurilor petroliere.

●  arealele sensibile;

Amplasamentul proiectului nu se suprapune peste situri Natura 2000 sau arii naturale protejate la nivel national.

- arealele sensibile;– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Avand in vedere avand in vedere pozitia parcurilor petroliere, nu s-a luat in considerare alta varianta de amplasament.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

protecția calității apelor:

–sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pentru proiectul propus atat in perioada de construire, cat si in perioada de exploatare nu se vor utiliza surse de apa in scop tehnologic. Apa folosita pentru probele de presiune va proveni de la parc de separare, fiind apa dedurizata. Aceasta se va transporta cu vidanja la frontul de lucru. Dupa realizarea probelor de productie aceasta se va transporta la rezervorul din parc de separare in vederea injectarii in zacamant.

In perioada de construire apa potabila pentru personalul angajat va fi achizitionata in ambalaje PET iar pentru igiena personalului din constructii se vor monta grupuri sanitare ecologice.

In perioada de functionare, avand in vedere ca se va face racordarea de la Parcul 3 Stejari la Statia de Compresoare 1 Capreni (TUCO), iar conducta va fi dotata cu protcție catodică si supusa testelor de etanseitate, nu anticipam riscul producerii unor poluari accidentale care sa afecteze apele subterane.

In concluzie in aceasta etapa nu va exista consum de apa si nu se vor genera ape uzate tehnologic.

Apele uzate de tip menajer generate de personalul angajat in constructii se vor colecta prin intermediul grupurilor sanitare ecologice care se vor vidanja ori de cate ori va fi nevoie de catre firme specializate.

Pe arealul de implementare a proiectului apele pluviale se vor infiltra in mod natural in sol.

Realizarea forajului de subtraversare a raului Amaradia nu va avea efect asupra apelor de suprafata, deoarece caminele de intrare si iesire din forajul de subtraversare vor fi amplasate la distanța fata de apele raului.

Activitatea de realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane.

–stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Apele uzate produse in perioada de construire sunt cele menajere provenite de la personalul angajat in constructii. In acest scop se va monta o toaleta ecologica langa frontul de lucru.

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de şantier

- organizarea  locului  de  munca  a  formaţiunii  (echipei)  care  realizeaza lucrarea;

- activitatea de pozare containere standardizate;

- instructajul de securitate in munca a personalului muncitor care executa lucrarile;

- lucrarile de instalare utilitati: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica;

- realizare de platforma pentru depozitare materiale voluminoase;

- realizare platforma pentru retragere utilaje grele;

- spatiu de depozitare acoperit;

- delimitarea şi atenţionarea zonei in care se lucreaza;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- pregatirea şi folosirea utilajelor şi dispozitivelor necesare pentru lucrarile prevazute de proiect.

Organizarea de şantier se va realiza de catre executant pe terenul aflat in incinta OMV PETROM (se va locatia Parcului 3  Stejari sau Statia de Compresoare 1 Capreni).

Lucrarile de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe minime de teren.

Organizarea de şantier este conceputa pentru buna desfaşurare a activitatilor de execuţie ale lucrarilor de constructii - montaj conducte, asigurând funcţionarea baracilor şantierului, spatiilor pentru depozitarea materialelor, precum şi rezolvarea alimentarii cu utilitaţi necesare (energie electirica, apa). Pe tot parcursul desfaşurarii lucrarilor proiectate, personalul va fi supravegheat şi indrumat de personal calificat in domeniu, care va coordona activitatea.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de construcție se vor folosi nisip, balast, piatră brută, piatră spartă;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri rezultate in urma realizării proiectului sunt:

| Tipul deşeului | UM | Cantităţi/ lucrare | Codificare conform HG 856/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Deşeuri metalice | t | 0,700 | 16 01 17 |
| 2. Deşeuri menajere | t | 0,500 | 20 01 08 |
| 3. Deşeuri de hârtie | t | 0,600 | 15 01 01 |
| 4. Fluid de foraj pe baza de apa dulce | t | Cantitati variabile in functie de dimensunile forajului | 01 05 04 |
| 4. Materiale plastice | t | 0,300 | 17 02 03 |

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre departamentul HSEQ al Beneficiarului.

e) poluarea și alte efecte negative: impactul produs asupra mediului prin activitățile de execuție propuse va fi redus deoarece echipamentele și utilajele utilizate vor fi performante, corespunzătoare și moderne. Realizarea proiectului nu va produce poluare semnificativă – gaze de eșapament de la mijloacele de transport și utilaje, pe perioada de realizare a proiectului; zgomot local, temporar pe perioada realizării proiectului cu încadrarea în limitele admisibile ale nivelului de zgomot conform standard SR 10009/2017 – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:  se vor lua toate măsurile pentru a împiedica producerea de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se estimează, ca pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul va genera un impact nesemnificativ, asupra populației și sănătăți umane, iar măsurile propuse au rolul de a evita potențialul diconfort asupra acestora.

2.   Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Investițiile propuse se vor realiza în județul Gorj, comunele Căpreni și Stejari, un teren cu folosința actuală – teren agricol, drumuri,ape, fond forestier,  iar destinația – zonă căi comunicație rutieră, ape, agricol, fond forestier, conform Certificatului de urbanism nr. 25/12.06.2023 emis de către Consiliul Județean Gorj.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale răurilor: nu este cazul

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul

3. zonele montane și forestiere:  nu este cazul

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul

3.   Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul  asupra mediului analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor de mediu, și  ținând seama de:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:  Impactul se va manifesta local, temporar, numai în zona de lucru, în faza de execuție;

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizată în condițiile respectării măsurilor prevazute în memoriu.

Finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductei de gaze nu are un impact negativ asupra populației și nici a mediului înconjurător, intrucat este o lucrare cu caracter temporar.

b) natura impactului: În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfășurate vor avea un efect temporar redus și reversibil asupra factorilor de mediu;

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calității mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d)intensitatea și complexitatea impactului:  redusă, în perioada de execuție. Prin măsurile de construcție adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare care se vor aplica în conformitate cu legislația în vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului. Pe perioada de execuție a lucrărilor impactul potențial este redus, va fi local.

e) probabilitatea impactului:  Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului prezinta un impact redus din punct de vedere al poluǎrii mediului ambient, strict în zona amplasamentelor lucrărilor propuse; Lucrările se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul este local, temporar strict pe perioada de execuție a lucrărilor, nerepetabil după execuția lucrărilor și reversibil;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

Lucrările de înlocuire a conductei de înaltă presiune nu vor avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, deoarece aceste lucrări nu implică amenajarea unor noi căi de acces sau platforme, singurele posibile surse de poluare fiind mașinile ce vor transporta echipamentele și muncitorii, dar în condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare,  nu vor afecta factorul de mediu aer.

Sursele de zgomot și vibrații rezultă de la utilajele de transport care tranziteaza locația amplasamentului se produc în situații normale de exploatare a utilajelor, au caracter temporar și nu au efecte negative asupra mediului.

Lucrările se vor face eșalonat  astfel că nu putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitățile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora și în timpul realizării lucrărilor să nu se producă un impact cumulativ.

Impactul cumulativ al acestor lucrări cu altye proiecte, este nesemnificativ, deoarece aceasta este realizată, și nu va creea un impact cumulativ cu aceste lucrări, astfel în zonă nu există posibile surse de poluare cumulative.

În concluzie noile lucrări pentru înlocuirea conductei de gaze nu vor produce impact nici direct, nici indirect și nici cumulativ asupra celorlalte activități existente în zonă – inclusiv extracția de gaze- și vor respecta toate obiectivele privitoare la protecția mediului (apa, aer, sol, subsol, sănătate publică, biodiversitate etc).

În plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zonă.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de execuție a lucrărilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Cele mai apropiate arii naturale protejate de amplasament sunt:

- Situl NATURA 2000 ROSCI0359 Prigoria - Bengești, la cca. 31,6 km;

- Situl NATURA 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului, la cca. 12,3 km.

- Situl NATURA 2000 ROSCI10296 Dealurile Drăganului  la cca. 48,6 km

proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă și nu se supune procedurii de avizare din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică;

- Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului , aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Deșeuri :

- Gestionarea tuturor categoriilor de deșeurise va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Se va amenaja un spațiu provizoriu de pe care se vor stoca temporar pe categorii deșeurile rezultate  din lucrările prevăzute  și deșeurile  municipale.

- Deșeurile  care pot fi valorificate vor fi predate unor societăți autorizate, iar           deșeurile din construcții vor fi transporatate și depozitate pe amplasamentul indicat de primărie în autorizația de construire;

- Deșeurile municipale se vor preda unei firme de salubritate.

- Se va urmări minimizarea cantităților de deșeuri  ce urmează a fi depozitate într-un depozit definitiv prin recuperarea tuturor deșeurilor ce pot fi valorificate;

- Titularul are obligația raportării către autoritatea publică locală a cantității totale de deșeuri generate din copnstrucții;

- Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depoziotarea acestora în locuri neautorizate.

Zgomot:

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor  asigura condiţiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei  industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A : LaeqT 65 dB(A);

Apa :

- Este interzisă deversarea de ape uzate și a reziduurilor de orice fel în apele de suprafață sau subterane;

- Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina apele freatice în perioada de execuţie a lucrărilor;

Sol:

- Organizarea de şantier necesară pentru realizarea proiectului se va amenaja în

interiorul suprafeţei destinate grupului de facilităţi de suprafaţă. Organizarea de şantier va fi utilizată în principal pentru depozitarea temporară a materialelor necesare execuţiei proiectului precum şi pentru gararea utilajelor implicate în aceste lucrări.

- După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect, zonele ocupate temporar afectate de execuția lucrărilor sau cu organizarea de șantier vor fi curățate și nivelate, iar terenul adus la starea inițială.

- În caz de poluări accidentale, respectiv descărcări de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de combustibili de la utilajele și echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deșeuri rezultate etc. se vor lua măsuri imediate de curățare și ecologizare a zonei afectate.

- La încetarea activității de execuție a lucrărilor proiectate se vor lua de pe șantier utilajele și echipamentele, se vor înlătura deșeurile, se vor curăța zonele deservite de organizarea de șantier, vor fi ecologizate zonele de vegetație afectate;

- Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina solul în perioada de execuţie a lucrărilor;

Aer:

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului şi pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere şi nerutiere, sau din manipularea materialelor de construcţii, în vederea respectării STAS 12574/1987 privind valorile limită a poluanților în aer;

- Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă; Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea aerului şi disconfort populaţiei;

Așezări umane :

- Programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice în apropierea zonelor locuite;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Conform prevederilor art. 43, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la finalizarea proiectului, veţi notifica A.P.M. Gorj în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale  Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.