Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A.  cu sediul în municipiul București, strada Coralilor, nr.22, Petrom City, sector 1, înregistrată la  APM Gorj cu nr. 7390/18.08.2023 și a completărilor cu nr. 9576/01.11.2023 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică  din data de  17.10.2023, că proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și  conductă de amestec și punere în producție sonda 1182 Bustuchin” propus a fi amplasat în extravilanul comune4i Bustuchin, judeţul Gorj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2. Inductria extractivă, pct. 2, lit.d) foraje de adâncime; lit. e) instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șișturilor bituminoase;

b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

c) punctele de vedere exprimate în scris ale membrilor CAT nu au fost de natură care să conducă la continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

e) Din analiza criteriilor din Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 rezultă că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Obiectul prezentului proiect îl constituie realizarea sondei 388 Totea în scopul punerii în evidență a rezervelor de gaze de pe structura Totea - Vladimir, completând gabaritul de exploatare.

Locația sondei 388 se găsește în zona dintre Subcarpații Getici, la nord si Campia Romana (cu subunitatea Piemontul Balacitei) la sud, la contactul dintre lunca Jiului și câmpia Dunării.

Aceasta zonă se caracterizeaza printr-un relief variat, generat atat de evolutia geologică, cat si de actiunea puternică și permanentă a cursurilor de apă din zonă. Dealurile au coastele domoale, versanți prelungi și în trepte, peste care se suprapun ogase si ravene viguroase.

Din punct de vedere geomorfologic careul viitoarei sonde 388 TOTEA se gǎseşte pe un teren relativ plan (conform planului de amplasare şi ridicare topografică anexată) situat pe una din terasele inferioare ale parâului Vladimir ( afluent râu Gilort ) reprezentat parțial de platforma de exploatare a sondelor 384 si 379 Totea.

Activitatea de foraj se încadrează în categoria lucrărilor de explorare - exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi și au caracter temporar, durata acestora depinzând de adâncimea la care se află obiectivul sondei, respectiv 2900 m.

Administrativ, lucrarile de suprafata, foraj, echipare de suprafață, conducta de amestec și punere in producție sonda 388 Totea  se vor amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pietruit pentru sondele 384 Totea și 379 Totea ( sonde aflate în exploatare).

Sonda 388 Totea  va fi amplasată în extravilanul localității Valea Deșului, comuna Vladimir, judetul Gorj ; terenul apartine unor proprietari particulari ; categoria de folosinta ocupata temporar este : arabil, pasune – Tarla 107.

Suprafața ocupată în vederea execuției lucrărilor proiectate este de 10.600 mp.

Accesul se face din tronsonul de drum existent ( proiectat pentru accesul la sonda 384 Totea ) – drum dalat în lungime de  28 m, racordat in drumul pietruit existent DJ 662.

Conducta de amestec proiectată, în lungime de 65 m,  va transporta producția de gaze de la capul de erupție sonda 388 Totea  în claviatura existentă în careul de foraj.

Local, beciul sondei 388 Totea se afla:

- la o distanță mai mare de 180 m de prima casă,

- la o distanță de ~ 500 m vest de paraul Vladimir (afluent al râului Gilort - în care se varsa la cca 4,3 km);

- la o distanță de circa 1,8 km de pârâul Totea( afluent al râului Amaradia);

- la  distanță de circa 3 km fata de râul Toteu;

- la o distanță de ~ 21 m de beciul sondei 384 Totea;

- la o distanță de ~ 36 m de beciul sondei 379 Totea;

- la o distanță de circa 7,6 km fata de aria naturală protejată Coridorul Jiului (ROSAC0045).

Lucrările de suprafata, foraj, echipare de suprafață, conducta de amestec și punere în producție sonda 388 Totea se vor amplasa in careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pentru sonda 384 Totea si 379 Totea ( sonde aflată în exploatare).

Lucrările proiectate constau în extinderea careului de foraj cu sistem rutier, execuția beciului sondei 388 Totea și execuția lucrărilor de foraj, a probelor de producție și punerea în producție a sondei proiectate.

Vecinătățile obiectivului :

- N : zona careu sonde existente, teren arabil;

- S : teren arabil și pășune;

- E : careu sonde existente (384, 379 Totea);

- V : careu sonde + acces + drum exploatare.

Coordonatele sondei 388 Totea în sistem STEREO 70 sunt:

- X = 373 602.030;

- Y = 387 388.884.

Coordonate geografice : 44°51'11.48844"N, 23°34'25.07694"E

Durata estimată de realizare a lucrărilor este de circa 172 zile, din care:

    - Amenajare platforma careu foraj 	          60 zile

    - Execuție beci sondă 		          15 zile

    - Foraj                                                        35 zile

    - Probe de producție                                  25 zile

    - Mobilizare / Demobilizare                        30 zile

    - Montare conductă amestec 		7 zile

Principalele faze de realizare a forajului sondei sunt:

- executarea lucrărilor de amanajare extindere platformă careu foraj existentă și organizare de șantier pentru amplasarea instalației de foraj;

- executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;

- executarea lucrărilor de probare a stratelor și pregătirea sondei pentru      exploatare;

- demobilizarea instalației de foraj și anexelor precum și transportul acesteia la alta locație sau la baza de reparații ;

- montajul conductei de amestec de la capul de eruptie al sondei până la manifoldul existent în careu.

justificarea necesității proiectului:

Utilitatea publică constă în realizarea unor noi investiții în zonă, fapt ce conduce la creșterea potențialului socio - economic al zonei și asigurarea unor noi rezerve energetice economiei românești.

Sonda de exploatare 388 Totea se va fora în scopul punerii în evidență a rezervelor de gaze de pe structură, în limita adâncimii de 2900 m, având că obiectiv principal completarea gabaritului de exploatare.

Substanță minerală care urmează a fi exploatată este destinată consumului industrial și pentru combustie, reprezentând una dintre cele mai importante resurse de materii prime și energetice.

perioada de implementare propusă:

Anul 2023-2024.

Administrativ, lucrările de suprafață, foraj, echipare de suprafață, conducta de amestec și punere în producție sonda 388 Totea  se vor amplasa în careul de foraj existent - amenajat cu sistem rutier pietruit pentru sondele 384 Totea și 379 Totea ( sonde aflate în exploatare).

Sonda 388 Totea  va fi amplasată in extravilanul localității Valea Deșului, comuna Vladimir, judetul Gorj ; terenul apartine unor proprietari particulari ; categoria de folosință ocupată temporar este : arabil, pășune – Tarla 107.

Suprafața ocupată în vederea executiei lucrărilor proiectate este de 10.600 mp.

Accesul se face din tronsonul de drum existent ( proiectat pentru accesul la sonda 384 Totea ) – drum dalat în lungime de  28 m, racordat în drumul pietruit existent DJ 662.

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect :

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție:

Sonda 388 Totea, are caracter de exploatare și se estimează că va avea o capacitate de producție de circa 18000 Sm3/zi gaze. Această estimare s-a făcut pe baza rezultatelor obținute la sondele din zonă.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de erupție naturală.

Careul de producție este de tip ecologic (s-a folosit aceasta denumire deoarece se consideră că prin măsurile luate și prin sistemul rutier al careului se asigură protecția factorilor de mediu, nereprezentand o sursă de poluare a acestora), protecția mediului fiind asigurată prin:

- In careu exista 2 beciuri de sonda: beciurile sondelor 384 si 379 Totea care se vor proteja cu custi de protectie metalice ;

- Pentru siguranta circulatiei in incinta careului de foraj, va fi montat un parapet metalic de tip N2, in lungime de L = 186 m;

- Executie taluz armat cu geogrila biaxială cu noduri rigide cu rezistența 40 kN/m in lungime de 178 m;

- Există un șanț betonat ( rigola ) în lungime de 72 m (la baza zidului de sprijin din dale de beton in partea de nord a careului). Scurgerea apelor de suprafață se asigură prin pantele aplicate suprafețelor iar colectarea se face pe o rigola monolit de tip 1, proiectata (L=31 m, h = 0,30 m, latime 1,10 m) executata pe latura de nord-est a careului sondei, respectiv, in continuarea rigolei existente in lungime de 72 m, interconectându-se. Aceasta rigola colecta apele pluviale conventional curate de pe terenurile invecinate, evitându-se inundarea careului și formarea unei cantități mai mari de ape uzate.

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Procesul tehnologic de forare al unei sonde constă în săparea unui put cu diametre descrescătoare, de la suprafață și până la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acționat de la suprafață. Procesul de foraj se realizează în întregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalației de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acționarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafață. La această metodă de foraj este absolut necesar că în timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfărâmată) să fie îndepărtat permanent de pe talpa sondei și transportat la suprafață, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operații sunt îndeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafață cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj.

După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se încarcă cu detritus pe care îl transportă la suprafață prin spațiul inelar dintre prăjini și pereții gaurii de sondă.

La suprafață, fluidul de foraj este curățat cu ajutorul sitelor vibratoare și al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat într-o habă metalică cu capacitatea de 40 mc, iar fluidul de foraj curat este reintegrat în fluxul tehnologic de foraj.

În procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea gaurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din țevi de otel având diametrul corespunzător intervalului săpat. Tubarea sondei reprezintă operația de introducere în gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă și de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operației de tubare se are in vedere:

-	consolidarea peretelui gaurii de sondă;

-	împiedicarea contaminării apelor de suprafață cu fluidele aflate în sondă;

-	izolarea stratelor care conțin hidrocarburi (petrol și gaze) a căror exploatare se urmărește, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

După executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spațiului inelar dintre coloana și peretele găurii de sondă.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime și materiale, conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E. Acestea sunt conducte, curbe, armături, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate), combustibili auto necesari funcționării utilajelor (ce vor fi aprovizionați din stații de distribuție). Aceste materiale sunt în concordanță cu prevederile HG 766/1997 și a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuția lucrării.

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Energie electrică

În zona in care urmează să se foreze și să fie echipată sonda 388 Totea există un tablou electric general alimentat din PTA existent 25kVA, 20/0,4kV. Tabloul electric general este montat in containerul electric din careu. Alimentarea consumatorilor electrici ai sondei 388 Totea se va face din Tabloul Electric General existent în containerul electric.

Sistemul de iluminat este format din:

- Stâlp de beton tip SE 4, h=10 m; 1 buc.

- Lămpi cu LED, 90W- 2buc

Sistemul de iluminat precum și instalatia de forta a skidului de injecție methanol vor fi alimentate din Tabloul Electric General existent prin două cabluri subterane CYABY-F 3x2,5 mm2, pozate la adâncimea de 0,8m pe un pat de nisip in grosime de 0,2m peste care se aseaza folie PVC inscriptionata ''ATENTIE CABLURI ELECTRICE PERICOL DE ELECTROCUTARE'' si acoperit cu pamantul rezultat din sapatura compactat pana la gradul de 95 %.

Instalaţia de legare la pământ este compusă din centura de împământare perimetrală existenta (realizată din electrozi OL-Zn 2,5”, grosime = min. 3.6 mm, sau electozi cruce OL-Zn 50x50x3  grosime = min. 3 mm,  l = 3 m şi platbandă din OL-Zn 40 x 4 mm, pozate subteran) şi priza de pământ naturală formată din coloana sondei.

Alimentarea cu apă

Prin specificul lucrărilor de foraj se realizează un circuit închis al apei tehnologice, astfel încât după utilizarea debitelor de apă în scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt colectate în haba de reziduuri a instalației de foraj și vidanjată periodic la OIL DEPOL SERVICE SRL.

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restituții în emisarii naturali sau artificiali de suprafață care să modifice regimul natural de curgere al acestora.

În conformitate cu STAS 4273/83 pag. 29, categoria construcții hidrotehnice aferente sondei pentru apărarea împotriva inundațiilor este 4, iar clasa de importanță este IV, amplasamentul sondei este neinundabil.

Necesarul de apa tehnologică se vă asigura prin transport cu autocisterna de la parcurile din zonă,  în rezervoarele de depozitare aferente instalației de foraj.

Sub aspect calitativ, apa tehnologică se poate încadra în oricare din limitele categoriilor de calitate din Ordinul nr. 161 din 16.02.2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (categoria I, II sau III).

În principiu, cele mai mari volume de apă se utilizează la condiționarea fluidului de foraj și pentru prepararea pastei de ciment necesară cimentării coloanelor.

Regimul de funcționare al folosinței de apă este strict limitat la perioada forării sondei și a probelor de producție (circa 100 zile), apa trebuind să funcționeze continuu pentru a putea asigura securitatea procesului tehnologic.

Sistemul de alimentare cu apa tehnologica, se constituie din rezervoare metalice cu capacitatea de 20 m3 fiecare (sau habe metalice a 40 m3), de unde apa ajunge prin pompare la principalii utilizatori.

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:

- necesar de apă potabila folosită de personalul muncitor pentru băut și spălat pe mâini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic, din care:

- necesar de apă pentru condiționare/diluție fluide de foraj;

- necesar de apă pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru întreținere (răcire frâne troliu foraj, curățirea podului sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă de apărare împotrivă incendiilor.

Necesarul de apă potabilă

Apa potabilă în cantitate de circa 1,0 m3/zi, se vă asigura din zona                          (localitatea Valea Desului, comuna Vladimir) și vă fi depozitata la sonda în recipiente etanșe (PET - uri). Pe toată durata de realizare a sondei (lucrări de foraj și probe de producție) sunt necesari circa 60 m3 apă potabilă.

Necesarul de apă pe diferite utilități

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:

- necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut si spălat pe mâini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic;

- necesar de apă pentru diluția si conditionarea fluidelor de foraj;

- necesar de apă pentru prepararea pastei de ciment folosite la cimentarea coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru întretinere (răcire frâne troliu foraj, curățirea podului sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă PSI.

Consumul zilnic de apă potabilă este de cca 1,0 mc/zi. Apa potabilă va fi asigurată din zonă (localitatea Valea Deșului, comuna Vladimir) și va fi depozitată la sondă in recipiente etanșe. Pe toată durata de realizare a sondei (lucrări de foraj cca 35 zile, respectiv probe de productie, cca 25 zile) sunt necesari cca 60 mc apă potabilă.

Necesar de apă pentru consumul tehnologic:

Necesar de apă pentru condiționarea fluidului de foraj

Conform rețetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1 m3 de fluid de foraj este necesară o cantitate medie de 900 litri apa (0,9 m3). Cantitatea de fluid de foraj care se vă condiționa/dilua la sondă este de circa 595 m3 fluid pe baza de apă (fluid dispersat).

Q1 = 595 m3 fluid x 0,9 m3 apă/m3 fluid = 536 m3 apă

Necesar de apa pentru prepararea pastei de ciment

Conform rețetei pentru preparare pastă de ciment, pentru 1 m3 pasta de ciment este necesară o cantitate medie de 651 litri apă (0,651 m3).

Volumul de pastă de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de circa 105 m3, rezultă un necesar de apă:

Q2 = 105 m3 pastă ciment x 0,651 m3 apă/m3 pastă ciment = 68 m3 apă

Necesar de apa pentru intretinere

Se foloseste pentru curatirea podului sondei.

Suprafata de lucru: 50 m2.

Necesar de apa pentru rezerva pentru aparare impotriva incendiilor

VRI = 3,6 * 10 * 3 = 108 m3

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Pentru sonda 388 Totea nu se fac lucrări de redare/refacere a amplasamentului.

Lucrările de demobilizare inclusiv redarea restului de suprafață în circuitul inițial se vor executa probabil peste 15-20 de ani pe baza altei documentații și se va respecta programul de abandonare sonde conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Realizarea abandonării în conformitate cu proiectul tehnic, va fi supervizată de un expert independent, autorizat de către A.N.R.M., care va confirma în raportul de lucru exactitatea operațiunilor efectuate. Liste cu experții autorizați de către A.N.R.M., se vor afișa la toate C.I.T.R.M. – urile din țară, precum și pe site A.N.R.M.

Înainte de retrocedarea terenului, către proprietari, se vor efectua următoarele operațiuni, în vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existenței sondei:

• scarificare;

• două arături adânci pe direcții perpendiculare;

• răspândirea uniformă a stratului de sol vegetal;

• discuire;

• fertilizare cu îngrășăminte naturale.

Înainte ca terenul dezafectat și ecologizat să fie predat proprietarilor sunt executate determinări realizate de către OSPA, în vederea stabilirii calității solului rezultat.

Autoritatea abilitată – OSPA, în acest domeniu -, trebuie să certifice calitatea solului rezultat, în raport cu zona în care, amplasamentul sondei, se află situat.

În mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la două adâncimi diferite (reprezentând adâncimile situate la 5 cm și, respectiv, 30 cm de suprafață solului).

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Accesul se face din tronsonul de drum existent ( proiectat pentru accesul la sonda 384 Totea ) – drum dalat in lungime de  28 m, racordat in drumul pietruit existent DJ 662.

- Resurse naturale folosite in constructie și funcționare:

În vederea executării lucrărilor de suprafață pentru forajul sondei 388 Totea se folosesc următoarele resurse naturale: apă, nisip, macadam, piatră spartă.

Efectele asupra mediului produse de introducerea în operă a acestor resurse sunt reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc.

- Metode folosite in constructie/demolare:

Etapele care vor fi parcurse pentru realizarea investiției sunt: executarea lucrărilor de amanajare platforma careu foraj  și organizare de șantier pentru amplasarea instalației de foraj instalația de foraj, executarea lucrărilor de foraj propriu-zise, executarea lucrărilor de probare a stratelor și pregătirea sondei pentru exploatare, demobilizarea instalației de foraj și anexelor precum și transportul acesteia la alta locație sau la baza de reparații si montarea conductei de amestec.

Pentru a săpa o sondă este nevoie de o sapa care penetrează crusta pământului și țevi (garnitura de foraj) care fac legătură intre sapa de foraj și suprafață. Garnitura este coborâtă treptat în sonda cu ajutorul instalației de foraj. În prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizată pentru toate sondele. O masa rotativa asigura rotirea continua a garniturii de foraj și a sapei. Prăjinile grele (țevi de otel grele cu pereții groși plasate imediat deasupra sapei) contribuie la exercitarea unei apăsări pe sapă, suficiente pentru a permite avansarea acesteia odată cu rotirea sa.

Roca dislocată de sapa de foraj trebuie adusă la suprafață. Bucățile de rocă desprinse în timpul forajului se numesc generic ,,detritus". Aducerea la suprafață este realizată cu ajutorul fluidului de foraj, care este pompat prin prăjinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune și care circulă în permanenta prin sapă. Detritusul este transportat către suprafață de fluidul de foraj și este examinat imediat pentru a obține informații cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sită). Fluidul de foraj este curățat și reciclat în sondă.

Pentru a preveni surparea gaurii de sondă, aceasta este tubată prin introducerea unei coloane de burlane de oțel care este consolidată prin operația de cimentare. O sondă are o forma tronconică, diametrul micsorandu-se treptat pe măsură ce adâncimea creste până când ajunge la câțiva zeci de centimetri. Săparea unei sonde poate dura o perioada mare de timp. În funcție de duritatea stratelor de roca și de adâncimea planificată, forajul poate dura uneori mai mult de un an. Cu toate acestea, majoritatea sondelor sunt săpate prin formațiuni de roci relativ puțin dure, rata medie a forajului fiind de aproximativ 100 m pe zi. Tehnicile de explorare sofisticate de care dispunem în prezent permit deja rate de succes de 50 % sau mai mari.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Executarea lucrărilor de construcții - montaj aferente amplasării instalației de foraj

Înaintea inceperii lucrarilor de terasamente, beneficiarul si constructorul vor face inventarierea tuturor instalatiilor si retelelor subterane existente in zona, in scopul luarii de masuri in vederea protejarii, devierii sau dezafectarii acestora.

Verificarea conductelor (active,inactive) nu face scopul prezentului proiect.Pentru a reduce orice risc privind verificarea/rerutarea conductelor la solicitarea beneficiarului acestea.

Vor fi făcute de echipa de mentenanta alocata sectorului respectiv,asa cum s-a realizat si in trecut. Lucrările de amenajare careu vor incepe numai după finalizarea etapei mai sus menționată.

Pentru siguranța circulației în incinta careului de foraj, va fi montat un parapet metalic de tip N2, in lungime de L=186  m.

Perimetrul propus pentru amplasarea sondei 388 Totea se găseşte pe un teren relativ plan, amenajat, situat pe una din terasele  inferioare ale pârâului Vladimir, reprezentat parțial de platforma de exploatare a sondelor 384 si 379 Totea, fără accidente geomorfologice sau geotehnice care sǎ pună în pericol stabilitatea viitoarei investiții.

Amplasamentul investiției stabilit de comun acord între proiectant și beneficiar, se află amplasată in extravilanul localității Valea Deșului, comuna Vladimir, județul Gorj ; terenul aparține unor proprietari particulari ; categoria de folosință ocupată temporar este : arabil, pășune – Tarla 107.

Suprafata ocupata in vederea executiei lucrărilor proiectate este de 10.600 mp.

Accesul se face din tronsonul de drum existent ( proiectat pentru accesul la sonda 384 Totea ) – drum dalat în lungime de  28 m, racordat in drumul pietruit existent DJ 662.

Sonda 388 Totea, are caracter de exploatare și se estimează că va avea un debit de 18.000 Sm3/zi gaze asociate.

Această estimare s-a făcut pe baza rezultatelor obținute la sondele din zonă. Tehnologia de exploatare a sondei este cea de erupție.

Drum Acces Existent

Accesul la obiectiv se realizeaza din drumul pietruit DJ 662 in careul sondelor printr-un drum interior de acces. Drumul interior de acces din careul de foraj ( care se racordeaza din drumul pietruit existent in zona – proprietate OMV Petrom ) a fost realizat pentru accesul la sonda 379 Totea.

Lungimea drumului este de ~ 28 m iar lățimea părții carosabile 5.90 m. Drumul existent este amenajat cu dale carosabile.

Careu foraj : Lucrări existente

Careul de foraj existent, a fost amenajat  cu sistem rutier pietruit pentru forajul sondelor 379, 384 TOTEA ( sonde aflate in exploatare ).

Careul de foraj este mărginit  pe latura de nord de un zid de sprijin din dale de beton la baza căruia se afla o rigola betonată in lungime de 72 m.

LUCRARI PROIECTATE CAREU FORAJ

Pentru forajul sondei proiectate 388 Totea, beneficiarul a dorit sistem rutier dalat pe întreaga suprafață ocupata de instalatia de foraj; de asemeni pe perioada forajului, beciurile celor 2 sonde aflate în exploatare 379 si 384 Totea, se vor proteja cu cuști de protecție metalice.

Amenajarea careului de foraj cu sisteme rutiere

Înaintea începerii lucrarilor de terasamente, beneficiarul și constructorul vor face inventarierea tuturor instalațiilor si retelelor subterane existente în zona, în scopul luării de masuri in vederea protejarii, devierii sau dezafectării acestora.

Sisteme rutiere careu  foraj:

- Platforma dalata pentru instalație foraj 2796 mp ( SR1 );

- Suprafata extindere platforma instalatie de foraj cu macadam 457 mp ( SR2 );

- Platforma dalata pentru instalatie foraj 1848 mp ( SR3 ).

SR1 = PLATFORMA DALATĂ PENTRU INSTALAȚIE FORAJ = 39 m2

- 18 cm imbracaminte din dale prefabricate din beton 3.00 x 1.00 x 0.18 m;

- 2 cm strat de nisip;

- Sistem rutier pietruit existent.

SR2 = PLATFORMA PIETRUITĂ CU MACADAM (457 mp) – PLATFORMA CAREU FORAJ

îmbrăcăminte macadam 10cm = conf. SR 179-95, astfel:

- Piatrăspartaă de cariera sort 40-63mm = 0,128 m3/m2;

- Piatră spartă de cariera 16-25mm =0,016 m3/m2;

- Strat fundație din piatră spartă, sorturi 16-22.4mm, 63-90mm, grosime 25 cm dupa compactare, executat conform STAS 6400;

- Blocaj din piatră brută, 27 cm după compactare,conform norma DA16C1.

SR3 = PLATFORMA DALATA PENTRU INSTALAȚIE FORAJ = 1848 m2

- 18 cm îmbrăcăminte din dale prefabricate din beton 3.00 x 1.00 x 0.18 m;

- 2 cm strat de nisip;

- Sistem rutier pietruit existent.

Executie parapet metalic tip N 2

Pentru siguranța circulatiei în incinta careului de foraj, va fi montat un parapet metalic de tip N2, in lungime de L = 186 m.

Executie taluz armat cu geogrilă biaxială cu noduri rigide cu rezistența 40 kN/m in lungime de 178 m (suprafata ocupată :1136 mp)

Executie rigolă betonată

Scurgerea apelor de suprafață se asigură prin pantele aplicate suprafețelor iar colectarea se face pe rigola monolit de tip 1 ( L= 31 m, h= 0.30 m, latime 1,10 m) executată pe latura de nord-est a careului sondei (suprafata ocupata cca 34,10 mp ), respectiv pe rigola din beton existentă în lungime de 72 m.

EXECUȚIE BECI SONDĂ

Beciul sondei este de tipul ( 2,20 x 1,80 x 1,50 ) m = 5.94 mc.

Ținând seama de importanța beciului pentru desfășurarea în bune condiții a forajului sau exploatării sondei, se fac specificații asupra beciurilor de la gura sondei, pentru montarea flanșelor de etanșare a coloanelor și pentru colectarea scurgerilor de pe podul sondei și din imediata vecinătate a acestora.

Datorita tipizărilor instalațiilor de foraj, a instalațiilor de prevenire a erupțiilor, a etanșărilor și a capetelor de erupție s-a adoptat soluția construirii unor beciuri din beton armat cu dimensiuni care să permită orice intervenție ulterioară. La solicitarea OMV Petrom beciul sondei are dimensiunile: (2,20 x 1,80 x 1,50) m, cu grosimea pereților de 20 cm.

Capac / gratar la beciul sondei

Grătarele prevăzute sunt de tip „STACO”, SP 50 × 3, electroforjate, cu dimensiunile ochiurilor 34.3 × 38.1 mm. Au fost prevăzute elemente de susținere și platbandă sprijin grătar pentru capac (grătar) la beciul sondei, montat pe element de protecție a marginii interioare a peretelui beciului L 50 x 50 x 5. Capacul va fi prevazut cu o gura de vidanjare pentru golirea beciului cu dimensiunile 300 x300mm. Golul de 300 x 300mm, pentru furtunul de vidanjare, se va proteja cu un capac confectionat din tabla 4 x 300 x 300.

Piesa trecere

Piesa de trecere asigura etanșarea trecerii conductei de ghidaj de Ø20” prin radierul beciului. Piesa se compune din ștuț Ø 508 × 8 mm, L = 200 mm fixată în radier prin sudarea acesteia de barele de armătura din radier.

Pe aceasta platforma se vor amplasa obiectivele:

- instalatia de foraj tip UPET3 TD 200 Termică;

- instalatie de condiționare a fluidului de foraj ;

- 2 grupuri electrogene;

- rezervor stocare combustibil, montat într-o zonă prevazută cu protecție;

- 2 habe metalice pentru stocarea apei tehnologice ;

- rezervoare de stocare pentru rezerva intangibilă de incendiu ;

- haba de stocare detritus (existentă);

- habe de stocare a apelor pluviale (existente);

- haba de stocare a eventualelor scurgeri accidentale din zona de amplasare a instalației de condiționare a fluidului de foraj (existente);

- containere pentru birouri, grup sanitar.

Instalația de foraj propriu-zisa constă în :

- rampa material tubular ;

- substructura metalică ;

- turla cu geamblac, macara, carlig ;

- sistem de prevenire a erupțiilor ;

- baraca motoarelor de actionare ;

- masa rotativă ;

- grup pompare fluid foraj ;

- grup generatoare.

Organizare de șantier

Constructorul va cuprinde amenajările minime necesare pentru  primirea materialelor și punerea în operă, pentru crearea condițiilor prevăzute de normativele și  normele tehnice, standardele și regulamentele în vigoare privind calitatea lucrărilor, asigurarea protecției muncii, prevenirii și stingerii incendiilor etc.

Transportul materialelor va fi organizat astfel încât să asigure aprovizionarea ritmică la punctele de lucru și în cantitățile strict necesare

Vor exista containere modulare care au diverse funcțiuni: container dormitor, container grup sanitar, container dușuri, container spălătorie, container pază, container bucătărie, container sala de mese, container depozit, container depozitare, container vestiar, etc.).

Organizarea de șantier ( minicampul pe care se vor amplasa barăcile ) se va face pe o suprafata pietruită de circa 200 mp – SR2 ( suprafață aflată la intrarea în careul sondelor pe coltul de sud-vest ).

Executarea lucrarilor de foraj propriu – zis

După terminarea fazei de montaj se începe activitatea de foraj care presupune realizarea unei gauri de sonda cu diametre diferite și protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program de construcție stabilit prin proiectul de foraj.

Conform documentației tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat urmatorul program de construcție:

Coloana de ghidaj – constă dintr-un burlan de tablă sudată cu diametrul                 ( 20 inch, tubat la circa 20 m adâncime, într-un put săpat manual, centrat cu masa si cimentat pana la nivelul fundului beciului.

Coloana de ancoraj, ( 13 3/8 inch x 100 m – are rolul de a izola formatiunile slab consolidate de suprafată, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate și permeabilitate. Ea protejează formatiunile acvifere împotriva contaminării și va fi cimentată la zi.

Coloana tehnica, 9 5/8 inch x 870 m- va fi cimentata cu nivel la zi.

Coloana de exploatare ( 7 inch x 2900 m.

Coloana de exploatare permite executarea probelor de productie și exploatarea acumulărilor de gaze în condiții de securitate.

Timpul necesar executării lucrărilor de foraj, conform documentației tehnice întocmite, este de circa 35 zile, iar pentru probe de producție 25 zile.

Activitatea de foraj se va desfășura cu respectarea strictă a tehnologiei și a măsurilor de protectie prevăzute în proiect, astfel încât să nu se afecteze vegetația, solul și aerul din afara careului sondei.

Executarea lucrărilor de demobilizare instalatie de foraj

După terminarea forajului și a probelor de producție se demontează instalațiile de foraj/probe producție și se transportă la alta locație sau în “parcul rece”.

După demontarea și transportul de la locație la alta locație sau la depozit a instalației de foraj/probe producție împreună cu anexele sale, urmează efectuarea lucrărilor de demobilizare - protecție mediu:

- Transportul detritusului rezultat în urma forajului, circa 740 tone. Acesta vă fi depozitat în haba de detritus și transportat periodic la Ecomed Eastern Europe SRL de către firma SC OIL DEPOL SERVICES SRL;

- Curățarea burlanelor instalației de foraj de eventualele scurgeri tehnologice accidentale și transportul acestora în bazinul/haba colectoare;

- Demontarea burlanelor din zona instalației de foraj, precum și a habei de colectare ape reziduuale din timpul activități de foraj și astuparea excavației;

- Demontarea habei de detritus și astuparea excavației acesteia.

Executarea probelor de productie si a lucrarilor de punere in productie a sondei

Probele de productie se vor efectua cu instalația IC 5 sau AM 12. Durata de realizare a probelor de producție este de cca 25 zile, dupa care daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra în producție.

Redarea terenului în circuitul inițial

Pentru sonda 388 Totea nu se mai fac lucrari de redare, deoarece sonda se va amplasa in careul de exploatare al sondelor 384 si 379 Totea.

Careul de productie este de tip ecologic (se consideră că prin măurile luate și prin sistemul rutier al careului se asigurp protecția factorilor de mediu, nereprezentând o sursă de poluare a acestora), protectia mediului fiind asigurată prin:

- În careu există 2 beciuri de sonda: beciurile sondelor 384 și 379 Totea care se vor proteja cu cuști de protectie metalice ;

- Pentru siguranta circulației în incinta careului de foraj, va fi montat un parapet metalic de tip N2, in lungime de L = 186 m;

- Executie taluz armat cu geogrila biaxiala cu noduri rigide cu rezistenta 40 kN/m in lungime de 178 m;

- Exista un sant betonat ( rigola ) în lungime de 72 m (la baza zidului de sprijin din dale de beton în partea de nord a careului). Scurgerea apelor de suprafață se asigură prin pantele aplicate suprafețelor iar colectarea se face pe o rigola monolit de tip 1, proiectata (L=31 m, h = 0,30 m, latime 1,10 m) executată pe latura de nord-est a careului sondei, respectiv, în continuarea rigolei existente în lungime de 72 m, interconectandu-se. Aceasta rigola colecta apele pluviale convențional curate de pe terenurile învecinate, evitându-se inundarea careului și formarea unei cantități mai mari de ape uzate.

Punerea în funcțiune

Tehnologia de exploatare pentru o sonda de gaze, este aceea de «erupție naturală». Zacamantul are o presiune suficient de mare, astfel încât prin destinderea amestecului de hidrocarburi gazoase, acestea acestea ajung în capul de eruptie al sondei prin intermediul coloanei de exploatare.

Punerea în producție a sondelor de gaze se realizează prin:

- înlocuirea, cu ajutorul pompelor, a noroiului din gaura de sondă cu lichide din ce in ce mai ușoare până la apă;

- introducerea de gaze comprimate în spațiul inelar dintre coloană și țevile de extracție;

- pistonare.

Construcția sondelor de gaze este similara cu cea a sondelor de țiței cu singura deosebire ca toate coloanele sunt cimentate pana la zi pentru a înlătura posibilitatea circulatiei gazelor prin spatele coloanelor.

În principiu, instalația necesară pentru o sonda care produce în erupție naturală, cuprinde:

- instalația de extractie propriu-zisa a fluidelor din sonda, în condițiile unei siguranțe depline in functionare;

- instalația de separare in fazele componente a amestecului de fluide produs de sonda.

Principalele componente ale unei instalații de extracție propriu–zise în practica actuală de șantier, sunt următoarele:

- capetele de coloana;

- capul de eruptie;

- coloana de tevi de extracție;

- conductele de legatură cu instalațiile de separare a amestecului de fluide (separatoare de gaze-titei).

Executarea conductei de amestec

Montare conductă amestec – conducta proiectata in lungime de 65 m de la cap erupție sonda proiectata 388 Totea, se va cupla in manifoldul existent sonda 384 Totea.

Amestecul de fluid de la sonda 388 TOTEA extras din zăcământ, ce va fi vehiculat prin conducta de amestec din oțel carbon L 290 N, DN 100 (114,3 x 10,0 mm) PN 160 catre manifoldul existent la sonda 384 TOTEA, în lungime totală 65 m (lungime măsurată în plan orizontal) se va monta din pichetul 1 de la cap erupție sonda 388 TOTEA în pichetul 6 de la claviatura existentă la sonda 384 TOTEA.

Datorită lungimii scurte pentru aceasta conducta nu este necesar un sistem de protecție catodica. Proiectarea tronsoanelor de conducta de la sonda către manifoldul existent s-a făcut la presiunea staticp a sondelor “Full rated “conform temelor de proiectare (SoR) și a Standardizării sondelor de gaze, procedura OMV Petrom.

Conducta proiectata se va monta prin sant deschis. La intrarea in claviatura se va monta o supapa de siguranță, setata la 38 bar, care va descărca in sistemul existent de vent 11-FL-101. Conducta de la ieșire PSV pana la cuplare in Ko-drum are diametrul DN100 (114.3x6.3mm) tipul SMLS fără sudura, conform SR EN 10216-3. Materialul țevii este P275NL1. Acest tronson de conducta este încadrat in categoria IIA2 conform PED DIRECTIVA 2014/68/EU si este necesara certificarea de terță parte.

Tronsonul de conducta va prelua producția sondei 388 Totea, Qg = 18.000 Sm3/zi , Ql = 0.24 m3/zi ( (pentru fiecare sonda), conform SoR și a clarificărilor din sedinte.

Conform SoR  presiunea statică a sondelor este de 100bar, iar conducta a fost proiectata la PN 160, de la cap de erupție pana la intrarea in claviatura existenta, unde este montat si un robinet de închidere PN 160, izolarea sistemului.

Claviatura sș conductele existente (PN63) sunt protejate la suprapresiune și prin montarea unei supape de siguranță, setată la valoarea de 38 barg.  Acestea vor descarca în KO-drum-ul existent.

Punctele de cuplare ale conductei proiectate ale sondei 388 Totea sunt următoarele:

TIE-IN 101 în gara colectoare cap erupție ø 3 1/8-inch, 5000 psi sonda 388 Totea.

TIE-IN 102 în claviatura existenta amplasata pe locația platforma sondei.

TIE-IN 103 cuplare skid metanol in gara colectoare sondei 388 Totea.

Conducta din otel carbon preizolata, va fi procurata de către OMV Petrom, conform cerințelor Petrom precizate în PE- M-SS- TCH-002-00-E, Anexa 2.

Conducta va avea caracteristicile DN 100, De= 114.3 mm, L = 65 m cu grosimea de perete de 10,00mm, tipul SMLS fără sudură, conform SR EN ISO 3183. Materialul țevii este L 290N.

- Coordonatele STEREO 70 pentru punct initial cuplare în capul de erupție al

sondei 388 TOTEA a conductei de 65 m: PICHET 1

- X = 373599.694;

- Y = 387390.122.

- Coordonatele STEREO 70 pentru punct final cuplare în manifoldul existent în careul sondei 388 TOTEA a conductei: PICHET 6

- X = 373631.392;

- Y = 387364.887.

Parametrii de operare si de proiectare

Condițiile de operare ale conductei sonda 388 Totea, sunt următoarele:

- temperatura de operare conform SoR (°C): max. = 20; norm. = 15; min. = 5;

- presiune de operare conform SoR (barg):    max. = 40; norm. = 24; min. = 5.

- debit de gaze conform sedinte clarificari (Sm3/h):          max. = 750

- debit de lichid conform sedinte clarificari (m3/h):            max. = 0.01

Condițiile de proiectare a conductei:

- lungimea conductei: L = 65 m;

- diametrul conductei: Dn 100 (114,3 mm);

- grosime de perete conducta: 10,00 mm;

- material: L 290 N;

- presiunea de proiectare: 160 bar;

- temperatura de proiectare:  - 29°C / +50°C.

Stabilirea traseului

Având în vedere amplasamentul sondei și situatia din teren, traseul conductei s-a ales de comun acord cu Beneficiarul.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranțã în conformitate cu Normativul Departamental pentru stabilirea distantelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalatiilor tehnologice din industria extractiva de petrol.

Traseul conductei este unul destul de scurt, avand doar 65 m lungime, de la capul de eruptie al sondei pana la manifoldul existent în careul sondelor existente 384 si 379 Totea.

### Lucrari de infrastructura (sapatura)

Săpătura se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj al conductei, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisă a săpăturii, în vederea evitarii surparilor, umplerii cu apă etc.

Conducta se va monta îngropata la circa 1,1 m fata de generatoarea superioara si va fi protejata împotriva coroziunii exterioare cu trei straturi HDPE , clasa B3,  conform SR EN ISO 21809-1.

Lucrările de săpătura vor începe numai dupa marcarea traseului conductei si stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrărilor. Fundul șanțului va fi nivelat pentru a asigura sprijinirea conductei pe toata lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari în general configuratia terenului, conducta înscriindu-se în aceasta configuratie prin curbare elasticã.

Apa trebuie înlaturata din:

- șanțul în care este prevazută lansarea tronsonului de conductă;

- gropile de poziție pentru sudură;

- gropile executate în timpul probelor de presiune;

MONTAREA CONDUCTEI IN FIR CURENT

Firul curent al conductei este considerat traseul în care conducta se monteaza in sant deschis.

Se va monta conducta de amestec Ø 3 inch, de la sonda 388 Totea la manifoldul existent la sonda 384 Totea. Conducta proiectata se va monta prin șanț deschis. La intrarea în claviatura se va monta o supapa de siguranță, setată la 38 bar, care va descărca în sistemul existent de vent 11-FL-101. Conducta de la ieșire PSV pana la cuplare in Ko-drum are diametrul DN100 (114.3x6.3mm) tipul SMLS fără sudura, conform SR EN 10216-3. Materialul țevii este P275NL1. Acest tronson de conducta este încadrat în categoria IIA2 conform PED DIRECTIVA 2014/68/EU și este necesară certificarea de terță parte.

EFECTUAREA PROBELOR DE PRESIUNE ALE CONDUCTEI

Pentru conducta de amestec, cu diametrul Ø 3 inch, cu prizare la capul de erupție al sondei 388 Totea, respectiv la claviatura existentă amplasată pe locația platforma sondei, se vor efectua urmatoarele probe de presiune:

- proba de rezistență hidraulică

Prezistenta = 1,25 x Pmaxima de operare. PMO = 100 bar

Prezistenta = 1,25 x 100 = 125 bar, timp de minim 1 ora de la egalizarea presiunii în conducta si a temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se execută cu apa.

- proba de etanșeitate hidraulică

Petanseitate = 1,1 x Pmaxima de operare. PMO = 100 bar

Pproba = 1,1 x 100 = 110 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii în conductă și a temperaturii conductei cu cea a solului. Proba se execută cu apa.

Proba de rezistență hidraulică se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toată conducta astfel încâat presiunea maximă de încercare în punctul de cota minimă sănu depaseasca 1,8 x Pmax.

După încheierea probelor de presiune, șantul trebuie acoperit cât mai repede posibil.

CUPLAREA CONDUCTEI DE AMESTEC LA SONDA SI LA CLAVIATURA EXISTENTA IN CAREU

Conducta de amestec cu diametrul Ø 3 inch pentru transportul producției de gaze, se va cupla la capul de eruptie al sondei 388 Totea, respectiv la claviatura existentă aferentă sondelor existente din careu.

ADUCEREA TERENULUI DEZAFECTAT LA CONDITIILE INITIALE

Astuparea șanțului se va executa manual și mecanizat. Astuparea se va face cu întreaga cantitate de pământ de la săpătură. Este obligatorie refacerea stratului vegetal și aducerea terenului la conditiile inițiale de fertilitate.

Umplerea santului în anotimpul friguros se va face cu pamant neînghetat pe o grosime de cel putin 15 cm de la generatoarea superioara. Tasarea pamantului înghetat este mult mai accentuatã decat cea a pamantului neînghetat.

Umplerea șantului cu materialul rezultat din săpătură se va efectua pe zone de             20-30 m, avansând într-o singură direcție (se poate trece de 30 m când temperatura mediului nu variazp în 8 ore cu mai mult de 5 °C).

Pentru a avertiza de prezența conductei si pentru protejarea acesteia în timpul unor eventuale lucrări, se va monta deasupra conductei, pe întreaga lungime la circa 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei proiectate, o banda de avertizare de culoare galbena din PE inscriptionata cu „ATENTIE PRODUSE PETROLIERE”, avand o latime minima de 6 cm.

Fiind vorba de o lungime relativ mica a conductei, și traseul tranzitând doar zona de careu, nu va fi cazul de lucrări prea complexe și avertizare a conductei.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Pentru moment nu există alte proiecte cu care să aibă o relație, dar va fi benefică realizarea lui pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a activității de extracție și transport hidrocarburi.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Amplasarea sondei 388 Totea s-a facut pe baza unui „Studiu de evaluare a resurselor si performantelor in exploatare a zăcământului comercial pe structura Totea - Vladimir” realizat pentru OMV PETROM SA ASSET Oltenia si aprobat de catre ANRM (Agenția Naționalaăa Resurselor Minerale), precum si a reanalizarii tuturor datelor existente (sonde de corelare, profile seismice s.a.) cu probabilitate mare de interceptare a zacarnatului, in zona amplasamentului stabilit, și nu sunt alți factori care sa conditioneze in vreun fel acest amplasament.

Amplasamentul investiției este stabilit de comun acord între proiectant și beneficiar este situat in extravilanul localitatii Valea Deșului, comuna Vladimir, judetul Gorj ; terenul aparține unor proprietari particulari ; categoria de folosință ocupată temporar este : arabil, pășune – Tarla 107. Nu a fost luată în considerare nicio altă alternativă de amplasament.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Realizarea proiectului nu implică alte activități (noi surse de apă sau de energie electrica), pentru ca locația sondei se află într-o zona de exploatare petrolieră existentă. 	Apa tehnologică se asigură de la parcurile din zonă, apa potabilă se asigură din comuna Vladimir, sat Valea Desului, in recipiente etanșe (PET-uri), iar instalatia de foraj este actionata cu energie termică, deci nu este necesară construirea vreunei linii electrice de înaltă tensiune.

Proiectul are ca singur scop extragerea din zacamant a hidrocarburilor (gaze).

Existenta în zona exploatarilor petroliere a sondelor de foraj si extractie va conduce la cresterea potențialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economiei romanesti, dar nu va modifica structura activității traditionale și nici nu va creea asezari umane noi, prin atragerea de forta de munca in zona.

Descrierea amplasarii proiectului:

- distanța față de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieră, adoptată la Espoo la    25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul.

Niciuna din activitățile din lista anexată Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului nu se intersectează cu lucrările prevazute in proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Amplasamentul tratat in proiectul “ Lucrări de suprafata, foraj, echipare de suprafață, conducta de amestec și punere in producție sonda 388 Totea” se afla la distante considerabile fata de cele mai apropiate monumente istorice conform imaginii prezentate mai sus, preluată de pe site-ul Institutului National al Patrimoniului, si a celor de mai jos:

Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

- In sat Vierşani, comuna Jupâneşti, se află monumentul istoric “ Situl arheologic de la Vierşani - Poarta Luncii, km. 217+700-218+320”, cod GJ-I-s-B-09159, datare Epoca bronzului mijlociu, aflandu-se la o distanță de circa 5,08 km fata de sonda 388 Totea;

- In sat Vierşani, comuna Jupâneşti, se află monumentul istoric “ Situl arheologic de epoca bronzului de la Jupâneşti-km. 217+420-217+560”, cod RAN 80668.04, datare Epoca, aflându-se la o distanță de circa 4,75 km fata de sonda 388 Totea;

- In localitatea Totea, comuna Licurici, se află monumentul istoric “ Biserica cu hramul "Sfântul Nicolae" de la Totea”, cod RAN 80757.01, datare Epoca modernă (secolul al XVIII-lea), aflandu-se la o distanta de circa 3,08 km fata de sonda 388 Totea;

- In localitatea Vladimir, comuna Vladimir, se afla monumentul istoric “ Casa Gârbea de la Vladimir”, cod RAN 82877.01, datare Epoca modernă (sec. XVIII), aflandu-se la o distanta de circa 2,74 km fata de sonda 388 Totea;

- In localitatea Frasin, comuna Vladimir, se afla monumentul istoric “ Biserica cu hramul "Sfinţii Împăraţi" de la Frasin”, cod RAN 82859.01, datare Epoca modernă (secolul al XIX-lea), aflandu-se la o distanță de circa 4,18 km fata de sonda 388 Totea;

- In localitatea Vierşani, comuna Jupâneşti, se află monumentul istoric “ Aşezarea din epoca bronzului de la Vierşani - Valea Gilortului”, cod RAN 80668.02, datare Epoca bronzului, aflandu-se la o distanță de circa 4,05 km fata de sonda 388 Totea.

Având in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul că realizarea proiectului “ Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafața, conducta de amestec și punere în producție sonda 388 Totea” nu va afecta în niciun fel patrimoniul cultural din zonă.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: sondele existente în zonă 384 și 379 Totea nu prezintă emisii în apă, aer, sol subsol, nu produce zgomot. Alte proiecte sau activități nu există în zonă.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: Nu se utilizeaza direct resurse naturale din aria de implementare a proiectului, ci materiale si subansamble procurate din comert;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

- activitatea de foraj (sol vegetal, detritus, fluid de foraj rezidual)

Detritusul

- 330 tone – detritus (intervalul I si II) - cod deseu 01 05 04;

- 410 tone – detritus (intervalul III si IV) - cod deseu 01 05 05*.

Sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de catre sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 740 tone detritus total.

Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat periodic, pe masura ce haba se va umple, la OIL DEPOL SERVICES SRL pentru tratare/eliminare finala.

Fluidul de foraj rezidual

- 330 tone– fluid de foraj rezidual (intervalul I si II ) - cod deseu 01 05 04;

- 50 tone– fluid de foraj rezidual (intervalul II si IV) - cod deseu 01 05 05*.

Fluidul NADF din care rezulta deseurile cu cod 01 05 05*, in cantitate de cca 50 tone este refolosit in intregime la alte sonde.

Fluidul de foraj ramas la finalul sondei cu cod 01 05 04, circa 330 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la OIL DEPOL SERVICES SRL.

Deșeuri ne-extractive:

- deșeuri metalice;

- deșeuri de ambalaje;

- deșeuri menajere.

Deșeuri metalice (cod deșeu -17 04 07) -  sunt deșeuri feroase rezultate din tăierea coloanelor, cabluri de oțel, piese de schimb înlocuite. Se estimează producerea unei cantități de, circa 0,50 tone de desșuri metalice. Aceste deșeuri se vor valorifica prin unități de colectare specializate.

Deșeurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizează;

- ambalaje din hârtie si carton care se colectează și se predau la unitățile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse băuturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticlă rezultate de la diverse conserve sau băuturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introduca bariere în calea comerțului.

Ambalajele, în care au fost stocate materialele chimice ( butoaie metalice), vor fi depozitate temporar în zonă special amenajată pe o platforma dalata, impermeabilizata si vor fi acoperite cu o prelată impermeabilă, susținută de o împrejmuire a platformei dalate, impermeabilizată cu saci de nisip în condiții de siguranță și conform Normelor Tehnice de Securitate, până când vor fi preluate de OIL DEPOL SERVICES SRL.

Tip ambalaj :

Deșeuri de ambalaje – nepericuloase

Ambalaje metalice -Cod deseu 15 01 04

Ambalaje de materiale plastice -Cod deșeu -15 01 02

Ambalaje hartie si carton –Cod deșeu -15 01 01

Ambalaje de sticlă –Cod deșeu -15 01 07

Deșeuri de ambalaje –periculoase

Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase15 01 10*

Deșeurile menajere ( cod deșeu - 20 03 01) - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate în careul sondelor. Eliminarea deșeurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV PETROM SA și operatorul economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se estimează o cantitate de aproximativ 1 m3 de deseuri menajere.

Evidența gestiunii deșeurilor este ținută de către personalul de la punctul de lucru și monitorizată de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

e) poluarea și alte efecte negative: : impactul produs asupra mediului prin activitățile de execuție propuse va fi redus deoarece echipamentele și utilajele utilizate vor fi performante, corespunzătoare și moderne. Realizarea proiectului nu va produce poluare semnificativă – gaze de eșapament de la mijloacele de transport și utilaje, pe perioada de realizare a proiectului; zgomot local, temporar pe perioada realizării proiectului cu încadrarea în limitele admisibile ale nivelului de zgomot conform standard SR 10009/2017 – acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: se vor lua toate măsurile pentru a împiedica producerea de accidente.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): se estimează, că pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul va genera un impact nesemnificativ, asupra populației și sănătăți umane, lucrările de construcții vor avea loc la 1,8 km față de zona locuită; iar măsurile propuse au rolul de a evita potențialul disconfort asupra acestora.

2.   Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Investițiile propuse se vor realiza în județul Gorj, comuna Vladimir, sat Valea Deșului, extravilan, un teren cu folosința și destinația terenului –drum public și teren arabil, conform Certificatului de urbanism nr. 24/03.07.2023 emis de către Primăria comunei Vladimir.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul

3. zonele montane și forestiere:  nu este cazul

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:  nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul

3.   Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul  asupra mediului analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor de mediu, și  ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:  Impactul generat de foraj se va manifesta local, temporar, numai în zona de lucru, în faza de execuție;

b) natura impactului: In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrările desfasurate vor avea un efect temporar redus si reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitătii mediului se pot produce doar in cazuri accidentale;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d)intensitatea și complexitatea impactului:  m în zona amplasamentului lucrărilor propuse;

e) probabilitatea impactului:  mare în perioada de execuție. Prin respectarea măsurilor de construcție adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare care se vor aplica în conformitate cu legislația în vigoare, se poate reduce probabilitatea de apariție a impactului.

Lucrările se vor desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul nu va fi afectat. Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact redus din punct de vedere al poluǎrii mediului înconjurător.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: Lucrările de de suprafată forajul și punerea în producție sonda 388 Totea vor fi efectuate cu respectarea normelor în vigoare și în termenii stabiliți in proiect pe perioda de realizare a lucrărilor. După terminarea lucrărilor posibilul impact asupra factorilor de mediu, va dispărea;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

Amplasamentul sondei 388 Totea, se afla intr-o zona de exploatari petroliere (exploatarea Totea - Vladimir) in care sunt prezente si in functiune alte sonde (chiar pe careul propus amplasarii noii sonde, mai exista in exploatare sondele 379 si 384 Totea) precum si sonde noi propuse.

Sondele aflate deja in exploatare, nu reprezinta surse de emisii in apa, aer, sol sau de zgomot in atmosfera, surse ce ar putea constitui un impact cumulativ cu sonda 388 Totea, in faza de construire.

Lucrarile la noua sonda se vor executa esalonat, astfel incat sa se evite generarea unui impact cumulativ.

Distanta intre beciul sondei proiectate 388 Totea si beciurile sondelor existente, dupa cum urmeaza :  384 Totea ~ 21 m, 379 Totea ~ 36 m. In timpul lucrarilor la sonda 388 Totea, sondele existente se vor proteja cu cate o cusca metalica in vederea asigurarii acesteia impotriva lovirilor accidentale.

Impactul generat de sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona nexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondei 388 Totea cu sondele din zona este nesemnificativ, nu se vor inregistra fenomene care sa conduca la efecte sinergetice ale noii activitati in contextul continuarii activitatilor obiectivelor deja existente in zona.

Lucrarile de suprafata, foraj, echipare de suprafata, conducta de amestec si punere in productie a sondei 388 Totea, se vor face esalonat, astfel ca nu putem vorbi de un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul forajului sa nu se produca un impact cumulativ.

Ca si activitati cu care constructia sondei ar putea genera un impact cumulativ, ar fi lucrarile de aratura, care antreneaza praf in atmosfera si emisii de la motoarele termice ale utilajelor de executie.

Inainte de inceperea lucrarilor la sonda 388 Totea, se va face o analiza vizuala de catre beneficiar si constructor, in vederea determinarii stadiului lucrarilor de aratura pe terenurile invecinate.

Se va incerca, pe cat posibil, prin planificarea lucrarilor generatoare de praf, evitarea suprapunerii acestora cu activitatile agricole din zona (aratura) pentru a se evita antrenarea unei cantitati mai mari de praf in atmosfera, in acest fel evitandu-se posibilitatea unui impact cumulativ.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la sonde se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizarea si exploatarea proiectului.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a SC OMV PETROM SA ASSET OLTENIA, incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea măsurilor propuse de către experți în vederea reducerii impactului asupra factorilor de mediu.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Referitor la pozitia amplasamentului sondei fata de arii naturale protejate, acesta este situat la circa 7,6 km fata de aria naturala protejata ROSAC0045 Coridorul Jiului – fiind cea mai apropiată arie protejată față de amplasament.

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu se încadrează  în art. 11 alin. (1) lit. (a), lit. (c) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018.

Lucrările propuse a se realiza nu au un impact semnificativ asupra corpurilor de apă, precum și a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă prevăzute în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, și nu este necesară elaborarea Studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă, conform adresei emisă de ABA Jiu.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică;

- Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului , aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Deșeuri :

- Gestionarea tuturor categoriilor de deșeurise va realiza cu respectarea prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Se va amenaja un spațiu provizoriu de pe care se vor stoca temporar pe categorii deșeurile rezultate  din lucrările prevăzute  și deșeurile  municipale.

- Deșeurile  care pot fi valorificate vor fi predate unor societăți autorizate, iar           deșeurile din construcții vor fi transporatate și depozitate pe amplasamentul indicat de primărie în autorizația de construire;

- Deșeurile municipale se vor preda unei firme de salubritate.

- Se va urmări minimizarea cantităților de deșeuri  ce urmează a fi depozitate într-un depozit definitiv prin recuperarea tuturor deșeurilor ce pot fi valorificate;

- Titularul are obligația raportării către autoritatea publică locală a cantității totale de deșeuri generate din copnstrucții;

- Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depoziotarea acestora în locuri neautorizate.

Zgomot:

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor  asigura condiţiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei  industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A : LaeqT 65 dB(A);

Apa :

- Este interzisă deversarea de ape uzate și a reziduurilor de orice fel în apele de suprafață sau subterane;

- Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina apele freatice în perioada de execuţie a lucrărilor;

Sol:

- Organizarea de şantier necesară pentru realizarea proiectului se va amenaja în

interiorul suprafeţei destinate grupului de facilităţi de suprafaţă. Organizarea de şantier va fi utilizată în principal pentru depozitarea temporară a materialelor necesare execuţiei proiectului precum şi pentru gararea utilajelor implicate în aceste lucrări.

- După finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect, zonele ocupate temporar afectate de execuția lucrărilor sau cu organizarea de șantier vor fi curățate și nivelate, iar terenul adus la starea inițială.

- În caz de poluări accidentale, respectiv descărcări de ape uzate menajere, scurgeri accidentale de combustibili de la utilajele și echipamentele folosite, depuneri necontrolate de deșeuri rezultate etc. se vor lua măsuri imediate de curățare și ecologizare a zonei afectate.

- La încetarea activității de execuție a lucrărilor proiectate se vor lua de pe șantier utilajele și echipamentele, se vor înlătura deșeurile, se vor curăța zonele deservite de organizarea de șantier, vor fi ecologizate zonele de vegetație afectate;

- Se vor lua măsuri de evitare a poluării produsă de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi, alte substanţe chimice ce ar putea contamina solul în perioada de execuţie a lucrărilor;

Aer:

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- În perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului şi pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere şi nerutiere, sau din manipularea materialelor de construcţii, în vederea respectării STAS 12574/1987 privind valorile limită a poluanților în aer;

- Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă; Se vor folosi utilaje de construcţii şi mijloace de transport care să nu producă poluarea aerului şi disconfort populaţiei;

Așezări umane :

- Programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice în apropierea zonelor locuite; se va reduce viteza de deplasare și se va menține starea tehnică corspunzătoare a mijloacelor de transport, în vederea limitării emisiilor din gazele de eșapament.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Condiții impuse în Avizul de gospodărire a apelor nr. 107/03.11.2023:

-Să transmită coordonatele în sistemul de referință STEREO ale forajului de monitorizare;

Să solicite  executantuilui forajului  de monitorizare întocmitea fișei de inventriere a forajului și va înainta câte un exemplar la ABA Jiu și SGA Gorj;

-Alimentarea cu apă  se va face de unități autorizate, nu se admit alimentarea cu apă și evacuareaapelor uzate din/în cursuri de apă, fără act dea reglementare în domeniul gospodăririi apelor;

-Să aducă la cunoștința A.B.A. Jiu data începerii lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta, iar la finalizarea lucrărilor va informa A.B.A. Jiu;

-În cazul trecerii în exploatare a sonde, beneficiarul va înainta documentația tehnică întocmită de proiectant certificat conform Ordinului M.M.P. nr. 891/2019 în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor.

-În condițiile în care se modifică prevederile  prezentului aviz sau se vor executa lucrări suplim,entare față de cele avizate se va solicita aviz modificator conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 828/04.08.2019;

-Prezentul aviz  nu se referă la rezistența și stabilitatea lucrărilor și nu exclude obligativitatea solicitării și obținerii și a celorlalte avize și acorduri legale;

-Lucrările se vor executa exclusiv pe terenurile reglementate din punct de vedere juridic;

-În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, protecția factorilor de mediu a zonelor apropiate și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

-Să existe în permanență complet stocul de materiale și echipamente necesare intervenției în caz de poluări accidentale la fiecare punct de lucru –conform ”Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale”;

-Beneficiarul are obligația să țină legătura cu Administrația Bazinală de Apă Jiu și să anunțe asupra oricărei modificări permanente sau temporare față de prevederile avizului de gospodărire a apelor.

Alte condiţii :

- Respectarea măsurilor de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu și executarea lucrărilor de refacere a mediului, conform proiectului tehnic la terminarea activităţii ;

- Respectarea condiţiilor prevăzute în avizele solicitate pentru obţinerea autorizaţiei de construire ;

- Monitorizarea factorilor de mediu se va face conform prevederilor din Autorizaţia de mediu în baza căreia va funcţiona obiectivul;

  - Se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului privind orice modificare semnificativă a proiectului ce a stat la baza emiterii prezentei decizii.

  - Conform art.49, alin. 3 -4 din Ordinul MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea  metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea proiectului veţi notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

  - Procesul verbal întocmit se va anexa şi va face parte integrantă din procesul –verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

- Se vor comunica imediat poluările accidentale la A.P.M. Gorj cu sediul in municipiul    Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, cod 210143, tel. 0253 –215384, fax 0253 –212892, e-mail : office@apmgj.anpm.ro

Conform prevederilor art. 43, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, la finalizarea proiectului, veţi notifica A.P.M. Gorj în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale  Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.