RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru

“Extindere bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”

Beneficiar

S.C. ECO STAR S.R.L.

2016

Foaie de capat

Elaborare

Documentatie:	S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L.

Pitesti, str. I.C. Bratianu, nr. 49, bl. M1, sc. A, et.1, judet Arges

Certificat de inregistrare emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in data de 18.11.2014, valabil 5 ani, inscrisa in REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,  pozitia 44

Beneficiar:           S.C. ECO STAR S.R.L.

Sat Colibasi, comuna Colibasi,str. Principala, nr. 191,  judetul Giurgiu

52/894/2007, CUI RO 22969195

Faza de proiectare: Raport privind impactul asupra mediului

“Extindere bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”

Data elaborarii:  2016

| CUPRINS | Pag |
| --- | --- |
| 1. INFORMATII GENERALE | 6 |
| 1.1. Titularul proiectului | 7 |
| 1.2. Autorul atestat al raportului privind impactul asupra mediului | 7 |
| 1.3. Denumirea proiectului | 7 |
| 1.4. Amplasamentul proiectului | 7 |
| 1.5. Informatii privind modalitatile pentru conectare la infrastructura existenta | 10 |
| 1.6. Informatii privind resursele folosite | 10 |
| 1.7. Informatii privind actele de reglementare | 11 |
| 2. DESCRIEREA LUCRARILOR | 11 |
| 2.1. Descrierea obiectivului | 11 |
| 2.2. Exploatarea agregatelor minerale | 11 |
| 2.3. Amenajarea piscicola | 13 |
| 2.4. Materii prime si auxiliare utilizate in procesul tehnologic | 17 |
| 3. DESEURI | 17 |
| 3.1. Tipuri de deseuri generate | 18 |
| 3.2. Managementul deseurilor | 18 |
| 3.3. Eliminarea deseurilor | 18 |
| 4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURILE DE REDUCERE | 18 |
| 4.1. Apa | 18 |
| 4.1.1. Hidrologia / Hidrogeologia | 18 |
| 4.1.2. Alimentarea cu apa | 22 |
| 4.1.3. Managementul apelor uzate | 22 |
| 4.1.4. Prognozarea impactului | 22 |
| 4.1.5. Masuri de diminuare a impactului | 23 |
| 4.2. Aerul | 25 |
| 4.2.1. Date generale | 25 |
| 4.2.2. Surse de poluanti | 28 |
| 4.2.3. Prognozarea impactului | 28 |
| 4.2.4. Masuri de diminuare a impactului | 31 |
| 4.3. Solul | 32 |
| 4.3.1. Date generale | 32 |
| 4.3.2. Surse de poluare a solului | 33 |
| 4.3.3. Prognozarea impactului | 33 |
| 4.3.4. Masuri de diminuare a impactului | 34 |
| 4.4. Geologia subsolului | 34 |
| 4.4.1. Date generale | 34 |
| 4.4.2. Impactul prognozat | 36 |
| 4.4.3. Masuri de diminuare a impactului | 37 |
| 4.5. Biodiversitatea | 37 |
| 4.5.1. Date generale | 37 |
| 4.5.2. Impactul prognozat | 38 |
| 4.5.3. Masuri de diminuare a impactului | 39 |
| 4.6. Peisajul | 40 |
| 4.6.1. Date generale | 40 |
| 4.6.2. Impactul prognozat | 40 |
| 4.6.3. Masuri de diminuare a impactului | 40 |
| 4.7. Mediul social si economic | 41 |
| 4.7.1. Date generale | 41 |
| 4.7.2. Impactul prognozat | 41 |
| 4.7.3. Masuri de diminuare a impactului | 42 |
| 4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural | 42 |
| 4.9. Efectul cumulativ datorita vecinatatii cu alte proiecte existente/planificate | 42 |
| 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR | 43 |
| 6. MONITORIZAREA ACTIVITATII SI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI | 45 |
| 7. SITUATII DE RISC | 46 |
| 8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR | 48 |
| 9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC | 48 |

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

“Extindere bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”

Beneficiar: S.C. ECO STAR S.R.L.

# Informatii generale

Prezenta lucrare reprezinta Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si a fost elaborat in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru proiectul  :

“Extindere bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”, beneficiar: S.C. Eco Star S.R.L..

Raportul la Studiul privind evaluarea impactului asupra mediului a fost intocmit conform Ordinului MAPM nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Activitatea propusa prin proiect nu cade sub incidenta prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) este ceruta in toate tarile membre ale UE prin Directiva EC 97/11/1997 care modifica Directiva 85/337/EEC pentru evaluarea efectelor unor proiecte publice si private asupra mediului.

EIA urmareste identificarea, descrierea si evaluarea efectelor directe sau indirecte ale proiectului asupra:

- fiintelor umane, florei si faunei;

- solului, apei, aerului, climei si peisajului;

- valorilor materiale si bunurilor culturale;

- interactiunea intre factorii mentionati mai sus.

Ca parte a EIA, detinatorul proiectului va trebui sa ofere o serie de date autoritatilor de reglementare, printre care:

- descrierea proiectului, cuprinzand informatii despre zona, marimea si caracteristicile proiectului;

- descrierea masurilor luate pentru a reduce si, daca este posibil, a remedia efectele adverse semnificative ale implementarii proiectului;

- datele necesare pentru a identifica si pentru a evalua principalele efecte pe care proiectul le-ar putea avea asupra mediului;

- principalele alternative studiate de proiectant si o indicare a principalelor motive care au condus la varianta aleasa, tinand cont de efectele asupra mediului;

- un rezumat al informatiilor mentionate mai sus.

Toate proiectele cuprinse in Anexa I trebuie supuse unei evaluari de tip EIA, in timp ce pentru proiectele cuprinse in Anexa II, statele membre vor decide unde si cand EIA este necesar, pe baza unor analize de la caz la caz sau la baza unor criterii locale.

Anexa I prezinta proiectele care pot avea impact semnificativ asupra mediului, atat ca marime, cat si ca semnificatie, si proiectele care pot fi de importanta regionala sau nationala.

Pentru proiectele din Anexa II decizia necesitatii EIA va fi dependenta de criteriile de selectie prezentate in Anexa III a directivelor. Sunt de regula proiecte de semnificatie redusa.

Elementele cheie ale Anexei II sunt:

- caracteristicile proiectului;

- localizarea proiectului, sensibilitatea mediului din zona de amplasament, potential afectata;

- caracteristicile impactului potential, efectele potentiale semnificative ale proiectului trebuie considerate functie de criteriile stabilite anterior.

La elaborarea prezentului Raport privind impactul asupra mediului s-au avut în vedere următoarele elemente:

- documente ale societatii comerciale emise de institutii abilitate;

- documentatia tehnica prezentata de beneficiar;

- documente ale societatii comerciale;

- informatii si date culese pe teren;

- date continute in anuare si monografii;

- literatura de specialitate;

- legislatia in domeniu.

1.1. Titularul proiectului

S.C. ECO STAR S.R.L., cu sediul social in sat Colibasi, comuna Colibasi, str. Principala, nr. 191, judetul Giurgiu, tel: 0722840161, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J52/894/2007, CUI RO 22969195  si este reprezentata de domnul Boiangiu Mihai -  administrator.

S.C. Eco Star S.R.L. are ca obiect principal de activitate „Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului” – cod CAEN 0812.

1.2. Autorul atestat al Raportului privind Impactul asupra Mediului

Prezentul Raport a fost elaborat de S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L. cu sediul in Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr.49, bl. M1, sc.A, et.1, judetul Arges, detinatoarea   certificatului de inregistrare emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in data de 18.11.2014, valabil 5 ani, inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului,  pozitia 44.

1.3. Denumirea proiectului

“Extindere bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale, comuna Colibasi, judetul Giurgiu”

1.4. Amplasamentul proiectului

Obiectivul de investitie sus mentionat va fi amplasat in bazinul hidrografic al raului Arges, la cca. 600 m de drumul tehnologic existent pe malul stang al lucrarii „Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, la cca. 270 m est de linia CF Bucuresti-Giurgiu, in extravilanul localitatii Colibasi, comuna Colibasi, judetul Giurgiu, la cca. 0,5 km vest de limita vestica a intravilanului acesteia. Codul cadastral al raului Arges este  X.1.000.00.00.00.0.

Terenul pe care se va realiza extinderea bazinului piscicol face parte dintr-un perimetru cu suprafata totala de cca. 15 ha, compusa din doua suprafete (conform Procesului Verbal nr. 5977 din 02.09.2015, incheiat intre Consiliul Local Colibasi si S.C. Eco Star S.R.L.):

- suprafata de 10,8697 ha (10,87 ha), numar cadastral 30179;

- suprafata de 6,2511 ha, din care suprafata de 4,1303 ha are numarul cadastral 1043.

Coordonatele in sistem STEREO ‘70 ale punctelor care delimiteaza suprafata de 15 ha sunt urmatoarele:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 960 | 303720.440 | 593937.301 |
| 959 | 303439.156 | 593611.429 |
| 956 | 303129.474 | 593836.922 |
| 25 | 303415.824 | 594090.409 |

Extinderea bazinului piscicol se va realiza pe suprafata de 10,87 ha, care are urmatoarele coordonate in sistem STEREO ’70:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 960 | 303720.440 | 593937.301 |
| 121 | 303713.277 | 593946.967 |
| 127 | 303686.871 | 593996.163 |
| 129 | 303683.631 | 594000.547 |
| 131 | 303678.449 | 594004.609 |
| 133 | 303672.166 | 594007.796 |
| 135 | 303666.831 | 594009.857 |
| 139 | 303641.299 | 594018.822 |
| 141 | 303634.908 | 594021.233 |
| 143 | 303621.976 | 594027.586 |
| 145 | 303616.196 | 594029.012 |
| 147 | 303609.781 | 594028.496 |
| 153 | 303577.137 | 594009.608 |
| 155 | 303570.735 | 594007.086 |
| 157 | 303560.047 | 594005.717 |
| 35 | 303548.693 | 594006.993 |
| 1 | 303463.554 | 593810.401 |
| 2 | 303455.404 | 593829.471 |
| 3 | 303444.369 | 593850.066 |
| 4 | 303429.132 | 593867.638 |
| 5 | 303406.960 | 593887.024 |
| 6 | 303366.582 | 593921.266 |
| 7 | 303292.127 | 593924.119 |
| 8 | 303267.345 | 593928.559 |
| 950 | 303231.874 | 593942.655 |
| 951 | 303230.411 | 593941.184 |
| 952 | 303226.715 | 593938.099 |
| 953 | 303230.536 | 593901.063 |
| 954 | 303162.297 | 593867.395 |
| 955 | 303193.536 | 593865.173 |
| 956 | 303129.474 | 593836.922 |
| 957 | 303246.654 | 593751.770 |
| 958 | 303262.313 | 593740.371 |
| 959 | 303439.156 | 593611.429 |

Suprafata ocupata de pilierul de protectie fata de terenurile invecinate este de cca. 0,03 ha.

In imediata vecinatate a perimetrului analizat este planificata executia bazinului piscicol Colibasi 2, pe o suprafata de 23 ha. Pentru bazinul Colibasi 2 s-a emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 251/19.11.2015 de catre Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si Acordul de mediu nr.2 din 23.03.2016, emis de APM Giurgiu. .

Lucrarile de exploatare a agregatelor minerale se vor face pe suprafata de 10,87 ha, in scopul extinderii bazinului piscicol Colibasi 2.

Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate:

Mentionam faptul ca terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica, amplasamentul acestuia situandu-se la cca. 676 km distanta fata de limita nordica a  siturilor ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana.

Fig. 1. Plan de incadrare in zona

1.5. Informatii privind modalitatile pentru conectarea la infrastructura existenta

Accesul la amenajarea piscicola se va face din DJ 412 Colibasi–Campurelu, din localitatea Colibasi, pe drumul de exploatare existent (L=0,5 km).

1.6. Informatii privind resursele folosite

- volum total de excavat – 849,7 mii mc;

- volum de material util – 745,4 mii mc;

- volum de decoperta – 104,3 mii mc;

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care se va  ocupa cu paza si intretinere bazinului piscicol se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa tehnologica

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Evacuarea apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate.

1.7. Informatii privind actele de reglementare

Pentru realizarea investitiei studiate, au fost emise urmatoarele documente:

- Certificat de Urbanism nr.3 din  03.02.2016, emis de Primaria comunei Colibasi, judetul Giurgiu;

- Aviz de gospodarirea apelor nr. 36 din 07.03.2016,modificator al Avizului de gospodarirea apelor nr 25 din 19.11.2015, emis de Administratia Bazinala Arges Vedea;

2. Descrierea proiectului

Scopul si importanta obiectivului de investitii

Realizarea proiectului are ca scop extinderea bazinului piscicol Colibasi 2, cu exploatare de agregate minerale.

Clasa de importanta

Amenajarea piscicola se incadreaza, conform STAS 4273/83, in clasa a IV-a de importanta din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, iar conform STAS 4068/1987, trebuie sa fie aparata la debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%.

  - Descrierea obiectivului

Bazinul piscicol va fi executat pe terasa malului stang al raului Arges, la cca. 600 m de drumul tehnologic existent pe malul stang al lucrarii “Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, lucrare hidrotehnica incadrata in clasa a IV-a de importanta si dimensionata la debitul cu probabilitatea de depasire de 5% (Q=615 mc/s). Deci perimetrul nu este inundat la viituri cu debite mai mici sau egale cu debitul cu probabilitatea de 5%.

Cota medie a terenului in zona bazinului piscicol propus este de 48,50 mdMN.

# Lucrarile propuse  se vor desfasura in doua etape:

# etapa I – exploatarea de agregate minerale;

# etapa a-II-a – amenajarea piscicola.

2.2. Etapa I- Exploatarea agregatelor minerale

Exploatarea de agregate minerale

In prima etapa se vor realiza lucrarile de exploatare agregate minerale in zona viitoarei amenajari piscicole, cu urmatoarele caracteristici:

- Suprafata totala bazin – 10,87 ha;

- suprafata perimetru propus pentru excavare – 10,84 ha;

- suprafata pilieri de siguranta (5 m latime) – 0,03 ha;

- adancime maxima de excavare – 9,50 m;

- cota fund excavatie – 39,50 m;

- panta taluz – 1:2;

- bancheta (b=3 m) la cota 44,50 m;

- volum total de excavat – 849,7 mii mc;

- volum de material util – 745,4 mii mc;

- volum de decoperta – 104,3 mii mc;

- volum de apa – 369 mii mc;

- suprafata luciului de apa – 107294 mp (~10,73 ha);

- suprafata fund bazin – 106421 mp (~10,64 ha).

Lucrarile de excavatii vor avea un ritm lunar variabil, de maxim 15.000-20.000 mc/luna, in functie de solicitarile de agregate naturale, respectiv de sorturi si de dotarea tehnica a beneficiarului.

In situatia unor exploatari organizate si rationale nu pot apare degradari ale aerului, apei si drumurilor utilizate permanent, care vor fi intretinute de beneficiar.

Se vor evita lucrarile si operatiunile tehnologice cu implicatii nefavorabile si anume:

- poluarile accidentale cu combustibili si uleiuri in timpul operatiilor de alimentare si ungere a utilajelor;

- utilizarea unor utilaje deteriorate cu consum nejustificat (marit) de combustibil si uleiuri;

- deteriorarea drumurilor si acceselor la obiectivele din zona.

Cele prezentate mai sus sunt obligatii permanente ale personalului balastierei.

Tehnologia de extractie

Se vor pastra urmatorii pilieri de siguranta:

- 5 m fata de terenurile invecinate.

Lucrarile de pregatire constau in lucrarile de decopertare, care se executa esalonat cu ajutorul buldozerului si al incarcatorului frontal. Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral, de unde se va folosi la amenajarea taluzelor bazinului piscicol.

Metoda de exploatare va fi prin extragere mecanica pe fasii directionale si/sau transversale pe sectoarele de extractie.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului (15-20 m). La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie.

Excavatiile se vor realiza pana la cota 39,50 m, cu cca. 4,0 m sub nivelul hidrostatic (cota 43,50 m), cu panta taluzelor de 1: 2, iar la cota 44,50 m se va pastra o berma cu latimea de cca. 3,0 m.

Exploatarea se va face in doua trepte:

- in uscat, de la suprafata terenului (cota medie de 48,50 m) pana la cota 44,50 m (cota corespunzatoare bermei);

- de la cota bermei (44,50 m) pana la cota 39,50 m (1,0 m in uscat si 4,0 m sub nivelul apei).

Lucrarile de extractie a agregatelor din perimetrul de exploatare se vor executa incepand de la nord-est la sud-vest.

Excavarea se va face in fasii de 10 m latime, paralele cu latura scurta a perimetrului, iar in cadrul unei fasii, in felii de 10 m latime.

Agregatele extrase vor fi supuse procesului de spalare-sortare in statia de sortare proprietate a S.C. ECO Star S.R.L. Colibasi, existenta la cca. 0,5 km sud-vest de viitorul bazin piscicol Colibasi 2.

Esalonare

Excavarea de agregate minerale, in vederea executarii bazinului piscicol, se va face pe o perioada de 8 ani.

Destinatia materialului excavat

Agregatele extrase vor fi supuse procesului de spalare-sortare in statia de sortare proprietate a S.C. Eco Star S.R.L. Colibasi, existenta la cca. 0,5 km sud-vest de viitorul bazin piscicol Colibasi 2.

Dotarea tehnica

Beneficiarul are in dotare urmatoarele utilaje de baza:

- doua excavatoare hidraulice echipate cu draglina cu cupa de 1,25 mc, care va excava materialul atat deasupra nivelului hidrostatic cat si sub acesta;

- un incarcator frontal tip WOLLA cu cupa de 3,2 mc, utilizat pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport;

- un buldozer S 1500 pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril;

- autobasculante cu capacitatea de 16 t pentru transportul catre diversi beneficiari a balastului sau a agregatelor sortate.

2.3.    Etapa a- II-a. Amenajarea piscicola

Viitoarea amenajare piscicola va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv si va avea urmatoarele caracteristici:

- Suprafata totala bazin - 10,87 ha;

- adancime bazin – 9,00 m;

- adancime apa – 4,00 m;

- cota fund excavatie – 39,50 m;

- panta taluz – 1:2;

- bancheta (b=3 m) la cota 44,50 m;

- volum de apa – 369  mii mc;

- suprafata luciului de apa – 107294 mp (~10,73 ha).

- suprafata fund bazin – 106421 mp (~10,64 ha).

Formula de populare

Bazinul piscicol va avea apa asigurata din panza freatica si va fi exploatat in regim natural, pentru productia de peste de consum din specia crapului de cultura, rezultand o productie anuala de peste de cca. 300-450 kg/ha.

Apa folosita din panza freatica corespunde calitativ pentru cresterea optima a pestelui de consum in cultura semi-intensiva.

Pentru amenajarea piscicola s-a prevazut:

- exploatarea de tip semi-intensiv;

- puietul necesar realizarii productiei estimate se va procura de la fermele specializate in productia de puiet de crap.

Cantitatea de puiet necesara este de 50-80 kg/ha si va avea la procurare greutatea de 30 g/buc.

Pentru bazinul piscicol s-a prevazut exploatarea de tip semi-intensiv in urmatoarele proportii:

- crap de doua veri 30%;

- crap de trei veri 30%;

- crap de patru veri 40%.

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

| Organisme planctonice | Organisme bentonice (bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton | Dreissena |
| Microcistis | Daphnia | Tubifex |
| Aphamizomenon | Cyclops | Limnaea |
| Scenedesmus | Cypris | Viviparus |
| Pandorina | Karatella | Planorbis |
| Asterrionella |  | Chironomus |
|  |  | Dytiscus |

In privinta amenajarii piscicole, aceasta nu va influenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor cu grosimi mari de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua acvifere.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica, deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena, asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din bazinul piscicol se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Pentru monitorizarea pricipalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, se vor prevedea doua foraje  (H=10,00 m), unul in amonte si altul in aval de bazinul piscicol pe directia de curgere a apei subterane, conform amplasare pe planul de situatie.

Cresterea pestelui se va face in regim natural, prin furajare naturala cu vegetatie din bazin. Nu se vor folosi pesticide sau alte substante chimice. Recoltarea pestelui se va face prin pescuit sportiv. Pentru accesul la bazin vor fi prevazute rampe de acces si pontoane de acostament, construite la capatul bazinului.

Amenajarea bazinului si a terenului

In vederea realizarii unor conditii optime de dezvoltare a pestelui in bazin si pentru exploatarea piscicola este necesara o investitie care va cuprinde urmatoarele:

- sistematizarea terasamentelor, amenajarea bazinului piscicol si a terenului limitrof acestuia;

- accese la bazin;

- plantatii de copaci pentru umbra si protectie;

- pontoane;

- imprejmuire;

- constructii necesare, aferente bazinelor piscicole;

- dotari (cabina paza).

Avand in vedere ca viitoarea amenajare piscicola se va realiza pe un teren situat in terasa raului Arges, nu este posibila realizarea unei amenajari piscicole sistematice sau semisistematice deoarece, din punct de vedere economic, ar fi prea scumpa aducerea si evacuarea apei din si in raul Arges.

In aceasta situatie, apa din bazin se va acumula prin infiltratie din panza freatica.

In bazinul piscicol se va realiza o adancime de apa de cca. 4,0 m, considerata o adancime buna pentru dezvoltarea vietii acvatice, adancime pana la care pot patrunde razele soarelui pentru lumina si caldura.

Pe latura dinspre nord-vest a bazinului s-a prevazut o platforma inversata cu lungimea de 50 m si latimea de 10 m, avand cota cu 50-60 cm sub cota nivelului hidrostatic, care este strict necesara pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului. In acest sens, de la inceput aceasta platforma trebuie acoperita cu un strat vegetal si insamantata cu plante acvatice, care vor genera lantul trofic necesar dezvoltarii pestelui.

Pe perioada exploatarii, aceste zone trebuie foarte atent supravegheate si intretinute, pentru ca vegetatia sa nu se dezvolte haotic si sa nu ocupe tot spatiul subacvatic.

O vegetatie in exces opreste lumina soarelui, consuma oxigenul din apa si degradeaza calitatea apei prin materia moarta in descompunere.

Pentru oxigenarea apei din aceasta zona este indicat ca periodic sa se pompeze apa din partile mai adanci ale bazinului spre platforma, printr-un sistem de duze deflectoare care sa aereze puternic stropii de apa.

Improspatarea apei din bazin este posibila prin inlocuirea volumului de apa pierdut prin evapotranspiratie cu aportul din stratul freatic.

Taluzurile care sunt deasupra cotei apei se vor acoperi cu un strat de pamant vegetal si se vor insamanta.

Popularea cu peste a bazinelor se va face cu specii specifice zonei de campie: crap, caras, rosioara, novac, etc. Formula de populare cu specii neconcurente se va face progresiv, pe masura constituirii biotopului si cu consultarea unei unitati specializate, furnizoare de material piscicol.

Accese la bazinele piscicole

Accesul la viitoarea amenajare piscicola se va face din DJ 412 Colibasi–Campurelu, din localitatea Colibasi, pe drumul de exploatare existent (L=0,5 km).

Avand in vedere ca in sistemul natural de crestere a pestelui nu se pot face performante de productie, iar din bazin putandu-se pescui maxim 450 kg/ha de peste pe an, se recomanda ca exploatarea amenajarii sa se faca mai ales sub forma de pescuit sportiv, ceea ce implica si un minim de dotari.

In acest sens, in zona de est se prevede accesul in incinta de la drumul  existent in zona si o platforma de parcare pentru autoturismele pescarilor.

In jurul bazinului se prevede, la cota terenului, o alee pietonala si 4 scari din beton (pe fiecare latura cate una), prevazute cu balustrada pana la nivelul bermei cu latimea de 3,0 m, care se va executa perimetral la cota 44,50 m. Langa scari se va prevedea cate o rampa din beton (plan inclinat), pentru ridicarea cantitatilor mai mari de peste.

Plantatii

Pe berma de 3,0 m latime se vor planta copaci, de preferinta specii de salcii si plopi canadieni. Rolul acestor copaci este si estetic, dar si foarte necesar in crearea microclimatului in zona uscata de campie. Pentru pesti foarte importanta este umbra acestor copaci, mai ales in zilele foarte calduroase.

La limita proprietatii este bine sa se planteze 1-2 randuri de plopi canadieni, care au rolul de a atenua forta vanturilor de iarna, micsorandu-se corespunzator si inaltimea valurilor de la suprafata apei din bazin.

Pontoane

In zonele de acces la bazinul piscicol se prevede cate un ponton pentru acostarea barcilor destinate intretinerii si pescuitului.

Constructia acestor pontoane poate fi din beton si lemn (piloti din beton si podina din lemn) sau in intregime din beton.

Imprejmuire

In vederea mentinerii calitatii si salubritatii zonei amenajarii piscicole este necesara imprejmuirea acesteia. Se propune un gard din plasa de sarma, montata pe stalpi prefabricati din beton sau stalpi metalici.

Accesul in incinta se va face prin porti duble amplasate pe latura de est a proprietatii.

Constructii aferente amenajarii picicole

Cabana pentru paza si adapost pescari se va amplasa in zona de nord-est a proprietatii.

Cabana va fi executata dupa un proiect separat, insa va trebui sa contina minim o camera destinata paznicului si doua dormitoare necesare cazarii pescarilor sportivi sau a muncitorilor sezonieri in perioada pescuitului.

Langa cabana se va amplasa o magazie necesara depozitarii materialelor, utilajelor, uneltelor de pescuit, haine si cizme de protectie, etc. Nu s-au prevazut instalatii frigorifice pentru pastrarea pestelui.

Dotari

Pentru intretinerea si exploatarea amenajarii piscicole sunt necesare urmatoarele dotari minime:

- 2 barci pescaresti, prevazute cu colaci de salvare;

- unelte de pescuit sportiv;

- haine si cizme de protectie, veste de salvare;

- moto pompa cuplata cu instalatie de aerare a apei;

- trusa pentru stingerea incendiilor: lopeti, galeti, lazi de nisip;

- lanterne si telefon mobil in dotarea paznicului.

Personalul de deservire si programul de lucru

Activitatea de exploatare va fi deservita de 5 angajati, iar activitatea de paza va fi deservita de 2 angajati.

Programul de lucru pentru activitatea de exploatare va fi de 11 luni/an, 20 zile/luna, 10 ore/zi, iar programul de functionare al bazinului este permanent.

Personalul de deservire al bazinului piscicol se va pregati din timp de catre titularul de investitie, iar numarul de personal necesar se va stabili in functie de gradul de pregatire, dotarea tehnica si productivitatea reala a exploatarii piscicole.

2.4. Materii prime si auxiliare utilizate in procesul tehnologic

Volumul total care se va exploata din perimetrul exploatabil (in interiorul pilierilor), conform cotelor si dimensiunilor proiectate, este de 849,7 mii mc, din care:

- volum de material util – 745,4 mii mc;

- volum de decoperta – 104,3 mii mc.

Volumul total de apa necesar umplerii bazinului este de 150.000 mc.

- Suprafata totala bazin - 10,87 ha;

- volum de apa – 369  mii mc;

- suprafata luciului de apa – 107294 mp (~10,73 ha).

- suprafata fund bazin – 106421 mp (~10,64 ha).

# 3. DESEURI

Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor, pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

  - Tipuri de deseuri generate

In perioada de exploatare a agregatelor minerale si in perioada functionarii bazinului piscicol, vor rezulta deseuri menajere si asimilabile (cod deseu 20 30 01, stare  fizica –solida), cod deseu conform  HG 856/2002.

Cantitatea de deseuri menajere se poate aprecia luand in considerare numarul de angajati  si cantitatea de deseu produsa de un om pe zi ( cca 0,5 kg/om/zi) si numarul de zile lucratoare:

7 salariati x 0,5 kg/om/zi x 220 zile = 770  kg/an (0,77 t/an )

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr. crt. | Denumire deseu/Cod deseu conf. HG 856/2002 | Cantitati generate estimate | Stare fizică | instalatie/sectie | depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere si asimilabile/20 03 01 | 0,77 t/an | solida | bazin piscicol | europubela |

3.2. Managementul deseurilor

Colectarea deseurilor se va face selectiv, in europubele, amplasate in locuri special amenajate; in cadrul societatii vor fi organizate fluxuri de depozitare temporara a deseurilor valorificabile, inainte de predarea pe baza de contract colectorilor autorizati.

3.3. Eliminarea deseurilor

Gunoiul menajer va fi depozitat in containere ecologice, aflate in incinta societatii, de unde va fi preluat de o societate de salubrizare, in baza unui contract.

# 4. IMPACTUL POTENtIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA        cOMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

## 4.1. Apa

### 4.1.1. Hidrologia/Hidrogeologia

Terenul pe care se va realiza extinderea bazinului piscicol Colibasi 2 este situat in bazinul hidrografic al raului Arges, care are o orientare NV-SE si o panta hidraulica medie de 2,8‰.

Nivelul hidrostatic se afla cantonat la cota medie de 43,50 mdMN.

Foraj nr. 1, cota 48,00 mdMN

0,00 – 1,00 m         -   sol vegetal negricios tare si material steril

1,00 – 3,63 m         -   nisip si pietris cu intercalatii de argila nisipoasa

3,63 – 4,33 m         -   nisip de la mic la mare

4,50 m                   -   nivel hidrostatic

4,33 – 5,53 m         -   nisip si pietris de la mic la mare

5,53 – 8,03 m         -   nisip, pietris si bolovanis

8,03 – 8,93 m         -   intercalatii argila cafenie si nisip

8,93 – 10,23 m       -   pietris si bolovanis, nisip fin

10,23 – 12,23 m     -   argila cenusie compacta.

Foraj nr. 2, cota 49,21 mdMN

0,00 – 1,00 m         -   sol vegetal negricios tare si material steril

1,00 – 4,16 m         -   nisip si pietris cu intercalatii de argila nisipoasa

4,16 – 4,86 m         -   nisip de la mic la mare

5,71 m                   -   nivel hidrostatic

4,86 – 6,06 m         -   nisip si pietris de la mic la mare

6,06 – 8,56 m         -   nisip, pietris si bolovanis

8,56 – 9,46 m         -   intercalatii argila cafenie si nisip

9,46 – 10,76 m       -   pietris si bolovanis, nisip fin

10,76 – 12,76 m     -   argila cenusie compacta.

Din analiza hidroizohipselor stratului acvifer se observa ca directia predominanta de curgere a acviferului freatic este de la nord-vest la sud-est, spre raul Arges, cu o panta de 2,8‰.

Suprafata piezometrica a acviferului freatic prezinta variatii importante in timpul anului, determinate de regimul precipitatiilor. Astfel, in perioadele cu precipitatii abundente si de lunga durata, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridica, iar in perioadele de seceta prelungita, cu deficit insemnat de apa in sol, acesta coboara pana la 7,50 m.

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 0,3 m/zi pentru o porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminara.

Analizele efectuate pe probe recoltate din lucrarile de foraj indica un chimism corespunzator al apelor subterane, incadrandu-se parametrilor de potabilitate, conform SR 1342/1991.

Din punct de vedere chimic, parametrii se inscriu in prevederile STAS 1667/76, considerandu-se ca agregatele minerale din cadrul perimetrului pot fi folosite, in urma sortarii, la prepararea betoanelor si mortarelor pentru constructii.

Inundabilitate

Bazinul piscicol va fi executat pe terasa malului stang al raului Arges, la cca. 600 m de drumul tehnologic existent pe malul stang al lucrarii “Amenajare raul Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, lucrare hidrotehnica incadrata in clasa a-IV-a de importanta si dimensionata la debitul cu probabilitatea de depasire de 5% (Q=615 mc/s). Deci, perimetrul nu este inundat la viituri cu debite mai mici sau egale cu debitul cu probabilitatea de 5%.

Fig. 2. Harta hidrologica a zonei

Apele subterane

Conform planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, teritoriul administrativ al satului Piscani se suprapune pe zona unui corp de apa subterana freatica (ROAG05) .

Fig. 3. Corpurile de apa subterana freatice de pe teritoriul Directiei Apelor Arges Vedea

Corpul de apă subterană ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

Acviferul freatic din lunca şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior, sectoarele în care acviferul freatic este protejat alternează cu sectoare neprotejate, în funcţie de condiţiile morfo-hidrografice ale albiei râului şi de panta lui de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime, decât pe unele terase mai înalte.

Direcţia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre sud-est, fluxul subteran urmând, în general, direcţia de curgere a apelor de suprafaţă şi panta reliefului.

Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, paza si intretinere a bazinului piscicol se va face cu apa imbuteliata din comert.

In procesul tehnologic de exploatare a agregatelor minerale nu se foloseste apa.

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Nu se produc evacuari de ape uzate.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Pentru monitorizarea pricipalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute doua foraje  (H=10,00 m), unul in amonte si altul in aval de bazinul piscicol (in zona pilierului de protectie) pe directia de curgere a apei subterane (NV-SE), conform amplasare pe planul de situatie.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Cele doua foraje realizate pentru studiul hidrogeolgic, amplasate la nord-vest (FM1) si sue-est (FM2), vor fi folosite si la monitorizarea calitatii apelor subterane.

Caracteristicile celor doua foraje sunt:

| Foraj | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 303748.598 | 593500.104 | 49,91 mdMN |
| FM2 | 303073.440 | 593801.892 | 48,44 mdMN |

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta bazinului piscicol Colibasi 2 asupra apei subterane si a raului Arges este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

4.1.2. Alimentarea cu apa

In timpul executiei lucrarilor de amenajare iaz piscicol Colibasi 2

Pentru lucrarile de amenajare extindere iaz piscicol Colibasi 2 nu se solicita apa pentru folosinta tehnologica.

Obiectivul nu este echipat cu retea de alimentare cu apa potabila.

Alimentarea cu apa potabila a angajatilor se face prin transportul de la o societate autorizata – apa imbuteliata.

In timpul exploatarii iazului piscicol

Iazul nu se va echipa cu retea de alimentare cu apa potabila. Pescarii care viziteaza zona

aduc apa potabila imbuteliata.

Alimentarea cu apa a iazului piscicol

Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

4.1.3. Managementul  apelor uzate

Din realizarea proiectului nu vor rezulta ape uzate.

Pentru necesitatile fiziologice ale angajatilor vor fi folosite WC-uri ecologice.

### 4.1.4. Prognozarea impactului

Ca urmare a lucrarilor de excavare a agregatelor minerale din perimetrul Colibasi 2, comuna Colibasi, judetul Giurgiu, va ramane o excavatie care va fi folosita pentru amenajarea  piscicola.

Impactul cantitativ al amenajarii piscicole cu exploatare de agregate minerale asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii de agregate minerale in vederea executarii bazinului piscicol, se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Impactul calitativ al amenajarii piscicole cu exploatare de agregate minerale asupra regimului apelor subterane din zona

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

In privinta amenajarii piscicole aceasta nu va influenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor cu grosimi mari de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua acvifere.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica, deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena, asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Influenta bazinului piscicol Colibasi 2 asupra apei subterane si a raului Arges este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Lucrarile proiectate constau in exploatarera nisipurilor si pietrisurilor  in vederea realizarii unei extinderi a unei  amenajari piscicole deja existente. Dupa finalizarea exploatarii, va ramane o amenajare piscicola formata dintr-un bazin piscicol.

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate.

Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt reprezentate prin scapari/scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la masinile si utilajele de lucru, care, antrenate de apele meteorice, pot ajunge in sol, afectând apele subterane.

Produse petroliere scurse accidental

Functionarea motoarelor de la utilajele folosite pentru extractia agregatelor este considerata ca sursa tehnologica cu impact potential asupra mediului.

In cazul utilajelor fara defectiuni, scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile.

Trebuie mentionat ca la finele exploatarii de agregate minerale, prin amenajarea excavatiei ca bazin cu luciu de apa, va fi drept consecinta cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatare, iar gradul de sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din lac.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca apele pluviale ce spala incinta carierei de balast.

Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constitute prin natura lor in substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca uti[a si material din coperta, pot influenta, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafata. Drenarea apelor pluviale in suprafata carierei de balast se face in mod natural.

Limitarea descarcarii apelor pluviale si implicit a suspensiilor pe care le antreneaza, se poate face prin amenajarea digului de pe conturul perimetrului de extractie, cu dublu rol:

- de protectie impotriva accesului necontrolat;

- pentru protejarea lacului impotriva scurgerilor de suprafata, dinspre cotele dominante catre luciul de apa.

In concluzie, efectele activitatii desfasurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative.

### 4.1.5.  Masuri de diminuare a impactului

Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

In timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizarea bazinului cu luciu de apa se impune:

- exploatarea acumularilor de agregate se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de resort;

- se vor evita pe cat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura si provenienta;

- nu se vor face depozitari de reziduuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- este interzisa  spalarea  utilajelor  in  zona  de  exploatare, iar alimentarea cu motorina si cu lubrifianti se va face cu asigurarea tuturor conditiilor de evitare a poluarii;

- orice poluare a apelor raului Arges sau a acviferului freatic constatata, indiferent de cauzele poluarii, va fi semnalata imediat la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

In perioada functionarii amenajarii piscicole se impune:

- executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei, pentru stoparea fenomenului de eutrofizare.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere si se vor evita scurgerile de produse petroliere.

Recomandam efectuarea unor analize biochimice la anumite intervale de timp, pentru a urmari calitatea apei din bazin.

Exploatarea se va face cu respectarea cotelor de excavare proiectate, conform planului de situatie si profilelor transversale. Perimetrul de exploatare va fi bornat, iar profilele transversale se vor marca. In timpul exploatarii se va acorda o mare atentie respectarii limitelor aprobate pentru zona de extragere a agregatelor.

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- salubrizarea si igienizarea permanenta a zonei de exploatare;

- combaterea scurgerii de produse petroliere;

- depozitarea deseurilor in zone special amenajate;

- amenajarea drumurilor, platformelor de lucru si a zonelor de haldare, astfel incat sa limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren.

Pentru monitorizarea pricipalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute doua foraje  (H=10,00 m), unul in amonte si altul in aval de bazinul piscicol (in zona pilierului de protectie) pe directia de curgere a apei subterane (NV-SE), conform amplasare pe planul de situatie.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Cele doua foraje realizate pentru studiul hidrogeolgic, amplasate la nord-vest(F1) si sue-est(F2), vor fi folosite si la monitorizarea calitatii apelor subterane.

Caracteristicile celor doua foraje sunt:

| Foraj | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| FM1 | 303748.598 | 593500.104 | 49,91 mdMN |
| FM2 | 303073.440 | 593801.892 | 48,44 mdMN |

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

## 4.2. Aerul

### 4.2.1. Date generale

Caracteristica climatului este conferită de pozitia pe care o are teritoriul judetului Giurgiu in cadrul Campiei Romane si de conditiile locale geografice. Astfel, clima temperat continentală a sudului tării are aici caractere de tranzitie, rezultate din interferenta elementelor climatice ale vestului Campiei Romane cu cele ale părtii estice, iar topoclimatele sunt influentate de caractere locale ale unitătilor si subunitătilor naturale si antropice.

Verile, datorită valorilor ridicate ale bilantului radiativ (120 kcal cmp/an) si pătrunderii aerului uscat si fierbinte tropical si a celui uscat si cald din sud-estul continentului european, au un pronuntat caracter continental-arid. Temperaturile medii ale lunilor de vară au valori cuprinse intre 20,4º si 23,2ºC. Vanturile sunt conditionate de actiunea anticiclonilor din sud si est, avand insă valori si intensităti moderate. Precipitatiile prezintă un grad ridicat de torentialitate si sunt foarte variabile, nu numai cantitativ, ci si sub aspectul duratei si ariei de răspandire.

Iernile, sub influenta maselor de aer rece est-continental si arctic, sunt reci, cu multe zile geroase, valorile temperaturilor medii lunare fiind cuprinse intre +0,3ºC si – 3,2ºC, iar cele ale mediei minimelor lunare intre –11,5ºC si –16,4ºC. Precipitatiile cad sub formă de zăpadă, acoperind solul cu un strat diferit ca grosime si ca stabilitate, iar vantul predominant, cunoscut sub numele de “crivăt”, are intensităti si durate apreciabile, viscolind puternic stratul de zăpadă.

Primăverile au aparitii si durate foarte diferite, alternanta zilelor reci si innorate cu cele calde si senine fiind foarte frecventă. Precipitatiile sunt mult mai bogate si mai frecvente decat in celelalte anotimpuri, iar vanturile, in general moderate, domină din directia nord-est.

Fig. 4.Harta climatologica a zonei

Toamnele reprezintă perioada de trecere, in general lentă, de la vară la iarnă, fiind mai calde si mai uscate in prima parte si mai reci si mai umede in cea de-a doua. Regimul termic al teritoriului judetului Giurgiu, datorită caracterului său continental, inregistrează amplitudini mari anuale ale mediilor lunare (intre 25,5ºC si 25,9ºC) si foarte mari ale valorilor absolute. Desi nu se inregistrează diferente teritoriale mari in regimul termic, totusi se evidentiază o usoară crestere a valorilor in sud, fată de nordul judetului. Temperatura medie anuală inregistrează valori de 11,3ºC la Giurgiu, 11,1ºC la Herăsti, temperatura maximă absolută de 42,8ºC a fost inregistrată la Giurgiu in 1896 (7 august), iar minima absolută de -30,2ºC a fost inregistrată la Giurgiu, in 1954 (6 februarie) si la Ghimpati in 1942 (24 ianuarie).

Precipitatiile

Precipitatiile prezintă un mare grad de neuniformitate, atat in privinta cantitătilor, cat si a perioadelor de timp. De exemplu, vara, in timpul unor lungi perioade de secetă, pe unele arii restranse, cad ploi abundente si chiar grindină, cantitătile de apă ajungand la 141 l/mp in 24 de ore.

Datorită cantitătilor reduse de precipitatii ce cad in lunile de vară, cand se manifestă si o mare intensificare a evaporatiei, există lungi perioade de secetă, care determină un deficit insemnat de umiditate, resimtit, uneori puternic, de plantele de cultură.

Pentru perioadele reci ale anului, sunt caracteristice precipitatiile sub formă de zăpadă. In general, se inregistrează peste 50 zile cu strat de zăpadă (solul acoperit), primele ninsori căzand, mai ales, la sfarsitul lunii noiembrie - inceputul lui decembrie, iar ultimele in a doua jumătate a lunii martie (la Giurgiu, data medie a primei ninsori este 2 decembrie, a ultimei ninsori 18 martie, a primului strat de zăpadă 19 decembrie, a ultimului strat de zăpadă 28 februarie).

Numărul mediu al zilelor cu brumă este de 17,6 la Giurgiu (3,7 in februarie, 3,3 in noiembrie, 2,7 in decembrie si martie), iar chiciura apare in 2,5 zile anual (1,5 in ianuarie).

Fig. 5.Harta precipitatiilor

Evolutia cantitatii lunare de precipitatii inregistrata la Statia  Meteo Giurgiu

Particularitaile geomorfologice ale judetului – altitudinea joasa, uniformitatea reliefului si absenta obstacolelor orografice, deschiderea larga spre toate directiile de miscare a aerului – genereaza caracteristici comune pentru aceasta parte a Luncii Dunarii: variatii periodice si neperiodice ale parametrilor climatici, fondate pe un bilant radiativ si caloric cu valori ridicate, care determina un grad mare de continentalism.

Regimul  eolian

Teritoriul judeţului Giurgiu se află sub influenţa deplasării unor mase de aer a căror frecvenţă, durată şi intensitate diferă de la o direcţie la alta. Astfel, Crivăţul, vânt puternic şi rece, bate iarna dinspre nord-est, determinând geruri, îngheţuri intense, polei şi viscole. Austrul, cunoscut ca un vânt uscat, bate aproape în toate anotimpurile dinspre sud sau sud-vest, aducând ger iarna şi secetă vara. Băltăreţul, vânt umed specific bălţilor Dunării, bate mai ales toamna şi primăvara dinspre sud-est, spre nord-vest, fiind însoţit de nori groşi care aduc o ploaie măruntă şi caldă. Suhoveiul este specific sezonului cald, bate cu frecvenţă mai mare dinspre est şi, fiind un vânt fierbinte şi uscat, provoacă secetă, eroziunea solului şi furtuni de praf. Vanturile dominate sunt cele din NE si E, precum si cele din SV si V.

Configuraţia reliefului impune direcţia vantului din zona, direcţie ce coincide cu axul văilor sau al culoarelor respective.

Numărul mediu anual de zile cu vânt tare  oscilează între 1 – 10 zile în centrul şi sud-estul Câmpiei Române. In zona studiata se observa o frecventa mai mare din directia NE si SV, diametral opuse, datorata circulatiei atmosferice sezoniere pe deschiderea Dunarii. Viteza medie anuala nu depaseste cu mult  2.0 ms.

Frecvenţa vântului pe direcţii şi viteze

| Directia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viteza | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Frecventa | 6.2 | 20.1 | 14.0 | 2.8 | 6.4 | 18.5 | 16.3 | 3.4 |

Fig. 6. Roza vanturilor

4.2.2. Surse de poluanti

Sursele probabile de emisii in aerul atmosferic au fost identificate pe cele doua etape ale activitatii:

- in timpul executiei lucrarilor de amenajare a bazinului piscicol;

- In timpul exploatarii bazinului piscicol.

In timpul executiei lucrarilor de amenajare a bazinului piscicol

Surse mobile, fugitive:

- motoarele cu ardere interna (Diesel) ale utilajelor folosite pentru:

- lucrari de curatire a terenului, defrisare vegetatie arbustiva si erbacee, etc.;

- lucrari de decopertare sol vegetal si haldare;

- lucrari de terasamente/excavare material mineral;

- motoarele cu ardere interna ale mijloacelor de transport pentru material mineral.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Surse mobile fugitive:

- motoarele cu ardere interna ale autoturismelor pescarilor; accesul cu autoturisme va fi permis pana la zona de intrare in perimetrul amenajarii piscicole.

Trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate acestor activitati nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

Impact cumulativ cu sursa fixa, fugitiva:

- statia de spalare-sortare a S.C. Eco Star S.R.L., existenta la cca. 0,5 km sud-vest de viitorul bazin piscicol Colibasi 2.

### 4.2.3. Prognozarea impactului

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma.  Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb, se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru.

Poluantii posibil a fi emisi in aceasta perioada sunt dati de traficul intern, mici cantitati de oxizi de carbon, oxizi de azot si de sulf, compusi organici volatili generati de sursele mobile (functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale).

Modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrarile de extragere agregate, utilizat si recomandat in tarile dezvoltate (Agentia Europeana de Mediu – EEA, Agentia de Protectia Mediului a SUA - USA EPA), se bazeaza pe luarea in considerare a lucrarilor in ansamblu, care se executa pe intreaga arie implicata sau, dupa caz, pe portiuni ale acestei arii.

In prezentul raport, luand in considerare tipurile si volumele de lucrari, tipurile de materiale implicate in proces, categoriile de operatii specifice, precum si perioada de executie propusa, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei si s-a elaborat inventarul emisiilor caracteristice, luand ca baza de timp o ora.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici, corespunzatoare activitatilor aferente exploatarii de agregate minerale, sunt intermitente.

Debitele masice de poluanti caracteristice etapei de constructie s-au determinat cu:

- Metodologia US EPA/AP-42 (Varianta 8.0, 2000) pentru sursele asociate manevrarii agregatelor minerale;

- Metodologia EEA/EMEP/CORINAIR pentru sursele mobile.

Consumurile de carburanti s-au determinat luand in considerare ca lucrarile se vor executa cu utilaje clasice, echipate cu motoare lipsite de sisteme pentru reducerea emisiilor (120 l/zi). Ca urmare, emisiile de poluanti asociate reprezinta valori maxime posibile.

Emisii de particule generate de lucrarile de constructie – surse nedirijate

| Nr. crt. | Categorie lucrare/operatie | Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ( 30 (m | d ( 15 (m | d ( 10 (m | d ( 2,5 (m |
| 1. | Sapaturi | 32,13 | 8,82 | 4,79 | 3,02 |
| 2. | Excavare | 29,84 | 5,97 | 5,04 | 2,76 |
| 3. | Incarcare in vehicule | 2,87 | 0,69 | 0,49 | 0,04 |
| 4. | Descarcare din vehicule | 26,95 | 5,74 | 3,98 | 2,21 |
| 5. | Eroziune eoliana | 2,62 | ND | ND | ND |

ND = nu exista factori emisie

Emisii de poluanti generate de sursele mobile in perioada de constructie

| Sursa | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule + Utilaje | 2842,21 | 11,87 | 397,05 | 1113,4 | 48,38 | 591,85 | 223,02 | 0,629 | 98,87 | 2,245 | 4,02 | 0,572 | 57,36 | 101,23 |

Emisii provenite de la gazele de esapament

Emisiile in atmosfera provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- sunt surse nedirijate;

- ansamblul surselor liniare formeaza o sursa de suprafata.

Prin functionarea motoarelor autovehiculelor, sunt emise urmatoarele gaze:

- gaze toxice cu actiune in zona apropiata sursei (CO, hidrocarburi nearse, particule in suspensie, fum, mirosuri);

- gaze ce degradeaza atmosfera pe timp indelungat si se disperseaza pe arii intinse (Nox);

- gaze cu efect planetar asupra atmosferei (CO2, NH4), care contribuie la realizarea efectului de sera, fenomen foarte periculos, cu consecinte ingrijoratoare pentru omenire, constand in cresterea temperaturii atmosferice cu 1,5 – 4,5ºC, cresterea nivelurilor marilor, desertificarea unor zone de latitudine medie.

Toate utilajele (utilaje pentru excavat, terasiere, autocamioane) utilizeaza drept carburant motorina, prin arderea careia rezulta urmatorii efluenti: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse oncomplet (COV), particule solide, cu efect local, neafectand localitatile invecinate.

| Nr. crt. | Specificatie | CMA (mg/m3) | Concentratie estimata (mg/m3) | IPA (%) | Nota bonitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru procese de combustie a carburantilor |
| 1 | Oxid de carbon | 2,0 | 0,001 | 99,10 | 6 |
| 2 | Oxizi de azot (NOx), exprimat in NO2 | 0,1 | 0,003 | 96,23 | 6 |
| 3 | Particule solide | 0,15 | 0,0005 | 88,21 | 6 |
| 4 | Oxizi de sulf (Sox), exprimat in So2 | 0,25 | 0,0006 | 89,39 | 6 |

La dispersia noxelor contribuie si directia predominanta de deplasare a maselor de aer dinspre est – vest si faptul ca, prin tehnologia de exploatare, utilajele sunt amplasate la distante relativ mari, unul de celalalt.

Activitatea de functionare a mjloacelor de transport din incinta obiectivului poate modifica pe un areal restrans calitatea aerului, prin emisia de gaze si praf rezultate in urma proceselor ce se desfasoara pe platforma obiectivului.

Evaluarea concentratiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburantilor releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburantilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Sursele de zgomot

Asa cum a fost precizat la capitolul privind descrierea proiectului, pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari: eliberarea terenului de vegetatie arbustiva si erbacee, decapare sol vegetal, realizarea infrastructurii de acces in interiorul amenajarii, excavare

si transport material mineral, se folosesc o serie de utilaje tehnologice si mijloace de transport de mare tonaj (excavator, buldozer, autobasculante). Toate acestea reprezinta o prima sursa de zgomote si vibratii in zona amplasamentului. O alta sursa generatoare de zgomot in perioada premergatoare lucrarilor propriu-zise de amenajare iaz piscicol este data de mobilizarea utilajelor inspre zona de lucru.

Zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor, pot produce un impact negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Sursele de zgomot pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii, specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor, care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind, fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari, cum ar fi:

  - fenomenele meteorologice si, in particular, viteza si directia vantului, gradul de temperatura;

  - absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;

  - absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura;

  - umiditate relativa;

  - topografia terenului;

  - vegetatie.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

- buldozere		Lw ( 115 dB(A)

- incarcatoare Wolla	Lw ( 112 dB(A)

- excavatoare		Lw ( 117 dB(A)

- compactoare		Lw ( 105 dB(A)

- finisoare		Lw ( 115 dB(A)

- basculante		Lw ( 107 dB(A)

Masuratorile efectuate pe alte amplasamente, la utilaje identice, arata ca nivelul de zgomot la limita incintelor nu atinge limita maxima admisa de normele in vigoare (65 dB), prin urmare nivelul de zgomot la limita carierei si a incintei tehnologice se va incadra in prevederile legale.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, etc.) se folosesc basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 40 tone.

Radiaţiile

In perioada de excavare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Radiaţiile electromagnetice, generate de funcţionarea motoarelor electrice existente în şantier sau în atelierul de reparaţii, sunt nesemnificative şi unanim acceptate şi nepericuloase pentru sănătate la locul de muncă.

Avand in vedere specificul lucrarilor descrise in studiul de fata, materialele sau utilajele utilizate pentru finalizarea acestora nu pot constitui surse de radiatii. Din acest motiv, nu este de asteptat ca, pe durata de executie a lucrarilor, in conditii normale de executie, sa se produca emisii de radiatii.

### 4.2.4.  Masuri de diminuare a impactului

Ca masura de reducere a noxelor, se asigura functionarea normala a utilajelor, prin efectuarea corespunzatoare si la timp a reviziilor tehnice si a reparatiilor.

Se are in vedere verificarea tehnica periodica a utilajelor de exploatare utilizate, precum si a mijloacelor de transport utilizate si folosirea catalizatorilor in vederea reducerii noxelor.

Concentratiile de poluanti evacuati in atmosfera nu vor trebui sa depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

( pe caile de acces, pe unde circula autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire in vederea reducerii, pana la anulare, a poluarii cu praf a zonei;

( evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf, in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

( utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

( intretinerea utilajelor si reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii; alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate, la sediul societatii.

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

- limitarea traseelor ce strabat localitatea de catre utilajele apartinand santierului si, mai ales, de catre autobasculantele ce deservesc santierul, efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

- pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizata prin constituirea unor ecrane intre santier si zonele locuite;

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

## 4.3. Solul

### 4.3.1. Date generale

Solurile de pe teritoriul judetului Giurgiu diferă in functie de evolutia paleogeografică si de natura si dimensiunile principalelor forme de relief.

Functiile solului pot fi grupate în trei categorii. De-a lungul timpului, aceste functii au ramas nealterate, datorita proprietatilor fizice, chimice si biologice ale solurilor. În ultima jumatate de secol, datorita intensificarii exploatarii materiilor prime, mai ales a combustibililor fosili si a minereurilor, capacitatea de regenerare a calitatii solurilor s-a micsorat mult, solurile intrând într-un continuu proces de degradare.

Solul judetului Giurgiu, caracterizat prin substrat litologic, format din loess si formatiuni loessoide in cea mai mare parte, indica o mare disponibilitate pentru activitatea agricola in general si pentru folosinta arabila in special, in conditii de inalta productivitate si rentabilitate.

O răspandire insemnată pe teritoriul judetului au si argiluvisolurile, reprezentate de solurile brun-roscate, formate sub vegetatie de pădure, pe depozite loessoide, in conditiile unei panze freatice situate la adancimi mai mari de 6 m. Ele acoperă nordul Burnazului, Campia Neajlovului, Campia Calnăului si sudul campiei de subsidentă.

Solurile aluviale, formate pe depozite de luncă si aflate in diferite stadii de evolutie, au o răspandire apreciabilă in judetul Giurgiu, acoperind luncile Dunării, Argesului, Neajlovului si o parte din campia de subsidentă.

Cernoziomurile cambice si argiloiluviale acoperă partea centrală si sudică a Burnazului, fiind prezente si in sudul Campiei Calnaului. Cernoziomul puternic levigat este format pe depozite loessoide, unde panza freatică se situează la adancimi de peste 8 m. Cernoziomul slab si moderat levigat este format tot pe depozite loessoide, unde panza freatică se situează la peste 10 m adancime.

Alte categorii de soluri apar pe teritoriul judetului sub forma unor petice, putin extinse si deci cu o importantă redusă in peisajul natural si economic. Dintre acestea, mai răspandite sunt solurile hidromorfe (gleice) si solurile halomorfe (soloneturi).

Solurile cernoziomice si cele brun-roscate, care acoperă cea mai mare parte a teritoriului judetului, au calităti nutritive insemnate, insă pentru un randament cat mai ridicat al culturilor agricole, sunt necesare amendamente cu ingrăsăminte (in special azotoase pentru cernoziomuri si complexe pentru brun-roscate).

De asemenea, datorită caracterelor climatice, se impune aplicarea irigatiilor, umiditatea naturală scăzand foarte mult si devenind insuficientă pentru cerintele plantelor agricole in perioadele secetoase.

Fig. 7. Harta solurilor

### 4.3.2. Surse de poluare a solului

Din totalul perimetrului de 23 ha, bazinul piscicol va ocupa o suprafata de 21,64 ha, diferenta de 1,36 ha reprezentand-o pilierul de siguranta de 5.0 m fata de terenurile invecinate.

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, principalele surse de poluare directa a solului pot fi constituite din:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transportã diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in spatii neamenajate corespunzator;

- excavarea stratului de sol vegetal;

- depunerea de pulberi transportate de vant.

In timpul exploatarii bazinului piscicol nu vor exista surse de poluare a solului.

### 4.3.3. Prognozarea impactului

Sursa principala de degradare a terenului este activitatea de indepartare a stratului de sol vegetal si se va manifesta in toata zona de exploatare a agregatelor minerale. Acest tip de impact este un impact direct, va dura pe toata perioada de functionare a exploatarii, urmand ca, pe termen lung, prin lucrarile de ecologizare, sa se renatureze zona, deci sa se imprime un caracter reversibil al impactului identificat.

De asemenea, se va inregistra impact negativ pe termen mediu, urmare a fenomenelor de tasare in zona platformei organizarii de santier, a platformelor de depozitare si pe suprafata aferenta amenajarii drumurilor tehnologice.

Volumul de sol vegetal este proportional cu grosimea medie a stratului de sol vegetal si a gradului de recuperare. Prin gestionarea corespunzatoare a suprafetei de sol vegetal si reintroducerea ei in circuitul natural la finalizarea exploatarii se va evita inregistrarea unui impact rezidual.

De asemenea, se pot inregistra modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer. Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu aer vor avea efect pozitiv si rol in reducerea riscului poluarii solului, in special cu pulberi sedimentabile. Totusi, pulberile antrenate, urmare a circulatiei autovehiculelor pe drumurile balastierei, cat si a utilajelor agricole pe terenurile din jur, au aceeasi structura fizico-chimica, la fel ca solul din care provin, reprezentand un factor de poluare mai accentuat pentru aer decat pentru sol.

Nu se vor inregistra efecte cumulate, tinand cont ca pe teren nu se vor desfasura alte activitati.

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Exploatarea depozitului se va face conform cu documentatia, organizat, numai din perimetrul autorizat, dupa obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia balastului, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii balastului pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

- pastrarea pilierilor de siguranta.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului este diminuat la maxim.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Pentru reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a solului, subsolului si a calitatii apei din panza freatica s-a prevazut intocmirea unui program de intretinere a luciului de apa si a malurilor, astfel incat sa se inlature permanent vegetatia crescuta in exces.

## 4.4. Geologia subsolului

4.4.1. Date generale

Din punct de vedere geologic zona face parte din Unitatea Platformei Valahe si anume formatiunilor Holocene aluvionare, dispuse peste un fundament Pleistocen.

Acumularea aluvionara este formata din 3 niveluri orizontale reprezentate prin: culcus argilos pleistocen, complex util psamo-psefitic, holocen si coperta nisipos argiloasa actuala.

Zacamantul se incadreaza in clasa a-II-a de complexitate geologica, prezentand coperta, util de grosimi neuniforme, intercalatii sterile si granulometrie inconstanta.

Complexul aluvionar prezinta o compozitie mineralogica petrografica reprezentata in principal prin componenti de natura metamorfica.

Agregatul este format din: cuartite (80-85%), gnaise (12-16%), micasisturi, sisturi clorito-snictioase, sisturi cuartice (3-4%).

Elementele detritice au contur izometric (10%), subizometric (50%), subaplatizat (30%), aplatizat (10%).

Acumularile de agregate sunt reprezentate printr-un complex aluvionar format din nisipuri si pietrisuri constituite din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natura predominant sedimentara si metamorfica, provenite din formatiuni carpatice. Constitutia litologica este data in principal de nisipuri mediu granulare la grosiere si pietrisuri cu lentile de bolovanisuri.

Coperta depozitelor aluvionare este reprezentata prin nisipuri argiloase  galbui si argile loessoide, grosimea acesteia fiind de cca. 0,5 m.

Compozitia granulometrica este reprezentata prin: nisip (40-50%), pietris (30-45%), bolovanis (10-15%).

Densitatea aparenta pentru agregate cu diametru mai mare de 7 mm este de 2,635 t/mc, valoare ce depaseste minimul de 1,8 t/mc, prevazut de STAS 1667/76.

Densitatea in gramada pentru balast, in stare uscata, respecta STAS 1667/76: 1,659 t/mc in stare afanata si 1,999 t/mc in stare indesata.

Fig. 8.Harta geologie

Consideratii tectonice

Din punct de vedere seismic zona se incadreaza in macrozona de intensitate seismica “8.1” (conform SR 11.100/1-93 zonarea seismica), iar conform normativului P100-1/2006, acceleratia ag = 0,24g si o perioada de colt Tc = 1,6 sec.

Fig. 9.Harta seismica

### 4.4.2. Impactul prognozat

Lucrarile de exploatare si realizarea bazinului piscicol vor conduce la scoaterea din circuitul natural a unor suprafete de teren si crearea unor noi forme de relief, artificiale.

Insa, aceste lucrari nu conduc la schimbari majore in mediul geologic, care sa aiba efect ireversibil asupra conditiilor hidrogeologice, hidrologice, zonelor umede, biotipurilor, etc.

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata, lucrarile de exploatare vor conduce doar la schimbari ale morfologiei terenului, a proprietatilor fizico-mecanice si termice ale solului.

Astfel, tinand cont de tipul de activitate, urmare a exploatarii resursei minerale, va exista impact rezidual, ireversibil, reprezentat de dislocarea definitiva a rocii, indiferent de masurile de reducere implementate.

Ca atare, impactul produs de activitatea desfasurata se manifesta prin:

- excavarea volumului de resurse minerale avizat, aspect ce conduce la agresarea subsolului si la modificarea peisajului prin realizarea bazinului piscicol;

- activitatea de exploatare afecteaza microflora si microfauna ce vietuieste in sol si subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat de utilaje. Acest fapt va conduce la migrarea eventualelor specii de mezofauna in vecinatatea perimetrului.

Potentiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate urmatoarele aspecte:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament;

- scurgeri accidentale de produse de la utilaje si autovehicule;

- evacuari de ape uzate in incinta organizarii de santier.

In timpul exploatarii amenajarii piscicole

In timpul exploatarii amenajarii piscicole nu vor exista surse de poluare a subsolului.

### 4.4.3.  Masuri de diminuare a impactului

Consecintele degradarii terenului prin excavatii vor trebui minimizate, pentru o perioada indelungata. Astfel, daca elementele geometrice ale fronturilor de exploatare, preconizate a fi executate vor fi respectate, conform proiectului si vor fi urmarite permanent in timp, nu exista riscul aparitiei de deformatii remanente majore, cum ar fi: alunecari si deformari de taluz, etc.

Proiectul prevede anumite masuri, care sa minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Proiectul prevede anumite masuri, care sa minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere si evitarea migrarii acestora;

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor, respectiv impermealizarea si delimitarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea in conditii de siguranta a deseurilor (containere acoperite);

- utilizarea de toalete ecologice.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor, respectiv impermeabilizarea si delimitarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea in conditii de siguranta a deseurilor (containere acoperite);

- utilizarea de toalete ecologice.

## 4.5.   Biodiversitatea

### 4.5.1.   Date generale

Zona de lunca este reprezentata prin pajisti de Agrostis stolonifera si zavoaie de Alunus glutinosa. De-a lungul Argesului si al vailor afluente, apare o vegetatie specifica, formata din aninisiuri de arin negru sau alb, iar pe alocuri se gasesc salcetele si plopisurile.

In zona dealurilor sau a platourilor, acolo unde interventia indirecta a omului a fost de o amploare mai redusa, fauna s-a pastrat bine, fiind inca reprezentata printr-un numar mare de specii si printr-un efectiv destul de numeros. Fauna din zona luncilor si baltilor este saraca.

Mentionam faptul ca terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica, amplasamentul acestuia situandu-se in vecinatatea sitului, la cca. 676 m distanta fata de limita nordica a  siturilor ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana.

Fig. 10. Amplasamentul bazinului piscicol fata de situl Natura 2000  ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana

4.5.2. Impactul prognozat

Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul amplasamentului.

In perioada exploatarii agregatelor minerale

Activitatile de indepartare a vegetatiei ierboase, fragmentarea habitatelor naturale, izolarea suprafetei de sol din arealul analizat si pierderea calitatii de suprafata de contact, la nivelul careia se realizeaza multe schimburi in cadrul circuitelor biogeochimice locale, vor avea un impact strict local.

Poluantii care ar putea afecta în mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de noxele emise din activitatile de decopertat si sapaturi.

Avand în vedere valorile foarte mici ale concentratiilor în aerul ambiental ale poluantilor fitotoxici emisi, activitatile care se vor desfasura vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii.

De asemenea, in perioada de executie, lucrarile vor avea un impact direct asupra vegetatiei si faunei terestre, manifestat prin ocuparea temporara a unor suprafete cu amenajarea organizarii de santier. Acest tip de impact este greu de cuantificat.

Luand in considerare  aspectele prezentate se apreciaza ca impactul va fi strict local si neglijabil.

In perioada functionarii amenajarii piscicole

Prin realizarea bazinului piscicol, va exista un impact pozitiv asupra biodiversitatii, prin crearea  unui  habitat  care  va  determina,  in  conditiile  unui  management  adecvat, aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare, oferind speciilor noi suprafete ce pot fi utilizate pentru satisfacerea necesitatilor ecologice.

4.5.3. Masuri de diminuare a impactului

In perioada exploatarii agregatelor minerale

Masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii, descrise mai jos, au rol preponderent de preventie si sunt aplicabile, dupa caz, pe termen scurt, mediu si lung, continuu, ciclic sau in functie de evolutia lucrarilor si a conditiilor de mediu.

  - Respectarea graficului de lucrari, pentru a nu depasi numarul transporturilor zilnice pe caile de acces si, in acest fel, limitandu-se si impactul asupra florei si faunei din imprejurimile amplasamentului.

- Se recomanda ca toate transporturile necesare in faza de exploatare a resurselor si in cea de operare sa fie gestionate cat mai eficient, astfel încat sa se reduca la minim numarul lor.

- Pe caile de acces se va rula cu viteza de maxim 20 km/h, pentru a limita ridicarea prafului si zgomotul.

- Depozitarea controlata a deseurilor.

- Decopertarea separata a stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in halda de sol vegetal, deoarece acest sol contine fragmente si seminte ale speciilor de plante autohtone, asigurand astfel conditiile optime pentru refacerea rapida a covorului vegetal initial.

- Se recomanda ca halda de fertil sa reprezinte o prioritate in ceea ce priveste ordinea realizarii elementelor proiectului, pentru depozitarea corecta a intregului volum de sol vegetal decopertat.

  - Sa se ia masuri de stropire si umectare a cailor de acces si a benzilor transportoare a materialului mineral si totodata acoperirea cu prelate a autospecialelor ce transporta balastul.

- In procesul de renaturare si amenajare peisagistică să se foloseasca solul vegetal haldat, fara aport de sol vegetal alohton sau specii de plante alohtone.

- Inceperea reconstructiei inca din timpul fazei de operare, pe suprafetele unde nu vor mai exista interventii.

Toate masurile ce au fost recomandate pentru factorii de mediu sol si aer au efecte pozitive si in cazul protectiei biodiversitatii din zona amplasamentului si din zona adiacenta.

In perioada functionarii  amenajarii piscicole

Se recomandă ca, pentru minimizarea impactului asupra mediului, proiectul realizarii bazinului piscicol sa fie respectat, asa cum a fost propus.

In ceea ce priveste planificarea lucrarilor, pentru activitatile de amenajare a bazinului piscicol si pe perioada functionarii acestuia, trebuie elaborat un plan de management la nivelul unitatii, care sa contina aspecte legate de planificarea si etapizarea lucrarilor, mentenanta utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deseurilor, toate aceste aspecte putand exercita un efect negativ asupra mediului, dacă nu sunt gestionate corect.

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va reface prin inierbare, protejand malul lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). Pentru protejarea malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf.

4.6.  Peisajul

### 4.6.1.   Date generale

Din punct de vedere teoretic, chiar daca schimbarile progresive pot fi considerate, in anumite conditii, binevenite, proiectele pot avea efecte asupra caracterului sau calitatii peisajului, precum si asupra modului in care populatia apreciaza aceste schimbari.

In literatura de specialitate se face diferenta intre peisaj si efecte vizuale, astfel:

- efectele asupra peisajului descriu schimbarile in caracterul si calitatea acestuia (peisajul considerat ca o resursa a mediului);

- efectele vizuale descriu modul in care sunt percepute schimbarile si efectul asupra perceptiei vizuale, fiind analizate in relatie cu efectele asupra populatiei.

Peisajul formeaza un tot unitar, in care componentele naturale si culturale sunt luate impreuna, nu separat.

Urmatorii factori pot contribui la definirea peisajului:

- factori naturali: formele de relief, aerul si clima, solul, fauna si flora;

- factori culturali/sociali: utilizarea terenului, asezari umane;

- factori estetici si de perceptie: culori, texturi, forme, sunete, preferinte, amintiri.

In zona amplasamentului, peisajul este antropizat prin activitatile agricole (culturi, pasunatul animalelor).  Receptorii cei mai apropiati sunt reprezentati de locuitorii satului.

Zona nu este definita ca zona turistica si nu are caracteristicile unei astfel de destinatii.

Se face mentiunea ca, in arealul analizat, nu sunt zone protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone tampon, etc.) si zone naturale, folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele impadurite, campinguri).

### 4.6.2.   Impactul prognozat

In perioada exploatarii agregatelor minerale

### Activitatea desfasurata in zona amplasamentului va determina, pe termen scurt, un impact minim, prin scoaterea unor suprafete de teren din circuitul natural.

In perioada functionarii bazinului piscicol

Realizarea  amenajarii  piscicole  prin  crearea  unui  habitat  care  va  determina  aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare,  precum si refacerea stratului vegetal de pe maluri si taluzuri prin inierbare, vor duce la un impact pozitiv asupra peisajului.

### 4.6.3.  Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului vizual se pot implementa o serie de masuri pe perioada de exploatare a resursei:

- utilizarea de utilaje, autovehicule, instalatii cu aspect conform, salubre, astfel incat sa nu se suplimenteze nivelul de intruziune, oricum existent in cazul amplasarii oricarei amenajari noi in mediu;

- reamenajarea cadrului natural se va realiza pe masura dezvoltarii exploatarii si cu respectarea recomandarilor prezentului studiu.

Dupa realizarea bazinului piscicol, pe berma de 3,0 m latime se vor planta copaci, de preferinta specii de salcii si plopi canadieni. Rolul acestor copaci este si estetic, dar si foarte necesar in crearea microclimatului in zona uscata de campie. Pentru pesti foarte importanta este umbra acestor copaci, mai ales in zilele foarte calduroase.

La limita proprietatii este bine sa se planteze 1-2 randuri de plopi canadieni, care au rolul de a atenua forta vanturilor de iarna, micsorandu-se corespunzator si inaltimea valurilor de la suprafata apei din bazin.

### 4.7. Mediul social si economic

### 4.7.1.  Date generale

Terenul pe care se va amplasa bazinul piscicol se afla in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu, situat la cca. 400 m de cea mai apropiata locuinta.

Distantele pana la zonele rezidentiale sunt:

- N-E – satul Campurelu la cca. 987 m;

-S-V- satul Gradistea la cca. 1353 m;

- E- satul Colibasi la cca. 672 m;

- V- CF Bucuresti- Giurgiu la cc.a 739 m.

4.7.2. Impactul prognozat

Etapa de constructie este un proces temporar, prin urmare, impactul asupra mediului social si economic al comunitătii locale va fi temporar.

Studierea activitatilor si tehnologiilor utilizate in cadrul exploatarii ne determina sa apreciem ca impactul negativ al acestora asupra asezarilor umane din zona se poate, eventual, manifesta prin zgomotul produs de autobasculantele care transporta balastul catre beneficiari si care strabat localitatile invecinate balastierei, prin emisiile provenite de la gazele de ardere a combustibililor lichizi si prin praful ridicat.

Asa dupa cum s-a aratat in capitolul anterior, concentratiile compusilor chimici nocivi, rezultati in urma arderii combustibililor in motoare Diesel, nu au valori mari, datorita dispersiei pe o arie mare, de catre curentii de aer.

Activitatea propusa (functionare bazin piscicol) nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona.

Implementarea proiectului analizat va avea efecte pozitive prin asigurarea unor oportunităti de locuri de muncă suplimentare.

Se estimeaza ca zona protejata, cu caracter rezidential, nu este afectata datorita distantei dintre obiectivul analizat si zona rezidentiala.

Sănătatea, siguranţa şi securitatea publică

Responsabilitatea titularului de proiect este să identifice şi să evite sau să minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sănătăţii, siguranţei şi securităţii comunităţii locale, care pot apărea pe durata ciclului de viaţă a proiectului, datorate atât circumstanţelor existente cât si celor neobişnuite. Prin urmare, principalul obiectiv al Proiectului este ca desfăşurarea activităţilor de construcţie să se realizeze în conformitate cu standardele privind sănătatea, securitatea, condiţiile sociale si de mediu, bunele practici naţionale şi internaţionale si cerinţele de performanţă. Tuturor angajaţilor, contractorilor si furnizorilor li se va solicita să respecte aceste standarde.

Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

In perioada de executare a lucrarilor de extragere agregate minerale exista un potential de producere a unor accidente, care pot avea loc in legatura cu populatia din zona lucrarilor, neobisnuita cu concentrarile de trafic intens pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrari.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ, generat de lucrarile prevazute, se manifesta prin:

- prezenta santierului, care provoaca intotdeauna un disconfort populatiei riverane, marcat prin zgomot, concentratii de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

- posibile conflicte de circulatie  datorita  autovehiculelor de tonaj ridicat, care transporta materialele la punctele de lucru;

- posibile conflicte  intre angajatii constructorului si populatia riverana.

Se apreciaza  ca nu exista motive ca sa apara segmente ale publicului nemultumit  de existenta proiectului. Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu au fost primite reclamatii de la public cu privire la existenta proiectului analizat.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului nu vor avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

### 4.7.3. Masuri de diminuare a impactului

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul natural si economic).

Pentru asigurarea confortului rezidentilor din zona, se propun urmatoarele masuri:

- utilizarea unor echipamente performante, care sa genereze nivele minime de zgomot si disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- toate masurile propuse pentru factorul de mediu aer se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In ceea ce priveste personalul ce deserveste activitatea de pe amplasament, este necesara dotarea corespunzatoare cu echipament de protectie, pastrarea stricta a regulilor de igiena si protectie a muncii la locul de munca.

## 4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Obiectivele analizate in prezenta lucrare nu vor avea un impact negativ asupra conditiilor etnice si culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.

4.9. Efectul cumulativ datorita vecinatatii cu alte proiecte existente/planificate

Prin  impactul  cumulativ  se  au  in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Conceptul de efect cumulativ este legat de aspectul coordonarii dintre diferite proiecte in scopul de a putea identifica pe deplin  si evalua efectele care apar ca o combinare sau cumulare a mai multor proiecte.

Pentru identificarea impactului cumulat s-au evidentiat cai posibile prin care se realizeaza cumulul in timp si spatiu  asupra factorilor de mediu  si cai de prevenire / reducere a lor.

In imediata apropiere a bazinului piscicol analizat si caruia i se doreste realizarea unei extinderi in suprafata de 10 ha, se afla alt bazin piscicol realizat de catre SC ECOSTAR SRL in anii anteriori, acest bazin piscicol aflandu-se la o distanta de cca 700 m de bazinul piscicol analizat .

Cu privire la identificarea impactului cumulat se poate evidentia faptul ca el este neglijabil din urmatoarele considerente:

- Influenta noului bazin piscicol asupra factorilor de mediu apa, aer, sol subsol, biodiversitate, mediu socio economic, am considerat, asa cum am aratat in studiu, ca este nesemnificativa, acest lucru pastrandu-se si in cazul existentei simultane a celor doua bazine piscicole ;

- Zona respectiva poate fi exploatata din punct de vedere al agrementului si pescuitului sportiv;

- Amplasamentul studiat devine “zona umeda”, cu un luciu de apa suficient de mare care sa permita dezvoltarea unui ecosistem specific favorabil aparitiei si dezvoltarii de specii de flora si fauna caracteristice.

Avand in vedere cele prezentate, considerăm ca impactul cumulat al lucrarilor de realizare  a extinderii bazinului piscicol cu exploatare de agregate minerale in comuna Colibasi, judetul Giurgiu, cu existenta celuilalt bazin piscicol (apartinand aceluiasi proprietar),  nu se constituie in surse de impact major asupra  aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona, cu conditia  indeplinirii recomandarilor si masurilor prevazute in studiul de impact asupra mediului.

# 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” - nerealizarea proiectului (varianta A) si alternativa realizarii proiectului (varianta B).

- VARIANTA A – Alternativa ”ZERO” sau ”nicio ACTIUNE”

- VARIANTA B – Alternativa in care proiectul s-ar realiza.

| Factor/aspect de mediu | Optiuni | Comentarii |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativa zero (varianta A) | Implementarea proiectului (varianta B) |  |
| Calitatea si cantitatea apei | Conditiile actuale nu influenteaza calitatea si cantitatea apei. | Impact nesemnificativ pe termen lung. | Activitatile propuse nu vor avea impact semnificativ asupra calitatii apei. Se vor respecta masurile propuse in studiu. |
| Calitatea aerului | Conditiile actuale persista pe termen lung, aer de buna calitate cu anumite influente determinate de antrenarea particulelor de pe suprafetele perturbate. | Impactul asupra calitatii aerului generat de activitatile propuse va fi nesemnificativ si limitat strict la perioada de exploatare agregate minerale. | Activitatile propuse vor genera poluarea aerului in limite admisibile – dar aceasta nu se va resimti decat local, in zona perimetrului de exploatare. |
| Zgomot si vibratii | Conditiile actuale se vor mentine pe termen lung, adica specifice unei zone semi-rurale – traficul auto de pe drumul judetean. | Impactul generat de zgomotul si vibratiile aferente activitatilor de exploatare agregate minerale va fi minor. | Activitatile propuse vor avea asociate surse de zgomot si vibratii – utilajele de lucru. Se vor respecta strict masurile dispuse in prezentul studiu. |
| Sol/Utilizarea terenului | Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale de utilizare a solului. | Impact pe termen scurt asupra zonei de exploatare agregate. Se vor respecta cu strictete masurile impuse prin studiu. | Degradarea generata de de activitatile de exploatare agregate va fi remediata dupa terminarea amenajarii piscicole, amenajarea spatiilor verzi, taluzuri, liziere, conform proiectului. |
| Biodiversitate | Conditiile actuale vor prevala pe termen lung | Impact pe termen scurt, ca urmare a ocuparii terenului cu amenajarea piscicola. | Activitatile vor avea un impact pozitiv, luand in considerare realizarea unei amenajari piscicole, apoi amenajarea spatiilor verzi, taluzuri, liziere, conform proiectului. |
| Peisaj | Conditiile actuale vor prevala pe termen lung. | Impact pozitiv la scara locala, prin reabilitarea peisagistica si crearea unor trasaturi peisagistice variate si interesante | Activitatile vor avea un impact pozitiv asupra peisajului, prin realizarea unei amenajari piscicole. |
| Aspecte socio economice | Impact semnificativ negativ asupra locurilor de munca, conducand la accelerarea inrautatirii conditiilor socio – economice. | Investitii locale semnificative, crearea locurilor de munca determinand imbunatatirea conditiilor socio-economice. | Implementarea proiectului va aduce avantaje socio - economice semnificative, durabile, dezvoltand turismul in zona. |
| Patrimoniul cultural | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |
| Infrastructura rutiera | Situatia actuala se va mentine pe termen lung - drumul de exploatare nu va fi amenajat. | Imbunatatirea si modernizarea infrastructurii existente, drum de acces. | Pentru sateni este favorabila amenajarea si intretinerea drumului de acces. |

Alternative de alegere a amplasamentului

Criteriile avute in vedere pentru analiza amplasamentului sunt:

A) Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:

a) caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice - studiu geologic;

b) folosintele actuale ale terenurilor;

c) structura (caracteristici fizico-chimice si bacteriologice), adancimea si directia de curgere a apei  subterane;

d) distanta fata de cursurile de apa, fata de albiile minore si majore ale acestora, fata de apele   statatoare, fata de apele cu regim special si fata de sursele de alimentare cu apa;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apa de pe suprafata obiectivului la precipitatii.

B) Criterii climatice:

a) directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti in atmosfera;

b) regimul precipitatiilor.

C) Criterii economice:

a) necesitatea unor amenajari secundare  (drumuri de acces, utilitati).

D) Criterii suplimentare:

a) vizibilitatea amplasamentului;

b) accesul la amplasament;

c) topografia terenului.

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), s-a considerat ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru extragerea de agregate minerale si construirea unei amenajari piscicole, atat pentru protectia mediului si populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alegerea proiectului

Exploatarea perimetrului Colibasi 2, in vederea realizarii bazinului piscicol, presupune lucrari de excavatii pana la cota 39,50 m, cu cca. 4,0 m sub nivelul hidrostatic.

Lucrarile de extractie a agregatelor din perimetrul de exploatare se vor executa incepand de la nord-est la sud-vest. Excavarea se va face in fasii de 10 m latime, paralele cu latura scurta a perimetrului, iar in cadrul unei fasii, in felii de 10 m latime.

Dupa finalizarea exploatarii, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola, care va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

# 6. MONITORIZAREA ACTIVITATII SI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

In faza de executie a lucrarilor de exploatare este indicat sa se efectueze periodic masuratori, privind incadrarea in limitele de poluare admise, privind concentratiile de substante poluante in aer, apa, sol, nivel de zgomot, gestiunea deseurilor. Calitatea factorilor de mediu va fi monitorizata prin efectuarea de analize si masuratori, care vor constata gradul de conformare a activitatii de exploatare cu legislatia in vigoare.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a resurselor minerale, realizarea amenajarii piscicole si refacerea mediului prin lucrari de inierbare si plantari de stuf, generarea de emisii poluante atmosferice va fi redusa semnificativ, astfel componentele biologice nu vor fi influentate negativ.

Totusi, in perioada de functionare a fermei piscicole se impune realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii apei din bazin, prin prelavari periodice de probe de apa.

Pentru monitorizarea pricipalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, se vor prevedea doua foraje  (H = 10,00 m), unul in amonte si altul in aval de bazinul piscicol pe directia de curgere a apei subterane.

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 ori pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta bazinului piscicol asupra apei subterane si a raului Arges este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinului piscicol fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

Se vor respecta termenele de raportare si planul de monitorizare, astfel incat sa se poata implementa noi masuri de reducere a impactului, in cazul in care vor aparea presiuni neevaluate initial sau cauzate de accidente.

# 7. SITUATII DE RISC

Riscuri naturale

Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale ce pot produce pagube fizice si pierderi de vieti omenesti, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit.

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicarii celor doua mari categorii de hazarde naturale:

 endogene: erupţiile vulcanice (nu este cazul) si cutremurele (activitate scazuta in zona);

 exogene:

- climatice: nesemnificativ;

- geomorfologice (deplasari in masa, eroziuni): nu este cazul, pe amplasament nu au fost semnalate astfel de fenomene fizico-geologice active;

- hidrologice (inundatiile): probabilitate scazuta;

- biologice (epidemii, invazii de insecte si rozatoare): nu este cazul;

- biofizice (focul): potential minor;

- astrofizice: neaplicabil.

Accidente potentiale

Pericolul de incendiu sau explozie poate apare in cazul managementului profund defectuos al combustibilului din rezervoarele utilajelor.

Principalele cauze ale producerii unui incendiu sau explozie pot fi:

- efectuarea unei lucrari de sudura sau fumatul la locul de munca in locuri nepermise;

- scurtcircuite electrice;

- manipularea defectuoasa a materialelor inflamabile in incinta obiectivului.

Riscurile ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii „Bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale”, comuna Colibasi, judetul Giurgiu:

( Risc de poluare accidentala ca urmare a scurgerilor in rau de uleiuri, motorina, benzina, etc. Pentru prevenirea acestui risc se interzice depozitarea carburantilor pe malul raului si circulatia mijloacelor de transport in zonele limitrofe acestuia.

( Risc de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare.

Avand in vedere masurile care au fost luate prin proiect, nu vor exista riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren, etc.).

Masuri pentru reducerea riscurilor

Masuri organizatorice si administrative

Personalul va fi instruit, inainte de inceperea lucrarilor, despre succesiunea operatiilor si

fazele de executie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice

de protectie personala.

Masuri de tehnica securitatii muncii

Avand in vedere natura lucrarilor, precum si a materialelor si echipamentelor utilizate, se

impune respectarea cu strictete a masurilor de securitate si sanatate in munca.

Exploatarea utilajelor

- Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si utilaje in zona de lucru, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrarile de terasamente;

- Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor in zona amenajarii piscicole si in organizarea de santier;

- Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si zona de lucu, in functie de metoda de lucru adoptata;

- Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice;

- In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor minerale, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehiculului;

- Se interzice parasirea utilajului de catre mecanicul deservent in timpul functionarii acestuia;

- Este interzis a se trece cu cupa pe deasupra cabinei autovehiculului si a se descarca in autovehicul de la inaltime.

Masuri de prevenire a accidentelor

Pentru prevenirea potentialelor accidente, rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate, sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- urmarirea modului de functionare a utilajelor;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea de lucrari de stabilizare;

- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor si mijloacelor de transport, daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente, se vor intocmi programe de interventie, care sa prevada masurile necesare;

- se va asigura echipamentul de protectie, necesar tutror categoriilor de personal din balastiera;

- se vor intocmi instructiuni specifice de lucru pentru fiecare post;

- utilajele de extractie vor functiona in perimetru numai la nivelul fasiilor de extractie stabilite prin metoda de exploatare;

- autobasculantele vor circula numai pe drumurile amenajate si marcate cu placute si indicatoare de circulatie;

- pe drumurile de acces se interzice depozitarea de materiale, inclusiv carburanti si lubrifianti;

- dupa terminarea programului zilnic, utilajele de extractie vor fi retrase in locurile stabilite si asigurate pe timpul noptii cu paza;

- se interzice accesul persoanelor in timpul functionarii utilajelor de extractie in raza lor de functionare.

Masuri specifice pentru protectia mediului

Au fost indicate in capitolele anterioare.

Se vor stabili planuri si proceduri pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de

raspuns corespunzatoare in situatii neprevazute sau accidentale, corelate cu planurile din

zonele de lucru si din organizarea de santier.

Se va intocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

In caz de accident minor se va interveni local cu resurse proprii.

In caz de accident major, intreg personalul va fi antrenat in procesul de combatere. Vor fi anuntate, dupa caz, Adimistratia Locala a comunei Colibasi, ABAAV, Autoritatile de Protectia Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, in scopul unei interventii rapide in combaterea efectelor accidentelor,

consultanta sau interventie medicala.

Accidentul va fi notificat.

# 8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nivelul de detaliere solicitat de legislatia de mediu nu este corelat in totalitate cu legislatia nationala, avand in vedere faptul ca multe din detalierile solicitate, necesare evaluarii impactului, nu sunt disponibile. Astfel, in aceasta faza, impacturile/beneficiile potentiale ale lucrarilor propuse sunt de cele mai multe ori evaluate doar calitativ.

Dificultati practice

In general, timpul alocat pentru elaborarea lucrarii nu permite analizarea detaliata a conditiilor de pe amplasament, fiind binecunoscut faptul ca, pentru analizarea conditiilor de mediu, sunt necesare analize sistematice, pe o perioada de cel putin un an de zile.

Efectuarea unor analize detaliate a conditiilor din amplasament este foarte costisitoare, cere timp indelungat, greu de acceptat de catre beneficiarul lucrarii. Ca urmare, de cele mai multe ori, pentru aceste analize, sunt folosite date din literatura de specialitate sau monografii de descriere a zonei intr-un cadru mai larg. Sunt astfel posibile unele scapari, dar toate acestea vor putea fi remediate daca masurile de monitorizare vor fi riguros aplicate.

Impunerea masurilor de atenuare si eliminare a impactului nu este totdeauna posibila, in conditiile in care nivelul de detaliere solicitat ar impune realizarea prezentului studiu in faza finala de elaborare a proiectului, respectiv dupa licitarea lucrarilor de constructie, cand ar putea fi cunoscute tehnologiile si capacitatile constructorului.

Dificultati tehnice

Nu au existat dificultati tehnice sau practice in timpul evaluarii impactului asupra mediului, beneficiarul punand la dispozitia intocmitorului toate datele si informatiile necesare.

Evaluarea impactului negativ si pozitiv a beneficiilor de mediu datorate realizarii lucrarilor proiectate, ar putea fi complet realizata doar dupa monitorizarea tuturor factorilor de mediu in etapa de implementare a proiectului si dupa definitivarea din punct de vedere al detaliilor tehnice a solutiei adoptate, masurile de minimizare fiind luate si dependent de aceste rezultate.

# 9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a acoperit toate aspectele menţionate in Anexa 2, Partea a II-a a Ordinului 863/2002, iar concluziile acestuia sunt prezentate in cele ce urmeaza.

- Descrierea activitatii

Obiectivul de investitie sus mentionat va fi amplasat in bazinul hidrografic al raului Arges, la cca. 600 m de drumul tehnologic existent pe malul stang al lucrarii „Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, la cca. 270 m est de linia CF Bucuresti-Giurgiu, in extravilanul localitatii Colibasi, comuna Colibasi, judetul Giurgiu, la cca. 0,5 km vest de limita vestica a intravilanului acesteia. Codul cadastral al raului Arges este  X.1.000.00.00.00.0.

Terenul pe care se va realiza extinderea bazinului piscicol face parte dintr-un perimetru cu suprafata totala de cca. 15 ha, compusa din doua suprafete (conform Procesului Verbal nr. 5977 din 02.09.2015, incheiat intre Consiliul Local Colibasi si S.C. Eco Star S.R.L.):

- suprafata de 10,8697 ha (10,87 ha), numar cadastral 30179;

- suprafata de 6,2511 ha, din care suprafata de 4,1303 ha are numarul cadastral 1043.

Lucrarile de exploatare a agregatelor minerale se vor face pe suprafata de 10,87 ha, in scopul extinderii bazinului piscicol Colibasi 2.

- Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului şi incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului

Abordarea evaluării impactului asupra mediului respectă cerinţele legislaţiei, politicii şi ghidurilor naţionale, regionale şi locale relevante.

Metodologia adoptată s-a bazat pe cerinţele cadrului de reglementare naţional şi internaţional. Activităţile principale realizate în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Evaluarea pentru încadrare a proiectului: compilarea informaţiilor referitoare la proiect, care au fost furnizate de beneficiar şi stabilirea dacă Proiectul propus are un impact potenţial semnificativ asupra mediului şi social;

- Procesul de definire a domeniului evaluării: definirea aspectelor care vor fi abordate în procesul de evaluare a impactului, punându-se accent pe impactul potenţial semnificativ asupra mediului şi social, asociat Proiectului propus;

- Analiza datelor şi evaluarea impactului: evaluarea impactului potenţial al Proiectului propus asupra mediului natural şi construit, a sănătăţii umane, a mediului social şi economic din zonă, şi asupra patrimoniului istoric şi arheologic;

- Întocmirea şi depunerea raportului de impact asupra mediului.

Principalele aspecte de mediu specifice proiectului de investiţie analizat sunt legate de:

 apa;

 aerul;

 biodiversitatea;

 peisaj, respectiv, impact vizual;

 mediul social si economic;

 zgomot.

Pentru calculul cantităţilor de ape uzate a fost utilizat modelul balanţei apei.

Evaluarea impactului asupra calităţii aerului s-a făcut prin modelare matematică, utilizându-se un model acceptat şi adecvat surselor aferente activităţilor, precum şi condiţiilor topoclimatice ale zonei.

Determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici necesare pentru modelare s-a efectuat cu metodologiile recomandate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

- Impactul prognozat asupra mediului

Pentru identificarea şi evaluarea impactului asupra mediului şi socio-economic al Proiectului au fost luate în considerare diferitele etape ale proiectului, respectiv  construirea si  operarea.  A fost analizat impactul asupra  resurselor/receptorilor care pot fi afectate de diverse tipuri de activităţi, împreună cu emisiile şi evacuările aferente acestora.

Evaluarea impactului a avut în vedere un set de măsuri generale de diminuare şi măsuri specifice pe componente pentru reducerea impactului aferent Proiectului

- Factorul de mediu apa

Impactul cantitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii se creaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Impactul calitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

# Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

# In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu).

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul de exploatare va ramane o excavatie care va fi amenajata ca bazin piscicol.

Directia de curgere a apei subterana este dinspre nord -vest spre sud-est.

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- in cresterea pestelui, care se doreste sa se faca natural, nu se vor folosi furaje care sa altereze panza freatica

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate, constau in exploatarera nisipurilor si pietrisurilor din terasa mal stang raul Doamnei, in vederea realizarii unei amenajari piscicole.

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, deoarece viitoarea exploatare se va face fara luciu de apa.

- Factorul de mediu aer

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma.  Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb, se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru.

Poluantii posibil a fi emisi in aceasta perioada sunt dati de traficul intern, mici cantitati de oxizi de carbon, oxizi de azot si de sulf, compusi organici volatili generati de sursele mobile (functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale).

Evaluarea concentratiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburantilor, releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburantilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Sursele de zgomot

Zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor, pot produce un impact negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Sursele de zgomot pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii, specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor, care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Radiaţiile

In perioada de excavare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Radiaţiile electromagnetice, generate de funcţionarea motoarelor electrice existente în şantier sau în atelierul de reparaţii, sunt nesemnificative şi unanim acceptate şi nepericuloase pentru sănătate la locul de muncă.

Avand in vedere specificul lucrarilor descrise in studiul de fata, materialele sau utilajele utilizate pentru finalizarea acestora nu pot constitui surse de radiatii. Din acest motiv, nu este de asteptat ca, pe durata de executie a lucrarilor, in conditii normale de executie, sa se produca emisii de radiatii.

Evaluarea concentratiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburantilor releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburantilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

- Factorul de mediu sol si subsol

Lucrarile de exploatare si realizarea bazinului piscicol vor conduce la scoaterea din circuitul natural a unor suprafete de teren si crearea unor noi forme de relief, artificiale.

Insa, aceste lucrari nu conduc la schimbari majore in mediul geologic, care sa aiba efect ireversibil asupra conditiilor hidrogeologice, hidrologice, zonelor umede, biotipurilor, etc.

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata, lucrarile de exploatare vor conduce doar la schimbari ale morfologiei terenului, a proprietatilor fizico-mecanice si termice ale solului.

Astfel, tinand cont de tipul de activitate, urmare a exploatarii resursei minerale, va exista impact rezidual, ireversibil, reprezentat de dislocarea definitiva a rocii, indiferent de masurile de reducere implementate.

Ca atare, impactul produs de activitatea desfasurata se manifesta prin:

- excavarea volumului de resurse minerale avizat, aspect ce conduce la agresarea subsolului si la modificarea peisajului prin realizarea bazinului piscicol;

- activitatea de exploatare afecteaza microflora si microfauna caracteristica ce vietuieste in sol si subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat de utilaje. Acest fapt va conduce la migrarea eventualelor specii de mezofauna in vecinatatea perimetrului.

Potentiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate urmatoarele aspecte:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament;

- scurgeri accidentale de produse de la utilaje si autovehicule;

- evacuari de ape uzate in incinta organizarii de santier.

- Biodiversitate

In perioada exploatarii agregatelor minerale

Activitatile de indepartare a vegetatiei ierboase, fragmentarea habitatelor naturale, izolarea suprafetei de sol din arealul analizat si pierderea calitatii de suprafata de contact, la nivelul careia se realizeaza multe schimburi in cadrul circuitelor biogeochimice locale, vor avea un impact strict local.

Poluantii care ar putea afecta în mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de noxele emise din activitatile de decopertat si sapaturi.

Avand în vedere valorile foarte mici ale concentratiilor în aerul ambiental ale poluantilor fitotoxici emisi, activitatile care se vor desfasura vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii. De asemenea, in perioada de executie, lucrarile vor avea un impact direct asupra vegetatiei si faunei terestre, manifestat prin ocuparea temporara a unor suprafete cu amenajarea organizarii de santier. Acest tip de impact este greu de cuantificat.

Luand in considerare  aspectele prezentate se apreciaza ca impactul va fi strict local si neglijabil.

In perioada functionarii amenajarii piscicole

Prin realizarea bazinului piscicol, va exista un impact pozitiv asupra biodiversitatii, prin crearea  unui  habitat  care  va  determina,  in  conditiile  unui  management  adecvat, aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare, oferind speciilor noi suprafete ce pot fi utilizate pentru satisfacerea necesitatilor ecologice.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat la distanta de cca. 676 m distanta fata de limita nordica a  siturilor ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana.

- Peisaj

In perioada exploatarii agregatelor minerale

### Activitatea desfasurata in zona amplasamentului va determina, pe termen scurt, un impact minim, prin scoaterea unor suprafete de teren din circuitul natural.

In perioada functionarii amenajarii  piscicole

Realizarea  amenajarii  piscicole  prin  crearea  unui  habitat  care  va  determina  aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare,  precum si refacerea stratului vegetal de pe maluri si taluzuri prin inierbare, vor duce la un impact pozitiv asupra peisajului.

- Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul

Impactul potential al functionarii obiectivelor analizate in prezenta lucrare va fi strict local.

- Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

Conform raportului privind impactul asupra mediului, daca sunt respectate masurile pentru protectia factorilor de mediu, in perioada de executie, constructia obiectivului nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului. Cateva masuri pentru protectia factorilor de mediu sunt enumarate in continuare.

- Factorul de mediu apa

Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

In timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizarea bazinului  piscicol se impune:

- exploatarea acumularilor de agregate se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de resort;

- se vor evita pe cat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura si provenienta;

- nu se vor face depozitari de reziduuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- este interzisa  spalarea  utilajelor  in  zona  de  exploatare, iar alimentarea cu motorina si cu lubrifianti se va face cu asigurarea tuturor conditiilor de evitare a poluarii;

- orice poluare a apelor raului Arges sau a acviferului freatic constatata, indiferent de cauzele poluarii, va fi semnalata imediat la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

In perioada functionarii amenajarii piscicole se impune:

- executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei pentru stoparea fenomenului de eutrofizare.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere si se vor evita scurgerile de produse petroliere.

Recomandam efectuarea unor analize biochimice la anumite intervale de timp pentru a urmari calitatea apei din bazin.

Exploatarea se va face cu respectarea cotelor de excavare proiectate, conform planului de situatie si profilelor transversale. Perimetrul de exploatare va fi bornat, iar profilele transversale se vor marca. In timpul exploatarii se va acorda o mare atentie respectarii limitelor aprobate pentru zona de extragere a agregatelor.

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- salubrizarea si igienizarea permanenta a zonei de exploatare;

- combaterea scurgerii de produse petroliere;

- depozitarea deseurilor in zone special amenajate;

- amenajarea drumurilor, platformelor de lucru si a zonelor de haldare astfel incat sa limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren.

- Factorul de mediu aer

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

( pe caile de acces, pe unde circula autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire in vederea reducerii, pana la anulare, a poluarii cu praf a zonei;

( evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf, in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

( utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

( intretinerea utilajelor si reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii; alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate, la sediul societatii

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

( limitarea traseelor ce strabat localitatea de catre utilajele apartinand santierului si, mai ales, de catre autobasculantele ce deservesc santierul, efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

( pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

( depozitarea de materiale utile trebuie realizata prin constituirea unor ecrane intre santier si zonele locuite;

( intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

- Factorul de mediu sol si subsol

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

►Sol

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Exploatarea depozitului de agregate minerale se va face conform cu documentatia, organizat, numai din perimetrul autorizat, dupa obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia balastului, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii balastului pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

- pastrarea pilierilor de siguranta.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului este diminuat la maxim.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Pentru reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a solului, subsolului si a calitatii apei din panza freatica, s-a prevazut intocmirea unui program de intretinere a luciului de apa si a malurilor, astfel incat sa se inlature permanent vegetatia crescuta in exces. Reconstructia ecologica a zonei este recomandata dupa finalizarea lucrarilor.

►Subsol

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Proiectul prevede anumite masuri, care sa minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere si evitarea migrarii acestora;

- depozitarea deseurilor in spatii special amenajate;

- utilizarea de toalete ecologice.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor, respectiv impermeabilizarea si delimitarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea in conditii de siguranta a deseurilor (containere acoperite);

- utilizarea de toalete ecologice.

- Biodiversitate

In perioada exploatarii agregatelor minerale

Masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii, descrise mai jos, au rol preponderent de preventie si sunt aplicabile, dupa caz, pe termen scurt, mediu si lung, continuu, ciclic sau in functie de evolutia lucrarilor si a conditiilor de mediu.

  - Respectarea graficului de lucrari, pentru a nu depasi numarul transporturilor zilnice pe caile de acces si, in acest fel, limitandu-se si impactul asupra florei si faunei din imprejurimile amplasamentului.

- Se recomanda ca toate transporturile necesare in faza de exploatare a resurselor si in cea de operare sa fie gestionate cat mai eficient, astfel încat sa se reduca la minim numarul lor.

- Pe caile de acces se va rula cu viteza de maxim 20 km/h, pentru a limita ridicarea prafului si zgomotul.

- Depozitarea controlata a deseurilor.

- Decopertarea separata a stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in halda de sol vegetal, deoarece acest sol contine fragmente si seminte ale speciilor de plante autohtone, asigurand astfel conditiile optime pentru refacerea rapida a covorului vegetal initial.

- Se recomanda ca halda de fertil sa reprezinte o prioritate in ceea ce priveste ordinea realizarii elementelor proiectului, pentru depozitarea corecta a intregului volum de sol vegetal decopertat.

  - Sa se ia masuri de stropire si umectare a cailor de acces si a benzilor transportoare a materialului mineral si totodata acoperirea cu prelate a autospecialelor ce transporta balastul.

- In procesul de renaturare si amenajare peisagistică să se foloseasca solul vegetal haldat, fara aport de sol vegetal alohton sau specii de plante alohtone.

- Inceperea reconstructiei inca din timpul fazei de operare, pe suprafetele unde nu vor mai exista interventii.

Toate masurile ce au fost recomandate pentru factorii de mediu sol si aer au efecte pozitive si in cazul protectiei biodiversitatii din zona amplasamentului si din zona adiacenta.

In perioada functionarii bazinului piscicol

Se recomandă ca, pentru minimizarea impactului asupra mediului, proiectul realizarii bazinului piscicol sa fie respectat, asa cum a fost propus.

In ceea ce priveste planificarea lucrarilor, pentru activitatile de amenajare a bazinului piscicol si pe perioada functionarii acestuia, trebuie elaborat un plan de management la nivelul unitatii, care sa contina aspecte legate de planificarea si etapizarea lucrarilor, mentenanta utilajelor, instruirea personalului, gestionarea deseurilor, toate aceste aspecte putand exercita un efect negativ asupra mediului dacă nu sunt gestionate corect.

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va face  prin inierbare, protejand malul lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). De asemenea, pentru protejarea malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf.

- Peisaj

Pentru diminuarea impactului vizual se pot implementa o serie de masuri pe perioada de exploatare a resursei:

- utilizarea de utilaje, autovehicule, instalatii cu aspect conform, salubre, astfel incat sa nu se suplimenteze nivelul de intruziune, oricum existent in cazul amplasarii oricarei amenajari noi in mediu;

- reamenajarea cadrului natural se va realiza pe masura dezvoltarii exploatarii si cu respectarea recomandarilor prezentului studiu.

- Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Obiectivul de investitie analizat in prezentul raport (bazin piscicol Colibasi 2 cu exploatare de agregate minerale) va fi amplasat in  comuna Colibasi, judetul Giurgiu.

- Pentru activitatea de exploatare a agregatelor minerale apa nu este necesara.

Dupa realizarea bazinului piscicol, apa se va acumula in bazin prin infiltrare din panza freatica.

In perioada de functionare a fermei piscicole nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

- Sursele de impurificare a atmosferei, caracteristice pentru perioada de extragere a agregatelor minerale, vor fi reprezentate de: extragerea propriu-zisa a agregatelor minerale si functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale. O alta sursa de poluare a atmosferei va fi reprezentata de eroziunea eoliana, proces care depinde de conditiile meteorologice.

In perioada de functionare a amenajarii piscicole nu vor exista surse de poluare a aerului.

- Sursele de zgomot vor fi reprezentate de functionarea utilajelor de excavare a agregatelor minerale.

Se apreciaza ca nivelul de zgomot, rezultat in urma desfasurarii activitatii, se va incadra in valorile Ordinului   Ministerului Sanatatii Nr. 119 din  4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, prevede:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul incintei, conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50;

- in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul incintei, conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

Avand in vedere impactul nesemnificativ al activitatilor care se vor desfasura pe amplasamentul analizat in prezenta lucrare asupra nivelului de zgomot al zonei, nu vor fi necesare masuri suplimentare de diminuare a impactului fata de cele impuse prin proiect.

.

- Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact

Deoarece in cadrul obiectivului analizat in prezenta lucrare vor apare noi locuri de munca, se va resimti un impact pozitiv. Prin zona de amplasare si prin masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbări asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

Se estimeaza ca zona protejata, cu caracter rezidential, nu va fi afectata de activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului analizat, datorita distantei dintre acesta si zona rezidentiala.

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul natural si economic).

Consideratii finale

In urma studiului efectuat si pe baza datelor obtinute in urma documentarii impuse de specificul unor astfel de lucrari, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Lucrarile de  exploatare a agregatelo minerale cu realizarea unui bazin piscicol in  comuna Colibasi, judetul Giurgiu, nu se constituie in surse de impact major asupra  aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona;

- Zona in care se resimte impactul direct al lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale se limiteaza strict la perimetrul de exploatare. Intr-o masura mai mica, impactul se resimte si in zonele invecinate;

- Efectele lucrarilor de amenajare piscicola nu se vor resimti asupra cursurilor de apa sau asupra obiectivelor existente in zona: terenuri agricole, drumuri, poduri si localitati;

- Din punct de vedere peisagistic, impactul poate fi atenuat prin bariere verzi si proiectare arhitectonica destinata a integra obiectivul in mediul inconjurator;

- Realizarea bazinului  piscicol in zona excavata determina aparitia unei vegetatii si a unor vietuitoare de balta, creandu-se un ecosistem specific acestor amenajari;

- La nivel global se poate aprecia ca investitia proiectata nu va avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei;

- Asigurarea oportunitatilor pentru ca turismul si recreerea sa se desfasoare în conformitate cu imperativele de conservare a habitatelor si speciilor de plante, de importanta nationala si comunitara;

- Dezvoltarea unor activitati turistice, prin practicarea turismului rural, ar putea dinamiza dezvoltarea comunitatilor locale, dar aceasta depinde si de dezvoltarea unei infrastructuri corespunzatoare;

- informarea si constientizarea populatiei locale, a turistilor, a asociatiilor de agricultori si a altor factori locali privind masurile necesare pentru protectia speciilor vulnerabile protejate.

Luand in consideratie utilitatea publica a investitiei, corelata si cu impactul asupra factorilor de mediu, se recomanda eliberarea acordului de mediu, conditionat de indeplinirea recomandarilor si masurilor prevazute in prezentul studiu.

## Definitii

## ACORD De mediu

“Act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati ”.

## Aer poluat

,,Aer care contine poluanti in concentratii la care acestia actioneaza nociv asupra organismelor vii si daunator mediului inconjurator”.

## Colectare

Stringerea, sortarea si/sau regruparea ( depozitarea temporara ) deseurilor in vederea transportarii lor”.

## Deseuri

“Orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca”.

## Deseuri periculoase

“Deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau proprietate care face ca acestea sa fie periculoase”.

## Deteriorarea mediului

“Alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si amenajarea corespunzatoare a teritoriului”.

## Evaluarea impactului asupra mediului

“Proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si mediului”.

## Impact de mediu

“Modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata in principal de poluarea apelor, a aerului si a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora”.

## Mediu

“Ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzind elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului”.

## Poluare

“Concentratii de poluanti in mediu care depasesc valorile naturale”.

## Poluare antropica

“Poluare a aerului rezultata din activitati umane”.

POLUANT

“Orice substanta, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie ( radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii ) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestora si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale “.

## Protectie a aerului

“Actiune de prevenire si/sau de reducere a poluarii aerului prin masuri tehnice si legislative”.

## Sursa de poluare

“Loc, proces sau activitate care genereaza poluanti”.

## Producator

“Orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial ) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, amestec sau alte operatiuni asupra deseurilor, ceea ce determina schimbarea naturii sau compozitiei acestora”.

## Zona poluata

“Teritoriu in care se evidentiaza concentratii de poluanti peste concentratia maxima admisibila”.

# Text boxes

Acest  material nu poate fi reprodus fara acordul scris al autorului si intra in proprietatea materiala a titularului dupa achitarea  obligatiilor financiare stabilite prin contract.