OMV PETROM SA ZONA DE PRODUCTIE ASSET IV MOESIA

CUI RO 15900082, RC J40/8302/1997

Zona de productie IV MOESIA

Oras Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2

RAPORT PRIVIND STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

pentru

Lucrari  amenajare careu de foraj si drum de acces, forare si echipare pentru productie sonda 4370 Videle, LES 0.5KV cuplata in linia sondei 2194 Videle si linie de amestec de la sonda 4370 Videle la sonda 4368 Videle

Comuna Bucsani, judetul Giurgiu

Beneficiar:    OMW PETROM SA ZONA DE PRODUCTIE ASSET IV MOESIA

Executant:     SC MEGAN 2002 SRL BUCURESTI

Tel: 0744 – 35 14 33

Bucuresti, Dristorului 91-95, Sector 3, Bl. C – sp.1011

CUI 142625328, J40/9045/2001, CF RO 14262532

Cuprins

| 1 | INFORMATII GENERALE | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Informatii despre titularul proiectului | 4 |
| 1.2. | Proiectantul general | 4 |
| 1.3. | Informatii despre autorul atestat al Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului | 4 |
| 1.4. | Denumirea proiectului | 4 |
| 1.5. | Amplasarea obiectivului | 5 |
| 1.6. | Scop, necesitate, oportunitate | 5 |
| 1.7. | Descrierea lucrarilor | 6 |
| 1.8. | Forajul propriu-zis | 6 |
| 1.9. | Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului | 9 |
| 1.10. | Durata etapei de realizare | 10 |
| 1.11. | Informatii privind productia si resursele necesare | 10 |
| 1.12. | Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice | 10 |
| 1.13. | Informatii despre poluarea fizica si biologica produsa de activitate | 11 |
| 1.14 | Informatii despre poluarea fizica si biologica produsa de activitate | 12 |
| 2. | PROCESE TEHNOLOGICE | 13 |
| 2.1. | Procese tehnologice de productie | 13 |
| 2.2. | Descrierea principalelor etape ale activitatii | 14 |
| 2.2.1 | Organizarea de santier | 14 |
| 2.2.2. | Amenajare drum acces | 15 |
| 2.2.3. | Amenajare careu sonda | 16 |
| 2.2.4. | Lucrari pentru protectia mediului | 18 |
| 2.2.5. | Alimentarea cu apa | 19 |
| 2.2.6. | Alimentarea cu energie electrica | 19 |
| 2.2.7. | Alimentarea cu gaze | 19 |
| 2.2.8. | Canalizarea | 19 |
| 2.2.9. | Aprovizionarea sondei | 19 |
| 2.3. | Derularea procesului de foraj | 20 |
| 2.3.1. | Efectuarea probelor de productie | 26 |
| 2.3.2. | Activitati de dezafectare | 26 |
| 2.3.3. | Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului | 27 |
| 2.3.4. | Durata etapei de functionare | 27 |
| 2.3.5. | Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii productiei | 27 |
| 2.3.6. | Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice | 28 |
| 3. | DESEURI | 32 |
| 4. | IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURILE DE REDUCERE A ACESTORA | 36 |
| 4.1. | Apa | 36 |
| 4.1.1. | Alimentarea cu apa | 36 |
| 4.1.2. | Restitutii de ape | 39 |
| 4.1.3. | Prognoza impactului | 40 |
| 4.1.4 | Masuri de diminuare a impactului | 41 |
| 4.2. | Aerul | 43 |
| 4.2.1. | Date generale | 43 |
| 4.2.2. | Surse de poluare | 44 |
| 4.2.3. | Prognoza impactului | 45 |
| 4.2.4. | Masuri de diminuare a impactului | 47 |
| 4.3. | Solul | 49 |
| 4.3.1. | Caracteristicile solului | 49 |
| 4.3.2. | Surse de poluare a solurilor | 50 |
| 4.3.3. | Prognozarea impactului asupra solului | 50 |
| 4.3.4. | Masuri de diminuare a impactului | 51 |
| 4.4. | GEOLOGIA SUBSOLULUI | 54 |
| 4.4.1. | Caracterizarea subsolului | 54 |
| 4.4.2. | Impactul prognozat | 55 |
| 4.4.3. | Masuri de diminuare a impactului | 55 |
| 4.5. | Biobiversitatea | 56 |
| 4.6. | Peisajul | 56 |
| 4.6.1. | Impactul prognozat | 56 |
| 4.6.2. | Masuri de diminuare a impactului | 57 |
| 4.7. | Mediul social si economic | 57 |
| 4.7.1. | Impactul potential | 57 |
| 4.7.2. | Masurile de diminuare a impactului | 57 |
| 4.8. | Consideratii culturale si etnice, patrimoniul cultural | 58 |
| 4.9. | Protectia impotriva radiatiilor | 58 |
| 4.10. | Zgomotul si vibratiile | 58 |
| 4.10.1 | Impactul prognozat | 59 |
| 4.10.2. | Masuri de diminuare a impactului | 60 |
| 5. | ANALIZA ALTERNATIVELOR | 61 |
| 6. | MONITORIZAREA MEDIULUI | 66 |
| 6.1. | Monitorizarea mediului in perioada de foraj si echipare sonda | 66 |
| 6.2. | Monitorizarea mediului in perioada de exploatare | 68 |
| 6.3. | Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei/lor | 69 |
| 7. | SITUATII DE RISC | 70 |
| 7.1. | Programul de combatere a efectelor poluarii accidentale | 72 |
| 7.2. | Masuri de prevenire a accidentelor | 73 |
| 7.2.1. | Masuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj sonda – probe de productie | 73 |
| 7.2.2. | Masuri generale de prevenire a poluarii | 74 |
| 7.2.3. | Masuri de prevenire si stingere a incendiilor | 76 |
| 7.2.4. | Masuri de securitate si sanatate ocupationala | 77 |
| 8. | Descrierea dificultatilor | 78 |
| 9. | Metodologiile utilizate pentru evaluarea impactului asupra mediului | 78 |
| 9.1. | Impactul prognozat asupra mediului | 79 |
| 9.2. | Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul | 82 |
| 9.3 | Masuri generale de prevenire a poluarii | 83 |
| 9.4. | Concluzii care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului | 83 |
| 9.5. | Evaluarea risculuii | 84 |
| 9.6. | Concluzii care au rezultat din evaluarea riscului | 86 |
| 9.7. | Masuri pentru prevenirea accidentelor | 86 |
| 10. | Rezumat fara caracter tehnic | 87 |
| 10.1. | Amplasament | 86 |
| 10.2. | Descrierea lucrarilor | 87 |
| 10.3. | Impactul prognozat asupra mediului | 89 |
| 10.3.1. | Impactul prognozat asupra factorului de mediului „apa” | 89 |
| 10.3.2. | Impactul prognozat asupra factorului de mediului „aer” | 89 |
| 10.3.3. | Impactul prognozat asupra factorului de mediului „sol” | 90 |
| 10.3.4. | Impactul prognozat asupra factorului de mediului „subsol” | 91 |
| 10.3.5. | Impactul prognozat asupra factorului de mediului „biodiversitate” | 91 |
| 10.3.6. | Impactul cumulativ | 92 |
| 10.4. | Gospodarirea deseurilor | 92 |
| 10.5. | Gospodarirea substantelor toxice periculoase | 94 |
| 10.6. | Masuri de diminuare a impactului pe componente de mediu | 94 |
| 10.6.1. | Masuri de diminuare a impactului pentru apa | 94 |
| 10.6.2. | Masuri de diminuare a impactului pentru aer | 96 |
| 10.6.3. | Masuri de diminuare a impactului pentru sol | 96 |
| 10.6.4. | Masuri de diminuare a impactului pentru subsol | 98 |
| 10.6.5. | Masuri de diminuare a impactului pentru biodiversitate | 99 |
| 10.6.6. | Masuri de diminuare a impactului pentru peisaj | 99 |
| 10.7 | Prognoza asupra calitatii vietii / standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitate | 99 |
| 10.8. | Concluzii care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului | 100 |
| 10.9. | Conditii care trebuie respectate | 101 |
| 10.10. | Recomandari | 104 |
| 11. | Alte autorizatii pentru proiect | 105 |
| 12. | Certifacat de inregistrare –SC Megan 2002 SRL Bucuresti | 106 |
| 13. | Locatia Sondei 4370 Videle – Plan de incadrare in zona – scara 1:25.000 | 107 |
| 14. | Plan de situatie – Sonda 4370 Videle – scara 1:1.000 | 108 |

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Informatii despre titularul proiectului

Titular proiect: OMW Petrom SA ZONA DE PRODUCTIE ASSET IV,

Cod fiscal RO 159082 J 40/8302/1997, C.P. 607690

Adresa: Oras Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2.

Telefon: 0248 – 630.320, 372.484.394

Fax: 0248 – 211.559

Mobil: 0722 – 348.957; 0726 – 333.150

1.2. Proiectantul general:

- SC C&C Topoexim SRL Bucuresti, Sector 6, str. Vidra nr. 31, tel: 021 – 220.40.02, mobil 0722 – 685 911.

1.3. Informatii despre autorul atestat al Studiului de Evaluare a Impactului

asupra Mediului

S.C. MEGAN – 2002 SRL Bucuresti, Str. Dristorului nr. 91-95, Bloc C, Et. 10, Sp.

1.011, tel.: 0744–35.14.33, 0745–25.67.33 , Municipiul Bucuresti, cu punct de lucru in Pitesti, atestat la pozitia 568 din Registru pentru: RM,RIM, BM, RA, RS si EA in data de 15.05.2013 cu valabilitatea de 5 ani.

Cuvinte cheie

Sonda – constructie specială de forma unei găuri cilindrice, săpată in scoarta pămantului, vertical sau inclinat, cu mijloace mecanizate, prin care se pot face cercetări geologice sau se pot extrage la suprafată minerale fluide;

Foraj – un complex de lucrări legate de traversarea, consolidarea si izolarea formatiunilor geologice ale scoartei terestre, de la suprafată pană la o anumită adancime, in scopul realizării sondei;

Ciclul de foraj – succesiunea lucrărilor legate de forajul unei sonde;

Fluid de foraj (fluid de circulatie, de spălare) – fluid circulat de la suprafată la talpa sondei si apoi la suprafată;

Burlane de foraj – tuburi din otel cu ajutorul cărora se consolidează peretii sondei;

Detritus – sfăramături de rocă scoase la suprafată prin lucrările de foraj;

Garnitura de foraj – tuburi metalice asamblate prin filet, care coboară sapa pană la talpa sondei;

Talpa sondei – partea inferioară a sondei;

Gura sondei – partea superioară a unei sonde;

Utilajul de foraj – utilajele, masinile, dispozitivele si sculele ce compun instalatia de foraj;

Manevră – introducerea si scoaterea materialului tubular din sondă;

Material tubular – prăjini de foraj, prăjini grele, burlane, tevi de extractie;

Echipament de circulatie – ansamblul de utilaje si dispozitive care servesc la prepararea, tratarea si circulatia fluidului de foraj in sonde

Instalatie de prevenire a eruptiei – instalatie montată la gura sondei cu rolul de a inchide etans si sigur gura putului in caz de nevoie si de a permite desfăsurarea operatiilor necesare omorarii sondei;

Tubarea sondei – operatia de introducere in sondă a unei coloane formată din burlane metalice imbinate prin insurubare sau sudare, in scopul consolidării găurii de sondă

Cimentarea sondei – operatie care constă in plasarea unei cantităti bine stabilite de pastă de ciment in spatiul inelar dintre coloana de burlane si teren.

1.4. Denumirea proiectului

“Lucrari  amenajare careu de foraj si drum de acces, forare si echipare pentru productie sonda 4370 Videle, LES 0.5KV cuplata in linia sondei 2194 Videle si linie de amestec de la sonda 4370 Videle la sonda 4368 Videle”-  comuna Bucsani, judetul Giurgiu.

1.5. Amplasamentul obiectivului

Sonda 4370 Videle, va fi amplasata in Comuna Bucsani, Extravilan, Tarla 59/1, judetul Giurgiu. Local sonda  va fi amplasata intr-un careu situat la cca. :

- 9,11 Km vest de centrul localităţii Baciu;

- 9,56 Km est de centrul localităţii Clejani;

- 4,11 Km nord de centrul localităţii Goleasca;

- 5,79 Km sud de centrul localităţii Videle;

- Accesul la locatie se realizeaza din drumul de exploatare petroliera, pietruit, existent in zona.

Coordonatele  STEREO’70 ale sondei (proiectate) :

- Sonda 4370  Videle         E = 305649.455     N = 568089.941

Pentru realizarea obiectivului Sonda 4370 Videle este necesară o suprafaţă totală de 1307 m2.

Suprafaţa de 7948m2 este formată din:

- suprafată careu sondă – 3442 m2

- suprafata LES - 765 m2

- suprafata Conducta amestec- 3641 m2

Terenul ce se va folosi temporar pentru forajul sondei are categoria de folosinţă arabil.

Lucrarea mai sus menţionată se încadrează conform STAS 4273/83 în categoria 4, clasa de importanţă IV.

1.6. Scop, necesitate, oportunitate

Strategia de restructurare si modernizare a OMV PETROM include si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

In cadrul acestei strategii, un loc important il ocupa programul de completare a gabaritului de sonde forate pe aceeasi structura, care va duce la o exploatare de maxima productivitate, a resursei naturale de titei si gaze, disponibila in zacamant si cu minimul de extensie, asupra ecosistemului inconjurator.

Ca urmare a productiei obtinute de la sondele forate pe structura Balaria (41,3 km2 – cu 535 sonde active si inactive), cat si pentru completarea gabaritului de sonde, s-a considerat oportuna forarea Sondei 4370 Videle.

Sonda 4370 Videle  are ca obiectiv exploatarea Sarmatianului in scopul punerii in evidenta a rezervelor de titei de pe structura, in limita adancimii de 1150 m.

Forajul sondei face parte din Programul Naţional de Asigurare a Resurselor Energetice.

Echilibrul balanţei de hidrocarburi poate fi menţinut in principal prin descoperirea si exploatarea de noi rezerve cat si prin reducerea consumurilor specifice.

Ca urmare a producţiei obţinute de la sondele forate pe structură, cât şi pentru completarea gabaritului de sonde, s-a considerat oportună forarea sondei 4370 Videle

Lucrările de foraj se încadrează în profilul lucrărilor specifice explorării-exploatării zăcămintelor de ţiţei şi gaze, ramura industriei petroliere, sonda având caracter de exploatare-titei.

Zăcămantul de hidrocarburi reprezintă o formatiune geologică de roci poros permeabile in care acestea s-au acumulat si care pot fi exploatate industrial.

Substanta minerală fluidă care urmează a fi exploatată este destinată consumului industrial si pentru combustie, reprezentand una dintre cele mai importante resurse de materii prime si energetice.

După gradul de cunoastere rezervele de hidrocarburi se impart in următoarele categorii : dovedite, probabile si posibile.

Amplasamentul sondei de explorare - evaluare este determinat de informatiile geologice existente la data prognozării lucrării cu privire la existenta stratului in care s-au acumulat hidrocarburile.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

1.7. Descrierea lucrarilor

In categoria lucrarilor de explorare - exploatare a zacamintelor de petrol si gaze, ramura industriei petroliere, se incadreaza lucrarile privind forajul sondelor - cu caracter temporar durata acestora depinzand de adancimea la care se află obiectivul, constructia sondei si conditiile geologo-fizice ale structurii.

In vederea realizării obiectivului se prevăd următoarele etape (ciclu de foraj):

1. Lucrări de suprafată:

- amenajarea terenului;

- montarea instalatiei;

- montarea constructiilor anexe;

2. Lucrări pregătitoare

- verificarea calitătii montajului;

- verificarea functionării utilajelor;

- lucrări de montaj in completare;

- săparea si consolidarea găurii prăjinii de antrenare si a găurii pentru bucata 		  de  avansare;

3. Lucrări de săpare a găurii de sondă (de foraj propriu-zis) - cuprind un ciclu de

operatii ce se repetă la fiecare sapă nou introdusă si anume:

- introducerea sapei noi si a garniturii pană la talpa sondei;

- săparea in teren pană la uzarea sapei;

- extragerea garniturii pentru schimbarea sapei;

4. Lucrări de consolidare si izolare a găurii de sondă – executate periodic prin  	    tubarea si cimentarea coloanelor de burlane;

5. Lucrări speciale (măsurători geofizice);

6. Lucrări de incercare a productivitătii stratelor si punerea sondei in

productie

7. Lucrări de demontare a instalatiei si transportul la o nouă locatie sau la 	 	    baza de utilaje a constructorului;

8. Executarea de lucrări pentru redarea terenului in circuitul initial la vechiul

proprietar (lucrări de reconstructie ecologica).

1.8. Forajul propriu-zis

După terminarea fazei de mobilizare în legătură cu instalaţia de foraj se vor executa lucrările propriu-zise de foraj, conform programului de construcţie prevăzut în proiectul tehnic.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde constă în săparea unui puţ cu diametre descrescătoare, de la suprafaţă şi până la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic acţionat de la suprafaţă. Procesul de foraj se realizează în întregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalaţiei de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acţionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafaţă. La această metodă de foraj este absolut necesar ca în timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfărâmată) să fie îndepărtat permanent de pe talpa sondei şi transportat la suprafaţă, iar sapa trebuie răcită. Aceste operaţii sunt îndeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafaţă cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 3 PN 700, prin interiorul prăjinilor de foraj. După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se încarcă cu detritus pe care îl transportă la suprafaţă prin spaţiul inelar dintre prăjini şi pereţii găurii de sondă. La suprafaţă, fluidul de foraj este curăţat cu ajutorul sitelor vibratoare şi al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat într-o habă metalică cu capacitatea de 40 m3, iar fluidul de foraj curat este reintegrat în fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din ţevi de oţel având diametrul corespunzător intervalului săpat.

Tubarea sondei reprezintă operaţia de introducere în gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă şi de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spaţiului inelar dintre coloană şi peretele găurii de sondă.

Conform documentaţiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat următorul program de construcţie:

Programul de foraj prevede:

a.	Coloana de ghidaj Ø 16" (450 mm) diametrul exterior - inaintea începerii forării propriu-zise sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere circulara sau pătrata cu dimensiunea transversala de 1 m si adâncimea de cca. 15 m. In aceasta deschidere introduce un burlan din otel cu Ø 760 mm. Capătul superior se ridica cu 1,5 - 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se betoneaza.

Funcţiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si închide stratele acvifere de suprafaţa, protejează beciul sondei de infiltraţiile de fluid de foraj.

b.	Coloana de ancoraj Ø 9 5/8 in x 300 m - are rolul de a izola formaţiunile de
suprafaţă, aparţinând Pontianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi
permeabilitate. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafaţă.

După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate. Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.

Funcţiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafaţa si mica adâncime;

▪ protejează sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

▪ împiedica pătrunderea de fluide din straie in sonda si alterarea fluidului de

foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalaţia de prevenire a erupţiilor, la  suprafaţa;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extracţie.

c. Coloana de exploatare Ø 7 in x 1150 m - va fi cimentată pe lungimea 600 - 1150 m şi va permite exploatarea sa ulterioară. Este a doua coloana obligatorie in construcţia unei sonde. Ea indeplineste următoarele funcţii:

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafaţa, protejând echipamentul de extracţie;

- permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adâncimi diferite, comunicaţia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operaţii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi: fisurări hidraulice, acidizari,etc;

Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea strictă a tehnologiei şi măsurilor de protecţie prevăzute în proiect, astfel încât să nu afecteze solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane din afara careului sondei.

Tabel cu constructia sondei

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adancimea de tubaj (m) | Intervalul de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghidaj | 16 | 15 | 0 - 15 |
| Ancoraj | 9 5/8 | 300 | 0 - 300 |
| Exploatare | 7 | 1150 | 600-1150 |

Probe de producţie

Probele de producţie se vor efectua cu instalaţia de foraj. Durata de realizare a probelor de producţie este de 9-10 zile, dupa care daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra in producţie.

Amenajarea careului de producţie, se va realiza după terminarea lucrărilor de foraj. 	Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adâncime.

Careul de producţie este de tip ecologic, protecţia mediului fiind asigurata prin executarea:

- beciului sondei din beton monolit  2,20 m x 1,40 m x 1,50 m – V = 4,62 m3;

- haba colectare ape si reziduuri de 40 m3;

Scurgerea apelor pluviale precum şi a eventualelor scurgeri accidentale tehnologice din interior se realizează printr-un şanţ betonat cu profil trapezoidal, cu h = 0,40 m şi L = 30 m, ce descarcă în bazinul colector de reziduuri, ce se va goli periodic cu vidanja.

1.9. Lucrări de refacere / restaurare a amplasamentului

Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea initială.

După terminarea forajului, terenul inchiriat se redă proprietarilor la starea initială, respectand orografia zonei cat si calitativ, respectiv la cel putin clasa de calitate avută initial.

După terminarea lucrărilor de foraj se vor executa următoarele operatii;

●  Efectuarea probelor de productie.

●  Demontarea instalatiei de foraj.

● Transportul instalatiei de foraj din incinta careului la baza de productie pentru revizii si operatii de intretinere.

● Executarea de lucrări pentru redarea terenului in circuitul initial la vechiul proprietar (lucrări de reconstructie ecologica).

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

Suprafata de teren ocupata de careul de foraj este proprietate privata si este de 7948 m2. Suprafata de teren ocupata de careul de exploatare este proprietate privata si este de 1200 m2

Locatia sondei 4370 Videle  corespunde structurii geologice de exploatare titei Balaria si va fi  forata la 1150 m.

Sonda 4370 Videle  traverseaza structuri geologice si are ca obiectiv de exploatare  zacamantul si stratul productiv – Sarmatianul bazal.

Platforma de foraj asigură suprafetele pentru rezemarea instalatiei si echipamentele de foraj:

- Rampa de prăjini si burlane de foraj;

- Habe tehnologice (apă, fluide de foraj,chimicale etc);

- Instalatie de depozitare si vehiculare apă tehnologică si PSI;

- Birouri, magazii, depozite;

- Circulatie mijloace de transport pentru deservire si interventii la instalatie;

Structura platformei corespunde unui sistem rutier cu structură rigidă pentru care îmbracămintea este din plăci prefabricate din beton asezate pe o fundatie din piatră sparta.

1.10. Durata etapei de realizare

Timpul necesar executării lucrărilor de foraj si probe de producţie la  Sonda 4370 Videle  este de 34 zile iar durata totala de realizare a sondei este de 69 zile.

1.11. Informatii privind productia si resursele necesare

Pentru descoperirea de noi rezerve de titei, s-a prevăzut săparea sondei de explorare – deschidere 4370 Videle, avand ca obiectiv, cercetarea Sarmatianului bazal, in scopul obtinerii de date necesare precizării aranjamentului structural, stabilirii succesiunii litostratigrafice si determinării continutului in fluide al colectoarelor transversale si a celor indicate ca posibil gazeifere de informatica seismică.

Structura Balaria are cantonate hidrocarburi în trei formaţiuni sedimantare, şi anume: Helveţian, Meoţian şi Sarmaţian.

Limitele geologice ale sondei proiectate sunt estimate a fi intalnite la adâncimile:

–   Dacian+Romanian  – 500 – 600, marno-argile, pietrisuri

- Pontian (550-683)   –   50 –133, depozite pelitice

- Meotian (650-850)   – 200 – 250, argile cu intercalatii nisipoase;

- Sarmatian (800-950) – 100 – 150 roci pelitice si silitice cu intercalatii rare si subtiri de gresii;

- Sarmatian 3 (950-1000) – 5 – 15, nisipuri si gresii calcaroase;

- Sarmatian bazal (1150-1350) – 50 – 150, nisipuri cu intercalatii de nisipuri marnoase;

Sonda se va fora la adancimea de 1150 m, cu ajutorul unei instalatii de foraj tip HH 75 cu actionare termică (diesel).

Se estimează cafiecare sonda va produce cu un debit brut de cea 20 m3/zi, debit net cea 8 to/zi.

Resursele energetice necesare, folosite in scopul asigurării activitătii, sunt:

| Specificatia | U.M. | Sursa | Cantitati |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica | m3/sonda | Transport cu autcisterna | 545 m3* |
| Apa potabila | m3/sonda | Sursa autorizata (PET-uri) | 43 - 44 m3 |
| Energie electrica | Kwh | LEA 20 kV | - |
| Carburanti | tona/luna | Depozit PECO | 10÷12 |
| Lubrefiant (uleiuri, vasilina) | tona/luna | Depozit PECO | 0,5÷0,8 |
| Materiale fluid foraj | tona/sonda | Contractor fluide | 78,3 |
| Ciment | tona/sonda | Pompetrol Well Services | 29,5 |

Nota :Pentru forajul sondei se va utiliza o instalatie de foraj de tip HH 75 cu actionare termică

(diesel) si nu necesita alimentare cu energie electrica.

Necesarul de apa tehnologica se asigura cu vidanja de la Parcurile situate in zona.

1.12. Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele

chimice

Pentru Sonda 4370 Videle, principalele materiale folosite in desfăsurarea procesului de foraj si probe sunt:

● ciment necesar consolidării coloanelor tubate 29,5 to;

● apă tehnologică pentru cimentare 545 m3(108 m3 rezerva de incendiu);

● fluid de foraj necesar 350 m3

● apă tehnologică pentru fluidele de foraj  90 m3;

● apă tehnologică pentru intretinere instalatie foraj 105,6  m3;

● apă tehnologică pentru rezerva de incendiu 108 m3;

● materiale necesare pentru prepararea fluidului de foraj prevăzut a se consuma 	   78,3 tone.

Materiale necesare preparării fluidului de foraj:

| Produs | UM | Total |
| --- | --- | --- |
| Soda caustica (reglare pH) | to | 0,439 |
| Soda ash (ctrl.duritate) | to | 0,200 |
| Tunel Gel Plus (Suport coloidal-bentonita) | to | 3,563 |
| Bicarbonat (fluidizant) | to | 0,529 |
| CMC-LV (control filtrare) | to | 0,585 |
| Barita (control densitate) | to | 9,428 |
| KCl (inhibitie marne si argile) | to | 14,80 |
| Barazan (fluidizant) | to | 0,568 |
| Gem GP (inhibitie marne) | to | 6,600 |
| PAC-L (antifiltrant) | to | 1,915 |
| Dextrid | to | 0,847 |
| Dtill’n Slide (lubrefiant) | to | 0,957 |
| Aldacide | to | 0,225 |
| Baracarb (podire temporara) | to | 37,608 |
| Total | to | 78,264 |

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, la sonda neexistand stocuri de materiale in cantitati mari.

Depozitarea materialelor si chimicalelor utilizate se face in baraca de chimicale, protejată cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului si a apelor freatice.

La manipularea produsilor sub formă de pulbere (bentonite, sodă calcinată, sodă caustică) se va evita inhalarea si răspandirea lor pe sol.

Utilizarea sodei caustice, se va face cu atentie pentru a nu se produce accidente umane sau deversări accidentale, la sol.

1.13. Informatii despre materii prime si despre substantele sau preparatele chimice pentru sonda 4370 Videle

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea necesara pentru sonda | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Fraze de securitate *) | Fraze de risc*) |
|  |  | Periculoase/Nepericuloase (P/N) - |  |  |
| Beton | 4,40 m3 | N | - | - |
| Piatra sparta | 60 m3 | N | - | - |
| Nisip | 100 m3 | N | - | - |
| Mortar de ciment | 5,00 m3 | N | - | - |
| Bare de otel | 100 kg | N | - | - |
| Dale de beton | 30 buc. | N | - | - |
| Material geosintetic-geotextil cu rezistenta la tractiune intre 12 kN/m si 20 kN/m | 1.180 m2 |  |  |  |
| Fluid de foraj (adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii) | 350 m3 | P | S7, S13, S25, S26, S29, S37,S39, S45, S59, S61 | Simbol – Xi - iritant, R 36, R38, R43, R51/R53, R56 |
| Motorina | 10-12 to | P | S7, S13, S21, S25, S29, S45, S61 | Simbol - F+- extrem de inflamabil, R12, R65, R66, R51/53, R56 |

*) Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

1.14. Informatii despre poluarea fizica si biologica produsa de activitate

Principalele surse de zgomot si vibratii rezultă de la exploatarea instalatiei de foraj a utilajelor anexe, de la mijloacele de transport.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a instalatiei de foraj, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

In timpul operatiilor desfăsurate la sondă nu se manipulează surse de radiatii care pot afecta nivelul natural al radiatiilor din zonă.

Speciile din fauna sălbatică sunt relativ slab reprezentate in zonă.

Ele există in habitate specifice, aflate la o oarecare distantă de amplasamentul sondei, in locuri mai ferite, unde de regulă există si unele surse de apă.

Materialele si utilajele folosite, in procesul de forare, nu reprezinta surse de poluare fizica si biologica a factorilor de mediu.

In timpul executarii lucrarilor de constructii – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Informatii despre poluantii fizici si biologici

| Tipul poluarii | Sursa de poluare | Poluare maxima admisa(limita maxima admisa pentru om si mediu) | Poluare de fond | Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare /reducere | Masuri de eliminare /reducere a poluarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *) Pe zona obiectivului | **) Pe zone de protectie/restrictie aferente obiectivului, conform legislatiei in vigoare | Pe zone rezidentiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond |  |
|  |  |  |  |  |  | Fara masuri de eliminare/ reducere a poluarii | Cu implementarea masurilor de eliminare / reducere a poluarii |  |
| Poluarea fizica |
| Etapa de mobilizare / demobilizare | Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si echipamentelor, au un caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt (doar pe perioada de pregatire a amplasasamentului sondei). Au impact redus asupra recepatorilor invecinati avand in vedere distanta pana la prima casa de circa 450 m. |
| Poluare fonica | Masini de excavat, compactat si transport |  | Specifica organizarii de santier | 105 dB | 31 dB | - | - |  |
|  | Buldozer |  | Specifica organizarii de santier | 103 dB | 29 dB | - | - |  |
|  | Macarale mobile |  | Specifica organizarii de santier | 101 dB | 27 dB | - | - |  |
|  | Excavator |  | Specifica organizarii de santier | 93 dB | 19 dB | - | - |  |
|  | Executia lucrarilor de foraj |  |
|  | Grup electrogen | STAS 10009/ 1988 65 dB(A) | Specific excutarii lucrarilor de foraj | 95 dB | 21 dB | - | - |  |
|  | Instalatie de foraj |  | 65 dB (A) | 65 dB la limita zonei de functionare | - | - |  |
|  | Autoutilitare |  | Specific excutarii lucrarilor de foraj | 101 dB | 27 dB | - | - |  |
| Radiatie electro-magnetica |
| Nu este cazul |
| Radiatie ionizanta |
| Nu este cazul |
| Poluarea biologica |
| Nu este cazul |

*) Conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.

**) Pentru calculul nivelului de zgomot echivalent pana la prima casa vom folosi relatia (conform Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile 1830/2007, pentru aprobarea Ghidului privind realizarea si analizarea hartilor de zgomot):

LP = LR – 10 lg (r2) - 8

in care :

- LP – nivel de zgomot la prima casa;

- LR – nivelul de zgomot rezultant al amplasamentului;

- r – distanta de la sonda pana la prima casa = 450 m.

2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. Procese tehnologice de productie

Proiectul are in vedere procesul tehnologic pentru foraj, aspectele legate de executarea acestuia in conditii tehnice de sigurantă si lucrările executate in vederea protectiei mediului in timpul forajului si după incheierea lucrărilor.

In acest context, sunt luate in discutie: sistemul de realizare, durata procesului tehnologic, caracteristicile, consumurile si volumele de reziduuri rezultate, acestea fiind dependente de adancimea de foraj si de conditiile geologo – tehnice care influentează derularea normală a procesului de foraj si/sau in conditii de risc.

Aceste aspecte rezultă din:

−Sistem de realizare : tip hidraulic, cu actionare de la suprafată.

−Durata de realizare foraj: 34 zile (69 zile total).

−Durata de realizare probe productie cu instalatia de foraj: 9 - 10 zile.

−Adancimea sondei: Sonda se va fora la adancimea de 1150 m.

−Caractersitici zăcamant:

Structura Balaria face parte din Platforma Moessica şi se învecinează la sud cu structura Videle, la nord cu structura Visina şi la vest cu structura Poeni.

Sondele săpate pe structură au interceptat formaţiuni de vârstă Sarmaţian .

Sondele săpate până în prezent pe structura au traversat şi identificat depozite sedimentare, ale căror caracteristici lito-faciale şi structurale vor fi notate în cele ce urmează:

Helvetianul, este dispus transgresiv şi discordant peste depozitele oligocene.

Badenianul (Tortonianul), a fost întâlnit pe suprafeţe restrânse în partea central-estica a structurii şi este reprezentat prin depozite marnoase.

Sarmatianul, se aşează în continuare peste Badenian-acolo unde acesta există.

Meotianul, are cea mai mare dezvoltare pe structură, acoperind formaţiunile mai vechi, Helvetianul sau Sarmatianul.

Pontianul, cu o grosime relativ constantă pe structură, este preponderent marnos. Local, se remarcă în bază existenţa unui nivel nisipos de cea 3-4 m, însă fără perspective pentru acumulări industriale. In partea vestică a structurii, acolo unde Meotianul lipseşte, este discutabilă delimitarea Ponţianului de Sarmaţian

Dacianul şi Romanianul sunt reprezentate prin pachete de pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de marne şi strate de lignit, încheind seria sedimentară.

Structura Balaria are cantonate hidrocarburi în trei formaţiuni sedimantare, şi anume: Helveţian, Meoţian şi Sarmaţian.

2.2. Descrierea principalelor etape ale activitatii

In categoria lucrarilor de explorare/exploatare a zacamintelor de petrol si gaze, ramura a industriei petroliere, include si lucrarile privind forajul sondelor, care au un caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la care se afla obiectivul – zacamantul care trebuie exploatat, constructia sondei si conditiile geofizice ale structurii.

Durata estimata de realizare a unei sonde este de circa 69 zile, iar adancimea de foraj a sondei este de  1150 m.

In vederea realizarii obiectivului se prevad urmatoarele etape:

- organizarea de santier;

- executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj si efectuarea probelor de productie;

- executarea lucrarilor de demobilizare si reducere a careului de foraj la nivelul careului de productie;

- executarea lucrarilor de punere in productie a sondei;

- redarea terenului in circuitul agricol (lucrari de reconstructie ecologica pentru redarea terenului in circuitul initial).

Sonda 4370 Videle  este situata in extravilanul comunei Bucsani, judetul Giurgiu, 	Accesul la locatie se realizeaza din drumul de exploatare petroliera, pietruit, existent in zona.

In cadrul lucrărilor pregătitoare distingem următoarele categorii de lucrări :

2.2.1. Organizarea de santier

Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor de amplasare a echipamentelor, nu este necesar un proiect detaliat de organizare a executiei lucrarilor de santier pentru realizarea lucrarilor de foraj si echipare la proiectul sondei 4370 Videle.

Documentaţia tehnica pentru realizarea unei construcţii noi, chiar si cu caracter provizoriu, prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda:

- cai de acces;

- birouri de santier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

- surse de energie, echipament electric;

- spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

- pichet PSI (amplasat in apropierea habelor de depozitare a apei PSI);

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor.

Materialele de constructie vor putea fi depozitate fie in aer liber, pe platforme de depozitare, fara masuri deosebite de protectie, fie in magazii provizorii pentru protejare impotriva actiunii agentilor externi, in cazul celor cu potential poluator.

De asemenea, se vor amenaja:

- magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori, grup sanitar, toalete ecologice;

- spatii de depozitare temporara a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor.

In cadrul organizarii de santier, pentru activitatea sociala a personalului care executa lucrarile necesare realizarii obiectivului se impune:

- asigurarea apei potabile necesara prepararii hranei;

- asigurarea apei potabile necesara igienei personale;

- montarea toaletelor ecologice;

- racordarea baracilor necesare organizarii de santier la reteaua electrica;

- racordarea bucatariei, dusurilor si spalatoarelor la sistemul de colectare si depozitare a apelor menajere uzate.

Echipamentul specific organizarii de santier:

  - rampa prajini ;

  - baraca sondor sef ;

  - grup motopompa ;

  - baraca chimicale ;

  - baraca site vibratoare ;

  - haba agitatoare ;

  - haba tratare ;

  - haba fluid de foraj ;

  - haba fluid de foraj rezerva;

  - baraca pompa apa PSI ;

  - baraca pompa apa ;

  - baraca personal ;

  - prevenitor de eruptie ;

  - rampa lubrefianti ;

  - baraca grup electrogen ;

  - haba apa PSI ;

  - haba detritus ;

  - haba colectare ape reziduale ;

  - baraca pichetului de incendiu ;

  - platforma stationare agregate ;

  - baraca laborator ;

  - rampa piese de schimb ;

  - grup floculare centrifugare.

2.2.2. Amenajare drum de acces

Drumul de acces trebuie sa asigure acces permanent si de durata la locatia sondelor cu autovehicole, autoinstalatii, automacarale, trailere si alte echipamente mobile cum ar fi plugurile de zapada, masinile de pompieri sau alte vehicole de urgenta.

Accesul la locaţia sondei se va realiza  din drumul de exploatare ce leagă restul sondelor din zona.

Principalele caracteristici ale drumului de acces sunt :

Având în vedere rezultatele studiului geotehnic, calitatea materialului pentru terasamente simbol 4d (conform STAS 2914) de tipul P4-P5 sensibil la fenomenul de îngheţ-dezgheţ şi la variaţiile de umiditate (conform STAS 1709/1-2) şi de recomandările acestuia, se adoptă structurile de mai jos pentru sistemul rutier la platforma careului şi drum interior:

Sistem rutier tip 1 SR1 se aplică la platforma corespunzătoare careului de exploatare:

- 10 cm îmbrăcăminte din macadam construit conform SR179:95 din piatră spartă

de carieră pentru drumuri;

- 30 cm strat fundaţie construită conform STAS 6400-84, din piatră spartă de

carieră pentru drumuri, aşternută mecanic cu împănare şi fără înnoroire;

- Geocompozit bentonitic de 6000g/mp, 6mm grosime, cu geotextil peste 200g/mp;

- 20 cm strat filtrant din balast compactat;

Totul pe 20 cm grosime compactată, strat de formă din pământ stabilizat mecanic pe loc cu 50% balast, pregătit pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%. 	  Eventuale umpluturi pentru nivelare se efectuează cu balast compactat peste stratul de formă.

Sistem rutier tip 2 SR2, se aplică la platformele pentru instalaţia de intervenţie IC5:

- 18 cm îmbrăcăminte din dale 3x1x0,18m, prefabricate din beton armat montate

la nivelul îmbrăcămintii din macadam,

- 2 cm nisip cilindrat,

- 25 cm strat fundaţie construită conform STAS 6400-84, din piatră spartă de

carieră pentru drumuri aşternută mecanic cu împănare şi fără înnoroire;

- Geocompozit bentonitic de 6000 g/mp, 6mm grosime, cu geotextil peste 200g/mp;

- 20 cm strat filtrant din balast compactat;

Totul pe 20 cm grosime compactată, strat de formă din pământ stabilizat mecanic pe loc cu 50% balast, pregătit pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%o. Eventuale umpluturi pentru nivelare se efectuează cu balast compactat peste stratul de formă.

Peste sistemul rutier SR1 şi SR2, pe suprafaţa aferentă platformei cu dale durabase pentru instalaţia de foraj HH 75 diesel acţionată termic tip TD UPET 160 CA-A7, contractorul lucrărilor de suprafaţă aşterne 5 cm nisip cilindrat, apoi contractorul lucrărilor de foraj montează:

•	structură cu îmbrăcăminte din dale durabase 2,44 x 4,27 x 0,108 m.

Sistem rutier tip 3 SR3, se aplică la platformele pentru acces şi pentru montarea obiectelor (barăci, etc):

•	Strat din balast compactat în grosime variabilă pentru asigurarea pantelor din proiect;

Totul pe 20 cm grosime compactată, strat de formă din pământ stabilizat mecanic pe
loc cu 50% balast, grosime, pregătit pentru straturi superioare la un grad de
compactare minim 98%.

Eventuale umpluturi pentru nivelare se efectuează cu balast
compactat peste stratul de formă.

Viteza de circulatie – 5,0 km/h.

2.2.3. Amenajare careu sonda

Careul pentru foraj are intrarea prin fata si prin spatele instalatiei de foraj.

Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de 1000 m2, pe un teren cu denivelari circa 5 %, prin nivelare rezulta un volum relativ mediu de terasamente, volumul de sapatura fiind compensat cu umplutura.

Pentru amenajarea careului sondei, pe care se va amplasa instalatia de foraj HH 75 Drillmec termica cu actionare termica, sunt prevazute urmatoarele lucrari :

- decopertarea stratului de sol vegetal, conform normativului nr. 503/1459/22.05.1985 aprobat de Ministerul Petrolului, pe o grosime de 40 – 50 cm, urmand a fi depozitat intr-un spatiu din incinta careului, ce urmeaza a constitui depozitul de sol vegetal (circa 400 m2 );

- terenul decopertat se compacteaza pana la obtinerea gradului de compactare (98%), pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de foraj si accesoriile acesteia;

trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice.

Pentru amplasarea santierului de foraj se ocupa o suprafata totala de 3442 m2 din care:

- suprafata necesara instalatie de foraj 1591 mp

- suprafata grup social 317mp

- suprafata depozit sol vegetal 1534mp

Avand in vedere situatia din teren si recomandarile studiului geotehnic se adopta structura de mai jos pentru sistemul rutier la platforma careului si drum interior (careu sonda):

- 10 cm macadam cu granulometrie intre 15 - 25 mm;

- 30 cm piatra sparta de cariera cu granulometrie continua cuprinsa intre 15 - 25 mm si 40-60 mm;

- 5 cm strat de nisip de cu granulometrie intre 0 - 7 mm;

- geotextil de 2,5 mm.

Suprastructura platforma interventie IC 5 sau AM 12:

- 20 m3 piatra sparta de cariera;

- 4 m3 nisip ;

- 30 bucati dale.

Materialele pietroase se vor compacta pana la 96%, conform probelor de laborator.

Fundaţia din agregate de cariera se va asterne in doua reprize in cutia patului. Se verifica la sablon profilul inainte si dupa cilindrare, facandu-se eventualele corectari. Dupa cilindrarea la uscat  se stropeste cu apa si se cilindreaza. Se executa politura manuala a suprafeţei, se corecteaza denivelarile cu material nou inainte si dupa cilindrare.

Terenul are suprafaţa plană, cu o mică pantă spre sud-vest şi parţial cu mici denivelări.

Volumul de terasamente constă în decopertarea stratului vegetal pe grosime medie de 30 cm, nivelarea prin lucrări de săpături, executarea stratului de formă din pământ cu 50% balast în grosime de 20 cm compactat şi umpluturi la nivelare numai cu balast; pe suprafaţa nivelată şi pregătită pentru straturi superioare se aşterne sistemul rutier.

Platforma careului sondei se amenajează orizontal în lungul careului şi cu pantă 0,5% transversal spre IPCN, cu sistem rutier fundat la o cotă astfel ca toată instalaţia să se poată monta pe teren viu care se pregăteşte pentru straturi superioare. Nu se montează instalaţia pe umplutură de pământ.

Şanţul de colectare scurgeri se descarcă în haba montată în acest sens, aceasta se amplasează de comun acord cu contractorul de foraj şi beneficiarul, pe platforma careului se realizează pante către şanţurile de la marginile acestuia, pe timpul efectuării lucrărilor şi la final.

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-a proiectat in functie de tipul instalatiei de foraj utilizate (HH 75 Diesel-termica), pozitia locatiei, relieful terenului.

Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:

- instalatia de foraj HH 75;

- rampa material tubular;

- 2 grupuri moto-pompa tip 3 PN 700;

- habe metalice cu capacitatea de 40 m3 si depozitare apa tehnologica si fluid foraj;

- rezervoare (habe) metalice pentru rezerva de apa PSI;

- baracamente;

- zona de protectie.

Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 40 m3 si se va amplasa in interiorul careului de foraj in poziţie îngropată.

Pentru amplasarea habei se vor excava cca 80 m3 pamant, haba amplasandu-se pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.

Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de soluţie bituminoasa. 	Pentru evitarea unor accidente haba va fi împrejmuita si se va proteja cu un capac.

Pentru depozitarea detritusului rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 70 m3  in poziţie semiingropata in imediata vecinătate a sitelor vibratoare.

La gura sondei se va construi un beci betonat ( 2,20  m x 1,40 m x 1,50 m ) - care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalaţiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sonda precum si de pe podul instalaţiei de foraj.

Amenajarea careului de exploatare, se va realiza după terminarea lucrărilor de foraj.

Accesul in incinta careului de producţie se face pe drumul executat pentru foraj.

2.2.4. Lucrari pentru protectia mediului

- montarea baracilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- executia unui sant pereat cu beton turnat in lungime de circa 100 m si adancime 0,40 m, care asigura colectarea si evacuarea apelor meteorice;

- executia unui sant dalat in lungime de circa 30 m si adancimea de 0,40 m, care asigura colectarea si evacuarea scurgerilor accidentale tehnologice din interior;

- racordarea santurilor  la haba de reziduuri cu capacitatea de 40 m3;

- amplasarea in interiorul careului de foraj in pozitie ingropata a unei habe de reziduuri, avand capacitatea de 40 m3. Pentru amplasarea habei se va excava circa 80 m3 pamant, haba amplasandu-se pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi imprejmuita si se va proteja cu un capac;

- montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj;

- montarea unei habe metalice de 40 m3, asezata in pozitie semiingropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj;

- amplasarea unei habe metalice ( V= 1 m3 ), ingropată in apropierea pompelor               de noroi pentru preluarea eventualelor scurgeri ;

- la gura sondei se va construi un beci betonat, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire, precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda, precum si de pe podul instalatiei de foraj si cu

ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj;

- pentru depozitarea si manipularea materialelor si substantelor utilizate in procesul tehnologic, in conditii de siguranta si conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baraca de chimicale dotata cu platforma de protectie;

- utilajele care alcatuiesc instalatia de foraj se transporta la sonda in ordinea de montaj si se amplaseaza pe pozitiile de lucru. Montarea acestora se efectueaza strict in spatiul delimitat si nu afecteaza factorii de mediu din exterior;

- la terminarea lucrarilor de foraj si punere in productie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru productie, restul suprafetei redandu-se in circuit la parametrii anteriori; daca rezultatele sunt negative, intreaga suprafata se va reda in circuit;

- se va asigura sonda impotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin respectarea programului de constructie, cimentare si echipare cu prevenitoare de eruptie de 210 atmosfere;

- executarea lucrarilor de redare a terenului in circuit pentru indepartarea efectelor negative datorate tasarilor si arocamentelor din careul sondei.

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul betonat si impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj.

Aceste lucrări se vor executa pentru sondă in functie de configuratia amplasării instalatiei de foraj in teren.

2.2.5. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă tehnologică a instalaţiei de foraj se va realiza prin transport cu vidanja de la parcurile din zona, din care se va realiza stocul de apa necesar zilnic in rezervoarele aferente instalaţiei de foraj.

Receptorul apelor uzate şi meteorice îl constituie haba metalică de 40 m3. Aceste ape sunt reintegrate fluxului preparării fluidelor de foraj.

a) Necesarul de apa pe diferite utilităţi

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:

- necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut şi spălat pe

mâini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic;

- necesar de apă pentru preparare fluide de foraj;

- necesar de apă pentru prepararea pastei de ciment folosite la cimentarea coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru întreţinere (răcire frâne troliu foraj, curăţirea podului sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă PSI.

2.2.6. Alimentarea cu energie electrica

Instalatia de foraj este de tip HH 75 cu actionare termică (diesel).

Linia electrica necesara in faza de exploatare va fi de tip LES va avea o lungime de 176 ml si va fi cuplata in postul trafo din careul sondei 2194 Videle.

Pentru realizarea LES se vor face următoarele lucrări:

- recunoaşterea traseului

- amenajarea căilor de acces temporar, existente, acolo unde este cazul

- gradual, pentru culoarul de lucru, se face decopertarea stratului de sol vegetal de pe suprafata de teren pe care va fi amplasat si depozitarea temporara, separata, a copertei pana la folosirea ei la recopertare

- saparea santului si depozitarea temporara pe platformele tehnologice a deseului inert rezultat

- orientarea conductoarelor

- depozitarea temporară a materialelor utilizate pentru LES, pe culoarul de lucru

- desfăşurarea şi pozarea cablurilor

- colectarea selectivă şi valorificarea/eliminarea deşeurilor generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să desfăşoare acest gen de activităţi

- copertarea suprafeţelor decopertate prin refacerea stratului vegetal prin utilizarea copertei care a fost indepartata de pe suprafetele de teren ocupate temporar

.

2.2.7. Alimentarea cu gaze

Nu este cazul.

2.2.8. Canalizare

Nu este cazul, in incinta careului urmand a se construi un WC ecologic, continutul acestuia fiind periodic vidanjat.

Contractorul lucrărilor de foraj va incheia contract cu o societate de salubritate contract de preluare a contiuntului WC-ului.

In faza de proiectare nu se cunoaste contractorul, acesta fiind stabilit prin licitatie organizată de catre beneficiar.

2.2.9. Aprovizionarea sondei

Aprovizionarea sondei cu material tubular, chimicale si alte materiale necesare derulării procesului de foraj se execută esalonat, in functie de operatia in curs de desfăsurare.

Operatiile de aprovizionare pot afecta negativ factorii de mediu in afara careului sondei si a drumului de acces, in mod accidental.

Deoarece procesul de foraj necesită aprovizionare zilnică, aceasta va duce la cresterea traficului rutier si in mod implicit si a unor efecte secundare determinate de miscarea autovehiculelor.

2.3. Derularea procesului de foraj

Dupa terminarea fazei de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea unei gauri de sonda cu diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic actionat de la suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate ( instalatie de foraj HH 75). Procedeul de foraj ce urmeaza a fi utilizat este forajul rotativ cu circulaţie directa.

Pentru a sapa o sonda este nevoie de un ansamblu format din garnituri de foraj si sapa care realizeaza avansarea in profunzimea pamantului.

Gaura de sonda este realizata de o sapa de foraj introdusa la talpa sondei cu ajutorul unor ţevi insurubate una in alta, numite prajini. Ansamblul tuturor prajinilor se numeste garnitura de foraj.

Sapa este actionata de la suprafaţa cu ajutorul garniturii de foraj. Prin interiorul garniturii de prajini se pompeaza fluidul de foraj care iese prin orificiile sapei, spala talpa sondei, raceste sapa si apoi trecand in spaţiul inelar format intre prajini si pereţii sondei, antreneaza cu el la suprafaţa particulele de roca dislocate de sapa.

Materialul rezultat prin avansarea sapei de foraj trebuie adus la suprafata. Bucatile de roca desprinse in timpul forajului se numesc “ detritus “. Aducerea la suprafata este realizata cu ajutorul fluidului de foraj – un amestec pe baza de apa si argila care este introdus in prajinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune si care circula in permanenta prin sapa.

Detritusul este adus la suprafata prin noroiul de foraj si este examinat imediat  pentru a obtine informatii cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sita). Fluidul de foraj este curatat si recirculat prin sonda.

Pentru a preveni surparea gaurii de sonda, aceasta este tubata prin introducerea unei coloane de burlane de otel si ciment.

Sonda 4370 Videle se va fora la adancimea de 1150 m, cu ajutorul unei instalatii de foraj tip HH 75 diesel cu actionare termică.

Prepararea, conditionarea, tratarea si intretinerea fluidului de foraj

Conform proiectului tehnic, prepararea, conditionarea si tratarea fluidului de foraj se face la sondă. Pentru evitarea complicatiilor ce pot proveni din actiunea fluidelor de foraj asupra factorilor de mediu, acestea sunt tratate pentru reducerea filtratului si pentru mentinerea proprietătilor ecologice corespunzătoare.

In functie de gradientii de presiune si dificultătile care se pot intalni pe traiectul fiecărei sonde, se prepară fluidele de foraj specifice pentru fiecare interval săpat.

Conform programului geologic in cadrul acestei sonde se va utiliza fluid de foraj tip „Natural dispersat” pentru faza I si „Inhibitiv” pentru faza a-II-a.

Fluidul de foraj se prepară la sondă si se depoziteaza in habe metalice etanse.

Sintetizând, fluidului de foraj i se atribuie în prezent, următoarele roluri principale:

-	hidrodinamic

După ieşirea din duzele sapei, fluidul curăţă particule de rocă dislocată de pe talpa sondei şi le transportă la suprafaţă, unde sunt îndepărtate. La forajul cu jet, inclusiv la dirijarea sondelor cu jet, fluidul de circulaţie constituie şi instrumentul de dislocare a rocii.

-	hidrostatic

Prin contrapresiunea creată asupra pereţilor, ei împiedică surparea rocilor consolidate şi pătrunderea nedorită în sondă a fluidelor din formaţiunile traversate.

-	de colmatare

Datorită diferenţei de presiune sondă-strate, în dreptul rocilor permeabile se depune prin filtrare o tură din particule solide, care consolidează pietrişurile, nisipurile şi alte roci slab cimentate sau fisurate. Totodată, turta de colmatare reduce frecările dintre garnitura de foraj sau coloana de burlane şi rocile de pereţi, diminuează uzura prăjinilor şi a racordurilor.

-	de răcire şi lubrifiere

Fluidul de circulaţie răceşte şi lubrifiază elementele active ale instrumentului de dislocare, prăjinile, lagărele sapelor cu role - dacă sunt deschise - şi lagărele motoarelor de fund. Fluidul de noroi din zonele impermeabile şi turta de colmatare din porţiunile permeabile reduc frecările dintre prăjini şi pereţi, micşorând viteza de uzare şi momentul necesar rotirii.

-	motrice

Când se forează cu motoare de fund, hidraulice sau pneumatice, fluidul de foraj constituie agentul de transmitere a energiei de la suprafaţă la motorul aflat deasupra sapei.

-	informativ

Urmărind fluidul de circulaţie la ieşirea din sondă şi detritusul adus la suprafaţă, se obţin informaţii asupra rocilor interceptate şi a fluidelor din porii lor. Unele roci, cum este sarea, alterează proprietăţile fluidului într-un mod caracteristic: cresc gelaţia, vâscozitatea şi viteza de filtrare.

La investigarea rocilor din pereţii sondei, prin carotaj de conductivitate, fluidele de foraj conductive asigură cuplajul electric între electrozi şi rocile din jur. In anumite situaţii, fluidul de foraj poate îndeplini şi alte atribuţii: plasarea pastei de ciment în spaţiul ce urmează să fie cimentat, antrenarea unor scule de instrumentaţie, degajarea garniturilor de foraj prinse, asigurarea presiunii necesare între coloana de exploatare şi tubingul suspendat în packer, omorârea sondei.

Prin efectul de flotabilitate exercitat asupra garniturii de prăjini sau asupra coloanelor de burlane, se reduce, uneori sensibil, sarcina la cârligul instalaţiei de foraj, în principiu, natura, compoziţia, proprietăţile şi debitul fluiduluii de circulaţie utilizat pentru forajul unei sonde se stabilesc astfel încât să fie satisfăcute, în condiţii optime, atribuţiile enumerate mai sus. Criteriile de alegere rezultă din cele discutate în continuare. Totuşi, fluidul de foraj trebuie să îndeplinească şi numeroase alte condiţii, dintre care unele sunt esenţiale pentru forarea sondei fără accidente şi complicaţii, într-un timp minim, şi punerea ei în exploatare fără dificultăţi, la productivitatea maximă.

1.	Fluidul ales nu trebuie să afecteze, fizic sau chimic, rocile transversale: să nu
umfle şi să nu disperseze argilele şi marnele hidratabile, să nu dizolve rocile solubile, să
nu erodeze rocile slab consolidate; pe cât posibil, detritusul să nu fie dispersat sau
deshidratat.

- Să-şi păstreze proprietăţile în limitele acceptabile, la contaminarea cu: minerale solubile (sare, gips, anhidrit), ape subterane mineralizate, gaze (hidrocarburi, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), detritus argilos.

- Să-şi menţină însuşirile tehnologice la temperaturile şi presiunile ridicate ce vor fi întâlnite în sonde şi la variaţiile lor din circuit.

- Să permită investigarea geofizică a rocilor şi a fluidelor conţinute în porii lor, recoltarea probelor de rocă, în condiţii cât mai apropiate de cele in situ.

- Să prevină coroziunea şi eroziunea echipamentului din sondă, atât prin natura lui, cât şi prin neutralizarea agenţilor agresivi pătrunşi în noroi din straiele traversate.

6.	Să menţină în suspensie particulele de rocă neevacuate, în timpul
întreruperilor de circulaţie.

7.	Să conserve permeabilitatea straielor productive deschise.

8.	Să nu fie toxic ori inflamabil şi să nu polueze mediul înconjurător şi apele
freatice.

9.	Să fie uşor de preparat, manipulat, întreţinut şi curăţat de gaze sau detritus.

- Să permită sau chiar să frecventeze obţinerea de viteze de avansare a sapei cât mai mari.

- Să fie ieftin, să nu reclame aditivi deficitari şi greu de procurat, iar pomparea lui să aibă loc cu cheltuieli minime.

Fluidele de foraj se prepară din combinarea unei varietăţi de materiale şi substanţe (aditivi).

Dintre substanţele care intră în componenţa fluidelor de foraj, un grad ridicat de toxicitate îl prezintă: hidrocarburile (motorina, lubrifianţii, petrolul brut), aditivi care conţin metale grele (crom, mercur, cadmiu), unele săruri (KC1, ZnCl2, ZnBr2), sodă caustică, fenolii halogenaţi, unele substanţe radioactive. Cromul se găseşte în aditivi folosiţi pe scară largă: ferocromlignosulfonat, cromlignosulfonat, cromlignit, cromat şi dicromat de sodiu sau potasiu, sulfat de crom şi potasiu. De remarcat că metalele grele au şi o capacitate mare de migrare în sol.

Pentru a evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj există numeroase posibilităţi:

- utilizarea unui sistem închis şi sigur (fară posibilităţi de infiltrare sau deversări în jur), protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- separarea particulelor solide pătrunse în rocile traversate, pentru a evita diluarea excesivă a acestuia şi a reduce volumul total de noroi folosit la o sondă;

- refolosirea noroiului rămas de la o sondă la alte sonde forate în vecinătate, prin intermediul unei staţii centrale de preparare, stocare şi recondiţionare;

- reciclarea noroiului şi a apelor reziduale. De exemplu: noroaiele bazice, bogate în humaţi, pot fi împrăştiate pe terenuri acide, contribuind la ameliorarea lor, detritusul poate fi utilizat la construcţia drumurilor;

- limpezirea apelor reziduale prin adăugarea unor coagulanţi şi floculanţi, urmată de separarea particulelor solide cu ajutorul unor centrifuge de mare viteză;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii mai puţin toxici, de exemplu soda caustică cu baze organice, ferocromlignosulfonatil cu lignosulfonat de amoniu, produsele petroliere din fluidele tip emulsie inversă cu ulei mineral sărac în compuşi aromatici;

- injectarea în subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie a polimerilor biodegradabili;

- neutralizarea componenţilor toxici (de exemplu: soda caustică se poate neutraliza cu acid oxalic);

- interzicerea folosirii baritei cu conţinuturi de mercur mai mari de 3 mg/kg şi de cadmiu mai mari de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 în reziduuri);

- testarea biologică a noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi;

- când nu există o staţie de noroi centrală, dacă nu sunt toxice, noroaiele se lasă în batale împrejmuite să se deshidrateze, după care acestea sunt astupate cu buldozerul. 		Fluidele cu grad ridicat de toxicitate se transportă la altă sondă sau într-un loc  aprobat pentru reziduuri.

Pentru a se diminua gradul de poluare şi toxicitate al fluidelor de foraj folosite la noi în ţară, se impune stabilirea unor reglementări privind compoziţia acestora, având în vedere restricţiile impuse la prepararea şi întreţinerea fluidelor de foraj pe plan mondial şi în urma unor experienţe de laborator efectuate:

- indice pH = 7, max. 8,5;

- conţinutul total de produse petroliere = 0, max. 2 ppm;

- conţinutul total de materiale de suspensie = max. 30 %;

- conţinutul total de solide coloidale active (M.B.T.) = max. 50 kg/m;

- conţinutul de cloruri (CI) = max. 5000 ppm;

- conţinutul de clorură de sodiu (NaCl) = max. 50 kg/m;

- conţinutul de calciu (Ca2+) = max. 200 ppm;

- evitarea la prepararea şi întreţinerea fluidelor de foraj nepoluante a

ferocromlignosulfaţilor, cromaţilor, bicromaţilor,inhibitorilor de coroziune,

aldehida  ormică şi toţi aditivii pe bază de produse petroliere sau derivaţi ai

acestora.

Toate materialele folosite la condiţionarea fluidelor de foraj la sonde se vor depozita într-o baracă metalică pentru chimicale aflate în incinta careului. La sondă, chimicalele se utilizează în cantităţi reduse doar pentru recondiţionarea fluidelor de foraj, fiind manipulate de personal calificat (laboranţii de fluide de foraj).

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidelor de foraj, in careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale.

Aceasta este realizată din tablă de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabilă. 	Baraca va fi  montată pe dale din beton, iar substantele vor fi păstrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului 200/2000. Aprovizionarea materialelor,depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectuează de către operatorul specializat in fluide de foraj.

Instalatii pentru curătirea mecanică a fluidului de foraj

Sitele vibratoare sunt montate deasupra habei sitelor. In habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi in celelalte habe de stocare.

Sitele vibratoare sunt primele elemente plasate pe linia curgerii fluidului de foraj in vederea indepărtării solidelor, separand particule cu dimensiuni cuprinse intre 74-500 m, fiind singurele echipamente din sistem ce fac o separare a particulelor bazată pe dimensiunile acestora. Numărul necesar de site din sistem depinde de debitul de circulatie si vascozitatea fluidului, iar in situatia utilizării simultane a mai multor site este necesară alimentarea uniformă a acestora, prin distribuirea egală a debitului de curgere.

Cele mai eficiente site vibratoare sunt cele de tipul ASL II (tip SWACO) echipate cu plasă de sită cu tesătură stratificată (două sau trei plase suprapuse), in care plasa de deasupra este cu circa 20 mesh mai fină de cat cele inferioare.

Hidrocicloanele si centrifugele sunt destinate să indepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi indepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalatii performante practic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert.

Grupul pentru denisipare 6x8 in A (D-sander) se utilizează ca echipament de curătire a fluidului de foraj, in prealabil cernut de către sitele vibratoare.

Este destinat separării particulelor grosiere cu diametrul mai mare de 44 , prin metoda centrifugării. Se recomandă să lucreze in tandem cu grupul de dezmaluire si in amonte de acesta. Se utilizează ca echipament de curătire a fluidului de foraj, in prealabil cernut de sitele vibratoare si denisipat cu ajutorul deznisipatorului.

Grupul de dezmaluire 12 x 4 in HA este destinat separării particulelor cu diametru mai mare de 25 , prin metoda centrifugării.

Separatoare centrifugale SC 414 si SC 518

Sunt dispozitive destinate să indepărteze barita din fluidul de foraj prelucrat, in vederea recuperării ei (particule solide cu diametru cuprins intre 4 si 10m.

Centrifuga decantoare are diametrul de 14 in si lungime de 860 mm, prevazuta cu rotor din otel inoxidabil si ansamblu transportor.

Centrifuga decantoare are in componenta un ansamblu profilat cu rotor, ce include protectii pe fetele zonelor de alimentare cu carburi de tungsten, si pe fata interioara a transportorului.

Prin folosirea acestor instalatii performante practic detritusul nu mai contine fluid de

foraj, devenind un deseu inert care va fi transportat la depozitul specific de deseuri extractive.

Tratarea si conditionarea fluidului de foraj se fac conform cu prescriptiile proiectului

tehnic. Proprietătile fluidului de foraj se măsoară continuu. Acest proces de măsurare (monitorizare) face parte din procesul tehnologic.

Programul de tubare si cimentare

Prin acest program se realizează consolidarea gaurii de sonda cu ajutorul unor burlane metalice care se cimenteaza pe toata lungimea. Programul de tubare cuprinde coloanele de ghidaj, ancoraj, si de exploatare.

La gura sondei se tubează si se betonează intr-un beci săpat manual un burlan de ghidare.

Coloanele de ghidare si de ancorare au rolul:

- dirijează fluidul de furaj din sondă in sistemul de curătire si stocare a acestuia;

- inchide formatiunile superioare cuaternare slab consolidate, impiedicand poluarea

apelor subterane ;

- protejează gura sondei si fundatiile instalatei de foraj ;

- izolează circuitul fluidului de foraj de apele de suprafată si subterane ;

- impiedică iesirea gazelor de suprafată din stratele fisurate.

Adancimea coloanei de ancorare este de 300 m.

Prin cimentul de sondă se intelege o categorie foarte largă de materiale liante, fin măcinate, care pompate sub formă de suspensii stabile in sonde, se intăresc si capătă proprietătile fizico – mecanice dorite : rezistentă mecanică si anticorozivă, aderentă la burlane si roci, impermeabilitate, rezistentă.

In cazul acestei sonde se va utiliza pastă pe bază de ciment Portland cu diferite adaosuri .

Echiparea sondei constă in introducerea tevilor de extractie si efectuarea etansării.

După efectuarea acestei operatii practic forajul sondei s-a incheiat.

2.3.1. Efectuarea probelor de productie

Durata probelor de productie este de 9-10 zile.

In vederea protectiei factorilor de mediu sol, subsol, ape subterane si de suprafata se vor folosi lucrarile de protectia mediului realizate la forajul sondei.

Pentru efectuarea probelor de productie se vor efectua următoarele operatii:

− echiparea gurii putului (sondei) cu echipament de suprafată corespunzător,

conform Regulamentului de prevenire a eruptiilor, ed. 1982, astfel incat să se  	   elimine in totalitate eventualele scăpări de gaze ;

− executarea operatiilor electrometrice de către societate specializate in astfel de

operatii, care să determine cu exactitate adancimea si grosimea eventualului strat

purtător de hidrocarburi ;

− efectuarea legăturilor la habe si/sau la conducte (linii de amestec);

− perforarea stratului ;

− efectuarea probelor de productie cu urmărirea si etalonarea sondei

2.3.2. Activitati de dezafectare

Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de

redare a amplasamentului la starea initială.

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

După terminarea lucrărilor de foraj din suprafata necesară obiectivului 1307 m2 se va reda in circuitul initial o suprafată de 50 m2, restul vor fi utilizati pentru echiparea si exploatarea sondelor.

In ordinea desfăsurării operatiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt :

a) demontarea si transportul instalattiilor si dotărilor din careul sondei;

b) transportul materialelor si deseurilor (detritus, ape reziduale);

c) transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră

spartă ) in baza de productie a constructorului sau la altă locatie ;

d) impingerea cu buldozerul a pămantului din depozitul de pămant pe toată

suprafata, astuparea santului de gardă perimetral;

e) scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu ingrăsăminte naturale si

anorganice.

#### 2.3.3. Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupa terminarea probelor de productie se executa reducerea suprafetei careului de foraj, la careul de exploatare si productie de circa 950 m2. Diferenta de suprafata de circa 50 m2, se reda in circuitul agricol conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si depozitul de sol fertil decopertat in faza initiala.

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanica a terenului;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara exploatarii sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice.

2.3.4. Durata etapei de functionare

Lucrarile la sonda vor dura circa 69 zile, din care:

- mobilizare – demobilizare instalatii = 25 zile;

- foraj = 34 zile;

- probare sonda =  9-10 zile.

2.3.5.  Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in

### scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei

Se estimeaza ca sonda va produce cu un debit brut de circa 20 m3/zi, debit net circa 8 to/zi.

Pentru extractia de petrol, instalatia de foraj utilizeaza resursele energetice dupa cum se poate urmari, in tabelul urmator:

| Productia | Resurse folosite in scopul asigurarii productiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuala/sonda | Denumirea | Cantitatea | Furnizor |
| Titei | 2920 tone | Petrol / Pacura | - |  |
| Gaze naturale | - | Benzine | - |  |
|  |  | Energie electrica | Neprecizat in aceasta faza a proiectului |  |
|  |  | Energie termica | - |  |
|  |  | Resurse folosite pentru executarea lucrarilor de foraj si probe de productie |
|  |  | Motorina | 10-12 to / toata durata forajului | Depozit PECO |
|  |  | Apa tehnologica | 393 m3/ toata durata forajului | Transport cu vidanja de la Parc |
|  |  | Apa potabila | 44 m3/durata forajului si probelor de productie | localitatea Letca Noua sau Bucsani |
|  |  | Fluidul de foraj | 78,3 to / activitatea de foraj | Contractor fluide |
|  |  | Pasta ciment | 29,5 to |  |

Pentru forajul sondei se va utiliza o instalatie de foraj de tip HH 75 cu actionare termica si nu necesita alimentare cu energie electrica.

2.3.6.  Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane autorizate, sau preparate local conform normelor), conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele autorizate) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie).

Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii modificat si completata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr 675/11.07.2002, Hotararea Guvernului Romaniei nr 123/10.10.2008 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Toate substantele chimice utilizate in procesul de exploatare, respecta prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase.

In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre executantul forajului - care este un tert autorizat -, in incinta sediului acestuia.

Fluidul de foraj este transportat de catre acesta la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza.

Toate substantele chimice utilizate in procesul de exploatare, respecta prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Retetele fluidelor de foraj sunt specifice fiecarui tert care le utilizeaza, acestea fiind elaborate in functie de categoria stratelor geologice strapunse. In aceasta faza a proiectului nu se cunoaste firma care va executa forajul, in consecinta nu sunt cunoscute retetele de compozitie ale fluidului de foraj pentru acesta sonda.

Fluidul de foraj utilizat la forajul sondei are la baza sistemul apa-argila, care, in functie de tipul si caracteristicile rocilor traversate poate fi conditionat cu o serie de materiale care ii ofera acestuia proprietatile cerute de proces.

Pentru protejarea panzei de apa freatica de suprafata, pentru primul interval forat se va utiliza fluid de foraj de tip natural (un amestec pe baza de apa si argila), nefiind tratat cu substante chimice, care sa contamineze stratul, iar pentru celelalte doua intervale forate pana la adancimea de 1150 m, pe langa amestecul de apa si argila se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifianti si inhibitori de coroziune cu toxicitate redusa.

In scopul reducerii riscului asociat utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, la prepararea fluidului de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel, s-au inlocuit sarurile de crom, motorina din fluidele de emulsie inversa cu poliglicoli, cu baze organice, polimeri biodegradabili. Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratie letala LC50, care se exprima in ppm.

Valorile mari ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa si invers, valorile scazute semnifica un nivel crescut de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de 30 000 ppm sunt interzise. In cazul forajului acestei sonde, fluidele utilizate au LC50 de 80 000 ÷ 90 000 ppm, ceea ce denota un grad de toxicitate redus.

Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis, existand in permanenta un control pe cantiatatea de fluid vehiculat. Tot circuitul fiind inchis, nu exista pierderi sau scurgeri de fluid de foraj.

Fluidele de foraj se prepara din combinarea unei varietati de materiale si substante (aditivi).

Compusii, biodegradabili, folositi la prepararea fluidului de foraj sunt:

- Pac-Le - celuloza anionica, masa moleculara mica;

- Pac-Re - celuloza anionica, masa moleculara mare;

- Barazan - biopolymer cu masa moleculara mare.

In general, in procesul tehnologic de forare a unei sonde sunt nominalizate urmatoarele produse chimice necesare la prepararea, intretinerea si conditionarea fluidului de foraj:

- soda caustica (NaOH), cu fraza de risc: R 36/38, avand ca recomandare de prudenta: S 26, S 37, S 39, S 45 –, conform Anexa 6, a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

- soda calcinata, cu fraza de risc: R 36, avand ca recomandare de prudenta: S 22, S 26 –, conform Anexa 6, a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008.

Restul de componente neregasindu-se in Anexa 2 „Lista substantelor periculoase”, a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Clasificarea si etichetarea materialelor necesare pentru prepararea, conditionarea si tratarea fluidului de foraj pentru sonda 4370 Videle.

| Nr. crt. | Denumire | Cantitatea de pachete | Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice *) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categorie | Fraze de securitate *) | Fraze de risc *) |
|  |  |  | Periculoase / Nepericuloase (P/N) - |  |  |
| 1. | Soda caustica | 75 kg | P (in contact direct) | S 26-37/39-45 | R 36/38 |
| 2. | Soda calcinata | 150 kg | P (in contact direct) | S 22-26 | R 36 |
| 3. | Bentonita | 2230 kg | N | - | - |
| 4. | Clorura de potasiu | 1050 kg | N | - | - |
| 5. | Duovisc | 45 kg | N | - | - |
| 6. | Polypac UL | 45 kg | N | - | - |
| 7. | Polypac R | 45 kg | N | - | - |
| 8. | Carbonat de calciu | 25 kg | N | - | - |
| 12. | CMC HV | 25 kg | N | - | - |

*)Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase .

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda ) iar pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa (poligicoli, soda caustica, polimeri biodegradabili).

Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform HG 1408/2008. Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia fluidelor de foraj, in careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale de beton.

Fluidul de foraj este transportat de catre Contractorul de foraj la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza.

Dupa terminarea forajului se va transporta conform contract prestari servicii incheiat intre Petrom Grup OMV si Contractorul fluidului de foraj, o cantitate de circa 78,3 to fluid rezidual, unde va fi conditionat si reintregrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde. Acest proces consta in separarea fluidului de detritus prin floculare. Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea fluidului. Partea solida, reprezentand detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea depozitarii si reciclarii, conform contractului de Waste Management incheiat intre OMV Petrom SA si Contractorul de foraj la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management) sau se poate stoca de catre Contractorul de foraj pentru refolosire la alte sonde.

Circuitul complet al fluidului de foraj este urmatorul:

- fluidul de foraj este aspirat din habe metalice si refulat sub presiune  prin conducte orizontale si verticale, in capul hidraulic prin prajini si orificiile sapei;

- apoi fluidul de foraj incarcat cu detritus urca prin spatiul inelar format intre prajini si peretii sondei  la suprafata;

- la suprafata fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc indepartarea detritusului, dupa care prin jgheaburi ajunge in habele de stocare;

- fluidul de foraj este curatat de particulele fine (nisip, roca) cu ajutorul hidrocicloanelor sau a unei centrifuge, omogenizat si tratat;

- fluidul astfel curatat este recirculat in sonda.

Fluidul de foraj trebuie sa indeplineasca si numeroase alte conditii, dintre care unele sunt esentiale pentru forarea sondei fara accidente si complicatii, intr-un timp minim, si punerea ei in exploatare fara dificultati, la productivitatea maxima:

1. Fluidul ales nu trebuie sa afecteze, fizic sau chimic, rocile transversale: sa nu umfle si sa nu disperseze argilele si marnele hidratabile, sa nu dizolve rocile solubile, sa nu erodeze rocile slab consolidate; pe cat posibil, detritusul sa nu fie dispersat sau deshidratat.

2. Sa-si pastreze proprietatile in limitele acceptabile, la contaminarea cu: minerale solubile (sare, gips, anhidrit), ape subterane mineralizate, gaze (hidrocarburi, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), detritus argilos.

3. Sa-si mentina insusirile tehnologice la temperaturile si presiunile ridicate ce vor fi intalnite in sonde si la variatiile lor din circuit.

4. Sa permita investigarea geofizica a rocilor si a fluidelor continute in porii lor, recoltarea probelor de roca, in conditii cat mai apropiate de cele in situ.

5. Sa previna coroziunea si eroziunea echipamentului din sonda, atat prin natura lui, cat si prin neutralizarea agentilor agresivi patrunsi in noroi din stratele traversate.

6. Sa mentina in suspensie particulele de roca neevacuate, in timpul intreruperilor de circulatie.

7. Sa conserve permeabilitatea stratelor productive deschise.

8. Sa nu fie toxic ori inflamabil si sa nu polueze mediul inconjurator si apele freatice.

9. Sa fie usor de preparat, manipulat, intretinut si curatat de gaze sau detritus.

10. Sa permita sau chiar sa frecventeze obtinerea de viteze de avansare a sapei cat mai mari.

11. Sa fie ieftin, sa nu reclame aditivi deficitari si greu de procurat, iar pomparea lui sa aiba loc cu cheltuieli minime.

Pentru a evita sau diminua impactul ecologic al activitatii de foraj exista numeroase posibilitati:

- utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara posibilitati de infiltrare sau deversari in jur), protejat impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, pentru apele reziduale si detritus;

- separarea particulelor solide patrunse in rocile traversate, pentru a evita diluarea excesiva a acestuia si a reduce volumul total de noroi folosit la o sonda;

- refolosirea noroiului ramas de la o sonda la alte sonde forate in vecinatate, prin intermediul unei statii centrale de preparare, stocare si reconditionare;

- reciclarea noroiului si a apelor reziduale. De exemplu: noroaiele bazice, bogate in humati, pot fi imprastiate pe terenuri acide, contribuind la ameliorarea lor, detritusul poate fi utilizat la constructia drumurilor;

- limpezirea apelor reziduale prin adaugarea unor coagulanti si floculanti, urmata de separarea particulelor solide cu ajutorul unor centrifuge de mare viteza;

- inlocuirea constituentilor si aditivilor, inclusiv a lubrifiantilor si inhibitorilor de coroziune, avand toxicitate ridicata cu altii mai putin toxici, de exemplu soda caustica cu baze organice, ferocromlignosulfonatil cu lignosulfonat de amoniu, produsele petroliere din fluidele tip emulsie inversa cu ulei mineral sarac in compusi aromatici;

- injectarea in subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie a polimerilor biodegradabili;

- neutralizarea componentilor toxici (de exemplu: soda caustica se poate neutraliza cu acid oxalic);

- interzicerea folosirii baritei cu continuturi de mercur mai mari de 3 mg/kg si de cadmiu mai mari de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);

- testarea biologica a noroaielor de foraj, periodic si la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianti, dispersanti, detergenti;

- cand nu exista o statie de noroi centrala, daca nu sunt toxice, noroaiele se lasa in batale imprejmuite sa se deshidrateze, dupa care acestea sunt astupate cu buldozerul. Fluidele cu grad ridicat de toxicitate se transporta la alta sonda sau intr-un loc aprobat pentru reziduuri.

Concluzionand, masurile luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor toxice si periculoase sunt:

- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate pentru prepararea fluidului de foraj ;

- depozitarea substantelor in spatiul special amenajat, in ambalaje corespunzatoare, etichetate conform HG 1408/2008;

- utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea normelor de protectia muncii si prevenirea incendiilor ;

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de coloanele tubate ;

- folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj care impiedica pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseuri.

3. DESEURI

Planul de Management al Deseurilor prezinta recomandari cu privire la modul de intocmire si inventariere a deseurilor si un plan de minimizare a deseurilor, deasemenea Planul descrie procesele de colectare, sortare, depozitare si eliminare a deseurilor.

Planul de management al deseurilor din cadrul proiectului forarea si echiparea sondei 4370 Videle arata modul in care beneficiarul va gestiona fluxurile de deseuri generate de activitatile de forare (constructie montaj si exploatare) in conformitate cu normele in vigoare privind gestiunea deseurilor.

Pentru a putea defini fluxurile de deseuri care apar pe durata de viata a proiectului forarea si echiparea sondei 4370 Videle, se face distinctia  intre deseurile extractive si cele ne-extractive:

- Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deseurilor din industria extractiva, dupa cum urmeaza: "Deseuri rezultate din activitati de prospectare, extractie, tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea in cariere."

- Alte deseuri "generate de activitati de prospectare, extractie si tratare a resurselor minerale si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezulta in mod direct din aceste activitati"

- Deseuri extractive generate conform HG 856/2008:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de exploatare (detritus, fluid de foraj rezidual).

Solul vegetal de pe amplasament, unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondei 4370 Videle rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune intr-un spatiu din incinta careului (417 m2), urmand a fi utilizat la reconstructia ecologizarea  a terenurilor restituite dupa restrangerea careului sondei.

Conform definitiei din H.G. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, prin sol nepoluat se intelege "solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de pamant in perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform legislatiei comunitare incidente".

Detritusul -  sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de catre sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 315 tone detritus. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV Petrom SA si Agentia de Mediu.

Fluidul de foraj rezidual - dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Constructorului un volum de fluid rezidual de circa 350 m3, unde va fi conditionat si reintegrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde. Acest proces consta in separarea fluidului de detritus prin floculare. Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea fluzidului. Partea solida, reprezentand detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea depozitarii si reciclarii, conform contractului de WASTE MANAGEMENT incheiat intre OMV Petrom SA si Contractorul fluidului de foraj, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management) sau se poate stoca de catre Contractorul de foraj pentru refolosire la alte sonde.

Managementul deseurilor

| Denemirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizixca (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deseului*) | Codul privind principala proprietate periculoasa **) | Codul clasificarii statistice***) | Managementul deseurilor – cantitatea prevazuta a fi generata – (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | valorificata | eliminata | ramasa in stoc |
| - | m3 | - | - | - | - | - | m3 | - |
| Detritus | 350 (556 to) | S | 010506* | 010508 | - | 0,0 | 350 | 0,0 |

- Deseuri ne-extractive:

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri din materiale de constructii;

- deseuri menajere.

Deseuri metalice - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,50 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 621/2005 modificata si completata prin HG 247/2011. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor  fi trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrarilor de foraj are contract de achizitii, pentru a fi reutilizate.

Deseurile din materiale de constructii - la amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie macadam din piatra sparta de cariera pentru drumuri, fundatii din balast. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 20 m3 de deseuri din materiale de constructii. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela (permanenta), sau sunt transportate la rampele (bazele) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV Petrom SA si operatorul economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 1 m3 de deseuri menajere.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

Mangementul deseurilor va tine cont de obiectivele principale ale strategiei de gestionare a deseurilor:

- minimizarea generarii deseurilor;

- reutilizarea si reciclarea deseurilor;

- tratarea deseurilor;

- minimizarea nocivitatii deseurilor.

Minimizarea generarii deseurilor

In urma activitatii de constructii-montaj, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv, pe categorii de deseuri resultand:

- Stratului de sol vegetal se va decoperta conform normativului nr. 503/1459/22.05.1985 aprobat de Ministerul Petrolului, pe o grosime de 40 – 50 cm, urmand a fi depozitat intr-un spatiu din incinta careului, ce urmeaza a constitui depozitul de sol vegetal.

- Deseuri metalice care sunt valorificate vor valorifica prin unitati de colectare specializate;

- Deseurile din constructii sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela (permanenta), sau sunt transportate la rampele (bazele) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj ;

- Deseurile menajere vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei si vor fi eliminate printr-un operator ecomonic autorizat.

In procesul tehnologic de foraj, nu intra materii prime si nu rezulta materii finite, ci o constructie care pune in comunicatie stratul colector (obiectivul sondei) cu suprafata, pentru exploatarea acestuia.

Singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de sapa (detritusul) care sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3.

Cantitatea de detritus rezultata (circa 315 to), va fi depozitata in haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV Petrom SA si Agentia de Mediu.

Fluidul de foraj rezidual rezultat dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Contractorului un volum de fluid de circa 350 m3, unde va fi conditionat si reintegrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde.

In  activitatea de exploatare a sondei de titei nu se produc deseuri.

Reutilizarea si reciclarea deseurilor

Deseurile vor fi reciclate pentru minimizarea ritmului de generare.

Deseurile cu potentiala valoare de reciclare sunt:

- Solul vegetal;

- Detrisul;

- Fluidul de foraj rezidual;

- Amlajele de metal (butoaiele metalice);

- Ambalajele din hartie si carton;

- Deseurile metalice;

- Deseurile din constructii.

Minimizarea periculozitatii deseurilor

Cantitatea de detritus rezultata (circa 315 to), va fi depozitata in haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat pentru dispozare la la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV Petrom SA si Agentia de Mediu.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj rezidual va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Contractorului un volum de fluid rezidual de circa 350 m3, unde va fi conditionat si reintegrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde. Acest proces consta in separarea fluidului de foraj, de detritus prin floculare/centrifugare.

Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea de fluid pentru forarea altor sonde de pe structura.

Partea solida, reprezentand detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea depozitarii si reciclarii, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management) sau se poate stoca de catre Contractorul de foraj pentru refolosire la alte sonde.

Deseurile metalice, sunt deseuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, a cablurilor  de otel, piese de schimb inlocuite.

Deseurile metalice se estimează că se produc in cantitate de cca. 0,5 tone/sondă. 	Aceste deseuri se valorifică la unităti de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje ; ambalajele materiilor prime sunt:

●butoaie metalice, care se reutilizează ;

●ambalaje din hartie si carton care se colectează si se predau la unitătile de

colectare autorizate.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 349/2001.

Deseurile din materiale de constructie; la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activitătile de foraj. Dalele sunt reutilizate la alte locatii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deseuri. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de productie a societătii care va castiga licitatia pentru executarea lucrărilor de foraj.

Deseurile menajere, sunt precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a

localitătii din zona obiectivului. Se estimează o cantitate de 1 m3/sondă de deseuri

menajere.

Ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate si transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj sau valorificate la bazele autorizate.

Deseurile textile (lavete) impregnate cu produse petroliere; lavetele se utilizează de către salariati pentru sters maini. Aceste deseuri se colectează in recipienti etansi (pubele) si sunt transportate la depozitul de deseuri specifice

| Denumire deseu | Cantitatea prognozata a fi generata | Starea fizica S-solid, L-lichid, SS-Semilichid | Cod deseu | Cod privind principala proprietate periculoasa | Cod clasificare statistica | Managementul deseurilor – cantitatea prognozata a fi generata – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificata | Eliminata | Ramasa in stoc |
| Detritus | 315 to | SS | - | - | - | - | Da | - |
| Ape uzate | 0,576 m3/zi | L | - | - | - | - | Reintegrate in fluxul fluidului de foraj | - |
| Ambalaje saci | - | S | - | - | - | - | Da | - |
| Deseuri metalice | 1,5 to | S | - | - | - | Da | - | - |
| Desuri menajere | 1,0 m3 | S | - | - | - | - | Da | - |

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.

Transportul deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Concluzii

Nu se preconizeaza un impact direct si semnificativ asupra factorilor de mediu, ci doar un impact indirect, prin eliminarea deseurilor menajere de catre firma specializata in salubrizare, prin depozitarea definitiva si firmele specializate autorizate in valorificarea prin reciclare a deseurilor de ambalaje, fluidul de foraj rezidual si detrisul

Cu privire la gestiunea deseurilor se impun următoarele concluzii :

- La forajul sondei se va utilizeză o cantitate de cca 350 m3 fluid de foraj;

- Instalatiile de curătire din dotare sunt prevazute cu site vibratoare si hidrocicloane, care reduc la minim cantitatea de fluid de foraj care se poate impurifica, necesitand eliminarea detritusului.

Detritusul care necesită eliminarea, este colectat in habe metalice de stocare si transportat la depozitul special amenajat.

Fluidul de foraj necesar desfăsurării lucrarilor va fi depozitat in habe metalice etanse pentru noroi cu capacitatea de 40 m3/buc.

Fluidul de foraj excedentar va fi centrifugat si floculat cu unitatea de floculare (DEWATERING UNIT), rezultand solide umede care se vor transporta impreună cu detritusul. In cazul in care clientul are in foraj alte sonde, fluidul de foraj excenetar se poate reutiliza pentru forajul acestora. In aceste cazuri costul fluidului si implicit costul dispozării acestuia va scădea.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinută de către personalul de la punctul de lucru si

monitorizată de către serviciul de protectie a mediului al beneficiarului.

Apele pluviale si cele uzate sunt colectate in haba de 40 m3 si sunt reintegrate procesului tehnologic de preparare a fluidului de foraj.

Partea solidă, decantată, este transportată impreună cu detritusul la depozitul de reziduuri.

4. IMPACTUL POTENłAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI

MĂSURI DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1. Apa

4.1.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă potabilă revine contractorului lucrărilor si se face prin achizitionare de apă imbuteliată In PET-uri de plastic.

Alimentarea cu apă tehnologică se face prin transport cu autocisterna.

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:

-  necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut si spălat pe

maini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic, din care:

- necesar de apă pentru preparare fluide de foraj;

- necesar de apă pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea 	   	  coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru intretinere (răcire frane troliu foraj, curătirea podului

sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă de apărare impotriva incendiilor.

a) Necesarul de apa potabila - se calculează conform STAS 1478/90 şi SR 1341-1/1995.

Debitul mediu zilnic (mc/zi) este:

Debitul zilnic maxim (mc/zi) este:

Debitul orar maxim (mc/h) este:

in care:

N(i) - numărul de utilizatori de apă - numărul de personal de schimb = 24 persoane;

qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator

pentru activitatea normală = 30 l/om-schimb (STAS 1478);

kzi(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 1,30 (tabel 1 din SR

1341-1/1995);

kor(i)- valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 2,80 (tabel 2 din SR

1341-1/1995).

In urma calculului rezultă:

Qzi med = 0,72 mc/zi   (0,0083 l/s)

Qzi max = 0,93 mc/zi   (0,0108 l/s)

Qor max = 0,109 mc/h (0,030 l/s)

Consumul zilnic de apă potabilă este de cca. 1,0 mc/zi.

Apa potabilă va fi asigurată din zonă si va fi depozitata la sonda in recipiente etanşe (PET - uri).

Pe toată durata de realizare a sondei (lucrări de foraj si probe de producţie) sunt necesari cea 43 mc apă potabilă (durata forajului+durata probelor de productie).

b) Necesarul de apă pentru preparare fluide de foraj şi paste de ciment

Conform reţetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1,0 mc de fluid de foraj este necesară o cantitate medie de 900 litri apă (0,9 mc). Cantitatea de fluid de foraj care se va prepara şi condiţiona la o sondă este de cea 78,3 mc .

Q1 = 78,3 mc fluid x 0,9 mc apă/mc fluid = 70,5 mc apă

Conform reţetei pentru preparare pastă de ciment, pentru 1 mc pastă de ciment este necesară o cantitate medie de 651 litri apă (0,651 mc). Cantitatea de pastă de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de cca. 29,5 mc, rezultă un necesar de apă:

Q2 =29,5 mc pastă ciment x 0,651 mc apă/mc pastă ciment = 19,2 mc apă

Volumul necesar de apa pentru prepararea fluidelor de foraj şi a pastelor de ciment este:

Q = Q1 + Q2 = 70,5 mc + 19,2 mc = 89,7 mc = 90 mc

c) Necesar de apa pentru intretinere

Se foloseşte pentru curăţirea podului sondei.

Suprafaţa de lucru: 50 mp

Norma de comsum pemtru spălat platforme este:

qs = 4 l/mp conform manualului "Alimentarea cu apă"-Pâslăraşu şi Rotaru

Pentru o spălare a podului sondei:

Q = 4 l/mp x 50 mp = 200 litri = 0,2 mc

Dacă se face curăţenie de circa 4 ori pe schimb (din practică), rezultă (se lucrează 3 schimburi pe zi):

Qspălare = 0,2 mc x 12 spălări/zi = 2,4 mc/zi

Pe durata lucrărilor de foraj si probe de producţie (44 zile), rezultă un necesar de
apă pentru intretinere de cea 105,6 mc.

d) Necesar de apă pentru rezerva P.S.I.

Rezerva intangibilă de apă PSI este de 108 mc conform normativului NPCIPG-1989, tab. 9.2.14, în care este specificat debitul de apă de 10 dmc/s şi punctul 0.9.39, unde este specificat că hidranţii să funcţioneze timp de 3 ore.

Necesarul de apă pentru PSI este depozitat în 5 rezervoare metalice de 20 mc fiecare.

In cadrul incintei sunt amplasaţi doi hidranţi de incendiu cu presiunea de 6 bar montaţi căt mai aproape de drum cu acces din toate părţile.

e) Cerinţa de apa

- pentru consumul menajer (apă potabilă):

Qzi med = 0,84 mc/zi   (0,0098 l/s)

Qzi max  = 1,09 mc/zi   (0,0126 l/s)

Qor max  = 0,124 mc/h ( 0,0344 l/s)

Cerinţa de apă potabilă pe durata lucrărilor de foraj si probe de producţie este de cca. 43-44 mc.

- pentru consumul tehnologic: Qteh

Qteh ~ 545 mc (inclusiv rezerva PSI =108 mc)

Qteh zi med = 545 mc : 44 zile =12,4mc/zi = 0,516 mc/h  = 0,143 l/s

- total general cerinţă de apă:

Qt= QPot + Qteh = 44 mc + 545 mc = 589 mc

Qs zi med = 589 mc : 44 zile = 13,4 mc/zi (0,155 ls)

Qs zi max = 1,30 x 13,4 mc/zi = 17,4 mc/zi  (0,202 l/s).

f) Coeficientul de recirculare interna (Ri)

Conform STAS 1343/0-79, coeficientul de recirculare internă reprezintă raportul în procente dintre cantitatea de apă recirculată şi necesarul de apă, exprimate în aceleaşi unităţi de măsură.

In cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 mc, adică total restituiri

Cerinţa de apă este:               13,4 mc/zi

Volumul de apă recirculată:    12,4 mc/zi

Coeficientul de recirculare internă: Ri = 0,92 = 92 %.

g) Regimul de funcţionare a folosinţei de apa

Regimul de funcţionare a folosinţei de apă este temporar, alimentarea cu apă efectuându-se numai pe durata executării lucrărilor de foraj si probe de producţie, respectiv 15 zile.

Bilantul

consumului de apa (m3/zi)

| Proces tehnologic | Sursa de apa | Consum total de apa (col.: 4,10,11) | Apa prelevata din sursa | Recirculatta/reutilizata | comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafata | Pentru compensarea pierderilor in sistemele cu circuit inchis | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafata |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fluid foraj Pasta ciment Intretinere | Alim.cu cisterna | 549,55 | 545 | 44 (0.840) | 285 | 108 (2,4 m3/zi) | - | - | 4,546 | - | - |

4.1.2. Restitutii de ape

a)restitutii ape uzate menajere.

Ca restitutii menajere se consideră 80 % din cerinţe, astfel:

Qu zi med = 0,8 x 0,72 mc/zi = 0,576 mc/zi       (0,0067 l/s)

Qu zi max = 0,8 x 0,93 mc/zi = 0,740 mc/zi       (0,0086 l/s)

Qu orar max = 0,8 x 0,109 mc/h = 0,087 mc/h    (0,0242 l/s)

Apa uzată menajeră este colectată în recipienţi speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi vidanjabili.

b) restituţii tehnologice:

-	din prepararea fluidelor de foraj şi paste de ciment nu rezultă ape uzate tehnologice;

-	ape uzate rezultate din spălarea podului sondei.

Qu spălate med zi = 0,8 x 2,4 mc/zi = 1,92 mc/zi   ( 0,022 l/s)

Qu spălare max zi = 1,3 x 1,92 mc/zi = 2,5 mc/zi   ( 0,028 l/s)

Qu spălare max orar= 2,08 x 2,5 mc/zi = 5,2 mc/zi  ( 0,061 l/s)

Debitul orar minim se calculează cu relaţia:

Qu orar min= P x Qu max zi,

Unde	p = coeficient adimensional

p = 0,18 conform STAS 1846-90, punctul 2.2.1.2.

Qu orar min = 0,18 x 2,5 mc/h = 0,45 mc/h  ( 0,125 l/s).

Această apă este colectată în beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei 3 PN 700.

Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,62 m3,

-	ca ape uzate se pot considera şi apele pluviale care cad pe suprafaţa careului sondei şi colectate în haba metalică de 40 mc montată îngropat.

c) ape meteorice

Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit STAS  1846/83 conform cap. 2.1.6.

Din STAS se calculează:

Qp = m x S x 0 x i, în care:

m - coeficient adimensional de reducere a debitului de                                                   			             calcul, ţinând seama de capacitatea de înmagazinare

în timp şi de durata ploii m = 0,8;

S - aria secţiunii de calcul (aria careului sondei);

0 - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege

din tabelul 1, pct. 11, referitor la teren culturi, 0 = 0,07;

1- intensitatea ploii de calcul în funcţie de frecvenţa f,

durata ploii, conform STAS 9470-73, în litri pe secundăla hectar;

f - frecvenţa ploii de calcul în funcţie de clasa de importanţă

a folosinţei care este IV (conform STAS 4273/83 tabelul

13 care este 1/1); t - durata ploii de calcul t = tcs + L/VA

t = 15 min pentru zone de campie

Pentru determinarea valorii intensităţii ploii de calcul s-a folosit STAS 9470-73 diagrama pentru zona 7.

Din diagramă rezultă i = 130 l/s-ha

Suprafaţă de calcul generatoare de ape pluviale = 7.387 m2; S = 0,74 ha

Qp = 0,8 x 0,74 x 0,8 x 145 = 68,67 l/s

Qp = 68,67 x 10-3 x 15 min x 60 sec = 61,80 m3/zi

Dacă se consideră o ploaie maximă pe zi, rezultă Qp = 61,80 m3/zi

-	total restituiri:

Qu med zi = 0,72 + 0,216 + 61,80 = 62,74 m3/zi = 2,61 m3/oră = 0,73 l/s

Qu max zi = 62,74 x 1,3 = 81,56 m3/zi = 3,40 m3/h = 0,9448 l/s

Bilantul

apelor uzate (m3/zi)

| Sursa apelor uzate, Proces tehnolo-gic | Totalul apelor uzate generate | Ape uzate evacuate | Ape direcţionate spre reutilizare/recirculare | Comen tarii tarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | menajere | industriale | pluviale | în acest obiectiv | către alte obiective |  |
|  | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| întreţinere | 62,736 | - | 0,72 | - | 0,216 | - | 61,80 | - | 0,527 | - | - | - |  |

Apa uzata menajera este colectata in recipientii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal si goliti periodic in haba pentru ape reziduale si pluviale.

Apa rezultată din intretinerea instalatiei de foraj este colectata in beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei 3PN 700.

Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,62 m3. 	Apa rezultată din ploile care cad pe suprafata careului sondei sunt dirijate către haba de ape reziduale de santul din incinta careului. De aici este reutilizată in procesul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj.

d) Coeficientul de recirculare interna (Ri)

Conform STAS 1343/0-79, coeficientul de recirculare internă reprezintă raportul în procente dintre cantitatea de apă recirculată şi necesarul de apă, exprimate în aceleaşi unităţi de măsură.

In cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 mc, adică total restituiri

Cerinţa de apă este:               13,4 mc/zi

Volumul de apă recirculată:    12,4 mc/zi

Coeficientul de recirculare internă: Ri = 0,92 = 92 %.

4.1.3. Prognoza impactului

Sursa de poluare naturala ce poate genera poluarea apelor de suprafată si subterane o constituie apele meteorice sub formă de ploi torentiale, cu intensităti foarte mari (cu cantităti mai mari de 45 l/s in circa 60-80 min) cand capacitatea de inmagazinare a habei de decantare (40 m3) poate fi depăsită.

In această situatie careul sondei se poate inunda integral, fiind supus unei spălări partiale, astfel depozitul de sol vegetal putand fi distrus, materialul dislocat fiind transferat pe terenurile din aval.

Apele de suprafată care interceptează "viitura" si care tranzitează spre terenurile

situate in aval de careu pană la receptorul natural pot suferi deprecieri atat din punct de vedere chimic cat si organoleptic.

Prin echiparea careului cu o serie de utilităti (diferite baraci, habe metalice), gradul

de ocupare al terenului fiind cca. 75 % pentru, se diminueaza efectul infiltratiilor apelor meteorice la nivelul intregii suprafete a careului.

Alte surse posibile de poluare a apelor sunt:

▪ deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai in unele situatii accidentale:

▪ neetanseităti ale unor zone de racord

▪ fisurarea furtunului vibrator, care face legătura intre incărcător si capul hidraulic

(cu  insertii metalice) datorită imbătranirii materialului sau a manevrării bruste

▪ fisurarea furtunului vibrator, care face legătura intre pompa de noroi si manifoldul

pompei, datorită imbătranirii materialului

▪ neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor (la manlocuri)

▪ depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de decantare de 40 m3, avand

ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in

apele freatice.

▪ diferite solutii folosite la tratarea fluidului de foraj sau cu solutii formate accidental,

prin săparea materialelor folosite la tratamentul fluidului de foraj, depozitate

necorespunzător.

Aceste solutii se infiltrează in sol si pot ajunge in apele freatice.

▪ pentru evitarea inundării careului sondei cu ape pluviale provenite din exteriorul

careului, s-a prevazut construirea la baza taluzului de rambleu un sant din pamant,

sant care va fi  dirijat spre exteriorul careului.

Eventualul impact negativ asupra calitătii apelor subterane este temporar limitat la durata de executie a forajului si traversării stratului acvifer, in functie de proprietătile stratului permeabil si de conditiile hidrogeologice.

4.1.4. Masuri de diminuare a impactului

In timpul realizarii proiectului

Prima masura care trebuie respectata de catre constructor, in aceasta faza a proiectului, este aceea de respectare stricta a proiectului.

Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Apa necesara lucrarilor de santier se va aproviziona numai din sursa aprobata.

In vederea prevenirii impactului accidental si pentru protectia calitatii apelor de suprafata, sunt prevazute urmatoarele masuri:

- executarea sant pereat cu beton turnat pentru colectarea aplor meteorice, cu lungimea de 409 m si adancimea de 0,40 m;

- executarea sant dalat pentru colectarea eventualelor scurgeri, cu lungimea de 30 m si adancimea de 0,40 m;

- racordarea santurilor la haba de reziduri, care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic.

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- haba de reziduri (bazinul de decantare), este ingropata;

- haba de depozitare a detritusului ce se monteaza semiingropat ;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.

In timpul exploatarii proiectului

In cazul in care datorita neetanseitatii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce poluarea apelor de suprafata, trebuie luate urmatoarele masuri:

- inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului, in masura in care aceasta este posibil;

- limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul digurilor.

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- executarea unui sant dalat in lungime de 30 m si adancime de 0,40 m, pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale si apele pluviale;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului;

- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga in ape de suprafata sau

subterane;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

In timpul dezafectarii proiectului

Se va respecta programul de abandonare sonde din productie conform Ordimului 175/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Concluzii

Factorul de mediu apa nu va fi afectat de realizarea proiectului, iar un eventualul impact negativ asupra calitatii apelor subterane este temporar limitat la durata de executie a forajului si traversarii stratului acvifer, in functie de proprietatile stratului permeabil si de conditiile hidrogeologice.

Se poate concluziona, ca in cazul unei exploatari normale, in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie prezentate, se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra acestui factor de mediu este nesemnificativ si de scurta durata.

Se pastreaza situatia existenta, a starii de calitate a apei, nu vor exista surse dirijate de poluare a apei, iar in caz de avarii, probabilitatea de poluare a apelor este extrem de redusa.

Nota: In documentatia tehnica pentru obtinerea „Avizului de Gospodarirea Apelor  la:

cap. 7 este  cuprins – „Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, iar in

cap. 8 – Programul de combatere a efectelpr poluarii accidentale pentru Sonda 4370 Videle.

4.2. AERUL

4.2.1. Date generale

Clima şi calitatea aerului:

Clima este temperat-continentala, subtipul climatului continental de tranziţie, având următorii parametri:

- temperatura medie anuală	+ 10,1 °C;

- temperatura minimă absolută	- 34,8 °C;

- temperatura maxim absolută	+ 39,5 °C;

- temperatura medie a lunii iulie	+ 19,0 °C;

- temperatura medie a lunii ianuarie	- 2,4 °C;

Precipitaţiile medii anuale au valoarea cuprinsă între 550-600 mm/mp cu valori scăzute în timpul verii când se instalează frecvent perioade de secetă.

Sunt considerate "cu precipitaţii" toate zilele în care apa căzută sub formă de ploaie, lapoviţă, grindină, ninsoare etc a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei îl reprezintă determinarea mărimii şi direcţiei vânturilor. Astfel putem concluziona că direcţia predominantă a vânturilor este cea estică (21 %) şi nord-estică (13 %).

Calmul înregistrează valoarea procentuală de 19,5 %, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,1-3,1 m/s.

Adâncimea maximă la îngheţ este de 0,80 m cf. STAS 6054/77 (Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ).

Date seismice:

Din punct de vedere seismic, perimetrul studiat se află in zona seismică de calcul C, avand următorii coeficienti seismici:

- Ks = 0,20 (conform Normativ P 100/1992 "Romania - Zonarea teritoriului din punct de vedere al coeficientului Ks” );

- Tc = 1,0 sec. (conform "Romania - Zonarea teritoriului din punct de vedere al perioadelor de colt” ).

4.2.2. Surse de poluare si poluanti generati

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

Intensificarea activitatii de transport, in cadrul terenurilor aferente executiei obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului.

Utilizarea, in procesul de forare, a instalatiei tip HH 75 Drillmec termica cu actionare termica  (instalatie de foraj termica cu motor Diesel de 40 l/h), face sa apara emisii de gaze arse, pe perioada functionarii acesteia, dar poluarea aerului este de scurta durata – 34 zile - si nesemnificativa.

Pot aparea surse de poluarea aerului in timpul manipularii pulberilor fine (ciment, bentonita), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curentii de aer.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor cu ardere interna s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati in anexa la Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Astfel, pentru motoarele Diesel, factorii de emisie sunt (exprimate in kg/1000 litri):

- particule			             1,560;

- SOx			             3,240;

- CO				 27,000;

- hidrocarburi		             4,440;

- NOx			           44,400;

- aldehide			             0,360;

- acizi organici		              0,360.

Particule - reprezinta un amestec complex de particule foarte mici si picaturi de lichid. Dimensiunea particulelor este direct legata de potentialul de a cauza efecte. O problema importanta o reprezinta particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (µm), care trec prin nas si gat si patrund in alveolele pulmonare provocand inflamatii si intoxicari.Totusi, colectiv, particulele mici formeaza deseori o pacla ce limiteaza vizibilitatea;

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amarui, neinflamabil, cu un miros patrunzator care irita ochii si caile respiratorii;

Monoxidul de carbon - reprezinta o combinație intre un atom de carbon și un atom de oxigen (formula chimica: CO). Este un gaz asfixiant, toxic, incolor și inodor, care ia naștere printr-o ardere (oxidare) incompleta a substanțelor care conțin carbon. Acest gaz impiedica transportul normal de oxigen in sange;

Hidrocarburi – substante evacuate de motoarele cu ardere interna au un rol important in formarea smogului fotochimic. Smogul este iritant pentru ochi si mucoase, reduce mult vizibilitatea si este un pericol pentru traficul rutier. Mecanismul de formare este generat de 13 reactii chimice catalizate de prezenta razelor solare.

Dioxid de azot – sunt un grup de gaze foarte reactive, care contin azot si oxigen in cantitati variabile, cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activitatilor industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calitatii apei, efectului de sera, reducerea vizibilitatii in zonele urbane.

Aldehide – substante organice prezente in gazele de evacuare in proportie relativ scazuta pentru combustibili clasici de natura petroliera, dar cu o pondere mult mai mare pentru combustibilii proveniti din alcoli. Sunt substante iritante pentru organism.

Acizi organic - este un compus organic care este un acid. Majoritatea exemplelor de acizi organici sunt acizi carboxilici, a caror aciditate provine de la grupa carboxil -COOH. Alte grupe pot cauza de asemenea aciditate slaba: grupa hidroxil -OH, -SH, grupa enol, -OSO3H (acid para toluen sulfonic, acid metil sulfonic etc.), grupa fenol.

Modul cum apar in mediul inconjurator

Contaminarea poate aparea prin:

- Scapari accidentale;

- Pierderi sau scurgeri accidentale;

- Descarcari directe;

- Infiltratii din locuri de poluare;

- Evaporarea componentilor volatile;

- Explozii-pot aparea cand avem presiune mare in formatiunile geologice.

In timpul intrarii in productie a sondelor emisiile provenite de la sursele mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament neaflandu-se decat cate un motor electric pentru sonda racordat la reteaua LEA.

4.2.3. Prognoza impactului

Principalele surse de poluare ale aerului in perioada de executie a lucrarilor vor fi reprezentate de utilajele angrenate la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului, gazele arse de la esapament , se constituie ca surse mobile de poluare.

Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei – foraj sonda titei, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti atmosferici, pe amplasamentul lucrarilor.

Intensificarea activitatii de transport, in cadrul terenurilor aferente executiei obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului.

In cele ce urmeaza, au fost evaluate emisiile rezultate, tinandu-se cont de consumul de motorina specific al unui consumator de motorina (40 l/h - la functionarea concomitenta a trei motoare Diesel autovehicule de transport) si s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

# Valorile surselor stationare dirijate

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h) | Debit gaze/aer impurificat (Nm3/h) (m3/h) | Concentratia in emisie (mg/Nm3) (mg/m3) | Prag de alerta (mg/Nm3) (mg/m3) | Limita la emisie = prag de interventie (mg/Nm3) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pe amplasament nu exista surse stationare dirijate |

Valorile surselor stationare nedirijate

| Nr. Crt. | Poluant | Debit masic calculat pentru motorul termic stationar, al instalatiei de tip F100-HH 75 (g/h) | Debit masic conform Ordinul MAPPM nr. 462/1993 (g/h) | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi totale | 187,2 | 500 Conform punct.4.1 anexa 1 | Debitul masic calculat pentru Pulberi este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 2 | SOx | 388,8 | 5000 Conform tabel 6.1 clasa 4 | Debitul masic calculat pentru SOx este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 3 | CO | 3240 | Nespecificat | - |
| 4 | Hidrocarburi | 532,8 | 3000 Conform tabel 7.1, clasa 3 | Debitul masic calculat pentru Hidrocarburi este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 5 | NOx | 532,8 | 5000 Conform tabel 6.1, clasa 4 | Debitul masic calculat pentru NOx este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 6 | Aldehide | 43,2 | 100 Conform tabel 7.1, clasa 1 | Debitul masic calculat pentru Aldehide este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 7 | Acizi organici | 43,2 | 2000 Conform tabel 7.1, clasa 2 | Debitul masic calculat pentru Acizi organici este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |

Utilizarea, in procesul de forare, a instalatiei tip HH 75 (instalatie de foraj termica), face sa apara emisii de gaze arse, pe perioada functionarii acesteia, dar poluarea aerului este de scurta durata si nesemnificativa.

In cele ce urmeaza, au fost evaluate emisiile rezultate, tinandu-se cont de consumul de motorina specific al motorului termic stationar, al instalatiei de tip HH 75  Drillmec, consumator de motorina (40 l/h) si s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Valorile surselor mobile

| Nr. Crt. | Poluant | Debit masic calculat pentru motorul termic stationar, al instalatiei de tip F100-HH 75 Drillmec (g/h) | Debit masic conform Ordinul MAPPM nr. 462/1993 (g/h) | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi totale | 62,4 | 500 Conform punct 4.1, anexa 1 | Debitul masic calculat pentru Pulberi este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 2 | SOx | 129,6 | 5000 Conform tabel 6.1, clasa 4 | Debitul masic calculat pentru SOx este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 3 | CO | 1080 | Nespecificat | - |
| 4 | Hidrocarburi | 177,6 | 3000 Conform tabel 7.1, clasa 3 | Debitul masic calculat pentru Hidrocarburi este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 5 | NOx | 1776 | 5000 Conform tabel 6.1, clasa 4 | Debitul masic calculat pentru NOx este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 6 | Aldehide | 14,4 | 100 Conform tabel 7.1, clasa 1 | Debitul masic calculat pentru Aldehide este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |
| 7 | Acizi organici | 14,4 | 2000 Conform tabel 7.1, clasa 2 | Debitul masic calculat pentru Acizi organici este cu mult sub valoarea debitului conform Ordinului 462/1993 |

In timpul functionarii investitiei, nu mai exista emisiile eliberate in atmosfera de catre grupul generator de electricitate, exploatarea titeiului din zacamint facandu-se cu o pompa antrenata de un motor electric.

In aceasta situatie se poate afirma ca impactul asupra aerului este nesemnificativ.

4.2.4. Masuri de diminuare a impactului

In timpul constructiei:

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitaţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

In timpul functionarii sondei:

Pentru limitarea potentialelor emisii de gaze in atmosfera se vor face monitorizari ale imisiilor.

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza investitia.

Prima conditie care trebuie respectata de catre beneficiar - in aceasta faza a proiectului - este aceea de respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului.

Exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec, pentru limitarea emisiilor de compusi volatili (COV), in atmosfera.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

Nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potentia de a polua aerul atmosferic.

Pentru evaluarea impactului s-a luat in considerare si matricea de risc pentru sectiunea de 12,25”, cat si pentru sectiunea 8,5” realizate de catre OMV-PETROM.

In timpul dezafafectarii proiectului

Se va respecta programul de abandonare sonde din productie conform Ordimului 175/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

La dezafectarea sondelor de exploatare a zacamantului se impune urmatoarea conditie, beneficiarului sondei:

- pentru executarea tuturor lucrarilor se vor folosi numai utilaje performante care sa nu emita in atmosfera decat minimul de gaze arse rezultate din motoarele cu ardere interna folosite pentru utilajele destinate transportului si executarii activitatilor necesare dezafectarii.

In timpul refacerii mediului

Pentru perioada de refacere ecologica a amplasamentului pe care a avut loc exploatarea zacamantului de titei se impune urmatoarea conditie, beneficiarului sondei:

- la executarea tuturor lucrarilor se vor folosi numai utilaje performante care sa nu emita in atmosfera decat minimul de gaze arse rezultate din motoarele cu ardere interna folosite pentru utilajele destinate transportului si executarii activitatilor necesare de ecologizare a amplasamentului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

Concluzii

Factorul de mediu aer va fi afectat in limitele admise, iar impactul negativ produs asupra aerului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare si ulterior prin lucrarile specifice de monitorizare.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, activitatea de foraj si echipare la sondei 4370 Videle nu va afecta factorul de mediu aer.

4.3. SOLUL

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat face parte din Campia Romana, subunitatea Campia Gavanu-Burdea.

Zona cercetata are un relief cu aspect de campie larg valurita. Campia Gavanu-Burdea are o inclinare generala NW-SE, sens in care cotele scad de le 120 m la 110 m.

Aspectul general al acestei campii este neted fiind fragmentat de vaile Dambovnic si Neajlov cu afluientii lor. Caracteristica acestor vai consta in adancimea lor relativ mare fata de  nivelul campului si asimetria versantilor, cel drept fiind mai abrupt.

Aceasta unitate geomorfologica este rezultatul depunerii in Holocenul superior, a unor depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri fine, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala care are lentile subtiri de nisipuri argiloase si argile, intregul complex alcatuind complexul stratelor de Fratesti si Candesti.

Din punct de vedere pedologic, zona se caracterizeaza prin preponderenta caracteristica zonelor de  campie, cu teren plan, in care se dezvolta crovuri numeroase, pe depozite loessoide argiloase si luto-argiloase cu apa freatica la adancimi mari si cu vegetatie naturala de silvostepa.

Principala clasa in care se incadreaza solurile din arealul analizat este clasa argiluvisolurilor cu subclasele soluri brun roscate vertice (continut ridicat de argila al materialului din care este format solul) si brun roscate slab pseudogleizate. Aceste subtipuri de siluri au fost afectate de o serie de procese (eroziunea si colmatarea) ca urmare a conditiilor de mediu, ele fiind rezultatul interactiunii tuturor factorilor pedogenetici ce activeaza in teritoriu. Solurile din Campia Gavanu – Burdea sunt soluri de padure moderat acide ce provin din soluri brune de padure sau din smolnite sau alte soluri negre de faneata.

Soluri brun roscate din zona analizata au urmatoarele caracteristici:

- caracter de pseudogleizare slaba (retinand apa datorita orizontului argilos de adancime – Bt –orizont greu permeabil);

- regimul de umiditate caracterizat prin alternante de exces de umiditate si uscaciune;

- pH slab acid pana la neutru;

- grade de saturatie in baze – pe un interval foarte larg, in functie de adancime 50990%, crescand cu adancimea;

- stabilitate morfogenetica.

4.3.1. Caracteristicile solului

Sonda 4370 Videle este situata in extravilanul comumei.

Accesul auto si pietonal la obiectiv este asigurat printr-un drum de acces existent din Letca Noua sau Bucsani si-n continuare pe drumul de exploatare existent.

Terenul pe care se situează careul viitoarei sonde are o pantă mică ( sub 5 %), si se situează la o altitudine de circa 117,50 mdMN.

Pe amplasamentul sondei a fost executat un foraj geotehnic care a traversat următoarea litologie:

Forajul nr. 1 - a fost executat la tărusul sondei:

0,00 m - 0,50 m = sol vegetal

0,50 m - 0,80 m = nisip argilos cafeniu

0,80 m - 2,40 m = nisip argilos galben cafeniu

La data efectuării cercetărilor, in forajul geotehnic nu au fost intalnite infiltratii de apă.

Caracterizarea geotehnică a terenului

Pe baza recunoasterii terenului, a cartării de suprafată, a datelor furnizate de forajul executat, a recoltării de probe si a analizării acestora, perimetrul studiat se caracterizează, in ceea ce priveste constituentii litologici ai terenului pe care se va amplasa sonda, prin prezenta unor materiale coezive reprezentate de nisipuri argiloase plastic consistente, pe intervalul 0,50 m - 2,40 m.

Indicele de plasticitate, Ip caracterizează pămanturile analizate, ca pămanturi cu plasticitate mijlocie.

Indicele de consistentă, Ic, caracterizează materialele respective drept pămanturi plastic consistente.

4.3.2. Surse de poluare a solurilor

Sursele potentiale de poluare a solului pot fi:

● deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai in unele situatii

accidentale;

● aparitia unot fisuri pe traseul conductei de refularea fluidului de foraj, pompa-

incarcator;

● neetanseităti ale unor zone de racord

● fisurarea furtunului vibrator, care face legătura intre incărcător si capul hidraulic

(cu insertii metalice) datorită imbătranirii materialului sau a manevrării bruste

● fisurarea furtunului vibrator, care face legătura intre pompa de noroi si manifoldul

pompei, datorită imbătranirii materialului

● neetanseităti in zona gurilor de evacuare si curătire ale habelor (la manlocuri)

● depăsirea capacitătii de inmagazinare a bazinului de decantare de 40 mc, avand

ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in  	    apele freatice.

● pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de

transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor;

● diferite solutii folosite la tratarea fluidului de foraj sau solutii formate accidental,

prin scăparea materialelor folosite la tratamentul fluidului de foraj, depozitate

necorespunzător. Aceste solutii se infiltrează in sol si pot ajunge in apele 	  	     freatice.

4.3.3. Prognozarea impactului asupra solului

Poluantii din timpul procesului de foraj ce pot afecta solul, accidental, sunt:

- detritusul, rezultat din activitatea de foraj;

- fluidul de foraj, cu efect local si limitat;

- materialele si chimicalele, care totusi nu pot lua contact cu factorii de mediu decat in locul de manipulare;

- apele meteorice si de spalare, care antreneaza impuritati si substante poluante si care se pot infiltra in sol;

- titei/gaze.

In timpul constructiei sondei

In faza de executie se va inregistra un impact slab asupra solului prin decopertarea solului vegetal pe o grosime de 40 - 50 cm.

Volumul ( 450 m3) de sol vegetal va fi depozitat intr-un spatiu special amenajat din incita careului sondei, constituind depozitul vegetal de sol.

In timpul forajului pot aparea eruptii necontrolabile datorita urmatoarelor cauze:

- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;

- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

In timpul functionarii sondei

In cazul unei exploatari normale, fara avarii, nu vor exista surse dirijate de poluare a solului. In caz de avarii, se vor produce scurgeri de titei in cantitati care pot atinge valori de ordinul sutelor de m3. Aceste scurgeri pot determina afectarea grava a subsolului, pe suprafete mari si pe adancimi care pot atinge 2 pana la 5 m. De asemenea, operatiile de interventie si de reparatie vor implica lucrari, care vor determina, pentru perioade scurte de timp, modificarea configuratiei subsolului, in amplasament.

De asemenea, pot exista si situatii de poluari accidentale care pot fi provocate de activitati diverse.

Atat in timpul forajului, cat si in timpul exploatarii, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;

- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Evaluarea impactului asupra mediului,  factorul de mediu sol, va fi afectat in limitele admise, iar impactul negativ produs asupra solului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare si ulterior prin lucrarile specifice de redare a solului in circuitul productiv.

### 4.3.4. Masurile de diminuare a impactului

In timpul realizarii proiectului

Prima conditie care trebuie respectata de catre constructor, in aceasta faza a proiectului, este aceea de respectare stricta a proiectului.

Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Toate suprafetele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje se vor plasa pe suprafete acoperite cu dale de beton.

Nu se va depozita nimic, direct pe sol, fara ca acesta sa fie protejat fie prin dale de beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de diferite substante.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.

Se impune ca si conditie, in acest stadiu, verificarea calitatii solului, la inceputul activitatii prin realizarea de foraje geotehnice.

Pentru protectia solului, suprafata inchiriata va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si nivelarea acesteia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe toata suprafata, mai putin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.

Solul decopertat se va face astfel incat sa se evite contaminarea. Inaltimea de depozitcare nu trebuie sa depaseasca 1,5 m pentru a nu afecta capacitatea productiva a acestui sol fertil.

Pe aceasta suprafata se vor executa lucrari de constructii-montaj in legatura cu instalatia de foraj.

Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in constructie provizorie pentru foraj.

Se va monta structura instalatiei pe dale de beton si se vor executa lucrari de protectie a mediului prin construirea santurilor dalate de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea habei de reziduuri si a habei de detritus si amenajarea platformei din fata rampei de prajini.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora. Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj.

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura:

- controlul eventualelor manifestari eruptive;

- prevenirea contaminarii panzei freatice;

- inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la suprafata.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate.

Utilizarea apei tehnologice in circuit inchis pentru reducerea la minim a formarii apelor reziduale.

Manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidelor de foraj de catre operatori specializati.

In timpul forajului pot aparea eruptii necontrolabile care conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;

- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

In timpul exploatarii proiectului

In cazul unei exploatari normale - fara avarii -, nu vor exista surse dirijate de poluare a subsolului. In caz de avarii, se vor produce scurgeri de titei in cantitati care pot atinge valori de ordinul sutelor de m3. Aceste scurgeri pot determina afectarea grava a subsolului, pe suprafete mari si pe adancimi care pot atinge 2 pana la 5 m. De asemenea, operatiile de interventie si de reparatie vor implica lucrari, care vor determina, pentru perioade scurte de timp, modificarea configuratiei subsolului, in amplasament.

De asemenea, pot exista si situatii de poluari accidentale care pot fi provocate de activitati diverse.

Atat in timpul forajului, cat si in timpul exploatarii pot aparea eruptii necontrolabile care conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;

- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

Se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec.

Sub niciun motiv, nu se va deversa continutul beciului pe sol.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

Niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei nu trebuie sa ajunga pe sol.

In timpul dezafectarii proiectului

Se va respecta programul de abandonare sonde din productie conform Ordimului 175/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Conditia cea mai importanta in acest stadiu este aceea ca niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile desfasurate sa nu ajunga pe sol.

In timpul refacerii mediului

Lucrari specifice de reconstructie ecologica a solului, dupa inchiderea lucrarilor de foraj (degajarea tuturor instalatiilor si a materialelor de constructie folosite in timpul forajului si probelor de productie) constau din:

- scarificarea mecanica a terenului pe o adancime de 0,45 m;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara careului pentru exploatarea sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafete, administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de analize agropedologice.

Dupa demontarea instalatiei de foraj/probe productie si executarea fazei pentru demobilizare, daca sonda se dovedeste productiva, ramane o suprafata de circa 1257 m2  pentru careu necesar exploararii si drum acces, restul suprafetei redandu-se circuitului initial.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor se impune, ca o conditie obligatorie, executarea de determinari de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care amplasamentul sondei se afla situat, astfel se vor efectua  analize agropedelogice.

In mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafaţa solului). Se vor lua 4 probe de sol la adancimea de 5 cm si alte 4 probe de sol la adancimea de 30 cm.

Situatia starii de calitate a solului se face pe baza notelor de bonitate al caror calcul se face pe baza analizarii valorilor principalilor indicatori :

- Gradul de tasare ;

- Salinizare-alcalizare ;

- Continutul in carbonat de calciu ;

- Continutul in cloruri ;

- Continutul total de hidrocarburi petroliere;

- PH-ul si gradul de saturatie in baze V%;

- Textura ;

- Porozitatea totala.

Fiecare dintre indicatorii prezentati participa la stabilirea notei de bonitate pentru calitatea solului printr-un coeficient care variaza intre 0 si 1.

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza investitia.

Concluzii

Evaluarea impactului asupra mediului inconjurator pentru  factorul de mediu sol va fi afectat in limitele admise, iar impactul negativ produs asupra solului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare si ulterior prin lucrarile specifice de redare a solului in circuitul productiv.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, activitatea de foraj si echipare la sondei 4370 Videle  nu va afecta factorul de mediu sol.

4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI

4.4.1. Caracterizarea subsolului

Sondele săpate până în prezent pe structura au traversat şi identificat depozite sedimentare, ale căror caracteristici lito-faciale şi structurale vor fi notate în cele ce urmează:

Helvetianul, este dispus transgresiv şi discordant peste depozitele oligocene. Deoarece sondele săpate interceptează depozitele helveţiene pe grosimi variabile, de la câteva zeci de metri la maximum 1.200 m nu s-a putut realiza o corelare în interiorul acestei stive. Ca litologie, depozitele helveţiene sunt alcătuite din nisipuri şi gresii slab cimentate şi marne.

Badenianul (Tortonianul), a fost întâlnit pe suprafeţe restrânse în partea central-estica a structurii şi este reprezentat prin depozite marnoase.

Sarmatianul, se aşează în continuare peste Badenian-acolo unde acesta există.

In zona central-vestică şi pe flancuri, unde Helvetianul se afundă, depozitele sarmaţiene se aşează transgresiv şi discordant peste Helveţian. Aceste depozite sunt alcătuite, în general, din material pelitic. Doar în vest şi sporadic pe zone mici, în partea centrală a structurii, s-au individualizat două pachete nisipoase (notate  Sa 1 si Sa 2).

Meotianul, are cea mai mare dezvoltare pe structură, acoperind formaţiunile mai vechi, Helvetianul sau Sarmatianul. Doar pe o mică zonă a structurii, respectiv zona nord-vestică, se remarcă absenţa depozitelor meoţiene prin efilare. Din punct de vedere litologie, depozitele meoţiene sunt alcătuite din nisipuri slab şi mediu consolidate, fine, cu intercalaţii subţiri de marne care în zona estică au o pondere mică, în timp ce către centrul şi vestul structurii conţinutul în material argilos creşte progresiv-cu repercusiuni asupra productivităţii sondelor.

Incepând cu Meotianul, sedimentarea în acest bazin a decurs într-un mod mult mai liniştit. Acest fapt este dovedit de raporturile de continuitate de sedimentare şi uniformitatea formaţiunilor superioare: Ponţian, Dacian şi Romanian.

Pontianul, cu o grosime relativ constantă pe structură, este preponderent marnos. Local, se remarcă în bază existenţa unui nivel nisipos de cea 3-4 m, însă fără perspective pentru acumulări industriale. In partea vestică a structurii, acolo unde Meotianul lipseşte, este discutabilă delimitarea Ponţianului de Sarmaţian. Aici există un nivel de lumasel care, în sondele din care s-au extras carote mecanice, este datat uneori Ponţian, alteori Sarmaţian. Ca înscriere electrică în diagrafiile geofizice, acest nivel prezintă rezistivităţi mari ale fluidului conţinut.

Dacianul şi Romanianul sunt reprezentate prin pachete de pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de marne şi strate de lignit, încheind seria sedimentară.

Structura are cantonate hidrocarburi în trei formaţiuni sedimantare, şi anume: Helveţian, Meoţian şi Sarmaţian.

De interes sunt formatiunile cantonate in Sarmatianul bazal.

4.4.2. Impactul prognozat

Impactul negativ asupra subsolului constă in insăsi actiunea de săpare a sondei si de deranjare a stratelor geologice, iar aceasta se poate amplifica in cazul unor pierderi de circulatie (pierderea fluidului de foraj in stratele geologice traversate).

Dacă sonda va avea rezultate pozitive se va trece in continuare la exploatarea rezervoarelor de titei si gaze in amestec.

In acest caz se vor efectua următoarele operatii:

● amenajarea careului corespunzător pentru sonda de exploatare;

● montarea instalatiei de extractie si a conductelor de transport gaze prin

racordarea  lor la un grup de gaze din apropiere de unde ptoductia de titei si gaze

se va transporta către conductele magistrale.

4.4.3. Masuri de dimunare a impactului

Impactul asupra terenului si subsolului este redus, prin măsurile luate in faza de proiectare, pentru evitarea accidentelor tehnologice si prin respectarea procesului tehnologic:

● lucrările de consolidare si amenajare hidrologică a careului, ce se vor efectua incă 	  din faza initială amplasării instalatiei de foraj si a anexelor acesteia;

● executarea lucrărilor de foraj cu instalatii si dotări conform proiectului, cu

respectarea conditiilor si specificatiilor din proiectul tehnic;

● utilizarea unor fluide de foraj naturale si/sau biodegradabile (cu toxicitate redusă);

● mentinerea proprietătilor reologice a fluidelor de foraj precum si realizarea unei

contrapresiuni pe strat suficient de mare pentru a evita riscul aparitiei eruptiilor

libere;

● aplicarea programului si regulamentului de combatere a eruptiilor in cazuri de

accidente si manifestări eruptive;

● asigurarea sondei impotriva unor eruptii sau manifestări prin montarea la gura

putului a sistemelor de etansare si instalatiilor de prevenire a eruptiilor 	   	   	   corespunzătoare presiunilor estimate si/sau determinate conform proiectului de

foraj;

● constructia sondei si izolarea stratelor pentru impiedicarea oricăror infiltratii sau

comunicări prin spatele coloanelor tubate.

4.5. Biodiversitatea

Vegetatia

Vegetatia spontana caracteristica pentru zona de amplasament este formata din paduri de Querqus.

Dintre plantele colectate, determinate si publicate in literatura de specialitate, pe raza comunei Cosmesti amintim : Equiesetum arvense L, Equisetum palustre L, Poduri Dryopteris filix mas ( L Sott, polypodium vulgare L, Pteridium Quilinua L, Kuhn Juniperus comunis L, abies alba Mill, Acer Campestre L, Acer platanoides L, Amaranthus retroflexus L, Galanthus nivlis L, Medera Helix L, Aristolochia clematis L, Asarum europeum L, Alnus glutinosa, Gaerthn, Betula verucesa, Emh, Carpinus betulis L, Cerylus avelana L, Cerithe minor L, Poduri, Echium velgare L, Poduri, Mysotis arvensis L, Hill pulmonaria oficinalis L, Sympitum oficinalis L, Poduri, Camcanula Glonrata L, Sambucus nigra L, Agrostema Githago L, Cerastium aiespitosum Gil Poduri, Cerastium glomeratum thuill, Diamtus rehmani blokii, Saponaria oficinalis, Stallaria holester L, Chenopodium albus L, Achillea millefolium L, Poduri, Anthenis armensis L, Anthenis tinthoria L, Arctium lappa.

Fauna

Viata este foarte abundenta, fiind stratificata in ecosistemul de campie.

Se intalnesc multe specii de animale foarte bine adaptate la viata de campie ca: soareci de camp (Apodemus, Apodemus flavicolis), parsul comun (Glis glis), iepurele (Lepus timidus), porcul mistret (Sus scrofa), lupul (Canis lupus), vulpea (Canis vulpes), caprioara (Capriolus capriolus), bursucul (Mustela putorius), dihonii (Putorius putorius), ciuful de padure (Asio otus), uliul gainilor (Accipiter gentilis), cucuveaua (Athene noctua), bufnita (Bubo bubo), ciocanitoarea piestrita (Driobates major), gaita (Garulus glandarius), cucul (Cucullus canorus), pupaza (Upupa epops), cotofana (Pica pica), sitarul (Scolopacs rusticela), mierla (Turdus nerula), sturzul (Turdus visciverus), privighetoarea (Luscinia luscinia), codobatura (Mottacila alba), pitigoiul albastru (Perus coeruleus), vrabia de casa (Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), grangurul (Criolus criolus), cioara cenusie (Corbus comux), cioara de semanatura (Corbus frugilegus), turturica (Streptopelia turtu), gugustiuc (Streptopelia decaocto).

Dintre reptile intalnim adesea: sarpele de casa (Natrix natrix), sarpele de alunis (Coronella austriaca), soparia cenusie (Lacerta agilis), gusterul (Lacerta viridis).

Printre amfibieni raspandit este: brotacelul (Hyla arboreea), triton (Triturus montadeni), salamandra (Salamandrasalamandra).

Insectele caracteristice acestei zone sunt: ipide (Ips typographus, Ips acuminatus), sirex gigas, cerambicide, carabusul (Melolonta melolonta), omida paroasa a stejarului (Portheria dispar), omida verde a stejarului (Portix virinada), cetarul (Operopthera brumata).

Dintre molustele caracteristice intalnite: Helix pomatia, Helix lutescens, Limax maxinus, Succineea oblanga, Pseudalinda palax, Mastus venerabilis.

In apa paraielor se intalnesc pestisori mici din speciile: boistean (Proxinus phexinus) si svariuga (Cobitis tenia).

4.6. Peisajul

Perimetrul in care se află localizat amplasamentul sondei 4370 Videle este inclus din punct de vedere morfologic in unitatea Campiei Romane, subunitatea Gavanu - Burdea.

Regiunea prezintă in mod predominant un relief tabular, valurit datorita raurilor si paraielor care fragmenteaza suprafata plata a campului,  cu altitudini cuprinse intre 120 si 110 m.

Reteaua hidrografică este tributară  raului Dambovnic respectiv bazinului hidrografic al Neajlovului si implicit al Argesului.

4.6.1. Impactul prognozat

Impactul pe care sonda si lucrările aferente il pot avea asupra peisajului este minim, desi afectează local (careul sondei), solul si vegetatia si poate fi important, numai in cazul unor eruptii necontrolate, fapt foarte putin probabil, avand in vedere măsurile ce se iau pentru prevenirea unor asemenea eveniment.

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

După terminarea lucrărilor de foraj din suprafata necesară obiectivului 1307 m2 se va reda in circuitul initial o suprafată de 50 m2, restul vor fi utilizati pentru echiparea si exploatarea sondelor.

4.6.2. Masuri de dimunare a impactului

Toate măsurile prevăzute in proiect, ce se vor aplica in practică privind buna functionare a instalatiilor, sunt menite să protejeze si componentele peisajului.

Refacerea vegetatiei in zona careului se va realiza pe baza unui studiu special intocmit, după aplicarea măsurilor de reabilitare a solului.

4.7. Mediul social si economic

Sonda 4370 Videle  este situata in extravilanul comunei Bucsani, judetul Giurgiu.

4.7.1. Impactul potential

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalatiilor de foraj si a anexelor si aprovizionarea cu materiale si zgomotul produs de activitatea desfăsurată.

In perioada amplasării santierului de foraj cat si pe durata de executie a obiectivului, circulatia in zonă se va intensifica.

Datorită amplasării locatiei la cca. 450 de zona locuită, cea mai apropiată, desfăsurarea lucrărilor de foraj nu poate afecta bunurile materiale si starea de sănătate a populatiei.

Raza de influentă a particulelor de praf antrenate de autovehiculele de pe căile de acces, ca si zgomotele si vibratiile produse de instalatie este limitată.

Impactul negativ, indeosebi asupra bunurilor materiale, in cazuri accidentale are o probabilitate redusă de aparitie, datorită măsurilor de protectie, de prevenire si a măsurilor

tehnico – tehnologice, avute in vedere in faza de proiectare.

4.7.2. Masurile de diminuare a impactului

Lucrările de protectie a mediului si măsurile de sigurantă, care se vor lua, concură in acelasi măsură atat la protejarea populatiei si zonelor locuite si a muncitorilor angrenati in activitatea de foraj, cat si asupra bunurilor materiale din zona obiectivului.

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehiculele grele, sunt luate următoarele măsuri :

● folosirea cu precădere a drumurilor care ocolesc localitătile ;

● reducerea vitezei de deplasare si mentinerea stării tehnice corespunzătoare a

mijloacelor de transport ;

● limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificări tehnice periodice ale

autovehiculelor ;

● amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate 	  	  corespunzător gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanentă

intr-o stare bună a acestora ;

● in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, 	   	          	   manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii 	  	   tevilor;

In perioada de executie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de

către firma constructoare, iar transportul, cazarea si alte servicii sunt asigurate de către firmă.

Realizarea proiectului nu modifică conditiile economice locale.

4.8. Consideratii culturale si etnice,  Patrimoniul cultural

Realizarea proiectului nu are implicatii negative asupra conditiilor culturale si etnice

sau a patrimoniului cultural.

In vecinatatea sondei 4370 Videle nu sunt amplasate monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes traditional.

## 4.9. Protectia impotriva radiatiilor

In procesul tehnologic de foraj nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.

## 4.10. Zgomotul si vibratiile

Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la exploatarea instalatiei de foraj a utilajelor anexe, de la mijloacele de transport.

Din punct de vedere al amplasarii lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in :

- surse de zgomot fixe ;

- surse de zgomot mobile;

Sursele de zgomot si vibratii fixe sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare / decapare, rambleiere, manevra si transport si functionarea instalatiei de foraj.

Expunerea ocazitionala, la niveluri destul de ridicate de zgomot, pe o perioada relativ scurta de timp este responsabila de efecte otice, de diminuarea acuitatii auditive, precum si de actiunea ca factor de risc asociat in aparitia si severitatea hipertensiunii arteriale, in cresterea riscului infarctului de miocard etc.

Cazul in care exista expuneri asupra populatiei, caracterizate prin niveluri reduse, ale zgomotului, dar persistente, efectele principale sunt cele nespecifice, datorate actiunii de factor de stres neurotrop al zgomotului.

Stresul se manifesta in sfera psihica, de la simpla reducere a atentiei si a capacitatilor amnezice si intelectuale, pana la tulburari psihice si comportamentale care se manifesta clinic prin oboseala, iritabilitate si senzatie de disconfort.

Alte efecte au caracter nespecific si de cele mai multe ori infraclinic, cu o etiologie multifactoriala, evolueaza de la simple modificari fiziologice, pana la inducerea de procese patologice, cum ar fi aparitia tulburarilor nevrotice, agravarea bolilor cardiovasculare, tulburari endocrine etc.

Pentru evaluarea impactului zgomotului, doua aspecte sunt importante:

- extinderea impactului - exprimata prin numarul persoanelor afectate;

- intensitatea impactului - exprimata prin nivelul de zgomot, exprimat in dB.

In general, zgomotul este influentat de factori precum:

- viteza si directia vantului ;

- temperatura aerului ;

- absorbtia valurilor acustice de pamant / sol (efectul pamant/sol) ;

- absorbtia aerului (in functie de presiune, temperatura, umiditate relativa);

- altitudinea reliefului ;

- tip de vegetatie.

Se estimeaza ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada scurta de timp.

Vibratiile prezente in instalatiile de foraj petrolier sunt fenomene fizice complexe, ce inglobeaza un ansamblu de componente aleatoare si armonice de diverse frecvente.

Formele potentiale de impact generate de zgomot si vibratii aferente proiectului vor cuprinde in general:

- operarea vehiculelor grele si usoare pentru transportul personalului, materialelor si echipamentelor catre, de la si in perimetrul proiectului;

- operarea utilajelor mobile si stationare, inclusiv camioane de transport, excavatoare, incarcatoare, macarale, etc.

Cauzele vibratiilor specifice functionarii masinilor si utilajelor mecanice din structura instalatiilor de foraj sunt foarte diverse. In unele cazuri, vibratiile sunt vizibile, ele fiind dictate chiar de procesul tehnologic (sitele vibratoare destinate cernerii lichidului de foraj) sau de catre principiile de functionare a masinilor din structura instalatiei (motoare Diesel de antrenare a troliilor si mesei rotative, pompelor si compresoarelor cu pistoane etc.).

Alte cauze sunt datorate inexactitatilor de executie sau montaj, uzurii excesive a subansamblelor sau actiunii unor forme externe, specifice mediului in care functioneaza instalatia (cum ar fi forta vantului etc.).

Sensibilitatea umana la vibratii este cea mai acuta la frecvente cu valorile intre 8 Hz pana la 80 Hz.

Sursele de zgomot si vibratii mobile la sondei: 4370 Videle sunt reprezentate de:

- vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj/probe, transportului materialelor de constructie, transportului materiilor prime, masini de compactat, buldozere,  incarcatoare pe senile, macarale mobile,  camioane, agregate cimentare necesare lucrarilor de amenajare pe parcursul etapei de mobilizare;

- vehicule care asigura aprovizionarea cu materiale necesare efectuarii programului de constructie al sondei si probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea necesarului de apa potabila si tehnologica, masini suplimentare ale contractorilor ce asigura service-ul pe durata lucrarilor de foraj si probare strate;

- vehiculele necesare transportului instalatiei de foraj de pe locatie;

- vehiculele necesare transportului  habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a demontarii acestora ;

- vehiculele necesare transportului deseurilor de constructie pe durata lucrarilor de demobilizare.

Utilajele de constructie si vehiculele sunt principalele surse de zgomot si vibratii in timpul perioadei de constructie a proiectului.

Avand in vedere intensificarea traficului pe perioada lucrarilor de mobilizare – demobilizare (circa 26 de zile) datorat utilajelor si circulatiei vehiculelor se va produce o crestere a nivelului de zgomot si vibratii in aceasta perioada.

### 4.10.1. Impactul prognozat

Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la exploatarea instalatiei de foraj, a utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta careului.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a instalatiei de foraj, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin montarea baracii instalatiei, care poate avea pereti din tabla ondulata sau din prelata, care actioneaza ca o structura fonoabsorbanta.

Protectia impotriva vibratiilor se realiteaza prin montarea de structuri antivibratoare. Pentru aceasta intre fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se

intercaleaza un element elastic (tampoane de cauciuc, pasla, pluta), aceste elemente elastice se vor precomprima la strangerea buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.

In timpul executarii lucrarilor de constructii – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament vor fi reprezentate de: functionarea motoarelor de actionare si a generatoarelor electrice; manipularea materialului tubular; functionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata:

- Utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: circa 26 zile, 10 ore/zi;

- Instalaţii de foraj: circa 34 zile, 24 ore/zi;

- Manipularea materialului tubular: circa 34 zile, 24 ore/zi.

Valorile admisibile ale nevelului de zgomot exterior pe strazi, masurate la bordura trotuarului, este functie de categoria strazii (I - IV) si este cuprins intre 60 – 85 dB.

Din analiza surselor de zgomot care concura la realizarea obiectivului propus se constata ca in zona fronturilor de lucru, a rezultat un nivel de zgomot cuprins intre 93 - 105 dB in conditii normale de functionare.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se estimeaza ca in conditii normale de functionare nivelul de zgomot fata de cel mai apropiat receptor (240 m - asezari umane) variaza intre 19 - 31 dB, fiind sub valorile admisibile de zgomot de 65 dB, conform STAS 10009/88. Toate echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va incheia contract.

Nivelul de expunere fata de lucratori este de 87 dB pentru o perioada de 8 h.

In conditiile in care nivelul de expunere saptamanal depaseste valoarea limita de expunere 87 dB (conform HG 430/2006 modificata prin HG 601/2007 ) angajatorul va asigura:

- mijloace individuale de protectie auditiva;

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru.

Tinand cont de faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu sunt zone locuite, zgomotele produse nu constituie amenintari la starea de sanatate a comunitatii existente.

In faza de exploatare a sondei  singura sursa potentiala de zgomot  o constituie motorul electric al pompei de extractie care emite zgomot sub nivelul impus prin reglementari nationale.

### 4.10.2. Masuri de diminuare a impactului

In timpul realizarii proiectului

Zgomotele si vibratiile de produc in situatii normale de executie a instalatiei de foraj, au caracter temporar, iar efectele sunt pe termen scurt si nu au efecte negative asupra mediului. Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin montarea baracii instalatiei, care poate avea pereti din tabla ondulata sau din prelata, care actioneaza ca o structura fonoabsorbanta.

Pentru limitarea impactului al potentialei poluarii sonore determinate de activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat, asupra sanatatii populatiei se recomanda urmatoarele masuri:

- desfasurarea activitatilor de santier, in limitele parametrilor normali de lucru si cu utilaje autorizate;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei.

Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasari de echipamente;

- dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane;

- folosirea manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase.

In conditiile amplasarii obiectivului, nivelurile estimate ale zgomotului se vor incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, iar impactul asupra sanatatii populatiei poate fi apreciat ca redus.

In privinta vibratiilor, consideram ca acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului si a populatiei aflata la circa 450 m  de sonda, situandu-se in limite admise.

Se recomanda totusi o planificare activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora.

Protectia impotriva vibratiilor se realiteaza prin montarea de structuri antivibratoare.

Pentru aceasta intre fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleaza un element elastic (tampoane de cauciuc, pasla, pluta), aceste elemente elastice se vor precomprima la strangerea buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.

Amplasamentul sondei este situat la distanta fata de receptorii protejati, neconstituind o sursa potential semnificativa de poluare fonica.

In timpul exploatarii proiectului

Nu se impun masuri privitoare la zgomot, in aceasta faza a proiectului, deoarece intreaga activitate de extractie este silentioasa, utilizandu-se, pentru aceasta, motoare electrice si panouri fonoabsorbante.

In timpul dezafectarii proiectului

Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea vecinatatilor.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de dezafectare si a celor conexe acestora.

Se impune,in acest stadiu, verificarea nivelului zgomotului in perioadele de maxima activitate.

In timpul refacerii mediului

Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea vecinatatilor.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de ecologizare a amplasamentului.

Se impune, in acest stadiu,verificarea nivelului zgomotului in perioadele de maxima activitate.

Concluzii

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, activitatea de foraj si echipare la sondei 4370 Videle, nivelurile estimate ale zgomotului se vor incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988 si nu au efecte negative asupra sanatatii populatiei si mediului.

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Amplasarea sondelor s-a făcut pe baza unui studiu complex intocmit de catre reprezentantii beneficiarului si aprobat de catre A.N.R.M., precum si a reanalizării tuturor datelor existente (sonde de corelare, profile seismice s.a.) cu probabilitate mare de interceptare a zăcămatului, in zona amplasamentului stabilit, si nu sunt alti factori care să conditioneze in vreun fel acest amplasament.

La amplasarea sondelor s-a tinut cont se de configuratia terenului si de existenta altor sonde care sunt in zona.

Alternativele studiate in cadrul unui proiect pot viza alternative de amplasament (din punct de vedere al localizarii geografice si administrative), alternative tehnice/tehnologice viabile pentru atingerea scopului pe care si-l propune proiectul, altenative la solutiile pentru minimizarea impactului, daca se impun in urma analizei.

Amplasarea sondei 4370 Videle s-a facut pe baza unui „Studiu de evaluare a resurselor si performantelor in exploatare a zacamantului comercial pe structura Balaria”  realizat pentru SC OMV PETROM SA Regiunea de Sud si aprobat de catre ANRM (Agentia Nationala a Resurselor Minerale), precum si a reanalizarii tuturor datelor existente (sonde de corelare, profile seismice s.a.) cu probabilitate mare de interceptare a zacarnatului, in zona amplasamentului stabilit, si nu sunt alti factori care sa conditioneze in vreun fel acest amplasament.

Acest studiu are caracter secret, iar informatiile din continutul acestuia nu pot fi divulgate.

Amplasamentul ales pentru executarea forajului sondei este determinat de informatiile geologice existente (la data prognozarii lucrarii) cu privire la existenta stratului in care s-au acumulat hidrocarburile, zona fiind evidentiata ca suprafata productiva datorita multitudinii de sonde aflate in exploatare in acest perimetru. Coordonatele geologice ale beciului sondei au fost propuse pe baza interpretarii profilelor seismice executate in zona, in vederea evidentierii conditiilor structurale favorabile acumularilor de hidrocarburi si autorizate de ANRM (Agentia Nationala a Resurselor Minerale).

Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetari geotehnice, care au constat din:

- Observatii observatii asupra terenului pentru precizarea conditiilor geomorfologice din zona in care este amplasata sonda;

- executarea de sondaje pentru precizarea constitutiei litologice a terenului de pe traseul conductelor si prelevarea de probe in vederea determinarii parametrilor fizico-mecanici ai rocilor din componenta terenului respectiv.

Cercetarea a fost executata pentru:

- incadrarea definitive a lucrarii intr-o anumita categorie geotehnica;

- analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator, precum si a rezultatelor incercarilor;

- evaluarea stabilitbtii generale si locale a terenului;

- eventuale solutii de imbunatatire a terenului;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflari si contractii mari, pamanturi foarte compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, zone de sedimentatie eoliana intense etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si siguranta obiectivului proiectat.

La data cercetarilor, februarie-martie 2015, terenul pe care se dorea amenajarea platformei pentru forajul sondei 4370 Videle avea pante mici, nu era afectat de fenomene de alunecare, eroziune, sau alte fenomene geologice care sä puna in pericol viitoarea investitie, practic este interfluviul dintre Dambovnic si Neajlov – campul interfluvial.

Din punct de vedere litologic, in forajele geotehnice executate s-au evidentiat depozite reziduale reprezentate de argile prafoase cafenii negricioase la partea superioara si galben cafenii cu intercalatii roscat-caramizii la partea interioara, care la data cercetarilor (februarie-martie 2015) aveau consistente ridicate (plastic vartoase).

In sondajele geotehnice executate nu au fost interceptate infiltratii de ape pe toata adancimea invetigata.

Din datele culese din zona mentionam ca nivelul apelor subterane este situat sub adancimea de 3-10 m.

Propunerea unui alt amplasament ar insemna ignorarea „Studiu de evaluare a resurselor si performantelor in exploatare a zacamantului comercial pe structura Balaria” si nici nu s-ar constitui in alternativa realizabila, in acest moment al dezvoltarii proiectului – practic varianta 0.

In ceea ce priveste alternativele tehnice/tehnologice, se mentioneaza faptul ca instalatiile de foraj folosite de SC OMV Petrom SA respecta conditiile de lucru specifice: capacitatea acestora, scopul lucrarilor, posibilitatea de transport, adancimea maxima de lucru, gradul de mobilitate, locul de amplasare, efectele lor asupra factorilor de mediu.

Instalatiile de foraj prezinta unele elemente comune, care sunt adaptate unor conditii de lucru specifice, instalatiile de foraj au fost modernizate pentru a asigura protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

Tendintele moderne in constructia instalatiilor de foraj, precum si cerintele SC OMV Petrom SA au in vedere faptul ca timpii de montare, demontare si transport au o pondere foarte importanta in durata ce revine activitatii de foraj, pentru acest motiv, modernizarile au fost orientate catre urmatoarele elemente:

- reducerea numarului de ansambluri care constitue unitati de transport;

- utilizarea unor elemente de legatura cu montaj rapid;

- asigurarea posibilitatii de a se utiliza macarale cu capacitati mici, care sa poata avea acces la locatie, etc;

- reducerea impactului asupra factorilor de mediu.

La alegerea unei instalatii de foraj se au in vedere urmatoarele criterii:

- sarcina de carlig (normala sau maxima);

- puterea totala instalata;

- capacitatea hidraulica a pompelor;

- capacitatea de depozitare a prajinelor.

Documentatia ce sta la baza alegerii unei instalatii de foraj cuprinde:

- schema cinematica a instalatiei;

- componentele schemei cinematice;

- planul de amplasare;

- planul pentru fundatii.

Cunoasterea detaliata a componentei si modului de montare a instalatiilor este obligatorie si posibila din studierea cataloagelor uzinale.

In functie de datele prezentate mai sus, a datelor provenite din proiectul de foraj, precum si a optiunii beneficiarului s-a ales instalatia HH 75  Drillmec.

In ceea ce priveste solutiile pentru minimizarea impactului, se mentioneaza ca in urma analizei evaluarii impactului pentru alternativa propusa a rezultat un ’’Indice de poluare globala’’ cu valoarea de 1,19, rezultand ca mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Este evident faptul ca orice activitate umana aduce modificari asupra starii actuate a factorilor de mediu. Aceste modificari pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pozitive sau negative. Ideal ar fi ca cele negative sa nu existe, sau sa fie diminuate, astfel incat efectele lor asupra mediului sa aiba consecinte cat mai mici.

In ceea ce priveste activitatea luata in discutie, in vederea diminuarii sau eliminarii impactului asupra mediului, se prezinta un rezumat al recomandarilor principale. Se face mentiunea ca pentru fiecare componenta de mediu sunt prezentate detaliat masurile propuse in .cadrul capitolele anterioare.

Pentru factorul de mediu apa

- executarea sant pereat cu beton turnat pentru colectarea apelor meteorice, cu lungimea de  100 m si adancimea de 0,40 m;

- executarea sant dalat pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale, cu lungimea de 30 m si adancimea de 0,40 m;

- racordarea santurilor la haba de reziduri, care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanelor de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- haba de reziduri (bazinul de decantare), este ingropata;

- haba de depozitare a detritusului ce se monteaza semiingropat ;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga in ape de suprafata sau subterane.

Pentru factorul de mediu aer

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- porirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi.

Pentru factorul de mediu sol-subsol

- ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil.

Acesta se depoziteaza si apoi, la terminarea lucrarilor este folosit la refacerea

amplasamentului;

- amplasarea habelor metalice etanse pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, fluid de foraj);

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj;

- utilizarea apei tehnologice in circuit inchis pentru reducerea la minim a formarii apelor reziduale;

- realizarea santurilor de colectare a apelor reziduale, protejate, pentru a nu permite infiltrarea sau deversarea pe sol si conducerea acestor categorii de reziduuri in habele de stocare;

- manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidelor de foraj de catre operatori specializati;

- amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri (ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere);

- eliminarea controlata a deseurilor specifice.

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie;

- fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Pentru factorul de mediu biodiversitate

- forajul sondei si probarea stratelor se va desfasura numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, fapt care face ca influenta ecosistemelor terestre si acvatice, sa fie nesemnificativa;

- personalul si utilajele nu trebuie si nici nu va interactiona cu vegetatia si fauna din vecinatate sub niciun motiv;

- nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara amplasamentului aprobat;

- se va interzice, intregului personal, sa arunce resturile de mancare in vecinatatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice;

- se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea faunei potentiale aflate in vecinatate;

- se va executa ingradirea beciului sondei si a utilajelor aflate in miscare, pentru a evita accidentarea intamplatoare a faunei migratoare din vecinatati si care ar tranzita amplasamentul sondei de productie;

- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga pe vegetatie sau sol;

- dupa executarea lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona.

Pentru asezari umane

Avand in vedere faptul ca distanta dintre amplasamentul sondei si satele din vecinatate este suficient de mare cca. 4.5 km,  este mai mare decat cea minima necesara impusa (50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatuluisi etanului) si ca desfasurarea normala a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativa a mediului, se estimeaza ca impactul produs asupra asezarilor umane si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ.

Pentru zgomot si vibratii

- folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile;

- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport ;

- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehicolelor ;

- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora ;

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ;

- amplasamentul sondei este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului prin Certificat de Urbanism si ulterior prin Autorizatia de Construire cat si prin Avizul de Gospodarirea Apelor emis de ABA Arges-Vedea Pitesti.

6. MONITORIZAREA MEDIULUI

Sistemul de monitoring reprezinta un sistem complex de achizitie a datelor privind calitatea mediului, obtinute pe baza unor masuratori sistematice, de lunga durata, la un ansamblu de parametri si indicatori, cu acoperire spatiala si temporala care sa asigure posibilitatea controlului poluarii.

Procesul tehnologic se desfăsoară numai in incinta careului special amenajat in vederea evitării poluării factorilor de mediu.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementărilor privind protectia mediului.

Toate operatiile de foraj se executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea NORMELOR SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII LA LUCRARILE DE FORAJ SONDE – ed. 1995, elaborat de M.M.P.S., a REGULAMENTULUI DE PREVENIRE A ERUPTIILOR LA SONDELE DE FORAJ SI PROBE PRODUCTIE – ed. 1982, a NORMELOR N.T.S. si P.S.I. ELABORATE DE M.P. – ed. 1990.

## 6.1. Monitorizerea mediului in perioada de foraj si echipare sonda

Pe perioada prevazuta pentru realizarea lucrarilor foraj si echipare, monitorizarea mediului are la baza respectarea programului de control pe faze de executie, precum  si depozitarea corespunzatoare a stratului de sol vegetal in vederea refacerii calitatii terenului la terminarea lucrarilor.

In aceasta etapa este foarte important sa se respecte locatiile prevezuta pentru depozitarea deseurilor rezultate.

Toate operatiile se execute cu masuri stricte de control, cu respectarea normelor in vigoare si a conditiilor tehnico — economice.

Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului.

Monitorizarea mediului se realizeaza prin:

- efectuarea analizelor agrochimice asupra solului  dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul agricol.

Se vor efectua analize agrochimice in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul agricol.

In mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafaţa solului). Situatia starii de calitate a solului se face pe baza notelor de bonitate al caror calcul se face pe baza analizarii valorilor principalilor indicatori :

- Gradul de tasare ;

- Salinizare-alcalizare ;

- Continutul in carbonat de calciu ;

- Continutul in cloruri ;

- Continutul total de hidrocarburi petroliere;

- PH-ul si gradul de saturatie in baze V%;

- Textura ;

- Porozitatea totala.

Fiecare dintre indicatorii prezentati participa la stabilirea notei de bonitate pentru calitatea solului printr-un coeficient care variaza intre 0 si 1.

- urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor pe etape: colectare, depozitare, evacuare;

- urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite. Transportul se va execute cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deverserii deseurilor pe timpul transportului. Documentele care vor insoti transportul vor avea mentionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea din cursa, se va prezenta confirmarea ca deseul a fost transportat la locul stabilit;

- verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor cu rol de protectie a mediului;

- instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

- informarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la modificarile fata de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului inconjurator;

- personalul care desfasoare activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoasca si sa respecte regulamentul de prevenire a eruptiilor. Acest regulament cuprinde un set complet de masuri concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau interventia in caz de situatii deosebite;

- folosirea tipurilor de fluide recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a caracteristicilor indicate;

- parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor lua mesuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid de foraj optim pentru traversarea formatiunilor geologice intalnite;

- determinarea cantitatii si analiza caracteristicilor fizico-chimice ale apei de zacamant;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, odata /schimb si ori de cate ori este necesar. Datele se vor consemna in caietul de schimb;

- in timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta masurile SSM specifice acestor operatii, cuprinse in normele departamentale de protectia muncii;

- instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale sondei si prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;

- desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei asistente corespunzatoare.

In timpul testelor de productie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obtinute, debit, volum produs si presiuni de suprafata.

Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent.

Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind parametrii inregistrati si hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va include toate diagramele solicitate.

"Raportul zilnic" va include descrierea litologica a probelor, indicatiile de hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenta, reactie benzen, acetone, etc) si valorile de continut in material carbonatic.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

## 6.2. Monitorizarea mediului in perioada de exploatare

Proiectul tehnic cuprinde:

- program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor;

- instructiuni de urmarire a comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a constructiilor;

- program de interventie in caz de avarii sau calamitati.

Pe perioada functionärii, urmarirea comportarii in exploatare se va realize prin :

- urmarire curenta;

- urmarire speciala.

Urmarirea curenta - este o activitate de observare a starii tehnice a constructiei care corelata cu activitatea de intretinere are ca rezultat mentinerea aptitudinii la exploatarea acesteia si se efectueaza pe toata durata de existenta.

Urmarirea speciala - cuprinde investigatii specifice, regulate, periodice asupra unor parametrii ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei.

Pentru prevenirea poluarii mediului pe perioada explorarii in zona de activitate a obiectivelor analizate se impun urmatoarele masuri :

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat prin departamentele specializate de protectia mediului ale SC OMV PETROM SA;

- observarea si controlul traseului de conducte;

- crearea unei baze de date care sa includa toate sursele de poluare cu stabilirea elementelor de identificare si limitele admise.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, pe perioada de exploatare, se vor lua urmatoarele masuri:

- stabilirea surselor potential poluatoare;

- stabilirea cauzelor poluarii;

- stoparea surselor si eliminarea cauzelor;

- monitorizarea arealului prin prelevare de probe si analizarea acestora;

- realizarea unei baze de date in care se poate urmari evolutia concentratiei de poluant in timp;

- urmarirea productiei (pierderi de produs).

Pentru urmarirea poluarii mediului in zona de activitate a obiectivelor analizate se impune un control periodic prin prelevarea de probe si analiza acestora pentru principalii factori de mediu apa, aer, sol.

Se va urmari  ca prin activitatea desfasurata sa nu modifice calitatea corpului de apa subteran de adancime ROAG08.

Monitorizarea de fond a surselor posibile de poluare

| Sursa potentiala de poluare / obiective | Indicator urmarit | Interval urmarire — masurare | Masuri de limitare a poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe, armaturi | Avarii, neetanseitati | Data producerii / data producerii | Reparatii executate / mod gospodarire deseuri / inlocuire garniture |
| Habe, rezervoare colectoare | Vidanjare (golire) rezervoare colectoare | Grafic de curatare / vidanjare | Organizatorice (respectarea graficului) |
| Conducte de transport | Numar spargeri | Data producerii | Cuponari, reparatii capitale |
| Sonda | Interventii, reparatii, respectare grafic vidanjare | Data executiei | Organizatorice |

Monitorizarea influentei lucrarilor de exploatare asupra corpului de apa subteran freatic ROAG08 se va face in forajul de monitorizare M1 (15-20m) ce se va amplasa in careul sondei, pentru evidentierea parametrilor de capat calitativi si cantitativi ai panzei freatice, respectiv: nivelul hidrostatic si indicatorii de calitate (pH, conductivitate, THP, Ca, Mg, Fe, Na, SO4, Ba, Cr, PAH, BTEX, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As).

Program de monitorizare factori de mediu

| Factor de mediu | Indicator de calitate | Interval de urmarire/masurare | Masuri de diminuare a poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | CO,SO,NO | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | limitare emisii poluanti |
|  | Hidrocarburi |  |  |
| Ape | C.E.,fenoli, total hidrocarburi | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | identificare, eliminare sursa |
| Sol | C.E.,C.T., SAR Hidrocarburi | Lunar – de la | indepartare/ |
|  |  | producerea unui | tratare sol contaminat |
|  |  | eveniment poluant |  |

In timpul explorarii, beneficiarul are urmatoarele obligatii:

- efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, conform normelor din cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comporterii in timp a constructiei;

- completarea si pastrarea lor si a cartii tehnice a constructiilor si predarea acesteia, la instrainarea constructiei, noului proprietar;

- asigurarea urmaririi in timp a constructiei conform prevederilor din cartea tehnica a constructiei;

- efectuarea dupa caz, de lucrari de consolidare precum si lucrari de reparatii numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificate conform legii;

- asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legate in vigoare.

## 6.3 Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei

Conform HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, la incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii sau a destinatiei terenutui, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

Evaluarea intensitatii poluarii intr-un sit contaminat se efectueaza prin comparatie cu fondul natural din zonele adiacente si cu valorile de prag de alerta si prag de interventie prevezute in reglementarile specifice.

Investigarea si evaluarea poluarii mediului pentru amplasament si zonele adiacente parcurg urmatoarele etape:

- analiza si interpretarea datelor existente;

- investigarea si evaluarea preliminara;

- investigarea si evaluarea detaliata.

In cazul in care, concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza peste pragul de alerta, dar nu atinge valorile pragului de interventie operatorul economic este obligat sa asigure monitorizarea periodica a evolutiei concentratiilor de poluanti in mediu, stabilita de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

7. SITUATII DE RISC

In timpul explorarii pot aparea, datorita fenomenelor naturale (cutremure, inundatii), infiltratii / canalizari de titei si apa de zacamint la suprafata, ca urmare a proceselor de fisurare in teren.

Riscul la cutremur

Din punct de vedere seismic, conform zonarii teritoriului Romaniei, perimetrul studiat este caracterizat de parametrii seismici:

- Tc = 1,00 sec. conform Normativ P100 – 1/2006 „Romania – zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns”;

- ag = 0,24 g – conform Normativ P100-1/2006 „Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand IMR = 100 ani”.

Intrucat la realizarea proiectului s-a tinut seama de incarcarile suplimentare care apar in timpul unui seism, se poate concluziona ca aparitia unui seism nu prezinta un risc.

Riscul la inundatii si la alunecari de teren

Cercetarea geotehnica a terenului de fundare pentru instalatia de foraj si a zonei adiacente a constat in :

- incadrarea terenului de fundare in categoria geotehnica corespunzatoare;

- analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator, precum si a rezultatelor incercarilor;

- evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului;

- eventuale solutii de imbunatatire a terenului;

- precizarea conditiilor geomorfologice din zona in care va fi amplasata sonda;

- semnalarea unor categorii speciale de terenuri (terenuri constituite din pamanturi cu umflari si contractii mari, pamanturi foarte compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, zone de sedimentatie eoliana intensa etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului si siguranta obiectivului proiectat;

- stabilirea situatiei apei subterane in perimetrul sondei proiectate, in vederea adoptarii masurilor privind protejarea obiectivului proiectat impotriva infiltratiilor acesteia si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenarii hidrodinamice.

La data cercetarilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.

Riscul la conditii meteorologice deosebite

Functionarea sondelor nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

Accidente potentiale industriale cu rata extrem de mica de realizare

In timpul forajului sondelor este posibil sa apara, cu potential impact asupra mediului, declansarea eruptiilor libere, necontrolabile, care se pot produce datorita urmatoarelor cauze:

- neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor. Reducerea contrapresiunii asupra unui strat, se datoreaza, fie scaderii densitatii fluidului de foraj, fie scaderii inaltimii coloanei de fluid, din gaura de sonda:

      - scaderea densitatii are loc din cauza patrunderii de fluide mai usoare, din strat, in fluidul de foraj. Cel mai frecvent caz este gazeificarea fluidului de foraj, in timpul traversarii, cu viteze mari, a stratelor de gaze;

      - scaderea inaltimii coloanei de fluid de foraj, in gaura de sonda, se poate produce, in cazul pierderilor de circulatie;

- necunoasterea de catre operatori a manevrarii sau manevrarea gresita a echipamentului de prevenire a eruptiilor;

- existenta unui echipament de prevenire a eruptiilor necorespunzator, pentru presiunile la care este supus, la sonda respective.

In ultimii 10-15 ani nu au existat accidente majore in exploatarile de titei si gaze care sa afecteze grav factorii de mediu. Acest fenomen s-a datorat urmatoarelor :

- Pregatirea specializata a personalului de deservire al instalatiilor de foraj ;

- Respectarea proiectului tehnic de executie da sapare a sondelor ;

- Respectarea de catre personal a Regulamentului de prevenire a eruptiilor ed. 1982

- Utilizarea de echipamente de prevenire a eruptiilor adecvate presiunii din porii formatiunilor traversate.

Riscul la eruptii libere

O sonda trece in eruptie libera in momentul in care presiunea stratului (stratelor) deschis nu mai poate fi controlata. Din punct de vedere tehnic, o eruptie libera constitue cel mai grav accident posibil in faza de foraj sau exploatare.

Atat in timpul forajului, cat si in timpul explorarii, pot aparea eruptii necontrolabile datorita urmatoarelor cauze:

- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;

- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;

- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

Cuantificarea riscului aparitiei unei eruptii, functie de cauzele care o generează este:

| Cauza | Probabilitate | Clasificarea gravitatii | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor | 1 (mica) | 2 (medie) | 2 |
| Manevrarea gresita a echipamentelor de prevenire a eruptiilor | 1 (mica) | 3 (majora) | 3 |
| Utilizarea unui echipament neadecvat de prevenire a eruptiilor | 1 (mica) | 3 (majora) | 3 |

## 7.1. Programul de combatere a efectelor poluarii accidentale

La producerea in incinta statiei a unei poluari accidentale, personalul care deserveste statia va lua masurile necesare eliminarii cauzelor poluarii si pentru diminuarea acesteia:

a) la constatarea unei poluari accidentale a surselor de apa, pentru care nu s-a primit comunicarea de avertizare din partea sistemului de gospodarire a apelor, angajatul unitatii care a observat fenomenul, anunta imediat sistemul de gospodarire a apelor si conducerea unitatii;

b) la primirea avertizarii privind poluarea accidentala a sursei de apa, angajatul unitatii, care a primit avertizarea, anunta imediat conducerea unitatii;

c) in ambele situatii, conducerea unitatii dispune de urgenta, personalul special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea actiunilor si masurilor proprii pentru limitarea pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calitatii apei brute folosite la alimentare. Personalul responsabil, nominalizat, realizeaza actiunile si masurile proprii prestabilite, precum si analize de laborator, cu frecventa necesara si urmarirea concentratiei poluanilor in sursa de apa, pana la trecerea undei de poluare si incadrarea acestora in limitele standard;

d) la aparitia in apa, la captare, a unor poluanti, factorii responsabili nominalizati executa:

- tratarea suplimentara a apei, pe durata prezentei poluantilor, in cazul cand o astfel de masura conduce la eliminarea acestor substante nedorite;

- urmarirea prin analize de laborator, a eficientei tratarii suplimentare;

- devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea dupa caz a poluantilor;

- avertizarea utilizatorilor de apa interni asupra modificarilor, eventuale sau certe, ale calitatii apei distribuite si, in cazuri deosebit de grave, a populatiei pentru a nu folosi apa, temporar in anumite scopuri pentru baut sau prepararea hranei sau a o folosi cu restrictii ori cu masuri de precautie, de exemplu fierbere;

- intreruperea alimentarii cu apa a unor utilizatori interni care nu pot functiona cu aceasta apa, pe durata trecerii undei de poluare pe rau, in dreptul prizei de apa;

- alte masuri interne necesare diminuarii sau eliminarii efectelor poluarii;

- anunta sistemul de gospodarire a apelor din zona asupra fenomenului de poluare constatat la sursa de apa.

e) daca se prevede reducerea debitului captat sau se reduce efectiv acest debit, conducerea unitatii dispune: limitarea consumului intern pentru unele activitati, sectoare sau sectii de productie; intensificarea recircularii la utilizatorii industriali; asigurarea cu prioritate a consumatorilor esentiali si in primul rand a populatiei;

f) la incetarea (sistarea) poluarii accidentale a apei la captare, precum si la incetarea actiunilor generate de acest fenomen, conducerea unitatii dispune informarea sistemului de gospodarire a apelor din zona;

g) imediat dupa incetarea efectelor poluarii accidentale, conducerea unitatii dispune evaluarea pagubelor de folosire a apei brute poluate, in unitatea proprie si, dupa caz, la alte unitati alimentate prin sistemul propriu, informand si autoritatea de gospodarire a apelor.

## 7.2. Masuri de prevenire a accidentelor

### 7.2.1. Masuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj, probe de productie

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravecheaza investitia.

Acestea se pot realiza prin:

- pastrarea curateniei in careul sondei pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din materialele imprastiate in timpul ploilor;

- efectuarea probelor de presiune a manifoldului pompei, inainte de inceperea lucrarilor de foraj;

- verificarea etanseitatii habelor pentru depozitarea fluidelor de foraj;

- depozitarea materialelor chimice necesare tratarii fluidului de foraj, in baraca de chimicale;

- in timpul forajului, cat si dupa terminarea lucrarilor, se interzice deversarea fluidelor si a altor reziduuri pe alte terenuri, decat in locurile special amenajate-habe metalice, batale/depozite autorizate.

In cazul in care datorita neetanseitatii se poate produce poluarea solului si a subsolului, trebuie luate urmatoarele masuri:

- inchiderea imediata a sursei de poluare;

- colectarea poluantului (in masura in care aceasta este posibil);

- limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor;

- inlaturarea zonei poluante prin decopertare.

Pentru evitarea declansarii unor eruptii necontrolabile, se vor respecta urmatoarele masuri de siguranta:

# a) masuri tehnologice:

- executarea lucrarilor de foraj cu respectarea programelor de lucru si a proiectelor tehnologice de foraj;

- pe timpul activitatii de foraj detritusul si fluidul de foraj, vor fi depozitate numai in habe metalice etanse;

- organizarea lucrului la sonda si instruirea brigazii in asa fel incat sa se observe si sa sesizeze, primele simptome de manifestare ale sondei;

- forajul propriu-zis, operatiunile de carotaj si perforare, punere in productie si exploatare, precum si orice fel de operatii, in gaura de sonda, se vor executa numai cu instalatii de prevenire si stingere a eruptiilor, montate complet, corect si mentinute in stare de functionare;

- instalatia de prevenire si echipamentele anexe, trebuie sa fie corespunzatoare presiunii, la care va fi solicitata. De asemenea, aceasta trebuie sa fie completa, montata, mentinuta in perfecta stare de functionare, probata la presiune si supusa periodic, in timpul lucrarilor la verificari si probe de functionare;

- este absolut necesar ca sonda sa fie prevazuta cu rezerva de fluid de foraj si materiale de ingreunat, alimentare cu apa si cu echipament auxiliar corespunzator;

- personalul trebuie sa fie bine instruit asupra importantei, scopului constructiei, intretinerii si modului de functionare a instalatiei de prevenire;

- la sonde trebuie sa existe rezerva de fluid de foraj, materiale de ingreunat conform “Regulamentului de prevenire a manifestarilor eruptive”, editia 1982.

# b) masuri organizatorice:

- seful de sonda, seful de formatie, sondorul sef, sa fie autorizati de catre ICPT Campina, Centrul de Perfectionare a Personalului, sa lucreze in formatia de foraj sonde, in urma examenului sustinut la tema: “Prevenirea si tratarea manifestarilor eruptive la sondele de hidrocarburi”.

Riscul producerii de eruptii libere este exclus, intrucat inca din faza de proiectare se ia in calcul acest factor - prin elaborarea fisei de caracterizare complexa a coloanei stratigrafice si fundamentare a schemei de tubaj si a programului fluidului de foraj, pe baza informatiilor obtinute de la sondele de corelare - in vederea asigurarii sigurantei maxime, pe timpul efectuarii lucrarilor de foraj si asigurarea masurilor enumerate mai sus.

7.2.2. Masuri generale de prevenire a poluarii

Masurile care se impun, pentru protejarea factorilor de mediu, pentru fiecare etapa de lucru in parte, sunt urmatoarele:

- Amenajarea careului sondei:

- se va executa asa cum este descris la capitolele anterioare.

- Forajul sondei:

- forajul sondei se executa conform “Proiectului tehnic de foraj” si respectarea legislatiei  „Normelor specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde”, editia 1995, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a „Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea in productie si exploatarea sondelor de titei si gaze” editia 1982;

- dupa terminarea montajului instalatiilor de foraj si inaintea inceperii forajului, se face receptia acestora, de catre o comisie formata din director tehnic, inginer sef mecanic, sef compartiment protectia muncii, inginer sef energetic al schelei contractoare a lucrarilor de foraj si se executa probe tehnologice, ale utilajelor instalatiilor de foraj;

- proba de presiune hidraulica a manifoldului pompelor si a conductelor de refulare, pana la prajina de antrenare, va fi executata numai in ziua dinnainte de inceperea forajului sau dupa orice demontare sau inlocuire de piese sau subansamble, din sistemul de circulatie a fluidului de foraj. Proba se executa la o presiune egala de 1,5 ori presiunea maxima de lucru;

- in procesul de foraj, vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in sistem inchis;

- apele reziduale si apele pluviale sunt colectate in doua santuri betonat/dalat de 30 si 409 m lungime;

- bazinul consta intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 m3, care se va ingropa si proteja cu capac metalic, urmand ca haba sa fie asezata pe un strat drenant, de nisip, cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de bitum. In jurul bazinului se va asigura o imprejmuire de protectie;

- pastrarea curateniei in careul sondei, pentru evitarea formarii solutiilor poluante din materialele imprastiate, in timpul ploilor;

- verificarea etanseitatii tuturor capacelor utilajelor, care pot emite poluanti;

- traversarea primului interval (pentru tubarea si cimentarea coloanelor de ancoraj) se face cu fluid de foraj natural, care sa afecteze, minimal, stratele friabile de suprafata si eventualele strate freatice traversate;

- datorita diferentei de presiune sonda-strate, in dreptul rocilor traversate, fluidul de foraj depune, prin filtrare o turta din particule solide, care consolideaza pietrisurile, nisipurile si alte roci slab cimentate sau fisurate, nu permite contaminarea cu fluide de foraj, a posibilelor acvifere existente;

- prin realizarea programului de constructie propus, tubajul coloanelor -de ancoraj si de exploatare -, cimentarea acestora, se realizeaza protectia solului si a apelor subterane in timpul forajului, probelor de productie si a explorarii sondei;

- cimentarea coloanelor se executa in sistem inchis, cimentul fiind transportat in autocontainere. Operatia de cimentare va fi precedata de probarea intregului echipament tehnic folosit: agregate, conducte, furtune, ventile de retinere, la presiunea egala cu 1,5 presiunea maxima de lucru. Pompele agregatului de cimentare vor fi prevazute cu supape de siguranta si manometre;

- dupa tubajul si cimentrarea fiecarei coloane se monteaza instalatia de prevenire a eruptiilor conform „Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea in productie si exploatarea sondei de titei si gaze”, editia 1982;

- detritusul se depoziteaza temporar intr-o haba metalica de 40 m3 si se transporta periodic in locuri special amenajate: batale de slam sau de reziduuri autorizate;

- produsele chimice necesare tratarii fluidului de foraj ramase neutilizate se transporta la magazia de materiale a societatii contractoare a lucrarilor de foraj;

- dupa incheierea lucrarilor de foraj se vor executa lucrari de reconstructie ecologica pe suprafata de teren inchiriata temporar pentru foraj, mai putin cea necesara pentru montarea instalatiei de exploatare.

- Probe de productie

- probele de productie se vor efectua cu instalatia IC 5 sau AM 12;

- in vederea protectiei factorilor de mediu, sol, subsol, ape subterane si de suprafata, se vor folosi lucrarile de protectie a mediului realizate la forajul sondei, amintite anterior;

- in timpul operatiilor de probare strate si de punere in productie, la gura sondei se monteaza un cap de eruptie de 210 atm. Operatiile de pistonare se executa in sistem inchis cu sistem de etansare pe cablu de pistonat, lichidele - apa de zacamant, petrol - fiind recuperate in habe metalice etanse.

In timpul exploatarii, titeiul este vehiculat in sistem inchis, de la sonda la parcul de separatoare.

Alte masuri de prevenire:

- sonda va intra in exploatare numai dupa efectuarea tuturor probelor prevazute prin proiect;

- sonda va fi exploatata si supravegheata de personalul pregatit special in acest scop;

- supraveghetorul, care a detectat emanatia de produse petroliere, de la sonda de foraj, este obligat ca dupa anuntarea conducerii firmei, sa ia masuri pentru interzicerea accesului pe o raza de cel putin 35 m, fata de locul emanatiei - functie de importanta acesteia, raza zonei de interdictie poate fi marita -, interzicerea apropierii cu foc si a executarii de lucrari, care ar putea produce scantei.

OMV PETROM – Asset IV , proprietarul sondei, va organiza puncte de interventie echipate cu mijloace auto, utilaje, unelte si personal pentru remedierea scurgerilor, colectarea titeiului revarsat si stingerea eventualelor incendii.

La efectuarea unor lucrari de reparatii si interventii se vor folosi numai scule care nu produc scantei prin lovire sau frecare.

In cazul scurgerii unei importante cantitati de titei sau amestec, se vor lua urmatoarele masuri:

- se vor efectua manevrele necesare opririi scurgerii - inchiderea de robinete, blindare, izolare etc.;

- se vor amenaja diguri si santuri pentru limitarea revarsarii de amestec;

- se vor stinge toate sursele de foc pe o raza de 100 m, in jurul punctului de unde a avut loc deversarea;

- se va interzice fumatul in zona;

- se va interzice circulatia, in zona, a oricaror persoane si mijloace de transport, care nu au legatura cu lucrarile de remediere a scurgerii;

- va fi anuntata formatia civila de pompieri si organele locale;

- se vor organiza in mod cat mai rational lucrarile de remediere;

- iluminatul in zona de lucru se va face cu lampi de constructie antiexploziva;

- pe o raza de 100 m zona de lucru va fi marcata cu tablite avertizoare "Pericol de incendiu, interzisa aprinderea focului".

Se interzice trimiterea productiei sondei direct in rezervoarele sau habele parcului, fara trecerea acestora prin separatoarele de titei si gaze.

Nu se admit scapari si scurgeri de titei si gaze. In acest scop se va controla permanent etanseitatea armaturilor componente ale parcului de separatoare luandu-se masuri de inlocuire ale celor defecte.

Se vor verifica supapele de siguranta conform prescriptiilor tehnice ISCIR, spre a se evita atingerea unor presiuni excesive in instalatie care ar putea duce la accidente si la emanatii de titei si gaze.

Se va urmari continuu nivelul de titei in separatoare spre a se evita trecerea gazelor la rezervoare sau a titeiului in conductele de gaze.

La scurgerea impuritatilor din separatoare se va evita scaparea de titei in reteaua de canalizare.

Separatoarele si rezervoarele vor fi legate la priza de pamant.

In interiorul careului sondei este interzis fumatul si accesul cu chibrituri, brichete sau alte surse de foc.

Se interzice folosirea in alte scopuri a materialelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor.

Caile de acces vor fi intretinute in bune conditii, fiind amenajate pentru a se putea interveni in caz de incendiu.

Se interzice a se pastra, in interiorul careului sondei, gazolina sau condensat, in vase deschise. Bumbacul, carpele, sacii etc., imbibate cu produse petroliere, se vor pastra in cutii metalice, cu capac, in anumite locuri stabilite, in zona fara pericol de explozie.

Pentru stingerea incendiilor locale, personalul de deservire a instalatiilor va fi instruit pentru a actiona imediat, cu utilajele mobile si materiale de stingere, aflate in dotarea careului respectiv.

In cazul incendiilor de lichide combustibile, se vor folosi stingatoarele cu spuma sau pulbere si CO2.

### 7.2.3. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform prevederilor Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

c. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e. organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva incendiilor.

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de prevenire si stingere incendiilor.

4. In timpul programului de lucru se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea programului de lucru se va asigura:

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta;

b. evacuarea din incinta a deseurilor, reziduurilor si a altor materiale combustibile;

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor STAS 297/1 si STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la sursa de apa PSI, la mijloacele de stingere si la spatiile de siguranta.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

9. Santierul trebuie sa fie echipat cu un pichet de incendiu, care cuprinde:

- galeţi din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscripţia “galeata de incendiu”

(2 buc.);

- lopeţi cu coada (2 buc.);

- topoare tarnacop cu coada (2 buc.);

- cangi cu coada (2 buc.);

- rangi de fier (2 buc.);

- scara imperechere din trei segmente (1 buc.);

- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

- stingatoare portabile.

### 7.2.4. Masuri de securitate si sanatate ocupationala

1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare, respectiv Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca si HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii.

Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu

normele in  vigoare;

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare.

4. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in “Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari”).

8. DESCRIEREA DIFICULTĂłILOR

In timpul evaluării impactului asupra mediului nu au fost intampinate dificultăti tehnice sau practice privind alcatuirea / intocmirea Raportului privind impactul asupra mediului, generat de forajul sondei 4370 Videle, comuna Bucsani, judetul Giurgiu.

9. Metodologiile utilizte pentru evaluarea impactului asupra mediului

Responsabilitatile se extind din evaluarea riscului si a evenimentelor neprevazute, planificandu-se spre colectarea de date si analiza, apoi spre raportare, actualizarea bine planificata si prognozarea activitatii.

Fluxul de lucru al sondei sondei 4370 Videle

Pentru evaluarea impactalui global al realizarii proiectului asupra mediului inconjurator,	utilizat metoda propusa de V. ROJANSCHI.

S-au luat in considerare urmatorii factori de mediu care au rezultat ca potential cei mai afectati: apa, aer, sol, flora si fauna (biodiversitate) si asezarile umane.

Impactul produs asupra, factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact calculat cu relatia:

unde:

CE este valoarea caracteristica efectiva a factorului care influenteaza mediul inconjurator, sau in unele cazuri concentratia maxima calculata  (Cmax);

CMA este valoarea caracteristica maxima admisibila a aceluiasi factor stabilita prin acte normative atunci cand acestea exista, sau prin asimilare cu valori recomandate in literatura de specialitate, cand lipsesc normativele.

Impactul asupra mediului se apreciaza pe baza indicelui de impact Ip din Scara de Bonitate.

Este evident faptul ca orice activitate umana aduce modificari asupra starii actuale a factorilor de mediu.

Aceste modificari pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pozitive sau negative.

Ideal ar fi ca cele negative sa nu existe, sau sa fie diminuate, astfel incat efectele lor asupra mediului sa aiba consecinte cat mai mici posibile.

9.1. Impactul prognozat asupra mediului

Impactul asupra fiecaruia dintre ei s-a evaluat printr-o nota in intervalul  1...6.

Nota 1 corespunde unei poluari maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 6 unui mediu nepoluat.

Notele acordate fiecarui factor de mediu din cei cinci considerati s-au stabilit din “Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare Ip.

Scara de bonitate

Luand in considerare starea naturala neafectata de activitatea umana si situatia ireversibila de deteriorare a unui factor de mediu se obtine o scara de bonitate, care pune in evidenta efectul poluantilor asupra mediului inconjurator.

| Nota de bonitate | Valoare Ip Ip = Cmax / CMA | Efectele asupra omului si mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 6 | Ip = 0 | - calitatea factorilor de mediu naturala, de echilibru; - starea de sanatate pentru om naturala. |
| 5 | Ip = 0,0 – 0,25 | - fara efecte |
| 4 | Ip = 0,25 – 0,50 | - mediul este afectat in limitele admisibile; - fara efecte decelabile cazuistic. |
| 3 | Ip = 0,50 – 1,0 | -mediul este afectat peste limitele admisibile; - efectele sunt nocive, sau accentuate |
| 2 | Ip = 1,0 - 2,0 | - mediul degradat; - efectele sunt letale la durate scurte, sau medii de expunere. |
| 1 | Ip = 2,0 – 4,0 | - mediul este impropiu formelor de viata |

Notele de bonitate obtinute pentru fiecare factor de mediu in zona analizata servesc la realizarea grafica a unei diagrame, ca o metoda de simulare a efectului sinergic. Avand in vedere ca in cazul de fata au fost analizati cinci factori de mediu, figura geometrica va fi un pentagon. Starea ideala este reprezentata printr-un pentagon regulat inscris intr-un cerc ale carui raze corespund valorii 6 a notei de bonitate. Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata, cu o suprafata mai mica, inscrisa in figura geometrica ce corespunde starii ideale.

Pe scurt, efectele asupra fiecarui factor de mediu, abordat mai detaliat in capitolele anterioare se prezinta astfel:

Factor de mediu apa

Surse posibile de poluare a apelor sunt:

●deversari necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai in unele situatii

accidentale;

● neetanseitati ale unor zone de racord;

●fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic

(cuinsertii metalice) datorita imbatranirii materialului sau a manevrarii bruste;

●fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre pompa fluid de foraj si

manifoldul pompei, datorita imbatranirii materialului;

●neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor (la manlocuri);

●depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de decantare de 40 m3, avand

ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in

apele freatice.

●diferite solutii folosite la tratarea fluidului de foraj sau cu solutii formate accidental,

prin saparea materialelor folosite la tratamentul fluidului de foraj, depozitate

necorespunzator. Aceste solutii se infiltreaza in sol si pot ajunge in apele freatice;

●pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de

transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor.

Se considera ca obiectivul nu afecteaza in mod curent factorul de mediu apa, in conditiile in care se respecta masurile luate in capitolele anterioare si in lipsa unor accidente.

Factor de mediu aerul

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

Intensificarea activitatii de transport, in cadrul terenurilor aferente executiei obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului.

Utilizarea, in procesul de forare, a instalatiei tip F HH 75 Drillmec instalatie de foraj termica (cu motor Diesel de 40 l/h), face sa apara emisii de gaze arse, pe perioada functionarii acesteia, dar poluarea aerului este de scurta durata – 34 zile - si nesemnificativa.

Pot aparea surse de poluarea aerului in timpul manipularii pulberilor fine (ciment, bentonita), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curentii de aer.

Contaminarea poate aparea prin:

●Scapari accidentale;

●Pierderi sau scurgeri accidentale;

●Descarcari directe;

●Infiltratii din locuri de poluare;

●Evaporarea componentilor volatile;

●Explozii-pot aparea cand avem presiune mare in formatiunile geologice.

Se considera ca obiectivul nu afecteaza in mod curent factorul de mediu aer, in conditiile in care se respecta masurile luate in capitolele anterioare si in lipsa unor accidente.

Factor de mediu solul si subsolul

Surse posibile de poluare a solului si subsolului sunt:

●deversari necontrolate de fluid de foraj, care pot aparea numai in unele situatii accidentale;

●aparitia unor fisuri pe traseul conductei de refulare a fluidului de foraj, pompa 3 PN 700 - incarcator;

●neetanseitati ale unor zone de racord;

●fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic (cu insertii metalice) datorita imbatranirii materialului sau a manevrarii bruste;

●fisurarea furtunului vibrator, care face legatura cu pompa si manifoldul pompei, datorita imbatranirii materialului;

●neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire a habelor (la manlocuri);

●depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de 40 m3, avand ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in apele freatice;

●pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, precum si de la operatiunile de umplere a rezervorului de motorina ce va exista pe amplasament;

●diferite solutii folosite la tratarea fluidului de foraj sau solutii formate accidental, prin scaparea materialelor folosite la tratamentul fluidului de foraj, depozitate necorespunzator. Aceste solutii se infiltreaza in sol si pot ajunge in apele freatice.

Se considera ca obiectivul nu afecteaza in mod curent factorul de mediu solul si subsolul, in conditiile in care se respecta masurile luate in capitolele anterioare si in lipsa unor accidente.

Asezarile umane

Obiectivul analizat nu ridica probleme privind afectarea factorului uman din zona

Distanta la care se afla amplasamentul de circa 450 m fata de cea mai apropiata asezare umana,  este mai mare decat cea minima necesara impusa (50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului), iar nivelul de zgomot pana la prima casa variaza intre 9 - 11 dB, fiind sub valorile admisibile de zgomot de 65 dB, conform STAS 10009/88, nu se impun masuri suplimentare de protectie.

Biodiversitatea nu este influentata de functionarea obiectivului.

La nivel global, se poate aprecia ca investitia, nu va avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei.

Interpretarea rezultatelor pe factori de mediu

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare , calculat pentru fiecare factor de mediu se face utilizand “Scara de bonitate a indicelui de poluare”, atribuind notele de bonitate corespunzatoare valorii fiecarui indice de poluare calculat.

| Factori de mediu | Ip | Nb |
| --- | --- | --- |
| Apa | 0,15 | 5,40 |
| Aer | 0,25 | 5 |
| Sol - Subsol | 0,40 | 4,60 |
| Biodiversitate | 0,25 | 5 |
| Asezari umane | 0,10 | 5,60 |

Din analiza notelor de bonitate , rezulta urmatoarele concluzii:

Factorii de mediu: solul- subsolul, aerul, bioviversitatea, vor fi afectate in limite admise;

Factorii de mediu: apa, asezari umane -  mediu neafectat.

Calculul indicelui de poluare global

Pentru simularea efectului sinergic al poluantilor, utilizand metoda V.Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiti factorilor de mediu se construieste o diagrama.

Starea ideala este reprezentata printr-un pentagon regulat inscris intr-un cerc ale carui raze corespund valorii 6 a notei de bonitate.

Prin amplasarea pe aceste raze a valorilor exprimand starea reala, se obtine o figura geometrica neregulata, cu o suprafata mai mica, inscrisa in figura geometrica ce corespunde starii ideale.

Metoda de evaluare a impactului global , are la baza exprimarea cantitaiva a starii de poluare a mediului pe baza indicelui de poluare globala – IPG - .

Acest indice rezulta din raportul dintre starea ideala Si si starea reala SR a mediului:

Cand nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu, deci cand nu exista poluare, acest indice este egal cu 1. Cand exista modificari, indicele IPG va capata valori supraunitare din ce in ce mai mari pe masura reducerii suprafetei figurii ce reprezinta starea reala.

Pe baza valorii IPG s-a stabilit o scara privind calitatea mediului.

Scara de calitate

Pentru evaluarea impactului s-a intocmit o scara de la 1 la 6 pentru indicele poluarii globale a mediului, astfel:

| IPG = 1 | - mediul natural este neafectat de activitatea umana |
| --- | --- |
| IPG = 1...2 | - mediul este supus activitatii umane in limitele admisibile |
| IPG = 2...3 | - mediul este supus activitatii umane, provocand stare de disconfort formelor de viata |
| IPG = 3...4 | - mediul este supus activitatii umane, provocand tulburari formelor de viata |
| IPG = 4...6 | - mediul afectat grav de activitatea umana, periculos pentru formele de viata |
| IPG > 6 | - mediul este degradat, impropiu formelor de viata |

Suprafata ce corespunde starii ideale a mediului Si = 7.387 m2

Suprafata ce corespunde starii reale a mediului SR = 6.187 m2

IPG = 1,19

Calculul pentru stabilirea ,,Indicelui de poluare globala’’ – IPG a condus la urmatoarea valoare : IPG = 1,19.

In conformitate cu ‘’Scara de calitate’’ pentru IPG = 1,19 rezulta ca prin realizarea obiectivului proiectat, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

9.2 Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul

In perioada de constructie trebuie tinut cont de zgomot si vibratii, ce pot afecta zona limitrofa.

Consideram ca impactul cel mai pronuntat se manifesta asupra factorului de mediu sol-subsol, prin decopertari si tasari si asupra biotopului de pe amplasament reprezentat de terenuri cu folosinta arabil, prin afectarea permanenta a unei suprafete de circa 1200 m2 pentru careul de exploatare al sondelor.

Impactul se va resimti la nivelul suprafetei careului sondei, prin realizarea lucrarilor de executie necesare.

9.3 Masuri generale de prevenire a poluarii

Deoarece refacerea potentialului zonelor degradate contaminate este un proces costisitor si dificil este preferabil sa se aplice actiuni de prevenire a degradarii mediului.

Aceste actiuni cuprind:

● identificarea surselor de poluare (neetanseitati, sparturi, avarii);

● oprirea surselor existente de poluare;

● caracterizarea naturii si oprirea gradului de poluare a solului si a apei subterane  prin realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

● crearea unei baze de date care sa includa toate sursele de poluare cu stabilirea elementelor de identificare si limitele admise.

| N/C | Lucrari de prevenire si combatere a poluarii | Scopul |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amenajare careu sonda: ● intretinere santuri pereate colectare scurgeri si ape pluviale de jur imprejurul careului; | Protectia solului, apelor de suprafata, apei freatice, prin prevenirea afectarii factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversarilor, infiltrarilor |
| 2. | Colectarea si dirijarea scurgerilor apelor meteorice din careul sondei printr-un sant pereat cu beton turnat la bazinul colector | Protectia solului, apelor de suprafata, apei freatice, prin prevenirea afectarii factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversarilor, infiltrarilor |
| 3. | Intretinerea bazinelor de colectare scurgeri, a careuluir sondei, echipamentelor de suprafata a sondei etc. | Protectia solului, apelor de suprafata, apei freatice, prin prevenirea afectarii factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversarilor, infiltrarilor |
| 4. | Respectarea reglementarilor impuse de sanatatea si securitatea muncii specifice industriei de foraj | Minimalizeaza riscul producerii de evenimente poluante si accidente umane |
| 5. | Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor si a prevederilor legislatiei de protectia mediului | Elimina riscul producerii de accidente umane si material |
| 6. | Masuri si echipamente speciale de protectie / prevenire a accidentelor la executarea operatiilor de interventie la sonda | Elimina riscul poluarii factorilor de mediu si accidentarii personalului |
| 7. | Repartizarea activitatilor produatoare de zgomot si vibratii. Limitarea vitezei de circulatie a autovehiculelor de tonaj la circa 5 km/ora | Eliminarea poluarii fonice si a vibratiilor |

9.4 Concluzii care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Principalele concluzii ale acestei evaluari sunt ca proiectul manifesta un impact nesemnificativ si de scurta durata (circa 69 de zile) asupra mediului.

Pe langa evitarea emisiilor  gazelor de sera si contaminarea cu substante periculoase a factorilor de mediu sol si apa, proiectul conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economiei romanesti, valorifica folosirea terenului care, in alta situatie, ar fi considerat ca avand o valoare economica scazuta. In plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zona.

Impactul local asupra mediului din timpul constructiei si operarii sunt limitate. De asemenea, in urma evaluarii impactului cumulat al sondei 4370 Videle, s-a ajuns la concluzia ca impactul cumulat va fi nesemnificativ.

Impactul asupra apei, aerului, biodiversitatii, asezarilor umane, solului si subsolului este redus.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

Calculul pentru stabilirea ’’Indicelui de poluare globala’’ – IGP a condus la valoarea de IGP = 1,16.

In conformitate cu ‘’Scara de calitate’’ pentru IPG = 1,19 rezulta ca prin realizarea obiectivului proiectat, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

9.5 Evaluarea riscului

Pentru evaluarea riscului, s-a folosit o matricea de evaluare a riscului sectiunea 8.5’’ si sectiunea 12.25’’ Metodele matriceale ( Arts, 1998; Barrow, 1997; Cooper, Cater, 1997; Wood, 1995).

Matricile pot fi utilizate pentru identificarea, studierea sistematica, vizualizarea si evaluarea majoritatii impacturilor asupra mediului.

Matricea are ca obiectiv:

● stabilirea masurilor de management a riscului in vederea imbunatatirii calitatii

mediului;

● controlarea si segregarea activitatilor antropice generatoare de risc;

● implementarea strategiilor de management teritorial.

Metodologia de intocmire a matricii de evaluare a riscurilor consta in:

● luarea in considerare a proceselor generatoare de risc;

● stabilirea indicatorilor gradului de risc;

● stabilirea grilei de apreciere a claselor de risc.

Matricea de evaluare a riscului sectiunea 8.5’’

| Potential risc / hazard | Consecinte | Impact | Probabilitate | Risc | Atenuare si Control | Risc ramas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierderi de noroi de foraj | Timp neproductiv cauzat de lucrari pentru a elimina pierderile (pierderi de material circulat, prize de ciment), crescand costul total. | Mediu | Scazuta | Scazut | Pastrarea parametrilor noroiului de foraj conform proiectului (greutate noroi de foraj, vascozitate) si pregatirea unui stoc cu pierderi de material circulat . In cazul in care au loc pierderi de noroi de foraj se reduce debitul de la 30 l/s la 22 l/s si se trateaza noroiul de foraj cu pierderile de material circulat. | Scazut |
| Instabilitatea si curatarea gaurii | Timp neproductiv cauzat de azelarea si circularea excesiva pentru curatarea gaurii. Conducta infundata. Operatiuni de extragere. | Mediu | Scazuta | Scazut | Gestionarea densitatii echivalente circulate si cele mai bune practici pentru curatarea gaurii. Anteconectarea suportului de azelare. Declansarea curatatorului de conducta conform planului. Circularea unui volum de put inainte de declansarea curatatorului de conducta si dublarea acestui volum inainte de extragere din gaura deschisa. Folosirea, conform planului, a debitului adecvat pentru aceasta sectiune ( 30 l/s ÷ 1800 l/min). | Scazut |
| Ansamblul partii de jos a gaurii (sapa, stabilizatori, motor rotativ) | Timp neproductiv datorat ratei scazute de penetrare/impiedicare pentru curatarea ansamblului. | Mediu | Scazuta | Scazut | Utilizarea aditivilor adecvati in sistemul activ. Utilizarea debitului planificat ( 30 l/s ÷ 1800 l/min). | Scazut |

Matricea de evaluare a riscului sectiunea 12.25’’

| Potential risc / hazard | Consecinte | Impact | Probabilitate | Risc | Atenuare si Control | Risc ramas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierderi de noroi de foraj in formatiuni de suprafata | Timp neproductiv cauzat de lucrari pentru a elimina pierderile (pierderi de material circulat, prize de ciment), crescand costul total. | Mediu | Scazuta | Scazut | Se foreaza primii 50 m cu noroi de foraj , cu vascozitate mare si parametrii de foraj restrictionati ( debit = 25 ÷ 30 l/s ; rotatii /minut = 40÷50; greutate pe sapa = 1÷2 tf. Dupa cei 50 m noroiul si parametrii de foraj vor creste gradual pentru a defini parametrii. Este necesara pregatirea unui stoc de pierderi de material circulat. | Scazut |
| Curatarea gaurii | Timp neproductiv cauzat de azelarea si circularea excesiva pentru curatarea gaurii. Conducta infundata. Operatiuni de extragere. | Mediu | Scazuta | Scazut | Gestionarea densitatii echivalente circulate si cele mai bune practici pentru curatarea gaurii. Pastrarea parametrilor noroiului de foraj cum au fost planificati. Anteconectarea suportului de azelare. Circularea unui volum de put dublu inainte de extragerea din gaura deschisa. Folosirea debitului adecvat ( 45 l/s ÷ 2700 l/min). | Scazut |
| Ansamblul partii de jos a gaurii (sapa, stabilizatori, motor rotativ) | Timp neproductiv datorat ratei scazute de penetrare/impiedicare pentru curatarea ansamblului. | Mediu | Scazuta | Scazut | Utilizarea aditivilor adecvati in sistemul activ de prevenire a scurgerilor, utilizarea debitului adecvat si definirea propietatilor noroiului de foraj. | Scazut |

9.6 Concluzii care au rezultat din evaluarea riscului

Conform metodei matriceale de evaluare a riscului pentru sonda  4370 Videle, rezulta ca riscurile sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

9.7. Masuri pentru prevenirea accidentelor

Se recomanda urmatoarele masuri:

Respectarea programului de constructie, montajul corespunzator al flanselor de la capul de coloana si al instalatiei de prevenire a eruptiilor prevazute in proiect;

● Folosirea tipurilor de fluide recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a

caracteristicilor indicate;

● Parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor

lua masuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid

de foraj optim pentru traversarea formatiunilor geologice intalnite;

● In timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta masurile pentru

securitate si sanatatea in munca specifice acestor operatii, cuprinse in normele

departamentale de protectia muncii;

● Instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo – tehnice

ale sondei si prevederile pentru securitate si sanatatea in munca, aparare

impotriva incendiilor, Indrumatorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea

eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;

● Desfasurarea operatiilor deosebite pe baza de programe intocmite si avizate cu

asigurarea unei asistente corespunzatoare.

# 10. Rezumat fara caracter tehnic

## 10.1. Amplasament

Sonda 4370 Videle va fi amplasata pe teritoriul judetului Giurgiu, Comuna Bucsani, Extravilan, T59/1, terenul apartinand OMV Petrom SA.

- Accesul la locatie se realizeaza din drumul de exploatare petroliera, pietruit, existent in zona.

Coordonatele  STEREO’70 ale sondei (proiectate) :

Sonda 4370 Videle:   E = 558920.000     N = 308816.000.

Terenul ce se va folosi temporar pentru forajul sondei are categoria de folosinţă Cc + Drum.

Lucrarea mai sus menţionată se încadrează conform STAS 4273/83 în categoria 4, clasa de importanţă IV.

## 10.2. Descrierea lucrarilor

In categoria lucrarilor de explorare/exploatare a zacamintelor de petrol si gaze, ramura a industriei petroliere, include si lucrarile privind forajul sondelor, care au un caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la care se afla obiectivul, zacamantul care trebuie exploatat, constructia sondei si conditiile geofizice ale structurii.

Durata estimata de realizare a sondei este de circa 69 zile, iar adancimea de foraj este de 1150 m.

In vederea realizarii obiectivului se prevad urmatoarele etape:

- organizarea de santier;

- executarea lucrarilor de pregatire si organizare prin lucrari de constructii–montaj, in legatura cu instalatia de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj propriu – zise;

- incheierea procesului de foraj;

- demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor precum si transportul acesteia la alta locatie sau la baza de reparatii;

- executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare;

- executarea lucrarilor de constructii-montaj pentru amplasare conducta de amestec ;

- executarea de lucrari pentru redarea terenului in circuitul initial (lucrari de reconstructie ecologica).

In cadrul organizarii de santier, pentru activitatea sociala a personalului care executa lucrarile necesare realizarii obiectivului se impune:

- asigurarea apei potabile necesara prepararii hranei;

- asigurarea apei potabile necesara igienei personale;

- montarea toaletelor ecologice;

- racordarea baracilor necesare organizarii de santier la reteaua electrica;

- racordarea bucatariei, dusurilor si spalatoarelor la sistemul de colectare si depozitare a apelor menajere uzate.

Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea stricta a tehnologiei si a masurilor de protectie prevazute in proiect, astfel incat sa nu se afecteze vegetatia, solul si aerul din afara careului sondei.

Activitatea de foraj se va desfasura numai in incinta careului aprobat. Forajul sondei se executa cu utilaje si echipamente ce corespund prevederilor din proiecte, normelor NTS si PSI si regulamentului  pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea in productie si exploatarea sondelor de titei si gaze, coloanele fiind prevazute cu sisteme de etansare si instalatii de prevenire a eruptiilor ce rezista pana la 210 atm.

Se precizeaza ca toate componentele organizarii de santier, activitatea de foraj se va desfasura numai pe terenul amplasamentului prevazut in proiect si nu in afara acestuia, prin urmare nu sunt afectate suprafete vecine, suplimentare.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la suprafata.

Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

La aceasta metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) sa fie indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafata cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 3 PN 700, prin interiorul prajinilor de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care il transporta la suprafata prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 m3, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normala nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avand diametrul corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezinta operatia de introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere:

- consolidarea peretelui gaurii de sonda;

- impiedicarea contaminarii apelor de suprafata cu fluidele aflate in sonda;

- izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze) a caror exploatare se urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare.

Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda.

Probele de productie se vor efectua cu instalatia IC 5 sau AM 12.

Durata de realizare a probelor de productie este de circa 9-10 zile, dupa care, daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra in productie.

## 10.3. Impactul prognozat asupra mediului

### 10.3.1.  Impactul prognozat asupra factorului de mediu ,,apa’’

Sursa de poluare naturala ce poate genera poluarea apelor de suprafata si subterane o constituie apele meteorice sub forma de ploi torentiale, cu intensitati foarte mari (cu cantitati mai mari de 45 l/s in circa 60-80 min) cand capacitatea de inmagazinare a habei de decantare (40 m3) poate fi depasita.

In aceasta situatie careul sondei se poate inunda integral, fiind supus unei spalari partiale, astfel depozitul de sol vegetal putand fi distrus, materialul dislocat fiind transferat pe terenurile din aval.

Apele de suprafata care intercepteaza "careu sondelor" si care tranziteaza terenurile situate in aval de careu pana la receptorul natural pot suferi deprecieri atat din punct de vedere chimic cat si organoleptic.

Prin echiparea careului cu o serie de utilitati (diferite baraci, habe metalice), gradul de ocupare al terenului fiind circa 85 %, se diminueaza efectul infiltratiilor apelor meteorice la nivelul intregii suprafete a careului.

Stratele freatice care urmeaza a fi strabatute de catre coloanele de ancoraj si de exploatare nu sunt afectate, deoarece, in vederea protejarii subsolului si a panzei freatice impotriva eventualelor infiltratii, se va tuba coloana de ghidaj intr-un put sapat manual, iar coloana se va betona pe toata lungimea.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va fi astfel preparat incat sa aibe caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavand un caracter poluant, deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Alte surse posibile de poluare a apelor sunt:

- deversari necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai in unele situatii accidentale;

- neetanseitati ale unor zone de racord;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic (cuinsertii metalice) datorita imbatranirii materialului sau a manevrarii bruste;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre pompa fluid de foraj si manifoldul pompei, datorita imbatranirii materialului;

- neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor;

- depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de decantare de 40 m3, avand ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in apele freatice;

- diferite solutii folosite la tratarea fluidului de foraj sau cu solutii formate accidental, prin saparea materialelor folosite la tratamentul fluidului de foraj, depozitate necorespunzator. Aceste solutii se infiltreaza in sol si pot ajunge in apele freatice.

Eventualul impact negativ asupra calitatii apelor subterane este temporar limitat la durata de executie a forajului si traversarii stratului acvifer, in functie de proprietatile stratului permeabil si de conditiile hidrogeologice.

### 10.3.2. Impactul prognozat aspura factorului de mediu ,,aer’’

Prognoza impactului asupra aerului in timpul constructiei sondei

Principalele surse de poluare ale aerului in perioada de executie a lucrarilor vor fi reprezentate de utilajele angrenate la realizarea investitiei: camioane, buldozere, excavatoare, compactoare.

Aceste surse de poluare ale aerului – gazele arse de la esapament –  se constituie ca surse mobile de poluare.

Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investitiei – foraj sonda titei, vor determina o crestere locala a concentratiei de poluanti atmosferici, pe amplasamentul lucrarilor.

Intensificarea activitatii de transport, in cadrul terenurilor aferente executiei obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului.

Utilizarea, in procesul de forare, a instalatiei tip F HH 75 (instalatie de foraj termica), face sa apara emisii de gaze arse, pe perioada functionarii acesteia, dar poluarea aerului este de scurta durata si nesemnificativa.

Prognoza impactului asupra aerului in timpul functionarii sondei

In timpul functionarii investitiei, nu mai exista emisiile eliberate in atmosfera de catre grupul generator de electricitate, exploatarea titeiului, din zacamant, facandu-se cu o pompa antrenata de un motor electric.

In aceasta situatie se poate afirma ca impactul asupra aerului este nesemnificativ.

### 10.3.3. Impactul prognozat aspura factorului de mediu ,,sol’’

Poluantii din timpul procesului de foraj ce pot afecta solul, accidental, sunt:

- detritusul, rezultat din activitatea de foraj;

- fluidul de foraj, cu efect local si limitat;

- materialele si chimicalele, care totusi nu pot lua contact cu factorii de mediu

decat in locul de manipulare;

- apele meteorice si de spalare, care antreneaza impuritati si substante

poluante si care se pot infiltra in sol;

- titei/gaze.

In faza de executie se va inregistra un impact slab asupra solului prin decopertarea solului vegetal pe o grosime de 40 - 50 cm.

Volumul (450 m3) de sol vegetal va fi depozitat intr-un spatiu special amenajat din incita careului sondei, constituind depozitul vegetal de sol (417 m2).

In cazul unei exploatari normale fara aparitia unor fenomene de eruptii, deversari accidentale, nu se pot produce modificari majore si ireversibile a insusirilor chimice ale solului si nu vor exista surse dirijate de poluare a solului si subsolului.

Atat in timpul forajului, cat si in timpul exploatarii, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

In timpul forajului pot aparea eruptii necontrolabile datorita urmatoarelor cauze:

- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;

- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Masurile pentru prevenirea unei eruptii sunt descrise in capitolele anterioare.

Impactul negativ produs asupra solului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare si ulterior prin lucrarile specifice de redare a solului in circuitul productiv.

### 10.3.4. Impactul prognozat aspura factorului de mediu ,,subsol’’

In cazul unei exploatari normale, fara aparitia unor fenomene de eruptii, deversari accidentale, nu vor exista surse dirijate de poluare a subsolului.

Atat in timpul forajului, cat si in timpul explorarii, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat.

Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de

fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;

- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata.

Toate deversarile si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

In urma deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta din urma ramane saturat cu poluantul respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea masei de poluant prin saturarea unei zone corespunzatoare de subsol sau pana la atingerea pinzei freatice in care se produce dizolvarea sau cu care se face antrenarea fizica a poluantului.

In cazul in care poluarea solului se realizeaza la o anumita adincime (0,5-1,5 m), prin spargerea unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se produce pe directia verticala in ambele sensuri cat si in directiile laterale.

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece sonda urmeaza a fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv.

### 10.3.5. Impactul prognozat aspura factorului de mediu, biodiversitate’’

In perioada de executie a investitiei, vegetatia va fi afectata exclusiv in zona de lucru, deorece pe aceasta  vegetatia va fi eliminata in totalitate, dar se va reface dupa perioada de vegetatie, dupa reabilitarea suprafetelor afectate.

Activitatea de foraj se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este nesemnificativ.

Exploatarea sondelor nu modifica populatia de plante sau compozitia speciilor, nu are ca efect distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante, nu altereaza speciile si populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile protejate sau nu.

Activitatea de exploatare se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, din aceasta cauza impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este nesemnificativ.

Investitia nu afecteaza nici rutele de migrare ale pasarilor.

### 10.3.6. Impactul cumulativ

Conform Ordinul nr. 863/2002 este necesar ca, in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, sa fie luate in considerare efectele cumulative si

sinergice asupra mediului.

Astfel, efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

In cazul proiectului ’ “Foraj si echipare de suprafata sonda 4370 Videle, alimentare cu energie electrica a sondei 4370 Videle, conducta de amestec de la sonda 4370 Videle la conducta Parc 6 Balaria – Parc 7 Balaria”, ce face obiectul prezentului Raport privind impactul asupra mediului, in urma evaluarii impactului prin metoda V. ROJANSCHI, a rezultat un indice de poluare globala de 1,19, care in conformitate cu ’’Scara de calitate’’ rezulta ca prin realizarea obiectivului proiectat, mediul este supus activitatii umane in limitele admisibile.

Amplasamentul sondei 4370 Videle, se afla intr-o zona de exploatari petroliere in care sunt prezente si in functiune alte sonde.

Impactul generat de sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona nexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondei 4370 Videle cu sondele din zona este nesemnificativ, nu se vor inregistra fenomene care sa conduca la efecte sinergetice ale noii activitati in contextul continuarii activitatilor obiectivelor deja existente in zona.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la sonde se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizare si exploatarea proiectului.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

In plus, proiectul nu este in conflict cu planificarea existenta pentru acea zona.

## 10.4.  Gospodarirea deseurilor

Pentru a putea defini fluxurile de deseuri care apar pe durata de viata a proiectului forarea si echiparea sondei 4370 Videle, se face distinctia  intre deseurile extractive si cele ne-extractive.

- Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deseurilor din industria extractiva, dupa cum urmeaza: "Deseuri rezultate din activitati de prospectare, extractie, tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea in cariere."

- Alte deseuri "generate de activitati de prospectare, extractie si tratare a resurselor minerale si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezulta in mod direct din aceste activitati".

- Deseuri extractive generate conform HG 856/2008:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de exploatare (detritus, fluid de foraj rezidual).

Solul vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondei 4370 Videle, rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune intr-un spatiu din incinta careului, urmand a fi utilizat la reconstructia ecologizarea  a terenurilor restituite dupa restrangerea careului sondei.

Conform definitiei din H.G. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, prin sol nepoluat se intelege "solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de pamant in perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform legislatiei comunitare incidente".

Detritusul -  sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de catre sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 315 tone detritus. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 40 m3 de unde va fi transportat pentru dispozare la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management).

Fluidul de foraj rezidual - dupa terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide a Constructorului un volum de fluid rezidual de circa 350 m3, unde va fi conditionat si reintegrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde. Acest proces consta in separarea fluidului de detritus prin floculare. Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea fluzidului. Partea solida, reprezentand detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea depozitarii si reciclarii, conform contractului de WASTE MANAGEMENT incheiat intre OMV Petrom SA si Contractorul fluidului de foraj, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management) sau se poate stoca de catre Contractorul de foraj pentru refolosire la alte sonde.

- Deseuri ne-extractive:

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri din materiale de constructii;

- deseuri menajere.

Deseuri metalice - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,50 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 621/2005 modificata si completata prin HG 247/2011. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor  fi trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrarilor de foraj are contract de achizitii, pentru a fi reutilizate.

Deseurile din materiale de constructii - la amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie macadam din piatra sparta de cariera pentru drumuri, fundatii din balast. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 30 m3 deseuri din materiale de constructii. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela ( permanenta ), sau sunt transportate la rampele ( bazele ) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV Petrom SA si operatorul economic autorizat.

Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 1 m3 de deseuri menajere.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

## 10.5. Gospodarirea substantelor toxice periculoase

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda ) iar pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa (poligicoli, soda caustica, polimeri biodegradabili).

Dupa terminarea forajelor   se va transporta conform contract prestari servicii incheiat intre Petrom Grup OMV si Contractorul fluidului de foraj, o cantitate de circa 350 m3 fluid rezidual, unde va fi conditionat si reintregrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde.

Acest proces consta in separarea fluidului de detritus prin floculare. Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea fluidului. Partea solida, reprezentand detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea depozitarii si reciclarii, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM si Agentia de Mediu (aplicare Waste Management), sau se poate stoca in zona pentru refolosire la alte sonde.

Materialele pentru tratamentul fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in saci, butoaie, containere si depozitate in baraca metalica pentru chimicale.

Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform HG 1408/2008. Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia fluidelor de foraj, in careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe 30 cm de balast.

Motorina folosita in perioada procesului de forare pentru alimentarea instalatiei de foraj termica F HH 75  Drillmec in scopul reducerii pericolului asupra mediului, in special asupra solului, subsolului si apelor fratice, va fi depozitata intr-un rezervor etans aflat pe o remorca, amplasata pe platforma dalata a careului de foraj.

In timpul functionarii investitiei nu mai este necesar rezervorul de motorina pe amplasament, exploatatrea gazelor din zacamant facandu-se cu o pompa antrenata de un motor electric, iar rezervorul va fi transportat la depozitul PECO, care l-a pus la dispozitie pentru Petrom Grup OMV.

Operatiile de intretinere si alimentare pentru vehiculele folosite in perioada de constructie – demobilizare nu se vor efectua pe amplasament ci in locatii cu dotari adecvate, in acest mod se va avita un posibil impact asupra factorilor de mediu.

## 10.6. Masuri de diminuare a impactului pe componenete de mediu

### 10.6.1. Masuri de diminuare a impactului pentru apa

In vederea prevenirii impactului accidental si pentru protectia calitatii apelor de suprafata, sunt prevazute urmatoarele masuri:

- executarea sant pereat cu beton turnat pentru colectarea aplor meteorice, cu lungimea de 409 m si adancimea de 0,40 m, racordat la haba de reziduri care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic;

- executarea sant dalat pentru colectarea eventualelor scurgeri, cu lungimea de 30 m si adancimea de 0,40 m, racordat la haba de reziduri care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic.

In cazul in care datorita neetanseitatii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce poluarea apelor de suprafata, trebuie luate urmatoarele masuri:

- inchiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului, in masura in care aceasta este posibil;

- limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul digurilor.

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- haba de reziduri (bazinul de decantare), este ingropata;

- haba de depozitare a detritusului ce se monteaza semiingropat ;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverseze continutul beciului in ape de suprafata sau subterane;

- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga in ape de suprafata sau subterane;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

Se poate concluziona, ca in cazul unei exploatari normale, in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie prezentate, se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra acestui factor de mediu este nesemnificativ si de scurta durata.

Se pastreaza situatia existenta, a starii de calitate a apei, nu vor exista surse dirijate de poluare a apei, iar in caz de avarii, probabilitatea de poluare a apelor este extrem de redusa.

### 10.6.2. Masuri de diminuare a impactului pentru aer

In timpul constructiei:

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitaţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine.

In timpul functionarii sondei:

Pentru limitarea potentialelor emisii de gaze in atmosfera se vor face monitorizari ale imisiilor.

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza investitia.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

### 10.6.3. Masuri de diminuare a impactului pentru sol

Pentru protectia solului, suprafata inchiriata va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si nivelarea acesteia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe toata suprafata, mai putin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.

Solul decopertat se va face astfel incat sa se evite contaminarea. Inaltimea de depozitcare nu trebuie sa depaseasca 1,5 m pentru a nu afecta capacitatea productiva a acestui sol fertil.

Pe aceasta suprafata se vor executa lucrari de constructii-montaj in legatura cu instalatia de foraj.

Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in constructie provizorie pentru foraj.

Se va monta structura instalatiei pe dale de beton si se vor executa lucrari de protectie a mediului prin construirea santurilor dalate de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea habei de reziduuri si a habei de detritus si amenajarea platformei din fata rampei de prajini.

In vederea protejarii subsolului si a panzei de ape freatice impotriva eventualelor infiltratii, se va tuba coloana de ghidaj, constituita dintr-un burlan de tabla sudata, cu diametrul de 450 mm, confecţionat din tabla sudata, se tubeaza la adancimea de cca 6 m,   intr-o gaura sapata manual, cu dimensiunile de 1 m x 1 m, si se betoneaza pana la nivelul suprastructurii, de la cota + 38 cm suprastructura.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora. Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj.

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura:

- controlul eventualelor manifestari eruptive;

- prevenirea contaminarii panzei freatice;

- inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la suprafata.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate.

Utilizarea apei tehnologice in circuit inchis pentru reducerea la minim a formarii apelor reziduale.

Manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidelor de foraj de catre operatori specializati.

In timpul forajului pot aparea eruptii necontrolabile care conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

- dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;

- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondei;

- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

Lucrari specifice de reconstructie ecologica a solului, dupa inchiderea lucrarilor de foraj (degajarea tuturor instalatiilor si a materialelor de constructie folosite in timpul forajului si probelor de productie) constau din:

- scarificarea mecanica a terenului;

- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara careului pentru exploatarea sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafete, administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de analize agropedologice.

Dupa demontarea instalatiei de foraj/probe productie si executarea fazei pentru demobilizare, daca sonda se dovedeste productiva, ramane inchiriata o suprafata de circa 1200 m2  pentru careu necesar exploatarii sondei (lor) si drumul de acces la careu de productie 221 m2, restul suprafetei redandu-se circuitului initial.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor se impune  executarea de determinari de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat.

Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care amplasamentul sondei se afla situat, astfel se vor efectua  analize agropedelogice.

In mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafaţa solului). Se vor lua  probe de sol la adancimea de 5 cm si alte  probe de sol la adancimea de 30 cm.

Situatia starii de calitate a solului se face pe baza notelor de bonitate al caror calcul se face pe baza analizarii valorilor principalilor indicatori :

- Gradul de tasare ;

- Salinizare-alcalizare ;

- Continutul in carbonat de calciu ;

- Continutul in cloruri ;

- Continutul total de hidrocarburi petroliere;

- PH-ul si gradul de saturatie in baze V%;

- Textura ;

- Porozitatea totala.

Fiecare dintre indicatorii prezentati participa la stabilirea notei de bonitate pentru calitatea solului printr-un coeficient care variaza intre 0 si 1.

### 10.6.4. Masuri de diminuare a impactului pentru subsol

In vederea diminuarii sau eliminarii impactului produs asupra subsolului de aparitia unor astfel de situatii, proiectantul prevede efectuarea urmatoarelor lucrari:

- stratul de sol poluat in adancime se va indeparta si transporta in depozite agreate de catre APM unde va avea loc depoluarea acestora;

- volumul ramas va fi completat cu material de umplutura sau sol depoluat.

Pentru prevenirea poluarii accidentala vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control:

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu

supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice si a drumului interior

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj;

- dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

In vederea protejarii subsolului si a panzei de ape freatice impotriva eventualelor infiltratii, se va tuba coloana de ghidaj, constituita dintr-un burlan de tabla sudata, cu diametrul de 450 mm, confecţionat din tabla sudata, se tubeaza la adancimea de circa 6 m, intr-o gaura sapata manual, cu dimensiunile de 1 m x 1 m, si se betoneaza pana la nivelul suprastructurii, de la cota + 38 cm suprastructura.

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura:

- controlul eventualelor manifestari eruptive;

- prevenirea contaminarii panzei freatice;

- inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la suprafata.

In vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenite de la sondele in foraj sau de exploatare in alte sonde.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate.

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza investitia.

### 10.6.5. Masuri de diminuare a impactului pentru biodiversitate

Prima conditie care trebuie respectata de catre constructor este aceea de respectare stricta a proiectului.

Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Personalul si utilajele nu trebuie si nici nu va interactiona cu vegetatia si fauna din vecinatate sub niciun motiv.

Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara amplasamentului aprobat.

Se va evita de catre personal hranirea cu alimente, sau lasarea hranei personalului la liberul acces al pasarilor sau a altor animale, precum si  sa arunce resturile de mancare in vecinatatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice.

Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea faunei potentiale aflate in vecinatate.

Exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Se va executa ingradirea beciului sondei si a utilajelor aflate in miscare, pentru a evita accidentarea intamplatoare a faunei migratoare din vecinatati si care ar tranzita amplasamentul sondei de productie.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si se va aplica sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

# Dupa executia lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona.

### 10.6.6. Masuri de diminuare a impactului pentru peisaj

Toate masurile prevazute in proiect, ce se vor aplica in practica privind buna functionare a instalatiilor, sunt menite sa protejeze si componentele peisajului.

Dupa executia lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod sistemic zona.

## 10.7. Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact

Sondele, prin amplasamentul sau, nu afecteaza in nici un fel asezarile umane.

Sonda 4370 Videle se va amplasa in extravilanul comunei Bucsani pe un teren cu pante mici situat pe malul drept al vaii Dambovnicului.

Avand in vedere ca distanta la care se afla amplasamentul circa 4.5 Km de cea mai apropiata locuinta, distanta care  este mai mare decat cea minima necesara impusa ( 50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatuluisi etanului) se poate considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata.

Infiintarea unui santier in zona va oferi noi locuri de munca, in perioada de constructie. Aparitia acestor locuri de munca se va repercuta asupra nivelului de trai prin cresterea veniturilor si scaderea somajului (impact pozitiv temporar). De asemenea, santierul nu va afecta activitatile agricole din zona.

In aceste conditii amplasarea sondei pe un teren avand categoria de folosinta arabil nu genereaza un posibil impact social asupra populatiei.

Existenta in zona exploatarilor petroliere a sondelor de foraj si extractie va conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei si asigurarea unor noi rezerve energetice economiei romanesti, dar nu va modifica structura activitatii traditionale si nici nu va creea asezari umane noi, prin atragerea de forta de munca in zona.

Desfasurarea normala a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativa a mediului. Se estimeaza ca impactul produs asupra asezarilor umane sau a obiectivelor industriale din zona adiacenta, precum si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ.

## 10.8. Concluzii care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

1. Factor de mediu: apa

In conditiile in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie prezentate, se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra acestui factor de mediu este nesemnificativ si de scurta durata.

Ca si masura suplimentara de protectie a calitatii apelor facem precizarea ca santurile din careul sondei sunt astfel amplasate (lungime si panta) incat prin acestea sa fie colectate scurgerile accidentale, dar si apele pluviale. Se pastreaza situatia existenta a starii de calitate.

2. Factor de mediu: aerul

In conditiile utilizarii in procesul de foraj a instalatiei de foraj F HH 75 Termica cu motoare omologate, se pastreaza starea initiala a calitatii aerului.

Instalatia de foraj precum autovehiculele folosite pentru transportul materialelor si echipamentelor si utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului si aprovizionarea cu materiale sunt echipate cu motoare termice grele care utilizeaza ca si carburanti motorina. Motorina utilizata are un continut de 0,2 % sulf. Limitarea preventiva a emisiilor se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora in vederea inscrierii in circulatie si pe toata durata de utilizare a acestora prin inspectii tehnice periodice obligatorii.

Lucrarile de foraj au caracter temporar: la terminarea lucrarilor dispare si sursa de poluare.

3. Factori de mediu: solul si subsolul

Activitatea de foraj poate produce un impact major asupra solului si subsolului, prin poluarea acestora, cu diverse fluide, substante chimice, daca nu se iau masurile de protectie necesare, si prin executarea necorespunzatoare a lucrarilor  de amenajare a careului sondei, in conditiile de relief existente.

In conditiile respectarii stricte a masurilor stabilite anterior, se poate considera ca impactul produs asupra solului si subsolului este minim si temporar.

In tehnologia de realizare a forajului sunt realizate o serie de lucrari si dotari cu rol tehnologic si de protectie a mediului cum sunt:

- ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se depoziteaza si apoi, la terminarea lucrarilor este folosit la refacerea amplasamentului;

- amplasarea habelor metalice etanse pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, fluid de foraj);

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj;

- utilizarea apei tehnologice in circuit inchis pentru reducerea la minim a formarii apelor reziduale;

- realizarea santurilor de colectare a apelor reziduale, protejate, pentru a nu permite infiltrarea sau deversarea pe sol si conducerea acestor categorii de reziduuri in habele de stocare;

- manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidelor de foraj de catre operatori specializati;

- amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deseuri (ambalaje, deseuri menajere, ape uzate menajere);

- eliminarea controlata a deseurilor specifice.

4. Factori de mediu: flora si fauna

Forajul sondelor si probarea stratelor se va desfasura numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, fapt care face ca influenta ecosistemelor terestre si acvatice, sa fie nesemnificativa.

5. Sanatatea populatiei

Avand in vedere faptul ca distanta dintre amplasamentul sondei si satele din vecinatate este suficient de mare (circa 4.5km) si ca desfasurarea normala a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativa a mediului, se estimeaza ca impactul produs asupra asezarilor umane si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ.

In concluzie, in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite pentru protectia apelor, a solului si a subsolului, a vegetatiei si faunei forestiere, a aerului si a asezarilor umane, se estimeaza ca impactul global produs de aceasta activitate asupra mediului este, in general, redus si temporar.

10.9. Conditii care trebuie respectate

In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare), dupa caz:

- executarea lucrarilor de foraj se vor realiza cu respectarea programelor de lucru si a proiectelor tehnologice de foraj;

- forajul propriu – zis, operatiunile de carotaj si perforare, se vor executa numai cu instalatii de prevenire si stingere a eruptiilor, montate complet, corect si mentinute in stare de functionare;

- instalatia de prevenire si echipamentele anexe, trebuie sa fie corespunzatoare presiunii, la care va fi solicitata;

- sonda trebuie sa fie prevazuta cu rezerva de fluid de foraj si materiale de ingreunat, alimentare cu apa si cu echipament auxiliar corespunzator;

- la sonda trebuie sa existe rezerva de fluid de foraj, materiale de ingreunat, conform “Regulamentului de prevenire a manifestarilor eruptive”;

- instalatia de prevenire si echipamentele anexe, trebuie sa fie completa, mentinuta in perfecta stare de functionare, probata la presiune si supusa periodic, in timpul lucrarilor la verificari si probe de functionare;

- managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de executie a lucrarilor se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta in urma lucrarilor de executie.

- colectarea si stocarea temporara a deseurilor se va face in spatii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor societati specializate autorizate;

- organizarea de santier se va realiza numai in interiorul careului de foraj.

b) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

- organizarea de santier va ocupa aceeasi suprafata ocupata de careul de foraj, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

- pentru factorul de mediu aer:

- se vor lua masuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o buna organizare de santier, astfel incat sa se asigure respectarea prevederilor Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere ethnic.

- pentru factorul de mediu apa:

- este interzisa depozitarea de materii prime, materiale, deseuri precum si stationarea utilajelor in albia cursurilor de apa;

- pe perioada executiei lucrarilor, reparatia utilajelor si a mijloacelor de transport se va face in unitati specializate;

- este interzisa deversarea de ape uzate, reziduuri sau deseuri in apele de suprafata.

- pentru factorul de mediu sol/subsol:

- se vor utiliza doar mijloace auto si utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor specifice;

- depozitarea provizorie a pamantului excavat se va realiza pe suprafete cat mai reduse;

- refacerea solului  (daca este cazul) in zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta initial.

- pentru gestionarea deseurilor:

- gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

- deseurile din constructii sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela (permanenta), sau sunt transportate la rampele ( bazele ) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj;

- in incinta organizarilor de santier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor. Stocarea deseurilor se va face in recipienti adecvati tipului de deseu.

In timpul exploatarii:

a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice: respectarea legislatiei in domeniu:

- managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de funtionare se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor generate din activitate;

- colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in spatii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor societati specializate autorizate.

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz:

- in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de titei, se vor lua urmatoarele masuri:

- efectuarea de manevre care sa opreasca scurgerea – inchiderea de robinete, blindare, izolare etc;

- amenajarea de diguri si santuri pentru limitarea revarsarii;

- se vor stinge toate sursele de foc pe o raza de 100 m, in jurul punctului unde a avut loc deversarea;

- interzicerea fumatului in zona;

- interzicerea circulatiei, in zona, a oricaror persoane si mijloace de transport, care nu au legatura cu lucrarile de remediere a scurgerii;

- iluminatul in zona de lucru se va face cu lampi de constructive antiexploziva;

- pe o raza de 100 m , zona de lucru va fi marcata cu tablite avertizoare „Pericol de incendiu, interzisa aprinderea focului”.

c) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

- conform legislatiei in vigoare.

In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:

a) conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

- realizarea lucrarilor conform scopului propus, astfel:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gaura sondei;

- extragerea beciul sondei, construit din beton armat, prin executarea unor sapaturi de 5x5x3 m necesara acestei operatii;

- dezafectarea racordului la drumul petrolier de exploatare;

- deconectarea de la magistrala electric;

- managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de dezafectare se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor generate din activitate;

- colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in spatii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor societati specializate autorizate.

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

conform Planului de refacere a mediului.

## 10.10. Recomandari

Pentru respectarea normelor si standardelor in vigoare, necesare protectiei factorilor de mediu, trebuie organizate programe educationale, la nivel de colective, in vederea atingerii gradului de cultura ecologica, necesara respectarii normelor de protectie a mediului inconjurator.

Prin aceste programe, trebuie sa se indice modul de actiune, a fiecarei personae, la locul ei de munca, pentru a se evita poluarea accidentala, sau voita, a factorilor de mediu.

Sedintele de educatie ecologica trebuie sa se desfasoare periodic, la fel ca si instructajele de protectie muncii, sau chiar concomitent cu acestea.

A actiona in scopul prevenirii poluarii factorilor de mediu este mai usor decat a trece la masuri ameliorative, sau de remediere.

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac urmatoarele recomandari:

- realizarea lucrarilor de suprafata, conforme standardelor in vigoare;

- decopertarea invelisului vegetal, din incinta viitorului careu, sa se faca pe o adancime de 40 - 50 cm si depozitarea acestuia, in careul sondei, constituind depozitul de sol vegetal;

- se recomanda fundarea la suprafata terenului natural;

- odata conditiile de fundare realizate, se recomanda o presiune conventionala de calcul pentru sarcini fundamentale de Pconv= 250 kPa;

- pentru careul de foraj, se executa un sant pereat cu beton turnat cu lungimea de 30 m si adancimea de 40 cm pentru colectarea apelor pluviale si un sant dalat cu lungimea de 409 m si adancimea de 40 cm pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale;

- pentru careul de productie se va executa un sant dalat de lungime 30 m si adancime 0,40 m pentru colectarea apelor pluviale si eventuale scurgeri accidentale, racordat la o haba de 40 m3;

- colectarea temporara a detritusului rezultat in urma lucrarilor de foraj sa se faca intr-o haba metalica de 40 m3, montate la 1 m adancime, in apropierea sitelor vibratoare;

- inceperea lucrarilor de foraj se va face numai dupa executarea si receptionarea tuturor lucrarilor de montaj si a incercarii tuturor aparatelor de masura si control existente, conform cartii tehnice a instalatiei;

- proba de presiune hidraulica a manifoldului conductelor de refulare, a sistemului de circulatie, a fluidului de foraj, va fi efectuata numai ziua precedenta inceperii forajului. Proba se va executa la o presiune egala cu 1,5 bar presiunea maxima de lucru;

- sonda va fi dotata cu instalatie completa de prevenire a eruptiilor, corespunzatoare categoriei sondei si evaluarii presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Eruptiilor;

- echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de actiune pentru prevenirea si combaterea eruptiilor, trebuie sa se asigure scolarizarea teoretica si practica a personalului operativ, in vederea eruptiilor, la Centrul de Perfectionare I.C.P.T. Campina;

- pentru evitarea poluarii factorilor de mediu cu substantele pulverulente folosite la tratarea fluidului de foraj este necesara folosirea de baraci - magazii inchise, pentru depozitarea acestor substante;

- inainte de retrocedarea terenului, catre proprietarul de la care s-a inchiriat, trebuie sa se execute doua araturi adanci, pe directii perpendiculare, fertilizare cu ingrasaminte organice si afanare prin discuire.

# 11. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Acordurile, respectiv avizele care au fost intocmite pentru prezentul proiect, conform CU emis de Consiliul judetean Giurgiu, Avizul de Gospodarirea Apelor emis de ABA Arges-Vedea Pitesti, Sanatatea Populatiei, alimentare cu energie electrica.

Sunt in curs de elaborare actele de la APM Giurgiu.

# 12. Documente anexate

- CERTIFICAT DE INREGISTRARE in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 568/2013 pentru: Raport de mediu (RM), Raport privind impactul asupra mediului (RIM), BM, RA, RS si EA;

- PLANURI SI PLANSE

  - Plan de incadrare  in zona, scara 1:25000;

  - Plan incadrare in zona, scara:      1:  1000.

In concluzie, in conditiile respectării procesului tehnologic de foraj si a tuturor măsurilor stabilite pentru protectia apelor, a solului si subsolului, a vegetatiei si faunei, a aerului si a asezărilor umane, se estimează că impactul global produs de această activitate (investitie) asupra mediului este in general redus si temporar.

Intocmit,

ing. M.Georgescu