RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru

“Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad. 33283, 33284, judetul Giurgiu

Beneficiar

S.C. NBG S.R.L.

2017

Foaie de capat

Elaborare documentatie:	     S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L.

Pitesti, str. I.C. Bratianu, nr. 49, bl. M1, sc. A, et.1, judet Arges

Certificat de inregistrare emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in data de 18.11.2014, valabil 5 ani, inscrisa in REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,  pozitia 44

Beneficiar:             S.C. NBG S.R.L.

oras Bolintin Vale, strada Poarta Luncii, nr 131, judetul Giurgiu

J52/457/1991,  C.U.I.  RO1292957

Faza de proiectare: Raport privind impactul asupra mediului

pentru proiectul

“Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale,

judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale,

nr. cad. 33283, 33284, judetul Giurgiu

Data elaborarii:  iulie  2017

| CUPRINS | Pag |
| --- | --- |
| 1. Informatii generale | 6 |
| 1.1. Titularul proiectului | 7 |
| 1.2. Autorul atestat al raportului privind impactul asupra mediului | 7 |
| 1.3. Denumirea proiectului | 7 |
| 1.4. Amplasamentul proiectului | 7 |
| 1.5. Informatii privind modalitatile pentru conectare la infrastructura existenta | 8 |
| 1.6. Informatii privind resursele folosite | 9 |
| 1.7. Informatii privind actele de reglementare | 9 |
| 2. Descrierea proiectului | 10 |
| 2.1. Lucrarile de exploatare agregate minerale | 10 |
| 2.2. Elemente privind amenajarea piscicola | 14 |
| 2.3. Valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile | 16 |
| 2.4. Materii prime si auxiliare utilizate in procesul tehnologic | 16 |
| 2.5. Utilitati | 18 |
| 3. Deseuri | 19 |
| 3.1. Tipuri si cantitati de deseuri generate | 19 |
| 3.2. Managementul deseurilor | 19 |
| 3.3. Eliminarea deseurilor | 19 |
| 4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontier, asupra componentelor mediului si masurile de reducere | 20 |
| 4.1. Apa | 20 |
| 4.1.1. Hidrologia / Hidrogeologia | 20 |
| 4.1.2. Alimentarea cu apa | 27 |
| 4.1.3. Managementul apelor uzate | 27 |
| 4.1.4. Prognozarea impactului | 27 |
| 4.1.5. Masuri de diminuare a impactului | 28 |
| 4.2. Aerul | 29 |
| 4.2.1. Date generale | 29 |
| 4.2.2. Surse de poluanti | 31 |
| 4.2.3. Prognozarea impactului | 32 |
| 4.2.4. Masuri de diminuare a impactului | 34 |
| 4.3. Solul | 35 |
| 4.3.1. Date generale | 35 |
| 4.3.2. Surse de poluare a solului | 38 |
| 4.3.3. Prognozarea impactului | 38 |
| 4.3.4. Masuri de diminuare a impactului | 39 |
| 4.4. Geologia subsolului | 39 |
| 4.4.1. Date generale | 39 |
| 4.4.2. Impactul prognozat | 41 |
| 4.4.3. Masuri de diminuare a impactului | 41 |
| 4.5. Biodiversitatea | 42 |
| 4.5.1. Date generale | 42 |
| 4.5.2. Impactul prognozat | 43 |
| 4.5.3. Masuri de diminuare a impactului | 43 |
| 4.6. Peisajul | 44 |
| 4.6.1. Date generale | 44 |
| 4.6.2. Impactul prognozat | 44 |
| 4.6.3. Masuri de diminuare a impactului | 44 |
| 4.7. Mediul social si economic | 45 |
| 4.7.1. Date generale | 45 |
| 4.7.2. Impactul prognozat | 45 |
| 4.7.3. Masuri de diminuare a impactului | 46 |
| 4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural | 47 |
| 4.9. Efectul cumulativ datorita vecinatatii cu alte proiecte existente/planificate | 47 |
| 5. Analiza alternativelor | 48 |
| 5.1. Descrierea alternativelor | 48 |
| 5.2. Analiza marimii impactului. Impactul global | 50 |
| 6. Monitorizarea activitatii si a impactului asupra mediului | 52 |
| 7. Situatii de risc | 53 |
| 8. Descrierea dificultatilor | 55 |
| 9. Rezumat fara caracter tehnic | 56 |

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiectul

“Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale,

judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale,

nr. cad. 33283, 33284, judetul Giurgiu

Beneficiar: S.C. NBG S.R.L.

# Informatii generale

Prezenta lucrare reprezinta Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si a fost elaborat in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru investitia “Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad 33283,33284, judetul Giurgiu, beneficiar: S.C. NBG S.R.L.

Necesitatea intocmirii prezentului raport decurge din prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia mediului, cu modificari si completarile ulterioare.

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost elaborat in conformitate cu OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006 si cu modificari ulterioare, HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private si cu Ordinul Ministrului Apelor și Protectiei Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Anexa 2, Partea a II-a – Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a servi la evaluarea impactului proiectului “Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad 33283,33284, judetul Giurgiu, asupra tuturor factorilor de mediu si ulterior, la obtinerea Acordului de mediu.

EIA urmareste identificarea, descrierea si evaluarea efectelor directe sau indirecte ale proiectului asupra:

- fiintelor umane, florei si faunei;

- solului, apei, aerului, climei si peisajului;

- valorilor materiale si bunurilor culturale;

- interactiunea intre factorii mentionati mai sus.

Ca parte a EIA, detinatorul proiectului va trebui sa ofere o serie de date autoritatilor de reglementare, printre care:

- descrierea proiectului, cuprinzand informatii despre zona, marimea si caracteristicile proiectului;

- descrierea masurilor luate pentru a reduce si, daca este posibil, a remedia efectele adverse semnificative ale implementarii proiectului;

- datele necesare pentru a identifica si pentru a evalua principalele efecte pe care proiectul le-ar putea avea asupra mediului;

- principalele alternative studiate de proiectant si o indicare a principalelor motive care au condus la varianta aleasa, tinand cont de efectele asupra mediului;

- un rezumat al informatiilor mentionate mai sus.

La elaborarea prezentului Raport privind impactul asupra mediului s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

- documente ale societatii comerciale emise de institutii abilitate;

- documentatia tehnica prezentata de beneficiar;

- documente ale societatii comerciale;

- informatii si date culese pe teren;

- date continute in anuare si monografii;

- literatura de specialitate;

- legislatia in domeniu.

1.1. Titularul proiectului

Beneficiarul lucrarii este S.C. NBG S.R.L., cu sediul in oras Bolintin Vale, strada Poarta Luncii, nr. 131, judetul Giurgiu, J52/457/1991, C.U.I. RO1292957, Tel: 0720990374, si este reprezentata de Badalau Radu Gabriel.

Conform Certificatului de inregistrare seria B, nr. 1969399, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu, S.C. N.B.G. S.R.L. are ca obiect principal de activitate „Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” - cod CAEN 4120.

Activitatea secundara a firmei, conform Certificatului Constatator nr. 9494 din 18.05.2017, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu, este „Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului” - cod CAEN 0812.

1.2. Autorul atestat al Raportului privind Impactul asupra Mediului

Prezentul Raport a fost elaborat de S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L. cu sediul in Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr.49, bl. M1, sc.A, et.1, judetul Arges, detinatoarea   certificatului de inregistrare emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in data de 18.11.2014, valabil 5 ani, inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului, pozitia 44.

1.3. Denumirea proiectului

“Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad. 33283,33284, judetul Giurgiu

1.4. Amplasamentul proiectului

Viitoarea amenajare piscicola va fi amplasata in extravilanul orasului Bolintin Vale, teren agricol, in terasa mal drept a raului Arges.

Zona analizata, in suprafata totala de 5.14 ha se afla la:

- 300.0 m SV de malul drept al raului Arges

- 2.9 km nord-vest de barajul Ogrezeni (Crivina)

- 0.97 km sud-est de DJ 601 Malu Spart – Bolintin Vale

- 50.0 m nord-est de DJ 412 A, Malu Spart – Ogrezeni

- 1.0 km sud-est de intravilanul orasului Bolintin Vale

- 1.0 km nord de intravilanul comunei Ogrezeni

Amenajarea piscicola va fi comusa din doua bazine piscicole delimitate de drumul de exploatare existent intre ele.

Bazinul piscicol 1, in suprafata totala de 41449.0 mp, amplasat in partea de est a drumului de exploatare, are o forma aproximativ trapezoidala, cu latura mare de 225.7 m, latura mica de 139.2 m si adancimea de 196.4 m. Terenul prezinta denivelari si o panta dinspre vest spre est cu cote ce variaza intre 105.60 mdMN si 104.50 mdMN.

Bazinul piscicol 2, in suprafata totala de 9998.0 mp, amplasat in partea de vest a drumului de exploatare, are o forma aproximativ trapezoidala, cu latura mare de 118.9 m, latura mica de 73.3 m si adancimea de 196.0 m. Terenul prezinta denivelari si o panta dinspre vest spre est cu cote ce variaza intre 106.66 mdMN si 105.53 mdMN.

Coordonate amenajare bazin 1 (S = 41449.0 mp)

| NR.PUNCT | X(N) | Y(E) | NR.PUNCT | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 326050.69 | 558999.94 | 6 | 325955.01 | 559183.97 |
| 2 | 326170.67 | 559191.20 | 7 | 325966.30 | 559096.76 |
| 3 | 326030.22 | 559334.22 | 8 | 325966.07 | 559085.23 |
| 4 | 326028.98 | 559335.28 | 9 | 325967.80 | 559073.31 |
| 5 | 325954.99 | 559217.34 | 10 | 325971.21 | 559069.48 |

Coordonate bazin 1 (S = 36235.0 mp)

| NR.PUNCT | X(N) | Y(E) | NR.PUNCT | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 326049.49 | 559007.43 | D | 326031.45 | 559328.88 |
| B | 326159.96 | 559183.52 | E | 325959.98 | 559215.90 |
| C | 326130.64 | 559208.40 | F | 325973.67 | 559076.04 |

Coordonate amenajare bazin 2 (S = 9998.0 mp)

| NR.PUNCT | X(N) | Y(E) | NR.PUNCT | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 326048.64 | 558996.69 | 16 | 325950.05 | 558932.18 |
| 12 | 325967.30 | 559070.20 | 17 | 325952.50 | 558921.90 |
| 13 | 325943.27 | 559000.70 | 18 | 325956.25 | 558927.88 |
| 14 | 325953.64 | 558963.09 | 19 | 325965.80 | 558915.37 |
| 15 | 325954.74 | 558953.62 | 20 | 325985.47 | 558895.99 |

Coordonate bazin 2 (S = 7885.0 mp)

| NR.PUNCT | X(N) | Y(E) | NR.PUNCT | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 326042.10 | 558995.71 | M | 325959.75 | 558953.45 |
| I | 326024.53 | 559010.80 | N | 325957.10 | 558936.11 |
| J | 325969.61 | 559061.63 | O | 325966.25 | 558926.64 |
| K | 325948.41 | 559000.39 | P | 325970.02 | 558918.32 |
| L | 325958.62 | 558964.09 | G | 325984.56 | 558903.94 |

Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate:

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este situat la cca. 2,4 km fata de limita estica a sitului Natura 2000 ROSCI0138 „Padurea Bolintin”.

1.5. Informatii privind modalitatile pentru conectarea la infrastructura existenta

Accesul in zona amenajarii piscicole se va face din DJ 601, pe drumul de exploatare, in lungime de 0.9 km.

Fig. 1. Localizarea perimetrului

1.6. Informatii privind resursele folosite

Cantitatea si calitatea rezervelor ce vor fi exploatate

Volumul total care se va exploata din perimetrul exploatabil (in interiorul pilierilor), conform cotelor si dimensiunilor proiectate, este de 302386.0 mc, din care 249297.5 mc in bazinul 1 si 53088.5 mc in bazinul 2.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul analizat se va realiza pe parcursul a trei ani de zile.

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Volumul anual ce intra in amenajarea piscicola este Vi=158008.5 mc

Vcerinta = 149838.5 mc

1.7. Informatii privind actele de reglementare

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut:

  - Certificatul de Urbanism nr. 50/11.05.2017, emis de Primaria orasului Bolintin-Vale, judetul Giurgiu;

  - Avizul de gospodarire a apelor nr. 111/08.06.2017, emis de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.

Situatia juridica a terenului

S.C. N.B.G. S.R.L. are in proprietate un teren cu suprafata totala de 51.447 mp, format din doua perimetre:

- suprafata de 9.998 mp (conform actului de alipire cu incheiere de autentificare nr.1654 din 29.11.2016);

- suprafata de 41.449 mp (conform actului de alipire cu incheiere de autentificare nr.1653 din 29.11.2016)

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut doua certificate de urbanism:

- nr. 50 din 11.05.2017, pentru terenul cu suprafata de 9.998 mp, emis de Primaria orasului Bolintin Vale, judetul Giurgiu;

- nr. 51 din 11.05.2017, pentru terenul cu suprafata de 41.449 mp, emis de Primaria orasului Bolintin Vale, judetul Giurgiu.

2. Descrierea proiectului

Scopul investitiei

Scopul principal il constituie realizarea unei amenajari piscicole cu exploatarea agregatelor minerale. Amenajarea piscicola se va realiza pe suprafata totala de 44120.0 mp si va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Clasa de importanta

Amenajarea piscicola se incadreaza, conform STAS 4273/83, in clasa a IV-a de importanta din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, iar conform STAS 4068/1987, se dimensioneaza la debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%.

2.1. Lucrarile de exploatare agregate minerale

Amenajarea piscicola va fi compusa din doua bazine piscicole cu o suprafata totala de 51447.0 mp, din care bazinele piscicole in suprafata de 44120.0 mp, un luciu de apa in suprafata de 36440 mp, adancime maxima 9.16 m si o adancime a apei de 4.0 m.

Realizarea amenajarii pisciole presupune lucrari de excavatii pe o adancime maxima de 9.16 m si o adancime minima de 7.0 m, la 4.0 m sub nivelul hidrostatic.

Pilieri

Terenul este amplasat la o distanta de 300.0 m fata de malul drept al raului Arges si este delimitat de terenuri private, fata de care se va pastra un pilier minim de 5.0 m.

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetre, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei, care constau in:

- pregatirea in vederea exploatarii prin decopertarea perimetrului si depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului;

- bornarea perimetrului.

Fig 2. Imagine reprezentativa a schemei de dezvoltare a subtreptei de pregatire si treapta de exploatare

Datele tehnice ale perimetrelor care se vor exploata:

Bazin 1

-  sectiune de excavare trapezoidala cu taluze 1:2

- adancime maxima bazin: 7.81 m

- adancime minima bazin: 7.0 m

- cota superioara: 105.31 mdMN – 104.50 mdMN

- Nhs = 101.50 mdMN

- cota fund bazin: 97.50 mdMN

- suprafata perimetru: 41449.0 mp

- suprafata exploatabila : 36235.0 mp

- suprafata zona verde: 5214.0 mp

- suprafata luciu apa: 30975.0 mp

- Volum agregate exploatabile: 249297.5 mc

> Vutil = 192140.5 mc

> Vcoperta = 57157.0 mc

> Volum sub Nhs(apa): 128838.5 mc

De jur imprejurul perimetrului de exploatare se vor pastra pilierii de siguranta stabiliti, zona care va fi folosita pentru depozitarea copertei.

Bazin 2

-  sectiune de excavare trapezoidala cu taluze 1:2

- adancime maxima bazin: 9.16 m

- adancime minima bazin: 8.02 m

- cota superioara: 106.66 mdMN – 105.52 mdMN

- Nhs = 101.50 mdMN

- cota fund bazin: 97.50 mdMN

- suprafata perimetru: 9998.0 mp

- suprafata exploatabila : 7885.0 mp

- suprafata zona verde: 2113.0 mp

- suprafata luciu apa: 5465.0 mp

- Volum agregate exploatabile: 53088.5 mc

> Vutil = 41621.0 mc

> Vcoperta = 11467.5 mc

> Volum sub Nhs(apa): 21000.0 mc

De jur imprejurul perimetrului de exploatare se vor pastra pilierii de siguranta stabiliti, zona care va fi folosita pentru depozitarea copertei.

Bilant suprafete si terasamente

| Amenajare | Suprafata totala | Suprafata bazin | Suprafata pilier | Suprafata luciu apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | Mp | Mp | Mp |
| BAZIN 1 | 41449 | 36235 | 5214 | 30975 |
| BAZIN 2 | 9998 | 7885 | 2113 | 5465 |
| TOTAL | 51447 | 44120 | 7327 | 36440 |
| Amenajare | Volum total excvat | Volum util excavat | Volum steril excavat | Volum excavat sub Nhs |
|  | Mc | Mc | Mc | Mc |
| BAZIN 1 | 249297.5 | 192140.5 | 57157.0 | 128838.5 |
| BAZIN 2 | 53088.5 | 41621.0 | 11467.5 | 21000.0 |
| TOTAL | 302386.0 | 233761.5 | 68624.5 | 149838.5 |

Tehnologia de exploatare

Avand in vedere:

- caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate;

- conditiile geo-miniere de zacamant si anume depozite heterogene constituite din nisip fin grosier, in amestec cu pietrisuri si bolovanisuri in alternanta cu pamanturi nisipoase sau prafoase;

- dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor;

s-a impus o metoda de exploatare adecvata care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub limita de excavare impusa (97.50 mdMN), conform profile transversale. Latimea medie de excavare este de 180.0 m pentru bazinul 1 si 80.0 m pentru bazinul 2.

Procesul tehnologic de exploatare a balastului in vederea valorificarii lui cuprinde urmatoarea succesiune de operatii:

- Bornarea perimetrului

- Lucrari de excavare, in abataj frontal sau lateral, cu pozitionarea utilajului la aceeasi cota cu mijlocul de transport (autobasculantele)

- Transportul materialului extras

- Prelucrarea prin sortare spalare

- Lucrari de de sistematizare a excavatiei la finele perioadei autorizate

- Imprejmuirea perimetrului

Se va trasa conturul fasiei curente de exploatare prin pichetare si se vor stabili caile de intrare iesire din frontul de lucru.

Se va borna perimetrul total de exploatare.

|  | 0,50 - 0,70 m X 0,70 - 0,80m |
| --- | --- |

Fig. 3. Model de borna inscriptionata pentru materializarea in teren a profilelor etalon

pentru masuratori topo ante si post executie

Decopertarea se realizeaza cu buldozerul, rezultand un volum total de cca. 68324.5 mc material de decoperta ce va fi depus in locuri special amenajate (in pilieri) si va fi folosit la amenajarea zonei verzi a amenajarii piscicole.

Exploatarea agregatelor minerale se va face in perimetrul detinut, interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Pentru inceperea exploatarii sunt necesare lucrari de pregatire ce constau in decopertare, executata esalonat cu ajutorul buldozerului si a incarcatorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta in zona pilierului de protectie perimetral. Exploatarea perimetrului  se va face in fasii transversale avand lungimea de 50-80 m si latime 10,0 m, perpendiculare cu latura perimetrului dinspre nord-est spre sud-vest, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare:

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta;

- lucrarile de excavare se vor face cu utilaje specifice: 1 incarcator frontal tip Wolla cu cupa de 3.0 mc. si un excavator cu cupa de 1.2 mc.;

- materialul excavat va fi transportat in statia de sortare.

Fasiile au latime conditionata de lungimea bratului excavatorului. La directionarea fasiilor se au in vedere elementele de ordin tehnico-economic, care conditioneaza exploatarea rationala a agregatelor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie. Excavatiile se vor realiza cu panta taluzelor de 1:2, pana la cota 97.50 mdMN.

Fig 4. Schema tehnologica a extractiei in trepte

Aceasta metoda de exploatare asigura:

- evitarea degradarii resurselor din perimetrul de exploatare temporara si din afara acestuia;

- extragerea maximala  a resurselor, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliti;

- realizarea unor niveluri de dilutie si pierderi inferioare;

- prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren;

- o eficienta economica superioara;

- un grad de recuperare a resurselor exploatate foarte bun, pierderile de exploatare nedepasind 5%.

Transportul tehnologic

Agregatele brute extrase vor fi transportate cu autobasculantele din dotare la statia de sortare. Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente.

Destinatia materialului excavat

Materialul excavat va fi incarcat direct in autobasculante si va fi transportat in statia de sortare a societatii.

Dotarea tehnica

Utilajele aflate in dotarea societatii sunt: 1 draglina DH cu cupa de 1.25 mc, 1 incarcator frontal tip Wolla cu cupele de 3.0 mc, un excavator cu cupa de 1.2 mc, un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril, autobasculante cu capacitatea de 9 mc – 18 mc.

2.2.  Elemente privind amenajarea piscicola

Viitoarea amenajare piscicola, ce va rezulta in urma exploatarii de balast, va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv. Amenajarea piscicola va fi compusa din doua bazine piscicole cu suprafata totala de 44120.0 mp si un luciu total de apa de 36440.0 mp. Suprafata de 7327.0 mp ce reprezinta pilierii, va fi amenajat ca spatiu verde.

Cele doua bazine vor avea forma trapezoidala, taluze m = 1, adancime apa Ha = 4.0 m si caracteristici conform tabel:

|  | Sbaz | Sluciu apa | Vol.apa | Hmin | Hmax | Nhs | Nfund | Nsup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mp | Mp | Mc | M | M | mdMN | mdMN | mdMN |
| Baz.1 | 36235 | 30975 | 128838.5 | 7.00 | 7.81 | 101.50 | 97.50 | 105.31/104.50 |
| Baz.2 | 7885 | 5465 | 21000.0 | 8.02 | 9.16 | 101.50 | 97.50 | 106.66/105.52 |
| Total | 44120 | 36440 | 149838.5 |  |  |  |  |  |
| Total zona verde(mp) |
| Total amenajare(mp) |

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va face  prin inierbare, protejand malul lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant). Intre acesti factori, cu pondere in determinarea duratei terasamentului, actioneaza vantul, in special pe taluzul dinspre apa, unde provoaca valuri de amplitudine mai mare sau mai mica.

Pentru protejarea malurilor s-a prevazut perdea de protectie din stuf.

Fig 5. Modalitati de protejare a malului

Perdelele de stuf sunt lucrari de protectie usoare si sunt indicate in general pentru taluzurile supuse unei eroziuni continue, ceea ce se intampla in iazurile orientate pe directia vanturilor dominante. Perdelele sunt amplasate pe taluzul amonte si se obtin prin plantarea stufului, ceea ce se poate realiza usor, deoarece stuful se inmulteste pe cale vegetativa.

Formula de populare

Avand in vedere faptul ca amenajarea piscicola este destinata pentru agrement, cresterea pestelui se va face fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia naturala din lac.

Amenajarea piscicola se va popula cu peste din specia crapului si carasului de cultura, puietul necesar fiind procurat din ferme specializate. Cantitatea de puiet necesara este de 150-155 kg/ha si are greutatea de 30 g/buc.

Pentru bazinul piscicol se vor procura 600.0 kg puiet.

Apa folosita din panza freatica corespunde calitativ pentru cresterea optima a pestelui de consum in cultura semi intensiva.

Pentru bazinul piscicol s-a prevazut exploatare de tip semi-intensiv in urmatoarele proportii:

- crap de doua veri 30%;

- crap de trei veri 30%;

- crap de patru veri 40%.

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinului, se vor dezvolta natural urmatoarele specii caracteristice:

| Organisme planctonice | Organisme bentonice(bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton |  |
| Microcistis | Daphnia | Dreissena |
| Aphamizomenon | Cyclops | Tubifex |
| Scenedesmus | Cypris | Limnaea |
| Pandorina | Keratella | Viviparus |
| Asterrionella |  | Planorbis |
|  |  | Chironomus |
|  |  | Dytiscus |

In privinta amenajarii piscicole, aceasta nu va influenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor cu grosimi mari de roci impermeabile (argile) ce separa cele doua acvifere.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din bazinul piscicol se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Regimul de lucru

Programul de lucru pentru exploatarea agregatelor din perimetrul analizat va fi de 11 luni/an, 20 zile/luna, 10 ore/zi, iar pentru activitatea de paza de 12 ore/zi. Activitatea din cadrul balastierei va fi deservita de 6 salariati.

Activitatea de paza din cadrul  bazinului piscicol va fi deservita de 2 angajati.

Personalul de deservire al pazei bazinului piscicol se va pregati din timp de catre titularul de investitie, iar numarul de personal necesar se va stabili in functie de gradul de pregatire, dotarea tehnica si productivitatea reala a exploatarii piscicole.

2.3. Valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile

| Parametru (U.M.) | Valori limita |
| --- | --- |
|  | Tehnici alternative propuse de titular | Prin cele mai bune tehnici disponibile | Conform celor mai bune practici de mediu |
| Emisii de poluanti in aer din surse difuze | Nesemnificativ (doar emisiile rezultate de la utilaje in perioada realizarii bazinului piscicol) | Sunt respectate prevederile Ord. Nr. 462/1993, cu modificarile si completarile ulterioare | Sunt respectate prevederile Ord. Nr. 462/1993, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Emisii de poluanti in aer din activitate | Nesemnificativ (doar emisiile rezultate de la utilaje in perioada realizarii bazinului piscicol) | Sunt respectate prevederile Ord. Nr. 462/1993, cu modificarile si completarile ulterioare | Sunt respectate prevederile Ord. Nr. 462/1993, cu modificarile si completarile ulterioare |
| Deseuri menajere si asimilabile | nesemnificativ | Sunt colectate si transportate pe baza de contract de catre firma de salubrizare | Legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala; sunt respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare; HG nr. 856/2002 |

2.4. Materii prime si auxiliare utilizate in procesul tehnologic

Volume de lucrari

Volumul total care se va exploata din perimetrul exploatabil(in interiorul pilierilor) conform cotelor si dimensiunilor proiectate este de 302386.0 mc, din care 249297.5 mc in bazinul 1 si 53088.5 mc in bazinul 2.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul analizat se va realiza pe parcursul a trei ani de zile.

Bazinul B1

Volume totale de exploatat

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| AB(P1) P2 P3 DE(P4) | 70.0 41.9 77.4 | 1461.65 1469.44 1389.10 854.39 | 1465.54 1429.27 1121.74 | 102588.1 59886.4 86823.0 | 0.0 102588.1 162474.5 249297.5 |

Volume utile de exploatat

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| AB(P1) P2 P3 DE(P4) | 70.0 41.9 77.4 | 1133.87 1134.92 1071.65 646.84 | 1134.39 1103.28 859.24 | 79407.5 46227.5 66505.5 | 0.0 79407.5 125635.0 192140.5 |

Volume sub Nhs

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| AB(P1) P2 P3 DE(P4) | 70.0 41.9 77.4 | 740.90 761.11 719.67 449.48 | 751.00 740.39 584.57 | 52570.0 31022.4 45246.1 | 0.0 52570.0 83592.4 128838.5 |

Bazinul B2

Volume totale de exploatat

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| HG(P1) P2 JK(P2) | 71.4 18.1 | 829.62 476.18 238.19 | 652.90 357.54 | 46617.0 6471.5 | 0.0 46617.0 53088.5 |

Volume utile de exploatat

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| HG(P1) P2 JK(P2) | 71.4 18.1 | 660.07 366.45 183.22 | 513.26 274.83 | 36646.5 4974.5 | 0.0 36646.5 41621.0 |

Volume sub Nhs

| Prof. | Dist.aplic. | Sect. prof. | Sect. med.prof. | Vol. Med. | Vol. Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| HG(P1) P2 JK(P2) | 71.4 18.1 | 333.28 184.73 92.36 | 259.00 138.54 | 18492.6 2507.4 | 0.0 18492.6 21000.0 |

Volume de apa necesare

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

In cazul de fata, in care exploatarea piscicola se va face in unitati nefurajate si tinand cont de faptul ca acviferul din terasa este in echilibru hidrodinamic cu debitul vehiculat de acviferul de suprafata, pierderile din evapotranspiratie, evaporatie si infiltratie, vor fi compensate natural.

Datorita permisivitatii ridicate a aluviunilor(nisip si pietris-circa 3-5/l/m/zi) va exista in permanenta un curent consecvent cu gradientul hidraulic al acviferului(2,5‰) la care se adauga curentii verticali, cauzati de diferentele de temperatura in profunzimea volumului de apa acumulat in bazinul piscicol.

Adancimea maxima a apei este de 4.0 m. Aceasta dinamica locala este in masura sa contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii faunei piscicole si florei.

Debitul de apa intrat in bazin prin curgerea subterana, este direct proportional cu viteza de infiltrare sau viteza aparenta si sectiunea reala Ar(adica suprafata golurilor din sectiunea de scurgere: Q=Ar x v

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0.5 si 3.0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0.3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1.6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminar.

Pentru amenajarea piscicola, datele de intrare sunt:

- viteza aparenta, v=3.0 m/zi

- suprafata de curgere NNV-SSE, Ar=0.25 x (140) m x 4.12 m = 0.25 x 577.22 = 144.3 mp

Debitul de apa ce va intra in bazinul piscicol este Q= 3.0 m/zi x 144.3 mp=432.9 mc/zi=158008.5 mc/an, unde Ar= 144.3 mp=0.25 x 577.22 mp(sectiunea totala de curgere pe directia NNE-SSV).

Cerinta primenire

Debitul de apa ce intra in amenajarea piscicola  este Qi=432.9 mc/zi

Volumul anual ce intra in amenajarea piscicola este Vi=158008.5 mc

Vcerinta = 149838.5 mc

Valoarea precipitatiilor la nivelul unui an in zona bazinului piscicol(precipitatii medii anuale de 0.6 mc/mp) este de:

Q=(36440 mp x 0.6 mc/an,mp = 21864.0 mc/an

Nivelul de apa pierduta prin evaporatie este:

Vevap=0.5 mc/mp,an x 36440 mp=18220 mc/an

Rezulta ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile in bazinul piscicol:

V=158008.5 mc+21864 mc – 18220 mc=161652.5 mc

Din analiza calculelor efectuate rezulta ca primenirea bazinului piscicol B1 se face de 1.08 ori/an, ceea ce demonstreaza ca variatia volumului de apa la nivelul unui an de zile satisface necesarul de apa necesar realizarii unei exploatari piscicole.

2.5. Utilitati

Pentru exploatare de agregate minerale

Alimentarea cu apa potabila: Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET.

Alimentarea cu apa tehnologica: In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Alimentarea cu energie electrica: In perimetrul exploatat nu se consuma energie electrica.

Pentru iazul piscicol

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Alimentarea cu apa potabila a personalului se va face cu apa imbuteliata din comert.

Evacuarea apelor uzate: Nu se produc evacuari de ape uzate.

# 3. Deseuri

Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor, pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

  - Tipuri si cantitati de deseuri generate

In perioada de exploatare a agregatelor minerale si de functionare a amenajarii piscicole, vor rezulta numai deseuri menajere de la vizitatori si paza.

Cantitatea de deseuri menajere se poate aprecia, luand in considerare numarul de angajati si vizitatori si cantitatea de deseu produsa de un om pe zi ( cca 0,5 kg/om/zi) si numarul de zile lucratoare:

6 salariati x 0,5 kg/om/zi x 220 zile = 660 kg/an (0,66 t/an)

Deseuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantitaţi, mod de depozitare)

| Nr. crt. | Denumire deseu/Cod deseu conf. HG 856/2002 | Cantitati generate estimate | Stare fizica | instalatie/sectie | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere si asimilabile/20 03 01 | 0,66 t/an | solida | Perimetru exploatare | container |

3.2. Managementul deseurilor

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Deseurile menajere, rezultate pe amplasamentul perimetrului de exploatare, vor fi colectate selectiv, in spatiul special amenajat.

3.3. Eliminarea deseurilor

Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate pe amplasament, vor fi preluate de S.C. Matmar Impex S.R.L., in baza contractului de prestari servicii de salubrizare nr. 272 din 26.08.2013.

# 4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontier, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

## 4.1. Apa

### 4.1.1. Hidrologia/Hidrogeologia

Hidrologie

Raul Arges strabate orasul Bolintin-Vale de la nord-vest spre sud-est, impartindu-l in doua: partea de SE, ce cuprinde localitatile Bolintin si Crivina si partea de NV, cu localitatile Malu-Spart si Suseni. Pe teritoriul orasului Bolintin-Vale, raul Arges ocupa o suprafata de 202,75 ha, avand inaltimea malurilor de 3,5 m si latimea albiei de 50÷100 m. Debitul mediu multianual este de 39,5 mc/s.

Pentru raul Arges, sectiunea Malu Spart (F=3799 kmp), principalele caracteristici ale scurgerii de suprafata, in regim natural de scurgere sunt redate in tabelul de mai jos:

| Scurgerea minima | Debite minime zilnice(mc/s) |
| --- | --- |
|  | 80% | 90% | 95% |
|  | 5.10 | 4.20 | 3.50 |
| Scurgerea medie | Qmed.multian. (mc/s) | Debite medii anuale(mc/s) |
|  |  | 50% | 80% | 95% |
|  | 39.8 | 38.5 | 32.5 | 21.1 |
| Scurgerea maxima | Debite maxime(mc/s) |
|  | 5% | 1% | 0.1% |
|  | 1270 | 2080 | 3570 |

Debitele caracteristice in sectiunea aval pod DJ 601 Malu Spart –Bolintin Vale pentru diferite probabilitati de depasire sunt:

- Q1%	=2090.0 mc/s

- Q5%	=1181.0 mc/s

- Q10%	=874.0 mc/s

- Q20% = 603.0 mc/s

- Q50% = 245.0 mc/s

- Q80% = 115.0 mc/s

- Qmm  = 42.0 mc/s

- Debitul maxim solid = 33.7 kg/s

Surse si resurse de apa

Bazinul hidrografic al raului Arges dispune de importante resurse de apa, relativ suficiente cantitativ pentru principalii utilizatori din regiune, dar care sunt neuniform distribuite in timp si spatiu.

Principalele surse de apa din bazinul raului Arges sunt de suprafata (rauri si canale, lacuri naturale si lacuri de acumulare) si subterane (freatice si de mare adancime). Resursele teoretice totale de apa ale bazinului sunt evaluate la cca 2656 mil. mc (din care 1960 mil. mc sunt ape de suprafata si 696 mil. mc sunt ape subterane). Aproximativ 85.5% din aceste resurse teoretice sunt tehnic utilizabile (2271 mil. mc, din care 1671 mil. mc din surse de suprafata si 600 mil. mc din surse subterane).

Nivelul actual de utilizare al resurselor de apa din bazin este ridicat, de 600 mc/an per locuitor, exclusiv din sursele de suprafata.

Reteaua hidrografica

Raul Argeş este un important curs de apa interior al Romaniei, care izvoreste din Muntii Fagaras (micile rauri-sursa Capra si Buda), curge pe directia Sud-Est traversand zone de deal si campie, si se varsa in Dunare in apropierea orasului Oltenita.

Raul Arges are lungimea de 340 km, iar bazinul lui hidrografic de receptie are suprafata de 12,550 kmp. Raurile Valsan, Doamnei, Targului si Dambovita sunt principalii afluenti de stanga ai Argesului, iar raul Neajlov este principalul afluent de dreapta. Raul Dambovita  traverseaza capitala tarii Bucuresti, curgand printr-un canal de beton realizat in 1987-1989 (deschis pentru ape curate si casetat pentru ape uzate). Reteau hidrografica a Argesului include un numar mare de cursuri de apa avand lungimea totala de 4579 km, ce reprezinta cca 5.8% din lungimea tuturor raurilor interioare ale tarii.

Densitatea medie a retelei hidrografice este de 0.36 km/kmp, iar cea maxima de pana la 1.40 km/kmp; variaza de la 0.67 km/kmp in partea superioara, la 0.51 km/kmp in partea mijlocie si pana la 0.30 km/kmp in partea inferioara a bazinului de receptie. Pantele longitudinale ale albiilor acestor cursuri de apa sunt de 10% in cazul raurilor din zonele de munte, de 1-0.4% pentru raurile din zonele de deal, si mai mici de 0.1% pentru raurile din zonele de campie.

Scurgerea medie

In bazinul hidrografic al raului Argeş, debitul mediu specific de apa scursa este:

− de pana la 40 l/s.kmp – in zonele montane superioare (Muntii Făgăraş), si

− mai mic de 1 l/s.kmp – in zonele de campie inferioare (Campia Romana).

De regula, scurgerea si curgerea maxima a apei in bazin are loc primavara (Martie –Mai), iar cea minima are loc iarna (Decembrie – Februarie).

Fig. 6. Harta hidrologica a zonei – acvifere de adancime

Hidrogeologia zonei

In zona amplasamentului, nivelul hidrostatic se afla la adancimi ce variaza functie de cota terenului, respectiv intre 5.16 m (cota teren 106.66 mdMN) si 3.00 m (cota teren 104.50 mdMN).

Prospectiunea hidrogeologica s-a facut in zona bazinului 1, cota teren 102.25 mdMN, rezultand un nivel hidrostatic la 3.75 m de la suprafata terenului, respectiv la cota 101.50 mdMN.

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a fluxului subteran este NNV-SSE.

Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5‰.

Acviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer - “k” ) este de 40-45 m/zi.

Suprafata piezometrica a acviferului freatic prezinta variatii importante in timpul anului, determinate de regimul precipitatiilor. Astfel, in perioadele cu precipitatii abundente si de lunga durata, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridica, iar in perioadele de seceta prelungita, cu deficit insemnat de apa in sol, acesta coboara pana la 4,50 m.

Viteza aparenta in nisipuri variaza intre 0,5 si 0,3 m/zi pentru o porozitate medie de 0,3, iar viteza reala este cuprinsa intre 1,6 si 10 m/zi, in regim de curgere laminara.

Foraj, cota 102.25 mdMN

0,00 – 0,70 m        -   sol vegetal negricios tare

0.70 – 1.60 m        -   argila prafoasa

1.60 – 2.60 m        -   nisip fin si pietris mic

- 3.75 m                 -  Nhs = 101.50 mdMN

2.60– 5.00 m         -   nisip mare si pietris de la mic la mare

5.00-11.00 m         -   nisip, pietris si bolovanis

11.00		  - argila

Din studiul hidrogeologic al zonei unde este amplasat perimetrul, rezulta ca acviferul freatic este prezent la adancimi de 3.0 m (cota teren 104.50 mdMN)-5.16 m (cota teren 106.66 mdMN) fata de cota terenului natural, avand o scurgere dinspre NNV spre SSE.

Nivelul freatic se afla la cota 101.50 mdMN.

FORAJ HIDROGEOLOGIC

Cota teren 105.25 mdMN

Fig. 7. Coloana litologica

Inundabilitate

Conform hartilor de inundabilitate postate pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, amplasamentul este inundat (la limita) la debitul cu probabilitatea de depasire Q1% cu o lama de apa cuprinsa intre 1.0 si 1.5 m fata de cota medie a terenului (105.25 mdMN) respectiv pana la cota 106.75 mdmN.

Datorita morfologiei terenului, amplasamentul este aparat impotriva inundatiilor de terasa inalta mal drept rau Arges, padure, a carei cota medie este 107.10 mdMN.

De asemenea, conform calcului hidraulic facut in profilul transversal trasat prin albia raului Arges, zona profil P2, amplasamentul nu este inundat la debitul cu probabilitatea de depasire Q5% (clasa IV de importanta), N5% fiind de 106.32 mdMN, iar cota terasei este de 107.10 mdMN.

Exista posibilitatea ca zona joasa a viitoarei amenajari piscicole sa fie inundata din amonte, din zona podului.

Pentru evitarea inundarii amplasamentului, beneficiarul va realiza cu sterilul rezultat diguri perimetrale pentru fiecare bazin piscicol, cu cota coronamentului la 107.00 mdMN.

Fig. 8. Harta de inundabilitate 1% - conform site A.N. Apele Romane

Apele subterane

Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se încadrează în zona corpului de apă subterană ROAG08 – Pitesti si in zona unui corp de apa subterana de adancime  (ROAG12).

Fig. 9. Corpurile de apa subterana freatice de pe teritoriul Directiei Apelor Arges Vedea

Corpul de apa subterana ROAG08 – Pitesti

Corpul de apă subterană ROAG08 – Pitesti este de tip poros permeabil, cantonat în nisipurile care se dezvoltă la vest de râul Argeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea.

Complexul de marne situat deasupra conferă acviferului o bună protecţie împotriva poluării de la suprafaţă.

Infiltraţia eficace este cuprinsă între 50-60 mm/m2/ an.

Pentru acest corp de apă a fost elaborată harta utilizării terenului (prin programul Corine Land Cover 2000) în scopul evidenţierii zonelor cu posibil impact asupra stării calitative a corpului de apă subterană . Se constată că cea mai mare parte din suprafaţă este acoperită de terenuri cultivate.

Caracteristici corp de apa subterana ROAG08

- cod/nume: ROAG08/Pitesti

- suprafata: 2786 kmp.

- caracterizare geologica/hidrogeologica:

> tip: “P” – poros

> sub presiune: nu

> grosime strate acoperitoare: 1.0-5.0 m

- utilizarea apei:

> “PO” – alimentarea cu apa a populatiei

> “I”  - industrie

> “Z” - zootehnie

- surse de poluare: “A” – agricol

- grad de protectie globala: “PM” – medie

- stare calitativa(chimica): “B**” – Buna, local stare calitativa slaba

- stare cantitativa: “B” - buna

- transfrontalier: nu

Corpurile de ape subterane in interdependenţă cu corpurile de apă  de suprafaţă

| Nr. crt. | Codul corpului de apă subterană | Denumire corp | Interdependent cu râul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROAG08 | Pitesti | Argeş, Ilfovat |

Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu ecosisteme terestre

| Codul corpului de apă subterană | Denumire corp | Ecositem terestru |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROAG08 | Pitesti | paduri foioase, pasuni secundare |

Mineralizaţia totală a apelor variază între 100 mg/l şi 1000 mg/l ajungând uneori până la 3000 mg/l, iar apele sunt de tipul bicarbonatat calcice şi magneziene slab mineralizate.

Variaţia chimismului apelor este relativ scăzută, diagramele Piper şi Schoeller reliefând o variaţie a concentraţiei în calciu şi magneziu, în prezenţa concentraţiei relativ mică a sulfaţilor.

Fig. 10. Diagramele Piper si Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale apei unor foraje de observatie

Corpul de apa subterana ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta romanian medie – pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniul Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

Fig. 11. Corpurile de apa  subterane de adancime atribuite Directiei Apelor Arges Vedea

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala, care corespunde dezvoltarii formatiunilor romanian - pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona, acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta romanian superior - pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale apelor subterane freatice din      amplasament

Analizele efectuate pe probe recoltate din lucrarile de foraj indica un chimism corespunzator al apelor subterane, incadrandu-se parametrilor de potabilitate conform SR 1342/1991.

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

4.1.2. Alimentarea cu apa

Pentru exploatare de agregate minerale

Alimentarea cu apa potabila: Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET.

Alimentarea cu apa tehnologica: In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Pentru iazul piscicol

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va face natural, prin infiltratii direct din panza freatica si din precipitatii meteorice.

Alimentarea cu apa potabila a personalului se va face cu apa imbuteliata din comert.

4.1.3. Managementul  apelor uzate

Nu se produc evacuari de ape uzate.

### 4.1.4. Prognozarea impactului

In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu)

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt reprezentate prin scapari/scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la masinile si utilajele de lucru, care, antrenate de apele meteorice, pot ajunge in sol, afectand apele subterane.

Produse petroliere scurse accidental

Functionarea motoarelor de la utilajele folosite pentru extractia agregatelor este considerata ca sursa tehnologica cu impact potential asupra mediului.

In cazul utilajelor fara defectiuni, scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile.

Trebuie mentionat ca la finele exploatarii de agregate minerale, prin amenajarea excavatiei ca bazin cu luciu de apa, va fi drept consecinta cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatare, iar gradul de sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din lac.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca apele pluviale ce spala incinta carierei de balast.

Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constitute prin natura lor in substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila si material din coperta, pot influenta, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafata. Drenarea apelor pluviale in suprafata carierei de balast se face in mod natural.

Limitarea descarcarii apelor pluviale si implicit a suspensiilor pe care le antreneaza, se poate face prin amenajarea digului de pe conturul perimetrului de extractie, cu dublu rol:

- de protectie impotriva accesului necontrolat;

- pentru protejarea lacului impotriva scurgerilor de suprafata, dinspre cotele dominante catre luciul de apa.

In concluzie, efectele activitatii desfasurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative.

### 4.1.5.  Masuri de diminuare a impactului

Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

In timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizarea bazinului cu luciu de apa se impune:

- exploatarea acumularilor de agregate se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de resort;

- se vor evita pe cat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura si provenienta;

- nu se vor face depozitari de reziduuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- este interzisa  spalarea  utilajelor  in  zona  de  exploatare, iar alimentarea cu motorina si cu lubrifianti se va face cu asigurarea tuturor conditiilor de evitare a poluarii;

- orice poluare a apelor raului Arges sau a acviferului freatic constatata, indiferent de cauzele poluarii, va fi semnalata imediat la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

In perioada functionarii amenajarii piscicole se impune:

- executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei, pentru stoparea fenomenului de eutrofizare.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere si se vor evita scurgerile de produse petroliere.

Recomandam efectuarea unor analize biochimice la anumite intervale de timp, pentru a urmari calitatea apei din bazin.

Exploatarea se va face cu respectarea cotelor de excavare proiectate, conform planului de situatie si profilelor transversale. Perimetrul de exploatare va fi bornat, iar profilele transversale se vor marca. In timpul exploatarii se va acorda o mare atentie respectarii limitelor aprobate pentru zona de extragere a agregatelor.

Se vor avea in vedere urmatoarele:

- salubrizarea si igienizarea permanenta a zonei de exploatare;

- combaterea scurgerii de produse petroliere;

- depozitarea deseurilor in zone special amenajate;

- amenajarea drumurilor, platformelor de lucru si a zonelor de haldare, astfel incat sa limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren.

## 4.2. Aerul

### 4.2.1. Date generale

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala. Clima este influentata de masele de aer continental din est, principalii factori climatologici prezentand urmatoarele caracteristici:

- amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25°C, temperatura medie a lunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C (cu temperaturi zilnice minime de –15°C);

- procesul de incalzire incepe, de obicei, in luna martie (cand temperatura medie lunara a aerului creste brusc fata de luna februarie) si continua pana in lunile iulie-august, cand se ating valorile maxime atat lunare cat si zilnice. Incepand cu luna septembrie, valorile temperaturii apei scad odata cu scaderea temperaturii aerului, iar in luna noiembrie, cand apar primele temperaturi negative, intensitatea racirii apei creste si mai mult, tinzand catre 0°C;

- precipitatiile atmosferice medii anuale sunt de 550-600 mm/an, cantitatile maxime scazand in lunile mai-iunie;

- vanturile dominate sunt cele din NE si E precum si cele din SV si V.

Din ecuatia de bilant hidric global rezulta o valoare a infiltratiei eficace de 67.6 mm/m2, adica 2,1 l/s.km2. Aceasta valoare semnifica contributia retelei hidrografice in principal, si secundar a precipitatiilor in realimentarea cu apa a subteranului.

Conform STAS 6054/77 “Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet– Zonarea Teritoriului Romaniei”, in amplasamentul analizat adancimea maxima de inghet este de 90÷100cm.

Fig. 12. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet, conform STAS 6054/77

„Adancimi maxime de inghet”

Precipitatiile

Precipitatiile prezinta un mare grad de neuniformitate, atat in privinta cantitatilor, cat si a perioadelor de timp. De exemplu, vara, in timpul unor lungi perioade de seceta, pe unele arii restranse, cad ploi abundente si chiar grindina, cantitatile de apa ajungand la 141 l/mp in 24 de ore.

Ploi torentiale exceptionale au fost inregistrate in zilele de 11 august 1938 si 31 august 1941 la Ghimpati, cand, in  10 minute, cantitatile de apa au ajuns la 17,0 l/mp.

Datorita cantitatilor reduse de precipitatii ce cad in lunile de vara, cand se manifesta si o mare intensificare a evaporatiei, exista lungi perioade de seceta, care determina un deficit insemnat de umiditate, resimtit, uneori puternic, de plantele de cultura.

Pentru perioadele reci ale anului, sunt caracteristice precipitatiile sub forma de zapada. In general, se inregistreaza peste 50 de zile cu strat de zapada (solul acoperit), primele ninsori cazand, mai ales, la sfarsitul lunii noiembrie - inceputul lui decembrie, iar ultimele in a doua jumatate a lunii martie (la Giurgiu, data medie a primei ninsori este 2 decembrie, a ultimei ninsori 18 martie, a primului strat de zapada 19 decembrie, a ultimului strat de zapada 28 februarie).

Numarul mediu al zilelor cu bruma este de 17,6 la Giurgiu (3,7 in februarie, 3,3 in noiembrie, 2,7 in decembrie si martie), iar chiciura apare in 2,5 zile anual (1,5 in ianuarie).

Evolutia cantitatii lunare de precipitatii inregistrata la Statia  Meteo Giurgiu

Particularitaile geomorfologice ale judetului – altitudinea joasa, uniformitatea reliefului si absenta obstacolelor orografice, deschiderea larga spre toate directiile de miscare a aerului – genereaza caracteristici comune pentru aceasta parte a Luncii Dunarii: variatii periodice si neperiodice ale parametrilor climatici, fondate pe un bilant radiativ si caloric cu valori ridicate, care determina un grad mare de continentalism.

Regimul  eolian

Teritoriul judetului Giurgiu se afla sub influenta deplasarii unor mase de aer a caror frecventa, durata si intensitate difera de la o directie la alta. Astfel, Crivatul, vant puternic si rece, bate iarna dinspre nord-est, determinand geruri, ingheturi intense, polei si viscole. Austrul, cunoscut ca un vant uscat, bate aproape in toate anotimpurile dinspre sud sau sud-vest, aducand ger iarna si seceta vara. Baltaretul, vant umed specific baltilor Dunarii, bate mai ales toamna si primavara dinspre sud-est, spre nord-vest, fiind insotit de nori grosi care aduc o ploaie marunta si calda. Suhoveiul este specific sezonului cald, bate cu frecventa mai mare dinspre est si, fiind un vant fierbinte si uscat, provoaca seceta, eroziunea solului si furtuni de praf. Vanturile dominate sunt cele din NE si E, precum si cele din SV si V.

Configuratia reliefului impune directia vantului din zona, directie ce coincide cu axul vailor sau al culoarelor respective.

Numarul mediu anual de zile cu vant tare  oscileaza intre 1 – 10 zile in centrul si sud-estul Campiei Romane. In zona studiata se observa o frecventa mai mare din directia NE si SV, diametral opuse, datorata circulatiei atmosferice sezoniere pe deschiderea Dunarii. Viteza medie anuala nu depaseste cu mult  2.0 ms.

Frecventa vantului pe directii si viteze

| Directia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viteza | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Frecventa | 6.2 | 20.1 | 14.0 | 2.8 | 6.4 | 18.5 | 16.3 | 3.4 |

Fig. 15. Dispersia  noxelor pe amplasament in functie de viteza si directia vantului

4.2.2. Surse de poluanti

Sursele probabile de emisii in aerul atmosferic au fost identificate pe cele doua etape ale activitatii:

- in timpul executiei lucrarilor de amenajare a bazinului piscicol;

- In timpul exploatarii bazinului piscicol.

In timpul executiei lucrarilor de amenajare a bazinului piscicol

Surse mobile, fugitive:

- motoarele cu ardere interna (Diesel) ale utilajelor folosite pentru:

- lucrari de curatire a terenului, defrisare vegetatie arbustiva si erbacee, etc.;

- lucrari de decopertare sol vegetal si haldare;

- lucrari de terasamente/excavare material mineral;

- motoarele cu ardere interna ale mijloacelor de transport pentru material mineral.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Surse mobile fugitive:

- motoarele cu ardere interna ale autoturismelor pescarilor; accesul cu autoturisme va fi permis pana la zona de intrare in perimetrul amenajarii piscicole.

Trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate acestor activitati nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

### 4.2.3. Prognozarea impactului

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma.  Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb, se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru.

Poluantii posibil a fi emisi in aceasta perioada sunt dati de traficul intern, mici cantitati de oxizi de carbon, oxizi de azot si de sulf, compusi organici volatili generati de sursele mobile (functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale).

Modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrarile de extragere agregate, utilizat si recomandat in tarile dezvoltate (Agentia Europeana de Mediu – EEA, Agentia de Protectia Mediului a SUA - USA EPA), se bazeaza pe luarea in considerare a lucrarilor in ansamblu, care se executa pe intreaga arie implicata sau, dupa caz, pe portiuni ale acestei arii.

In prezentul raport, luand in considerare tipurile si volumele de lucrari, tipurile de materiale implicate in proces, categoriile de operatii specifice, precum si perioada de executie propusa, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei si s-a elaborat inventarul emisiilor caracteristice, luand ca baza de timp o ora.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici, corespunzatoare activitatilor aferente exploatarii de agregate minerale, sunt intermitente.

Debitele masice de poluanti caracteristice etapei de constructie s-au determinat cu:

- Metodologia US EPA/AP-42 (Varianta 8.0, 2000) pentru sursele asociate manevrarii agregatelor minerale;

- Metodologia EEA/EMEP/CORINAIR pentru sursele mobile.

Consumurile de carburanti s-au determinat luand in considerare ca lucrarile se vor executa cu utilaje clasice, echipate cu motoare lipsite de sisteme pentru reducerea emisiilor (120 l/zi). Ca urmare, emisiile de poluanti asociate reprezinta valori maxime posibile.

Emisii de particule generate de lucrarile de constructie – surse nedirijate

| Nr. crt. | Categorie lucrare/operatie | Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ( 30 (m | d ( 15 (m | d ( 10 (m | d ( 2,5 (m |
| 1. | Sapaturi | 32,13 | 8,82 | 4,79 | 3,02 |
| 2. | Excavare | 29,84 | 5,97 | 5,04 | 2,76 |
| 3. | Incarcare in vehicule | 2,87 | 0,69 | 0,49 | 0,04 |
| 4. | Descarcare din vehicule | 26,95 | 5,74 | 3,98 | 2,21 |
| 5. | Eroziune eoliana | 2,62 | ND | ND | ND |

ND = nu exista factori emisie

Emisii de poluanti generate de sursele mobile in perioada de constructie

| Sursa | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule + Utilaje | 2842,21 | 11,87 | 397,05 | 1113,4 | 48,38 | 591,85 | 223,02 | 0,629 | 98,87 | 2,245 | 4,02 | 0,572 | 57,36 | 101,23 |

Emisii provenite de la gazele de esapament

Emisiile in atmosfera provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- sunt surse nedirijate;

- ansamblul surselor liniare formeaza o sursa de suprafata.

Prin functionarea motoarelor autovehiculelor, sunt emise urmatoarele gaze:

- gaze toxice cu actiune in zona apropiata sursei (CO, hidrocarburi nearse, particule in suspensie, fum, mirosuri);

- gaze ce degradeaza atmosfera pe timp indelungat si se disperseaza pe arii intinse (Nox);

- gaze cu efect planetar asupra atmosferei (CO2, NH4), care contribuie la realizarea efectului de sera, fenomen foarte periculos, cu consecinte ingrijoratoare pentru omenire, constand in cresterea temperaturii atmosferice cu 1,5 – 4,5ºC, cresterea nivelurilor marilor, desertificarea unor zone de latitudine medie.

Toate utilajele (utilaje pentru excavat, terasiere, autocamioane) utilizeaza drept carburant motorina, prin arderea careia rezulta urmatorii efluenti: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse oncomplet (COV), particule solide, cu efect local, neafectand localitatile invecinate.

| Nr. crt. | Specificatie | CMA (mg/m3) | Concentratie estimata (mg/m3) | IPA (%) | Nota bonitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru procese de combustie a carburantilor |
| 1 | Oxid de carbon | 2,0 | 0,001 | 99,10 | 6 |
| 2 | Oxizi de azot (NOx), exprimat in NO2 | 0,1 | 0,003 | 96,23 | 6 |
| 3 | Particule solide | 0,15 | 0,0005 | 88,21 | 6 |
| 4 | Oxizi de sulf (Sox), exprimat in So2 | 0,25 | 0,0006 | 89,39 | 6 |

La dispersia noxelor contribuie si directia predominanta de deplasare a maselor de aer dinspre est – vest si faptul ca, prin tehnologia de exploatare, utilajele sunt amplasate la distante relativ mari, unul de celalalt.

Activitatea de functionare a mjloacelor de transport din incinta obiectivului poate modifica pe un areal restrans calitatea aerului, prin emisia de gaze si praf rezultate in urma proceselor ce se desfasoara pe platforma obiectivului.

Evaluarea concentratiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburantilor releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburantilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Sursele de zgomot

Zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor, pot produce un impact negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Sursele de zgomot pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii, specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor, care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind, fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari, cum ar fi:

  - fenomenele meteorologice si, in particular, viteza si directia vantului, gradul de temperatura;

  - absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;

  - absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura;

  - umiditate relativa;

  - topografia terenului;

  - vegetatie.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

- buldozere		Lw ( 115 dB(A)

- incarcatoare Wolla	Lw ( 112 dB(A)

- excavatoare		Lw ( 117 dB(A)

- compactoare		Lw ( 105 dB(A)

- finisoare		Lw ( 115 dB(A)

- basculante		Lw ( 107 dB(A)

Masuratorile efectuate pe alte amplasamente, la utilaje identice, arata ca nivelul de zgomot la limita incintelor nu atinge limita maxima admisa de normele in vigoare (65 dB), prin urmare nivelul de zgomot la limita carierei si a incintei tehnologice se va incadra in prevederile legale.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, etc.) se folosesc basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 40 tone.

Radiaţiile

In perioada de excavare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Radiaţiile electromagnetice, generate de funcţionarea motoarelor electrice existente in santier sau in atelierul de reparaţii, sunt nesemnificative si unanim acceptate si nepericuloase pentru sanatate la locul de munca.

Avand in vedere specificul lucrarilor descrise in studiul de fata, materialele sau utilajele utilizate pentru finalizarea acestora nu pot constitui surse de radiatii. Din acest motiv, nu este de asteptat ca, pe durata de executie a lucrarilor, in conditii normale de executie, sa se produca emisii de radiatii.

### 4.2.4.  Masuri de diminuare a impactului

Masuri pentru reducerea emisiilor

Ca masura de reducere a noxelor, se asigura functionarea normala a utilajelor, prin efectuarea corespunzatoare si la timp a reviziilor tehnice si a reparatiilor.

Se are in vedere verificarea tehnica periodica a utilajelor de exploatare utilizate, precum si a mijloacelor de transport utilizate si folosirea catalizatorilor in vederea reducerii noxelor.

Concentratiile de poluanti evacuati in atmosfera nu vor trebui sa depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

( pe caile de acces, pe unde circula autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire in vederea reducerii, pana la anulare, a poluarii cu praf a zonei;

( evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf, in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

( utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

( intretinerea utilajelor si reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii; alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate, la sediul societatii.

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

( limitarea traseelor ce strabat localitatea de catre utilajele apartinand santierului si, mai ales, de catre autobasculantele ce deservesc santierul si efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

( pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

( depozitarea de materiale utile trebuie realizata prin constituirea unor ecrane intre santier si zonele locuite;

( intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

## 4.3. Solul

### 4.3.1. Date generale

Solurile de pe teritoriul judetului Giurgiu difera in functie de evolutia paleogeografica si de natura si dimensiunile principalelor forme de relief.

Functiile solului pot fi grupate in trei categorii. De-a lungul timpului, aceste functii au ramas nealterate, datorita proprietatilor fizice, chimice si biologice ale solurilor. In ultima jumatate de secol, datorita intensificarii exploatarii materiilor prime, mai ales a combustibililor fosili si a minereurilor, capacitatea de regenerare a calitatii solurilor s-a micsorat mult, solurile intrand intr-un continuu proces de degradare.

Solul judetului Giurgiu, caracterizat prin substrat litologic, format din loess si formatiuni loessoide in cea mai mare parte, indica o mare disponibilitate pentru activitatea agricola in general si pentru folosinta arabila in special, in conditii de inalta productivitate si rentabilitate.

O raspandire insemnata pe teritoriul judetului au si argiluvisolurile, reprezentate de solurile brun-roscate, formate sub vegetatie de padure, pe depozite loessoide, in conditiile unei panze freatice situate la adancimi mai mari de 6 m. Ele acopera nordul Burnazului, Campia Neajlovului, Campia Calnaului si sudul campiei de subsidenta.

Solurile aluviale, formate pe depozite de lunca si aflate in diferite stadii de evolutie, au o raspandire apreciabila in judetul Giurgiu, acoperind luncile Dunarii, Argesului, Neajlovului si o parte din campia de subsidenta.

Cernoziomurile cambice si argiloiluviale acopera partea centrala si sudica a Burnazului, fiind prezente si in sudul Campiei Calnaului. Cernoziomul puternic levigat este format pe depozite loessoide, unde panza freatica se situeaza la adancimi de peste 8 m. Cernoziomul slab si moderat levigat este format tot pe depozite loessoide, unde panza freatica se situeaza la peste 10 m adancime.

Alte categorii de soluri apar pe teritoriul judetului sub forma unor petice, putin extinse si deci cu o importanta redusa in peisajul natural si economic. Dintre acestea, mai raspandite sunt solurile hidromorfe (gleice) si solurile halomorfe (soloneturi).

Solurile cernoziomice si cele brun-roscate, care acopera cea mai mare parte a teritoriului judetului, au calitati nutritive insemnate, insa pentru un randament cat mai ridicat al culturilor agricole, sunt necesare amendamente cu ingrasaminte (in special azotoase pentru cernoziomuri si complexe pentru brun-roscate).

De asemenea, datorita caracterelor climatice, se impune aplicarea irigatiilor, umiditatea naturala scazand foarte mult si devenind insuficienta pentru cerintele plantelor agricole in perioadele secetoase.

Fig. 13. Harta solurilor

Solurile brun-roscate luvice (podzolite)

In Romania, solurile brun-roscate luvice (podzolite) se intalnesc in acelasi areal cu solurile brun roscate, in partea de sud si sud-vest a tarii, deci la limita superioara a zonei de formare a cernoziomurilor argiloiluviale, in Oltenia si Muntenia.

Solurile argiloiluviale brune luvice si luvisolurile, pseudogleice si pseudogleizate, se deosebesc de cele brun-roscate prin aparitia procesului de podzolire insotit, in mod obisnuit, si de pseudogleizare.

Conditii fizico-geografice

Relieful, in conditiile caruia s-au format si evoluat solurile brun roscate luvice, ca si in cazul solurilor brun-roscate, este predominant alcatuit din campii piemontane terminale, plane si de terase in cadrul carora ocupa suprafete de teren mai slab drenate cu frecvente denivelari, aflate sub influenta unor cantitati mai mari de apa ce percoleaza solul.

Materialul parental este reprezentat prin loess si depozite loessoide, ca roci caracteristice, dar se pot forma si pe nisipuri, luturi si argile.

Clima se caracterizeaza prin resurse termice si hidrice asemanatoare cu cele din arealul solurilor brun roscate (10-11ºC si de 550-660 mm precipitatii), indicele de ariditate in acest caz urcand pana la circa 30.

Desi arealul climatic este comun cu cel al solurilor brun-roscate si brune argiloiluviale, solurile brun roscate luvice sunt legate mai mult de arealele mai umede ale zonei, cu conditii de regim hidric intens percolativ.

Vegetatia caracteristica solurilor brun roscate luvice, de regula, este padurea de cvercinee, cu toate ca in prezent mai mult de jumatate din aceste soluri sunt cultivate.

In urma forajelor geotehnice executate in zona Bolintin Vale, din punct de vedere geotehnic, se intalnesc urmatoarelele tipuri litologice:

1. praf argilos nisipos galbui preponderent in sectoarele de vest si central ale luncii si subordonat in sectorul estic. Terenul este apreciat ca satisfacator in zona de aeratie, nesaturat unde este plastic vartos – tare rare si mediocre sub limita zonei saturate sub apa si in zona capilara, unde este de regula plastic consistent.

Presiunea conventionala de calcul 50 – 250 kPa.

Valori de calcul:

- greutatea volumica aparenta Y =  17,5- 18,5 kN/m3

- modul de compresibilitate M2-3 = 6.000-12.000 kPa

- rezistenta la taiere

> unghiul de frecare interioara φ° =18 - 22

> coeziunea c = 20 - 30 kPa

2. argila, argila nisipoasa predomina sub adancimea de 2-5 m in sectorul estic si in partea de nord a celui central, gasindu-se de regula sub nivelul apei subterane sau in zona capilara in stare de consistenta medie-plastic consistent, local plastic moale. Teren de fundare mediocru.

Presiunea conventionala de calcul 200 - 350 kPa.

Valori de calcul:

- greutatea volumica aparenta Y = 18 - 20 kN/m3

- modul de compresibilitate M2-3 = 5.000-10.000 kPa

- rezistenta la taiere

> unghiul de frecare interioara φ °= 10 - 15

> coeziunea c = 25 – 60 kPa

3. nisip mic-mare apare uneori sub startul de praf argilos – nisipos si la suprafata in lunca joasa a Argesului. In zona de variatie a nivelului apei subterane este afanat sau cu indesare medie, apoi devine indesat. Teren de fundare satisfacator.

Presiunea conventionala de calcul 300 - 500 kPa.

Valori de calcul:

- greutatea volumica aparenta Y = 17,5 – 19,5 kN/m3

- modul de compresibilitate M2-3 = 12.000 – 20.000 kPa

- rezistenta la taiere

> unghiul de frecare interioara φ° = 18 - 22

4. pietris cu nisip, pietris cu bolovanis si nisip apare la suprafata numai in zona marginala a Argesului, in sectoarele central si estic ale luncii si la 2-3 m adancime in lunca joasa a Argesului. Teren de fundare bun.

Presiunea conventionala de calcul 500 - 700 kPa.

Valori de calcul:

- greutatea volumica aparenta Y = 19,5 – 21 kN/m3

- modul de compresibilitate M2-3 = 10.000 – 15.000 kPa

- rezistenta la taiere

> unghiul de frecare interioara φ° = 15 - 20

5. argila, argila prafoasa subaerala cafenie se extinde pe Campul Neajlov pe grosime de 6-14 m si cu grosimi cu 3-4 m mai mici in zonele depresionare. Teren de fundare bun. Presiunea conventionala de calcul 300 - 400 kPa.

Valori de calcul:

- greutatea volumica aparenta Y = 18,5 – 19,5 kN/m3

- modul de compresibilitate M2-3 > 25.000 kPa

- rezistenta la taiere:

> unghiul de frecare interioara φ° = 30 - 35

> coeziunea c = 30 – 60 kPa

Variatia nivelului apei subterane este legata de cantitatile de precipitatii cazute în zona, precum si de variatia nivelului raurilor din zona (raul Arges).

### 4.3.2. Surse de poluare a solului

Amenajarea piscicola se va realiza pe un teren cu suprafata totala de 51447.0 mp si va fi compusa din doua bazine piscicole ce vor ocupa suprafata de 44120.0 mp, cu un luciu de apa in suprafata de 36440.0 mp.

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, principalele surse de poluare directa a solului pot fi constituite din:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in spatii neamenajate corespunzator;

- excavarea stratului de sol vegetal;

- depunerea de pulberi transportate de vant.

In timpul exploatarii bazinului piscicol nu vor exista surse de poluare a solului.

### 4.3.3. Prognozarea impactului

Lucrarile de exploatare si realizarea amenajarii piscicole vor conduce la scoaterea din circuitul natural a unor suprafete de teren si crearea unor noi forme de relief, artificiale.

Insa, aceste lucrari nu conduc la schimbari majore in mediul geologic, care sa aiba efect ireversibil asupra conditiilor hidrogeologice, hidrologice, zonelor umede, biotipurilor, etc.

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata, lucrarile de exploatare vor conduce doar la schimbari ale morfologiei terenului, a proprietatilor fizico-mecanice si termice ale solului.

Astfel, tinand cont de tipul de activitate, urmare a exploatarii resursei minerale, va exista impact rezidual, ireversibil, reprezentat de dislocarea definitiva a rocii, indiferent de masurile de reducere implementate.

Ca atare, impactul produs de activitatea desfasurata se manifesta prin:

- excavarea volumului de resurse minerale avizat, aspect ce conduce la agresarea subsolului si la modificarea peisajului prin realizarea bazinului piscicol;

- activitatea de exploatare afecteaza microflora si microfauna caracteristica ce vietuieste in sol si subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat de utilaje. Acest fapt va conduce la migrarea eventualelor specii de mezofauna in vecinatatea perimetrului.

Potentiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate urmatoarele aspecte:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament;

- scurgeri accidentale de produse de la utilaje si autovehicule;

- evacuari de ape uzate in incinta organizarii de santier.

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Exploatarea depozitului se va face conform cu documentatia, organizat, numai din perimetrul autorizat, dupa obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia balastului, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii balastului pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

- pastrarea pilierilor de siguranta.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului este diminuat la maxim.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Pentru reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a solului, subsolului si a calitatii apei din panza freatica s-a prevazut intocmirea unui program de intretinere a luciului de apa si a malurilor, astfel incat sa se inlature permanent vegetatia crescuta in exces.

## 4.4. Geologia subsolului

4.4.1. Date generale

Geologie

Din punct de vedere geologic - structural, zona studiata se incadreaza Platformei Moesice, intr-un sector in care afloreaza doar depozite detritice, cuaternare.

Fundamentul Platformei Moesice este relativ complex si insumeaza mai multe momente de structogeneza casanta, care diferentiaza si delimiteaza perioadele in care zonele de sedimentare si-au schimbat substantial dispunerea areala si directiile preferentiale. Formatiunile care iau parte la alcatuirea geologica a acestei unitati apartin Paleozoicului, Mezozoicului si Neozoicului, depuse peste un fundament cutat, constituit, probabil, din sisturi verzi. Zona în care se afla amplasamentul studiat se caracterizeaza printr - o larga raspîndire a depozitelor cuaternare.

Pleistocenul inferior – caracteristic prin prezenta unui regim de sedimentare fluvio – lacustru, care a dus la formarea Stratelor de Cândesti si a Stratelor de Fratesti. Local, în Câmpia Burnasului, în conditiile mentinerii unui facies predominant lacustru, se depun asa – numitele Strate de Uzunu. Stratele de Cândesti apartin Romanianului si sunt alcatuite din pietrisuri, nisipuri grosiere asociate cu nisipuri fine, siltite si argile. Între Videle si Titu aceste formatiuni nu pot fi clar delimitate, ele fiind amestecate cu elemente apartinând Stratelor de Fratesti, ceea ce face ca în aceasta regiune sa se vorbeasca de existenta unei zone de tranzitie între cele doua complexe litologice. Stratele de Fratesti sunt de vârsta St. Prestiana. În cadrul zonei studiate ele sunt întâlnite atât în subsolul Câmpiei Burnasului, unde au grosimi de 15 – 25 m, cât si la nord de linia Câlnistei, pâna la aliniamentul Videle – Mârsa, unde coboara în adâncime si îsi maresc grosimea pâna la 80 – 100 m.

Din punct de vedere litologic ele se aseamana cu formatiunile de Cândesti (nisip + pietris), dar în plus contin si galeti de origine balcanica. Pleistocenul mediu - este alcatuit din depozite lacustre reprezentate prin marne, argile si nisipuri fine (uneori cu intercalatii de nisipuri grosiere si pietrisuri), care sunt cunoscute sub denumirea de Complexul marnos (E. Liteanu, 1952). Aceste formatiuni apar la zi pe marginea nordica a câmpului Burnas (având grosimi de 1 – 4 m), se afunda la 20 – 80 m la nord de Câlnistea, ajungând în zona Titu la adâncimi mult mai mari si la grosimi ce depasesc 100 m.

Pleistocenul superior - este reprezentat, în baza, printr - un orizont de nisipuri ma-runte si fine galbui, cu intercalatii de concretiuni grezoase sau calcaroase, cu o grosime de 8 – 20 m, cunoscut sub numele de « nisipuri de Mostistea ». Nisipurile de Mostistea - apar la zi pe malul drept al Argesului, pe malul drept al Dâmbovitei, la nord de Gruiu, pe valea Mostistei si pe malul drept al Ialomitei. Nisipurile de Mostistea suporta o serie de depozite, dupa cum urmeaza : - „Depozite intermediare” si „Pietrisuri de Colentina”, în interfluviul raul Arges – raul Dambovita ; - „Depozite loessoide”, în campurile Gavanu – Burdea, Mostistei si Baraganului.

Holocenul inferior – este reprezentat de depozitele loessoide apartinand terasei inferioare a raurilor Arges, Dambovita si Neajlov, precum si prin aluviunile grosiere ale terasei joase a raurilor mentionate.

Holocenul superior – este reprezentat de depozitele loessoide ale terasei joase, aluviunile grosiere si fine ale luncilor, precum si depozitele de dune care acopera partea nordica a campului Baragan. Compozitia petrografica a materialului psamo - psefitic din lunca este similara cu cea a materialului gasit în terasele respective. Seria atribuita Holocenului superior se încheie cu depozite preponderent psamitice, uneori cu intercalatii de maluri la partea superioara a acumularilor de lunca, a caror grosime variaza între 5 – 10 m, în lunca Argesului si Neajlovului.

Zona studiata se afla apartine halocenului superior qh2, conform hartii geologice a Romaniei.

Fig. 14. Harta geologie

Seismicitate

Din punct de vedere seismic, zona Bolintin Vale se incadreaza in macrozona de intensitate seismica “8,1” (conform SR 11100/1-95 zonarea seismica), unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani. Conform prevederilor din ”Normativul cu indicativ P 100 - 1/2004, privitor la protectia antiseismica a constructiilor si noua zonare seismica a teritoriului Romaniei”, rezulta ca din punct de vedere al coeficientului de calcul al sigurantei la seisme, amplasamentul obiectivului are urmatoarele caracteristici: - zona seismica D (Ks = 0,24) si perioada de colt Tc = 1,6 sec.

### 4.4.2. Impactul prognozat

Activitatile care vor fi desfasurate in perioada de exploatare a agregatelor minerale nu vor reprezenta surse de poluare a subsolului, insa exploatarea agregatelor minerale va avea impact asupra subsolului datorita activitatii de extractie a agregatelor. Dupa finalizarea exploatarii, va ramane o amenajare piscicola, formata din doua bazine piscicole.

### 4.4.3.  Masuri de diminuare a impactului

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Proiectul prevede anumite masuri, care sa minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere si evitarea migrarii acestora;

- depozitarea deseurilor in spatii special amenajate;

- utilizarea de toalete ecologice.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor, respectiv impermeabilizarea si delimitarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea in conditii de siguranta a deseurilor (containere acoperite);

- utilizarea de toalete ecologice.

## 4.5.   Biodiversitatea

### 4.5.1.   Date generale

Fauna

Fauna zonei, si in special a judetului Giurgiu, este bogata si diversa, ca o consecinta a varietatii ecosistemelor acvatice si terestre. Fauna stejaretelor cuprinde: soarecele pitic (Micromys minutus), soarecele de camp (Apodemus agrarius), privighetoarea (Luscinia luscinia), ciocanitoarea de stejar (Drendocopus medius), gusterul (Lacerta viridis viridis), soparla de padure (Lacerta taurica). Mamiferele se impun prin cateva specii: mistretul (Sus scrofa), dihorul (Mustela eversmanni), popandaul (Citellus citellus), soarecele de camp (Microtus arvalis), iepurele (Lepus europaeus) si vulpea (Vulpes vulpes). Fauna acvatica se impune prin specii de animale tipice ca: nurca (Lutreola lutreola), vidra (Lutra lutra), stiuca (Esox lucius), crapul (Cyprinus carpio), salaul (Stizostedion lucioperca), scrumbia de Dunare (Alosa pontica).

Fig. 15. Amplasarea proiectului fata de aria naturala protejata sit Natura 2000

ROSCI0138 Padurea Bolintin

Flora

Sub aspectul vegetatiei, zona Bolintin Vale apartine zonei de campie, unde vegetatia perena a fost inlocuita cu culturi agricole. Sub influenta activitatii umane, flora zonei este mult redusa, ca numar de specii, aparand in schimb arbori si arbusti alohtoni. Flora este alcatuita din vegetatie caracteristica câmpiei, compusa din vegetatie lemnoasa în proportie mai mica si vegetatie ierboasa în proportie mai mare.

Vegetatia lemnoasa se compune din: salcie în zona de lunca, anin si foarte putin salcâm, se gaseste pe suprafete foarte mici neîngrijite si predispuse distrugerii în permanenta. Tot în vegetatia lemnoasa se încadreaza si subarbustii: porumbarul (Prunus Spinosa), trandafirul pitic (Rosa austriaca), macesul (Rosa Canina), rugul si murul (Rubus idaeus), care au o extindere mai mare în timpul verii pe terenurile agricole, unde formeaza tufisuri târâtoare . Arbustii sunt reprezentati prin paducel (Crataegus monogyna), sanger (Cornus sanguinea), salba moale (Euonymus europea), corn (Cornus mas), lemn cainesc (Ligustrum vulgare). Printre arborii masivi se dezvolta tufisuri de alun, catina, lemn cainesc si soc. În partea de sud - est a localitatii, se întâlnesc paduri de stejar si salcam.

Vegetatia ierboasa intilnita in culturi este formata din: volbura (Convolvulus arvensis), pirul gros (Cynodon dactylon), mohor (Setaria viridis), palamida (Cirsium arvense), stirul (Amaranthus retroflexus), costreiul (Echinocloa crus galii), zemosita (Hibiscus ternatus), rugul (Rubus caesius). În zona de lunca (in partea de sud a localitatii), unde este umiditate mai mare, se întâlnesc trestia, paura, rogozul, patlagina etc. Speciile stratului ierbaceu cu dominanta mare sunt: Arum orientale, Brachiopodium silvaticum, Polyganatum latifolium, Festuca valesiaca, Lithospermum purpurea-caeruleum, Carex tomentosa.

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este situat la cca. 2,4 km fata de limita estica a sitului Natura 2000 ROSCI0138 „Padurea Bolintin”.

4.5.2. Impactul prognozat

Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul amplasamentului.

Indepartarea vegetatiei ierboase, fragmentarea habitatelor naturale, izolarea suprafetei de sol din arealul analizat si pierderea calitatii de suprafata de contact, la nivelul careia se realizeaza multe schimburi in cadrul circuitelor biogeochimice locale, va avea de asemenea un impact strict local.

Poluantii care ar putea afecta în mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de noxele emise din activitatile de decopertat si sapaturi.

Avand în vedere valorile foarte mici ale concentratiilor în aerul ambiental ale poluantilor fitotoxici emisi, activitatile care se vor desfasura vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de executie, lucrarile vor avea un impact direct asupra vegetatiei si faunei terestre, manifestat prin ocuparea temporara a unor suprafete cu amenajarea organizarii de  santier. Acest tip de impact este greu de cuantificat.

Luand in considerare toate aceste aspecte, se apreciaza ca suprafata aferenta proiectului va avea o capacitate de suport si siguranta pentru fauna, mai mare decat cea dinaintea implementarii proiectului.

4.5.3. Masuri de diminuare a impactului

Masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii, descrise mai jos, au rol preponderent de preventie si sunt aplicabile, dupa caz, pe termen scurt, mediu si lung, continuu, ciclic sau in functie de evolutia lucrarilor si a conditiilor de mediu.

  - Respectarea graficului de lucrari, pentru a nu depasi numarul transporturilor zilnice pe caile de acces si, in acest fel, limitandu-se si impactul asupra florei si faunei din imprejurimile amplasamentului.

- Se recomanda ca toate transporturile necesare in faza de exploatare a resurselor si in cea de operare sa fie gestionate cat mai eficient, astfel încat sa se reduca la minim numarul lor.

- Pe caile de acces se va rula cu viteza de maxim 20 km/h, pentru a limita ridicarea prafului si zgomotul.

- Depozitarea controlata a deseurilor.

- Decopertarea separata a stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in halda de sol vegetal, deoarece acest sol contine fragmente si seminte ale speciilor de plante autohtone, asigurand astfel conditiile optime pentru refacerea rapida a covorului vegetal initial.

- Se recomanda ca halda de fertil sa reprezinte o prioritate in ceea ce priveste ordinea realizarii elementelor proiectului, pentru depozitarea corecta a intregului volum de sol vegetal decopertat.

  - Sa se ia masuri de stropire si umectare a cailor de acces si a benzilor transportoare a materialului mineral si totodata acoperirea cu prelate a autospecialelor ce transporta balastul.

- In procesul de renaturare si amenajare peisagistică să se foloseasca solul vegetal haldat, fara aport de sol vegetal alohton sau specii de plante alohtone.

- Inceperea reconstructiei inca din timpul fazei de operare, pe suprafetele unde nu vor mai exista interventii.

Toate masurile ce au fost recomandate pentru factorii de mediu sol si aer au efecte pozitive si in cazul protectiei biodiversitatii din zona amplasamentului si din zona adiacenta.

4.6.  Peisajul

### 4.6.1.   Date generale

Peisajul formeaza un tot unitar, in care componentele naturale si culturale sunt luate impreuna, nu separat.

Urmatorii factori pot contribui la definirea peisajului:

- factori naturali: formele de relief, aerul si clima, solul, fauna si flora;

- factori culturali/sociali: utilizarea terenului, asezari umane;

- factori estetici si de perceptie: culori, texturi, forme, sunete, preferinte, amintiri.

Zona nu este definita ca zona turistica si nu are caracteristicile unei astfel de destinatii. Se face mentiunea ca, in arealul analizat, nu sunt zone protejate (rezervatii, parcuri naturale, zone tampon, etc.) si zone naturale, folosite in scop recreativ (paduri, zone verzi, parcuri in zonele impadurite, campinguri).

### 4.6.2.   Impactul prognozat

In perioada exploatarii agregatelor minerale

### Activitatea desfasurata in zona amplasamentului va determina, pe termen scurt, un impact minim, prin scoaterea unor suprafete de teren din circuitul natural.

In perioada functionarii bazinului piscicol

Realizarea  bazinului piscicol, prin crearea unui habitat care va  determina aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare, precum si refacerea stratului vegetal de pe maluri si taluzuri prin inierbare, vor duce la un impact pozitiv asupra peisajului.

### 4.6.3.  Masuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului vizual se pot implementa urmatoarele masuri, atat in perioada de exploatare a agregatelor minerale, cat si in perioada functionarii bazinului piscicol:

- utilizarea de utilaje, autovehicule, astfel incat sa nu se suplimenteze nivelul de intruziune, oricum existent in cazul amplasarii oricarei amenajari noi in mediu;

- reamenajarea cadrului natural se va realiza pe masura dezvoltarii exploatarii si cu respectarea recomandarilor prezentului studiu.

### 4.7. Mediul social si economic

### 4.7.1.  Date generale

Terenul pe care se va realiza amenajarea piscicola se afla in extravilanul orasului Bolintin Vale, la urmatoarele distante fata de zonele locuite:

- cca. 1 km SV de orasul Bolintin Vale;

- 796 m N de localitatea Ogrezeni;

- 930 m S de localitatea Malu Spart.

Fig. 16. Distanta de la amplasamentul analizat pana la cele mai apropiate locuinte

4.7.2. Impactul prognozat

Etapa de constructie este un proces temporar, care dureaza aproximativ 3 ani, in functie de finantarea proiectului, conditiile meteorologice, etc. Prin urmare, impactul asupra mediului social si economic al comunitatii locale va fi temporar.

Studierea activitatilor si tehnologiilor utilizate in cadrul exploatarii ne determina sa apreciem ca impactul negativ al acestora asupra asezarilor umane din zona se poate, eventual, manifesta prin zgomotul produs de autobasculantele care transporta balastul catre beneficiari si care strabat localitatile invecinate balastierei, prin emisiile provenite de la gazele de ardere a combustibililor lichizi si prin praful ridicat.

Asa dupa cum s-a aratat in capitolul anterior, concentratiile compusilor chimici nocivi, rezultati in urma arderii combustibililor in motoare Diesel, nu au valori mari, datorita dispersiei pe o arie mare, de catre curentii de aer.

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie in zona.

Implementarea proiectului analizat va avea efecte pozitive prin asigurarea unor oportunităti de locuri de muncă suplimentare.

Se estimeaza ca zonele protejate, cu caracter rezidential, nu sunt afectate datorita distantei dintre obiectivul analizat si zonele rezidentiale.

Sanatatea, siguranta si securitatea publica

Responsabilitatea titularului de proiect este sa identifice si sa evite sau sa minimizeze riscurile si impactul negativ asupra sanatatii, sigurantei si securitatii comunitatii locale, care pot aparea pe durata ciclului de viata a proiectului, datorata atat circumstantelor existente, cat si celor neobisnuite. Prin urmare, principalul obiectiv al proiectului este ca desfasurarea activitatilor de construcţie sa se realizeze in conformitate cu standardele privind sanatatea, securitatea, conditiile sociale si de mediu, bunele practici nationale si internationale si cerintele de performanta. Tuturor angajatilor, contractorilor si furnizorilor li se va solicita sa respecte aceste standarde.

Datorita masurilor luate de titularul de activitate, nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator.

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

In perioada de executare a lucrarilor de extragere agregate minerale exista un potential de producere a unor accidente care pot avea loc in legatura cu populatia din zona lucrarilor, neobisnuita cu concentrarile de trafic intens pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrari.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ, generat de lucrarile prevazute, se manifesta prin:

- prezenta santierului, care provoaca intotdeauna un disconfort populatiei riverane, marcat prin zgomot, concentratii de pulberi, prezenta utilajelor de constructie in miscare;

- posibile conflicte de circulatie  datorita  autovehiculelor de tonaj ridicat, care transporta materialele la punctele de lucru;

- posibile conflicte  intre angajatii constructorului si populatia riverana.

Se apreciaza  ca nu exista motive ca sa apara segmente ale publicului nemultumit  de existenta proiectului. Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu au fost primite reclamatii de la public cu privire la existenta proiectului analizat.

Prin zona de amplasare si prin masurile care sunt luate, activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului nu vor avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot).

### 4.7.3. Masuri de diminuare a impactului

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul natural si economic).

Pentru asigurarea confortului rezidentilor din zona, se propun urmatoarele masuri:

- utilizarea unor echipamente performante, care sa genereze nivele minime de zgomot si disconfort minim vecinatatilor lucrarii;

- toate masurile propuse pentru factorul de mediu aer se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate).

In ceea ce priveste personalul ce deserveste activitatea de pe amplasament, este necesara dotarea corespunzatoare cu echipament de protectie, pastrarea stricta a regulilor de igiena si protectie a muncii la locul de munca.

## 4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Obiectivele analizate in prezenta lucrare nu vor avea un impact negativ asupra conditiilor etnice si culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.

4.9. Efectul cumulativ datorita vecinatatii cu alte proiecte existente/planificate

Prin impactul cumulativ se au in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Conceptul de efect cumulativ este legat de aspectul coordonarii dintre diferite proiecte in scopul de a putea identifica pe deplin  si evalua efectele care apar ca o combinare sau cumulare a mai multor proiecte.

Pentru identificarea impactului cumulat s-au evidentiat cai posibile prin care se realizeaza cumulul in timp si spatiu asupra factorilor de mediu si cai de prevenire/ reducere a lor.

Amenajarea piscicola va avea in vecinatate doua proiecte existente: o statie de sortare si un bazin piscicol, ambele apartinand societatii GHMC Mineral Grup S.R.L., situate la cca. 1,46 km, sud-est de aceasta.

Fig. 17. Vecinatatea proiectului cu alte proiecte existente/planificate

Impactul cumulativ, rezultat din functionarea celor trei obiective (2 amenajari piscicole si o statie de sortare) exista in perioada de exploatare a agregatelor minerale si in perioada functionarii statiei de sortare.

Activitatile care pot duce la un impact cumulat sunt:

- exploatarea propriu-zisa a agregatelor minerale;

- functionarea statiei de spalare-sortare;

- functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale.

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor).

Avand in vedere ca activitatile de exploatare si de spalare-sortare a agregatelor minerale s-au desfasurat sau se vor desfasura in perioade diferite si distanta dintre ele este destul de mare, impactul cumulativ asupra mediului si asupra populatiei este minim sau inexistent.

Prin respectarea masurilor pentru reducerea emisiilor si impotriva zgomotului si vibratiilor, impuse in prezentul proiect, se va diminua efectul cumulativ al activitatilor desfasurate pe amplasament cu al celor desfasurate in vecinatatea acestuia.

# 5. Analiza alternativelor

5.1 Descrierea alternativelor

Analiza alternativelor, in conceptia, proiectarea, executia, exploatarea si monitorizarea unei investitii din punct de vedere al protectiei mediului, se poate referi la urmatoarele elemente:

- un amplasament alternativ;

- alt moment de demarare a proiectului;

- masuri de ameliorare a impactului.

- cai de acces, depozitare si manipulare;

- refacerea ecologica a zonei afectate, dupa incetarea activitatii.

Solutiile de tehnologie sunt la nivelul unor bune tehnici in domeniu, sunt solutii asemanatoare generale pentru toate obiectivele de acest gen, oriunde s-ar afla, sunt solutii implementate de titularul proiectului din considerente economice, vizand implicit protectia mediului. In stabilirea solutiilor constructive pentru lucrarile propuse s-au avut la baza urmatoarele principii:

- alegerea solutiilor tehnico-economice, cu tehnologii si materiale adecvate pentru fiecare obiectiv in parte;

- incadrarea lucrarilor in prevederile legislative, standardele si normativele in vigoare, pentru asigurarea exigentelor de calitate a constructiilor, pe toata durata de existenta a acestora.

Criteriile avute in vedere pentru analiza amplasamentului sunt:

A) Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:

a) caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice;

b) folosintele actuale ale terenurilor si clasa de fertilitate, evaluarea lor economica, financiara si   sociala pentru populatia din zona;

c) structura (caracteristici fizico-chimice si bacteriologice), adancimea si directia de curgere a apei  subterane;

d) distanta fata de cursurile de apa, fata de albiile minore si majore ale acestora, fata de apele   statatoare, fata de apele cu regim special si fata de sursele de alimentare cu apa;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apa de pe versanti la precipitatii.

B) Criterii climatice:

a) directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti in atmosfera;

b) regimul precipitatiilor.

C) Criterii economice:

a)  necesitatea unor amenajari -drumuri de acces

D) Criterii suplimentare:

a) accesul ;

c) topografia terenului.

Alternativele relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat pot fi grupate in doua alternative:

- Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului);

- Alternativa realizarii proiectului (un proiect bazat pe un concept sau alternativa tehnologica).

Pentru analiza alternativelor la proiectul propus, s-au folosit trei criterii de apreciere.

Criteriile de apreciere au fost notate A, B, C, cu urmatoarele semnificatii:

A = efect semnificativ

B = efect nesemnificativ

C = fara efect.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Proiectul propus la initiativa beneficiarului S.C. NBG S.R.L. are ca scop realizarea unei amenajari piscicole, prin activitatea de exploatare a agregatelor.

In absenta proiectului, aspectele de mediu se vor prezenta dupa cum rezulta din grila de eco-apreciere de mai jos:

| Nr. crt. | Aspecte de mediu Alternativa 0 | Criteriu de apreciere | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 1. | Calitatea apei |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 2. | Calitatea aerului |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 3. | Zgomot/vibratii |  |  |  | Nu se vor produce zgomote |
| 4. | Sol/subsol |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 5. | Radiatii |  |  |  | Nu se vor produce radiatii |
| 6. | Ecosistem, biodiversitate |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 7. | Deseuri |  |  |  | Nu sunt prezente pe amplasament |
| 8. | Substante periculoase |  |  |  | Nu sunt prezente pe amplasament |
| 9. | Incadrarea in planurile de urbanism |  |  |  | Nu este cazul |
| 10. | Asezari umane |  |  |  | Nu se va modifica situatia existenta |
| Evaluare | 0 | 0 | 10 |  |

Aceasta alternativa releva absenta oricarei schimbari in situatia existenta, insa nu releva avantaje pentru aspectele de mediu, tehnico-economice.

Alternativa realizarii proiectului -  conduce la urmatoarele avantaje:

  - cresterea economica locala si regionala;

  - se vor crea noi locuri de munca;

  - contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei.

| Nr. crt. | Aspecte de mediu Alternativa realizarii proiectului | Criteriu de apreciere | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |
| 1. | Calitatea apei |  |  |  | Nu se vor schimba parametrii existenti |
| 2. | Calitatea aerului |  |  |  | Emisiile din surse mobile nu vor afecta calitatea aerului |
| 3. | Zgomot/vibratii |  |  |  | In limite admisibile |
| 4. | Sol/subsol |  |  |  | Nu se vor depasi valorile pragurilor de alerta pentru terenuri mai putin sensibile |
| 5. | Radiatii |  |  |  | Nu se vor produce radiatii |
| 6. | Ecosistem, biodiversitate |  |  |  | Acticvitatea de exploatare a agregatelor minerale nu afecteaza biodiversitatea |
| 7. | Deseuri |  |  |  | Volum suplimentar de deseuri gestionat |
| 8. | Substante periculoase |  |  |  | Nu se folosesc substante periculoase |
| 9. | Incadrarea in planurile de urbanism |  |  |  | Nu se va modifica situatia existenta |
| 10. | Asezari umane |  |  |  | Nu se va modifica situatia existenta |
| Evaluare | 0 | 2 | 8 |  |

5.2. Analiza marimii impactului. Impactul global

Estimarea indicilor de calitate a mediului inconjurator se face dupa o scara de bonitate a acestora, prezentata in tabelul urmator:

| Nota de bonitate | Indicele Ic | Efectele asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ic=0 | Mediu neafectat |
| 9 | Ic=0,0-0,25 | Mediu afectat in limite admise Nivelul 1 Influente pozitive mari |
| 8 | Ic=0,25-0,50 | Mediu afectat in limite admise Nivelul 2 Influente pozitive medii |
| 7 | Ic=0,50-1,0 | Mediu afectat in limite admise Nivelul 3 Influente pozitive mici |
| 6 | Ic=-1,0 | Mediu afectat peste limite admise Nivelul 1 Efectele sunt negative |
| 5 | Ic=-1,0 spre -0,5 | Mediu afectat peste limite admise Nivelul 2 Efectele sunt negative |
| 4 | Ic= -0,5 spre -0,25 | Mediu afectat peste limite admise Nivelul 3 Efectele sunt negative |
| 3 | Ic= -0,25 spre -0,025 | Mediul este degradat Nivelul 1 Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere |
| 2 | Ic= -0,025 spre -0,0025 | Mediul este degradat Nivelul 2 Efectele sunt nocive la durate medii de expunere |
| 1 | Ic= sub -0,0025 | Mediul este degradat Nivelul 3 Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere |

Indicele de calitate pentru apa (Ic apa)

- in faza de executie, obiectivul nu va utiliza resurse naturale de apa;

- in faza de functionare, obiectivul nu va consuma resurse naturale de apa.

In aceste conditii se aloca Ic apa = 0.

Indicele de calitate pentru aer (Ic aer)

In faza de constructie, aerul va fi afectat de noxele provenite de la utilaje si mijloace de transport agregate minerale, iar in faza de functionare a bazinului piscicol, aerul nu va fi afectat.

Se aloca Ic aer = 0,0-0,25.

Indicele de calitate pentru sol, vegetatie si fauna (Ic svf)

Activitatile desfasurate in faza de exploatare a agregatelor vor afecta solul, vegetatia si fauna in limite admisibile, pe termen scurt si suprafete mici.

Se poate considera ca realizarea si functionarea bazinului piscicol vor influenta factorii de mediu sol, vegetatie, fauna in limite admisibile, ceea ce inseamna Ic svf = 0,0-0,25.

Indicele de calitate asezari umane si peisaj (Ic au)

Bazinul piscicol se va realiza in extravilanul orasului Bolintin-Vale, deci impactul asupra asezarilor umane si asupra peisajului va fi unul minim.

Se aloca Ic au = 0,0-0,25.

Interpretarea rezultatelor

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de calitate calculat pentru fiecare factor de mediu se face utilizand Scara de bonitate a indicelui de calitate, atribuind notele de bonitate corespunzatoare valorii fiecarui indice de calitate calculat.

| Factor de mediu | Indice de calitate (Ic) | Nota de bonitate (Nb) |
| --- | --- | --- |
| Apa | 0 | 10 |
| Aer | 0,0-0,25 | 9 |
| Sol, vegetatie, fauna | 0,0-0,25 | 9 |
| Asezari umane | 0,0-0,25 | 9 |

Din analiza notelor de bonitate rezulta urmatoarele:

- pentru factorii de mediu - efect negativ existent cu valoare nesemnificativa sau eliminat ca urmare a aplicarii masurilor.

- pentru asezari umane - efect negativ existent cu valoare nesemnificativa sau eliminat ca urmare a aplicarii masurilor, existand si o serie de efecte pozitive clare.

Calculul indicelui de poluare globala

Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizand Metoda ilustrativa V.Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşte o diagrama. Starea ideala este reprezentata grafic printr-o figura geometrica regulata înscrisa într-un cerc cu raza egala cu 10 unitaţi de bonitate.

Metoda de evaluare a impactului global are la baza exprimarea cantitativa a starii de  poluare a mediului pe baza indicelui de poluarea globala I.P.G. Acest indice rezulta din raportul dintre starea ideala Si şi starea reala Sr a mediului.

Metoda grafica, propusa de V. Rojanski, consta în determinarea indicelui de poluare globala prin raportul dinte suprafaţa ce reprezinta starea ideala şi suprafaţa ce reprezinta starea reala, adica:

I.P.G. = Si / Sr

unde:

Si = suprafaţa starii ideale a mediului;

Sr = suprafaţa starii reale a mediului;

Pentru I.P.G. = 1 - nu exista poluare;

Pentru I.P.G. > 1 - exista modificari de calitate a mediului.

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scara privind calitatea mediului:

| Valoarea I.P.G. I.P.G. = Si / Sr | Efectele activitaţii asupra mediului înconjurator |
| --- | --- |
| I.P.G=1 | Mediul este natural, neafectat de activitatea umana |
| I.P.G=1-2 | Mediul este afectat de activitatea umana in limite admisibile |
| I.P.G=2-3 | Mediul este afectat de activitatea umana provocand stare de discomfort formelor de viata |
| I.P.G=3-4 | Mediul este afectat provocand tulburari formelor de viata |
| I.P.G=4-5 | Mediul este afectat de activitatea umana devenind periculos formelor de viata |
| I.P.G mai mare de 6 | Mediul este impropiu formelor de viata |

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafica între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu este o figura geometrica neregulata, a carei suprafaţa este Sr = 127,5.

Rezulta ca I.P.G. pe care îl va determina investiţia va fi:

I.P.G. = Si / Sr = 200 / 127,5.

I.P.G. = 1,56

Indicele de poluare globala I.P.G. are valoarea 1,56, ceea ce arata ca realizarea obiectivului propus va afecta mediul în limite admisibile.

# 6. Monitorizarea activitatii si a impactului asupra mediului

Pe parcursul lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, principala responsabilitate pentru monitorizarea tehnologica va reveni beneficiarului care va avea drept scop prevenirea si minimizarea impactului potential asupra mediului si social.

Beneficiarul va  trebui:

- sa asigure verificarea periodica a starii tehnice a vehiculelor si utilajelor, precum si conformarea acestora cu normele nationale;

- sa organizeze monitorizarea spatiilor de depozitare a deseurilor de pe amplasament in conformitate cu cerintele de proiectare, inventarierea deseurilor generate si indepartarea in timp util a acestora in vederea reciclarii si/sau eliminsrii de catre operatori autorizati;

- sa se asigure ca toate activitatile se desfasoară conform specificatiilor proiectului detaliat;

- sa  efectueze periodic masuratori, privind incadrarea in limitele de poluare admise, privind concentratiile de substante poluante in aer, apa, sol, nivel de zgomot, gestiunea deseurilor.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, deoarece viitoarea exploatare se va face fara luciu de apa.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, au fost prevazute 4 foraje (H=12.0 m), amonte si aval de fiecare bazin piscicol (in zona pilierilor de protectie) pe directia de curgere a apei subterane.

Cele doua foraje vor fi delimitate in coordonate STEREO’70, astfel:

| Foraj | X | Y | Z(mdMN) | Adancime(m) | Dn(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM11 | 326150.46 | 559163.89 | 105.00 | 12.0 | 160 |
| FM12 | 325958.19 | 559193.37 | 105.00 | 12.0 | 160 |
| FM21 | 326030.95 | 558973.89 | 106.50 | 12.0 | 160 |
| FM22 | 325952.76 | 559021.81 | 106.00 | 12.0 | 160 |

Forajele pot fi utilizate atat pentru monitorizarea nivelurilor piezometrice, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane. Masuratorile de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 pe an.

Prelevarea probelor de apa din lac se va face din mai multe puncte, situate in zonele amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane, cu aceeasi frecventa ca si in cazul forajelor de monitorizare.

Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Influenta amenajarii piscicole asupra apei subterane si a cursurilor de apa este neglijabila, in conditiile exploatarii bazinelor piscicole fara furajare si neinfestarea apei cu produse toxice aruncate de persoanele care practica pescuitul.

# 7. Situatii de risc

Riscuri naturale

Zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic in interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale ce pot produce pagube fizice si pierderi de vieti omenesti, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit.

Riscurile naturale pot fi determinate din analiza implicarii celor doua mari categorii de hazarde naturale:

 endogene: eruptiile vulcanice (nu este cazul) si cutremurele (activitate scazuta in zona);

 exogene:

- climatice: nesemnificativ;

- geomorfologice (deplasari in masa, eroziuni): nu este cazul, pe amplasament nu au fost semnalate astfel de fenomene fizico-geologice active;

- hidrologice (inundatiile): probabilitate scazuta;

- biologice (epidemii, invazii de insecte si rozatoare): nu este cazul;

- biofizice (focul): potential minor;

- astrofizice: neaplicabil.

Accidente potentiale

Riscurile, ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii “Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad 33283,33284, judetul Giurgiu, sunt:

( Risc de poluare accidentala ca urmare a scurgerilor in rau de uleiuri, motorina, benzina, etc. Pentru prevenirea acestui risc se interzice depozitarea carburantilor pe malul raului si circulatia mijloacelor de transport in zonele limitrofe acestuia.

( Risc de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare.

Avand in vedere masurile care au fost luate prin proiect, nu vor exista riscuri naturale (inundatii, alunecari de teren, etc.).

Masuri pentru reducerea riscurilor

Masuri organizatorice si administrative

Personalul va fi instruit, inainte de inceperea lucrarilor, despre succesiunea operatiilor si fazele de executie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilor specifice de protectie personala.

Masuri de tehnica securitatii muncii

Avand in vedere natura lucrarilor, precum si a materialelor si echipamentelor utilizate, se impune respectarea cu strictete a masurilor de securitate si sanatate in munca.

Exploatarea utilajelor

- Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si utilaje in zona de lucru, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrarile de terasamente;

- Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor in zona amenajarii piscicole si in organizarea de santier;

- Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si zona de lucu, in functie de metoda de lucru adoptata;

- Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice;

- In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor minerale, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehiculului;

- Se interzice parasirea utilajului de catre mecanicul deservent in timpul functionarii acestuia;

- Este interzis a se trece cu cupa pe deasupra cabinei autovehiculului si a se descarca in autovehicul de la inaltime.

Masuri de prevenire a accidentelor

Pentru prevenirea potentialelor accidente, rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate, sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- urmarirea modului de functionare a utilajelor;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea de lucrari de stabilizare;

- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor si mijloacelor de transport, daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente, se vor intocmi programe de interventie, care sa prevada masurile necesare;

- se va asigura echipamentul de protectie, necesar tutror categoriilor de personal din balastiera;

- se vor intocmi instructiuni specifice de lucru pentru fiecare post;

- utilajele de extractie vor functiona in perimetru numai la nivelul fasiilor de extractie stabilite prin metoda de exploatare;

- autobasculantele vor circula numai pe drumurile amenajate si marcate cu placute si indicatoare de circulatie;

- pe drumurile de acces se interzice depozitarea de materiale, inclusiv carburanti si lubrifianti;

- dupa terminarea programului zilnic, utilajele de extractie vor fi retrase in locurile stabilite si asigurate pe timpul noptii cu paza;

- se interzice accesul persoanelor in timpul functionarii utilajelor de extractie in raza lor de functionare.

Masuri specifice pentru protectia mediului

Au fost indicate in capitolele anterioare.

Se vor stabili planuri si proceduri pentru situatii de urgenta care sa asigure capacitatea de raspuns corespunzatoare in situatii neprevazute sau accidentale, corelate cu planurile din zonele de lucru si din organizarea de santier.

Se va intocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

In caz de accident minor se va interveni local cu resurse proprii.

In caz de accident major, intreg personalul va fi antrenat in procesul de combatere. Vor fi anuntate, dupa caz, Adimistratia Locala a orasului Bolintin-Vale, ABAAV, Autoritatile de Protectia Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, in scopul unei interventii rapide in combaterea efectelor accidentelor, consultanta sau interventie medicala. Accidentul va fi notificat.

# 8. Descrierea dificultatilor

Elaboratorul Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu a intampinat dificultati in timpul efectuarii evaluarii, avand in vedere comunicarea foarte buna cu autoritatile competente si raspunsul prompt din partea proiectantului.

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a fost elaborat pe baza datelor furnizate de catre titularul proiectului. Debitele și caracteristicile emisiilor de poluanti in mediu au fost estimate pe baza datelor din literatura de specialitate si a datelor sumare furnizate de catre titularul proiectului.

Evaluarea impactului negativ si pozitiv, a beneficiilor de mediu datorate realizarii lucrarilor proiectate, ar putea fi complet realizata doar dupa monitorizarea tuturor factorilor de mediu in etapa de implementare a proiectului si dupa definitivarea din punct de vedere al detaliilor tehnice a solutiei adoptate, masurile de minimizare fiind luate si dependent de aceste rezultate.

# 9. Rezumat fara caracter tehnic

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a acoperit toate aspectele mentionate in Anexa 2, Partea a II-a a Ordinului 863/2002, iar concluziile acestuia sunt prezentate in cele ce urmeaza.

- Descrierea activitatii

Amenajarea piscicola va fi compusa din doua bazine piscicole cu suprafata totala de 44120.0 mp si un luciu total de apa de 36440.0 mp. Suprafata de 7327.0 mp ce reprezinta pilierii, va fi amenajat ca spatiu verde.

- Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului si incertitudini semnificative despre proiect si efectele sale asupra mediului

Abordarea evaluarii impactului asupra mediului respecta cerintele legislatiei, politicii si ghidurilor nationale, regionale si locale relevante.

Metodologia adoptata s-a bazat pe cerintele cadrului de reglementare national si international. Activitatile principale realizate in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- Evaluarea pentru incadrare a proiectului: compilarea informatiilor referitoare la proiect, care au fost furnizate de beneficiar si stabilirea daca Proiectul propus are un impact potential semnificativ asupra mediului si social;

- Procesul de definire a domeniului evaluarii: definirea aspectelor care vor fi abordate in procesul de evaluare a impactului, punandu-se accent pe impactul potential semnificativ asupra mediului si social, asociat Proiectului propus;

- Analiza datelor si evaluarea impactului: evaluarea impactului potential al Proiectului propus asupra mediului natural si construit, a sanatatii umane, a mediului social si economic din zona, si asupra patrimoniului istoric si arheologic;

- Intocmirea si depunerea raportului de impact asupra mediului.

Principalele aspecte de mediu specifice proiectului de investitie analizat sunt legate de:

 apa;

 aerul;

 biodiversitatea;

 peisaj, respectiv, impact vizual;

 mediul social si economic;

 zgomot.

Evaluarea impactului asupra calitatii aerului s-a facut prin modelare matematica, utilizandu-se un model acceptat si adecvat surselor aferente activitatilor, precum si conditiilor topoclimatice ale zonei.

Determinarea emisiilor de poluanti atmosferici necesare pentru modelare s-a efectuat cu metodologiile recomandate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

- Impactul prognozat asupra mediului

Pentru identificarea si evaluarea impactului asupra mediului si socio-economic al Proiectului au fost luate in considerare diferitele etape ale proiectului, respectiv  construirea si  operarea.  A fost analizat impactul asupra  resurselor/receptorilor care pot fi afectate de diverse tipuri de activitati, impreuna cu emisiile si evacuarile aferente acestora.

Evaluarea impactului a avut in vedere un set de masuri generale de diminuare si masuri specifice pe componente pentru reducerea impactului aferent Proiectului.

- Factorul de mediu apa

Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt reprezentate prin scapari/scurgeri accidentale de produse petroliere provenite de la masinile si utilajele de lucru, care, antrenate de apele meteorice, pot ajunge in sol, afectand apele subterane.

Produse petroliere scurse accidental

Functionarea motoarelor de la utilajele folosite pentru extractia agregatelor este considerata ca sursa tehnologica cu impact potential asupra mediului.

In cazul utilajelor fara defectiuni, scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile.

Trebuie mentionat ca la finele exploatarii de agregate minerale, prin amenajarea excavatiei ca bazin cu luciu de apa, va fi drept consecinta cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatare, iar gradul de sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din lac.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca apele pluviale ce spala incinta carierei de balast.

Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constitute prin natura lor in substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila si material din coperta, pot influenta, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafata. Drenarea apelor pluviale in suprafata carierei de balast se face in mod natural.

Limitarea descarcarii apelor pluviale si implicit a suspensiilor pe care le antreneaza, se poate face prin amenajarea digului de pe conturul perimetrului de extractie, cu dublu rol:

- de protectie impotriva accesului necontrolat;

- pentru protejarea lacului impotriva scurgerilor de suprafata, dinspre cotele dominante catre luciul de apa.

In concluzie, efectele activitatii desfasurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative.

- Factorul de mediu aer

In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, in schimb, se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru.

Poluantii posibil a fi emisi in aceasta perioada sunt dati de traficul intern, mici cantitati de oxizi de carbon, oxizi de azot si de sulf, compusi organici volatili, generati de sursele mobile (functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale).

Evaluarea concentratiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburantilor releva faptul ca impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburantilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Sursele de zgomot

Zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor, pot produce un impact negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Sursele de zgomot pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii, specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor, care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Radiaţiile

In perioada de excavare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Radiaţiile electromagnetice, generate de funcţionarea motoarelor electrice existente în şantier sau în atelierul de reparaţii, sunt nesemnificative şi unanim acceptate şi nepericuloase pentru sănătate la locul de muncă.

Avand in vedere specificul lucrarilor descrise in studiul de fata, materialele sau utilajele utilizate pentru finalizarea acestora nu pot constitui surse de radiatii. Din acest motiv, nu este de asteptat ca, pe durata de executie a lucrarilor, in conditii normale de executie, sa se produca emisii de radiatii.

- Factorul de mediu sol si subsol

Lucrarile de exploatare si realizarea amenajarii piscicole vor conduce la scoaterea din circuitul natural a unor suprafete de teren si crearea unor noi forme de relief, artificiale.

Insa, aceste lucrari nu conduc la schimbari majore in mediul geologic, care sa aiba efect ireversibil asupra conditiilor hidrogeologice, hidrologice, zonelor umede, biotipurilor, etc.

Din punct de vedere chimic, calitatea subsolului nu va fi afectata, lucrarile de exploatare vor conduce doar la schimbari ale morfologiei terenului, a proprietatilor fizico-mecanice si termice ale solului.

Astfel, tinand cont de tipul de activitate, urmare a exploatarii resursei minerale, va exista impact rezidual, ireversibil, reprezentat de dislocarea definitiva a rocii, indiferent de masurile de reducere implementate.

Ca atare, impactul produs de activitatea desfasurata se manifesta prin:

- excavarea volumului de resurse minerale avizat, aspect ce conduce la agresarea subsolului si la modificarea peisajului prin realizarea bazinului piscicol;

- activitatea de exploatare afecteaza microflora si microfauna caracteristica ce vietuieste in sol si subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat de utilaje. Acest fapt va conduce la migrarea eventualelor specii de mezofauna in vecinatatea perimetrului.

Potentiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate urmatoarele aspecte:

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament;

- scurgeri accidentale de produse de la utilaje si autovehicule;

- evacuari de ape uzate in incinta organizarii de santier.

- Biodiversitate

Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul amplasamentului.

Indepartarea vegetatiei ierboase, fragmentarea habitatelor naturale, izolarea suprafetei de sol din arealul analizat si pierderea calitatii de suprafata de contact, la nivelul careia se realizeaza multe schimburi in cadrul circuitelor biogeochimice locale, va avea de asemenea un impact strict local.

Poluantii care ar putea afecta în mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de noxele emise din activitatile de decopertat si sapaturi.

Avand în vedere valorile foarte mici ale concentratiilor în aerul ambiental ale poluantilor fitotoxici emisi, activitatile care se vor desfasura vor avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Peisaj

In perioada exploatarii agregatelor minerale

### Activitatea desfasurata in zona amplasamentului va determina, pe termen scurt, un impact minim, prin scoaterea unor suprafete de teren din circuitul natural.

In perioada functionarii bazinului piscicol

Realizarea  amenajarii  piscicole  prin  crearea  unui  habitat  care  va  determina  aparitia unei zone cu diversitate biologica mai mare,  precum si refacerea stratului vegetal de pe maluri si taluzuri prin inierbare, vor duce la un impact pozitiv asupra peisajului.

- Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul

Impactul potential al activitatilor desfasurate pe amplasament va fi strict local.

- Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu

Conform raportului privind impactul asupra mediului, daca sunt respectate masurile pentru protectia factorilor de mediu, activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului. Cateva masuri pentru protectia factorilor de mediu sunt enumarate in continuare.

- Factorul de mediu apa

Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

In timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizarea bazinului cu luciu de apa se impune:

- exploatarea acumularilor de agregate se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de resort;

- se vor evita pe cat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura si provenienta;

- nu se vor face depozitari de reziduuri menajere sau de orice alta natura in perimetrul de exploatare, ci numai in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- este interzisa  spalarea  utilajelor  in  zona  de  exploatare, iar alimentarea cu motorina si cu lubrifianti se va face cu asigurarea tuturor conditiilor de evitare a poluarii;

- orice poluare a apelor raului Arges sau a acviferului freatic constatata, indiferent de cauzele poluarii, va fi semnalata imediat la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si la Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu.

In perioada functionarii amenajarii piscicole se impune:

- executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei pentru stoparea fenomenului de eutrofizare.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere si se vor evita scurgerile de produse petroliere.

Recomandam efectuarea unor analize biochimice la anumite intervale de timp pentru a urmari calitatea apei din bazin.

- Factorul de mediu aer

Masuri pentru reducerea emisiilor

Ca masura de reducere a noxelor, se asigura functionarea normala a utilajelor, prin efectuarea corespunzatoare si la timp a reviziilor tehnice si a reparatiilor.

Se are in vedere verificarea tehnica periodica a utilajelor de exploatare utilizate, precum si a mijloacelor de transport utilizate si folosirea catalizatorilor in vederea reducerii noxelor.

Concentratiile de poluanti evacuati in atmosfera nu vor trebui sa depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

( pe caile de acces, pe unde circula autocamioanele, se va realiza ciclic o stropire in vederea reducerii, pana la anulare, a poluarii cu praf a zonei;

( evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf, in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

( utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

( intretinerea utilajelor si reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii; alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate, la sediul societatii.

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

( limitarea traseelor ce strabat localitatea de catre utilajele apartinand santierului si, mai ales, de catre autobasculantele ce deservesc santierul, efectueaza numeroase curse si au mase mari si emisii sonore importante;

( pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

( depozitarea de materiale utile trebuie realizata prin constituirea unor ecrane intre santier si zonele locuite;

( intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

- Factorul de mediu sol si subsol

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

Sol

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Exploatarea depozitului de agregate minerale se va face conform cu documentatia, organizat, numai din perimetrul autorizat, dupa obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectie sunt:

- nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia balastului, cu pastrarea adancimii de exploatare;

- interzicerea depozitarii balastului pe suprafata de teren destinata activitatii extractive;

- sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate;

- sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal de detinere;

- modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat;

- pastrarea pilierilor de siguranta.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului este diminuat la maxim.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

Pentru reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a solului, subsolului si a calitatii apei din panza freatica, s-a prevazut intocmirea unui program de intretinere a luciului de apa si a malurilor, astfel incat sa se inlature permanent vegetatia crescuta in exces. Reconstructia ecologica a zonei este recomandata dupa finalizarea lucrarilor.

Subsol

In timpul executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale

Proiectul prevede anumite masuri, care sa minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere si evitarea migrarii acestora;

- depozitarea deseurilor in spatii special amenajate;

- utilizarea de toalete ecologice.

In timpul exploatarii bazinului piscicol

- amenajarea corespunzatoare a spatiilor destinate depozitarii deseurilor, respectiv impermeabilizarea si delimitarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea in conditii de siguranta a deseurilor (containere acoperite);

- utilizarea de toalete ecologice.

- Biodiversitate

Masurile de reducere a impactului asupra biodiversitatii, descrise mai jos, au rol preponderent de preventie si sunt aplicabile, dupa caz, pe termen scurt, mediu si lung, continuu, ciclic sau in functie de evolutia lucrarilor si a conditiilor de mediu.

  - Respectarea graficului de lucrari, pentru a nu depasi numarul transporturilor zilnice pe caile de acces si, in acest fel, limitandu-se si impactul asupra florei si faunei din imprejurimile amplasamentului.

- Se recomanda ca toate transporturile necesare in faza de exploatare a resurselor si in cea de operare sa fie gestionate cat mai eficient, astfel încat sa se reduca la minim numarul lor.

- Pe caile de acces se va rula cu viteza de maxim 20 km/h, pentru a limita ridicarea prafului si zgomotul.

- Depozitarea controlata a deseurilor.

- Decopertarea separata a stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in halda de sol vegetal, deoarece acest sol contine fragmente si seminte ale speciilor de plante autohtone, asigurand astfel conditiile optime pentru refacerea rapida a covorului vegetal initial.

- Se recomanda ca halda de fertil sa reprezinte o prioritate in ceea ce priveste ordinea realizarii elementelor proiectului, pentru depozitarea corecta a intregului volum de sol vegetal decopertat.

  - Sa se ia masuri de stropire si umectare a cailor de acces si a benzilor transportoare a materialului mineral si totodata acoperirea cu prelate a autospecialelor ce transporta balastul.

- In procesul de renaturare si amenajare peisagistică să se foloseasca solul vegetal haldat, fara aport de sol vegetal alohton sau specii de plante alohtone.

- Inceperea reconstructiei inca din timpul fazei de operare, pe suprafetele unde nu vor mai exista interventii.

Toate masurile ce au fost recomandate pentru factorii de mediu sol si aer au efecte pozitive si in cazul protectiei biodiversitatii din zona amplasamentului si din zona adiacenta.

- Peisaj

Pentru diminuarea impactului vizual se pot implementa urmatoarele masuri, atat in perioada de exploatare a agregatelor minerale, cat si in perioada functionarii bazinului piscicol:

- utilizarea de utilaje, autovehicule, astfel incat sa nu se suplimenteze nivelul de intruziune, oricum existent in cazul amplasarii oricarei amenajari noi in mediu;

- reamenajarea cadrului natural se va realiza pe masura dezvoltarii exploatarii si cu respectarea recomandarilor prezentului studiu.

- Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Obiectivul de investitie analizat in prezentul raport (amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale) va fi amplasat in orasul Bolintin-Vale, judetul Giurgiu.

Pentru activitatea de exploatare a agregatelor minerale, apa nu este necesara.

Dupa realizarea bazinului piscicol, apa se va acumula in bazin prin infiltrare din panza freatica.

In perioada de functionare a bazinului piscicol nu vor rezulta ape uzate tehnologic.

Sursele de impurificare a atmosferei, caracteristice pentru perioada de extragere a agregatelor minerale vor fi reprezentate de: extragerea propriu-zisa a agregatelor minerale si functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale. O alta sursa de poluare a atmosferei va fi reprezentata de eroziunea eoliana, proces care depinde de conditiile meteorologice.

In perioada de functionare a bazinului piscicol nu vor exista surse de poluare a aerului. Sursele de zgomot vor fi reprezentate de functionarea utilajelor de excavare a agregatelor minerale.

Se apreciaza ca nivelul de zgomot, rezultat in urma desfasurarii activitatii, se va incadra in valorile Ordinului Ministerului Sanatatii Nr. 119 din  4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, prevede:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul incintei, conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50;

- in perioada noptii, intre orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul incintei, conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

Amenajarea piscicola va avea in vecinatate doua proiecte existente: o statie de sortare si un bazin piscicol, ambele apartinand societatii GHMC Mineral Grup S.R.L., situate la cca. 1,46 km, sud-est de aceasta.

Impactul cumulativ, rezultat din functionarea celor trei obiective (2 amenajari piscicole si o statie de sortare) exista in perioada de exploatare a agregatelor minerale si in perioada functionarii statiei de sortare.

Activitatile care pot duce la un impact cumulat sunt:

- exploatarea propriu-zisa a agregatelor minerale;

- functionarea statiei de spalare-sortare;

- functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale.

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor).

Avand in vedere ca activitatile de exploatare si de spalare-sortare a agregatelor minerale s-au desfasurat sau se vor desfasura in perioade diferite, impactul cumulativ asupra mediului si asupra populatiei este minim sau inexistent.

Prin respectarea masurilor pentru reducerea emisiilor si impotriva zgomotului si vibratiilor, impuse in prezentul proiect, se va diminua efectul cumulativ al activitatilor desfasurate pe amplasament cu al celor desfasurate in vecinatatea acestuia.

- Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact

Deoarece in cadrul obiectivului analizat in prezenta lucrare vor apare noi locuri de munca, se va resimti un impact pozitiv. Prin zona de amplasare si prin masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbări asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

Se estimeaza ca zona protejata, cu caracter rezidential, nu va fi afectata de activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului analizat, datorita distantei dintre acesta si zona rezidentiala.

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului natural si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu (mediul natural si economic).

Consideratii finale

In urma studiului efectuat si pe baza datelor obtinute in urma documentarii impuse de specificul unor astfel de lucrari, s-a ajuns la urmatoarele concluzii:

- Lucrarile pentru “Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale – Bolintin Vale, judetul Giurgiu”, propusa a fi amplasata in Bolintin Vale, nr. cad 33283, 33284, judetul Giurgiu, nu se constituie in surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului si nici asupra asezarilor umane sau a altor obiective din zona;

- Zona in care se resimte impactul direct al lucrarilor de excavare se limiteaza strict la perimetrul de exploatare. Intr-o masura mai mica, impactul se resimte si in zonele invecinate;

- La nivel global, se poate aprecia ca investitia proiectata nu va avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei;

- informarea si constientizarea populatiei locale si a altor factori locali privind masurile necesare pentru protectia speciilor vulnerabile protejate.

Luand in consideratie utilitatea publica a investitiei, corelata si cu impactul asupra factorilor de mediu, se recomanda eliberarea acordului de mediu, conditionat de indeplinirea recomandarilor si masurilor prevazute in prezentul studiu.

Bibliografie

Lege/Normativ/Standard

-  O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordin 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii 107/1996;

- Legea nr. 458/2002*** privind calitatea apei potabile;

- Legea nr. 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002;

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici;

- Ordin 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- STAS 9081/1988, Poluarea aerului, terminologie;

- Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator;

-Legea 211/2011***, privind regimul deseurilor;

- H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Legea nr. 319/2006 Lege securitatii si sanatatii in munca;

- Cartea Habitatelor din Romania, autori: Nicolae Donita, Mihaela Pauca-Comanescu, Aurel Popescu, Simona Mihailescu, Iovu-Adrian Biris;

- Flora Romaniei Simionescu I. (1947), Editia a 2-a, revazuta, Editura pentru literatura si arta, Bucuresti;

- Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania Coordonatori: Dan Gafta & John Owen Mountford;

- Consideratii privind corpurile de apa  subterana din sudul Romaniei, autori: Rodica Macalet, Mihai Radescu, Marin Nelu Minciuna;

- Directiva Inundatii 2007/60/CE- Harti hazard si de risc la inundatii, ANAR- rowater.ro.

## Definitii

## ACORD De mediu

“Act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati ”.

## Aer poluat

,,Aer care contine poluanti in concentratii la care acestia actioneaza nociv asupra organismelor vii si daunator mediului inconjurator”.

## Colectare

Stringerea, sortarea si/sau regruparea ( depozitarea temporara ) deseurilor in vederea transportarii lor”.

## Deseuri

“Orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca”.

## Deseuri periculoase

“Deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau proprietate care face ca acestea sa fie periculoase”.

## Deteriorarea mediului

“Alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si amenajarea corespunzatoare a teritoriului”.

## Evaluarea impactului asupra mediului

“Proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si mediului”.

## Impact de mediu

“Modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata in principal de poluarea apelor, a aerului si a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora”.

## Mediu

“Ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzind elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului”.

## Poluare

“Concentratii de poluanti in mediu care depasesc valorile naturale”.

## Poluare antropica

“Poluare a aerului rezultata din activitati umane”.

POLUANT

“Orice substanta, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie ( radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii ) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestora si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale “.

## Protectie a aerului

“Actiune de prevenire si/sau de reducere a poluarii aerului prin masuri tehnice si legislative”.

## Sursa de poluare

“Loc, proces sau activitate care genereaza poluanti”.

## Producator

“Orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial ) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, amestec sau alte operatiuni asupra deseurilor, ceea ce determina schimbarea naturii sau compozitiei acestora”.

## Zona poluata

“Teritoriu in care se evidentiaza concentratii de poluanti peste concentratia maxima admisibila”.

# Text boxes

Zona studiata

Zona studiata