PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 5812 din 17.08.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA cu sediul în București, b-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, sect. 1, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 5812 din 17.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.08.2017, că proiectul “Relocare rețele electrice MT+JT – centura ocolitoare Mihăileşti”, propus a fi amplasat în Mihăileşti, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, litera b și 13 litera a);

- Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului

Proiectul este de dimensiune medie şi presupune relocarea reţelei electrice de MT+JT, în vederea realizării variantei ocolitoare a oraşului Mihăileşti, judeţul Giurgiu.

Realizarea investiţiei presupune realizarea următoarelor lucrări:

- relocare LEA 20 kV în LES 20 kV:

  - se vor dezafecta 7 stâlpi de întindere şi 7 stâlpi de susţinere, inclusiv consolele de întindere/susţinere şi conductoarele dintre aceştia;

  - vor rămâne nemodificaţi stâlpii cu nr. 15 şi 16, adică stâlpul cu separatorul de post şi stâlpul cu PTA 3333;

  - pentru reîntregirea liniei electrice de MT se va poza un cablu de MT din PTAb 3367 până la stâlpul nr. 1 proiectat tip SC 15015 în apropierea stâlpului 15 existent;

  - cablul de MT se va poza prin noul trotuar amenajat pe str. Potcoavei în profil normal, va subtraversa DN6 în apropierea noului sens giratoriu şi va avea traseul până la stâlpul cu nr. 1 proiectat unde se va realiza trecerea LES în LEA prin montarea unei console de susţinere cutii terminale şi descărcători;

  - cablurile se vor poza pe un traseu în lungime de cca 750 m sub trotuarul străzii Potcoavei şi DN 6;

  - pentru racord se va utiliza un cablu tripolar de aluminiu DC 4385/2, cu elice vizibilă, izolaţie XLPE; cablu se va poza îngropat, pe domeniul public şi va fi protejat cu tub PVCDS 4247/6Ø160 mm;

  - cablul de MT va fi utilizat conform specificaţiei tehnice;

  - la traversările de drum, cablul va fi protejat în tub de protecţie înglobat în beton;

- relocare LEA 0,4 kV în LES 0,4 kV cu montare cutii de secţionare şi BMPM/BMPT pentru fiecare consumator în parte;

  - se vor dezafecta toţi stâlpii de joasă tensiune de pe strada Potcoavei, mai puţin nr. 7 existent, inclusiv reţeaua electrică cu cablu torsadat existentă;

  - reţeaua electrică aeriană cu conductoare torsadate cât şi cea de iluminat distre stâlpii cu nr. 4 şi nr. 5 – DN6 se va reloca în subteran prin montarea unei cutii de secţionarea care să permită preluarea branşamentelor existente din stâlpul cu nr. 11 de MT dezafectate;

  - lângă cutia de secţionare a fost prevăzută şi o cutie de măsură pentru preluarea consumatorilor din zonă;

  - se vor dezafecta stâlpii nr. 9, 10 şi 11-DN6, iar în locul lor se vor monta doi stâlpi de capăt speciali tip SC10005;

  - în locul rețelei electrice aeriene dezafectate se va realiza o reţea electrică subterană nou formată din cutii de secţionare, cablu subteran 3+150+95N, blocuri de măsură şi protecţie monofazate/trifazate şi cablu subteran 1+25+1x16C care vor funcţiona radial;

  - cutiile de secţionare vor fi amplasate pe domeniul public, la marginea noului trotuar şi poziţionate astfel încât să poată prelua consumatorii din zonă, fără să existe lungimi mari ale cablurilor de branşamente;

  - blocurile de măsură şi protecţie vor fi amplasate la limita de proprietate a fiecărui consumator existent cu acces direct din domeniul public;

  - la km 0+000 str. Potcoavei, cablurile de JT existente din PT3367 către stâlpii de capăt se vor înlocui;

  - între stâlpii 9 şi 11 proiectaţi pe DN6 se va poza un cablu 3x150+95N şi se va conecta la reţeaua aeriană prin intermediul a două cutii stradale;

- relocare LEA 20 kV la km 0+600:

  - se va demonta stâlpul de MT nr. 62 existent tip SC15006 echipat cu consola de beton şi izolatori simpli de susţinere;

  - se vor monta de-o parte şi de lata a centurii câte un stâlp special de întindere SC 15015 în axul liniei electrice de MT existentă;

  - cei doi stâlpi nou montaţi vor fi echipaţi cu consolă de întindere CIT140, lanţuri duble de întindere, priză de pământ;

  - legătura dintre cei doi stâlpi se va realiza cu conductoare Ol-Al 70/12 mmp.

- cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

- utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

- producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării;  deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- riscul de accident – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

- Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 103/10.07.2017 emis de Primăria Mihăileşti, terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilanul şi extravilanul localităţilor şi este proprietatea statului român;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

- zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

- zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

- ariile dens populate – proiectul se va realiza în intravilanul şi extravilanul oraşului Mihăileşti și este de utilitate publică;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

- Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

Pe parcursul derulării procedurii de reglementare, publicul interesat de proiectul propus a fost informat de către A.P.M. Giurgiu şi S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. – titulară proiect – | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 26.07.2017 | Ziarul „Jurnalul Giurgiuvean” din 04.08.2017 şi afişare la sediul Primăriei Mihăileşti în data de 03.08.2017 | Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |
| Etapa de încadrare | - | - |  |

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele - în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvată întrucât amplasamentul nu se află situat în arii protejate, parcuri/rezervaţii naturale.

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Protecţia calităţii apelor:

# proiectul nu necesită alimentare cu apă şi din realizarea proiectului nu rezultă ape uzate;

# proiectul nu va traversa cursuri de apă.

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

# Protecţia calităţii aerului:

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

# materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

# instalaţiile electrice proiectate nu vor produce zgomot sau vibraţii; în ceea ce priveşte modul de lucru la construcţii montaj, utilajele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu vor staţiona mult timp în zonă, doar pentru descărcatul materialelor;

# folosirea utilajelor cat mai silenţioase în vederea diminuării disturbării fonice;

# se va respecta programul de linişte, între orele 22,00 şi 6,00;

# Se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

# Protecţia solului şi subsolului:

# lucrările de săpătură vor afecta parţial solul şi subsolul; la finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului; pământul rezultat din săpătură se va depozita la un punct de depozitare avizat, accesul utilajelor în zonă făcându-se pe drumul de acces existent; materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

# executantul lucrării va avea obligaţia aducerii terenului afectat de săpătură la starea iniţială, după terminarea lucrărilor;

# se va evita impurificarea solului cu produse petroliere rezultate de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate pentru executarea lucrărilor;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

# Depozitarea deşeurilor:

# deşeuri rezultate:

# moloz, piatră (rezultate din săpătură la prize de pământ);

# reziduuri de producţie sau consum (conductor OlAl, cleme, etc.);

# zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc.) vor fi inscripţionate; deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

# Nu sunt necesare lucrări pentru organizarea de şantier – materialele necesare sunt aduse pe amplasament pe măsură ce se realizează investiţia. Se va monta un panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi graficul de execuţie a lucrărilor.

# Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

- materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

- la finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului;

- deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi autorizate;

- este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea investiţiei se vor reface spaţiile afectate prin realizarea proiectului şi se vor reda circuitului economic;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- la finalizarea proiectului se va anunţa Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.