PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 6776/28.08.2017

Decizia etapei de încadrare    Nr. 7434 /13.10.2014

Ca urmare a solicitării nr. 6776/21.08.2017, privind revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 7434/13.10.2014, adresate de OMV PETROM SA prin SC Ramboll South East Europe SRL cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.08.2017 că proiectul “Centrală termoelectrică Parc 3 Cartojani şi racordare la reţeaua de energie electrică”, propus a fi amplasat în comuna Mârşa, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Motivul revizuirii:

Modificări în cadrul proiectului:

- 3 containere grup generare conținând motorul termic și generatorul electric;

- 3 containere post transformare în anvelopă de beton conținând 1 transformator de putere 20/0,4kV;

- 1 container cameră de control care conține partea de servicii auxiliare necesare funcționării grupului generator și partea de depozitare piese de schimb.

- aparatele interioare vin montate din fabrica; echipamentele exterioare (cos, senzori, etc.) se vor monta după montarea containerelor pe poziţie.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)	proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3 a) ;

1. Caracteristicile proiectului

a) - proiectul va avea o mărime medie şi se va amplasa pe terenul situat pe teritoriul administrativ al comunei Mârşa;

-  suprafaţa de teren necesară este de 1251 mp

-   se vor amenaja platforme pe care se va amplasa Centrala Termoelectrica astfel:

##### 3 container Grup generare conţinând motorul termic si generatorul electric. Deasupra containerului este montat sistemul de răcire a motorului şi eşapamentul pentru gazele rezultate din ardere;

- 3 containere post transformare în anvelopă de beton conținând 1 transformator de putere 20/0,4kV;

- 1 container cameră de control care conține partea de servicii auxiliare necesare funcționării grupului generator și partea de depozitare piese de schimb.

##### aparatele interioare vin montate din fabrica; echipamentele exterioare (cos, senzori, etc.) se vor monta după montarea containerelor pe poziţie.

- alimentarea cu gaz de sondă  a Centralei Termoelectrice se va face cu gaz asociat.

- racordarea la reţeaua de distribuţie se va face in stalpul nr. 73, al LEA 20 kV Bolintin, alimentata din Statia Electrica Mirsa 110/20 kV, aflata in gestiunea  SC ENEL Distributie Muntenia SA.

- obiectul proiectului consta in instalarea unor echipamente in vederea obţinerii energiei electrice , fiecare echipament fiind compus din:

##### motoare termice cu piston având combustibil gazos;

##### sistemul de alimentare cu gaze;

##### sisteme auxiliare;

##### generatoare electrice;

##### post de transformare ridicător;

##### racordare la reţeaua electrică.

- circuitele de disipare a căldurii vor fi din ţeava sudată, manşoane de cauciuc şi radiatoare, cu ventilatoare antrenate mecanic sau electric. Circuitele principale sunt:

- circuitul de răcire a blocului motor;

- circuitul de răcire intermediar (răcire a aerului de combustie după turbo-compresor);

Sistemul de gaze arse cuprinde;

- tobă de eşapament;

- conducte si rezervor de purjare a vaporilor de condensare din gazele de ardere;

- coşul de fum;

- buşon pentru prelevare probe din gazele de ardere.

- sistemul de evacuare este alcătuit din conducte de evacuare, amortizorul de zgomot cu supresor de scântei integrat şi capacul de protecţie împotriva ploii. Gazele evacuate părăsesc motorul şi trec prin conducte de evacuare în container  apoi ies prin partea superioară a acestuia, trecând prin capacul de protecţie împotriva ploii.

Circuitul de alimentare cu combustibil (gaz) de va fi compus din următoarele 2 parţi:

- Sistemul de alimentare cu gaz al Centralei Termoelectrice, va fi compus din:

- sistem de separare şi reducere a presiunii gazului asociat,

- conducte, suporţi, elemente de conducta, vane, ventile, AMC, etc..

- Sistemul de alimentare cu gaz a motoarelor termice, care va face parte din Centrala Termoelectrica si va fi compus din:

- sistem de filtrare a gazului, regulator de presiune pentru gaz;

- vană de închidere - deschidere manuală;

- servo vană pentru închiderea de urgenţă a alimentării cu combustibil, corespunzătoare normelor anti-explozie;

- conducta de alimentare cu combustibil a motorului termic cu piston, echipată cu suporţii necesari;

- sistemul de măsura şi contorizare a cantităţii de gaze consumată pentru obţinerea energiei electrice.

## Sisteme auxiliare

- Schimbător de căldură intermediar, compus din:

- vasul de expansiune şi instrumentaţia de control;

- pompa de circulaţie, vane de izolare manometre şi termometre.

- Circuitul de răcire al carcasei motorului, compus din:

- vasul de expansiune si echipamentul aferent acestuia;

- termostat pentru controlul temperaturii;

- Răcitori cu aer, compus din:

- radiator pentru răcirea intermediară a aerului de combustie;

- radiator pentru răcirea uleiului şi a blocului motor;

Radiatoarele sunt alcătuite din ventilatoare mecanice/electrice de aer şi schimbătoare de căldură cu nervuri pentru mărirea suprafeţei de transfer termic.  Sunt amplasate deasupra parţii superioare a containerului, deasupra motorului.

## Generatorul electric

Generatorul electric antrenat de către motorul termic va fi:

- cu frecventa curentului electric produs de 50 Hz;

- trifazat, cu un cosφ =0.9 la sarcina maximă;

- tensiunea electrică la care este produsa energia electrica este de 400V;

- răcire cu aer.

## Flux tehnologic de funcţionare al obiectivului “Centrala termoelectrica Parc 3 Cartojani si racordare la reteaua de energie electrica”

De la sondele de extractie Petrom gazele sunt colectate in facilitatea Petrom sau la skidurile de masura si separare unde containerul se conecteaza cu teava de alimentare cu gaze. Gazele sunt introduse intr-un skid de separare si incalzire a gazului, ca prima faza de tratare pentru a putea separa gazul de fractiile grele. Totodata gazul este incalzit pentru a preveni condensarea componentelor chimice ale gazului asociat.

Containerul grup motor-generator electric este format dintr-un motor cu ardere interna la al cărui arbore cotit este conectat un generator. Energia chimică a gazelor este transformată în motorul cu ardere internă în energie mecanică, ce este transmisă de arborele cotit generatorul care o transformă în energie electrică.

Gazele de ardere rezultate în urma arderii în motorul cu ardere interna sunt evacuate în atmosferă printr-un sistem de evacuare.

-	alimentarea cu apa se va asigura din PET.

-	în procesul tehnologic nu se foloseşte apă;

b) proiectul nu se cumulează cu alte proiecte;

c) proiectul presupune utilizarea resurselor naturale - după montarea conductei se va transporta ţiţei de la sondă la parcul aferent;

d) 	producţia de deşeuri va fi redusă pe perioada de realizare a proiectului, deşeurile rezultate din montarea conductei de trasport vor fi gestionate de către o firmă autorizată;

e) emisiile poluante în aer vor fi nesemnificative după realizarea proiectului ;

f))	riscul de accidente este redus având în vedere tehnologiile utilizate atât pe perioada realizării proiectului cât şi în funcţionare;

2. Localizarea proiectului

2.1. terenul este în extravilanul localităţii, pe teritoriul administrativ al comunei Mârşa  proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

2.2. în zonă există resurse de petrol şi gaze naturale ce vor fi exploatate şi după realizarea proiectului;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului se concretizează prin faptul că:

-proiectul nu se află în: zone umede;

-proiectul nu se află în zone costiere;

-proiectul nu se află în zone montane;

-proiectul nu se află în parcuri şi rezervaţii naturale;

-proiectul nu se află în arii clasificate sau zone protejate;

-proiectul nu se află în arii în care standardele de calitate a mediului să fi fost depăşite,

-proiectul nu se află în zone de protecţie specială, ca cele desemnate de OUG nr. 57/2007, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000, zone de protecţie instituite conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulteriore şi HG nr. 930/2005;

-proiectul nu se află în peisaje cu semnificaţie istorică, culturală sau arheologică.

3. Caracteristicile impactului potenţial

-proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane;

-proiectul nu are impact transfrontier;

-mărimea şi complexitatea impactului generate de proiect - nu este cazul;

-probabilitatea impactului generat de proiect – nu este cazul;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului generate de proiect - nu este cazul.

II.    Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – nu este cazul conform deciziei etapei de evaluare iniţială  nr. 7434/17.09.2014.

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”:

# apa utilizată în scop potabil va fi achiziţionată din comerţ;

# evacuarea apelor uzate se va realiza în toalete ecologice;

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”:

# depozitarea materialelor de construcţie să se facă pe spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

# evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

# se va asigura încheierea unui contract ferm pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

# respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

# Depozitarea deşeurilor:

# zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscripţionate;

# deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, pe suprafeţe betonate, până la evacuare;

# deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

# este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

# Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”:

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata realizării înlocuirii conductei;

# materialele de construcţie pulverulente (nisip) se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

# vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare termice, care  produc foarte puţin monoxid de carbon;

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, respectiv STAS 12574-87 , Legea nr. 104/2011;

# Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului

# zgomotul produs din activitatea utilajelor de transport a deşeurilor vor fi reduse;

# în jurul obiectivului nu sunt clădiri;

- se vor respecta prevederile din STAS 10009-88 şi HG 321/2005.

# Alte condiții:

- permiterea accesului reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi punerea la dispoziţia acestora a tuturor documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- lucrări necesare privind organizarea de şantier:

  - organizarea de şantier se va face pe terenul aferent Parcului 3 Mîrşa;

  - în etapa de organizare de şantier se va monta o baracă tip „sondor”pentru personalul administrativ al şantierului;

  - se va amplasa un grup sanitar ecologic;

  - la finalizarea lucrărilor se vor reface spaţiile afectate şi temporar ocupate în etapa de organizare de şantier;

- este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

- se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

- se vor respecta prevederile Ord. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- la finalizarea proiectului se va anunţa A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

Conf. art. 24, 25 şi 29 din HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

(1)” Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

(2) Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

(3) Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.”

Red /1ex