RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI

pentru obiectivul de investitii

„DEPOZITE INGRASAMINTE CHIMICE"

situat in comuna Oinacu – judetul Giurgiu

apartinand

S.C. Romvelia Prodcom S.R.L.

Intocmit,

Expert Auditor/Evaluator de mediu

ILIE NELU CORNELIU

Cuprins

1.Informatii generale	4

1.1. Informatii despre titularul de proiect	4

1.2. Informatii despre autorul Studiului de evaluare a impactului	4

1.3. Denumirea proiectului	4

1.4. Descrierea proiectului	4

1.5. Productia realizata si resurse folosite pentru asigurarea energiei necesare	8

1.6. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice	10

1.7. Informatii despre poluantii fizici si biologici generati de activitatea propusa	14

1.8. Descrierea alternativelor studiate	14

1.9.  Conectare la utilitati	14

2. Procese tehnologice	16

2.1. Fluxuri tehnologice	16

2.2. Activitati de dezafectare	16

2.3. Planul de inchidere a depozitului	16

3.	Deseurile	17

4. Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora	18

4.1. Apa	19

4.1.1. Conditii hidrologice ale amplasamentului	19

4.1.2. Alimentarea cu apa	19

4.1.3. Managementul apelor uzate	20

4.2. Aerul	21

4.2.1. Date generale	21

4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi	22

4.3. Solul	22

4.3.1 Date generale	22

4.3.2. Surse şi poluanţi generaţi	22

4.3.3. Măsuri pentru prevenirea și reducerea emisiilor in sol	23

4.4. Biodiversitatea	23

4.5 Peisajul	23

4.6. Mediul social si economic	23

5. Analiza alternativelor	24

6. Monitorizare	26

7. Situatii de risc	27

7.1. Riscuri naturale	27

7.2. Accidente potentiale	27

7.2.1. Natura potentialelor pericole	27

7.2.2. Masuri impurificarii accidentale cu ingrasaminte chimice si de protectie a mediului	28

7.3. Masuri de protectia muncii, prevenirea incendiilor si protectia mediului	29

8. Descrierea dificultatilor	29

9. Rezumat fara caracter tehnic	30

# 1.Informatii generale

## 1.1. Informatii despre titularul de proiect

Titularul :  SC Romvelia Prodcom SRL

Adresa:  situata în Str. Garii nr 4, Com. Fratesti, Jud. Giurgiu,

Punct de lucru: COM. Oinacu, JUD. Giurgiu, Nr cadastral 30189

Tel: 0722 627 181

Nr. de inregistrare in Registrul comertului: J52/45/2003

Cod Unic de Inregistrare RO2604623

## 1.2. Informatii despre autorul Studiului de evaluare a impactului

ILIE Nelu Corneliu - Inregistrat in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului pentru RM, RIM, BM, RS- pozitia 486

Adresa: Strada Nicolae Labis nr.6, bl. D1, sc. A, ap. 2, Pitesti, Arges

Telefon: 0723 058 873

Email:  iliecorneliu@gmail.com

## 1.3. Denumirea proiectului

„Hale depozitare  C1 (C30),  C2 (C32), C3 (C31), C4  (C33), cabina poarta si gospodaria apa de incendiu” propus a fi amplasat in com. Oinacu, JUD. Giurgiu.

## 1.4. Descrierea proiectului

Proiectul supus avizarii consta in reabilitarea a 4 hale de depozitare (foste grajduri) si transformarea lor in spatii de depozitare ingrasaminte chimice.

Activitatile propuse in faza de reamenajare: reparatii suprafete betonate si acoperisuri, montare tablouri electrice, montare instalatii de stingere a incendiilor si construire put propriu pentru alimentare rezerva apa de incendiu.

Activitatea propusa de proiect in faza de functionare consta in stocare: azotat de amoniu, NP, NPK, PK, Uree si NAC, comercializarea acestora si transportul lor.

Cladirile principale situate pe amplasament si care fac obiectul prezentului proiect sunt: 4 hale de depozitare denumite C1, C2, C3, C4 si 1 cabina pentru paza.

• gard de inchidere perimetrala din stalpi de otel si plasa metalica;

• Acoperisul din structura de grinzi de beton armat pe care sprijina partea interioara placi ondulate de azbociment.

Particularitatile specifice constructiei:

- Hale de depozitare

- Hale depozitare Hala C1 (C30) -  constructie existenta cu structura din beton armat prefabricat, cu inchideri laterale din zidarie de caramida si invelitoare realizata din doua straturi de panouri de azbociment cu izolatie de vata minerala. 72.4 x 11.3 m : 818,00 mp, destinata depozitarii ambalate in saci de tip „big bags” etansi;

- Hale depozitare Hala C2 (C32) -  constructie existenta cu structura din beton armat prefabricat, cu inchideri laterale din zidarie de caramida si invelitoare realizata din doua straturi de panouri de azbociment cu izolatie de vata minerala. 72.32 x 11.3 m : 817,00 mp, destinata depozitarii ambalate in saci de tip „big bags” etansi;

- Hale depozitare Hala C3 (C31) -  constructie existenta cu structura din beton armat prefabricat, cu inchideri laterale din zidarie de caramida si invelitoare realizata din doua straturi de panouri de azbociment cu izolatie de vata minerala. 71.9 x 11.3 m : 812,00 mp, destinata depozitarii ambalate in saci de tip „big bags” etansi;

- Hale depozitare Hala C4 (C33) -  constructie existenta cu structura din beton armat prefabricat, cu inchideri laterale din zidarie de caramida si invelitoare realizata din doua straturi de panouri de azbociment cu izolatie de vata minerala. 72.4x 11.3 m : 818,00 mp, destinata depozitarii ambalate in saci de tip „big bags” etansi;

Regim de inaltime al constructiilor Parter.

Inaltime constructii (sarpanta) 5,00 m fata de cota ±0.00

Categoria de imporanta a constructiei este „D” – redusa

Clasa de importanta este III

- Cabina poarta

Constructie existenta cu structura din beton armat, cu inchideri laterale din zidarie de caramida si invelitoare realizata din tabla faltuita, 4,0 x 4,0 m: 16 mp, cu functionalitatea cabina poarta

- Gospodarie de apa de incendiu

Constructie existenta subterana, cu o structura din beton armat in care se doreste amplasarea gospodariei de apa de incendiu 2,6 x 3,4 m : 8.84 mp

Program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana

Activitatile propuse a fi desfasurate pe amplasament sunt:

- Receptie si descarcare ingrasaminte ambalate in saci – cantarirea se va realiza prin intermediul podului bascula;

- Depozitarea ingrasamintelor ambalate in saci;

- Incarcare si livrare – inclusiv cantarirea ingrasamintelor ambalate in saci.

Ingrasamintele chimice vor fi aprovizionate in depozitele special amenajate  si depozitate astfel:

Hala C1 : maxim 800 t de ingrasaminte (un singur sortiment sau orice combinatie intre azotat de amoniu, complex NPK, uree sau nitrocalcar)

Hala C2 : maxim 800 t de ingrasaminte (un singur sortiment sau orice combinatie intre azotat de amoniu, complex NPK, uree sau nitrocalcar)

Hala C3 : maxim 800 t de ingrasaminte (un singur sortiment sau orice combinatie intre azotat de amoniu, complex NPK, uree sau nitrocalcar)

Hala C4 : maxim 800 t de ingrasaminte (un singur sortiment sau orice combinatie intre azotat de amoniu, complex NPK, uree sau nitrocalcar)

Aditional in incinta de mai pot afla depozitate pentru foarte scurta durata in vederea livrarii, ambalati in jaci jumbo / big nags (un singur sortiment sau orice combinatie intre azotat de amoniu, complex NPK, uree sau nitrocalcar).

In orice moment cantitatea totala de azotat de amoniu cu concentratie de azot de 34.4 % regasita pe amplasament  nu va depasi 4000 tone.

Capacitatea maxima pentru ingrasamintele NP, NPK, PK, uree sau NAC pentru halele C1, C2, C3, C4 cat si cea depozitata  temporar in exterior (in vederea livrarii imediate) este de 4000 tone. Aceste ingrasaminte  pot fi depozitate in functie de nevoile beneficiarului din agricultura, exclusiv intr-un singur sortiment sau intr-o combinatie aleatorie de produse din gama NP, NPK, PK, uree sau NAC.

Stocarea ingrasamintelor se face in saci din polipropilena de 600 kg (big bag-uri) suprapusi in conditii normale pe doua nivele, exceptional admitandu-se stocajul pe 3 nivele. Depozitarea se realizeaza in zone distincte pentru fiecare categorie de produs.

| Nr. crt | Denumirea substantei | Cantitatea maxima (tone) | Capacitate maxima de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azotat de amoniu 34.4% | 4000* | 4000 | Granule solide | Saci 600 kg (big bag) | Temperatura ambianta, ferit de expunere directa la soare, in spatiu cu ventilatie naturala puternica |
| 2 | Ingrasaminte complexe NPK | 4000* |  |  |  |  |
| 3 | Ingrasamant uree | 4000* |  |  |  |  |
| 4 | Ingrasaminte complexe tip NP | 4000* |  |  |  |  |
| 5 | Ingrasaminte complexe tip PK | 4000* |  |  |  |  |
| 6 | Ingrasaminte complexe tip NAC | 4000* |  |  |  |  |

* Cantitatea maxima dintro anumita substanta care se poate gasi la un moment dat pe amplasament nu poate depasi capacitatea totala de stocare 4000 t. Suma cantitatilor depozitate din substantele prevazute la pozitiile 1-6 nu va depasi capacitatea totala de stocare de 4000 t (800 t/hala de depozitare=3200 t + 800 t temporar pe amplasament)

Depozitul de ingrasaminte chimice va fi amplasat in  com. Oinacu, jud. Giurgiu, Nr cadastral 30189, Nr CF 30189. Din punct de vedere administrativ spatiile de depozitare sunt amplasate in intravilanul comunei Oinacu.

Vecinatati:

- Vest: Romvelia Prodcom SRL - NR CAD 30190 si Velia Agroserv SRL (drum acces + constructii neutilizate) si la  NV 650 m depozite de ingrasaminte chimice apartinand  SC Azochim SRL.

- Est: Romvelia Prodcom SRL - NR CAD 30522 si la 150 m  zona de locuinte comuna Oinacu;

- Nord: Romvelia Prodcom SRL - NR CAD 30522;

- Sud: Romvelia Prodcom SRL - NR CAD 30494

Halele fiind folosite pentru depozitare temporara, nu este necesara prezentarea unui proces tehnologic.

Accesul auto in incinta obiectivului se realizeaza prin intermediul drumului de exploatare intern de pe DC 94, in sistem controlat, cu cabina control acces.

## 1.5. Productia realizata si resurse folosite pentru asigurarea energiei necesare

Pe amplasament nu se desfasoara activitati de productie. Activitatea principala desfasurata pe amplasament este de depozitare.

Pentru desfasurarea activitatii de depozitare se folosesc urmatoarele resurse:

- Energie termica

Se realizeaza incalzirea incintei Gospodarie apa de incendiu, utilizand un radiator electric cu puterea de 1500 W, necesar pentru a se evita inghetul conductelor in sezonul rece cu o mentinere a temperaturii la + 5°C.

Deoarece in halele de depozitare nu se asigura o temperatura antiinghet, pentru protejarea retelei de incendiu, s-a prevazut o electrovalva comandata atat automat cat si manual, amplasata in gospodaria de apa.

- Energie electrica

Instalatiile se vor dimensiona pentru tensiunea 3x400/230V; 50 Hz

Alimentarea cu energie electrica – racordul electric al tabloului generat (TEG) la reteaua furnizorului se va realiza prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT); Din tabloul electric general se vor alimenta tabloul electric cabina poarta (TECP), tablourile electrice al fiecarei hale (TEHA1, TEHA2, TEHA3, TEHA3) si tabloul electric aferent statiei de pompe de incendiu (TEPI);

Bransamentul pentru consumatorii normali trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

-putere instalata Pi=72.9 kW;

- puterea maxima simultan absorbita Pa=51 kW;

- Curentul de calcul: Ic = 82 A;

- Frecventa f=50 Hz;

- Tensiunea  Un= 400/230 V ca

Tabloul electric cabina poarta (TECP)

-putere instalata Pi=5 kW;

- puterea maxima simultan absorbita Pa=3 kW;

- Curentul de calcul: Ic = 14.5 A;

- Frecventa f=50 Hz;

- Tensiunea  Un= 400/230 V ca

Tabloul electric hale  (TEHA1, TEHA2, TEHA3, TEHA3)

-putere instalata Pi=14.6 kW;

- puterea maxima simultan absorbita Pa=13.6 kW;

- Curentul de calcul: Ic = 22 A;

- Frecventa f=50 Hz;

- Tensiunea  Un= 400/230 V ca

Tabloul electric pompe incendiu (TEPI)

-putere instalata Pi=9.5kW;

- puterea maxima simultan absorbita Pa=9.5 kW;

- Curentul de calcul: Ic = 17.1 A;

- Frecventa f=50 Hz;

- Tensiunea  Un= 400/230 V ca

- Alimentarea cu apa: Amplasamentul va fi prevazut cu un put propriu, apa fiind utilizata doar pentru gospodaria de apa de incendiu. Nu sunt prevazute alte surse de alimentare cu apa sau alte utilizari.

## 1.6. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

Produse propuse a fi depozitate:

Azotatul de Amoniu:

Proprietăţile fizice şi chimice

Aspect: granule, prilled

Culoare: alb, bej

Miros: inodor

Punctul de topire: 169 °C

Descompunere: Se descompune sub punctul de fierbere.

Inflamabilitatea (solid, gaz): Produsul nu este inflamabil.

Densitatea relativă: 1,72 (20 °C)

Greutate volumetrică:890 kg/m3

Solubilitate în apă: 1.870 g/l foarte solubil (20 °C)

Temperatura de descompunere:> 210 °C

Vâscozitatea

Proprietăţi explozive:Nu este exploziv

ONU serie 1 & 2 Total material combustibile sub formă de carbon: egal cu sau mai puțin de 0,2%

Risc de explozie potenţial când sunt încălzite puternic în spaţii închise (ex. ţevi şi conducte), mai ales dacă sunt contaminate cu materiale incompatibile.

Proprietăţi oxidante: Poate agrava un incendiu; oxidant.

Stabilitate şi reactivitate

Stabilitate chimică: Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. Prin încălzirea şi răcirea repetate, peste şi sub 32°C, produsul devine poros prin schimbarea structurii cristaline, creşte cantitatea de praf şi volumul granulelor. Acest lucru poate duce la ruperea sacilor şi pierderea produsului.

Reacţii potenţial periculoase: Prin contact cu baze tari eliberează amoniac. Contactul cu acizi puternici eliberează gaze de azot. Se descompune la încălzire.

Condiţii de evitat

Temperatură > 170 °C

Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.

A se păstra la distanţă de materialele incompatibile.

Expunere la aer sau umezeală pentru perioade prelungite de timp.

Materiale incompatibile

Materiale organice

Agenţi reducători

Material combustibil

Acizi tari şi baze tari

Pulberi metalice

Cupru

Aliaje de cupru

Zinc

Cloraţi

Cromaţi

Permanganaţi

Produşi de descompunere periculoşi

Oxizi de azot (NOx), Amoniac

Manipularea şi depozitarea

Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate:

Se va evita formarea de praf.

Se va asigura ventilaţie adecvată.

A se păstra la distanţă de materialele incompatibile.

Se va folosi numai echipament curat.

Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. A se păstra departe de materiale combustibile.

Măsuri de igienă:

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. Se vor curăţa în mod regulat echipamentul, spaţiul de lucru şi îmbrăcămintea. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.

Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere:

Se va păstra într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Limitare de dimensiune a stivei (în acord cu reglementările locale) şi păstraţi cel puţin 1m distanţă în jurul stivei de produse însăcuite. Trebuie să fie instituite procesele de curăţire de rutină pentru a se asigura că praful nu se acumulează pe suprafeţe.

Materiale adecvate pentru containere: Materiale plastice Oţel inoxidabil Aluminiu

Materiale nepotrivite pentru containere: Cupru Zinc

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare:

A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 32 °C. Evitaţi stocarea neprotejată în aer liber. Se va proteja de umezeală.

Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune:

Nu se va depozita aproape de materiale combustibile.

A se păstra la distanţă de materialele incompatibile.

Ingrasamintele complexe tip NP/PK/NPK sau NAC

Sorturi de ingrasaminte cu peste 70% azotat de amoniu. Conform legistatiei in vigoare, sorturile de ingrasaminte complexe peste 70 % azotat de amoniu sunt clasificate ca solide oxidante si iritante pentru ochi.

Ingrasamant uree

Nitrocalcar

## 1.7. Informatii despre poluantii fizici si biologici generati de activitatea propusa

Din activitatea propusa nu rezulta poluanti de natura fizica (radiaţie electromagnetica, radiaţie ionizanta) sau biologica (microorganisme, viruşi).

Singurul poluant fizic este zgomotul produs de trafic in perioada de functionare.

## 1.8. Descrierea alternativelor studiate

Au  fost avute in vedere doua alternative:

- Nerealizarea proiectului si conservarea situatiei actuale;

- Realizarea proiectului – prin amenajarea acutualelor hale de depozitare (foste grajduri) , dand acestor spatii o utilizare

A fost selectata alternativa de realizare a proiectului deoarece:

- beneficiarul a identificat nevoia de dezvoltare a afacerii sale;

- beneficiarul a avut in vedere acest proiect atunci cand a achizitionat acest teren pe care existau grajdurile dezafectate;

- impactul asupra mediului si costurile de dezvoltare proiect sunt mult reduse in cazul realizarii investitiei pe amplasament deoarece aceasta va beneficia de constructiile deja existente, de utilitatile, echipamentele de manipulare si de infrastructura deja existenta pe amplasament;

## 1.9.  Conectare la utilitati

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va realiza, doar pentru refacere rezerva apa de incendiu astfel:

- instalatii de captare-foraj cu adancimea de 44 m;

-echipat cu o pompa sumersibila ZDS QS4P 3-6

Evacuarea apelor uzate:

- Nu rezulta ape uzate;

- Apele pluviale nu sunt colectate de pe suprafetele betonate/asfaltate

Energie termica

Se realizeaza incalzirea incintei Gospodarie apa de incendiu, utilizand un radiator electric cu puterea de 1500 W, necesar pentru a se evita inghetul conductelor in sezonul rece cu o mentinere a temperaturii la + 5°C.

Deoarece in halele de depozitare nu se asigur o temperatura antiinghet, pentru protejarea retelei de incendiu, s-a prevazut o electrovalva comandata atat automat cat si manual, amplasata in gospodaria de apa.

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica – racordul electric al tabloului generat (TEG) la reteaua furnizorului se va realiza prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT);

Bransamentul pentru consumatorii normali trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

-putere instalata Pi=72.9 kW;

- puterea maxima simultan absorbita Pa=51 kW;

- Curentul de calcul: Ic = 82 A;

- Frecventa f=50 Hz;

- Tensiunea  Un= 400/230 V ca

# 2. Procese tehnologice

## 2.1. Fluxuri tehnologice

Principalele activitati sunt: receptie, depozitare, manipulare, gestionare produse si livrarea catre client.

Fluxul tehnologic presupune urmatoarele etape:

- Receptie si descarcare ingrasaminte ambalate in saci – cantarirea se va realiza prin intermediul podului bascula;

- Depozitarea ingrasamintelor ambalate in saci;

- Incarcare si livrare – inclusiv cantarirea ingrasamintelor ambalate in saci.

Stocarea ingrasamintelor se face in saci din polipropilena de 600 kg (big bag-uri) suprapusi in conditii normale pe doua nivele, exceptional admitandu-se stocajul pe 3 nivele. Depozitarea se realizeaza in zone distincte pentru fiecare categorie de produs.

## 2.2. Activitati de dezafectare

In momentul de fata nu este prevazut un termen referitor la dezafectarea depozitului. Depozitul va fi utilizat atat timp cat va fi functional si cat va fi considerat rentabil.

La momentul dezafectarii oricarei parti din depozit sau a facilitatilor aferente, toate activitatile vor fi efectuate de catre personal calificat, in conformitate cu normele de protectie a mediului si de protectie si igiena a muncii.

La dezafectare se vor identifica tipurile de deseuri ce se pot genera, cantitatile estimate si modul de gestionare pentru acestea.

La incetarea perioadei de functionare se va urmari realizarea studiilor si obtinerea actelor legale cerute la legislatia in vigoare pentru incetarea activitatii si dezafectarea instalatiilor.

Dezafectarea se va realiza urmarind urmatoarele etape:

- evacuare tuturor deseurilor de pe amplasament, functie de tipul lor, la societati autorizate;

- demontarea instalațiilor, prin firme autorizate;

- valorificarea fierului vechi și a metalelor neferoase;

-demolarea constructiilor, colectarea, valorificarea materialelor refolosibile, sau depozitarea lor, dupa caz in depozite autorizate.

## 2.3. Planul de inchidere a depozitului

In cazul incetarii definitive a activitatii pe intreg amplasamentul sau a unor parti din depozit, operatorul trebuie să actualizeze Planul de inchidere, agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Dezafectarea se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare sau demolare.

Deseurile existente pe amplasament vor fi eliminate conform codului deșeului și contractelor cu societati specializate, similar cu procedeele utilizate in perioada de funcţionare.

Cablurile si echipamentele electronice, vor fi demontate, stocate pe categorii de materiale și transportate la unitatile specializate pentru recuperare /eliminare materiale componente.

# Deseurile

Deseurile care pot fi generate pe amplasament sunt:

- Deseurile menajere sunt generate de personal, in cantitate de circa 0,5 kg/zi/persoana. Din activitatea desfasurata rezulta deseuri menajere corespunzatoare la 4 persoane/zi x 0,5 kg/zi = 2,0 kg/zi. Deseurile menajere nu sunt biodegradabile, de aceea se vor colecta si inmagazina temporar in recipienti specifici si vor fi transportate la depozit ecologic printr-un operator autorizat, ori de cate ori este nevoie.

Cantitatile de deseuri generate si managementul lor

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata t/an | Starea fizica S-solid; L-lichid; SS-semisolida | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantitatea prevazuta a fi generata t/an |
|  |  |  |  | V | E | R |
| Deseuri municipale si deseuri similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat | 0.52 | S | 20.03.01 |  | 0.52 |  |

Nota:

V – valorificata; E – eliminata; R - ramasa in stoc

# 4. Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului, generate de implementarea proiectului.

Pentru a evalua impactul asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante s-au stabilit, pentru fiecare dintre acestia, o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea, in principal, a impactului semnificativ.

In cele de mai jos se prezinta categoriile de impact si criteriile pentru evaluarea impactului.

Evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiecte, necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor proiectului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa, genereaza efecte negative sau pozitive asupra unui factor sensibil de mediu”.

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului, „Depozite de ingrasaminte chimice”  s-au stabilit sase categorii de impact.

Evaluarea impactului s-a facut pentru toti factorii/aspectele de mediu stabiliti/stabilite a avea relevanta pentru proiectul analizat.

Evaluarea si predictia impactului au fost efectuate pe baza modelelor si metodelor expert.

Principiul de baza luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor proiectului in raport cu obiectivele de mediu. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv | Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau fara efect |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ | Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |

## 4.1. Apa

### 4.1.1. Conditii hidrologice ale amplasamentului

Ape de suprafaţă

Din punct de vedere hidrologic amplasamentul este pozitionat in bazinul hidrografic al Dunarii.

Referitor la Dunare, inainte si dupa Giurgiu apele fluviului au o tendinta de abatere spre sud. La aceasta tendinta contribuie si simpla aluvionare a cursului din stanga, prin care apele sunt impinse spre coasta mai inalta a podisului prebalcanic.

Zona de lunca se dezvolta cu precadere pe malul stang, pe teritoriul tarii noastre.

Debitul mediu al Dunarii, calculat pe o perioada de circa 40 de ani, la intrarea in Giurgiu, este de aproximativ 588 mc/s.

Debitul mediu multianual de aluviuni in suspensie este de circa 1650 kg/s.

Dunarea dispune de doua avantaje importante, respectiv debite mari si viteze mici, ceea ce permite o autoepurare puternica. Fluviul se incadreaza in categoria apelor cu impurificare moderata.

Apa subterană: se caracterizează prin prezenţa a trei complexe acvifere: de mică adâncime; de medie adâncime; de mare adâncime. Dezvoltarea acestora pe verticală şi orizontală prezintă însă, variaţii, atât în ceea ce poziţia şi grosimea, cât şi natura litologică. Complexul acvifer freatic situat la mică adâncime, exploatat pentru agricultură şi pentru gospodării. Apele sunt bicarbonatate calcic – magneziene, atât în subteran cât şi la suprafaţă, deci nu corespund din punct de vedere al potabilităţii.

## 4.1.2. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza astfel:

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va realiza, doar pentru refacere rezerva apa de incendiu astfel:

- instalatii de captare-foraj cu adancimea de 44 m;

- echipat cu o pompa sumersibila ZDS QS4P 3-6

BILANŢUL

consumului de apă (activitate existenta + extindere) (mc/zi)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

P - Proces tehnologic

F - Sursa de apă (furnizor)

A - Apă subterană

S - Apă de suprafaţă

| P | F | Consum total apa (col 4, 10,11) | Apa prelevata din sursa | Recirculata/Reutilizata | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  | A | S | Pentru compensarea pierderilor in sistemele cu circuit inchis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | S |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | foraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### 4.1.3. Managementul apelor uzate

- Apele uzate menajere : nu rezulta;

- Apele pluviale:  nu sunt colectate;

BILANŢUL

apelor uzate (activitate existenta + extindere)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

Z - mc/zi

A - mc/an

C – Comentarii

| Sursa apelor uzate tehnolgic | Totalul apelor uzate generate | Ape uzate evacuate | Ape directionate spre reutilizare/recirculare | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | A | menajere | industriale | pluviale | In acest obiectiv | Catre alte obiective |  |
|  |  |  | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A | Z | A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*Nota: nu sunt colectate

Recomandari:

- masuri permanente de intretinere a suprafetelor betonate in asa fel incat sa nu existe infiltratii in sol care ar putea duce la poluarea apelor subterane;

- orice scapare de produse pe suprafetele betonate vor fi colectate cu mijloace/materiale adecvate conform specificatiilor furnizorului si predate furnizorului sau firmelor de specialitate;

- depozitarea produselor doar in spatiile amenajate in acest scop;

Se prognozeaza un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu apa in perioada de realizare a proiectului /functionare/inchidere activitate.

## 4.2. Aerul

### 4.2.1. Date generale

Clima: specifică zonei geografice în care se află amplasamentul se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantităţi medii de precipitaţii, care cad în general sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice şi de încălziri frecvente.

Regimul precipitaţiilor: Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald, când convecţiei dinamice frontale i se adaugă termoconvecţia favorizată de încălzirea excesivă a suprafeţei terestre şi aerului din straturile inferioare ale atmosferei. Ele au adesea un caracter de aversa, fiind însoţite de descărcări electrice şi vijelii. Cantităţile maxime căzute în 24 de ore au fost de 105,3 mm3 la staţia Ghimpaţi. Stratul de zăpadă are o distribuţie discontinuă în teritoriu şi în timp, datorită vânturilor puternice care spulberă şi troienesc zăpada şi frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile. Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este maximă în luna ianuarie, când ajunge la 10 cm.

Vântul: Vânturile sunt slab influenţate de relieful uniform, vitezele rămânând relativ mari, iar direcţiile relativ constante: vânturile din nord-est şi est reprezintă 20%, iar cele din sud-vest şi vest 14%. Viteza medie este cuprinsă între 2,2 şi 4,5 m/s. Vitezele medii cele mai mari le înregistrează vânturile de nord-est, care au şi frecvenţele maxime.

Stratificarea aerului: Stratificarea aerului este preponderent neutră, situaţie ce apare cu o frecvenţă plurianuală de 31%, urmată de stratificarea puţin instabilă de 29%. Cele mai slabe condiţii de difuzare a poluanţilor, în special pentru sursele joase sau pentru evacuări necontrolate la nivelul solului, apar în cazurile în care stratificarea aerului este stabilă, iar viteza vântului este egală sau mai mică de 1 m/s.

### 4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi

- Eventualele surse de poluare a atmosferei sunt gazele arse evacuate de mijloacele de transport;

Se prognozeaza un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu aer in perioada de realizare a proiectului /functionare/inchidere activitate.

## 4.3. Solul

### 4.3.1 Date generale

Terenul pe care este situat amplasamentul face parte din marea unitate structurala numita Platforma Moesica. La suprafata se gasesc depozite de vârsta cuaternara cu grosimi de pâna la 30 m, depuse peste formatiuni cretacice cu grosimi în general de peste 500 m si care formeaza roca de fundament a regiunii. Adancimea de inghet a zonei este de 85 cm conform STAS 6054/1977.

Tipurile de soluri în zona amplasamentului sunt:

- soluri zonale, formate pe terasa si câmpul înalt, reprezentate în principal prin cernoziomuri tipice si cernoziomuri cambice tipice;

- soluri azonale, formate în zona de lunca si reprezentate prin soluri aluviale tipice;

- depozite fluviatile cu texturi foarte variate, în cazul solurilor azonale.

Conform hartii de zonare seismica din Codul de proiectare seismica – P100/1-2006, terenul studiat se afla in zona D de seismicitate, are un coeficient de seismicitate Ks=0.16, perioada de colt Tc=1.0 s are gradul VIII de seismicitate (cu o perioada de revenire de 50 de ani).

### 4.3.2. Surse şi poluanţi generaţi

Avand in vedere ca suprafetele pe care se vor manipula si depozita  saci de ingasaminte chimice sunt betonate si ca saci sunt inchisi, neexistand posibilitatea ajungerii ingrasamintelor chimice pe suprafata betonata decat in situatie accidentala se considera ca nu exista surse de poluare a solului datorate functionarii.

### 4.3.3. Măsuri pentru prevenirea și reducerea emisiilor in sol

Pentru diminuarea potentialului impact asupra solului si subsolului se recomanda mentinerea in stare buna a suprafetelor betonate.

Data fiind utilizarea propusa a amplasamentului in conditii de functionare normala (ingrasamintele chimice nu vor ajunge pe sol sau in sol) folosinta ulterioara a terenului nu va fi limitata.

In conditiile mentinerii in stare buna a suprafetelor betonate se poate afirma ca impactul generat de activitatea propusa asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ.

## 4.4. Biodiversitatea

Nu este cazul deoarece obiectivul se gaseste intr-o zona industriala.

Se prognozeaza un impact neutru asupra factorului de mediu biodiversitate pe intrega viata a proiectului.

## 4.5 Peisajul

Zona in care este propusa activitatea este zona cu cladiri in conservare aflate intro stare continua de depreciere.

Reabilitarea halelor de depozitare (foste grajduri)  si implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra peisajului.

## 4.6. Mediul social si economic

Din punct de vedere economic, realizarea investiţiei va duce la cresterea nivelului de dezvoltare economica a localitatii.

Din punct de vedere social, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.

Dat fiind faptul ca obiectivul este un obiectiv SEVESO, care prezinta risc de accident major, trebuie specificat ca depozitarea de substante periculoase pe amplasament va aduce si riscul de accident major.

Riscul producerii unor accidente majore (incendii, explozii, nor toxic) poate fi determinat de acţiuni care au sau nu o legătură directă cu activitatea principală desfăşurată pe amplasament. În amplasamentul analizat nu au fost identificate alte activităţi cu risc de accidente majore.

Dat fiind natura terenului unde se afla amplasat obiectivul si a faptului ca evenimentul cel mai defavorabil analizat „explozia azotatului de amoniu” este unul „putin probabil” in conditii normale de exploatare si in absenta evenimentelor de forta majora (atacuri teroriste, razboi), riscurile sunt acceptabile;

Efectele suflului ale producerii evenimentului „explozie”  in 3 situatii imaginate, explozia a 2000 t, 3000 t si 4000 t de azotat de amoniu vor fi resimtite pana la 1071 m, 1173 m respectiv 1349 m si ar putea avea efecte notabile pana la 504 m, 552 m respectiv 635 m de pozitia depozitului (vezi simulari de accident majore prezentate in politica de prevenire accidente majore)

In situatia ce mai defavorabila imaginata, explozia a 4000 t de azotat de amoniu, nu exista efect de dominou cu depozitul de ingrasaminte chimice „Azochim” situat la 650 m.

In cazul oricarui scenariu de explozie luat in calcul vor exista efecte semnificative asupra zonei de locuintelor invecinate la circa 200 m

Zone potential afectate:

- Vest: Romvelia Prodcom SRL si Velia Agroserv SRL (drum acces + constructii neutilizate) si la  NV 650 m depozite de ingrasaminte chimice apartinand  SC Azochim SRL.

- Est: Romvelia Prodcom SRL si la 150 zona de locuinte comuna Oinacu;

- Nord: Romvelia Prodcom SRL;

- Sud: Romvelia Prodcom SRL;

Considerind natura produselor depozitate, se prognozeaza ca in cazul unui incendiu masiv, exista riscul de manifestare a efectului de Domino pe amplasament. Riscul de manifestare a efectului de Domino la obiectivele invecinate este redus.

In conditii normale de functionare se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu social si economic pe intrega viata a proiectului.

# 5. Analiza alternativelor

La alegerea amplasamentului investitiei s-a avut in vedere faptul ca terenul este proprietatea titularul proiectului, si ca amplasamentul este situat in zona industriala a localitatii, prezentand cele mai avantajoase caracteristici: cai de acces, utilitati necesare, echipamente de manipulare;

Dat fiind specificul activitatii care se va desfasura in cadrul proiectului propus, pentru investitia analizata au fost luate in calcul o varianta zero (0) – in care nu se face investitia si o varianta alternativa de realizarea proiectului prin reabilitarea halelor de depozitare (foste grajduri)  deja existente pe amplasament.

Varianta zero – varianta fara proiect consta in nerealizarea actualei investitii, se mentine optiunea actuala de utilizare a terenului care prezinta urmatoarele avantaje/dezavantaje dupa cum urmeaza:

a. Avantaje:

-

b. Dezavantaje:

- se mentine utilizarea terenului la actualul nivel: spatiu industial pe care nu se desfasoara nicio activitate / hale de depozitare (foste grajduri)  in conservare;

- nevalorificarea oportunitatii de dezvoltare economica a localitatii;

Varianta 0 (V.0.) reprezinta optiunea actuala de utilizare a terenului - hale de depozitare (foste grajduri)  in conservare;

Varianta 1 – varianta cu proiect, consta in implementarea proiectului propus, asa cum a fost descris anterior din punct de vedere constructiv si functional, care prezinta urmatoarele avantaje/dezavantaje:

a. Avantaje:

- reabilitarea zonei prin reamenajarea halelor de depozitare (foste grajduri);

- permite creearea de noi locuri de munca;

- dezvoltarea economica a localitatii;

- asigura nevoile de dezvoltare ale societatii in zona;

- risc redus de poluare a solului si apelor subterane prin eventuale scurgeri de pe suprafetele betonate a unor produse ajunse accidental pe acestea;

- consum redus de resurse naturale si energie electrica;

b. Dezavantaje:

- realizarea activitatii pe amplasament va duce si la o crestere usoara a traficului in zona datorita activitatilor de aprovizionare depozit/livrari catre clienti;

Alegerea alternativei celei mai bune a avut in vedere aspectele privind marimea efectului, durata efectului, reversibilitatea efectului, viabilitatea si eficienta masurilor de ameliorare a efectelor. Scala de apreciere este de la 1 la 10, nota 1 semnifica efect negativ maxim, iar nota 10 reprezentand efect zero asupra factorului de mediu.

Grila de punctaj pentru selectarea variantei optime de realizare a proiectului propus

| Nr. crt | Factor de mediu | Marimea efectului | Durata efectului | Reversibilitatea efectului | Eficienta masurilor de ameliorare | Total punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIANTA 0 – FARA PROIECT |
| 1 | Apa | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 2 | Sol/Subsol | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 3 | Aer | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 4 | Flora si fauna | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 5 | Mediul social si economic | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Sanatatea populatiei | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| TOTAL VARIANTA 0 - FARA PROIECT = 181 |
| VARIANTA 1 – IMPLEMENTARE PROIECT |
| 1 | Apa | 9 | 9 | 9 | 7 | 32 |
| 2 | Sol/Subsol | 9 | 9 | 9 | 7 | 32 |
| 3 | Aer | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 4 | Flora si fauna | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 5 | Mediul social si economic | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | Sanatatea populatiei | 9 | 9 | 9 | 5 | 32 |
| TOTAL VARIANTA 1 – IMPLEMENTARE PROIECT = 198 |

In concluzie, se aprecieaza ca Varianta 1 – Implementarea proiectului propus, este cea care determina dezvoltarea economica si sociala a zonei, asigurand protectia mediul inconjurator, dotarile acestora din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu. Terenul pe care se realizeaza investitia se gaseste intr-o zona destinata activitatilor industriale, se apreciaza ca efectul negativ cumulativ asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.

# 6. Monitorizare

Planul de monitorizare trebuie să identifice urmatoarele informații:

- Zona din exploatare monitorizată;

- Sursa documentata a cerintei de monitorizare;

- Formularea pe scurt a cerintei de monitorizare;

- Frecventa actiunii de monitorizare necesare.

Necesitatea de monitorizare va fi mai mare in perioada de exploatare a investitiei, dar va cuprinde si fazele de constructie și dezafectare, proportional cu impactul fiecarei etape asupra mediului.

In perioada realizării investiţiei

Activitatile de monitorizare în perioada realizării investiţiei includ inspecţiile pe amplasament, colectarea si analizarea datelor de monitorizare asociate, in special cele referitoare la gestiunea deseurilor.

lnspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii:

- că tehnicile si managementul lucrarilor de construire se aplică in conformitate cu solutiile din proiect, că factorii de mediu sunt protejati, că sanatatea populatiei şi proprietatile nu sunt afectate;

- că sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, prin acordurile, avizele, autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor in constructie;

- că cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impactelor sunt cunoscute, implementate si functioneaza corect.

In perioada de funcţionare

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea pierderilor de materiale, societatea va tine o evidenta permanenta a:

-  fluxului de produse intrate/iesite;

- cantitatii de apa alimentata, energie utilizate;

- cantitatilor de deseuri rezultate pe categorii de deseuri;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se vor respecta prevederile legale privind raportarile pe care titularul activitatii trebuie sa le faca autoritatilor.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

In cazul unei poluari accidentale se vor monitoriza factorii de mediu afectati, in baza unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

ln faza de dezafectare  datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

Monitorizarea deşeurilor este similară pentru cele trei faze ale investiţiei.

# 7. Situatii de risc

## 7.1. Riscuri naturale

Amplasamentul se afla in zona cu potential seismic, proiectarea antiseismica a cladirilor si instalatiilor fiind incadrata in zona seismica de calcul „D”, caracterizata printrun coeficient seismic Ks=0.1 si perioada de colt Tc=1.5 secunde.

## 7.2. Accidente potentiale

### 7.2.1. Natura potentialelor pericole

Fertilizatorii pe baza de azotat de amoniu sunt clasificati ca agenti oxidanti si, cu toate ca ei nu sunt combustibili, în eventualitatea în care sunt implicati într-un incendiu pot, prin eliberarea de oxigen sau printr-un proces similar, sa creasca nivelul de risc sau intensitatea focului în alte materiale cu care vin în contact. Când sunt implicati într-un incendiu pot degaja fum toxic.

În anumite conditii azotatul de amoniu poate sa se descompuna autosustinut. Impulsul initial necesar descompunerii explozive a azotatului poate fi transmis prin încalzire (peste 140°C) sau contact cu foc direct, frecare, lovire, soc mecanic, descarcari electrice sau prezenta unor substante organice precum uleiuri, motorina, solventi etc.

| Denumire compus chimic | Simbol de pericol | Fraze de risc | Descriere pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotat de amoniu | O (oxidant) | R 8, R 9 | R 8 – contactul cu materialele combustibile poate provoca incendiu R 9 – Exploziv în amestec cu materiale combustibile |

Ca urmare a celor prezentate mai sus hazardele majore posibile sunt: incendiu, explozia si eliberarea de vapori toxici în eventualitatea unui incendiu.

| Pericolul | Factorul de risc probabil |
| --- | --- |
| Chimic | Aparitia unui incendiu in care este implicat azotatul de amoniu |
| Explozie | Contact cu foc direct, frecare, lovire, soc mecanic, descarcari electrice sau prezenta unor substante organice precum uleiuri, motorina, solventi |
| Incendiu | Contactul cu materiale combustibile |

În procesul de identificare si evaluare a pericolelor majore vor fi utilizate si datele provenite din monitorizarea tehnologica si contributia unor factori externi precum:

- conditii climatice anormale (precipitatii, temperatura, activitate seismica, vânt, inundatii, etc.);

- activitatile industriale si publice învecinate.

### 7.2.2. Masuri impurificarii accidentale cu ingrasaminte chimice si de protectie a mediului

Procedurile de siguranta sunt esentiale pentru manipularea si depozitarea acestor tipuri de materiale.

Pentru reducerea riscului prezentat anterior se au in vedere urmatoarele:

- fumatul nu este permis decat in locurile special amenajate;

- orice instalatie sau echipament care necesita sudura sau aplicare de caldura, trebuie sa fie foarte bine spalata pentru îndepartarea fertilizatorului; Înaintea executarii oricaror lucrari ce implica temperaturi ridicate, este obligatorie obtinerea permiselor de „lucru cu foc”

- nu se va utiliza flacara deschisa, sudura sau orice alt proces similar nicaieri în incinta fara anuntarea si permisiunea managementului (sau persoanei care actioneaza în numele lor);

- autovehiculele si unitatile mobile vor fi parcate la distanta de depozitul de ingrasamant chimic;

- dispozitivele electrice si de iluminat se vor închide când nu sunt utilizate.

- zonele de depozitare trebuie sa fie curate si uscate;

- echipamentele, peretii si podelele se vor mentine curate, fara contaminanti;

- sacii cu azotat de amoniu nu se vor depozita in aceiasi stiva cu saci continând alte tipuri de fertilizatori;

- orice sac defect cu ingrasamant chimic va fi introdus imediat într-un al doilea sac pentru a se evita pierderile ulterioare de produs;

- nu se va depozita ingrasamantul chimic în zone care ar putea fi afectate de orice sursa de caldura sau împreuna cu orice material combustibil;

- stivele de ingrasamant chimic depozitate afara vor fi protejate, cu folie securizata, de lumina solara si ploaie pentru a evita degradarea produsului;

- nu este permisa patrunderea în zona de depozitare a vehiculelor care prezinta scurgeri de ulei sau combustibil. Daca sunt descoperite scurgeri de ulei sau combustibil, acestea vor fi imediat curatate cu materiale inerte granulate. Materialele rezultate vor fi diluate cu lapte de var si depozitate în conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare;

- nu este permisa mentenanta vehiculelor în apropierea zonelor de depozitare azotat de amoniu;

- deseurile de fertilizator (în special cele cu azotat de amoniu) nu vor fi contaminate cu materiale combustibile. Rumegusul nu trebuie folosit ca material absorbant pentru curatarea podelelor;

- orice pierdere de fertilizator va fi recuperata in cel mai scurt timp posibil si eliminata corespunzator, pentru a se evita contaminarea mediului;

## 7.3. Masuri de protectia muncii, prevenirea incendiilor si protectia mediului

- Se vor respecta urmatoarele prescriptii:

- Normele departamentale de protectia muncii –NDPM-MICh-1982;

- Normele departamentale de prevenirea si stingerea incendiilor din ramura industriei chimice si petrochimice NDPSI-MIChP-1988;

- Normativul departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor in industria chimica-NPCICh-1977;

- Se vor monta indicatoare de avertizare si interzicere conform STAS 297/2;

- Societatea va dispune de o rezerva proprie de apa de incendiu;

- Prevederea hidrantilor interiori;

- Dotarea corpurilor de cladire cu stingatoare;

# 8. Descrierea dificultatilor

In perioada de elaborare a studiului nu s-au intampinat dificultati de colaborare cu titularul.

# 9. Rezumat fara caracter tehnic

9.1. Informatii despre titularul de proiect

Titularul :  SC Romvelia Prodcom SRL

Adresa:  situata în Str. Garii nr 4, Com. Fratesti, Jud. Giurgiu,

Punct de lucru: COM. Oinacu, JUD. Giurgiu, Nr cadastral 30189

Tel: 0722 627 181

Nr. de inregistrare in Registrul comertului: J52/45/2003

Cod Unic de Inregistrare RO2604623

9.2. Informatii despre autorul Studiului de evaluare a impactului

ILIE Nelu Corneliu - Inregistrat in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului pentru RM, RIM, BM, RS- pozitia 486

Adresa: Strada Nicolae Labis nr.6, bl. D1, sc. A, ap. 2, Pitesti, Arges

Telefon: 0723 058 873

Email:  iliecorneliu@gmail.com

9.3. Denumirea proiectului

„Hale depozitare  C1 (C30),  C2 (C32), C3 (C31), C4  (C33), cabina poarta si gospodaria apa de incendiu” propus a fi amplasat in com. Oinacu, JUD. Giurgiu.

9.4. Descrierea proiectului

Proiectul supus avizarii consta in reabilitarea a 4 hale de depozitare (foste grajduri) si transformarea lor in spatii de depozitare ingrasaminte chimice.

Activitatile propuse in faza de reamenajare: reparatii suprafete betonate si acoperisuri, montare tablouri electrice, montare instalatii de stingere a incendiilor si construire put propriu pentru alimentare rezerva apa de incendiu.

Activitatea propusa de proiect in faza de functionare consta in stocare: azotat de amoniu, NP, NPK, PK, Uree si NAC, comercializarea acestora si transportul lor.

Cladirile principale situate pe amplasament si care fac obiectul prezentului proiect sunt: 4 hale de depozitare denumite C1, C2, C3, C4 si 1 cabina pentru paza.

9.5. Fluxul tehnologic

Principalele activitati sunt: receptie, depozitare, manipulare, gestionare produse si livrarea catre client.

Fluxul tehnologic presupune urmatoarele etape:

- Receptie si descarcare ingrasaminte ambalate in saci – cantarirea se va realiza prin intermediul podului bascula;

- Depozitarea ingrasamintelor ambalate in saci;

- Incarcare si livrare – inclusiv cantarirea ingrasamintelor ambalate in saci.

Stocarea ingrasamintelor se face in saci din polipropilena de 600 kg (big bag-uri) suprapusi in conditii normale pe doua nivele, exceptional admitandu-se stocajul pe 3 nivele. Depozitarea se realizeaza in zone distincte pentru fiecare categorie de produs.

9.6. Inchiderea activitatii / dezafectare

In momentul de fata nu este prevazut un termen referitor la dezafectarea depozitului. Depozitul va fi utilizat atat timp cat va fi functional si cat va fi considerat rentabil.

La momentul dezafectarii oricarei parti din depozit sau a facilitatilor aferente, toate activitatile vor fi efectuate de catre personal calificat, in conformitate cu normele de protectie de protectie a mediului si de protectie si igiena a muncii.

La dezafectare se vor identifica tipurile de deseuri ce se pot genera, cantitatile estimate si modul de gestionare pentru acestea.

La incetarea perioadei de functionare se va urmari realizarea studiilor si obtinerea actelor legale cerute la legislatia in vigoare pentru incetarea activitatii si dezafectarea instalatiilor.

Dezafectarea se va realiza urmarind urmatoarele etape:

- evacuare tuturor deseurilor de pe amplasament, functie de tipul lor, la societati autorizate;

- demontarea instalațiilor, prin firme autorizate;

- valorificarea fierului vechi și a metalelor neferoase;

-demolarea constructiilor, colectarea, valorificarea materialelor refolosibile, sau depozitarea lor, dupa caz in depozite autorizate.

9.7. Alternative studiate

Au  fost avute in vedere doua alternative:

- Nerealizarea proiectului si pastrarea actualei zone – hale de depozitare (foste grajduri) ;

- Realizarea proiectului – prin amenajarea acualelor hale de depozitare (foste grajduri), dand acestor spatii utilizarea dorita

A fost selectata alternativa de realizare a proiectului deoarece:

- beneficiarul a identificat nevoia de dezvoltare a afacerii sale;

- beneficiarul a avut in vedere acest proiect atunci cand a achizitionat acest teren pe care existau grajdurile dezafectate;

- impactul asupra mediului si costurile de dezvoltare proiect sunt mult reduse in cazul realizarii investitiei pe amplasament deoarece aceasta va beneficiade constructiile deja existente, de utilitatile, echipamentele de manipulare si de infrastructura deja existenta pe amplasament;

9.8. Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

Pentru a evalua impactul asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante s-au stabilit, pentru fiecare dintre acestia, o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea, in principal, a impactului semnificativ.

In cele de mai jos se prezinta categoriile de impact si criteriile pentru evaluarea impactului.

Evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiecte, necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor proiectului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa, genereaza efecte negative sau pozitive asupra unui factor sensibil de mediu”.

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului, „Depozite de ingrasaminte chimice”  s-au stabilit sase categorii de impact.

Evaluarea impactului s-a facut pentru toti factorii/aspectele de mediu stabiliti/stabilite a avea relevanta pentru proiectul analizat.

Evaluarea si predictia impactului au fost efectuate pe baza modelelor si metodelor expert.

Principiul de baza luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor proiectului in raport cu obiectivele de mediu. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos.

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact pozitiv | Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact neutru | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau fara efect |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ | Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |

9.8.1. Apa

Alimentarea cu apa se va realiza, doar pentru refacere rezerva apa de incendiu astfel:

- instalatii de captare-foraj cu adancimea de 44 m;

- echipat cu o pompa sumersibila ZDS QS4P 3-6

Se prognozeaza un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu apa in perioada de realizare a proiectului /functionare/inchidere activitate.

Recomandari:

- masuri permanente de intretinerea a suprafetelor betonate in asa fel incat sa nu existe infiltratii in sol care ar putea duce la poluarea apelor subterane;

- orice scapare de produse pe suprafetele betonate vor fi colectate cu mijloace/materiale adecvate conform specificatiilor furnizorului si predate furnizorului sau firmelor de specialitate;

- depozitarea produselor doar in spatiile amenajate in acest scop;

9.8.2. Aer

Eventualele surse de poluare a atmosferei sunt gazele arse evacuate mijloacele de transport;

Se prognozeaza un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu aer in perioada de realizare a proiectului /functionare/inchidere activitate.

9.8.3. Solul

Avand in vedere ca suprafetele pe care se vor manipula si depozita  saci de ingasaminte chimice sunt betonate si ca saci sunt inchisi, neexistand posibilitatea ajungerii ingrasamintelor chimice pe suprafata betonata decat in situatie accidentala se considera ca nu exista surse de poluare a solului datorate functionarii.

Măsuri pentru prevenirea și reducerea emisiilor in sol

Pentru diminuarea potentialului impact asupra solului si subsolului se recomanda mentinerea in stare buna a suprafetelor betonate.

Data fiind utilizarea propusa a amplasamentului in conditii de functionare normala (ingrasamintele chimice nu vor ajunge pe sol sau in sol) folosinta ulterioara a terenului nu va fi limitata.

In conditiile mentinerii in stare buna a suprafetelor betonate se poate afirma ca impactul generat de activitatea propusa asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ.

9.8.4. Biodiversitatea

Se prognozeaza un impact neutru asupra factorului de mediu biodiversitate pe intrega viata a proiectului.

9.8.5. Peisajul

Se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu Peisaj pe intrega viata a proiectului.

9.8.6. Mediul social si economic

Din punct de vedere economic, realizarea investiţiei va duce la cresterea nivelului de dezvoltare economica a localitatii.

Din punct de vedere social, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.

Dat fiind faptul ca obiectivul este un obiectiv SEVESO, care prezinta risc de accident major, trebuie specificat ca depozitarea de substante periculoase pe amplasament va aduce si riscul de accident major.

Riscul producerii unor accidente majore (incendii, explozii, nor toxic) poate fi determinat de acţiuni care au sau nu o legătură directă cu activitatea principală desfăşurată pe amplasament. În amplasamentul analizat nu au fost identificate alte activităţi cu risc de accidente majore.

Zone potential afectate:

- Vest: Romvelia Prodcom SRL si Velia Agroserv SRL (drum acces + constructii neutilizate) si la  NV 650 m depozite de ingrasaminte chimice apartinand  SC Azochim SRL.

- Est: Romvelia Prodcom SRL si la 150 zona de locuinte comuna Oinacu;

- Nord: Romvelia Prodcom SRL;

- Sud: Romvelia Prodcom SRL;

Considerind natura produselor depozitate, se prognozeaza ca in cazul unui incendiu masiv, exista riscul de manifestare a efectului de Domino pe amplasament. Riscul de manifestare a efectului de Domino la obiectivele invecinate este redus.

In conditii normale de functionare se prognozeaza un impact pozitiv asupra factorului de mediu social si economic pe intrega viata a proiectului.

9.9. Monitorizare

In perioada realizării investiţiei

Activitatile de monitorizare în perioada realizării investiţiei includ inspecţiile pe amplasament, colectarea si analizarea datelor de monitorizare asociate, in special cele referitoare la gestiunea deseurilor.

lnspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii:

- că tehnicile si managementul lucrarilor de construire se aplică in conformitate cu solutiile din proiect, că factorii de mediu sunt protejati, că sanatatea populatiei şi proprietatile nu sunt afectate;

- că sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, prin acordurile, avizele, autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor in constructie;

- că cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impactelor sunt cunoscute, implementate si functioneaza corect.

In perioada de funcţionare

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea pierderilor de materiale, societatea va tine o evidenta permanenta a:

-  fluxului de produse intrate/iesite;

- cantitatii de apa alimentata, energie utilizate;

- cantitatilor de deseuri rezultate pe categorii de deseuri;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruirilor personalului.

Se vor respecta prevederile legale privind raportarile pe care tutularul activitatii trebuie sa le faca autoritatilor.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

In cazul unei poluari accidentale se vor monitoriza factorii de mediu afectati, in baza unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

ln faza de dezafectare  datele obtinute vor fi colectate si analizate pentru a:

- identifica orice schimbare sau potential impact asupra comunitatilor invecinate, rezultat al activitatii de dezafectare;

- indica actiuni corective sau preventive adecvate de evitare sau atenuare a potentialului impact negativ asupra mediului si social;

- asigura conformarea continua cu cerintele legale si de reglementare aplicabile, autorizatia de mediu şi de gospodărire a apelor, etc.

Monitorizarea deşeurilor este similară pentru cele trei faze ale investiţiei.

BIBLIOGRAFIE

•	OUG 195/2005    privind protecţia mediului,  aprobata cu L. 265/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare;

•	HG 918/2010       privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  şi a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia;

•	HG nr. 1705/14.10.2004 (MO nr. 970/22.10.2004) pentru modificarea art. 5 alin. (2) din HG nr. 918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

•	OM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

•	Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private

•	OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

- Legea nr. 316/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

- Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- Principles of environmental impact assessment: an international training course, United States. Environmental Protection Agency, United States, Environmental Protection Agency, DIANE Publishing, 2001

- Environmental impact assessment, A. G. Colombo, Commission of the European Communities. Joint Research Centre, Ispra Establishment, Springer, 1992

# Text boxes

OINACU