| PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 7010 din 18.10.2017 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Pandelaș Ramona Mihaela administrator al S.C. GRĂDINA LETCA SRL cu sediul în comuna Letca Nouă,localitatea Letca Nouă , jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7010 din data de 29.08.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.07.2017, că proiectul „SERĂ GRĂDINA LETCA , comuna Letca Nouă,județ Giurgiu”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, teren intravilan T64, identificat prin carte funciară nr. 31751, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Justificarea prezentei decizii: I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 1,lit.b; 1. Caracteristicile proiectului: mărimea proiectului: Beneficiarul deține in proprietate un teren cu suprafața de 105.200 mp, intravilan, arabil, tarla 64, nr. cadastral 31751, in Comuna Letca Nouă, judetul Giurgiu. În cadrul proiectului se propun: OBIECTUL 1 – SERA OBIECTUL 2 - HALA SPATIU TEHNIC OBIECTUL 3 - HALA CONDlȚIONARE ȘI AMBALARE OBIECTUL 4 - PLATFORME BETONATE OBIECTUL 5 - ÎMPREJMUIRE SERA OBIECTUL 1- SERA Sera va avea o suprafața de cultură de 13.080 mp, din care 1020 mp va constitui răsadnița in care se vor crește răsadurile. lungime: 93,5 m lățime: 140 m înălțime la streașina: 4m Structura metalica cu dimensiunile descrise mai sus, este fabricata din profile metalice galvanizate ,formata din stâlpi, grinzi, pane , rigle, contravântuiri verticale și contravântuiri orizontale . Forma principală este cu pereți drepți/verticali și acoperiș în 2 ape. Cadrele sunt fixate in pahare din beton armat conform proiect de rezistență. Acoperișul este format din policarbonat transparent cu grosimea de 16 mm, cu protecție UV, rezistent la grindină, fixat mecanic pe structura rnetalică . Acoperișul include si următoarele elemente: coame, dolii, frontoane, colțare, parazăpezi, jgheaburi si burlane din oțel prevopsit . Sistem de irigare: Sistem automat de irigare prin picurare, dimensionat la 1/2" în câmp si 1" la capete, cu tuburi (nu banda) longitudinale la fiecare 60 cm dotate cu robinet individual, fixate pe sol, pornire automata in funcție de setări, combinat cu reglaj ora/zile si umiditate. Sistemul include o pompă de îngrășământ (Fertirigator) dotată cu injector Venturi pentru fertilizarea plantelor și aplicarea de tratamente fito-sanitare plantelor. Pentru tratamente fito sanitare se rnontează irigare prin aspersie , microaspersie si C02. Încălzire pe timp de iarnă: Sistemul de încălzire pe timp de iarnă format din Centrală pe lemn tip tocătură (inclusiv peleți/brichete/salcie...), automată, cu puterea minima de 2326 kW si maxima 2790 kW, cu distribuție pe lichid antigel si descărcare in regiștrii metalici cu diametru de 50 mm si ventiloconvectoare automate cu senzor de temperatură. Temperatura setată electronic este menținută automat constant pe toată suprafața prin montarea a 20 senzori de temperatură. OBIECTUL 2- HALA SPAȚIU TEHNIC Are o amprentă rectangulară în plan, cu dimensiunile exterioare de gabarit 35 x 6,4m + 15x15m, cu suprafaţa construită/desfăşurată Sc = SD = 450 m2. Regimul de înălţime a halei este parter înalt. Volumul construit al halei este de 1350 m3. Înălţimea maximă a halei (la coamă) este de 4 m. Înălţimea la streaşină a halei este de 3 m, unghiul de înclinare a învelitorii fiind de 8,5 grade. Structura de rezistenţă a halei Infrastructură: fundaţii izolate din beton armat 1,20x1,20 m, legate între ele cu grinzi de fundare. Suprastructură: stâlpi şi grinzi din profile de oţel (europrofile) şarpanta este realizată din europrofile tip I, asamblate prin sudură şi şuruburi, dimensionate corespunzător. Suprastructura halei este realizata integral din metal, elementul principal de rezistenta constituindu-l cadrul transversal format din stâlpi și rigle metalice. Stâlpii sunt alcătuiți din europrofile de tip HEA 240, iar riglele sunt realizate tot din europrofile de tip HEA 200. Închiderile perimetrale se vor realiza prin intermediul panourilor cutate, metalice tip sandwich cu grosimea de 10 cm (un strat de spuma poliuretanică între doua foi de tablă cutată). Învelitoarea se va realiza, de asemenea din panouri metalice, cutate, tip sandwich, cu grosimea de 10 cm. Aceasta la fi prevăzuta cu accesorii aferente (jgheaburi, burlane, parazăpezi). Compartimentările se vor realiza din panouri tip sandwich cu grosimea de 5 cm. Pentru a asigura lumina naturală în incinta halei, se vor prevedea ferestre din aluminiu cu barieră termică si geam termopan (1,50 x 0,75 m) în treimea superioară a faţadelor halei. Ferestrele vor avea ochiuri mobile pentru aerisire şi desfumare în caz de incendiu. Acestea vor putea fi manevrate şi cu dispozitive de acționare de la distanță. Pentru accesul auto în hală, se vor monta două uși speciale, tip rulou cu dimensiunile 3,30 x 3,00 m. Hala va fi prevăzută şi o uşă de acces pietonal 1,00 x 2,24 m, amplasată pe faţada principală a clădirii. Diferenţa de nivel dintre cota zero a construcţiei si cota terenului sistematizat (platforma de beton) este de 30 cm. Această diferenţă este preluată în zonele de acces auto prin construirea unor rampe din beton armat. Perimetral, în jurul construcţiei, se va realiza un trotuar din beton simplu, turnat pe loc pentru a preîntâmpina infiltrarea apelor pluviale la fundaţii. Rostul dintre trotuar şi construcţie se va hidroizola cu un dop de bitum pe tot perimetrul clădirii. Învelitoarea halei se va executa din panouri termoizolante de 100 mm grosime. Prin proiect apele pluviale sunt colectate si dirijate pe trotuarul de gardă a clădirii către rețeaua de canalizare existentă în zonă. OBIECTUL 3 - HALĂ CONDIŢIONARE ŞI AMBALARE Are o amprentă rectangulară în plan, cu dimensiunile exterioare de gabarit 14,5 x 20,40m, cu suprafaţa construită/desfăşurată Sc = SD = 305 m2. Regimul de înălţime a halei este parter înalt. Volumul construit al halei este de 915 m3. Înălţimea maximă a halei (la coamă) este de 4 m. Înălţimea la streaşină a halei este de 3 m, unghiul de înclinare a învelitorii fiind de 8,5 grade. Structura de rezistenţă a halei Infrastructură: - fundaţii izolate din beton armat 1,20x1,20 m, legate între ele cu grinzi de fundare. Suprastructură: - stâlpi şi grinzi din profile de oţel (europrofile) - şarpanta este realizată din europrofile tip I, asamblate prin sudură şi şuruburi, dimensionate corespunzător. Suprastructura halei este realizata integral din metal, elementul principal de rezistenta constituindu-l cadrul transversal format din stâlpi si rigle metalice. Sâalpii sunt alcătuți din europrofile de tip HEA 240, iar riglele sunt realizate tot din europrofile de tip HEA 200 ce prezintă vute in zona centrala si in zona de îmbinare cu stâlpii metalici. Închiderile perimetrale se vor realiza prin intermediul panourilor cutate, metalice tip sandwich cu grosimea de 10 cm (un strat de spuma poliuretanică între doua foi de tablă cutată). Învelitoarea se va realiza, de asemenea din panouri metalice, cutate, tip sandwich, cu grosimea de 10 cm. Aceasta la fi prevăzută cu accesorii aferente (jgheaburi, burlane, parazăpezi). Compartimentările se vor realiza din panouri tip sandwich cu grosimea de 5 cm. Pentru a asigura lumina naturală în incinta halei, se vor prevedea ferestre din aluminiu cu barieră termică si geam termopan (1,50 x 0,75 m) în treimea superioară a faţadelor halei. Ferestrele vor avea ochiuri mobile pentru aerisire şi desfumare în caz de incendiu. Acestea vor putea fi manevrate şi cu dispozitive de acționare de la distanta. Pentru accesul auto în hală, se vor monta două uși speciale, tip rulou cu dimensiunile 3,30 x 3,00 m. Hala va fi prevăzută şi o uşă de acces pietonal 1,00 x 2,24 m, amplasată pe faţada principală a clădirii. Diferenţa de nivel dintre cota zero a construcţiei si cota terenului sistematizat (platforma de beton) este de 30 cm. Această diferenţă este preluată în zonele de acces auto prin construirea unor rampe din beton armat. Perimetral, în jurul construcţiei, se va realiza un trotuar din beton simplu, turnat pe loc pentru a preîntâmpina infiltrarea apelor pluviale la fundaţii. Rostul dintre trotuar şi construcţie se va hidroizola cu un dop de bitum pe tot perimetrul clădirii. Compartimentare: Parter-spaţiu condiţionare şi ambalare: 305 m2 Vor fi realizate două linii de sortare, spălare, ambalare şi etichetare. Astfel, echipamentele vor fi amplasate în următoarea ordine: Masa sortare , Utilaj spălare legume , Utilaj ambalare caserole , Mașina de etichetat. OBIECTUL 4 - PLATFORME BETONATE Pentru accesul auto în incintă se va turna o platformă din beton, armată cu o plasă sudată. De asemenea, se va amenaja o parcare şi platformă tehnologică pe care se vor realiza operaţiunile de încărcare-descărcare. Suprafaţa totală a platformelor betonate este de 810 mp. OBIECTUL 5 – ÎMPREJMUIRE Terenul în suprafaţă de 105.200 m2 va fi împrejmuit pe limita de proprietate si va fi prevăzut cu un acces auto si unul pietonal. Gardul va fi realizat din stâlpi de ţeavă de oţel, fixaţi în fundaţii izolate de beton armat turnate sub adâncimea de îngheţ (-0,90 m). Închiderea între stâlpi se va face prin montarea de panouri bordurate de sârmă cu d = 5 mm. Poarta de acces auto se va realiza din confecţie metalică, de tip glisant, cu lăţimea de 6,00 m, acţionată electric cu un sistem mecanic pinion – cremalieră. Lungimea împrejmuirii va fi de 1.697,00 m. Alimentarea cu energie electrica va fi efectuata de la rețeaua SEN existentă pe proprietate, printr-un branșament trifazat din cablu energie CYABY 5x25mmp, L= 25 m. Va fi amenajat un post de transformare, care va respecta instrucțiunile Enel Distribuție Muntenia ce vor fi impuse prin avizul tehnic de racordare. Pe proprietatea solicitantului trece o linie de medie tensiune, reqăsindu-se 3 stâlpi de curent. Nu va fi nevoie de organizare de șantier, construirea halei si a serei constând in lucrări de montaje, pe o perioada scurta de timp. 2. Localizarea proiectelor: 2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului, conform certificatului de urbanism este teren intravilan in suprafața de 105.200 mp , proprietate personala , CF. 31751, nr. cad. 31751 . 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul; 2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede; zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere; zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite; parcurile şi rezervaţiile naturale – obiectivul nu este amplasat în parcuri şi rezervaţii naturale; zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul; ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; ariile dens populate – nu este cazul; peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 3. Caracteristicile impactului potenţial: extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul; natura transfrontieră a impactului – nu este cazul; mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ şi local, pe perioada execuţiei proiectului; probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta. Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către: Etapa din procedura de reglementare A.P.M. Giurgiu Titular proiect Participări ale publicului în procedura derulată Solicitare acord de mediu Afişare pe pagina web în data de 06.09.2017 Ziarul „Anunțul telefonic” din 08.09.2017 şi afişare la sediul Primăriei Letca Nouă cu nr. 6930/07.09.2017 Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. Etapa de încadrare Afişare pe pagina web în data de 18.10.2017 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – conform deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 7010/06.09.2017, proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în com. Letca Nouă, jud. Giurgiu. Condiţiile de realizare a proiectului: Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”: apa utilizată în scop potabil : se va alimenta din subteran, prin intermediul unui foraj F1, ce este propus a se executa pe amplasament, pentru care există Notificarea pentru începerea execuției nr. 15/26.04.2017 , emisă de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu . Necesarul de apă pentru consumul menajer : Qzi med = 0,36 mc/zi (0,042 l/s) Qzi med = 0,45 mc/zi (0,052 l/s) Qzi max = 0,54 mc/zi (0,063 l/s) Aducțiunea apei se va executa din conducte PEHD, cu diametrul Dn=32mm și o lungime totala de 11m. apa utilizată în scop tehnologic : apa preluata din foraj va fi utilizata și în scop igienico-sanitar, potabil, tehnologic, irigare sera și pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu. Pentru determinarea volumelor de apa preluate din subteran, forajul va fi prevăzut cu apometru certificat metrologic. Pentru distribuția apei pentru irigare s-a prevăzut un hidrofor cu pompa automorsantă cu bazin (vas expansiune) cu capacitatea V=1600 l, prin conductele de distribuție din PPR cu diametrul Dn=1". Pentru irigare s-a prevăzut un sistem automatizat prin picurare Sistemul prevede o pompă de îngrășământ (fertirigator) dotata cu injector Venturi, pentru fertilizarea plantelor și aplicarea de tratamente fito-sanitare plantelor. aducțiunea apei se va executa din conducte PEHD, cu diametrul Dn=32mm și o lungime totală de 11m. înmagazinarea apei se va face în două rezervoare de apă ce se vor amplasa în camera tehnică a forajului, fiecare cu capacitatea de 20mc (V1 =V2=20mc). pentru consum în scop igienico-sanitar și tehnologic la hala de condiționare și la hala tehnică apa va fi distribuită printr-o rețea ce se va executa din conducte din PEHD, cu diametrul Dn=63mm și o lungime totală de L=120m. Necesarul de apă pentru irigat sere și răsadnițe : Qzi med = 80,00 mc/zi (0,926 l/s) Qzi med = 100 mc/zi (1,158 l/s) Qzi max = 120 mc/zi (1,389 l/s) În scop tehnologic : Qzi med =0, 80 mc/zi (0,0093 l/s) Qzi med = 1,0 mc/zi (0,01161 l/s) Qzi max = 1,20 mc/zi (0,0139 l/s) Cerința de apă : pentru consumul menajer : Qzi med = 0,40 mc/zi (0,0042 l/s) Qzi med = 0,50 mc/zi (0,0058 l/s) Qzi max = 0,61 mc/zi (0,0070 l/s) pentru irigat sere și răsadnițe : Qzi med = 89,76 mc/zi (1,039 l/s) Qzi med = 112,20 mc/zi (1,297 l/s) Qzi max = 134,64 mc/zi (1,559 l/s) în scop tehnologic : Qzi med =0, 90 mc/zi (0,0104 l/s) Qzi med = 1,12 mc/zi (0,0130 l/s) Qzi max = 1,35 mc/zi (0,0156 l/s) evacuarea apelor uzate : apele uzate menajere si apele uzate de la spălarea legumelor vor fi colectate într-un bazin vidanjabil din poliester, armat cu fibra de sticla, etanș, propus a se amplasa In incinta amplasamentului, cu capacitatea V3=20mc. Pentru evacuarea apelor uzate colectate In bazinul vidanjabil, beneficiarul va Încheia un contract de prestări servicii de vidanjare cu 0 societate autorizata. Rețeaua de canalizare menajeră se va executa din conducte din PVC - KG, cu diametrul DN=110mm si lungime de 30m. Apele pluviale colectate de pe acoperișuri vor fi evacuate pe teren, Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi iar apoi se vor colecta într-un bazin de retenție, etanș, din beton armat, ce se va monta subteran, cu capacitatea V4=50mc, de unde vor fi utilizate la stropitul spatiilor verzi. Rețeaua de canalizare ape pluvial va fi executata din conducte din PVC-KG, cu diametrul Dn=160mm și lungime de 80m. Debitele și volumele cerinței de apă : Qzilnic minim = 91,06 mc/zi (1,05 l/s) Volum minim anual = 23,68 mc Qzilnic mediu =113,83 mc/zi (1,32 l/s) Volum mediu anual = 29,61 mc Qzilnic maxim = 136,59 mc/zi (1,58 l/s) Volum maxim anual = 35,52 mc se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007 Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”: deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi preluate de către serviciul de salubrizare al localităţii; se va asigura încheierea unui contract ferm pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată; se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate. Depozitarea deşeurilor: deşeurile vor fi depozitate temporar și selectiv in spații special amenajate , urmând să fie preluate de firme specializate in eliminarea sau valorificarea deșeurilor. deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei sunt: În timpul execuției lucrărilor, vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: deșeurile menajere (hârtie, material plastic, sticle, resturi alimentare) se vor colecta si depozita temporar în pubele, se vor transporta și depozita la groapa de gunoi cea mai apropiată. Se poate estima o cantitate de 0,3 kg/persoana/zi, astfel ca la punctul de lucru deservit de circa 10 muncitori, se vor produce cate 3 kgl zi/punct de lucru. deșeurile toxice si periculoase sunt carburanții (benzina), lubrifianții și acidul sulfuric, folosite pentru funcționarea utilajelor. Activitatea de întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa la punctele de lucru, ci numai în spaţii special amenajate. Toate utilajele vor fi aduse la punctele de lucru în stare normală de funcţionare, cu reviziile tehnice efectuate la zi. Alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparațiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate la sediul antreprenorului, nu pe amplasamentul lucrărilor . Întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu motorina a acestora se vor face numai de către personalul instruit astfel încât să prevină împrăștierea produselor petroliere. Deşeurile rezultate de la punctul de lucru : deşeuri de la excavare - material, pământ vegetal : 3 t deşeuri menajere: 0,1 t Depozitarea deşeurilor tehnologice se va face numai pe platforma special amenajată, pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului. Alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparațiile curente se vor efectua numai pe platformele betonate special amenajate la sediul antreprenorului, nu pe amplasamentul lucrărilor . Întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu motorina a acestora se vor face numai de către personalul instruit astfel încât să prevină împrăștierea produselor petroliere. Deșeurile mai sus menționate se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate. este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare; se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor; Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”: se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice; (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, S.T.A.S. 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate). Alte condiții: este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran; se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile; se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate; supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie; anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia; anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător; respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; la finalizarea proiectului se va anunţa G.N.M. –Serviciul Comisariatul Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010 la finalizarea proiectului se va obține autorizație de mediu pentru desfășurarea activității . Decizia finală va fi emisă după derularea termenului legal prevăzut pentru contestaţii şi completarea documentaţiei cu anunţ public , reglementare gospodărirea apelor si aviz favorabil din partea Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu, pentru realizarea investiţiei Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ “Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate. Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”. |  |
| --- | --- |

# 2 ex