PROIECTUL  DECIZIEI  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 7767 din 04.12.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA HOTARELE prin Paraschiv Gheorghe în calitate de reprezentant, cu sediul în comuna Hotarele, satul Hotarele, str. Bucovina, nr. 2, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7767/22.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2017, că proiectul Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, jud. Giurgiu, ce va fi amplasat în comuna Hotarele, satul Hotarele, judeţul Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 10 lit b);

- Caracteristicile proiectului:

  - Proiectul este de dimensiuni reduse și presupune extinderea sistemului de alimentare cu apă existent la nivelul comunei, prin realizarea următoarelor lucrări:

- rețea de distribuție – lungime totală 13022 m; aceasta se va monta îngropat sub adâncimea de îngheț; va fi executată din țevi de polietilenă de înaltă densitate PEHD PE 80;

- cămine de vane – în număr de 52, din beton prefabricat ( 1000 cu robineți de secționare;

- subtraversări ale drumurilor cu tub de protecție din OL Dn 140 mm, având lungimea L=32,50 m, Dn 110 mm având lungimea L=117.8 m. amplasarea conductelor de distribuție apă, în secțiunea transversală a drumului va respecta distanțele față de celelalte rețele edilitare;

- branșări – se vor executa pentru toate cele 1350 de gospodării și toate unitățile administrative și economice până la limita de proprietate pe domeniul public;

- refacere carosabil – lucrările pentru extinderea alimentării cu apă vor afecta străzile pietruite pe o lungime de 5600 m; se vor reface străzile pietruite cu umplutură de piatră spartă pe o grosime de 20 cm și o suprafață de 3360 mp; se vor reface trotuarele prin completarea și înlocuirea pavelelor și a stratului de nisip ăe o suprafață de 5000 mp.

  - cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului

  - utilizarea resurselor naturale – în perioada de realizare a proiectului nu se utilizează resurse naturale;

  - producţia de deşeuri: deșeurile rezultate din activitatea de șantier sunt deșeuri municipale amestecate - cod 20 03 01, deșeuri de tip pământ și pietre –cod 20 02 02, ce vor fi preluate de firme specializate cu care societatea are contract.

  - emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

  - riscul de accident – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism nr. 16/10.08.2017, emis de Primăria Comunei Hotarele, folosinţa actuală a terenului –  teren intravilan aparținând domeniului public al comunei;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

- zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

- zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

- ariile dens populate – nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată: – proiectul va fi realizat în comuna Hotarele, satul Hotarele, jud. Giurgiu; proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, conf. Deciziei de evaluare inițială nr. 7767/22.09.2017.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre  solicitarea acordului de mediu  după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | Comuna Hotarele titular proiect | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 29.09.2017 | Ziarul „Jurnalul Giurgiuvean” din 09.10.2017 şi afişare la sediul Primăriei în data de 06.10.2017 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |

Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”:

- alimentarea cu apă potabilă se va realiza din sticle PET;

- evacuarea apelor uzate – nu este cazul

- pentru extinderea alimentării cu apă nu sunt necesare foraje suplimentare, fiind extinsă numai rețeaua de distribuție a apei către consumatori

# Protecţia calităţii aerului:

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- se vor respecta legislația calității  aerului ambiental în orice condiţii atmosferice,

- respectarea prevederilor STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon.

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- se vor folosi utilaje cât mai silenţioase în vederea diminuării zgomotului şi vibraţiilor produse;

- pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile limitelor maxim admise prevăzute de normativele in vigoare;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

- respectarea prevederilor STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

# Protecţia solului şi subsolului:

# se va evita impurificarea solului cu produse petroliere rezultate de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate pentru executarea lucrărilor;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

# depozitarea materialelor de construcţie se va face în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

# deșeurile rezultate din activitatea de șantier sunt: deșeuri municipale amestecate -cod 20 03 01, deșeuri de tip pământ și pietre –cod 20 02 02  vor fi preluate de firme specializate cu care societatea are contract.

# Alte condiţii:

# respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

# respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

# să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

# deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

# materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

# accesul utilajelor în zonă se va face pe drumul existent;

# evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi; în cazul unor scurgeri accidentale se va interveni imediat prin curăţarea zonei respective;

# la finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului, aducând terenul la starea iniţială;

# deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi autorizate;

# este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

# se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

# respectarea prevederilor Ord MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

# supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

Lucrările necesare organizării de şantier constau în amenajarea suprafeţei destinate organizării de şantier, împrejmuirea organizării de șantier; asigurarea utilităților.

-în perioada executării lucrărilor, se va împrejmui incinta organizării de șantier; materialele de construcții vor fi depozitate în incinta organizării de șantier pentru a evita împrăștierea lor pe zonele adiacente, iar  utilajele și echipamentele utilizate pentru realizarea proiectului vor fi  parcate în zone prevăzute cu platforme betonate

- instruirea personalului şi luarea de măsuri de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire si stingere a incendiilor şi de protecţia mediului.

# anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

# anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

# la finalizarea investiţiei se vor reface spaţiile afectate prin realizarea proiectului şi se vor reda circuitului economic, inclusiv căile rutiere şi pietonale;

Lucrarile de refacere a amplasamentului la finalizarea lucrărilor  sunt:

- curătirea zonei aferente investiției inclusiv a zonelor adiacente prin evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din execuţia obiectivului şi transportul acestora la cel mai apropriat depozit de deseuri autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuţia investitiei;

La finalizarea proiectului se va anunţa GNM-Serviciul Comisariatului Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate, pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.