PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 1481 din 12.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC APA SERVICE SA cu sediul în Giurgiu, str. Uzinei, nr. 2, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 1481 din 15.02.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.03.2018, că proiectul “Completarea fluxului tehnologic pentru creșterea randamentului stației de epurare Mihăilești”, propus a fi amplasat în Mihăilești, str. Fermei, nr. 1, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11 c) și 13 a);

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul este de dimensiune medie și presupune realizarea următoarelor obiective:

#### Bazin de omogenizare/egalizare debite și treapta biologică 1

Se suplimentează capacitatea bazinului stației de pompare existent (B xL x H= 4,9 x 8,3 x 6 m) cu un bazin similar având un volum maxim de apă de 224 mc care comunică pe la partea inferioară cu bazinul existent, creându-se astfel un bazin de omogenizare cu capacitatea de cca. 448 mc. În bazin se dorește menținerea unui nivel minim de apă în bazin la cca. 1,5 m înălțime necesar proceselor biologice ce se vor instala aici.

Bazinul de omogenizare (cel existent și cel nou construit) va avea și rol de epurare biologica a apelor uzate. În acest scop se montează difuzori poroși, senzor de oxigen dizolvat și senzor de suspensii solide în ambele bazine și mixer în bazinul nou și se va asigura o funcționare pe principiul bazinului unic în care se realizează succesiv faza de nitrificare și cea de denitrificare.

O pompă existentă din bazinul de omogenizare existent se va monta în bazinul nou și va asigura recircularea nămolului între cele 2 compartimente pentru a se menține aceeași concentrație de nămol în ambele compartimente/bazine de omogenizare adaptate să funcționeze ca treaptă biologica avansată, considerându-se o eficiență de epurare de 50% a încărcărilor de poluanți. Cealaltă pompă existentă va rămâne în rezerva rece. Pentru atingerea gradului de epurare necesar și pentru atingerea calității efluentului se va utiliza treapta biologică 2, treaptă biologică existentă în stația de epurare. Pentru menținerea nămolului în cele 2 bazine pe fluxul de curgere a apei se va monta un decantor vertical din inox prevăzut cu jgheab de colectare a apei cu nivel variabil montat pe flotori de unde este preluat cu o pompă submersibilă (prevăzută și cu o rezervă rece). Pompa va fi similară cu cele existente de 60 mc/h având convertizor de frecvență cu posibilitatea reglării debitelor pompate în treapta biologică de tip Resetilovs funcție de evoluția debitului apelor uzate influente. Pompa poate fi reglată în ceea ce privește debitul pompat la cca. 10-20 mc/h cat este în prezent debitul stației de epurare astfel încât treapta biologică existentă să fie alimentată cu apă uzată min 20 ore/zi. Nivelul minim în bazinul stației de pompare va fi de 1,5 m, iar cel maxim de 5,5 m, reglarea funcționarii pompei se va face pe această înălțime întrucât trebuie menținut nămolul în bazine.

Bazinele de omogenizare a apelor uzate vor funcționa atât pentru compensarea debitelor cât și ca treaptă suplimentară de epurare biologică cu rol de nitrificare/denitrificare reglajul făcându-se după senzorul de oxigen, senzorul de nivel existent și timer, în  funcție de care se reglează faza de nitrificare și denitrificare necesară. În ultimul bazin de omogenizare pe fluxul apei se va amenaja un decantor secundar (gen buzunar) pentru reținerea nămolului biologic format în această primă treaptă biologică de epurare. Evacuarea apei decantate se va face cu pompa montată pe flotor urmând a prelua/pompa apa colectată din jgheabul de colectare care va fi instalată în decantorul amenajat. Se va prevedea conducta de preaplin a bazinului de omogenizare nou, astfel încât în perioada de ploi debitul ce excede debitul treptei II biologice (Resetilovs) să poată fi evacuat direct în rețeaua de by-pass existentă. Pentru siguranța în exploatare și eficientizarea treptei biologice va fi prevăzută și introducerea nămolului din treapta biologică 2 în treapta biologică 1 (această opțiune va fi funcțională doar în cazul în care nu este suficientă sursa de carbon în treapta biologică 1 și se va realiza prin acționare manuală cu ajutorul vanelor prevăzute pe circuitul de ieșire nămol din treapta biologică 2).

Bazinul de egalizare/omogenizare și pompare ape uzate menajere nou este o construcție seminîngropată, rectangulară cu dimensiunile 8,3m x 4,9 m și cota radier -4,50.

Bazinele de omogenizare/egalizare - treapta biologică 1 vor asigura are o triplă funcționalitate:

- omogenizează compoziția apelor uzate care are o variație semnificativă pe durata zilei;

- egalizează debitul de apă, alimentând în mod constant și continuu reactorul existent;

- are rol de treaptă biologică cu o eficiență de epurare de 50% a încărcărilor de poluanți influenți.

Instrumentație de proces prevăzută:

- senzor de nivel ultrasonic bazin compensare nou, 1 buc.;

- senzor de nivel tip plutitor cu contacte bazin compensare nou (minim si maxim), 2 buc.;

- senzor de nivel tip plutitor cu contacte protecție mixer bazin compensare nou, 1 buc.;

- sonda oxigen bazin compensare nou, 1 buc.;

- sonda oxigen bazin compensare existent, 1 buc;

- sonda suspensii solide bazin compensare nou, 1 buc.;

- sonda suspensii solide bazin compensare existent, 1 buc;

- debitmetru electromagnetic nămol, 1 buc;

- oxigenometru potbail, 1 buc.

Echipamente prevăzute:

#### Stație de suflante

Aerul necesar pentru procesul biologic din treapta biologica 1 este produs de 2+1 suflante cu capacitate egală. Aerul pătrunde în bazine printr-o rețea de difuzori cu bule fine proiectată pentru a asigura o eficiență maximă a descompunerii oxigenului în apă. Aerarea este controlată automat bazându-se pe traductoarele de oxigen dizolvat pentru a menține constantă concentrația oxigenului dizolvat. Concentrația oxigenului dizolvat este selectată de operator și prestabilită de sistemul SCADA.

Suflantele funcționează cu debite variabile ce vor acoperi întregul interval necesar al debitului de aer. Acestea sunt montate într-o hală pe structură metalică (tip container) și pot fi manevrate de instalație de ridicat de tip grindă monorail cu palan manual. Într-o încăpere separată a halei sunt montate panourile de comandă pentru biologie. Hala este poziționată în apropierea treptei biologice noi.

Pe sistemul de aerare vor fi prevăzuți robineți pentru eliminarea condensului.

Pe fiecare traseu de aer către cele 2 bazine (nou +existent) se montează câte o vană de reglare cu acționare electrică pentru a permite reglarea fină a aerării în diferitele sectoare a bazinului de aerare.

Echipamente prevăzute:

#### Bazin de stabilizare

Se suplimentează capacitatea bazinului de stabilizae nămol cu un bazin similar de stabilizare în care se vor monta echipamentele și instalația hidraulică aferentă.

Bazinul de stabilizare namol este o construcție din beton armat semiîngropat și are formă rectangulară cu dimensiunile 8,5m x 3,9 și cota radier -4,50 m. Bazinul este acoperit și este prevăzut cu capace de acces pentru electropompele și mixer și capace pentru acces personal mentenanță și exploatare.

Bazinul nou împreună cu bazinul de stabilizare existent asigură:

- colectarea nămolului provenit de la decantoarele primare (părți componente ale reactorului biologic);

- stabilizarea nămolului prin aerare;

- decantarea nămolului și colectarea supernatantului la partea superioară;

- pomparea nămolului în instalația de deshidratare.

Instrumentație de proces prevăzută:

- senzor de nivel ultrasonic bazin stabilizare nou, 1 buc.;

- senzor de nivel tip plutitor cu contacte bazin stabilizare nou (minim și maxim), 2 buc.;

- senzor de nivel tip plutitor cu contacte protecție pompă bazin stabilizare nou, 1 buc.

Echipamente prevăzute:

#### Instalație deshidratare suplimentară

Pentru treapta de prelucrare a namolului se va monta încă o instalație de deshidratare cu capacitatea de 5 mc/h întrucât una din instalațiile existente este nefuncțională. Instalația se va integra în sistemul de tratare existent și va fi montată în pavilionul existent.

Echipamente prevăzute:

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – există un impact cumulativ cu stația de epurare existentă pe amplasament, însă acest proiect este conceput tocmai pentru a se asigura o mai bună epurare a apelor;

- utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității:

  - toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

- producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- poluarea și alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru mediu.

- riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform certificatului de urbanism emis de Primăria Mihăilești, anexat la documentaţie: teren intravilan domeniu public cu destinația de stație de epurare;

2.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – prin proiectul propus se va asigura o mai bună epurare a apelor uzate, implicit deversarea în emisar a unor ape ai căror indicatori de calitate se vor încadra în limitele admisibile de legislația în vigoare;

- zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

- zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: prin realizarea proiectului se va asigura o mai bună epurare a apelor uzate, implicit deversarea în emisar a unor ape ai căror indicatori de calitate se vor încadra în limitele admisibile de legislația în vigoare;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

- natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - – există un impact cumulativ cu stația de epurare existentă pe amplasament, însă acest proiect este conceput tocmai pentru a se asigura o mai bună epurare a apelor;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată având în vedere că terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către:

- A.P.M. Giurgiu – afişare pe pagina web în data de 21.02.2018;

- SC APA SERVICE SA – ziarul „Jurnal Giurgiuvean” din 23.02.2018 şi afişare la sediul Primăriei orașului Mihăilești în data de 26.02.2018.

Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.

Decizia finală se va emite după derularea termenului legal prevăzut pentru contestaţii.

Condiţiile de realizare a proiectului:

# Protecţia calităţii apelor:

# se va evita impurificarea solului cu carburanţi;

# apele uzate colectate vor fi evacuate exclusiv în staţia de epurare;

# se interzice evacuarea evacuarea apelor neepurate direct în emisar;

- se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

# Protecţia calităţii aerului:

# se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

# materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

# se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

# vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon;

# întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţiune a staţiei de epurare, astfel încât să nu apară disfuncţionalităţi care să genereze în atmosferă mirosuri neplăcute.

# Protecţia solului şi subsolului:

# depozitarea materialelor de construcţie se va facă în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

# la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

# evitarea impurificării solului cu produse petroliere;

# se va asigura încheierea unui contract pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

# se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

# se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate.

# Depozitarea deşeurilor:

# zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc) vor fi inscripţionate;

# pământul rezultat din săpătură va fi depozitat corespunzător, evitându-se antrenarea acestuia de către particulele de ploaie;

# deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.

Categoriile de deşeuri care pot rezulta în timpul realizării proiectului, precum şi în timpul funcţionării acestuia:

- deşeuri din construcţii şi demolări (coduri deşeuri 17 04, 17 05, 17 07) vor fi colectate selectiv şi predate societăţilor specializate în valorificarea/eliminarea lor;

- deşeuri menajere (cod deşeu 20 03 01) vor fi colectate în pubele şi predate unei societăţi de salubrizare;

- nămol rezultat de la staţia de epurare (cod deşeu 19 08 05) va fi predat unei societăţi specializate în valorificarea sa.

# Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

# la finalizarea proiectului terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desființa, după realizarea lucrărilor de construcție. Accesul în incintă se va face prin două porți, una pentru personal și cealaltă pentru mașini.

Materialele de construcție cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita și în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție. Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori și depozitare scule;

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale;

- evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

- se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

- supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa GNM Giurgiu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010;

- solicitarea şi obţinerea revizuirii autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a obiectivului.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

“Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”.