# PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

# Nr. 1558 din 19.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DRUPAS CONSTRUCȚII S.R.L. cu sediul în București, sect. 1, str. Șaradei, nr. 6, subsol, scara 1, ap. 1, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 1558 din 16.02.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.03.2018, că proiectul “Bazin piscicol Adunații Copăceni cu exploatare de agregate minerale, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu”, propus a fi amplasat în com. Adunaţii Copăceni, sat Adunaţii Copăceni, nr. cadastrale 36725, 36753, 36759, 36863, jud. Giurgiu, se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

# Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2 a);

1. Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și concepția întregului proiect: proiectul este de dimensiune medie și presupune realizarea următoarelor obiective:

Bazinul piscicol va fi amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeş, pe terasă mal drept a râului Argeş, la cca. 380,0 m sud faţă de drumul tehnologic existent pe malul drept al lucrării “Amenajare râu Argeș pentru apărare contra inundațiilor, irigații și alte folosințe” la cca , la cca. 550 m est de limita estică a intravilanului localității Adunaţii Copăceni şi la cca 1,7 km aval de podul de pe DN 5 Bucureşti-Giurgiu (km 68+250 amenajare râu Argeș).

Bazinul piscicol va fi situat în dreptul km 66+600 drept al lucrării “Amenajare râu Argeș pentru apărare contra inundațiilor, irigații și alte folosințe”.

Coordonatele în sistem STEREO ‘70 ale punctelor care delimiteaza proprietatea și perimetrul propus pentru amenajarea bazinului piscicol (inclusiv pilierii de protecție), sunt următoarele:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 3 | 307633,461 | 586127,300 |
| 6 | 307643,474 | 586127,374 |
| 8 | 307661,810 | 586134,025 |
| 11 | 307668,084 | 586110,059 |
| 15 | 307672,015 | 586078,575 |
| 16 | 307499,167 | 585933,445 |
| 28 | 307436,676 | 585993,822 |
| 29 | 307566,423 | 586133,373 |
| 30 | 307574,643 | 586131,596 |
| 31 | 307602,339 | 586133,904 |
| Suprafata | 23.118 mp (~2,312 ha) |

oordonatele în sistem STEREO‘70 ale punctelor care delimitează perimetrul propus pentru excavare în vederea realizării bazinului piscicol, sunt următoarele:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 307666,716 | 586080,655 |
| B | 307658,361 | 586127,455 |
| C | 307644,371 | 586122,381 |
| D | 307632,955 | 586122,296 |
| E | 307602,021 | 586128,860 |
| F | 307574,315 | 586126,551 |
| G | 307568,147 | 586127,885 |
| H | 307443,757 | 585994,095 |
| I | 307499,407 | 585940,175 |
| Suprafata | 19.930 mp (~2,0 ha) |

Suprafața ocupată de pilierii de protecție este de 0,312 ha.

Terenul are o forma neregulată, aproximativ plană, cu lungimea medie de 220,0 m și lățimea medie de 105 m și cote ale terenului ce variază între 60.00 mdMN și 60.80 mdMN.

Terenul exploatabil are o lungime medie de 210.0 m și o lățime medie de 95.0 m și cote ale terenului ce variază între 60.00 mdMN și 60.80 mdMN.

Suprafața totală a amenajării picicole (inclusiv suprafața ocupată de pilierii de protecție S=0,312 ha) va fi de 23118 mp (cca. 2,312 ha).

Materialul excavat pentru realizarea bazinului piscicol va fi valorificat prin sortare în stația de sortare a societății.

După finalizarea exploatării, zona excavată se va transforma în amenajare piscicolă, care va fi folosită pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Destinația terenului este:

- suprafața totală = 23118,0 mp

- suprafața exploatabilă bazin piscicol = 20000,0 mp

- suprafața pilier = 3120,0 mp

- suprafața luciu apă = 16300,0 mp

Exploatarea perimetrului în vederea realizării bazinului piscicol presupune lucrări de excavații pe o adaâcime minimă de 9.0 m si pe o adâncime maximă de 10.00 m, la 4.0 m sub nivelul hidrostatic.

Viitoarea amenajare piscicolă va fi folosită pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

- cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – există un impact cumulativ cu efecte semnificative asupra mediului, cu alte bazine piscicole existente și propuse a se realiza în vecinătate;

- utilizarea resurselor naturale, în special  a solului, a terenului, a apei și a biodiversității:

  - terenul pe care se va realiza bazinul piscicol va fi afectat ireversibil de lucrările de excavații și amenajare a bazinului piscicol;

  - agregatele minerale sunt resurse neregenerabile și prin extracția lor aceste resurse naturale nu se mai pot reface;

  - alimentarea cu apă a bazinului piscicol se va face natural prin infiltraţii din pânza freatică ceea ce poate duce la afectarea calității și cantității apei subterane din zonă;

- producţia de deşeuri  - în perioada de execuţie a lucrărilor de exploatare vor rezulta deşeuri menajere şi deşeuri tehnologice;  ;

- poluarea și alte efecte nocive:

- sursele de emisii: extragerea propriu zisă a agregatelor minerale, funcţionarea motoarelor utilajelor de transport;

- sursele de zgomot şi vibraţii: circulaţia autobasculantelor şi autocamioanelor care transportă agregatele;

- riscul de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate  de schimbări climatice, conform cunoștințelor științifice – pot să apară riscuri pentru mediu dacă nu sunt respectate măsurile propuse pentru protecția factorilor de mediu;

- riscurile pentru sănătatea umană - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform certificatului de urbanism emis de Primăria Adunații Copăceni, anexat la documentaţie: teren intravilan arabil cu destinația de bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale;

2.2. bogăția, disponibilitate, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale din zonă și din subteranul acesteia:

  - terenul pe care se va realiza bazinul piscicol va fi afectat ireversibil de lucrările de excavații și amenajare a bazinului piscicol;

  - agregatele minerale sunt resurse neregenerabile și prin extracția lor aceste resurse naturale nu se mai pot reface;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – alimentarea cu apă a bazinului piscicol se va face prin infiltraţii din pânza freatică ceea ce poate duce la afectarea calității și cantității apei subterane din zonă;

- zonele costiere și mediul marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

- zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

- rezervaţii și parcurile naturale – nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată – proiectul poate avea impact semnificativ asupra terenurilor învecinate;;

- natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului – proiectul poate avea impact semnificativ asupra terenurilor învecinate;

- probabilitatea impactului – din analiza listei de control rezultă că proiectul propus poate avea un impact semnificativ asupra mediului;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului –– posibil impact semnificativ asupra mediului pe o perioadă mare de timp;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - există un impact cumulativ cu efecte semnificative asupra mediului, cu alte bazine piscicole existente și propuse a se realiza în vecinătate;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către:

- A.P.M. Giurgiu – afişare pe pagina web în data de 23.02.2018;

- S.C. DRUPAS CONSTRUCȚII S.R.L.– ziarul „Giurgiuveanul” din 28.02.2018 şi afişare la sediul Primăriei com. Adunaţii Copăceni în data de 28.02.2018.

Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată având în vedere că terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat pe teritoriul parcurilor sau ariilor naturale protejate.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.