# ACORD DE MEDIU

Nr. 537 din 19.03.2018

PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de S.C. VISTELI IMPEX  S.R.L, cu sediul în Comuna ROATA DE JOS, Sat CARTOJANI, str. Republicii, nr. 67, Judetul Giurgiu, .... înregistrată la APM Giurgiu cu nr. 537/19.01.2018, .... în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Giurgiu, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9993 mp în vederea amenajării unui bazin piscicol cu exploatarea și valorificarea de agregate minerale”

titular: S.C. VISTELI IMPEX  S.R.L,

având amplasamentul: comuna Roata de Jos, extravilan, cod poștal 087196, TARLA 37+51, PARCELA 1, nr. cadastral 33398, jud. Giurgiu,

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Bazinul piscicol va fi amplasat în extravilanul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, pe un teren agricol, cu suprafața totală de 62500.0 mp, deținută de S.C. VISTELI IMPEX  S.R.L..

Lucrari proiectate

Lucrările propuse în documentație se vor desfășura în două etape:

- etapa I – Exploatarea de agregate minerale;

- etapa a II-a – Amenajarea piscicolă;

În vederea începerii exploatării agregatelor minerale din perimetrul care se va aviza, sunt necesare lucrări de pregătire a zonei care constau în: pregătirea în vederea exploatării prin decopertarea perimetrului și depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului, bornarea perimetrului.

Bazinul piscicol va ocupa suprafața de 9993.0 mp și va fi amplasat în terasa mal drept al râului Dâmbovnic, se va executa într-un an de zile:

- la 100.0 m de malul drept al râului Dâmbovnic;

- la 400.0 m sud de intravilanul localității Cartojani;

- la 500.0 m est de stația de sortare a societății de pe malul drept al râului;

- la 550.0 m est de folosința piscicolă Cartojani aparținând S.C. VISTELI IMPEX S.R.L.;

Terenul proprietate, în suprafață de 6.25 ha face parte din tarlaua 37, parcela 1, cod cadastral 33398, și are următoarele vecinătăți: la nord, est și vest, drumuri de exploatare agricole, iar la sud, teren aparținând Consiliului Local Roata de Jos.

Terenul are o formă neregulată cu o lungime medie de 260.0 m și o lățime medie de 240.0 m. Cotele terenului variază între 111.0 mdMN și 108.14 mdMN.

Exploatarea agregatelor naturale de pe suprafața de 9993.0 mp are ca scop realizarea unui bazin piscicol cu suprafața de 9733.0 mp, diferența de 260.0 mp reprezentând pilier de siguranță de 5.0 m față de drumul de exploatare de pe latura nordică.

Terenul de 9993.0 mp face parte din terenul în suprafață totală de 6.25 ha, are o formă poligonală cu lungimea medie de 174.4 m și lățimea medie de 57.3 m și cote ale terenului cuprinse între 109.47 mdMN și 108.47 mdMN.

Bazinul piscicol nr. 1 se va realiza pe o suprafață exploatabilă de 9733.0 mp, diferenta de 260.0 mp reprezentând-o pilierul de 5.0 m față de drumul de exploatare de pe latura nordică.

Coordonatele STEREO 70 ale proprietății și ale viitorului bazin piscicol nr.1:

| Punctele care delimitează suprafața de 62500.0 mp, proprietate | Punctele care delimitează viitorul bazin piscicol în suprafață exploatabilă de 9733.0 mp |
| --- | --- |
| NR.PUNCT | X(N) | Y(E) | NR.PUNCT | X(N) | Y(E) |
| 1 | 324533.85 | 538391.53 | A | 324668.56 | 538584.05 |
| 2=44 | 324675.32 | 538584.82 | B | 324670.41 | 538586.57 |
| 45 | 324675.32 | 538584.82 | C | 324670.77 | 538593.01 |
| 46 | 324673.30 | 538614.69 | D | 324665.04 | 538635.26 |
| 3 | 324663.77 | 538681.96 | 55 | 324490.42 | 538624.75 |
| 4 | 324670.22 | 538710.67 | 56 | 324499.74 | 538564.73 |
| 5 | 324696.45 | 538722.82 |  |  |  |
| 6 | 324650.20 | 538741.27 |  |  |  |
| 7 | 324587.14 | 538753.45 |  |  |  |
| 8 | 324507.24 | 538744.70 |  |  |  |
| 9 | 324492.63 | 538746.00 |  |  |  |
| 10 | 324485.39 | 538754.55 |  |  |  |
| 11 | 324430.64 | 538728.63 |  |  |  |
| 12 | 324452.78 | 538542.30 |  |  |  |
| 13 | 324468.61 | 538493.26 |  |  |  |
| 14 | 324493.28 | 538449.77 |  |  |  |

Materialul excavat pentru realizarea bazinului piscicol va fi sortat în stația de sortare a societății amplasată pe un teren proprietate amplasat la 0.5 km nord de perimetru.

Accesul la perimetru se va face din DJ611 Gratia-Roata de Jos, pe un drum de exploatare în lungime de 0.9 km.

Volumul total care se va exploata din perimetrul exploatabil (în interiorul pilierilor) conform cotelor și dimensiunilor proiectate este de 74394.0 mc, din care 37313.5 mc sub nivelul hidrostatic, valorificabil 68793.5 mc, coperta 5600.5 mc.

Alimentarea cu apă a iazului piscicol se va face natural, prin infiltrații direct din pânza freatică și din precipitații meteorice.

Debitul de apă ce intră în bazinul piscicol  este Qi=223.26 mc/zi;

Volumul anual ce intră în bazinul piscicol este Vi=81489.9 mc;

Cerința de apă este de 37313.5 mc/an.

Procesul tehnologic de exploatare a balastului în vederea valorificării lui cuprinde următoarea succesiune de operații:

- Bornarea perimetrului;

- Lucrări de excavare, în abataj frontal sau lateral, cu poziționarea utilajului la aceeași cotă cu mijlocul de transport (autobasculantele);

- Transportul materialului extras;

- Prelucrarea prin sortare spălare;

- Lucrări de de sistematizare a excavației la finele perioadei autorizate;

- Împrejmuirea perimetrului.

Se va trasa conturul fâșiei curente de exploatare prin pichetare și se vor stabili căile de intrare- ieșire din frontul de lucru.

Se va borna perimetrul total de exploatare.

Lucrări de cercetare, deschidere și pregătire:

În vederea începerii exploatării agregatelor minerale din perimetrul care se va aviza, sunt necesare lucrări de pregătire a zonei care constau în: pregătirea în vederea exploatării prin decopertarea perimetrului și depunerea stratului vegetal pe laturile perimetrului, bornarea perimetrului.

Modalitatea de exploatare:

Exploatarea perimetrului în vederea realizării bazinului piscicol presupune lucrări de excavații pe o adâncime minimă de 7.07 m și pe o adâncime maximă de 8.07 m, la 4.0 m sub nivelul hidrostatic.

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- secțiune de excavare trapezoidală, taluze 1:1

- adâncime maximă de excavare: 8.07 m

- adâncimea minimă de excavare: 7.07 m

- adâncimea de excavare sub nivelul hidrostatic: 4.0 m

- cota exploatare superioară: 108.47 mdMN-109.74 mdMN

- cota exploatare inferioară: 101.40 mdMN

- nivel hidrostatic: 105.40 mdMN

- suprafață bazin 1: 9993.0 mp

- suprafața exploatabilă bazin 1: 9733.0 mp

- pilier siguranță : 260.0 mp.

Decopertarea se realizează cu buldozerul, rezultând un volum total de cca. 5600.5 mc material de decopertă ce va fi depus în locuri special amenajate (în pilieri) și folosit la amenajarea zonei verde a amenajării piscicole.

Exploatarea agregatelor minerale se va face în perimetrul deținut,  interzicându-se lucrări de excavații în zona pilierilor.

Pentru începerea exploatării sunt necesare lucrări de pregătire ce constau în decopertare, executată eșalonat cu ajutorul buldozerului și a încărcătorului frontal.

Materialul decopertat se va transporta în zona pilierului de protecție perimetral.

Exploatarea perimetrului  se va face în fâșii longitudinale având lungimea de 50-100 m și lățime 10,0 m paralele cu latura perimetrului dinspre sud spre nord, cu taluzarea permanentă a malului cu respectarea adâncimii de excavare:

- lucrările de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranță;

- materialul excavat va fi încaracat în autobasculante și transportat în stația de sortare.

Dotarea tehnică:

Utilajele folosite în procesul de excavare:

- două excavatoare hidraulice echipate cu draglina cu cupă de 1,25 mc, care va excava materialul atât deasupra nivelului hidrostatic, cât si sub acesta;

- un încarcator frontal tip WOLLA cu cupă de 3,2 mc, utilizat pentru încarcarea materialului excavat în mijloacele de transport;

- un buldozer S 1500 pentru decopertare și pentru haldarea materialului steril;

- autobasculante cu capacitatea de 16 t pentru transportul către diverși beneficiari a balastului sau a agregatelor sortate.

Amenajarea piscicolă:

Viitoarea amenajare piscicolă, ce va rezulta în urma exploatării de balast, va fi folosită pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Bazinul piscicol va fi definit de următoarele caracteristici:

- Suprafață amenajare piscicolă 		9993.0 mp;

- Suprafață bazin piscicol			9733.0 mp;

- Suprafață zonă verde (pilieri)		260.0 mp;

- Adâncime totală bazin piscicol		8.07 m;

- Adâncime apă bazin piscicol		4.0 m;

- Nivel apă					105.40 mdM;

- Cotă fund bazin				101.40 mdM;

- Volum apă bazin piscicol			37313.5 mc;

- Suprafață luciu de apă bazin piscicol	7413.0 mp;

- Taluze bazin					1:1.

Stratul vegetal de pe maluri si taluzuri se va face  prin înierbare, protejând malul lacului împotriva factorilor de eroziune (apă, vânt). Între acești factori, cu pondere în determinarea duratei terasamentului, acționează vântul, în special pe taluzul dinspre apă, unde provoacă valuri de amplitudine mai mare au mai mică.

Pentru protejarea malurilor s-a prevăzut perdea de protecție din stuf.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Conform certificatului de urbanism nr. 210/05.12.2017 emis de Primăria comunei Roata de Jos, folosința actuală a terenului este de teren agricol situat în extravilanul comunei, cu destinația - scoaterea definitivă din circuitul agricol în vederea amenajării unui bazin piscicol cu exploatare și valorificare de agregate minerale.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

A) Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice:

a) caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice;

b) folosintele actuale ale terenurilor si clasa de fertilitate, evaluarea lor economica, financiara si   sociala pentru populatia din zona;

c) structura (caracteristici fizico-chimice si bacteriologice), adancimea si directia de curgere a apei  subterane;

d) distanta fata de cursurile de apa, fata de albiile minore si majore ale acestora, fata de apele   statatoare, fata de apele cu regim special si fata de sursele de alimentare cu apa;

e) starea de inundabilitate a zonei;

f) aportul de apa de pe versanti la precipitatii.

B) Criterii climatice:

a) directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti in atmosfera;

b) regimul precipitatiilor.

C) Criterii economice:

a)  necesitatea unor amenajari -drumuri de acces

D) Criterii suplimentare:

a) accesul ;

c) topografia terenului.

Alternativele relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat pot fi grupate in doua alternative:

- Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului);

- Alternativa realizarii proiectului (un proiect bazat pe un concept sau alternativa tehnologica).

Pentru analiza alternativelor la proiectul propus, s-au folosit trei criterii de apreciere.

Criteriile de apreciere au fost notate A, B, C, cu urmatoarele semnificatii:

A = efect semnificativ

B = efect nesemnificativ

C = fara efect.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Proiectul propus la initiativa beneficiarului S.C. Visteli Impex S.R.L. are ca scop realizarea unui bazin piscicol, prin activitatea de exploatare a agregatelor.

Alternativa realizarii proiectului -  conduce la urmatoarele avantaje:

- cresterea economica locala si regionala;

- se vor crea noi locuri de munca;

- contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei.

Conform raportului privind impactul asupra mediului s-a ajuns la următoarele concluzii:

În urma studiului efectuat și pe baza datelor obținute în urma documentării impuse de specificul unor astfel de lucrări, s-a ajuns la următoarele concluzii:

- lucrările pentru investiția “Scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9993 mp, în vederea amenajării unui bazin piscicol cu exploatarea și valorificarea de agregate minerale”, propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, extravilan, județul Giurgiu, nu se constituie în surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafață și subterane, vegetației și faunei terestre, solului și subsolului și nici asupra așezărilor umane sau a altor obiective din zonă;

- zona în care se resimte impactul direct al lucrărilor de excavare se limitează strict la perimetrul de exploatare. Într-o măsura mai mică, impactul se resimte și în zonele învecinate;

- la nivel global, se poate aprecia că investiția proiectată nu va avea ca efect creșterea gradului de poluare a factorilor de mediu la nivelul zonei;

- informarea și conștientizarea populației locale și a altor factori locali privind măsurile necesare pentru protecția speciilor vulnerabile protejate.

- Încadrarea în BAT, BREF, după caz: nu este cazul.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Pentru proiect s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor în vigoare:

- Hotărârea Guvernului nr. 445/2005 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin,

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Cantităţile de poluanţi care vor ajunge în mod obişnuit în perioada de execuţie şi funcţionare în cursurile de apă, pe sol sau în aer nu vor afecta ecosistemele terestre şi acvatice sau folosinţele de apă.

Concluziile Raportului privind impactului asupra mediului sunt favorabile implementării proiectului din perspectiva potenţialelor efecte asupra mediului, astfel:

- factorul de mediu “apa”: activităţile desfăşurate în cadrul perimetrului nu se constituie în surse de impact major asupra apelor subterane şi de suprafaţă şi nu sunt afectate ecosistemele acvatice şi nici folosinţa apelor;

- factorul de mediu “aer”: emisiile din zona perimetrului de exploatare vor influenţa foarte puţin creşterea concentraţiilor de fond din zonă, concentraţii estimate a fi sub limitele cerinţelor reglementărilor în vigoare privind calitatea aerului; emisiile de particule rezultate în urma procesului de extracţie, încărcare şi transport ale balastului sunt considerate nesemnificative;

- factorul de mediu “sol”: activităţile desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare nu se constituie în surse de impact major asupra solului;

- factorul de mediu ”subsol”: în faza de exploatare a agregatelor minerale, sursele de poluare a subsolului vor fi nesemnificative.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz: nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc: impactul cumulativ, rezultat din funcționarea celor 3 obiective (viitorul bazinul piscicol, folosință piscicolă și o stație de sortare) există în perioada de exploatare a agregatelor minerale și în perioada funcționării stației de sortare.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

- măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

- pentru protecţia calităţii apelor:

- întreţinerea utilajelor conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale, pentru a evita pierderile de carburanţi sau lubrifianţi;

- reparaţiile utilajelor se vor efectua în ateliere specializate;

- alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi se va face în locuri special amenajate, evitându-se pierderile;

- se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din activitate şi a celor menajere în afara locurilor special amenajate;

- se vor realiza 2 foraje de monitorizare înainte de începerea execuţiei excavaţiilor la bazinul piscicol pentru evidenţierea parametrilor de capăt cantitativi şi calitativi ai pânzei freatice, respectiv: nivelul hidrostatic şi indicatorii de calitate (indicatori: pH, NH4, NO2, NO3, Ptotal, CBO5);

- coordonatele STERO 70 ale celor două foraje vor fi următoarele:

| Nr. punct | X (N) | Y (E) | Z (mdMN) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 324672,64 | 538585,54 | 109,60 | 10,0 |
| F2 | 324439,70 | 538647,54 | 109,60 | 10,0 |

- pentru protecţia calităţii aerului:

- întreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică şi înlocuirea celor cu deficienţe majore;

- asigurarea funcţionării motoarelor vehiculelor la parametrii normali, exploatarea raţională a acestora (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură) şi respectarea metodologiei de exploatare, în vederea menţinerii nivelului gazelor de eşapament produse, sub limitele admise;

- stropirea cu apă a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitaţii;

- evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic.

- pentru protecţia calităţii solului şi subsolului:

- utilizarea doar a căilor de acces pentru utilajele de lucru;

- activitatea de exploatare se va realiza doar pe suprafaţa de teren aferentă investiţiei, fără a afecta terenurile învecinate;

- intervenţia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

- depozitarea controlată, numai în spaţii special amenajate a deşeurilor până la valorificarea acestora sau eliminarea finală;

- evacuarea periodica a deşeurilor rezultate, ca urmare a desfăşurării activităţilor şi evitarea formării de stocuri de deşeuri pe amplasament;

- extragerea şi depozitarea separată a păturii de sol vegetal;

- respectarea programului de lucrări, stabilit prin planul şi proiectul tehnic de refacere a mediului;

- se vor realiza lucrările de refacere a mediului pe măsură ce se vor realiza lucrările de exploatare;

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor;

- se vor respecta panta taluzelor şi adâncimea maximă de exploatare;

- respectarea pilierilor de protecţie faţă de terenurile şi obiectivele limitrofe;

- folosirea drumurilor existente, numai în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorii acestora;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României;

- întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces.

- măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi limitarea efectelor prin:

- anunţarea persoanelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

- informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia.

- măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

conform planului şi proiectului tehnic de refacere a mediului.

- măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

proiectul nu se va realiza în situri Natura 2000 sau în alte zone protejate.

- măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora; nu este cazul întrucât proiectul nu se va realiza în situri Natura 2000 sau în alte zone protejate.

# IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

Titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului şi pe perioada de funcţionare/exploatare, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute care pot să afecteze factorii de mediu

- condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

- protecţia calităţii aerului:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii ale gazelor de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- reducerea în perioadele cu vânt puternic a proceselor tehnologice care produc mult praf sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful;

- condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol” - în acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici.

- protecţia calităţii solului şi subsolului:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasament special amenajat;

- eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

- în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate;

- este obligatorie refacerea mediului în conformitate cu planul de refacere a mediului;

- limitarea intervenției asupra solului şi vegetaţiei şi protejarea biosistemelor care se află în vecinătatea perimetrului de exploatare;

- păstrarea pilierilor de protecţie pentru obiectivele din zona exploatării;

- se vor folosi drumurile existente, numai în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorii acestora;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României;

- refacerea unghiurilor de taluz al zonelor afectate de exploatare.

- protecţia calităţii apei:

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- se vor păstra pilierii de protecţie faţă de terenurile şi obiectivele limitrofe pentru a nu le afecta pe acestea şi alte obiective existente în zonă aparţinând altor persoane fizice sau juridice;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă;

- în cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuţie şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- realizarea lucrărilor se vor face conform documentaţiei depuse şi în conformitate cu condiţiile din avizul de gospodărire a apelor;

- nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

- nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

- respectarea prevederile avizului de gospodărirea apelor.

- managementul deşeurilor:

- în frontul de lucru se interzic operaţiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport;

- schimbul de acumulatori va fi efectuat în ateliere specializate;

- deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipiente speciale şi eliminate conform legislaţiei specifice, în unităţi special autorizate.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- se vor folosi drumurile existente numai în baza unor convenţii încheiate cu deţinătorii acestora;

- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

- întreţinerea permanentă a drumurilor de acces;

- întreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de extracţie, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul perimetrului de exploatare este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

- verificarea, înainte de intrarea în lucru, a utilajelor şi mijloacelor de transport, dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu sunt eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibil;

- se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

- realizarea de semnalizări şi alte avertizări, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecări de teren, semnalizarea acestora şi realizarea de lucrări de stabilizare.

- condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate: nu este cazul.

- condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier: nu este cazul.

- planul de monitorizare a mediului:

Monitorizarea factorilor de mediu constă în:

- monitorizarea stabilităţii fizice a lucrărilor realizate pe măsura realizării bazinului piscicol;

- monitorizarea creşterii plantelor pe suprafeţele ecologizate;

- monitorizarea calităţii apei subterane (conform prevederilor avizului de gospodărire a apelor);

- se va ţine evidenţa deşeurilor generate, colectate, stocate temporar şi valorificate/eliminate, pe fişe de evidenţă, pentru fiecare tip de deşeu în parte; anual (până la data de 31 martie a anului în curs pentru anul anterior) aceste evidenţe vor fi raportate la A.P.M. Giurgiu, conform Legii nr. 211/2011.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. În timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;

- executarea lucrărilor cu respectarea:

  - documentaţiei tehnice depuse;

  - condiţiilor prevăzute în prezentul acord şi în avizele preliminare emise de alte autorităţi;

  - măsurilor şi condiţiilor impuse pentru perioada de construcţie şi de operare impuse conform prevederilor legale.

- la finalizarea bazinului piscicol se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru activitatea de piscicultură.

- condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice:

- realizarea lucrărilor de refacere a mediului, conform planului şi programului de refacere a mediului;

- viitoarea acumulare de apă va fi prevăzută cu un sistem de monitorizare atât a calităţii apei din lac (prin prelevări de probe de apă), cât şi a apelor subterane din zonă (prin prelevări de probe de apă din cele două foraje de monitorizare);

- luarea unor măsuri de remediere rapidă a poluării (în cazul producerii acesteia) şi de reabilitare a calităţii apei din lac în scopul eliminării efectelor negative asupra apelor subterane;

- evitarea degradării zonelor învecinate obiectivului şi a vegetaţiei existente, din perimetrele adiacente, prin staţionarea mijloacelor auto, efectuări de reparaţii, depozitarea de materiale;

- colectarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea desfăşurata astfel încât odată cu această colectare sa se realizeze şi sortarea deşeurilor pe categorii;

- evitarea pierderilor de carburanţi la staţionarea mijloacelor auto.

- pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

- respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

Se impune respectarea normelor prevăzute prin legislaţia specifică:

  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 şi O.U.G. nr. 164/2008;

  - Ordinul M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

  - Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  - H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

  - Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţa al populaţiei;

  - STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

  - Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

  - H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

  - STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

  - H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

  - H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

  - Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

  - Ordinul A.N.R.M. nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

  - H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

  - O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

  - O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: efectuarea anuală de analize ale calităţii apei din bazinul piscicol (indicatori: pH, NH4, NO2, NO3, Ptotal, CBO5) şi din cele două foraje de observaţie (indicatori: pH, NH4, NO2, NO3, Ptotal, CBO5) – se vor efectua de un laborator abilitat, conform legislaţiei de mediu în vigoare şi în conformitate cu prevederile avizului de gospodărire a apelor.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

- condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare: nu este cazul.

- condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Lucrările de refacere a mediului, propuse a se realiza pe o perioadă de trei ani, sunt următoarele:

| Nr. crt. | Specificație | Total 2018-2021 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planificat | Planificat | Planificat | Planificat |
|  |  | Fizic | Valoric-lei | Fizic | Valoric-lei | Fizic | Valoric-lei | Fizic | Valoric-lei |
| 1 | Depunere steril pe taluzuri | 5600 mc | 3360 | 2000 mc | 1200 | 1800 mc | 1080 | 1800 mc | 1080 |
| 2 | Amenajare taluzuri, nivelare, compactare | 450mp | 450 | 150 mp | 150 | 150 mp | 150 | 150 mp | 150 |
| 3 | Fertilizare suprafețe | 450 mp | 45 | 150 mp | 15 | 150 mp | 15 | 150 mp | 15 |
| 4 | Înierbare suprafețe | 450 mp | 45 | 150 mp | 15 | 150 mp | 15 | 150 mp | 15 |
| 5 | Alte lucrări de refacere | - | 300 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
|  | Total | - | 4200 | - | 1480 | - | 1360 | - | 1360 |

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: nu este cazul.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat pe toată durata procedurii de reglementare, atât de A.P.M. Giurgiu cât şi de titularul proiectului, respectiv S.C. VISTELI IMPEX S.R.L.

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

În conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare, publicul a fost informat pe toată durata procedurii de reglementare.

a) depunerea solicitării:

- publicarea de către titular, în presă, a anunţului privind solicitarea acordului de mediu (ziarul „Giurgiuveanul” din data de 30.01.2018) şi afişarea la sediul Primăriei comunei Roata de Jos (29.01.2018);

- afişarea pe pagina web a A.P.M. Giurgiu a anunţului privind solicitarea acordului de mediu (26.01.2018).

b) etapa de încadrare:

- publicarea de către titular, în presă, a anunţului privind (ziarul „Giurgiuveanul” din data de 06.02.2018) şi afişarea la sediul Primăriei comunei Roata de Jos (06.02.2018);

- afişarea pe pagina web a A.P.M. Giurgiu a anunţului privind solicitarea acordului de mediu (05.02.2018).

c) dezbaterea publică:

- publicarea de către titular, în presă, a anunţului privind organizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului (ziarul „Giurgiuveanul” din data de 22.02.2018) şi afişarea la sediul Primăriei comunei Roata de Jos (21.02.2018);

- publicarea pe pagina web a APM Giurgiu a anunţului privind organizarea dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului (21.02.2018).

d) decizia de emitere a acordului: 19.03.2018

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări pentru consultarea documentaţiei.

La dezbaterea publică, organizată la sediul Primăriei comunei Roata de Jos în data de 15.03.2018, nu au fost participanţi din partea publicului.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au existat propuneri/observaţii ale publicului pe parcursul procedurii de reglementare.

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 14 (patrusprezece) de pagini și a fost redactat într-un 1 exemplar original.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

MM