| PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 2064 din 07.05.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA COMUNEI COLIBAȘI , pentru proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd , comuna Colibași , jud. Giurgiu ”, propus a se implementa în județul Giurgiu , comuna Colibași , pe teren neproductiv aflat în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Colibași conform HCL nr. 25/24.03.2017, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 2064 din 09.03.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.05.2018, că proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd , comuna Colibași , jud. Giurgiu ” , propus a se implementa în județul Giurgiu , comuna Colibași , pe teren neproductiv aflat în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Colibași conform HCL nr. 25/24.03.2017, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Justificarea prezentei decizii: I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11, lit.b; 1. Caracteristicile proiectului: dimensiunea și concepția întregului proiect: Terenul unde se intenționează a se amplasa platforma comunala de depozitare a gunoiului de grajd este situat in intravilan și aparține domeniului public al COMUNEI COLIBAȘI , în suprafață totală de 9163 mp. Construcția platformei propriu-zise are ca părți fizice ; platformă de formă rectangulară, cu pereţi pe 3 laturi (fără latura frontală) ; un bazin de stocare pentru efluenţi sau precipitaţii ; 4 (patru) boxe din beton armat, cu capacitatea de circa 6 m3 fiecare ; împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel ; două piezometre (unul aval şi unul amonte), care sunt instalate în apropierea platformei ; cabină pentru administratorul şi paznicul platformei ; Platforma va avea formă rectangulară, cu pereţi pe 3 laturi (fără latura frontală) cu dimensiunile L x B = 50 x 30 m şi înălţimea pereţilor de 2,0 m cu o capacitate de stocare a 3.000 m3/an de gunoi de grajd. Toate elementele structurale (pereţi, placa suport etc.) ale platformei sunt realizate din beton armat. Platforma este prevăzuta la partea frontală cu un radier din beton, necesar, pentru a asigura zona de circulaţie şi de manevrare a utilajelor şi pentru descărcarea/încărcarea gunoiului de grajd din/în mijloacele de transport (căruţă, remorcă agricolă etc.). Pe toată lungimea părţii frontale (deschiderea platformei), între placa suport a platformei şi drum (beton armat), este prevăzut un canal de colectare a efluentului, de formă rectangulară din beton armat, acoperit cu un grătar metalic sau de beton armat. Suprafeţele interioare ale pereţilor şi pardoselii platformei şi ai canalului de colectare a fracţiei lichide sunt protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante aplicată prin pensulare pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd. Bazinul de stocare va fi semiîngropat din beton armat, amplasat în imediata apropiere a platformei , cu rolul de a colecta precipitaţiile şi efluenţii. Acesta a fost dimensionat pentru a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile de precipitaţii şi a tuturor fracţiilor lichide rezultate în urma procesului de compostare. Capacitatea bazinului de stocare a fracţiei lichide este de 40 mc. Cele 4 (patru) boxe din beton armat, de formă rectangulară cu capacitate de stocare a 6 mc, respective 1mc fiecare boxă, deschisa la partea frontală, destinate colectării celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal, plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd. Boxele sunt suficient de late pentru a putea fi golite de un încărcător mecanic. Acestea vor fi colectate, periodic, de către operatorul de salubrizare ce-şi desfăşoară activitatea în localitate şi va fi transportat şi depozitat la groapa de gunoi cea mai apropiată. Împrejmuirea va fi cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. La intrarea şi la ieşirea din incintă au fost prevăzute porţi ce asigură deschiderea necesară accesului utilajelor pentru desfăşurarea activităţilor de manipulare şi transport a gunoiului de grajd. De asemenea, s-a prevăzut şi împrejmuirea bazinului de stocare a efluenţilor. Cele două piezometre se vor monta în aval şi în amonte, instalate în apropierea platformei de depozitare a gunoiului de grajd. Acestea permit monitorizarea periodică a calităţii apei subterane pentru a se asigura că nu are loc infiltrarea efluenţilor proveniţi de la gunoiul de grajd în apele subterane şi vor fi raportate la probe etalon ce vor fi colectate înainte de punerea în exploatare a platformei. Cabina va fi un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei ce asigură confortul şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. Alimentarea cu energie se va face prin montarea unui panou fotovoltaic . Se va amenaja un container cu capac va fi de cca 1m3 pentru colectarea eventualelor deşeuri periculoase (cutii vopsea, recipienţi, ulei uzat etc.) . Echipamentele necesare sistemului de manipulare şi aplicare a gunoiului de grajd compostat pe terenurile agricole şi incluse în acest proiect sunt : - încărcător frontal: 1 bucată; - tractor: 1 bucată; - remorcă agricolă: 2 bucăţi; - remorcă cisternă vidanjă: 1 bucată; - maşină de împrăştiat gunoi: 1 bucată. Aceste utilaje vor fi parcate pe un spațiu special amenajat in fața platformei de gunoi de grajd. Durata de stocare a gunoiului de grajd este de maxim 6 luni. Se face compostare pasivă a gunoiului de grajd prin dispunerea acestuia în şiruri, răsturnarea periodică a şirurilor în vederea aerării , sistematizarea gunoiului compostat şi încărcarea în căruţe, remorci şi maşina de împrăştiat gunoi în vederea aplicării ca fertilizant pe terenurile agricole. cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul ; utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : amplasamentul proiectului se afla pe un teren neproductiv aflat în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Colibași conform HCL nr. 25/24.03.2017; producția de deșeuri: deșeurile menajere, cât și cele rezultate din activitatea de construcție, sunt evacuate de societatea cu care beneficiarul va întocmi contract; poluarea și alte efecte nocive - emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort : se recomandă folosirea unei tehnologii adecvate astfel încât nivelul de zgomot și de vibrații să nu depășească nivelul admis; riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu; riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - proiectul nu presupune riscuri de accidente majore pentru sănătatea umană și mediu . 2. Localizarea proiectelor: 2.1. utilizarea existentă a terenului – folosinţa actuală a terenului, conform certificatului de urbanism nr. 4 din 21.04.2017 este teren neproductiv aflat în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Colibași conform HCL nr. 25/24.03.2017. Suprafața pe care se execută proiectul este de 9163 m². 2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul; 2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede; zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere; zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite; parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul ; ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare – nu este cazul zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – amplasamentul proiectului este situat la aproximativ 1,36 km de limita Parcului Natural Comana și a siturilor Natura 2000 ROSCI0043 Comana și ROSPA0022 Comana ; ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; ariile dens populate – nu este cazul; peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul. 3. Caracteristicile impactului potenţial: importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată) – proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane; natura impactului - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ; proiectul nu are impact transfrontalier; intensitatea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ şi local, pe perioada execuţiei proiectului; probabilitatea impactului generat de proiect – impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - nu este cazul; cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, care să aibă efecte semnificative asupra mediului; posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către: Etapa din procedura de reglementare A.P.M. Giurgiu Titular proiect Participări ale publicului în procedura derulată Solicitare acord de mediu Afişare pe pagina web în data de 19.03.2018 Ziarul „Giurgiuveanul” din 30 martie-1 aprilie 2018 şi afişare la sediul Primăriei Colibași cu nr. 3389 din 26.03.2018 Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. Etapa de încadrare Afişare pe pagina web în data de 07.05.2018 II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată – conform deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 2064/19.03.2018, proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de realizare a proiectului: Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”: apa utilizată în scop potabil va fi asigurată din comerț ; apa utilizată în scop tehnologic : nu este cazul; evacuarea apelor uzate : nu este cazul ; depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de apele pluviale se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007 Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”: deșeurile preconizate a fi generate în faza de construcție : menajere și asimilabile acestora., deșeuri din materiale de construcție , plastic ( din ambalaje, cabluri, etc) , deșeuri metalice ( de la armături și utilaje de pe șantier care se pot defecta ) , anvelope , acumulatori, uleiuri uzare , alte produse petroliere , deșeuri de hârtie și carton ( din activitatea organizării de șantier). Se va asigura încheierea unui contract ferm pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi preluate de către serviciul de salubrizare autorizat ; incintele in care se va desfășura activitatea sunt prevăzute cu platforme betonate, astfel ca nu exista riscul producerii unor poluări ale solului sau subsolului ; deșeurile rezultate din activitatea de întreținere și reparație a echipamentelor din dotare (ulei uzat , alte produse petroliere, acumulatori, anvelope uzate) , vor fi predate către firme autorizate în baza unui contract ; pe perioada desfășurării activității , fracţia lichidă care se acumulează în bazinul de stocare , fie se va întoarce peste şirurile de gunoi de pe platformă pentru menţinerea umidităţii necesare în procesul de compostare, fie va fi folosită pentru irigarea terenului agricol prin grija operatorului ; după compostare pasivă a gunoiului de grajd , acesta va fi împrăştiat aplicat ca fertilizant pe terenurile agricole , prin grija operatorului . Depozitarea deşeurilor: deşeurile vor fi depozitate temporar și selectiv in spații special amenajate , urmând să fie preluate de firme specializate in eliminarea sau valorificarea deșeurilor. se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării proiectului vor fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată , în baza unui contract. este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare; se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor; Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”: Utilajele folosite in faza de construcție vor avea revizia tehnica efectuata pentru ca emisiile de gaze ale acestora sa aibă un impact asupra factorilor de mediu sub limitele admise. se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice; (Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, S.T.A.S. 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate). Nu sunt necesare lucrări de amenajare a organizării de șantier. Organizarea de șantier va fi implementată în incinta proprietății titularului. Alte condiții: este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran; se vor lua măsuri astfel încât atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât și pe perioada desfășurării activității să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile (se vor respecta valorile recomandate de HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și valorile impuse prin STAS 10009/1988 – Acustica în construcții – Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot) ; se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate; supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie; să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului; anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia; anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător; respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; la finalizarea proiectului se va anunţa G.N.M. –Serviciul Comisariatul Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ “Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate. Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”. |  |
| --- | --- |

# 2 ex