PROIECT DE ACORD DE MEDIU

Nr. 5048  din  16.11.2018

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA – prin Asset IV Moesia, cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr.5048/02.07.2018, în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2005 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,  se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru obiectivul: “Lucrări amenajare careu de foraj şi drum acces, foraj şi echipare pentru producţie sonda 2163 Bălăria” , propus a fi amplasat în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, tarla 9, parcela 64/2, CF 30973, jud. Giurgiu ,

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Sonda 2166 BALARIA va fi amplasata in comuna Ghimpaţi, sat Valea Plopilor, tarla 4, nr. cadastral 31878. Conform PUG  GHIMPATI imobilul este situat in extravilanul comunei, terenul fiind inchiriat de OMV Petrom SA. Accesul la sonda se va asigura din DN 6 Bucuresti-Alexandria, apoi pe traseul unui drum comunal ce asigura accesul la satul Valter Maracineanu, apoi pe un drum petrolier, care asigura accesul si la alte sonde existente in zona.

Coordonatele  STEREO’70 ale sondei (proiectate) :

- Sonda 2163 Balaria    X = 567101.57     Y = 305157.63

Pentru realizarea obiectivului Sonda 2163 Balaria este necesară o suprafaţă totală de 1646 m2.

In suprafaţa de 1646m2 vor fi amplasate careul de foraj, linia electrica si conducta.

Terenul ce se va folosi temporar pentru forajul sondei are categoria de folosinţă arabil.

Proiectul presupune amenajare unui careu de foraj și a unui drum de acces, foraj și echipare pentru producție. Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adâncime.

În vederea realizării obiectivului se prevăd următoarele etape:

- organizarea de şantier - va cuprinde:

  - căi de acces;

  - birouri de şantier pentru personal (vestiare, grup sanitar, etc);

  - surse de energie, echipament electric;

  - spaţii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

  - pichet PSI (amplasat în apropierea habelor de depozitare a apei PSI).

Materialele de construcţie vor fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fie în magazii provizorii pentru protejare împotriva acţiunii agenţilor externi, în cazul celor cu potenţial poluator.

De asemenea, se vor amenaja magazii provizorii cu rol de depozitare materiale şi scule, vestiar muncitori, grup sanitar, toalete ecologice şi spatii de depozitare temporară a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor.

Echipamentul specific organizării de şantier: rampă prăjini, baracă sondor sef, grup motopompă, baracă chimicale, baracă site vibratoare, habă agitatoare, habă tratare, habă fluid de foraj, habă fluid de foraj rezervă, baracă pompă apă PSI, baracă pompă apă, baracă personal, prevenitor de erupţie, rampa lubrifianţi, baracă grup electrogen, habă apă PSI, habă detritus, habă colectare ape reziduale, baraca pichetului de incendiu, platformă staţionare agregate, baracă laborator, rampă piese de schimb, grup floculare centrifugare.

- executarea lucrărilor de construcţii montaj pentru amplasarea instalaţiei de foraj

Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de 1646 m2, pe un teren cu denivelari circa 5 %, prin nivelare rezulta un volum relativ mediu de terasamente, volumul de sapatura fiind compensat cu umplutura.

Pentru amenajarea careului sondei, pe care se va amplasa instalatia de foraj HH 75 Drillmec termica cu actionare termica, sunt prevazute urmatoarele lucrari :

•	decopertarea stratului de sol vegetal, conform normativului nr. 503/1459/22.05.1985 aprobat de Ministerul Petrolului, pe o grosime conform proiectului, urmand a fi depozitat intr-un spatiu din incinta careului, ce urmeaza a constitui depozitul de sol vegetal (circa 90 m2);

•	terenul decopertat se compacteaza pana la obtinerea gradului de compactare (98%), pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de foraj si accesoriile acesteia;

trasarea si executarea drumului interior si al platformelor tehnologice.

Pentru amplasarea santierului de foraj se ocupa o suprafata totala de 1646 m2 din care:

- suprafata necesara instalatie de foraj 1350 mp

- grup social 206

- suprafata depozit sol vegetal 90mp

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-a proiectat in functie de tipul instalatiei de foraj utilizate (HH 75 Diesel-termica), pozitia locatiei, relieful terenului.

Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:

- instalatia de foraj HH 75;

- rampa material tubular;

- 2 grupuri moto-pompa tip 2 PN 400;

- habe metalice cu capacitatea de 40 m3 si depozitare apa tehnologica si fluid foraj;

- rezervoare (habe) metalice pentru rezerva de apa PSI;

- baracamente;

- zona de protectie.

Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 40 m3 si se va amplasa in interiorul careului de foraj in poziţie îngropată.

Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de soluţie bituminoasa. 	Pentru evitarea unor accidente haba va fi împrejmuita si se va proteja cu un capac.

Pentru depozitarea detritusului rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 70 m3  in poziţie semiingropata in imediata vecinătate a sitelor vibratoare.

La gura sondei se va construi un beci (conform PT) - care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalaţiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sonda precum si de pe podul instalaţiei de foraj.

Amenajarea careului de exploatare, se va realiza după terminarea lucrărilor de foraj.

Accesul in incinta careului de producţie se face pe drumul executat pentru foraj.

Lucrari pentru protectia mediului

- montarea baracilor pe dale ce vor fi amplasate pe un strat din balast compactat;

- amplasarea in interiorul careului de foraj in pozitie ingropata a unei habe de reziduuri, avand capacitatea de 40 m3;

- montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj;

- montarea unei habe metalice de 40 m3, asezata in pozitie semiingropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj;

- amplasarea unei habe metalice ( V= 1 m3 ), ingropată in apropierea pompelor               de noroi pentru preluarea eventualelor scurgeri ;

- la gura sondei se va construi un beci, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire, precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda, precum si de pe podul instalatiei de foraj si cu

ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj;

- pentru depozitarea si manipularea materialelor si substantelor utilizate in procesul tehnologic, in conditii de siguranta si conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baraca de chimicale dotata cu platforma de protectie;

- utilajele care alcatuiesc instalatia de foraj se transporta la sonda in ordinea de montaj si se amplaseaza pe pozitiile de lucru. Montarea acestora se efectueaza strict in spatiul delimitat si nu afecteaza factorii de mediu din exterior;

- la terminarea lucrarilor de foraj si punere in productie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru productie, restul suprafetei redandu-se in circuit la parametrii anteriori; daca rezultatele sunt negative, intreaga suprafata se va reda in circuit;

- se va asigura sonda impotriva unor accidente neprevazute (manifestari, eruptii libere etc.) prin respectarea programului de constructie, cimentare si echipare cu prevenitoare de eruptie de 210 atmosfere;

- executarea lucrarilor de redare a terenului in circuit pentru indepartarea efectelor negative datorate tasarilor si arocamentelor din careul sondei.

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj.

Aceste lucrări se vor executa pentru sondă in functie de configuratia amplasării instalatiei de foraj in teren.

- executarea lucrărilor de foraj propriu-zis

După terminarea fazei de mobilizare în legătură cu instalaţia de foraj se vor executa lucrările propriu-zise de foraj, conform programului de construcţie prevăzut în proiectul tehnic.

a.	Coloana de ghidaj Ø 16" (450 mm) diametrul exterior - inaintea începerii forării propriu-zise sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere circulara sau pătrata cu dimensiunea transversala de 1 m si adâncimea de cca. 15 m. In aceasta deschidere introduce un burlan din otel cu Ø 760 mm. Capătul superior se ridica cu 1,5 - 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se betoneaza.

Funcţiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si închide stratele acvifere de suprafaţa, protejează beciul sondei de infiltraţiile de fluid de foraj.

b.	Coloana de ancoraj Ø 9 5/8 in x 250 m - are rolul de a izola formaţiunile de
suprafaţă, aparţinând Pontianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi
permeabilitate. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafaţă.

După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate. Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.

Funcţiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafaţa si mica adâncime;

▪ protejează sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

▪ împiedica pătrunderea de fluide din strate in sonda si alterarea fluidului de

foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalaţia de prevenire a erupţiilor, la  suprafaţa;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extracţie.

c. Coloana de exploatare Ø 7 in x 530 m - va fi cimentată pe lungimea 400 - 500 m şi va permite exploatarea sa ulterioară. Este a doua coloana obligatorie in construcţia unei sonde. Ea indeplineste următoarele funcţii:

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafaţa, protejând echipamentul de extracţie;

- permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adâncimi diferite, comunicaţia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operaţii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi: fisurări hidraulice, acidizari,etc;

Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea strictă a tehnologiei şi măsurilor de protecţie prevăzute în proiect, astfel încât să nu afecteze solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane din afara careului sondei.

Tabel cu constructia sondei

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adancimea de tubaj (m) | Intervalul de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghidaj | 16 | 15 | 0 - 15 |
| Ancoraj | 9 5/8 | 250 | 15 - 250 |
| Exploatare | 7 | 530 | 400-530 |

Timpul necesar executării lucrărilor de foraj este de circa 34 zile, iar durata totală de realizare a sondei este de cca. 69 zile.

- executarea lucrărilor de demobilizare a instalaţiei de foraj şi reducere a careului de foraj la nivelul careului de producţie;

După terminarea forajului şi a probelor de producţie se demontează instalaţiile de foraj/probe producţie şi se transportă la altă locaţie sau în “parcul rece”.

Suprafaţa afectată de careul de foraj se reduce, în cazul în care sonda prezintă interes, la valoarea careului de exploatare, restul suprafeţei  redându-se în circuit.

- executarea lucrărilor de punere în producţie a sondei

Durata de realizare a probelor de producţie este de cca. 9-10 zile, după care dacă rezultatele sunt pozitive, sonda intră în producţie.

- redarea terenului în circuitul agricol (lucrări de reconstrucţie ecologică pentru redarea terenului în circuitul iniţial)

Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea initială.

După terminarea forajului, terenul inchiriat se redă proprietarilor la starea initială, respectand orografia zonei cat si calitativ, respectiv la cel putin clasa de calitate avută initial. La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

Sonda se va fora la adancimea de 530 m, cu ajutorul unei instalatii de foraj tip HH 75 cu actionare termică (diesel).

Se estimează ca sonda va produce cu un debit brut de cea 20 m3/zi, debit net cea 8 to/zi.

Resursele energetice necesare, folosite in scopul asigurării activitătii, sunt:

Resursele energetice necesare, folosite in scopul asigurării activitătii, sunt:

| Specificatia | U.M. | Sursa | Cantitati |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa tehnologica | m3/sonda | Transport cu autcisterna | 152 m3* |
| Apa potabila | m3/sonda | Sursa autorizata (PET-uri) | 76.8 m3 |
| Energie electrica | Kwh | LEA 20 kV | - |
| Carburanti | tona/luna | Depozit PECO | 10÷12 |
| Lubrefiant (uleiuri, vasilina) | tona/luna | Depozit PECO | 0,5÷0,8 |
| Materiale fluid foraj | tona/sonda | Contractor fluide | 78,3 |
| Ciment | tona/sonda | Pompetrol Well Services | 29,5 |

Pentru Sonda 2163 Balaria, principalele materiale folosite in desfăsurarea procesului de foraj si probe sunt:

● ciment necesar consolidării coloanelor tubate 29,5 to;

● apă tehnologică pentru cimentare 152 m3(108 m3 rezerva de incendiu);

● fluid de foraj necesar 322 tone

● apă tehnologică pentru fluidele de foraj  90 m3;

● apă tehnologică pentru intretinere instalatie foraj 105,6  m3;

● apă tehnologică pentru rezerva de incendiu 108 m3;

● materiale necesare pentru prepararea fluidului de foraj prevăzut a se consuma 	   78,3 tone

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, la sonda neexistand stocuri de materiale in cantitati mari.

Depozitarea materialelor si chimicalelor utilizate se face in baraca de chimicale, protejată cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului si a apelor freatice..

Alimentarea cu apă

- în scop potabil şi igienico sanitar

Necesarul de apă în scop potabil va fi asigurat din comerţ în recipiente tip PET.

Necesarul de apă pentru nevoi igienico-sanitare pentru 24 persoane se va asigura din rezervorul metalic cu V=28 mc și va fi Q maz zi=0,93 mc/zi

- în scop tehnologic

Pentru execuţia forajului de sondă se va utiliza apa pentru prepararea fluidului de foraj, a pastelor de ciment şi pentru întreţinerea instalaţiei de foraj. Necesarul de apă se va asigura cu autocisterna de la cel mai apropiat parc din zonă, apa fiind înmagazinată într-un rezervor metalic (V=28 mc)

Cerința de apă , neincluzând rezerva pentru stingerea incendiilor 108 mc va fi Q max zi= 11,5 mc/zi.

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor va fi asigurat din 2 habe de 40 mc fiecare și un rezervor metalic de 28 mc.

Evacuarea apelor uzate

Apa uzată menajeră este colectată în recipiente speciale şi vidanjată.

Apa uzată tehnologică rezultată din spălarea podului şi din probele tehnologice ale sondei, va fi colectată în beciul sondei (V=4,62 mc), fiind reintegrată în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj. Fluidul excedentar de foraj va fi transportat cu autovidanja la depozitul din parcul aferent grupului de sonde din zonă sau va fi recondiţionat şi reintegrat în fluxul tehnologic pentru forarea altor sonde. Detritusul  (185 t) va fi depozitat temporar într-o habă metalică (V= 40 mc) de unde va fi transportat periodic pe bază de contract.

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere vor fi preluate de şanţul din pământ şi apoi dirijate spre haba metalică (V=40 mc), de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj.

Gestiunea deşeurilor

În timpul execuţiei proiectului, vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

| Denumire deseu | Cantitatea prognozata a fi generata | Starea fizica S-solid, L-lichid, SS-Semilichid | Cod deseu | Cod privind principala proprietate periculoasa | Cod clasificare statistica | Managementul deseurilor – cantitatea prognozata a fi generata – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificata | Eliminata | Ramasa in stoc |
| Detritus | 178 m3 | SS | 010504/010508 | - | - | - | Da | - |
| Fluid de foraj | 179 m3 | L | 010504/010508 | - | - | - | Da | - |
| Ape uzate | 0,576 m3/zi | L | - | - | - | - | Reintegrate in fluxul fluidului de foraj | - |
| Ambalaje saci | - | S | - | - | - | - | Da | - |
| Deseuri metalice | 2,5 to | S | - | - | - | Da | - | - |
| Desuri menajere | 2,0 m3 | S | - | - | - | - | Da | - |
| Deseurile textile | 0.1 | S |  |  |  |  | Da |  |

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia mediului al beneficiarului.

Toate deşeurile vor fi colectate selectiv, stocate temporar în spaţii amenajate pentru a evita contactul direct cu solul şi evacuate de pe amplasament de către firme specializate, pe baza de contract. Deşeurile de ambalaje rezultate de la materialele folosite la realizarea proiectului vor fi preluate de societăţi specializate, pe bază de contract.

Transportul deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

Concluzia generală a raportului privind impactul asupra mediului este că impactul global produs de această activitate (investiţie) asupra mediului este în general redus şi temporar, datorită:

- implementării unor tehnologii care să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- diminuării consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice şi a necesarului de personal;

- măririi rentabilităţii, precum şi realizarea unor condiţii mai bune de muncă pentru personalul societăţii;

- concluziile Raportului privind impactului asupra mediului sunt favorabile implementării proiectului din perspectiva potenţialelor efecte asupra mediului, astfel:

- factorul de mediu apa: în condiţiile în care se respectă procesul tehnologic şi ansamblul de măsuri de protecţie cuprinse în acesta, se poate aprecia ca impactul acestei activităţi este nesemnificativ şi de scurta durată;

- factorul de mediu aer: în condiţiile utilizării în procesul de foraj a instalaţiei de foraj cu motoare omologate, se păstrează starea iniţială a calităţii aerului; lucrările de foraj au caracter temporar - la terminarea acestora dispare şi sursa de poluare;

- factorii de mediu sol, subsol: activitatea de foraj poate produce un impact major asupra solului şi subsolului, prin poluarea acestora, cu diverse fluide, substanţe chimice, dacă nu se iau măsurile de protecţie necesare şi prin executarea necorespunzătoare a lucrărilor  de amenajare a careului sondei, în condiţiile de relief existente; în conditiile respectării stricte a măsurilor stabilite, se consideră că impactul produs asupra solului şi subsolului este minim si temporar;

- factorul de mediu biodiversitate: influenţa asupra ecosistemelor terestre şi acvatice este nesemnificativă;

- sănătatea populaţiei: având în vedere faptul că distanţa dintre amplasamentul sondei şi satele din vecinătate este suficient de mare (circa 0,84 km) şi că desfăşurarea normală a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativă a mediului, se estimează că impactul produs asupra aşezărilor umane şi a stării de sănătate a populaţiei este nesemnificativ;

- nu va exista un impact direct, indirect sau cumulat cu celelalte activităţi existente în zonă - amplasamentul sondei 2163 Bălăria, se afla într-o zonă de exploatări petroliere în care sunt prezente şi în funcţiune alte sonde; impactul generat de sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ, în zona neexistând semne de afectare a factorilor de mediu, astfel că impactul cumulativ al sondei 2163 Bălăria cu sondele din zonă este nesemnificativ; nu se vor înregistra fenomene care să conducă la efecte sinergice ale noii activităţi în contextul continuării activităţilor obiectivelor deja existente în zonă;

- proiectul nu se va realiza în situri Natura 2000 sau în alte zone protejate.

- Măsuri pentru prevenirea, reducerea, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

- Măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora:

- pentru protecţia calităţii apelor:

  - întreţinerea utilajelor conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale, pentru a evita pierderile de carburanţi sau lubrifianţi;

  - reparaţiile utilajelor se vor efectua în ateliere specializate;

  - alimentarea cu carburanţi şi lubrifianţi se va face în locuri special amenajate, evitându-se pierderile;

  - se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din activitate şi a celor menajere în afara locurilor special amenajate;

  - apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate şi evacuate de firme specializate;

  - executarea unui şanţ de formă trapezoidală în secţiune transversală, pereat cu dale din beton pentru colectarea apelor pluviale, racordat la haba de reziduuri care va fi îngropată la nivelul solului şi acoperită cu capac metalic;

  - executarea unui şanţ dalat pentru colectarea eventualelor scurgeri, cu lungimea de 30 m şi adâncimea de 0,40 m, racordat la haba de reziduuri care va fi îngropată la nivelul solului şi acoperită cu capac metalic;

  - respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi echipamentele, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

  - săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apă şi argilă;

  - tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

  - executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă;

  - dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior;

  - platforma tehnologică va fi prevăzută cu pantă de scurgere către şanţurile betonate/dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventualelor scurgeri accidentale şi ape reziduale;

  - executarea de şanturi dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scursori;

  - haba de reziduri (bazinul de decantare), este îngropată;

  - haba de depozitare a detritusului se montează semiîngropat ;

  - executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului în sistem închis ;

  - magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltraţiilor în urma unor scurgeri, deversări sau împrăştieri accidentale de soluţii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

  - dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce poluarea apelor de suprafaţă, trebuie luate următoarele măsuri:

  - închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

  - colectarea poluantului, în măsura în care aceasta este posibil;

  - limitarea întinderii poluării, cu ajutorul digurilor.

- pentru protecţia calităţii aerului:

  - utilajele ce vor fi folosite la executarea proiectului vor fi dotate cu motoare termice care au fost aprobate pentru funcţionare;

  - efectuarea verificării tehnice riguroase a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare realizării proiectului;

  - stropirea cu apă a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitaţii;

  - reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor de transport auto;

  - detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată pentru eliminarea cauzelor;

  - respectarea stricta a tehnologiei de forare;

  - sporirea atenţiei în cazul manipulării pulberilor fine.

- pentru protecţia calităţii solului şi subsolului:

  - interzicerea depozitării deşeurilor de orice fel direct pe sol;

  - interzicerea deversării uleiurilor uzate, a combustibililor, pe sol;

  - utilizarea doar a căilor de acces şi a zonelor de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

  - interzicerea depozitării materialului tubular în afara culoarului de lucru al conductelor;

  - stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

  - readucere sol vegetal pe poziţia iniţială în cadrul fostului culoar de lucru;

  - se vor reface terenurile ocupate temporar;

  - respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi echipamentele, pentru asigurarea stării tehnice bune a acestora;

  - operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

  - executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă;

  - dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior;

  - utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului de foraj;

- pentru protecţia biodiversităţii:

  - suprafaţa de teren ocupată temporar în perioada de construcţie va fi limitată judicios la strictul necesar;

  - pentru evitarea accidentelor constructorul va prevedea bariere fizice care să oprească accesul în locuri periculoase;

  - traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se vor limita la traseele şi programul de lucru specificat;

  - colectarea selectivă periodică a deşeurilor;

- pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

  - în localităţi, traficul greu se va efectua cu reducerea vitezei pentru diminuarea zgomotului şi a vibraţiilor;

  - utilajele folosite vor fi verificate pentru a se asigura funcţionarea lor optimă;

  - pe parcursul desfăşurării lucrărilor de şantier, se vor utiliza doar utilaje şi echipamente ce îndeplinesc normele de zgomot şi poluare.

  - pentru protecţia împotriva radiaţiilor: unitatea constructoare va asigura calitatea sudurilor prin utilizarea tehnologiilor de sudare elaborate pe baza procedurilor omologate şi sudori autorizaţi.

- gestiunea deşeurilor - deşeurile vor fi depozitate controlat, pe categorii de deşeuri, până la evacuare de către agenţi economici autorizaţi.

- Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora

Transportul ţiţeiului  prin conductele proiectate nu prezintă surse potenţiale de poluare a factorilor de mediu, în cazul funcţionării activităţii în condiţii normale. Conducta va intra în exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute de normativele în vigoare, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi limitarea efectelor prin:

- anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor acestora;

- informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia.

- Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

- după realizarea investiţiei, beneficiarul prin intermediul constructorului, va degaja amplasamentul de lucrările provizorii şi, după caz, şi din celelalte zone de execuţie a obiectivului care ar putea afecta funcţionalitatea ulterioară a lucrărilor existente;

- la încetarea activităţii sau în oricare situaţie care conduce la încetarea acesteia se vor realiza toate lucrările necesare, fără afectarea mediului înconjurător sau a vecinătăților, în vederea redării amplasamentului  în circuitul economic.

- Condiţii care trebuie respectate:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentului act;

- respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul acord şi în avizele preliminare emise de alte autorităţi;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- se va urmări evacuarea ritmică a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii si prelucrării acestui amestec - sub niciun motiv nu se deversa conţinutul beciului în ape de suprafaţă sau subterane;

- niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat în activităţile de întreţinere şi reparaţie a instalaţiei de extracţie ţiţei nu va ajunge în ape de suprafaţă sau subterane;

- vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporara a deşeurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel încât deşeurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol - toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor cu firme specializate;

- un exemplar din prezentul acord şi din proiectul de execuţie se va păstra la obiectiv în vederea prezentării organelor de control la solicitare;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita potenţiale accidente;

- în perioada execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor adiacente, de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- depozitarea corespunzătoare a deşeurilor tehnologice şi menajere;

- se interzice evacuarea de ape uzate în ape de suprafaţă sau subterane;

- se interzice spălarea autovehiculelor grele şi a utilajelor în zonele de lucru;

- asigurarea mijloacelor de stingere a incendiilor, în conformitatea cu legislaţia în vigoare;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu şi G.N.M. – C.J. Giurgiu, în maxim două ore, în cazul în care apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea proiectului se va anunţa A.P.M. Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din acordul de mediu, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/76/84/1.284/2010;

- la punerea în funcţiune a obiectivului se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu, în conformitate cu prevederile Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 şi O.U.G. nr. 164/2008;

  - Ord. 135/76/84/1.284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

  - Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

  - Ord. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

  - STAS 10009-88 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

  - H.G. nr.  321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

  - H.G. nr. 856/2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - H.G. nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

  - Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;

  - Ordinul A.N.R.M. nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;

  - H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice ale României, cu modificările şi completările ulterioare;

  - O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

  - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României

  - H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

- din momentul începerii execuţiei proiectului, noua investiţie va face obiectul unei supravegheri şi unui control complex pentru decelararea şi urmărirea efectelor asupra mediului şi sănătăţii.

Titularul proiectului este responsabil de monitorizarea implementării măsurilor de reducere şi va face alocaţiile bugetare necesare.

IV.Monitorizarea

- Măsuri de monitorizare a mediului în timpul execuţiei:

Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului.

Monitorizarea mediului se realizeaza prin:

- efectuarea analizelor agrochimice asupra solului dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul agricol.

Se vor efectua analize agrochimice de catre OSPA in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul agricol.

- urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor;

- verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor de executie;

- determinarea cantitatii si analiza caracteristicilor fizico-chimice ale apei de zacamant;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva;

In timpul testelor de productie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obtinute, debit, volum produs si presiuni de suprafata.

Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

- Măsuri de monitorizare a mediului în timpul funcţionării investiţiei:

- conform autorizaţiei de gospodărire a apelor.

- pentru urmarirea poluarii mediului in zona de activitate a obiectivelor analizate se impune un control periodic prin prelevarea de probe si analiza acestora pentru principalii factori de mediu apa, aer, sol.

Se va urmari  ca prin activitatea desfasurata sa nu modifice calitatea corpului de apa subteran de adancime ROAG08.

Monitorizarea de fond a surselor posibile de poluare

Monitorizarea de fond a surselor posibile de poluare

| Sursa potentiala de poluare / obiective | Indicator urmarit | Interval urmarire — masurare | Masuri de limitare a poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe, armaturi | Avarii, neetanseitati | Data producerii / data producerii | Reparatii executate / mod gospodarire deseuri / inlocuire garniture |
| Habe, rezervoare colectoare | Vidanjare (golire) rezervoare colectoare | Grafic de curatare / vidanjare | Organizatorice (respectarea graficului) |
| Conducte de transport | Numar spargeri | Data producerii | Cuponari, reparatii capitale |
| Sonda | Interventii, reparatii, respectare grafic vidanjare | Data executiei | Organizatorice |

Monitorizarea influentei lucrarilor de exploatare asupra corpului de apa subteran freatic ROAG08 se va face in forajul de monitorizare M1 (15-20m) ce se va amplasa in careul sondei, pentru evidentierea parametrilor de capat calitativi si cantitativi ai panzei freatice, respectiv: nivelul hidrostatic si indicatorii de calitate (pH, conductivitate, THP, Ca, Mg, Fe, Na, SO4, Ba, Cr, PAH, BTEX, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As).

Program de monitorizare factori de mediu

| Factor de mediu | Indicator de calitate | Interval de urmarire/masurare | Masuri de diminuare a poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | CO,SO,NO | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | limitare emisii poluanti |
|  | Hidrocarburi |  |  |
| Ape | C.E.,fenoli, total hidrocarburi | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | identificare, eliminare sursa |
| Sol | C.E.,C.T., SAR Hidrocarburi | Lunar – de la | indepartare/ |
|  |  | producerea unui | tratare sol contaminat |
|  |  | eveniment poluant |  |

- Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei

Conform HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare şi evaluare a poluarii solului şi subsolului, la incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenutui, operatorul economic sau deţinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

Evaluarea intensităţii poluarii într-un sit contaminat se efectuează prin comparaţie cu fondul natural din zonele adiacente şi cu valorile de prag de alertă şi prag de interventie prevăzute în reglementarile specifice.

În cazul în care, concentraţia unuia sau mai multor poluanţi se situează peste pragul de alertă, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie operatorul economic este obligat să asigure monitorizarea periodică a evoluţiei concentraţiilor de poluanţi în mediu.

De îndeplinirea Programului de monitorizare este responsabil titularul/antreprenorul proiectului. În caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, titularul proiectului va informa A.P.M. Giurgiu, G.N.M. - C.J. Giurgiu şi populaţia din zonă, imediat ce acestea se produc şi va suporta remedierea prejudiciilor cauzate.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

Publicul a fost informat pe toată durata procedurii de reglementare, conform legislaţiei de mediu în vigoare, atât de A.P.M. Giurgiu cât şi de titularul proiectului, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | S.C. OMV PETROM S.A. – titular proiect | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 12.07.2018 | Ziarul “Jurnalul Giurgiuvean” din 24.07.2018 şi afişarea la sediul Primăriei comunei Ghimpaţi, în data de 20.07.2018 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. La dezbaterea publică, organizată la sediul Primăriei comunei Ghimpaţi în data de 06.11.2018, nu au fost participanţi din partea publicului. |
| Etapa de încadrare | Afişare în data de 30.07.2018 pe pagina web a anunţului şi deciziei etapei de încadrare | Ziarul “Jurnalul Giurgiuvean” din data 31.07.2018 şi afişare la sediul Primăriei com. Ghimpaţi, în data de 30.07.2018 |  |
| Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului | Afişare în data de 23.08.2018 pe pagina web, a îndrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului | - |  |
| Dezbatere publică a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului | Afişare pe pagina web în data de 03.10.2018, a anunţului privind dezbaterea publică | Ziarul “Giurgiuveanul” din data 02.10.2018 şi afişare la sediul Primăriei com. Ghimpaţi, în data de 01.10.2018 |  |
| Decizie emitere acord de mediu | - | - |  |

Raportul privind impactul asupra mediului a fost postat pe site-ul APM Giurgiu.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Acordul de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr.445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul proiect de Acord de Mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost redactat într-un exemplar original.

Acordul de mediu nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.