PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.7194 din  14.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22 (PETROM CITY) prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL , pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 659 POIANA ”,  propus a fi amplasat în com. Găiseni  , sat. Cărpenișu , Tarla – 69, CF 31126 , nr. cad. 110, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7194 din data de 17.09.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.11.2018 , că proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 659 POIANA ”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate conform deciziei din etapa de evaluare iniţială.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a;

1.Caracteristicile proiectului

a.dimensiunea și concepția întregului proiect.

Amplasamentul Sondei 659 Poiana este situat în extravilanul localității Gaiseni, județul Giurgiu și este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform  Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate  asupra terenurilor seria M03 nr. 8869/17.12.2003.

Conform extrasului de C.F. Nr. 31126, suprafața terenului pe care se vor desfășura lucrările este de 1039.00 [mp] suprafață amplasament, din care 900.00 [mp] reprezintă careu sondă și 139.00 [mp] reprezintă drum acces, iar categoria de folosinta a terenului este curti, constructii.

Pe amplasament nu se află construcții propriu zise ci doar fundații de beton care au fost utilizate pentru echipamente/platforme/instalații, dale din beton, zone pietruite și stâlpi de iluminat, ce se vor desființa în totalitate.

Terenul aferent sondei are urmatoarele coordonate in sistemul de proiectie STEREO 70 conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate:

Proiectul propus are ca obiect desființarea tuturor instalațiilor tehnologice și construcțiilor nefuncționale prezente pe amplasament și aducerea terenului la starea inițială.

Principalele activități care se vor desfășura pe amplasamentul indicat sunt:

- predarea amplasamentului;

- organizarea șantierului;

- lucrări de demolare/desfiintare;

- lucrari de remediere/reabilitare teren;

- închiderea șantierului.

In cadrul proietului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul  sondei 659 Poiana, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

Principalele lucrari propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafata a sondei sunt urmatoarele:

•Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse:

-împrejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament sonda;

-montare panou de organizare de șantier;

-defrisare vegetatie;

-mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament

•Deconectarea utilităților

Inainte de inceperea lucrărilor propuse se vor efectua urmatoarele activitati:

-se va efectua debranșarea de la rețelele de alimentare  cu energie electrica ;

-se va verifica existența tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament după care se va proceda la dezafectarea lor.

•Debranșare și dezafectare a conductelor și instalațiilor tehnologice

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica, împreună cu reprezentantul zonal al OMV Petrom, existenta unor retele de conducte in amplasament.  După identificare, se va verifica dacă acestea sunt în funcțiune și dacă deservesc și alte obiective. Conductele inactive care se vor identifica, aferente amplasamentului sondei care se demolează, vor fi dezafectate.

Premergător dezafectării conductelor se vor lua următoarele măsuri:

-se va împrejmui zona de lucru cu banda de semnalizare și se vor monta panouri de avertizare asupra pericolelor;

-șantierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;

-personalul prezent pe șantier va fi instruit în vederea respectării normelor de protecție a muncii și utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

Dezafectarea conductelor tehnologice va cuprinde următoarele etape:

-pe traseul conductelor se vor executa săpături manuale pentru decopertarea lor;

-se vor tăia tronsoanele de conducte inactive aferente amplasamentului, se vor blinda capetele și se vor transporta de pe amplasament.

Deșeurile metalice rezultate vor fi depozitate în locul special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, urmând ca la finalul lucrărilor să fie predate către firme autorizate de recuperare și valorificare a deșeurilor refolosibile.

•Lucrări de demolare

- Demolarea structurilor din beton

Dezafectarea fundațiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operațiunea de degajare a betonului din fundații va fi precedată de săpătura pământului din jurul betonului.

Beciul sondei se va desființa. Se va acorda atenție sporită ca în timpul lucrărilor de

desființare să nu fie afectată coloana sondei.

- Demolarea stâlpilor  LEA si a dalelor si a drumului de acces dalat

Îndepărtarea stâlpilor LEA si a dalelor se va face cu mijloace mecanizate.

Pentru dezafectarea dalelor se vor desfasura urmatoarele activitati:

- Dezafectarea  suprafetei  pietruite

Dezafectarea suprafetei pietruite din cadrul amplasamentului se va realiza prin scarificarea și îndepărtarea stratului format din amestecul de piatră, și pământ. Materialul curat rezultat va fi recuperat și transportat în locul indicat de beneficiar (daca este cazul).

La finalizarea lucrărilor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata se vor executa umpluturi cu pământ provenit din digul nepoluat, in completare pamant de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Ultimii 15 [cm] de la suprafață se vor umple cu sol curat.

•Lucrări de remediere/ reabilitare teren

In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul sondei 659 Poiana, au fost efectuate investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol. Probele prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total Hidrocarburi din Petrol (THP).

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea gradului de contaminare a solului pe amplasamentul sondei 659 Poiana si a propunerii metodei de remediere a terenului aferent.

Informatiile privind lucrarile de investigare au avut la baza Raportul de incercare nr. PI1802795 din 14-08-2018 si au fost cuprinse in Raportul de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic pe amplasamentul sondei 659 Poiana,  din care reiese ca:

Foraj P1:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat o scadere a valoarii concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P2:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat o crestere a valoarii concentratiei indicatorului THP ce se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat o scadere a valoarii concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P3:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat o crestere a valoarii concentratiei indicatorului THP ce se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P4:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat o scadere a valoarii concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P5:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Intrucat in cadrul amplasamentului a fost identificata poluare istorica cu produse petroliere conform informatiilor prezentate mai sus, se propun urmatoarele actvitati pentru remediere si reabilitare a terenului aferent amplasamentului:

Excavare sol contaminat in amestec cu pietris:

- Volum de pamant contaminat din curățarea zonei beciului:

2.00[m] x 2.00[m] x 1.30[m] = 6[mc].

- Suprafața de excavare în zona forajelor P1 si P4: 120.00[mp] – adâncime de excavare 0.20[m]; rezulta un volum de sol contaminat in amestec cu pietris de Vs= 120.00[mp] x 0.2[m] = 24[mc].

- Suprafața de excavare în zona forajului P2: 25.00[mp] – adâncime de excavare 0.50[m]; rezulta un volum de sol contaminat in amestec cu pietris de Vs= 25.00[mp] x 0.5 [m] = 13[mc].

- Suprafața de excavare în zona forajului P3: 30.00[mp] -adâncime de excavare 1.00[m]. Intrucat la adâncimile -0.05[m], -0.30[m], -0.60[m]  s-a constatat că valoarea concentrației indicatorului THP se situează sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosință mai putin sensibila, solul curat excavat incepand de la cota terenului natural pana la adancimea -0.60[m]  se va refolosi la umplere. Rezulta un volum de sol contaminat in amestec cu pietris de Vs= 30.00[mp] x 1.00[m] - 30.00[mp] x 0.60[m] = 12[mc].

- Volum total de sol contaminat: Vtot =55 [mc].

- Suprafata total contaminata este de 181 mp.

Încărcarea și transportul pământului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către cea mai apropiata stație de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

La finalizarea lucrarilor de excavare se vor preleva probe de sol iar rezultatele analizelor se vor transmite catre APM Giurgiu.

Umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face  până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza ccu solul curat excavat in zona forajului P3 incepand de la cota terenului natural pana la adancimea -0.60[m] si in completare pamant provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Ultimii 15 [cm] de la suprafață se vor umple cu sol curat. Solul curat utilizat pentru umplutură trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului.

Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate măsurile de protejare a mediului înconjurător, în conformitate cu legislația în vigoare, prin evitarea transmiterii de vibrații puternice sau șocuri, împroșcări de materiale, degajare puternică de praf, asigurarea acceselor necesare, împrejmuirea zonei etc.

b.cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, care să aibă efecte semnificative asupra mediului;

c.utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - amplasamentul Sondei 659 Poiana este situat în extravilanul localității Gaiseni, județul Giurgiu și este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform  Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate  asupra terenurilor seria M03 nr. 8869/17.12.2003.;

d.producția de deșeuri - In perioada de realizare a lucrarilor propuse prin proiect este obligatorie gestionarea corespunzatoare a deseurilor in  conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Deseurile rezultate pe parcursul lucrarilor vor fi stocate temporar pe categorii, in spatii/recipiente special amenajate. Societatea care va executa lucrarile va incheia un contract de preluare a deseurilor cu firme specializate in colectarea/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor.

Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:

Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

Deseurile nepericuloase:

-se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

-in situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate;

Deseurile periculoase:

-Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

- In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, in functie de caracteristicile acestora ulterior procesului de tratare;

-Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

In cazul in care OMV Petrom/Beneficiarul este interesat de utilizarea materialelor rezultate din constructii si demolari, acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost concepute.

Tabelul nr. IV.8.1.

| Nr. Crt. | Denumire deșeu | Codificare | Mod de gestionare | Cantități estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri din constructii si demolari (betoane) | 17 01 01 | Se vor preda la societăți autorizate în colectare/tratare/valorificare/eliminare. | 44 [mc] |
| 2 | Sol contaminat cu hidrocarburi petroliere in amestec cu pietris | 17 05 03 | Se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere | 55 [mc] |
| 3 | Deseuri din constructii si demolari: amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi etc. cu continut de substante periculoase (betoane infestate cu titei) | 17 01 06* | Se vor preda la cele mai apropiate societati autorizate in colectare/tratare valorificare/eliminare | 8 [mc] |
| 4 | Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 (Balastul) | 17 05 08 | Se vor preda la societati autorizate in colectare/ tratare/valorificare/eliminare. | 97 [mc] |
| 5 | Deseuri din constructii si demolari: resturi de balast cu continut de substante periculoase (balast contaminat) | 17 05 07* | Se vor preda la cele mai apropiate societăți autorizate în colectare/ tratare/valorificare/eliminare | 18 [mc] |
|  | Deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase (apa cu urme de produs petrolier) | 16 10 01* | Se va descarca in decantor la parc. | 2[mc] |

De asemenea din activitatile de demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a amplasamentului pot rezulta si Deseuri municipale amestecate, care se vor depozita corespunzator si se vor preda serviciului local de salubritate pentru a fi transportate la un depozit autorizat.

| Nr. Crt. | Denumire Deseu | Codificare | Mod de gestionare | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Se vor depozita corespunzator si se vor preda serviciului local de salubritate pentru a fi transportate la un depozit autorizat | 1 mc |

Singurele substante periculoase utilizate vor fi uleiurile si combustibilii folositi pentru functionarea utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor.

Acestea nu vor fi depozitate pe amplasament. Alimentarea cu combustibil se va efectua la statii specializate, iar schimbul de ulei se va efectua doar de catre firme specializate.

e.poluarea și alte efecte nocive - emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă,sol/subsol, așezări umane;

f.riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice - prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu;

g.riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectelor:

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte în ceea ce privește:

2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor – Conform extrasului de C.F. Nr. 31126, suprafața terenului pe care se vor desfășura lucrările este de 1039.00 [mp] suprafață amplasament, din care 900.00 [mp] reprezintă careu sondă și 139.00 [mp] reprezintă drum acces, iar categoria de folosinta a terenului este curti, constructii.

2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia - nu există o abundenţă a resurselor naturale şi nu este cazul capacităţii regenerative a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului natural acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

a.proiectul nu se află în zone umede, zone riverane, sau guri ale râurilor;

b.proiectul nu se află în zone costiere sau în mediu marin;

c.proiectul nu se află în zone montane și forestiere;

d.proiectul nu se află în rezervaţii și parcuri naturale;

e.proiectul nu se află în zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000  desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;

f.proiectul nu se află în zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

g.proiectul nu se află în zone cu o densitate mare a populației;

h.peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

    - importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată) - proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane;

    - natura impactului  - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra mediului nu va fi unul negativ;

    - proiectul nu are impact transfrontalier;

    - intensitatea şi complexitatea impactului - conform listei de control, impactul este minim şi local;

    - probabilitatea impactului generat de proiect - conform listei de control, nu există un impact negativ asupra mediului;

    - debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului -  nu este cazul;

    - cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, care să aibă efecte semnificative asupra mediului;

    - posibilitatea de reducere efectivă a impactului -  prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează:

| Etapa din procedura de reglementare | A.P.M. Giurgiu | SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL | Participări ale publicului în procedura derulată |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 27.09.2018 | Ziarul ,,Romănia Liberă” din 04.10.2018 și afişare la sediul Primăriei Găiseni din data de 10.10.2018 | Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei. |
| Solicitare acord de mediu | Afişare pe pagina web în data de 14.11.2018 |  |  |

II.Motivele care au stat la baza etapei de evaluare adecvată – decizia etapei de evaluare iniţială nr.7194/27.09.2018; proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în extravilanul localității Clejani.

Condițiile de realizare a proiectului:

# Protecția calității apelor

# - Pe parcursul lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. In scopul reducerii/ eliminarii riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada de demolare, se impun urmatoarele masuri:

# -Stocarea temporara a deseurilor in spatii/recipiente special amenajate, in conformitate  cu reglementarile legale

# -Uleiurile uzate, ce pot rezulta de la utilajele necesare lucrarilor de demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a terenului, nu vor fi deversate in reteaua de canalizare sau in cursuri de apa; acestea vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate.

# -Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:

# -Amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de categoria acestora;

# -Incarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de transport autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati in acest sens.

# - se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

# - respectarea prevederilor HG nr. 351/2005 cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 188/2002-pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - NTPA /002/2002.

# Protecţia calităţii aerului:

# - Lucrarile executate in proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. In timpul realizarii investitiei pot aparea emisii in atmosfera:

# - de la  motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei de executie;

# - datorate traficului autovehiculelor si utilajelor;

# - datorate lucrarilor de excavare.

# Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic va avea o pondere foarte mica. Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii.

# Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

# Avand in vedere ca emisiile datorate traficului autovehiculelor si utilajelor, respectiv datorate lucrarilor de excavare vor fi locale  si vor avea loc pe perioade limitate de timp, acestea nu vor avea un impact asupra calitatii aerului.

# vor respecta legislația calității  aerului ambiental în orice condiţii atmosferice,

# respectarea prevederilor STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate;

# respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

# Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului si in functie de intensitate, frecventa si durata produce de la o stare de disconfort pana la afectarea starii de sanatate a personalului si populatiei din zona.

# Combaterea zgomotului cuprinde:

# - sursa – alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

# - calea de propagare – carcasarea, ecranarea sau montarea surselor in spatii inchise.

# Lucrarile propuse a fi executate in proiect nu vor constitui o sursa de zgomot sau vibratii. Pentru a evita orice disconfort, lucrarile de executie se vor desfasura numai in timpul zilei.

# Singurele surse de zgomot sau vibratii vor fi autovehiculele si utilajele folosite. In situatia in care acestea sunt omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, zgomotul si vibratiile produse de acestea vor fi in limite legale.

# respectarea prevederilor STAS 10009-2017 Acustica , Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

# limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

# Protecţia solului şi subsolului:

# In conditii normale, lucrarile propuse in proiect nu vor constitui o sursa de poluare a solului.

# In caz accidental, in timpul executiei lucrarilor, o sursa posibila de poluare  locala a solului poate fi constituita de vehiculele si utilajele folosite, prin pierderi accidentale de combustibil sau ulei.

# Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

# Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

# Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate. se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

# depozitarea materialelor de construcţie se va face în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

- deșeurile rezultate deșeuri menajere rezultate de la personalul angajat., care vor fi preluate de către un serviciu de salubrizare cu care societatea va încheia contract

- respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

- respectarea prevederilor Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Organizarea de șantier

# Se va stabili necesarul de deplasare de personal, material și utilaje pentru executarea lucrărilor de desființare a construcțiilor și instalațiilor aferente.

# Se vor trasa limitele amplasamentului și se va semnaliza șantierul corespunzător cu normele în vigoare pentru ca nicio persoană străină să nu aibă acces în zona lucrărilor de demolare. Se va monta panoul de identificarea investitiei și se va realiza împrejmuirea amplasamentului.

# Se vor amenaja construcțiile necesare pentru asigurarea utilităților personalului din șantier: barăci, grupuri sanitare etc.

# Se vor amenaja construcțiile și instalațiile aferente pentru deservirea lucrărilor : magazii, zone de staționare a utilajelor, zone separate de depozitare pentru solul curat excavat, deșeuri menajere, deșeuri contaminate și deșeuri necontaminate, etc.

# Se va îndepărta vegetația spontană existentă pe amplasament prin cosire, pentru a se putea identifica amplasarea elementelor ce urmeaza a fi dezafectate/demolate si evacuate din amplasament.

# Încărcarea și transportul solului contaminat in amestec cu pietris se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către cea mai apropiata stație de bioremediere OMV Petrom SA care are capacitate disponibila de primire sol contaminat sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

# Umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face  până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol bioremediat provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA, sau ale altor operatori economici autorizați, sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Ultimii 15 cm se vor umple cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Solul curat utilizat pentru umplutură trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului.

# Alte condiţii:

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

- să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

- deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

- este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

- anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

- la finalizarea investiţiei se vor reface spaţiile afectate prin realizarea proiectului şi se vor reda circuitului economic, inclusiv căile rutiere şi pietonale;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- după realizarea excavațiilor propuse prin proiect, se vor recolta noi probe de sol din zonele excavate , care se vor analiza , iar rezultatele vor fi transmsmise la APM Giurgiu;

- la finalizarea proiectului se va anunţa GNM-CJ Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.

În conformitate cu prevederile art. 24, 25 şi 29 ale H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

,,Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”.