MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE PLATFORMA DEPOZITARE RESTURI VEGETALE IN COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU

Obiectul documentatiei:

STUDIU DE FEZABILITATE – S.F.

II. Titular

- numele beneficiarului: COMUNA COLIBASI, JUDEŢUL GIURGIU;

- adresa poştală: Localiatea COLIBASI, judetul GIURGIU, Cod poştal 087050;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail: telefon/fax: 0246-227111 / 0246-227111;

- numele persoanei de contact: Primar – STOICA CONSTANTIN

III. Descrierea proiectului:

Prin Tema de proiectare emisa de catre BENEFICIAR se cere elaborarea documentatiei la nivel de STUDIU DE FEZABILITATE – S.F. pentru obiectivul CONSTRUIRE PLATFORMA DEPOZITARE RESTURI VEGETALE IN COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU cu proiectarea sistemului rutier si a elementelor de asigurare a scurgerii apelor, in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Amplasamentul PLATFORMEI DE DEPOZITARE RESTURI VEGETALE ce face obiectul studiului se gaseste pe raza Comunei COLIBASI, Judetul Giurgiu. Accesul catre aceasta platforma se face din drumul de interes local DL86/1 care isi are originea la intersectia cu drumul judetean DJ412 (in zona podului peste raul Sabar), ocoleste satul Campurelu, se continua in aliniament paralel cu calea ferata si se termina la intersectia cu drumul local de pe malul raului Arges in apropiere de podul de cale ferata.

Lucrarea se incadreaza in categoria de importanţă “C” construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94.

Comuna Colibasi care este amplasată în partea de est a judeţului Giurgiu la sud de Municipiul Bucuresti la o distanţă de 25 km de acesta.

Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Ilfov, pe malul stâng al Argeșului și pe malul drept al Sabarului. Este străbătută de drumul județean DJ412, care o leagă spre sud-vest de Comuna Comana (unde se intersectează cu DN5A) și Comuna Prundu (unde se termină în DN41) și spre nord-est de Vărăști.

Comuna are in componenta doua sate: COLIBASI si CAMPURELU si are o populaţie de 3592 locuitori. Suprafata comunei este de 2834,27 ha din care: intravilan 365,42 ha si extravilan 2468,85 ha. Pe teritoriul comunei COLIBASI se afla un numar de 2 scoli si 1 gradinita.

Din punct de vedere al localizării, comuna COLIBASI are urmatoarele coordonate: 44°13′12″N, 26°10′59″E

Localităţi vecine:

- la nord - comuna Vidra;

- la est - comuna Varasti;

- la sud – comuna Gostinari;

- la vest - comuna Comana;

-elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Vor fi necesare urmatoarele lucrari:

- realizarea lucrarilor de terasamente (sapatura si umplutura de pamant) astfel incat sa se realizeze o suprafata plana, cu o capacitate portanta corespunzatoare, pe care sa fie executat sistemul rutier proiectat;

- asternerea unui strat geotextil cu rol anticontaminator pe toata suprafata platformei;

- executia stratului de forma din material granular;

- executia stratului de fundatie de balast;

- executia stratului de fundatie de piatra sparta amestec optimal;

- executia elementelor de asigurarea scurgerii apelor (guri de scurgere si conducte de descarcare catre santurile perimetrale);

- asternerea stratului de nisip cu hartie Kraft sau folie de polietilena;

- executia stratului de uzura din beton rutier BcR4.0;

- executia acostamentelor de pamant;

- executia santurilor de pamant perimetral platformei;

Lucrarile de CONSTRUIRE PLATFORMA DEPOZITARE RESTURI VEGETALE, constau in:

- Amenajarea platformei cu dimensiunile si sistemul rutier aferent:

Profil transversal TIP:

    - Dimensiuni: Lungime - 40.00m, latime – 25.00m;

    - acostamente de pamant de 0.50m latime - perimetral;

    - santuri de pamant cu adancimea de 40cm - perimetral.

Sistem rutier SR

    - strat de uzura din beton rutier BcR4.0 – 20 cm;

    - strat de nisip compactat si hartie Kraft sau folie de polietilena – 2 cm;

    - fundatie de piatra sparta amestec optimal – 15cm;

    - fundatie de balast – 20cm;

    - strat de forma din material granular – 10cm.

    - geotextil cu rol anticontaminator.

- Amenajarea elementelor de colectare si scurgerea apei pluviale:

    - santuri de pamant perimetrale cu adancimea de 40cm;

    - guri de scurgere D400-500;

    - conducte de descarcare SN4 D160-200;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum legislatiei si standardeleor nationale armoniate cu legislatia UE. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si Legii 10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Din punct de vedere al regimul juridic, terenul pe care se executa lucrarile proiectate se gaseste pe raza administrative a Comunei COLIBASI, Judetul GIURGIU, facand parte din inventarul domeniului public.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea - nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- balast - aprovizionat din statii de sortare;

- piatra sparta – aprovizionata din statii de concasare;

- nisip - aprovizionat din statii de sortare;

- beton de ciment pentru platforma - aprovizionat din statii de betoane;

- combustibili - necesari pentru alimentarea motoarelor cu ardere interna - alimentarea din statii de combustibili.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă - nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei - amplasamentul lucrarii propriu zis se va reface pentru a corespunde destinatiei ulterioare;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente - nu este cazul;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- balast - aprovizionat din statii de sortare;

- nisip - aprovizionata din statii de sortare;

- piatra sparta – aprovizionata din statii de concasare;

- metode folosite în constructie – pentru realizarea obiectivului se vor folosi tehnologii moderne de executie a lucrarilor proiectate;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Vor fi necesare urmatoarele lucrari:

- realizarea lucrarilor de terasamente (sapatura si umplutura de pamant) astfel incat sa se realizeze o suprafata plana, cu o capacitate portanta corespunzatoare, pe care sa fie executat sistemul rutier proiectat;

- asternerea unui strat geotextil cu rol anticontaminator pe toata suprafata platformei;

- executia stratului de forma din material granular;

- executia stratului de fundatie de balast;

- executia stratului de fundatie de piatra sparta amestec optimal;

- executia elementelor de asigurarea scurgerii apelor (guri de scurgere si conducte de descarcare catre santurile perimetrale);

- asternerea stratului de nisip cu hartie Kraft sau folie de polietilena;

- executia stratului de uzura din beton rutier BcR4.0;

- executia acostamentelor de pamant;

- executia santurilor de pamant perimetral platformei;

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Au fost luate in considerare doua optiuni:

OPTIUNEA NR. 1 – s-a studiat AMENAJAREA platformei folosind o solutie cu sistem rutier flexibil:

- Amenajarea platformei cu dimensiunile si sistemul rutier aferent:

Profil transversal TIP:

    - Dimensiuni: Lungime - 40.00m, latime – 25.00m;

    - acostamente de pamant de 0.50m latime - perimetral;

    - santuri de pamant cu adancimea de 40cm - perimetral.

Sistem rutier SR

    - strat de uzura din beton asfaltic BA16rul50/70 – 4 cm;

    - strat de legatura din beton asfaltic BAD22.4leg50/70 – 6 cm;

    - fundatie de piatra sparta – 20cm;

    - fundatie de balast – 30cm;

    - strat de forma din material granular – 10cm;

    - geotextil cu rol anticontaminator.

- Amenajarea elementelor de colectare si scurgerea apei pluviale:

    - santuri de pamant perimetrale cu adancimea de 40cm;

    - guri de scurgere D400-500;

    - conducte de descarcare SN4 D160-200;

- OPTIUNEA NR. 2 - s-a studiat AMENAJAREA platformei folosind o solutie cu sistem rutier rigid.

- Amenajarea platformei cu dimensiunile si sistemul rutier aferent:

Profil transversal TIP:

    - Dimensiuni: Lungime - 40.00m, latime – 25.00m;

    - acostamente de pamant de 0.50m latime - perimetral;

    - santuri de pamant cu adancimea de 40cm - perimetral.

Sistem rutier SR

    - strat de uzura din beton rutier BcR4.0 – 20 cm;

    - strat de nisip compactat si hartie Kraft sau folie de polietilena – 2 cm;

    - fundatie de piatra sparta amestec optimal – 15cm;

    - fundatie de balast – 20cm;

    - strat de forma din material granular – 10cm.

    - geotextil cu rol anticontaminator.

- Amenajarea elementelor de colectare si scurgerea apei pluviale:

    - santuri de pamant perimetrale cu adancimea de 40cm;

    - guri de scurgere D400-500;

    - conducte de descarcare SN4 D160-200;

Evaluarea estimativa a investitiei avand ca baza OPTIUNEA NR.2 este prezentata in PIESE SCRISE capitolul DEVIZ GENERAL.

          - optiunearecomandata de catre elaborator;

Proiectantul de specialitate recomanda OPTIUNEANR. 2.

          - Avantajeleoptiuniirecomandate:

Alegerea OPTIUNII NR. 2 presupune urmatoarele avantaje:

- se realizeaza un raport calitate/pret mai bun;

- se obtine o mai buna comportare in timp la solicitarile specifice

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) - nu este cazul;

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 - nu este cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia – platforma de depozitare;

- politici de zonare şi de folosire a terenului – platforma de depozitare;

- arealele sensibile - nu este cazul;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare - amplasamentul a fost ales conform destinatiei acestuia - platforma de depozitare;

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) - nu se va afecta, fauna, flora, solul, aerul clima, va fi un impact direct, pe termen lung, pozitiv asupra populatiei.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) - nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului - fara impact;

- probabilitatea impactului - nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul - nu este cazul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute - nu este cazul;

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi - noxe ale motoarelor cu ardere interna ale utilajelor si mijloacelor de transport folosite pe durata executiei lucrarilor de constructie;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă - nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii - zgomote si vibratii ale utilajelor cu motoare cu ardere interna in faza de executie;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - nu este cazul.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii - nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice - nu este cazul;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului - nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate - nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. - nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public - nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate - deseurile generate pe santier vor fi cele specifice activitatilor de constructii;

- modul de gospodărire a deşeurilor - acestea vor fi colectate separat in functie de natura deseului si transportate in locurile special amenajate de catre primarie pentru depozitarea acestor tipuri de deseuri.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse - nu este cazul;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei - nu este cazul.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) - nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier - organizarea de santier constituie atributia si raspunderea Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari. In orice caz pentru posibilitatea colectarii deseurilor organice, in santier vor fi amplasate toalete ecologice. Totuși trebuie avut în vedere că amplasamentul pe care se vor desfasura lucrarile, nu permite amplasarea de constructii specifice cum ar fi statii de betoane asfaltice, ateliere de reparatii sau intretinere, puncte de alimentare cu carburanti, sau chiar spatii de cazare pentru muncitori. În situația în care nu vor putea fi utilizate amenajările existente, organizarea de santier va putea fi amplasata în proximitatea zonelor industriale existente in zona astfel încât impactul asupra mediului să fie minim.

- localizarea organizării de şantier - se interzice amplasarea organizarii de santier in zonele rezidentiale, in proximitatea cursurilor de apa, a padurilor adiacente și a zonelor protejate;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier - nu este cazul;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier - nu este cazul;

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - nu este cazul.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - nu este cazul;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale - nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei - nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului - nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

- plan de amplasare in zona - sc 1:10000

- plan de situatie sc 1:200;

- profil transversal tip - sc 1:100;

S.C. GLOBAL ENGINEERING CONSULTING S.R.L.

ing. Adrian Bolovaneanu