ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

Memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE REMIZE PARTER, FUNDATII SILOZURI, CANALE SI PLATFORME BETONATE ADIACENTE, CANTAR AUTO, HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE

II. Titular:

- numele: Potcoava Radu Calin, Stoica Marian, Stoica Catanela Georgeta,

- adresa poștală;

Strada Avicola nr.6, Sat Bacu, Comuna Joita

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0722562464, denvercom@ymail.com

- numele persoanelor de contact:

Stoica Marian

Marin Bobole

 director/manager/administrator;

Manager: Marin Bobole

Administrator: Lavinia Bobole

responsabil pentru protecția mediului.

Lavinia Bodole

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Cladirile C9, C10: Remiza, C11 - Silozuri, C12 – Hala productie si depozitare,  C13: Cantar auto,  ce fac obiectul proiectului sunt constructii agricole cu rol de productie si depozitare, conexe cladiriilor existente, avand un regim de inaltime parter.

C 9 si C10  Fundatiile vor fi din beton armat. Structura va fi din cadre de beton armat. Anvelopa va fi realizata din pereti beton aparent. Invelitoarea va fi din tabla cutata. Pardoseala va fi din beton.

C11: Silozurile vor avea fundatiile tip radier general. Structura va fi tip utilaj prefabricat din metal. Anvelopa si invelitoarea constructiei vor fi din metal.

C12 Hala de productie si depozitare va avea fundatia izolata din beton armat. Structura va fi tip cadru metalic         (stalpi si grinzi metalice) . Anvelopa si invelitoarea cladirii vor fi din panouri termoizolante tip sandwich. Pardoseala va fi din beton elicopterizat.

C13 Cantar auto va fi un utilaj metalic asezat pe o platforma betonata.

Pe teren se afla constructii agricole: C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 in suprafata totala de 6767 mp(din acte), 6765.76 (din masuratori)

Cladirile C9, C10: Remiza, vor avea funtiunea de depozitare materiale asternut pasari.

Cladirile C11: Silozuri, vor avea functiunea de depozitare cereale.

Cladirea C12: Hala productie si depozitare, va avea functiunea de productie si depozitare furaje combinate pentru pasari.

C13 Cantar auto – va fi un utilaj metalic asezat pe o platforma betonata.

b) justificarea necesității proiectului;

Terenul pe care se va realiza investitia se afla in zona ID-zona de activitati industriale si depozitare. Imobilele ce se vor construii corespund functiunii zonei. Proiectul propus consta in modernizarea si  extinderea activitatii existente pentru a creste productia existenta.

c) valoarea investiției;

800.000 Ron

d) perioada de implementare propusă;

12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planul de situatie este anexat documentatiei

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Procesul de productie consta in cresterea de pasari gaini outoare pentru productia de oua consum

Capacitate: 32000 pasari

Productie 5.000.000 oua/an

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Pe terenul actual exista cladirile C3-hala depozitare dejectii pasari, C2-hala pasari, C1-hala pasari, C4-filtru sanitar, C5-fosa septica, C6-post trafo, C7-hala pasari, C8-hala pasari.

In halele de crestere pasari se gasesc instalatii de furajare, ventilatie, adapare si banda colectare oua,

Filtrul sanitar contine instalatie de apa, electrica si incalzire prin centrala termica.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

procesele de producție propuse vor consta in :

Depozitarea de asternut pentru pasari in Cladirile C9, C10,

Depozitarea de cereale in silozurile C11 (2x100 tone),

Procesarea si depozitare materialului furajer in Cladirea C12, utilaje pentru productie furaj combinat cu capacitate de 1500 kg/h si depozitare 10tone

C13 cantar auto pentru incarcare, descarcare materii prime.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

1500kg/h furaj combinat pentru pasari, format din cereale, sroturi, ulei floarea soarelui, premixuri

Apa potabila

Electricitate - 300.000 kwa/an

Gaze naturale – 912 mc/an

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Apa potabila este asigurata dintr-un put propriu existent.

Electricitatea este asigurata din reteaua stradala existenta

Gazele sunt asigurate din reteaua stradala existenta

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

După realizarea lucrărilor, suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţiala , pământul excedentar sau resturi de materiale de constructie, vor fi colectate de catre constructor şi transportate la rampa de gunoi a localitatii.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se vor pastra caile de acces existente

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Constructie: Beton, fier beton, profile metalice laminate, panouri metalice si termoizolante

Functionare: gaz natural, cereale, apa, talas

- metode folosite în construcție/demolare;

Constructia structurii va fi tip cadre de beton si metal, fundatii continue bin BA.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Constructiile propuse vor complementa funtiunea celor existente.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Crestere productiei existente

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

După realizarea lucrărilor, suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţiala , pământul excedentar sau resturi de materiale de constructie, vor fi colectate de catre constructor şi transportate la rampa de gunoi a localitatii.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Apa potabila este asigurata dintr-un put existent. Dupa folosire, aceasta se evacueaza in fosa septica existenta.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Fosa septica

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Dejectiile produse de pasari in amestec cu asternutul, produc un compost. Acesta se va depozita in Cladirea C3 pana in momentul in care se va putea folosi pe post de ingrasamant.

Pe periada depozitatii compostul degaja mirosuri. Zona afectata de mirosuri este limitata in cadrul terenului detinut.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Pentru diminuarea impactului asupra vecinatatiilor, s-a plantat o perdea de copacii pe conturul terenului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Zgomotul produs din exploatare este minim.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Pentru diminuarea impactului asupra vecinatatiilor, s-a plantat o perdea de copacii pe conturul terenului.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Compostul rezultat in exploatare este depozitat intr-o cladire special amenajata. Acesta nu afecteaza solul.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu este cazul. In imediata vecinatate a terenului nu exista asezari umane.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- deseuri menajere – de la personalul angajat;

- reziduuri curente – hartii, ambalaje, cauciucuri uzate, plastic, sticla;

- reziduuri specifice periculoase – uleiuri folosite de la masini si echipamente de  constructie;

- pamant de excavatie (argile, nisipuri)/umpluturi neomogene.

- Deseu compost rezultat in urma cresterii pasarilor

- Deseuri tip cofraj din carton

Deseurile menajere sunt generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate ale acestor deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an sau 107 kg/lucrator/an. Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti etansi de dimensiuni mici, amplasati in zonele de producere.

Precolectarea secundara se va realiza in pubele acoperite amplasate pe o platforma betonata si ingradita.

Deseurile rezultate de pe santier vor fi colectate de catre o firma specializata, pe baza  de contract.

Deseurile curente cat si cele specifice vor fi precolectate si depozitate pe o platforma amenjata. Deseurile vor fi depozitate pe sorturi (tipuri) si vor fi predate periodic, pe baza de bon sau contract, agentilor economici atestati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta:

- prevederile din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- prevederile Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- prevederile OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice;

- prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Deseu compost rezultat in urma cresterii pasarilor

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Compostul rezultat in exploatare este depozitat intr-o cladire special amenajata.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Se vor utiliza gaze naturale pentru utilizarea unei centrale termice.

Se va utiliza apa potabila din putul forat existent pentru uzul caznic al personalului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Investia nu este de natura sa genereze un impact asupra mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

minima

- probabilitatea impactului;

minim

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

12 luni

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea factorului de mediu apă se poate realiza prin:

• contorizarea debitelor de apă consumate şi evacuate;

• urmărirea calităţii apelor uzate rezultate, ape conventional curate provenind din scurgeri, spalare. Monitorizarea factorului de mediu aer:

• urmărirea funcţionării corespunzătoare a utilajelor de ventilatie din dotarea halelor şi respectarea instrucţiunilor de exploatare.

Monitorizarea factorului de mediu sol:

• gestiunea deşeurilor pe tipuri, cantităţi şi destinaţie;

• urmărirea transportului la platforma de gunoi a localităţii a deşeurilor necombustibile, neindustrializabile şi a gunoiului.

Deseurile tip cofraj carton vor fi reciclate.

Animalele moarte vor fi colectate de firme specializate.

Recipientele plastice pentru vaccinuri vor fi colectate de catre un cabinet veterinar.

Se va menţine curăţenia permanentă a incintei.

Factor de mediu zgomot:

S-a prevazut o perdea de copacii pe limita de proprietate.

Anvelopanta cladirii de productie va fi realizata din panouri termoizolante si fonoizolante.

Beneficiarul va respecta impunerile date de Agentia de Protectie a Mediului atat in timpul fazelor de constructie cat si de functionare.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Legea 278/ 2013 privind emisiile industriale;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 1038/2010 pentru modificarea si completarea HG 351/2005 privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, a apei;

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Dupa declararea inceperii lucrarilor de executie, terenul organizarii de santier, se va imprejmui cu panouri metalice (doar in zona unde se propune realizarea imprejmuirii in prezenta documentatie), h=2,00m , iar la intrarea in santier se va monta un panou de identificare a investitiei.

Amplasamentul organizarii de santier se face pe terenul din incinta proprietatii beneficiarului si consta in :

- asigurarea unui spatiu liber de circulatie, care trebuie lasat intre materialele depozitate si constructia propusa,

- depozitarea cu mana a materialelor nu trebuie facuta in gramezi mai inalte de 2,00m,

- semnalizarea tuturor locurilor periculoase prin indicative, placarde vizibile ziua si noaptea,

- orice utilaj actionat electric va fi pus in functiune numai dupa executarea legaturii la pamant sau la conductorul nul,

- asigurarea racordului (bransarii) la reteaua electrica din zona,

- asigurarea sursei de apa sau unei rezerve de apa necesara procesului tehnologic (executiei) si apei potabile.

- intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de construire , se va efectua intr-un loc special amenajat in incinta, pentru evitarea contaminarii mediului,

- depozitarea materialelor rezultate din procesul de executie si transportul acestora se va face conform contractului cu societatea de salubritate si conditiilor impuse prin acordul emis de Agentia pentru Protectia Mediului si corelat cu comportarea la foc a acestora, cu conditia obligatorie, de a nu bloca caile de acces la sursa de apa si mijloacele de stingere.

- transportul auto al materialelor se va face astfel incat, se vor evita efectele negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.

- se recomanda realizarea unui pat din pietris (ca infrastructura rutiera) pe zona de circulatie a organizarii de santier. Pe perioada calda, cand este praf, se va stropi incinta pentru evitarea formarii depunerii / formarii prafului.

- la iesirea din santier se va amenaja un punct destinat spalarii autovehiculelor (dotata cu rigole pentru scurgerea apei)

- lucrarile de constructii se vor realiza cu forta de munca calificata

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a evacuarii persoanelor in caz de incendiu, vizeaza in principal :

- stabilirea in instructiunile de lucru, a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

-organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu.

- localizarea organizării de șantier;

Pe latura de sud est a terenului

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

După realizarea lucrărilor, suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea

materialelor vor fi aduse la forma iniţiala , pământul excedentar sau resturi de materiale de constructie, vor fi colectate de catre firme specializate in acest scop.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In zona afectata de amplasarea viitoarelor constructii, nu se gasesc arii naturale protejate.

Nefiind identificate situatii de risc potential, zone si factori de mediu posibil afectati, nu sunt necesare lucrari pentru refacere / restaurarea amplasamentului in caz de accidente.

După realizarea lucrărilor, suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea

materialelor vor fi aduse la forma iniţiala , pământul excedentar sau resturi de materiale de constructie, vor fi colectate de catre firme specializate in acest scop.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Persoana numita responsabil cu probleme de mediu va intocmi un program de mentenanta a instalatiei cu stabilirea punctual pe utilaje a verificarilor si probelor necesare depistarii preventive a unor nereguli de natura ce ar implica poluarea.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Intervenţia este situată în zona cu funcţiune industrială. Dacă se ajunge la scoaterea din funcţiune a instalaţiei – utilajele ce vor trebui eventual îndepărtate reprezintă, pe piaţa fierului vechi, valori ce sigur depasesc costul de demontare şi îndepărtare.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Pentru zonele destinate din punct de vedere urbanistic activităţilor industriale, nu exista obligaţia de demontare a manufacturilor şi de renaturalizare, întrucât la sfârşitul ciclului de producţie rămâne oricum destinaţia urbanistică industrială a terenului care constituie o valoare economică la care nu se poate renunţa, terenul fiind destinat în mod legitim şi reglementat prin PUG, reutilizării în scopuri industriale, cu construcţiile aferente; rezulta ca în acest caz nu trebuie să fie prevăzută nici o acţiune pentru dezafectarea unor părţii de construcţii.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

|  | Semnătura și ștampila titularului Arh. Antoniu Ioan Mihai Arh. Ionita Adina |
| --- | --- |