DELTA PROIECT ENERGIE SRL

Str. Arcului, nr. 11A, Camera 11, Et. 3, sector 2, Bucuresti

Tel.: 021 2109666; Fax: 021 2106141

CUI: 36498284      J40/11775/06.09.2016

Email: afe@alfabit.ro

Nr. 373/09.05.2019

MEMORIU  DE   PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: “INSTALATIE DE INCALZIRE CU POMPA DE CALDURA GEOTERMALA PENTRU SEDIU PRIMARIE, COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU”.

- Titular :

-	numele:  UAT COMUNA COLIBASI;

-	adresa postala : Str.Principala, nr. 86, Com.Colibasi, jud. Giurgiu;

-	numar de tel./fax: 0246 227111/ 0246 227277;

-          numele persoanelor de contact : Primar Stoica Constantin;

- Descrierea proiectului :

Pompa de caldura este un echipament utlizat pentru producerea apei calde menajere si pentru incalzire. Se propune montarea unei pompe de caldura apa – apa.

Pompa de căldură foloseste energia termica stocata in sol, folosind serpentine din conducte de polietilena Dn 40 mm ingropate la 100 m adancime pe verticala , serpentine prin care circulă - în circuit închis – o soluţie de propilenglicol şi apă.

Soluţia de propilenglicol şi apă este vehiculată cu ajutorul pompei de circulaţie aferentă circuitului vaporizatorului pompei de căldură, cedează căldură către agentul frigorific ce vaporizează, şi este apoi trimisă către serpentinele ingropate in curte, neprezentând absolut nici un pericol din punct de vedere ecologic.

În pompa de căldură, căldura preluată determină vaporizarea agentului frigorific în vaporizatorul acesteia, vaporii sunt comprimaţi în compresor şi apoi condensaţi în condensator – unde se cedează căldura utilă pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere.

Pompa de caldura va asigura agentul termic pentru circuitele de incalzire cu ventiloconvectoare din intreaga incinta. Pompa de caldura este conectata in paralel cu centrala termica existenta.

Instalaţia de încălzire centrală se va realiza în sistem bitubular cu circulaţie forţată, conductele de distribuţie fiind montate aparent sau in pardoseala folosind instalatia de caldura existenta .

Instalaţia de preparare şi transport a apei calde cu parametrii +60(C/+45(C, destinată încălzirii pe timp de iarnă a aerului introdus în încăperi, este alcătuită din:

- pompă de căldură ;

- pompă de circulaţie pe circuitul de încălzire  ;

- vas de expansiune pe circuitul de încălzire, având volumul de 25 litri şi presiunea maximă de 2,5 bar;

- conducte de distribuţie a apei calde;

- vană cu trei căi pentru reglajul temperaturii pe tur;

- armături de închidere şi reglaj;

Circulatia agentului termic prin sistemul de incalzire este asigurata de o pompa de circulatie, a caror selectie permite un reglaj hidraulic corect la montaj. Pornirea/oprirea pompei se face automat.

Reglajul sarcinii termice se face functie de temperatura din incapere si de temperatura pe tur a agentului termic.

Pompa de căldură şi vasele de expansiune prevăzute în centrala termică sunt echipate cu dispozitive proprii de protecţie şi automatizare cerute de legislaţia în vigoare.

Pentru încărcarea cu apa a tuturor circuitelor instalaţiei de încălzire s-a prevăzut racordarea la conducta de apă existentă prin intermediul unui robinet de reţinere, separarea fiind efectuată cu robinet cu sferă.

Sistemul de incalzire asigura in incaperi cel putin temperaturile prevazute de STAS 1907/2-97, in regim permanent de functionare a sursei (functionare automată).

Parametrii agentului termic se vor urmări prin aparatele de măsură clasice prevăzute în documentaţie (termometre, manometre).

Asigurarea instalatiei de incalzire, se va face printr-un sistem cu vas de expansiune inchis de capacitate 25 l si supapa de siguranta pe conducta de expansiune.

Arealele sensibile :

Amplasamentul NU va afecta zona inconjuratoare.

Caracteristicile impactului potential :

Pentru flora :

Pentru activităţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activităţi, deşi au un uşor impact negativ, este exercitat doar pe termen scurt .

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect – este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie . Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat .

Pompa de caldura se va amplasa pe un teren  IN CARE NU S-AU IDENTIFICAT HABITATE SI SPECII COMUNITARE/PRIORITARE.

Pentru păsări:

Instalarea instalatiei cu pompa de caldura nu va avea un impact asupra speciilor de pasari.

a) Pe termen scurt, în cazul impactului indirect este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie . Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat .

Impactul organizarii de santier va fi nesemnificativ in zona de studiu .

b) Justificarea necesitatii proiectului

Reducerea emisiilor de CO2, a poluarii aerului si solului prin utilizarea sistemelor neconventionale de incalzire.

Locuitorii comunei Colibasi, județul Giurgiu vor beneficia de aer si ape mai puțin poluate, condiții de igienă mai bune și eliminarea bolilor virale transmise de insectele localizate în grămezile de gunoi de grajd si gramezile de resturi vegetale din gospodăriile populației.

c) Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 346 261 lei, fara TVA.

Fondurile pentru finanțare sunt fonduri europene nerambursabile, asigurate de Fondul Europen de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, in cadrul programului  POIM 2014-2020 – AP6 -OS6.1- Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal).

De asemenea, exista o cota foarte mica de finantare din bugetul local.

Beneficiarii fondurilor sunt autorități locale (UAT) si societati comerciale.

d) Perioada de implementarea proiectului 12 luni.

- Descrierea lucrarilor de demolare

Nu e cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Terenul in suprafata de 1.641mp, este situat in intravilanul loc.Colibasi si este proprietate publica a comunei Colibasi, conform HCL nr. 7/13.02.2015.

Colibasi este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Campurelu si Colibasi (reședința).

Accesul carosabil si pietonal se realizeaza in mod direct din strazile invecinate.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a.   Protectia calitatii apelor

Pe amplasamentul studiat reteaua hidrografica lipseste (nu exista cursuri de apa permanente/nepermanente), motiv pentru care nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calitatii apelor.

- Protectia aerului

Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Pe perioada secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia parcului, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie .

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentul platformei va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona, vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi, se va respecta programul de lucru pe timpul zilei.

- Protectia impotriva radiatiilor

Radiatiile electromagnetice sunt, in esenta lor, un flux variabil de linii invizibile de forte de natura electrica si magnetica, ce se propaga simultan in spatiu si in timp cu viteza de trei sute mii km/s. Ca si in cazul radiatiilor electromagnetice, amploarea si persistenta efectelor biologice rezultate din impactul radiatiilor corpusculare cu materia organica depind de distanta de la care se realizeaza iradierea, densitatea radiatiei si durata iradierii. Faptul ca proiectul se implementeaza in extravilanul localitatilor , efectul radiatiilor electromagnetice asupra populatiei este nesemnificativ.

- Protectia solului si subsolului

Terenul avand destinatia  constructii exista o antropizare a zonei data de activitatea specifica.

La realizarea lucrarilor de constructie se va tine cont de recomandarile studiului geotehnic. Lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat constructiei , pentru diminuarea impactului fizic asupra solului/subsolului , determinat de efectuarea pernei de balast pe care se va realiza fundatia.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Masurile de reducere / eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat asfel incat sa asigure o reducere la minim pana la eliminarea impactului vizat. Titularul proiectului este responsabil de monitorizarea implementarii masurilor de reducere si va face alocatiile bugetare necesare .

Principala mãsurã care trebuie luatã este evitarea tasãrii terenului in faza de construcţie prin deplasarea utilajelor grele , numai pe suprafetele aprobate.

Pentru o refacere cât mai rapidã a solului afectat in faza de construcţie se recomandã ca in cazul executãrii şanţurilor, materialul rezultat sã fie depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstrucţia habitatului afectat sã se facã cu respectarea strictã a reaşezãrii solului in funcţie de orizonturile pedologice iniţiale.

Este important ca in zonele in care se vor efectua decopertãri, stratul de sol fertil, care conține și stratul vegetal preexistent, sã fie pãstrat in imediata apropiere a zonelor de unde a fost extras. Odatã cu incheierea lucrãrilor de amenajare și construcție , stratul de sol fertil va fi folosit la ecologizare .

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona  amplasamentului.

Se vor utiliza echipamentele de protectie .

h. Gospodarirea deseurilor generate de amplasament in faza de constructie-montaj deseurile preconizate pot fi clasificate astfel :

-	menajere si/sau asimilabile acestora ;

-	deseuri din materiale de constructie ;

-	plastic (din ambalaje, cabluri etc.)

-	metalice ( de la armaturi si utilajele de pe santier ale caror piese se pot defecta)

-	anvelope, acumulatori;

-	uleiuri uzate, alte produse petroliere;

-	hartie,carton ( din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier .

Deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate, in conditii de siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare . Astfel, se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor pe timpul organizarii de santier ( PET, Hartie/carton, menajer, metalice ). Evidenta deseurilor se va intocmi cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002.

Eliminarea si reciclarea deseurilor reciclabile ( PET , hartie, carton, metalice) se va face prin contractarea unor firme specializate si autorizate in desfasurarea unor astfel de activitati .

Eliminarea deseurilor menajere se va face prin contractarea acestui serviciu cu o firma specializata si autorizata de catre autoritatea de mediu .

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Proiectul se afla in zone naturale protejate, dar nu se afla in zone cu mounumente din Patrimoniul Cultural National.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – nu este cazul .

Se va monitoriza procesul de refacere a suprafetelor afectate temporar de lucrari .

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Proiectul se supune legislatiei PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA  MARE 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europrne nr. C(2015) 4823/09.07.2015.

- Acest proiect este desfasurat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta proprietatii titularului.

Nu sunt necesare lucrari de amenajare a organizarii de santier .

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea investitiei se vor efectua urmatoarele operatiuni :

- surplusul de materiale reziduale va fi transportat in locurile autorizate de Primaria Comunei Colibasi.

- solul fertil va fi utilizat pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate temporar de lucrarile de constructie-montaj : platforma , drum de acces , taluze ;

- toate deseurile rezultate in perioada de constructie vor fi depozitate selectiv si vor fi preluate de o societate autorizata .

XII. Anexe - piese desenate:

Plan de incadrare in zona,plan de situatie – sectiune longitudinala.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nu e cazul - teren intravilan.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic ;

Raul Arges, codul cadastral – X-1;

Director,

ION AFENDULIS