MEMORIU TEHNIC

conform ANEXA nr.5E  la Legea  nr. 292/2018

I. Denumirea proiectului:

INFIINTARE PLANTATIE IN SERA IN MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU

II. Titular:

BENEFICIAR:	CUSTOM MOBILITY SRL

ADRESA POŞTALĂ: 	Sat Rosu, Com. Chiajna, Strada Rezervelor, nr. 47, (tarla 75, parcela 1A, Lot 7) Parter, Camera 2, ap.1, Judet Ilfov

–  numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

–  numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator; 		dna. COSTACHE ANCUTA GABRIELA

• responsabil pentru protecţia mediului. 	dna. COSTACHE ANCUTA GABRIELA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Pe un teren in suprafata de cca 17200 mp, aflat in Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu beneficiarul doreste sa construiasca prin accesare de Fonduri Europene, AFIR  submasura 4.1. “Investitii in plantatii pomicole”, o plantatie de zmeuri constand in  lucrari de construire pentru investitia INFIINTARE PLANTATIE IN SERA IN MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, compus din HALA PROCESARE+SPATII TEHNICE+SPATII SOCIALE, PLATFORMA BETONATA, SERE ZMEURI, PUT, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI. Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unui centru modern de depozitare, conform normelor in vigoare.

Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 17200 mp din acte se afla in extravilanul arabil al Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane juridice” CUSTOM MOBILITY SRL conform actelor doveditoare ce fac parte din prezenta documentatie.

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General actualizat al municipiului Giurgiu aprobat prin HCLM 37/2011, terenul se situeaza in subzona EX2 – ZONA DESTINATA AGRICULTURII.

Utilizari admise : cultivarea plantelor pentru consum si tehnice, sere, solarii, perdele de protectie

Utilizari admise cu conditionari : Terenuri agricole din teritoriu ; administrativ al orasului si se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executarii lucrarilor si amenajarilor agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite prin lege).

Pentru ferme si exploatari agricole cu suprafete minime de 2ha, cu o latura de cel putin 30m : este permisa amplasarea unor sedii de ferma si anexe necesare exploatarii agricole cu suprafata construita la sol de maximum 5% din suprafata fermei. Nu sunt incluse in suprafata  construita constructii si amenajari pentru productia agricola – sere, solarii, a caror amplsare nu este limitata. Autorizarea constructiilor de sedii de ferma si anexe necesare exploatarii agricole se poate face dupa cum urmeaza :

-Direct in baza Regulamentului Local de Urbanism in cazul sediilor firmelor familiale cu acces direct din drumurile vicinale existente si posibilitatea de bransare din reteaua electrica existenta, pentru incinte cu suprafata de maxim 500 mp

-Pe baza planurilor urbanistice de detaliu, inluzand zonarea teritoriului fermei, aprobate in conditiile legii pentru alte cazuri decat cele din alineatul precedent si cel de mai jos.

-Pentru amplasarea fermelor si exploatarilor agro-industriale care pot produe efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe baza unor studii ecologice, avizate de organe specializate in protectia mediului si sanatate publica, cu respectarea zonelor de protectie fata de locuinte si alte functiuni protejate. Zonele de protectie vor fi inscrise in planul urbanistic de zona care va stabili reglementarile in baza carora se va puitea emite autorizatia.

UTIILIZARI INTERZISE : orice lucrari de terasement care modifica directia naturala de scurgere a apelor meteorice, afectand alte proprietati, orice alte utilizari decat cele de la art. precedente.

Terenul in suprafata de 17200 mp este liber de constructii

Se solicita lucrari de construire pentru investitia INFIINTARE PLANTATIE IN SERA IN MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, compus din HALA PROCESARE+SPATII TEHNICE+SPATII SOCIALE, PLATFORMA BETONATA, SERE ZMEURI, PUT, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI

Suprafata teren din acte						17200 mp

Suprafata teren din masuratori					17200.13 mp

Suprafata construita propusa					6624mp

Suprafata construita desfasurata propusa			6624 mp

Suprafata platforma trafic auto propusa				2258mp

Suprafata spatiu verde						8251 mp

Suprafata trotuare de protectie					67 mp

POT max propus						39.28 %

CUT max propus						0.40

- justificarea necesităţii proiectului;

Investitia este necesara si benefica pentru localitate deoarece creaza noi locuri de munca, si are ca scop infiintarea unei plantatii moderne, conform normelor in vigoare

- valoarea investiţiei;

1024036 euro + tva

- perioada de implementare propusă;

3 ani de la data semnarii contractului de finantare

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasament);

S-au atasat prezentei documentatii planurile anexa la Certificatul de urbanism din care rezulta amplasarea serelor si a Halei de conditionare, procesare si sp teh. sera.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se solicita lucrari de construire pentru investitia INFIINTARE PLANTATIE IN SERA IN MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, compus din HALA PROCESARE+SPATII TEHNICE+SPATII SOCIALE, PLATFORMA BETONATA, SERE ZMEURI, PUT, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI

Constructiile propuse se vor dezvolta pe parter, acestea vor pastra o retragere de minim 2.00 m fata de latura de SudVest a proprietatii si de min 2.00 m fata de limita de SudEst a proprietatii. In zona din Fata (la limita de NordEst) se va pastra limita de min. 14.19 m pana la edificabil iar fata de limita de NordVest a proprietatii cladirile nou propuse vor pastra o retragere de minim 9.86 m.

Prin propunere se urmareste realizarea unor constructii ce vor avea accesul principal pietonal si auto din Drumul de exploatare din zona de SudEst a lotului, astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate

Considerentele de conformare luate in calcul la realizarea solutiei au condus la o zonificare functionala,astfel:

Obiecte propuse pentru construire:

A - Hala conditionare, procesare, sp.teh.sere

B - Sera zmeuri 1

C - Sera zmeuri 2

D1 -  Put

D2 -  Put

E - Platforma carosabila

F - Bazine vidanjabile (am/at)

G - Imprejmuire

DESTINATIILE INCAPERILOR SI SUPRAFETE

Se propun lucrari de construire pentru o plantatie de zmeuri, ale carei specificatii sunt urmatoarele:

A - Hala conditionare, procesare, sp.teh.sere

Gabaritul general propus      						cca. 12.00 x 30.00m

Suprafata construita      							360.00 mp

Suprafata construita desfasurata    					360.00 mp

Hmax      								6.40 m

Intr-o suprafata construita desfasurata de cca. 360 mp se vor amenaja:

p01  Hol livrare								15.40

p02  Depozitare ambalaje						18.59

p03  Spatiu conditionare si depozitare					125.29

p04  Camera frigorifica							23.04

p05  Camera frigorifica							23.52

p06  Spatiu procesare							33.14

p07  Spatiu tehnic sere							27.65

p08  Depozit fertilizanti							2.68

p09  Depozit sterilizanti							8.14

p10  Birou manager punct de lucru					13.23

p11  Sala pentru servit masa						11.74

p12  Hol acces								2.30

p13  Vestiar haine de strada                     				8.15

p14  Grup sanitar							6.84

p15  Vestiar haine de lucru						7.79

p16  Depozitare biomasa						3.38

Suprafata construita							360.00 mp

Suprafata utila								330.88 mp

Suprafata construita desfasurata					360.00 mp

B - Sera zmeuri 1

Gabaritul general propus      						cca. 60.00 x 90.00m

Suprafata construita     							5400.00 mp

Suprafata construita desfasurata    					5400.00 mp

Hmax      								7.00 m

Lăţime a fiecărui pas							12.00 m

Număr de module  							5 buc

Distanţa între stâlpii laterali						3.00 m

Lăţime totală								60.00 m

Lungimea modulelor							90.00 m

Suprafata construita acoperita 						5400.00 mp

C - Sera zmeuri 2

Gabaritul general propus      						cca. 12.00 x 72.00m

Suprafata construita     							864.00 mp

Suprafata construita desfasurata    					864.00 mp

Hmax      								7.00 m

Lăţime a fiecărui pas							12.00 m

Număr de module  							1 buc

Distanţa între stâlpii laterali						3.00 m

Lăţime totală								12.00 m

Lungimea modulelor							72.00 m

Suprafata construita acoperita 						864.00 mp

-  profilul şi capacităţile de producţie;

Activitatea firmei consta in producerea si valorificarea produselor agricole (zmeura). Materia prima (zmeura) care se va depozita si procesa provine din productia proprie. Capacitatea de productie va fi de cca 9821 kg/an zmeura la caserola 125gr, 6547 kg zmeura la caserole 250gr iar capacitatea de procesare (dulceata) va fi  de cca 6138 kg/an

–  descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul

–  descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Descrierea fluxului tehnologic al activitatii de selectare 1

Fazele principale ale procesului tehnologic cuprind :

1. Aprovizionare din exploatatia proprie;

2. Receptie materie prima ;

3. Cantarire;

4. Sortare;

5. Ambalare;

6. Etichetare;

7. Depozitare;

8. Cantarire;

9. Livrare.

Fructele din ferma proprie sunt recoltate in ladite din plastic. Laditele pline cu fructe sunt stivuite pe paleti  si depozitate temporar in hala

Din locul de depozitare marfa  este transportat in spatiul LINIEI DE SORTARE-AMBALARE-CANTARIRE-ETICHETARE. Pe linie fructele sunt sortate pentru a elimina fructele necorespunzatoare, zdrobite, alterate sau cu defecte care le fac inutilizate pentru produsul finit.

Operatia de sortare se executa manual, la mesele de sortare. De o parte si de alta a benzii de sortare, stau muncitorii care indeparteaza fructele necorespunzatoare, introducandu-le in cosurile laterale. De asemenea marfa este sortata in functie de dimensiune si calitate, produsele neconforme fiind eliminate. Dupa sortare marfa este cantarita si  ambalata  in casolete de plastic.

Dupa ambalare casoletele sunt etichetate si asezate pe europaleti  din lemn si depozitate in  functie de perioada de timp pana la livrare. Astfel marfa care ramane in depozit  o perioada redusa de timp se depoziteaza in hala iar marfa care ramene in depozit o perioada mai mare de timp in  depozitului frigorific.  Inainte de livrare marfa este cantarita.

Livrarea se realizeaza in vehicule, curate, dezinfectate fara mirosuri straine si umiditatea aerului sa fie scazuta. Livrarea se realizeaza in functie de cerinta pietii, iar fiecare lot va fi insotit de document de certificare a calitatii, intocmit conform regulilor in vigoare.

Pentru marfa comercializata prin lantul scurt aceasta este livrata cu Autoutilitara detinuta in proprietate de beneficiar.

Pentru marfa care nu este comercializata prin lantul scurt aceasta este livrata cu  mijloacele de transport ale clientilor/ grupului de producatori.

Fructele asezate in ladite pe paleti se manipuleaza in incinta halei cu TRANSPALETA ELECTRICA.

Fructele ambalate in casolete sunt vandut astfel:

- Vanzare cu amanuntul - Rulota comert achizitionata prin proiect – Lant scurt

- Vanzare la cel mult un intermediar pana la clientul final – lant scurt

- Vanzare cu ridicata/amanuntul clientii diversi/grup de producatori.

Descrierea fluxului tehnologic al activitatii de procesare fructe (zmeura) pentru a se obtine dulceata de zmeura.

Fructe folosite: zmeura

Produs finit procesat: dulceata de zmeura

100% produse din ferma proprie

100% produse ecologice

Fluxul este alcatuit din:

- Receptie calitativa si cantitativa:

La fabricarea dulcetii de zmeura se utilizeaza ca materii prime principale: zmeura si zahar. Pentru a asigura introducerea in fabricarea dulceturilor, numai a materiilor corespunzatoare, in vederea realizarii unor produse de calitate si in conditii economice superioare, este necesara efectuarea riguroasa a receptiei.

Caracteristicile materiilor prime, auxiliare si materialelor folosite:

- Zmeura:

Se recomanda soiuri de zmeura intens colorate, cu fructe de marime mica si uniforma. Prin calitatea unei materii prime se intelege atat compozitia chimica, cat si a caracteristicilor care o fac apta de a fi folosita pentru fabricarea unui anumit produs. Caracteristicile calitative ale unei materii prime folosite in industria prelucrarii fructelor depind de specie, soi, grad de maturitate, clima, sol, agrotehnica aplicata, fructelor precum si de conditiile de recoltare, transport si stocare.

Insusirile fizice ale zmeurei:

Fructele trebuie sa indeplineasca urmatoarele reguli:

- Sa fie uniforme ca marime

- Sa permita prelucrarea ( forma, marimea, masa, volumul, masa specifica, masa, caldura specifica, temperature de inghet, fermitatea structo-texturala)

- Recipientele si capacele

Pentru dozarea dulcetii  se folosesc borcane. Recipientele din sticla capata o extindere din ce in ce mai mare, datorita faptului ca permit prezentarea produsului intr-o mare diversitate atat ca forma de prezentare, cat si sisteme de inchidere. In prezent se folosesc multe de sisteme de inchidere.

- Pregatirea materiilor prime, auxiliare si materialele folosite

Faza de pregatire a materiilor prime si auxiliare, are ca scop aducerea acestora intr- o stare corespunzatoare pentru prepararea dulcetii si desfasurarea procesului tehnologic.

- Pregatirea

Fructele dupa ce au fost spalate si a fost indepartat caliciul, se inverseaza intr-un sirop de zahar concentrate, timp de 2-8 ore pentru evitarea destramarii.

- Pregatirea zaharului

Zaharul se introduce in procesul tehnologic sub forma de solutie. Zaharul inainte de a fi folosit se pune intr-un bol pentru transport, curat si uscat pentru a impiedica lipirea. In timpul punerii in bol se masoara cu cana, intr-un ciur pentru a nu prezenta eventuale impuritati.

- Pregatirea recipientelor si a capacelor

Pentru un produs de calitate si salubru este foarte important ca recipientul in care este dozat acesta sa fie foarte bine spalat, dezinfectat si sterilizat. Spalarea borcanelor, reprezinta o operatie obligatorie, care se realizeaza inainte de dozarea produsului, in vederea asigurarii unei bune conservabilitati.

Descrierea procesului tehnologic

- Sortarea materiei prime

Sortarea are rolul de a elimina fructele necorespunzatoare, zdrobite, alterate sau cu defecte care le fac inutilizate pentru produsul finit.

Operatia de sortare se executa manual, la mesele de sortare. De o parte si de alta a mesei de sortare, stau muncitorii care indeparteaza fructele necorespunzatoare, introducandu-le in cosurile laterale. Fructele destinate prelucrãrii  trebuie sã fie: fructe întregi, sãnãtoase, curate, fãrã rãmãşite de produse fito-farmacotice, miros, gust strãin sau semne de alterare, fructe tipice soiului, apropiate ca grad de coacere culoare si marime

- Spalarea materiei prime

Operatiunea de spalare are rolul de a elimina posibilele impuritati existente, de are duce intr-o masura cat mai mare rezidul de pesticide si microflora epifita.

- Calibrarea fructelor

Calibrarea zmeurei este operatiunea tehnologica prin care materia prima se sorteaza pe dimensiuni. Aceasta are rolul de a sorta materia prima pe dimensiuni, fapt care determina un aspect frumos si estetic al produsului finit. Calibrarea se face manual, la inceput   dupa ce s-a realizat receptia calitativa si cantitativa.

- Eliminarea caliciului

Coditele se indeparteaza foarte usor, in multe cazuri ele se rup in timpul transportului.

- Prelucrarea mecanica

Tratamentul termic indeplineste un rol foarte important in stabilirea gustului si aspectului. Fructele sunt adaugate treptat, peste care se adauga zaharul in sirop dar intr-o cantitate redusa decat cea a fructelor, pentru ca zaharul sa poata intra in compozitia fructelor.

La fabricarea dulcetei de fructe se are in vedere ca:

- Fructele sa fie de un singur fel

- Proportia de fructe in produsul finit sa fie de min 75%.

Pregatirea materiei prime se realizeaza ca si la compotul. In continuare, fructele sunt supuse operatiilor de baza si care se poate realiza prin urmatoarele procedee principale: fierberea prealabila cu difuzie de zahar, se desfasoara fie prin amestecul fructelor cu zahar fie asezarea lor in straturi si mentinerea lor timp de 8-24 ore, trecandu-se apoi la operatia de fierbere.

Difuzia fructelor cu zaharul cristalin consta in fierberea lor in sirop de zahar cu concentratia de 700 C, refractometrice si o concentrare lenta, cu 2-3 intreurperi pana la 5-10 minute.

Fierberea consta in transformarea protopectinei insolubila, din tesutul vegetal in pectina solubila cee ace determina inmuierea pulpei si permite extragerea ei in lichid, care dupa racier, gelifica. Se pierd de asemenea unele substante hidrosolubile. Pentru reducerea pierderilor se recomanda folosirea unei cantitati strict necesare de lichid pentru fierbere. Temperatura necesara de fierbere este de 700 C.

- Dozarea, inchiderea

Aceste operatiuni se realizeaza cu ajutorul masinii de umplere si inchidere cu capac. Pentru dozarea dulcetei in borcane masina este dotata cu dozator.

- Pasteurizarea

Este o metoda de conservare a produselor alimentare, care consta in incalzirea alimentelor la o temperature sub 100 0C, de obicei pana la 60-70 0C. Borcanele cu dulceata, inchise se vor incarca in vasul de fierbere unde se va realiza pasteurizarea controlata.

- Etichetarea

Aceasta operatiune se realizeaza cu ajutorul masinii de umplere si inchidere cu capac care este dotata si cu echipament de etichetare.

- Racirea recipientelor

Se va executa corect, facandu-se totodata si un control al inchiderii si pasteurizarii, prin observarea formei capacului care trebuie sa fie usor concava cand operatiunile s-au desfasurat corect.

- Depozitarea

Recipientele rezultate de la pasteurizare sunt transportate in depozit unde sunt etichetate si ambalate, in vederea livrarii sau sunt paletizate pentru livrarile ulterioare. Depozitarea se face la o temperature cuprinsa intre 50C si 180 C. Spatiul trebuie sa fie uscat, ventilat si lipsit de lumina solara. Temperatura ridicata provoaca degradarea culorii, gustului, consistentei produsului si reducerea continutului de vitamine. Umezeala relative a aerului influenteaza in special procesele de coroziune a capacelor, din care cauza se recomanda ca umezeala sa nu depaseasca 75-850C.

- Livrarea

Livrarea se realizeaza in vehicule, curate, dezinfectate fara mirosuri straine si umiditatea aerului sa fie scazuta. Livrarea se realizeaza in functie de cerinta pietii, iar fiecare lot va fi insotit de document de certificare a calitatii, intocmit conform regulilor in vigoare.

Pentru marfa comercializata prin lantul scurt aceasta este livrata cu Autoutilitara detinuta in proprietate de beneficiar.

Pentru marfa care nu este comercializata prin lantul scurt aceasta este livrata cu  mijloacele de transport ale clientilor/ grupului de producatori.

Fuctele asezate in casolete pe paleti se manipuleaza in incinta halei cu TRANSPALETA ELECTRICA.

Fructele ambalate in casolete sunt vandut astfel:

-  Vanzare cu amanuntul - Rulota comert achizitionata prin proiect – Lant scurt

-  Vanzare la cel mult un intermediar pana la clientul final – lant scurt

-  Vanzare cu ridicata/amanuntul clientii diversi/grup de producatori.

–  materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru functionarea instalatiei este necesar racordul la reteau de distributie a energiei electrice, prin intermediul unui POST TRAFO amplasat la limita de proprietate. Deasemenea, pentru incalzirea serelor pe timp de iarna se va utiliza o centrala termica cu combustibil solid  - peleti, achizitionati de la diversi furnizori, acestia fiind depozitati in cadrul spatiului tehnic.

–  racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Se propune racordul la reteau de medie tensiune aflata la cca 150 m de proprietate, prin intermediul unui POST TRAFO.

–  descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Nu este cazul

–  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

–  resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Nu este cazul

–  metode folosite în construcţie/demolare;

Pentru realizarea obiectivelor din proiect se propun lucrari de construire ce constau in realizarea fundatiilor de izolat din b.a., lucrari ce cuprind sapaturi, compactari de pamant si piatra sau balast, cofraje, precum si armari de placi si pereti, turnari de beton. Serele si suprastructura metalica a halei se vor atasa fundatiei prin intermediul unui sistem de prindere cu buloane, inchiderile perimetrale realizate din panouri sandwich la hala si din folie PVC la sere se vor realiza dupa montajul suprastructurilor metalice

–  planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Faza de constructie este constituita din doua etape, turnarea fundatiilor din b.a. si montarea suprastructurii metalice a serei si a echipamentelor tehnice si a utilajelor necesare, punerea in functiune se face de catre beneficiar impreuna cu reprezentantul furnizorului serei si reprezentantul constructorului. Exploatarea investitiei se face conform cu specificatiile furnizorului deasemenea, refacerea si folosirea ulterioara va fi in functie de acordul furnizorului de echipamente..

–  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

–  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

–  alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul

–  alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Locatia in care urmeaza sa se realizeze investitia, in suprafata totala de 17200 mp din acte se afla in extravilanul arabil al Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu si se incadreaza in categoria “proprietate privata a unei persoane juridice” CUSTOM MOBILITY SRL conform actelor doveditoare ce fac parte din prezenta documentatie.

Vecinatati.

Terenul se invecineaza:

La sudvest: pe o lungime de cca. 207.98  m cu nr cad 31338 Trifan Petra si pe o lungime de 216.53 cu Lot 2

La sudest: pe o lungime de cca. 98.94 m cu Lot 2 si pe o lungime de cca 7.45 cu  DRUM

La nordest: pe o lungime de cca. 307.42  m cu proprietate privata Ionete Ileana

La nordvest: pe o lungime de cca. 155.63 m cu Drum

Terenul are accesul auto din drumul de acces adiacent laturii de Sud-Est a proprietatii

In conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General actualizat al municipiului Giurgiu aprobat prin HCLM 37/2011, terenul se situeaza in subzona EX2 – ZONA DESTINATA AGRICULTURII.

Utilizari admise : cultivarea plantelor pentru consum si tehnice, sere, solarii, perdele de protectie

Utilizari admise cu conditionari : Terenuri agricole din teritoriu ; administrativ al orasului si se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executarii lucrarilor si amenajarilor agricole din extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite prin lege).

Pentru ferme si exploatari agricole cu suprafete minime de 2ha, cu o latura de cel putin 30m : este permisa amplasarea unor sedii de ferma si anexe necesare exploatarii agricole cu suprafata construita la sol de maximum 5% din suprafata fermei. Nu sunt incluse in suprafata  construita constructii si amenajari pentru productia agricola – sere, solarii, a caror amplsare nu este limitata. Autorizarea constructiilor de sedii de ferma si anexe necesare exploatarii agricole se poate face dupa cum urmeaza :

-Direct in baza Regulamentului Local de Urbanism in cazul sediilor firmelor familiale cu acces direct din drumurile vicinale existente si posibilitatea de bransare din reteaua electrica existenta, pentru incinte cu suprafata de maxim 500 mp

-Pe baza planurilor urbanistice de detaliu, inluzand zonarea teritoriului fermei, aprobate in conditiile legii pentru alte cazuri decat cele din alineatul precedent si cel de mai jos.

-Pentru amplasarea fermelor si exploatarilor agro-industriale care pot produe efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe baza unor studii ecologice, avizate de organe specializate in protectia mediului si sanatate publica, cu respectarea zonelor de protectie fata de locuinte si alte functiuni protejate. Zonele de protectie vor fi inscrise in planul urbanistic de zona care va stabili reglementarile in baza carora se va puitea emite autorizatia.

UTIILIZARI INTERZISE : orice lucrari de terasement care modifica directia naturala de scurgere a apelor meteorice, afectand alte proprietati, orice alte utilizari decat cele de la art. precedente.

Constructiile propuse se vor dezvolta pe parter, acestea vor pastra o retragere de minim 2.00 m fata de latura de SudVest a proprietatii si de min 2.00 m fata de limita de SudEst a proprietatii. In zona din Fata (la limita de NordEst) se va pastra limita de min. 14.19 m pana la edificabil iar fata de limita de NordVest a proprietatii cladirile nou propuse vor pastra o retragere de minim 9.86 m.

Prin propunere se urmareste realizarea unor constructii ce vor avea accesul principal pietonal si auto din Drumul de exploatare din zona de SudEst a lotului, astfel incat sa nu fie deranjati nici vecinii, nici pietonii sau conducatorii auto. Gararea autoturismelor se va face pe platforma amplasata in proprietate.

-  distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

–  hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

Nu este cazul

–  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Planul de situatie este intocmit pe suport Stereo 70

–  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

–  staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

b) protecţia aerului:

-  sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Traficul auto genereaza emisii de NO2, CO si SO2 si pulberi dar acestea sunt nesemnificative deoarece frecventa traficului este redusa daca se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse care respecta limitele legale.

Incalzirea in sera se va realiza cu 4 generatoare independente de aer cald. Incalzitoare de aer indirecte care functioneaza cu combustibil  solid tocat  biomasa(peleti / cipsuri de lemn / samburi/ coji de alune /coji de floarea soarelui etc.), constand dintr-o carcasa exterioara autoportanta din tabla zincata si prevopsita, un schimbator de căldura in camera de ardere si in intregime din otel inoxidabil. Avamd in vedere facptul ca peletii ard complet, lasand in urma o cenusa fina, usor de curatat, acestia produc emisii de gaze cu effect de sera. Nivelul de CO2 eliminat prin arderea peletilor este comparabil cu nivelulasimilat de vegetatia din jurul investitiei.

Prin solutiile adoptate nu exista surse de poluanti pentru aer.

–  instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nu este cazul.

–  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este cazul.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

-  sursele de radiaţii;

Nu este cazul

–  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Nu este cazul

–  lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul

–  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-  identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Nu este cazul

–  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Singurele deseuri generate in timpul executiei vor fi ambalajele, etichetele si foliile de protectie ale materialelor de constructii (panouri de tabla, confectii metalice, etc) si ale instalatiilor tehnologice, cantitati totale preconizate a fi de cca 1000 kg.

–  programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este cazul

–  planul de gestionare a deşeurilor;

Nu este cazul

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-  substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

–  modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu este cazul

–  extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

–  magnitudinea şi complexitatea impactului;

Nu este cazul

–  probabilitatea impactului;

Nu este cazul

–  durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

–  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

–  natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  Se vor prevedea  măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil, electric, etc…), pentru evitarea poluarii zonei.

In conf. cu O.M. nr. 860/2001, Anexa 1, lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului.

–  localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren fara a afecta in vreun fel celelalte vecinatati.

–  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul

–  surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul

–  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-  lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul

–  aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

–  aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul

–  modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Investitia propusa (depozitarea si procesarea produselor agricole) nu afecteaza mediul inconjurator in momentul incetarii activitatii, instalatiile se vor dezafecta conform normelor in vigoare, iar terenul va fi eliberat, nepoluat

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic;

Nu este cazul

–  cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Nu este cazul

–  corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Intocmit:

Arh. Andrei ISTINA

Str Hispania, nr. 15,

Sector 2, Bucuresti

Tel/fax: 021 322 54 22

e-mail: office@allomorphicstudio.ro