Memoriu de prezentare Anexa nr. 5E la procedură, conform Legii nr. 292 din 2018

I. Denimirea proiectului : „INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA GBER (4.2) PRIVIND EXTINDEREA CAPACITATII UNITATII EXISTENTE LA S.C. YUKSEL IMPEX SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE”

II. Titular

Numele: SC YUKSEL IMPEX SRL

Date de identificare societate:

CUI: 4747026

Nr. inmatriculare: J52/358/2009

Obiect principal de activitate: 1082 - ,,Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase’’

Adresa postal : Localitate MIHAILESTI, jud. GIURGIU, STR. COMPLEXULUI 49 A, Cod 085200

Nr. de telefon : 0246278309 , 0760263337

Persoane de contact :

Administrator: YUKSEL SALIH

Director general : Kalkan Resul

Responsabil protectia mediului : Dindareanu Daniela

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

a.Rezumatul proiectului : Achizitia de utilaje si echipamente tehnologice

Oportunitatea investiției ce se dorește a fi realizată prin prezentul proiect de investiții vine în corelare cu ceea ce finanțează aceasta submăsură și anume îmbunătățirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității întreprinderilor care realizează investiții în sectoarele economice eligibile prin Schema de Ajutor de Stat GBER.

Oportunitatea este data de posibilitatea accesării acestei linii de finanțare prin care se vor putea achiziționa noi tehnologii și procedee pentru obținerea de produse neagricole de o calitate superioară.

Necesitatea finanțării publice a proiectelor și nu numai, ține de importanța tehnologiei pentru dezvoltarea economică, având în vedere impactul care îl poate avea asupra succesului, supraviețuirii sau insuccesului activității economice a companiilor, într-un mediu de concurență intensivă și de mare amploare. Inovarea și dezvoltarea accelerată a tehnologiilor, obligă majoritatea firmelor să își extindă domeniul de activitate, fapt care va conduce la extinderea pe piață a produselor oferite de firma beneficiară.

Avantajele aduse de proiect vor consta în:

cresterea producției de baclava la locația de implementare a proiectului prin achiziția de echipamente/utilaje noi, moderne

avantaje financiare – odată cu cresterea producției de baclava investiția va avea beneficii financiare directe.

Analizând piața si nevoile clienților societatea urmărește satisfacția clienților prin oferirea produselor de înalta calitate.

-introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară şi deschiderea de noi pieţe interne, în special în contextul unor lanţuri alimentare integrate;

-creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară;

-creşterea numărului de locuri de muncă.

Obiectivul General al prezentului plan de investiții consta in modernizarea unitatii de productie detinute de intreprinderea SC YUKSEL IMPEX SRL în localitatea MIHAILESTI, judetul Giurgiu, cu scopul extinderii capacitătii de productie produse de patiserie precum și in vederea creșterii calitatii acestora prin utilizarea unor echipamente si utilaje mai performante.

Se poate observa astfel faptul că obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul general si obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2) „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile mentionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului conformă cu Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.3433/ 31.12.2015, cu modificările și completările ulterioare. Acțiunile prin care se va atinge obiectivul general propus sunt:

Investitii in etapa de procesare prin achizitionarea unor echipamente si tehnologice, cu ajutorul carora se vor realiza aceleasi produse ca in prezent dar intr-o cantitate mai mare,intr-un timp mai redus si la o calitate superioara.

Obiectivele specifice propuse prin prezentului plan de investiții sustin realizarea obiectivului general, dupa cum urmează :

Modernizarea si extinderea capacitatii fluxului de productie a produselor de patiserie existente – acest obliectiv va fi atins prin achizitionarea echipamentelor și utilajelor propuse;

Cresterea calitatii produselor obtinute - acest obliectiv va fi atins prin echipamentele achizitionate in cadrul proiectului deoarece echipamentele propuse sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, fapt ce conduce la realizarea unor economii de resurse. De asemenea, prin faptul ca aceste noi tehnologii vor oferi un proces automat de productie nu vor exista erori de fabricatie, pierderi de materii prime iar timpul de productie va fi utilizat eficient. Totodata, echipamentele achizitonate sunt echipamente de ultima generatie si astfel se va contribui la cresterea calitatii produselor. Toate acestea au un impact economic pozitiv asupra procesarii in cadrul intreprinderii;

Prin proiect, vor fi achizitionate urmatoarele utilaje/echipamente tehnologice:

| Nr.crt | Denumire/Tip utilaj/echipament | Numar bucati detinute in patrimoniu | Numar bucati propuse a fi achizitionate prin proiect |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malaxor | 3 | 1 |
|  | Feliator aluat | 0 | 1 |
|  | Mixer aluat spirala | 2 | 1 |
|  | Masina de spalat | 0 | 1 |
|  | Cuptor rotativ | 0 | 1 |
|  | Generator | 0 | 1 |
|  | Motostivuitor | 0 | 1 |
|  | Camera de soc | 0 | 1 |

Atat utilizarea echipamentelor in fluxul tehnologic, cat si caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acestora sunt detaliate in tabelul urmator:

| Nr.crt | Denumire/Tip utilaj/echipament | Numar bucati propuse a fi achizitionate prin proiect | Utilizarea echipamentelor in fluxul tehnologic | Caracteristicile tehnice şi funcţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malaxor | 1 | Utilizat in cadrul procesului de malaxare a aluatului in vederea realizarii produselor. Suplineste echipamentele existente cu scopul imbunatatirii si cresterii calitatii si cantitatii de aluat realizat. | Sistem dublu de mixare Motorul de actionare al malaxorului: minim 0,75 Kw Puterea motorului de actionare pentru sistemele de rotire/mixare palete: minim 3 kw x 2 buc = minim 6 kw Puterea electrica: minim 6,75 kw. |
|  | Feliator aluat | 1 | Utilizata in procesul de taiere a aluatului | Capacitate: 60 -70 kg Aluat / ora Putere: minim 15 kw / 380W Setari in functie de grosimea aluatului. Material inox |
|  | Mixer aluat spirala | 1 | Utilizat in omogenizarea compozitiei utilizate in umplerea de baclava in diverse sortimentatii. Suplineste echipamentele existente cu scopul imbunatatirii si cresterii cantitatii de produse realizate. | Echipament alcatuit din urmatoarele parti componente: racitor, cilindru frontal si cilindru spate Capacitate: 45 - 50 kg FAINA / 60 - 70 kg Aluat Putere: minim 7 kw / 380W Material: Otel inoxidabil 304 -adecvat pentru industria alimentara |
|  | Masina de spalat tavi | 1 | Utilizata in procesul de curatare al tavilor folosite in procesul de coacere al prroduselor. Ofera economie si ergonomie pentru operatiile de spalare a tavilor. | Putere motor : minim 0,75 Kw, 1400 rot/min, ieşire reductor 100 rot/min Putere pompa: minim 1,5 Kw Putere rezistenţă: minim 4000 W x 2 buc = minim 8000 W |
|  | Cuptor rotativ | 1 | Utilizat in procesul de coacere al produselor, asigurand o coacere optima pentru fiecare tip de produs. Asigura coacerea produselor uniforma si o productivitate mai mare printr-un consum redus de energie realizat prin circulatia aerului ce garanteaza economii de energie si coacere economica. Aerul viciat va fi evacuat printr-o hota confectionata de o firma specializata montata la o inaltime de 4m fata de sol | Lăţimea (mm): 1800 Inălţimea (mm), fără motor: 2230 Temperatura de coacere (grade C): 280-320 Durată coacere (minute): 60 Capacitate maxima 1000 kg produse / zi alimentare cu gaze |
|  | Generator | 1 | Va fi utilizat in situatiile in care intreprinderea se va confrunta cu pene de curent sau caderi de tensiune de scurta sau de lunga durata. Acesta a asigura alimentarea cu energie electrica in aceste situatii la nivelul intregii fabrici. | Putere Stand-by (kVA): minim 150 Generator deschis: minim 12270 Contactor cu 4 poli: minim 500 Disjunctor protectie iesire 3P: inclus tip combustibil : benzina |
|  | Motostivuitor | 1 | Va fi utilizat pentru transportul materiilor prime cat si al produselor finite, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Acesta va fi utilizat in cadrul magaziei de materie prima si de ambalare. | Capacitate de ridicare: minim 2500 kg Inaltime maxima de ridicare: minim 3300 mm Inaltime catarg coborat: minim 2205 mm Tip catarg: Duplex Combustibil - Disel |
|  | Camera de soc | 1 | Utilizata in urma procesului de coacere al produselor pentru reducerea rapida a temperaturii in miezul produselor pentru a asigura prospetimea si calitatea acestora. Ajută la aducerea produselor de la temperaturi ridicate la temperaturi scăzute, într-un timp rapid, iar acest proces este foarte important pentru menţinerea nealterată a calității alimentelor. | Panoul de control digital: control cu ​​termostat electronic digital, temperatura camerei, funcționare, condiții automate, decongelare și defecțiune Sistemul de răcire: semi-ermetic cu compresor, cu o capacitate de răcire de minim 9,5 Kw, rezistență automată cu temporizator Puterea maxima 3500 W Sistem de protecțieIP 20 Retea 50 / 60Hz230 V |

b.Justificarea necesitatii proiectului :

Având în vedere complexitatea fluxului tehnologic și dorința de dezvoltare a întreprinderii cu scopul satisfacerii nevoilor clienților, societatea YUKSEL IMPEX SRL dorește să achiziționeze echipamente tehnologice de ultima generație necesare pentru dezvoltarea capacitatii de producției la locația de implementare a proiectului.

c.Valoarea investitiei este de  124426 euro

d. Perioada de implementare propusa este de 12 luni

e. planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului  :

Investiția va fi realizată în zona de dezvoltare regională: Sud-Muntenia, care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Locația de implementare a prezentului proiect de investiții este situat, la sediului social al societății YUKSEL IMPEX SRL, din Localitate MIHAILESTI, jud. GIURGIU, STR. COMPLEXULUI 49 A, Cod 085200. Societatea deține drept de proprietate asupra terenului și asupra clădirii, prin contract de vanzare-cumparare nr.618 din 24.02.2009, atasat la proiect. Imobilul are numarul cadastral 60/2/2/1:

Localizare: intravilan

Proprietarul imobilului este societatea: SC YUKSEL IMPEX SRL

Suprafața hala construita: 952 mp

Suprafața totală teren: 2573,77 mp

Identificat prin: Carte funciara nr. 2735

Sursa: Google Maps (https://www.google.ro/maps)

Structura actuala a halei si dispunerea in spatiu a echipamentelor este redata in schema e mai jos:

f. Planul proiectului :

In urma implementarii proiectului, structura halei si dispunerea in spatiu a echipamentelor este redata in schema de mai jos:

-profilul si capacitatile de productie :

Capacitatea de productie baclava: 584 kg zilnic

Capacitatea de productie lavas: 380 kg zilnic

Capacitatea de productie yufka: 67 kg zilnic

Capacitatea de productie kadaif: 5 kg zilnic

-diagrama de flux :

-descrierea proceselor de productie :

intreprinderea are în portofoliul actual următoarele produse:

1.Baclava

Sortimente oferite:

Baclava cu nuca in diverse forme

Baclava cu visine

Ochisor – Baclava cu nuca

Sarailie

| Cantitatea de baclava fabricata - mediu lunar / mediu anual | U.M | Pret |
| --- | --- | --- |
|  | kg/luna | kg/an | lei/kg |
| Baclava | 17.764,67 | 213.176 | 17 |

2.Kadaif turcesc

| Cantitatea de Kadaif turcesc fabricata - mediu lunar / mediu anual | U.M | Pret |
| --- | --- | --- |
|  | kg/luna | kg/an | lei/kg |
| Kadaif turcesc | 169,75 | 2.037 | 14 |

3.Lavas

| Cantitatea de Lavas fabricata - mediu lunar / mediu anual | U.M | Pret |
| --- | --- | --- |
|  | kg/luna | kg/an | lei/kg |
| Lavas | 11.577,17 | 138.926 | 6 |

4.Yufka

| Cantitatea de Yufka fabricata - mediu lunar / mediu anual | U.M | Pret |
| --- | --- | --- |
|  | kg/luna | kg/an | lei/kg |
| Yufka | 2.058,5 | 24.702 | 10 |

-Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus  si materiile prime: Procesul de producție este asemănător la faza de pregătire și malaxare a materiilor prime. Diferă modul de preparare după malaxare, pentru fiecare produs folosindu-se sau nu umplutură și sirop.

Materiile prime sunt aduse in unitate cu masina de aprovizionare sau de catre furnizor. La sosirea in unitate, transportul se verifica cantitativ si calitativ. Acestea se pastreaza in incaperi curate, conform schemei de alocare, astfel :

- faina, sarea, zaharul, in depozitul de materii prime, pe paleti, la distanta de minim 10 cm de pereti

- semintele, cacao, in depozitul de materii prime, pe paleti, cu separare intre produse ;

- visinele in congelatorul din depozitul de materii prime

- ouale, in frigider

- uleiul in depozitul de materii prime, pe paleti sau rafturi

Durata de pastrare depinde de temperatura de depozitare si specificatiile tehnice ale produsului.

Faina se cerne, se cantareste si se incarca in malaxor. Se adauga oua, cacao, sare si ulei conform retetei de fabricatie. Se adauga apa si se face malaxarea compozitiei pana la obtinerea unei plamezi uniforme. Apa utilizata, din put propriu, este supusa unui proces de purificare prin osmoza inversa. Se lasa compozitia în repaus. Aluatul este trecut prin masina de laminare si este portionat. Se presara amidon pentru evitarea lipirii de echipamente.

Umplutura consta in nuca, arahide , visine.

- Nuca sufera un proces de sortare, in care sunt indepartate eventualele coji, apoi un proces de macinare si omogenizare. O parte din nuca macinata este utilizata in faza finala de ornare, impreuna cu fistic si cocos.

- Arahidele sufera de asemenea un proces de macinare inainte de a fi utilizate in umplutura.

- Visinile rezultate in urma eliminarii siropului dupa decongelarea visinilor.

Dozarea componenetelor se face conform reteteti de fabricatie. Nuca se omogenizeaza inainte de dozare.

Se cantaresc componentele, se amesteca pana la obtinerea unei compozitii uniforme, se dozeaza manual si se ruleaza in foaia de aluat. Foile de aluat, rulate si umplute, sunt asezate in tavi si taiate transversal la o dimensiune aproximativa, prestabilita. Compozitia din tava este impregnata cu ulei de baclava, pana cand produsele sunt acoperite in totalitate. Produsul asezat in tavi, este transferat la cuptor cu ajutorul unor rastele mobile. Tavile receptionate din circuitul de livrare sunt trecute printr-un proces de spalare si dezinfectie. Tavile uscate sunt unse cu ulei de baclava, fluidizat in prealabil prin incalzie. Dupa coacere, uleiul in exces este scurs, recuperat si refolosit la ungerea tavilor, respectiv la impregnare.

Materiile prime pentru prepararea siropului sunt :

-zahar

-siropul de lamaie (lamai) / ac. citric

-sirop de visine (visine congelate)

Pregatirea siropului se face prin dizolvare in apa a zaharului cântărit, conform rețetei.

Lamaile sunt stoarse, iar sucul obtinut este dozat in siropul de zahar. In cazul utilizarii acidului citric, se urmaresc aceleasi etape ale procesului.

Visinile congelate, sunt suspuse unui proces de decongelare, conditii in care siropul obtinut este recuperat, si dozat in siropul de zahar cu lamaie. Visinile rezultate sunt utilizate in procesul de umplere. Amestecul de sirop astfel obtinut este adus la starea de fierbere cu amestecare continua. Siropul astfel obtinut este turnat peste produsul finit din care s-a eliminat uleiul in exces, insiroparea se face pana in momentul cand produsul nu mai absoarbe sirop.

Ornarea se face cu fistic, cocos si nuca, prin presarare deasupra produsului insiropat. Tavile cu baclava insiropata si ornata, sunt asezate pe rastele mobile si sunt transferate in sala de racire. Racirea se face prin stationare, la temperatura mediului ambiant.

Ambalarea se face manual, in caserole, care se inchid prin presare. Timpul de ambalare va fi limitat pentru evitarea contactului produsului cu mediul ambiant.

Produsul ambalat in caserole este stocat in cutii de carton pana in momentul pregatirii pentru livrare. In baza comenzilor lansate, produsul este preluat din stoc, se verifica gramajul si se face corectarea acestuia prin adaos de sirop. Pe fiecare caserola este lipita o eticheta cu datele de identificare a lotului. Caserolele cu produsul finit sunt trecute prin dreptul unui detector de metale. Eventualele produse identificate cu urme de metal, sunt indepartate si tratate ca produse neconforme. Produsele conforme sunt asezate in lazi, pe paleti, urmand sa fie preluate pentru livrare.

Livrarea se va face cu masinile proprii ale societatii sau cu masinile clientilor, atunci cand prevederile contractuale stipuleaza acest lucru.

In urma procesului de pregatire a umpluturii rezulta deseuri de materiale de ambalare care sunt eliminate pe fluxul de deseuri tehnologice.

-energia si combustibilii utilizati :

Alimentare cu energie termica - Incalzirea spatiilor se realizeaza cu centrala pe gaze cu o putere de 50 Kw

Alimentarea cu energie electrica - racord la rețeaua urbana de energie electrica. Consum: 8500 kw/luna

Alimentarea cu gaze - racord la rețeaua urbană de gaze. Consum: 25000 kWh.

-racordul la retelele utilitare existente in zona :

Proiectul nu necesita racordari suplimentare

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul

căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu este cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare: Nu este cazul

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară          :

Utilajele vor fi puse in functiune dupa achizitia lor si nu vor necesita modificari suplimentare fata de cele existente inceea ce priveste infrastructura si racorduri la utilitati

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare :

În cadrul proiectului au fost analizate mai multe variante ale furnizorilor de echipamente si utilaje pe care societatea noastra doreste sa le achizitioneze si au fost selectate cele mai fiabile

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: Nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: Nu este cazul

- metode folosite în demolare: Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). : Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare: Nu este cazul

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare în localitatea Mihailesti nu este înregistrat nici un monument istoric

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:  folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;  politici de zonare şi de folosire a terenului;  arealele sensibile;

Investiția va fi realizată în zona de dezvoltare regională: Sud-Muntenia, care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Locația de implementare a prezentului proiect de investiții este situat, la sediului social al societății YUKSEL IMPEX SRL, din Localitate MIHAILESTI, jud. GIURGIU, STR. COMPLEXULUI 49 A, Cod 085200. Societatea deține drept de proprietate asupra terenului și asupra clădirii,. Imobilul are numarul cadastral 60/2/2/1:

Localizare: intravilan

Proprietarul imobilului este societatea: SC YUKSEL IMPEX SRL

Suprafața hala construita: 952 mp

Suprafața totală teren: 2573,77 mp

Identificat prin: Carte funciara nr. 2735

elaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Se vor prezenta caile de acces cu indicarea categoriei si a detinatorului;

N-E: pe o latura de 104.71ml-Alee Betonata - se face aprovizionarea cu materii prima si amblaj, si livrarea marfii din sectia de productie2 si se vface accesul in partea din spate a cladirii.

S-V: 101.23 ml – se afla o hala productie care este dezafectata. Aceasta hala nu este in protectia intreprinderii.

S-E : 23.35 ml - Drum servitute betonat-pe acesta se face accesul in fabrica si incarcarea marfii produsa in sectia de productie 1.

N-V : 25.25 ML - proprietatea Agrozootehnica Mihailesti

orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Judeţul Giurgiu se afla in sud-estul Romaniei, la granita cu Bulgaria. La o distanţă de 65km la sud de capitala Bucuresti. Este situat in lunca Dunarii, pe malul stang al fluviului Dunărea.Are o suprafaţă de 3.526 km2 şi se învecinează la Est cu judeţul Călăraşi, la Vest cu judeţul Teleorman, la Nord-Est cu municipiul Bucureşti, la Nord cu judeţul Dâmboviţa, la Nord-Vest cu judeţul Argeş, iar la Sud, pe o lungime de 72 km, fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria.

Din punct de vedere teritorial-administrativ, judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu, oraşul Bolintin Vale, oraşul Mihăileşti şi 51 de comune cu 166 sate. El face parte din cele 7 judeţe care alcătuiesc Regiunea Sud Muntenia.

Oraşul Mihăileşti este pol urban cu influență locală, de acesta aparțin 3 sate din punct de vedere administrativ. Suprafața UAT-ului este de 6.812 ha, suprafață care include și cele 3 sate aparținătoare. Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Mihăilești este de 7.923 de locuitori, în creștere față de valorile de la cele două recensăminte anterioare. Localitatea Mihăilești este așezată în vecinătatea râului Argeș, pe malul drept, la 22 km de capitală. Conform Primăriei Orașului Mihailești (www.primariamihailesti.ro), localitatea urbană este situată de-a lungul șoselei naționale București-Alexandria, iar satul component Popești este localizat pe locul vechii așezări geto-dace Argedava, la circa 5 km

de Mihăilești, pe șoseaua Mihăilești-Adunații Copăceni; satul Novaci este la 7 km de Mihăilești, în prelungirea satului Popești, iar satul Drăgănescu este așezat la circa 1,5 km de Mihăileşti.

Străzile orășenești au o lungime totală de 52 km în anul 2011 (date INS). Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde sisteme de alimentare cu apă, stație de tratare a apei și sistem de canalizare a apei uzate. Orașul nu are sistem de alimentare cu energie termică.

Orașul se află în estul județului, la limita cu județul Ilfov, pe malul drept al râului Argeș, acolo unde acesta formează lacul de acumulare Mihăilești. Este străbătut de șoseaua națională DN6, care leagă Bucureștiul de Alexandria.

La Mihăilești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ412A, care îl leagă spre nord-vest de Buturugeni, Grădinari, Ogrezeni și Bolintin-Vale, și spre sud-est de Adunații-Copăceni (unde se termină în DN5).

Sursa: Romania pe harta (http://pe-harta.ro/)

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970. - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. : x = 313300 ; y = 570800

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

alimentarea cu apa - se realizeaza din puț forat cu adancimea de 43 m , echipat cu pompa submersibila prin conducta de poietilena de inalta densitate De = 32 mm.Inmagazinarea apei se face intr-un vas PVC cu volumul de 1 mc.Distributia apei reci se realizeaza de un sistem hidrofor printr-o retea de distributie executata din PPR cu Dn = 32 mm.

scop: tehnologic, igienic si menajer

instalația de utilizare :

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se realizează cu o conducta de polietilena de înaltă densitate D = 32 mm.

Conducta de alimentare cu apa existenta este îngropată la adâncimea de 1,1m , respectându-se astfel adâncimea de îngheț.

Apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC cu Dn 120mm intr-un bazin betonat , vidanjabil cu V = 80 mc

Obiectele sanitare montate in clădirea sunt următoarele:

- spațiul de lucru : spălătoare de vase din inox

- vestiar si grupuri sanitare pentru personal: lavoar din porțelan sanitar, vas wc cu rezervor montat la semiînălțime , baterie amestecătoare cu para de dus + sifon pardoseala ;

Canalizarea obiectelor sanitare se va realiza cu tuburi din polipropilena de scurgere.

-necesarul de apa in scop:

- igienico sanitar

Q zi med = 2.8 mc/zi

Q zi max = 336mc/zi

Tehnologic :

Q zi med = 0.7 mc/ zi

Q zi max = 0.84 mc /zi

Cerinte de apa in scop :

Igienico sanitar

Q zi med = 3.14 mc / zi

Q zi max = 3.78 mc / zi

Tehnologic

Q zi med = .79 mc / zi

Q zi max = 0.94 mc / zi

Canalizare menajera –

Apele uzate vor fi evacuate in fosa septica existenta in curtea interioara cu un volum de 8 mc, iar de acolo in se vidanjeaja

Debitele de evacuat (bazin betonat/canalizarea din zona) la staţia de epurare sunt:

Q uz zi med = 3.2 mc/zi

Quz zi max = 3.9 mc/zi

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri  :

In sectia de producție exista hote de evacuare a aerului viciat confectionate de o firma specializata , special pentru nevoile societatii noastre , montate la o inaltime de 4m fata de sol

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. Nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor Nu este cazul

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime Nu este cazul

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Întreaga activitate se desfășoară in incinte închise cu pardoseala betonata peste care a fost pozată gresie .

Utilajele achizitionate prin acest proiect vor fi montate in interiorul incintelor fara a fi afectata structura acestora

Motostivuitorul va fi  parcat pe platforma betonată, in spatiul amenajat la intrare.

Service-ul și schimbul de consumabile se va  realiza la unități specializate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public Nu este cazul

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

: - lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- ambalaje plastic ; cod 15.01.02 - Nesemnificativ

- ambalaje hartie cod 15.01.01 - Nesemnificativ

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate . Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor : Nu este cazul

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse si  - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

| Nr. Crt. | Substanta | Cantitati folosite / luna | Furnizor | Scopul utilizarii | Concentratia recomandata. Mod de preparare | Mod de utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLOR | 400 L | REMA DISTRIBUTION | IGIENIZARE | 1:3 | MANUAL |
| 2 | FREON- R404 A |  | COINSFRI SRL | AGENT FRIGORIFIC | CA ATARE | AUTOMAT |
| 3 | GAZ NATURAL | 25000 KWH | ENGIE ROMANIA SA | PRODUCTIE+ INCALZIRE | CA ATARE | AUTOMAT |

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Prin implementarea proiectului nu se modifica consumul de apa folosit in productie

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) : Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) : Nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului : Nu este cazul

- probabilitatea impactului : Nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului : Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă : Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.) : Nu este cazul

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ nr 166734/09.09.2019 CONTRACTUL  DE FINANŢARE AFIR nr. de înregistrare C0420GPD0041831900059

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: Întreaga activitate se desfășoară in incinte închise cu pardoseala betonata peste care a fost pozată gresie .

Utilajele achizitionate prin acest proiect vor fi montate in interiorul incintelor fara a fi afectata structura acestora

Motostivuitorul va fi  parcat pe platforma betonată, in spatiul amenajat la intrare.

- localizarea organizării de şantier: utilajele vor fi puse in functiune de reprezentantii furnizorilor

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Nu este cazul

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu : Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) : Nu este cazul

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: Nu este cazul

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor: Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: Nu este cazul

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar: Nu este cazul

f) alte informaţii prevăzute în legislatie in vigoare : Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic - cursul de apă: denumire şi codul cadastral - corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Semnătura şi ştampila titularului

YUKSEL IMPEX SRL