PUNERE ÎN SIGURANŢĂ TRAVERSARE

AERIANĂ A RÂULUI ARGEŞ CU CONDUCTELE DE

Ø 12 3/4" ŞI 14 ¾" CARTOJANI-PLOIEŞTI

PROIECT NR. 160/5892

MEMORIU DE PREZENTARE

| 0 | 11.2019 | Emis pentru avizare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ing. Anuta Madalina | ing. Stroe Laura |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat | Verificat |
| CLIENT : S.C. CONPET S.A. PLOIEŞTI | CODUL DOCUMENTULUI |
|  | GM | 08 | GG | 00 |

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULARUL PROIECTULUI	4

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI	4

III.1. REZUMATUL PROIECTULUI	4

III.2. JUSTIFICAREA NECESITAŢII PROIECTULUI	7

III.3. VALOAREA INVESTIŢIEI	8

III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ	8

III.5. PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. FORMELE FIZICE

ALE PROIECTULUI	8

III.6. ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS	8

IV DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	14

V	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	14

VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI	20

VI. 1 SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU	20

VI. 2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	30

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD

SEMNIFICATIV DE PROIECT	31

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	38

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI /	41

PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	41

IX.1. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR  ACTE NORMATIVE

NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE	41

IX.2 PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN

CARE FACE PARTE PROIECTUL	41

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	41

X.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	41

X.2. LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	41

X.3. DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	42

X.4. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	42

X.5. DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU	42

XI	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA  INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE

ACCIDENTE ŞI/SAU LA  ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII	43

XII. ANEXE	43

XIII. ARII NATURALE PROTEJATE	44

XIII.1 DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ŞI RELAŢIA FAŢĂ DE ARIA	44

NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR	44

XIII.2. NUMELE ŞI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	45

XIII.3. PREZENŢA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI	45

XIII.4 LEGĂTURA PROIECTULUI CU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROTEJATE

DE INTERES COMUNITAR	46

XIII.5. IMPACTUL POTENŢIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES

COMUNITAR	46

XIII.6. ALTE INFORMAŢII	47

XIV. INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIA PROIECTULUI CU APELE SUBTERANE ŞI DE SUPRAFAŢĂ	47

XIV.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI	47

XIV.2. STAREA ECOLOGICĂ / POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI

DE APĂ	48

XV. CRITERII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE şi PRIVATE ASUPRA MEDIULUI	48

XV.1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI	48

XV.2. AMPLASAREA PROIECTULUI	51

XV.3. TIPURILE şi CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL	53

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus se numeşte „PUNERE ÎN SIGURANŢĂ TRAVERSARE AERIANă A RâULUI ARGEş CU CONDUCTELE DE Ø 12 3/4" şI 14 ¾" CARTOJANI-PLOIEşTI”

# II. TITULARUL PROIECTULUI

Numele companiei : S.C. CONPET S.A.

Adresa poştală: Str. Anul 1848, nr. 1-3, municipiul Ploieşti, cod 100559, judeţul Prahova;

Nr. Telefon: 0040 244 401360;

Fax: 0040 244516451;

E-mail: conpet@conpet.ro

Website: www.conpet.ro

Nr. de ordine în registrul comerţului: J 29 / 6 / 22.01.1991;

CUI: RO 1350020

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

## III.1. REZUMATUL PROIECTULUI

Lucrările propuse privind punerea în siguranţă a supratraversării râului Argeş cu conductele de transport ţiţei cu diametrele 12 3/4" şi 14 ¾" aparţinând Conpet S.A. se vor desfăşura în extravilanul satului Căscioarele, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu.

Accesul la amplasament se face din drumul de exploatare din pământ De 203 aflat în administrarea primăriei Gaiseni, cu originea în drumul judeţean DJ 401A (Vidra-Domneşti).

Lucrările de punere în siguranţă a traversării aeriene a râului Argeş cu conductele 12 ¾" şi 14 ¾" aparţinând Conpet S.A., constau în :

- Aparare lacală de mal stâng;

- Amenajare (balastare) drum provizoriu acces.

LUCRĂRI DE APĂRARE DE MAL

Apararea de mal se va realiza în amonte şi aval de traversare pe malul stâng al râului Argeş şi va avea o lungime de 210 m.

Apararea de mal va fi din trei tipuri de gabion pozate pe o saltea de gabion. Pentru protejarea plasei de sârma zincată a gabioanelor se va executa la extradosul apărării betonarea acestora cu beton C12/15.

Pentru umplerea gabionului se va folosi piatră brută spartă sort >150 - 200mm.

După realizarea umpluturii de piatră a gabioanelor se va poza în spatele zidului un geosintetic madritex 300, după care se pot realiza umpluturile în spatele zidului de gabioane. Geosinteticul poate fi montat şi în carcasa gabioanelor înainte de umplerea acestora cu piatră brută şi coaserea capacului acestora. Este de preferat la gabioane să se execute carcasa pe mal (pe uscat), după care să fie poziţionate la cota şi în final să se realizeze umplutura (manual) de piatră brută.

Pe toată lungimea apărării de mal se va poza o saltea de gabion cu dimensiunile de (5,00x7,00x0,30m) pentru umplerea acesteia se va folosi piatră sparta bruta de sort 70—150mm.

Consumurile specifice pentru gabioane şi saltele de gabion sunt :

- Gabion 2,50x 5.00x1,00 cadru oţel beton Φ 14mm PC52 137.7 kg, plasă de sârmă zincată Ф 2,8mm cu ochiuri de 50mm -40 m2 şi piatră brută 12,50 m3;

- Gabion 2,00x 4.00x1,00 cadru oţel beton Φ 14mm PC52 96.64 kg, plasa de sârmă zincată Ф 2,8mm cu ochiuri de 50mm -28 m2 şi piatră brută 8,00m3;

- Gabion 1,50x 5.00x1,00 cadru oţel beton Φ 14mm PC52 94.23kg, plasă de sârmă zincată Ф 2,8mm cu ochiuri de 50mm -28m2 şi piatră brută 7.50m3;

- Saltea Gabion 7,00x 5.00x0,30 cadru oţel beton Φ 12mm PC52 224.00kg, plasă de sârmă zincată Ф 2,8mm cu ochiuri de 50mm -77.20 m2 şi piatră brută 10.50 m3.

Toate umpluturile dintre gabioane şi mal se vor face cu piatra brută pe o înălţime de 2 m, restul fiind materiale locale. Ultimii 30 cm de umplutura se vor realiza din sol vegetal ce va fi înierbat la finalul lucrărilor.

Pentru realizarea apărării de mal în albia râului Argeş se va amenaja un dig de deviere provizoriu, în lungime de 253 m, din materiale locale. Secţiunea digului va fi trapezoidală cu baza mare de 8,50 m, baza mică 2,5 m şi înălţimea de 2,5 m.

LUCRĂRI DE AMENAJARE DRUM

Pentru asigurarea accesului autovehiculelor de transport materiale şi a utilajelor la locaţia unde se execută apărarea de mal de pe cursul râului Argeş, din dreptul localităţii Găiseni, este necesară şi oportună amenajarea unui drum de acces, care să permită circulaţia acestora în siguranţă în orice condiţii atmosferice.

Drumul care se va amenaja este încadrat în categoria drumurilor de utilitate privată, închis circulaţiei publice, va avea o singură bandă de circulaţie, fiind de clasa tehnică V.

Suprafaţa pe care se va amenaja drumul de acces, inclusiv taluzuri, este de 5450 m2.

Pricipalele elemente caracteristice ale drumului de acces sunt :

- Lungime = 375 m;

- Lăţime    = 3 m;

- Declivităţi = 0 – 10.65%;

- Panta transversală = 2%.

Drumul este format din două tronsoane :

- Tronson I - între picheţii 1- Ti1 – drum existent la platforma gară godevil;

- Tronson II – între picheţii Ti1 – 10 şi picheţii 11- Te6 – drum nou proiectat.

Lucrările de terasamente necesare amenajării drumului de acces constau din:

Tronson I:

- nivelarea terenului;

- pregatirea platformei drumului pentru straturi superioare;

Tronson II:

- curăţare teren de ierburi şi arbuşti;

- decopertare pământ pe adâncimea de 20 cm (transportul acestuia se face la o locaţie indicată de Beneficiar);

- umplutura cu balast pe zonele unde este necesară aducerea la cota nivelare terasamente;

- nivelarea terenului;

- pregătirea platformei drumului pentru straturi superioare.

Având în vedere ca în dreptul pichetului B2 există un dig de pământ de protecţie împotriva inundaţiilor, trecerea drumului de acces se va face peste dig, pe rampe de acces, executate din umplutura de balast, aşternut şi compactat în straturi de 20-30cm grosime, până la cota indicata în proiect.

Sistemul rutier al drumului este constituit din:

Tronson I:

- 10 cm - strat din balast compactat

Tronson II:

- 20 cm - strat din balast compactat

- Teren natural sau umplutura din balast nivelata şi compactata (98% Proctor)

Scurgerea apelor se asigură prin pantele aplicate suprafeţei drumului de acces.

Înaintea începerii lucrărilor de terasamente, beneficiarul şi constructorul vor face inventarierea tuturor instalaţiilor subterane existente în zonă, în scopul luării de măsuri în vederea protejării, devierii sau dezafectării acestora.

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor respecta cu stricteţe soluţiile constructive şi detaliile prevăzute în proiectul tehnic. Sunt interzise orice modificări fără avizul proiectantului şi cu acceptul verificatorului de proiect.

Excavaţiile se vor executa, de regulă, cu buldoexcavatorul dar şi manual, în zonele unde acesta nu are acces.

Umpluturile se vor executa cu balast, având în vedere calitatea slabă a pământului rezultat din săpătura (conform Studiului geotehnic – pământuri foarte sensibile la îngheţ, tip P5. Aceste umpluturi se vor executa în straturi elementare de 15-20 cm grosime, după compactare, compactate cu cilindrul compactor la umiditatea optimă de compactare, până la realizarea gradului de compactare minim 98% Proctor, conform STAS 2914/4 – 1989; STAS 1913/13–1983-Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor; STAS 2914 – 1984 Lucrari de drumuri şi de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara.

Categoria de importanţă a construcţiei este „C” normală.

Lucrările propuse se vor realiza numai de unităţi specializate, care dispun de personal calificat, mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi de controlul pentru astfel de lucrări.

## III.2 JUSTIFICAREA NECESITAŢII PROIECTULUI

Fasciculul de conducte de transport ţiţei cu diametrele 12 3/4" şi 14 ¾" Cartojani-Ploieşti aparţinând Conpet S.A., traversează aerian râul Argeş pe o estacadă în lungime de 196 m, susţinută de 4 pile.

În anul 1965, anul realizării proiectului iniţial, albia majoră a râului Argeş avea o lăţimea de cca.160 m împărţită în două insule aluvionare în trei braţe. La cca. 270 m aval de traversare, insulele aluvionare dispăreau, albia minoră devenind unică. Braţele principale ale râului erau cele dinspre malul drept. Acţiunea de eroziune a malurilor era destul de slabă, insulele aluvionare dovedind prin prezenţa lor că acţiunea de depunere era mai mare decât cea de eroziune. În timp, modul de curgere al râului s-a schimbat, conducând la necesitatea unor soluţii tehnice de punere în siguranţă a pilelor afectate prin stabilizarea talvegului în zona traversării şi realizarea unei apărări locale de mal care să împiedice fenomenul de eroziune.

În anul 2005 s-au realizat lucrări de protecţie pe malul drept al râului Argeş, pentru pilele P1 şi P2.

În urma inspecţiilor vizuale, efectuate în zona traversării, în scopul exploatării în condiţii de siguranţă a sistemului de transport, pe malul stâng al râului Argeş, în zona pilei 3 (P3) a traversării s-a constatat o eroziune puternică a acesteia, care în cazul în care nu se intervine rapid poate duce la prăbuşirea pilei afectate şi implicit la compromiterea întregii traversări, cu urmări grave în ceea ce priveşte poluarea râului Argeş cu produse petroliere.

Prezentul proiect are ca scop punerea în siguranţă a pilei afectate prin realizarea unei apărări locale de mal care sa împiedice producerea fenomenului de eroziune a malului pe viitor.

## III.3 VALOAREA INVESTIŢIEI

Valoare totală a investiţiei este de 1 596 122 lei (fără TVA), din care Construcţii Montaj: 1 203 434,94 (fără TVA), conform devizului general.

## III.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Perioada propusă pentru implementare investiţiei este de 9 luni. Lucrările se vor executa în teren după obţinerea Autorizaţiei de Construire.

## III.5. PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

Pentru proiectul „PUNERE ÎN SIGURANŢĂ TRAVERSARE AERIANă A RâULUI ARGEş CU CONDUCTELE DE Ø 12 3/4" şI 14 ¾" CARTOJANI-PLOIEşTI” au fost realizate următoarele planşe:

- Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;

- Plan formalităţi terenuri, desen nr. CR-0641, scara1:500;

- Secţiune caractersistică, desen nr. CC-0670, scara1:100,1:500.

În Anexe sunt prezentate planşele menţionate.

## III.6 ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

### III.6.1. Profilul şi capacităţile de producţie

Scopul proiectului este punerea în siguranţă a traversării aeriene existente pe râul Argeş cu 2 conducte cu diametrele 12 3/4" şi 14 ¾" care asigură transportul ţiţeiului de la Cartojani la Ploieşti.

### III.6.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxului tehnologic

Pentru realizarea obiectivului se recomandă următoarea succesiune a lucrărilor de execuţie:

- Amenajarea accesului la amplasamentul lucrărilor pe malul stâng al râului Argeş (reamenajare drum de acces din pământ, amenajare drum de acces la amplasament şi acces în albie pentru execuţie lucrări):

- curăţare teren de ierburi şi arbuşti;

- decopertare pământ pe adâncimea de 20 cm (transportul acestuia se face la o locaţie indicată de Beneficiar);

- umplutura cu balast pe zonele unde este necesară aducerea la cota nivelare terasamente;

- nivelarea terenului;

- pregătirea platformei drumului pentru straturi superioare;

- Organizarea de şantier;

- Realizarea digului provizoriu de deviere al apei. Este recomandat ca pe timpul execuţiei lucrărilor să se obţină de la organele abilitate date privind eventualele viituri ce se pot produce pe râul Argeş în perioada de execuţie a lucrărilor. De asemenea se recomandă ca lucrările să se execute pe timp secetos pentru a reduce costul lucrarilor de deviere al apei.

- Predarea amplasamentului şi trasarea lucrărilor;

- Amenajarea platformei de lucru;

- Execuţia lucrărilor de terasamente pentru apărarea de mal;

- Pozarea succesivă a saltelelor de gabion şi a zidului de gabioane la cotele din proiect;

- Realizarea terasamentelor în spatele zidului de gabioane;

- Montare pe poziţie gabioane şi saltele de gabion şi umplerea acestora cu piatra brută;

- Fixarea în spatele gabioanelor a geotextilului.

.	Funcţie de dotari şi de condiţiile oferite de amplasament executantul poate modifica succesiunea operaţiilor de mai sus fără a compromite calitatea lucrărilor şi condiţiile de securitate în execuţia lucrărilor.

### III.6.3	 Materii prime, energie şi combustibili utilizaţi. Modul de asigurare a acestora

Pentru execuţia investiţiei se vor folosi materiale de construcţii, armături, confecţii şi accesorii, corespunzătoare standardelor şi normelor de fabricaţie, conform specificaţiilor din proiectele de specialitate. Aceste materii prime vor fi preluate de la furnizori prin grija constructorului.

Acestea vor fi însoţite de certificate de calitate, vor fi recepţionate, transportate, manipulate şi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa acestora.

Pe perioada de construcţii, constructorul va avea în dotare generatoare de curent.

Combustibilii utilizaţi pentru funcţionarea utilajelor şi echipamentelor vor fi asigurate de către firma care execută lucrările de construcţii.

### III.6.4	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Realizarea proiectului propus nu necesită racordări la reţelele utilitare din zonă.

Pe perioada de construcţii, combustibilii utilizaţi pentru funcţionarea utilajelor şi echipamentelor vor fi asigurate de către firma care execută lucrările de construcţii.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor alimentarea cu energie electrică se va asigura prin intermediul grupurilor electrogene din dotarea firmei constructoare.

### III.6.5	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Lucrările se vor desfăşura, pe teren având categoria de folosinţă: căi de comunicaţie (drum de exploatare, primăria Găiseni), curţi-construcţii (S.C. CONPET S.A.), silvic (proprietăţi particulare şi teren pus la dispoziţia Comisiei Locale – U.P.V, U.a.45) şi neproductiv (A.N. Apele Romane).

Suprafaţa totală necesară pentru realizarea investiţiei este de 16091 m2 şi reprezintă suprafaţa ocupată pentru realizarea lucrărilor de apărare mal stâng râu Argeş şi amenajare drum de acces.

Din suprafata totală de 16091 m2 ocupată de investiţie, 8317 m2 se afla pe terenuri silvice şi necesită lucrări de curăţire şi defrişare tufişuri şi arbuşti cu diametrul < 10 cm.

După terminarea lucrărilor, atât platforma pentru organizarea de şantier cât şi extinderea drumului vor fi dezafectate.

La finalul lucrărilor propuse, terenul va fi ocupat de construcţiile propriu – zise (lucrările de apărare mal cu gabioane = 2420 m2), restul va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

Având în vedere că pentru realizarea drumului de acces sunt necesare lucrări de defrişare tufişuri şi arbuşti cu diametrul până la 10 cm, în cadrul proiectului au fost prevăzute replantări cu puiet de arbori foioşi din specia populus alba (h/D = 200/2,5), circa 340 bucăţi.

Replantarea se va face prin săpare manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu pastrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lăţimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1.50 m, în teren tare.

Constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la amplasamentul lucrărilor, în cazul deteriorării acestora în perioada de construcţii.

III.6.6	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la amplasament se face din drumul de exploatare din pământ De 203 aflat în administrarea primăriei Găiseni, cu originea în drumul judeţean DJ 401A.

Pentru asigurarea accesului la obiective este necesară reamenajarea drumului de exploatare existent pe o lungime de 175 m (Tronson I) şi extinderea drumului pe o lungime de circa 196 m (Tronson II), care să permită circulaţia acestora în siguranţă în orice condiţii atmosferice.

Pentru reamenajarea drumului existent, sistemul rutier este compus din 10 cm strat din balast compactat, iar pentru drumul nou amenajat 20 cm - strat din balast compactat.

Se va asigura scurgerea apelor prin pantele aplicate suprafeţei drumului de acces, nivelarea şi compactarea corespunzătoare a terenul natural / umplutura din balast (98% Proctor).

După terminarea lucrărilor, extinderea drumului va fi dezafectată.

### III.6.7	Resursele naturale folosite

Pentru realizarea lucrărilor propuse se vor utiliza:

- piatră brută pentru apărarea locală de mal: cca. 2248 m3;

- balast (pietriş) pentru reamenajare drum existent, amenajare drum acces şi platformă organizare de şantier: 573 m3.

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor fi asigurate de constructor, din surse contorizate.

### III.6.8	Metode folosite în construcţie

Realizarea lucrărilor de construcţii se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, cu asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi şi utilizarea de produse certificate sau care au agremente tehnice.

Lucrările de construcţii vor respecta prevederile procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii reglementate prin Ordinul Nr. 1 369 din 25 iulie 2014.

Scopul procedurii este acela de a asigura baza metodologică precum şi conţinutul-cadru al procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în etapa de execuţie a construcţiilor.

Urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnologice va fi efectuată în conformitate cu Ordinul 323/2000 anexa III „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”.

Urmărirea specială a instalaţiilor tehnologice se face de către personalul de specialitate al beneficiarului, pe bază de program tehnic.

Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire specială a instalaţiilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor anexa şi relevee ale instalaţiilor, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va înainta conducerii unităţii care va dispune următoarele:

- luarea măsurilor de întreţinere şi reparaţii legale, înlocuirea elementelor deteriorate sau alte intervenţii în vederea evitării accidentelor de orice fel;

- transmiterea către Institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului verbal de constatare şi a listei măsurilor de la punctul "a", solicitând în baza unei comenzi expertizarea situaţiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare;

- efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepţionarea lor.

### III.6.9 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Antreprenorul general va întocmi graficul de execuţie al lucrărilor şi îl va supune aprobării beneficiarului. Acest grafic va face parte din contractul de antrepriză.

Recepţia lucrărilor executate se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect în conformitate cu proiectul ethnic şi reglementările legale în vigoare.

Durata normată de serviciu pentru lucrările de construcţii este de 20 de ani.

### III.6.10 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

La aproximativ 600 m, amonte de supratraversarea râului Argeş, cu conductele CONPET, există un bazin piscicol aflat în administrarea S.C. R.O.C.A. CONSTRUCT S.R.L.

Activităţile desfăşurate în zonă sunt destinate, pescuitului sportiv, nu interacţionează cu lucrările propuse şi nu conduc la un impact negativ cumulat.

În zona amplasamentului, la data obţinerii Certificatului de Urbanism nu erau planificate alte dezvoltări.

### III.6.11	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă, cea optimă din punct de vedere tehnic şi al siguranţei în exploatare.

La realizarea proiectului s-a avut în vedere ca soluţia tehnică să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi diminuarea pierderilor tehnologice.

### III.6.12	Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

În perioada de execuţie, personalul care va realiza lucrările de construcţii este angajat de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.

Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie este de aproximativ 20 persoane, acesta va fi stabilit de firma de construcţii desemnată câştigătoare în urma licitaţiei pentru execuţia lucrării.

III.6.13 Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 35 din 18.09.2019, emis de primăria comunei Găiseni s-a solicitat:

- Aviz alimentare cu energie electrică;

- Aviz salubritate;

- Aviz S.C. Conpet S.A.;

- Aviz de Gospodărire a Apelor;

- Aviz Romsilva;

- Aviz Drumuri Judeţene;

- Aviz sănătatea populaţiei;

- Aviz ANIF;

- Punctul de vedere al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu.

Pentru realizarea investiţiei se va obţine Acordul proprietarilor de teren şi Autorizaţia de Construire.

# IV DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Prezentul proiect nu face obiectul lucrărilor de demolare.

La finalul investiţiei propuse, lucrările provizorii: extinderea drumului de acces, platforma pentru organizarea de şantier (250 m2) şi digul de deviere vor fi dezafectate, suprafeţele ocupate temporar fiind redate la categoria de folosinţă avută iniţial.

# V	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Din punct de vedere administrativ, lucrările se vor desfăşura în extravilanul localităţii Căscioarele, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, la distanţa de cca. 700 m faţă de cele mai apropiate locuinţe.

Proiectul nu intră sub incidenţa legii Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

În conformitate cu Lista siturilor arheologice din judeţul Giurgiu, în zona de impact datorată realizării proiectului, nu sunt monumente istorice şi situri arheologice. Amplasamentul analizat este localizat la distanţa de 2400 m de cel mai apropiat obiectiv aparţinând Patrimoniului Cultural, potrivit Listei Monumentelor Istorice, conform tabelului următor.

Tabelul nr. 1

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresa | Datare | Distanţa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR-II-a-A-14992 | Fostul schit Strâmbul | Sat Găiseni; comuna Găiseni | DJ 401 A | sec. XVI-XVII | 2,4 km |
| GR-II-m-A-14992.01 | Biserica „Sf. Nicolae” | Sat Găiseni; comuna Găiseni | DJ 401 A | 1515, transf. sec. XVII şi XVIII | 2,4 km |
| GR-II-m-A-14992.02 | Ruinele clădirilor monahale | Sat Găiseni; comuna Găiseni | DJ 401 A | sec. XVI-XVII | 2,4 km |
| GR-II-m-B-14986 | Conacul Djuvara | Sat Floreşti; comuna Floreşti-Stoeneşti | Str. Principală 1128 | sec. XIX | 2,45 km |
| GR-II-m-B-14985 (RAN: 102810.01) | Biserica „Sf. Nicolae” | Sat Floreşti; comuna Floreşti-Stoeneşti | Str. Principală 353 | 1679-1715 | 2,5 km |

Lucrările propuse se suprapun peste aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0106 Lunca mijlocie a Argeşului.

Din punct de vedere hidrografic, investiţia propusă se situează în bazinul Hidrografic Argeş-Vedea, pe râul Argeş, cod cadastral X.1.000.00.00.00.0.

Amplasamentul se suprapune Corpului de apă subterană ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş.

Hărţi. Fotografii ale amplasamentului

Traversare aeriană a râului Argeş, cu conductele de transport ţiţei Cartojani-Ploieşti

Zona amonte traversare aeriană, afectată de eroziune, mal stâng râul Argeş

Zona aval traversare aeriană, afectată de eroziune, mal stâng râul Argeş

Caracteristicile fizice ale mediului

Folosinţele actuale ale terenului

Terenul necesar pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţă a traversării râului Argeş are categoriile de folosinţă: căi de comunicaţie (drum), curţi construcţii, silvic şi neproductiv (cursuri de apă de suprafaţă).

Folosinţele planificate ale terenului

Suprafaţa totală necesară pentru realizarea investiţiei este de 16091 m2 şi reprezintă suprafaţa ocupată pentru realizarea lucrărilor de apărare mal râu Argeş şi amenajare drum de acces.

La finalul lucrărilor propuse, terenul va fi ocupat de construcţiile propriu – zise (lucrările de apărare mal cu gabioane = 2420 m2), restul va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Lucrările de construcţii se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, respectând etapele prevăzute în proiectul tehnic, cu acordul proprietarilor de teren.

Areale sensibile

Amplasamentul analizat se suprapune parţial peste situl de importanţă comunitară ROSCI 0106 Lunca Mijlocie a Argeşului.

Coordonatele proiectului

În tabelele următoare sunt prezentate coordonatele STEREO 70 ale investiţiei.

Coordonatele STEREO 70 – DRUM ACCES

Tabelul nr. 2

| Nr. Crt. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 333224,625 | 553215,893 |
| 2 | 333146,679 | 553246,531 |
| 3 | 333143,717 | 553278,541 |
| 4 | 333108,146 | 553295,074 |
| 5 | 333087,178 | 553400,798 |
| 6 | 333082,005 | 553377,832 |
| 7 | 333093,199 | 553297,708 |
| 8 | 333091,940 | 553277,748 |
| 9 | 333047,839 | 553164,175 |
| 10 | 333047,886 | 553145,546 |
| 11 | 333107,463 | 553285,021 |
| 12 | 333135,704 | 553273,219 |
| 13 | 333139,162 | 553240,940 |
| 14 | 333222,217 | 553208,192 |

COORDONATELE STEREO 70 – LUCRĂRI APĂRARE MAL

Tabelul nr. 3

| Nr. Crt. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 333087,178 | 553400,798 |
| 2 | 333084,854 | 553390,479 |
| 3 | 333059,041 | 553370,712 |
| 4 | 333012,464 | 553145,482 |
| 5 | 333021,461 | 553153,951 |
| 6 | 333042,689 | 553153,699 |
| 7 | 333047,886 | 553145,546 |
| 8 | 333047,839 | 553164,175 |
| 9 | 333091,940 | 553277,748 |
| 10 | 333093,199 | 553297,708 |
| 11 | 333082,005 | 553377,832 |

În capitolul XII - Anexe este prezentat planul de amplasare lucrări în coordonate STEREO 70.

Detalii privind variantele de amplasament care au fost luate în considerare

La alegerea amplasamentului obiectivului de investiţie proiectat s-au avut în vedere următoarele:

- situaţia existentă, eroziunea malului stâng al râului Argeş, în zona traversării;

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico - economice şi constructive;

- impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru acces, execuţia mecanizată a lucrărilor de săpătură şi construcţii.

Prin alegerea amplasamentului proiectat se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de alte obiective din vecinătate, conform normelor şi normativelor în vigoare, precum şi cele menţionate în avizele factorilor interesaţi.

# VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

## VI. 1 SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

### VI.1.1	Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pe perioada de execuţie, sursele posibile de poluare pentru apele subterane şi de suprafaţă din zonă sunt:

- depozitarea necontrolată a deşeurilor;

- scurgeri accidentale de uleiuri şi carburanţi pe timpul funcţionării utilajelor.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare a conductelor de transport ţiţei nu există surse de poluare pentru apele subterane şi de suprafaţă din zonă.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute staţii/instalaţii de epurare/preepurare a apelor uzate.

### VI.1.2 Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În timpul realizării investiţiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Funcţionarea utilajelor pe durata execuţiei lucrărilor este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse de poluare pentru aer.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În vederea reducerii impactului pe perioada de construcţii se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile Hotărârii Nr. 467 din 28 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.

### IV.1.3	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Pe perioada de execuţie a proiectului sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare pentru amenajarea drumului de acces, organizarea de şantier, execuţia digului provizoriu de deviere a apelor, a apărării locale de mal din gabioane, transportul materialelor şi a echipei de lucrători.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului vibraţiilor

Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract şi acestea vor respecta limitele de zgomot şi vibraţii impuse de legislaţie.

Pe perioada de exploatare a instalaţiei nu sunt necesare dotări sau măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor.

### IV.1.4	Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

În zona amplasamentului nu sunt decât radiaţii corespunzătoare fondului natural.

IV.1.5	Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol

Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului datorate activităţii propuse pot fi :

- scurgeri accidentale de ulei sau combustibili (motorină) de la utilajele sau vehiculele utilizate;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În vederea protecţiei solului se vor respecta următoarele:

- nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri;

- deşeurile se vor colecta şi depozita pe categorii;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialelor în afara zonelor de lucru.

Pentru prevenirea poluării accidentale se va respecta programul de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.

După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura solului la profilul iniţial.

### IV.1.6	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Lucrările propuse se vor desfăşura pe teren având categoria de folosinţă căi de comunicaţie, curţi-construcţii, silvic şi cursuri de apă de suprafaţă.

Din suprafaţa totală de 16 091 m2, ocupată pentru realizarea investiţiei, suprafaţa de 15 282 m2 se suprapune peste situl de importanţă comunitară ROSCI0106, Lunca Mijlocie a Argeşului, ceea ce reprezinta 0,042% din aria sitului.

ROSCI 0106 Lunca Mijlocie a Argeşului a fost desemnat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl Lunca Mijlocie a Argeşului se află amplasat în judeţul Giurgiu localităţile: Floreşti-Stoeneşti <1%, Găiseni 8%, Vânătorii Mici 3% şi judeţul Dâmboviţa localităţile: Corbii Mari 3%, Costeştii din Vale 6%, Găeşti <1%, Mogoşani 12%,Mătăsaru 5%, Odobeşti 15%, Petreşti 10%, Potlogi 5%, Ulieşti 6%.

Suprafaţa totală a sitului este de 3614 ha, în regiunea biogeografică continentală şi include păduri, teren arabil, aşezări umane, pajişti şi râuri. Principalele clase de habitate din sit sunt pădurile de foioase - 44%, râuri, lacuri - 26%, mlaştini, turbării - 13%, păşuni - 7%, culturi, terenuri arabile -4%, habitate de păduri de tranziţie, plaje de nisip - 6%.

Importanţa sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului se regăseşte prin habitatele naturale şi speciile pentru care a fost constituit.

Tipurile de habitate pentru care a fost desemnat situl, sunt :

- 92A0 Zăvoaie de Salix Alba şi Populus Alba;

- 91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion albae;

- 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris;

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 1355 Lutra lutra – vidra

Speciile de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 1188 Bombina bombina – izvoraşul cu burta roşie

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 2511 Gobio kessleri – pertoc;

- 1146 Sabanejewia aurata – dunariţa;

- 1130 Aspius aspius – avat;

- 1149 Cobitis taenia – zvârluga.

Informaţii privind distribuţia habitatului 92A0 – “Zavoaie cu Salix alba şi Populus alba” şi a speciilor de peşti Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata, în zona de amplasare a proiectului

Conform Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului, distributia habitatului 92A0 – “Zavoaie cu Salix alba si Populus alba” este cea din figura de mai jos.

Harta distribuţiei tipului de habitat 92A0 – “Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

Aşa cum se poate observa atât din harta distribuţiei habitatului, cât şi din observaţiile din teren, fragmente reprezentative din tipul habitat 92A0 – “Zăvoaie cu Salix alba se regăsesc în zona amplasamentului analizat.

Lucrările privind consolidarea malului stâng al râului Argeş, în zona traversării aeriene cu cele două conducte au un impact redus asupra habitatului. Pentru accesul la locaţie sunt necesare lucrări de curăţire şi defrişare pe o suprafaţă de 8317 m2.

Elementele de vegetaţie identificate pe amplasamentul propus pentru execuţia lucrărilor sunt în cea mai mare parte reprezentate de Robinia Pseudoacacia (salcâm), Populus Alba (plop) şi Salix Alba (salcie).

Elemente de vegetaţie identificate pe amplasament

Pe amplasamentul analizat nu au fost identificate habitatele 91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion albae şi 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris.

În figurile următoare sunt prezentate hărţile de distribuţie a speciilor de peşti, conform planului de management al sitului Natura 2000.

Harta distribuţiei specie Gobio Kessleri

Harta distribuţiei speciei Sabanejewia aurata

Harta distribuţiei speciei Aspius aspius

Harta distribuţiei speciei Cobitis taenia

Speciile de peşti prezente în zona proiectului pot fi afectate temporar de realizarea lucrărilor în albia minoră a râului.

Speciile de mamifere şi amfibieni, pentru care a fost desemnat situl de importanţă comunitară Lutra lutra şi Bombina bombina, nu sunt prezente în zona analizată şi nu sunt afectate de implementarea proiectului.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Lucrările propuse, au ca scop asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă a sistemului de transport ţiţei, respectiv asigurarea traversării aeriene peste râul Argeş, pusă în funcţiune în anul 1965.

Prin punerea în siguranţă a traversării se va evita poluarea accidentală a râului Argeş cu produse petroliere şi implicit a speciilor de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

Pentru diminuarea impactului asupra faunei acvatice s-a propus execuţia etapizată a lucrărilor în albia râului Argeş, cu asigurarea unei curgeri continue a apelor. Se va amenaja şi menţine în funcţiune un dig provizoriu de deviere a apelor, executat din materiale locale rezultate din excavaţii.

Lucrările de terasamente în albie se vor executa pe timp secetos.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul avut iniţial.

O altă măsură prevăzută prin prezentul proiect este stoparea procesului de eroziune pe cursul râului Argeş, proces ce poate conduce la degradarea anumitor zone acoperite cu habitate prioritare, Zăvoaie de Salix Alba şi Populus Alba.

În ceea ce priveşte impactul generat de realizarea proiectului asupra biodiveristăţii, prin intervenţiile de defrişare pentru realizarea accesului la lucrările de consolidare ale malului, precizăm că specia majoritară identificată pe amplasament este robinia pseudoacacia (salcâmul) care are potenţial invaziv şi tinde să ocupe suprafeţe din ce în ce mai mari din aria naturală protejată, ceea ce reprezintă o ameninţare asupra habitatelor din arie.

Robinia pseudoacacia este o specie cu potenţial invaziv, fără valoare conservativă.

La finalul lucrărilor de apărare mal, platforma de organizare de şantier, extinderea drumului de acces şi digul de deviere vor fi dezafectate, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul iniţial.

În cadrul proiectului au fost prevăzute replantări cu puieţi de populus spp, aproximativ 340 bucăţi.

Replantarea se va face prin săpare manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lăţimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1.50 m, în teren tare.

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

### IV.1.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de public

Identificarea obiectivelor de interes public

În zona proiectului nu sunt obiective de interes public.

Investiţia propusă este situată la aproximativ 700 m de zonele locuite.

Efectul primar asupra populaţiei din vecinătatea îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi obiectivelor protejate şi/sau de interes public

În perioada de execuţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

Impactul asupra populaţiei se poate datora intensificării traficului pe drumurile de acces.

Pentru reducerea nivelului de zgomot executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale cum ar fi:

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătăţi;

- folosirea de echipamente care să genereze nivele moderate de zgomot;

- diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor.

### IV.1.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

  - Deşeurile rezultate pe perioada de organizare de şantier

În cadrul organizării de şantier se generează deşeuri de ambalaje din activităţile desfăşurate de personalul de execuţie al lucrărilor :

- ambalaje de hârtie şi carton cod 15 01 01; 20 0101;

- ambalaje din materiale plastice, cod 15 01 02; 20 01 39.

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei constructoare şi evacuate împreună cu deşeurile menajere rezultate de la personal, pe bază de contract.

Se estimează o cantitate de deşeuri menajere de 0,5 kg / zi / persoană.

  - Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Tip deşeu | Cod deşeu | Cantitate estimată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | deşeuri metalice (resturi metalice de la sudură, electrozi, sârmă cofraje carcasă gabioane) | 17 04 07 | 500 kg |
| 2 | deşeuri din balast rezultate la dezafectarea amenajării din cadrul organizării de şantier şi a drumului de acces. | 17 05 08 | 300 m3 |

Cantităţile de deşeuri sunt orientative, pe durata execuţiei lucrărilor se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor generate.

Deşeurile metalice rezultate vor fi colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract, unei firme de profil.

Resturile de pietriş, rezultate din activitatea de dezafectare a platformei şi drumului de acces, vor fi colectate în containere speciale şi evacuate de către antreprenorul lucrărilor.

  - Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare

Deşeurile metalice (fier vechi) pot rezulta în urma operaţiilor de revizii şi reparaţii la estacada existent şi conducte. Deşeurile metalice (fierul vechi) rezultă pe perioada efectuării reviziilor şi reparaţiilor la utilaje şi instalaţii, cantităţile generate fiind în funcţie de mărimea reparaţiilor.

Toate deşeurile metalice rezultate sunt sortate şi valorificate la centre de colectare.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare care va fi stabilită în urma licitaţiei, în vederea eliminării, procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

- respectarea Legii 211/2011 şi a Ordinului 794/2012

- respectarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer;

- zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- nu se va depăşi capacitatea de depozitare a containerelor;

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

### VI.1.9	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pentru realizarea investiţiei nu se utilizează substanţe şi preparate chimice periculoase.

## VI. 2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Realizarea proiectului implică utilizarea unei suprafeţe totale de teren de16091 m2.

Din suprafata totală ocupată de investiţie, 8317 m2 se afla pe terenuri silvice şi necesită lucrări de curăţire a terenului de iarbă şi buruieni, frunze şi crengi, defrişarea de tufişuri şi arbuşti cu diametrul mai mic de 10 cm.

La finalul lucrărilor propuse, terenul va fi ocupat de construcţiile propriu – zise (lucrările de apărare mal cu gabioane, în suprafaţă de aproximativ 2420 m2), restul va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial. Se vor realiza lucrări de replantare cu puiet de plop.

Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, cu acordul proprietarilor de terenuri şi avizele organelor abilitate.

La utilizarea terenului se va face ţinând cont de:

- necesităţile tehnologice cerute pentru consolidarea malului cu gabioane;

- condiţiile naturale ale ansamblului factorilor de mediu existente înaintea începerii lucrărilor;

- modificările minime ce trebuie să le suporte terenul sub aspect cantitativ şi calitativ pentru a se desfăşura lucrările prevăzute;

- utilizarea unor tehnologii de lucru care să nu afecteze în nici un fel terenul învecinat şi cel închiriat;

- condiţiile de reintegrare corespunzătoare a suprafeţei închiriate în cadrul ansamblului peisagistic al zonei după realizarea lucrărilor.

La finalul lucrărilor de construcţii, terenul ocupat temporar va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

# VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Cele mai apropiate aşezări umane faţă de amplasamentul lucrărilor se află la aproximativ 700 m de localitatea Găiseni.

În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare şi vor fi special instruiţi şi dotaţi cu echipamente de protecţie.

Efectul primar asupra populaţiei îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.

Impactul este negativ, temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor de funcţionare a instalaţiilor şi a normelor specifice de lucru nu există impact asupra populaţiei şi sănătăţii umane.

Impactul asupra biodiversităţii

Zona implementării proiectului este situată în interiorul ariei protejate “ROSCI0106 lunca mijlocie a Argeşului”.

Impactul asupra speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora, pe perioada de execuţie a proiectului este redus.

Pe termen lung, impactul la nivelul ariei naturale protejate este pozitiv direct prin:

- împiedicarea procesului de eroziune ce poate duce la degradarea habitatelor prioritare;

- eliminarea tufărişurilor, a speciilor de salcâm şi plop euroamerican, specii ce prezintă potenţial invaziv asupra habitatelor prioritare şi plantarea de specii cu valoare conservativă (plop alb);

- evitarea unor deversări de ţiţei în cursul de apă şi pe terenurile aferente traversării prin punerea în siguranţă a estacadei existente.

Impactul asupra solului şi folosinţei terenului

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de amenajare şi construcţii, depozitarea controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

În condiţiile respectării parametrilor de operare, a programului de urmărire a construcţiilor, solul din zona amplasamentului nu poate fi afectat.

Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra bunurilor materiale.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Realizarea investiţiei nu va avea impact asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei subterane şi de suprafaţă din zona amplasamentului, prin respectarea măsurilor prevăzute în proiect.

Realizarea digului de deviere a cursului de apă se va realiza cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea calităţii apei de suprafaţă şi asigurarea debitelor corespunzătoare de curgere.

În situaţia respectării etapelor privind lucrările de construcţii şi programul de control pe faze de execuţie, apele din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

Impactul asupra calităţii aerului şi climei

În perioada de construcţie, sursele potenţiale de poluare ale aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizării lucrărilor (excavator, buldozer, autocamioane de transport, macara, etc.).

Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Poate fi menţionată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţă ce contribuie la reducerea stratului de ozon şi a metanului (CH4) care împreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global asupra deteriorării mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră.

Influenţa acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie şi gaze de ardere este redusă şi se manifestă la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.

Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra schimbărilor climatice.

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de construcţii, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi reprezentate de utilajele specifice de lucru (macarale, excavator, buldozer, încărcător, compactor, echipament defrişător, tractor, autocamioane de transport, etc.). Impactul va fi local şi temporar.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul realizării obiectivului asupra cadrului natural este temporar, la finalul lucrărilor de construcţii sunt prevăzute lucrări de reintegrare corespunzătoare a suprafeţei afectate în cadrul ansamblului peisagistic al zonei.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu există impact asupra patrimoniului cultural, în vecinătatea amplasamentului nefiind situri arheologice sau obiective culturale.

Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt determinate de punerea în siguranţă a traversării şi implicit a evitării producerii unui incident cu efecte negative asupra factorilor de mediu.

Natura impactului

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului asigură prevenirea poluării mediului înconjurator prin stoparea procesului de eroziune şi punerea în siguranţă a traversării.

Studiul a luat în considerare toate informaţiile privind calitatea factorilor de mediu ca şi condiţie iniţială, predicţiile pentru perioada de construcţii şi accidentele potenţiale.

Extinderea impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact redus din punct de vedere al poluǎrii mediului.

Probabilitatea impactului

Sistemul de transport ţiţei prin conducte este dotat cu dispozitivele şi personalul necesar preîntâmpinării şi lichidării unor eventuale avarii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecări de teren) sau acţiuni omeneşti.

Faţă de măsurile adoptate prin proiect pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte şi măsurile de prevenire, combatere şi diminuare a impactului în caz de avarii.

Riscul este probabilitatea apariţiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este adesea descris sub forma ecuaţiei:

Risc = Probabilitate x Gravitate

Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament, prin identificarea:

    - agenţilor poluanţi sau pericolelor celor mai importante;

    - resurselor şi receptorilor expuşi riscului;

    - mecanismelor prin care se realizează riscul;

    - riscurilor importante care apar pe un amplasament;

    - măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

Relaţia sursă – cale – receptor pentru surse posibile de poluare este prezentată în tabelul nr. 5.

MATRICEA PENTRU ANALIZA RELAŢIEI SURSĂ - CALE – RECEPTOR

Tabelul nr. 5

| Agent poluant posibil | Pericol | Surse | Căi | Ţinte | Atingerea ţintei | Importanţa riscului | Necesitatea lucrării de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ţiţei | Inflamabil Ecotoxic | Fisurări / spargeri echipamente, conducte | scurgeri | Sol/subsol/apă | Da | Mare | Închiderea sursei de poluare |

În cazul apariţiei unui accident, cuantificarea riscului este următoarea :

- agent poluant: ţiţei

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 3 (mare)

R = 1 x 3 = 3

În conformitate cu cele de mai sus se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este mare.

Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut. În cazul apariţiei unui accident se va acţiona conform Planului pentru situaţii de urgenţă întocmit la nivelul societăţii.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este exclusiv pe durata de execuţie a proiectului, de mică intensitate şi reversibil.

Efectele negative identificate şi analizate în capitolele anterioare sunt temporare (pe perioada lucrărilor de execuţie) şi locale, la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.

MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

Lucrările proiectate nu influenţează regimul apelor subterane şi de suprafaţă existente în zonă, prin respectarea măsurilor prevăzute:

- respectarea etapelor privind execuţia şi respectarea programului de control pe faze de execuţie;

- verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare realizării proiectului, pentru a evita eventualele scurgeri de uleiuri şi carburanţi;

- depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor şi a deşeurilor;

- interzicerea depozitării materialelor sau deşeurilor în afara perimetrului şantierului;

- interzicerea accesului utilajelor mobile şi a staţionării vehiculelor în afara perimetrului şantierului;

- instruirea şi responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinătate;

- la realizarea lucrărilor s-a ţinut cont de nivelul apelor extraordinare pentru debitele maxime cu probabilitate de depăşire de 2%, comunicate de ABA Argeş Vedea pentru râul Argeş în secţiunea traversării şi adâncimea de afuiere.

Se interzice executarea lucrărilor de construcţii în perioadele de îngheţ şi de ploi.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot şi vibraţii

Proiectul tehnic prevede ca verificarea calităţii la execuţia construcţiilor să fie obligatorie şi să se efectueze de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.

Executanţii de construcţii au următoarele obligativităţi:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor într-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestaţi;

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi echipamentelor prevăzute în proiect;

- respectarea detaliilor de execuţie.

Măsuri de diminuare a poluării şi impactului asupra solului

Soluţiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geotehnice şi hidrologice în scopul asigurării unui impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor atât în etapa de execuţie cât şi în exploatarea obiectivelor.

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţii, depozitarea controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate.

Sistemul pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcţionare şi verifcările vizuale periodice în teren permite intervenţia operativă în situaţii de avarii.

În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării şi a impactului asupra solului, nu sunt necesare măsuri suplimentare.

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Lucrările propuse, au ca scop asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă a sistemului de transport ţiţei, respectiv punerea în siguranţă a traversării aeriene peste râul Argeş, pusă în funcţiune în anul 1965.

Prin punerea în siguranţă a traversării se va evita poluarea accidentală a râului Argeş cu produse petroliere şi implicit afectarea speciilor de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

Pentru diminuarea impactului asupra faunei acvatice s-a propus execuţia etapizată a lucrărilor în albia râului Argeş, cu asigurarea unei curgeri continue a apelor. Se va amenaja şi menţine în funcţiune un dig provizoriu de deviere a apelor, executat din materiale locale rezultate din excavaţii.

Lucrările de terasamente în albie se vor executa pe timp secetos.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul avut iniţial.

O altă măsură prevăzută prin prezentul proiect este împiedicarea procesului de eroziune pe cursul râului Argeş, proces ce poate conduce la degradarea anumitor zone acoperite cu habitate prioritare, Zăvoaie de Salix Alba şi Populus Alba.

În ceea ce priveşte efectele generate de realizarea proiectului asupra biodiveristăţii, ca urmare a intervenţiilor de defrişare pentru accesul la lucrările de consolidare a malului, precizăm că specia majoritară identificată pe amplasament este robinia pseudoacacia (salcâmul) care are potenţial invaziv şi tinde să ocupe suprafeţe din ce în ce mai mari din aria naturală protejată, ceea ce reprezintă o ameninţare asupra habitatelor din arie.

Robinia pseudoacacia este o specie cu potenţial invaziv, fără valoare conservativă.

La finalul lucrărilor de apărare mal, platforma de organizare de şantier, extinderea drumului de acces şi digul de deviere vor fi dezafectate, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul iniţial.

În cadrul proiectului a fost prevăzută replantarea suprafeţei afectate cu specii caracteristice tipului natural de habitat, respectiv puieţi de populus spp, aproximativ 340 bucăţi.

Replantarea se va face prin săpare manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lăţimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1.50 m, în teren tare.

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural

La finalul lucrărilor de construcţii sunt prevăzute lucrări de reintegrare corespunzătoare a suprafeţei afectate în cadrul ansamblului peisagistic al zonei.

Terenul ocupat temporar va fi eliberat de materiale, refăcut la profilul iniţial, iar suprafeţele afectate de defrişări vor fi replantate cu specii caracteristice tipului natural de habitat (populus spp.)

Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona din vecinatatea zonei să fie minim, constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuţie şi control pe faze de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice

Activităţile social – economice nu sunt influenţate de realizarea proiectului şi nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general

Având în vedere că nu există impact asupra populaţiei, nu sunt necesare măsuri speciale de reducere a impactului.

Natura transfrontieră a impactului

Nu există impact transfrontieră.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Programul de monitorizare a mediului include toate activităţile necesare pentru determinarea nivelelor de poluare a mediului şi a impactului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, impact datorat operării normale a instalaţiilor.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Monitorizarea mediului se realizează prin:

- verificarea periodică a stării tehnice şi a parametrilor de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de execuţie a lucrărilor;

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare.

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din actele emise de autorităţi pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de actul emis, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător;

- în timpul operaţiilor de construcţii se vor respecta măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona să fie minim, constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuţie şi control pe faze de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

PROGRAM DE MONITORIZARE

Tabel nr. 6

| Factor / Aspect de mediu | Indicatori monitorizaţi în etapa de execuţie proiect | Frecventa | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Flora şi fauna (Biodiversitatea) | Modul de utilizare a suprafeţelor de teren; Modul de respectare a legislaţiei în vigoare; Modul de respectare a termenelor de execuţie şi control pe faza de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. | Pe durata etapei de execuţie | Beneficiarul |
| Apa / Solul | Starea tehnică a utilajelor folosite; Modul de respectare a legislaţiei în vigoare; Planul privind gestionarea deşeurilor pe etape: colectare, depozitare, evacuare | Pe durata etapei de execuţie | Beneficiarul |
| Aerul / Schimbări climatice | Starea tehnică a utilajelor folosite. | Pe durata etapei de execuţie | Beneficiarul |
| Populaţia şi sănătatea umană | Starea tehnică a utilajelor folosite Modul de dotare cu echipamente de protecţie a personalului. | Pe durata etapei de execuţie | Beneficiarul |
| Peisajul | Modul de utilizare a suprafeţelor de teren ocupate de lucrări; Modul de respectare a termenelor de execuţie şi control pe faza de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. | Pe durata etapei de execuţie | Beneficiarul |

În etapa de exploatare se va monitoriza modul de reintegrare a lucrării în asamblul peisagistic, evoluţia speciilor replantate, caracteristice tipului natural de habitat (populus alba spp).

Procesul de transport ţiţei se desfăşoară în sistem închis, sub presiune, cu monitorizarea parametrilor de funcţionare.

Pe perioada exploatării, instalaţiile vor fi controlat zilnic de salariaţii instruiţi special pentru acest tip de activitate şi în cazul în care observa semne de avarie anunţǎ conducerea sectorului de producţie de care aparţin.

Verificarea permanentă a instalaţiilor se realizează prin:

- asigurarea funcţionării la parametrii stabiliţi prin proiect (presiune, temperatură, debit, etc.) fiind interzisă depăşirea valorilor limită prestabilite;

- supravegherea traseului conductelor în scopul identificării neetanşeităţilor, evitării execuţiei unor construcţii care nu respectă distanţele minime de siguranţă faţă de conductă, modificarea configuraţiei terenului, asigurarea funcţionării armăturilor.

Urmărirea funcţionării conductelor se va face cu aparatură indicatoare şi înregistratoare şi prin instalaţiile de automatizare aparţinând conductelor respective.

Pe perioada funcţionării, urmărirea comportării în exploatare a conductei se va realiza prin:

- urmărire curentă;

- urmărire specială.

Urmărirea curentă - este o activitate de observare a stării tehnice a construcţiei care corelată cu activitatea de întreţinere are ca rezultat menţinerea aptitudinii la exploatarea acesteia şi se efectuează pe toată durata de existenţă.

În cazul conductelor îngropate care transportă produse inflamabile, urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală (liniară) după un program întocmit de către conducerea unităţii care are în proprietate conducta.

Se va urmări existenţa bornelor de marcare a traseului, iar la traversările de obstacole se va urmări starea ventilelor de secţionare a prizelor de potenţial, răsuflătorilor, starea tubului protector, a izolaţiei acestuia. Toate aceste observaţii vor fi consemnate într-un raport.

Urmărirea specială - cuprinde investigaţii specifice, regulate, periodice asupra unor parametrii ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei.

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea urmăririi curente. Când se constată apariţia unor situaţii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a conductei, proprietarul este obligat să solicite expertiză tehnică.

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI /

# PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## IX.1. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR

## ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII

## EUROPENE

În timpul execuţiei proiectului şi în perioada de exploatare se vor respecta prevederile actelor normative care transpun Directiva-cadru apă, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deşeurilor. Directiva cadru apă (200/60/EC) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 107/1996 modificată şi completată ulterior. Această directivă stabileşte cadrul unui parteneriat între părţile interesate pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. În cadrul capitolului VII au fost prezentate măsurile ce se impun pentru protecţia apelor. Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendată de Regulamentul CE nr.1882/2003) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993. Directiva cadru privind deşeurile (2008/98/CE) este în curs de transpunere în legislaţia naţională. Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deşeurilor a fost transpusă prin HG 349/2005, Ordinul 1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusă prin următoarele acte normative: Legea nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deşeurilor periculoase a fost transpusă prin HG 856/2002 şi Legea 211/2011. În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane în cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri cu privire la modul de gospodărire, depozitare, gestionare şi transport a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate.

Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectă reglementarile aplicabile în vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

## IX.2 PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Lucrările propuse fac parte din programul de intervenţii în caz de avarii asupra sistemului de transport prin conducte a produselor petroliere ale societăţii Conpet S.A.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## X.1	DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare în funcţie de numărul de utilaje şi de numărul personalului de execuţie.

## X.2	LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier se va amenaja în zona traversării, pe malul stâng al râului Argeş conform plan de amplasare lucrări anexat şi va ocupa o suprafaţă de 250 m2.

## X.3	DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările pregătitoare pentru amenajarea organizării de şantier sunt :

- se stabileşte şi delimitează perimetrul organizării de şantier, în funcţie de dotările firmei constructoare, cu acordul beneficiarului;

- se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităţile şi de calitatea cerută prin proiect, astfel încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor;

- se asigură utilajele şi dispozitivele necesare;

- se asigură forţa de muncă specializată;

- se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor;

- se realizează împrejmuirea terenului aferent organizării de şantier cu banda de delimitare.

Execuţia lucrărilor de organizare de şantier poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului datorat traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor de terasamente, noxele chimice şi pulberile în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce realizează lucrările (traficul de şantier), transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de execuţie a proiectului.

## X.4	SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Principalele surse de poluanţi pentru perioada organizării de şantier sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

## X.5	DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie.

Asigurarea condiţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu este obligatorie.

Deşeurile rezultate vor fi evacuate prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Instalaţiile de utilizare, se folosesc în limitele condiţiilor de funcţionare, cu respectarea strictă a regulilor şi măsurilor de utilizare stabilite de producători şi proiectanţi.

Este obligatorie respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă.

La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăţate şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor întâmplătoare.

Materialele necesare execuţiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare şi punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare şi de lucru indicate pe planul de situaţie.

# XI	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA  INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA  ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

În scopul asigurării securităţii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele:

- măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

- măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;

- măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul CONPET S.A.

În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special apariţia de spargeri la instalaţii, conducte, zone de alunecări de teren ce afectează instalaţiile; starea tehnică a conductelor şi a armăturilor în apropierea drumurilor, traversărilor de ape, etc.

# XII. ANEXE

- Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;

- Plan formalităţi terenuri, desen nr. CR-0641, scara 1:500;

- Secţiune caractersistică, desen nr. CC-0670, scara 1:100,1:500.

# XIII. ARII NATURALE PROTEJATE

## XIII.1 DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ŞI RELAŢIA FAŢĂ DE ARIA

## NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR

Fasciculul de conducte de transport ţiţei cu diametrele 12 3/4" şi 14 ¾" Cartojani-Ploieşti aparţinând Conpet S.A., traversează aerian râul Argeş, pe teritoriul comunei Găiseni, judeţul Giurgiu, pe o estacadă în lungime de 196 m, susţinută de 4 pile, pusă în funcţiune în anul 1965.

În urma inspecţiilor vizuale, efectuate în zona traversării aeriene a râului Argeş cu conductele de transport ţiţei Cartojani-Ploieşti cu diametrele 12 3/4" şi 14 ¾" aparţinând CONPET S.A. s-a constatat o eroziune puternică a malului stâng al râului, în zona pilei 3.

În cazul în care nu se intervine rapid, fenomenul de eroziune poate duce la prăbuşirea pilei afectate şi implicit la compromiterea întregii traversări, cu urmări grave în ceea ce priveşte poluarea râului Argeş cu produse petroliere.

În acest scop s-a propus realizarea unei apărari de mal din gabioane în lungime de 210 m.

Pentru realizarea apărării de mal în albia râului Argeş se va amenaja un dig de deviere provizoriu, în lungime de 253 m, din materiale locale. Secţiunea digului va fi trapezoidală cu baza mare de 8,50 m, baza mică 2,5 m şi înălţimea de 2,5 m.

Pentru accesul la lucrări se va reamenaja (prin balastare) drumul de exploatare existent DE 203 şi se va prelungi până la amplasamentul lucrărilor. Deasemenea, pentru organizarea de şantier se va realiza o platformă balastată cu dimensiunile de 15 x 20 m.

Amenajarea drumului provizoriu şi a organizării de şantier necesită lucrări de curăţire a terenului de iarbă şi buruieni, frunze şi crengi, defrişarea de tufişuri şi arbuşti cu diametrul mai mic de 10 cm, pe o suprafaţă de 8317 m2.

După terminarea lucrărilor, terenul ocupat temporar de organizarea de şantier şi extinderea drumului va fi eliberat de materiale, refăcut la profilul iniţial, iar suprafeţele afectate de defrişări vor fi replantate cu specii caracteristice tipului natural de habitat (populus alba spp.)

Din suprafaţa totală de 16 091 m2, ocupată pentru realizarea investiţiei, suprafaţa de 15 282 m2 se suprapune peste situl de importanţă comunitară ROSCI0106, Lunca Mijlocie a Argeşului, ceea ce reprezinta 0,042% din aria sitului.

ROSCI 0106 Lunca Mijlocie a Argeşului a fost desemnat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, situl Lunca Mijlocie a Argeşului se află amplasat în judeţul Giurgiu localităţile: Floreşti-Stoeneşti <1%, Găiseni 8%, Vânătorii Mici 3% şi judeţul Dâmboviţa localităţile: Corbii Mari 3%, Costeştii din Vale 6%, Găeşti <1%, Mogoşani 12%,Mătăsaru 5%, Odobeşti 15%, Petreşti 10%, Potlogi 5%, Ulieşti 6%.

## XIII.2. NUMELE ŞI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Aria naturală protejată de interes comunitar din zona investiţiei este ROSCI0106, Lunca Mijlocie a Argeşului.

## XIII.3. PREZENŢA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI

Descriere zonei afectate

Zona proiectului situată în interiorul Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0106, Lunca Mijlocie a Argeşului se află la sud de localitatea Căscioarele, comuna Găiseni, Judeţul Giurgiu.

Habitatele întâlnite în zona implementării proiectului sunt naturale, reprezentate de lunca râului Argeş.

Momentan, starea habitatelor din jur este una bună, principala ameninţare în zona analizată fiind fenomenul de eroziune.

Descrierea ariilor protejate aflate în zona proiectului

Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0106, Lunca Mijlocie a Argeşului, deţine Plan de management al ariei naturale

Pentru aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului, formularul standard Natura 2000 conţine următoarele date:

Tipurile de habitate pentru care a fost desemnat situl, sunt:

- 92A0 Zăvoaie de Salix Alba şi Populus Alba;

- 91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion albae;

- 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris;

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 1355 Lutra lutra – vidra

Speciile de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 1188 Bombina bombina – izvoraşul cu burta roşie

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 2511 Gobio kessleri – pertoc;

- 1146 Sabanejewia aurata – dunariţa;

- 1130 Aspius aspius – avat;

- 1149 Cobitis taenia – zvârluga.

Astfel, în planificarea intervenţiilor directe, se va avea în vedere modul de implementare şi acţiunile de refacere (acolo unde este cazul), în acord cu necesităţile de conservare ale speciilor.

## XIII.4 LEGĂTURA PROIECTULUI CU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

În momentul de faţă aria protejată de interes comunitar se află în custodia entităţii Agenţiei Naţionale a Ariilor Protejate (entitatea care a preluat custodia sitului de la Agenţia Română de Consultanţă).

Pentru realizarea proiectului s-a ţinut cont de obiectivele Planului de management în ceea ce priveşte protejarea speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

## XIII.5. IMPACTUL POTENŢIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR

Dintre habitatele pentru care a fost desemnat situl, în zona implementării proiectului s-a identificat tipul de habitat 92A0 – “Zăvoaie cu Salix alba.

Lucrările privind consolidarea malului stâng al râului Argeş, în zona traversării aeriene cu cele două conducte au un impact redus asupra habitatului. Pentru accesul la locaţie sunt necesare lucrări de curăţire şi defrişare pe o suprafaţă de 8317 m2.

Elementele de vegetaţie identificate pe amplasamentul propus pentru execuţia lucrărilor sunt în cea mai mare parte reprezentate de Robinia Pseudoacacia (salcâm), Populus Alba (plop) şi Salix Alba (salcie).

Speciile de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE se regăsesc în zona analizată conform datelor din planului de management al sitului Natura 2000.

Speciile de peşti prezente în zona proiectului nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor în albia minoră a râului, lucrările prevăzute vor asigura debitele corespunzătoare de curgere fără a exista obstacole în migraţia peştilor.

Măsuri de reducere a impacturilor asupra biodiversităţii

Lucrările propuse, au ca scop asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă a sistemului de transport ţiţei, respectiv asigurarea traversării aeriene peste râul Argeş, pusă în funcţiune în anul 1965.

Prin punerea în siguranţă a traversării se va evita poluarea accidentală a râului Argeş cu produse petroliere şi implicit a speciilor de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

Pentru diminuarea impactului asupra faunei acvatice s-a propus execuţia etapizată a lucrărilor în albia râului Argeş, cu asigurarea unei curgeri continue a apelor, fără a creea obstacole în calea de migraţie a speciilor de peşti. Se va amenaja şi menţine în funcţiune un dig provizoriu de deviere a apelor, executat din materiale locale rezultate din excavaţii.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul avut iniţial.

O altă măsură prevăzută prin prezentul proiect este împiedicarea procesului de eroziune pe cursul râului Argeş, proces ce poate conduce la degradarea anumitor zone acoperite cu habitate prioritare, Zăvoaie de Salix Alba şi Populus Alba.

În ceea ce priveşte efectele generate de realizarea proiectului asupra biodiveristăţii, ca urmare a intervenţiilor de defrişare pentru accesul la lucrările de consolidare a malului, precizăm că specia majoritară identificată pe amplasament este robinia pseudoacacia (salcâmul) care are potenţial invaziv şi tinde să ocupe suprafeţe din ce în ce mai mari din aria naturală protejată, ceea ce reprezintă o ameninţare asupra habitatelor din arie.

Robinia pseudoacacia este o specie cu potenţial invaziv, fără valoare conservativă.

La finalul lucrărilor de apărare mal, platforma de organizare de şantier, extinderea drumului de acces vor fi dezafectate, terenul va fi degajat de materiale şi refăcut la profilul iniţial.

În cadrul proiectului au fost prevăzute replantări cu puieţi de populus spp, aproximativ 340 bucăţi.

Replantarea se va face prin săpare manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu pastrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lăţimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1.50 m, în teren tare.

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

## XIII.6. ALTE INFORMAŢII

Având în vedere că proiectul este situat în interiorul unei arii protejate de interes comunitar, vor fi luate măsuri suplimentare de siguranţă pentru a preveni eventualele poluări accidentale.

# XIV. INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIA PROIECTULUI CU APELE SUBTERANE ŞI DE SUPRAFAŢĂ

## XIV.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Din punct de vedere hidrografic, investiţia propusă se situează în bazinul Hidrografic Argeş-Vedea, pe râul Argeş, cod cadastral X.1.000.00.00.00.0.

Amplasamentul se suprapune Corpului de apă subterană ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş.

## XIV.2. STAREA ECOLOGICĂ / POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ

Conform planului de management al bazinului hidrografic Argeş Vedea, evaluările realizate pentru râul Argeş, în zona analizată au indicat:

- o stare ecologică bună / un potenţial ecologic bun;

- o stare chimică bună.

Corpul de apă subterană ROAG05 - Lunca şi terasele râului Argeş

Conform planului de managaement al bazinului hidrografic Argeş, în anul 2013 a fost urmărită calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROAG05 prin foraje aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale.

Analiza a evidenţiat depăşiri la următorii indicatori: amoniu, azotaţi, fosfaţi şi clor.

Având în vedere proporţia de depăşire a suprafeţelor poluate cu azotaţi (de 22,25 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană), s-a considerat că starea chimică a corpului de apă subterană este slabă.

Realizarea investiţiei nu va influenţa schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic şi nu interacţionează/influenţează alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente.

# XV. CRITERII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE şi PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

## XV.1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Lucrările propuse constau în:

- realizarea unei apărari locale de mal din gabioane în lungime de 210 m;

- reamenajare drum de exploatare existent DE 203 şi amenajarea unui drum provizoriu până la amplasamentul lucrărilor;

- realizarea unei platforme balastată cu dimensiunile de 15 x 20 m pentru organizarea de şantier.

Lucrările cuprinse în proiect se încadrează în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuţia având o cota de risc mică.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea muncii. Are obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii şi dotare tehnică corespunzătoare.

La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăţate şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor întâmplătoare.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distanţele de siguranţă între obiectivele existente în zonă (drumuri, LEA, conducte, etc.) conform normativelor şi legislaţiei în vigoare.

Lucrările se vor desfăşura în baza Autorizaţiei de Construire cu respectarea condiţiilor impuse de Avizatori (drumuri, reţele electrice, conducte, Apele Române, etc) şi Acordul proprietarilor de teren.

În zona analizată, la data obţinerii Certificatului de urbanism nu erau planificate alte dezvoltări.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

În vederea executării lucrărilor propuse se folosesc următoarele resurse naturale: pietriş, piatră spartă. Cantităţile de materiale au fost calculate în baza antemăsurătorilor determinate pentru lucrările ce se impun.

Realizarea proiectului necesită ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren de 16091 m2, având categoriile de folosinţă: căi de comunicaţie, curţi-construcţii, silvic şi cursuri de apă.

Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, cu acordul proprietarilor de teren.

La finalul lucrărilor de construcţii, terenul ocupat temporar va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor:

- Deşeuri metalice (resturi metalice de la sudură, electrozi, sârmă cofraje carcasă gabioane), Cod 17 04 07, aproximativ 500 kg;

- Deşeuri din balast rezultate rezultate la dezafectarea amenajării de organizare de şantier şi drumul de acces, aproximativ 300 m3.

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare care va fi stabilită în urma licitaţiei, în vederea eliminării, procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

- respectarea Legii 211/2011 şi a Ordinului 794/2012

- respectarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer;

- zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- nu se va depăşi capacitatea de depozitare a containerelor;

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

- Poluarea şi alte efecte negative

Sursele potenţiale de poluare în faza de construcţie pentru sol, ape de suprafaţă, biodiversitate pot fi reprezentate de :

- Scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi pe timpul funcţionării utilajelor;

- Gospodărirea neadecvată a deşeurilor.

Efectele negative produse asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale. În condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţii, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Principalele surse de zgomot şi poluare a factorului de mediu aer sunt reprezentate de utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, excavatoare, macara, autocamioane de transport).

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului.

Utilajele sunt echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule în suspensie şi compuşi organici volatili) în limitele admise de normele în vigoare.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de sursele mobile este nesemnificativă.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

În urma cercetărilor geotehnice realizate pe amplasament s-a evaluat stabilitatea generală şi locală a terenului, s-a evaluat presiunea convenţională de bază şi s-a stabilit situa(ia apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.

Pentru proiectarea apărării de mal din gabioane s-a întocmit studiu hidrologic în care s-au determinat NAE 2% şi afuierile generale.

Având în vedere specificul lucrărilor şi lipsa poluanţilor, accidentele ce pot apărea sunt accidente datorate factorului uman, care pot produce:

- disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de execuţie;

- disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare;

- disfuncţii datorate factorilor externi aleatori.

Accidentele ce pot apărea ca urmare a disfuncţiilor datorate incompetenţei şi lipsei de informare sunt de intensitate şi frecvenţă minimă.

În condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţii, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Funcţionarea instalaţiilor nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zonă şi deci nu există riscuri privind funcţionarea în perioade cu condiţii meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute, inundaţii, alunecări de teren etc.).

Pentru prevenirea accidentelor, personalul de execuţie va fi instruit privind măsurile pentru eliminarea pericolelor mecanice şi electrice, pericole datorate conţinutului necorespunzător al sarcinii de muncă (succesiune greşită a operaţiilor, manipulare manuală a maselor), efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă; deplasări cu pericol de cădere, omisiuni (omiterea unor operaţii, neutilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP).

Prin respectarea măsurilor, riscul producerii de accidente este minim.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Principalele surse de poluanţi în etapa de execuţie sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare. Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

## XV.2. AMPLASAREA PROIECTULUI

Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor

Terenul ocupat pentru realizarea proiectului aparţine: primăriei Găiseni (drum de exploatare), S.C. CONPET S.A. (curţi-construcţii), proprietăţi particulare şi teren pus la dispoziţia Comisiei Locale (silvic) şi domeniului public din administrarea A.N. Apele Romane (curs de apă).

Suprafaţa totală necesară pentru realizarea investiţiei este de 16091 m2 şi reprezintă suprafaţa ocupată pentru realizarea lucrărilor de apărare mal stâng râu Argeş şi amenajare drum de acces.

După terminarea lucrărilor, atât platforma pentru organizarea de şantier cât şi extinderea drumului vor fi dezafectate.

La finalul lucrărilor propuse, terenul va fi ocupat de construcţiile propriu – zise (lucrările de apărare mal cu gabioane = 2420 m2), restul va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Realizarea proiectului va avea un impact negativ temporar şi reversibil asupra biodiversităţii, solului, apei de suprafaţă şi terenurilor, având în vedere că la finalul lucrărilor, terenul va fi refăcut la profilul iniţial.

Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Lucrările se vor executa pe malul stâng al râului Argeş, cod cadastral X.1.

- Zone costiere şi mediul marin

Nu este cazul.

- Zone montane şi forestiere

Pentru realizarea investiţiei este necesară ocuparea temporară a unei suprafeţe de 8317 m2, terenuri silvice (proprietăţi particulare şi teren pus la dispoziţia Comisiei Locale – U.P.V, U.a.45). Pe suprafaţa menţionată se vor realiza lucrări de curăţire şi defrişare tufişuri şi arbuşti. S-au propus măsuri de refacere post intervenţie, respectiv replantarea cu puiet de plop.

- Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

Aria naturală protejată de interes comunitar din zona investiţiei este ROSCI0106 Lunca mijlocie a râului Argeş, aflată în custodia Agenţiei Naţionale a Ariilor Protejate.

- Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare

Nu este cazul.

- Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene

Nu este cazul.

- Zonele cu o densitate mare a populaţiei

Nu este cazul.

- Peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu este cazul.

## XV. 3. TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului

Impactul potenţial prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:

- Negativ, redus, temporar;

- Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

- Natura impactului

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de punerea în siguranţă a traversării şi implicit a evitării producerii unui incident cu efecte negative asupra factorilor de mediu.

- Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

- Probabilitatea impactului

Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut. Efectele negative se pot produce doar în cazuri accidentale.

Lucrările propuse se vor desfaşura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate şi autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul nu va fi afectat.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Durata de realizare a lucrărilor propuse este de 9 luni. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Analiza impactului cumulativ nu este aplicabilă având în vedere că nu există alte proiecte în zonă.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Prin măsurile luate în faza de proiectare, realizarea proiectului nu va afecta factorii de mediu, impactul acestuia fiind temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

CONCLUZII

Soluţiile tehnice adoptate în proiect au ca scop asigurarea unui impact minim asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivelor.

Efectele negative (nesemnificative) identificate şi analizate în capitolele anterioare sunt temporare (pe perioada lucrărilor de execuţie) şi locale, la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.

Impactul generat de realizarea proiectului va avea un caracter local (la nivelul zonei de investiţii) şi o durată de generare redusă în timp.

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra ariei naturale protejate prin intervenţii directe de defrişare tufărişuri şi arbuşti pentru accesul cu utilaje în vederea execuţiei lucrărilor de consolidare mal.

Având în vedere că se vor defrişa în cea mai mare parte specii cu potenţial invaziv (salcâm) care reprezintă o ameninţare asupra habitatelor prioritare din arie, precum şi măsurile prevăzute postintervenţie de replantare cu specii autohtone caracteristice tipului de habitat natural (populus alba), se estimează că starea de conservare a habitatului se va menţine.

Pe termen lung, impactul generat de realizarea proiectului este pozitiv prin :

- stoparea procesului de eroziune ce poate duce la degradarea habitatelor prioritare;

- eliminarea tufărişurilor, a speciilor de salcâm şi plop euroamerican, specii ce prezintă potenţial invaziv asupra habitatelor prioritare şi plantarea de specii cu valoare conservativă (plop alb);

- evitarea unor deversări de ţiţei în cursul de apă şi pe terenurile aferente traversării prin punerea în siguranţă a estacadei existente.

Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă, a normelor de sănătate şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor se apreciază că impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului va fi local, redus şi temporar pe perioada desfăşurării lucrărilor.

# Text boxes

Amplasament proiect

Amplasament proiect

Amplasament proiect

Amplasament proiect

Amplasament proiect

Amplasament proiect

Amplasament proiect