| ROTACO S.R.L. | Nr. Inregistrare la Registrul Comerţului. J40/599/1995; C.U.I.: 9388594 C.I.F.: RO9388594 Sediu: Calea Plevnei, nr. 145 B, bl. 1, parter, ap. P106, sector 6, Bucureşti Tel. / Fax: 021 569 6558 e-mail: office@rotaco.ro |
| --- | --- |
|  | Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-ArgeȘ |  |
|  | MEMORIU DE PREZENTARE |  |
|  | Beneficiar: O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași |  |
|  | Proiect nr. OU1 I01-351-105 |  |
|  | 2019 |  |

Foaie de capat

| Denumire proiect: | Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-ArgeȘ |
| --- | --- |
| Număr proiect: | OU1 I01-351-105 |
| Faza de proiectare: | D.T.A.C. |
| Volum: | 1 |
| Titlu volum: | MEMORIU DE PREZENTARE - A.P.M. GIURGIU |
| Beneficiar: | O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI |
| Proiectant: | S.C. ROTACO S.R.L. |

Lista de semnături

| DIRECTOR GENERAL | Ing. Rotaru Adrian-Emanoil |
| --- | --- |
| PROIECTANT DE SPECIALITATE – Ingineria mediului | Ing. Cotet Simona |

Borderou

I.	Denumirea proiectului	6

II.	Titular	6

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	7

III.1	Rezumatul proiectului	7

III.2	Justificarea necesităţii proiectului	8

III.3	Valoarea investiţiei	11

III.4	Perioda de implementare propusă	11

III.5	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)	11

III.6	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)	11

III.7	Profilul şi capacităţile de producţie	11

III.8	Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)	12

III.8.1.	Plotul de irigaţii SPP 3– starea tehnică actuală	13

III.9	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea	21

III.9.1.	Lucrări de reabilitare reţea conducte aferente plotului de irigatii SPP 3	21

III.9.2.	Echipamente de udare aferente plotului de irigatii SPP 3	22

	Instalatii de irigat tip pivot – tractabil de pe o pozitie pe alta.	23

III.10	Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora	23

III.11	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	24

III.12	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	25

III.13	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	25

III.14	Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	25

III.15	Metode folosite în construcţie/demolare	26

III.16	Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	27

III.17	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	27

III.18	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	27

III.19	Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	30

III.20	Alte autorizaţii cerute pentru proiect	30

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	30

V.	Descrierea amplasării proiectului	30

V.1.	Localizarea proiectului	30

V.2.	Distanta fata de granite (proiecte care cad sub incidenta Convenţiei adoptată la Espoo, ratificată prin Legea nr. 22/2001)	31

V.3.	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural şi patrimoniul arheologic	31

V.4.	Informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului	31

V.5.	Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atat pe amplasament cat şi pe zonele adiacente acestuia	33

V.6.	Politici de zonare şi de folosire a terenului	33

V.7.	Areale sensibile	34

V.8.	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului	35

V.9.	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	36

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	36

VI.1	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:	36

VI.1.1.	Protecţia calităţii apelor	36

VI.1.2.	Protecţia aerului	37

VI.1.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	39

VI.1.4.	Protecţia împotriva radiaţiilor	39

VI.1.5.	Protecţia solului şi subsolului	39

VI.1.6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	40

VI.1.7.	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	42

VI.1.8.	Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament	42

	Managementul deșeurilor	44

VI.1.9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	45

VI.2	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	45

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	46

VII.1.	Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane	46

VII.2.	Impactul asupra biodiversităţii, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor	46

VII.3.	Impactul asupra solului, folosinţelor, bunurilor materiale	49

VII.4.	Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei	49

VII.5.	Impactul asupra calităţii aerului, climei	50

VII.6.	Impactul asupra peisajului şi mediului vizual	50

VII.7.	Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente	51

VII.8.	Natura impactului	51

VII.9.	Extinderea impactului	51

VII.10.	Magnitudinea impactului	51

VII.11.	Probabilitatea impactului	51

VII.12.	Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului	51

VII.13.	Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	52

VII.14.	Natura transfrontalieră a impactului	52

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	52

IX.	Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare	53

X.	Lucrări necesare organizării de şantier	53

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	54

XII.	Anexe - piese desenate	55

XIII.	Proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice	55

XIV.	Informaţii, preluate din Planurile de management bazinale pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,	56

Denumirea proiectului

Denumirea proiectului este „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-Arges”.

În perioada august-septembrie 2019, a fost parcursa etapa de incadrare din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus mentionat care s‐a finalizat prin Decizia nr. 8546/SAAA/02.10.2019 emisa de A.P.M. Giurgiu privind necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. În urma verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentaţiei depuse s-a stabilit că:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în Anexa 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, la pct.13 lit.a.

- proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completarile ulterioare.

- proiectul propus intra sub incidenta art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, (cu modificarile şi completarile ulterioare).

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu continutul cadrul prezentat in anexa nr. 5E la Legea nr. 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi cuprinde actualizarea informatiilor prezentate in notificarea care a stat la baza emiterii de catre A.P.M. Giurgiu a Decizei etapei de evaluare initiala nr. 8546/SAAA/02.10.2019 precum şi analiza impactului asupra mediului.

Titular

| denumire titular: | O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI; |
| --- | --- |
| adresa poștală: | localitatea Chirnogi, strada Principală, nr. 17, judetul Călăraşi, cod postal 917025 |
| telefon: | 0242 524 271, 0742 205 607 |
| fax: | 0242 524 580 |
| e-mail: | ouai.prundu@yahoo.com; |
| persoană de contact: |
|  | LUNGU MARIAN Tel.: 0242 524 271, 0742 205 607 e-mail: ouai.prundu@yahoo.com; |
| responsabil pentru protecția mediului: |
|  | LUNGU MARIAN |

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

# Rezumatul proiectului

O.U.A.I. Prundu-Chirnogi este înfiinţată în conformitate cu Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi Ordinul MADR 154/19.12.2007, este înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare (RNOIF) la nr. 338/22.12.2007 şi are sediul în comuna Chirnogi, judeţul Călărași.

O.U.A.I. Prundu-Chirnogi, în conformitate cu Protocolul de transmitere fără plată a dreptului de proprietate din 22.05.2008 (Anexa 2 la Ordinul nr. 501/19.08.2008) administrează şi exploatează infrastructura interioară de irigații a amenajării hidroameliorative „Gostinu – Greaca - Argeş” care deserveşte suprafaţa brută de 20.139 ha, respectiv 19.189 ha suprafaţă netă, din care 15.055 ha situate în subsistem Gostinu – Greaca, judeţul Giurgiu.

Plotul de irigaţii SPP 3 propus pentru modernizare şi retehnologizare prin prezentul proiect face parte din amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş”- judeţul Giurgiu  situată în suprafaţa viabilă şi se regăseşte în anexa 2 la Hotărârea nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România - tabelul 12: Analiza viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii şi respectiv în anexa 3 la Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII, la poziţia 62.

Amenajarea hidroameliorativă „Gostinu–Greaca-Argeş” a fost pusă în funcţiune în perioada 1980 – 1983.

Din cauza vechimii instalaţiilor cât şi a modului de conservare pe perioada nefuncţionării din perioada anilor '90, staţia de pompare SPP 3 şi reţeaua de conducte de distribuţie aferentă plotului prezintă un grad avansat de uzură, fiind deteriorate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

Din cauza funcţionării îndelungate a staţiei de pompare şi punere sub presiune SPP 3, utilajele de pompare de bază, instalaţiile auxiliare şi electrice care le deservesc, conductele, confecţiile metalice şi armăturile care compun liniile tehnologice ale pompelor prezintă un grad avansat de uzură, sunt puternic corodate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare. Astfel staţia de pompare SPP 3 funcţionează sub parametrii proiectaţi cu un consum mare de energie electrică şi cu pierderi mari de apă. Construcţiile şi instalaţiile existente sunt degradate şi nefuncţionale.

Uzura conductelor şi armăturilor (vane, hidranţi) duce la creşterea pierderilor de sarcină hidraulică, implicit la creşterea consumului de energie electrică, respectiv al consumului specific de energie electrică la 1000 mc apă furnizată (kW/1000mc).

Lucrările de modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPP 3 vizează îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai componentelor plotului de irigaţii (staţie de pompare şi punere sub presiune şi reţea de distribuţie).

Prin prezentul proiect, pentru aducerea plotului de irigaţii SPP 3, aparţinând O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași la starea de funcţionare corespunzătoare, cu consumuri de energie şi de apă scăzute, în condiţii de siguranţa în exploatare, prin reducerea numărului de avarii şi a timpilor de intervenţie, se propun următoarele categorii de lucrări de modernizarea şi reabilitare staţiei de pompare şi punere sub presiune SPP 3 şi a reţelei de distribuţie aferente plotului

# Justificarea necesităţii proiectului

Necesitatea investiţiei

Amenajarea de irigaţii din perimetrul Gostinu-Greaca-Argeş din care face parte plotul SPP 3 propus spre modernizare prin prezentul proiect, situată în partea de sud-est  a ţării, în Câmpia Româna, este una din zonele cele mai afectate de efectele schimbărilor climatice, reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 (conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administraţia Naţională de Meteorologie).

Riscurile principale cu care se confruntă România pe termen scurt şi mediu constau într-o creştere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitaţiilor şi o ocurenţă generală de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de inundaţii, secete sau alte evenimente climatice adverse.

Seceta pedologică extremă şi severă din zonele de sud şi est ale României, coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august conduc la o rezervă de apă din sol situată de multe ori sub punctul de ofilire pe întinse suprafeţe agricole. În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecinţe care s-au înregistrat vreodată în agricultură.

S-a estimat că din 1980 până în 2011 România a suferit pierderi anuale medii legate de vreme în sumă de 8.452 milioane $ SUA (0,26 procente din PIB), din care 34% au fost legate de secetă.

Din suprafaţa agricolă totală a României, de 7,1 mil ha (în 2006) aproximativ 48% este afectată de efectele negative ale secetei, ale rezervelor de apă insuficiente şi ale amenajărilor de irigaţii slab funcţionale (cele mai afectate zone au fost Câmpia Română, sudul Moldovei şi Dobrogea).

Amenajările vechi de irigaţii generează un consum mare de apă şi energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României, ţară încadrată în categoria ţărilor cu rezerve reduse de apă (cantitatea medie de apă disponibilă pe locuitor este de 2660 m3 apă/loc/an, inclusiv Dunărea, puţin peste jumătate din media europeană 4230 m3 apă/loc/an).

Amenajările de irigaţii sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75% din suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.

Sistemele de irigaţii din România au fost construite până în anul 1990, suprafaţa amenajată pentru irigaţii ocupă circa 22% din suprafaţa agricolă a ţării şi circa 34% din suprafaţa arabilă.

Problemele principale cu care se confruntă sistemele de irigaţii sunt următoarele:

- eficienţă hidraulică scăzută;

- cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind principala sursă de apă);

- tarife mari ale apei.

Starea tehnică actuală a plotului de irigaţii SPP 3 din amenajarea hidrotehnică Gostinu-Greaca-Argeş, propus spre modernizare prin prezentul proiect, generează aceleaşi disfuncţionalităţi: nu permite funcţionarea la parametrii proiectaţi ai staţiei de pompare, având norma de irigare brută pentru luna cea mai secetoasa de 2700 mc/ha/an.

Disfuncţionalităţile principale constatate la staţia de pompare SPP 3:

- Electropompele, fabricate şi montate în 1982, prezintă un grad avansat de uzură, sunt puternic corodate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare, funcţionază cu randamente scăzute şi consum ridicat de energie electrică.

- Flexibilitate redusă a agregatelor de pompare, care nu se pot adapta unor situaţii diverse de funcţionare a întregului sistem (suprafeţe irigate la un moment dat, debite de udare necesare, etc.).

Din aceste cauze, sunt necesare dese opriri pentru intervenţii, reparaţii şi înlocuiri, pierzându-se astfel apă, energie electrică, dar şi timpul optim pentru aplicarea irigaţiilor.

De asemenea, uzura conductelor şi armăturilor (vane, hidranţi) duce la creşterea pierderilor de sarcină hidraulică, implicit la creşterea consumului de energie electrică, respectiv al consumului specific de energie electrică la 1000 mc apă furnizată (kW/1000mc).

Disfuncţionalităţile din staţia de pompare SPP 3 generează membrilor O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași, dificultăţi în asigurarea apei necesare pentru irigaţii, la timp şi în cantităţi suficiente, pe suprafeţele mari de teren agricol cultivate.

Consecinţele acestor disfunctionalităţi sunt, în principal, următoarele:

- pierderi semnificative de apă din sistem;

- consum relativ ridicat de energie electrică;

- opriri frecvente în vederea remedierilor necesare;

- consum de forţă de muncă;

- costuri ridicate;

- pierderea perioadei optime de irigat, care conduce la pierderi de producţie.

Înlocuirea agregatelor de pompare, nefuncţionale, cu durata tehnică de viaţă depăşită, uzate fizic şi moral, din staţia de pompare SPP 3 cu agregate noi, performante, automatizarea funcţionării staţiei de pompare prin retehnologizarea cu instalaţii şi echipamente electrice va duce la îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai staţiei de pompare (Qstatie, Hstatie), asigurarea debitului de apă pentru irigarea intregii suprafeţe deservite de staţia de pompare şi totodată micşorarea consumului specific de energie electric (kW/1000 mc), respectiv, micşorarea preţului de cost al apei de irigaţii la hidrant.

După realizarea lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a amenajărilor de irigaţii din plotul de irigaţii SPP 3 randamentul va creşte până la 95% iar suprafaţa irigată a plotului va fi de 100%.

Secetele, inundaţiile şi alte ameninţări legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare naţionale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităţilor de dezvoltare economică în pofida existenţei potenţialului din agricultură.

În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice şi pentru protecţia mediului şi din motive de competitivitate, este necesară modernizarea instalaţiilor de irigaţii, care să asigure utilizarea eficientă a apei, prin folosirea de tehnologii noi care să conducă la o reducere reală a consumului de apă la nivelul investiţiei, precum şi pentru a se reduce presiunea asupra corpurilor de apă de suprafaţă.

Lipsa fondurilor a influenţat negativ şi infrastructura necesară pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice, în condiţiile în care agricultura din România este în continuare, dependentă de condiţiile meteorologice, ce generează fluctuaţii mari ale veniturilor fermierilor.

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii viabile, conform studiului "Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigaţii - raport final" se subscriu Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România (aprobat prin Hotărârea nr. 793 din 26 octombrie 2016) şi Stategiei Naţionale de Modernizare a Agriculturii pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile, contribuind la asigurarea siguranţei alimentare a României.

Plotul de irigaţii SPP 3 propus pentru modernizare şi retehnologizare prin prezentul proiect face parte din amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş”- judeţul Giurgiu  situată în suprafaţa viabilă şi se regăseşte în anexa 2 la Hotărârea nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România - tabelul 12: Analiza viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii şi respectiv în anexa 3 la Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII, la poziţia 62.

Conform listei amenajărilor viabile economic pe care a fost aplicată cel puţin o udare în trecutul recent (2007-2016) - anexa 3 la Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII, amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş”- judeţul Giurgiu are suprafaţa de 15.055 ha din care 15.055 ha sunt situate în suprafaţa viabilă şi a fost irigată în perioada 2007-2016.

Întru-cât de la punerea în funcţiune (1982) s-au produs numeroase avarii, intreruperi ale aprovizionării cu apă a suprafeţelor amenajate din plotul de irigaţii SPP 3, producţiile agricole au avut de suferit mai ales în perioada cu secetă din ultimii ani.

Amânarea lucrărilor de intervenţii, modernizare şi retehnologizare ar duce la deprecierea în timp a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, scoaterea din funcţiune totală a staţiei de pompare, respectiv la o scădere a potenţialului productiv al suprafeţelor de teren din amenajarea pentru irigatii, cu impact socio-economic, ecologic negative.

Oportunitatea investiţiei:

Prin Submăsura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta - Infrastructura de irigaţii” s-a creeat oportunitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile care fac posibilă realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-Arges".

Având în vedere această oportunitate şi problemele cu care s-au confruntat şi se confruntă pe perioada exploatării sistemului de irigaţii, membrii O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, au decis, în cadrul Adunării Generale a Membrilor O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, accesarea de fonduri europene, în cadrul submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta - Infrastructura de irigaţii”.

- Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii de irigaţii viabile din punct de vedere economic în vederea realizării unor parametri calitativi superiori în funcţionarea sistemelor de irigaţii şi creşterea eficienţei utilizării apei, cu impact redus asupra mediului, în conformitate cu standardele, practicile şi politicile UE, în concordanţă cu:

- PNDR 2014-2020 - Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor

- Scheme Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apă, pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale;

- implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice în vigoare, conform Directivei Cadru Apă a UE;

- Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii şi rezultatele aşteptate prin realizarea acestuia sunt:

- modernizarea şi retehnologizarea sistemului de irigatii;

- creşterea eficienţei activitaţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri;

- diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (seceta, eroziunea solului, etc);

- contorizarea apei;

- economii de apă de 25,76% faţă de parametrii infrastructurii existente;

- creşterea eficienţei energerice a echipamentelor de irigaţii prin reducerea consumului specific al energiei electrice cu cca 12,28%, de la 305,29 kW/1000 mc la 267,79 kW/1000 mc.

Beneficiarii investiţiei

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii PRUNDU CHIRNOGI, înfiinţată în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituită din proprietari şi utilizatori de terenuri agricole.

# Valoarea investiţiei

Prin D.A.L.I. şi Devizul general al proiectului a fost stabilit costul total de realizare a proiectului la valoarea de 5.681.866 lei (inclusiv T.V.A.).

# Perioda de implementare propusă

Perioada de implementare a proiectului propus este de 36 luni (3 ani) conform graficului de realizare a investitiei.

# Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate în planurile de situatie şi de amplasare ale prezentei investiții, anexate prezentului memoriu:

Plan de incadrare in zona sc. 1:25.000

Planuri generale de amplasament sc. 1:25.000

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

# Profilul şi capacităţile de producţie

Profilul: Lucrări de construcţii pentru irigaţii.

Activitatea propusa in proiect se incadreaza conform Anexei nr. 2 la H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului la:

- punctul 1 - Agricultură, silvicultură şi acvacultura, subpunctul c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări;

Capacitati: reabilitare şi retehnologizare:

Plotul de irigaţii SPP 3

suprafață bruta irigată a plotului SPP 3 – S= 2409 ha;

suprafață netă irigată a plotului SPP 3 – S= 2173 ha;

debit pompat de staţia de pompare SPP 3 – Q total = 1530 l/s;

hidromodulul net mediu ponderat: 0,60 l/s.ha;

hidromodulul brut mediu ponderat: 0,80 l/s.ha;

norma de irigare netă medie ponderată: 1500 mc/ha/an;

norma de irigare brută pentru an mediu (asigurare 50%): 1500 mc/ha.an;

norma de irigare brută pentru an secetoas (asigurare 80%): 2000 mc/ha.an;

# Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Plotul de irigaţii SPP 3 propus pentru modernizare şi reabilitare face parte din amenajarea hidrotehnică „Gostinu-Greaca-Argeș” – judeţul Giurgiu.

Amenajarea hidroameliorativă „Gostinu–Greaca-Argeş” este situată în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (cod bazin hidrografic: XIV – 1.000.00.00.00.0) şi conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 182 din 20.06.2018, emisă de A.N. „Apele Române”, constă în:

- amenajări pentru irigaţii (irigarea culturilor în camp) pe o suprafaţă de 26.426 ha;

- lucrări de desecare pe o suprafaţă de 27.129 ha.

Amenajarea hidroameliorativă „Gostinu–Greaca-Argeş” a fost pusă în funcţiune în perioada 1980 – 1983.

Amenajarea hidroameliorativă „Gostinu–Greaca-Argeş” se află în administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare IALOMIŢA-CĂLMĂŢUI, Unitatea de Administrare Giurgiu.

Sistemul este împărţit din punct de vedere administrativ în subsisteme:

- amenajarea pentru irigaţii – subsistem Gostinu – Greaca, judeţul Giurgiu - pe supafaţa de 15.055 ha;

- amenajarea pentru irigaţii – subsistem Greaca-Argeş, judeţul Giurgiu  - pe supafaţa de 11.371 ha;

- amenajarea pentru desecare – subsistem Gostinu – Greaca, judeţul Giurgiu - pe supafaţa de 15.758 ha;

- amenajarea pentru desecare – subsistem Greaca-Argeş, judeţul Giurgiu  - pe supafaţa de 11.371 ha;

- incintă indiguită Gostinu-Greaca-Argeş.

Plotul de irigaţii SPP 3 propus pentru modernizare şi reabilitare face parte din amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş” – subsistemul Gostinu -Greaca (judeţul Giurgiu).

Sursa de apă care alimentează amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş” – subsistemul Gostinu - Greaca (judeţul Giurgiu) este fluviul Dunărea, prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA Dumescu, amplasata pe canalul de aducţiune alimentat cu apă din Dunăre de SPA km 473+000. Staţia SPA Dumescu refulează apă în canalul CA Lunca alcătuit din trei tronsoane (L=12.637 km).

Randamentul actual al reţelei de aducţiune şi distribuţie este de cca. 70%.

- Plotul de irigaţii SPP 3– starea tehnică actuală

Plotul de irigaţii SPP 3 a fost pus în funcţiune în anul 1982, având o durată de exploatare de peste 35 de ani şi are următoarele dimensiuni:

- suprafaţa totală amenajată: 2409 ha;

- suprafaţa netă irigabilă: 2173 ha.

Plotul de irigaţii SPP 3 este alcătuit dintr-o staţie de pompare şi punere sub presiune SPP 13 care aspiră apa din canalul de legătură Stăvârna – 462 şi o refulează în reţeaua de distribuţie interioara şi a fost proiectat pentru udare prin aspersiune.

Reţeaua interioară a plotului SPP 3 este formată din:

- 3 conducte principale (CP1, CP2, CP3);

- 21 antene cu hidranţi, vane de linie (A 1 ÷ A 20).

Din cauza vechimii instalaţiilor cât şi a modului de conservare pe perioada nefuncţionării din perioada anilor '90, staţia de pompare SPP 3 şi reţeaua de conducte de distribuţie aferentă plotului prezintă un grad avansat de uzură, fiind deteriorate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

- Staţia de pompare SPP 3

Staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3 se alimentează din canalul de legătură Stăvârna – 462 cu un debit de 1,53 mc/s pe care il pompează în reţeaua de conducte interioare a plotului SPP 3 care se află amplasat în treapta 1 de pompare (H= 72 m).

Staţia de pompare SPP 3 a fost dimensionată şi echipată pentru a deservi surafaţa netă irigabilă a plotului de irigaţii de 2173 ha. Debitul instalat (proiectat) al staţiei de pompare SPP 3 este Qinst = 1,53 mc/s, pentru a asigura următoarele caracteristici ale folosinţei de apă:

- norma brută de irigare pentru asigurarea de 80% (an secetos): 2000 mc/ha/an;

- norma brută de irigare pentru asigurarea de 50%: 1500 mc/ha/an;

- norma netă de irigare medie ponderată: 1500 mc/ha/an;

- hidromodulul net mediu ponderat: 0,6 l/s.ha;

Conform AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR nr. 182 din 20.06.2018 privind „AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ GOSTINU-GREACA-ARGEŞ” sunt asigurate volumele de apă care permit funcţionarea staţiei de pompare SPP 3 la parametrii proiectaţi, respectiv:

- debitul instalat al staţiei: Qinst = 1,53 mc/s;

- înălţime de pompare: Hp = 72 mCA;

- randament: 70%

Staţia de pompare funcţionează de peste 36 de ani, utilajele de pompare de bază, instalaţiile hidromecanice auxiliare şi instalaţiile electrice care le deservesc prezintă un un grad avansat de uzură, sunt puternic corodate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, va fi modernizată şi reabilitată integral staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3.

- Bazinul de aspiraţie

Staţia de pompare SPP 3 aspiră apa necesară pentru irigaţii din canalul din canalul de legătură Stăvârna – 462.

Bazinul de aspirație se prezintă în condiţii bune de exploatare şi nu necesită lucrări de reabilitare.

- Conducte de aspiraţie

Aspiratia se face gravitaţional prin 2 conducte metalice Dn 1000 mm, L= 13 m, ingropate care se prezintă bine atât în partea amonte (aspiratorul tronconic Dn 1000 mm) cât şi în parte aval. Piesa de trecere în cuva staţiei este în stare perfectă de funcţionare.

Nu sunt necesare lucrări de reabilitare.

- Cuva stației de pompare SPP 3

Construcția statiei de pompare si punere sub presiune SPP 3 este tip cuva umedă din beton armat B200. Cuva staţia de pompare este de tip cameră subterană, umedă, fără suprastructură, cu construcţii interioare pentru dirijarea apei, din beton armat.

Dimensiunile interioare ale cuvei sunt de 5,40 m x 5,85 m iar avantcamera are dimensiunile de 2,30 m x 4,00 m. Adâncimea cuvei şi avantcamerei este de 4,00 m. Pereţii şi radierul cuvei din beton armat au o grosime de 30 cm, iar planşeul are o grosime de 35 cm.

În planşeu sunt prevăzute goluri pentru sitele de reţinere a plutitorilor, de amplasare a agregatelor de pompare şi gol de acces.

In planseu sunt prevăzute goluri de 40 cm x 40 cm pentru amplasarea pompelor MA 200 si goluri de 70 cm x 70 cm pentru pompele MV 303 si un gol de acces (70 cm x 70 cm) in interiorul cuvei şi goluri pentru sitele de reţinere a plutitorilor.

Cuva staţiei de pompare se prezintă în condiţii bune de funcţionare. Betonul din pereţi, radier şi placa superioară nu prezintă fenomene de secregare. Nu sunt necesare lucrări majore de reabilitare.

Lucrarile de reabilitare interior si exterior a cuvei statiei de pompare SPP 3 necesare constau în epuismente, evacuare depuneri din interiorul cuvei, demolare şi refacere postamente din beton.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, se vor executa lucrari de reabilitare interior si exterior a cuvei statiei de pompare SPP 3 care constau în:

- lucrări de decolmatare a cuvei;

- impermeabilizarea pereţilor şi a radierului cuvei pentru a se impiedica pierderile de apă.

- refacere postamente pompe;

- reabilitarea platformei statiei, asigurarea cu capace a golurilor din platforma statiei.

Avantcamera staţiei de pompare este prevăzută cu ghidaj pentru sitele de reţinere. Sitele de reţinere a plutitorilor sunt deteriorate şi nu îşi mai îndeplinesc rolul. Instalaţia de ridicare a sitelor este deasemenea nefuncţională.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, se vor monta site noi de reţinere a plutitorilor şi va fi refăcută instalaţia de ridicare a sitelor de reţinere:

- reabilitarea şi completarea dispozitivului de ghidaj al sitelor de reţinere;

- reabilitarea dispozitivului de ridicare-coborâre al sitelor de reţinere;

- Echipamente de bază

Staţia de pompare SPP 3 a fost proiectata si echipată pentru udare prin aspersiune.

Staţia de pompare SPP 3 a fost proiectata si echipată iniţial cu 8 agregate de pompare, de tip vertical, poziţionate în aer liber care asigurau debitul proiectat al staţiei Q=1530 l/s la o înălţime de pompare de 72 mCA cu un consum de 542,3 kW/1000 mc:

- 5 agregate de pompare tip MV 303 x 2, Q=0,23 mc/s, H=72 mCA, P= 315 kW/0,4 kV;

- 3 agregate de pompare tip MA 200 x 8, Q=0,05 mc/s, H=72 mCA, P= 75 kW/0,4 kV;

Agregatele mai sus amintite au fost poziţionate în aer liber, pe o cuvă umedă.

Electropompele funcţionază cu randamente scăzute şi consum ridicat de energie electrică şi au o flexibilitate redusă, nu se pot adapta unor situaţii diverse de funcţionare a întregului sistem (suprafeţe irigate la un moment dat, debite de udare necesare, etc.

Agregatele de pompare din staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3 au durata tehnică de viaţă depăşită, în urma expertizării parametrilor de funcţionare s-a constatat că agregatele de pompare prezintă un un grad avansat de uzură, sunt puternic corodate şi nu mai prezintă siguranţă în exploatare, necesitând înlocuirea.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, va fi retehnologizată staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3 prin inlocuirea a 8 electropompe cu electropompe noi, cu caracteristici funcţionale conform tabel 2 şi care vor asigura irigarea prin aspersiune a intregii suprafeţe amenajate pentru irigaţii.

Tabel 2– Caracteristici agregate de pompare din staţia de pompare SPP 3 retehnologizată

| Caracteristici funcţionale agregate de pompare din SPP 3 | Agregate de pompare existente | Agregate de pompare propuse pentru modernizare |
| --- | --- | --- |
| Tip agregat de pompare | MV 303 x 2 | - |
| Nr. buc. | 5 | 5 |
| Debit pompa (Qp) | 0,27 mc/s (972 mc/h) | Q1/Q2 972/1080 mc/h) |
| Inalţime de pompare (Hp) | 72 mCA | H1/H2 72/62,5 mCA |
| Putere motor (Pi) | 315 kW | 250 kW |
| Tip agregat de pompare | MA 200 x 8 | - |
| Nr. buc. | 3 | 3 |
| Debit pompa (Qp) | 0,060 mc/s (216 mc/h) | Q1/Q2 216/180 mc/h) |
| Inalţime de pompare (Hp) | 72 mCA | H1/H2 72/91,3 mCA |
| Putere motor (Pi) | 75 kW | 75 kW |

- Instalaţii hidromecanice aferente pompelor

Agregatele de pompare refulează într-un colector de refulare.

Colectorul pe refulare este o conducta metalica pozată în cuva staţiei de pompare  (sub placă) şi este realizat din tronsoane de conducte având diametre diferite, funcţie de debitul colectat de la pompe, astfel încât să poată transporta debitul total al staţiei Q st = 1530 l/s: tronson 1 cu Dn 1000 mm, tronson 2 cu Dn 800 mm, tronson 3 cu Dn 600 mm.

Tronsonul final al colectorului de refulare, Dn 1000 mm, se racordează printr-o piesă de trecere Dn 1000 mm la conducta de refulare Dn 1000 mm, pozată subteran la o adâncime de 1,90 m.

În colectorul pe refulare se inteapa refularile pompelor MV 303x2 cu conducta Dn 350 mm si refularile pompelor MA 200x8 cu conducta Dn 300 mm.

Din colectorul pe refulare in nodul de distribuţie se racordează conductele principale de distribuţie CP1 (Dn 800 mm), CP2 (Dn 600 mm) şi CP3 (Dn 400 mm).

Pe traseul de refulare al pompelor sunt amplasate echipamente hidrodinamice (compensator de montaj, clapeţi de reţinere, robineţi de tip fluture) cu diametre corespunzătoare refulării pompelor.

Din cauza funcţionării îndelungate, a utilajelor de pompare de bază şi instalaţiile auxiliare care le deservesc (conductele, confecţiile metalice şi armăturile care compun liniile tehnologice ale pompelor) prezintă un grad avansat de uzură, fiind puternic corodate şi nu mai asigură siguranţa în exploatare, necesitând lucrări de intervenţii, reparaţii şi inlocuiri dese.

Starea tehnică necorespunzătoare a instalaţiilor hidromecanice de pe refularea pompelor face ca staţia de pompare să nu mai funcţioneze la parametrii optimi de exploare (proiectare) şi duce la creşterea pierderilor de sarcină şi implicit la micşorarea debitului pompat.

Această stare de fapt a determinat inlocuirea şi refacerea acestor instalaţii în etapa 1 de modernizare a staţiei de pompare SPP 3.

Astfel prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, se vor executa:

- Inlocuirea instalaţiilor hidraulice şi hidromecanice pe circuitul de refulare al pompelor

Vor fi înlocuite instalaţiile hidromecanice aferente celor 5 elctopompe Q=0,27 mc/s, Hp= 72 mCA:

- Robinet reţinere cu clapetă inelară Dn 300 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Compensator de montaj Dn 300 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Robinet din fontă cu sertar pană şi corp oval Dn 300 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Conductă refulare din OL, Dn 300 mm, Pn 10 daN/cm2;

Vor fi înlocuite instalaţiile hidromecanice aferente celor 3 elctopompe Q=0,06 mc/s, Hp= 72  mCA:

- Robinet reţinere cu clapetă inelară Dn 150 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Robinet din fontă cu sertar pană şi corp oval Dn 150 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Compensator de montaj Dn 150 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Conductă refulare din OL, Dn 150 mm, Pn 10 daN/cm2;

- Inlocuirea dispozitivelor hidraulice de pe colectorul de refulare

Se înlocuieste colectorul pe refulare cu conducta metalica Dn 1000 mm, L= 5,50 m ingropata la 1,90 m, şi cu tronsoane de conducta metalică de diametre diferite pentru partea din colector amplasată în cuva staţiei (sub placă) in care se vor intepa refularile pompelor.

- Conductă OL, Dn 1000 mm, L=4,80 m;

- Conductă OL, Dn 800 mm, L=1,00 m;

- Conductă OL, Dn 600 mm, L=1,00 m;

- Conductă OL, Dn 400 mm, L=1,00 m;

- Reducţie simetrică OL, Dn 1000/800 mm, 1 buc.;

- Reducţie simetrică OL, Dn 800/600 mm, 1 buc.;

- Reducţie simetrică OL, Dn 600/400 mm, 1 buc.;

- Piesa de trecere OL, Dn 1000 mm, L=1,00 m;

- Cot la 45⁰, OL,  Dn 1000 mm, 2 buc.;

- Cot la 90⁰ , OL, Dn 1000 mm, 1 buc.;

- Instalaţie de epuisment

Instalaţia de epuisment pentru eliminarea apei din cuva consta din pompa tip EPET65 cu (Qp=40 mc/h, Hp=15 mCA) şi este distrusă.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, se va inlocui instalaţia de epuisment pentru eliminarea apei din cuva, cu o electropompa de epuisment verticala Q=30 mc/h, H=11,5 mCA, P=1,5 KW / 400 V

- Instalaţie de regularizare a presiunilor şi compensarea debitelor

Instalaţia de regularizare a presiunilor şi compensare a debitelor este compusă dintr-un hidrofor cu rezervor metalic cu capacitate de 30 mc, electocompresor şi instalaţii hidromecanice aferente.

În urma analizei starii tehnice a instalaţiilor pentru atenuarea loviturii de berbec s-a constatat că rezervorul hidroforului se prezintă în condiţii bune de funcţionare, electocompresorul şi instalaţiile hidromecanice aferente sunt deteriorate, uzate moral şi fizic şi trebuie inlocuite în totalitate.

Astfel prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, au fost propuse și se vor executa:

Retehnologizarea instalaţiei pentru atenuarea loviturii de berbec astfel incat sa respecte normele ISCIR, se realizează prin:

- reabilitarea hidroforului existent (V=30 mc);

- inlocuirea instalaţiei hidromecanice distruse (supapă de de siguranţă, manometru, presostat, sticlă de nivel).

- echiparea instalaţiei pentru atenuarea loviturii de berbec cu un electocompresor de aer cu piston cu următorii parametri funcţionali: Qasp = 1130 l/min, , H=10 bar, P=7,5 kW/380 V.

- Instalaţie de contorizare a apei

Staţia de pompare SPP 3 nu a fost prevăzută cu debitmetre pentru masurarea debitelor pompate.

Astfel prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, având în vedere schema hidrotehnică a reţelei interioare de conducte a plotului de irigaţii SPP 3, pentru măsurarea debitului apei de irigat livrate în reţea, a fost propusă și se vor executa lucrări de instalații pentru:

- debitmetru electromagnetic pentru irigaţii, Dn 1000 mm Pn 10/16, amplasat în cămin de beton, cu dimensiunile de 2,50 x 2,00 x 2,75 m, pe conducta de refulare, in incinta staţiei de pompare SPP 3.

- Clădire instalaţii electrice (CIE)

Din considerente tehnologice cladirea instalaţiilor electrice este dispusa pe parter si etaj cu functiuni diferite (parterul este statie de conexiuni, etajul fiind destinat celulelor de 20 kV) şi deserveşte ambele grupuri de pompare.

Cladirea P+1 cu terasa circulabila este realizata din zidarie portanta cu stalpi si grinzi (25 cm x 35 cm) din beton armat.

- Suprafata construita:Sc=30,03 mp;

- Suprafata desfasurata: Sd=53,82 mp;

- Regim de inaltime: Hmax=6,80 m.

Clădirea are la interior următoarele dimensiuni:

- parter: 7,20 m x 3,40 m cu o înălţime de 3 m.

- etaj: 5,60 m x 3,40 m cu o înălţime de 3,80 m

Parterul este prevazut cu canivouri si stuturi de trecere pentru conductori, la etaj sunt prevazute goluri de trecere a conductorilor electrici care se leaga la un transformator de 1600 kVA, 20/0,4 kV.

Invelitoarea este realizata dintr-o placa de g=9 cm de beton armat, hidroizolata, cu panta de 4% spre jgheaburi.

Placa dintre etaj si parter are o grosime de 10 cm si este realizata din beton armat.

Accesul in cladire la parter şi etaj se face prin usi metalice cu dimensiuni 1,50 m x 2,50 m iar accesul la terasa se face pe o scara metalica.

Peretii interiori sunt tencuiti si zugraviti.

Structura de rezistenţă a clădirii instalaţiilor electrice (CIE) se prezintă în condiţii bune şi nu necesită lucrări de intervenţie,

Lucrările de intervenție la clădirrea instalaţiilor electrice (CIE) care au fost propuse și se vor executa prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, constau în:

- refacerea în totalitate a hidroizolaţiei acoperişului, jgeaburi, burlane;

- refacere tencuieli interioare şi exterioare;

- refacere zugrăveli interioare şi exterioare;

- refacere tamplarie metalica, scara şi mana curentă;

- refacere trotuar.

- Instalaţii electrice

În urma analizei starii tehnice a instalaţiilor electrice compuse din celule de linie, celule motor, cabluri de alimentare, tablouri electrice, aparatură de măsura s-a constatat că din cauza vechimii acestea prezintă un grad ridicat de risc, funcţionarea lor făcându-se la limita inferioară, nu mai prezintă siguranţă în exploatare, sunt distruse şi dezafectate parţial şi trebuie înlocuite în totalitate.

Instalaţii electrice necesare bunei functionari a agregatelor de pompare au fost amplasate la parterul şi etajul cladirii instalaţiilor electice (CIE):

- instalatie de forta de 0,4 kV, prevazuta cu un tablou general de distributie 0,4 kV format din dulapuri, montate la parterul cladirii;

- instalatie de blocaje si semnalizari generale;

- instalatie de ameliorare a factorului de putere;

- instalatie de iluminat.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, au fost propuse și se vor executa lucrări de refacere a instalațiilor electrice și tablourilor echipate cu aparataj modern de acţionare, inclusiv utilizarea convertizoarelor de frecvenţă şi a softstarterelor pentru asigurarea pornirilor fără şocuri în reţeua electrică pentru ansamblu de electropompe din staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3: 5 x 250 kW + 3 x 75 kW:

- instalatie de forta de 0,4 kV,

- instalatie de blocaje si semnalizari generale;

- instalatie de ameliorare a factorului de putere;

- instalatie de iluminat;

- instalaţia de supraveghere video;

- instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice.

Pentru asigurarea pornirilor fără şocuri în reţeua electrică se vor monta 2 convertizoare de frecvenţă comutabile pentru fiecare grup de electropompe şi softstartere pentru fiecarea motor. Această soluţie permite o reglare automată a debitului solicitat, cu menţinerea presiunii constante la un nivel prestabilit, prin modificarea turaţiei pompelor acţionate cu motoare alimentate de la convertizoare de frecvenţă asigurând şi reducerea consumurilor energetice cu min.10-15%, comparativ cu situaţia existentă.

Suplimentar, poate fi prevăzut un PLC şi o consolă operator HMI, care permit realizarea de funcţii suplimentare, cum ar fi oprirea şi pornirea automată (fără intervenţia operatorului) în orele de vârf de sarcină, setarea presiunii de referinţă, vizualizarea parametrilor de funcţionare ai staţiei (presiune măsurată, curenţi absorbiţi de motoare, număr ore de funcţionare pompe). Se asigură, deasemenea, pornirea pompelor în ordinea timpului minim de funcţionare, asigurând astfel o uzură uniformă a pompelor

- Imprejmuiri

Ansamblul de constructii al staţiei de pompare SPP 3 este edificat pe un teren cu suprafata totala de 366 mp şi necesită refacere a imprejmuirii pe tot perimetrul staţiei de pompare şi a postului de transformare.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, au fost propuse și se vor executa:

- lucrări de execuție împrejmuire din panouri de plasa galvanizată, cu porţi de acces, cu înălţime de 2,50 m, L = 93 m, ce va delimita incinta aferentă staţiei de pompare şi circulaţiilor perimetrale.

- lucrări de execuție împrejmuire din panouri de plasa galvanizată, cu porţi de acces, cu înălţime de 2,50 m, L = 12 m, ce va delimita incinta aferenta postului de transformare si circulatiilor perimetrale in care accesul este permis numai furnizorului de energie electrică.

- Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare SPP 3 este asigurată de un transformator de 1600 KVA 20/0,4 kV amplasat pe fundaţie de beton lângă clădirea staţiei de pompare.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, au fost propuse și se vor executa lucrări de refacere a branșamentului electric conform ATR (aviz tehnic de racordare) emis de operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din zonă.

Prin aceaste măsuri de reabilitare, parametrii funcţionali ai staţiei de pompare şi punere sub presiune SPP 3, vor fi aduşi la valorile iniţiale dimensionate pentru a asigura apa de irigat pentru intreaga suprafaţa a plotului de 2173 ha, astfel, în etapa a II-a de modernizare a plotului de irigații SPP 3 nu vor mai fi necesare lucrări de intervenție la stația de pompare.

- Reţeaua interioară de distribuţie a plotului SPP 3

Reţeaua interioară de distribuţie a plotului SPP 3 este de tip telescopic, are o lungime totala de 40.253 m şi este formată din:

- 3 conducte principale (CP1, CP2, CP3);

- 21 antene cu hidranţi, vane de linie (A1 ÷ A20).

Reţeaua interioară de distribuţie a fost proiectată pentru irigarea prin aspersiune şi este construită conducte Premo, tuburi din azbociment și conducte PVC cu diametre cuprinse Dn 1000 mm ÷ Dn 125 mm:

- conducte Premo Dn1000 mm, L=200 m;

- conducte Premo Dn 800 mm, L=1.980 m;

- conducte Premo Dn 600 mm, L=3.330 m;

- conducte Premo Dn 400 mm, L=1.360 m;

- conducte de azbociment Dn 350 mm, L=684 m;

- conducte de azbociment Dn 300 mm, L=2.052 m;

- conducte de azbociment Dn 250 mm, L=9.646 m;

- conducte de azbociment Dn 200 mm, L=11.429 m;

- conducte din PVC, Dn 160 mm, L=7.232 m;

- conducte din PVC, Dn 125 mm, L=2.340 m;

Distanţa dintre antene este de 800 m iar cea dintre hidranţi de 72 m, primul hidrant fiind montat la 36 m.

Pe reţeaua de conducte de distribuţie a plotului SPP 3 sunt amplasaţi cei 451 hidranți şi 24 vane de linie (pe conductele principale şi antene). Hidranții sunt din fonta cu dimensiunile 1000/100 mm fiind amplasați din 72 m in 72 m.

În urma verificării din teren şi pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar s-a constatat că:

- Vanele de linie de pe conductele principale şi antene sunt compromise fizic nemaiputând să-si îndeplinească rolul de vane de sectorizare. Remedierea avariilor de pe conducta principală şi antene se face prin oprirea staţiei.

- Nodurile hidrotehnice prezintă puternice fenomene de coroziune.

- Hidranţii amplasaţi pe antene sunt smulşi/deterioraţi.

- Nu există debitmetru pentru măsurarea debitelor livrate.

Remedierea avariilor pe reţeaua de distribuţie a plotului SPP 3 se face de cele mai multe ori prin oprirea staţiei de pompare, lucru ce duce la pierderea timpului favorabil executării lucrărilor de irigaţii.

Având în vedere dimensiunile reţelei de distribuţie 40.253 m şi a sumelor alocate prin măsura 4.3, modernizarea reţelei se va face etapizat, într-o primă etapă, prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, se vor executa lucrari de:

- înlocuire noduri hidrotehnice de distribuţie prin inlocuirea armăturilor şi pieselor de legătură:

- nodul hidrotehnic dintre colectorul de refulare şi conductele principale CP1 și CP2;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP1 și antenele A9, A10;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP1 și antenele A7, A8;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP1 și antenele A5, A6;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP1 și antenele A3, A4;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP1 și antenele A1, A2;

- nodul hidrotehnic format de antenele A10 și A10bis;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP3 și antenele A11, A12;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP2 și antenele A13, A14;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP2 și antenele A15, A16;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP2 și antenele A17, A18;

- nodul hidrotehnic format de conducta principală CP2 și antenele A19, A20;

- înlocuirea hidranților distruși (135 din cei 451 hidranți de pe rețeaua de distribuție a plotului SPP 3);

Sunt necesare lucrări de reabilitare în continuare a rețelei de distribuție a apei în plotul de irigații SPP 3.

Sunt necesare lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție a apei în plotul de irigații SPP 3.

# Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Lucrările de modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPP 3 vizează îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai componentelor plotului de irigaţii (staţie de pompare şi punere sub presiune şi reţea de distribuţie).

Pentru aducerea plotului de irigaţii SPP 3, aparţinând O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călăraşi la starea de funcţionare corespunzătoare, cu consumuri de energie şi de apă scăzute, în condiţii de siguranţa în exploatare, şi pentru adaptarea reţelei de distribuţie a plotului SPP 3 la udarea prin aspersiune cu pivoţi, rampe, tamburi, conform noii scheme de aplicare a udărilor, la presiunile şi debitele necesare funcţionării acestor instalaţii cu randamente maxime, cu reducerea pierderilor de apă şi reducerea forţei de muncă necesare alicării udărilor, sunt necesare lucrări de reabilitare.

### Lucrări de reabilitare reţea conducte aferente plotului de irigatii SPP 3

Lucrările de modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPP 3 vizează îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai componentelor plotului de irigaţii (staţie de pompare şi punere sub presiune şi reţea de distribuţie).

Pentru aducerea plotului de irigaţii SPP 3, aparţinând O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași la o stare de funcţionare corespunzătoare, cu consumuri de energie scăzute şi în special condiţii de siguranţa în exploatare, prin reducerea numărului de avarii şi a timpilor de intervenţie, sunt necesare lucrări de reabilitare, care în ambele scenarii tehnico-economice identificate vor consta din:

- Lucrări de înlocuiri conducte de distribuţie aferente plotului de irigaţii SPP 3;

- Lucrări de reabilitare a nodurilor hidrotehnice şi inlocuire a armăturilor reţelei de distribuţie: vane de linie, hidranţi, instalaţii de aerisire-dezaerisire, instalaţii de golire;

- Lucrări de reabilitare treceri conducte sub presiune peste canale;

- Reabilitări conducte

- înlocuire conducta principală CP3 pe o lungime de 560 m cu conducta PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 315 mm x 18,7 mm;

- înlocuire conducta principală CP2 pe o lungime totală de 2530 m:

- L=130 ml, conducta PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 560 mm x 33,2 mm;

- L=800 ml, conducta PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 500 mm x 29,7 mm.

- L=800 ml, conducta PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 450 mm x 26,7 mm.

- L=800 ml, conducta PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 400 mm x 23,7 mm;

- Reabilitări noduri hidrotehnice – confecții metalice și armături

- refacerea nodului hidrotehnic şi inlocuirea armăturilor şi pieselor de legătură dintre conducta principală CP1 şi conducta principală CP3.

- Lucrari de reabilitare treceri conducte sub presiune peste canale

- refacerea treceri antenei A1 peste canalul CS13;

- refacerea treceri antenei A2 peste canalul CS10;

- refacerea trecerilor antenei A3 peste canalele CS13 și CS14;

- refacerea trecerilor antenei A4 peste canalele CS10 și CS16;

- refacerea trecerilor antenei A5 peste canalele CS11, CS12, CS13, CS14 și CS15;

- refacerea trecerilor antenei A6 peste canalele CS1, CS9, CS10 și CS16;

- refacerea trecerilor antenei A7 peste canalele CS4, CS5, CS6 și CS7;

- refacerea trecerilor antenei A8 peste canalele CS2 și CS3;

- refacerea treceri antenei A9 peste canalul CS4;

- refacerea trecerilor antenei A10 peste canalele CS2 și CS3;

- refacerea trecerilor antenei A10bis peste canalele CS2 și CS3;

- refacerea trecerilor antenei A11 peste canalele CS5 și CS6;

- refacerea treceri antenei A12 peste canalul CS1;

- refacerea trecerilor antenei A15 peste canalele CS7, CS8 și CS9;

- refacerea treceri antenei A16 peste canalul CS2

- refacerea trecerilor antenei A17 peste canalele CS7, CS8 și CS9;

- refacerea trecerilor antenei A18 peste canalele CS2, CS10 și CS10c;

- refacerea trecerilor antenei A19 peste canalele CS4, CS5, CS6 și CS11;

- refacerea trecerilor antenei A20 peste canalele CS3, CS1 și CS13bis;

### Echipamente de udare aferente plotului de irigatii SPP 3

Suprafaţa amenajării de irigatii în care se află plotul SPP 3 se află într-o zonă cu climă temperat continentală caracterizată prin:

- precipitaţii anuale 400 – 400 mm;

- evapotranspiraţie 700 mm;

- soluri grele luto-argiloase.

Plotul de irigații SPP 3 a fost proiectat pentru udarea prin aspersiune.

Irigarea suprafeței nete a plotului se realizează cu echipamentele de udare existente în dotarea membrilor OUAI și a deținătorilor de terenuri în plot, respectiv:

- instalații de udare prin aspersiune tip „aripi de ploie”;

- instalații de udare prin aspersiune tip tambur;

În prezent, suprafața netă a plotului SPP 3 este irigată astfel:

- 1303,80 ha, suprafața irigată cu instalații de udare prin aspersiune tip „aripi de ploie”;

- 869,20 ha, suprafața irigată cu instalații de udare prin aspersiune tip tambur.

Pentru optimizarea și creșterea randamentului udărilor se vor achiziționa prin proiect 3 buc. „instalații de irigat tip pivot – tractabil de pe o pozitie pe altaˮ, cu următoarele caracteristici tehnice:

### Instalatii de irigat tip pivot – tractabil de pe o pozitie pe alta.

| Lungimea rampei (m) | 360-370 |
| --- | --- |
| Mod de operare | Pivotare in jurul unui punct |
| Suprafaţa irigată (ha) | 40-45 |
| Raza fizică (m) | 360-370 |
| Raza irigată (m) | 365-375 |
| Nivel de precipitatii asigurat pentru suprafata irigată | 60 m3 apă/ha/zi |
| Debit minim necesar pompă (l/min) | 1750 |
| Inaltime liberă sub travee (m) | Min 2,8 |
| Debitmetru contorizare apă | Da |

Aceste echipamente vor inlocui instalații de udare prin aspersiune tip „aripi de ploie”.

Suprafața irigată cu instalațiile achiziționate prin proiect va fi de 126,90 ha.

Economia de apă realizată prin inlocuirea instalațiilor de udare „aripi de ploie‟ cu echipamente de udare tip „Instalatii de irigat tip pivot – tractabil de pe o pozitie pe alta ˮ va fi de 5,20% (conform Anexa 1 – Breviar de calcul).

# Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale (ciment, balast, nisip, agregate de râu sortate, apă, piatră spartă, pământ pentru umpluturi, etc), conform cu reglementările naţionale in vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate. Aceste materiale vor fi in concordanţă cu prevederile H.G. 766/1997 şi Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuţia lucrării.

Pentru manipularea pământului (excavare şi transport) se va folosi un excavator şi o autobasculantă, pentru transport materiale se va folosi un autocamion care vor utiliza ca şi combustibil motorina.

Utilajele folosite la realizarea lucrărilor de terasamente sunt utilaje cu motoare DIESEL, combustibilul utilizat este motorina. Parametrii fizico-chimici ai produselor petroliere utilizate se incadreaza in standardele şi normativele tarii noastre, motorina – conform STAS 240-80.

Informatiile despre materiile prime şi materialele auxiliare care se vor utiliza pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a staţiiei de pompare SPP 3, şi reţelei interioare de conducte aferente plotului de irigaţii deservite sunt prezentate in continuare.

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Clasificarea şi etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- |
|  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate** | Fraze de risc* |
| Motorina | P | Inflamabil, Nociv, Toxic | R10; R11; R45 |
| Umplutura de pământ | N | - | - |
| Balast şi piatra sparta | N | - | - |
| Beton de ciment | N | - | - |
| Prefabricate din beton | N | - | - |
| Vopsea | P | Nociv, Inflamabil | R10; 20/21;R36/38; R66; R67 |

* Conform HG nr. 1408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substantelor periculoase

# Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Zona deservita de obiectivele propuse prin proiect dispune de reţele de alimentare cu energie electrică.

Pentru obiectivul de investitie proiectat sunt necesare racorduri de alimentarea cu apă şi energie electrică.

- Alimentare cu apa

Alimentarea cu apă este realizată din canalul de legatura Stăvârna-462, fiind asigurată de furnizorul de apă ANIF.

Pentru asigurarea apei pentru irigaţii, O.U.A.I. Prundu-Chirnogi a încheiat cu A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Giurgiu, Contractul multiannual nr. 17.06.014/2017 pentru prestarea serviciilor de irigaţii, care are ca obiect servicii de prelevare şi transport al apei de la sursă la punctual de livrare, şi se actualizează anual prin acte aditionale.

Alimentarea cu apa a organizarii de santier se va realiza din reteaua de canale de aducţiune.

Apa potabila va fi achizitionata din comert in bidoane de plastic.

- Evacuare ape uzate

Prin lucrarile de reabilitare şi modernizare a staţiiei de pompare SPP 3 vor rezulta doar ape uzate menajere din organizarea de santier.

In zona amenajarilor de santier (fronturi de lucru) vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrarile. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de catre firma care le va pune la dispozitie

- Evacuare ape pluviale

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin rigole aferente căilor de comunicaţii spre canalele din zona staţiiei de pompare.

Nu se considera necesara colectarea şi pre‐epurarea apelor pluviale deoarece in situatie normala de functionare incinta staţiiei de pompare şi punere sub presiune nu se contituie in surse de poluare cu hidrocarburi.

- Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare SPP 3 este asigurată de un transformator de 1600 KVA 20/0,4 kV amplasat pe fundaţie de beton lângă clădirea staţiei de pompare.

Prin proiectul finanţat de A.F.I.R., în curs de derulare, în perioada 2017-2019, au fost propuse și se vor executa lucrări de refacere a branșamentului electric conform ATR (aviz tehnic de racordare) emis de operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din zonă.

Pentru furnizarea energiei electrice la locurile de consum, O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI are incheiat cu furnizorul de energie electrică un contract multianual.

In perioada de executie a lucrărilor este necesară alimentarea cu energie electrică a organizarii de santier. Alimentare cu energie electrică a organizarii de santier se realizeaza prin conectare la reteaua de distributie existenta in zona punctului de lucru.

Pentru asigurarea agentului termic in cadrul organizarii de santier se vor utiliza radiatoare electrice.

- Alimentare cu carburant

Pentru desfasurarea activitatilor şi implicit functionarea utilajelor/mijloacelor de transport sunt necesari carburanti (motorina) pe toata perioada derularii lucrărilor de executie.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar.

Combustibilii auto necesari functionarii utilajelor şi vehiculelor vor fi aprovizionati din statii de distributie a carburantilor, prin alimentare directa şi prin transport la zona punctului de lucru cu o autocisterna.

# Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La finalizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a plotului de irigații SPP 3, constructorul are obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

Se vor impune masuri de management corespunzator:

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon şi concentratiile de emisii in gazele de esapament şi vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu‐se toate deseurile.

Perimetrul staţiei de pompare SPP 3 va fi plantat cu arbusti si se vor amenaja spatii verzi.

Staţia de pompare SPP 3, este amplasată la distanţe mai mari de 4-5 km fata de cea mai apropiata asezare umana, comuna Prundu, iar natura lucrarilor de modernizare si reabilitare care se vor executa nu vor influenta negativ factorii de mediu sau vor avea un efect negativ asupra cetatenilor care locuiesc in comuna Prundu, județul Giurgiu

# Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Pentru transportul materialelor principale se utilizează reţeaua de drumuri existente.

Pentru accesul la amplasamentul staţiiei de pompare SPP 3, sunt utilizate drumurile existente. Locatiile au acces la drumurile de exploatare agricole care sunt limitrofe staţiilor.

# Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale utilizate la reabilitarea şi modernizarea plotului de irigații SPP 3, sunt materiale pământoase (argile, nisipuri etc.), balast pentru fundatie, piatră spartă, materiale lemnoase, etc.), apa.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj. Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si verificate.

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95.

In perioada de functionare a investitiei se vor folosii acelesi tipuri de materiale, necesare pentru intretinerea corespunzatoare a investitiei.

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii lucrărilor mentionate.

# Metode folosite în construcţie/demolare

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile şi, implicit, a protecţiei mediului în domeniul proiectării şi realizării prezentei investitii, s-au avut în vedere soluţii care să conducă la minimizarea afectării echilibrului ecologic.

Metodele ce vor fi folosite la realizarea lucrărilor de constructii sunt metodele uzuale pentru proiectele de infrastructură de irigaţii, care vor fi in conformitate cu cerintele tehnice şi legale in vigoare, in conformitate cu caietele de sarcini care au stat la baza atribuirii lucrărilor de executie.

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi:

- Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate;

- Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate;

- Dupa obtinerea Autorizatiei de construire se va trece la trasarea lucrarii şi demararea lucrărilor de construire, conform tehnologiei de executie propusa in proiectul de detaliu, care va respecta standardele şi normativele in vigoare;

- În timpul execuţiei se va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare;

- Va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite;

- Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul materialului, diametre, caracteristici tehnice ale echipamentelor, montaj, etc.);

- Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs;

- Dupa darea in exploatare a lucrărilor de modernizare și reabilitare a plotului de irigații SPP 3, acestea vor fi intretinute (intretinerea echipamentelor de masura, electopompelor, vanelor etc.) periodic in vederea bunei functionari a acestora.

# Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de execuție cuprinde următoarele faze:

Faza de construcție – În această fază se vor executa lucrările de modernizare a plotului de irigații SPP 3 constănd în lucrări de construcții, instalații hidromecanice, instalații electrice, montajul echipamentelor și utilajelor.

Faza de punere în funcțiune - În această fază se vor executa probele și testarea echipamentelor și probele de presiune la rețelele de distribuție ale plotului de irigații SPP 3.

Faza de exploatare - În această fază se va opera plotul de irigații SPP 3 conform Regulamentelor de exploatare, existente și se realiza urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin:

urmărire curentă;

urmărire specială.

Domeniul de aplicare al supravegherii curente a starii tehnice cuprinde toate obiectele de constructii aflate in evidenta fondurilor fixe ale unitatilor ce apartin de O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judetul Călărași.

| GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI |
| --- |
| Nr. crt. | Denumirea obiectului/categorie de lucrări | Anul 1 |
|  |  | luna |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Obiectul nr. 1 - Organizare de şantier |
|  | Plarforma balastata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Împrejmuire incinta organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obiectul nr. 2 - Reabilitare reţea conducte aferente plotului de irigaţii SPP 3 |
|  | Terasamente - Inlocuiri conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terasamente - Reabilitare noduri hidrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistenţă - Masive de ancoraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezistenţă - Cămine de vane/debitmetru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalaţii - Inlocuiri conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalaţii - Reabilitare noduri hidrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Obiectul nr. 3 - Probe tehnologice şi teste |
|  | Probe tehnologice la ploturile de irigaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

# Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Pentru aducerea plotului de irigaţii SPP 3, aparţinând O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași la o stare de funcţionare corespunzătoare, cu consumuri de energie şi de apă scăzute, în condiţii de siguranţa în exploatare, prin reducerea numărului de avarii şi a timpilor de intervenţie, se propun lucrări de modernizarea şi reabilitare a reţelei de distribuţie aferente plotului.

Lucrările de intervenție la obiectivul de investiție „Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii SPP 3, apartinand O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași, din amenajarea hidrotehnica Gostinu-Greaca-Argeş – etapa a II-a" constau în înlocuirea conductelor rețelei de distribuție pe o lungime totală de 4.450 m.

Reţeaua interioară de distribuţie a plotului SPP 3 este realizată din tuburi Premo și tuburi de azbociment și partial din PEHD, are o lungime totala de 40.253 m şi şi este formată din:

- 3 conducte principale (CP1, CP2, CP3);

- 21 antene, cu hidranţi, vane de linie.

- Opțiunea 1

Înlocuirea tronsoanelor de conducte deteriorate cu conducte noi din PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 560 mm ÷ Dn 315 mm montate în paralel cu rețeaua existentă și racordate la aceasta prin by-pasuri de intrare/ieșire.

- Opțiunea 2

Înlocuirea tronsoanelor de conducte deteriorate cu conducte noi din PEHD PE 100 PN10 SDR 17 Dn 560 mm ÷ Dn 315 mm, cu dezafectarea rețelei existente și transportarea conductelor dezafectate în depozite special amenajate.

Analiza comparativă a celor două opțiuni este prezentată mai jos:

| Criteriul analizat | Opțiunea 1 | Opțiunea 2 |
| --- | --- | --- |
| tehnic | Conductele din PEHD au caracteristici tehnice și funcționale superioare tuburilor Premo si din azbociment: durata de viață mai mare; greutate specific mica; manipulare, transport ușor montare rapidă și ușoară; etanșeitate total; proprietăți mecanice superioare la solicitările din timpul transportului, montajului, transportului, depozitării; rezistență superioară la coroziune; rezistență superioară la abraziune; rezistență superioară la uzură; proprietăți hidraulice superioare datorită coeficientului de rugozitate foarte mic. | Conductele din PEHD au caracteristici tehnice și funcționale superioare tuburilor Premo si din azbociment: durata de viață mai mare; greutate specific mica; manipulare, transport ușor montare rapidă și ușoară; etanșeitate total; proprietăți mecanice superioare la solicitările din timpul transportului, montajului, transportului, depozitării; rezistență superioară la coroziune; rezistență superioară la abraziune; rezistență superioară la uzură; proprietăți hidraulice superioare datorită coeficientului de rugozitate foarte mic. |
|  | Inlocuirea tronsoanelor de conductă deteriorate presupune următoarele operațiuni: săpatura mecanică și manuală; împrăștiere și compactarea pământului pentru umplutură; realizare pat de nisip de 10 cm pentru pozare conductelor din PEHD; montare conducte PEHD, piese de imbinare, prin sudură cap la cap, controlul sudurilor; probe de presiune parțiale. | Inlocuirea tronsoanelor de conductă deteriorate presupune următoarele operațiuni: săpatura mecanică și manuală: împrăștiere și compactarea pământului pentru umplutură; dezafectare conducte Premo si azbociment; încărcarea mecanizată în mijloace auto a conductelor dezafectate; transportul conductelor dezafectate pe cca. 5 km; descărcarea și depozitarea conductelor Premo si azbociment dezafectate; realizare pat de nisip de 10 cm pentru pozare conductelor din PEHD; montare conducte PEHD, piese de imbinare, controlul sudurilor; probe de presiune parțiale. |
| economic | Cheltuielile cu investiția de bază, conform devizului general – scenariul 1, sunt de: 4.772.797 lei | Cheltuielile cu investiția de bază, conform devizului general – scenariul 2, sunt de: 5.388.726 lei |
| financiar | Costurile pentru realizarea investiției se incadrează în bugetul de 1.000.000 euro, cheltuieli eligible, finanțate de A..F.I.R. Cheltuielile neeligibile, suportate din fonduri proprii ale O.U.A.I., aferente proiectului sunt de 5062 euro. | Costurile pentru realizarea investiției nu se incadrează în bugetul de 1.000.000 euro, cheltuieli eligible, finanțate de A..F.I.R. Cheltuielile neeligibile, suportate din fonduri proprii ale O.U.A.I., aferente proiectului vor fi de 131.063 euro. |
| sustenabilitate | Proiectul dezvoltă a activitate sustenabilă conform analizei financiare realizate în cap. 5.6.c Analiza financiară; sustenabilitatea financiară. | Proiectul dezvoltă a activitate sustenabilă, dar sustenabilitatea financiară va influențată negativ de creșterea costurilor investiției și a costurilor operaționale (costuri de depozitare, pază etc.). |
| riscuri | În faza de exploatare a infrastructurii secundare de irigații a plotului, riscul legat de funcționalitatea rețelei de distribuție este unul important, deterninat de timpii de intreruperi în furnizarea apei de irigații necesar lucrărilor de intervenții la avariile apărute. Prin reabilitarea și modernizarea rețelei acest risc este diminuat. | În faza de exploatare a infrastructurii secundare de irigații a plotului, riscul legat de funcționalitatea rețelei de distribuție este unul important, deterninat de timpii de intreruperi în furnizarea apei de irigații necesar lucrărilor de intervenții la avariile apărute. Prin reabilitarea și modernizarea rețelei acest risc este diminuat. Un factor de risc foarte important este cel legat de respectarea condițiilor de mediu, depozitarea conductelor dezafectate, în special a celor din azbociment, impune respectarea reglementărilor privind condițiile de depozitare a materialelor care conțin fibre de azbest. Azbestul este un mineral cristalizat fibros constituit din silicați de magneziu hidratați, calcare și alte substanțe alcaline. |

Din analiza opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor prezentată rezultă că opțiunea 1 privind lucrările de intervenție propuse pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizarea si reabilitarea plotului de irigatii SPP 3, apartinand O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, judeţul Călărași, din amenajarea hidrotehnica Gostinu-Greaca-Argeş – etapa a II-a" este opțiunea optima și este recomandată de proiectant, întru-cât:

- Conductele din PEHD au caracteristici tehnice și funcționale superioare tuburilor Premo si din azbociment;

- Inlocuirea tronsoanelor de conductă deteriorate presupune doar operațiuni de terasamente și montare conducte PEHD, nu și dezafectarea tuburilor Premo și din azbociment;

- Costurile totale pentru realizarea investiției se incadrează în bugetul de 1.000.000 euro, cheltuieli eligible, finanțate de A..F.I.R., cheltuielile neeligibile, suportate din fonduri proprii ale O.U.A.I., aferente proiectului fiind de numai 3.663 euro.

- Proiectul dezvoltă a activitate sustenabilă conform analizei financiare realizate în cap. 5.6.c Analiza financiară; sustenabilitatea financiară.

- Riscul legat de funcționalitatea rețelei de distribuție este diminuat, prin creșterea siguranţei în exploatare, și reducerea numărului de avarii şi a timpilor de intervenţie;

- Este eliminat riscul impactului negativ asupra mediului generat de depozitarea conductelor dezafectate, în special a celor din azbociment.

# Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Alte activitati care ar putea sa apara ca urmare a proiectului de reabilitare şi a infrastructurii de irigaţii la O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI sunt in principal cele legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectorului agricol, creşterea viabilităţii economice a fermelor, adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi protecția mediului.

# Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform certificatului de urbanism nr. 16 din 14.11.2018, s-au solicitat urmatoarele avize şi acorduri:

- Acord Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu;

- Aviz amplasament alimentare cu energie electrică ENEL MUNTENIA S.A.;

- Aviz A.N.I.F Giurgiu;

- Aviz A.N.A.R. – S.G.A. Giurgiu;

- Aviz Parc Natural Comana - ROSPA0038

Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

Prin proiectul propus se vor realiza lucrări de intervenţii la obiective existente, respectiv modernizarea şi reabilitare plotului de irigaţii SPP 3.

Descrierea amplasării proiectului

# Localizarea proiectului

Terenurile pe care sunt amplasate staţia de pompare de punere sub presiune SPP 3 şi reţeaua de conducte de distribuţie aferentă plotului de irigaţii SPP 3, sunt situate în extravilanul comunei Prundu, judeţul Giurgiu şi fac parte din amenajarea hidroameliorativă „Gostinu-Greaca-Argeş” cu suprafaţa de 15.055 ha, în judeţul Giurgiu.

O.U.A.I. PRUNDU-CHIRNOGI se invecineaza cu:

| la N: | DN 41 Olteniţa-Giurgiu şi Terasa Mihai Bravu; |
| --- | --- |
| la S: | fluviul Dunărea; |
| la E: | râul Argeş şi municipiul Olteniţa; |
| la V: | O.U.A.I. Băneasa Grivco. |

Plotul de irigaţii SPP 3, are următoarele dimensiuni:

suprafaţa brută: 2409 ha;

suprafaţa netă: 2173 ha.

Plotul de irigaţii SPP 3, deservit de staţia de punere sub presiune SPP 3 are suprafaţa brută de 2409 ha din care suprafaţa netă este de 2173 ha şi următoarele vecinătăţi:

| la N: | plotul SPP 4 din amenajarea Gostinu-Greaca-Argeş;; |
| --- | --- |
| la S: | fluviul Dunărea; |
| la E: | plotul SPP 5 din amenajarea Gostinu-Greaca-Argeş; |
| la V: | plotul SPP 1 din amenajarea Gostinu-Greaca-Argeş. |

# Distanta fata de granite (proiecte care cad sub incidenta Convenţiei adoptată la Espoo, ratificată prin Legea nr. 22/2001)

Graniţa cea mai apropiată este cea cu Bulgaria, dea lungul fluviului Dunărea, situată la distanțe de cca. 1÷2 km.

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate in Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

Obiectivele proiectului propus nu sunt incluse în Lista activităţilor - Anexa nr. I, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 ratificată prin Legea nr. 22/2001.

# Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural şi patrimoniul arheologic

Plotul de irigatii SPP 3 este amplasat în extaravilanul comunei Prundu, județul Giurgiu, perimetrul studiat nu se suprapune și nu este în vecinătatea unor situri arheilogice şi/sau obiective de patrimoniu cultural, conform :

Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare

Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

# Informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului

Tectonica regiunii si seismicitatea

Geomorfologic, perimetrul studiat se încadrează în Câmpia Română, subdiviziunea Câmpia Burnazului.

Câmpia Română este marginita la sud şi est de Dunăre, iar la nord de Podişul Getic, Subcarpaţii şi podişul Moldovei. Intre aceste limite, Câmpia Română apare ca o depresiune - in sens geologic - puternic sedimentată. Ea este o regiune de platforma, relativ rigida (platforma Moesica).

Perimetrul studiat face parte din Câmpia Burnazului, subdiviziune în cadrul Câmpiei Române, care genetic este de tip tabular (cu interfluvii intre vai). Campiile tabulare au o origine lacustra, sunt in mare parte terasate datorita migrarii orizontale si adancirii raurilor mari (Jiu, Olt, Arges, Dunare) si sunt acoperite cu loess (crovuri, gavane, padine).

Câmpia Burnazului se dezvolta la sud de valea Câlniştei, între râurile Olt la vest şi Argeş la est, caracterizându-se printr-o panta morfologica înclinata de la nord la sud, pusa în evidenţă de direcţia văilor care o drenează. Este fragmentată în partea de est de reţeaua hidrografică a vaii Câlniştea, iar spre vest de vaile Teleorman şi Vedea, cu afluentii lor. Câmpia Burnazului este delimitată la sud de fluvial Dunărea.

Plotul de irigaţii SPP 3 este situat în Lunca Dunării, Lunca Greaca, cu altitudinea de 14-16 şi panta medie de 0,05‰. Zona a fost în întregime îndiguită şi desecată.

Forma Câmpiei Române, aspectul si adancimea la care se afla fundamentul ei intre Focsani si Zimnicea, influenteaza modul de propagare a undelor seismice care au epicentru in Carpatii si Subcarpatii de Curbura, imprimandu-le o directie de la nord-est spre nord-vest.

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, perimetrul cercetat se incadreaza ariei macroseismice de intensitate 71, cu perioada de revenire de 100 de ani.

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, perimetrul cercetat se incadreaza in zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, ag = 0,25 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0 sec.

- Date climatice

Perimetrul cercetat se încadrează în zona climatului temperat-continentale cu nuanţe excessive.

Regimul climatic general este caracterizat prin veri foarte calde şi uscate, cu precipitaţii cu caracter torenţial la inceputul verii, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice.

Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii lente de aer temperat-oceanic din V şi NV, mai ales în semestrul cald şi prin advecţii de aer temperat continental din E şi NE, mai ales în semestrul rece (conform datelor furnizate de staţia meteorologică Bucureşti-Filaret), dominante fiind crivătul, austrul, băltăretul şi suhoveiul.

În general clima este specifică câmpiei sudice şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii şi adeseori in regim torenţial vara, precum şi frecvente perioade de seceta.

Temperatura aerului:

- Temperatura medie anuală este de 11 °C;

- Temperatura medie în luna cea mai caldă (iulie) este de 22,9 °C;

- Temperatura medie în luna cea mai rece (ianuarie) este de – 3,2 °C;

- Temperatura minimă absolută a fost de – 27 grade C;

- Temperatura maximă absolută a fost de 38 grade C.

Radiatia solara globala este in medie de 125 Kcal/cm2. Durata de stralucire a soarelui este intre 2200-2300 ore/an.

Media anuala a precipitatiilor este de 500-600 mm din care cca. 45 % cad in perioada 1 aprilie – 30 septembrie.

Umezeala atmosferică este destul de mare (58% anual), iar ploile torentiale nu au un caracter prea accentuat. Cantitatile maxime in 24 ore ajung în lunile iunie şi iulie la 72,2 mm.

Adâncimea maximă de îngheţ a zonei investigate este, conform STAS 6054-84, de 70-80 cm.

Plotul de irigatii SPP 3 este amplasat în extaravilanul localităţii Prundu, judeţul Călărași, areal care conform hărţilor zonelor de risc de secetă şi a celor cu risc de exedent de precipitaţii se încadrează astfel:

- zonă cu climat semiumed, având indicele de ariditate De Martonne calculat din cantitaţi medii multianuale de precipitaţii şi valori medi multianuale de temperatura (1961-2010), IDM =23,18944907;

- zonă cu climat uscat-subumed, având indicele de ariditate UNEP cu valori 0,51 ≤ R ≤ 0,65, calculat din cantităţi medii multianuale de precipitaţii şi evapotranspiraţie.

Din punct de vedere al valorilor indicatorilor de vulnerabilitate la inundaţii, perimetrul studiat situat în spaţiu hidrografic Dunăre, se încadrează astfel:

- clasa III – vulnerabilitate moderata – suprafetele medii anuale inundate reprezinta intre 0,21 si 1,1% din suprafata totala a bazinului hidrografic, respectiv intre 0,33 si 1,60% din suprafata arabila; numarul mediu anual al locuintelor distruse ca urmare a inundatiilor se situeaza intre 23 si 136 locuinte distruse la 1000 hectare inundate; numarul mediu anual al evenimentelor care provoaca inundatii se situeaza intre 0,45 si 1,19 evenimente/an;

În vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice și pentru protecția mediului și din motive de competitivitate, este necesară modernizarea instalațiilor de irigații, care să asigure utilizarea eficientă a apei, prin folosirea de tehnologii noi care să conducă la o reducere reală a consumului de apă la nivelul investiției, precum și pentru a se reduce presiunea asupra corpurilor de apă de suprafață.

# Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atat pe amplasament cat şi pe zonele adiacente acestuia

Plotul de irigații SPP 3

Suprafaţa de teren a plotului de irigaţii SPP 3 are următoarele date tehnice:

- Suprafaţa brută amenajată a plotului de irigaţii SPP 3: Sb= 2409 ha.

- Suprafaţa netă amenajată a plotului de irigaţii SPP 3: Sn= 2173 ha.

- Suprafata totală a incintei staţiei de pompare SPP 3 St = 366 mp

- Suprafata construita a staţiei de pompare SPP 3: Sc = 172 mp

- Suprafata desfasurata a staţiei de pompare SPP 3: Sd= 196 mp

Suprafaţa totală de teren ocupată de lucrările de intervenţie propuse la rețeaua de distribuție va fi de aproximativ 6300 mp, pe perioada lucrărilor de execuţie pentru reabilitarea tronsoanelor conductelor principale CP2 și CP3 prin înlocuirea tronsoanelor avariate cu conducte noi din PEHD și refacerea nodurilor hidrotehnice formate de acestea cu CP1 și a trecerilor antenelor peste canalele de desacare/drenaj.

La finalizarea lucrărilor vor fi efectuate toate lucrările pentru refacerea zonei ocupate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

Organizarea de şantier

Pe perioada lucrărilor de execuţie organizarea de şantier va ocupa temporar o suprafaţă totală de aproximativ 500 mp, pusă la dispoziţie de O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI. La finalizarea lucrărilor vor fi efectuate toate lucrările pentru refacerea zonei ocupate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

# Politici de zonare şi de folosire a terenului

Regimul juridic

Terenurile pe care sunt amplasate staţia de pompare de punere sub presiune SPP 3 şi reţeaua de conducte de distribuţie aferentă plotului de irigaţii SPP 3, sunt situate în extravilanul comunei Prundu, judeţul Giurgiu şi conform Protocolului de transmitere fără plată a dreptului de proprietate a infrastructurii amenajărilor interioare pentru irigaţii aparţinând domeniului privat al statului din data de 22.05.2008 (Anexa 2 la Ordinul nr. 501/19.08.2008) este în folosința O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI.

O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, deţine dreptul de proprietate/folosinţă asupra bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii aflate pe teritoriul organizaţiei, după cum urmeză:

- dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra stației de pompare și reţelei de conducte îngropate, sub presiune, obţinut de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (A.N.I.F.), în baza Protocolului privind predarea/preluarea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, încheiat la data de 22.05.2008, în conformitate cu Ordinul 501/19.08.2008 al M.A.D.R. şi legea Îmbunătăţirilor Funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- staţia de pompare SPP 3;

- rețeaua de distribuție a plotului de irigații SPP 3.

O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, în conformitate cu Protocolul de transmitere fără plată a dreptului de proprietate din 22.05.2008, administrează şi exploatează, repară şi menţine în stare de funcţionare infrastructura de imbunătăţiri funciare de pe suprafaţa brută de 2.409 ha, din care suprafaţa netă este de 2.173 ha, situate în amenajarea de irigaţii „Gostinu-Greaca-Argeş” de pe raza comunei Prundu, judeţul Giurgiu, respectiv plotul SPP 3.

Regimul economic

Conform Certificatului de urbanism nr. 16/14.11.2018 terenul pe care se vor desfasura lucrarile propuse prin prezentul proiect are categoria de folosinta: teren agricol.

Destinaţia conform P.U.G. aprobat este: teren agricol.

Regimul tehnic

Conform avizelor şi acordurilor recomandate prin certificatul de urbanism obiectivul de investitie nu se afla in zona protejata sau interzisa.

Se vor respecta planurile de executie şi organizare interna. Se are in vedere, in primul rand, reducerea la minim a posibilitatii afectarii de noi terenuri. Aceasta implică:

economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurarii planului de executie a proiectului;

dirijarea şi concentrarea activitatii in perimetrul vizat;

evitarea blocarii unor resurse, ce urmeaza a fi puse ulterior in exploatare, sub haldele de sol decopertat;

# Areale sensibile

In zona de proiect nu au fost identificate zone umede de importanta nationala, zone cu potential de alunecare sau zone de protectie sanitara.

Zone sensibile sunt reprezentante de:

- ariile natural protejate

Prin proiect sunt propuse lucrări de reabilitrea a infrastructurii secundare de irigaţii existentă, pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii, fără extinderea acesteia.

Lucrările de modernizare se vor desfăşura în amplasamentul actual al plotului de irigaţii SPP 3 în incinta staţiei de pompare şi pe traseul conductelor de distribuţie a apei existente.

Activităţile care vor avea loc în vecinătatea siturilor ROSPA0038 Dunăre-Oltenița, ROSCI 0088 Gura Vedei - Șaica – Slobozia, ROSPA0090 Ostovul Lung – Gostinu şi ROSPA0022 Comana, nu vor afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate, fiind lucrări de reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii existentă.

Situl ROSPA0038 Dunăre-Oltenița este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.496550

- latitudine: 44.059044

Situl ROSCI0088 Gura Vedei - Șaica - Slobozia este situat (centrul) la:

- longitudine: 25.821092

- latitudine: 43.757175

Situl ROSPA0090 Ostovu Lung – Gostinu este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.223580

- latitudine: 44.002353

Situl ROSPA0022 Comana este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.112758

- latitudine: 44.140703

- zonele locuite

Staţia de pompare şi punere sub presiune SPP 3 este amplasată la distanţe mai mari de 4 km fata de cea mai apropiata asezare umana, localitatea Prundu, iar natura lucrarilor de modernizare si reabilitare care se vor executa nu vor influenta negativ factorii de mediu sau vor avea un efect negativ asupra cetatenilor care locuiesc in comuna Prundu din judeţul Giurgiu.

- cursurile de apa

Lucrările de reabilitare şi modernizare a plotului de irigaţii SPP 3 nu traversează cursuri de apă/canale.

Proiectul intra sub incidenta art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, (cu modificarile şi completarile ulterioare).

Proiectul propus se încadrează la art. 54, alin.1, lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996, (cu modificarile şi completarile ulterioare): „lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări.‟

O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI a solicitat la A.N.A.R. – S.G.A. Giurgiu emiterea Avizului de gospogărire a apelor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-Arges‟

- zone impadurite

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrari de defrisare şi scoatere din circuitul forestier a unor suprafete teren.

În timpul desfăşurării şi realizării lucrărilor pentru realizarea obiectivelor investiţiei, terenurile urmează să fie ocupate în mod definitiv şi/sau temporar.

# Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

Conform certificatului de urbanism nr. 16/14.11.2018 lucrările de modernizare se vor desfăşura în incinta împrejmuită a staţiei de pompare şi pe traseul conductelor existente.

Coordonatele Stereo 70, ale punctelor care delimitează plotul de irigatii SPP 3, aferenta proiectului propus sunt:

| 1 | x=600831 | y=281664 |
| --- | --- | --- |
| 2 | x=597391 | y=279697 |
| 3 | x=602977 | y=284297 |
| 4 | x=603694 | y=281622 |

# Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Studierea mai multor variante şi soluţii de amplasament pentru lucrări nu a fost posibilă dat fiind caracterul şi amplasamentul lucrărilor solicitate prin tema de proiectare: lucrări de intervenţie pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii din plotul SPP 3 din amenajarea hidroameliorativă “Gostinu - Greaca - Argeș”.

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

Evaluarea impactului potential asupra mediului ca urmare a implementarii proiectului propus s‐a realizat atat in faza de constructie cat şi in faza de exploatare.

Lucrarile privind implementarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-Arges", nu conduc la un impact semnficativ asupra mediului, fiind lucrări de reabilitrea a infrastructurii secundare de irigaţii existentă.

### Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

# Protecţia calităţii apelor

Perioada de constructie

In perioada de executie singura sursa de poluare pentru ape sunt utilajele terasiere. Respectarea tehnologiilor de lucru şi intretinerea tehnica corespunzatoare a utilajelor reduce la minimum impactul asupra calitatii apelor.

Principalele surse potentiale de poluare a apei in timpul executiei lucrărilor sunt urmatoarele:

- excavarea pământului;

- manevrarea materialelor de construcţie;

- circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie şi muncitorii;

- traficul utilajelor de constructii;

- amplasamentul ales pentru organizarea de santier.

Lucrarile de excavatii pot determina poluarea apelor de suprafata cu particule de dimensiuni mici. Manipularea materialelor de constructie determina emisii specifice de anumiti compuşi chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge şi in albia apelor din zona. Accidental este posibil ca unele produse precum carburantii sau uleiurile, sau alte produse folosite in constructii in faza lichida sa se scurga din recipientele de depozitare.

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazoşi (NOx, CO, SOx, compuşi din hidrocarburi, particule in suspensie etc.). In acelaşi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafata drumului şi a rotilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spalate de precipitatii şi depozitate pe sol, in apa subterana sau in corpurile de apa de suprafata.

In acelaşi timp activitatile de tip santier, depozitele intermediare (vrac) de materiale de constructii (in special pulverulente) sunt spalate de apele pluviale, particulele fine fiind antrenate catre terenurile adiacente, iar o parte din ele pot ajunge in cursurile de apa datorita morfologiei locale a terenului care are o influenta deosebita in disiparea poluantilor in zona. Zonele de depozitare a materialelor de granulatie fina se vor ingradi şi acoperi. In cazul depozitelor temporare/permanente de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea şi punerea in operaa materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante şi nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

Cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit in perioada de executie in cursurile de apa nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de constructii s‐ar putea produce daune mediului acvatic.

Se impune ca intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizarile de santier se va impune respectarea limitelelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa stabilite conform NTPA – 001.

Lucrarile de constructii nu sunt extrem de vaste. In masura in care se respecta in totalitate masurile de protectie a mediului, ele nu pot provoca un impact semnificativ asupra mediului.

Perioada de exploatere

In conditii normale de exploatare nu exista evenimente care sa produca un impact asupra corpurilor de apă subterană sau de suprafaţă.

In periada de exploatare nu exista surse de poluare pentru ape.

# Protecţia aerului

Perioada de constructie

Lucrarile de executie propuse pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii secundare de irigații a plotului SPP 3, includ operatii care se constituie in surse poluare a aerului. Principalele surse de poluare a aerului sunt:

- lucrarile de terasamente;

- utilajele in faza de executie.

Poluantii generati de aceste surse sunt: praf, pulberi, gaze de esapament.

Surse aferente lucrărilor de terasamente

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse libere la sol temporare, cu un regim maxim de 8 ore/zi in perioadele de executie a lucrărilor.

Principala arie de emisie a poluantilor in atmosfera, specifica realizarii lucrărilor, este amplasamentul strazilor pe care se extinde reteaua de canalizare ape uzate menajere.

Operatiunile de manevrare a pământurilor, care se constituie in surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de:

- Sapaturi pentru decoperta stratului vegetal, executarea santurilor necesare pozarii conductelor de distributie, executarea sapaturilor pentru pozarea caminelor de vane, caminelor de vizitare.

- Umpluturi pentru depunerea, imprastierea stratului drenant din ballast, aplicarea stratului de nisip şi de piatra sparta

- Eroziune eoliana.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrărilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pământului şi prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Aceste surse de praf sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentata de traficul auto de lucru (autovehiculele care transporta materiale şi produse necesare constructiei şi utilaje).

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Complexul de poluanti organici şi anorganici emişi in atmosfera prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe langa poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a sanatatii şi anume: cadmiul, nichelul, cromul şi hidrocarburile aromatice policiclice (HAP).

Se remarca, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) şi a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la scara globala asupra mediului, fiind gaze cu efect de sera.

Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului inscriu amplasamentul, in ansamblu, in categoria surselor liniare.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii sunt intermitente.

Pentru a micsora impactul asupra calitatii atmosferei in perioada de constructie pentru tronsoanele de canalizare analizate, şi pentru a nu depasiri valorilor limita pentru PM10, pe termen scurt se iau masuri de de reducere a proceselor tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pământ, in perioadele cu vant puternic.

Perioada de exploatere

In perioada de exploatare a infrastructurii de irigaţii rezultate din implementarea proiectului nu exista surse de poluare a aerului.

Nu este necesara construirea de instalatii pentru retinerea şi dispersia poluantilor. Utilajele care vor fi utilizate, atat in faza de executie, cat şi in faza de intretinere vor respecta normele de poluare impuse şi se vor afla in perfecta stare de functionare.

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Perioada de constructie

Principalele surse de poluare sunt utilajele de executie. Este influentata strict zona de lucru şi pe timp limitat. Nu sunt necesare amenajari şi dotari pentru protectia impotriva zgomotelor şi vibratiilor.

Perioada de exploatere

Nu sunt alti factori generatori de zgomot si/sau vibratii in perioada de functionare a obiectivului. Apreciem ca nu sunt necesare masuri suplimentare de reducere a nivelului de zgomot.

# Protecţia împotriva radiaţiilor

Proiectul propus nu va folosi şi nu va produce materiale radioactive.

# Protecţia solului şi subsolului

Perioada de constructie

Principalele surse de poluare in situatia analizata sunt:

- Tehnologia de exploatare;

- Utilajele de exploatare;

- Activitatea umana.

Poluantii generati şi care pot avea impact asupra solului şi subsolului

- Scurgeri de uleiuri şi combustibili pe sol

- Deseuri menajere depozitate necorespunzator.

Principalul impact asupra solului in perioada de executie este consecinta ocuparii de terenuri. Deşi se produce o ocupare temporara pentru organizarea de santier, zone de depozitare intermediara materiale inerte (de ex. sol vegetal) etc, impactul este considerat unul redus, reconstructia ecologica a zonelor ocupate fiind obligatorie.

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitati desfasurate in perioada de executie poate fi important in conditiile in care toate suprafetele ocupate vor induce modificari stucturale in profilul de sol.

In incinta organizarilor de santier trebuie sa se asigure scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul şi stratul freatic.

Pentru perioada de executie constructorul are obligatia de a realiza toate masurile de protectie a mediului pentru obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile de santier, etc).

Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate. In acest sens o atentie speciala se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor prin limitarea la minimul necesar a suprafetei ocupate.

Solul vegetal care va fi excavat va fi depozitat intr‐un depozit special astfel incat, la terminarea lucrărilor, sa asigure materialul de refacere a structurii vegetale a solului.

Respectarea prevederilor mentionate şi monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului şi subsolului in perioada executiei obiectivului.

Perioada de exploatere

Dupa punerea in exploatare a infrastructurii secundare de irigații a plotului SPP 3 reabilitate nu sunt necesare amenajari speciale pentru protectia solului şi subsolului. Aceasta apreciere are in vedere faptul ca lucrarile reabilitare a infrastructurii de irigaţii, asigura reducerea poluarii terenurilor adiacente lucrarii.

Trebuie ca toate utilajele şi masinile in lucru sa fie in stare tehnica buna de functionare.

Se apreciaza ca nu pot interveni schimbari in calitatea şi structura solului şi subsolui, decat in cazul unor deversari accidentale semnificative şi a neinterventiei la timp a celor abilitati.

Pentru protectia calitatii apelor subterane şi a solului, O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, administrator al infrastructurii de irigaţii secundare reabilitată şi modernizată are urmatoarele obligatii:

- promovarea unui program de educare, constientizare a utilizatorilor de apă pentru mentinerea unui mediu curat şi protectia acestuia;

- organizarea unui sistem de control prin care sa poata fi asigurata monitorizarea in timp real a intregului sistem de irigaţii, avand posibilitatea primirii de alarme pe telefonul mobil imediat ce o avarie a aparut in sistemul distribuţie a apei de irigaţii, indiferent de locul in care aceasta s-a produs;

- dotarea echipelor de interventie cu mijloacele necesare remedierii oricaror degradari fizice, ce apar in perimetrul sistemului de irigaţii ca urmare a accidentelor;

# Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Lucrările de modernizare se vor desfăşura în amplasamentul actual al plotului de irigaţii SPP 3 în incinta staţiei de pompare şi pe traseul conductelor de distribuţie a apei existente.

Activităţile care vor avea loc în vecinătatea siturilor ROSPA0038 Dunăre-Oltenița, ROSCI 0088 Gura Vedei - Șaica – Slobozia, ROSPA0090 Ostovul Lung – Gostinu şi ROSPA0022 Comana, nu vor afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate, fiind lucrări de reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii existentă.

Situl ROSPA0038 Dunăre-Oltenița este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.496550

- latitudine: 44.059044

Situl ROSCI0088 Gura Vedei - Șaica - Slobozia este situat (centrul) la:

- longitudine: 25.821092

- latitudine: 43.757175

Situl ROSPA0090 Ostovu Lung – Gostinu este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.223580

- latitudine: 44.002353

Situl ROSPA0022 Comana este situat (centrul) la:

- longitudine: 26.112758

- latitudine: 44.140703

Perioada de constructie

Principalele surse de impact asupra faunei şi florei in perioada de executie sunt:

emisiile in atmosfera, zgomotul şi vibratiile provenite de la functionarea utilajelor necesare punerii in opera a lucrărilor, de la vehiculele care asigura transportul materialelor şi personalului;

ocuparea temporara/definitiva de terenuri;

depozitarea necontrolata a deseurilor;

managemetul necorespunzator al apelor uzate provenite din santier.

Lucrarile din cadrul proiectului propus nu se desfasoara in zone naturale protejate şi nu implica defrisare de specii protejate de arbori/arbusti.

In cazul studiat infrastructura la care se fac lucrări de intervenţie exista şi deci lucrarile nu intervin in organizarea spatiala a speciilor.

Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura in actuala ampriza, nu va fi nevoie de efectuarea de defrisari. Pe suprafete mici, sunt potentiale pierderi ecologice prin denudare si/sau eliminarea vegetatiei suport. Avand in vedere scara lucrărilor preconizate, astfel de modificari se manifesta pe arii restranse, iar fenomenul respectiv este reversibil, echilibrul dinamic natural restabilindu-se relativ in scurt timp.

Se apreciaza ca o mare parte a perimetrului analizat corespunde, in prezent, unor ecosisteme antropizate, acestea nu vor fi afectate semnificativ.

Se considera necesara monitorizarea lucrărilor desfasurate, in vederea impunerii unei conduite corespunzatoare in principal in gestiunea deseurilor, dar şi a managementului lucrărilor in general.

Prin respectarea masurilor de prevenire, in componenta structurala a florei şi vegetatiei din zona protejata nu vor aparea modificari semnificative fata de starea actuala a acestor componente.

In concluzie:

lucrarile de constructii nu vor conduce la procese de fragmentare a habitatelor si/sau de pierderi de populatii vegetale şi animale;

modificarile structurale ale componentei biotice in perimetrele supuse unor eventuale denudari, vor avea caracter reversibil in scurt timp;

impactul lucrărilor trebuie apreciat tinandu-se cont şi de potentialul adaptiv al ecosistemelor la actiunea unor presiuni antropice preexistente precum: lucrari similare de reparatii şi intretinere infrastructura de apa-canal şi transport rutier.

Amplasamentul organizarii de santier va fi astfel stabilit incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului natural, evitandu‐se areale protejate şi cursurile de apa. Se vor lua masuri privind managementul corespunzator al deseurilor şi al apelor uzate menajere provenite din activitatea de santier. Traficul de santier şi functionarea utilajelor se limiteaza la traseele şi programul de lucru specificat. La finalizarea lucrărilor de executie se va avea in vedere realizarea de lucrari de ecologizare a suprafetelor ocupate tempor şi aducerea acestora la folosintele intiale.

Masurile de atenuare pentru aceasta componenta pot fi urmatoarele:

prevenirea deteriorarii suprafetelor invecinate pentru a se evita pierderea de vegetatie;

controlul nivelului emisiilor de praf;

controlul evacuarii carburantilor şi a altor materii volatile si/sau periculoase

prevenirea modificarii sistemelor de scurgere;

prevenirea compactarii solului in zonele destinate depozitarii materialelor şi utilajelor;

refacerea vegetatiei imediat dupa incheierea lucrărilor.

# Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Perioada de constructie

Asupra asezarilor umane nu va exista un impact negativ, in timpul fazei de constructie, întu-cât amplasamentul plotului de irigaţii reabilitate sunt situate la cca. 4-5 km de localitatea cea mai apropiată, comuna Prundu.

Perioada de exploatere

Nivelul de poluare generat de exploatarea infrastructurii de irigaţii rehabilitate şi modernizate va fi nesemnificativ, nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei, scopul lucrărilor fiind economia de apă, protectia apelor de suprafata şi subterane, protectia solului şi a aerului.

Nu sunt necesare lucrari, dotari şi masuri pentru protectia asezarilor umane.

# Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament

Perioada de constructive

Se va respecta Legea nr. 211/2011 completata si modificata cu Legea nr. 166/2017 privind regimul deseurilor.

Conform HG nr.856/2002, completata cu HG 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia sa tina evidenta lunara a producerii, stocarii, tratarii şi transportului, reciclarii şi depozitarii definitive a deseurilor sau vor incheia contracte cu firme atestate pentru eliminarea corespunzatoare a deseurilor provenite din activitatea de executie.

Deoarece activitatea de modernizare/reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, nu este una de producție, tipurile de deșeuri ce ar putea rezulta, în perioada de implementare a proiectului sunt cele menajere și din ambalaje, deseuri de constructii si demolari, echipamente casate, pământ excavat (va fi reutilizat la sistematizarea terenului).

Atat deseurile rezultate din activitatea de constructii cat şi deseurile rezultate din organizarea de santier (menajere) se vor depozita in conformitate cu reglementarile in vigoare, dupa obtinerea aprobarilor necesare. Deseurile rezultate din organizarea de santier vor fi colectate in recipienti specifici in spatii special amenajate. Este interzisa depozitarea deseurilor de orice fel pe sol, iar deseurile menajere vor fi colectate in recipiente speciale.

In categoria deseurilor sunt cuprinse şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, cabluri electrice, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate şi evacuate separat prin unitati specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri.

Operațiunile de întreținere și reparații a utilajelor ce vor deservi la implementarea obiectivelor prevăzute în prezentul proiect se vor efectua în afara perimetrului, la ateliere specializate, care vor colecta deșeurile specifice acestei activități.

Pe lăngă deşeurile rezultate din activitatea de construcţii şi deşeurile rezultate din organizarea de şantier vor rezulta şi deşeuri din activitatea de retehnologizare a staţiei de pompare SPP 3.

Tipurile și cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea analizată pe perioada de modernizare /retehnologizare:

deșeuri municipale amestecate 20 03 01 - cca. 0,5 tone;

deșeuri de ambalaje (15 01 01 - ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 - ambalaje amestecate.) -maxim 0,1 tone;

deșeuri metalice 17 04 07 amestecuri metalice - cca. 1,0 tone;

deșeuri de la constructii si demolari - 17 09 04 - cca. 0,5 tone;

echipamente casate - 16 02 14 - cca 0,4 t.

- Deșeuri municipale amestecate

Deşeurile municipale amestecate provin de la personalul care va deservi la implementarea obiectivelor din prezentul proiect.

Cantitatea de deșeuri generate în perioada de execuție este apreciată la cca. 0,5 t.

Conform HG nr.856/2002, completata cu HG 210/2007 aceste deşeuri fac parte din:

categoria 20 - deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat,

grupa 20 03 - alte deșeuri municipale,

cod 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate.

Se vor depozita temporar în pubele și vor fi eliminate prin societăți specializate/autorizate.

- Deșeuri de ambalaje

Deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice, complexe) vor fi colectate separat și depozitate pe platforma special amenajată.

Cantitatea maximă pe perioada modernizare/retehnologizare va fi de aprox. 0,1 t/an.

Deșeurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate și depozitate separat în vederea reciclării/valorificării cu societăți specializate/autorizate.

Conform HG nr. 856/2002, deșeurile rezultate fac parte din:

categoria 15 - deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în alta parte,

grupa 15 01 - ambalaje,

codurile:-15 01 01 - ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 06 - ambalaje amestecate.

- Deșeuri metalice

Deșeuri metalice sunt deșeuri reciclabile rezultate din activitatea desfășurata pe amplasament. Cantitatea este estimată la 1,0 t.

Conform HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, acestea fac parte din:

categoria 17 Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate),

grupa 17 04 metale (inclusiv aliajele lor),

cod 17 04 07 deșeuri metalice.

Deșeurile rezultate se vor depozita în spații special amenajate, containere, urmând a se valorifica cu societăți specializate/autorizate.

- Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări

Se estimează o cantitate de aproximativ 0,5 t. Conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, acestea fac parte din:

categoria 17 Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate),

grupa 17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări,

cod 17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03.

Acesta se vor depozita în containere urmând a fi valorificate în construcție.

Pământul excavat rezultat în urma săpăturilor realizata pentru modernizarea și reabilitarea conductelor de apă va fi reutilizat la sistematizarea terenului, prin compactare, nivelare etc. Prin urmare nu se vor genera deșeuri din această sursă.

- Echipamente casate altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13

Având în vedere că în cadrul zonei analizate, prin investiția propusă, se vor moderniza instalații electrice si de automatizare, în urma lucrărilor se vor genera cca. 0,4 t deșeuri de echipamente electrice.

Conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, acestea fac parte din:

categoria 16 - deşeuri nespecificate în altă parte,

grupa 16 02 - deşeuri de la echipamente electrice şi electronice,

cod 17 09 04 - echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13.

Acesta se vor depozita în containere urmând a fi valorificate de agenţi economici autorizaţi.

# Managementul deșeurilor

Conform HG nr.856/2002, completata cu HG 210/2007 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia sa tina evidenta lunara a producerii, stocarii, tratarii şi transportului, reciclarii şi depozitarii definitive a deseurilor sau vor incheia contracte cu firme atestate pentru eliminarea corespunzatoare a deseurilor provenite din activitatea de executie

Perioada de exploatere

Nu sunt generate deseuri in perioada de exploatare a infrastructurii de irigaţii reabilitate prin proiect.

| Denumirea deșeului*) | Cantitate generată/ an | Starea S, L, semisol SS | Codul deșeului conform HG nr. 856/2002 | Codul privind principala proprietate periculoasă**) | Colectare | Managementuldeșeurilor kg/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | V | E | R |
| Modernizare/retehnologizare |
| Municipale | 0,5 t | SL | 20 03 01 | - | europubele | - | D1 | - |
| Ambalaje | 0,1 t | S | 15 01 01 | - | containere | R5 | - | - |
|  |  | S | 15 01 02 |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 15 01 03 |  |  |  |  |  |
|  |  | S | 15 01 06 |  |  |  |  |  |
| Deșeuri metalice | 1,0 t | S | 17 04 07 |  | spații special amenajate | R4 |  |  |
| Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări | 0,5 t | S | 17 09 04 |  | spații special amenajate | Reintroducere în lucrările de consolidare drumuri |  |  |
| Echipamente electrice | 0,4 t | S | 16 02 14 |  | containere |  | D9 |  |

V - valorificare; E - eliminare; R – rămas în stoc;

# Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Perioada de constructie

Substantele toxice şi periculoase pot fi: carburantii (motorina), lubrifiantii necesari functionarii utilajelor, diverse vopsele utilizate pentru marcaje.

Prin specificul lucrărilor, cantitatile de produse potential toxice şi periculoase necesare executiei şi intretinerii obiectivului sunt nesemnificative.

Se vor respecta normele de depozitare, folosire şi evacuare/neutralizare in vigoare.

- Combustibilii, uleiurile, vopselurile şi materialele necesare pentru mixturile asfaltice vor fi stocate in rezervoare etanse, amplasate pe platforme impermeabile.

- Manipularea, depozitarea, transportul acestor substantelor şi preparatelor chimie periculoase se vor realiza prin respectarea conditiilor impuse in fiselor de date de securitate ale fiecarui produs utilizat şi prin respectarea normelor de protectia şi sanatate in munca.

- Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianti.

- Schimbarea lubrifiantilor şi intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

Perioada de exploatere

Nu este cazul.

### Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Resursele naturale utilizate sunt terenul şi apa.

Terenul

Suprafețele brute amenajate și suprafețele nete irigabile ale plotului de irigații sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr.Crt. | Plotul | Suprafata bruta (ha) | Suprafata neta (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPP 3 | 2409 | 2173 |

Suprafaţa totală de teren ocupată de lucrările de intervenţie prin proiect va fi de aproximativ 6300 mp, pe perioada lucrărilor de execuţie, reprezentând 0,028% din suprafaţa netă amenajată pentru irigaţii. În aceste condiţii se estimează ca nesemnificativ efectele proiectului asupra resursei „teren‟.

Apa brută

Alimentarea cu apă este realizată din canalul de legatura Stăvârna-462, fiind asigurată de furnizorul de apă ANIF.

Pentru asigurarea apei pentru irigaţii, O.U.A.I. Prundu-Chirnogi a încheiat cu A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Giurgiu, Contractul multiannual nr. 17.06.014/2017 pentru prestarea serviciilor de irigaţii, care are ca obiect servicii de prelevare şi transport al apei de la sursă la punctual de livrare, şi se actualizează anual prin acte aditionale.

Volumul de apă total contractat pentru anul 2019 este de 11455 mii mc, din care aferent plotului de irigaţii SPP 3 este un volum de 2173 mii mc.

Prin realizarea proiectului propus a fost estimată în D.A.L.I. o economie de apă și creșterea eficienței energetice prin:

reducere cu 25,76% a pierderilor de apă;

scăderea cu 12,28% a consumului specific de energie electrică la 1000 mc apa de irigat.

În ceea ce priveşte consumul de apă de irigat, efectele proiectului asupra resursei „apă‟ sunt pozitive în mod semnificativ.

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

# Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane

In perioada de constructie

Având in vedere amplasamentul plotului de irigaţii SPP 3, impactul asupra populatiei generat de lucrarile de executie a lucrărilor propuse este nesemnificativ, se manifesta temporar şi local.

In perioada de exploatere

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, va avea efecte pozitive asupra asupra populatiei prin:

- modernizarea şi adaptarea sectorului agricol;

- imbunatatirea situatiei sociale şi economice a locuitorilor din zona;

- stabilizarea economică şi socială a zonei, prin contributia la reîntoarcerea locuitorilor plecati

# Impactul asupra biodiversităţii, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor

In perioada de constructie

Proiectul propus se desafasoara in vecinătatea siturilor Natura 2000:

ROSPA0038 Dunăre-Oltenița;

ROSCI 0088 Gura Vedei - Șaica – Slobozia;

ROSPA0090 Ostovu Lung – Gostinu;

ROSPA0022 Comana.

Lucrările de modernizare se vor desfăşura în amplasamentul actual al plotul de irigaţii SPP 3, în incinta staţiei de pompare şi pe traseul conductelor de distribuţie a apei existente.

Activităţile care vor avea loc în vecinătatea siturilor ROSPA0038 Dunăre-Oltenița, ROSCI 0088 Gura Vedei - Șaica – Slobozia, ROSPA0090 Ostovu Lung – Gostinu şi ROSPA0022 Comana, nu vor afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate, fiind lucrări de reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii existentă.

Lucrările de modernizare se vor desfăşura în amplasamentul actual al stației de pompare SPP 3. Lucrările de modernizare se vor desfăşura pe traseul conductelor de distribuţie a apei existente.

Lucrarile asociate cu reabilitarea şi modernizarea modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres asupra covorului vegetal si/sau speciilor identificate in zona proiectului intru-cat se desfasoara de-a lungul unor drumuri existente, habitatele prin care trec aceste drumuri fiind deja fragmentate.

Cconsideram ca nu se va produce un impact asupra florei şi faunei.

In perioada de exploatere

Realizarea investitiei nu va reduce numarul de specii de interes comunitar, nu va afecta zonele de hranire, reproducere şi migratie ale speciilor protejate şi nu va produce externalitati care sa modifice ecosistemul, impactul asupra habitatelor şi speciilor fiind neglijabil.

Singurul aspect potential negativ ar putea fi reprezentat de accidente.

In concluzie, se considera ca impactul direct, indirect, secundar, pe termen scurt şi pe termen lung in perioada de exploatare a plotului de irigaţii aflate în administrarea O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI, este unul neglijabil.

Figura 1. Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde apa este un factor important

# Impactul asupra solului, folosinţelor, bunurilor materiale

In perioada de constructie

Impactul asupra solului şi subsolului in perioada de constructie este nesemnificativ, se manifesta tempor, local şi are efecte reversibile.

Deşi se poate produce o ocupare provizorie pentru organizarea de santier, zone de depozitare intermediara materiale inerte (de ex. sol vegetal) etc, impactul este considerat unul scăzut, reconstructia ecologica a zonelor ocupate fiind obligatorie.

In perioada de exploatere

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, se estimeaza ca impactul privind poluarea solului şi subsolului va fi nesemnficativ.

# Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

In perioada de constructie

In perioada de executie a lucrărilor noi prevazute impactul asupra apelor subterane şi asupra apelor de suprafata este nesemnificativ, se manifesta temporar şi local.

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si in birouri si prin scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in proces. Totodata, poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si de praful si nisipul de pe santiere (a se vedea si eroziunea solului). In unele situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin pomparea apei.

Se poate presupune ca poluantii generati din traficul rutier specific santierului, de la punctele de lucru ca şi cei generati prin manevrarea materialelor de constructii nu vor determina o crestere semnificativa a poluarii apelor de suprafata, şi deci nici o modificare a categoriei de calitate a corpului de apa.

Cantitatile de poluanti ce pot ajunge de obicei in perioada constructiei in apele de suprafata nu afecteaza in mod semnificativ ecosistemele acvatice sau celelalte folosinte ale apei in aval.

Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizarea de santier se va impune respectarea limitelelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apastabilite conform NTPA – 001.

Ca masuri de protectie a apei in faza de executie se recomanda:

- amenajarea unui sistem de drenaj al amplasamentului depozitului de materiale de constructii din santier;

- in timpul lucrarilor de executie in faza de sapatura, transeele si gropile pentru imbinari si camine se vor pastra uscate (apa va fi eventual epuizata);

- se va verifica etanseitatea conductelor facandu-se probe cu apa;

- dotarea organizarii de santier cu europubele pentru colectarea deseurilor menajere si cu toalete ecologice;

- se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice  prin utilizarea unor spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Implementarea acestor masuri va reduce la minimum efectele negative.

In perioada de exploatere

Influenta realizarii proiectului asupra calitatii apelor curgatoare din zona este considerata fi pozitiva astfel ca prin imbunatatirea conditiilor distribuţie a apei pentru irigaţii este de asteptat o imbunatatire a calitatii apei. Pentru orizonturile acvifere de profunzime, realizarea proiectului nu reprezinta un factor de risc din punctul de vedere al poluarii.

In conditii normale de exploatare nu exista evenimente care sa produca un impact semnificativ asupra resurselor de apa. Exploatarea infrastructurii secundare de irigaţii poate avea efecte pozitive asupra sistemului hidrologic (imbunatatirea apelor subterane sau de suprafata):

ameliorarea eroziunii solului, a incarcarii cu particule solide;

reducerii emisiilor de poluanti.

Scopul lucrărilor este de a proteja atat calitatea apelor de suprafata cat şi calitatea apelor subterane.

# Impactul asupra calităţii aerului, climei

In perioada de constructie

In perioada de constructie impactul asupra calitatii aerului este datorat emisiilor de praf, manevrarea pământului şi manipularea utilajelor (emisii de poluanti specifici arderii combustibililor in motoarele utilajelor, echipamentelor şi respectiv a mijloacelor de transport folosite la punerea in opera a lucrărilor).

Se apreciaza ca impactul asupra calitatii aerului generat ca urmare a activitatiilor specifice lucrărilor de executie la infrastructura secundară de irigaţii a plotului SPP 3, este nesemnficativ fiind temporar şi intermitent (ca urmare a modificarii continue a frontului de lucru). In plus emisiile de poluanti in atmisfera şi de praf variaza adesea de la o zi la alta, acestea depinzand in principal de tipul de activitate desfasurata, de specificul operatiei şi de conditiile meteorologice.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat şi prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara.

In perioada de exploatere

Extinderea impactului: Nu exista riscul de a afecta calitatea aerului şi climei, cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudinea şi complexitatea impactului: Magnitutinea impactului este mica şi de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse.

# Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

In perioada de constructie

Impactul asupra peisajului in perioada de realizare a lucrărilor propuse in cadrul proiectului este nesemnificativ. Activitatea de executie are durata limitata şi se considera ca la incheierea lucrărilor peisajul va fi refacut prin lucrarile de ecologizare propuse.

In perioada de exploatere

Lucrarile de reabilitare şi modernizare a infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, nu vor modifica peisajul, avand in vedere ca lucrarile se realizeaza pe un traseu existent.

# Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

Lucrarile pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3, se realizeaza pe amplasamente deja existente. Elementele noi aduse proiectului nu vor avea impact aupra siturilor arhelogice şi monumentelor istorice avand in vedere ca in zonele analizate nu au fost semnalate obiective istorice şi cultural. Nu au fost indentificate in zona de proiect situri arheologice sau monumente istorice.

# Natura impactului

Impactul generat de lucrarile necesare pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3 se manifesta temporar (doar in perioada de executie) şi local (in special in zona frontului de lucru).

In perioada de exploatare se considera ca impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt şi pe termen lung este unul neglijabil in conditiile in care zona este deja afectata de amenjarea hidroameliorativă existentă, iar ecosistemele din zonele adiacente plotului de irigaţii SPP 3 sunt preponderent antropizate.

# Extinderea impactului

In perioada de executie a lucrărilor impactul se manifesta local in special in zona frontului de lucru.

Nu se estimeaza o extindere a impactului asupra mediului ca urmare a realizarii proiectului.

Terenurile pe care se implementează proiectul sunt ocupate de infrastructura de irigaţii şi clădirile deja existente.

# Magnitudinea impactului

Prin analiza impactului asupra factorilor de mediu atat in perioada de executie cat şi in perioada de exploatare se estimeaza ca impactul asupra mediului este redus.

# Probabilitatea impactului

Prin respectarea masurilor de protectie a mediului prevazute se estimeaza ca atat in perioada de realizare cat şi in perioada de exploatare probabilitatea de manifestare a impactului este foarte redusa.

# Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

In perioada de realizare a lucrărilor de constructie se estimeaza ca impactul asupra mediului este redus, se manifesta temporar (conform graficului de executie estimat) şi reversibil.

In perioada de exploatare impactul asupra mediului este pozitiv. Efectele pozitive datorate eficientizării utilizării surselor de apă, se manifesta pe lunga durata.

# Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Masurile generale de prevenire/reducere/ameliorare corespunzatoare fiecarui tip de efect propuse atat pentru faza de executie cat şi pentru faza de exploatare sunt descrise pe larg in capitolul VI.

# Natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu are impact transfrontier.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

In perioada de constructie

Se va monitoriza permanent modul de functionare a utilajelor, a instalatiilor de depoluare, a etanseitatii rezervoarelor de stocare a carburantilor.

Pe parcursul execuţiei lucrării, beneficiarul va urmări respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune ca antreprenorul general sau supervizorul lucrarii sa efectueze monitorizarea interna a performantelor activitatii cu privire la protectia mediului, in perioada de realizarea a obiectivului.

Este obligatoriu sa se obtina si sa se respecte:

- certificatul de urbanism;

- avizele si acordurile necesare;

- autorizatia de construire pentru lucrari,

- redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar cu amenajarile stabilite de organele competente.

In timpul realizarii obiectivului se recomanda

- Imprejmuirea santierului cu panouri usoare si delimitarea spatiilor pentru depozitarea maselor de pamant si a materialelor de constructii.

- Asigurarea unui spatiu acoperit pentru depozitarea materialelor de constructii pulverulente

- Realizarea unei organizari de santier dotata cu facilitati pentru salariati: alimentare cu apa, grupuri sanitare, colectare deseuri

In perioada de exploatare

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de întreţinere buna functionare a obiectivelor proiectului.

Dupa edificarea obiectivului, bransarea la utilitati se va face numai dupa incheierea contractelor de utilitati cu furnizorii

Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate.

Nu se considera necesare alte actiuni speciale de monitorizare.

Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare

Proiectul analizat, prin specificul lui, se incadreaza in prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislatia comunitara:

Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a celor subterane prin implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice în vigoare, conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii şi realizarea măsurilor specifice, conform Directivei Inundații;

Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apă, pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale;

Proiectul va respecta toate standardele şi normativele in vigoare referitoare la amenajarile hidroameliorative.

Proiectul a fost propus de O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI spre finanţare din F.E.A.D.R. prin P.N.D.R. 2014-2020, Sub-măsura 4.3 - Componenta - Infrastructura de irigatii – sesiunea 2019.

Proiectul propus a fost selectat spre finanţare de A.F.I.R. Raportul de selecţie lunar din 14.08.2019 şi aprobat spre finanţare.

Lucrări necesare organizării de şantier

Pentru amenajarea organizarilor de santier sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Lucrari de nivelare, indepartarea solului vegetal in vederea pregatirii suprafetei pentru amplasarea organizarii de santier;

- Realizarea imprejmuirii incintei organizarii de santier;

- Amplasarea facilitatilor cu destinatie de birouri, magazii, ateliere;

- Montarea instalatiilor şi echipamentelor necesare lucrărilor de constructii;

- Asigurarea utilitatilor.

La alegerea locatiei pentru organizarea de santier şi a gropilor de imprumut se va tine cont ca aceasta sa nu se gaseasca in proximitatea ariilor naturale protejate şi in proximitatea cursurilor de apa sau a zonelor locuite.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizarii de santier

Respectarea normelor de securitate şi sanatate in munca, a regulamentului de executie, precum şi a normelor organizare şi desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

Surse de poluanti şi instaltii de retinere, evacuare şi dispersiea poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluare in cazul organizarii de santier sunt:

- Tehnologia de executie propriu-zisa;

- Utilajele terasiere şi de transport;

- Activitatea umana.

Nu sunt necesare instalatii de retinere, evacuare şi dispersie a poluantilor.

Dotari şi masuri prevazuite pentru controlul emisiilor in mediu

Masurile ce vor fi luate in perioada de executie sunt urmatoarele:

- finalizarea executiei terasamentelor in perioade cat mai scurte;

- realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- intretinerea utilajelor (reparatii, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face numai in locuri special amenajate;

- manipularea pământului şi a altor materiale folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- in timpul executarii lucrărilor se vor utiliza toalete de tip ecologic;

- se va supraveghea şi se va tine evidenta descarcarii reziduurilor;

- deseurile menajere se vor colecta in pubele şi se vor transporta periodic la depozitul conform.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Lucrarile de refacere a amplasamentului la finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare infrastructurii secundare de irigaţii a plotului SPP 3 sunt:

- curatirea zonei aferente investitiei inclusiv a zonelor adiacente prin evacuarea din amplasament a deseurilor rezultate din execuţia obiectivului şi transportul acestora la cel mai apropriat depozit de deseuri autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuţia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

Pentru prevenirea accidentelor se vor respecta urmatoarele masuri de management:

- datorita folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor, se va executa curatarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din santier;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon şi concentratiile de emisii in gazele de esapament şi vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau drumurile publice;

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

In situatia de poluari accidentale se procedeaza conform Planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale şi se anunta A.P.M. Giurgiude incidentul asupra mediului produs.

Planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale prevede masurile de interventie pe care personalul trebuie sa le ia pentru reducerea impactului asupra mediului. Actiunile corective (atunci cand orice neconformitate de mediu este raportata, este necesar sa fie luate masuri pentru reducerea impactului cauzat şi sa fie initiate actiuni corective) şi preventive (atunci cand sunt identificate neconformitati potentiale de mediu vor fi luate actiuni preventive) luate trebuie sa fie proportionale cu amploarea reala sau potentiala a neconformitatii.

Cele mai frecvente incidente asupra mediului datorate lucrărilor de construire a retelelor de distributie a apei şi a retelei de canalizare sunt:

- scurgeri sau pierderi de hidrocarburi, benzina, motorina, lubrifianti, uleiuri prelucrate, ulei hidraulic sau alti solventi.

- deversarea de ape uzate şi pluviale.

In cazul in care se semnaleaza un incident de mediu, se procedeaza la identificarea naturii şi nivelului incidentului in scopul de a actiona in mod corespunzator şi a limita consecintele asupra mediului.

Tipurile de incidente asupra mediului se pot clasifica in 3 categorii:

- Nivel 1 (incident minor) – nu prezinta risc de contaminare a zonelor sensibile

- Nivel 2 (incident semnificativ) – risc de contaminare a zonelor sensibile

- Nivel 3 (incident major) – contaminarea zonelor sensibile

Masurile de interventie necesare pentru fiecare categorie de incident sunt:

- Nivel 1 (incident minor) – Curatare folosind un kit disponibil pe santier

- Nivel 2 (incident semnificativ) – Curatare folosind un kit disponibil pe santier sau alte resurse externe (excavare, pompare)

- Nivel 3 (incident major) – Curatare folosind un kit disponibil pe santier sau alte resurse externe (excavare, pompare) şi decontaminare

In cazul sesizarii unui incident se vor opri lucrarile şi se vor lua masurile de interventie corespunzatoare in vederea minimizarii impactului asupra mediului. Daca va fi necesar se va mobiliza echipa de interventie şi se va utiliza echipamentul de interventie in cel mai scurt timp.

Totodata se vor anunta autoritatile competente pentru protectia mediului. Managerul de proiect este responsabil pentru notificarea catre autoritatile competente de mediu şi Proiectant/Beneficiar, in cazul in care un incident/accident are sau poate avea un impact asupra factorilor de mediu.

Anexe - piese desenate

| Pl. 0 | Plan ansamblu – Amenajare de irigaţii Gostinu-Greaca-Arges |  |
| --- | --- | --- |
| Pl. 1.1 | Plan de incadrare in zona – plot SPP 3 | sc. 1:25000 |
| Pl. 1.2 | Plan de general de amplasament - plot SPP 3 | sc. 1:25000 |
| Pl. 2 | Plan de ansamblu plot SPP 3 – Retea interioara - Reabilitare | sc. 1:10000 |

Proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Conform Decizia nr. 8546/SAAA/02.10.2019 emisa de A.P.M. Giurgiu proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform studiului elaborat de firma ECO SIMPLEX NOVA S.R.L., inregistrată la poziţia nr. 391, în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, lucrările reabilitare și modernizare a infrastructurii secundare de irigații din cadrul plotului SPP3, nu afectează, în perioada de implemnetare a proiectului și nici în cea de exploatare a plotului SPP3, managementul conservării speciilor și habitatelor.

Ataşam prezentei documentaţii studiul privind impactul asupra ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigatii a plotului de irigatii SPP 3 din amenajarea de irigatii Gostinu-Greaca-Arges‟.

Informaţii, preluate din Planurile de management bazinale pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,

Conform Decizia nr. 8546/SAAA/02.10.2019 emisa de A.P.M. Giurgiu proiectul propus intră sub incidenţa art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, (cu modificarile şi completarile ulterioare).

- Localizare

Conform certificatului de urbanism nr. 16/14.11.2018 obiectivul de investitie este amplasat în extravilanul U.A.T. Prundu. Lucrările de modernizare se vor desfăşura în incinta împrejmuită a staţiiei de pompare şi pe traseul conductelor existente.

Coordonatele Stereo 70, ale punctelor care delimitează zona plotului de irigatii SPP 3, aferentă proiectului propus sunt:

| 1 | x=600831 | y=281664 |
| --- | --- | --- |
| 2 | x=597391 | y=279697 |
| 3 | x=602977 | y=284297 |
| 4 | x=603694 | y=281622 |

Plotul de irigaţii SPP 3, propus pentru modernizare şi reabilitare face parte din amenajarea hidroameliorativă “Gostinu - Greaca - Argeș”, judeţul Giurgiu.

Amenajarea hidroameliorativă “Gostinu - Greaca - Argeș”, județul Călărași se afă în administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Ialomița Călmățui – Unitatea de administrare Călăraşi care este titularul Autorizației de gospodărirea apelor nr. 182/20.06.2018 emisă de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.).

În Autorizația de gospodărirea apelor nr. 182/20.06.2018 este delimitat spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative “Gostinu - Greaca - Argeș”, pe teritoriile administrative ale județelor Călărași și Giurgiu.

| Cod bazin hidrografic | Denumiri cursuri de ape |
| --- | --- |
| XIV – 1.000.00.00.00.0 | Fluviul Dunărea |

Codul cadastral de identificare al amenajarii hidroameliorative „Gălăţui-Călăraşi‟ şi “Gostinu - Greaca - Argeș”:

| Denumire obiect cadastrat | Județ | Nr. de stocare în evidența cadastrală |
| --- | --- | --- |
| captări de suprafaţă | Călărași | 1 |
| evacuari în receptori | Călărași | 1 |

Cod și denumire corp de apă de suprafață: RORW 14.1_B3 – PF II - Chiciu

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 182/20.06.2018, emisă de A.N.A.R., amenajarea hidroameliorativă cuprinde amenajări pentru irigații și amenajări pentru desecare în 2 subsisteme situate în județele Călărași și Giurgiu, cu o suprafață totală amenajată de 27129 ha.

Sistemul este împărţit din punct de vedere administrativ în subsisteme:

amenajarea pentru irigaţii – subsistem Gostinu – Greaca, judeţul Giurgiu - pe supafaţa de 15.055 ha;

amenajarea pentru irigaţii – subsistem Greaca-Argeş, judeţul Giurgiu  - pe supafaţa de 11.371 ha;

amenajarea pentru desecare – subsistem Gostinu – Greaca, judeţul Giurgiu - pe supafaţa de 15.758 ha;

amenajarea pentru desecare – subsistem Greaca-Argeş, judeţul Giurgiu  - pe supafaţa de 11.371 ha;

incintă indiguită Gostinu-Greaca-Argeş.

Plotul de irigaţii SPP 3 propus pentru modernizare şi reabilitare face parte din amenajarea hidroameliorativă „Gostinu – Greaca - Argeş” – subsistemul Gostinu -Greaca (judeţul Giurgiu).

Sursa de alimentare cu apă a amenajării hidroameliorative „Gostinu – Greaca - Argeş” – subsistemul Gostinu - Greaca (judeţul Giurgiu) este fluviul Dunărea, prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA Dumescu, amplasata pe canalul de aducţiune alimentat cu apă din Dunăre de SPA km 473+000. Staţia SPA Dumescu refulează apă în canalul CA Lunca alcătuit din trei tronsoane (L=12.637 km).

Randamentul actual al reţelei de aducţiune şi distribuţie este de cca. 70%.

Rețeaua de aducțiune este constituită din canalul principal CA Lunca alimentat cu apă de stația plutitoare SPA Dumescu care asipă apă din canalul de aducțiune de la Dunăre (L=460 m, b=45-65 m). Canalul CA Lunca este format din 3 tronsoane cu lungimea totală L=12,637 km, dimensionate pentru următoarele debite:

Tronson 1: L1=2,930 km, Q1=21,45 mc/s;

Tronson 2: L2=5,286 km, Q2=20,95 mc/s;

Tronson 3: L3=4,421 km, Q3=16,70 mc/s;

Canalul CA Lunca este căptușit în totalitate cu dale mari din beton rostuite cu mortar de ciment.

Din canalul CA Lunca pleacă reţeaua de canale de distribuţie (cu funcționare mixtă - irigații/ desecare) pe care sunt amplasate stațiile de punere sub presiune (SPP1, SPP2, SPP3, SPP4, SPP5, SPP6, SPP10) care pompează apa și alimentează rețelele conductele sub presiune ale ploturilor de irigații.

Alimentarea cu apă a plotului de irigații reabilitat și modernizat prin proiectul propus este realizată prin canalul de legatura Stăvârna-462 care alimentează SPP 3, apa fiind distribuită/livrată de furnizorul de apă A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov.

Pentru asigurarea apei pentru irigaţii, O.U.A.I. Prundu-Chirnogi a încheiat cu A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov, Contractul multiannual nr. 17.06.014/2017 pentru prestarea serviciilor de irigaţii, care are ca obiect servicii de prelevare şi transport al apei de la sursă la punctual de livrare, şi se actualizează anual prin acte aditionale.

Suprafața netă contractată pentru a fi irigată este de 11455 ha din care suprafața netă aferentă plotului de irigaţii SPP 3 este de 2173 ha.

Volumul de apă total contractat pentru anul 2019 este de 11455 mii mc, din care aferent plotului de irigaţii SPP 3 este un volum de 2173 mii mc.

Acest volum de apă, reprezintă un volum de completare pentru acoperirea deficitului de apă până la valoarea necesară dezvoltării plantelor (cerința de apă, respectiv norma de irigare) este cuantificat în volumele de apă prelevate din sursă, solicitate și autorizate în Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 182/20.06.2018, emisă de A.N.A.R. pentru sistemul „Gostinu – Greaca - Argeş”:

volum maxim anual: 139.954 mii mc.

volum maxim lunar: 22.160 mii mc;

volum maxim zilnic: 739 mii mc;

Spațiul hidrografic al sistemului hidroameliorativ “Gostinu - Greaca - Argeș”, judeţul Călărași este administrat de ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ - VEDEA care a elaborat PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC ARGEȘ - VEDEA, în care sunt stabilite obiectivele de mediu pentru atingerea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Argeș - Vedea.

Principala resursă de apă este fluviul Dunărea. Bazinul hidrografic al Dunării ocupă circa 10% din suprafaţa continentului. Prin lungimea de 2.780 km, suprafaţa bazinului hidrografic de peste 801.463 km2 şi prin debitul mediu multianual de aproximativ 6.500 m3/s, Dunărea, după Volga, este al doilea fluviu din Europa.

Întreaga suprafaţă a României este situată în districtul hidrografic al Fluviului Dunărea, ceea ce reprezintă 29% din suprafaţa districtului hidrografic al Dunării, fiind ţara cu cea mai mare suprafaţă din bazinul Dunării.

Datorită repartiţiei elementelor fizico-geografice cât şi caracterului regimului hidrologic, Dunărea se împarte în trei sectoare:

Dunărea superioară (izvor – Viena);

Dunărea mijlocie (Viena – Baziaş);

Dunărea inferioară (Baziaş – Marea Neagră).

Dunărea inferioară strabate teritoriul României pe o lungime de 1.075 km, de la intrarea în ţară până la vărsarea în Marea Neagră şi este împărţită în cinci sectoare caracteristice din punct de vedere morfo-hidrografic:

Sectorul defileelor carpatice;

Sectorul sud-pontic;

Sectorul pontic oriental cu bălţi;

Sectorul nord dobrogean;

Sectorul deltei.

Spațiul hidrografic al sistemului hidroameliorativ “Gostinu - Greaca - Argeș” face parte din sectorul pontic oriental cu bălţi al fluviului Dunărea.

Cursul inferior al Dunării inferioare formează graniţa de stat a României cu Serbia şi Bulgaria.

În tabelul următor este prezentată tipologia cursului Fluviului Dunărea în spaţiul hidrogrfic al sistemului hidroameliorativ “Gostinu - Greaca - Argeș” – extras din PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAŢIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ŞI APELOR COSTIERE.

| Tip | Simbol | Suprafaţa | Geologia | Structura litologică | Panta | Altitudinea | Precipitaţii | Temperatura | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km2 |  |  | ‰ | mdMN | mm/an | ⁰C | l/s/km2 |
| Fluviul Dunărea-Cazane | RO12 | 570.900 -574.850 | calcaroasă | nisip, pietriş, bolovăniş | 0.07 | 100-200 | 600-800 | 8-10 | 9 |
| Fluviul Dunărea- sector inferior Cazane-Călăraşi | RO13 | 574.000 -698.000 | silicioasă | nisip, argilă, pietriş | 0.05 | 5-70 | 500-600 | 9-11 | 8 |
| Fluviul Dunărea-Călăraşi-Isaccea | RO14 | 698.00 -780.650 | silicioasă | nisip, argilă | 0.04 | 5 | 400-500 | 9-11 | 7 |

Figura 1.2. Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea

Spaţiul hidrografic Argeș-Vedea reprezentat în Figura 2.1. este situat în partea de sud a ţării, învecinându-se cu bazinele hidrografice ale Oltului (la nord și vest), fluviul Dunărea la sud și bazinul hidrografic al Ialomiţei la vest.

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Argeș-Vedea cuprinde teritoriul a 7 judeţe și municipiul Bucureşti, respectiv: Argeş, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi părţi mai mici din judeţele Dâmboviţa, Olt şi Călăraşi.

Suprafaţa totală a spațiului hidrografic Argeș-Vedea este de 21543,20 km2 reprezentând o pondere de 9,04% din suprafaţa ţării. Pe teritoriul României, spaţiul hidrografic Argeș-Vedea cuprinde subbazinele Argeş, Vedea şi Călmăţui (şi o parte din bazinul Dunării). Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 274 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală de 7039 km şi o densitate medie de 0,33 km/km2.

Figura 2.1 Spațiul hidrografic Argeș-Vedea

În Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea, se fac următoarele evaluări privind apa pentru irigaţii:

- Factorii care influenţează cerinţele de apă pentru irigaţii

Principalii factori care influenţează cerinţele de apă pentru irigaţii sunt:

tipul de cultură;

perioada de irigare;

caracteristicile fizice ale sistemelor de prelevare a apei, de transport şi irigare;

preţul apei pentru irigaţii (actual şi viitor);

preţul de piaţă al produselor agricole;

politica în privinţa preţurilor la importurile şi exporturile de produse agricole;

variaţia climatică;

existenţa unor surse alternative de apă.

În vederea creşterii producţiei agricole, promovării coeziunii Comunitare şi a iniţiativelor U.E. în gestionarea irigaţiilor, pe baza unui împrumut din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) s-a elaborat un proiect privind reabilitarea şi reforma sistemului de irigaţii. Componentele proiectului au vizat:

reabilitarea amenajarilor de irigaţii;

consolidarea instituţională;

tehnologii pentru reducerea consumului de energie şi gestionarea apei în amenajarile interioare;

sprijin logistic pentru implementarea proiectului.

- Scenarii privind evoluţia cerinţelor de apă pentru irigaţii

Pornind de la concluziile Raportului final al proiectului intitulat "Reabilitarea şi reforma sistemului de irigaţii", de la datele furnizate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) privind suprafeţele maxime ce se preconizează a se iriga, precum şi de la analizele proprii ale elaboratorilor acestor studii care au abordat problema irigaţiilor şi din bazinele hidrografice neabordate de documentele sus menţionate şi unde în trecut au funcţionat în bune condiţii, amenajări pentru irigaţii se propun următoarele scenarii de dezvoltare, a irigăriilor

un scenariu minimal în care suprafeţele prezentate a fi irigate în anul 2013 sunt estimate la cca. 464.000 ha şi un volum de apă ce ar urma să fie prelevat de cca 1170,0 mil m3/an. Pentru anul 2020 se are în vedere o suprafaţă irigată de 575.000 ha cu un volum prelevat de apă de circa 2200 mil m3/an;

un scenariu mediu în care suprafaţă prognozată a fi irigată în anul 2013 este estimată la cca 541.000 ha corespunzând unui volum de apă de prelevat de cca 1360,0 mil m3. În anul 2020, în acest scenariu se prevede irigarea a cca 760.000 ha, cu un volum de apă necesar de cca 2900 mil m3/an;

un scenariu maximal, care are în vedere ca suprafaţa irigată în anul 2013 să fie de cca 665.000 ha, necesitând un volum de apă de prelevat de cca 1970 mil m3/an. Pentru anul 2020, în acest scenariu se preconizează a se iriga o suprafaţă maximă de cca 1.350.000 ha ceea ce ar necesita un volum de apă necesar a fi prelevat de cca 3750 mil m3.

Sintetic, pe bazine/spaţii hidrografice şi pe toata ţara, suprafeţele prognozate a fi irigate şi volumele necesare a fi prelevate în toate cele trei scenarii sunt prezentate în tabelul următor:

Prognoza evoluţiei suprafeţelor irigate şi a cerinţelor de apă aferente

| nr. crt. | spaţiul hidrografic | 2013 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafaţă prognozată a fi irigată | volum de apă prognozat a fi prelevat | suprafaţă prognozată a fi irigată | volum de apă prognozat a fi prelevat |
|  |  | ha | mii mc | ha | miI mc |
| 1 | SOMEŞ-TISA | 700 | 1,47 | 700 | 1,47 |
| 2 | CRIŞURI | 600 | 1,26 | 1000 | 2,10 |
| 3 | MUREŞ | scenariul minin | 12000 | 25 | 15000 | 38 |
|  |  | scenariul mediu | 15000 | 38 | 29000 | 73 |
|  |  | scenariul maxim | 29000 | 73 | 40000 | 100 |
| 4 | BANAT | 15000 | 37,50 | 40000 | 100 |
| 5 | JIU | scenariul minin | 55320 | 139 | 100000 | 250 |
|  |  | scenariul mediu | 55320 | 139 | 150000 | 375 |
|  |  | scenariul maxim | 55320 | 139 | 204000 | 510 |
| 6 | OLT | scenariul minin | 65746 | 165 | 65746 | 165 |
|  |  | scenariul mediu | 65746 | 165 | 95000 | 238 |
|  |  | scenariul maxim | 65746 | 165 | 100000 | 250 |
| 7 | ARGEŞ-VEDEA | scenariul minin | 107000 | 268 | 107000 | 268 |
|  |  | scenariul mediu | 107000 | 268 | 150000 | 375 |
|  |  | scenariul maxim | 107000 | 268 | 213000 | 533 |
| 8 | BUZĂU-IALOMIŢA | scenariul minin | 83000 | 208 | 33800 | 845 |
|  |  | scenariul mediu | 138000 | 345 | 45600 | 1140 |
|  |  | scenariul maxim | 338000 | 845 | 616000 | 1540 |
| 9 | DOBROGEA-LITORAL | 105518 | 272 | 105518 | 272 |
| 10 | PRUT-BÂRLAD | scenariul minin | 14044 | 33 | 64314 | 148 |
|  |  | scenariul mediu | 32000 | 74 | 64314 | 148 |
|  |  | scenariul maxim | 64314 | 148 | 64314 | 148 |
| 11 | SIRET | scenariul minin | 6728 | 17 | 42000 | 105 |
|  |  | scenariul mediu | 6728 | 17 | 77000 | 193 |
|  |  | scenariul maxim | 6728 | 17 | 114000 | 285 |
| TOTAL | scenariul minin | 463656 | 1167,23 | 575078 | 2194,57 |
|  | scenariul mediu | 541612 | 1358,23 | 758132 | 2917,57 |
|  | scenariul maxim | 787656 | 1967,23 | 883148 | 3741,57 |

Din analiza prognozelor din Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea corelat cu volumele de apă solicitate şi autorizate de A.N.A.R. prin Autorizaţia de Gospodărirea apelor nr. 182/20.06.2018, rezultă că proiectul propus nu exercită o presiune asupra corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Buzău - Ialomița, resursa de apă naturală şi în regim amenajat la nivelul Fluviului Dunărea fiind de 801 mil.mc.

În prezent, pentru a prognoza disponibilitatea resurselor de apă pe bazine hidrografice este necesar să se ia în considerare efectul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă.

Estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra regimului hidrologic dintr-un bazin hidrografic se bazează pe simulările de lungă durată realizate cu ajutorul unui model hidrologic, utilizând ca date de intrare seriile de precipitaţii şi temperaturi rezultate din simulările de evoluţie climatică realizate cu ajutorul unui model meteorologic regional.

Pentru estimarea impactului schimbărilor climatice asupra regimului scurgerii pe râurile din România, în ceea ce priveşte debitele medii anuale, s-au prelucrat şi s-au completat, acolo unde a fost cazul, rezultatele obţinute în cadrul studiilor complexe elaborate la nivel naţional şi internaţional în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Într-o primă etapă calculele s-au efectuat pentru 10 râuri din cele 11 bazine/spaţii hidrografice din România, şi anume: Craşna, Iza, Someş, Mureş, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, şi Siret, urmând ca în viitor să se definitiveze calculele şi pentru celelate râuri.

Ca urmare a acestor tendinţe de variaţie ale parametrilor meteorologici, în urma analizei simulărilor evoluţiei debitelor, se observă următoarele modificări ale regimului debitelor medii multianuale, pentru râurile studiate: Iza: scădere de cca. -1,9 %; Someş: creştere de cca.6,2 % ; Craşna: scădere de cca.-9,4 % ; Mureş: scădere de cca.-9,9 %; Jiu: scădere de cca. -11,0 %; Olt: scădere de cca. -9,5 %; Vedea: scădere de cca.-24,6 %; Argeş: scădere de cca. -8,6 % ; Ialomiţa: scădere de cca. -5,8 % ; Siret: scădere de cca. -9,6 %.

Datele şi informatiile prezentate mai sus sunt extrase din studiul “Identificarea principalelor zone potenţial deficitare din punct de vedere al resursei de apă, la nivel naţional, în regim actual şi în perspectiva schimbărilor climatice”, elaborat de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, la solicitarea AN ”Apele Române”.

Din analiza comparativă, pentru perioada viitoare (2021-2050) faţă de perioada de referinţă (11568-2000), ca urmare a tendinţelor de variaţie a parametrilor meteorologici, în urma analizei simulărilor evoluţiei debitelor, a rezultat că bazinele hidrografice cu cele mai mari deficite ale debitelor medii multianuale sunt: Vedea, Jiu, Siret, Olt şi Argeş.

- Caracterizarea stării corpurilor de apă

Starea corpurilor de apă la nivelul fluviului Dunărea şi a spatiului hidrografic Argeș - Vedea este reactualizată pe baza sistemelor de clasificare şi evaluare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă*.

Sistemul de clasificare şi evaluare al stării apelor în conformitate cu Directiva Cadru Apă este prezentat în anexa nr 6.1. a Planului Naţional de Management.

Caracterizarea stării globale a corpurilor de apă naturale la nivelul fluviului Dunărea şi a spatiului hidrografic Argeș - Vedea în conformitate cu Directiva Cadru Apă a fost definită pe baza stării ecologice şi stării chimice.

Starea ecologică/potenţialul ecologic

Starea ecologică caracterizată pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii, a fost evaluată prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă aplicabile:

- elementelor biologice: râuri - fitoplancton, macronevertebrate bentice şi fauna piscicolă; lacuri – fitoplancton;

Pentru fitoplancton, macronevertebrate bentice şi fauna piscicolă au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate şi au fost definite rapoartele de calitate ecologică, specifice tipurilor RO 01- RO 16 (prezentate în anexă).

Pentru macronevertebrate au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate şi au fost definite rapoartele de calitate ecologică şi pentru tipurile RO 17- RO 20 (prezentate în anexa).

- elementelor fizico – chimice:

elemente fizico- chimice generale: râuri - condiţii termice (temperatura apei), condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat), starea acidifierii (pH), nutrienţi (N-NH4, N-NO2, N-NO3,P-PO4,P t); lacuri – condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat) şi nutrienţi (fosfor total);

poluanţi specifici: râuri, lacuri: Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, PCB.

Pentru elementele fizico-chimice generale şi poluanţii specifici au fost stabilite valorile limită şi metodologiile necesare evaluării stării ecologice, pe baza cărora se realizează încadrarea în 3 clase de calitate (foarte bună, bună şi moderată) pentru tipurile prezentate în anexa 6.1 a Planului Naţional de Management.

- Elementele hidromorfologice sunt considerate numai în evaluarea stării ecologice foarte bune, fiind specifice categoriei corpului de apă:

pentru râuri - regimul hidrologic (nivelul şi debitul apei), conectivitatea cu corpurile de apă subterană, continuitatea râului), parametrii morfologici (variaţia adâncimii şi lăţimii râului, structura şi substratul patului albiei, structura zonei riverane)

pentru lacurile naturale: parametrii hidromorfologici (modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel (m) ΔHnat/ΔHmod, modificarea frecvenţei variaţiilor de nivel semnificative fnat/fmod, conectivitate ape subterane, coeficient de dragare Kd, structură zonă riverană, coeficient consolidare maluri Kmal)

Starea ecologică a corpurilor de apă (râuri) este reprezentată în fig. nr. 6.3.1. şi 6.3.2., indicând că din 176 corpuri de apă:

44 corpuri de apă (25%) sunt în stare ecologică bună;

126 corpuri de apă (71 %) sunt în stare ecologică moderată;

5 corpuri de apă (3 %) sunt în stare ecologică slabă;

1 corp de apă (1 %) este în stare ecologică proastă.

Fig.6.3.1. - Starea ecologică a corpurilor de apă (râuri) din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea

Starea corpurilor de apă pe baza elementelor biologice investigate corespunzătoare celor 5 clase de calitate se prezintă astfel:

79 corpuri de apă (44 %) sunt în stare foarte bună;

42 corpuri de apă (24 %) sunt în stare bună;

49 corpuri de apă (28 %) sunt în stare moderată;

5 corpuri de apă (3 %) sunt în stare slabă;

1 corp de apă (1 %) este în stare proastă

Tabel 6.4. Rezultatele evaluării stării ecologice/potenţialului ecologic la nivelul Fluviului Dunărea şi a spaţiului hidrografic Argeș-Vedea

| Starea ecologică | Râuri naturale | Lacuri naturale | Râuri CAPM | Râuri CAA | Lacuri de acumulare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr | % | nr | % | nr | % | nr | % | nr | % |
| Nr corpuri de apă în stare ecologică bună /potențial ecologic bun | 63 | 57,27 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 48 | 7 | 35 |
| Nr corpuri de apă în stare ecologică moderată/ potențial ecologic moderat | 45 | 40,91 | 1 | 100 | 21 | 84 | 13 | 52 | 13 | 65 |
| Nr corpuri de apă în stare ecologică proastă/ potențial ecologic prost | 2 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NR TOTAL CORPURI DE APĂ | 110 | 1 | 25 | 25 | 20 |

Figura 6.4 - Starea ecologică şi potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă la nivelul Fluviului Dunărea şi a spațiuiui hidrografic Argeș-Vedea

Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă- râuri (176 corpuri de apă) a fost realizată pe baza nevertebratelor bentice, faunei piscicole, fitobentosului şi fitoplanctonului, a parametrilor fizico-chimici generali şi a poluanţilor specifici. Elementele hidromorfologice au fost luate în considerare numai în evaluarea stării foarte bune.

Comparativ cu starea ecologică din primul Plan de Management, se constată cresterea procentului corpurilor de apă în stare ecologică bună de la 25 % la 57,27%, ceea ce indică îmbunătațirea stării ecologice.

Pentru corpurile de apă nepermanente (RO17-RO19), la nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea analiza stării a evidenţiat că aprox. 29,41% din corpuri de apă ating starea ecologică bună, pentru cele permanente procentul fiind de aprox. 69, 74%.

Analiza stării ecologice aferentă actualului Plan de Management la nivel de element de calitate/grupe de elemente de calitate, a indicat că la nivelul elementului biologic nevertebrate bentice, procentul corpurilor de apă cu stare bună este mai crescut comparativ cu procentul corpurilor de apă care ating obiectivele de mediu din punct de vedere al stării ecologice (respectiv 100%)

Referitor la grupa elementelor fizico-chimice, analiza efectuată a indicat că acestea sunt determinante în stabilirea stării ecologice (integrată).

La nivelul grupei de elemente fizico-chimice și poluanți specifici, procentul corpurilor de apă cu stare bună este mai crescut fată de procentul corpurilor de apă cu stare ecologică bună (integrată).

Starea chimică

La evaluarea stării chimice se are în vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu pentru substanţele prioritare definite de Directiva 2008/105/EC în Anexa I – partea A, atât pentru valoarea medie cât şi pentru valoarea concentraţiei maxime admise. Starea chimică este determinată de cea mai defavorabilă situaţie. Orice depăşire a standardelor de calitate mediu conduce la neconformare şi la neatingerea obiectivelor de stare bună.

Atât la nivel național, cât și la nivelul Fluviului Dunărea şi a spațiului hidrografic Argeș - Vedea, starea chimică a corpurilor de apă de suprafață a fost analizată și caracterizată pe baza sistemelor de clasificare și evaluare conforme cu prevederile DCA și Directivei SCM.

Pentru evaluarea conformării substanţelor prioritare nesintetice (metale grele) s-a elaborat metodologia de definire a valorilor fondului natural şi a standardelor de calitate specifice, aceasta fiind aplicată corpurilor de apă care prezintă o astfel de caracteristică.

Rezultatele evaluării și clasificării stării chimice a tuturor corpuri de apă la nivelul Fluviului Dunăea şi a spațiului hidrografic Argeș - Vedea, în conformitate cu cele menționate anterior, sunt prezentate în anexa 6.2 a PMB - ABA Argeș - Vedea.

Având în vedere că, la nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea, toate corpurile de apă de suprafață au fost evaluate d.p.d.v. al stării chimice, toate raportările ulterioare fac referire la numărul total de corpuri din acest spațiu hidrografic.

Astfel, în urma analizei efectuate, s-a constatat că 166 corpuri de apă (91,7 %) sunt în stare chimică bună, iar restul de 15 (8,3 %) nu ating starea chimică bună (figura 6.11a).

Prin utilizarea elementelor de calitate menţionate anterior şi a unor abordări metodologice specifice (prezentate în anexa nr. 6.1 a Planului Naţional de Management.) pentru corpurile de apă din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea, caracterizarea stării globale a evidenţiat că din 177 corpuri de apă, 44 corpuri de apă (25%) ating starea bună (44 râuri, 0 lacuri naturale), iar 133 corpuri de apă (75%) nu ating starea bună (132 râuri, 1 lac natural).

Figura 6.9. Starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață de la nivelul Fluviului Dunărea şi a spațiului hidrografic Argeș-Vedea

Comparativ cu evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață realizată în primul Plan de Management, se constată că, la nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea, procentul de corpuri de apă evaluate în stare bună s-a diminuat cu 2,9%, în cel de-al doilea Plan. O situație mai detaliată privind evoluția stării chimice globale, cu și fără substanțele omniprezente PBT, este prezentată în figura 6.11.b.

Tabel 6.5. Situația corpurilor de suprafață privind starea chimică la nivelul la nivelul Fluviului Dunăea şi a spațiului hidrografic Argeș-Vedea,

| Starea ecologică | Râuri naturale | Lacuri naturale | Râuri CAPM | Lacuri de acumulare | Ape artificiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr | % | nr | % | nr | % | nr | % | nr | % |
| Corpuri de apă care sunt în stare chimică bună | 102 | 92,7 | 1 | 100 | 20 | 80 | 18 | 90 | 25 | 100 |
| Corpuri de apă care nu ating starea chimică bună | 8 | 7,3 | - | - | 5 | 20 | 2 | 10 | - | - |
| NR TOTAL CORPURI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ | 110 | 1 | 25 | 20 | 25 |

- Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpurilor de apă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu – Greaca - Argeș – conform Anexa 6.1 din Planului Naţional de Management

În tabelul următor sunt prezentate extrase din anexa 6.1 din Planul Naţional de Management starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu – Greaca - Argeș.

| nr. crt | Denumire corp apă | Cod tipologie | stare ecologică | potenţial ecologic | stare chimică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluviul Dunărea- sector inferior Cazane-Călăraşi | RO13 | B | MoEP | F |
| Starea ecologică | Potenţial ecologic | Stare chimică: |
| H – foarte bună | HEP – potenţial ecologic maxim | G - bună |
| G - bună | GEP – potenţial ecologic bun | F – alta decât starea bună |
| M - moderată | MoEP – potenţial ecologic moderat |  |
| P - slabă |  |  |
| B - proastă |  |  |  |  |

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecţia pe termen lung, utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.

Directiva Cadru Apă stabileşte, aşa cum s-a menţionat şi în primul Plan de Management, în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzând în esenţă următoarele elemente:

pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase în apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

„prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane prin implementarea de măsuri;

inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele subterane;

nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1(a)(i), art. 4.1(b)(i) ale DCA);

pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică.

Pentru corpurile de apă de suprafaţă de la nivelul Fluviului Dunărea şi spațiului hidrografic Argeș-Vedea, prin Planul de management au fost stabilite obiectivele de mediu aferente, funcţie şi de categoria corpului de apă de suprafaţă respectiv: corpuri de apă naturale (râuri, lacuri), corpuri de apă puternic modificate (râuri, lacuri de acumulare) şi corpuri de apă artificiale. Pentru zonele protejate care includ corpuri de apă de suprafaţă sau părți ale corpurilor de apă, obiectivele sunt cele prevăzute de legislaţia specifică, fiind caracteristice categoriilor de zone protejate definite în capitolul 5 - Identificarea şi cartarea zonelor protejate.

În Anexa 7.1 a Planului de Management al spaţiului hidrografic Argeș-Vedea sunt prezentate obiectivele de mediu la nivel de corp de apă de suprafaţă, excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind cauzele/situaţiile de aplicare ale excepţiilor.

Referitor la obiectivul de mediu - stare ecologică bună în relaţie cu corpurile de apă se menţionează următoarele:

numărul corpurilor de apă care ating obiectivele de mediu în 2015 este 88 (48,62 %), fiind mai crescut faţă de estimarea din primul Plan de Management: 87 (33,72 %);

numărul corpurilor de apă care ating obiectivele de mediu până în 2021 a crescut față de 2015, respectiv de la 48,62 % în 2015, la 92,82 % în 2021.

Se estimează că până în 2027 toate corpurile de apă îşi vor atinge obiectivele de mediu (inclusiv obiective de mediu mai puţin severe).

Se estimează că până în 2027 toate corpurile de apă îşi vor atinge obiectivele de mediu (inclusiv obiective de mediu mai puţin severe). Se menţionează că pentru un număr de 2 corpuri de apă au fost identificate obiective de mediu mai puţin severe, în conformitate cu prevederile Art. 4.5. al DCA, acestea fiind incluse în categoria corpurilor de apă care nu ating, din punct de vedere al stării ecologice, obiectivul de stare bună în 2015.

În ceea ce privește corpurile de apă care ating obiectivele de mediu (stare chimică bună) până în 2015, numărul acestora a scăzut, față de situația din primul Plan de Management cu 6,74% (de la 98,45% la 91,71%). Referitor la corpurile de apă care nu și-au atins obiectivele de mediu (stare chimică bună) în 2015, în comparatie cu estimarea făcută în primul Plan de Management, se estimează o creștere de la 1,57% la 8,29% pentru cele care au ca obiectiv 2021 - 2027.

La nivelul districtului hidrografic internaţional al Dunării şi la nivelul sub-bazinului internaţional al Tisei, au fost stabilite prin primul şi cel de al doilea Plan de Management al districtului Dunării, respectiv primul Plan de Management Integrat al b.h. Tisa, obiectivele de management aferente principalelor probleme de gospodărire a apelor de suprafaţă reprezentate de:

poluarea organică,

poluarea cu nutrienţi,

poluarea cu substanţe periculoase,

alterările hidromorfologice.

Fiecărei categorii de probleme importante de gospodărirea apelor şi obiective de management i-au fost definite termenele și „țintele”/obiectivele de conformare, precum şi programele de măsuri specifice.

Aceste obiective au fost preluate la nivel naţional, ca parte componentă a procesului de gospodărire a apelor în cadrul districtului Dunării. Informaţii detaliate privind obiectivele de management la nivelul bazinului Dunării şi sub-bazinului Tisei pot fi obţinute prin accesarea adresei de website: www.icpdr.org (secţiunea publică).

Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă cadrul districtului Dunării şi din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș

În tabelul următor sunt prezentate extrase din anexa 7.1 din Planul Naţional de Management obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș.

| nr. crt | Curs apă | Denumire corp apă | Cod corpului de apă | obiectiv de mediu | zonă protejată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | stare ecologică | starea chimică | stare globală | tipul | obiectivul |
| 1 | Fluviul Dunărea | Fluviul Dunărea- sector inferior Cazane-Călăraşi | RO13 | stare ecologică buna | stare chimică bună | stare bună | zonă vulnerabilă la nitraţi zonă semsibilă la nutrienţi SPA SCI | HG 964/2000 HG 188/2002 OUG 57/2007 |

Notă:

HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare;

HG 964/2000 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările ulterioare;

Legea nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare;

HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

Concluzii

Efectele primare directe asupra hidrologiei apei nu sunt semnificative întu-cât prin proiectul propus sunt realizate lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) asupra infrastructurii secundare de irigații existente.

Nu vor fi afectați parametrii de calitate ai corpurilor de apă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș, județul Călărași.

Proiectul nu prezintă riscul deteriorării corpurilor de apă din spațiul hidrographic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș la nivel de element de calitate.

Proiectul propus nu conduce la deteriorarea stării corpurilor de apă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș, județul Giurgiu. Cantitativ, proiectul propus are efecte pozitive asupra starii fizice a factorului de mediu apă prin economia de apă de 29,61%, cu efecte directe asupra regimului hidrplogic – cantitatea și dinamica debitului.

Proiectul propus nu produce presiuni asupra corpurilor de apă la nivelul Fluviului Dunărea şi din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș, pe termen mediu, întu-cât prin proiectul propus nu sunt realizate extinderi ale suprafeței irigate, respectiv ale infrastructurii secundare de irigații ci sunt realizate numai lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) asupra infrastructurii secundare de irigații existente.

Impactul proiectului propus asupra factorului de mediu apă va fi nesemnificativ în condițiile respectării concluziilor și măsurilor impuse de A.N.A.R. prin Autorizația de gospodărirea apelor nr. 182/20.06.2018.

Corpurile de apă din spațiul hidrografic al amenajării hidroameliorative Gostinu-Greaca-Argeș nu vor fi afectate semnificativ și vor fi respectate obiectivele stabilite prin PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC ARGEȘ-VEDEA.

O.U.A.I. PRUNDU CHIRNOGI

Responsabil

LUNGU MARIAN

# Footnotes

Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România 2016-2020

Planul de Management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea, elaborat de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)

Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea

Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea

Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic Argeș - Vedea