DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA OBTINERII

“ ACORDULUI DE MEDIU “

OBIECTIV :

AMENAJARE DEPOZIT FRIGORIFIC IN CLADIREA „CROSS-DOCK BUW 10”

Com. Bolintin-Deal, T6.P13,

Nr. Cadastral 34972 , Jud. Giurgiu

PROIECTANT GENERAL:

SC OOPY ARHITECTURA SRL

PROIECT 719/2019

FAZA: DTAC

BENEFICIAR:

SC CTPark Bucharest West I SRL

MEMORIU TEHNIC PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONTINUT CADRU - conform Anexei 5 la metodologie

I. Denumirea proiectului:

AMENAJARE DEPOZIT FRIGORIFIC IN CLADIREA „CROSS-DOCK BUW 10”

Amplasament: Com. Bolintin-Deal, T6.P13, Nr. Cadastral 34972 , Jud. Giurgiu

II. Titular

- Numele companiei: - SC CTPark Bucharest West I SRL

- Adresa poştală sediu social: .... Comuna Joita, str. Podul Banului, nr. 295 (DC 147) – Parcul Industrial Prologis, Cladirea DC 1, Sectiunea 1, Mezanin, judetul Giurgiu.....

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

...... +40 748 053 347.............................................................

..... rares.glod@ctp.eu....................................................

...... www.CTP.eu...................................................................

...............................................................................................

-Numele persoanelor de contact: .........Rares Glod +40 748 053 347......

- director/manager/administrator: .....................................................................

- responsabil pentru protecţia mediului: ...........................................................

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului:

Prezenta documentatie este intocmita in vederea amenajarii unui depozit frigorific in cladirea Cross-Dock Buw 10, situata in Comuna Bolintin-Deal, T6, P13, nr. cad. 34972 , Jud. Giurgiu.

Beneficiar: SC CTPark Bucharest West I SRL, Comuna Joita, str. Podul Banului nr 295 (DC 147), Parcul Industrial Prologis Bucuresti A1, Cladirea DC1, Unitatea 1, Mezanin, jud. Giurgiu.

Proiectantul lucrarilor

S.C. OOPY Arhitectura S.R.L., Str. Col. Corneliu Popeia nr. 4, sector 5, Bucuresti

Amplasament: Comuna Bolintin-Deal, T6, P13, nr. Cad. 34972 , Jud. Giurgiu.

Proiectantul lucrarilor: S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L., Str. Col. Corneliu Popeia nr. 4, sector 5, Bucuresti.

Beneficiarul doreste amenajarea unui depozit frigorific in cladirea CROSS-DOCK BUW10, constructie autorizata cu AC 17/16.05.2018, aflata in executie.

Constructia a fost autorizata pentru depozitare marfuri generale si a fost prevazuta cu birouri si spatii sociale aferente celor care  sa opereze depozitul.

In prezent, beneficiarul doreste modificarea profilului de marfuri depozitate, in sensul ca acestea vor fi produse cu depozitare cu timp de 0-40C, respectiv congelata  -200C. In acest sens, se propun pereti si tavane de isopanel ce vor placa structura din beton prefabricata existenta a halei.

Se vor pastra numarul de usi de incarcare si amplasarea spatiilor sociale si de birouri cu adaptarea la destinatia propusa.

Instalatiile de stingere incendiu se vor modifica pentru adaptarea la temperatura de depozitare.

Descriere instalatii frig:

- putere instalata frig -  putere frigorifica totala: 630 kW (120 kW congelare / 225kW refrigerare / 285 kW clima)
- tip agent frigorific - R449A
- temperaturi (congelator, refrigerare, sas-uri receptie marfa); -8°C/+2÷+4°C/+10°C
- suprafata ocupata de echipamente (suprafata camera frig adica) - aprox.  40mp

- Durata de executie a lucrarilor = 4 luni

- Valoarea de investitie a lucrarilor = 4.778.000 Lei

Bilant de suprafete din terenul din Comuna Bolintin-Deal, T6, P13, nr. Cad. 34972 , Jud. Giurgiu :

S teren  = 206 558mp

Ac existent = 98 525 mp

Ad existent = 108 100 mp

Ac hala = 3 027mp

Ad hala = 3 237mp

Ac existent+hala TOTAL = 101 552mp

Ac existent+hala TOTAL = 111 337 mp

Suprafata spatii verzi amenajate  - necesar min. 20% S teren - 41 311 mp

-	asigurat 41 315mp

Drumuri, platforme si parcari - 66 691mp

POT = 47,70%

CUT = 0,54

Regim de inaltime P+ 1 partial

Hmax = 15,50m

SOLUTII CONSTRUCTIVE

Inchideri perimetrale

Peretii exteriori sunt din panouri Trimo - panouri metalice, cu termoizolatie,  de 15 cm.

Acoperis

Suportul invelitorii – pane de beton prefabricate, tabla cutata 153x150x0,75, vata minerala saltele rigide vata minerala 24 cm, hidroziolatie - membrana Sika.

Tamplarie exterioara

Exterioara - ferestre, usi si panouri din profile aluminiu si geam termopan.

Finisaje exterioare

Panouri tip sandwich 15 cm.

Tamplarie Al geam termopan.

Usi sectionale cu deschidere automata in zona de depozitare.

Usi metalice de evacuare cu bara antipanica.

Usi din sticla glisanta-pivotanta in zona de acces-receptie.

Compartimentari interioare

Se vor realiza doua zone de depozitare de tip ''box in box’’– una de refrigerare cu temperatura controlata de 2-4ºC si una de congelare cu temperatura controlata de

-18ºC,inchiderile se vor realiza cu panouri termorezistente. Inaltimea spatiului va fi H=9m, Suprafata zonei de refrigerare va fi de 1 444,90 mp, iar cea a zonei de congelare va fi de 732,30mp.

Peretii birourilor si a spatiilor tehnice din BCA, precum si cei din Gips carton, rezistenti la foc, vor fi placati cu panourile sanwich termorezistente, pentru a se asigura mentinerea temperaturii dorite in diferitele spatii.

Pereti din gips carton de diferite grosimi si rezistente la foc, pentru asigurarea exigentei privind protectia la foc.

La parter - pereti tip BCA ( Ytong ), intre zona de depozitare si birouri, precum si pentru delimitarea spatiilor tehnice. Acestea vor fi placate cu

Incaperile din zona birourilor vor fi prevazute cu tavane casetate din fibra minelala, 15mm grosime, 600x600mm, iar in grupurile sanitare, zonele de dusuri, se vor folosi casete rezistente la umezeala.

Tamplarie interioara

Usi interioare pline din lemn.

Usi metalice cu diferite rezistente, in functie de exigentei privind protectia la foc , intre zonele de birouri si sas.

Usi metalice, izoterme, intre zonele de depozitare si sasuri.

Usi sectionale rapide pentru acces in zonele de refrigerare si congelare.

Usa glisanta intre zona de congelare si sas/cantar.

Perete de sticla pentru zona de windfang, cu usa batanta.

Finisaje interioare

Placaje faianta 30x60cm, 10 mm grosime, culoare alba, pentru grupurile sanitare;

Pardoseli beton aparent tratat pentru trafic greu pentru spatii tehnice;

Pardoseli sapa epoxidica 3mm la grupuri sanitare;

Pardoseli gresie antiderapanta pentru trafic greu, placi 60x60cm, 10mm grosime, culoare neagra in hol acces principal;

Pardoseli mocheta trafic greu in zona birouri.

Pereti – placare panouri termorezistente in zonele de depozitare refrigerare si congelare.

Tavan - panouri termorezistente in zonele de depozitare refrigerare si congelare.

Pardoseala beton armat C30/37 cu fibre disperse C80/60 - 22 cm – zone de depozitare refrigerare si congelare, sasuri.

Structura

Structura de rezistenta a halei se va realiza din stalpi, grinzi si pane de beton armat prefabricat, fundatii izolate cu bloc de beton armat si cuzinet.

Constructia este compusa din 3 deschideri de 24,00 m si  17 travei de 12,00 m.

Structura prefabricata a halei Cross-Dock BUW10, va fi placata cu panouri sandwich termorezistente, pentru a se asigura mentinerea temperaturii necesare pentru congelarea si refrigerarea produselor depozitate.

VI. ASIGURAREA EXIGENTELOR DE CALITATE

- Constructia se incadreaza in :     - categoria C importanta

- clasa de importanta:   III

UTILITATI

- Alimentarea cu energie electrică se va face din  postul de transformare propus in partea de nord a halei, intre axele 18A-19A. Acesta va fi legat la punctul de conexiune existent. Celelalte posturi de transformare (in total 4 posturi) vor alimenta in sistem bucla interioara investitiile deja autorizate astfel: 2 pentru corpul de cladire BUW10 (in care se afla si spatiul prezentei documentatii) si 2 pentru BUW 12, respectiv BUW 13. Toate aceste posturi de transformare vor fi amplasate pe parcela situata in comuna Bolintin Deal.

- Alimentarea cu gaz se va realiza din reteaua de gaz existenta in incinta parcului.

Obiectivul functioneaza in cadrul parcului logistic care are Autorizatie de Gospodarire a Apele Romane nr. 03.10.2018 si prin proiect nu se modifica consumurile de apa si parametrii tehnici pe acest domeniu.

- Alimentarea cu apa se va face de la puturile forate existente in incinta Parcului Prologis.

- Apele uzate menajere vor fii deversate la bazinul de retentie existent dupa ce vor fii trecute printr-o  statie  de epuare ape uzate menajere.

-  Apele pluviale impurificate vor fi trecute printr-un  separator de hidrocarburi  cu debitul

nominal de 200 l/s prevazut cu separator de namol si by-pass.

- Asigurarea necesarului de apa pentru instalatia de sprinklere se va face de la o rezerva

de apa intangibila existenta in incinta parcului.

- justificarea necesităţii proiectului

Beneficiarul (SC CTPark Bucharest West I SRL) este un dezvoltator imobiliar cu un istoric important in domeniul logistic ce isi propune realizarea unui parc logistic/industrial in comuna Bolintin-Deal, sporind interesul investitorilor mari si oferind locuri de munca noi.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

A01 - Plan de incadrare					1:10000

A02 - Plan de situatie						1:1000

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Prezenta documentatie este intocmita in vederea amenajarii unui depozit frigorific in cladirea CROSS-DOCK BUW10, constructie autorizata cu AC 17/16.05.2018, aflata in executie.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Constructia a fost autorizata pentru depozitare marfuri generale si a fost prevazuta cu birouri si spatii sociale aferente celor care  sa opereze depozitul.

In prezent, beneficiarul doreste modificarea profilului de marfuri depozitate, in sensul ca acestea vor fi produse cu depozitare cu timp de 0-40C, respectiv congelata  -200C. In acest sens, se propun pereti si tavane de isopanel ce vor placa structura din beton prefabricata existenta a halei.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu energie electrică se va face din  postul de transformare propus in partea de nord a halei, intre axele 18A-19A. Acesta va fi legat la punctul de conexiune existent. Celelalte posturi de transformare (in total 4 posturi) vor alimenta in sistem bucla interioara investitiile deja autorizate astfel: 2 pentru corpul de cladire BUW10 (in care se afla si spatiul prezentei documentatii) si 2 pentru BUW 12, respectiv BUW 13. Toate aceste posturi de transformare vor fi amplasate pe parcela situata in comuna Bolintin Deal.

- Alimentarea cu gaz se va realiza din reteaua de gaz existenta in incinta parcului.

Obiectivul functioneaza in cadrul parcului logistic care are Autorizatie Apele Romane nr. si prin proiect nu se modifica consumurile de apa si parametrii tehnici pe acest domeniu.

- Alimentarea cu apa se va face de la puturile forate existente in incinta Parcului Prologis.

- Apele uzate menajere vor fii deversate la bazinul de retentie existent dupa ce vor fii trecute printr-o  statie  de epuare ape uzate menajere.

-  Apele pluviale impurificate vor fi trecute printr-un  separator de hidrocarburi  cu debitul

nominal de 200 l/s prevazut cu separator de namol si by-pass.

- Asigurarea necesarului de apa pentru instalatia de sprinklere se va face de la o rezerva

de apa intangibila existenta in incinta parcului.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba in proportie >20%.

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

Deseurile menajere din activitatea curenta aferenta functionarii obiectivului vor fi depozitate pe o platforma special proiectate in pubele pe categorii si vor fi preluate de catre o firma specializata pe baza de contract.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul in incinta constructiei se va face din Drumul DC 149.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie

Toate elementele de constructie inclusiv structura de rezistenta (suprastructura) sunt concepute din elemente prefabricate, asamblate in santier.

Fundatiile si paharele sunt de tip monolit turnate la fata locului.

Inainte de inceperea lucrarilor se va decoperta stratul vegetal.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Sunt detaliate in documentatiile pentru obinerea autorizatiei de construire si autorizatiei de functionare a investitiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Autorizatiile necesare sunt autorizatia de construire si autorizatia de functionare.

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare şi de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

 detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Vezi plan situatie, impreuna cu planurile pentru propunerea de proiect.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Nu exista un impact major asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Nu este cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului

Nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– in timpul executiei lucrarilor de constructii ( organizare de santier ), sursele de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apa pot fi reprezentate de apele uzate menajere provenite de la personalul implicat in realizarea lucrarilor si de scurgerile accidentale de combustil de la utilajele folosite in cadrul organizarii de santier.

Pentru evitarea acestor situatii, prin grija executantului se vor adopta urmatoarele masuri:

- se vor folosi toalete ecologice  si vestiare  amenajate in containere

-    utilajele folosite vor fi in stare buna de functionare, cu revizia tehnica in termen, iar alimentarea cu combustibil, eventualele reparatii precum si parcarea acestora in afara programului de lucru se vor face in incinta proprietatii.

– in timpul functionarii obiectivului, prin respectarea modului de colectare si  tratare (separatoare de hidrocarburi) si evacuare a apelor menajere (canalizare in tuburi de PVC), calitatea apelor subterane si de suprafata nu va fi afectata.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- In zona platformei utilajelor exterioare este pevazut un separator de ulei– cu carbune activ

- Pentru platforma de parcare este pevazut separator de hidrocarburi

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

– in timpul executiei lucrarilor de constructii ( organizare de santier ), sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii) si mobile (utilaje si autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

Se apreciaza ca prin folosirea de utilaje aflate in stare buna de functionare, respectarea tehnologiei de lucru propusa in proiect si legislatia in domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

– in timpul functionarii obiectivului,

- Nivelul emisiilor de poluanţi rezultaţi din procesul de ardere al combustibilului în centrala termică :

- se încadrează în V.L.E. – Ordin 462/93

- se situează sub pragurile de alertă – Ordin 756/97.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

– in timpul realizarii lucrarilor de construire – sursele de zgomot pot fi reprezentate de utilajele de santier, dar care nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pana in jurul valorii de maxim 90 dB (A).

Pentru evitarea starilor de inconfort generate de utilajele folosite in santier, se v-a avea in vedere ca acestea sa indeplineasca normele de poluare impuse de normative. Actionarea utilajelor se va face cu prudenta pentru a evita varfurile de nivel de zgomot.

– in timpul functionarii - Sursele de zgomot din cadrul investiţiei vor fi reprezentate prin:

- activităţi de descărcare – încărcare produse.

Conform Normelor generale de protecţia muncii (NRPM/1996) limita maximă admisă   pentru zgomot la locurile de muncă, cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei, este de 90 dB(A) nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.

-       amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

In zona de amplsament a investiţiei nu se află areale cu carcater protejat. Sursele de poluare sonora functioneaza numai ziua.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Asupra factorului de mediu sol se resfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

– in perioada de realizare a investitiei

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii;

- deseurile menajere depozitate in locuri necorespunzatoare (altele decat cele special amenajate in acest sens )

- utilajele folosite in cadrul santierului, in conditiile repararii sau alimentarii cu combustibil in alte locuri decat cele special amenajate pentru realizarea acestor operatiuni

Totodata, in cadrul organizarii de santier se vor folosi utilaje in stare buna de functionare. Alimentarea acestora cu combustibil, stationarea in cadrul santierului sau eventualele verificari si reparatii, se vor realiza intr-un spatiu special amenajat. Materialele de constructii vor fi depozitate atat pe platforme betonate, cat si in containere amplasate pe platforme betonate, ce vor fi imprejmuite cu gard din plasa de sarma.

Urmare a solutiilor tehnice prevăzute in cadrul organizarii de santier referitoare la masurile adoptate privind protejarea factorului de mediu solul, se apreciază că nu vor fi poluări ale factorilor de mediu care să afecteze solul si subsolul zonei. De asemenea, nu se vor produce modificări în calitatea si structura acestuia.

Suplimentar, prin grija constructorului se va avea in vedere ca deseurile rezultate in timpul desfasurarii lucrarilor sa fie depozitate in locuri corespunzatoare astfel incat sa poata fi evacuate de serviciul de salubritate din zona.

– in perioada de functionare

- defectiuni pe reteaua de evacuare a apelor menajere si a apelor uzate.

- apele pluviale conventional curate de pe acoperis vor fi preluate prin coloane interioare de canalizare pluviala si vor fi dirijate la bazinul de retentie existent si apoi la reteaua exterioara de canalizare.

- apele impurificate de pe platformele carosabile vor fi trecute prin separtoare de hidrocarburi si vor fi dirijate la bazinul de retentie existent si apoi la reteaua exterioara de canalizare

De asemenea, masurile ce se vor aplica, vor avea drept scop eliminarea oricarei surse potential poluatoare ce ar putea afecta calitatea solului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasarea obiectivului propus nu va influenta in mod negativ ecosistemele zonei analizate, intrucat nu se poate vorbi de un ecosistem bine definit.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi

ariilor protejate.

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie zone de interes tradiţional etc.;

Investitia se situeaza departe de asezari umane, fiind construita intr-o zona definita prin PUZ  cu destinatia de  industrie usoara, logistica si functiuni anexe.

Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de izolare a santierului, prin imprejmuire cu panouri metalice pentru a diminua zgomotul si plase de protectie impotriva raspandirii prafului rezultat din exploatarea materialelor de constructie.

De asemenea, utilajele si camioanele se vor curata inainte de a accede pe drumurile publice.

Totodata modul de organizare a lucrarilor a fost gandit plecand de la premiza limitarii/evitarii oricarei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului înconjurător, si implicit asupra  obiectivelor din zona.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deseuri menajere rezultate din activitatea zilnica (20 persoane)

- gunoaie menajere - cod 20 03 01				50 kg

Deseuri rezultate din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier:

- gunoaie menajere - cod 20 03 01				200 kg

- materiale izolatoare - cod 17 06 00				150 kg

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv, pe categorii de deseuri, depozitate in europubele si containere intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi ridicate de catre unitatile specializate in vederea evacuarii la groapa de gunoi sau comercializarii acestora.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

In timpul realizarii si functionarii obiectivului analizat se apreciaza ca nu sunt necesare dotari si masuri de monitorizare a mediului.

In perioada de functionare a acestuia, la intervale de timp stabilite cu autoritatile competente, se vor efectua analize si determinari privind calitatea apelor uzate evacuate. In situatia in care se va constata ca sunt depasiri de la valorile normate se vor lua masuri pentru incadrarea acestora in prevederile Normativului NTPA 002/2002.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Inventariind toate posibilele situatii de poluare a mediului, dar si masurile adoptate in vederea prevenirii oricarei surse accidentate de poluare, se apreciaza ca prin respectarea prevederilor legale de protectie a mediului (prevazute si in documentatia de fata), obiectivul analizat nu se poate constitui intr-o sursa generatoare de evenimente nefavorabil pentru starea factorilor de mediu.

De asemenea, la intocmirea proiectului s-a tinut cont de principiul precautiei in luarea deciziei si principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor.

Se va asigura imprejmuirea obiectivului pe durata constructiei, precum si protejarea cu plase impotriva raspandirii prafului pana la finisarea finala.

Pentru mentinerea curateniei pe drumul de acces beneficiarul va realiza balastarea ultimului tronson neasfaltat, precum si a intregii platforme afectate de lucrarile de executie.

Depozitarea materialelor de constructie se face pe platforme balastate.

- localizarea organizării de şantier;

Nu este cazul

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

-  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Dupa finalizarea investitiei, terenul afectat de lucrarile ce se vor realiza va fi refacut si adus la starea initiala.

In urma amenajarii terenului vor rezulta spatii verzi din plantari iarba in proportie > 20%.

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza contractului existent.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

A01 - Plan de incadrare					1:10000

A02 - Plan de situatie					1:1000

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

A02 – Plan de situatie

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Nu este cazul.

2. Schemele-flux pentru:

procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

Nu este cazul.

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectului propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Nu este cazul.

Semnătură şi ştampilă

Intocmit,

Arh.Oana Cretu

arh. Octavia Popeea