M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

Faza: Acord APM Giurgiu

Strada Calea Bucuresti, Oras Mihailesti,Jud. Giurgiu, NC  35390

BENEFICIAR

Husar Alexandru Gabriel

DATA

2020

M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

| Numele companiei/beneficiar: | Husar Alexandru Gabriel |
| --- | --- |
| Adresa poștală: | Str. Tohani, Nr. 2, Sector 4, Bucuresti |
| Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: | 758889107 |
| Numele persoanelor de contact: - director / manager / administrator: - responsabil pentru protecția mediului: | Husar Marian Adrian |

- Un rezumat al proiectului:

Imobilul este proprietate particulara, apartinand domnului Husar Alexandru Gabriel si domnului Husar Marin Adrian, conform  Contract de vanzare-cumparare  nr.909 din 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                    Terenul are suprafaţa de 300 mp conform act de proprietate si din masuratori cadastrale si este liber de constructii.

Terenul este intravilan prevăzut in Planul Urbanistic General al localitatii pentru construcții de locuinte situat in UTR1, LI5-LC2-D2, cu regim de inaltime P, P+1,P+E,P+3E  POTmax=30%, CUTmax=0.6, Rh .max = 12 m, conform Certificatului de Urbanism nr.156 din 09.09.2019 emis de Primaria Oras Mihailesti, Jud. Giurgiu.

Imobilul are următoarele laturi și vecinătăți: la SV – DN 6 (Calea Bucuresti), pe o latură de 22 m; la N – Zona protectie canal colector, pe o latură de 37,69 m; la SE – Proprietate Nr. Cad. 35390, pe o latură de 27,56 m. Accesul se va realiza din Calea Bucuresti.

Constructia, conform cerintei beneficiarului, va avea functiunea de spalatorie auto si spatiu comercial si va fi desfasurata pe doua nivele: parter si etaj; Spălătoria Auto, este compusă din 2 doua posturi pentru spălat mașini, aflate la parterul constructiei. Din punct de vedere structural, constructia va avea o structura in cadre de metal, stâlpi+grinzi metalice, intre parter si etaj 1 va fi planșeu din tabla cutata cu cofraj pierdut, acoperirea se va face cu capriori metalici si pane metalice, cu o suprafata construita de 66,50mp, cu o suprafata utila totala de 158,10mp

Spălatoria auto de tip “SELF CARWASH” este o structură ușoară (amovibilă). Atât materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cât și volumetria și imaginea lor vor fi cele specifice construcțiilor moderne demontabile la un moment dat pentru a fi ușor schimbate sau desființate.

Spălătoria auto self service este cu presiune înaltă, ce folosește detergenți cu microparticule, asigură cel mai bun efect de curățire, fără utilizarea periilor. În cadrul acestei

metode, dozarea detergentului la jetul de apă cu înaltă presiune se face sub forma de praf cu microparticule.

Evaluarea Financiara

Costul estimat al constructiei si instalatiei de tip “SELF CARWASH” este estimat la 25.000Euro ( 120,715 RON estimat la cursul actual BNR ).

Durata Constructiei

Durata constructiei este estimata la 3 luni de la finalizarea procesului de aprobare si demararea lucrarilor de constructie.

Sistem constructiv

Din punct de vedere structural, constructia va avea o structura in cadre de metal, stâlpi+grinzi metalice, intre parter si etaj 1 va fi planșeu din tabla cutata cu cofraj pierdut, acoperirea se va face cu capriori metalici si pane metalice.

Inchiderile Exterioare si Compartimentarile Interioare

Inchiderile exterioare ale constructiei se vor realiza cu panouri termoizolante tip "sandwich", tabla cu spuma poliuretanica cu grosime de 5cm, culori albastru si gri. Invelitoarea se va face cu acelas tip de panouri sandwich, cu grosimea de 5 cm si cuta de 4 cm. Compartimentarile interioare la etaj se vor realiza cu profile de aluminiu si ghips-carton. Grosimea pereţilor exteriori este în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare privind asigurarea stării de confort interior in funcţie de condiţiile climatice exterioare.

Materialele care se vor folosi în vederea finisării constructiei, atât la interior cat şi la exterior, vor fi de bună calitate, asigurându-se astfel confortul maxim al beneficiarului.

Finisaje interioare

Pardoseli - gresie ceramică în bai, circulaţii, etaj;

- sapa beton zona spalatorie

Pereţi - vopsitorii cu vinarom in compartimentari;

        - faianţă în baie si C.T

- Justificarea necesității proiectului:

Se dorește a se realiza o construcție modernă și funcțională care vine în întâmpinarea consumatorilor, prin oferirea unui serviciu rapid și de calitate față de problema păstrării curate a autoturismelor personale. Iar densitatea acestora a crescut semnificativ în ultimii ani.

- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

Anexate.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.):

Planuri anexate.

| BILANȚ TERITORIAL - EXISTENT |
| --- |
| Teren Liber de Construcții | 300 m2 |
| Suprafața Totală teren | 300 m2 (măsurată) |

| Functiunea | Spalatorie Auto si Spatiu Comercial |
| --- | --- |
| Regim de Inaltime | P+1E |
| Suprafata Construita | 66.50 m2 |
| Suprafata Construita Desfasurata | 128.00 m2 |
| Suprafata Construita Desfășurata + Subsol | 194.1 m2 |
| Suprafata Utila Totala | 158.1 m2 |
| Depozitari | 46,39 m2 |
| Scari Acces | 7,00 m2 |
| Spalatorie | 51,60 m2 |
| Asteptare/Spatiu Comercial | 47,50 m2 |
| Baie | 3,60 m2 |
| Centrala Termica | 2,10 m2 |
| H Max | 7,40m |
| H Cornisa | 5.30m |
| POT | 21.00% |
| CUT | 0.4 |
| Categoria de Importanta | D |
| Clasa de Importanta | III |
| Grad Rezista Foc | III, risc mic de incendiu |

Retragerile fata de limitele de proprietate:

- Fata de limita de Nord = minim 1.00 (zona protectie canal dezafectat)

- Fata de Limita de Sud = minim 3.50 ml

- Fata de limita de Est = minim 1.80 ml(zona protectie canal dezafectat)

- Fata de limita de Vest - acces Str.Calea Bucuresti (Dn6) = minim 3.00 ml

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul și capacitățile de producție:

Modelul spălătoriei este de ultimă generație și prezintă un avantaj major față de spălătoriile tradiționale respectiv timp scurt de spălare și costuri reduse.

Sistemul de funcționare al spălătoriei este self-service, iar clientul nu doar economisește timp, ci și bani. Procesul de spălare al mașinii durează 3 minute în exterior și 5 minute în interior.

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Spălrea exterioară se realizează cu ajutorul unei perii speciale sau a unei lance de spălare, în funcție de cât de murdară este mașina. Programul standard pentru exterior include spălare cu spumă activă, clătire și ceară, iar pentru interior acest program include aspirare și scuturare covorașe toate acestea în regim self-service.

Pentru perioada de iarnă instalația este protejată antiîngheț, inclusiv pardoseala boxelor de spălare este prevăzută cu un sistem de încălzire.

Spălătoria asigură garanția produselor chimice și presiunea mare din pompe, iar clientul deține controlul duratei și calității spălării.

Prin faptul că un spălat durează în total 7-8 minute ( de când intră mașina în incintă și până când iese), rareori se necesită așteptare pentru eliberarea unei boxe și deci necesită un spațiu de așteptare foarte redus.

Mașina nu necesită ștergere deoarece la finalul spălării se clătește cu apă tratată prin osmoză, astfel prin uscare nu rezultă pete de săruri. Deci după spălare mașina poate ieșii din spălătorie imediat.

- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:

Nu este cazul.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Construcția pentru servicii – Spălătorie în regim de autoservire, utilizează instalațiile de apă, canalizare, gaz, electricitate, necesare funcționării cu program nonstop.

Toate utilitățile necesare funționării noului serviciu, sunt existente în apropierea incintei, urmând a se realiza branșamente corespunzătoare.

Destinaţia prevazuta prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului. Centrala termica se înscrie în limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993. Deseurile menajere se vor colecta şi depozita pe categorii în pubele de plastic.

- Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a instalatiei se va asigura de la reteaua publica stradala, printr-un bransament dimensionat corespunzator consumului estimat.

Rețeaua de apă nu se află pe teren, branșamentul urmând a se realiza în partea de Sud a terenului.

Instalatia este dotata cu toate echipamentele necesare filtrarii dedurizarii si incalzirii apei cu care sunt spalate, prin pulverizare, masinile. In sensul acesta, bransamentul trebuie dimensionat pentru un debit minim q = 30 l/min.

Conducta de bransament se va monta direct in pamant, sub cota de inghet, cu o panta de 3‰ (pentru golire) si va fi prevazuta din polietilena de inalta densitate PEHD.

- Canalizarea apelor uzate (tehnologice)

Fiecare pista este prevazuta cu cate un separator de namol în care este colectată apa murdara rezultata in urma spalarii autovehiculelor.

Pentru separarea uleiurilor provenite in urma spalarii masinilor va fi prevazut un separator de hidrocarburi cu flotare naturala care va prelua apa contaminata si care in urma epurarii va putea fi deversată în conducta de canalizare stradală.

Conductele de canalizare a apelor uzate se vor monta direct in pamant, cu panta prevazuta in proiect si se vor prevedea din policlorura de vinil PVC-KG.

Conductele de canalizare se vor monta respectând traseele, panta indicată în proiect si li se va asigura adancimea de protectie contra inghetului. Acolo unde nu este posibil acest lucru conductele vor fi prevazute cu izolatii suplimentare.

Apele de canalizare evacuate vor respecta prevederile NTPA 002/002.

- Canalizarea apelor pluviale (carosabila)

Apele pluviale de pe acoperisul spalatoriei si a containerului tehnologic sunt colectate prin jgheaburi si burlane si directionate catre spatiul verde din curtea imobilului.

Apele meteorice posibil contaminate cu hidrocarburi de pe partea carosabila a accesului catre statiile de spalare vor fi colectate de rigole, preluate de catre reteaua exterioara de canalizare si evacuate separat fata de apa uzata tehnologică catre un alt separator de hidrocarburi. În urma epurării apa va putea fi deversată într-un bazin de retenție, de unde poate fi folosită pentru irigarea spațiului verde din incintă.

Conductele de canalizare pluviala se vor prevedea din policlorura de vinil PVC-KG, se vor monta direct in pamant, cu panta prevazuta in proiect si se va asigura adancimea de protectie contra inghetului. Acolo unde nu este posibil acest lucru conductele vor fi prevazute cu izolatii suplimentare.

Apele de canalizare evacuate la reteaua de canalizarea exterioară vor respecta prevederile prevederile NTPA 002/002.

- Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:

Utilități existente:

| Tip utilitate | Descriere |
| --- | --- |
| Alimentarea cu apă | Alimentarea cu apa rece a instalatiei se va asigura de la reteaua publica stradala, printr-un bransament dimensionat corespunzator consumului estimat. Rețeaua de apă nu se află pe teren, branșamentul urmând a se realiza în partea de Sud a terenului. |
| Canalizarea apelor uzate (tehnologice) | Fiecare pista este prevazuta cu cate un separator de namol în care este colectată apa murdara rezultata in urma spalarii autovehiculelor. Pentru separarea uleiurilor provenite in urma spalarii masinilor va fi prevazut un separator de hidrocarburi cu flotare naturala care va prelua apa contaminata si care in urma epurarii va putea fi deversată în conducta de canalizare stradală. |
| Canalizarea apelor pluviale (carosabile) | Apele pluviale de pe acoperisul spalatoriei si a containerului tehnologic sunt colectate prin jgheaburi si burlane si directionate catre spatiul verde din curtea imobilului. Apele meteorice posibil contaminate cu hidrocarburi de pe partea carosabila a accesului catre statiile de spalare vor fi colectate de rigole, preluate de catre reteaua exterioara de canalizare si evacuate separat fata de apa uzata tehnologică catre un alt separator de hidrocarburi. În urma epurării apa va putea fi deversată într-un bazin de retenție, de unde poate fi folosită pentru irigarea spațiului verde din incintă. |
| Energie electrică | Tabloul electric general (TGE) este pozitionat în partea de Sud a terenului (zona utilităților). De aici se realizează un traseu care va alimenta Proprietatea. |
| Gaze | Pe latura de Sud, lângă teren se află rețeaua de gaze naturale. Racordarea la gaze se va realiza prin branșament la rețeaua existentă și se va face pe latura de Sud a terenului. |

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

La finalizarea lucrărilor se vor reface atât platformele betonate afectate din jurul construcției existente, cât și spațiile verzi.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Proiectul propus nu implică crearea de noi căi de acces. Există deja acces de pe DN 6 (Calea Bucuresti).

Este necesară doar amenajarea acesteia.

- Protecția calității apelor:

- Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Apele pluviale colectate din zona carosabilă sunt trecute printr-un separator de produse petroliere, după care sunt preluate de un bazin de retenție de unde se va iriga spațiul verde. Apele pluviale colectate de pe acoperișul spălătoriei sunt preluate de jgheaburi și burlane și direcționate catre spațiul verde.

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în bazinul vidanjabil (până la realizarea rețelei de canalizare) se vor încadra în valorile prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în reteaua de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare NTPA-002/2002-anexa nr. 2 din HG nr. 188/2002, completat și modificat prin HG 352/2005.

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate:

În perioada executării lucrărilor de amenajare a obiectivului, măsurile generale ce trebuie avute în vedere pentru asigurarea protecției calității factorului de mediu apa, sunt următoarele:

- se va proceda la împrejmuirea organizării de șantier;

- în cadrul organizării de șantier se va utiliza un număr suficient de toalete ecologice prevăzute cu lavoare;

- staționarea mijloacelor de transport si a utilajelor în incinta organizării de șantier se va face numai în spațiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

- se interzice spălarea mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor utilizate, în incinta șantierului;

- depozitarea materialelor de construcții necesare și a deșeurilor generate se va realiza numai în spații special amenajate. Se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantitățile necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului;

- se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului.

- Protecția aerului:

- Sursele de poluanți pentru aer, poluanți:

Se vor respecta condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate conform STAS 12574/1987 (perioadă de mediere de 30 min.)

- pulberi în suspensie	= 0.5 mg/mc

- oxid de carbon		= 6.0 mg/mc

- dioxid de azot		= 0.3 mg/mc

- cantitatea maxim admisibilă de pulberi sedimentabile = 17 g/m2/lună.

Mențiune: se consideră că depășesc CMA-urile acele substanțe ale căror miros persistent și dezagreabil este sensibil olfactiv.

Emisiile de poluanți în aer provenite de la centrala termică nu vor depăși valorile impuse de Ordinul nr. 462/1993: CO = 100 mg/Nmc, pulberi = 5 mg/Nmc, SO2 = 35 mg/Nmc, NO2 = 350 mg/Nmc.

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizați pentru deplasarea mijloacelor de transport și funcționarea utilajelor, principalii poluanți fiind în acest caz SOx, NOx, CO, particule în suspensie, compuși organici volatili etc.

De asemenea, lucrările de amenajare a obiectivului, pot determina în această perioadă o creștere a cantităților de pulberi în zona amplasamentului.

- Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:

În scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer, în perioada executării lucrărilor se recomandă:

- împrejmuirea corespunzătoare a organizării de șantier;

- utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;

- curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantității de pulberi din atmosferă;

- încărcarea pământului excavat în mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

- materialul excavat va fi încărcat imediat după excavare în mijloace de transport corespunzătoare și transportat în vederea utilizării ca material de umplutură numai în locațiile indicate de Primăria orașului.

- Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Sursele de zgomot si de vibrații:

În perioada realizării investiției se va înregistra o creștere a nivelului de zgomot în zona amplasamentului, determinată în principal de:

- intensificarea traficului în zonă, ca urmare a necesității de aprovizionare a șantierului cu materiale, echipamente și utilaje;

- executarea anumitor lucrări de construcții în șantier, care presupun producerea unor zgomote puternice;

-lucrări de încărcare - descărcare a materialelor de construcții.

- Amenajările si dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada realizării investiției se vor lua măsuri precum:

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al niveluluizgomotului produs;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- se va procede la oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum și la oprirea motoarelor autovehicolelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- se va avea în vedere folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibe asociate niveluri moderate de zgomot, precum si utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc.);

Limitele maxime admise pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009-88 și prevăd valuarea maxima de 65 dB(A).

- Protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

- Protecția solului și a subsolului:

- Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice:

Atât în perioada execuției lucrărilor de construcție, cât și în perioada funcționării obiectivului, principalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se aduc diverse materiale, fie de la utilajele, echipamentele folosite;

- depozitarea de deșeuri sau orice alt fel de materiale, necontrolat în afara spațiilor special amenajate din zona obiectivului;

- tranzitarea sau staționarea autovehiculelor în zone necorespunzătoare;

- deficiențe în sistemul de colectare a apelor uzate, ce pot conduce la scurgeri sau infiltrații cu efecte negative asupra calității solului.

- Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Principalele măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol / subsol ce trebuie avute în vedere sunt:

- respectarea limitelor amplasamentului conform planului de situație;

- colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor prezăzute în proiect (deșeuri din construcții și deșeuri menajere) și depozitarea temporară în spații special amenajate până la valorificarea lor prin societăți autorizate;

- interzicerea depozitării temporare a deșeurilor, imediat după producere, direct pe sol, sau în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora;

- transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

- în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- se va verifica periodic integritatea construcției și starea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, pentru evitarea infiltrărilor de ape în sol sau scurgerilor necontrolate de ape uzate, ce pot afecta atât integritatea terenurilor, dar pot determina și apariția unor fenomene de poluare a solului, subsolului, apelor freatice.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Terenul studiat nu este situat în incinta unei arii naturale protejate, iar realizarea și funcționarea obiectivului nu sunt de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- Lucrările, dotările si măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate:

Impactul asupra biodiversităţii nu prezintă riscuri. Nu sunt necesare măsuri suplimentare, pentru protecţia acestui parametru de evidenţiere ecologică a zonei.

- Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.:

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public.

Principalele elemente legate de impactul realizării și funcționării obiectivului asupra așezărilor umane și sănătății populației se referă la următoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport în perioada realizării lucrărilor și a funcționării obiectivului (vezi măsurile luate: - aspiratoare și echipamente tehnologice în containere speciale, - perete fonoabsorbant);

- potențiala modificare a calității aerului în zonele învecinate obiectivului, determinată de creșterea cencentrației pulberilor în atmosferă datorită lucrărilor specifice de construcții, dar și de eliminarea în atmosferă a noxelor provenite din surse mobile.

Precizăm de asemenea că terenul vizat nu se află în zona de siguranță și protecție a amenajărilor hidrotehnice, perimetre de protecție hidrogeologică, a infrastructurii de transport de interes public, în zonele aferente construirii căilor de comunicații, în zone de protecție sanitară, zone de risc de inundabilitate, alunecări de teren, etc.

- Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

În perioada de execuție a lucrărilor se vor implementa toate măsurile necesare (unele dintre ele recomandate și în prezentul material, factorii de mediu apă, aer, zgomot, sol/subsol), astfel încât acestea să nu devină sursă de disconfort.

- Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

- Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

Deșeurile produse prin funcționarea spălătoriei sunt cele colectate de către aspiratoare în containere speciale închise. Acestea sunt apoi depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local.

În perioada executării lucrărilor de construcție se preconizează generarea următoarelor categorii de deșeuri:

- deșeuri menajere - aceste vor fi colectate în recipiente închise, tip europubelă și depozitate în spații special amenajate până la preluarea lor de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozite care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări.

- Modul de gospodărire a deșeurilor:

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri să fie limitate la minimum.

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea lor în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

- Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

- Monitorizarea aerului:

Nu este cazul.

- Monitorizarea apei:

Nu este cazul.

- Monitorizarea apei subterane:

Nu este cazul.

- Monitorizarea solului:

Nu este cazul.

- Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Nu este cazul.

- Nu este cazul.

-      Organizarea de șantier se va amenaja strict pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului și nu va afecta domeniul public;

-            Se va realiza împrejmuirea organizării de șantier;

- Accesul în organizarea de șantier va avea loc controlat, atât pentru personal cât și pentru autovehicule;

- Se va realiza un acces auto provizoriu pe latura stradala pe partea stanga. In zona de acces se va amenaja o rampa de curatare utilaje

- In incinta organizării de șantier se va amenaja o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcții utilizate și a deșeurilor generate;

- Se vor organiza in zona posterioara terenului: depozitare lemn 5mx3m, depozitare fier 2.70mx12m, depozitarea de pietris 3mx3m si nisip 3mx3m.

- Baraca de santier, constructie provizorie, cu S.construita 15mp este amplasata pe latura posterioara a terenului. Baraca va fi realizata din scandura lemn fara fundatie, cu acoperis sarpanta de lemn si invelitoare din tabla cu scurgerea in interiorul proprietatii. Langa baraca se va amplasa o toaleta ecologica. Baraca se va desfiinta dupa finalizarea fazei ''la rosu'' a constructiei.

- Se vor asigurara racordării la reţelele de utilităţi apa si curent electric in regim ''organizare de santier'' din zona amplasamentului;

Pe intreaga perioada a  executiei se vor respecta Normele privind protecția și igiena muncii în construcții, conform legislatiei în vigoare ca și cele prevăzute în Ordinul 9/N/15.03.1993, capiolul 14-30, emis de M.L.P.A..T.

- Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției:

La finalizarea lucrărilor, se vor amenaja spațiile verzi afectate la organizarea de șantier. De asemenea se vor repara platformele din piatră compactată și cele betonate, atât din jurul noii construcții, cât si cele utilizate pentru organizarea de șantier.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

În cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în caz de apariție a unor scurgeri de produse petroliere.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deșeurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deșeuri să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

Se recomandă ca beneficiarul să execute lucrările de construcții cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu și să solicite constructorului să prezinte procedurile de intervenție în caz de apariție a unor situații de urgență și/sau producere a unor poluări accidentale.

Se recomandă de asemenea ca beneficiarul să se asigure că aceste proceduri sunt operaționale și eficiente.

- Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalației:

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

- înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii;

- toate materialele ce rezultă în diferite etape ale activității de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitându-se amestecarea acestora;

- materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în ordinul MMGA nr. 95/2005;

- se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

- se va reface amplasamentul la starea inițială (teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

- Modalități de refacere a stării inițiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Aceste modalități se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desființarea obiectivului și depind de strategia care se va adopta în ceea ce privește utilizarea ulterioară a terenului.

- PLAN SITUATIE – A01

- PLAN SUBSOL – A02

- PLAN PARTER – A03

- PLAN ETAJ – A04

- PLAN INVELITOARE – A05

- SECTIUNE S2 – A06

- SECTIUNE S1 – A07

- FATADA PRINCIPALA – A08

- FATADA POSTERIOARA – A09

- FATADA LATERAL STANGA – A10

- FATADA LATERAL DREAPTA - A11

# Text boxes

I. 	DENUMIREA PROIECTULUI

Spalatorie  auto si spațiu comercial  S+P+1E

II. 	TITULAR

III.	 DESCRIEREA  PROIECTULUI

IV. 	SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

V. 	PREVEDERI  PENTRU  MONITORIZAREA  MEDIULUI

VI. 	JUSTIFICAREA  ÎNCADRĂRII  PROIECTULUI

VII. LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ȘANTIER

VIII. 	LUCRĂRI  DE REFACERE  A  AMPLASAMENTULUI  LA  FINALIZAREA  INVESTIȚIEI

IX. 	ANEXE - piese desenate