PROIECTANT: SIMEX ARH 2004 SRL

BENEFICIAR:                                                               SC. GRAND MARKT SRL, COM VARASTI, SAT DOBRENI, STR.                  VASILE     MILITARU, NR. 267, JUD. GIURGIU

LUCRAREA:	AMPLASARE INSTALATIE MOBILA DE DISTRIBUTIE GPL-AUTO,           CONTAINER BENZINA-MOTORINA,

LOCALITATEA :	                                                        COM. VARASTI, SAT DOBRENI JUD.  GIURGIU

FAZA:	                                                                        DOCUMENTATIE  - AVIZ DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit cf. anexei nr. 5E din legea nr. 292/2018

I.  DENUMIREA PROIECTULUI :

- AMPLASARE INSTALATIE MOBILA DISTRIBUTIE GPL – AUTO,  CONTAINER BENZINA – MOTORINA si CABINA OPERATOR pe un teren in suprafata de 1000.00 mp. parte a unui teren mai mare de 7089.00 mp, (terenul inchiriat  aflandu – se in intravilanul COMUNEI VARASTI, SAT DOBRENI  Sos. Vasile Militaru, ( DJ 412 ), judetul GIURGIU. Terenul are nr. Cadastral/ nr. Topografic 31373.

Terenul de amplasament este teren aflat in intravilanul comunei Varasti, sat Dobreni  Judetul  Giurgiu si are o suprafata de 7089.00 mp,( cf. acte doveditoare aflate in copie la dosar ) si  apartine d.lui Constantin Nicolae si d.nei Constantin Nela, bun comun comform ACTULUI DE ALIPIRE  CU INCHEIEREA DE AUTENTIFICARE nr. 1110 din data de 24 Noiembrie 2011  incheiat la BIROUL NOTARULUI PUBLIC COSTEA MIHAELA - CORNELIA  anexat in copie  la dosar. fiind  cedat de catre proprietar ( doar 1000.00mp. )  spre folosinta catre  s.c.  GRAND MARKT SRL  Varasti comform  Contractului de Comodat nr. 04 din data de 01.02.2020  anexat in copie  la dosar.

II. TITULAR : s.c. GRAND MARKT SRL  Varasti, STR.VASILE MILITARU,

NR. 267, JUD. GIURGIU.

E-MAIL :office.grand@yahoo.com

PERSOANE  DE  CONTACT :

1.ADMINISTRATOR : CONSTANTIN NICOLAE; TEL. :0731009050

2. RESPONSABIL CU PROTECTIA MEDIULUI :

CONSTANTIN NICOLAE; TEL. :0731009050

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE

ALE INTREGULUI PROIECT :

- Un rezumat al proiectului :

- Se propune amplasarea  unei INSTALATII GPL AUTO cu distribuitor separat  pe o platforma din beton armat cu suprafata de 5.00 x 1.50 m ( 7.50 mp.) si o platforma de 1.50 m.x1.50 m.pentru distribuitor cf. planului  de  situatie anexat, care va  permite alimentarea  cu AUTOGAZ, in  conditii de  siguranta, pentru participantii  la traficul rutier, care  au autoturisme  echipate cu instalatii GPL. AUTO.

- Se propune amplasarea  unui CONTAINER BENZINA – MOTORINA ( REZEVOR BICOMPARTIMENTAT ) cf. planului  de  situatie anexat, care va  permite alimentarea  cu BENZINA si MOTORINA, in  conditii de  siguranta, pentru participantii  la traficul rutier. STATIA DE CARBURANTI «  EXPRES « are amprenta la sol de 12.00 x 2.60m.,rezultand o suprafata de 31.20 mp.   si este alcatuita din 2 ( doua ) rezervoare metalice Containerul are o capacitate totala de 30000 litrii ( 10000 litrii de motorina si 20000 litrii de benzina ) inchise intr – un container metalic montat pe o platforma de beton armat de 40.00 cm. grosime, Cele doua rezervoare contin : unul benzina premium si celalalt motorina ; ele sunt echipate cu un motor de 1.5 kw, o pompa si doua furtune flexibile. La partea superioara  containerul este dotat cu doua guri de vizitare pentru inspectia rezervoarelor. Fiecare rezervor este prevazut cu un recuperator de emisii gazoase.

- Justificarea necesitatii proiectului :

In conditile actuale cand numarul autovehicolelor cu motor cu ardere interna a crescut semnificativ in Romania sunt necesare mai multe statii de alimentare cu carburanti.

- Valoarea investitiei : 30000.  RON.

- Perioada de implementare propusa :10 ani.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect :

intregul proces de construire – amplasare se rezuma la saparea a trei gropi cu adancime de 40.00 cm in interiorul carora se vor turna trei platforme din beton armat pe care se vor amplasa rezervorul statiei de alimentare cu GPL, diistribuitorul si containerul de benzina - motorina

- Profilul si capacitatile de productie : Nu este cazul intrucat nu exista activitate de productie pe amplasament.

IV. DESCRIERE LUCRARI DE DEMOLARE NECESARE :

- nu este cazul intrucat terenul de amplasament este liber de constructii.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI :

- Instalatia mobila distributie GPL si SMCD – EF02 se vor amplasa comform planului de situatie anexat respectandu – se cotele date fata de vecinatati, fata de axul strazii cat si fata de obiectele amplasate pe teren. Terenul de amplasament are urmatoarele  vecinatati :

● La nord se invecineaza cu Sos. Vasile Militaru, ( DJ 412 ),, pe o  distanta totala de 38.04 ml.( impreuna cu terenul cedat SPALATORIEI AUTO )

● La sud  se  invecineaza  cu restul terenului proprietate Constantin Nicolae si Constantin Nela, bun comun pe o distanta totala de 39.21 ml .

● La est se invecineaza cu terenul cedat spalatoriei auto  pe o distanta de 65.00 ml.

● La  vest se invecineaza cu terenul proprietate Panait Nelu Bogdan, pe o distanta de 61.60 ml.

Destinatia actuala a terenului este: teren arabil intravilan .

Destinatia propusa a terenului studiat este  curti – constructii

BILANT TERITORIAL:

● Suprafata terenului				S.T. 		=    1000.00mp.  100,00 %

●Suprafata construita la sol ( propusa )             S.C.              =             40.20 mp.      4.02  %

● Suprafata construita desfasurata		S.D. 		 =           40.20 mp	  ---------

● Suprafata cai transport				St		 =         150.00 mp	  15.00 %

●Suprafata terase ( acoperite + descop. )        St’                  =                  mp                  %

● Suprafata aferenta retelelor			Sr		 =         100,00 mp	  10.00 %

● Suprafata spatiu verde               		Sv		 =         330.00 mp	  33.00 %

● Suprafata protectie si siguranta 		Sp		 =         479.80 mp	  47.98%

● Procent de ocupare a terenului		P.O.T.		 =           4.02 %

● Coeficient de utilizare a terenului		C.U.T.		  =          0.04.

Alimentarea  cu apa  ( pentru baut ) a  viitoarei investitii se  va  realiza cu PET – uri ale unei firme agreate in com. Varasti.

Pentru baut beneficiarul  va  asigura apa  din reteaua  comerciala ( PET – uri sau contract cu o firma furnizoare de apa : FANTANA, CUMPANA, etc. )

Pentru nevoi  igienico – sanitare se va folosi o cabina wc. Ecologica.

Zona dispune de o retea aeriana de alimentare cu energie electrica .

Terenul  propus  pentru  amplasarea  investitiei    este la fata SOS. VASILE MILITARU ( DJ 412 ).

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI :

A. 	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :

- In dreptul containerului de benzina – motorina este prevazuta o rigola care are rolul de a prelua hidrocarburile cazute in urma alimentarii ; aceasta rigola este in legatura directa cu un filtru de hidrocarburi apa uzata in amestec cu hidrocarburile trecand prin filtru pierde adaosul de hidrocarburi si pleaca spre racordul de canalizare al retelei comunale.

- Protectia calitatii apelor : nu este cazul intrucat nu este folosita apa pentru alimentarea cu carburanti a autovehicolelor.

- Protectia aerului : Atat rezervorul statiei de alimentare cu GPL cat si containerul de benzina – motorina sunt prevazute cu senzori de detectie a vaporilor de combustibili iar operatorii vor lua masurile care se impun mergand pana la oprirea activitatii.

Fiecare rezervor este prevazut cu un recuperator de emisii gazoase.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :  nu este cazul intrucat ambele instalatii sunt silentioase si nu prezinta vibratii nici la descarcare din autocisterna nici la alimentarea prin distribuitor.

- Sursele de zgomot si vibratii : nu sunt surse de zgomot si sau vibratii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

- nu este cazul intrucat ambele instalatii nu degaja radiatii.

- d) Protectia impotriva radiatiilor :  nu este cazul.

- e) Protectia solului si subsolului : nu este cazul.

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime : - nu este cazul.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

- nu este cazul.

- f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice : nu este cazul.

- g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : nu este cazul.

- h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminaraea : deseurile realizate in timpul lucrarilor de construire vor fi de mai multe feluri dupa cum urmeaza :

- Resturi lemnoase rezultate in urma cofrarii si decofrarii

- Resturi metalice rezultate la armarea platformelor

- Resturi de beton in urma decofrarii

- Pamant rezultat in urma sapaturii

- Resturi ceramice rezultate la acoperirea pardoselii cabinei operatorului.

Aceste resturi se vor depozita in containere separate si vor fi luate de pe amplasament de catre o firma autorizata.

Deseurile rezultate in urma exploatarii vor fi incarcate in EUROPUBELE si vor fi evacuate de catre o firma autorizata din comuna Varasti.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase : Nu sunt substante si preparate chimice periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii : nu sunt utilizate resurse naturale in timpul alimentarii vehicolelor cu carburanti.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect : impactul este redus deoarece instalatiile sunt silentioase si nu permit emisii de gaze sau deversare de produse petroliere, protectia fiind atestata de STANDARDE EUROPENE in vigoare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu : instalatiile sunt prevazute cu sisteme de detectie si oprire automata in caz de functionare defectuasa si emisii gazoase sau scurgeri de carburanti.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programme/strategii/documente de planificare :

instalatiile descrise mai sus sunt uzinate in cadrul UNIUNII EUROPENE in uzine cu traditie in domeniu si au toate agrementele necesare functionarii in siguranta.

X. Lucrari necesare organizarii de santier :

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :In urma sapaturilor pentru cele 3 platforme din Beton Armat se toarna platformele, si sunt executate caile de acces si calea de rulare pentru autovehicole si autocisterne.

- localizarea organizarii de santier : comform planului de situatie depus la dosar se sapa trei gropi in dreptul instalatiei de alimentare cu GPL, a containerului de benzina – motorina si a distribuitorului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier : impactul este redus intrucat se vor folosi scule silentioase iar santierul va fi protejat cu geotextil ; pneurile vehiculelor care participa la organizarea de santier vor fi spalate la iesirea in str. Vasile Militaru pentru a nu depune noroi pe spatiu carosabil public.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

Praful, noroiul si zgomotul sunt cei 3 poluanti ; Ei vor fi diminuati prin :

- Imprejmuirea amplasamentului cu geotextil

- Spalarea pneurilor tuturor vehicolelor care aduc materiale.

- Folosirea de scule silentioase.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu : nu sunt surse majore de poluanti, ele vor fi monitorizate atent de beneficiar, de Dirigintele de santier si de sefii de echipa.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de acidente si/sau la incetarea activitatii :

In urma sapaturilor efectuate pentru amplasarea instalatiilor si dupa turnarea platformelor si a cailor de acces si evacuare cat si a caii de rulare pamantul rezultat cat si alte deseuri ( lemnoase, metalice, bucati de beton si deseuri diverse ) vor fi depozitate in containere separate si evacuate de pe amlasament de catre o firma autorizata. Pe suprafata unde se prevad spatii verzi va fi adus sol vegetal si se va planta gazon.

La incetarea definitiva a activitatii instalatiile se vor ridica cu ajutorul unei automacarale, vor fi asezate pe trailere, asigurate si evacuate de pe amplasament de catre o firma autorizata.

● Incalzirea cabinei – operatorilor  se  va  realiza  electric.

● Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un bransament la reteaua de distributie cu energie electrica existenta in zona.

Constructia are Gr. II. De rezistenta la foc, Cat. « A » de pericol la incendiu conform cu   Normativ P118 / 1999.

Constructiile au categoria de importanta « C » conform cu H.G. 76 / 1996

Proiectul corespunde normelor PSI si normativelor sanitare  in  vigoare.

Intocmit,

Arh.  Bogdan  Enachescu