CUPRINS

I.Denumirea proiectului	3

II.Titularul proiectului	3

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	4

III.a. Rezumatul proiectului	4

III.b.Justificarea necesităţii proiectului	10

III.c. Valoarea investiției	11

III.d.Perioada de implementare propusă	11

III.e.Planșe reprezentative	12

III.f. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului	12

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare	18

V. Descrierea amplasării proiectului	18

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectuluiSurse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	20

VI.A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	20

VI.A.a Protecţia calităţii apelor	20

VI.A.b.Protecţia aerului	24

VI.A.c.Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţilor	30

VI.A.d. Protecţia împotriva radiaţilor	32

VI.A.e. Protecţia solului şi subsolului	32

VI.A.f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	34

VI.A.g.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	36

VI.A.h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul exploatării	39

VI.A.i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	41

VI.B. Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	42

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ	42

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului	45

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri /programe/strategii/documente de planificare	46

X.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	48

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei în caz de accidente și/sau încetarea activității	50

XII.	ANEXE PIESE DESENATE	50

Certificate/acorduri/avize

Certificat de urbanism nr.15/07.08.2019

Contracte de vânzare – cumpărare

Anexe

Anexa nr. 1 - Deviz general  privind cheltuielile necesare pentru inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a perimetrului de exploatare Gradinari XX in lei /euro la cursul Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 01.10.2019.

Anexa nr. 2 – Volumul şi valoarea lucrărilor de refacere a mediului.

Planşe

Planşa nr.1 – Plan de situaţie și morfologia actuală a perimetrului Grădinari XX, judetul Giurgiu, scara 1 : 2000.

Planşa nr.2 – Lucrări de ecologizare perimetrul Grădinari XX, judeţul Giurgiu, scara 1 : 2 000.

Planşa nr.3 – Plan de situaţie cu amplasamentul investiţiei faţă de ariile protejate, scara 1 : 25 000.

Planşa nr.4 – Plan de situaţie cu infrastructura (căii de acces), scara 1 : 25 000.

Planșa nr. 5 – Plan de situație cu obiectivele miniere ale CRH CIMENT ROMANIA amplasate în extravilanul comunei Grădinari, județul Giurgiu.

MEMORIU DE PREZENTARE

PRIVIND INVESTIŢIA: EXPLOATAREA NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR  CU REDAREA TERENULUI ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV PRIN TALUZARE ȘI NIVELARE – PERIMETRUL GRĂDINARI XX, COMUNA GRĂDINARI,

JUDEȚUL GIURGIU

# I.Denumirea proiectului

Exploatare nisipuri și pietrișuri din terasa mal stâng râu Argeş cu redarea terenului prin taluzare şi nivelare  – comuna extraviln comuna Grădinari judeţul Giurgiu (perimetrul Grădinari XX).

Perioada de realizare investiţie: 2020 – 2021

Proiectul se încadrează la lit a) pct 2) Anexa nr.2 – Legea nr. 298/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

# II.Titularul proiectului

Titularul proiectului de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor din extravilanul comunei Grădinari, judeţul Giurgiu este SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA

Sediul social

Sediul central: București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15

Punct de lucru: Localitatea Grădinari, județul Giurgiu.

Date de contact

Adresa: București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15.

Punct de lucru: localitatea Grădinari, județul Giurgiu

Telefon: 021/ 307 520

Fax: 021/312 094

Persoana de contact: Iustin Mateciuc, telefon 0740 171 296.

Statutul juridic

Societate Comercială pe Acțiuni

Număr înregistrare: J/40/546/1991

CUI RO 328750

Activitatea principală de activitate:

cod CAEN principal - 2351 - fabricarea cimentului, secundar 0812.

# III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

## III.a. Rezumatul proiectului

Prezentarea resursei minerale

Materia primă în cadrul acestui proiect o reprezintă nisipurile şi pietrişurile  din extravilanul comunei Grădinari.

Caracteristicile calitative ale nisipului şi pietrişului de râu din zona Grădinari sunt similare cu cele ale altor nisipuri şi pietrişuri de râu care se exploatează în zonă.

Caracteristici mineralogice şi petrografice

Mineralogic, fracţia nisipoasă a agregatelor minerale de râu din zona Grădinari este compusă din:

  - granule de cuarţ subrotunjite la subangulare, cenusii

  - granule de feldspat

  - paiete de muscovit

Compoziţia petrografică a nisipului şi pietrişului din zonă este:

| Natura petrografică | Conţinut (%) |
| --- | --- |
| Cuarţite | 70 |
| Gresii calcaroase şi calcare | 10 |
| Gresii silicioase | 8 |
| Gnaise | 5 |
| Micaşisturi | 5 |
| Microconglomerate | 2 |

Caracteristici granulometrice

Agregatele minerale naturale de râu din zonă se încadrează în domeniul “nisip fin – bolovăniş mic”.

Din observaţiile directe rezultă:

- pietrişul grosier şi bolovănişul apar subordonat;

- elementele prezintă un contur de la subangular până la rotunjit;

- marea majoritate a elementelor de pietriş şi bolovăniş mic au colţurile preponderent rotunjite şi contur subangular;

- pentru fracţia fină s-a observat, în general, un contur subangular;

Caracteristici fizico – chimice

Din observaţiile efectuate asupra agregatelor exploatate in zonele limitrofe, rezultă:

  - conţinut scăzut în corpuri străine;

  - conţinut relativ scăzut în fragmente de argilă, dar plicule argiloase acopera majoritatea granulelor, ceea ce impune spăşarea acestora;

  - paietele de muscovit, submilimetrice reprezintă mai putin de 1%.

Caracteristici fizico – mecanice

Agregatele minerale naturale de râu din zonă au o densitate în grămadă, în stare afânată şi uscată, de 1,780 tone/mc.

Lucrări de deschidere

Accesul se va realiza de la statia de sortare pe drumul de exploatare existent in zona de nord a perimetrului, din care se va amenaja drumul ce acede la fasia de excavare.

Deplasarea utilajelor de transport catre frontul de exploatare se va realiza ulterior pe suprafata decopertata a perimetrului.

Lucrarile de deschidere presupun si realizarea si intretinerea drumurilor de acces la zona de exploatare (cailor de transport).

Pentru intretinerea drumului principal de acces si a dumului de exploatare agricola existent, pe perioada derularii lucrarilor de exploatare, se va utiliza buldozerul, pentru nivelerea si uniformizarea patului de rulare, dupa care se vor executa operatii de balastare. In perioada de iarna se va indeparta stratul de zapada sau gheata cu buldozerul sau alt utilaj echipat pentru astfel de activitate.

Drum tehnologic

perimetrul Grădinari XX, județul Giurgiu

Lucrări de pregătire

Pentru pregatirea resursei la nivelul frontului de exploatare sunt necesare lucrari de decopertare, deoarece amplasamentul prezinta o coperta (sol vegetal + steril) de 1,50 m grosime.

Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil si a sterilului, depunerea (haldarea temporara) exterioara a acestuia in zona de nord si sud, de unde, la final, materialul decopertat in volum de 18.000 mc, va fi relocat pentru sistematizarea  cuvetei excavate.

Pentru alegerea amplasamentului pentru depozitarea se vor ține  cont de urmatoarele criterii:

- sa nu imobilizeze rezervele  de agregate

- distanta mica de deplasare a materialului

- acces usor pentru utilajele folosite la  decopertare si transportul sterilului

- evitarea alunecarilor de teren

- sa nu afecteze procesul tehnologic de exploatare

- sa nu afecteze drumurile de acces

- sa asigure o scurgere a apelor pluviale

- sa asigure utilizarea in bune conditii a materialului la reconstructia ecologica

Zona depozitare coperta

Lucrări de exploatare

Metoda de exploatare aplicată va consta în excavare mecanica pe fasii transversale pe sectoarele de extractie.

Fasiile vor avea latimea conditionata de lungimea bratului excavatorului (8 – 10 m), iar directionarea acestora va avea in vedere elementele de ordin tehnico - economic, care conditioneaza exploatarea rationala a nisipurilor și pietrișurilor. In acest scop, la extractie se urmareste excavarea cat mai completa a agregatelor aflate deasupra acviferului freatic, respectarea elementelor de proiectare si pilierii de protectie.

Excavatiile se vor realiza pana la cota 87,50 m ( + 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic), cu panta taluzelor de 1 : 1, nivelul hidrostatic fiind plasat la cota cca. 86.50 mdM.

Adancimea medie de excavare de cca. 8,0 m (cota + 87,50 m) + 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic, cu panta taluzelor de 1 : 1, nivelul hidrostatic fiind plasat la cota cca. 86.50 mdM.

Exploatarea in cadrul a doua trepte fara berma de siguranta, cu urmatoarele elemente geometrice:

treapta 1 - in uscat, de la suprafata terenului pana la cota 94,00 mdMN, la nivelul bazei sterilului;

treapta  2 - in uscat, pana la cota 87.50  mdMN, pana cca. + 1,0 m fata de cota nivelului hidrostatic

Prelucrarea substanţei minerale utile extrase

Pentru procesarea agregatelor minerale rezultate din activitatea minieră realizate de către SC  CRH CIMENT ROMANIA SA se utilizează o instalatie de spălare - sortare tip Pro Sand de capacitate 250 tone/oră amplasată la o distanță de cca. 300 m.

Alimentarea cu materie primă a buncărului din dotarea instalaţiei de sortare agregate se face cu ajutorul unui încărcător de tip Komatsu WA 380 sau prin bascularea directă din autobasculante.

Buncărul este prevăzut la partea superioară cu un grătar reglat pentru a reţine agregatele cu dimensiunea mai mare  de 70 mm,  lemne, rădăcini, etc. Agregatele reţinute pe grătar sunt basculate automatizat în vecinătatea buncărului.

Toate agregatele cu clasa de granulaţie 0 – 70 mm pătrunse prin grătarul superior se acumulează în buncăr ca materie primă ce urmează să fie procesate în instalaţia de sortare.

Agregatele de granulaţie 0 – 70 mm sunt preluate de la partea  inferioară a buncărului de către banda de alimentare BT1 a ciurului vibrator CV1.

Ciurul vibrator CV1 înglobează două nivele de site, procesând materia primă astfel:

- Sita de la nivelul superior, cu ochiuri în secţiune cu latura de 31 mm, reţine un sort granulometric de agregate cuprins între 31 si 70 mm.

Funcţionarea  vibratorie a sitei  permite ca:

- sortul granulometric 31 – 70 mm să fie preluat de banda transportoare BT2 şi vehiculat la depozitul amenajat pentru această fracţie, comercializată ca “refuz de ciur“;

- sortul granulometric 0 – 31 mm pătruns prin sită, cade gravitaţional pe sita de jos;

- Sita de la nivelul inferior, cu ochiuri în secţiune cu latura de 4 mm, reţine un sort granulometric de agregate cuprins între 4 şi 31 mm.

Funcţionarea vibratorie a sitei permite ca:

- sortul granulometric 4 – 31 mm să fie preluat de banda transportoare BT3 şi vehiculat la partea superioară a ciurului CV2;

- hidromasa (amestecul de apă cu sortul granulometric 0 – 4 mm) pătrunsă prin sită, cade gravitaţional la partea inferioară a ciurului şi este preluată de un jgheab şi vehiculată la partea superioară a hidrociclonului, EVO 50.

Calitatea fracţiilor (sorturilor) granulometrice rezultate din ciurul vibrator CV1 este dată de uniformitatea ochiurilor sitelor şi de spălarea acestora cu jet de apă.

Spălarea agregatelor este posibilă datorită debitului de apă asigurat de pompa PC1 dispersată prin diuzele existente la partea superioară a ciurului CV1.

Apa curată provine dintr-un bazin amenajat lângă cursul râului Argeş,  amenajat sub nivelul cursului de apă. Apa se infiltrează natural în bazin. Apa impurificată cu minerale, pamânt, suspensii, etc. rezultată din procesul de spălare agregate  colectată împreună cu fracţia 0– 3 mm în blazul ciurului CV1 este dirijată prin jgheaburi la cutia de separaţie CS, respectiv la clasoarele  DS1 şi  DS2.

Ciurul vibrator CV2 (prevăzut cu trei nivele de site vibratoare) procesează agregatele înglobate în fracţia 4 - 31 mm, deversate de banda BT3, la nivelul acestuia având loc următoarele faze de prelucrare:

  - Sita de la nivelul superior, cu ochiuri în secţiune cu latura de 16 mm, reţine un sort granulometric de agregate cuprins  între 16 şi 31mm.

Funcţionarea vibratorie a sitei permite ca:

- sortul granulometric 16 – 31 mm să fie preluat de banda transportoare BT4 şi vehiculat la depozitul amenajat pentru această fracţie;

- sortul granulometric 4 – 16 mm pătruns prin sită cade gravitaţional pe sita de la mijloc.

  - Sita de la nivelul de mijloc executată cu ochiuri în secţiune cu latura de 8 mm reţine la nivelul acesteia un sort granulometric de agregate cuprins între 8 şi 16 mm.

Funcţionarea vibratorie a sitei permite ca:

- sortul granulometric 8 – 16 mm să fie preluat de banda transportoare BT5 şi vehiculat la depozitul amenajat pentru aceasta fracţie;

- sortul granulometric 4 – 8 mm pătruns prin sită cade gravitaţional pe ultimul nivel (de jos) de sită.

  - Sita de la nivelul  de jos al ciurului, fiind executată cu ochiuri în secţiune cu latura de 4 mm reţine la nivelul acesteia un sort granulometric de agregate cuprins între 4 si 8 mm.

Funcţionarea vibratorie a sitei permite ca:

- sortul granulometric 4 – 8 mm să fie preluat de banda transportoare BT6 şi vehiculat la depozitul aferent acestei fracţii.

Calitatea sorturilor granulometrice rezultate din ciurul CV2 este dată de uniformitatea ochiurilor sitelor şi de spălarea acestora cu jet de apă.

Spălarea agregatelor este posibilă datorită necesarului de apă asigurat de pompa PC2, dispersată prin diuzele existente la partea superioară a ciurului CV2.

Apa curată provine din aceeaşi sursă cu cea folosită pentru ciurul CV1.

Apa impurificată cu minerale, pământ, suspensii, resturi de agregate  din clasa 0 – 4 mm, etc. rezultată din procesul de spălare agregate,  colectata  la baza ciurului  CV2   este  dirijată  printr-un  jgheab la partea superioară a hidrociclonului EVO 50.

Staţia de spălare – sortarea agregatelor dispune de două hidrocicloane EVO 50 şi EVO 200 care separă apa impurificate de sortul de agregate cu granulaţie 0 – 4 mm.

Hidrociclonul EVO 50 preia hidromasa rezultată de la ciururile CV1 şi CV2  orientând-o pe două fluxuri de materiale:

-fluxul de nisipuri cu granulaţie 0 – 1 mm, preluat de la partea superioară a hidrociclonului de către banda transportoare TB7 şi vehiculat la depozitul aferent acestui produs;

-hidromasa (apa tehnologică uzată în amestec cu nisipuri cu granulatie 0 – 4 mm) rezultată la partea inferioară a hidrociclonului  este orientată prin intermediul  jgheabului J3  la partea superioară a hidrociclonului EVO 200.

Hidrociclonul EVO 200 preia hidromasa rezultată de la hidrociclonul EVO 50 prin intermediul jgheabului J3  orientând-o pe două fluxuri de materiale:

-fluxul de nisipuri cu granulaţie 0 – 4 mm, preluat de la partea superioară a hidrociclonului de către banda transportoare TB8 şi vehiculat la depozitul aferent acestui produs;

-volumul de apă tehnologică uzată colectat la partea inferioara a  hidrociclonului este evacuat, printr-o conductă, la bazinele de decantare levigabil şi limpezire, existente în dotarea staţiei de spalare – sortare agregate minerale.

Apa impurificată este depozitată într-un bazin special amenajat pe malul râului Argeş, la o elevaţie superioară cursului apei. Această soluţie permite purificarea naturală a apei prin stratul de sol existent între bazin şi râu.

Comercializarea produselor finite se face cu mijloace de transport auto ale beneficiarilor, acestea fiind încărcate cu încărcătorul Komatsu WA380-5 şi cântărite pe un cântar tip basculă, marca FLINTAB.

Activitatea de prelucrare este reglementată prin autorizaţia de mediu nr.19/01.03.2012 revizuită în 29.10.2014 şi autorizaţia de gospodărire a apelor nr.34/18.02.2015.

Organizarea suprafeţei

Terenul amplasat în Tarlaua 3, parcele P119, P120,P121, P122, pe care urmeaza a se realiza lucrarile de exploatare agregate in suprafata totala de 14.100 mp, se află în proprietatea titularului conform Actului de alipire cu incheierea de autentificare nr.766/14.02.2020 și are categoria de folosinta agricol.

Cota medie a terenului in zona studiata este 95.50 – 95,75 mdMN, suprafata fiind relativ plana, cu mici denivelari antropice, cu amplitudini reduse.

Coordonatele de delimitare ale terenului proprietate, perimetrului de exploatare si a zonei de excavare propriu - zisa, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Coordonate teren proprietate |
| --- |
| Nr.pct | X | Y | Nr.pct | X | Y |
| 1 | 323.117,779 | 564.626,640 | 7 | 323.029,077 | 564.769,137 |
| 2 | 323.135,308 | 564.660,344 | 8 | 323.021,214 | 564.753,702 |
| 3 | 323.147,152 | 564.683,119 | 9 | 323.013,162 | 564.737,896 |
| 4 | 323.155,118 | 564.698,496 | 10 | 323.009,878 | 564.730,642 |
| 5 | 323.163,071 | 564.713,866 | 11 | 323.010,344 | 564.730,381 |
| 6 | 323.036,985 | 564.784,561 | 12 | 323.994,627 | 564.695,662 |
| Suprafata = 14.100 mp |

| Coordonate perimetru de exploatare | Coordonate zona excavare propriu-zis |
| --- | --- |
| Nr.pct | X | Y | Nr.pct | X | Y |
| 1 | 323.118 | 564.628 | a | 323.109 | 564.633 |
| 2 | 323.162 | 564.714 | b | 323.154 | 564.718 |
| 3 | 323.037 | 564.784 | c | 323.046 | 564.778 |
| 4 | 322.995 | 564.696 | d | 323.004 | 564.692 |
| Suprafata = 13.755 mp | Suprafata = 11.694 mp |

Accesul in zona se poate face din autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe DJ 601 Ciorogarla-Bolintin Deal, pe DJ 401A Ciorogarla-Tantava, pe DC 130 Tantava-Gradinari si pe un drum de exploatare existent pe terasa mal stang a r. Arges (L=2,0 km), drum care accede si la statia de sortare a societatii.

Vecinătăţile amplasamentului pentru care se solicită Avizul de gospodarire a apelor sunt următoarele:

-la nord:	perimetrul Grădinari XVII obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent în procedura de autorizare pentru activitatea de exploatare.

-la sud - vest: perimetrul Grădinari XIX obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent reabilitat/ecologizat.

-la sud:	drum de exploatare

-la sud -est:	perimetrul Grădinari XVI obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent reabilitat/ecologizat.

## III.b.Justificarea necesităţii proiectului

Necesitatea proiectului se referă la următoarele aspecte:

- funcţională – la finele activităţii de exploatare zona perimetrului Grădinari XX va fi renivelată cu ajutorul copertei zăcământului. Prin execuţia lucrărilor de înierbare perimetrul se va inscrie intr-o zonă verde (planşa nr .2).Totodată dacă se va aplica metoda de cultivare a plantelor agricole (ca de ex perimetrul Grădinari XIX – investiție CRH CIMENT ROMANIA) terenul va fi reintrodus în circuitul agricol.

- economică – nisipurile şi pietrişurile extrase vor fi procesate în Staţia de sortare – spălare Grădinari obţinându-se cinci sorturi granulometrice de agregate, care vor fi valorificate pentru lucrări în construcţii, drumuri, etc.Astfel se va asigura o continuitate a activității CRH CIMENT ROMANIA dar și a beneficiarilor produselor de balastieră din zonă.Totodată după ecologizarea terenului acesta va fi redat în circuitul agricol.

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor desfăşurată până  în prezent în  extravilanul comuneiGrădinari de către CRH CIMENT ROMANIA nu a avut  un impact negativ asupra altor activităţi economice ce se desfăşoară în regiune estimându-se ca nici în viitor acesta nu va fi generat.

Activitatile economice principale ale comunei Grădinari sunt extracţia nisipurilor și pietrișurilor (balastiere) şi prelucrarea lemnului iar activităţile specifice zonei sunt cultivarea cerealelor şi a legumelor şi creşterea animalelor.

## III.c. Valoarea investiției

Valoarea investiției propuse de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA este de cca. 1 200 000 lei.

## III.d.Perioada de implementare propusă

Perioada de realizare a exploatăriii și a execuției lucrărilor de închidere și de ecologizare este: an 2020 – an 2021.

Graficul de eșalonare al lucrărilor pentru realizarea proiectului propus este redat în tabelul de mai jos.

| Tip lucrare | Perioada |
| --- | --- |
|  | An | 2020 | 2021 |
|  | Luna | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Lucrări de deschidere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de ecologizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III.e.Planșe reprezentative

La prezenta documentație planșele reprezentative sunt cele prezentate detaliat în cap.XII din prezenta documentație.

## III.f. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

Profil si capacitatile de producţie

Perioada execuţie: an 2020 – an 2021.

Suprafaţă teren proprietate a SC CRH CIMENT ROMANIA SA: 1,41 ha.

Suprafaţa perimetrului de exploatare 1,3755 ha

Suprafaţa afectată de excavații: 11.694 mp

Suprafață ecologizată: 1,15 ha

Volum resurse exploatate: 75.000 mc.

Volumul de copertă: 18.000 mc.

Motorină necesară : 40 000 l

Uleiuri minerale necesare 4000 l.

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente  pe amplasament

În prezent în perimetrul Grădinari XX nu au fost amplasate elemente de infrastructură sau utilaje pentru susţinerea  activităţii de exploatare.

După obţinerea actelor de reglementare din partea autorităţilor locale şi centrale precum şi a permisului de exploatare, SC CRH CIMENT ROMANIA SA va reloca  in perimetrul Gradinari XX utilajele deja existente în extravilanul comunei Grădinari.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Procesele ce vor fi derulate îm perimetrul Grădinari XX sunt prezentate grafic mai jos.

.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitate (mc) | Denumirea | Cantitate | Furnizor |
| Nisipuri şi pietrişuri | 75 000 | motorină ulei | 40 000 l 4 000 l | PETROM |
|  |  | petrol/păcură | - | - |
|  |  | gaze naturale | - | - |
|  |  | gaze petroliere lichefiate | - | - |
|  |  | cărbune | - | - |
|  |  | cocs de furnal | - | - |
|  |  | gaz de furnal | - | - |
|  |  | gaze de rafinărie | - | - |
|  |  | energie electrică | - | - |
|  |  | energie termică | - | - |

În perioada aniilor 2020 - 2021 vor fi utilizate următoarele materii prime şi combustibili:

Racordarea la reţele utilitare existente în zonă

Accesul în perimetrul de exploatare

Accesul în zonă se realizează de pe drumul naţional 6 Bucureşti – Alexandria, din localitatea Mihăileşti, 13 km pănă în localitatea Grădinari pe drum judeţean şi apoi încă cca. 3 km până în perimetru, sau de pe drumul european E70 (autostrada Piteşti – Bucureşti) până la intersecţia spre Ciorogârla, apoi pe drumul judeţean Ciorogârla – Tântava – Grădinari până aproape de Grădinari.

Deoarece SC CRH CIMENT ROMANIA SA a derulat în anii anteriori activităţi de exploatare in extravilanul comunei Grădinari, accesul este realizat  la  zona investiţiei.

Alimentarea cu apă

In scop potabil, apa este asigurată din recipienţi PET (dozator tip Fântâna).

In scop menajer, alimentarea cu apă se realizează dintr-un puţ forat, existent in zona staţiei de sortere amplasată la cca. 300 m.

Alimentarea cu energie electrică

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor nu se va derula pe perioada nopţii ci doar pe timpul zilei, iluminatul fiind asigurat din sursă naturală.

In zona frontului de lucru nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Alimentarea cu combustibil

Modulul pentru distributia motorinei este amplasat la staţia de sortare - spălare pe o platforma din beton impermeabilizat conectată printr-o reţea de canalizare la un separator de produse petroliere.

Separatorul de produse petroliere reţine hidrocarburile din apele pluviale colectate de pe platforma modulului si de pe platforma aferenta parcarii autovehiculelor si utilajelor terasiere. Hidrocarburile sunt colectate de catre o firma autorizata si transportate contractual la o statie de epurare.

Telefonie

Comunicaţiile în interiorul şi exteriorul amplasamentului investiţiei se vor realiza prin intermediul telefoanelor GSM  (reţeaua ORANGE având acoperire în zonă).

Astfel, în caz de avarii sau incendii, se poate lua legătura cu directorul, şefii de secţie, compartimentul de protecţie a muncii, Spitalul Judeţean, etc.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia proiectului

Pe perioada excuției activității miniere vor fi executate lucrări de reprofilare/stabilizare taluze (0,2 ha).

In faza de închidere lucrările vor consta în:

- împrăştiere mecanizată a pământului (1,15 ha);

- nivelare mecanizată a suprafeţelor (1,15 ha);

- achiziţionarea gramineelor (35kg);

- insămânţare (230 ore).

Suprafață ecologizată Grădinari XIX, județul Giurgiu

Coperta va fi utilizată în faza de închidere  la acoperirea excavaţiei.

Asociat acestor lucrări au fost introduse şi cheltuieli pentru monitorizarea post – închidere, cheltuieli diverse si neprevazute, etc (anexa nr.1).

Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente

Prin lucrări miniere de deschidere se înţelege executarea lucrărilor miniere principale, care asigură accesul de la suprafaţa terenului la zăcământ sau la o parte a acestuia şi care fac posibilă executarea lucrărilor de pregătire pe diverse orizonturi ale exploatării la zi.

Accesul în zona investiţiei se face din autostrada A1 Bucureşti – Piteşti pe DJ 601 Ciorogârla – Bolintin Deal pe DJ 401 A Ciorogârla – Tântava pe DC 130 Tântava- Grădinari şi pe un drum de exploatare existent pe terasa mal stâng a râului Argeş.

SC CRH CIMENT ROMANIA SA a executat în zona investiţiei lucrări de exploatare în baza unor permise de exploatare succesive, se consideră ca accesul la nisipurile şi pietrişurile ce fac obiectul prezentei documentaţii este realizat.

Pentru accesul în zona investiţiei şi în fronturile de lucru (decopertare şi exploatare util) se vor face periodic lucrări de întreţinere prin balastarea cu material extras, care va fi nivelat şi tasat cu buldozerul din dotare.

În perioada de iarnă sau de îngheţ, când drumul este acoperit cu zăpadă, acesta se va degaja cu buldozerul sau cu un alt echipament care se pretează la această activitate.

Infrastructura de transport de la perimetrul Grădinari XX la staţia de sortare – spălare este prezentată grafic în planşa nr.4.

Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În faza de funcţionare a obiectivului vor fi utilizate nisipuri şi pietrişuri  în vedera realizării producţiei planifícate (75000 mc).

Metode folosite în construcţie

Obiectivul „Exploatare nisipuri și pietrișuri cu redarea terenului în circuitul productiv prin taluzare şi nivelare sat Tântava – comuna Grădinari judeţul Giurgiu va fi compusă din:

Perimetrul de exploatare Grădinari XX este inclus în terenul proprietate a SC CRH CIMENT ROMANIA SA cu  suprafaţa de 1,41 ha.

Suprafaţa perimetrului de exploatare Grădinari XX  este de 1,3755 ha.

In afara zonei in care se va realiza activitatea,  la staţia de sortare - spălare se află organizarea de şantier (utilităţi, alimentare cu motorină, parcare, linii electrice, etc).

Planul de execuţie

Planul de execuție este prezentat în subcap.III.d.din prezenta documentație.

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor în extravilanul satului Tântava, comuna Grădinari a fost iniţiată de către LAFARGE (în prezent CRH CIMENT ROMANIA) din  anul 2007.

Initial activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor a fost avizată pe o suprafaţă de 11 ha ulterior investiţia s-a extins la o suprafaţă de 37,01 ha.

SC CRH CIMENT ROMANIA SA prin activitatea de exploatare  a agregatelor minerale a realizat şapte bazine pisicole (BP1 – BP7), in prezent acestea fiind predate proprietarilor terenurilor pentru a obtine avizul/licenta pentru pisciculura (proces verbal nr.1/14.12.2017).

In extravilanul comunei Grădinari, SC CRH CIMENT ROMANIA SA a executat lucrari de exploatare cu redarea in circuitul natural prin taluzare si nivelare (Gradinari VIII, Grădinari XI, Grădinari XII, Grădinari XVI și Grădinari XIX).

Conform proceselor verbale de recepţie, SC CRH CIMENT ROMANIA SA a realizat activitatea de exploatare precum si lucrarile de redare a terenului in circuitul productiv (taluzare si nivelare).

Activitatea de exploatare miniera cu redarea terenului in circuitul productiv prin taluzare si nivelare propusa in perimetrul Gradinari XX va avea ca scop menţinerea producţiei dar şi valorificarea superioară a terenului.

Detalii privind alternativele care au au fost luate în considerare

SC CRH CIMENT ROMANIA SA pentru derularea activității de exploatare a avut în vedere următoarele alternative/criterii în vederea atingerii amplasamentului:

- contextul geologic.

- accesul în teren (achiziționare/închiriere terenuri).

- asigurarea continuității activității.

- distanța față de stația de spălare – sortare.

1.Contextul geologic

Geologic, zona aparţine Platformei Valahe şi anume formaţiunilor Holocene, aluvionare, dispuse discordant peste un fundament Pleistocen, aparţinând flancului extern al avanfosei pericarpatice. În cadrul perimetrului solicitat şi în zonele adiacente ce formează ansamblul structural al regiunii, sunt descrise formaţiuni aparţinând Pleistocenului şi Holocenului.

Pleistocenul este reprezentat prin depozitele aluvionare ale câmpurilor interfluviale şi constituie substratul zonei de amplasament.

Pleistocenul inferior – “Stratele de Frăteşti“ cu nisipuri şi pietrişuri, uneori argiloase, cu grosimi de 50 – 100 m;

Pleistocenul mediu este reprezentat printr-un complex argilos-nisipos, cu intercalaţii de pietrişuri, din subsolul câmpului Găvanu– Burdea, acoperit de depozitele loessoide ale câmpului Burnas, cu grosimi variabile de la 15 – 80 m;

Pleistocenul superior este alcătuit din pietrişuri şi nisipuri aparţinând terasei înalte şi superioare şi din depozitele loessoide ale câmpurilor Găvanu-Burdea şi Vlăsiei.

Holocenul este reprezentat în principal din depozitele aluvionare ale râului Argeş.

Holocenul inferior – reprezentat prin pietrişuri şi nisipuri aparţinând terasei joase şi prin depozitele loessoide aparţinând terasei inferioare a râului Argeş. Aceste  depozite constituie substanţa minerală utilă care face obiectul exploatării în balastiera GRĂDINARI XX.

Holocenul superior - reprezentat prin depozitele loessoide ale teraselor joase şi prin aluviunile grosiere şi fine ale luncilor şi şesului aluvial. Aluviunile grosiere au grosimi de 5 - 10 m în lunca Argeşului şi au uneori argile la partea superioară, cu grosimi de 1,5 - 2,0 m.

Agregatele minerale din  zona Grădinari sunt reprezentate printr-un complex aluvionar de vârstă Holocenă, alcătuit din nisipuri şi pietrişuri constituite din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natură predominant sedimentară şi metamorfică, provenite din formaţiunile carpatice.

Complexul  este cunoscut din excavaţiile antropice şi din exploatările existente în jurul perimetrului Grădinari XX, până la adâncimi cuprinse între 10 – 15 m, constitutia litologică fiind dată în principal de nisipuri mediu la grosiere şi pietrişuri.

Acest complex a fost cercetat prin foraje de mică adâncime care au confirmat datele cunoscute din literatura de specialitate şi din alte exploatări din zonă.

2.Accesul în teren (achiziționare/închiriere terenuri)

SC CRH CIMENT ROMANIA SA are anual prevăzut ca obiectiv achiziționarea terenurilor în zona comunei Grădinari.

În prezent s-a reușit achiționarea terenurilor corespunzătoare perimetrului Grădinari XX (act de alipire nr.766/14.02.2020).

3.Asigurarea continuatății activității

În prezent există o tendinţă crescătoare a cererii interne pentru nisipuri şi pietrişuri. Estimările pieţei pe termen mediu şi lung converg cu volumul produselor finite ce se vor obţine din exploatarea în perimetrul Grădinari XX.

Sorturile obținute de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA deservesc ageții economici din domeniul construcților din partea de sud a României.

În situația în care activitatea ar fi sistată din punct de vedere economic ar fi afectată comunitatea locală (disponibilizări), CRH CIMENT ROMANIA (reducerea activității) și beneficiarii produselor (achiziționarea s-ar realiza de la stații amplasate la distanțe mai mari).

4.Distanța față de stația de sortare - spălare

Perimetrul de exploatare se află la o distanță de cca. 300 m față de stația de sortare – spălare generând un cost de transport al utilului redus aspect ce se reflectă și în prețul produselor finite.

Alte activităţi care pot aparea ca urmare a implementării proiectului

Activitatea propusă de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA nu va avea un impact negativ asupra altor activităţi economice ce se desfăşoară în zonă. Unele activităţi economice din zonă se dezvoltă/menţin datorită implementării proiectului de exploatare. Astfel, se consideră că această activitate are un caracter multiplicator asupra mai multor activităţi, respectiv:

- comerţul, antrenând creşteri sensibile ale cererii de produse (de uz curent, dar şi  de folosinţă îndelungată);

- activitatea industrială a zonei;

- activitatea de transport;

Alte argumente pentru realizarea investiţiei sunt cele  legate de interesul administraţiei publice locale pentru lărgirea bazei de impozitare prin dezvoltarea economică şi  mentinerea locurilor de muncă.

Alte autorizaţii cerute de proiect

Conform certificatului de urbanism nr. 12/26.03.2020 pentru sunt solicitate următoarele acorduri şi avize:

- avizul  de gospodărire a apelor (în curs de obţinere);

- acord de salubritate (anexat)

- acte de acces în teren  (anexat).

- acte de reglementare APM Giurgiu (se urmează procedura de obţinere).

## IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul

# V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Judeţul Giurgiu se afla in sud estul Romaniei, la granita cu Bulgaria,la o distantă de 65 km la sud de capitala Bucuresti.

Din punct de vedere teritorial-administrativ, judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu, orasul Bolintin-Vale, oraşul Mihăileşti şi 51 de comune cu 166 sate.

Suprafaţa administrativ – teritorială este de 3.526 km2.

Judeţul Giurgiu și se învecinează la Est cu judeţul Călărasi, la Vest cu judetul Teleorman, la Nord-Est cu municipiul Bucuresti, la Nord cu judetul Dâmboviţa, la Nord-Vest cu judetul Arges, iar la Sud, pe o lungime de 72 km, fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria.

Investiţia propusă de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA pe teritoriul administrativ al comunei Grădinari nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr.22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind Evaluarea Impactului asupra Mediului  în Context Transfrontalier adoptat la Espoo la 25 februarie 1991.

Terenurile la nivelul cărora se va realiza activitatea de exploatare intră în categoria terenuri agricole degradate fiind delimitate de următoarele vecinătăţi:

Terenurile la nivelul cărora se va realiza activitatea de exploatare intră în categoria terenuri agricole degradate fiind delimitate de următoarele vecinătăţi:

-la nord:	perimetrul Grădinari XVII obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent în procedura de autorizare pentru activitatea de exploatare.

-la sud - vest: perimetrul Grădinari XIX obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent reabilitat/ecologizat.

-la sud:	drum de exploatare

-la sud -est:	perimetrul Grădinari XVI obiectiv al	CRH CIMENT ROMANIA în prezent reabilitat/ecologizat.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

Două obiective din comuna Grădinari sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Giurgiu ca monumente de interes local, ambele clasificate ca monumente de arhitectură — conacul Oteteleșanu (1900–1916) din satul Grădinari, aflat lângă podul peste Argeș; și biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfânta Treime” (1877) din Tântava.

În zona investiției nu au fost identificate elemente ale patrimoniului cultural.

Folosinţe actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasamentului cât şi pe zone adiacente acestuia

Folosinţele actuale şi planificate ale terenului sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Suprafata teren proprietate | Utilizare actuala teren | Suprafaţă perimetru de exploatare | Suprafata plantata In faza de inchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| ≈1,41 ha | agricol | 1,3755 ha | 1,15 ha |

Nu vor fi afectate zone adiacente.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Conform actelor de reglementare emise de către autorităţile locale (P.U.G comunei Grădinari) terenul aferent investiţiei este amplasat în extravilanul satul Tântava, comuna Grădinari în zona agricolă.

În  certificatul de urbanism nr.12/26.03.2020 nu sunt menţionate restricţii sau reglementări urbanistice speciale pentru zona în care se intenţionează realizarea activităţii de exploatare.

In prezent Consiliul Local  reactualizeaza Planul Urbanistic General al comunei Gradinari, zona ce face obiectul prezentei documentatii urmand ca zona de terasă să fie inclusa in aria  industriala a localitatii.

Terenul este degradat, compoziţia biocenotică este relativ redusă iar specile vegetale şi faunistice sunt specii comune.

Totodată datorită exploatărilor de nisipuri și pietrișuri executate în perioada anterioară de către diverși agenți economici și datorită conținutului ridicat de argilă nu s-au putut realiza activități agricole.

La cca. 3,9 km de amplasamentul perimetrului Grădinari XX este situat Situl de Importanta Comunitara ROSCI0106 " Lunca Mijlocie a Argeşului " cu tipurile de habitate : Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior precum şi izvoarele de Salix alba şi Populus alba (planşa nr. 3).

In zona amplasamentului investiţiei  nu au fost semnalate elemente de patrimoniu cultural, istoric sau arheologic.

Detalii privind orice variantă de amplasament luată în considerare

În alegerea amplasamentului investiţiei au fost avute în vedere  informaţiile privind geologia zonei, posibilitatea de a dobândi terenurile (închiriere, vânzare, etc), accesul la terenuri şi categoria de folosinţă a terenurilor.

Criteriile anterior enumerate şi care au fundamentat alegerea amplasamentului Grădinari sunt prezentate detaliat în subcap III.f din prezenta documentaţie.

# VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

## VI.A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### VI.A.a Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Alimentarea cu apa potabila va fi asigurata pentru intreg personalul de la un dozator tip „Fântana” amplasat în zona staţiei de sortare-prelucrare. Apa potabila se va aproviziona contractual de la o firma autorizata pentru aceasta activitate.

Alimentarea cu apă în scop tehnologic: nu este cazul.

Apa pentru nevoi igienico – sanitare: Apa igienico - sanitară pentru personalul deservent este asigurată în zona staţiei de sortare dintr-un puţ (= 114 mm, H = 20m) amplasat la circa 25 m sud est de grupul sanitar.

Conform STAS 1478/1990 consumul mediu este de 52 l/om zi.

In anotimpul cald drumurile tehnologice se vor umecta periodic, necesarul de 6 m3/zi în sezonul cald.

Apele pluviale incărcate cu suspensii şi accidental cu produse petroliere

Poluanţii ce pot fi transportaţi de apele pluviale ce spală zona investiţiei şi care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi subterane, sunt:

- suspensii;

- produse petroliere apărute accidental pe suprafeţa zonei investiţiei.

Apele pluviale încărcate cu suspensii

Deşi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie, prin natura lor, în substanţe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă, pot influenţa, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafaţă.

Apele pluviale contaminate accidental cu produse petroliere

Alimentarea cu carburanti a utilajelor de exploatare se va face zilnic, cu carburant dintr - o cisterna/modul cu capacitatea de 5 tone, amplasata pe platforma statiei de sortare (activitate reglementată prin autorizaţia de mediu nr.19/01.03.2012 revizuită în 29.10.2014 şi autorizaţia de gospodărire a apelor nr.34/18.02.2015).

In cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile, totusi se estimeaza ca intr-un ciclu tehnologic complet, la nivelul unui an poate fi avuta in vedere urmatoarea ipoteza privind riscul de poluare a apelor acviferului freatic prin infiltratii accidentale provenite de la utilajele de excavare si incarcare:

( Consum anual de motorina: cca. 40 000 l/an;

( Pierderi curente sau accidentale de motorină 0,1% din volumul anual; dintre acestea o parte se evapora (20%), o parte se infiltreaza (20 %), circa 60% raman in sol;

( Volumul anual de ulei de transmisie si hidraulic cca. 4000 l;

( Pierderi curente sau accidentale ulei: 0,1%.

( Precipitatii medii anuale 500 mm~0,6 m3/an/m2

Poluare accidentală cu motorina

-consum total anual 40 000 litri

-pierderi curente 0,1% * 40.000 litri ≈ 40 litri/an

-pierderi în apele de suprafata : 40 l/an*0,2 ~ 8 l/an

-debitul masic:

Poluare accidental cu ulei:

consum total 4000 l/an

pierderi curente: 0,1%*4000 l/an = 4 l/an

pierderi in ape de suprafata si subterane: 4 l/an *0,3 = 1,2 l/an

In cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale sunt neglijabile si practic necuantificabile.  Debitul mediu al apelor de precipitatie cazute în perimetrul de exploatare,  colectate sau tranzitate in scurgerile de suprafata.

unde:

m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul m=0,8 pentru t< 40 min.

S - aria bazinului de scurgere aferent sectiunii de calcul [ha].

Φ - coeficient de scurgere aferent ariei S, calculat cu relatia :

Φ=qc/qp ,

unde:

qc - debitul de apa de ploaie cazut pe aria S care ajunge in canal [l/s].

qp - debitul de apa de ploaie cazuta pe aria S [l/s].

i - intensitatea ploii de calcul in functie de frecventa f si durata ploii de calcul t, conform STAS 9470/73 [l/s/ha].

Pentru zona Gradinari putem lua in calcul urmatoarele date de referinta pentru calculul concentratiei apelor de infiltratie:

- clasa de importanta este V

- Φ= 0,38

- m= 0,8 pentru t<40 min

- i = 85 l/s/ha pentru tc= 25 min. si f= 2/1

Suprafata de pe care se colecteaza aceste ape este de cca 1,38 ha.

Concentratia poluantului din scurgeri accidentale în apele scurse la suprafata sau infiltrate in sol este :

Efectele activităţii miniere asupra calităţii apei în zona excavaţiei

Pentru aprecierea cantitativa a unor eventuale efecte ale exploatarii nisipurilor și petrișurilor asupra apelor subterane (acviferului freatic local), precizam ca acestea pot fi influenţate de:

-lucrarile de exploatare, avand in vedere tehnica si tehnologia folosita precum si solutia aleasa pentru redarea terenului, nu vor avea impact negativ asupra apelor de suprafata si a celor subterane (acviferul freatic).

-excavarea balastului deasupra acviferului freatic nu are efecte negative hidrodinamicii acestuia (gradient hidraulic, viteza de curgere, etc).

Pentru aprecierea cantitava a unor eventuale efecte ale exploatarii nisipurilor și pietrișurilor asupra apelor subterane (acviferului freatic local), precizam ca acestea pot fi influenţate de:

- faza de extractie - produse petroliere scurse accidental - in cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile, totusi se estimeaza ca intr-un ciclu tehnologic complet, la nivelul unui an pot fi avute in vedere si ipoteze privind riscul de poluare a apelor acviferului freatic prin infiltratii accidentale provenite de la utilajele de excavare si incarcare.

- faza postexecutie - surse potentiale de poluare a acviferului pot fi activitatile antropice, in principal depozitarea de gunoaie menajere sau alte deseuri cu grad de periiculozitate.

Avand in vedere tehnologia adoptata pentru executia acestor lucrari, starea tehnica buna a utilajelor, distant mare fata de zonele locuite si faptul ca societatea este organizata in zona, putand monitoriza permanent amplasamentul, consideram ca aceste efecte sunt nesemnificative in raport starea initiala a acviferului.

Staţiile şi instalaţile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute

In special pentru protectia acviferului freatic împotriva poluarilor din scurgerile de suprafata si folosinta ulterioara, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

- activitatea nu se va realiza sub nivelul acviferului freatic cantonat în terasa rîului Arges (cota relativa  finala a excavatiei va fi la maxim  + 1,0 m NHs).

- nu se vor face depozitari de deşeuri menajere în excavatia realizata pe durata exploatarii sau dupa aceea.

- excavatia se va realiza conform proiectului avizat, evitându-se astfel orice implicaţii nefavorabile asupra apei.

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- menţinerea in bună stare a drumurilor de acces la zona investiţiei;

-menţinerea unui stoc de materiale absorbante pentru produse petroliere la faţa locului;

- utilizarea viitoare a terenului se va face sub supraveghere permanenta, eliminându-se posibilitatea de afectare a apelor subterane cu eventuale deseuri.

În cazul constatării existenţei poluanţilor în apa subterană vor fi anunţate forurile competente, intreg costul de epurare a apelor va fi suportat de către beneficar conform principiului “poluatorul plăteşte”.

Beneficiarul va avea în vedere respectarea Planului Naţional de Protecţie a Apelor Subterane Împotriva Poluării şi Deteriorării aprobat prin HG nr. 53/2009 modificat prin HG nr.449/2013 si HG nr. 882/2013.

### VI.A.b.Protecţia aerului

Surse de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În activitatea din perimetrul Grădinari XX  au fost identificate următoarele surse de poluare a aerului:

- activitatea extractivă în perimetru (praf şi gaze de eşapament).

- încărcarea  şi transportul rocii utile la staţia de sortare- spălare (praf şi gaze de eşapament).

Operaţiile de excavare, încărcaree şi transport al agregatelor minerale pot fi generatoare  de praf şi de noxe provenite din gazele de eşapament ale utilajelor folosite.

Utilajele care vor asigura buna funcţionare în perimetrul Grădinari XX  sunt:

- Încărcător frontal WA380;

- Excavator Komatsu PC 350;

- Excavator Komatsu CAT 325;

- Autobasculantă Belaz 20 to;

Toate aceste utilaje sunt echipate cu motoare Diesel, motoare pentru care principalele noxe degajate în atmosferă sunt cele din gazele de eşapament şi anume:

- oxizi de azot (NOx)

- oxizi de carbon (CO)

- oxizi de sulf (SOx)

- compuşi organici volatili (COV)

- pulberi

Cantităţile de noxe eliberate în atmosferă, specifice gazelor de eşapament pentru motoarele folosind motorina ca şi carburant, depind de:

- puterea motoarelor

- regimul de funcţionare al motoarelor

- timpul de funcţionare al motoarelor

- caracteristicile carburantului folosit.

Surse şi poluanţi generaţi

Sursele de poluanţi pentru aer pot fi clasificate în surse mobile şi surse staţionare.

1) Sursele mobile

Aceste surse de poluare sunt reprezentate în cazul perimetrului Grădinari XX de mijloacele de transport care se transportă agregatele minerale.

Poluanţi degajaţi în atmosferă din activitatea de transport sunt:

  - praf provenit în urma rulării autovehiculelor pe drumul de acces în balastieră

  - noxe din gazele de eşapament

Praful

Încărcarea aerului cu praf are drept cauză rularea mijloacelor de transport auto pe drumurile de acces.

Cantităţile de praf astfel eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o serie de factori, cum ar fi:

  - umiditatea căii de transport;

  - umiditatea atmosferică;

  - gradul de acoperire cu piatră a căii de transport;

  - viteza de deplasare a mijloacelor de transport;

  - numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces spre balastieră în unitatea de timp.

Determinarea cantităţilor de praf eliberate în atmosferă de activitatea de transport se va putea face numai prin măsurători. Acestea se vor efectua pe porţiuni reprezentative din punct de vedere al calităţii căii de transport, pentru diferite valori de trafic şi diferite condiţii atmosferice.

Interpretarea rezultatelor măsurătorilor efectuate astfel, va putea conduce la adoptarea unor eventuale măsuri de restricţionare a activităţii de transport, atât din punct de vedere al valorilor de trafic, al vitezei de deplasare, cât şi pentru îmbunătăţirea calităţii căii de transport.

Pentru limitarea încărcării atmosferei cu aceste noxe recomandăm stropirea cu apă a căilor de acces spre şi în perimetrul Grădinari XX pe perioada caldă, cu ajutorul unei cisterne.

Noxele din gazele de eşapament

Bilanţul de ardere a unui kg de motorină este prezentat în tabelul următor:

| INTRARE | IESIRE |
| --- | --- |
| Nr | Compuşi | UM | Ardere teoretica | Ardere practica | Nr | Compusi | UM | Ardere teoretica | Ardere practica |
| 1 | motorină | Kg | 1 | 1 | 1 | Dioxid de carbon | Nm3 | 1,602 | 1,602 |
| 2 | aer | Nm3 | 10,54 | 11,59 |  |  | kg | 3,15 | 3,15 |
|  |  | kg | 13,55 | 14,90 | 2 | Vapori de apa H2O | Nm3 | 1,231 | 1,231 |
| 3 | Total | kg | 14,55 | 15,90 |  |  | kg | 0,99 | 0,99 |
|  |  |  |  |  | 3 | Oxigen (exces)O2 | Nm3 | - | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | kg | - | 0,32 |
|  |  |  |  |  | 4 | Azot | Nm3 | 8,34 | 9,17 |
|  |  |  |  |  |  |  | kg | 10,41 | 11,44 |
|  |  |  |  |  | 5 | Total | kg | 14,55 | 15,90 |

Calculul emisiilor de poluanţi după metoda EEA/EMEP/CORINAIR

Se recomandă abordarea problemei emisiilor de poluanţi cu metoda EEA/EMEP/ CORINAIR, metoda care este folosită în momentul actual în Comunitatea Europeană pentru calcularea cantităţilor de poluanţi evacuate în atmosferă de mijloacele de transport auto, din următoarele motive:

- factorii de emisie sunt specifici vehiculelor si condiţiilor de circulaţie din Europa;

- legislaţia naţională în domeniu este, deja, în parte conformă cu legislaţia UE, fiind totodată în curs de armonizare continuă.

Se recomandă, în general, ca cel puţin pentru etapa actuala, să se utilizeze metodologia simpla, deoarece baza de date existenta în România nu permite încă utilizarea Modelului COPERT.

În prezent cea mai recentă metodologie de calcul a factorilor de emisie şi a emisiilor de poluanţi (versiunea 9) are încorporat software tool COPERT 4 care se poate accesa http://lat.eng.auth.gr/copert/.

Date de bază necesare (metodologia simpla EEA/EMEP/CORINAIR)

Pentru aplicarea metodologiei simple este necesar sa se cunoască, pentru fiecare categorie de vehicule, fie consumul total de carburant, fie numărul de vehicule pe categorii şi lungimea traseului.

Problemele specifice calităţii atmosferei se grupează în patru categorii de elemente referitoare la:

- sursele si emisiile de poluanţi atmosferici;

- transferul poluanţilor în atmosfera;

- nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosfera si distribuţia spatio-temporara a acestora;

- efectele poluanţilor atmosferici asupra omului şi a mediului sau biotic si  abiotic.

Categoriile de vehicule cerute de modul de raportare CORINAIR, conform tab. II – 1 (EEA/EMEP/ CORINAIR 1996) nu acoperă toate aspectele referitoare la emisiile de la vehicule considerate importante. În mod particular, vârsta vehiculului (anul de fabricaţie) şi tehnologia motorului, în special pentru vehicule echipate cu motoare Diesel, nu sunt suficient reflectate.

Astfel, a fost elaborata o lista mai detaliata a categoriilor de vehicule (strict in scopul aplicării metodologiei), tab. II – 2.

Atunci când sunt reflectaţi diferiţi paşi, în conformarea cu legislaţia internaţională apar diferenţe remarcabile pentru toate categoriile de vehicule. În plus, ca si in varianta I, la categoria “Automobile” este luata în considerare legislaţia naţională pentru clasele “Îmbunătăţire convenţionala” si “Circuit deschis (Open loop)”.

Pentru a facilita identificarea categoriilor de vehicule, în tab. II – 3 se prezintă clasificarea conformă cu Comisia Economica Europeana a Naţiunilor Unite (UN - ECE).

Principalele categorii COPERT pot fi alocate clasificării UN – ECE după cum urmează:

- automobile M1.

-vehicule marfa uşoare N1.

-vehicule marfa grele N2, N3.

- autobuze si autocare M2, M3.

- vehicule cu motoare cu doi cilindri L1, L2, L3 , L4, L5.

Metodologia conţine factori de emisie pentru NOx, N2O, SOx, COV, CH4, CO, CO2, NH3, particule (de la motoare Diesel) şi metale grele.

Poluanţii sunt definiţi după cum urmează:

( NOx (NO si NO2) exprimaţi ca NO2 echivalent;

( N 2O exprimat ca N 2O echivalent.

( SOx exprimaţi ca SO2 echivalent.

( COV exprimaţi ca CH1,85 echivalent.

( CH4 exprimat ca CH4 echivalent.

( COVnm exprimaţi prin scăderea CH4 din COV totali.

( CO exprimat ca CO echivalent.

( NH3 exprimat ca NH3 echivalent.

(Particule exprimate ca masa echivalenta din măsurătorile pe filtre.

(Plumb exprimat ca Pb echivalent.

( Cadmiu exprimat ca Cd echivalent.

( Cupru exprimat ca Cu echivalent

(Crom exprimat ca Cr echivalent

(Seleniu exprimat ca Se echivalent

( Zinc exprimat ca Zn echivalent

Elementele principale ale metodologiei CORINAIR

Metodologia este definita ca modul în care se utilizează datele tehnice şi în care pot fi încorporate variaţiile naţionale. Aceste variaţii pot include parametri ca:

- structura parcului de autovehicule,

- vârsta autovehiculelor,

- condiţiile de rulare,

- unele caracteristici ale carburanţilor,

- condiţiile climatice.

Calculul emisiilor se bazează pe cinci tipuri principale de parametri de intrare:

- consumul total de carburant;

- parcul de vehicule;

- condiţiile de rulare;

- factorii de emisie;

- alţi parametri.

Se recomandă, în general, ca cel puţin pentru etapa actuala, să se utilizeze metodologia simplă, deoarece baza de date existenta în România nu permite încă utilizarea Modelului COPERT.

Calculul emisiilor de poluanţi după metoda CORINAIR

| SURSA DE POLUARE | POLUANT | FACTOR DE EMISIE | EMISII |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | urban | rural | şosea | urban | rural | şosea | total |
|  |  | g/km | g/km | g/km | t/an | t/an | t/an | t/an |
| HD EURO III 2000 Standard | CO | 1.829 | 2.084 | 1.685 | 0.231 | 0.197 | 0.159 | 2,344 |
|  | NOX | 7.528 | 8.318 | 6.445 | 0.949 | 0.786 | 0.609 | 2,344 |
|  | VOC | 0.367 | 0.440 | 0.252 | 0.046 | 0.042 | 0.024 | 0,112 |
|  | PM (exhaust) | 0.170 | 0.196 | 0.135 | 0.021 | 0.019 | 0.013 | 0,053 |
|  | PM 2,5 |  |  |  | 0.026 | 0.022 | 0.015 | 0,063 |
|  | PM10 |  |  |  | 0.030 | 0.026 | 0.016 | 0,072 |
|  | CH4 | 0.098 | 0.024 | 0.007 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0,015 |
|  | NH3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
|  | N2O | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.133 | 0.110 | 0.085 | 0,328 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
|  | CO2 |  |  |  | 111.821 | 91.993 | 71.455 | 275,269 |
| FC |  | 281.510 | 308.793 | 239.852 | 35.484 | 29.192 | 22.675 | 87,351 |

*motorina cu continut redus de sulf max10 mg/kg

2) Sursele staţionare

Aceste surse vor avea, în general, o acţiune intermitentă, nici una dintre ele neavând un timp de funcţionare mai mare de 8  ore pe parcursul unei zile.

În cadrul activităţii în balastieră, distanţele pe care se deplasează utilajele sunt mici.

Pentru estimarea emisiilor au fost utilizaţi factorii de emisie conform AP 42 pentru motoare staţionare. Estimarea concentraţiilor şi debitelor de emisie este prezentată în tabelul următor:

| Poluant | Concentraţia (mg/mc) | Debit masic(kg/h) | Valori medii anuale admise conform Ordinului nr.463/1993 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOX | 60,34 | 0,0261 | 500 |
| SO2 | 0,40 | 0,0001 | 500 |
| CO | 24,3 | 0,0105 | - |
| NMVOC | 14,31 | 0,00619 | 100 |
| Aldehide | 10,18 | 0,00440 | 20 |
| Pulberi | 8,10 | 0,00350 | 50 |
| Hg | 0,0071 | 0,000003 | 0,2 |
| Cd | 0,022 | 0,000009 | 0,2 |
| Pb | 0,038 | 0,000016 | 5 |
| Cu | 0,021 | 0,000009 | 5 |
| Zn | 0,004 | 0,0000019 | 5 |
| As | 0,023 | 0,0000098 | 1 |
| Cr | 0,051 | 0,0000323 | 5 |
| Se | 0,019 | 0,000008 | 1 |
| Ni | 1 | 0,0004 | 1 |

Concentratile poluanţilor la sursă se încadrează in limitele admise prin ordinul MAPPM nr.462/93.

De asemenea se recomandă folosirea unui carburant cu un conţinut în sulf cât mai redus respectiv max10 mg/kg.

Existenţa unei bune circulaţii a aerului în perimetrul de exploatare pe tot parcursul anului, ne permite să considerăm că va exista o dispersie accentuată a noxelor din efluenţi gazoşi rezultaţi din gazele eşapament.

Prognozarea poluării aerului

Impactul produs asupra aerului se limitează la noxele emise de utilajele din perimetrul Grădinari XX şi de praful antrenat de mijloacele de transport, aşa cum s-a arătat anterior.

Noxele emise în atmosferă datorită funcţionării utilajelor din perimetrul Grădinari XX sunt formate din componenţi gazoşi şi pulberi în suspensie.

| Poluant | Concentraţia (mg/mc) | Valori medii anuale admise conform Ordinului nr.463/1993 |
| --- | --- | --- |
| NOX | 60,34 | 500 |
| SO2 | 0,40 | 500 |
| CO | 24,3 | - |
| NMVOC | 14,31 | 100 |
| Aldehide | 10,18 | 20 |
| Pulberi | 8,10 | 50 |
| Hg | 0,0071 | 0,2 |
| Cd | 0,022 | 0,2 |
| Pb | 0,038 | 5 |
| Cu | 0,021 | 5 |
| Zn | 0,004 | 5 |
| As | 0,023 | 1 |
| Cr | 0,051 | 5 |
| Se | 0,019 | 1 |
| Ni | 1 | 1 |

Din activitatea care se va desfăşura în perimetrul Grădinari XX, se pot identifica, ca factori de disconfort pentru vegetaţia şi fauna din zonă, noxele din gazele de eşapament ale utilajelor acţionate de motoare Diesel şi zgomotul.

După cum rezultă din estimările făcute anterior, concentraţiile de poluanţi eliberaţi în atmosferă vor fi sub limitele maxime admise de normativele în vigoare, deci, nivelul imisiilor de poluanţi se va situa sub limitele admise de normative, putându-se aprecia că nu vor avea efecte negative asupra stării de sănătate a vegetaţiei şi faunei din zonă.

Fauna din zonă, este slab reprezentată, şi va fi afectată doar de zgomotul produs în perimetru, existând posibilitatea ca unele specii faunistice să se stabilească la distanţe mai mari faţă de actualele locuri ocupate.

Vegetaţia din zona obiectivului poate fi eventual afectată de depunerea prafului   pe frunze datorită rulării mijloacelor de transport pe drumul de acces în perimetru Grădinari XX la staţia de sortare – prelucrare.

Depunerea prafului pe frunze va duce la perturbarea proceselor fiziologice (fotosinteza,respiraţia etc.) având ca efect îngălbenirea şi căderea prematură a frunzelor, precum şi la scăderea ritmului de creştere a acestora.

Efectele asupra specilor vegetale vor avea, eventual un efect strict local, limitat la imediata vecinătate a drumului de acces.

Datorită existenţei unei bune circulaţii a aerului în zona obiectivului se poate aprecia ca se va produce o dispersie accentuată şi destul de rapidă a poluanţilor în aer, ţinând cont că valorile noxelor emise în atmosferă se înscriu în limite admisibile.

Începerea lucrărilor în perimetrul Grădinari XX nu va duce la creşterea traficului pe drumul de acces la amplasament, deoarece titularul nu îşi va mari capacităţile de producţie şi/sau transport.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului şi în imediata sa vecinătate. Nu vor interveni modificări semnificative în calitatea aerului, mai ales în afara incintei obiectivului şi nu se prevăd ca posibile efecte de sinergism.

Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru diminuarea impactului pe care activităţile  din perimetrul Grădinari XX o vor avea asupra aerului, titularul de activitate va avea în vedere:

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar,

- menţinerea utilajelor în stare foarte bună de funcţionare

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport în timpul staţionării;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport din incinta perimetrului;

- stropirea căilor de transport in perioada anotimpului cald.

- acoperirea, cu prelată a materialului pe timpul transportului.

### VI.A.c.Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţilor

Sursele de zgomot şi vibraţii

Nivelul de zgomot

Estimarea nivelului de zgomot produs de activitatea de exploatare  a nisipurilor şi pietrişurilor  în perimetrul Grădinari XX   a fost realizată   în funcţie de următorii factori:

- receptorul cel mai apropiat şi implicit potenţial a fi afectat (localitatea Grădinari amplasată la cca. 1,2 km);

- sursele generatoare de zgomot vor funcţiona maxim 8 ore/zi, respectiv;

- au fost utilizate datele din cărţile tehnice ale utilajelor, cât şi informaţiile provenite de la măsurătorile sonometrice efectuate pentru utilajele aflate în condiţii similare în funcţiune la alte obiective.

Nivelul de zgomot echivalent al fiecărei surse de zgomot generat de activitatea de exploatare la nivelul receptorului va fi următorul:

| Sursa de zgomot | Nivel de zgomot la sursă [dB(A)] | Distanţa până la cel mai apropiat receptor [m] | Nivel de zgomot echivalent la receptor [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Autobasculantă | 80 | 1200 | 7,43 |
| Excavator | 80 | 1200 | 7,43 |
| Incărcător | 70 | 1200 | 0 |

Având în vedere că în calculul atenuării zgomotului nu s-a luat în considerare decât distanţa până la cel mai apropiat receptor şi ţinând cont de funcţionarea intermitentă şi nesimultană a acestor surse şi de ceilalţi factori care vor contribui la atenuarea zgomotului (relief, vânt etc), se poate estima că nivelul de zgomot maxim la receptori va fi  sub limitele admise.

In situația în care ar funcționa toate utilajele simultan în frontul de lucru atunci nivelul de zgomot ar fi următorul:

LMD = 10x log (1080/10x 1080/10x1070/10) = 70 dB

Nivelul de zgomot calculate la limita frontului de lucru (cca. 20 m) va fi:

LMD = LMD + 20 log 1/20 = 43,97 dB

În conformitate cu prevederile STAS 10009/88 valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita frontului de lucru este de 65 dB valoarea mai mare decât cea obținută la limita frontului de lucru.

Nivelul de vibraţii

O sursă de poluare fizică o reprezintă vibraţiile, care pot fi generate de către utilajele folosite la exploatarea şi încărcarea nisipurilor şi pietrişurilor în zona perimetrului.

Utilajele mobile sunt dotate cu pneuri şi se deplasează pe distanţe relativ mici  cu viteze mici nu pot fi considerate ca surse majore de vibraţii.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Protecţia împotriva zgomotelor

Pentru activtatea ce urmează a se derula în extravilanul comunei Grădinari nu sunt prevăzute de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA măsuri speciale pentru protecţia împotriva zgomotului.

Se vor avea în vedere implementarea următoarelor măsuri:

-menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor din perimetru la parametrii cât mai apropiaţi de cei indicaţi de firmele constructoare;

- toate utilajele vor fi capotate şi cu tubulatura de evacuare a gazelor de ardere în stare tehnică corespunzătoare;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor care deservesc activitatea de excavare.

Protecţia împotriva vibraţilor

Pentru limitarea reducerii vibraţiilor recomandăm titularului de activitate să impună cu stricteţe şi să urmărească:

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor;

- aigurarea unor căii de rulare corespunzătoare pentru mijloacele de transport;

- evitarea accelerării şi decelerării mijloacelor de transport;

- distribuirea uniformă a încărcăturii pe axe;

- autovehiculele  de transport nu se vor deplasa în convoi lăsând interval de timp cât mai mari posibile (minim 5 – 10 minute) între trecereaa succesivă a două autovehicule prin acelaşi punct.

### VI.A.d. Protecţia împotriva radiaţilor

Investiţia propusă de către SC CRH CIMENT ROMANIA SA nu presupune:

- utilizarea surselor de radiaţii;

- eliminarea elementelor radioactive ca produşi secundari ai procesului de exploatare;

- creşterea fluxului de elemente radioactive;

- generarea materialelor corozive şi inflamabile;

- generarea reziduurilor ce conţin izotopi radioactivi.

Astfel, activitatea ce se va desfăşoara în zona investiţiei nu va modifica valoarea fondului natural de radiaţii şi nici nu va duce la înregistrarea fenomenelor de iradiere la nivelul componentelor biotice şi abiotice a mediului înconjurător, nefiind necesare lucrări de decontaminare a terenurilor.

### VI.A.e. Protecţia solului şi subsolului

Surse de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Factorii de mediu sol şi subsol sunt cei mai expuşi deteriorării ca urmare a activităţii de exploatare prin/de:

Zona de exploatare:

- îndepărtarea covorului vegetal existent şi dislocarea copertei prin execuţia lucrărilor de pregătire;

- execuţia lucrărilor de exploatare propriu – zise.

Zona de depozitare temporară a copertei

- depozitarea temporară a copertei va conduce la apariţia unui relief pozitiv. În faza de închidere a activităţii, coperta va fi utilizată in totalitate pentru ecologizarea excavaţiei, zona de depozitare temporară revenind la configuraţia iniţială.

Asociat acestor activităţi,  poluarea solului se poate realiza şi prin:

- gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi tehnologice;

- apele pluviale încărcate cu suspensii şi accidental cu produse petroliere;

- eventuale produse petroliere scurse accidental pe sol.

Efectele pe perioada execuţiei activităţii miniere asupra solului şi subsolului constau în:

- modificarea formei  terenului.

- încadrarea terenurilor în clase de fertilitate inferioare clasei în care erau încadrate înainte de începerea activităţii miniere;

- favorizarea apariţiei fenomenului de eroziune datorită indepărtării covorului vegetal  şi îndepărtării păturii de sol;

- modificarea structurii şi texturii solului (creşte conţinutul scheletic);

- apariţia unui relief negativ în zona afectată de excavaţii şi a unui relief pozitiv în zona de depozitare temporară a copertei.

Faza de închidere

Coperta va fi utilizată în totalitate  în faza de închidere  la acoperirea excavaţiei.

Prin execuţia lucrărilor de nivelare se va realiza o pantă a terenului, lucrare care va impiedica stagnarea/băltirea apei pluviale permițând curgerea normală a acestora (planşa nr.2.).

Deşeurile menajere şi industriale nu vor constitui o sursă de poluare a solului şi subsolului deoarece SC CRH CIMENT ROMANIA SA va implementa un sistem eficient de gestionare a acestora (valorificare deşeuri cu potenţial de reciclare, depozitare controlată a deşeurilor fără potenţial de reciclare, etc). Modul de gestionare a deşeurilor generate pe amplasamentul perimetrului de exploatare este prezentat în subcap. VI.A.h din prezenta documentaţie.

Apele pluviale provenite  din precipitaţii sunt evacuate liber.

În concluzie impactul produs de activitate asupra solului se încadrează în limite admisibile.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru diminuarea impactului pe care activităţile de exploatare  o vor avea asupra solului, titularul de activitate va avea în vedere următoarele măsuri:

-îndepărtarea porţiunilor de sol contaminate cu produse petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare, prin folosirea de materiale absorbante care vor fi apoi depozitate în locuri special amenajate, fără a fi posibil să vină în contact cu solul sau cu apele pluviale;

-limitarea intervenţiei asupra solului la suprafeţele şi volumele strict necesare;

-efectuarea operaţiilor de alimentare a utilajelor cu carburanţi şi lubrifianţi numai in afara zonelor excavate.

-gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice.

### VI.A.f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Habitatul ce include investiţia este de luncă, distingându-se subraioanele vegetatiei tipice luncilor, a câmpurilor cu graminee în alternanta cu pâlcuri de pădure în care predomina specii de Robinia pseudoacacia (salcâm) si subraionul pădurilor de câmpie joasa - vechiul codru al Vlasiei - în prezent în mare parte distruse în beneficiarul suprafeţelor agricole.

În aceste habitate se remarcă specia de amfibieni Bombina sp iar dintre speciile ihtiofaunei se observă Aspius aspius (avatul), Gobio sp (petrocul) şi Cobitis sp (dunariţa).

In zona investiţiei , condiţiile ecologice permit dezvoltarea zăvoaielor de salcie (Salix alba) şi de plop (Populus alba)  ce alternează în principal din iarba câmpului (Agrostis alba), coada vulpii (Alpecurus pratensis).

Fauna în zona investiţiei este reprezentată de către  specii ce aparţin Ordinului Rodentia, respectiv Spermophilus citellus (popândău), Cricetus cricetus (hârciog), Mustela putorius (dihor de stepă) şi  Microtus arvalis (şoarece de câmp).

Speciile avifaunistice sunt reprezentate de către Anas querquedula (rata cârtitoare), Ardea sp. (stârcul), Vanellus vanellus (nagâtul), Rallidae  sp. (lisita) şi Philomachus sp. (fluierarul).

Amfibienii si reptilele intalnite in areal sunt: brotacelul (Hyla arboracea), broasca de lac, sarpele, soparla.

Zona la nivelul căreia se va realiza activitatea de exploatare

Terenul din cuprinsul perimetrului de exploatare Grădinari XX intră în categoria de folosinţă - teren arabil, în prezent necultivat.

perimetrul de exploatare - Grădinari XX, județul Giurgiu

II. Elemente de ecologie acvatică

In aceasta zonă, ecosistemele acvatice se caracterizeaza printr-o mare extindere, panta mai redusa, viteza apei mica, oscilatii mari de nivel si suspensii abundente. Apa este tulbure uneori timp indelungat.

Vegetatia malurilor este mai redusa permitand luminarea si incalzirea apelor. Patul albiei este acoperit in cea mai mare parte cu pietre si prundis, dar exista si portiuni nisipoase sau chiar de nisip amestecat cu mal sau argila.

Vegetatia acvatica are o dezvoltare mai mare. Biodoerma este hrana principala atat a larvelor de insecte cat si a pestilor. In anumite portiuni ale raului exista vegetatie macrofita.

Fauna este relativ bogata fiind reprezentata de efemere (Polymitarcis virgo, Palingenia longicauda, etc); trichoptere (Hydropsyche sp, Mystacides sp, etc), odonate (Caloperyx sp, Gomphus vulgatissimum, Ophiogomphus serpentinus, etc), lamelibranchiate (Unio crassus, Pseudanodonta complatanata, Sphaerum sp, Pisidium sp, etc).

Pestii reprezentativi sunt: Esox lucius (stiuca), Abramis brama (platica), Silurus glanis (somnul), Carassius gibelio (carasul), Cyprinus carpio (crapul), Scardinius erythrophthalmus (rosioara),etc.

Reţeaua ecologică Natura 2000

La cca. 3,9 km de amplasamentul investiţiei  este situat Situl de Importanta Comunitara ROSCI0106 " Lunca Mijlocie a Argeşului " cu tipurile de habitate: Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior precum şi izvoarele de Salix alba şi Populus alba (planşa nr.3).

Impactul activităţii asupra ecosistemelor terestre şi acvatice

Terenul ce va fi afectat pe perioada derulării activităţii de exploatare a nisipurilor şi pietrşurilor din extravilanul comunei Grădinari este teren arabil necultivat.

În zona perimetrului Grădiari XX sunt derulate activități de exploatare nisipuri și pietrișuri și agricultură, zona suferind  modificări atât asupra biocenozei și botopului.

In perimetrele în care SC CRH CIMENT ROMANIA SA a derulat activități miniere (Grădinari VIII, Grădinari XI, Grădinari XII și Grădinari XIX) au fost realizate lucrări de ecologizare fiind redus atât gradul de fragmentare al ecosistemelor iar prin lucrările de plantare restabilirea indicelului specific.

Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale concomitent cu redarea în circuitul productiv prin taluzare şi nivelare în perimetrul Grădinari XX se pot identifica ca factori de disconfort pentru specile vegetale şi faunistice următoarele:

- îndepărtarea covorului vegetal de pe amplasament aspect ce va conduce la dispariţia speciilor vegetale din zona de exploatare,scăderea diversităţii specifice şi a producţiei de biomasă vegetală;

- scăderea ponderii de reprezentare a unor specii, etc.

-speciile vegetale din vecinătatea perimetrului pot fi afectate prin depunerea prafului pe frunze obturând stomatele. Astfel, procesele de fotosinteză şi respiraţie vor fi  perturbate.

-creşterea gradului de fragmentare a sistemelor ecologice din zonă (conectivitatea scăzută) duce la vulnerabilizaea specilor din zonăși la scurtarea lanțurilor trofice.

- la nivelul macroclimatului zonei sunt induse modificări. Pentru derularea activităţii de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor vor fi realizate scoateri din circuitul productiv. Astfel, s-a constat că speciile vegetale au un efect de protecţie/purificare asupra atmosferei pe o distanţă de 20 de ori mai mare decât înălţimea lor prin absorbţia poluanţilor şi prin reacţiile chimice dintre ei şi suprafaţa frunzelor.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Pentru diminuarea impactului produs de activitatea ce urmează a se realiza in zona investiţiei asupra biodiversităţii, titularul de activitate va avea în vedere următoarele:

- menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe căile de transport;

- stropirea căilor de transport din incinta perimetrului de exploatare  pe perioada anotimpului cald;

- redarea terenurilor în circuitul productiv prin implementarea lucrărilor inchidere şi de ecologizare a mediului.

### VI.A.g.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Din punct de vedere administrativ, zona investiţiei se află pe teritoriul adiministrativ al satului Tântava, comuna Grădinari, judeţul Girugiu.

Cea mai apropiată comunitate locală şi implicit cea asupra cărora se vor resimţi efectele pozitive cât şi negative ale activităţii esta cea din comuna Grădinari.

Efectele pozitive sau negative ale activităţii de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor se pot resimti asupra stării de sănătate şi caracteristicilor demografice ale populaţiei din zonă, profilului economic precum şi asupra construcţiilor şi clădirilor din cadrul aşezărilor umane.

I.Impactul asupra caracteristicilor demografice şi stării de sănătate

Indicii structurali care sunt avuţi în vedere pentru determinarea influenţei  activităţii de exploatare asupra caracteristiciilor demografice ale populaţiei din zonă sunt următorii:

- mărimea populaţiei;

- structura  pe clase de vârste;

- distribuţia spaţială a indivizilor din cadrul populaţiei.

Cel mai sensibil parametru/indicator structural al unei populaţii este mărimea populaţiei.

Acest parametru îşi modifică valoarea prin procesele de imigraţie şi natalitate şi respectiv prin migraţie şi mortalitate.

Mişcarea migratorie a populaţiei reprezintă acea formă a mobilităţii acesteia în spaţiu dintr-o anumită unitate geografică.

Realizarea investiţiei  nu va avea ca efect creşterea  imigraţiei (aducerea indivizilor din alte localităţi) deoarece titularul activităţii utilizează forţa de muncă autohtonă.

Migrarea  masivă a populaţiei, ca efect al proceselor de dezvoltare, poate afecta echilibrul populaţiei (natural, etnic, confesional), generând dezechilibre, dacă nu se ia în considerare abordarea integrală a problemelor.

Implementarea proiectului nu va ca efect strămutarea/migrarea locuitorilor din localităţile ce aparţin comunei Grădinari  sau din localităţiile învecinate, deoarece terenurile necesare execuţiei  activităţii de exploatare sunt amplasate într-o zonă izolată, fără construcţii ale localnicilor.

Ratele natalităţii şi ale mortalităţii nu vor fi influenţate de activitatea desfăşurată în cadrul perimetrului Grădinari  XX deoarece rezerva exploatată, materialele auxiliare folosite pentru asigurarea suportului pentru activitatea de exploatare, produşii secundari generaţi nu prezintă potenţial carcinogen, epidemiologic/infecţios, etc.

Factorii care pot afecta starea de sănătatea a populaţiei din zonă sunt următorii:

- emisile atmosferice:

- emisii de unde acustice/zgomot  şi vibraţii.

- deşeurile menajere şi tehnologice.

A.Emisii atmosferice

Concentraţia poluanţilor atmosferici ce vor rezulta din activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor se va încadra, în incinta perimetrului, în limitele maxim admisibile de normativele în vigoare şi deci, la limita primelor aşezări umane este practic nulă şi datorită unei dispersii bune în aer a noxelor.

B.Emisii de unde acustice/zgomot  şi vibraţii.

Din datele prezentate în subcap.VI.A.c. se poate constata că populaţia umană nu va fi afectată de undele acustice şi vibraţii.

C. Deşeurile menajere şi tehnologice.

Deşeurile menajere şi industriale nu vor constitui o sursă de poluare a solului şi subsolului deoarece SC CRH CIMENT ROMANIA SA va implementa un sistem eficient de gestionare a acestora (valorificare deşeuri cu potenţial de reciclare, depozitare controlată a deşeurilor fără potenţial de reciclare, etc).

SC CRH CIMENT ROMANIA SA va realiza activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor  respectând  condiţiile prevăzute în următoarele acte nomative:

Legea nr.319/2006 (actualizată) – privind securitatea şi sănătatea în muncă.

HG nr.1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.

HG nr.1091/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

HG nr.300/2006 (actualizată) – cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere mobile.

Hotărâre nr.1146/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Hotărâre nr.971/2006 - privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.

Hotărâre nr.493/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

HG nr.1049/2006 - cerinţe minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran.

Hotărâre nr.1048/2006 - privind cerinţele minime desecuritate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

Hotărâre nr.1876/2005 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.

II.Profilul  economic

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor  cu redarea terenului in circuitul productiv nu va avea un impact negativ asupra altor activităţi economice ce se desfăşoară în zonă.Unele activităţi economice din zonă se dezvolta datorită implementării proiectului de exploatare. Astfel, se consideră că această activitate are un caracter multiplicator asupra mai multor activităţi, respectiv:

- comerţul, antrenând creşteri sensibile ale cererii de produse (de uz curent, dar şi  de folosinţă îndelungată);

- activitatea industrială a zonei;

- activitatea de transport.

Activitatea din extravilanul comunei GRĂDINARI are  un  impact pozitiv şi asupra bugetului local al comunei  prin plata de către titularul activităţii a taxelor necesare derulării activităţii de exploatare.

III.Construcţii şi clădiri

Construcţiile civile pot fi afectate de emisiile atmosferice (degradarea faţadelor) şi de vibraţii ce pot afecta stabilitatea construcţiilor civile.

În cazul în care vor fi aduse prejudicii construcţiilor civile din cadrul aşezărilor umane din zonă ca urmare a transportului sau a activităţii de exploatare, SC CRH CIMENT ROMANIA SA  sau firmele de transport vor plăti daune pentru prejudiciile create conform art. 998 din Codul de procedură civilă.

*

*         *

Măsurile de diminuare a impactului activităţii de exploatare asupra mediului social şi economic vor consta în:

I.Starea de sănătate a comunităţiilor locale

a. Limitarea emisiilor de agenţi poluanţi atmosferici prin:

- stropirea periodică cu apă a căilor de acces pe perioada caldă;

- reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor pentru a evita pierderile de util pe carosabil;

- utilizarea autovehiculelor dotate cu tobe catalitice/convertoare catalitice;

- limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar;

- realizarea reparaţiilor periodice a utilajelor din dotare şi reglajul motoarelor cu ardere internă.

b. Managementul adecvat al deşeurilor generate pe amplasamentul perimetrului de exploatare (vezi subcap.VI.A.h).

II.Infrastructură şi construcţii civile

- reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport în zona aşezărilor umane pentru a reduce vibratiile, dar si pentru a evita pierderile de material util  pe carosabil.

- aigurarea unor căii de rulare corespunzătoare pentru mijloacele de transport.

- evitarea accelerării şi decelerării mijloacelor de transport.

III. Profilul economic al zonei

CRH CIMENT ROMANIA va realiza informarea periodică a comunităţii locale cu privire la decizia de operare şi de încetare a activităţii miniere.

### VI.A.h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul exploatării

Din activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor  vor fi generate următoarele categorii de deşeuri:

I.Deşeuri menajere (cod 20 03 01).

Caracteristici: Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în anul 2002 este următoarea: hârtie şi carton - 11%, sticlă - 5%, metale - 5%, plastic - 10%, textile - 5%, deşeuri organice biodegradabile - 51%, alte deşeuri - 13 %. Sunt considerate periculoase datorită potenţialului infecţios extrem de ridicat.

Procese generatoare Cantitatea de deşeuri menajere este corespunzătoare numărului de muncitori care îşi vor desfăşura activitatea în perimetru.

Astfel, cantitatea de deşeuri menajere ce va fi generată în perimetrul Grădinari   va fi de  0,55 tone/an, fiind calculată după urmatoarea formulă:

0,275 kg x 10 persoane = 2,75 kg/zi

2,75 kg/zi x 200 zile lucratoare = 550 kg/an = 0,55 tone/an

Management: Deşeurile menajere şi ambalajele vor fi stocate temporar în zona staţiei de prelucrare în pubele PVC fiind ulterior transportate prin mijloace de transport al societăţilor de salubrizare la un depozit de deşeuri solide nepericuloase în funcţiune.

II. Deşeuri tehnologice

Se poare estima că, în urma desfăşurării activităţii de exploatare   vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice:

- copertă;

- deşeuri din cauciuc/anvelope;

- uleiuri uzate;

- deşeuri metalice feroase.

1)Tip deşeu: copertă (cod: 01 01 02)

Caracteristici: Coperta este formată din sol vegetal şi argilă nisipoasă.

Cantitatea de copertă ce va fi generată este de cca. 18 000 mc.

Constituienţii copertei sunt consideraţi inerţi deoarece nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică în mediu; nu se dizovă, nu ard şi nu afectează componentele de mediu sau sănătatea umană.

Procese generatoare: Lucrările de pregătire

Management:Pe perioada execuţiei activităţii de exploatare coperta va fi depozitată în zona pilierilor de protecție.

În faza de închidere, coperta va fi utilizată la acoperirea excavaţiei.

Prin execuţia lucrărilor de nivelare se va realiza o pantă a terenului, lucrare care va impiedica stagnarea/băltirea apei pluviale (planşa nr.2.).

2)Tip deşeu: anvelope scoase din uz (cod 16 01 03) şi uleiuri uzate (cod 13 02 07)

Caracteristici: Uleiurile uzate/lubrifianţii sunt considerate deşeuri periculoase deoarece au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21° C şi mai mic sau egal cu 55°C (Codul privind principala proprietate periculoasă H3B).

Anvelopele uzate se caracterizează prin flexibilitate ridicată, rezistenţă la abraziune, elasticitate, au perioadă de descompunere mare, fiind considerate nebiodegradabile, ard lent.

Procese generatoare: Activitatea de reparaţii şi întreţinere echipamente şi/sau utilaje.

Management: Predate unităţilor autorizate în colectarea sau valorificarea lor.

3) Tip deşeu: deşeuri metalice feroase (cod 160117)

Procese generatoare: Activitatea de reparaţii şi întreţinere echipamente şi/sau utilaje.

Caracteristici: constituite din piese de schimb şi consumabile provenite din activitatea de întreţinere a utilajelor din balastieră.

Management: Valorificate periodic la REMAT.

MANAGEMENT DEŞEURI

PE PERIOADA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI

| Denumirea deşeului | Cantitatea prevăzută a fi generată | Starea fizică (solid – S lichid – L Semisolid – SS ) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă | Codul Claşificării statistice | Managementul deşeurilor - cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorifi-cată | Eliminată | Ramasă în stoc |
| Copertă (mc) | 18 000 | S | 01 01 02 | - | 12.3 | 18 000 |  | - |
| Uleiuri uzate (l/an) | 12 | l | 13.02.07 | H.3.B | 01.3 | 12 | - | - |
| Deseuri menajere (tone/an) | 0,55 | S | 200301 | - | 10.1 | - | 0,55 | - |
| Anvelope scoase din uz (buc/an) | 4 | S | 160103 | - | 07.3 | 4 | - | - |
| Deseuri metalice (tone/an) | 0,2 | S | 160117 | - | 06 | 0,2 | - | - |

### VI.A.i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pentru realizarea investiţiei în extravilanul comunei Grădinari, SC CRH CIMENT ROMANIA SA nu va utiliza substanţe toxice şi periculoase, excepţia o constituie motorina.

Alimentarea cu motorină a utilajelor din dotare se va realiza de la depozitul de motorină existent în incinta staţiei de sortare (zonă localizată la 300 m de investiţie) format dintr-un rezervor metalic cu pereţii dubli având o capacitate de 20 tone.

Modulul de alimentare cu combustibil se află în afara perimetrului de exploatare în zona staţiei de sortare, staţie ce a făcut obiectul procedurilor de avizare din partea autorităţilor locale şi centrale (autorizaţia de mediu nr.19/01.03.2012 revizuită în 29.10.2014 şi autorizaţia de gospodărire a apelor nr.34/18.02.2015).

Pe amplasamentul investiţiei nu se va stoca motorină sau uleiuri de motor.

## VI.B. Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Suprafaţă teren proprietate a SC CRH CIMENT ROMANIA SA: 1,41 ha.

Suprafaţa perimetrului de exploatare 1,3755 ha

Suprafaţa afectată de excavații: 11.694 mp

Suprafață ecologizată: 1,15 ha

Volum de resurse: 75 000 mc nisipuri și pietrișuri

Volum de copertă: 18 000 mc

Volum de apă utilizat: Nu este cazul

# VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ

Identificarea efectelor semnificative privind implementarea proiectului de exploatare a nisipurilor și pietrișului din perimetrul Grădinari XX este realizată în baza matricei de impact analizându-se următorii factorii de mediu:

- apă, aer, sol şi subsol, biodiversitate socio-economici.

| Dupa calitate | Dupa Magnitudine | Dupa probabilitatea de apariție | După durată |
| --- | --- | --- | --- |
| + benefic | 3 = important | c = cert | P = permanent |
| - negativ | 2 = mediu | p = probabil | T= temporar |
| x indiferent | 1 = minor | i = improbabil | C = ciclic |
|  | 0 = neglijabil | n = necunoscute | A = accidental |

Pentru evidenţierea impactului a fost utilizată o scară cu valori prezentat în tabelul de mai jos:

În tabelul de mai jos este prezentată matricea de identificare a efectelor asupra mediului.

| Factori de mediu | Efecte identificate | Perioada | Tip de impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol | Tasare | Exploatare | -1pT | Direct cumulativ |
|  |  | Inchidere | +1pP | Direct |
|  | Poluare | Exploatare | -1pT | Direct cumulativ |
|  |  | Inchidere | +2pP | Direct |
|  | Decopertarea solului vegetal | Exploatare | -2pT | Direct cumulativ |
|  |  | Inchidere | +2pP | Direct |
| Aer | Poluarea aerului | Exploatare | -1pT | Direct |
|  |  | Inchidere | xOpP | Indirect |
| Apa | Poluarea acviferului și a apei de suprafata | Exploatare | - | - |
|  |  | Inchidere | - | - |
| Zgomot si vibrații | Generarea de zgomot și vibrații | Exploatare | -1pT | Direct |
|  |  | Inchidere | xOpP | Direct |
| Biodiversitate | Afectare habitate și specii faunistice | Exploatare | -1pcT | Indirect |
|  |  | Inchidere | x0iA | Indirect |
|  | Interferența cu mișcarea specilor faunistice | Exploatare | - | - |
|  |  | Inchidere | - | - |
|  | Interferența cu zonele de cuibărit a păsărilor și cu direcția de migrare | Exploatare | - | - |
|  |  | Inchidere | - | - |
| Deșeuri | Producția și gestionare | Exploatare | -1pT | Direct |
|  |  | Inchidere | xoiA | Indirect |
| Populația și așezările umane | Afectarea populației umane și a așezărilor | Exploatare | +2pT | Direct |
|  |  | Inchidere | -1pP | Indirect |
|  | Efecte asupra populației | Exploatare | +2pT | Direct |
|  |  | Inchidere | -1pP | Indirect |
|  | Perturbarea mediului social | Exploatare | - | - |
|  |  | Inchidere | - | - |
|  | Pierderea terenului | Exploatare | -1pP | Indirect |
|  |  | Inchidere | +1pP | Indirect |
|  | Creearea/menținerea locurilor de muncă | Exploatare | +2pT | Direct |
|  |  | Inchidere | -1pP | Direct - indirect |

Obiective economice

Prin dimensiunile amenajarii si prin natura obiectivului, realizarea lucrarii nu este susceptibila de a determina influente negative asupra altor obiective sau lucrari din apropierea zonei de amplasament.

Populaţia umană

Efectele cumulative abordate in prezenta documentaţie sunt studiate sub aspect economic, sănătatea populaţiei şi patrimoniu cultural.

In situaţia in care activitatea nu este iniţiată în  perimetrul  Grădinari XX, se va sista activitatea in zona staţiei de sortare – prelucrare.

Efectele pozitive se vor resimţi asupra bugetului local al comunei, forţei de muncă şi indirect asupra celorlate activităţi economice (comerţ şi  transport).

In zona amplasamentului nu au fost semnalate elemente de patrimoniu cultural, istoric sau arheologic.

Sănătatea populaţiei nu va fi influenţată de activitatea desfăşurată în perimetrul Grădinari XX  deoarece rezerva exploatată, materialele auxiliare folosite pentru asigurarea suportului pentru activitatea de exploatare, produşii secundari generaţi nu prezintă potenţial carcinogen, epidemiologic/infecţios, etc.

Relieful

Morfologia terenului va fi afectată având caracter permanent în zona de exploatare.

Lucrările prin care se produce impactul sunt lucrările de pregătire și de exploatare.

Morfologia terenului va fi afectată având caracter permanent în zona de exploatare.

În zona excavației se va înregistra un relief negativ, cota terenului fiind cuprinsă între  +95 m și + 96 m  m iar la finele activității miniere cota terenului va fi de +87 m.

Aerul

Aerul va fi afectat de funcționarea utilajelor ce utilizează combustibili fosili pe perioada derulării activității miniere dar și in faza de închidere a activității având caracter  local.

La finalizarea lucrărilor de închidere, în situația în care nu se solicită un permis de exploatare, sursele de poluare a aerului  vor fi relocate către alte obiective ale CRH CIMENT ROMANIA.

Solul și subsolul

Solul și subsolul va fi afectat de lucrările de pregătire și de exploatare pe perioada derulării activității miniere având caracter permanent și efect local.

Ape de suprafaţă şi apele subterane freatice

Sursa de poluare potenţială ce poate influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane este reprezentată de către apele pluviale încărcate cu suspensii şi accidental cu produse petroliere.

Suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor în substanţe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă şi material din copertă, dar prin cantitate pot influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi implicit a celor subterane (creşterea gardului de turbiditate).

Produsele petroliere pot veni în contact cu apele pluviale în următoarele situaţii:

- manipularea necorespunzătoare la alimentarea utilajelor cu carburanţi;

- existenţa unor scurgeri de produse petroliere la suprafaţa solului  provenite în timpul operaţiilor de întreţinere şi reparaţii curente a utilajelor;

În cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere la suprafaţa solului, vor fi utilizate materiale absorbante (bentonită, rumeguş, etc), iar solul contaminat va fi îndepărtat.

Vegetația

Gradul de antropizare al zonei este ridicat predomină terenurile agricole, rare zone de vegetație arboricolă și ecosisteme acvatice.

modul de utilizare a terenurilor

extravilan comuna Grădinari, județul Giurgiu

# VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului

Programul de monitorizare se va derula pe  perioada de execuţie a activităţii de exploatare precum şi în faza de închidere.

PE PERIOADA EXECUŢIEI ACTIVITĂŢII MINIERE

Pentru o cunoaştere permanentă a impactului activităţii ce urmează a se derula în extravilanul localităţii Grădinari asupra componentelor de mediu, propunem următorul plan de monitorizare:

| Locație | Factorul de mediu | Parametrii monitorizaţi | Periodicitatea | Metode folosite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balastieră | apa | eventuale produse petroliere scurse accidental, care se manifestă prin apariţia irizaţiilor ce pot apărea pe suprafaţa emisarului | în timpul precipitaţiilor | Vizual |
| Balastieră | aer | Pulberi sediementabile | Anotimpul cald | Vizual |
|  |  | noxe | anual | Efectuarea inspecţiilor tehnice a utilajelor (emisiile de noxe) |
| Balastieră | Sol/subsol | Deseuri menajere si tehnologice | periodic | Se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri rezultate din activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor), pe categorii şi destinaţii de valorificare. |

FAZA DE ÎNCHIDERE

In faza de închidere a activităţii de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor conform Devizului general (anexa nr.1) va fi executat un program de monitorizare de post – închidere ce va consta în urmărirea gradului de extindere a specilor vegetale.

# IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri /programe/strategii/documente de planificare

Activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor cu redarea terenului in circuitul productiv nu intră sub incidenţa prevederilor următoarelor directive:

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva SEVESO).

Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substanţe periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.

Scopul acestei directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substanţe periculoase si de a limita consecinţele pentru populaţie si mediu.

Directiva 1999/13/CE  privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV), datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, modificată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/42/CE.

Scopul directive este de a preveni sau a reduce efectele directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili în mediu, în principal în aer, şi potențialele lor riscuri pentru sănătatea publică, prin măsuri şi proceduri care să fie puse în aplicare în activitătile industriale definite în anexa I din cuprinsul directivei.

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere.

Directiva se aplică instalațiilor de ardere, a căror putere termică instalată este mai mare sau egală cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat (solid, lichid sau gazos).

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC)

Obiectul directive este de a stabili un cadru pentru protecţia apelor interioare de suprafaţă, a apelor de tranziţie, a apelor de coastă şi a apelor subterane.

Lucrarile propuse nu  contravin obiectivelor Planului de Management al BH Argeş, in ceea ce priveste “gospodarirea echilibrata” a resureselor de apa si “protectia ecosistemelor  acvatice” si nu influenteaza  obiectivul principal, “atingerea unei stari bune a apelor de suprafata”.

Activitatea de exploatare intră sub incidenţa prevederilor Directivei 96/61/CE (IPPC), Directivei 2006/21/EC privind gestionarea deşeuriilor din industriile extractive, Directiva Consiliului nr. 96/62/EEC privind managementul si estimarea calitatii aerului (Directiva Cadru a Aerului).

GESTIONAREA DEŞEURILOR

Directivele europene ce vizează managementul deşeurilor  se încadreaza în patru grupe principale:

■     legislatia cadru privind deseurile - Directiva cadru 2006/21/EC, ce contine prevederi pentru toate tipurile de deseuri, mai putin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive si Directiva privind deseurile periculoase (Directiva 91/689/EEC), care contine prevederi privind managementul, valorificarea si eliminarea corecta a deseurilor periculoase;

■     legislatia privind fluxurile speciale de deseuri: reglementari referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje; uleiuri uzate; baterii si acumulatori; PCB-uri si PCT-uri; namoluri de epurare; vehicule scoase din uz; deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de dioxid de titan;

■    legislatia privind operatiile de tratare a deseurilor - reglementari referitoare la incinerarea deseurilor municipale si periculoase; eliminarea deseurilor prin depozitare;

■   legislatia privind transportul, importul si exportul deseurilor.

Cadrul general privind managementul deşeurilor rezultate din industria extractivă este stabilit de către Directiva 2006/21/CE.

Directiva 2006/21/CE prevede măsuri, proceduri şi orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte negative asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei şi florei şi peisajelor, precum şi a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile extractive.

Nivelele de  performanţă în gestionarea deşeurilor miniere, conform B.A.T (Document referitor la cele mai bune tehnici existente pentru aministrarea sterilului şi a pietrei reziduale rezultate din activităţile miniere (cod BREF :MTWR), reprezintă performanta ecologica si  nivelul de siguranţă, care au putut fi anticipate ca rezultat al aplicarii, in acest sector, a tehnicii descrise, luandu-se in considerare si echilibrul dintre costurile si avantajele esentiale in definirea BAT.

Pe baza acestei aprecieri, in acest capitol sunt prezentate tehnici considerate potrivite pentru sector si care in multe cazuri reflecta performante actuale ale unor gestionării  deşeurilor miniere.

Conform Documentului referitor la cele mai bune tehnici existente pentru aministrarea sterilului şi a pietrei reziduale rezultate din activităţile miniere (cod BREF: MTWR) există mai multe metode de management a sterilului şi a sedimentelor miniere.

Procedurile şi tehnicile uzuale  în gestionarea deşeurilor, şi care pot fi aplicate în managementul deşeurilor miniere rezultate din activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor  – zona Grădinari  sunt:

- folosirea sterilului sau a sedimentelor miniere pentru a astupa mine subterane sau cariere de suprafaţă sau folosirea acestor două reziduuri pentru a construi baraje miniere;

- descărcatul de steril şi piatră reziduală mai mult sau mai puţin uscat pe aşa numiţii munţi de steril sau pe versanţii dealurilor;

- folosirea sterilului şi a sedimentelor miniere pe post de piatră pentru betoane, sau pentru refacerea zonei în care a fost de exemplu e exploatare de suprafaţă.

Conform Planului şi Proiectul tehnic de refacere a mediului, deşeurile miniere rezultate din activitatea de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor – zona Grădinari vor fi gestionate după cum urmează:

Pe perioada execuţiei activităţii de exploatare coperta va fi depozitată temporar pe laturile excavatiei.

Volum de copertă generat: 18 000 mc

În faza de închidere, coperta va fi utilizată la acoperirea excavaţiei.

Prin execuţia lucrărilor de nivelare se va realiza o pantă a terenului, lucrare care va impiedica stagnarea/băltirea apei pluviale (planşa nr.2.).

PREVENIREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII AERULUI

Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC) a fost transpusă în totalitate prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 645/2002.

Scopul directivei este de a realiza prevenirea si controlul integrat al poluarii provenite dintr-o serie de activitati industriale si din agricultura (ex: productia de metale, minerale, chimicale, hartie, textile, piele, produse alimentare, uleiuri, etc).

Directiva stabileste masuri destinate prevenirii sau reducerii emisiilor in aer, apa sau sol, care provin din activitatile mentionate, inclusiv masuri referitoare la deseuri.

Prevenirea si controlul integrat al poluarii are la baza sistemul autorizatiei pentru instalatiile noi. Statele membre trebuie sa se asigure ca autorizatia include valorile limita de emisie bazate pe cele mai performante tehnici disponibile.

Măsurile de diminuare a impactului activităţii de exploatare asupra mediului au fost prezentate detaliat în  prezenta documentaţie.

POLUAREA AERULUI

Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului înconjurator (Directiva-cadru); Directiva Consiliului nr. 1999/30/EC privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot si oxizii de azot, pulberile suspensie si plumbul din aerul înconjurator (Directiva fiica 1);  Directiva 2000/69/EC privind valorile limita pentru benzen si monoxidul de carbon din aerul înconjurator (Directiva fiica 2);  Directiva 2002/3/EC privind ozonul din aerul înconjurator (Directiva fiica 3); Directiva 2004/107/EC privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul si hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurator (Directiva fiica 4).

În subcap VI.A.b au fost prezentate emisile de poluanţi atmosferici şi modul de limitare a acestora.

# X.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Realizarea obiectivului „Exploatarea nisipurilor și pietrișurilor concomitent cu redarea terenului in circuitul productiv extravilan – comuna Grădinari, judeţul Giurgiu”presupune executarea lucrarilor de terasamente, ca principala categorie de lucrari de constructii.

Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:

- sapatura pamântului;

- încărcarea pamântului în mijlocul de transport;

- transportul pamântului;

- descarcarea pămăntului din mijlocul de transport;

- depozitarea temporara a pământului;

- retaluzare /reprofilare teren la finele activtăţii de exploatare;

- finisarea terasamentelor.

Lucrarile de terasamente se vor programa astfel încât fazele procesului tehnologic sa se succeada cât mai repede fara decalaje, care ar putea conduce la înmuierea pamântului de catre apele meteorice.

Realizarea obiectivului minier in discutie presupune trei etape succesive de constructie:

- etapa 1 – lucrari de deschidere

Nu este cazul

- etapa 2 – lucrari de pregătire şi exploatare.

Experienta acumulata în perioada anterioara, coroborată cu tehnologia adoptata pentru reconstructia  ecologica, a dus la alegerea metodei de exploatare a zacamantului din perimetrul concesionat.

Operatia de decopertare presupune indepartarea stratului cu sol fertil si a stratului cu steril, concomitent cu depozitarea temporara pe locatii special amenajate.

Lucrarile de pregatire se vor executa etapizat, în interdependenta cu cele de exploatare.

Decopertarea se poate realiza etapizat, beneficiarul realizând aceste lucrari pe suprafete care sa asigure rezervele pregatite pentru un trimestru.

Lucrări de exploatare

Pentru zona în care SC CRH CIMENT ROMANIA SA intenţionează extragerea nisipurilor şi pietrişurilor (perimetrul Grădinari XX) s-a adoptat metoda de exploatare:

EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR SUB FORMĂ DE DEPOZITE - BALASTIERA CU TREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, DEROCARE MECANICĂ ŞI INCĂRCARE MECANIZATĂ.

Pe perioada derulării activităţii miniere  se vor extrage cca 75 000 mc de balast (excavat geologic).

Agregatele minerale extrase sunt încărcate în autobasculante şi transportate la staţia de sortare - spălare, sau se depozitează intermediar, în raza de lucru a excavatorului, într-un depozit temporar. Depozitul temporar va avea un unghi de taluz de maxim 35º, iar cantitatea de material nu va depăşi capacitatea de încărcare şi transport pentru 24 de ore.

Exploatarea se va face cu un excavator Komatsu PC 290 şi un încărcător frontal, respectând următoarele prevederi:

- păstrarea caracteristicilor geometrice ale treptelor de exploatare şi decopertare;

- menţinerea unei berme de lucru de 10 metri lăţime intre treptele de exploatare si decopertare;

- gradul de recuperare la exploatare al resurselor este de 100 %;

- respectarea unghiului de taluz (300 taluz de lucru şi 150 taluz final).

MASURI PENTRU ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE (conform Legii nr.10/95, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cerinta “A”

Solutiile constructive de amenajare a exploatarii miniere si a spatiului destinat organizarii de santier presupun folosirea elementelor stucturale prefabricate, executate conform legilor în vigoare şi a normativelor cu specificaţii de rezistenţă şi stabilitate.

# XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei în caz de accidente și/sau încetarea activității

Lucrările de refacere a amplasamentului la finalizarea au fost prezentate în subcap.III.F din prezenta documentație.

# XII.	ANEXE PIESE DESENATE

La prezenta documentație piesele desenate sunt următoarele:

Planşa nr.1 – Plan de situaţie și morfologia actuală a perimetrului Grădinari XX, judetul Giurgiu, scara 1 : 2000.

Planşa nr.2 – Lucrări de ecologizare perimetrul Grădinari XX, judeţul Giurgiu, scara 1 : 2 000.

Planşa nr.3 – Plan de situaţie cu amplasamentul investiţiei faţă de ariile protejate, scara 1 : 25 000.

Planşa nr.4 – Plan de situaţie cu infrastructura (căii de acces), scara 1 : 25 000.

Planșa nr. 5 – Plan de situație cu obiectivele miniere ale CRH CIMENT ROMANIA amplasate în extravilanul comunei Grădinari, județul Giurgiu.