ANEXA 5

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform continut cadru din Anexa 5e din L.292 din 2018

I. Denumirea proiectului:

“CONSOLIDARE SI REABILITARE HOTEL”

Jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, str. Garii, nr.1, nr.cad.2425

II Titularul

Numele companiei: SC EGIS SRL

Adresa: jud. Giurgiu, com Fratesti, sat Remus, str. Bucuresti, nr.143

Numar telefon: 0722.201.762

Persoana de contact: administrator, Claudiu Vladu

Responsabil pentru protectia mediului: Claudiu Vladu

III Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- Rezumat al proiectului

Proiectul propune lucrarile aferente procesului de consolidare structurala, lucrari de modificari interioare, de fatada si de invelitoare, reabilitare temica precum si lucrari de finisaje interioare si amenajari exterioare, asupra corpurilor C1 si C2. Prin prezentul proiect, nu se va interveni asupra corpurilor C3 si C4.

Scopul principal al proiectului este aducerea constructiei si spatiilor componente intr-un stadiu fizic bun si implementarea unui grad ridicat de calitate al finisajelor.

Se vor executa de asemenea lucrari de instalatii precum si lucrari de amenajare a incintei si a spatiilor verzi.

De asemenea, proiectul propune aducerea amplasamentului la starea initiala ulterior efectuarii lucrarilor de construire (refacere teren – nivelari, plantare gazon).

Sistemul constructiv va consta in structura existenta si elemente de consolidre a cladirii. Sistemul structural va fi compus din fundatii continue, zidarie portanta din caramida, plansee nou propuse din beton armat ce le vor inlocui pe cele existente din lemn si sarpanta din lemn, care o va inlocui pe cea existenta urmarind geometria generala a acesteia.

Toate elementele din lemn ale sarpantelor executate vor fi tratate ignifug si fungicid.

Peretii exteriori existenti sunt realizati din zidarie de caramida plina, cu grosimi variabile. Acestia vor fi pastrati prin proiectului curent iar in functie de situatie, vor fi consolidati.

Aria construita propusa este de 957.96 mp, iar cea desfasurata este de 2150.25 mp.

INFRASTRUCTURA - realizarea infrastructurii aferente retelelor de utilitati, platforme necarosabile, sistem de canalizare menajera si colectare a apelor pluviale, spatii verzi.

- Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul se justifica atat din punct de vedere economic – pune in valoare o activitate cu potential, cat si social prin locurile de munca create direct si indirect in executie si in exploatare si prin resursele varsate la bugetul central si local in faza de exploatare a obiectivului. De asemenea, proiectul este necesar din punct de vedere al recuperarii si prezervarii fondului construit existent in centrul municipiului Giurgiu, in zona de protective a unui ansamblu urban monument istoric. Investitia propusa vizeaza o crestere a calitatii serviciilor la un nivel de pret adaptat pietei, precum si calitatea vietii in nucleul orasului. Astfel, hotelul va deveni un reper al orasului, precum si un potentator turistic.

- Valoarea investitiei

Valoarea totala a proiectului este de 10.386.804 RON inclusiv TVA, din care valoarea de Constructii si Montaj este de 7.632.583 RON inclusiv TVA.

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 3 ani. In anul 1 de implementare, dupa semnarea contractului de finantare, se vor demara procedurile de achizitii, in paralel cu realizarea demersurilor de obtinere a autorizatiei de construire. Lucrarile de constructii si restul achizitiilor se vor derula pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Atasat prezentei documentatii regasiti plansele A01 – Plan de Amplasare in Zona si A02 – Plan de situatie

- O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

- Profilul si capacitatea de productie

Proiectul curent nu presupune activitate de productie propriu-zisa.

Profilul este de unitate de cazare cu zona de alimentatie publica, fitness & SPA – turism.

Capacitatea hotelului este de 24 de camere (12 etaj 1 si 12 la etaj 2).

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Proiectul curent nu presupune activitate de productie propriu-zisa. Putem insa indentifica 3 tipuri de activitati distincte, fiecare avnd un flux tehnologic propriu.

ACTIVITATE TURISTICA:

- check in – asigurat de receptie

- cazare – in camerele special dotate

- check out – asigurat de receptie

Zona turistica va fi deservita de oficii de etaj, unde cameristele au materialele de igiena, lenjerie curata, consumabile camere (hartie igienica, smpon, sapun, etc), cat si depozitare pentru lenjeria murdara. Lenjeria murdara va fi colectata de catre o spalatorie in baza de contract si va fi livrata hotelului spalata si calcata.

ZONA RESTAURANT si salon de mic dejun

- receptie materii brute in spatiu depozitare

- preluare in zona preparare

- transfer catre zona de bucatarie rece

- transfer catre zona de bucatarie calda

- servire in sala de mese

- debarasare vase si vesela muradre

- spalare vase si/sau vesela

Aditional zona de restaurant si salon de mic dejun va beneficia de un fultru sanitar propriu impartit in zona destinata hainelor de strada, zona dusurilor si zona hainelor de lucru.

Vestiarele sunt separate pe sexe.

Ambele vestiare au zona ce surviuine imediat accesului destinata hainelor de strada. Apoi survine zona toaletelor si a dusurilor. Ultima sectiune a vestiarelor parcursa in flux este zona hainelor de lucru, zona in care personalul va ajunge dupa ce s-a igienizat corespunzator in zona de dusuri.

Vestiarele sunt finisate cu gresie si faianta montate cu rosturi continue pentru a permite curatarea facila a spatiilor. Spatiile sunt dotate corespunzator cu dusuri, lavuare si vase WC racordate la canalizare, apa rece si apa calda dupa caz.

Spatiile sunt ventilate mecanic si iluminate asigurandu-se un nivel al fluxului luminos coordonat cu functiunea.

Spatiile sunt prevazute cu instalatie de incalzire ce va asigura o temperatura interioara de +20C - +22̊C

ZONA FITNESS/ SPA

Efectuarea programarilor se va face de catre personalul zonei de fitness si SPA in urma apelurilor telefonice saua cererilor online online.

Primirea clientilor se va face dupa verificarea programarii si corespondentei cu intervalul orar solicitat.

Echiparea clientilor se va face in zona de vestiar.

Desfasurarea activitatilor specifice conform programarii se va afece in spatiile corespunzatoare programarii individuale: fitness, natatie, yoga, pilates, spinning, sauna.

Antrenamentele vor fi individuale sau indrumate de antrenori ai studioului de fitness si SPA.

Dezechiparea clientilor se va face in vestiar.

Igienizarea spatiilor dupa utilizare de catre personalul propriu.

Check out la receptie.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

- Parametrii principali ai fluxului tehnologic:

Proiectul curent nu presupune activitate de productie propriu-zisa.

Capacitatea de cazare a hotelului este de 24 de camere (12 etaj 1 si 12 la etaj 2).

Restaurantul hotelului are o capacitate de

- Materii prime, energie si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Constructiile vor folosi inchideri performante in scopul diminuarii pierderilor de energie. De asemeni optimizarea proiectului permite punerea in opera a cantitatilor minime pentru realizarea constructiilor. Toate materialele puse in opera sunt agrementate la nivel national, fara impact negativ asupra mediului, putand fi reciclate.

Asigurarea energiei electrice se va face prin bransament individual, disponibil la limita proprietatii - 400V – putere instalata 120kW.

Alimentarea cu apa se va face din reteaua municipala existenta.

Canalizarea se va realiza in reteaua municipala existenta.

Agentul termic se va asigura prin intermediul unor centrale termice proprii, ce vor functiona utilizand drept combustibil gaz natural, asigurat prin racord la reteaua municipala.

- Racordarea la retele utilitare existente in zona

Alimentare cu apa

Din reteaua publica municipala.

Debitul mediu zilnic estimat este de 9 mc/zi.

Evacuarea apelor uzate

Catre reteaua de canalizare municipala existenta.

Debitul mediu zilnic estimat este de 7,2 mc/zi.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi debit 5l/s si volum 1500 lt si apoi preluata de reteaua municipala.

Asigurarea agentului termic

Agentul termic se va asigura prin intermediul unor centrale termice proprii, ce vor functiona utilizand drept combustibil gaz natural, asigurat prin racord la reteaua municipala.

Capacitatea estimata a centralei termice este de 200kW.

Constructia este prevazuta si cu 2 pompe de caldura aer-apa de capacitate circa 68kW fiecare ce asigura climatizarea si incalzirea spatiilor.

Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Realizarea proiectului nu impune masuri speciale de monitorizare si / sau amenajari de mediu, sau lucrari de reconstructie. Proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului inconjurator.

Vor fi amenajate spatii verzi la finalizarea procesului de constructie – atat al cladirilor, cat si a retelelor, platformelor si aleilor.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul in hotel si spatiile comerciale se face din str. Piata Unirii si str. Garii pe laturile de SE si NE. Accesul in curtea de servicii se face din str. Victoriei, pe latura de SV a lotului. Prin prezentul proiect, nu se va modifica situatia acceselor pe sit.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Faza de constructie :

- Energie electrica – cca. 40kw/h per zi de lucru – estimat 240 zile – total 9600 kw/h

- Apa – 0,4 mc/ zi– estimat 365 zile – total  circa 150mc

- Canalizare – 0.32 mc/ zi– estimat 365 zile – total 117mc

In faza de executie se vor mai pune in opera cantitati de beton, zidarie, tencuieli, lemn, elemente metalice, panouri termoeficiente de invelitoare si inchideri verticale – cantitati ce vor fi optimizate din punct de vedere al consumurilor prin solutiile aferente fazei de Documentatie Tehnica.

Faza de exploatare :

- Exploatarea se va face prin dimensionarea rationala a resurselor folosite, prin programare la faza de proiect, prin optimizare si auditare interna de catre beneficiar a consumurilor.

- Energie electrica

50kWh x 0,7 x 16 ore/zi x 30 zlie/luna x 12 luni = 201600  kw/h - an

- Metode folosite in constructie/demolare

Sistemul constructiv va consta in structura existenta si elemente de consolidre a cladirii. Sistemul structural va fi compus din fundatii continue, zidarie portanta din caramida, plansee nou propuse din beton armat ce le vor inlocui pe cele existente din lemn si sarpanta din lemn, care o va inlocui pe cea existenta urmarind geometria generala a acesteia.

Toate elementele din lemn ale sarpantelor executate vor fi tratate ignifug si fungicid.

Peretii exteriori existenti sunt realizati din zidarie de caramida plina, cu grosimi variabile. Acestia vor fi pastrati prin proiectului curent iar in functie de situatie, vor fi consolidati.

In timpul edificarii obiectivului, materialele de constructie se vor depozita numai in limitele propietatii .

Nivelul de zgomot exterior nu va depasi 50 dB (A), curba de zgomot Cz = 45, conf. STAS 10009/98. Utilajele (de aer conditionat, ventilatoare, pompe, etc) sunt prevazute in varianta silentioasa si vor fi montate pe amortizoare de vibratii. Suprafetele pline ale fatadelor sunt prevazute din materiale grele, care asigura izolarea corespunzatoare la zgomot aerian. Suprafetele vitrate sunt prevazute cu geam izolant si sunt montate cu chit siliconic si, respectiv, garnituri la ochiurile mobile.

Pe durata lucrarilor de dezafectare, Antreprenorul va lua toate masurile pentru eliminarea factorilor de disconfort (zgomot, praf, etc.) si incadrarea lucrarilor in standardele si legislatia privind protectia mediului. Antreprenorul va mentine curatenia in incinta santierului si in vecinatatea acestuia pe durata desfasurarii lucrarilor de executie.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Investitia propusa se va implementa pe un amplasament existent, pe un fond construit existent.

La inceperea lucrarilor antreprenorul va alcatui propriul plan de executie, pe care il va prezenta spre aprobare beneficiarului si proiectantului.

Prin natura lucrarii si anvergura sa redusa, nu sunt probleme deosebite de mediu in ceea ce priveste executia.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus se inscrie in prevederile Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Giurgiu, in prevederile Planului de Urbanism General si ale Regulamentului de Urbanism.

Acesta pune in valoare o activitate cu potential, cat si social prin locurile de munca create direct si indirect in executie si in exploatare si prin resursele varsate la bugetul central si local in faza de exploatare a obiectivului, punand in valoare in acelasi timp fondul arhitectural construit din centrul municipiului Giurgiu.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Pe durata studiului de solutie, beneficiarul si proiectantul au considerat posibilitatea realizarii constructiei de la zero, demoland construtia existenta.

Varianta adoptata a fost preferata datorita pastrarii fondului istoric al cladirii, al impactului mai redus asupra mediului, prin diminuarea resurselor de materiale si transport implicate, prin reducerea timpilor de executie si datorita implementarii mai usoare in cadrul unei constructii deja existente.

- Alte activitati ce pot aparea datorita proiectului

Proiectul nu presupune implementarea unor activitati conexe de anvergura ce pot avea un impact negativ asupra mediului. Principala activitate pe care o potenteaza proiectul este cea a turismului.

Activitatea hotelului se va desfasura intr-un mod responsabil, atat in ceea ce priveste fluxurile de aprovizionare, cat si in ceea ce priveste gestiunea deseurilor rezultate.

- Alte autorizatii pentru proiect

Proiectul nu are un regim special de autorizare.

Beneficiarul va obtine toate avizele specificate in Certificatul de Urbanism si se va autoriza conform cadrului legal in vigoare.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Prin natura lucrarii si anvergura sa redusa, nu sunt probleme deosebite de mediu in ceea ce priveste lucrarea de demolare, aceasta fiind partiala, in vederea consilidarii structurale, a inlocuirii planseelor de lemn cu unele de beton si a sarpantei vechi de lemn. Pentru corpurile C3 si C4, lucrarile de demolare nu se aplica deoarece nu se intervine pe ascestea.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Proiectul propune aducerea amplasamentului la starea initiala ulterior efectuarii lucrarilor de construire (refacere teren – nivelari, plantare gazon).

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

- Metode folosite in demolare

In ceea ce priveste cantitatea de praf pe perioada lucrarilor de desfacere, acestea pot fi diminuate in mod semnificativ si pot fi mentinute la un nivel acceptabil care sa nu creeze disconfort angajatilor si vecinatatilor, prin udarea suprafetelor pe care se executa lucrari de excavare sau de3 desfaceri pereti si plansee. De asemenea se vor monta plase pe fatadele constructiei pentru a diminua nivelul de praf degajat. Mijloacele de transport vor fi curatate la parasirea santierului.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Proiectul curent nu intra sub incidenta Conventiei de la Espoo.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Listei Monumentelor Istorice – 2015, Judetul Giurgiu pe teritoriul municipiului Giurgiu exista un numar de circa 75 de inscrieri in lista monumentelor istorice.

Imobilul este amplasat in intravilanul municipiului Giurgiu, in zona de protectie a “Ansamblului Urban Stada Garii”, monument istoric de categoria B, ansamblu inscris in LMI 2015 la pozitia 271, cod GR-II-a-B-14884.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Conform documetatiei de urbanism nr. 153DU/2014, faza P.U.Z., aprobata, imobilul se afla in unitatea teritoriala de referinta LM1A – Subzona Locuinte Individuale cu maxim P+1+M niveluri, situate de-a lungul strazii comerciale traditionale (Str. Garii). In prezent, imobilul este format din teren si constructiile C1 (hotel), C2 (depozit), C3 (depozit) si C4 (depozit) edificate pe suprafata acestuia. Constructiile nu sunt functionale datorita gradului avansat de  degradare in care se afla.

  - politici de zonare si de folosire a terenului

Pentru amplasament se propune prin prezentul proiect realizarea urmatorilor indicatori urbanistici: P.O.T. propus 67.07%,  C.U.T. propus 1.505.

Hotelul va avea o curte de servicii cu acces separat fata de accesul principal.

  - areale sensibile

Amplasamentul nu se afla in limitele unui areal sensibil. Amplasamentul propus se gaseste in mediul urban, in centrul municipiului Giurgiu.

Activitatea propusa – hotel , nu interactioneaza negativ cu acestea, datorita dimensiunilor reduse ale proiectului, a implementarii de sisteme performante de instalatii si izolatii, impactul asupra cadrului natural este nesemnificativ.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul, avand in vedere ca se intervine pentru aducerea constructiei si a spatiilor componente intr-un stadiu fizic bun, acestea fiind in prezent intr-un stadiu avansat de degradare in nucleul orasului si pentru imbunatatirea performantei energetice a acestora.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- Surse de poluanti, in limita informatiilor disponibile:

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Activitatiile aferente hotelului nu presupun probleme majore de mediu fata de calitatea apelor uzate. Apele uzate si pluviale vor fi preluata de catre reteua municipala.

Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza din reteaua municipala.

- se interzice evacuarea de ape uzate in apele de suprafata sau in panza freatica, atat pe perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune;

- orice echipare/dezvoltare edilitara se va realiza astfel incat sa nu fie un obstacol in scurgerea apelor, si sa nu fie o sursa de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

Se apreciaza ca activitatea desfasurata nu reprezinta o sursa de poluare pentru factorul de mediu apa, dar se impune a se respecta urmatoarele acte normative:

-OMS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei;

- STAS 1342/1991 Apa potabila - conditii de calitate;

- STAS 4706/1988  Apele de suprafata, inlocuit de Ordinul nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata;

- Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa NTPA 001/2005.

b. Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Principalele obiective ale strategiei nationale si locale privind protectia atmosferei vizeaza in special :

- mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;

- imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele in care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;

- adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, in context transfrontier;

- indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.

Din aceste considerente, adoptarea strategiilor de dezvoltare economica a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face doar cu avizul autoritatii pentru protectia mediului. Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului.

Tinand cont de functiunea proiectului, calitatea aerului nu este afectata de acesta pe perioada exploatarii, ci pe perioara constructiei.

Emisii atmosferice in timpul realizarii obiectivului

Realizarea obiectivului presupune folosirea unor utilaje si mijloace de transport si utilitare ca : excavator cu cupa de 1 mc, incarcator frontal cu cupa de 3 mc, buldozer S 1500, autobasculante de transport 16 – 25 t.

Poluantii caracteristici rezultati in faza de executie sunt cei specifici lucrarilor de constructie si anume :

- Particule in suspensie (praf) rezultate in fazele de transport, excavare, nivelare,

- Poluanti specifici din gazele de esapament (particule, oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, compusi organici volatili) rezultati de la utilajele si mijloacele de transport care sunt folosite in timpul lucrarilor de executie a obiectivului.

Caracteristicile acestor emisii din faza de amenajare a obiectivului, precum si din faza de exploatare, sunt :

- Sursele sunt la nivelul solului,

- Existenta lor este limitata in timp la perioada de amenajare si exploatare (anul 2005 – 2007),

- Nu sunt surse controlate in sensul Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Debitele masice de praf (particule minerale) rezultate in timpul lucrarilor de amenajare a obiectivului si exploatare, nu pot fi determinate exact deoarece depind de mai multi factori ca :

- umiditatea terenului in timpul excavarilor si transportului, frecventa si viteza vantului, precipitatii, textura solului, orografia terenului etc.

Cantitatile de praf pot fi diminuate in mod semnificativ si pot fi mentinute la un nivel acceptabil care sa nu creeze disconfort angajatilor si vecinatatilor, prin umectarea suprafetelor pe care se executa lucrari de excavare si a drumurilor pe care circula mijloacele de transport.

Avand in vedere cele expuse mai sus, se poate aprecia ca exista o poluare cu pulberi in suspensie, insa aceasta poluare nu va crea disconfort comunitatii de oameni, deoarece emisiile in astfel de activitati sunt specifice si caracterizate de urmatoarele :

- particulele minerale nu sunt agresive din punct de vedere chimic, pot totusi afecta persoanele angajate prin aparitia unui sindrom de iritare a cailor respiratorii superioare (SICAS),

- au o stabilitate mica in timp si in aerul atmosferic datorita greutatii specifice mari a particulelor,

- sedimenteaza repede chiar si intr-o atmosfera puternic stabila,

- nu produc fenomene de poluare asupra terenului pe care se depun, avand o compozitie asemanatoare daca nu identica cu acesta,

- pot constitui nuclee favorizand producerea cetii,

- duc la o vizibilitate scazuta.

Debitele masice de poluanti evacuati in atmosfera cu gazele de esapament ale utilajelor si mijloacelor de transport sunt greu de calculat in perioada de amenajare a terenului. Acestia sunt functie de: Timpul mediu zilnic de lucru al utilajelor si respectiv distanta parcursa de mijloacele de transport, Tipul si capacitatea utilajului/autovehiculului, Tipul carburantului utilizat si continutul de sulf al acestuia,Consumul de carburant pentru fiecare utilaj, Regimul de lucru, Conditii tehnice de functionare.

In general, carburantul folosit este motorina, care are un continut de sulf maxim de 0,5% conform STAS 240-80.Poluantii caracteristici din gazele de esapament sunt: particulele, dioxidul de sulf (SO2), monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx) si compusii organici volatili (COV).Se poate face afirmatia ca impactul prognozat este redus, fara influente majore asupra calitatii aerului atmosferic. Nu se vor inregistra fenomene de poluare remanenta in zona.Cuantificarea impactului asupra aerului atmosferic s-a facut pentru :

Faza de executie a excavatiilor pana la intalnirea nivelului hidrostatic al apei subterane

| Factor de mediu/resursa | Imapct potential | Conditii existente | Imapct prognozat (marime, extindere, tip) | Sisteme de diminuare | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer atmosferic | - emisii semnificative de pulberi in suspensie si sedimentabile | - se utilizeaza mijloace terasiere si de transport auto | N | M (umezirea materialului mineral in timpul excavatiilor) | n |

In concluzie :

Se poate face afirmatia ca impactul prognozat este redus, fara influente majore asupra calitatii aerului atmosferic. Nu se vor inregistra fenomene de poluare remanenta in zona.

In concluzie, concentratiile poluantilor in atmosfera sunt mult mai mici decat valorile admise. Se mentioneaza ca (in conf. Cu Ord. 125/96) nu este necesara intocmirea studiului de impact, capacitatea centralei fiind mai mica de 10Mw.

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulvelurente se vor manipula in asa maniera incit sa reduca la

minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu se preconizeaza depasirea limitei maxime admise de zgomot in zone industriale; conform STAS 10009/88  se impune maximum 65 dB la limita statiei.

Se prognozeaza o intensificare a traficului in zona care va avea drept rezultat cresterea nivelului de zgomot si vibratii.

Procesul de producere a energiei termice se incadreaza in limitele normale admisibile de zgomot atat in interiorul cladirii cat si in exterior.

Constructia este fonoizolata corspunzator atat care exterior cat si intre compartimentele sale, neexistand punti fonice.

La executia instalatiilor se vor lua masuri de reducere a zgomotului astfel :

-fixarea conductelor se va face cu bratari cu garnituri elastice intre acestea si conducte.

-trecerea conductelor prin pereti si plansee se va face cu mansoane, iar spatiul dintre manson si conducta va fi umplut cu materiale izolatoare.

Zgomotul produs de instalatiile tehnologice se afla in limitele admisibile legale, utilajele fiind agrementate tehnic.

d. Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii – nu este cazul

- Amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor – nu este cazul

e. Protectia solului si a subsolului:

Protectia solului si subsolului

Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat :

- in timpul lucrarilor de amenajare a obiectivului, excavatii;

- prin emisiile de praf si gaze de esapament,

- prin deversarea accidentala a produselor petroliere si uleiurilor de motor de la mijloacele de transport.

### Impactul potential

Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat in timpul lucrarilor de excavatii

In faza de executie a lucrarilor, un impact semnificativ se produce asupra structurii solului. Este posibila afectarea solului si din punct de vedere calitativ, prin impurificarea accidentala cu produse petroliere si uleiuri minerale de la mijloacele de transport si utilajele folosite , insa datorita dimensiunii reduse a investitiei si implicit a santierului, impactul potential ar putea fi foarte restrans.

In cazuri de deversari accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale de la mijloacele auto si utilajele de exploatare pot aparea poluari punctuale pe suprafete mici.

In faza de exploatare poate apare un impact potential asupra solului in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor pe sol. Prin proiect sunt luate o serie de masuri pentru evitarea poluarii solului, si anume:

- platforma betonata de stocare a deseurilor menajere sau de alte tipuri colectate selectiv din activitatea unitatii;

-colectarea apelor pluviale ce spala platformele betonate (potential impurificate cu hidrocarburi) utilizate la circulatia interioara a mijloacelor auto de transport in vederea preepurarii in separatorul local de hidrocarburi inaintea deversarii in reteaua municipala.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul.

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiectuive de interes public:

Investitia se afla la o distanta de circa 15 m fata de cele mai apropriate locuinte, amplasate pe partea opusa a Strazii Garii, insa functiunea propusa nu interfereaza in mod negativ cu acestea.

h. Gospodarirea deseurilor generale pe amplasament:

Deseurile menajere vor fi stocate in eco-pubele amplasate pe o platforma betonata, ingradita, prevazuta cu puct de alimentare cu apa curenta si ci punct de scurgere.

Colectarea se va face selectiv, desurile urmand sa fie evacuate in baza unui contract cu o firma de salubritate acreditata.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

PRINCIPALII INDICATORI URBANISTICI

Suprafata terenului			= 1428.23mp

SITUATIE EXISTENTA

Aconstruita corp C1				= 597.11mp

Aconstruita corp C2				= 170.66mp

Aconstruita corp C3				= 77.39mp

Aconstruita corp C4				= 100.03mp

Aconstruita totala existent		= 945.19mp

Adesfasurata totala existent		= 2115.25mp

P.O.T. existent				= 66.17%

C.U.T. existent				= 1.481

Regim inaltime				= P, S+P+2E+pod

SITUATIE PROPUSA

Aconstruita totala propusa		= 957.96mp (dupa termoizolare)

Adesfasurata totala propusa		= 2150.25mp

P.O.T. propus				= 67.07%

C.U.T. propus				= 1.505

Regim inaltime				= P, S+P+2E+pod

Platforme betonate		= 289.00 mp

Spatii verzi			= 181mp (12.67% din suprafata terenului)

Locuri parcare		= 12

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Eventuale surse de poluare a solului care pot conduce accidental la poluarea subsolului, pot fi:

-	infiltratii de ape uzate in cazul neetansietatilor sistemului de canalizare.

Date fiind lucrarile propuse sistemul de canalizare va fi inlocuit integral, propunandu-se pentru realizarea acestuia materiale de ultima generatie, ce confera o etanseitate foarte buna si o durabilitate considerabila.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul. Unitatea poate avea un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu ce actioneaza in amplasamentul proiectului si nu afecteaza populatia din localitatile invecinate si nici habitatele protejatate, toate situate la distanta fata de obiectiv.

Amplasamentul propus pentru proiect este situat in zona centrala a Municipiului Giurgiu, zona ce tine de tesutul urban traditional al localitatii. Prin urmare nu poate fi vorba de posibilitatea afectarii directe a  unor areale sau habitate protejate prin insasi natura amplasamentului.

In vecinatatea extinsa a lotului exista un sit calsificat arie de protectie speciala avifaunistica ROSPA0108 ,,Vedea-Dunare", la circa 7km fata de acesta.

La S fata de amplasament se afla situl calsificat sit de importanta comunitara ROSCI0108 ,,Gura Vedei-Saica-Slobozia". Fata de acest areal situl este amplasat la circa 4,5km.

- Magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul este local si nesemnificativ asupra tuturor factorilor de mediu in conditiile exploatarii corespunzatoare a unitatii conform BAT cu respectarea masurilor de protective prevazute prin proiect.

- Probabilitatea impactului;

Activitatea unitatii poate genera un posibil impact asupra factorilor de mediu sol, foarte redus ca si probabilitate, daca nu se iau in considerare sursele de poluare a solului amintite mai sus.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Eventualele evenimente legate de functionarea hotelului, prin natura functiunii, nu pot fi decat de durata si de amploare foarte reduse, fiind incidente izolate, cu consecinte reversibile asupra mediului, putand fi lesne corectate. Sunt prevazute masuri de reducere si de evitare a poluarii solului.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

In vederea prevenirii unui posibil impact generat de amplasamentul obiectivelor hotelului propuse asupra solului si subsolului, se vor avea in vedere urmatoarele recomandari:

- amplasarea unui separator de hidrocarburi ve va deservi zona bucatariei

- folosirea de recipienti distincti prntru colectarea uleiurilor uzate provenind din gatit

- verificarea prin probe de etanseitate la finalizarea lucrarilor de executie la sistemul de canalizare;

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate – selectare in recipiente adecvate distincte, fara depozitare finala sau temporara pe sol;

- Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Se impune realizarea unui program de monitorizare a:

- calitatii aerului in zona pentru evitarea poluarii atmosferice;

- calitatii solului in amplasament in zona platformelor de circulatie si de stocare a apelor uzate si a solurilor pe care urmeaza a se aplica apele epurate.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul corespunde obiectivelor Strategiei locale de Dezvoltare a Municipiului Giurgiu, Strategiei locale de Dezvoltare a judetului Giurgiu, reglementarilor PUG si RLU aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Nu sunt necesare lucrari speciale pentru organizarea de santier deoarece aceasta va fi amplasata in interiorul amplasamentului apartinand unitatii.

Se vor amplasa containere pentru organizarea de santier, vor fi delimitate zone de depozitare a materialelor de constructii.

Se vor realiza bransamentele de utilitati ale investitiei ce vor asigura si necesarul de utilitati al santierului.

- Localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va amplasa pe platforma betonata ce va fi realizata in incinta.

Organizarea de santier va indeplini urmatoarele functiuni pe perioada desfasurarii lucrarilor:

- zona de amplasare a baracilor de santier necesare deservirii lucrarilor de construire;

- stationare utilaje;

- zona de depozitare a echipamentelor si materialelor, pana la punerea lor in opera;

- zona de depozitare temporara a deseurilor in faza de constructie.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si de amplasare a echipamentelor, suprafata de teren ocupata de organizarea de santier va fi eliberata si utilizata pentru circulatia locala de incinta.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Nu este cazul

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Eventuale surse de poluanti sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de amplasare a constructiilor.

Pentru a se evita  efectele asupra factorilor de mediu, sol si apa in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti se va asigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Lucrarile de refacere a amplasamentului se refera la indepartarea de pe terenurile unde s-a lucrat la amplasarea constructiilor a deseurilor specifice acestei activitati. Pe suprafata acestor terenuri se vor executa lucrari de refacere pentru aducerea la starea initiala a terenului.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

A. pentru factorul de mediu sol

-	 se izoleaza imediat sursa de poluare (in cazul in care de-a face cu pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti)

-	 se aplica pe zona poluata material absorbant biodegradabil

-	 dupa absorbtia produsului petrolier se aduna absorbantul folosit si se depoziteaza in saci impermeabili

-	 se curata solul afectat si se depoziteaza in saci impermeabili

-	 se predau aceste cantitati catre firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apa – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer – nu este cazul

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Durata medie de functionare a hotelului este de cca. 100 ani, urmand ca intre timp sa fie intretinut in vederea functionarii optime. Tinand cont de valoarea istorica si amplasamentul acestuia intr-o zona de protectie a unui monument istoric, este putin probabila dezafectarea sau demolarea acestuia in viitor, cel mai probabil propietarii vor asigura buna intretinere a constructiei in viitor si vor prelungi durata de viata a hotelului.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului;

Se vor executa lucrari de refacere pentru aducerea la starea initiala a terenului dupa finalizarea lucarilor de santier.

XII. Anexe - piese desenate:

Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie.

Plansele:

A01 – Plan de Incadrare in Zona

A02 – Plan de Situatie

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Atasat prezentei documentatii aveti plansa A02. Plan de situatie.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul propus pentru proiect este situat in proximitatea sitului calsificat arie de protectie speciala avifaunistica ROSPA0152 ,,Coridorul Ialomitei".

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul curent nu presupune in implementarea sa masuri speciale de management al conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Proiectul curent nu va avea impact asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul, proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: (denumirea si codul cadastral);

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

NU ESTE CAZUL

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

Semnatura si stampila titular

..................................................