S.C. RADISON PROJECT S.R.L.

B-dul. Mircea cel Batran, nr. 10, bl. H1,

Sc. A, ap. 27, Targoviste, Dambovita

CUI: RO30847245, J15/740/2012

Tel. 0755.94.94.94/0766.373.447

e-mail : radisonproject@gmail.com

Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

Memoriul de prezentare

I. Denumirea proiectului :

“Construire adapost de cai, spatiu intretinere cai si antrenament”

II. Titular

- Numele beneficiarului:  SC DANUBIUS HUNTERS SRL

- Adresa postala: mun. Bucuresti, sector 6, calea Giulesti, nr. 333, Cladirea C14, camera 25

- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel. Mobil : 0745.113.131

- Numele persoanelor de contact:

Director/manager/administrator – Dumitru-Matei Mariana

- Responsabil pentru protectia mediului: - Dumitru-Matei Mariana

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Obiectivul general al investitiei il presupune realizarea unor constructii pe amplasamentul in suprafata totoala de 34.489 mp din comuna Singureni, judetul Giurgiu. Pe teren se vor realiza un spatiu de intretinere si antrenament cai precum si constructii cu functionalitati anexe (grajd si functiuni anexe – (pensiune cu un regim de inaltime P+2E)

Investitia va fi realizata astfel incat sa nu se pericliteze mediul inconjurator, se vor folosi materiale certificate si omologate, de asemenea se va respecta arhitectura zonala.

De asemenea, se propune ca pe amplasament sa se realizeze si urmatoarele obiective:  bucatarie furajera (pentru prepararea hranei si  silozuri  pentru  cereale), magazii pentru  utilaje, locuinta de  serviciu  pentru  personalul care deserveste activitatea ecvestra, cu  vestiare, grupuri sanitare, sala de  mese, spatii de  cazare, sopron pentru epozitare baloti de paie.

Obiective directe:

- Construirea unor utitati care vor deserve ca si spatii pentru intretinerea si antrenamentul cailor, precum si un adapost ecvestru;

- Dezvoltarea potentialului existent in zona;

- Dezvoltarea turismului ecvestru prin amenajare de spatii speficice precum si amenajarea unor spatii de cazare.

Obiective indirecte:

- Dezvoltarea potentialului zonei in ceea ce priveste promovarea acestor tipuri de activitati precum si imbunatatirea calitatii vietii din mediul rural.

Obiective specifice:

- Realizarea investitiei va contribui in special la imbunatatirea serviciilor din domeniul ecvestru, care in prezent nu este exploatat la un nivel inalt.

Obiective de ordin tehnic:

Solutia constructiva presupune folosirea unor materiale care nu vor periclita in mod deosebit mediul inconjurator, mai mult de atat acestea vor fi in conformitate cu arhitectura zonala.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Activitatile ecvestre reprezinta o ramura subdezvoltate in Romania. Dezvoltarea acestui segment ar conduce la dezvoltarea acestui tip de turism, totodata ar contribui la promovarea activitatilor desfasurate in natura.

Investitia isi propune sa creeze conditii optime pentru persoanele care vor dori sa participe la activitati desfasurate cu caii, totodate presupune realizarea unor adaposturi pentru cai.

Realizarea investitiei este necesara pentru dezvoltarea mediului rural, indeosebi promovandu-se acest tip turism desfasurat in natura.

Oportunitatea realizarii proiectului rezida in faptul ca amplasamentul este unul favorabil pentru acest tip de investitii.

c) valoarea investitiei;

Proiectul “Construire adapost de cai, spatiu intretinere cai si antrenament” va fi finantat din fonduri proprii.

Valoarea investitiei: 708.250 euro;

d) perioada de implementare propusa;

Perioada de implementare, reprezinta: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, resurse necesare

- durata de execuţie: 36 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- localizare teren

Judeţul: Giurgiu

Localitatea: comuna Singureni

- suprafata terenului

Investitia se va realiza in comuna Singureni, judetul Giurgiu conform documentelor cadastrale precum si prevederilor din certificatul de urbanism emis de Primaria comunei Singureni, judetul Giurgiu.

Au fost atasate planse tehnice cu amplasmentul obiectivului precum si cu descrierea functionala a constructiilor propuse.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Coeficienti urbanistici:

- S teren: 34.489 mp;

- Functiunea: spatii si functiuni conexe ecvestre;

- Regim inaltime: P+2;

- H.max: 15.06 m;

- Suprafata construita parter Spatiu intretinere si antrenament cai- 3.695 mp;

- Suprafata construita etaj Spatiu intretinere si antrenament cai- 234 mp;

- Suprafata desfasurata Spatiu intretinere si antrenament cai- 3.929 mp;

- S construita parter Adapost ecvestru (grajd si functiuni anexe): 813 mp;

- S construita etaj Adapost ecvestru (grajd si functiuni anexe): 462 mp;

- S construita mansarda Adapost ecvestru (grajd si functiuni anexe): 462 mp;

- S desfasurata total Adapost ecvestru (grajd si functiuni anexe): 1.737 mp;

- S construita propusa total: 4.508 mp;

- S dsfasurata propusa total: 5.666 mp;

- S cai acces pietruite: 3.035 mp;

- S spatii verzi: 28.357 mp;

- P.O.T. propus: 13.07%;

- C.U.T. propus: 0.16

Obiecte propuse prin proiect:

- Spatiu intretinere si antrenament cai – suprafata construita: 3.695 mp, suprafata desfasurata: 3.929 mp.

Parter:

- Hol acces, scari: 232.60 mp;

- Receptie: 18.40 mp;

- Garderoba: 10.20 mp;

- Camera tehnica sunet/lumini: 16.60 mp;

- Depozitare: 16.80 mp;

- Grup sanitar femei: 27.10 mp;

- Depozitare: 34.60 mp;

- Depozitare: 16.90 mp;

- Grup sanitar barbati: 27.10 mp;

- Depozitare: 34.60 mp;

- Arena concurs: 2.700 mp.

Etaj:

- Oficiu preparare snack-bar: 232.60 mp;

- Loja VIP: 18.40 mp;

- Cafetarie: 10.20 mp;

- Tribuna 1: 108 locuri;

- Tribuna 2: 105 locuri.

- Adapost ecvestru (grajd si functiuni anexe) - suprafata construita: 813 mp, suprafata desfasurata: 1.737 mp – pensiune P+2E

Parter:

- Hol receptie: 30.90 mp;

- Camera S: 17.40 mp;

- Camera S: 17.60 mp;

- Grup sanitar S: 6.20 mp;

- Camera S: 17.20 mp;

- Camera S: 11.20 mp;

- Grup sanitar S: 3.80 mp;

- Hol S: 6.60 mp;

- Camera tehnica S: 9.90 mp;

- Camera tehnica S: 9.70 mp;

- Grup sanitar S: 5.40 mp;

- Sala mese S: 78.60 mp;

- Bucatarie S: 39.60 mp;

- Depozitare alimente S: 14.00 mp;

- Vestiar bucatarie S: 12.20 mp;

- Grup sanitar S: 7.10 mp;

- Grup sanitar S: 7.10 mp;

- Hol S: 158.20 mp;

- Cala cal S: 14.50 mp;

- Cala cal S: 14.50 mp;

- Cala cal S: 14.50 mp;

- Cala cal S: 14.50 mp;

- Cala cal S: 20.30 mp;

- Cala cal S: 20.30 mp;

- Cala cal S:  25.70 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

- Cala cal S: 13.00 mp;

Etaj:

- Camera activitati recreative si distractive S: 84.30 mp;

- Spatii depozitare S: 9.80 mp.

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.80 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.00 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.90 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 23.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.00 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 25.30 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 19.50 mp;

Mansarda:

- Spatii depozitare S: 16.90 mp.

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.80 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.00 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.90 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 27.20 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 18.00 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 17.60 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 25.30 mp;

- Camera cu hol si grup sanitar de S: 19.50 mp;

Pe amplasament se vor realiza si alte constructii, dupa cum urmeaza:

- Bucatarie furajera si silozuri pentru cereale – Bucatarie furajera: suprafata desfasurata aproximativ 87.00 mp, iar suprafata silozurilor pentru cerealele care vor constitui hrana cailor vor avea o suprafata desfasurata de aproximativ 146.00 mp;

- Magazii pentru utilaje

- Locuinta de serviciu pentru personal cu vestiare, grupuri sanitare, sala de mese, spatii de cazare – suprafata desfasurata aproximativ 440.00 mp;

- Pentru stocarea temporara a dejectiilor – productie de gunoi, inclusiv asternutul se propune o platforma de stocare de 100.00 mp (pat beton cu panta scurgere, limitat pe trei laturi, cu o bordura de aproximativ h= 0.50 m, si se ca echipa cu un bazin pentru colectarea fractiei lichide (must gunoi), etans, cu capacitatea V = 25,5 mc,  luandu-se in calcul prevederile Codului de bune practici agricole si Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole si o majorare a suprafetei necesara pentru mutarea gramezilor de material (remaniere) in timpul procesului de compostare, de cca 1,4 ori.  Ulterior depozitarii acestea vor fi tranportate care o alta platforma a beneficiarului.

Terenul destinat constructiillor pentru stocarea asternutului din hale si a dejectiilor lichide respecta cerintele Codul de bune practici agricole si Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole:

- este in proprietatea exploatației agricole, liber de sarcini;

- nu este situat în zone cu risc de inundaţie, în zone cu apa freatică la mică adincime (mai puțin de 2 m), în zone cu precipitaţii excesive, cu alunecări de teren;

- este situat la o distanță minimă de 1000 m faţă de zonele de protecţie a apelor de suprafață (cursuri de apă, lacuri, iazuri, diguri, canale, baraje, sau alte corpuri de apă) sau de zonele de protecţie sanitară și hidrogeologică a surselor de captare a apei potabile/minerale și a lacurilor terapeutice, stabilite în conformitate cu legislația în domeniu.

- nu este situat în apropierea unor obiective strategice pentru care sunt necesare avize speciale (unităţi militare, căi ferate, zone de protecție sanitară și hidrogeologică, arii naturale protejate – situri Natura 2000, situri de interes arheologic/cultural etc.);

- nu este situat în zone cu pante mari, care ar presupune volum mare de excavaţii;

- permite accesul de la un drum comunal la locaţia respectivă fără să afecteze alte suprafețe de teren;

Datorită soluţiei constructive şi izolării bazinelor vidanjabile aferente depozitului de dejecţii, exploataţia ce urmează a se înfiinţa nu prezintă pericol de poluare a componentelor de mediu apa si sol.

Caracteristici (depozit dejectii) :

S construita = 100.00 mp;

H max = 2.00 m;

Caracteristici (bazin must) :

S construita = 17.00 mp;

H max = 1.5 m;

Volum bazin must = 25.50 mc;

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

- profilul si capacitatile de productie:

Investitia nu presupune activitati de productie.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Tinand cont de faptul ca investitia nu presupune activitati de productie, nu sunt identificate fluxuri tehnologice.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Nu este cazul.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora :

Principalele materii prime utilizate in faza de operare sunt urmatoarele:

- apa

- combustibil pentru functionarea utilajelor si autovehiculelor

- energie electrica

- materiale de constructie pentru operatii de reparatii si intretinere constructii.

- racordarea la retelele utilitare existente în zona;

Reteaua electrica

Alimentarea tuturor obiectelor investitiei se propune a se realiza prin bransament de la reteua publica existenta in zona.

Reteaua de distributie a energiei electrice este formata din conductori electrici, tablou de distributie principal, tablouri de distributie secundare, instalatie de protectie impotriva supratensiunilor si priza de pamant.

Iluminatul artificial in cladiri se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu surse LED/neon, cu anumite protectii in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Reteaua alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece se va asigura dintr-un put existent pe amplasament cu o adancime de 50ml.

Reteaua de canalizare (Instalatii de canalizare menajera si pluviala)

Pentru a evita periclitarea apelor din panza freatica investitia va beneficia de un separator de hidrocarburi si un separator de grasimi. Apele uzate menajere provenite de la bucatarie vor fi directionate catre un separator de grasimi, urmand ca acestea sa fie deversate catre bazinele vidanjabile cu o capacitate de 30 mc si de 15 mc ce se vor realiza pe amplasament.

Apele meteorice de pe acoperisuri sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane, directionate catre separatorul de hidrocarburi, iar apa curata rezultata se va inmagazina intr-un bazin de retentie cu o capacitate de 10 mc. Apa va fi utilizata pentru irigarea spatiilor verzi.

Pentru respectarea conditiilor de securitate la incediu se propune realizarea unui bazin subteran care va adaposti si rezerva de apa ce va putea avea o capacitate de pana la 20 mc.

Retea termica:

Necesarul de confort termic in cadrul obiectivelor se va realiza prin intermediul unei centrale termice electrice.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor ridica de pe santier utilajele si echipamentele, se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, deseurile din constructii vor fi transportate in locurile indicate de autoritatile locale, se va aduce la starea initiala a terenului afectat de lucrari prin reamenajarea imprejurimilor cladirilor, prin plantarea de arbori, arbusti,  sau se va inierba terenul.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, zona ocupata temporar de proiect cu organiarea  de santier va fi curatata si nivelata, iar terenul adus la starea initiala, prin acoperirea cu sol si inierbare.

Lucrarile de refacere a terenului afectat vor cuprinde:

- nivelare terenului afectat temporar de lucrari

- transportul deseurilor din constructii si a pamantului excavat in exces

- ridicarea tuturor utilajelor de pe amplasamente

- reamenajarea spatiilor ocupate cu organizarea de santier sau de la frontal de lucru si aducerea terenului la starea initiala prin inierbare

- reamenajarea zonelor in care s-au depozitat temporar materiale provenite din excavatii;

- refacere spatii verzi;

Deseurile reciclabile din cadrul organizarilor de santier (lemn, metal, material plastic, sticla) vor fi  colectate separate si valorificate prin agentii economici autorizati.

Pamantul excavat in exces ramas la finalizarea lucrarilor va fi transportat in locurile indicate de autoritatile locale in vederea refolosirii.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Nu se vor realiza cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare :

Resurse naturale folosite :

- apa

- curent

- balast

- nisip

- beton

- fier beton

- metal

- tabla

- lemn

- metode folosite in constructie:

Descrierea structurii constructive pentru obiectele investitiei.

-	Spatiul pentru antrenament si intretinere cai va fi realizat din fundatii izolate, inchiderile perimetrale vor fi realizate mixt (panouri sandwich, zidarie, sticla, lemn).

-	Adapostul ecvestru va fi realizat din fundatii continue, inchideri din zidarie, tamplarie din PVC si invelitoare din tigla metalica.

- Toate obiectivele ce se vor implementa in cadrul amplasamentului vor respecta arhitectura zonei si nu vor afecta mediul inconjurator, folosindu-se in executia lor materiale uzuale precum beton, metal, lemn sau sticla.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Proiectul de executie va demara odata cu trasarea axelor cladiriilor urmand procesul de sapare al fundatiei, armarea si cofrarea stalpilor, grinzilor. Dupa finalizarea structurii, lucrarile se vor continua cu inchiderile interioare si exterioare a cladiriilor. Dupa receptia finala a lucrarilor de construire cladirile vor fi date in functiune pentru exploatare.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Se vor obtine avize, acorduri si autorizatii conform solicitarilor din cadrul certificatului de urbanism emis de Primaria Comunei Singureni.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: NU ESTE CAZUL.

– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Lucrarile propuse prin proiect nu se incadreaza in activitatile care pot cauza un impact transfrontiera negativ semnificativ asupra mediului si care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Investitia se va realiza in judetul Giurgiu, comuna Singureni, sat Singureni. Terenul are o suprafata de 34489 mp si este identificat cu numarul cadastral 32088 .

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

Datorită specificului activităţii, proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a) protectia calitatii apelor:

sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Reteaua alimentare cu apa

Alimentarea cu apa rece se va asigura dintr-un put forat existent pe proprietate cu o aancime aproximativa de 50.00ml.

Distribuţia apei se va realiza prin reţele de distribuţie subterane din conducte de polietilenă de înalta densitate cu diametre de 25 mm - 50 mm. La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Reţele de distribuţie. Conducta din polietilena, sa va monta pe un pat de nisip de 10 cm, la adâncimea de 1.0 m, mai mare decât adâncimea de îngheţ specifica zonei.

Datorită soluţiei constructive investitia ce urmează a se înfiinţa nu prezintă pericol de poluare a componentei de mediu - apa. Nu se fac evacuări de ape în receptor natural.

b)protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera;

În vederea asigurarii necesarului de confort termic se prevede achizitionarea unei centrale termice electrice.

c) protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

– sursele de zgomot si de vibratii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

Functiunile aferente investitiei nu vor produce zgomot nici in interior, nici in exterior peste limitele legale.

d) protectia împotriva radiatiilor:

– sursele de radiatii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

Proiectul nu presupune surse de radiaţii.

e) protectia solului si a subsolului:

– sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Apele uzate menajere provenite de la bucatarie vor fi directionate catre un separator de grasimi, urmand ca acestea sa fie deversate catre bazinele vidanjabile cu o capacitate de 30 mc si de 15 mc ce vor fi curatate ori de cate ori va fi necesar.

Apele meteorice de pe acoperisuri sunt colectate si evacuate printr-un sistem de jgheaburi si burlane, directionate catre separatorul de hidrocarburi, iar apa curata rezultata se va inmagazina intr-un bazin de retentie cu o capacitate de 10 mc. Apa va fi utilizata pentru irigarea spatiilor verzi.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor

naturii si ariilor protejate;

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Distanta de la terenul aferent investitiei, amplasat in comuna Singureni,  pana la prima locuinta (cel mai apropiat teritoriu protejat) este de peste 3500 m astfel ca se respecta distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate prevazute in Normele de nă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Datorita specificului activitatii desfasurate prin proiect nu sunt necesare masuri de protejare a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

– lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

– programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

– planul de gestionare a deseurilor;

Pe durata execuţiei investiţiei se vor respecta toate normele în vigoare de protecţia mediului. Deşeurile rezultate în urma execuţiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, plastic, hârtie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc).

Pe amplasament va fi construit un punct gospodăresc de colectare temporară a deşeurilor menajere, care va deservi construţia. Gestionarea tuturor deşeurilor va fi realizată atat în perioada execuţiei cât şi în perioada de exploatare, de firme specializate.

Atât pe parcursul execuţiei investiţiei, cât şi după terminarea acesteia, mediul înconjurător nu va fi afectat în nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

În cadrul investitiei vor apărea reziduuri materiale de ambalare si reziduuri menajere. Acestea vor fi preluate de către serviciul local de salubritate, conform contractului de prestări servicii.

Deşeurile menajere se vor depozita in containere tip europubele, acestea fiind amplasate pe terenul proprietate pe o platforma betonata si accesibila pentru preluare de către firma de salubritate locală.

Tipuri de deseuri care pot rezulta pe parcursul functionarii fermei:

- diferite deseuri solide menajere si de productie:

    - ambalaje din hartie si carton – 15 01 01

    - ambalaje din plastic - 15 01 02;

    - ambalaje din sticla si material textile – 15 01 07 si 15 01 09;

    - produse de uz veterinar (instrumentar pentru uz veterinar utilizate in cadrul cabinetului medicului veterinar) – 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03;

    - medicamente de uz veterinar – 18 02 08;

    - alte deseuri de tip menajer – 02 01 99.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Activitatea nu implică producerea, folosirea sau comercializarea de substanţe toxice sau periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului;

– natura transfrontaliera a impactului.

Avand in vedere cele prezentate anterior, se poate constata ca prin implementare proiectului, impactul negativ asupra factorilor de mediu este minor sau redus, acesta fiind in general caracterizat de o magnitudine a impactului minora sau nesemnificativa si cu o probabilitate de aparitie  rara, putin probabil sa apara sau moderata, manifestandu-se local, momentan sau pe perioada redusa, reversibil, ce poate fi absorbit in conditii normale de lucru sau prin masuri de urgenta,  cu posibilitati de prevenire/ diminuare/evitare si monitorizare,  fara impact social.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Datorită soluţiei constructive, proiectul ce urmează a se înfiinţa nu prezintă pericol de poluare a componentelor de mediu apa si sol.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Pentru organizarea de santier se va amenaja o cladire provizorie (magazie) sau un container specific organizarii de santier. Instalatiile vor fi racordate la retelele corespondente existente in zona.

In conformitate cu prevederile “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat prin HGR 925/1995, constructia se incadreaza in categoria “D” de importanta redusa.

Organizarea de santier va fi  utilizata pentru:

- Depozitarea materialelor de construie necesare realizarii proiectului de investitii si care vor fi aprovizionate inaintea inceperii lucrarilor;

- Confectionarea reperelor de confectii metalice necesare in lucrari;

- Parcarea utilajelor si autovehiculelor implicate in proiect;

- Centru logistic pentru pentru urmarirea, derulare si arhivare documente;

In cadrul organizarii de santier se vor asigura facilitati de alimentare cu apa si colectare a apelor uzate rezultate din cadrul activitatii.

La finalizarea lucrarilor terenul ocupat temporar de organizarea de santier va fi adus la starea initiala.

Organizarea de santier va include, dar nu se va limita la:

- spatii de lucru pentru personal, vestiare etc;

- scule de mana, unelte si dispozitive diverse, echipamente de munca;

- spatii de depozitare materiale si echipamente;

- imprejmuire santier;

- cailor de acces provizorii in interiorul OS;

- containere grup sanitar;

- localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier va fi localizata la amplasamentul investitiei, in comuna Singureni, judetul Giurgiu pe terenul alocat proiectului.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice.

- Protectia solului si a subsolului

In vederea protejarii solului si a subsolului se prevede achizitionarea unui separator de grasimi care va curata apele provenite de la bucatarie, acestea vor fi deversate in bazinele vidanjabile cu o capacitate de 30 mc si de 15 mc. Bazinele vidanjabile se vor vidanja ori de cate ori va fi necesar de catre o firma specializata. De asemenea, se va achizitiona si un separator de hidrocarburi cu ajutorul caruia apele meteorice evacute prin jgheaburi si burlane catre platformele betonate vor fi filtrate astfel incat apa sa fie inmagazinata intr-un bazin de retentie de o capacitate de 10 mc. Apa colectata va fi utiliazata pentru irigarea spatiilor verzi.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate.

- Protectia aerului si fonica.

Nu se va periclita aerul inconjurator, de asemenea nu se va produce zgomot peste limita legala prin realizarea investitiei.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc…Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, terenul afectat temporar de realizarea lucrarilor sau cu organizarea de santier va fi curatat si nivelat, iar terenul adus la starea initiala. Deseurile ramase pe amplasament, dupa finalizarea lucrarilor, vor fi transportate la depozitele de deseuri. De asemenea, utilajele si echipamentele folosite la realizarea lucrarilor vor fi ridicate de pe amplasamente.

La incetarea activitatii de executie a lucrarilor proiectate se vor lua de pe santier utilajele si echipamentele, se vor inlatura deseurile, se vor curata zonele deservite de organizarea de santier, se vor reface drumurile de acces, deseurile din constructii vor fi transportate la depozitele de deseuri sau in locurile indicate de autoritatile locale.

XII. Anexe - piese desenate:

Prezentei documentatii se anexeaza:

- Planse tehnice;

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin egea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului  roiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza daca daca proiectul are legatura directa sau este necesar pentru managementul ariei naturale protejate;

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar;

f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare.

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin egea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

– corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Se va depune documentatie specifica in vederea obtierii avizului pentru gospodaria apelor.

XV. Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

Arh. Razvan Socaciu