MEMORIU DE PREZENTARE COMPLETAT CONFORM CONTINUTULUI-CADRU

PREVAZUT IN ANEXA NR. 5.E.  LA PROCEDURA

- Denumirea proiectului:

“REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII GIURGIU RAZMIRESTI ZONA A+C, JUDETUL GIURGIU”

- II. Titular:

- numele; AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE-Filiala Teritorială de   Îmbunătățiri Funciare Giurgiu

- adresa poștală;  Str. Sloboziei, nr.193, Giurgiu, jud. Giurgiu

-numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Cod poştal: 080332, E-mail: giurgiu@anif.ro, Telefon: 0246.216.052, Fax: 0246.216.062

- numele persoanelor de contact:

director/manager/administrator – Director : Ardei Dumitru

-responsabil pentru protecția mediului:  - Dna. Zamfir Elena;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Zona luata in studiul, in amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C, judetul Giurgiu, insumeaza o suprafata totala de 76.582 ha, cu cod de amenajare 241. Sursa de apa este asigurata de Fliviul Dunarea prin intermediul canalului Plantelor si apoi prin canalul de aductiune Cama in capatul caruia se afla amplasata statia de pompare plutitoare SPA Cama.

Infrastructura principala din amenajare, a fost pusa in functiune in peroada 1976-1978 si este formata din statii de pompare / repompare, canale de aductiune, canale de distributie, instalatii electrice si constructii hidrotehnice.

Statia plutitoare SPA CAMA pompeaza apa pe canalul CA, pe o lungime de 7550 m, pana la statia de repompare SRP1 Ghizdaru.

Statia SRP1 Ghizdaru repompeaza apa pe ultimul tronson al canalului CA in lungime de              3008 m, apoi pe canalul CA1 in lungime de 25312 m, care alimenteaza zona A si canalul CA2 in lungime de 16619 m, care alimenteaza zona C.

Obiectul proiectului îl constituie lucrari pentru eficientizare și a reducerii costului apei pentru irigații, acestea fiind:

- Reabilitarea staţiilor de pompare prin:

lucrari de constructii navale, reabilitat instalatii hidromecanice, reabilitat conducte refulare; inlocuire agregate de pompare; reabilitare celula motor,sosire si de masura,reabilitat instalatie compensare factor de putere; inlocuit cablu de forta alimentare electromotoare; reabilitat instalatie interioara si exterioara, instalatie automatizare; reabilitare cladire - refacere tencuielilor, a zugravelilor, a peretilor; refacere izolatie acoperis ( in terasa si tip luminatoare), reabilitare perimetru imprejmuit cladire anexa electrica.

-Reabilitării canale (aductiune, distributie) prin: defrisarea,degajarea vegetatiei,decolmatarea de deponii, refacere a pereelor; reabilitarea construcţiilor hidrotehnice (stavilare, podeţe,deversoare ).

- justificarea necesității proiectului;

Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75 % din suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punct de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.

Amenajările vechi de irigaţii generează un consum mare de apă şi energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României, ţară încadrată în categoria ţărilor cu rezerve reduse de apă (cantitatea medie de apă disponibilă pe locuitor este de 2660 m3 apă/loc/an, inclusiv Dunărea, puţin peste jumătate din media europenă 4230 m3 apă/loc/an).

Infrastructura de irigaţii existentă în România este depăşită din punct de vedere al eficienţei utilizării resurselor şi există riscul ca abandonarea infrastructurii de irigaţii să genereze grave probleme sociale, economice şi de mediu.

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de irigaţii Giurgiu-Razmiresti ZonaA+C, jud.Giurgiu este necesară motivat de gradul de uzură al staţiilor de pompare şi de gradul mare de degradare a canalelor, care nu mai funcţionează la randamentele la care au fost proiectate.

Canalele de distribuţie propuse pentru a fi reabilitaree deservesc o suprafaţă de              76.582  ha. De la punerea în funcţiune a acestor canale în anii 1970 - 1977 şi până în prezent, au fost executate lucrări de remediere a impermeabilităţilor pe suprafeţe mici. Suprafaţa impermeabilizată este degradată în proporţie de 60 ÷ 80%, ceea ce a condus la pierderi de apă foarte mari prin infiltraţii. De asemenea, a crescut gradul de îmburuienare în secţiunile canalelor, ceea ce a condus la micşorarea vitezei de curgere a apei şi implicit la funcţionarea la nivele mari şi foarte mari.

In prezent pe teritoriul amenajarii Giurgiu Razmirestu zona A+C, jud Giurgiu, s-au infiintat 6 O.U.A.I.-uri, si urmeaza infiintarea a inca 5 organizatii.

Necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de reabilitare propuse rezultă din faptul că utilizatorii pot primi apă pentru o structură de culturi consumatoare de apă (loturi semincere, soia, porumb, culturi furajere), având în vedere şi amplificarea fenomenelor de secetă prelungită.

Pentru că principala sursă de venit a populaţiei, care locuieşte şi munceşte în zonă, provine din valorificarea produselor agricole, prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură, reducându-se incidenţa fenomenelor naturale.

Efectul pozitiv previzionat prin reabilitarea acestei amenajări de irigaţii este îmbunătăţirea randamentului de funcţionare a canalelor şi implicit reducerea cheltuielilor pentru asigurarea apei de irigaţii. Prin realizarea lucrărilor propuse se vor elimina pierderile de apă prin infiltraţie, iar singurele pierderi de apă care se vor produce vor fi cele prin evaporaţie.

- Conform prevederilor art.2, alin.(1) din Legea nr.138/2004 a imbunatatirilor funciare, cu modificarile si completarile ulterioare: “Amenajarile de imbunatatiri funciare ca lucrari hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizeaza in scopul prevenirii si inlaturarii actiunii factorilor de risc – seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare – pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.

c) valoarea investiției;

Valoarea investitiei este de: 353,537,567.23 LEI, valoarea nu contine TVA.

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa este de 36 luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Terenul este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor: Giurgiu, Slobozia, Stanesti, Fratesti, Daia, Calugareni, Mihai Bravu, Izvoarele, Rasuceni, Ghimpati, Schitu, Stoenesti, Putineiu, Gogosari si Toporu. Suprafaţa zonei este de 76.582 ha, cu cod de amenajare 241, iar sursa de apa este asigurata de Fliviul Dunarea prin intermediul canalului Plantelor si apoi prin canalul de aductiune Cama in capatul caruia se afla amplasata statia de pompare plutitoare SPA Cama.

Vecinatatile amenajarii de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C sunt:

-	la nord - Valea Calnistea

-	la sud - amenajarile Giurgiu Razmiresti Zona B si Vedea Slobozia;

-	la est - amenajarile Malu Rosu Gostinu, Terasa Mihai Bravu;

-	la vest - amenajarea Giurgiu Razmiresti Zona A+C, jud. Teleorman

Caile de acces in amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C, din judetul Giurgiu sunt:

-	drumul judetean DJ 503A Giurgiu- Chiriacu;

-	drumul judetean DJ 504 Giurgiu - Putineiu;

-	drumul national DN 5B Giurgiu- Ghimpati;

-	drumul national DN 5 Giurgiu- Bucuresti;

-	drumuri de exploatare agricole.

Circulaţia se realizeaza pe reţeaua de drumuri existente (drumuri nationale,judetene, si drumuri de exploatare agricole). Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor. Pe terenul  pe care constructorul are nevoie de cai de acces si drumuri provizorii in timpul desfasurarii lucrari de constructii-montaj, dupa terminarea lucrarilor acesta va reda terenul circuitului agricol initial.

Planurile de situație și planul de amplasament al investiţiei se regăsesc în cadrul documentaţiei, anexate prezentului memoriu.

Coordonatele stereo ale amplasamentului sunt anexate prezentului memoriu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

În prezenta documentație s-au prevăzut lucrari pentru eficientizare și a reducerii costului apei pentru irigații, acestea fiind reabilitarea a 2 staţii de pompare, a canalelor de aducţiune, a canalelor de distribuţie a apei şi construcţiilor hidrotehnice aferente canalelor  prin care se asigură apa necesară irigaţiei pe o suprafaţă de 76.582 ha, după cum urmează:

- Staţia de pompare SPA CAMA;

- Staţia de pompare SRP1 Ghizdaru;

- Canalul de aductiune CA

- Canalul de aductiune CA 1

- Canalul CDA2

- Canalul CDA3

- Canalul CDA4

- Canalul CDA5

- Canalul CDA6

- Canalul CDA6-1

- Canalul CA2

- Canalul CDC1

- Canalul CDC2

- Canalul CDC4

- Canalul CDC5

- Canalul CDC5-1

- Canalul CDC7

- Canalul CDC7-2

### Statia de pompare SPA CAMA

Statia de pompare SPA CAMA - este amplasata in capatul canalului de aductiune CAMA, alimentat cu apa din Dunare la Km 493+000, prin intermediul canalului Plantelor, si pompeaza apa pe canalul de aductiune CA, ce are o lungime de 7550 m, pana la statia de repompare SRP1 Ghizdaru.

Statia SPA CAMA este formata din patru unitati plutitoare (U1, U2, U3, U4)ce au fot proiectate sa asigure debitulde apa necesar amenajarii Giurgiu Razmiresti Zona A+C, pe o suprafata de 105.667 ha, in judetele Giurgiu si Teleorman.

Fiecare unitate plutitoare este echipata cu cate 6  agregate de pompare si instalati hidromecanice dupa cum urmeaza:

- trei unitati de pompare plutitoare sunt echipate cu agregate de pompare de tipul AV902 actionate de motoare tip MAB 500 kW;

- o unitate de pompare plutitoare este echipata cu agregate de pompare de tipul P36M actionate de motoare Siemens 380 kW.

Patru corpuri de navă de pompare, necesita andocarea si ridicarea pe cale ca urmare a patrunderii apei in compartimentele de lestare. Din cele 4 unitati, se vor reabilita prin aceasta investitie unitatile U1, U2 si U3.

Fiecare agregat de pompare refuleaza apa din sursa pana la masivul de racord cu malul printr-o conducta Dn 900 mm (25 ml) iar in continuare pana la bazinul de refulare prin cate o conducta Dn 1400 mm (L100 m), ce traverseaza digul si deverseaza apa in bazin prin difuzoare metalice montate pe taluz.

Fiecare conducta de refulare este prevazuta cu instalatii de aerisire-dezaerisire.

Din ansamblul statiei de pompare, pe mal se mai regasesc cladirea dispeceratului si cladirea-anexa unde sunt amplasate celulele de comanda: 24 celule motor, 2 celule linie, 2 celule masura, 2 celule servicii interne.

Statia SPA CAMA nu a functionat in ultimii zece ani intrucat nu au existat solicitari de asigurare a unui nivel optim al apei din partea agricultorilor din zona.

- Obiective preconizate a fi atinse pentru staţia de pompare SPA CAMA

Lucrarile de reparatii ale navei vor fi executate intr-un santier naval specializat, autorizat de catre Autoritatea Navala Romana, care va intocmi expertiza corpului navei si  documentatia de reparatie a acesteia:

► Lucrări de construcţii navale

- Executia instalatiilor auxiliare de lestare si delestare cu  lichid pentru mentinerea carenei dreapta.

- Modernizarea instalatiilor de ungere cu apa a axelor pompelor, mentinand presiunea si calitatea apei de ungere.

- Modernizarea instalatiei de santina si balast, precum si a instalatiei de incendiu si salvare.

- Modernizarea instalatiilor de tip naval si a amenajarilor generale.

- Dupa finalizarea reparatiilor, santierul naval va obtine recertificarea A.N.R. a navei pentru a putea fi transportata din santier la locul de montaj, punere in functiune si exploatare.

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- Reabilitarea cladire dispecerat si cladire celule electrice (hidroizolatii, tencuieli, zugraveli, tamplarie);

- Reabilitarea corpurilor plutitoare U1,U2 si U3, prin andocare, trasportate dupa caz in ateliere navale, constand in urmatoarele lucrari:

- reabilitarea structurii;

- reabilitarea suprastructurii, balustrazi,scari;

- reabilitarea instalatiilor hidromecanice (vane,clapeti, etc);

- reabilitarea instalatiei de iluminat si semnalizare;

- reabilitarea instalatiilor auxiliare - instalatiile de autolestare, santina-balast,epuisment,  incendiu-spalare;

- reabilitare cale de acces la corpul plutitor.

- Instalatii electrice:

- Se vor inlocui 24 buc. celule motor;

- Se vor inlocui 2 buc. celule linie;

- Se vor inlocui 2 buc. celule masura;

- Se vor inlocui 2 buc. celule servicii interne;

- Se va inlocui instalatia de curent operativ;

- Se vor inlocui  instalatiile de compensare factor de putere;

- Se va reabilita instalatia de automatizare pentru navele U1,U2,U3;

- Se vor inlocui cablurile de comanda;

- Se vor inlocui cablurile de forta.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului apei, nivel ce va fi transmis automat in statie pentru oprirea agregatelor de pompare, dupa caz;

- Se prevede reabilitarea functionarii in regim automatizat U1,U2,U3;

- Se prevede reabilitare comunicatie intre automatul programabil (calculator) mal si pupitrul de comanda aflat pe unitatea plutitoare - U1,U2,U3;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video cu control la distanta.

### Statia de repompare SRP I Ghizdaru

In cazul statiei de repompare SRP 1 Ghizdaru, in aceasta etapa a investitei se va reabilita doar (chesonul) tronsonul I, din cele doua componente.

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- refacerea finisajelor interioare ;

- reconstruire pereti deteriorati;

- reabilitare acoperis prin inlocuirea invelitoari cu panouri tip sandwich pentru conditii optime de functionare (termo-hidroizolare) si conservare pe perioada friguroasa;

- inlocuirea glafurilor si tamplariei metalice existente cu tamplarie PVC, pentru o izolare termica superioara;

- reabilitarea constructiilor din beton de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea batardourilor de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea gratarelor metalice de la cuvele de aspiratie;

- decolmatarea bazinului de aspiratie si refacerea pereului degradat prin pereu din dale de beton armat turnat pe loc asezate pe un strat impermeabil;

- reabilitarea constructiei cuvei de refulare din beton armat.

- Echipamentul tehnologic de baza

- Se vor reabilita pompele tehnologice tip 52V-11, avand urmatoarele caracteristici: Hp=71 m, Qagr=5,75 mc/sec, P=5000 kw, N=333 rot/min, Un=10kV – 7 buc.

- Se vor  inlocui motoarele electrice tip VDS 325/49-18, 5000 kW - 7 buc.

- Se vor inlocui vanele fluture cu actionare hidraulica Dn 1400 mm - 7 buc.

- Se vor inlocui  instalatiile de ungere lagar-pompa, instalatie de racire lagar-motor, instalatie de epuisment - 7 buc.

- Se vor inlocui statiile magnetice -7 buc.

- Se va inlocui conducta de refulare Dn 3240 mm, L= 500 m aferenta chesonului I, si se vor reabilita masivii de ancorare ai conductei.

- Se vor inlocui compensatorii lenticulari pe conducta de refulare Dn 3240 mm = 5 buc.

- Se vor inlocui supape vid Dn 500 mm = 4 buc.

- Se vor inlocui DAD 125/25 = 4 buc.

- Se va inlocui colector refulare (telescopic): conducta Dn 1400 mm = 70 m, conducta Dn 2000 mm = 5 m, conducta Dn 2800 mm = 7 m, conducta Dn 3200 mm = 42m , reductii,ramificatii = 9 buc, coturi = 5 buc.

- Reabilitare si verificare ISCIR pod rulant actionat electric - 32/8 tf.

- Reabilitare si verificare ISCIR palan electric 5 tf.

- Instalatii electrice

- Se vor inlocui 7 buc. celule motor,

- Se vor inlocui 2 buc. celule linie,

- Se vor inlocui 2 buc celule masura,

- Se vor inlocui 2 buc. celule servicii interne,

- Se va inlocui 1 buc. Celula cupla,

- Se va inlocui instalatia de curent operativ si redresor incarcare baterii;

- Se va inlocui pupitru de comanda.

- Se vor inlocui instalatiile de compensare factor de putere.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului minim si a nivelului maxim al apei din bazinul de aspiratie, nivel ce va fi transmis automat in camera de comanda pentru pornirea si oprirea pompelor;

- Statia va fi prevazuta cu instalatie de masurare/contorizare debit;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video.

Reteaua de canale de aductiune si distributie

Reabilitarea canalelor de aductiune si distributie, dupa caz, consta in lucrari de:

- refacererea sectiunea de curgere pe toata lungimea canalului pentru eliminarea pierderilor de apa prin infiltratii si incadrarea în randamente conform HG 793/2016:

- recalibrare a sectiunii canalului pe toata lungimea canalului, prin decolmatari si defrisari;

- impermeabilizare/refacere a pereului degradat prin turnarea de beton, in tronsoane si rostuirea pereului se face cu mortar de ciment cu adaus de hidrostop-S, pe toata lungimea canalului (captusit / necaptusit);

-reabilitarea podetelor prin inlocuirea tuburilor degradate si aducerea lor la forma initiala de exploatare, unde este cazul;

- reabilitarea vanelor/stavilarelor prin inlocuirea elementelor distruse si garniturilor de etansare, inclusiv a instalatiilor de manevra, unde este cazul;

- reabilitarea deversoarelor/sifoanelor/prin reparatii locale a elementelor distruse, unde este cazul.

Cresterea randamentului statiei, eliminarea pierderilor si a avariilor pe retea

SPA CAMA - Reabilitat agregate de pompare tip AVR 902

Calcul randament agregat de pompare, economia de energie este realizată prin creșterea randamentului agregatului de pompare, astfel:

- Randamentul pompa AVR 902:  ;

- Randamenul motor AVR 902 :  .

Randament  agregat AVR 902:

.

Nota:

Randamentul calculat al statiei dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare este mai mare decat cel impus de HG 793/2016 articolul 4.3 care impune ca randamentul minim al statiei sa fie de 75%

O economie suplimentară se realizează prin introducerea unei baterii automate pentru compensarea factorului de putere la factorul de putere neutral de .

SRP1 Ghizdaru

Calcul randament agregat de pompare, economia de energie este realizată prin creșterea randamentului agregatului de pompare, astfel:

- Randamentul pompa VDS 325/49-18:  ;

- Randamenul motor pompa VDS 325/49-18 :  .

Randament  agregat VDS 325/49-18:

.

Nota:

1)  Randamentul calculat al statiei dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare este mai mare decat cel impus de HG 793/2016 articolul 4.3 care impune ca randamentul minim al statiei sa fie de 75%

O economie suplimentară se realizează prin introducerea unei baterii automate pentru compensarea factorului de putere la factorul de putere neutral de .

Reţeaua de distribuţie este formată din conducte, noduri şi o sursă de alimentare cu apa a staţie de pompare.

Curgerea apei într-o reţea de distribuţie este o curgere nepermanentă, datorită variaţiei zilnice şi orare a debitelor şi gradului de simultaneitate a consumurilor concentrate şi distribuite; acestea pot conduce, în intervale scurte de timp, la schimbări în valoarea presiunii, valoarea vitezei de curgere.

Cresterea randamentului prin imbunatatirea viteza de curgere astfel:

Efortul de forfecare datorat viscozitatii fluidului si forta de frecare la peretele conductei creaza o rezistenta la curgere, exprimata ca o pierdere de sarcina si exprimata in metri (de conducta).

Calculul se face cu formula Darcy-Weisbach/Colebrook, care are urmatoarea forma:

h:cadere de sarcina [m]

f:factor de frecare (adimensional, depinde de rugozitatea suprafetei si regimul de curgere

L:lungime de curgere [m]

v:viteza de curgere [m/s]

d:diametrul de curgere (diametrul interior al conductei) [m]

g:acceleratia gravitationala [m/s2]

Viteza de curgere [m/s] se calculeaza din debit si sectiunea de curgere

Q:debitul [m3/s]

d:diametrul de curgere (diametrul interioral conductei) [m]

Factorul de frecare este dependent de regimul de curgere: laminar(Re≤2000), turbulent(Re≥4.000) sau tranzitoriu.

Regimul de curgere este stabilit de numarul lui Reynolds:

- Renumarul lui Reynolds, adimensional

- ρdensitate [kg/m3]

- vviteza de curgere [m/s]

- ddiametrul de curgere (diametrul interior al conductei) [m]

- etavascozitatea dinamica [kg/m×s]

Viscozitatea dinamica (η) este o proprietate a unui fluid, se masoara in [kg/m*s] si este dependenta de temperatura.

Pentru regim laminar:

Pentru regim turbulent (formula Colebrook):

- rugozitatea [m]

- Renumarul lui Reynolds, adimensional

Eliminarea pierderilor  de apa prin inlocuirea unor construcţii anexe în reţeaua de distribuţie:

Se propun reabilitarea  conductelor de legare cu malul DN 900 cu statia de pompare                      SPA CAMA precum si a instalatiilor hidromecanice aferente statiilor.

Avarii pe retea

Pot aparea prin fenomenul loviturii de berbec care este un fenomen hidraulic tranzitoriu legat de schimbarea rapida a presiunii intr-un sistem de conducte cu consecinte devastatoare ca ruperea vanelor si deteriorarea conductelor. Este importanta intelegerea factorilor care contribuie la fenomenul tranzitoriu si capacitatea de a analiza si de a-i calcula exact efectele cum ar fi presiunile maxima si minima ce se dezvolta in sistemul de conducte.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Proiectul propus are ca scop aducțiunea apei pentru irigații din Fluviul Dunarea prin intermediul canalului Plantelor si apoi prin canalul de aductiune Cama in capatul caruia se afla amplasata statia de pompare plutitoare SPA Cama.  Statia plutitoare SPA CAMA pompeaza apa pe canalul CA, pe o lungime de 7550 m, pana la statia de repompare SRP1 Ghizdaru.

Statia SRP1 Ghizdaru repompeaza apa pe ultimul tronson al canalului CA in lungime de              3008 m, apoi pe canalul CA1 in lungime de 25312 m, care alimenteaza zona A si canalul CA2 in lungime de 16619 m, care alimenteaza zona C.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Lucrările proiectate se vor realiza pe amplasamentele inițiale, care sunt situate în imediata vecinătate a terenurilor agricole, în afara localităților și nu se învecinează cu astfel de obiective.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații, nu vor exista procese de producție.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.  Aceste materiale sunt in conformitate cu prevedrile HG nr. 766/1997, modificata cu HG nr. 1.231/2008,  pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 10/1995, modificata si republicata prin Legea nr. 163/2016,  privind calitatea în construcţii, referitoare la obligativitatea utilizarii de materiale agrementate tehnic pentru executia lucrarilor.

Proiectul nu presupune desfășurarea unor procese tehnologice, care să necesite asigurarea cu materii prime.

Toate materialele de constructie vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier si vor fi manipulate cu grija, astefl incat sa nu existe emisii in mediu, iar riscul afectarii speciilor si habitatelor pentru a carar protectie au fost desemnate ariile protejate sa fie redus.

La toate categoriile de lucrări: se vor avea în vedere recomandările normelor de deviz şi articolelor de deviz din capitolul lucrări pregătitoare precum şi ale normelor de tehnica securităţii muncii pentru aceste categorii de lucrări privind protecţia. Pentru lucrările care pe parcursul execuţiei devin ascunse se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse la execuția acestor faze.

Vor fi efectuate controale ale calităţii pe perioada execuţiei lucrărilor conform graficului cu IC, investitor, constructor şi proiectant. Materialele puse în operă vor fi însoţite de certificate de calitate.

În faza de executare a lucrărilor, singura utilitate necesară stațiilor de pompare, este energia electrică.

În prezent clădirile stațiilor de pompare sunt racordate cu energie electrică.

Combustibilul utilizat, necesar funcționarii utilajelor în etapa de realizare a investiției, intră în sarcina executantului lucrărilor prin aprovizionarea directă de la stații de carburanti.

Nu se folosesc gaze naturale sau alte tipuri de combustibili

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

În faza de construcţie  asigurarea cu utilităţi va fi realizată prin organizarea de șantier.

-  apa potabilă necesară angajaților din șantier se va asigura prin distribuirea de apă îmbuteliată;

-  pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitățile igienico – sanitare ale angajaților în perioada de execuție a lucrărilor investiţiei vor fi prevăzute toalete ecologice;

-   alimentarea cu carburanți precum și întreținerea utilajelor și a mijloacelor de transport se vor face în unități specializate.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Proiectul nu implică taieri de arbori.

Vor fi luate toate masurile de precauție necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificată a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietăților, terenurilor, copacilor, rădăcinilor, culturilor, limitelor de proprietate și oricăror alte instalații aparținând companiilor de utilități, administratorului drumurilor și altor părți implicate.

Antreprenorul trebuie să își asigure toate măsurile pentru a preveni poluarea aerului, contaminarea solului și a apelor, zgomotul și depozitarea deșeurilor în locuri nepermise.

Copacii și/sau altă vegetație care urmează a fi păstrată în conformitate cu planurile sau cu indicațiile, vor fi protejate împotriva daunelor pe toată perioada execuției lucrărilor.

Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Deteriorările se referă la toate acțiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deșeuri, combustibil sau ulei, precum și avarii la nivelul instalațiilor și echipamentelor.

Nici un copac nu va fi doborât sau îndepărtat din zona de lucru fără acord prealabil de la autorităţile relevante.

Acolo unde lucrările de reabiltare amenajare irigații se desfășoară în apropiere de rădăcini de copaci sau ramuri, acestea nu vor fi tăiate decât dacă este absolut necesar. Rădăcinile şi ramurile nu vor fi tăiate decât manual. Toate capetele tăiate vor fi vopsite cu o soluție fungică specială pentru prevenirea putrezirii rădăcinii sau ramurii.

Toate gropile vor fi umplute cu pământ compactat la aceeaşi densitate ca şi terenul înconjurător, iar suprafaţa va fi finisată la nivelul existent al terenului şi într-o manieră considerată satisfăcătoare.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații nu sunt necesare noi căi de acces sau schimbări ale celor existente.

Se interzice accesul utilajelor pe alte cai de acces decât cele special stabilite de constructor prin Planul de management al traficului, conform prevederilor legale.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

În timpul execuției nu vor fi folosite resurse naturale directe, fiind lucrări de reabilitare  amenajare irigații normale, la care se vor folosi materiale obișnuite: agregate de pompare și instalații anexe, tâmplărie de aluminiu și geam termopan, conducte din oțel, betoane, mortare, etc.

În cadrul proiectului propus, reabilitare amenajare de irigații, pe perioada execuției lucrărilor se vor utiliza ca resurse naturale următoarele materiale:

- agregate: nisip și pietriș la prepararea betonului;

- apă: la prepararea betonului;

- material lemnos - dulapi lemn: la cofraje.

Pe perioada de funcționare a amenajării se va utiliza ca resursă naturală, apa.

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare amenajare de irigații se vor folosi metode clasice de construire:

- terasamente: excavări și umpluturi, lucrări de dragare, amenajări pentru combaterea solului, refacere zonă degradată– umplutură și zidărie cu piatră brută;

- instalații: pozare și îmbinare conducte (mecanic sau prin sudură), fitinguri și accesorii, pozare cabluri electrice, etc.; instalație priză de pământ și paratrăsnet, instalație de ventilație, conductă refulare de oțel;

- tehnologice: înlocuire agregate de pompare și instalații anexe;

- arhitectură: tencuieli și vopsitorii de exterior și interior, montare tămplărie de aluminiu și geam termopan, înlocuire acoperiș;

- civile: montare armături, turnare beton, construcții hidrotehnice (grătare, batardou), impermeabilizare bazin, aducere bazin și canal la secțiune refacere zonă degradată cu materiale drenante;

- sistematizare verticală: împrejmuiri;

- mediu: lucrări de refacere amplasament

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

I. Faza de execuție

a. pregătirea organizării de șantier;

b. reabilitarea construcției stației de pompare;

c.  reabilitarea instalațiilor de iluminat și servicii din stația de pompare;

d.  reabilitarea agregatelor de pompare, montare agregate de pompare și reparații instalații hidromecanice la aspirația și refularea ;

e. refacerea secțiunii bazinului aspirație SPB Sinoe si a pereului degradat;

f. reparația conductelor de refulare;

g. reabilitare canal;

h. reabilitare canal  si montare stavile;

i. pregatire personal și probe tehnologice.

II. Punerea în funcțiune

a. efectuarea probei finale;

b. predarea lucrărilor executate către beneficiar.

III. Exploatarea: amenajării de irigații se va realiza de către beneficiar, prin regulamentul propriu de exploatare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

În prezent nu există date cu privire la alte proiecte planificate care ar putea intra în relație cu proiectul propus, astfel, nu au fost necesare măsuri speciale, altele decât cele prevăzute în documentațiile tehnice.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

În vederea reabilitării staţiilor de pompare şi canalelor specificate în caietul de sarcini din amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti ZonaA+C, sau analizat două variante de măsuri și lucrări, ambele bazându-se fiabilitatea unităţii plutitoare, a agregatelor şi instalaţiilor din staţiile de pompare, pe reducerea pierderilor de apă de pe canale și implicit a consumului de energie electrică, cu condiția fundamentală de a se asigura debitul şi volumul de apă necesar irigației întregii suprafețe aferente acestora.

VARIANTA I

### I. Statia de pompare SPA CAMA

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- Reabilitarea cladire dispecerat si cladire celule electrice (hidroizolatii, tencuieli, zugraveli, tamplarie);

- Reabilitarea corpurilor plutitoare U1,U2 si U3, prin andocare, trasportate dupa caz in ateliere navale, constand in urmatoarele lucrari:

- reabilitarea structurii;

- reabilitarea suprastructurii, balustrazi,scari;

- inlocuirea instalatiilor hidromecanice (vane,clapeti, etc);

- inlocuirea instalatiei de iluminat si semnalizare;

- inlocuirea instalatiilor auxiliare - instalatiile de autolestare, santina-balast,epuisment,  incendiu-spalare;

- reabilitare cale de acces la corpul plutitor.

- Instalatii electrice:

- Se vor inlocui 24 buc. celule motor;

- Se vor inlocui 2 buc. celule linie;

- Se vor inlocui 2 buc. celule masura;

- Se vor inlocui 2 buc. celule servicii interne;

- Se va inlocui instalatia de curent operativ;

- Se vor inlocui  instalatiile de compensare factor de putere;

- Se va inlocui instalatia de automatizare pentru navele U1,U2,U3;

- Se vor inlocui cablurile de comanda;

- Se vor inlocui cablurile de forta.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului apei, nivel ce va fi transmis automat in statie pentru oprirea agregatelor de pompare, dupa caz;

- Se prevede reabilitarea functionarii in regim automatizat U1,U2,U3;

- Se prevede reabilitare comunicatie intre automatul programabil (calculator) mal si pupitrul de comanda aflat pe unitatea plutitoare - U1,U2,U3;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video cu control la distanta.

- Efectuarea inspectiei pe uscat de catre RNR si obtinerea atestatelor de bord pentru cele patru unitati plutitoare.

### II. Statia de repompare SRP 1 Ghizdaru

In cazul statiei de repompare SRP 1 Ghizdaru, in aceasta etapa a investitei se va reabilita doar (chesonul) tronsonul I, din cele doua componente.

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- refacerea finisajelor interioare ;

- reconstruire pereti deteriorati;

- reabilitare acoperis prin inlocuirea invelitoari cu panouri tip sandwich pentru conditii optime de functionare (termo-hidroizolare) si conservare pe perioada friguroasa;

- inlocuirea glafurilor si tamplariei metalice existente cu tamplarie PVC, pentru o izolare termica superioara;

- reabilitarea constructiilor din beton de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea batardourilor de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea gratarelor metalice de la cuvele de aspiratie;

- decolmatarea bazinului de aspiratie si refacerea pereului degradat prin pereu din dale de beton armat turnat pe loc asezate pe un strat impermeabil;

- reabilitarea constructiei cuvei de refulare din beton armat.

- Echipamentul tehnologic de baza

- Se vor reabilita pompe tehnologice tip 52V-11 avand urmatoarele caracteristici: Hp=71 m, Qagr=5,75 mc/sec, P=5000 kW, N=333 rot/min, Un= 10 kV - 7 buc

- Se vor  inlocui motoarele electrice tip VDS 325/49-18, 5000 KW - 7 buc.

- Se vor inlocui vanele fluture cu actionare hidraulica Dn 1400 mm - 7 buc.

- Se vor inlocui  instalatiile de ungere lagar-pompa, instalatie de racire lagar-motor, instalatie de epuisment - 7 buc.

- Se vor inlocui statiile magnetice -7 buc.

- Se va inlocui conducta de refulare Dn 3240 mm, L= 500 m aferenta chesonului I, si se vor reabilita masivii de ancorare ai conductei.

- Se vor inlocui compensatorii lenticulari pe conducta de refulare Dn 3240 mm = 5 buc.

- Se vor inlocui supape vid Dn 500 mm = 4 buc.

- Se vor inlocui DAD 125/25 = 4 buc.

- Se va inlocui colector refulare (telescopic): conducta Dn 1400 mm = 70 m, conducta Dn 2000 mm = 5 m, conducta Dn 2800 mm = 7 m, conducta Dn 3200 mm = 42m , reductii, ramificatii = 9 buc, coturi = 5 buc.

- Reabilitare si verificare ISCIR pod rulant actionat electric - 32/8 tf.

- Reabilitare si verificare ISCIR palan electric 5 tf.

- Instalatii electrice

- Se vor inlocui 7 buc. celule motor,

- Se vor inlocui 2 buc. celule linie,

- Se vor inlocui 2 buc celule masura,

- Se vor inlocui 2 buc. celule servicii interne.

- Se va inlocui 1 buc. celula cupla,

- Se va inlocui instalatia de curent operativ 220 Vcc si redresor incarcare baterii;

- Se va inlocui pupitru de comanda.

- Se vor inlocui instalatiile de compensare factor de putere.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului minim si a nivelului maxim al apei din bazinul de aspiratie, nivel ce va fi transmis automat in camera de comanda pentru pornirea si oprirea pompelor;

- Statia va fi prevazuta cu instalatie de masurare/contorizare debit;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video.

### III  Reteaua de canale de aductiune si distributie

Reabilitarea canalelor de aductiune si distributie, dupa caz, consta in lucrari de:

- refacererea sectiunea de curgere pe toata lungimea canalului pentru eliminarea pierderilor de apa prin infiltratii si incadrarea în randamente conform HG 793/2016:

- recalibrare a sectiunii canalului pe toata lungimea canalului, prin decolmatari si defrisari;

- impermeabilizare/refacere a pereului degradat prin turnarea de beton, in tronsoane si rostuirea pereului se face cu mortar de ciment cu adaus de hidrostop-S, pe toata lungimea canalului (captusit / necaptusit);

-reabilitarea podetelor prin inlocuirea tuburilor degradate si aducerea lor la forma initiala de exploatare, unde este cazul;

- reabilitarea vanelor/stavilarelor prin inlocuirea elementelor distruse si garniturilor de etansare, inclusiv a instalatiilor de manevra, unde este cazul;

- reabilitarea deversoarelor/sifoanelor/prin reparatii locale a elementelor distruse, unde este cazul.

Constructii hidrotehnice:

- stavilare 7 buc.

- vane hidraulice automate 23 buc.

- caderi 13 buc.

-podete 20 buc.

-deversoare 19 buc.

-goliri 7 buc.

- sifoane 8 buc.

Costul investitiei in varianta I este apreciat la =353,537,567.23 lei fara TVA – conform deviz.

VARIANTA II

### I. Statia de pompare SPA CAMA

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- Reabilitarea cladire dispecerat si cladire celule electrice (hidroizolatii, tencuieli, zugraveli, tamplarie);

- Reabilitarea corpurilor plutitoare U1,U2 si U3, prin andocare si trasportate dupa caz in ateliere navale, constand in urmatoarele lucrari:

- reabilitarea structurii;

- reabilitarea suprastructurii, balustrazi,scari;

- reabilitarea instalatiilor hidromecanice (vane,clapeti, etc);

- reabilitarea instalatiei de iluminat si semnalizare;

- reabilitarea instalatiilor auxiliare - instalatiile de autolestare, santina-balast,epuisment,  incendiu-spalare;

- reabilitare cale de acces la corpul plutitor.

- Instalatii electrice:

- Se vor reabilita elementele componente defecte din cele 24 buc. celule motor;

- Se vor reabilita elementele componente defecte din cele 2 buc. celule linie;

- Se vor reabilita elementele componente defecte din cele 2 buc. celule masura;

- Se vor reabilita elementele componente defecte din cele 2 buc. celule servicii interne;

- Se va reabilita instalatia de curent operativ;

- Se vor reabilita elementele componente defecte / degradate din  instalatiile de compensare factor de putere;

- Se va reabilita instalatia de automatizare;

- Se vor inlocui cablurile de comanda;

- Se vor inlocui cablurile de forta.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului apei, nivel ce va fi transmis automat in statie pentru oprirea agregatelor de pompare, dupa caz;

- Se prevede reabilitarea functionarii in regim automatizat U1,U2,U3;

- Se prevede reabilitare comunicatie intre automatul programabil (calculator) mal si pupitrul de comanda aflat pe unitatea plutitoare - U1,U2,U3;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video cu control la distanta.

- Efectuarea inspectiei pe uscat de catre RNR si obtinerea atestatelor de bord pentru cele patru unitati plutitoare.

### II. Statia de repompare SRP 1 Ghizdaru

In cazul statiei de repompare SRP 1 Ghizdaru, in aceasta etapa a investitei se va reabilita doar tronsonul I, din cele doua componente.

- Lucrari de arhitectura si rezistenta:

- refacerea finisajelor interioare ;

- reconstruire pereti deteriorati;

- reabilitare acoperis prin inlocuireacu invelitoare din panouri sandwich pentru conditii optime de functionare (termo-hidroizolare) si conservare pe perioada friguroasa;

- inlocuirea glafurilor si tamplariei metalice existente cu tamplarie PVC, pentru o izolare termica superioara;

- reabilitarea constructiilor din beton de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea batardourilor de la cuvele de aspiratie;

- reabilitarea gratarelor metalice de la cuvele de aspiratie;

- decolmatarea bazinului de aspiratie si refacerea pereului degradat prin pereu din dale de beton armat turnat pe loc asezate pe un strat impermeabil;

- reabilitarea constructiei cuvei de refulare din beton armat.

- Echipamentul tehnologic de baza

- Se vor inlocui pompele tehnologice tip 52V-11 cu urmatoarele caracteristici: Hp=71 m, Qagr=5,75 mc/sec, P=5000 kW, N=333 rot/min, Un= 10 kV- 7 buc.

- Se vor inlocui motoarele electrice tip VDS 325/49-18, 5000 KW - 7 buc.

- Se vor inlocui vanele fluture cu actionare hidraulica Dn 1400 mm - 7 buc.

- Se vor inlocui instalatiile de ungere lagar-pompa, instalatie de racire lagar-motor, instalatie de epuisment - 7 buc.

- Se vor inlocui statiile magnetice -7 buc.

- Este necesar a se inlocui gratarele de aspiratie.

- Efectuarea de masuratori ultrasonice pentru constatarea gradului de uzura si grosimea peretelui conductei de refulare Dn 3240 mm, L= 500 m aferenta chesonului I, in vederea inlocuirii in totalitate sau partial.

- Se vor inlocui compensatorii lenticulari pe conducta de refulare Dn 3240 mm = 5 buc.

- Se vor reabilita supape vid Dn 500 mm = 4 buc.

- Se vor reabilita DAD 125/25 = 4 buc.

- Se va reabilita prin reparatii locale colectorul refulare (telescopic): conducta Dn 1400 mm = 70 m, conducta Dn 2000 mm = 5 m, conducta Dn 2800 mm = 7 m, conducta Dn 3200 mm = 42m , reductii,

ramificatii = 9 buc, coturi = 5 buc.

- Reabilitare si verificare ISCIR pod rulant actionat electric - 38/8 tf.

- Reabilitare si verificare ISCIR palan electric 5 tf.

- Instalatii electrice

- Se vor reabilita elementele componente din cele 7 buc. celule motor,

- Se vor reabilita elementele componente din cele 2 buc. celule linie,

- Se vor reabilita elementele componente din cele 2 buc. celule masura,

- Se vor reabilita elementele componente din cele 2 buc. celule servicii interne.

- Se va reabilita instalatia de curent operativ 220 Vcc si redresorul de incarcare baterii;

- Se va reabilita pupitru de comanda.

- Se vor reabilita instalatiile de compensare factor de putere.

- Sistem de supraveghere si automatizare

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem automat de inregistrare a nivelului minim si a nivelului maxim al apei din bazinul de aspiratie, nivel ce va fi transmis automat in camera de comanda pentru pornirea si oprirea pompelor;

- Statia va fi prevazuta cu instalatie de masurare/contorizare debit;

- Se prevede procurarea si montarea unui sistem de supraveghere video.

### III. Reteaua de canale de aductiune si distributie

Reabilitarea canalelor de aductiune si distributie, dupa caz, consta in lucrari de:

- refacererea sectiunea de curgere pe toata lungimea canalului pentru eliminarea pierderilor deapa prin infiltratii si incadrarea în randamente conform HG 793/2016:

- recalibrare a sectiunii canalului pe toata lungimea canalului, prin decolmatari si defrisari;

- refacere a pereului degradat prin reparatii locale de turnare dale de beton si rostuire cu mastic bitumunos;

- reabilitarea podetelor prin reparatii locale a tuburilor degradate si aducerea lor la forma initiala de exploatare, unde este cazul;

- reabilitarea vanelor/stavilarelor prin reparatii locale la elementele degradate si a garniturilor de etansare, inclusiv a instalatiilor de manevra, unde este cazul;

- reabilitarea deversoarelor/sifoanelor/prin reparatii locale a elementelor degradate, unde este cazul.

Constructii hidrotehnice:

-stavilare 7 buc.

-vane hidraulice automate 23 buc.

-caderi 13 buc.

-podete 20 buc.

-deversoare 19 buc.

-goliri 7 buc.

-sifoane 8 buc.

Costul investitiei in varianta II este apreciat la 548,912,393.23 lei fara T.V.A.– conform deviz.

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si exigentelor de calitate

Lucrarile de interventii necesare pentru asigurarea functionarii statiilor si canalelor de aductiune a apei pentru irigatii din cadrul investitiei conform cerintelor si exigentelor de calitate sunt cele descrise in varinta 1, varianta recomandata de expertul tehnic.

Demontarea   utilajelor  si instalatiilor   vechi  se va face de catre personal  calificat respectandu-se   normele  de protectie  si igiena  muncii  aflate in vigoare.

- Utilajele  si instalatiile  noi se vor amplasa  in constructiile   existente  in locul celor demontate.

- Operatiunile  de reabilitare  se vor executa  in afara perioadei  de irigatii.

- Utilajele,  armaturile,  cablurile,  etc. care se inlocuiesc  vor fi scoase in afara statiei si depozitate  in spatii  special  amenajate  in vederea  valorificarii.

- Lucrarile   de reabilitare   se vor  realiza  in  asa  fel incat  sa nu  afecteze  sanatatea oamenilor   si nici mediul  inconjurator.

-Realizarea acestor lucrari va permite cresterea performantelor de exploatare si a instalatiilor prin reducerea consumului de apa si de energie electrica.

Promovarea soluţiilor care să conducă la o siguranţă cât mai mare în exploatare.  Utilizarea unor materiale rezultate din excavații, aflate în excedent, cât mai judicios în vederea obţinerii unor distanţe de transport minime; utilizarea unor tehnologii cât mai usor de pus în operă si care să realizeze un grad mare de stabilitate în exploatare si un aspect estetic îngrijit; realizarea unui impact cât mai redus asupra mediului, precum si protecţia acestuia pe durata execuţiei printr-o supraveghere severă a execuţiei precum si folosirea de tehnologii de lucru cât mai puţin poluante;  încadrarea lucrărilor în prevederile legislative, standardele si normativele în vigoare, corespunzătoare clasei, categoriei si tipului de construcţiei,condiţiilor climatice specifice, pentru asigurarea exigenţelor de calitate a construcţiilor pe toată durata de existenţă a acestora;  îndeplinirea cerinţelor beneficiarului si respectarea variantei recomandată de catre Raportul de Expertiză tehnică.

Pentru recomandarea variantei optime s-a avut în vedere diferenţele tehnico-economice dintre cele doua variante avute în calcul.

Diferenţele majore între cele doua variante sunt:

Tehnic ÷ Economic

STATIILE DE POMPARE

În urma analizei celor două variante s-a ales varianta I deoarece are valoarea de implementare mai mică, iar in varianta a II-a valoarea de implementare este considerabil  mai mare.

CANALE IRIGATII

In Varianta I se propune refacerea rosturilor de etansare, parte a unei clase revolutionare a materialelor de constructie cu agent de hidrofobicizare pentru mortarele si betoanele pe baza de ciment Portland.

TEHNIC

Agentul de hidrofobicizare este o emulsie apoasa stabila de saruri alcaline ale unor acizi monocarboxilici superiori.

Se utilizeaza pentru hidrofobicizarea  mortarelor sau betoanelor simple sau armate in faza de preparare a acestora prin malaxarea componentelor ciment, balastru (nisip, pietris) si apa care contine dizolvat produsul hidrofobicizant, in proportie maxima de  10% fata de cimentul din compozitia amestecului.

Produsul a fost certificat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism, si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Bucuresti - filiala Timisoara in conformitate cu standardele de specialitate ale UE in domeniu: EN 480-5:2006- Aditivi pentru beton, mortar si pasta.

Metode privind determinarea absortiei capilare. In conformitate cu certificatul emis absorbtia capilara a mortarului hidrofobicizat scade cu 244,7% fata de mortarul de referinta in conditiile in care standardul defineste un mortar hidrofobicizat atunci cand absorbtia capilara scade cu cel putin 60% fata de mortarul de referinta nehidrofobicizat.

O proprietate complementara a mortarului hidrofobicizat cu acest produs, o constitue accelerarea prizei si reducerea timpului final de priza de la 300 minute la 180 minute.

Durabilitatea în exploatare a produsului este de aproximatix 10 ani.

Economic

Desi refacerea rosturilor de etansare cu agent de hidrofobicizare (varianta I) are un pret de achizitie mai mare decat refacerea rosturilor cu mastic bituminos (varianta II) si luand in calcul costul cu manopera si costul emulsiei, topirea bitumului se ajunge la un pret semnificativ mai mare al refacerii rosturilor cu mastic bituminos (varianta II) fata de refacerea rosturilor de etansare cu agent de hidrofobicizare din Varianta I.

Datorita avantajelor economice ale variantei I faţă de cele din varianta II se prevede spre detaliere şi adoptare varianta I .

Varianta I =  353,537,567.23 lei < Varianta II =  548,912,393.23 lei

Avantajele scenariului recomandat de raportul de expertiza tehnica sunt:

- Prin repararea unităţii plutitoare SPA CAMA va fi asigurată funcționarea la parametrii optimi din punct de vedere tehnic și economic a staţiei de pompare plutitoare.

- Economia de energie realizată prin creșterea randamentului agregatelor de pompare.

- Costul semnificativ mai mic pentru punerea in opera si refacere a rosturilor cu agent de hidrofobicizare.

- Montaj mult mai usor al agentului de hidrofobicizare datorita operatiunilor mai putine,  si implicit o manopera mica.

-    Durata de punere in opera a agentului de hidrofobicizare

-   Durabilitatea in exploatare a agentutului de hidrofobicizare 10 ani – data de producatorul agentului de hidrofobicizare.

Toate lucrarile prevazute a fi executate in vederea realizarii investitiei „Reabilitarea amenajarii de irigatii Giurgiu Razmiresti ZonaA+C” jud.Giurgiu, in varianta I şi II, sunt amplasate pe terenuri a caror suprafata este in administrarea  ANIF, nefiind necesara ocuparea definitiva sau temporara de alte suprafete.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 226/12.09.2018, atasata la prezenta documentatie, sunt autorizate urmatoarele surse de alimentare cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:

Alimentarea cu apa

Hidromodulul net mediu ponderat: 0,59 l/s ha

Hidromodulul brut mediu ponderat: 0,72 1/s ha

Norma de irigare neta medie ponderata: 1.198 m3/ha/an

Norma de irigare bruta medie ponderata:

- pentru un an secetos (asig.80%) = 4.366 m3/ha/an;

- pentru un an mediu (asig.50%) = 2.650 m3/ha/an;

Metoda de udare: 700 m3/ha.

| Metoda de irigatie: - prin aspersiune: 86.2017 ha; - prin brazde:18283 ha; |  |
| --- | --- |
| Volume de apa autorizate, asigurate din sursa: -maxim anual — 1.148.900 mii mc; - maxim lunar — 191.490 mii mc; - maxim zilnic — 6.383mii mc; — mediu zilnic — 3.767 mii mc; |

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Avizele necesare autorizării execuţiei lucrărilor sunt prezentate in Certificatul de Urbanism prezentat anexat acestei documentații.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

NU ESTE CAZUL.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL.

- metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

NU ESTE CAZUL.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Zona luata in studiul, in amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C, judetul Giurgiu, insumeaza o suprafata totala de 76.582 ha, cu cod de amenajare 241.

Conform Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 138/2004 construcțiile de îmbunătățiri funciare și terenurile aferente acestora sunt proprietatea statului și se află în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Relatii cu zona invecinata, acces existent si/sau cai de acces posibile

Vecinatatile amenajarii de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C sunt:

-	la nord - Valea Calnistea

-	la sud - amenajarile Giurgiu Razmiresti Zona B si Vedea Slobozia;

-	la est - amenajarile Malu Rosu Gostinu, Terasa Mihai Bravu;

-	la vest - amenajarea Giurgiu Razmiresti Zona A+C, jud. Teleorman

Caile de acces in amenajarea de irigatii Giurgiu Razmiresti Zona A+C, din judetul Giurgiu sunt:

-	drumul judetean DJ 503A Giurgiu- Chiriacu;

-	drumul judetean DJ 504 Giurgiu - Putineiu;

-	drumul national DN 5B Giurgiu- Ghimpati;

-	drumul national DN 5 Giurgiu- Bucuresti;

-	drumuri de exploatare agricole.

Circulaţia se realizeaza pe reţeaua de drumuri existente (drumuri nationale,judetene, si drumuri de exploatare agricole). Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor. Pe terenul  pe care constructorul are nevoie de cai de acces si drumuri provizorii in timpul desfasurarii lucrari de constructii-montaj, dupa terminarea lucrarilor acesta va reda terenul circuitului agricol initial.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu se incadreaza in categoria activitatilor din Anexa 1 din Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 si nu poate avea un impact transfrontier negativ semnificativ asupra mediului.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Din punct de vedere al planșelor ce pot oferi informații, acestea sunt prezentate ca anexă la prezenta documentație.

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința actuală a terenurilor pe care urmează să se amplaseze lucrările este aceea de infrastructură de irigații.

 politici de zonare și de folosire a terenului;

Pentru zona aflată în studiu în vederea reabilitării amenăjării de irigații nu au fost identificate direcții de dezvoltare speciale sau alte operațiuni economice cu efect în plan urbanistic.

• arealele sensibile;

Proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul proiectului se suprapune cu siturile naturale protejate precum: Situl Natura 2000 Comana - ROSCI0043, ROSPA0022, Gura Vedei – Șaica – Slobozia - ROSCI 0888, Situl Natura 2000 Vedea – Dunăre ROSPA0108.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Inventarul de coordonate în sistem de proiecție națională Stereo 1970, se vor atasa la prezenta documentatie.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente nu există alternativă care să poată fi luată în considerare din punct de vedere al amplasamentului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1.) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. 	Sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de traficul de șantier și organizarea de șantier și constă în :

- scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

- apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluarii solului și a pânzei freatice.

În timpul execuției, pot avea loc poluări accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, se vor folosi toalete ecologice pe amplasament.

2.) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluare ale aerului in faza de executie a proiectului sunt :

- lucrarile de constructii (excavare parnant, operatii de incarcare-descarcare, asternere straturi, etc):

- poluant: particule de praf;

- vehiculele si utilajele necesare pentru executia lucrarilor, folosite pe amplasament:

- poluanti caracteristici gazelor de esapament : oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compusi organici, particule incarcate cu metale grele;

- traficul rutier:

- poluanti caracteristici gazelor de eppament: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compusi organici, particule incarcate cu metale grele.

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la nivelul solului, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor. Existenta lor este limitata in timp la perioada de executie a lucrarilor si este intermitenta. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a investitieParticulele de praf provin din excavarea pamantului si operatiile de incarcare-descarcare agregate, precum si de la transportul materialelor pe drumurile existente. In perioadele cu uscaciune se vor lua masuri de stropire a cailor de acces pentru diminuarea poluarii cu pulberi a atmosferei.

Noxele degajate in timpul functionarii utilajelor in zona frontului de lucru se disipeaza in atmosfera, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje. De asemenea, conditiile de drum existente in zona nu permit rularea cu viteze mari ceea ce impiedica ridicarea unor cantitati importante de praf si reduce si emisiile de gaze de esapament.

In faza de operare:

Nu este cazul.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Avand in vedere faptul ca emisiile rezultate sunt nedirijate, deschise, la nivelul solului, nu sunt constante ci variaza in functie de frontul de lucru si etapele de lucru se considera ca nu este necesara instalarea de echipamente de retinere sau dispersie a poluantilor. Totodata, factorii meteorologici specifici zonei influenteaza dispersia poluantilor, precum: directia vantului, viteza si inversiunile termice. La finalizarea lucrarilor, efectele reziduale sunt eliminate, practic nu mai exista.

3.) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Principalele surse de poluare, în faza de execuție, sunt utilajele de exploatare de masă mare și traficul rutier, în special autocamioanele. Poluanții generați de aceste surse sunt de natură fizică.

În regim normal de funcționare, utilajele pot genera un nivel de zgomot situat în intervalul 75dB(A) (mașină transportoare, autocamion) – 90dB(A) (excavator, buldozer) la o distanță de 15 m față de sursă.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus, senzaţie de disconfort asupra populatiei aflate in apropierea frontului de lucru si asupra angajaţilor. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsuri de protecţie. Se estimează că nivelurile de zgomot din zona vor atinge valori aflate sub valoarea limita impusa de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

În faza de operare, nu apar surse de zgomot și vibrații suplimentare față de traficul rutier obișnuit pe drumurile existente țn localitate.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Atat in faza de executie cat si de operare a investiei nu sunt necesare amenajari sau dotari suplimentare pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Totusi in faza de executie, se pot aplica o serie de masuri de minimizare a zgomotului prin:

- Ecranarea echipamentelor care produc niveluri ridicate de zgomot;

- Intretinerea utilajelor de constructie in scopul minimizarii nivelului de zgomot ;

- Respectarea proiectului tehnic, a programelor de lucru si a graficelor de executie a lucrarilor.

4.) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Pentru realizarea lucrarilor de constructie prevazute prin proiect nu este necesara utilizarea sau stocarea substantelor radioactive. De asemenea, desfasurarea activitatii pe amplasament nu este generatoare de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul. Realizarea investitiei si functionarea nu implica utilizarea surselor de radiatii.

5.) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- manipularea/scurgerea accidentala a combustibililor;

- functionarea defectuoasa a utilajelor de constructii;

- scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

- activitatea umana;

- deseurile municipale;

- traficul auto.

Realizarea investitiei implica manipularea unor cantitati de materii prime si materiale precum si excavarea de volume de pamant, determinand localizat, strict pe zona de actiune, presiuni fizice asupra solului.

Prin specificul sau, proiectul analizat nu presupune aparitia unor surse majore de poluare a solului. In cursul derularii lucrarilor, substantele care ar putea polua local si accidental solul sunt combustibilii si lubrifiantii care ar putea fi manevrate sau deversate neglijent in timpul functionarii utilajelor si autovehiculelor. Prin masurile de protectie si monitorizare propuse se vor limita poluarile accidentale cu carburanti sau alte substante.

Deseurile rezultate ca urmare a realizarii investitiei vor fi colectate selectiv si valorificate prin intermediul firmelor de profil sau vor fi transportate la cel mai apropiat depozit autorizat de deseuri municipale.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu sunt necesare amenajari si dotari speciale pentru protectia solului si a subsolului.

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului si subsolului pe perioada implementaii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

- Constructorul va respecta planurile de executie si va asigura o buna stare tehnica a utilajelor;

- Managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei, dar si in faza de operare;

- Intretinerea, alimentarea cu combustibil, spalarea vehiculelor si operatiile de reparatii/intretinere a utilajelor se va efectua in locatii prevazute cu dotari adecvate de prevenire  a scurgerilor de produse poluante sau, pentru situatii accidentale, se vor lua masuri de limitare a infiltrarii acestora in sol;

- Implementarea unui program de inspectie, in vederea efectuarii de interventii rapide si eficiente pentru remedierea problemelor depistate.

6.) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucrarile propriu-zise nu conduc la apariţia de modificări în structura ecosistemelor naturale acvatice sau terestre.

Formele de impact potenţial prognozate a se produce în urma implementarii proiectului  sunt următoarele:

- modificarea suprafeţelor biotopurilor de pe amplasament;

- poluarea aerului (praf) si poluare fizică (zgomote).

Aceste forme de impact se manifestă pe o perioada scurta de timp, pe suprafeţe reduse şi nu produc modificări semnificative în starea de conservare, nu alterează funcţiile/caracteristicile  existente anterior aplicării proiectului.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale pentru protecţia biodiversităţii sau ariilor protejate, dacă se respectă măsurile de protecţie propuse.

Pentru diminuarea impactului asupra florei şi faunei din zonă, titularul activităţii va avea în vedere următoarele măsuri:

- folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea proiectată;

- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; utilaje moderne, de ultimă generaţie, care sunt mai performante şi au dotări speciale de protecţie a mediului, utilizarea lor va avea un efect imediat şi benefic asupra emisiilor de noxe în atmosferă, consumului de combustibili fosili, densităţii traficului şi reducerii orelor de funcţionare;

- respectarea tehnologiei de lucru aprobată;

- realizarea programelor de reconstrucţie ecologică: lucrari de nivelare.

7.) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

In situatia prezentata activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu necesita masuri speciale de protectie a asezarilor umane si de interes public.

Din datele detinute proiectul nu afecteaza monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie sau zone de interes traditional.

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Se considera ca proiectul propus va genera un impact pozitiv asupra asezarilor umane, prin imbuntatirea mediului social si economic in zona.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Deoarece proiectul nu afecteaza monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie sau zone de interes traditional, nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8.) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Întreţinerea utilajelor în faza de execuție a proiectului (schimburi de ulei, anvelope, baterii, diferite piese auto) se va realiza în afara perimetrului de lucru, la sediul executantului lucrarilor sau în service-uri auto, astfel că nu vor rezulta pe amplasament deșeuri de tipul baterii și acumulatori uzați, piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat, produse petroliere.

Deșeurile rezultate din executia lucrărilor se codifică în conformitate cu prevederile HG nr.  856/2002 astfel:

- 17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 -5.000kg

- 17 02 02  sticla – 500kg

- 17 02 03   materiale plastice – 100kg

- 17 04 05  fier si otel – 1500kg

- 17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 – 1000kg.

Ambalajele cu conținut de substante periculoase devenite deșeuri se vor codifica conform HG 856/2002 astfel, 15 01 10*  ambalaje care conţin reziduri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase și se vor preda în vederea valorificarii/eliminarii prin operatori economici autorizati.

În faza de executie, de la personalul de lucru,  rezulta deseuri municipale:

- Fracție în amestec:             - 20 03 01   deşeuri municipale amestecate;

- Fracție colectată separat:    - 20 01 01   hârtie şi carton;

- 20 01 02   sticlă;

- 20 01 39   materiale plastice;

În faza de operare a proiectului nu rezultă deșeuri.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Rezidurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei.

• Constructorul are obligatia de a asigura:

-colectarea selectiva a materialelor

-depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de material

-efectuarea transportului materialelor in conditii de siguranta

• Constructorul trebuie sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

• Masurile enuntate mai sus au un caracter exhaustiv si se vor completa si cu altele menite sa evita producerea oricarui eveniment.

• Lucrarile proiectate nu sunt poluante pentru mediu inconjurator si nu sunt necesare alte lucrari pentru a se realiza protectia mediului pe perioada exploatarii instalatiilor.

• Lucrarile propuse pentru executie nu afecteaza calitatea apelor, a aerului sau a solului, nu produc zgomote sau vibratii,nu sunt surse de radiatii.

• In exploatarea instalatiilor nu se produc deseuri si nici substante toxice.

- planul de gestionare a deșeurilor;

În faza de construcție deșeurile rezultate ca urmare a realizarii proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, astfel:

- deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de catre operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminarii la cel mai apropiat depozit autorizat de deseuri municipale;

- deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valoricatori autorizați, în vederea valorificarii acestora;

- pentru restul deseurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecarui tip de deșeu.

### Constructorul va lua toate măsurile necesare astfel ca la sfârșitul zilei de lucru să nu ramână stocuri de materiale care pot deveni deșeuri (asfalt neturnat, etc).

### Deșeurile municipale se vor colecta separat pe amplasament.

Generatorul deșeurilor trebuie sa aibă în vedere cu prioritate, valorificarea deseurilor, inclusiv valorificare energetică și apoi eliminarea acestora prin depozitare definitivă sau incinerare.

Conform prevederilor HG 856/2002 agenții economici care generează deșeuri au obligația să ținș evidența gestiunii deșeurilor și să o prezinte autorităților competente la cererea acestora.

9) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Substante sau preparate chimice periculoase nu vor fi nici utilizate si nici nu vor rezulta din activitatile derulate in perimetrul de lucru.

În faza de operare, nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populaţiei:

În perioada de execuție a lucrărilor dar și în perioada de reparații sau dezafectării se poate identifica:

  - disconfort fonic datorat utilajelor;

  - disconfort din funcționarea utilajelor (praf, gaze rezultate din arderea motorinei): se vor lua măsuri de prevenire, prin udarea pământului rezultat din excavații și se vor utiliza numai utilaje care se încadrează în normele de emisii.

În perioada de funcționare:

  - disconfort fonic nu va exista deoarece nu sunt surse de producere a zgomotului.

  - impactul asupra faunei şi florei:

În perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de reparații sau în situația dezafectării lucrării va exista un impact indirect, de disturbare temporară, putin semnificativ asupra faunei, manifestat pe plan local, datorat zgomotelor produse de funcționarea utilajelor. Nu se întrerup/blochează  rute de deplasare sau migrare, nu se fragmentează habitate, nu se distrug locuri de odihnă, adăpost şi reproducere ale speciilor, inclusiv a speciilor de interes comunitar.

Impact nesemnificativ pe ansamblul zonei.

În ceea ce privește impactul asupra florei, menționăm că în perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de reparații sau în situația dezafectării va exista un impact redus. Realizarea investiției nu necesită defrișări.

Lucrările de construcție și funcționare nu vor conduce la schimbarea categoriei actuale de folosință.

În faza de operare, impactul generat este nesemnificativ.

Realizarea obiectivului investițional nu va produce efecte negative semnificative asupra  arealelor sensibile din zona de influență a proiectului.

-  impactul asupra solului:

Realizarea proiectului nu implică acțiuni negative asupra solului.

Deoarece în cadrul proiectului săpăturile de pământ se se vor realiza mecanizat si manual, pe zona de realizare a lucrarilor se va manifesta un efect direct, negativ prin modificarea echilibrului existent, modificarea structurii (permeabilitate, porozitate, tasare) şi drenarea orizonturilor în profilul de sol – pierderea caracteristiciilor naturale ale solului. Solul decopertat va fi depozitat separat şi va fi folosit la nivelare si refacerea drumurilor afectate.

In perioada de execuție a lucrărilor dar și a reparațiilor sau dezafectării se poate identifica un potențial efect negativ ca urmare a funcționarii defectuoase a utilajelor, pierderi de carburanți sau de uleiuri, determinând astfel un impact apreciabil asupra solului. Suprafața de manifestare este însă restrânsa și se poate atenua prin luarea imediată a măsurilor de protecție; impactul este puțin probabil.

Luând în calcul conditiile actuale ale amplasamentului, precum și activitățile ce se vor desfășura pe amplasament în faza de operare a investiției, se consideră că impactul asupra solului este nesemnificativ.

Pe ansamblul zonei se apreciaza un impact nesemnificativ asupra solului şi subsolului.

- impactul asupra folosinţelor:

Prin implementarea proiectului nu va fi necesară schimbarea folosințelor actuale – terenuri arabile, canale de irigații, stații de pompare.

- impactul asupra bunurilor materiale:

Prin implementarea proiectului nu se vor afecta major bunuri materiale.

Din punct de vedere al execuției lucrărilor dar și al reparațiilor sau dezafectării, pe perioada acestora se poate identifica:

  - deteriorări accidentale datorită utilajelor: se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea deteriorărilor. Antreprenorul va aduce la starea inițială, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare apărută ca urmare a operațiunilor sale.

Din punct de vedere al funcționării:

  - deteriorări accidentale prin apariția de avarii: defectele apărute se vor remedia în cel mai scurt timp posibil.

- impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Investiția nu se desfășoară în zone de protecție sanitară și nu presupune modificarea nivelurilor, debitelor sau volumelor de apă existente.

Nu există surse directe pentru poluarea pânzei freatice sau a apelor de suprafața. Împotriva poluărilor accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport, din utilajele folosite pentru excavare, umplere sunt luate masurile normale de lucru în cadrul unui șantier: impactul manifestat este negativ, de scurta durata si cu probabilitate redusa.

În faza de execuție, apa potabilă pentru personalul care va lucra în cadrul proiectului se aduce îmbuteliată pe amplasament.

Per global, impactul proiectului este nesemnificativ asupra calităţii şi cantităţii de apă din zona de influență.

- impactul asupra calităţii aerului:

În faza de execuție a lucrărilor sunt posibile efecte negative directe asupra calităţii aerului prin disiparea de particule solide (praf, pulberi) şi noxe, impact manifestat pe plan local.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în opera a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

Prin natura lor, lucrările de construcție nu pot fi prevăzute cu sisteme de reținere și evacuare a poluanților. Efectul este puţin semnificativ (sursele sunt punctuale şi activitatea se desfăşoară în aer liber pe fronturi mici de lucru), temporar, manifestat în perioada programului de lucru în faza de construcţie a obiectivelor de investiție și are o probabilitate de apariţie sigură. Aplicarea masurilor de reducere a impactului, determină diminuarea efectelor și aducerea acestora în limite admisibile.

Betoanele vor fi aduse preparate, iar aprovizionarea şi punerea în operă a acestora nu prezintă un impact asupra aerului.

În faza de operare, investiția nu va genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

- impactul asupra climei:

Prin implementarea proiectului nu există riscul unor modificări climatice.

- impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus (senzaţie de disconfort) asupra angajaţilor, în fronturile de lucru precum şi a populației aflată în apropierea zonelor de lucru. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsurile de protecţie. De asemenea, în faza de operare, datorită specificului activității, se va  intensifica traficul în perioadele de vârf agricol. În perimetrul proiectului se estimează că nivelurile de zgomot vor atinge valori aflate sub limita impusă de STAS 10 144/1 – 80 pentru drumurile din categoria IV.

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Având în vedere specificul proiectului, care constă în reabilitarea unei amenajări de irigații existente, prin implementarea proiectului nu se va interveni asupra peisajului și a mediului vizual.

Temporar se va manifesta un caracter specific activităților de construcție, dar numai pe perioada de executare a lucrărilor propuse din proiect. În caietele de sarcini se va specifica faptul că Antreprenorul va lua toate măsurile de refacere a peisajului și a mediului vizual la starea inițială.

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În apropierea amplasamentului nu s-au identificat obiective de inters istoric și cultural, neexistând impact asupra acestui factor de mediu.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Proiectul nu va avea un impact extins, fata de zona sa de incidenta si anume teritoriul comunelor Giurgiu, Slobozia, Stanesti, Fratesti, Daia, Calugareni, Mihai Bravu, Izvoarele, Rasuceni, Ghimpati, Schitu, Stoenesti, Putineiu, Gogosari si Toporu.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Proiectul va avea un impact redus din punct de vedere al complexitatii si magnitudinii.

Pe parcursul executarii lucrarilor prin:

- activitatile igienico-sanitare ale personalului de executie;

- depozitarea si manipularea diverselor materiale in cadrul organizarii de santier.

Pe parcursul exploatarii:

- senzatia curateniei si ordine daca infrastructura va fi corect intretinuta;

- realizarea unei infrastructuri care sa ofere un mod civilizat de trai.

- probabilitatea impactului;

Proiectul va avea un impact relativ redus din punct de vedere al probabilitatii, atat pe parcursul executarii lucrarilor cat si in perioada de exploatare. Totodata se vor lua toate masurile necesare pentru diminuarea si evitarea oricaror deteriorari asupra mediului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Pe parcursul executiei lucrarilor proiectul va avea un impact cu durata scurta, frecventa redusa si total reversibil.

In perioada de exploatare, proiectul va avea un impact de lunga durata, frecventa redusa si ireversibil.

In concluzie, se poate preconiza ca impactul generat asupra factorilor de mediu prin realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate si frecventa redusa, avand ca durata, perioada de realizare a investitiei, fiind produs de activitatile necesare infrastructurii de irigatii.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fara implicatii negative semnificative la nivel regional, national sau transfrontiera.

Implementarea proiectului va genera efecte pozitive, de durata, pentru cresterea calitatii vietii comunitatilor locale.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pentru protecţia calităţii apelor

Se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție:

- Manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele din precipitaţii; se vor lua măsuri pentru curgerea normala a apelor;

- Se vor lua toate măsurile de evitare a a poluarii apelor de suprafață prin actiuni de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; existența dotării necesare intervenției în cazul scurgerilor de produs petrolier (materiale absorbante);

- Constructorul va fi obligat să menţină funcţionalitatea naturală a tuturor apelor din zonă și să asigure măsuri de protecţie a cursurilor de apă şi a apelor subterane din zonă;

- Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activităţile igienico – sanitare ale angajaţilor în perioada de execuţie a lucrărilor investiţiei se va asigura un număr de toalete ecologice corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare,  care se vor intreține periodic de către societăți specializate; se interzice răspândirea direct  în cursuri de apă, a apelor uzate menajere;

- Respectarea legislației de mediu în vigoare privind depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea desfasurată pe amplasament: sortarea, stocarea temporară separată, evacuarea periodică a deșeurilor de pe amplasament de către operatori economici autorizați.

În faza de operare:

- După finalizarea investiţiei, beneficiarul va lua măsuri privind întreţinerea corectă a infrastructurii nou reabilitate.

- Deşeurile menajere produse pe amplasament sunt colectate selectiv şi sunt valorificate prin intermediul firmelor de profil.

Pentru protecţia calităţii aerului

În vederea reducerii emisiilor de agenţi poluanţi în atmosferă, în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri specifice:

În faza de execuție :

- Utilizarea vehiculelor şi echipamentelor cu emisii reduse;

- Realizarea inspecției tehnice periodice și intreţinerea adecvată a vehiculelor şi echipamentelor, pentru evitarea de pierderi de materiale pe traseu;

- Întreţinerea platformelor de lucru prin umidificare permanentă pentru curățarea masei de aer de pulberile antrenate și limitarea ariei afectate de depunerea acestora ;

- La finalizarea lucrarilor de constructie, zonele afectate vor fi reabilitate.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o serie de măsuri cum ar fi:

În faza de execuție:

- Reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico-organizatorice cum ar fi mărimea fronturilor de lucru;

- Folosirea de utilaje moderne, silenţioase, în stare bună, cu respectarea graficului de reparaţii şi revizii tehnice;

- Respectarea programului de lucru precum şi stabilirea şi respectarea unui grafic de funcţionare a utilajelor grele producătoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât sa fie minimizat impactul indus;

- Realizarea transportului de materiale cu viteză redusă pentru diminuarea nivelului de zgomot şi vibraţii, respectiv antrenarea pulberilor sedimentabile în atmosferă.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia calităţii solului si subsolului

În vederea diminuării impactului asupra calităţii solului în timpul implementării proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

În faza de execuție:

- Evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri prin scurgeri accidentele din utilajele şi mijloacele de transport ;

- Suprafeţele de teren contaminate accidental cu substanţe petroliere vor fi excavate iar deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în valorificarea/eliminarea acestora;

- Asigurarea unui management corespunzător al deşeurilor rezultate în perioada de realizare a investiţiei;

- Respectarea instrucţiunilor de lucru, a graficelor de lucrari, a traseelor şi a ocupării suprafeţelor conform prevederilor din proiect ;

- Utilizarea de mijloace auto corespunzătoare cerinţelor tehnice R.A.R.;

- Realizarea de lucrări de refacere a terenului, prin nivelare si renaturalizare.

În faza de operare :

- Nu este cazul.

Pentru protecţia florei si faunei

În faza de execuție:

- Utilizarea de tehnologii de execuție  în conformitate cu legislația în vigoare;

- Aprovizionarea cu materiale de constructii în cantitățile necesare execuției lucrărilor  fără formarea de stocuri;

- Realizarea lucrărilor de nivelare în vederea renaturalizării zonei;

- Respectarea programului de lucru la execuția lucrărilor și în utilizarea echipamentelor și utilajelor care produc zgomot.

În faza de operare:

- Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Legii 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, neregasindu-se in lista activitatilor care pot cauza un impact transfrontiera negativ semnificativ asupra mediului.

In concluzie, se poate preconiza ca impactul generat asupra factorilor de mediu de realizarea proiectului este un impact nesemnificativ, cu probabilitate si frecventa redusii, avand ca durata, perioada de realizare a investitie.

Impactul se va manifesta pe plan strict local, fora implicatii negative semnificative la nivel regional, national sau transfrontiera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Investitia nu influenteaza negativ calitatea aerului in zona.

Lucrarea respectǎ prevederile Ordonanţei de urgenţǎ 195/2005 privind protecţia mediului şi asigurǎ condiţii de siguranţǎ şi eficienţǎ în toate fazele ciclului de viaţǎ pe toatǎ perioada de existenţǎ a investiţiei.

Rezidurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante, pentru evitarea poluarii zonei. Poluarea acustica produsa este in limitele admise.

In conf. cu Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002,  lucrarea ce se executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, drept pentru care beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte in totalitate acordul de mediu eliberat de autoritatile competente si in baza caruia lucrarile pot fi executate.

Dupa terminarea lucrarilor, materialele si sculele folosite se aduna si se transporta la sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat distantele fata de obiectivele si gospodariile supra si subterane si alte obiective de interes public.

Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor in zona se va face pe drumurile de acces din zona.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara.

Directiva IPPC

Se știe că obiectivul Directivei 96/61/CE, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu. În același timp proiectul supus avizării nu generează emisii care să se  încadreaze în prevederile Legii nr. 278/2013 care abrogă OUG nr. 152/2005 și care acum reglementează problemele de poluare.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala și reglementată prin LEGE nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Proiectul propus nu se încadrează în domeniul avut în vedere de prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificată şi completată, cel mai recent, prin HG nr. 1.047/2013.

Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.

Directiva LCP

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul propus nu se încadrează în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva - Cadru Apă

Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, și Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane uzate privind apa au fost transpuse în legislaţia naţională prin legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul.

Directiva - Cadru Aer

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului.

Proiectul propus nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva - Cadru Deşeuri

Directiva Cadru privind deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deasemeni prin HG nr. 856/2002, modificata cu HG nr. 210/2007, reglementeaza evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobă lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Deşeurile rezultate vor fi doar în perioada de construcţie vor fi colectate în sistem selectiv şi transportate de pe amplasament de către o firmă specializată.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investitia va fi finantata din fonduri acordate de la bugetul de stat prin respectarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, program aprobat prin H.G. nr. 793/26.10.2016.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier intră în sarcina antreprenorului desemnat în urma licitatiei de execuţie și se va amplasa pe terenul pus la dispoziție de ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu.

Antreprenorul are obligaţia de a împrejmui provizoriu teritoriul şantierului, pe durata derulării contractului, pentru a-l proteja de accesul altor persoane, de circulaţia rutieră sau de eventuale animale.

Antreprenorul va întocmi un proiect de organizare de şantier. În cadrul acestui proiect se ţine seama de configuraţia amplasamentului, de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (apă, canal, energie electrică).

Organizarea de şantier cuprinde amenajări temporare pentru:

    - parcul de utilaje, autovehicule, autocisterne;

    - depozitarea, pieselor, materialelor, pieselor de schimb;

    - depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii,

    - toalete ecologice;

    - spaţii necesare personalului de conducere şi tehnic;

    - spaţii în care să fie efectuate reparaţii;

    - spaţii necesare personalului de pază.

Lucrările pentru organizarea de şantier cuprind:

    - curăţarea şi nivelarea terenului;

    - amenajarea platformelor;

    - construcţii provizorii (containere prefabricate);

    - îngrădirea incintei.

- localizarea organizării de șantier;

Amplasamentul pentru organizarea de santier va fi stabilit impreuna cu beneficiarul lucrarilor si se vor lua in considerare urmatoarele:

- accesul la reteaua de drumuri;

- Disponibilitatea terenului(domeniu public).

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

    - ocuparea terenului;

    - amenajarea platformelor;

    - depozitarea deşeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier, urmată de refacerea terenului la starea inițială.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- manipularea/scurgerea accidentala a combustibililor;

- functionarea defectuoasa a utilajelor de constructii;

- scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

- activitatea umana;

- deseurile municipale;

- traficul auto.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- Amenajarea unei platforme pietruite, imprejmuită, pe care se vor amplasa containerul birou, vestiarele, containerele pentru deseuri, toaletele ecologice, generatorul de curent electric (unde este cazul) și spații pentru depozitarea materialelor.

- Utilajele vor staționa pe platforma pietruită, în apropierea frontului de lucru, fără a îngreuna circulația rutieră sau se vor întoarce la sediul constructorului.

- Se vor lua măsuri de verificare tehnică a utilajelor pentru a evita emisii mari datorate unor defecţiuni.

- Depozitele de materiale excavate vor fi prevazute cu șanțuri perimetrale de gardă.

- Alimentarea cu apă tehnologică se va aproviziona cu cisterna. Pentru personalul muncitor, apa potabilă va fi asigurată în bidoane de plastic sau fântăni din apropiere.

- Balastul utilizat pentru refacerea drumurilor va fi preluat de la una din balastierele existente în zona amplasamentului. Betonul, mixtura asfaltica se vor aduce preparate și se vor transporta cu autovehicule specifice.

- Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi acelea care fac parte din contract, vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie.

- Se va asigura managementul adecvat al deșeurilor.

- Traficul de şantier şi funcţionarea utilajelor se vor limita la traseele şi programul de lucru specificat. Nu se creeaza căi temporare de acces la amplasament.

- Pentru colectarea apelor uzate menajere de la activitatile igienico – sanitare ale angajaților vor fi prevăzute toalete ecologice.

- Personalul angajat va fi instruit pentru a se va evita degradarea zonelor în vecinatea amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrele adiacente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Realizarea obiectivului investițional nu presupune intervenții semnificative asupra mediului.

Investiția va contribui la ameliorarea calității factorilor de mediu din zona.

Refacerea amplasamentului afectat de execuția proiectului constă în realizarea de lucrari de nivelare a terenului. Suprafețele de teren ocupate temporar de lucrari își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare.

S-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a amplasamentului:

- evacuarea de pe platforme a resturilor de materiale și a deșeurilor de construcții și dezafectări rezultate;

- dezafectarea organizarii de santier;

- decopertarea solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi lubrifianţi; evacuarea de pe amplasament în vederea tratării conform prevederilor legale;

- nivelarea terenului; se va realiza cu solul vegetal rezultat prin decaparea suprafeţelor ocupate definitiv, gropi de împrumut.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În faza de execuție și în faza operațională, se vor lua măsurile imediate în caz de poluare accidentală și vor fi anunțate autoritățile de mediu, respectiv: Agenția Teritorială pentru Protecția Mediului, Garda Judeteană de Mediu ăi alte autorități competente.

În faza de operare, prin Regulamentul de funcţionare, operatorul care va exploata sistemul si va asigura măsurile necesare pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Fiind o investiție în reabilitare amenajare de irigații, durata de viață normată este de 30 de ani.

Nu sunt prevăzute lucrări de închidere sau dezafectare a investiției, ci lucrări de intreținere și reparații periodice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Pentru readucerea terenului la starea inițială, se vor respecta prevederile HG 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului și HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor sunt prezentate anexat.

Nu sunt necesare cǎi de acces provizorii, circulaţia realizându-se pe reţeaua de drumuri existente. Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor.

- schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

- schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Se ataseaza inventar de coordonate STEREO 70.

- numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Situl Natura 2000 Comana - ROSCI0043, ROSPA0022,

- Gura Vedei – Șaica – Slobozia - ROSCI 0888,

- Situl Natura 2000 Vedea – Dunăre ROSPA0108.

- prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Parcul Natural Comana este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc natural), situat în Muntenia, pe teritoriul județului Giurgiu. Aria naturală se află în sud-estul județului Giurgiu, pe teritoriile administrative ale comunelor Comana, Călugăreni, Colibași, Băneasa, Gostinari, Greaca, Mihai Bravu si Singureni.

Situl Natura 2000 Comana, desemnat ca şi sit de protecţie avifaunistică prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, primind codul ROSPA0022. Totodată, a fost recunoscut şi ca sit de importanţă comunitară, prin Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 776/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având codul ROSCI0043; acest ordin a fost modificat ulterior prin Ordinul numărul 1964/2007. Din punct de vedere teritorial, nucleul de bază al sitului se dezvoltă în jurul Parcului Natural Comana, aflat integral în judeţul Giurgiu. Hotărârea Guvernului nr. 971 din 2011, respectiv Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, cele două acte normative iniţiale prin care aria s-a inclus în rețeaua Natura 2000, sunt din nou modificate şi completate, limitele fiind actualizate şi extinse.

Parcul Natural Comana a fost declarat arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone). Acesta se întinde pe o suprafață de 24.963 ha și reprezintă o zonă specială de conservare cu regim de protecție pentru mai multe specii de floră spontană (Paeonia peregrina Mill-sp., Ruscus aculeatus) și faună sălbatică (păsări, pești, mamifere, reptile și amfibieni) din Câmpia Burnazului.

Situl Comana (începând din 25 octombrie 2011) este protejat prin Convenția Ramsar, ca zonă umedă de importanță internațională.

Situl include zone forestiere, acvatice şi mlaştinoase, păşuni şi terenuri neproductive, terenuri sărăturate şi terenuri agricole, dar şi localităţi rurale și drumuri.

Parcul se suprapune atât ariei de protecție specială avifaunistică Comana (sit SPA) cât și sitului de importanță comunitară Comana (sit SCI) și include rezervațiile naturale: Pădurea Ologa - Grădinari și Pădurea Padina Tătarului.

## Biodiversitate

Parcul Natural Comana prezintă o arie naturală încadrată în bioregiunea continentală sudică a Câmpiei Române și cea nord-estică a Câmpiei Burnazului, ce adăpostește, protejează și conservă o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre și acvatice.

### Habitate

Habitat natural cu ape stătătoare aflat în arealul parcului Comana

Parcul dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri dacice de stejar și carpen, Păduri balcano-panonice de cer și gorun, Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane, Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice, Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion, Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea, Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition, Lacuri distrofice și iazuri și Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention); ce adăpostesc floră și faună specifice Câmpiei Române.

### Floră

La nivelul ierburilor este întâlnită o gamă diversă de plante (de pajiște și de mlaștină), dintre care unele foarte rare, protejate prin lege sau endemice pentru această zonă.

Ouăle-popii (Himantoglossum caprinum)

În arealul parcului sunt întâlnite trei specii floristice enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); astfel: capul-șarpelui (Echium russicum), trifoiașul de baltă (Marsilea quadrifolia) și ouăle-popii (Himantoglossum caprinum).

Alături de acestea vegetează și alte rarități floristice din speciile: bujor românesc (Paeonia peregrina Mill. var. romanica), dedițel vânăt (Pulsatilla montana), pătlăgină (din speciile: Plantago tenuiflora și Plantago cornuti), stupiniță (Platanthera bifolia), orhidee (din speciile: Platanthera chlorantha, Epipactis purpurata, ), broscariță (din speciile: Potamogeton lucens și Potamogeton perfoliatus), brândușă galbenă (Crocus flavus), căpșunică (Cephalanthera rubra și Cephalanthera damasonium), nemțișor (Delphinium fissum), cucență (Digitalis ferruginea), mlăștiniță (din speciile: Epipactis atrorubens și Epipactis helleborine), lalea pestriță (Fritillaria orientalis), stânjenel sălbatic (Iris sibirica), flocoșele (Lychnis coronaria), garbiță (Limodorum abortivum), buhai (Listera ovata), nufăr galben (Nuphar lutea), untul-vacii (Orchis morio), poroinic (Orchis tridentata), peștișoară (Salvinia natans), viorele (Scilla autumnalis) sau ghimpe (Ruscus aculeatus).

### Faună

Printre speciile faunistice enumerate în acceași anexă a Directivei Europene se află două mamifere: popândăul (Spermophilus citellus) și liliacul comun (Myotis myotis); o reptilă și doi amfibieni: țestoasa de baltă (Emys orbicularis)[14], buhaiul de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina) și tritonul cu creastă danubian (Triturus dobrogicus); și cinci specii de pești: țigănuș (Umbra krameri), zvârlugă (Cobitis taenia), petroc (Gobio kessleri), țipar (Misgurnus fossilis) și boarța (Rhodeus sericeus amarus).

Parcul adăpostește și asigură condiții de hrană și cuibărire mai multor păsări protejate enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 147/CE din 30 noiembrie 2009, privind conservarea păsărilor sălbatice.

Egretă albă (Egretta alba)

Specii de păsări: uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), uliu păsărar (Accipiter nisus), lăcarul mare (Acrocephalus arundinaceus), lăcarul de mlaștină (Acrocephalus palustris), lăcarul de rogoz (Acrocephalus schoenobaenus), lăcarul de lac (Acrocephalus scirpaceus), fluierar de munte (Actitis hypoleucos), ciocârlie-de-câmp (Alauda arvensis),pescăruș albastru (Alcedo atthis), rață sulițar (Anas acuta), rață lingurar (Anas clypeata), rață fluierătoare (Anas penelope), rață mare (Anas platyrhynchos), rață pestriță (Anas strepera), rață cârâitoare (Anas querquedula), gârliță mare (Anser albifrons), gâscă cenușie (Anser anser), fâsă-cu-gât-roșu (Anthus cervinus), fâsă de pădure (Anthus spinoletta), lăstunul mare (Apus apus), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), stârc cenușiu (Ardea cinerea), stârc roșu (Ardea purpurea), stârc galben (Ardeola ralloides), pietruș (Arenaria interpres), ciuf-de-pădure (Asio otus), ciuf-de-câmp (Asio flammeus), rață-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), rața moțată (Aythya fuligula), rață roșie (Aythya nyroca), mătăsar (Bombycilla garrulus), buhai de baltă (Botaurus stellaris), rață sunătoare (Bucephala clangula), șorecar-încălțat (Buteo lagopus), fugaci de țărm (Calidris alpina), prundaș nisipar (Calidris alba), fugaci mic (Calidris minuta), fugaci roșcat (Calidris ferruginea), fugaci pitic (Calidris temminckii), caprimulg (Caprimulgus europaeus), cânepar (Carduelis cannabina), sticlete (Carduelis carduelis), florinete (Carduelis chloris), scatiu (Carduelis spinus), prundașul gulerat mic (Charadrius dubius), ploier gulerat mare (Charadrius hiaticula), chirighiță neagră (Chlidonias niger), chirighiță-cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus), chirighiță-cu-aripi-albe (Chlidonias leucopterus), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), erete de stuf (Circus aeruginosus), botgros (Coccothraustes coccothraustes), porumbel de scorbură (Columba oenas), dumbrăveancă (Coracias garrulus), cristel-de-câmp (Crex crex), cuc (Cuculus canorus), lăstun de casă (Delichon urbica), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus), egretă mică (Egretta garzetta), egretă albă (Egretta alba), presură bărboasă (Emberiza cirlus), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), lișiță (Fulica atra), becațină comună (Gallinago gallinago), ciovlica roșcată (Glareola pratincola), piciorong (Himantopus himantopus), frunzăriță-galbenă (Hippolais icterina), stârc pitic (Ixobrychus minutus), capîntorsul (Jynx torquilla), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), pescăruș argintiu (Larus cachinnans), pescăruș râzător (Larus ridibundus), gușă albastră (Luscinia svecica), prigoare (Merops apiaster), presură sură (Miliaria calandra), codobatură galbenă (Motacilla flava), codobatura albă (Motacilla alba), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), bătăuș (Philomachus pugnax), lopătar (Platalea leucorodia), codroș de munte (Phoenicurus ochruros), țigănuș (Plegadis falcinellus), corcodel-mare (Podiceps cristatus), ciocîntors (Recurvirostra avosetta), pițigoi-pungar (Remiz pendulinus),mărăcinar (Saxicola rubetra), chiră de baltă (Sterna hirundo), călifar alb (Tadorna tadorna), corcodel mic (Tachybaptus ruficollis), fluierar de mlaștină (Tringa glareola), fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), sturzul cântător (Turdus philomelos), mierlă (Turdus merula) sau nagâț (Vanellus vanellus).

ROSCI 0888 - Gura Vedei – Șaica – Slobozia

Gura Vedei – Șaica – Slobozia este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sudul României, pe teritoriile administrative ale județelor Călărași, Giurgiu și Teleorman.

Aria naturală se află în extremitatea sudică a județului Giurgiu , cea sud-vestică a județului Călărași și cea sud-estică a județului Teleorman (în Lunca Dunării), în imediata apropiere de drumul național DN5C, care leagă municipiul Giurgiu de orașul Zimnicea.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 9.514 hectare.

Aria protejată (încadrată în bioregiune geografică continentală) reprezintă o zonă naturală (râuri, plaje cu nisip, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști, terenuri arabile, păduri de foioase) cu rol de protecție și conservare a două tipuri de habitate de interes comunitar: Zavoaie cu Salix alba si Populus alba și Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri). Situl asigură condiții de hrană și viețuire pentru mai multe specii de mamifere, reptile, amfibieni și pești (unele protejate prin lege)[5].

În arealul sitului vegetează arbori cu specii de: stejar (Quercus robur), velniș (Ulmus laevis), frasin (din speciile Fraxinus excelsior și Fraxinus augustifolia), plop alb (Populus alba) și salcie (Salix alba).

Fauna sitului este constituită din mamifere cu specii (multe aflate pe lista roșie a IUCN) de:

Vidră (Lutra lutra)

vidră (Lutra lutra), popândău (Spermophilus citellus)[6], liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cărămiziu (Myotis emarginatus), liliacul cu potcoavă (Rhinolophus mehelyi), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros); reptile și amfibieni (țestoasa de baltă din specia Emys orbicularis și buhaiul de baltă cu burta roșie - Bombina bombina, specie considerată ca vulnerabilă și aflată pe lista roșie a IUCN) și pești cu specii de: avat (Aspius aspius), svârlugă (Cobitis taenia), porcușor-de-nisip (Gobio albipinnatus), răspăr (Gymnocephalus schraetzer), țipar (Misgurnus fossilis), boarța, (Rhodeus sericeus amarus), dunăriță (Sabanejewia aurata), fusar (Zingel streber), ghiborț de râu (Gymnocephalus baloni) sau scrumbia de Dunăre (Alosa immaculata).

În arealul sitului este semnalată prezența unei comunități de scoici cu indivizi din specia Unio crassus (scoică-mică-de-râu), specie cu risc ridicat de dispariție în sălbăticie, aflată pe lista roșie a IUCN].

## Căi de acces

- Drumul național DN51 pe ruta: Alexandria - Poroschia - Țigănești - Brânceni - Smârdioasa - Izvoarele - Zimnicea.

- Drumul național DN41 pe ruta: Oltenița - Chirnogi - Căscioarele - Greaca.

Situl Natura 2000 Vedea – Dunăre ROSPA0108

La vest de Giurgiu, un sector al Dunării cu ostroave, păduri de luncă, lacuri (la Pietrișu), mlaștini, canale, stufărișuri, sectorul inferior al râului Vedea care se varsă în Dunăre la km 527… cu locuri interesante pentru biodiversitate, amonte pe râu pe la Pietroșani, Bujoru șamd. Depozitele loessoide ale Platformei Moesice se întind pe mari suprafețe; depozitele aluviale holocene cu argile, nisipuri, pietrișuri, formează grinduri fluviatile, ostroave înconjurate de brațele fluviului șamd. Pădurile de luncă sunt formate din salcie (Salix alba) în zonele mai joase și plop alb (Populus alba) în zonele mai înalte; mai există plop negru (Populus nigra), velniș (Ulmus laevis), dud alb (Morus alba), iar dintre liane vița sălbatică (Vitis sylvestris) și hamei (Humulus lupulus); există și mari plantații de plop hibrid în zona inundabilă actuală, între dig și cursul fluviului.

Este interesant de închipuit cam cum arăta acest peisaj în stare naturală, înainte de regularizarea apelor din zonă. În cartea Regiunea inundabilă a Dunării, scrisă de dr. Grigore Antipa, apărută la București în 1910 la Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, la pg. 14-15 se arată: “De la Zimnicea la Giurgiu, pe o întindere de 59 km, balta ocupă o suprafață de vre-o 19.000 hectare și are o lățime mijlocie de vre-o 4 km trecând în unele locuri peste 5 km și strângându-se aproape de Giurgiu până la mai puțin de 2 km. Aici, până la domeniul Giurgiului (în dreptul ostrovului Mecica), ea formează o câmpie întinsă, (…) presărată cu o serie de lacuri mai mici sau mai mari, care se alimentează cu apa de Dunăre, fie prin gârle speciale, fie prin acumularea apelor rămase de la inundațiunile mari. În domeniul Giurgiului găsim din nou un lac mai mare Balta Mahăru (suprafața de 890 hectare luciu de apă), care se alimentează din Dunăre. Din aval de la o distanță mare, aproape de Giurgiu, prin gârla Cama, cât și prin alte gârle mai mici; din amonte, afară de Cama, ea se mai alimentează și prin diferite alte gârle, care aduc apă tocmai din regiunea Zimnicei.”

Ostrovul Gâsca, de 58 hectare, este declarat rezervație naturală prin Hotărârea de Guvern 2151 din 30 noiembrie 2004. Din februarie 2006, protejate au devenit și ostroavele Cama – Dinu – Păsărica, pe o suprafață de 2.400 hectare; acestea au și păduri seculare de stejari, precum și colonii de cuibărire de mari dimensiuni ale lopătarilor, stârcilor, cormoranilor șamd.

Situl Natura 2000 Vedea – Dunăre ROSPA0108 are suprafața de 22.874,4 hectare, situate între 2 și 114 m altitudine… Situl este situat în regiunea biogeografică continentală, la limita județelor Giurgiu și Teleorman, cuprinzând un sector din lunca Dunării și sectorul inferior al râului Vedea. De remarcat este că mare parte a sitului este teren agricol arabil (58%) – tarlale cultivate cu porumb în 2012, pe lângă care există păduri (15%), pășuni (10%), râuri, lacuri (11%), mlaștini (3%), precum și niște tufărișuri. Râul Vedea izvorăște la 435 m, în jud. Argeș; are lungimea de 244 km, un curs sinuos și se varsă în Dunăre la circa 20 m altitudine.

Conform Formularului Standard al sitului (SPA), aici cuibăresc peste 12 perechi de pescărel albastru (Alcedo atthis), este relative comun stârcul roșu (Ardea purpurea), totodată cuibăresc 50-60 p. stârc galben (Ardeola ralloides), 25-34 p. rață roșie (Aythya nyroca), 33-40 p. barză albă (Ciconia ciconia), 8-10 p. barză neagră (Ciconia nigra), 12-24 p. erete de stuf (Circus aeruginosus), peste 26 p. egretă mare (Egretta alba), 6-7 p. piciorong (Himantopus himantopus), 20-24 p. stârc pitic (Ixobrychus minutus), 120-166 p. lopătar (Platalea leucorodia), 34-41 p. țigănuș (Plegadis falcinellus). În perioada de iarnă există aici peste 240 exemplare de cormoran pitic (Phalacrocorax pygmeus), precum și efective importante de gâște, rațe, lebede șamd. În perioada pasajului, situl este utilizat de 300-400 exemplare de rață roșie (Aythya nyroca), peste 180 berze albe (Ciconia ciconia), peste 48 de berze negre (Ciconia nigra), peste 1.000 de exemplare de cormoran pitic (Phalacrocorax pygmeus), și sunt relativ comuni lopătarii (Platalea leucorodia), țigănușii (Plegadis falcinellus), ciocîntorșii (Recurvirostra avosetta) șamd. În perioada de migrație există pe aici peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă… ceea ce face ca situl să fie candidat potențial pentru statutul de sit Ramsar. Aria de Importanță Avifaunistică RO117 Vedea – Dunăre are 22.889 hectare, între 14 și 90 m altitudine; conform BirdLife, aici există în timpul pasajului 450-3.000 de sitari de mal (Limosa limosa) și 20.000-34.000 de pescăruși râzători (Larus ridibundus).

Tot în această zonă, în mare parte cuprins de situl SPA, avem situl Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica – Slobozia: are suprafața de 5.813 hectare, situate între 2 și 54 m altitudine; include și Ostrovul Năsturelul care este rezervație naturală. În Formularul Standard al sitului (SCI), se arată prezența variatelor specii de interes comunitar printre care specii de pești (Gobio albipinatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Gymnocephalus schraetzer, Gymnocephalus baloni, Zingel zingel, Zingel streber), amfibieni (Bombina bombina), reptile (Emys orbicularis), mamifere (printre care specii de lilieci – Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis myotis, precum și vidră – Lutra lutra).

PS. Expediția Naturalistică de Observare și Documentare “Zone Umede Dunărene” este propusă a se derula în primele 2 săptămâni din mai 2013. Ea va include printre zonele analizate și acest sit Natura 2000. Amploarea activităților va fi dependentă de resursele existente. Donații, sponsorizări, finanțări pentru susținerea acestei inițiative puteți trimite la: Asociația Valea Verde cu sediul în Sighetu Marmaţiei, având contul nr.  RO37BRDE250SV 05663842500 deschis la BRD – GSG Agenţia Sighetu Marmaţiei. Pentru detalii mă puteți contacta pe e-mail: lengyelpeter@yahoo.com

Lebăda de vară (Cygnus olor), adult și juvenil

Cuc (Cuculus canorus), juvenil

Fluierari negri (Tringa erythropus)

Egretă mare (Egretta alba/ Casmerodius albus)

Bătăuș (Philomachus pugnax)

Prundăraș gulerat (Charadrius dubius)

Fluierar de mlaștină (Tringa glareola)

Rață roșie (Aythya nyroca)

Egretă mică (Egretta garzetta)

Stârc cenușiu (Ardea cinerea)

Stârc purpuriu (Ardea purpurea)

Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis), juvenil

Rață roșie (Aythya nyroca)

Rață lingurar (Anas clypeata)

Fluierari negri (Tringa erythropus)

- Descriere arii

  - Aria naturala protejata Padurea Snagov

  - ROSCI0259 Valea Călmățuiului

  - ROSCI0278 Bordusani Borcea

    - 0278 Culturala

    - 0278 Geografica

    - 0278 Socio economica

    - 0278 Turistica

  - ROSCI0308 Lacul si Padurea Cernica

  - ROSPA 0051 Iezerul Calarasi

  - ROSPA0012 Bratul Borcea

  - ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica

  - ROSPA0145 Valea Călmățuiului

  - ROSPA0122 Lacul si Padurea Cernica

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor protejate. Proiectul propune reabilitarea unei amenajari hidrotehnice existente pentru îmbunatatiri funciare.

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Obiectul proiectului ” Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu Răzmirești zona A+C,      jud.Giurgiu” îl constituie:

- Reabilitarea staţiilor de pompare prin: lucrari de constructii navale, reabilitat instalatii hidromecanice, reabilitat conducte refulare; inlocuire agregate de pompare; reabilitare celula motor,sosire si de masura,reabilitat instalatie compensare factor de putere; inlocuit cablu de forta alimentare electromotoare; reabilitat instalatie interioara si exterioara, instalatie automatizare; reabilitare cladire - refacere tencuielilor, a zugravelilor, a peretilor; refacere izolatie acoperis ( in terasa si tip luminatoare), reabilitare perimetru imprejmuit cladire anexa electrica.

- Reabilitării canale (aductiune, distributie) prin: defrisarea,degajarea vegetatiei,decolmatarea de deponii, refacere a pereelor; reabilitarea construcţiilor hidrotehnice (stavilare, podeţe, deversoare );

Construcţiile care fac obiectul prezentei documentații au ca destinație aducțiunea apei pentru irigații, din Fluviul Dunarea, pomparea și transferul ei la beneficiari pentru udarea culturilor.

Sursa de apa este asigurata de Fliviul Dunarea prin intermediul canalului Plantelor si apoi prin canalul de aductiune Cama in capatul caruia se afla amplasata statia de pompare plutitoare SPA Cama.

Destinatia cladiriilor - anexa electrica, este de a asigura protectia echipamentelor electrice (celule comanda si forta) ce urmeaza a fi reabilitate.

Destinatia constructiilor hidrotehnice si a retelei de canale reprezinta imbunatatirea transportului apei prin refacerea sectiunilor si eliminarea pierderilor de apa prin reabilitarea suprafetei pereate si reabilitarea constructiilor hidrotehnice  (stavilare) pentru o mai buna dirijare a apei in sistem.

Prin realizarea proiectului nu se va produce un impact negativ semnificativ asupra avifaunei în general şi asupra speciilor de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului Europei nr 2009/147/EC pentru care au fost desemnate siturile mentionate anterior.

Efectul anticipat al proiectului asupra ariilor de protecţie specială avifaunistică  este nesemnificativ, de scurta durata, având în vedere că:

1. Obiectivele proiectului sunt amplasate pe granita siturilor de interes comunitar. Habitatul de cuibărit la speciile analizate va fi afectat nesemnificativ sau va fi practic nul raportat la suprafețele habitatelor ocupate din întregul sit.

2. Nu se va produce fragmentarea habitatului de cuibărit / hrănire / staţionare sau utilizat în alte scopuri la nivelul întregului sit.

3. Suprafaţa mică luată în considerare şi terenurile din imediata vecinătate sunt parţial afectate şi influenţate de alte activităţi umane (terenuri agricole, drumuri de pământ, etc.), potenţialul său pentru speciile de păsări sălbatice fiind scăzut.

Reabilitarea construcţiilor hidrotehnice nu produce reducerea numărului exemplarelor speciilor de interes comunitar enumerate în anexa II a DC 92/43/CEE (mamifere, amfibieni şi reptile, nevertebrate, peşti, plante)  şi nici micşorarea/distrugerea unor suprafeţe din habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă,şi reproducere ale acestor specii. În raport cu delimitarea zonelor funcţionale cu regim diferenţiat de protecţie de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, zonele strict protejate (zone de protecţie integrală) şi zonele tampon care le protejează, se situează în afara sferei de influenţă a amplasamentul proiectului.

Se considera că impactul asupra speciilor de nevertebrate, reptile si amfibieni de interes comunitar,va fi nesemnificativ,  de scurta durata, si se va desfasura doar pe perioada utilizarii utilajelor in zona.

Disturbarea temporară a unor specii de interes comunitar aflate în trecere sau în vecinătatea amplasamentului se poate manifesta pe perioade scurte de timp, doar în faza de construcţie (poluare fonică, cresterea temporară a turbidităţii apei  în apropierea malului datorită activitătii utilajelor) şi este nesemnificativă întrucât speciile sunt mobile şi se pot retrage/pot evita temporar fronturile de lucru. Efectul încetează în faza de exploatare a proiectului.

În ce priveşte potenţialul impact al proiectului asupra speciilor de pesti de interes comunitar, consideram ca obiectivele proiectului pot cauza un disconfort pe perioada desfasurarii proiectului (activitati de dragare). Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura pe sectiuni scurte de maxim 100 m/interventie pe canalele supuse reabilitarii, consideram ca impactul asupra speciilor de pesti va fi redus.

În ce priveşte potenţialul impact al proiectului asupra speciilor de mamifere de interes comunitar, consideram ca va avea un impact sezonier si se va manifesta doar pe perioada utilizarii utilajelor prin zgomot, praf, noxe. Avand in vedere amplasarea proiectului (zonele de granita ale ariilor natural protejate) precum si gradul de antropizare a zonei analizate, consideram impactul ca fiind nesemnificativ.

În ce priveşte potenţialul impact al proiectului asupra habitatelor, avand in vedere obiectivele proiectului, consideram ca impactul va fi nul deoarece lucrarile propuse nu vor duce la modificari, pierderi sau fragmentari de habitate.

Reabilitarea construcţiilor hidrotehnice nu produce reducerea/distrugerea suprafeţei nici unui habitat de interes comunitar aflat în cuprinsul sitului.

Realizarea şi funcţionarea proiectului nu produce fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu crează obstacole pentru deplasarea speciilor între locurile de adăpost, hrănire, reproducere.

Măsuri de reducere a impactului

-	Limitarea în timp a execuţiei investiţiei propuse şi aplicarea unor tehnologii care să limiteze producerea de zgomot.

- Respectarea graficului de lucrări

- Evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate (vegetaţie, pământ).

- Evitarea afectării de către infrastructura temporară creată în perioada de construcţie a proiectului, a habitatelor naturale şi semi-naturale din afara amplasamentului.

- Restrângerea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier.

- Se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului în scopul minimizării impactului acustic asupra speciilor de importanţă comunitară.

- Constructorul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase.

- Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcţie. Suprafeţele destinate pentru depozitarea de materiale de construcţie, de recipienţi goliţi şi depozitare temporară de deşeuri vor fi impermeabilizate în prealabil, cu folie de polietilenă.

- Colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor şi îmbolnăvirii sau accidentării acestora.

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

XIV-1.000.00.00.00.0. – B.H. Dunare

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Denumire corp apa (captare si evacuare): Dunarea

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Cod corp apa (captare si evacuare):-;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- apa de suprafata: stare ecologica buna;

- apa subterana: stare ecologica buna;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul central al Directivei Cadru in domeniul apei este acela de a obtine o “stare buna” pentru toate corpurile de apa, atat pentru cele de suprafata, cai si pentru cele subterane, cu exceptia corpurilor puternic modificate si artificiale, pentru care se defineste “potentialul ecologic bun”.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Anexe:

- Certificat de urbanism

- Autorizatia de gospodarire a apelor

- Documentatie topografica

|  | Semnătura și ștampila titularului AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu; Semnatura si stampila titularului |
| --- | --- |