MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

„Groapa de imprumut”, propus a fi amplasat in Giurgiu, adiacent Vama Noua,

NC 2451, CF 36490 (vechi 2471/N), judetul Giurgiu

Beneficiar: S.C. BRENDO BALAST S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

septembrie    2020

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| a ) Rezumat al proiectului | 3 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| c) Valoarea investiţiei | 5 |
| d) Perioada de implementare propusă | 5 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 5 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 9 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 9 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 10 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 10 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 10 |
| b) Protecţia aerului | 14 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 15 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 16 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 16 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 17 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 19 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 21 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 21 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 21 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 21 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 23 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 24 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 24 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 24 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 24 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 27 |
| XII. Anexe - piese desenate | 28 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

„Groapa de imprumut”,  propus a fi amplasat in Giurgiu, adiacent Vama Noua, NC 2451, CF 36490 (vechi 2471/N), judetul Giurgiu

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 2, lit a);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acesteia nefiind situat pe teritoriul ariilor naturale protejate;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

- numele: S.C. BRENDO BALAST S.R.L.

- adresa poştală: oras Titu, sat Salcuta, nr. 302, DN 7, judetul Dambovita, J15/379/2010, CUI RO27174408, telefon 0768101060;

- reprezentant: Andreescu Crtistina - administrator

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului

Groapa de imprumut este destinata extragerii materialului argilos pentru proiectul CNAIR de realizare a drumului de legatura DN 5 Km 60+500 – Soseaua de centura – Pod Prieteniei Km 61+400, ocupa o suprafata totala de 7.5 ha, din care exploatabila 6.95 ha si a fost pusa la dispozitie de Primaria Municipiului Giurgiu.

Terenul exploatabil se afla in interiorul unui teren in suprafata de 97.9 ha apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, in zona de protectie a Sitului arheologic de la Giurgiu, punct Malu Rosu.

Date privind exploatarea:

- cote teren natural in zona exploatabila: 16.61 mdMN – 18.60 mdMN

- cota exploatabila: 15.00 mdMN

- nivel hidrostatic: 14.00 mdMN

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului natural 2.61 m – 4.60 m

- adancime sapatura: + 1.0 m deasupra Nhs

- adancime minima de excavare de la cotele terenului natural 1.61 m

- adancime maxima de excavare de la cotele terenului natural: 3.60 m

- volum total exploatabil: 161078.0 mc

Terenul in suprafata de 7.5 ha are o forma aproximativ trapezoidala, cu denivelari, cu o lungime medie de 320.2 m si latimea medie de 236.6 m si cote ale terenului natural ce variaza intre 16.61 mdMN si 18.60 mdmN.

Perimetrul exploatabil in suprafata de 6.95 ha are o forma aproximativ trapezoidala, cu denivelari, cu o lungime medie de 310.2 m si latimea medie de 226.6 m si cote ale terenului natural ce variaza intre 16.61 mdMN si 18.60 mdmN.

Pilieri de siguranta

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: 5.0 m fata de terenurile invecinate si drumurile de exploatare.

Situatia juridica a terenului

Terenul in suprafata de 7.5 ha este domeniul public privat al Municipiului Giurgiu, conform Legii 18/1991. Intre Municipiul Giurgiu si S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. exista contractul de asociere in participatiune nr. 37962/22.07.2020, iar intre S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. si S.C. BRENDO BALAST S.R.L. s-a incheiat contract de lucrari/ prestari servicii nr. 1430/220/1069900192/28.07.2020, in vederea realizarii lucrarilor de excavare pentru realizarea gropii de imprumut aferente investitiei “Proiectare si executie Drum de legatura DN 5 km 60+500- - Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400”.

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut certificatul de urbanism nr. 444 din 28.08.2020, emis de Primaria municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu.

- Justificarea necesităţii proiectului

Groapa de imprumut este destinata extragerii materialului argilos pentru proiectul CNAIR de realizare a drumului de legatura DN 5 Km 60+500 – Soseaua de centura – Pod Prieteniei Km 61+400, ocupa o suprafata totala de 7.5 ha, din care exploatabila 6.95 ha si a fost pusa la dispozitie de Primaria Municipiului Giurgiu.

Drumul de legatura DN 5 km 60+500 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei km 61+400 are ca scop principal asigurarea conexiunii rutiere intre DN 5 si punctul de trecere a frontierei Giurgiu.

Drumul de legatura se desprinde din DN 5, la km 56+197, printr-o intersectie giratorie si se continua spre sud, intersectandu-se cu DN 5 si DJ 507, printr-un alt sens giratoriu la km 62+404. Drumul ajunge in sensul giratoriu de la punctul vamal prin Strada Unirii, aceasta urmand a fi reabilitata la 2 benzi pe sens, cu aceeasi structura ca a variantei ocolitoare.

Potrivit CNAIR, construirea acestui drum de legatura va asigura mai multe obiective:

- Devierea traficului in afara localitatilor reduce atat nivelul de poluare fonic, cat si emisiile de CO2;

- Perioada de tranzit intre cele doua puncte ale DN 5, unde se intentioneaza executia drumului de legatura, scade semnificativ, rezultand costuri mai mici de transport, dar si un consum redus de carburant;

- Traficul local nu va mai fi perturbat de traficul national si international, ceea ce va duce la fluidizarea traficului in zona.

Finantarea este asigurata din fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Infrastructura Mare) si de la bugetul de stat.

Castigatorul contractului „Proiectare si Executie Drum de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400” este societatea Porr Construct S.R.L.

Durata contractului este de 108 luni, din care 6 luni proiectare, 24 luni executie si 84 luni perioada de garantie.

- Valoarea investiţiei

400 mii lei.

- Perioada de implementare propusă

Lucrarile de exploatare se vor realiza pe o perioda de 2 ani.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexate la prezentul memoriu.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarii din perimetrul care se va aviza, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei, care constau in delimitarea zonei de excavat si stabilirea cotei pana la care se va excava, respectiv 15.0 mdMN.

Lucrari proiectate

Excavatiile zonei de imprumut presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 1.61 m si pe o adancime maxima de 3.60 m, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic, pe o suprafata efectiva de 69500.0 mp (in interiorul pilierilor), cu un volum total rezultat de 161078.0 mc.

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- cote teren natural in zona exploatabila: 16.61 mdMN – 18.60 mdMN

- cota exploatabila: 15.00 mdMN

- nivel hidrostatic: 14.00 mdMN

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului natural 2.61 m – 4.60 m

- adancime sapatura: + 1.0 m deasupra Nhs

- adancime minima de excavare de la cotele terenului natural 1.61 m

- adancime maxima de excavare de la cotele terenului natural: 3.60 m

- volum total exploatabil: 161078.0 mc

- taluze exploatare m=1

- latime exploatare: 310.2 m

- lungime exploatare: 226.6 m

- suprafata proprietate = 75000.0 mp, din care:

> suprafata exploatabila = 69500.0 mp

> suprafata pilieri = 5500.0 mp

Dupa finalizarea exploatarii, va ramane o groapa care va fi adusa la forma initiala cu umplutura, prin grija Primariei Giurgiu in baza unui alt proiect de reconstructie ecologica.

Metoda de exploatare

Avand in vedere caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant si dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub limita de excavare impusa, de 15.00  mdMN.

Tehnologia de exploatare

Tehnologia de exploatare se refera la metoda de exploatare optima ce trebuie aplicata, precum si la lucrarile premergatoare exploatarii propriu-zise.

Lucrari de deschidere nu sunt necesare, accesul in perimetru fiind asigurat de un drum existent.

Exploatarea zacamantului din perimetrul analizat se va face in perimetrul detinut,  interzicandu-se lucrari de excavatii in zona pilierilor.

Exploatarea perimetrului  se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10.0 m, paralele cu latura perimetrului dinspre est spre vest, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare:

- lucrarile de excavare se vor face cu respectarea pilierilor de siguranta;

- materialul excavat va fi incarcat si transportat in zona lucrarilor aferente investitiei CNAIR.

Excavatiile se vor realiza pana la cota 15.00 mdMN, cu 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic (cota 14.00 mdMN), cu panta taluzelor de 1 : 1.

Transport tehnologic, destinatie material excavat

Agregatele brute extrase vor fi transportate cu autobasculantele de executantul lucrarilor la infrastructura proiectului in cadrul investitiei CNAIR de realizare a drumului de legatura DN 5 Km 60+500 – Soseaua de centura – Pod Prieteniei Km 61+400.

Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente.

Dotarea tehnica

Utilajele aflate in dotarea  societatii sunt: 2 incarcatoare frontale tip Wolla cu cupa de 3.0 mc., 2 excavatoare cu cupele de 1.2 si 3.0 mc, un buldozer.

Utilitati

Alimentarea cu apa potabila: Necesarul de apa pentru baut va fi asigurat prin bidoane de plastic tip PET;

Alimentarea cu apa menajera: La nivelul exploatarii vor fi prevazute 2 grupuri sanitare ecologice TOI-TOI intretinute periodic de o firma specializata si acreditata.

Alimentarea cu apa tehnologica: In cadrul procesului tehnologic de excavare nu este necesar consumul de apa.

Alimentarea cu energie electrica: In perimetrul exploatat nu se consuma energie electrica.

Gunoiul menajer: Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate din intretinerea utilajelor vor fi preluate de firme specializate ale Municipiului Giurgiu.

Regimul de functionare

Programul de lucru pentru excavarea gropii de imprumut va fi de 11 luni/an, 26 zile/luna, 10 ore/zi. Activitatea din cadrul balastierei va fi deservita de 6 salariati.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Accesul se  face din autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe DJ 601, apoi pe DC 148 si pe drumul de exploatare existent sau din DJ 401 A pe drumul de exploatare existent.

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Volumul total de material argilos extras este de 161078.0 mc.

Volume exploatabile totale

| Profil | Dist.aplic. | Sect.prof. | Sect.med. | Vol.med. | Vol.cum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | Mp | Mp | Mc | Mc |
| AD P1 P2 P3 P4 P5 CD | 21.8 57.7 63.8 72.3 73.9 20.7 | 514.25 514.25 549.43 543.79 506.54 479.11 479.11 | 514.25 531.84 546.61 525.16 492.82 479.11 | 11210.6 30687.1 34873.7 37969.4 36419.7 9917.5 | 0.0 11210.6 41897.7 76771.4 114740.8 151160.5 161078.0 |

Esalonare lucrari

Cantitatea totala de 161078.0 mc se va exploata pe o perioada de 2 ani de zile, respectiv 2020-2022, conform cu termenul de executie al lucrarilor din cadrul proiectului:

| An | Vtotal |
| --- | --- |
| TOTAL | 160178.0 |
| 2020-2021 | 80539.0 |
| 2021-2022 | 80539.0 |

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In apropierea proiectului propus nu sunt planificate alte proiecte similare sau care sa aiba impact asupra noului proiect.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Prin nerealizarea proiectului propus (exploatare groapa de imprumut), perimetrul analizat va contiua sa fie o zona nevalorificata la potential maxim.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Alegerea amplasamentului s-a facut in urma unei analize si a Studiului hidrogeologic, in baza caruia s-a obtinut Referatul hidrogeologic de expertiza, emis de INHGA.

De asemenea, si din punct de vedere al inundabilitatii, pentru amplasamentul gropii de imprumut, de unde se excaveaza material pentru realizarea infrastructurii proiectului de drumuri, nu se impun masuri speciale de aparare impotriva inundatiilor, fiind protejat la debitul Q10% aferent clasei V de digul mal stang din zona canalului Smarda.

Alternative de alegere a proiectului

Avand in vedere caracteristicile calitative ale substantei minerale utile inmagazinate in depozitele naturale si antropogene ce urmeaza sa fie exploatate, conditiile geo-miniere de zacamant si dotarea tehnico-materiala si performantele utilajelor, s-a impus o metoda de exploatare adecvata, care se va face cu respectarea cotelor din piesele desenate, fara excavarea sub limita de excavare impusa, de 15.00  mdMN.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Materialul argilos excavat va fi folosit pentru realizarea drumului de legatura DN 5 Km 60+500 – Soseaua de centura – Pod Prieteniei Km 61+400,  asigurarand conexiunea rutiera intre DN 5 si punctul de trecere a frontierei Giurgiu.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului, societatea a obtinut certificatul de urbanism nr. 444 din 28.08.2020, emis de Primaria municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Localizarea amplasamentului

Viitoarea exploatare va fi amplasata in bazinul hidrografic al Fluviului Dunarea, in terasa mal stang, pe un teren intravilan, folosinta arabil, cu destinatia curti constructii, domeniul public privat al Municipiului Giurgiu (conform Lege 18/1991):

- la 0.3 km NV de canal Smarda

- la 1.2 km NV canal Ara

- la 2.5 km NV de Fluviul Dunarea

- la 1.0 km NE de DN 5(E70) si podul peste Dunare

- la 0.258 km SE de soseaua Oinacu, DJ 507

Coordonate STEREO’70 M.N., perimetru S = 7.5 ha

| Pct | X(N) | Y(E) | Pct | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 268378.73 | 580046.36 | 3 | 268776.59 | 580201.25 |
| 2 | 268585.13 | 580340.32 | 4 | 268611.09 | 579973.41 |

Coordonate STEREO’70 M.N., perimetru exploatabil S = 6.95 ha

| Pct | X(N) | Y(E) | Pct | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 268386.75 | 580049.09 | C | 268769.61 | 580200.15 |
| B | 268586.31 | 580333.29 | D | 268609.16 | 579979.26 |

Arealele sensibile

Amplasamentul se afla in vecinatatea:

- sit NATURA 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia, la 2.0 km vest;

- sit NATURA 2000 ROSPA0090 Ostrovu Lung – Gostinu, la 5.7 km vest.

Amplasarea proiectului in raport de siturile Natura 2000

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Bazinul hidrografic: Fluviul Dunarea

Cursuri de apa: Fluviul Dunarea, cod cadastral XIV.000.00.00.00.0.

Resurse hidrografice

Teritoriul administrativ al municipiului Giurgiu este mărginit spre sud-est, pe distanţa de 7,3 km, de fluviul Dunărea. Debitul mediu al acestuia este de cca. 5600 mc/s, atingând primăvara, după topirea zăpezilor, peste 10 000 mc/s.

În prezent, din Dunăre, în dreptul intravilanului municipiului, pornesc canalele Cama şi Sfântul Gheorghe, precum şi, în extravilan, în aval de localitate, braţele Smârda şi Ara.

Date hidrogeologice

In amplasament, nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 2.61-4.60 m de la suprafata terenului, in stransa legatura cu nivelul apei de pe Dunare, respectiv la cota 14.00 mdMM. Directia de curgere a acviferului freatic este predominanta N-S.

Pentru zona analizata a fost intocmit si inaintat la INHGA Studiu hidrogeologic, in baza caruia s-a obtinut Referatul hidrogeologic de expertiza.

Inundabilitate

Conform hartilor de hazard de pe site-ul Administratatiei Nationale Apele Romane, amplasamentul aval Podul Prieteniei este inundabil la debitele cu probabilitatile de 10% si 1%.

Conform Planului Judetean de Aparare impotriva Inunundatiilor al judetului Giurgiu, in zona aval Podul Prieteniei exista dig de aparare pe toata lungimea canalului Smarda pana la confluenta cu canalul Ara, cu cota la coronament variind intre 20.34 mdMN si 20.13 mdMN, cu 20.26 mdMN in dreptul perimetrului, dig ce aparara zona de exploatatre la debitul cu probabilitatea de depasire Q10%.

Conform datelor din Planul de aparare, amplasamentul nu este inundat la debitul cu probabilitatea de depasire Q10 % dar este inundat la debitele cu probabilitatile de depasire Q5% si Q1%.

Debitele si nivelurile corespunzatoare asigurarilor 1%, 5%, 10% pe Dunare

| Statia hidrometrica | km Dunare | cota “0” mira md MN | Q1% (mc/s) | H Coresp.Q1% (cm) mdMN | Q 5% (mc/s) | H Coresp. Q 5% (cm) mdmNN | Q 10 % (mc/s) | H Coresp. Q10% (cm) mdmN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tn. Magurele | 597 | 19,13 | 16500 | 795 | 14600 | 710 | 16600 | 670 |
| Zimnicea | 554 | 16,22 | 16500 | 840 | 14700 | 760 | 13800 | 720 |
| Giurgiu | 493 | 13,06 | 16700 | 835 = 21.41 | 14700 | 745=20.51 | 13700 | 700=20.06 |

In cazul de fata, cand din groapa de imprumut se excaveaza material pentru realizarea infrastructurii proiectului de drumuri, nu se impun masuri speciale de aparare impotriva inundatiilor, amplasamentul fiind protejat la debitul Q10% aferent clasei V  de digul mal stang din zona canalului Smarda.

Corpuri de apa de suprafata: Principalul corp de apa de suprafata este Fluviul Dunarea.

Corpul de apa subteran

Corpul de apă subterană ROAG07 – Lunca Dunarii pe sectorul Giurgiu-Oltenita.

Corpul este de tip poros permeabil si se dezvolta in depozitele de lunca ale Dunarii in sectorul Zimnicea – Oltenita. Acest corp de apa subterana freatica include o suprafata redusa, situata la nord de lunca Dunarii, care este tipica subzonei de descarcare a Formatiunii de Fratesti din campul Burnas.

In acest sector al Dunarii, lunca are latimi variabile cuprinse intre 3-10 km. Acviferul freatic este constituit din pietrisuri si bolovanisuri uneori cu intercalatii de nisipuri fine si medii cu grosimi de 5-15 m. Debitele obtinute din acest acvifer au valori cuprinse intre 2-16 l/s/foraj.

Caracteristici corp de apa ROAG07 – Lunca Dunarii(Giurgiu-Oltenita)

| Cod/nume | Supraf. (kmp) | Caracterizare geologic/ hidrogeologica | Utiliz. apei | Sursa de poluare | Grad Protectie globala | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Strate acoperitoare |  |  |  | Cantitativa | Chimica |
| ROAG07 | 1628 | P | Nu | 1.0-5.0 | PO,P |  | PM | B** | NU |

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural.

Sub presiune: Da/Nu/Mixt.

Strate acoperitoare: grosimea in metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentari cu apa populatie; IR - irigatii; I - indrustrie; P - piscicultura; Z - zootehnie.

Poluatori: I-industriali; A-agricoli; M-menajeri; Z-zootehnici

Gradul de protectie globala: PVG - foarte buna; PG - buna; PM - medie; PU - nesatisfacatoare; PVU - puternic nesatisfacatoare

Stare calitativa si cantitativa: Buna (B) Slaba (S)-B ** local stare calitativa slaba.

Transfrontalier: Da/Nu.

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG07 sunt:

Starea corpului de apa ROAG07

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H..Arges-Vedea | Lunca Dunarii Giurgiu - Oltenita | ROAG07 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Impactul cantitativ al balastierei asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul exploatarii se creeaza in zona balastierei o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta depresionare atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea balastierei.

Impactul calitativ al balastierei cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri asupra regimului apelor subterane din zona

Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

# Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

# In exploatarea balastului, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu)

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Ca urmare a lucrarilor de excavare din groapa de imprumut va ramane o excavatie care va fi reconstruita prin grija Primariei Giurgiu.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauza unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje staţionate se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei să se facă în locuri special amenajate, în afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracţiei este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea de extracţie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială.

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile de excavatii se vor face la 0.3 km de canalul Smarda si la 2.5 km de Fluviul Dunarea.

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane, excavatiile facanu-se la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate.

Monitorizarea resurselor de apă

Nu este cazul monitorizarii, exploatarea facandu-se la 1.0 m deasupra Nhs.

Influenta exploatarii de balast asupra apei subterane este neglijabila, in conditiile exploatarii la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic.

De asemenea, influenta exploatarii asupra Fluviului Dunarea este neglijabila, tinandu-se cont ca exploatarea se va face fara luciu de apa, la 1.0 m deasupra nivelului hidrostatic, iar distanta pana la Dunare este suficient de mare.

Va fi urmarit in permanenta procesul de extractie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilajele terasiere.

b) Protecţia aerului

Clima continentală, cu ierni reci şi veri călduroase, se caracterizează prin contraste termice de la zi la noapte şi de la vară la iarnă, considerate printre cele mai mari din ţară. Temperatura medie anuală este de 11,5º C. În luna iulie media termică depăşeşte 230C, iar în ianuarie oscilează între 1,5º C şi  5,4º C. Caracterul continental este dat şi de regimul precipitaţiilor, care, anual, înregistrează 500-600 mm, având mare variabilitate în timp. Uscăciunea şi seceta sunt, de aceea, prezente aproape tot anul.

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului. Poluarea este temporara si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin masuri luate de constructor.

Poluarea permanenta este specifica traficului si are un impact mai putin important asupra mediului.

Factorii de poluare care sunt preluati de pe carosabil si de pe versanti de apele pluviale si de in apele de suprafata au aceeasi concentratie cu cei care, in conditii similare, nu ating valorile limita admise pentru ape reziduale.

Concentratiile factorilor de poluare a aerului, ca urmare a traficului actual si viitor, se situeaza sub limitele admise. Pe viitor vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene, prin urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult.

Poluarea aerului si poluarea fonica au fost analizate in detaliu in cadrul proiectului. Pe perioada lucrarilor de executie, prin identificarea corecta a zonelor afectate si adoptarea de masuri de protectie adecvate, se va reduce durata de timp si suprafata afectata de efectele inerente ale poluarii aerului cu noxe, praf, precum si poluarea fonica.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

# Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot şi de vibraţii

Sursele potenţiale de zgomot în activitatea analizată sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de funcţionare intermitentă;

    - mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise.

Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ mediu, activitatea desfăşurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor şi vibraţiilor.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de extragere a materialului argilos nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protecţia solului şi a subsolului

Solul

Formarea şi evoluţia solurilor tipice oraşului Giurgiu se leagă de factorii climatici, biologici, litologici, morfologici şi de timp. Tipurile de sol caracteristice sunt protosolurile aluviale şi solurile aluviale, formate în condiţii de pajişti mezohidrofile şi păduri de şleau, unde materialul parental predominant îl constituie depozitele aluviale sau aluvio-proluviale, lipsite în general de structură. Supraumezirea freatică a materialului litologic şi a solului este specifică zonei, iar efectul acesteia îl reprezintă gleizarea unor orizonturi, producându-se, uneori, fenomenul de înmlăştinare.

Geologie

Zona Municipiului Giurgiu, dezvoltata in mare parte pe terasa inferioara a Dunarii, este constituita in general din depozite aluvionare de varsta recenta (Cuaternar–Holocen) neconsolidate sau slab consolidate.

Formatiunile de la suprafata sunt alcatuite din pamanturi loessoide (prafuri argiloase, argile prafoase, prafuri nisipoase) macroporice sensibile la umezire, in grosime de 4 – 8 m, ce pot fi incadrate in grupa A a acestor tipuri de pamant (PSU), conform normativului P7 – 2000.

Din punct de vedere geologic, forajele de prospectiuni de mare adancime au pus in evidenta formatiuni atribuite urmatoarelor varste geologice:

- Permianul (cca. 3000 m adancime) este reprezentat prin alternante de marne, marne grezoase, gresii si argile cenusii roscate

- Triasicul (intre 1300 – 3000 m adancime) este reprezentat in baza dintr-o alternanta de argile si argile marnoase, urmate de gresii silicioase roscate, peste care s-au depus calcare si dolomite de culoare cenusie – albicioasa. La partea superioara s-au interceptat marne si argile marnoase cenusii verzui.

- Jurasicul (intre 1300 – 3000 m adancime) este reprezentat de gresii si nisipuri cenusii, siltite argiloase negricioase, peste care urmeaza calcare si dolomite brecioase la partea inferioara.

- Cretacicul este reprezentat prin calcare marnoase (cca. 50 m grosime) peste care s-au interceptat calcare microdetritice. La partea superioara se intercepteaza gresii glauconitice, marno – calcare si marne cenusii.

- Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare peste care s-au depus pamanturi loessoide.

Zona studiata apartine halocenului superior qh2, conform hartii geologice a Romaniei.

In zona analizata predomina prafurile nisipoase, argiloase, cu argile cenusii galbui, plastic vartoasa sau foarte moale, cu concentratii mari de FeO.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15ºC.

Seismicitate

Din punct de vedere seismic, dupa noul Normativ P100/1/2006, care a intrat in vigoare la data 01.01.2007, amplasamentul se afla situat intr-o zona ce se caracterizeaza prin urmatoarele valori: - acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare (valoarea de varf PGA) : ag = 0,25 g, pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani - perioada de control (colt) la spectrul de raspuns: Tc = 1,0 s.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Pentru extragerea materialului argilos va fi utilizata o suprafata de 7.5 ha, din care exploatabila 6.95 ha. Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

    - activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul analizat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

    - personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

    - utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

    - pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

    - nu vor fi amplasate depozite de nisipuri sau agregate minerale pe terenurile adiacente şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

    - gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul resurselor minerale, apelor şi protecţiei mediului.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Flora

Teritoriul oraşului Giurgiu este situat la contactul dintre silvostepa şi luncă. La nord de Lunca Dunării se află pădurile de stejar pedunculat, stejar pufos, stejar brumăriu, garniţa, ulm, păr pădureţ, arţar tătăresc, jugastru în amestec cu numeroşi arbuşti, în care frecvenţa cea mai mare o au lemnul câinesc, sângerul, cornul. Pajiştile stepice primare şi derivate s-au restrâns datorită activităţii omului, ocupând suprafeţe mai mari de-a lungul căilor ferate şi drumurilor sau la marginea aşezărilor, constituind vegetaţia ruderală, în timp ce vegetaţia segetală însoţeşte mai ales culturile agricole. Culturile de plante păioase mai des întâlnite sunt comunităţile de pir, jales, iarba şarpelui, firuţa.

Pe solurile sau aluviunile de luncă, cu umiditate mai mare, plantele ierboase din cuprinsul pajiştilor sunt formate din graminee: iarba câmpului, coada vulpii, firuţa, pir şi jales. Pădurile de luncă sunt constituite din specii lemnoase moi: salcia, plop, aninul negru întâlniţi mai ales pe suprafeţele nisipoase mai înalte, rar inundabile sau în locurile joase ale luncii, în asociere cu specii mezofile, higrofile sau halofile.

În spaţiile înmlăştinate sau acoperite permanent cu apă se dezvoltă stuful, rogozul, săgeata apei, vâscul de apă, nufărul, izma de baltă, papura, cucuta şi mătasea broaştei.

Fauna

Fauna este constituită în general din specii termofile. Ca formaţiuni faunistice zonale se distinge mai întâi fauna stejăretelor: orbetele, şoarecele pitic, şoarecele de pădure, şobolanul de câmp, turturica, privighetoarea, ciocănitoarea, gaia roşie, guşterul şi şopârla de pădure.

Fauna pajiştilor de luncă, a stufărişurilor şi zăvoaielor grupează un mozaic de formaţiuni animale a căror distribuţie depinde atât de durata perioadei de vegetaţie, cât şi de raportul dintre celelalte elemente ale mediului, un rol important avându-l inundaţiile. Aici îşi găsesc adăpost şi loc de cuibărit stârcul cenuşiu, stârcul de noapte, broasca râioasă, şarpele de apă, broasca de lac, buhaiul de baltă, raţa mare, fasa de câmp, nagâţul, gârliţa, piţigoiul de stuf, prepeliţa, raţa sălbatică, gaiţa, mierla, pupăza, graurul şi cucul. Multe dintre aceste păsări atrag dupa ele răpitoare: gaia neagră, codalbul, şoimul rândunelelor, acvila ţipătoare şi cucuveaua comună.

Puţin variate, mamiferele se impun prin câteva specii: mistreţul, dihorul, hârciogul, popândăul, şoarecele de câmp, iepurele şi vulpea.

Diversitatea biologică

Cele mai importante habitate de zone umede, precum şi concentrarea de habitate cu un număr mai mare de specii protejate prin Convenţii Internaţionale ratificate în România (Convenţia de la Berna-Legea 13/1993, Convenţia de la Bon-Legea 13/1998, precum şi cele două Directive-Directiva Habitate nr.92/43/EEC şi Directiva Păsări nr.79/409/EEC), sunt situate în lungul Dunării (ostroave, zone inundabile). În acest context, ostroavele Mocanu şi Mocănaşu reprezintă locuri de popas şi cuibărit pentru o serie de specii protejate prin convenţiile internaţionale (Egretta garzetta-egreta mica, Motacilla flava feldeg-codobatura galbenă, Falco cherug-şoimul dunărean, Haliaectus albicilla-vulturul codalb).

Pe teritoriul municipiului Giurgiu, în zona Cetăţii din Insulă, a fost identificată o specie de şopârlă (Podarcis muralis) strict protejată în România prin Legea 13/1993.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica, fiind situat la:

- 2.0 km vest de sit NATURA 2000 ROSCI 0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia;

- 5.7 km vest de sit NATURA 2000 ROSPA 0090 Ostrovu Lung – Gostinu.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Viitoarea exploatare va fi amplasata pe domeniul privat, in zona intravilan a municipiului Giurgiu, intr-o zona nelocuita a orasului.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

Perimetrul se afla in zona de protectie a Sitului arheologic de la Giurgiu, punct Malu Rosu, care face parte din lista monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul MC nr. 2828/2015, pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004 LMI 2010 la poz.2, cod LMI GR-I-s-A-14757, poz.3, cod LMI GR-I-s-A-14757.01,Asezare, datare Paleolitic superior, poz.4, cod LMI GRI-I-s-A-14757.02, Asezare, datare Paleolitic inferior. Cuprinde zona Cetatii medievale si zona de asezari preistorice Malu Rosu.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică, privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat şi completat cu Ordinul Nr. 994/2018, referitor la nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, se prevede ca:

În cazul în care un obiectiv se amplasează într-o zonă aflată în vecinătatea unui teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior amplasării obiectivului nu depăşeşte 50 dB (A) în perioada zilei şi 40 dB (A) în perioada nopţii, atunci dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se face în aşa fel încât în teritoriile protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 50 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 40 dB.

Referitor la zona de protectie a Sitului arheologic de la Giurgiu, punct Malu Rosu, conform Certificatului de urbanism nr. 444 din  28.08.2020:

„Orice autorizatie de construire pentru lucrari care se executa in zona de protectie a Sitului arheologic Malu Rosu va avea la baza avizul favorabil al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

Toate lucrarile care urmeaza sa afecteze solul, executate in zona de protectie a Sitului arheologic Malu Rosu, vor fi supravegheate din punct de vedere arheologic, in conditiile legii. In cazul in care, in timpul executarii lucrarilor, vor fi identificate materiale arheologice (bunuri mobile), lucrarile vor fi oprite atat timp cat va fi necesar institutiei de specialitate pentru inregistrarea si prelevarea lor, in cazul in care se vor descoperi vestigii arheologice construite, se va solicita descarcarea de sarcina arheologica a suprafetei de teren aferente investitiei propuse, iar lucrarile vor fi sistate in portiunea respectiva, atat timp cat va fi necesar institutiei de specialitate pentru cercetarea arheologica preventiva exhaustiva a acestora; in cazul in care se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanta deosebita, care nu vor putea fi prelevate sau stramutate, beneficiarul va modifica/completa proiectul, in asa fel incat acestea sa nu fie afectate de lucrarile propuse; neanuntarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrarile de construire ori de desfiintare constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor legii, costurile cercetarii arheologice se suporta de catre beneficiarii investitiilor, potrivit dipozitiilor legale; sunt admise urmatoarele categorii de constructii si amenajari: amenajari de semnalizare si punere in valoare a vestigiilor arheologice – inclusiv imprejmuiri, lucrari de conservare/restaurare, amenajari muzeale si servicii asociate acestora, monumente de for public; sunt, de asemenea, permise lucrarile de intretinere si amenajari peisagistice specifice parcurilor publice, lucrarile aferente cercetarii arheologice, precum si interventiile prilejuite de situatii de urgenta sau siguranta nationala, in conditiile legilor speciale; efectuarea oricaror lucrari care pot afecta siturile arheologice, in absenta certificatului de descarcare de sarcina arheologica, se considera distrugere a monumentelor istorice si se pedepseste potrivit prevederilor legii penale.”

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | solida | Activitati administrative | 0,01 t/luna | Eurocontainer |
| 2. | 17 09 04 | Pamant excavat | solida | Exploatare argila | 5.0 mc/luna | Spatiu special amenajat |

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Nu este cazul.

Planul de gestionare a deşeurilor

Gunoiul menajer si alte resturi de materiale rezultate din intretinerea utilajelor, vor fi preluate de firme specializate ale Municipiului Giurgiu.

Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea terenului.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Volum total ce se va excava pe amplasamentul analizat este de 161078.0 mc.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Impactul cumulativ

Terenul, pe care se va exploata argila, nu se afla in vecinatatea altor proiecte cu activitati asemanatoare sau care sa aiba impact asupra noului proiect.

Apreciem impactul cumulativ asupra mediului si asupra populatiei ca fiind inexistent.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Nu este cazul.

Probabilitatea impactului

Activitatea desfasurata se va incadra, per total, in limitele admise, in ceea ce priveste poluarea tuturor factorilor de mediu.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimeaza ca impactul va fi strict in zona analizata, fara afectarea numarului populatiei/habitatelor/speciilor.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului si subsolului este diminuat la maxim.

Prin luarea masurilor pentru reducerea emisiilor si impotriva zgomotului si vibratiilor, impuse in prezentul proiect, se va diminua efectul cumulativ al activitatilor desfasurate pe amplasament cu al celor desfasurate in vecinatatea acestuia.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, propunem numirea unei persoane de specialitate, care sa aiba ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Nu este cazul monitorizarii, exploatarea facandu-se la 1.0 m deasupra Nhs.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu e cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei, ce va fi functionala pana la finalizarea investitiei, amplasarea unui  grup sanitar ecologic, a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor, care vor fi folosite pe santier, si a unei platforme pentru depozitarea deseurilor menajere.

Localizarea organizării de şantier

Viitoarea exploatare de argila in scopul realizarii unei gropi de imprumut va fi amplasata in bazinul hidrografic al Fluviului Dunarea, in terasa mal stang, pe un teren intravilan, folosinta arabil, cu destinatia curti constructii, domeniu privat al Municipiului Giurgiu (conform Legii 18/1991).

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine. Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatii de excavare a materialului argilos, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

Intocmit

APOMAR  CONSULTING