AD GAMA TEHNO S.R.L.

Str. Neagoe Basarab, nr. 8, Camera 5, parter, jud. Brasov

Tel.: 021 2113411; Fax: 021 2106141

CUI: 39230277      J8/921/2018

Email: afe@alfabit.ro

Nr. 122 /07.09.2020

MEMORIU  DE   PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: “Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final în comuna Letca Nouă  și localitățile aparținătoare ( Letca Nouă, Letca Veche, Milcovățu), județul Giurgiu”

- Titular :

-	numele:  UAT COMUNA LETCA NOUA;

-	adresa postala : Com. Letca Noua, Str. Primăriei, nr. 26, jud. Giurgiu, cod postal 087155

-	numar de tel./fax: Tel/fax: 0246.260.015

-          numele persoanelor de contact : Primar NEGRU MARIAN;

- Descrierea proiectului :

- Un rezumat al proiectului

Proiectul prezentat in acest memoriu este conform cu Strategia nationala de dezvoltare si cu strategia locala de dezvoltare.

De asemenea proiectul respecta intru-totul dezideratele impuse de Acordul de Parteneriat RO-UE 2020.

Executia proiectului va respecta in totalitate principiile europene de mediu ( principiul preventiei, principiul proximitatii, principiul protectiei resurselor ), principii pe care Romania si le-a asumat.

Pe baza scenariilor studiate anterior se va realiza un racord de inalta presiune si un modul SRMP dimensionate corespunzator pentru alimentarea cu gaze naturale a satelor Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăţu din comuna Letca Nouă judetul Giurgiu si vor fi amplasate pe teritoriul comunei Letca Nouă. Un acord de la TRANSGAZ a fost obtinut in acest sens.

Prin intermediul SRMP vor fi masurate cantitatile de gaze consumate de distribuitor pe reteaua de distributie nou infiintata. Reteaua de distributie va functiona in regim de medie presiune. Traseele retelei sunt pe cat posibil rectilinii. La stabilirea traseelor de amplasare s-a acordat prioritate respectarii conditiilor de siguranta. Conductele vor fi amplasate pe cat posibil, in spatiul cuprins intre carosabil si limitele de proprietate. Conductele de distributie gaze naturale se monteaza subteran pe pat de nisip la adancimea de 0,90 m de la generatoarea superioara a conductei fata de cota terenului. La proiectare s-au respectat prevederile Normelor tehnice NTPEE-2008 cu privire la distantele minime intre conductele de gaze si alte instalatii, constructii, obstacole, precum si prevederile cu privire la subtraversari de cursuri de rauri, canale de irigatii impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Intre sate si la ramificatiile importante se prevad vane de sectionare cu tija din polietilena montate direct in pamant care sa permita oprirea alimentarii cu gaze naturale si izolarea conductelor din diferite zone in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si/sau remedierilor pe diferite tronsoane stradale. Vanele vor fi prevazute cu tuburi protectoare pentru tijele de manevra.

La subtraversari de drumuri, canale de irigatii sau acolo unde distantele la intersectia cu alte utilitati subterane conducta va fi amplasata in tuburi de protectie prevazute la capete cu rasuflatori, iar capetele tuburilor de protectie se etanseaza pe conducta.

Conducta va fi insotita pe întreg traseul de un fir de trasor, în scopul identificării acesteia. Firul trasor este un conductor de cupru monofiliar, cu secțiunea minima de 1,5 mm2, cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de străpungere minima de 5 kV. Firul trasor se fixează de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă, la distanțe de maxim 4 m, cu bandă adezivă. La umplerea santului (primul strat de nisip) se va urmari ca acest fir sa nu fie deteriorat sau rupt.

La ramificatii de conducte, capetele firului trasor se vor cupla intre ele prin utilizarea unui cupon de teava de cupru cu diametru interior egal cu suma diametrelor firelor. Acest cupon din teava se va stanta, rezultand o cuplare galvanica. Toate legaturile se vor izola electric prin montarea lor intr-un cupon de mastic bituminos.

Capetele firelor montate pe bransamente se vor scoate prin tubul protector al capatului de bransament, lasand o rezerva de cablu de cca 20-30 cm, infasurata in jurul capului de bransament, de preferinta in interiorul firidei de bransament.

In zone fara bransamente sau in cazul in care intre bransamente este o distanta mai mare de 300m, firul trasor va fi scos la suprafata solului. Capetele firului trasor se vor monta in cutii cu capac din fonta (folosita si la rasuflatori carosabile) avand constructia identica cu o priza de potential variantaB-tip II-STAS 7335/8.  In afara localitatilor, in zone verzi se vor utiliza prizele de potential variantaA-spirala. Capetele firelor se vor cupla cu bornele pri alamire si izolare cu mastic bituminos.

Inaintea de receptia lucrarilor se va verifica in mod obligatoriu conductanta electrica prin firele trasatoare realizate.

Identificarea traseelor de conducte si bransamente din polietilena se va realiza prin utilizarea detectoarelor de conducte tip 81027-81028 aflate in dotarea fiecarei sucursle de teritoriu, sau cu alte echipamente specifice, utilizate pentru identificarea cablurilor sau conductelor subterane prin metoda injectiei de curent sau prin metoda inductiva.

In cazul remedierii unor defecte, se vor reface in mod obligatoriu legaturile electrice ale firelor trasatoare, izolate fata de sol prin mastic bituminos.

In schitele de montaj, prezentate de constructor la receptia lucrarilor, va fi indicata pozitia cutiilor de acces a firelor trasatoare fata de repere fixe.

Tot cu ocazia receptiei lucrarilor se vor monta si puntiile de scurtcircuitare a celor doua fire montate in cutiile de acces.

Deasupra conductei montată subteran, pe toată lungimea traseului, la înălțime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lățime minima de 15 cm și inscripționată „Gaze naturale-Pericol de explozie”.

Pe traseu se vor monta rasuflatori la distante cuprinse intre 150-300 m, la capetele tuburilor de protectie, la schimbarile de directie, la ramificatii sau in alte situatii evidentiate de proiectant.

Marcajul retelei de distributie se va face prin inscriptionarea pe reperele fixe din vecinatate (constructii, stalpi etc.) la distante de maxim 30 m.

Lucrarile vor fi realizate numai de firme autorizate ANRE. Pentru montarea si imbinarea conductelor se vor utiliza numai procedee agrementate tehnic, cu respectarea stricta a conditiilor de lucru impuse de normele tehnice si de furnizorii materialelor si echipamentelor.

Bransamentele de gaze naturale

Dupa realizarea retelei de distributie sau pe masura realizarii acesteia, in functie de cererile de racordare la sistemul nou infiintat se pot demara lucrarile de racordare a imobilelor existente la aceasta.

Bransamentele de gaze naturale vor face legatura intre conductele stradale si posturile de reglare-masurare amplasate la limita de proprietate a solicitantilor. Posturile de reglare-masurare vor fi amplasate in firide speciale montate pe gardurile proprietatilor sau aplicate pe acestea si vor avea acces direct din exterior.

Bransamentele vor fi realizate din conducte de polietilena de inalta densitate PEHD 100 SDR 11, vor functiona in regim de medie presiune si vor fi dimensionate astfel incat sa satisfaca necesitatile de debit si presiune ale solicitantilor.

Bransamentele se vor monta pe domeniul public la o adancime de 0,90 m de la generatoarea superioara a conductei (sau a tubului de protectie, dupa caz) la cota terenului. La capatul bransamentelor adancimea va fi de 0,50 m.

Bransamentele se vor realiza perpendicular pe conducta si se vor racorda la aceasta prin intermediul unor teuri de bransament. Pe toata lungimea bransamentelor se va monta firul trasor si banda avertizoare. La capat vor fi prevazute cu un robinet de bransament.

In punctul de racord si la capetele tuburilor de protective (unde este cazul) se vor monta rasuflatori.

Instalatii de utilizare gaze naturale

Instalatiile de utilizare gaze naturale sunt situate in interiorul proprietatii solicitantului si fac legatura intre postul de reglare — masurare si punctele de consum (aparatele de utilizare).

Acestea vor functiona de regula in regim de presiune joasa si se vor compune din conducte de otel si/sau polietilena, fitinguri din otel si/sau polietilena, armatiri de inchidere si siguranta, echipamente de Securitate, echipamente de masura si control, aparate de utilizare si vor fi executate conform prevederilor Normativului NTPEE-2008.

Racord inalta presiune - Dn = 4", conducta otel, cu lungimea L = 20 m - care face legatura intre conducta de inalta presiune  si statia de reglare masurare predare (SRM-P). Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la conducta de înaltă presiune Φ 20 Hurezani-Corbu-București, PN 400.

- Caracteristici tehnice in punctul de cuplare:

Pnominala: 40 bar;

Pmaxima: de operare: 6 bar;

Compozitia gazelor: conform buletinelor care vor fi anexate documentatiei.

Statie de reglare masurare predare (SRM-P) - constituie un ansamblu de aparate, armaturi si accesorii montate intr-o constructie tip cofret metalic si care are rolul de a asigura separarea, filtrarea, reglarea si masurarea presiunii si debitelor de gazele naturale.

Prin intermediul acestui echipament gazele trec din reteaua de transport (presiune inalta) in reteaua de repartitie (presiune medie).

Accesul la statie este asigurat printr-un drum cu lungimea de 20 m care face legatura cu drumul existent in zona.

SRM-P propus are capacitatea de Q = 3.000 mcs/h, P1=40 bar si P2 =6 bar are urmatoarea configuratie de baza:

SRM-P are in componenta urmatoarele echipamente:

  - Instalatie de separare (din separatoare cu evacuare manuala);

  - Instalatie de filtrare;

  - Instalatie de reglare si siguranta;

  - Instalatie de masurare;

  - Elemente de siguranta (supape de blocare, supape de descarcare);

  - Conducte, armaturi si aparate indicatoare (manometre si termometre);

  - Cofret metalic termoizolant.

SRM-P are urmatorii parametri de operare:

- Pmaxima de regim: 40 bar;

SRM-P este protejat intr-un cofret metalic termoizolant

Retea de distributie presiune medie - Reteaua propusa pentru a realiza distribuirea gazelor naturale presiune medie - in Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăţu - urmareste trama drumului national astfel incat lungimea rezultata pentru trasee sa fie cat mai mica, asigurand in acelasi timp conditii optime de alimentare cu gaze naturale a diversilor consumatori casnici, industriali sau de alta natura.

Lungimea totala a conductei de repartitie - presiune medie - necesara pentru alimentarea optima a consumatorilor din satele Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăţu (in aceasta etapa ) este de 65.978 m.

Diametrele propuse pentru conducta de distributie gaze naturale presiune medie sunt prezentate in anexe.

Se vor monta contoare la fiecare racordare, caracteristicile acestora se vor prezenta în anexe.

De la conducta principală fiecare contor va fi racordat pintr-o conductă de 32 mm.

Arealele sensibile :

Amplasamentul NU va afecta zona inconjuratoare.

b) Justificarea necesitatii proiectului

In prezent locuitorii acestor sate folosesc pentru incalzirea locuintelor in perioada sezonului rece si pentru prepararea hranei, pe intreg parcursul anului, combustibili solizi (lemne, carbune), lichizi (pacura, motorina), gaze lichefiate din butelii si energia electrica.

Aceiasi combustibili, precum si energie electrica, folosesc obiectivele social culturale bugetare (primarie, gradinite, scoli, biserici etc.) precum unitatile administrative existente.

Principalele cerinte care impun implementarea proiectului sunt urmatoarele:

- Solutionarea problemelor de incalzire si preparare hrana a populatiei din comuna Grădinari;

- Ridicarea standardului de viata a populatiei din zona;

- Dezvoltarea mediului de afaceri prin infiinfarea de noi agenti economici;

- Revitalizarea agentilor economici existenti, care vor avea conditii de modernizare a proceselor tehnologice in conditii de eficienta ;

- Dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos pentru locuitori.

c) Valoarea investitiei

Valoarea totala a investitiei este de 58.228.527,02 lei, TVA inclus.

Beneficiarii fondurilor sunt autorități locale (UAT) si societati comerciale.

d) Perioada de implementarea proiectului 24 luni.

- Descrierea lucrarilor de demolare

Nu e cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Cai de acces:

Legatura cu localitatile invecinate se realizeaza prin drumurile:

• DN 61 – pe care se afla Letca Noua si Milcovatu, (la nord se afla Clejani, iar
la sud DN 6 -pe care se afla Ghimpati la sud-vest si Mihailesti la Nord-est);

• DC 142 -leaga Letca Noua de Letca Veche si de Copaciu;

• DJ 601 -leaga Letca Veche de Prunaru (judetul Teleorman) si de Merenii de
jos (județul Teleorman);

• DJ 612 – leaga Milcovatu de Merenii de Jos (județul Teleorman).

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1.   Protectia calitatii apelor

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei este străbătut de trei cursuri de apă:

- Bratilov (la nord de localitatea Milcovățu și care curge de la nord-vest la sud-est vărsându-se în Milcovăț);

- Milcovăț ( curge de la nord-vest la sud-vest la sud de localitatea Milcovățu și la vest de Letca Nouă);

- Glavacioc (curge tot de la nord-vest si la sud-est si la la nord est de localitatea Letca Veche).

Rețeaua de gaze se va monta la o adâncime de 0,90-1,10 m deasupra pânzei de apă freatică.

Săpătura realizată prin excavarea terenului cuprins în perimetrul obiectivului pentru amplasarea conductelor de gaze naturale nu va afecta pânza freatică.

Pentru realizarea obiectivului nu se vor face construcţii sau instalaţii necesare pentru alimentare cu apă în scop menajer, sau potabil.

Obiectivul realizat nu produce şi nu evacuează ape uzate de nici un fel.

Se va asigura si pastra curatenia in incinta organizarii de santier.

Se interzice depozitarea de materiale de orice fel pe malurile sau in albiile cursurilor de apa in timpul executiei subtraversarilor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

- Protectia aerului

Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta, in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Pe perioada secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenarii prafului in zonele invecinate. De asemenea se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia parcului, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie .

Rețelele de gaze naturale montate subteran nu afectează calitatea aerului. Căminele de gaze vor fi cu capac carosabil etanș care va impiedica propagarea mirosurilor neplăcute de la etilul mercaptan conținut în gazul natural, doar accidental cand sunt scapari de gaze.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Desfasurarea lucrarilor va determina o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona, vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi, se va respecta programul de lucru pe timpul zilei.

- Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse de radiatii

Nu sunt necesare amenajari pentru protectia impotriva radiatiilor

- Protectia solului si subsolului

Executarea lucrarilor si exploatarea conductei nu sunt surse de poluanti pentru sol,subsol si pânze freatice.Avand in vedere faptul ca afectarea solului are un caracter provizoriu (numai pe perioada executiei) si ca lucrarile vor determina o buna stabilitate a solului prin reducerea eroziunilor, consideram ca impactul asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ.

La executarea lucrărilor şi în cazul unor intervenţii în timpul exploatării, stratul vegetal de pământ de pe traseul conductelor va fi decopertat de pe întregul culoar de lucru şi depozitat separat, iar la încheierea lucrărilor se reface stratul vegetal la gradul avut înainte de începerea acestora.

Un factor de poluarea solului şi subsolului sunt scurgerile accidentale de la mijloacele de transport şi de la utilajele acţionate demotoare cu ardere internă. Nu vor fi admise accesul utilajelor şi mijloacelor de transport care au defecţiuni ce produc scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi. În cazul unor scurgeri locale , accidentale, se va asigura colectarea urgentă a materialului afectat, după presarea cu material absorbent -nisip sau rumeguş; materialul colectat se va stoca temporar în recipienţi metalici în vederea evacuării din obiectiv.

Nu se va permite depozitarea pe terenul obiectivului a deşeurilor de natură solidă de orice fel, acestea vor fi colectate în pubele din PVC. Se face precizarea că lucrările pentru execuţia şi întreţinerea instalaţiei de alimentare cu gaze nu afectează solul şi subsolul.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Caracteristicile impactului potential :

Obiectivul de investitii se va amplasa pe un teren  IN CARE NU S-AU IDENTIFICAT HABITATE SI SPECII COMUNITARE/PRIORITARE.

Pentru flora :

Pentru activităţile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activităţi, deşi au un uşor impact negativ, este exercitat doar pe termen scurt .

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect – este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie . Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat .

Pentru păsări:

Instalarea obiectivului de investitie nu va avea un impact asupra speciilor de pasari.

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect este rezultatul activităţilor de transport al materialelor de construcţii, a utilajelor, deşeurilor şi a personalului în vederea susţinerii etapelor de amenajare şi construcţie . Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activităţi presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat .

Impactul organizarii de santier va fi nesemnificativ in zona de studiu .

Masurile de reducere / eliminare a impactului sunt individualizate pentru fiecare categorie de impact identificat asfel incat sa asigure o reducere la minim pana la eliminarea impactului vizat. Titularul proiectului este responsabil de monitorizarea implementarii masurilor de reducere si va face alocatiile bugetare necesare .

Principala mãsurã care trebuie luatã este evitarea tasãrii terenului In faza de construcţie prin deplasarea utilajelor grele , numai pe suprafetele aprobate.

Pentru o refacere cât mai rapidã a solului afectat In faza de construcţie se recomandã ca In cazul executãrii şanţurilor, materialul rezultat sã fie depozitat pe orizonturi pedologice, urmând ca reconstrucţia habitatului afectat sã se facã cu respectarea strictã a reaşezãrii solului In funcţie de orizonturile pedologice iniţiale.

Este important ca in zonele in care se vor efectua decopertãri, stratul de sol fertil, care conține și stratul vegetal preexistent, sã fie pãstrat In imediata apropiere a zonelor de unde a fost extras. Odatã cu incheierea lucrãrilor de amenajare și construcție , stratul de sol fertil va fi folosit la ecologizare.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona  amplasamentului.

Se vor utiliza echipamentele de protectie .

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate de amplasament

In faza de constructie-montaj deseurile preconizate pot fi clasificate astfel :

-	menajere si/sau asimilabile acestora ;

-	deseuri din materiale de constructie

-	plastic (din ambalaje, cabluri etc.)

-	metalice ( de la armaturi si utilajele de pe santier ale caror piese se pot

defecta)

-	anvelope, acumulatori ;

-	uleiuri uzate, alte produse petroliere ;

-	hartie,carton ( din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier .

Deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate, in conditii de siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare . Astfel, se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor pe timpul organizarii de santier ( PET, Hartie/carton, menajer, metalice ). Evidenta deseurilor se va intocmi cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002.

Eliminarea si reciclarea deseurilor reciclabile ( PET , hartie, carton, metalice) se va face prin contractarea unor firme specializate si autorizate in desfasurarea unor astfel de activitati.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Pe perioada lucrarilor de constructie montaj a retelei de gaze nu se vor utiliza substante ori preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Proiectul nu se afla in zone cu monumente din Patrimoniul Cultural National.

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Proiectul nu are un impact asupra populației, sănătății umane, biodiversității, conservarii habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu – nu este cazul .

Se va monitoriza procesul de refacere a suprafetelor afectate temporar de lucrari .

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Proiectul se supune legislatiei: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Acest proiect este desfasurat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata in incinta proprietatii titularului.

Accesul la zona de lucru se va face pe carosabil si alei cu auto si cu piciorul pana la locul sapaturii si montajului.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Se vor face revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea investitiei se vor efectua urmatoarele operatiuni :

- surplusul de materiale reziduale va fi transportat in locurile autorizate de Primaria Comunei LETCA NOUA.

- Solul fertil va fi utilizat pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate temporar de lucrarile de constructie-montaj : platforma , drum de acces , taluze ;

- toate deseurile rezultate in perioada de constructie vor fi depozitate selectiv si vor fi preluate de o societate autorizata .

XII. Anexe - piese desenate:

Plan de incadrare in zona-Plansa 01

Plan de situatie – Plansa 02

Plan retea de distributie gaze – Plansa 03

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nu e cazul - teren intravilan.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- Raul Bratilov cod cadastral:

- Raul Milcovat cod cadastral:

- Raul Glavacioc cod cadastral:

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Director,

ION AFENDULIS