MEMORIU DE PREZENTARE privind obiectivul de investiții Exploatare agregate minerale etapa 1, amplasare stație de sortare și utilaje specifice de extracție, containere pentru birouri, vestiar și cabină poartă, cântar, fosă septică, împrejmuire și organizare de șantier cu conectare la rețeaua electrică comuna Ulmi, județul Giurgiu

BENEFICIAR: S.C. CLASS BETON AGREGATE S.R.L.

PROIECTANT: S.C. CRIROS GROUP S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obiectivul de investiţii

Exploatare agregate minerale etapa 1, amplasare stație de sortare și utilaje  specifice de extracție, containere pentru birouri, vestiar și cabină poartă,  cântar, fosă septică, împrejmuire și organizare de șantier  cu conectare la rețeaua electrică

comuna Ulmi, județul Giurgiu

- DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Exploatare agregate minerale etapa 1, amplasare stație de sortare și utilaje specifice de extracție, containere pentru birouri, vestiar și cabină poartă, cântar, fosă septică, împrejmuire și organizare de șantier cu conectare la rețeaua electrică, din comuna Ulmi, județul Giurgiu

- TITULAR

Titularul lucrărilor de investiție este S.C. CLASS BETON AGREGATE S.R.L., societate legal constituită, care are următoarele date de identificare:

- Adresa: Sat Moara Nouă, comuna Berceni, strada Tineretului, nr. 124A, judeţul Prahova

- Cod înregistrare fiscală: 	RO 19034454

- ORC: J29/2035/2006

- Activitatea supusă reglementării: (cod CAEN 0812) - Extracţia nisipului şi pietrişului

- Activitatea principală: (cod CAEN 2363) – Fabricarea betonului

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

- Rezumatul proiectului

Amplasamentul lucrărilor proiectate aparţine din punct de vedere administrativ – teritorial comunei Ulmi, T51, P 294/2, judeţul Giurgiu.

Terenul pentru care se solicită Acord de Mediu este  în suprafață de 510094 mp, care este reprezentată de T51, P 294/2, aparține societății S.C. CLASS BETON AGREGATE S.R.L.; 	Suprafața ocupată de lucrările de exploatare este de 69179 mp. Suprafața ocupată zona administrativă și organizarea de șantier este de de 20721 mp.

Pentru obiectivul analizat s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 72 din 23.09.2020 și Decizia etapei de evaluare inițială nr. 10111/ S.A.A.A./19.11.2020.

Accesul la obiectiv se va realiza din drumul asfaltat DJ 404/ A1 printr-un protocol de utilizare încheiat între Consiliul Local, Primăria Florești-Stoenești și beneficiar și apoi pe drumul de exploatare cu nr. cad. NC34700.

Amplasarea terenului analizat este delimitată astfel:

- la nord :	teren proprietatea beneficiarului

- la sud :	teren proprietatea beneficiarului, drum de exploatare, pârâul Sabar

- la vest: 	teren proprietatea beneficiarului

- la est: 	            drum de pământ

- Justificarea necesității proiectului

Scopul investiţiei îl constituie crearea unei capacităţi de producţie care va implica desfăşurarea activităţilor de excavare a nisipului și pietrșului din terasa cursului de apă Sabar, procesarea materialului excavat – sortarea și spălarea acestuia şi valorificarea produselor rezultate (sorturi de balastieră), după care zona cuveta excavată va avea folosința de  bazin cu luciu de apă cu scop de agrement. Exploatarea se va realiza atât deasupra  cât și sub nivelului hidrostatic.

- Perioada de implementare propusă: periaoda de realizare a lucrărilor de excavare va fi de 10 ani.

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente): Planul de situație și fișa perimetrului sunt anexate memoriului de prezentare.

- Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Lucrări de excavare

Fluxul tehnologic de exploatare în terasă din cadrul perimetrului analizat presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Organizarea de șantier

- Realizarea accesului la zona de lucru

- Realizarea de lucrări de exploatare

- Transportul agregatelor minerale la depozitul staţiei de prelucrare proprietatea beneficiarului , unde are loc procesul de sortare – spălare

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier din timpul realizării exploatării va ocupa o suprafață de 20721 mp. Aceasta va consta din amplasarea, cu caracter provizoriu, pe parcursul desfășurării etapei 1, de containere metalice ce vor deservi zona administrativă, un cântar auto și parcare auto pentru angajați. Zona administrativă va cuprinde spații pentru birouri, vestiar toalete și cabină poartă.

De asemenea, se va amplasa și o stație de sortare cu depozite de sorturi.

Stația de sortare-spălare cu capacitatea de procesare de cca. 80-100 t/oră, va fi compusă din:

- ciur desecator cu depozitare intermediară de balast în con cu tunel extractor (ce va fi amplasat în  zona de amenajare șantier, adiacent stației), care urmează apoi sa fie introdus in stație și prelucrat/sortat;

- bandă alimentare și benzi de sortare cu două ciururi desecatoare (spălare sorturi) și repartizare;

- 2 spălătoare și un ciclon pentru nisip (0-1 si 0-4);

- stație pentru sortare agregate concasate compusă din bandă alimentare și benzi de sortare, un concasor, un ciur și roata desecatoare nisip (0-4), (2-4).

- 2 bazine decantoare cu recirculare  a apei utilizată pe fluxul de spălare. Aceste  bazine se decolmatează periodic, iar șlamul rezultat va fi, fie comercializat, fie reutilizat pentru reamenajare terasamente; Bazinul de decantare 1 va avea o suprafață de cca. 301 mp și o adâncime de cca. 2,0 m; Volumul util al acestuia va fi de cca. 542 mc apă; Bazinul de decantare 2, va avea o suprafașă de cca. 135 mp și o adâncime de 2,0 m; volumul util al acestuia va fi de cca. 243 mc; Cele 2 bazine se vor construi cu un taluz de ½ (sub un unghi de 30°).

- 1 bazin de alimentare cu apă cu suprafața de cca. 100 mp și adâncime de 2,0 m, care va avea un volum util de 180 mc apă;

- Padocuri prefabricate pentru depozitarea sorturilor.

Fluxul tehnologic general al staţiei este următorul :

Ciur desecator => Bandă transportoare alimentare => Ciur sortare dotat cu spălătoare agregate minerale /concasor => Benzi transportoare sorturi  => Depozite la sol  în padocuri prefabricate

Alimentarea cu apă tehnologică pentru stația de sortare-spălare se va realiza inițial din pârâul Sabar și apoi din pânza freatică din zona exploatării de agregate.  Această apă va fi pompată printr-o conductă cu lungime de max. 86 m și D = 110 mm, din pârâul Sabar, și mai apoi, din cuveta de exploatare, prin 2 conducte, cea cu lungimea de 86 m plus un tronson  cu L = 60m și D = 110 mm.  Apa din cele 2 surse va fi pompată cu o pompă centrifugă. O parte din cantitatea de apă tehnologică va fi reutilizată (90%).

Coordonatele Stereo 70 prezumtive ale punctului de prelevare apă din pârâul Sabar sunt: X – 330299 și Y – 559536.

Pomparea apei din cursul de apă Sabar în bazinul de alimentare, se va realiza cu câteva zile înainte de începerea activității de exploatare, pentru umplerea acestuia; Menționăm și faptul că, stația de sortare-spălare, nu va funcționa la parametrii maximi, încă din prima zi de punere în funcțiune, deoarece, cantitatea de material exploatat va fi mică. În acest sens, volumul de apă utilizat la spălarea agregatelor va fi scăzut.

Apa uzată tehnologică rezultată de la spălarea materialului excavat, va ajunge, în bazinul de decantare 1, apoi va fi pompată cu o pompă centrifugă către bazinul de decantare 2; În final aceasta va ajuge prin pompare cu o pompă centrifugă în bazinul de alimentare și va fi reutilizată la stația de sortare-spălare. Lungimea cumulată a conductelor de transport a apei care asigură circuitul acesteia și reutilizarea va fi de cca. 54 m și va avea diametre cuprinse între 110 și 160 mm;

Cantitatea de apă necesară pentru spălarea agregatelor minerale este de Q max = 3500 mc/zi și Q med = 3400 mc/zi.

Procentul de recirculare al apei tehnologice va fi de cca. 90%.

Alimentarea cu apă menajeră, la toalete, va fi asigurată dintr-un rezervor de apă etanș ce va fi alimentat cu cisterna. Acesta va avea un volum de cca. 1,5  mc și va fi pozat în containerul metalic.

Apa uzată menajeră, de la grupurile sanitare din zona tehnică, va fi stocată temporar într-un bazin septic vidanjabil prefabricat, din plastic cu V = 4  mc; Apa de la grupul sanitar din container, va ajunge la bazinul aflat adiacent containerului, printr-o conductă cu L = cca. 1,5 m și D = 110 mm;  Acesta va fi vidanjat periodic de către o firmă specializată. Lungimea conductei de evacuare a apei de la grupul sanitar la fosă va fi de cca. 2,0 m. Diametrul acesteia va fi de cca. 110 mm;

Lucrări de exploatare

Înainte de exploatarea resurselor minerale sunt necesare lucrările de pregătire care constau în bornarea cuvetei ce urmează a fi excavată și decopertarea  terenului pe o adâncime de cca. 0,3 m. Sterilul va fi împins în exteriorul cuvetei de exploatare, pe suprafața de teren aflată în proprieatea titularului. Haldarea materialului steril se va realzia  în partea de nord a cuvetei de exploatare, pentru a evita transbordarea pe distanţe lungi în faza de reconstrucţie ecologică. Astfel, volumul de 17000 mc de steril se va depozita pe o supafață de cca. 5666 mp; Zona haldelor se va supraînălța cu cca. 3,0 m.

Exploatarea se va realiza în 4 trepte, astfel: primele trei trepte cu adâncimea de 4,0 m și ultima treaptă cu adâncimea de 5 m;  Unghiul de taluz în lucru va fi de cca. 45-60o; Unghiul marginal al carierei va fi de cca.30 o. Între cele 4 trepte se vor lăsa berme de siguranță cu lățimea de 2 m fiecare. Unghiul  de taluz marginal la finalul lucrărilor de exploatare va fi de cca. 25o .

Calculul volumelor de nisip şi pietriş s-a realizat prim metoda blocurilor de calcul, datele de bază utilizate în calculul resurselor şi la definirea acestora fiind:

- Suprafaţa  perimetrului de exploatare:  69179 mp

- Suprafaţă cuvetă exploatare – etapa 1: 56659 mp

- Adâncimea maximă de exploatare aproximativ:  17,0 m

- Grosimea medie a utilului = 16,7 m

- Grosimea sterilului (copertei) = 0,3 m

Evaluarea resurselor pe aceste unităţi de calcul s-a făcut utilizând următoarele relaţii:                        Vutil = V1 – (V2 + V3)

unde:   Vutil = volumul exploatabil de nisip şi pietriş;

V1   = volumul total al blocului;

V2   = volumul copertei (steril).

V3   = volumul imobilizat în taluzele excavaţiei.

Pentru calculul volumului total al blocului s-a utilizat relaţia:

V1 = S x gm

unde:  S    = suprafaţa blocului (zonei de exploatare)

gm = grosime medie pe bloc (util + steril)

Aceasta relaţie a fost utilizata atât pentru volumul total al blocului, cât şi pentru cel al copertei (V2).

Pentru volumul imobilizat în taluzurile excavaţiei (V3), stabilite la un raport de 1/1 s-a utilizat relaţia: V3 = L x S

unde:  L = perimetrul blocului;

S = suprafaţa în secţiune a taluzului de 1/2.

Rezultatul calcului volumetric, în varianta blocurilor geologice delimitate de secţiuni verticale, al resurselor de nisip şi pietriş, este prezentat în tabelul de mai jos:

| Bloc | Suprafata | H expl | Volum | H | Volum | Lungime | Suprafata | Volum | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | total | decoperta | decoperta | taluz | taluz | taluz | exploatabil |
|  | mp | m | mc | m | mc | m | mp | mc | mc |
| 1 | 56659 | 4 | 226636 | 0,4 | 22663,6 | 1213 | 16 | 19408 | 184564 |
| 2 | 44929 | 4 | 179716 | 0 | 0 | 1133 | 16 | 18128 | 161588 |
| 3 | 33999 | 4 | 135996 | 0 | 0 | 1053 | 16 | 16848 | 119148 |
| 4 | 23872 | 5 | 119360 | 0 | 0 | 972 | 25 | 24300 | 95060 |
| Total | 560360 |

Menţionăm că, de pe suprafaţa aflată în studiu, volumul de materiat util va fi de  cca. 560.000 mc.

Tehnologia de exploatare este următoarea:

- trasarea zonei de exploatare, conform planului de situaţie şi materializarea lui pe teren prin bornare;

- decopertarea stratului de sol fertil;

- excavarea propriu-zisă în cadrul fâşiilor longitudinale a agregatelor, până la adâncimea de cca. 17,0 m;

- Spălarea și sortarea agregatelor la stația de sortare-spălare

- încărcarea sorturilor în autobasculante şi transportul la beneficiari;

- amenajarea exploatării şi a terasamentelor la epuizarea resursei de balast.

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- extracţia agregatelor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecţie  de 10 m;

- exploatarea balastului se va face în cadrul fâşiilor longitudinale, cu respectarea sensului de avansare de la vest la est și retur;

- adâncimea maximă de exploatare va fi de  17,0 m;

Proiectarea şi dirijarea exploatării va ţine cont de:

- adâncimea de exploatare (17,0 m);

- respectarea taluzurilor la înclinarea de 1/2.

Lucrările de transport ale materialului rezultat din excavaţii către stația de sortare, se va realiza cu ajutorul benzilor transportoare plutitoare și fixe cu lungimi de cca 31 m și lățime de 0,9 m – o bucată,  și respectiv cca. 25 m lungime cu 0,6 m lățime  - 2 bucăți, către stația de sortare.  Transportul extern al produselor finite se va realiza cu camioane proprii dar și camioane închiriate de la diverși furnizori.

Lucrări de închidere: La finalul perioadei de exploatare, cuveta excavată avea folosința de bazin cu luciu de apă cu scop de agrement. Pentru perioada următoare nu sunt programate lucrări de conservare.

Alimentarea cu energie electrică și termică

Containerele ce deservesc zona administrativă vor avea pentru energia electrică necesară, panouri cu celule fotovoltaice și acumulatori pentru stocarea acesteia sau se va utiliza un generator electric.

Încălzirea se va realiza cu radiatoare sau panouri electrice alimentate din sursa proprie.

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Activitățile prevazute în acest proiect de investiții nu necesită lucrări de delimitare.

5.  DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

Proiectul nu se află sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Proiectul nu se află pe Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia: terenul analizat are categoria de folosință: teren extravilan arabil;  După lucrările de excare proiectate acesta va avea categoria de folosință bazin cu luciu de apă cu funcțiunea de agrement.

Areale sensibile: Zona analizată nu face parte dintr-o arie naturală protejată. Cele mai apropiate sit-uri Natura 2000 sunt: ROSCI 0138 Pădurea Bolintin care se află la cca. 11,0  km de obiectivul analizat și ROSCI0106 Lunca Mijlocie a râului Argeș, aflată la cca. 4,5 km.

Coordonatele de delimitare a zonelor analizate sunt prezentate mai jos:

| Coordonate teren analizat |
| --- |
| Nr. Punct | X (m) | Y (m) |
| 1 | 330390.215 | 559441.554 |
| 2 | 330478.722 | 559562.660 |
| 3 | 330776.229 | 559969.740 |
| 4 | 330679.662 | 560056.602 |
| 5 | 330364.480 | 559646.152 |
| 6 | 330295.905 | 559552.320 |
| 7 | 330298.442 | 559542.809 |
| 8 | 330299.145 | 559538.786 |
| 9 | 330299.542 | 559536.614 |
| 10 | 330299.380 | 559525.692 |
| 11 | 330296.531 | 559516.345 |
| 12 | 330294.734 | 559511.335 |

Bilanţul teritorial propus cuprinde:

- Suprafața totală conform măsurători = 510094 mp;

- Suprafaţă perimetru exploatare – etapa 1: 69179  mp (inclusiv pilierii de siguranță)

- Suprafață cuvetă de exploatare - etapa 1: 56659 mp

- Suprafață zonă organizare de șantier: 20721 mp

- Adâncimea maximă de exploatare:  17,0 m;

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

Protecţia calităţii apelor din zonă

Obiectivul este situat în bazinul hidrografil al râului Argeș, subbazin Sabar, cod cadastral: X.01.24.10

În ceea ce priveşte apele subterane, la înterceptarea acestora se vor lua măsuri speciale de lucru, pentru a nu avea influenţe negative asupra acviferului freatic.

Apele pluviale care spală zona de excavare, se infiltrează rapid în subsolul permeabil datorită cadrului natural.

Principalele domenii în care trebuie acţionat sunt:

- combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de altă natură care ar putea rezulta de la utilajele folosite;

- depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate;

- amenajarea şi întreţinerea drumurilor şi a platformelor în aşa fel încât să limiteze la maximum deteriorarea factorilor de mediu;

- nu se vor executa reparaţii sau intervenţii tehnice la utilaje, în zona de lucru;

- alimentarea cu carburanţi sau ulei a utilajelor de extracţie sau transport se va face în locuri speciale.

Protecţia calităţii aerului

Activitatea de funcţionare a diferitelor utilaje şi a mijloacelor de transport din incinta obiectivului poate modifica pe un areal restrâns calitatea aerului, prin emisia de gaze de eşapament (CO,CO2, hidrocarburi nearse, particule în suspensie, NOx) rezultate în urma proceselor tehnologice ce se desfaşoară cu ajutorul utilajelor din dotare. Transportul auto al materialelor, prin circulaţia pe drumurile neamenajate (uzura carosabilului) din balastieră, conduce la emisia de particule, prin antrenarea lor în aer de către utilaje.

În vederea protecţiei calităţii aerului se recomandă respectarea următoarelor măsuri:

- stropirea zilnică în perioadele secetoase a drumurilor, care constituie potenţiale surse de praf;

- evitarea activităţilor de încărcare – descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf, în perioadele cu vânt cu viteze de peste 3 m/s;

- realizarea de inspecţii tehnice periodice ale autovehiculelor;

- adoptarea de măsuri tehnico – organizatorice pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei, prin întreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică şi înlocuirea pieselor cu deficienţe majore;

- asigurarea funcţionării motoarelor vehiculelor la parametrii normali, exploatarea raţională a acestora (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură) şi respectarea metodologiei de exploatare, astfel încât nivelul gazelor de eşapament produse să nu afecteze calitatea aerului atmosferic.

Ţinând cont de următoarele aspecte:

- utilajele se deplasează pe distanţe reduse, în zona fronturilor de lucru,

- se vor respecta măsurile de reducere a emisiilor de praf;

Rezultă că emisiile de praf în atmosferă sunt neglijabile din punct de vedere cantitativ.

Din punct de vedere calitativ, este de menţionat că aceste emisii nu conţin compuşi toxici.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În timpul lucrărilor proiectate, zgomotul produs va fi la un nivel redus, având în vedere faptul că se vor folosi concomitent maxim trei vehicule. Angajaţii din vecinătatea lucrărilor vor purta echipament de protecţie în cazul în care se consideră necesar.

Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul

Protecţia calităţii solului şi subsolului

Factorii de mediu sol şi subsol vor fi afectaţi iniţial de lucrările de exploatare a nisipului și pietrișului, transformările vor fi de ordin cantitativ din punct de vedere pedologic, nu calitativ.

Pentru protecţia calităţii solului şi subsolului pe perioada de exploatare a resurselor minerale se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- interzicerea spălarii, efectuării de reparaţii a mijloacelor de transport, utilajelor şi echipamentelor folosite în incinta obiectivului;

- staţionarea mijloacelor de transport în incinta obiectivului să se facă numai în spaţii special amenajate, unde eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere pot fi imediat îndepărtate cu material absorbant;

- intervenţia promptă cu material absorbant în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- depozitarea controlată a deşeurilor în spaţii special amenajate, în containere, până la valorificarea acestora sau eliminarea finală;

- evacuarea periodică a deşeurilor rezultate, ca urmare a desfăşurării activităţilor şi evitarea formării de stocuri de deşeuri pe amplasament;

- minimizarea suprafeţelor tasate la acelea strict necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii;

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Amplasamentul se află la mai mult de 5 km de ariile natural protejate.

Activitatea desfășurată pe amplasamentul analizat nu produce efecte negative semnificative asupra sitului.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Având în vedere specificul, amplasamentului vecinătățile se apreciază că impactul construirii obiectivului propus asupra așezărilor umane este nesemnificativ. Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Din activitatea de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor ce se desfăşoară pe amplasament nu rezultă deşeuri.

Deşeurile menajere provenite de la personalul care deserveşte organizarea de şantier sunt în cantităţi mici şi se depozitează în locuri special amenajate apoi sunt eliminate corespunzător.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul.

Impactul asupra mediului ambiant al activităţii din amplasamentul analizat, este redus.

Pentru limitarea la maximum a influenţelor negative asupra ecosistemelor locale trebuie respectate cu stricteţe toate prevederile A.P.M. Giurgiu.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: Proiectul propus presupune excavarea resursei minerale (nisip și pietriș) până la adâncimea de 17,0 m și sortarea materilalului excavat. Acesta va fi utilizat la lucrări de construcții.

7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Principalele domenii în care trebuie acţionat pentru a exita poluarea factorilor de mediu:

- combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de altă natură care ar putea rezulta de la utilajele folosite;

- reducerea noxelor de emisie a motoarelor termice;

- depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate;

- amenajarea şi întreţinerea drumurilor şi a platformelor în aşa fel încât să limiteze la maximum deteriorarea factorilor de mediu;

- stropirea drumurilor de exploatare în perioadele secetoase pentru a limita ridicarea prafului în atmosferă;

- nu se vor executa reparaţii sau intervenţii tehnice la utilaje, în zona de lucru;

- alimentarea cu carburanţi sau ulei a utilajelor de extracţie sau transport se va face în locuri speciale.

Activitatea care se va desfășura pe amplasament nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

8.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE.

Având în vedere că potenţialele surse de poluare au caracter fugitiv nu este necesară o monitorizare a factorilor de mediu pe perioada de funcționare a obiectivului.

# 9. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

# Nu este cazul.

# 10. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Organizarea de șantier din timpul realizării exploatării  va fi reprezentată de  o suprafață de 20721 mp. Aceasta va consta din amplasarea, cu caracter provizoriu, pe parcursul desfășurării etapei 1, containere metalice ce vor deservi zona administrativă, un cântar auto și parcare auto pentru angajați. Zona administrativă va cuprinde spații pentru birouri, vestiar toalete și cabină poartă.

De asemenea, se va amplasa și o stație de sortare cu depozite de sorturi.

# 11. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

# Nu este cazul.

12. ANEXE: planul de situație și planul de încadrare în zonă/ fișa perimetrului sunt atașate la memoriul de prezentare.

13. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

14. INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

Amplasamentul propus se găseşte în terasa din malul dreptal râului Sabar, (cod cadastral X – 01.24.10.).

În zona studiată se află corpul de apă ROAG05 Lunca şi terasele râului Argeş.

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permebil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

Acviferul freatic din lunca şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic este protejat alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfo-hidrografice ale albiei râului şi de panta lui de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Direcţia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre sud-est, fluxul subteran urmând, în general, direcţia de curgere a apelor de suprafaţă şi panta reliefului.

În unele zone stratul acvifer freatic se află în contact direct cu acviferul de medie adâncime, iar în alte zone cele două strate sunt separate printr-un complex argilos.

Acviferul freatic şi de medie adâncime constituie surse de alimentare cu apă pentru localităţile şi unele obiective economice din zonă.

PROIECTANT,

SC CRIROS GROUP SRL

Ing. Daniela Bivolaru