MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

„Statie mobila preparat betoane”, propusa a fi amplasata in extravilanul localitatii Colibasi, NC 30489, judetul Giurgiu

Beneficiar: S.C. ECO STAR S.R.L.

Elaborare documentatie: S.C. APOMAR CONSULTING 2005  S.R.L.

ianuarie    2021

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| a ) Rezumat al proiectului | 3 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 4 |
| c) Valoarea investiţiei | 4 |
| d) Perioada de implementare propusă | 4 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 4 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 4 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 13 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 13 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 14 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 14 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 14 |
| b) Protecţia aerului | 20 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 21 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 22 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 22 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 25 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 26 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 27 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 28 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 28 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 28 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 31 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 33 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 33 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 33 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 33 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 36 |
| XII. Anexe - piese desenate | 37 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului

„Statie mobila preparat betoane”, propusa a fi amplasata in extravilanul localitatii Colibasi, NC 30489, judetul Giurgiu

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 11, lit b);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificarile şi completările ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular

- numele: S.C. ECO STAR S.R.L.

J52/894/2007, C.U.I. RO 22969195

- adresa poştală: sat Colibasi, comuna Colibasi, str. Principala, nr. 191, judetul Giurgiu, telefon: 0722840161;

- reprezentant: Mihai Boiangiu, administrator

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului

Statia de betoane se va amplasa pe un teren in suprafata totala de 17.97 ha, in cadrul acesteia regasindu-se suprafata de 62948.0 mp, pe care este amplasata statia de sortare, cu suprafata de 2.07 ha, si statia betoane, cu suprafata de1300.0 mp (0.13 ha).

Terenul pe care se va amplasa statia de betoane, in suprafata de 1300.0 mp, are o forma dreptungiulara cu lungimea de 45.0 m, latimea de 28.9 m si cote ale terenului ce variaza intre 50.37 mdMN si 50.96 mdMN.

Pe terenul statiei de betoane se vor amplasa: containere tehnice, sistem de alimentare cu apa tehnologica din foraj, sistem de evacuare ape uzate rezultate de la spalarea autobetonierelor si foraj de alimentare cu apa a statiei de betoane.

Accesul in zona

Accesul la statia de betoane se poate face din DN 5 Bucuresti–Giurgiu pana in localitatea Adunatii Copaceni, de unde se pot utiliza doua variante:

- pe DJ 401 pana in localitatea Colibasi, apoi pe drumul comunal din localitatea Colibasi (L=0,5 km);

- pe drumul tehnologic situat pe malul stang al raului Arges de la podul rutier din Adunatii Copaceni pana la statie (L=11,6 km).

Situatia juridica a terenului

Terenul, pe care se va amplasa statia de betoane apartine domeniului public al comunei Colibasi si a fost concesionat de SC ECO STAR  de la comuna Colibasi, pe o perioada de 90 ani, in baza Contractului de asociere in participatiune nr. 3381/ 30.06.2010, incheiat pentru suprafata totala de 17.97 ha, in cadrul acesteia regasindu-se suprafata de 62948.0 mp (6.2948 ha), numar cadastral 30489.

Pentru realizarea proiectului societatea detine certificatul de urbanism nr. 31/ 21.12.2020, eliberat de Primaria comunei Colibasi, judetul Giurgiu.

- Justificarea necesităţii proiectului

Scopul principal il constituie amplasarea unei statii mobile de fabricare a betonului, in vederea fabricarii a diferite tipuri de betoane, utilizand sorturile de agregate rezultate din sortarea agregatelor minerale provenite din exploatarile societatii.

- Valoarea investiţiei

500 mii lei.

- Perioada de implementare propusă

Statia de betoane va functiona o perioada nelimitata.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Anexate la prezentul memoriu.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

Pilieri

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: minim 50.0 m fata de CF Bucuresti – Giurgiu, minum 100.0 m fata de raul Arges.

Statiile de betoane marca Stetter au fost concepute pentru a produce toate marcile de betoane existente pe piata, de la beton rutier la toate clasele de betoane superioare aditivate, pana la sape.

Pe teren, se va amplasa o statie de betoane mobila ecologica STETTER tip M1C.

Statia de betoane mobila poate fi mutata rapid, transportata pe un trailer si remontata usor, datorita partilor componente preasamblate intr-o unitate compacta.

Statia de betoane mobila este preasamblata intr-o unitate compacta si are in componenta unitatii preasamblate cantare de: apa, agregate, ciment, aditivi, cale rulare skip, skip actionat de motor electric cu cablu, malaxor beton, buncar de agregate, instalatie completa electrica, pneumatica.

Caracteristici statie de betoane mobila ecologica STETTER tip M1C

Statia de betoane mobila ecologica STETTER tip M1C are urmatoarele caracteristici:

- Productivitate teoretica: 56.0 mc/h

- Malaxor tip farfurie: 1.0 mc/sarja

- Buncar de agregate tip C buzunar: 4x10 mc

- Silozuri de ciment: 2 silozuri cu capacitata fiecaruia de 65 mc (130 mc)

- Complet automatizata, soft Stetter: MCI460 (in limba romana)

- Incarcare cu agregate: cu incarcator frontal, cu rampe pe ambele parti (tip C)

Statia de betoane este o instalatie complexa pentru prepararea si livrarea betoanelor (compuse din ciment, agregate, apa si aditivi), care are in componenta depozitare, dozare si malaxare. Malaxorul este de tip farfurie.

Depozitul de agregate este cu buncare de agregate tip buzunar C. Acesta este impartit in 4 buncare, 10.0 mc fiecare, acestea fiind incarcate pe doua parti (2 buncare pe o parte si celelalte 2 buncare pe partea cealalta).

Dozarea agregatelor, a cimentului si a apei se va executa cu ajutorul cantaririi.

Sistemul de comanda si control este complet automatizat. Cabina de comanda este amplasata la sol. Se au in vedere capacitatea minima de transport, precum si capacitatea de cantarire.

Malaxorul este destinat producerii betonului de calitate, cu un consum redus de energie. Cu ajutorul modelului M1C aproape orice poate fi malaxat, fie ca este vorba de beton deja malaxat, cu orice consistenta, sau de materiale pentru reciclat, mortar, ciment.

Silozurile de ciment sunt echipate conform normelor europene referitoare la siguranta in munca si protectia mediului inconjurator.

Statia de betoane mobila se poate monta pe o platforma balastata compactata (sau betonata) cu un grad de 200 kN/mp, cu o planitate foarte buna.

Statia de betoane preasamblata se monteaza direct pe platforma balastata compactata (sau betonata).

Silozurile de ciment se monteaza pe fundatii mobile, care se umplu cu beton dupa pozitionarea acestora pe platforma balastata compactata (sau betonata).

La tipul C buncarul de agregate este inclus in statia de betoane preasamblata.

Cele 2 rampe la C pot fi mobile si se pot confectiona din metal (ca subansamble), din prefabricate T, care se monteaza direct pe platforma balastata sau din pereti betonati.

Dupa demontarea si transportul statiei de betoane mobila va ramane un teren balastat (sau o platforma betonata).

Cantitatea de beton

Cantitatea de beton teoretica care poate si produsa in statia de betoane este de 112896.0 mc/an (2016 ore/an x 56.0 mc/h).

Cantitatea de beton care se doreste a fi produsa anual de societate este de 30000.0 mc/an, respectiv 119.047 mc/zi (14.88 mc/h).

Betoane produse: In cadrul statiei de betoane vor fi produse betoane B50-B200, functie de comenzi.

Consum apa preparat betoane: In cadrul producerii betoanelor se va folosi in compozitie un consum mediu de 240.0 l/mc beton.

Agregate folosite: In cadrul fabricarii betoanelor vor fi folosite agregate din sorturile 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm. Agregatele naturale, vor fi transportate din statia de sortare a S.C. ECO STAR S.R.L., direct in bunkerele statiei mobile, cu un incarcator frontal cu cupa de 3.4 mc.

Etape preparare beton

Prepararea betoanelor consta in:

a.	receptia cantitativa si calitativa a agregatelor

b.	dozarea automata a agregatelor si cimentului in functie de clasa de beton solicitata

c.	malaxare

d.	verificare de laborator

e.	livrare cu autobetoniera

Prepararea betoanelor se executa respectand urmatoarele etape:

f.	alimentarea celor 4 buncare metalice cu agregate din padocuri;

g.	dozarea agregatelor pe banda transportoare care este si cantar;

h.	transportul cantarit este condus la skip;

i.	skipul urca pe calea de rulare la cota de amplasare a mixeruluiunde se descarca agregatele;

j.	dozarea celorlalte componente ale betonului:ciment, aditivi, apa;

k.	malaxarea betonului;

l.	descarcarea betonului in autobetoniere.

Sorturile din buncare sunt preluate automat, prin dozatoare automate functie de reteta betonului, transportate in malaxor cu ajutorul benzii transportoare.

In malaxor se dozeaza automat functie de reteta cantitatile de apa, aditivi, ciment, agregate.

Dotarea tehnica:

Beneficiarul are in dotare urmatoarele utilaje de baza:

- un incarcator frontal tip Wolla utilizat pentru incarcarea sorturilor in bunkere;

- 3 autobetoniere.

Utilitati

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a personalului se va face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu apa menajera: personalul va folosi grupul sanitar din statia de sortare.

Alimentarea cu apa tehnologica

Sursa de apa pentru prepararea betoanelor o constituie acviferul freatic din forajul existent pe amplasament, pe latura estica a perimetrului.

Caracteristici forajului sunt:

- adancime foraj: H=20.0 m

- diametru foraj: Dn = 250.0 mm

- Nhs = (-) 12.0 m, Nhd = -17.0 m

- Qsp = 3.0 l/s, Qopt = 2.78 l/s

- Amplasare: x= 302696.65, y = 593355.85, z = 50.70 mdMN

- Cota superioara foraj = 50.70 mdMN

- Cota fund foraj = 30.70 mdMN

- zona protectie: cabina put 1.0 x 1.0 m

- timp functionare sursa apa: 24 ore/zi, 365 zile/an

Forajul existent (H=20.0 m) din perimetrul statiei de betoane, ramas de la lucrarile realizate in cadrul investitiei “Amenajare r. Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, a fost descoperit in urma sistematizarii zonei de amplasare a a statiei de betoane, acesta fiind functional.

Sursa de apa pentru spalarea autobetonierelor o constituie apa provenita din precipitatii colectata de pe platforma statiei de betoane intr-un rezervor cu capacitatea de 18.0 mc.

Instalatii de captare a apei tehnologice

Apa este preluata prin intermediul unei pompe submersibile tip 4ST/40 – 14A, pozitionata la circa 15.0 m adancime, Qp = 10.0 mc/h (2.78 l/s), Hp = 36 mcA, P = 2.2 kW, Dnasp/ref = 65.0 mm.

Instalatii de inmagazinare

Apa preluata din foraj este refulata in rezervorul de apa al statiei de betoane (cantar 375 kg).

In coltul nord-vestic al perimetrului statiei de betoane se va amplasa un bazin de decantare/alimentare cu un volum de 18.0 mc (3.0 x 4.0 x 1.5 m), care va fi folosit ca rezerva de apa pentru spalarea autobetonierelor. Sursa de apa pentru bazin o constituie precipitatiile colectate de pe platforma statiei de betoane.

Distributia apei

Apa va fi preluata din foraj printr-o conducta Dn 65 mm, metalica, in lungime totala de 15.0 m (inclusiv coturi si inaltime pe verticala) prin intermediul pompei submersibile amplasata in foraj, pana la dozatorul statiei de betoane.

Apa preluata din foraj este refulata in rezervorul de apa al statiei de betoane (cantar cu doua compartimente).

Apa uzata provenita de la splarea autobetonierelor este dirijata printr-o conducta Dn 250 mm in bazinul decantor cu capacitatea de 18.0 mc, de unde apa este refolosita la spalarea autobetonierelor prin intermediul unei pompe cu Qs = 1.0 l/s, Hps = 13.0 m montata pe peretele dinspre statie (pompa se porneste doar cand este cazul) si a unei conducte PEHD Dn40 mm in lungime totala de 25 m.

Instalatii de masurare a volumului de apa prelevat

Pe refularea pompei se va monta un debitmetru Dn 50 mm, Q=10 mc/h, pentru masurarea volumului de apa consumat.

Evacuarea apei

Evacuare ape uzate tehnologic

In cadrul fabricarii betoanelor nu se produc evacuari de ape uzate tehnologic.

Evacuare ape pluviale

Apele pluviale de pe intreaga suprafata a incintei se scurg liber la nivelul solului, o parte din acestea alimentand si bazinul de 18.0 mc folosit pentru spalarea autobetonierelor.

Evacuare ape uzate spalare autobetoniere

Autobetonierele se vor spala pe platforma betonata a statiei de betoane, cu apa colectata din precipitatii de pe platforma statiei, bazin betonat amplasat in coltul nord-vestic al terenului aferent statiei de betoane. Dupa decantare, apa va fi refolosita la spalarea autobetonierelor cu o pompa de capacitate mica cu Q=1.0 l/s, Hp = 13.0 m prin intermediul unui furtun Dn 40 mm cu lungimea de 30.0 m.

Bazinul are o suprafata de 12.0 mp(3.0 x 4.0 m), adancime 1.5 m si un volum de 18.0 mc. Apa uzata provenita din splarea autobetonierelor este evacuata in bazinul de decantare priuntr-o conducta Dn 250 mm in lungime de 25.0 m

Alimentarea cu energie electrica a statiei de betoane si a utilitatilor se face de la reteaua nationala, printr-un racord la tabloul electric al societatii, cu contorizare separata.

Alimentarea cu ciment si agregate minerale

Alimentarea cu ciment se face de la producatorii nationali de ciment cu autotransportoare de ciment vrac. Cimentul este depozitat in cele doua silozuri.

Agregatele naturale vor fi transportate din statia de sortare a S.C. ECO STAR S.R.L., direct in bunkerele statiei mobile, cu un incarcator frontal cu cupa de 3.4 mc.

Gunoiul menajer este depozitat intr-o pubela metalica amplasata langa birouri, in cadrul statiei de sortare, de unde va fi preluate de o firma de salubritate pe baza de contract.

Regimul de functionare

Statia de betoane va functiona 8 ore/zi, 21 zile/luna, 12 luni/an, respectiv 252 zile/an (2016 ore/an). Statia de betoane va fi deservita de 5 salariati.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planurilor de situatie anexate, accesul in zona se va face din DN 5 Bucuresti–Giurgiu, pana in localitatea Adunatii Copaceni, de unde se pot utiliza doua variante:

- pe DJ 401 pana in localitatea Colibasi, apoi pe drumul comunal din localitatea Colibasi (L=0,5 km);

- pe drumul tehnologic situat pe malul stang al r. Arges de la podul rutier din Adunatii Copaceni pana la statie (L=11,6 km).

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

In cadrul fabricarii betoanelor vor fi folosite agregate minerale din sorturile 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm.

Debite si volume de apa captate - apa tehnologica fabricat betoane

In cadrul statiei de betoane vor fi produse betoane B50-B200, functie de comenzi.

In cadrul producerii betoanelor se va folosi in compozitie un consum mediu de 240.0 l/mc beton.

Cantitatea de beton teoretica care poate si produsa in statia de betoane este de 112896.0 mc/an(2016 ore/an x 56.0 mc/h).

Cantitatea de beton care se doreste a fi produsa anual de societate este de 30000.0 mc/an, respectiv 119.047 mc/zi (14.88 mc/h).

Cantitatea de beton ce poate fi fabricata functie de pompa foraj (10 mc/h) = 41.67 mc bet/h.

Necesar apa tehnologica productie beton

Qn zi med = 119.047 mc.bet/zi x 0.24 mc.apa/mc.bet = 28.57 mc/zi (0.992 l/s)

Qn zi max = 41.67 mc bet/h x 0.24 mc apa x 8 h/zi = 80.0 mc/zi = 0.926 l/s

Qnzi min   = 0.65 Qnzi med = 17.92 mc/zi(0.622 l/s)

Qn orar max = 10.0 mc/h = 2.77 l/s

Vn.med. anual tehn. = 28.57 mc/zi x 252 zile/an. = 7200.0 mc apa/an

Vn.max. anual tehn. = 80.0 mc/zi x 252 zile/an. = 20160.0 mc apa/an

Vn.min. anual tehn. = 17.92 mc/zi x 252 zile/an. = 4515.8 mc apa/an

Cantitatea anuala beton care se doreste a fi fabricata este de 30000.0 mc, cu un volum de apa anual de 7200.0 mc apa.

Debite si volume de apa pluviala – spalare autobetoniere

- numar autobetoniere = 3

- norma consum autobetoniere = 0.175 mc/autobetoniera

- numar cicluri spalare autobetoniere = 3 cicluri spalare/autobetoniere/zi(4.5 ore)

- timp spalare autobetoniera = 0.5 h/autobetoniera(4.5 ore total)

- grad recirculare dupa decantare = 80%

Breviarul de calcul a fost intocmit în conformitate cu:

-  STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.

Kp = coeficient de acoperire pierderi = 1,1

Ks  = coeficient de servitute = 1,02

Kzi = coeficient de neuniformitate a debitului zilnic = 1,2

Ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar = 2,8

Apa uzata provenita de la splarea autobetonierelor este dirijata printr-o conducta Dn 250 mm in bazinul decantor cu capacitatea de 18.0 mc, de unde apa este refolosita la spalarea autobetonierelor prin intermediul unei pompe cu Qs = 1.0 l/s, Hps = 13.0 m montata pe peretele dinspre statie (pompa se porneste doar cand este cazul) si a unei conducte PEHD Dn40 mm in lungime totala de 25 m. Sursa de apa o constituie precipitatiile colectate de pe amplasament.

Necesar apa spalat autobetoniere

Qn zi med = 175.0 l/auto x 3 auto x 3 spalari = 1575 l/zi = 1.575 mc/zi (0.097 l/s)

Qn zi max = 1.2 x 1.575 = 1.89 mc/zi 0.116 l/s)

Qn zi min =  0.65 x 1.575 mc/zi = 1.023 mc/zi (0.063 l/s)

Qn orar max = 1.575 mc/zi x 1.2 x 2.8/4.5 ore = 1.176 mc/h = 0.326 l/s

Volum mediu anual spalat autobet. = 1.575 mc/zi x 252 zile/an = 396.9 mc/an

Volum maxim anual spalat autobet. = 1.89 mc/zi x 252 zile/an = 476.28 mc/an

Volum minim anual spalat autobet. = 1.023 mc/zi x 252 zile/an = 257.8 mc/an

Recirculare spalat autobetoniere cu recirculare

Qn zi med = 0.80 x 1.575 mc/zi = 1.26 mc/zi (0.077 l/s)

Qn zi max = 0.80 x 1.89 mc/zi = 1.512 mc/zi (0.093 l/s)

Qn zi min =  0.80 x 1.023 mc/zi = 0.818 mc/zi (0.050 l/s)

Qn orar max = 0.80 x 1.176 mc/h = 0.941 mc/h (0.261 l/s)

Volum mediu anual recirculare = 252 zile/an x 1.26 mc/zi = 317.52 mc/an

Volum maxim anual recirculare = 252 zile/an x 1.512 = 381.024 mc/an

Volum minim anual spalat autobetoniere = 252 zile/an x 0.818 = 206.14 mc/an

Necesar total apa fara recirculare (fabricat betoane + spalat autobetoniere)

Qn zi med = 28.57 mc/zi + 1.575 mc/zi =30.145 mc/zi = 1.089 l/s

Qn zi max = 80.0 mc/zi + 1.89 mc/zi = 81.89 mc/zi = 1.926 l/s

Qnzi min = 17.92 mc/zi + 1.023 mc/zi = 18.943 mc/zi = 0.685 l/s)

Qn orar max = 10.0 mc/h + 1.176 mc/h = 11.176 mc/h = 3.104 l/s

Vn.med. anual tehn. = 7200.0 mc+ 396.9mc = 7596.9 mc.apa/an

Vn.max. anual tehn. = 20160.0 mc + 476.28 mc = 20636.28 mc.apa/an

Vn.min. anual tehn. = 4518.8 mc + 257.8 mc = 4776.6 mc.apa/an

Necesar total apa cu recirculare (fabricat betoane + spalat autobetoniere)

Qn zi med = 30.145 mc/zi – 1.26 mc/zi = 28.885 mc/zi = 1.012 l/s

Qn zi max = 81.89 mc/zi – 1.512 mc/zi = 80.378 mc/zi = 1.833 l/s

Qnzi min = 18.943 mc/zi – 0.818 mc/zi = 18.125 mc/zi = 0.635 l/s)

Qn orar max = 11.176 mc/h – 0.941 mc/h = 10.235 mc/h = 2.843 l/s

Vn.med. anual tehn. = 7596.9 mc – 317.52 mc = 7279.38 mc.apa/an

Vn.max. anual tehn. = 20636.28 mc – 381.024 mc = 20255.256 mc.apa/an

Vn.min. anual tehn. = 4776.6 mc – 206.14 mc = 4570.46 mc.apa/an

Necesar apa tehnologica productie beton, sursa acvifer (fabricat betoane)

Qn zi med = 28.57 mc/zi (0.992 l/s)

Qn zi max = 80.0 mc/zi = 0.926 l/s

Qnzi min   = 17.92 mc/zi(0.622 l/s)

Qn orar max = 10.0 mc/h = 2.77 l/s

Vn.med. anual tehn. = 7200.0 mc apa/an

Vn.max. anual tehn. = 20160.0 mc apa/an

Vn.min. anual tehn. = 4515.8 mc apa/an

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Statia de betoane se va amplasa pe un teren situat in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu, fiind situat la:

- 15.0 m nord de statia de sortare;

- 350.0 m sud-vest de bazinul piscicol Colibasi 2 in curs de executie;

- 184.0 m nord-vest de bazinul piscicol Colibasi in curs de executie.

Toate aceste proiecte apartin S.C. ECO STAR S.R.L.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

S-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie nedorita de proprietarul amplasamentului, care doreste valorificarea acestuia.

Prin nerealizarea proiectului propus (amplasarea statiei de betoane), beneficiarul nu va putea valorifica resursele de agregate minerale exploatate, cu eficienta maxima.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului viitorului statiei de betoane a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren liber de constructii, situat in intravilan;

- tectonica zonei este calma;

- lipsa zonelor rezidentiale în imediata apropiere.

Avand în vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona nelocuita), se poate considera ca acest teren reprezinta o solutie optima pentru amplasarea statiei de betoane, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

Alegerea statiei de betoane s-a facut in functie de dotarile aferente si de productivitatea acesteia.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

In cadrul statiei de betoane vor fi produse betoane B50-B200, functie de comenzi.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului, societatea detine certificatul de urbanism nr. 31/ 21.12.2020, eliberat de Primaria comunei Colibasi, judetul Giurgiu.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

Localizarea amplasamentului

Statia de betoane se va amplasa pe o suprafata de 1300.0 mp, in zona nordica a perimetrului statiei de sortare a societatii, pe un teren amplasat in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu.

Statia de betoane se va amplasa in terasa mal stang a lucrarii “Amenajare raul Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, km 56+660, la 177.0 m de digul mal stang si la 217.0 m de malul raului, la 62.5 m est de CF Bucuresti-Giurgiu, la 28.5 m m est de drumul tehnologic de pe latura de sud-vest, la 350.0 m sud-vest de bazinul piscicol Colibasi 2 in curs de executie, la 184.0 m nord-vest de bazinul piscicol Colibasi in curs de executie, la 15.0 m nord de statia de sortare, toate apartinand S.C. ECO STAR S.R.L.

Coordonate STEREO’70 MN, ale terenului cu suprafata S = 62948.0 mp (6.2948 ha)

| Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 303080.8876 | 593460.7160 | 19 | 302520.3223 | 593379.4953 | 37 | 302843.7230 | 593370.9830 |
| 2 | 303002.0747 | 593609.6682 | 20 | 302524.3497 | 593370.0608 | 38 | 302873.3450 | 593380.5010 |
| 3 | 302989.9854 | 593596.0600 | 21 | 302529.7983 | 593357.2973 | 39 | 302901.2110 | 593388.0070 |
| 4 | 302969.2520 | 593574.6100 | 22 | 302534.7156 | 593338.4602 | 40 | 302921.4080 | 593394.3900 |
| 5 | 302960.6060 | 593568.7960 | 23 | 302535.2074 | 593334.6257 | 41 | 302934.5110 | 593398.8650 |
| 6 | 302947.4000 | 593557.8130 | 24 | 302566.5350 | 593329.0230 | 42 | 302930.9580 | 593408.1390 |
| 7 | 302931.3710 | 593544.5400 | 25 | 302586.8490 | 593325.3900 | 43 | 302926.2580 | 593420.4840 |
| 8 | 302916.2740 | 593532.1640 | 26 | 302653.6270 | 593314.0720 | 44 | 302922.2480 | 593428.7620 |
| 9 | 302904.2750 | 593522.8100 | 27 | 302672.7430 | 593313.9070 | 45 | 302947.1709 | 593439.6196 |
| 10 | 302891.7600 | 593512.8610 | 28 | 302699.6010 | 593309.4690 | 46 | 302966.1230 | 593447.8760 |
| 11 | 302880.6830 | 593506.3540 | 29 | 302744.4650 | 593302.0950 | 47 | 302983.9510 | 593452.5170 |
| 12 | 302866.7450 | 593498.3200 | 30 | 302745.2550 | 593304.0390 | 48 | 303001.8310 | 593461.0660 |
| 13 | 302854.3830 | 593487.6490 | 31 | 302759.5810 | 593322.3090 | 49 | 303029.2497 | 593473.1644 |
| 14 | 302841.8160 | 593480.3330 | 32 | 302776.1110 | 593332.7430 | 50 | 303041.4890 | 593478.3860 |
| 15 | 302782.7470 | 593455.0120 | 33 | 302794.5200 | 593338.9570 | 51 | 303047.9400 | 593476.1570 |
| 16 | 302756.2060 | 593447.4790 | 34 | 302806.1550 | 593345.9060 | 52 | 303060.7150 | 593469.1320 |
| 17 | 302703.1660 | 593433.0490 | 35 | 302834.7120 | 593352.7580 |  |  |  |
| 18 | 302512.7438 | 593431.0646 | 36 | 302839.3520 | 593359.6570 |  |  |  |

Coordonate STEREO’70 MN, perimetru statie betoane, S = 1300.0 mp (0.13 ha)

| Pt | X(N) | Y(E) | Pt | X(N) | Y(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 302741.0 | 593340.27 | C | 302696.01 | 539369.14 |
| B | 302741.03 | 593369.14 | D | 302696.01 | 593340.27 |

Arealele sensibile

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificari şi completări  ulterioare, acesta nu este situat in sit Natura 2000 si nici in arii naturale protejate de interes national.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Bazinul hidrografic: Arges

Cursuri de apa: Raul Arges, cod cadastral X.1.000.00.00.00.0

Hidrografie

Principalul curs de apa din zona este Arges, la 177.0 m sud-vest de amplasament.

Hidrogeologia zonei

Terenul, pe care se propune amplasarea statiei de betoane, este situat in bazinul raului Arges, care are o orientare NNV-SSE si o panta hidraulica medie de 2,8 ‰.

Lucrarile de prospectiune hidrogeologica executate anterior au pus in evidenta un complex acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile Pleistocene, cu grosimi de 7,5-15,0 m.

Adancimea nivelului hidrostatic este la adancimi de 12.0 m de la cota terenului. 	Cota medie a nivelului hidrostatic este de 38.70 mdMN. Capacitatea de debitare a stratului poros-permeabil este de 2-5 l/s, in amplasament acesta fiind de 2.8 l/s (pompari experimentale ale forajului existent).

Stratul acvifer freatic este alimentat in principal din precipitatii, directia de drenare fiind spre rau, iar in perioadele de ape exceptionale se constata o inversare a directiei de drenare, raul alimentand acviferul freatic.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume: stratul superior si stratul inferior.

Stratul superior este constituit din nisipuri medii si bolovanis. Grosimea acestor depozite variaza intre 7,5-15,0 m.

Stratul acvifer inferior este constituit, spre deosebire de stratul superior, din nisipuri fine si medii. Grosimea acestor depozite variaza intre 4,5 si 6 m.

Cele doua strate acvifere sunt despartite de un strat de argila a carui grosime variaza intre 2 si 4 m.

In aceasta zona exista un depozit de nisipuri si pietrisuri cu grosimi ce variaza intre 1,0 m si 15.0 m.

Aceste depozite reprezinta depunerile aluvionare ale raului Arges care s-au acumulat peste depunerile holocene ale raului Arges.

Intre depunerile raului Arges si depozitele permeabile care constituie acviferul de medie adancime se gaseste un strat de argile prafoase permeabile, grosimea acestui strat fiind de 1-2 m.

Acest strat argilos nu se dezvolta insa continuu pe toata zona studiata si nici la aceeasi grosime.

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a fluxului subteran este NNV-SSE.

Gradientul hidraulic prezinta valori de 2-3,5‰.

Acviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer - “k”) este de 40-45 m/zi.

Stratificaţia terenului întâlnită în  zonă prezintă următoarea succesiune litologică:

0,00 – 0.80 m   	copertă

0.80 - 1.45 m   	nisip argilos galbui

1,25 - 2,97 m   	nisip fin, mediu si bolovanis

2,65 - 4,20 m	nisip, pietris de la mic la mare si bolovanis

4,00 – 8.00 m	nisip si pietris de la mic la mare

12.0 m		nivel hidrostatic(cota 38.70 mdM)

8.00 – 20.00 m	nisip fin si mediu cu lentile de argila si pietris

Caracteristicile şi parametrii hidrogeologici principali ai stratului acvifer freatic:

- Nhs =  -12.0 m (faţă de cotă teren 50.70 mdM)

- qsp = 3.0 l/s

- Coeficient de permeabilitate K = 40 - 45 m/zi

- Gradientul hidraulic = 2 – 3,5%

- Direcţia de curgere NNV-SSE, în sensul de curgere a râului

- H pat impermeabil = > 20.0 m

Suprafaţa piezometrică a acviferului freatic prezintă variaţii importante în timpul anului determinate de regimul precipitaţiilor şi al nivelurilor hidrologice ale râului.

Astfel în perioadele cu precipitaţii abundente şi de lungă durată, cu creşteri mari ale nivelurilor hidrologice pe râu, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridică până la circa 7.0 fata de suprafata terenului,aproape de suprafaţa terenului, iar în perioadele de secetă prelungită cu deficit însemnat de apă în sol, acesta coboară până la  13.0 m.

Viteza aparentă în nisipuri variază între 0.5 si 3.0 m/zi, pentru o porozitate medie de 0.3, iar viteza reală este cuprinsă între 1.6 si 10 m/zi, în regim de curgere laminară.

Analiza hidrogeologica

Pentru stabilirea profilului hidrogeologic al amplasamentului au fost analizate forajele existente in apropierea zonei analizate, forajul existent (H=20.0 m) in statia de betoane, ramas de la lucrarile realizate in cadrul investitiei “Amenajare raul Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, hartile hidrogeologice pentru zona de interes, foraje executate in zona, amenajari piscicole.

Pentru zona de interes au fost luate in considerare amenajarile piscicole in curs de executie ale societatii. Pentru amenajarea piscicola Colibasi 2, societatea a obtinut Referatul hidrogeologic de expertiza nr. 694/06.11.2015, emis de INHGA.

In zona statiei de betoane acviferul freatic se gaseste la o adancime de 12.0 m de la suprafata terenului, la cota 38.70 mdMN. Acviferul freatic este cantonat in depozite de argila nisipoasa, nisip si pietris, iar stratul acvifer are caracter liber.

Directia principala a curentului subteran este NNV-SSE, iar gradientul hidraulic este 2-3.5‰.

Inundabilitate

Statia de betoane se va amplasa pe terasa malului stang a raului Arges, la cca. 177.0 m de drumul tehnologic existent pe malul stang al lucrarii “Amenajare raul Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, lucrare hidrotehnica incadrata in clasa a IV-a de importanta si dimensionata la debitul cu probabilitatea de depasire de 5% (Q=615 mc/s). Deci perimetrul nu este inundat la viituri cu debite mai mici sau egale cu debitul cu probabilitatea de 5%.

Corpuri de apa de suprafata: Corpul principal de apa de suprafata este raul Arges, sector aval acumularea Mihailesti – amonte confluenta cu Dambovita, categoria HMWBRW, tipologie RO10, cod RORW10.1_B6.

Corpul de apa subteran

a) Corpul de apă subteran ROAG05 – Lunca si terasele raului Arges.

Acviferul freatic (ROAG05) este localizat in depozite aluvionare din lunca şi terasele cursurilor de apă, precum și pe interfluvii. In zona Câmpiei Piteşti se dezvolta un acvifer localizat in depozite alcătuite din nisipuri fine–medii, local argiloase sau siltice, nisipuri cu pietrisuri sau nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, la care se adaugă intercalaţii de argile, argile nisipoase sau siltice, cu dezvoltare lenticulară. Stratul acoperitor are grosimi cuprinse intre 3 si 7 m, find reprezentat prin sol (argilos sau nisipos), argilă, argilă siltică, loess argilos.

Corpul de apă subterană freatică este de tip poros permeabil şi se dezvoltă în depozitele de vârstă cuaternară din lunca şi terasele râului Argeş.

Acviferul freatic din lunca şi terasele râului Argeş prezintă un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al râului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

În cursul mediu şi inferior sectoarele în care acviferul freatic este protejat alternează cu sectoare neprotejate în funcţie de condiţiile morfo-hidrografice ale albiei râului şi de panta lui de scurgere. În aceste două sectoare se poate considera că acviferul este parţial protejat împotriva poluării, prin existenţa unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depăşesc 4-5 m grosime decât pe unele terase mai înalte.

Corpul de apa subteran ROAG05 este caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Roamania de urmatoarele limite: NH4 – 1,2 mg/l; Cl – 250 mg/l; SO4 – 250 mg/l; As – 0,01 mg/l; Cd – 0,005 mg/l; Pb – 0,02 mg/l; Hg – 0,001 mg/l; NO2 – 0,5 mg/l si PO4 – 0,7 mg/l; Cr – 0,05 mg/l; Ni – 0,02 mg/l; Cu – 0,1 mg/l; Zn – 5 mg/l; fenoli – 0,012 mg/l.

Din analiza hărţii se constată că cea mai mare proporţie din suprafaţa corpului de apă (71%) este acoperită de zone agricole.

- cod/nume: ROAG05/Lunca si terasele raului Arges

- suprafata: 1904.0 kmp.

- caracterizare geologica/hidrogeologica: tip: “P” – poros, sub presiune: nu, grosime strate acoperitoare: 3.0-6.0 m

- utilizarea apei:  “PO” – alimentarea cu apa a populatiei, “I”  - industrie

- surse de poluare: “A” – agricol

- grad de protectie globala: “PM” – medie

- stare calitativa(chimica): “B**” – Buna, local stare calitativa slaba

- stare cantitativa: “B” - buna

- transfrontalier: nu

Corpurile de ape subterane in interdependenţă cu corpurile de apă  de suprafaţă

| Nr | Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Interdependent cu râul |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ROAG05 | Lunca şi terasele râului Argeş | Argeş, Neajlov, Glavacioc, Câlniştea |

Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu ecosisteme terestre

| Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Ecositem terestru |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROAG05 | Lunca şi terasele râului Argeş | -zăvoaie cu salcie şi plop din lunca mijlocie a Argeşului; |

Conform Planului naţional de management actualizat, aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG05 sunt:

Starea corpului de apa ROAG05

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H.Arges-Vedea | Lunca şi terasele râului Argeş | ROAG05 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 |

b) Corpul de apă subteran ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Acviferul de adâncime(ROAG12) este localizat in depozitele Formaţiunii de Cândeşti (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, cu intercalaţii de argile si argile nisipoase) argiloase si ale Formaţiunii de Frăţeşti (nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii de argile și argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare.

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate V-E.

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

Starea corpului de apa ROAG12

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H. Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Caracteristicile fizico-chimice şi bacteriologice ale apelor subterane freatice din      amplasament

Potrivit caracteristicilor calitative conform  STAS 1667/84 si STAS 662/69,  agregatele rezultatate din exploatarile societatii nu pot fi utilizate in stare bruta decat pentru umpluturi si rambleuri. Pentru a corespunde prevederilor STAS 1667/84 se impune spalarea si sortarea. Dupa spalare, sorturile rezultate pot fi folosite la constructii pentru mortare sau betoane si in industria materialelor de constructii .

Din datele prezentate mai sus se desprind următoarele concluzii mai importante:

•	Depozitele aluvionare ale luncii Argeş din zona de amplasament a statiei de betoane reprezintă un rezervor principal de înmagazinare de ape subterane freatice;

•	Stratul acvifer, delimitat în bază de patul impermeabil şi limitat la partea superioară de suprafaţa piezometrică, cuprinde o rocă magazin ale cărei dimensiuni şi caracteristici fizico-chimice şi bacteriologice sunt corespunzătoare standardelor de stat privind fabricarea betoanelor;

•	Rezervele de ape subterane freatice pot fi potenţial refăcute prin aportul alimentării directe din precipitaţii sau indirecte din râu, care compensează toate genurile de pierderi;

•	Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de 12.0 m de la suprafata terenului, cu cota 38.70 mdMN, cu o directie de curgere NNV-SSE.

Date privind zona:

- cota medie teren natural in zona: 50.70 mdMN

- nivel hidrostatic: 38.70 mdMN

- adancime nivel hidrostatic fata de cotele terenului natural: 12.0 m

- debit specific acvifer: 3.0 l/s(2.8 l/s debit pompat experimental)

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane. Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

La nivelul statiei de betoane nu se dezvolta ape uzate menajere.

Apele uzate tehnologic, rezultate de la spalarea autobetonierelor, sunt dirijate intr-un bazin de decantare, cu capacitatea de 18.0 mc, de unde apa decantata este refolosita la spalarea autobetonierelor.

Apele pluviale se scurg liber la suprafata terenului.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Pe amplasament, nu sunt evacuate ape uzate.

In cadrul procesului tehnologic de fabricare a betoanelor si mortarelor, nu se produc evacuari de ape uzate tehnologic.

Apa uzata provenita de la splarea autobetonierelor este dirijata printr-o conducta Dn 250 in bazinul decantor cu capacitatea de 18.0 mc, de unde apa este refolosita la spalarea autobetonierelor prin intermediul unei pompe cu Qs = 1.0 l/s, Hps = 13.0 m montata pe peretele dinspre statie (pompa se porneste doar cand este cazul) si a unei conducte PEHD Dn40, in lungime totala de 25 m. Sursa de apa o constituie precipitatiile colectate de pe amplasament.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale se scurg liber la suprafata terenului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Influenta activitatii de la statia de betoane asupra apei subterane este neglijabila.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, va fi folosit forajul de alimentare cu apa al statiei de betoane.

Forajul poate fi utilizat atat pentru monitorizarea nivelului piezometric, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratoarea de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 ori pe an. Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Va fi urmarit in permanenta procesul de productie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilaje care sa se infiltreze in sol sau sa ajunga in acviferul freatic.

Masuri de protectie

Pentru ca in perimetru va functiona statia de betoane, care implica si functionarea altor utilaje de prelucrare si auto, se au in vedere urmatoarele masuri de protectie:

- evitarea alimentarii cu carburant sau ulei a utilajelor in perimetru, pentru a se preveni contaminarea solului cu produse petroliere;

- depozitarea sorturilor si a haldelor care urmeaza a fi folosite, in locuri special amenajate;

- salubrizarea şi igienizarea permanentă a perimetrului statiei de betoane;

- combaterea scurgerii de produse petroliere;

- depozitarea deseurilor in zone special amenajate;

- amenajarea drumurilor, platformelor de lucru şi a zonelor de haldare astfel incat să limiteze la maximum eventualele surpări sau alunecări de teren.

b) Protecţia aerului

Din punct de vedere topoclimatic, perimetrul analizat se incadreaza in zona temperat-continentala.

Clima este influentata de masele de aer continental din est, principalii factori climatologici prezentand urmatoarele caracteristici:

- amplitudini medii anuale ale temperaturii aerului ce depasesc 25°C, temperatura medie a lunii iulie variind intre 22-23°C (cu temperaturi zilnice maxime de 30-36°C), iar temperatura medie a lunii ianuarie de -3°C (cu temperaturi zilnice minime de –15°C);

- precipitatiile atmosferice medii anuale sunt de 550-600 mm/an, cantitatile maxime scazand in lunile mai-iunie

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Principalele surse de poluarea a atmosferei sunt reprezentate de:

- functionarea statiei de betoane;

- functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite;

- manevrarea agregatelor minerale.

Deoarece se vor folosi sisteme inchise pentru transportul agregatelor minerale si alimentarea statiei, pericolul poluarii atmosferei va fi mult diminuat.

Referitor la functionarea statiei de betoane, a mijloacelor de transport si a utilajelor folosite, trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate acestor activitati nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de esapament sunt:

- oxizii de carbon (cantitatea mai mare evacuată este la mersul la ralanti al motorului si în momentul demarajelor);

- oxizii de azot, respectiv mono si dioxidul de azot;-hidrocarburile (aromatice, olefine, naftene, parafine, policiclice cu efect cancerigen de tipul benzopirenului sau naftilpirenului). Acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante;

- suspensiile formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele eliminate;

- dioxidul de sulf, apare la motoarele Diesel determinat de conţinutul de sulf al motorinei.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice activitatii de fabricare a betoanelor si anume:

- alegerea de trasee care sa fie optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta agregate minerale ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe drumuri care vor fi umezite periodic;

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational, specifice acestui tip de surse. In ceea ce priveste emisiile generate de sursele mobile, acestea trebuie sa respecte prevederile Legii 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele de zgomot şi de vibraţii

In cadrul activitatii de fabricare a betoanelor, grupeaza un ansamblu de emisii acustice de origini mobile, corespunzatoare utilajelor folosite in procesele tehnologice si prin manevra si transportul resurselor de nisip si pietris.

Zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii statiei de betoane, pot produce un impact negativ redus (senzatie de disconfort) asupra angajatilor.

Sursele de zgomot pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea statiei de betoane, la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor, care transporta agregatele minerale.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

      - intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

      - se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

      - utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

      - pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in perioada de zi (7.00 – 23.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor;

      - pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

      - depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Prin specificul activităţii analizate, in procesul tehnologic de preparae a betoanelor nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- Protecţia solului şi a subsolului

Structural, zona de amplasament a statiei de betoane este situată la limita dintre aripa externă a avantfosei carpatice şi marea unitate de vorland cunoscută sub denumirea de Platforma Moesică.

Formaţiunile de cuvertură de la suprafaţă, care prezintă interes din punct de vedere al rezervelor de ape subterane freatice din cuprinsul luncii Argeşului, aparţin ca vârstă părţii terminale a Cuaternarului, reprezentat prin etajul Holocen superior.

Depozitele acestui etaj au o grosime de 10-15 m şi sunt alcătuite din pietrişuri, nisipuri, bolovănişuri şi argile nisipoase.

Zăcământul de nisip, pietriş şi bolovăniş este o acumulare aluvionară cu dezvoltare relativ continuă de-a lungul albiei râului Argeş, limitată de o suită de sedimente de tip loessoid alcătuite din argile nisipoase, argile prăfoase, nisipuri argiloase sau prăfoase, care constitue acoperişul stratului de agregate minerale utile.

Atât nivelul psamo-psefitic cât şi sedimentele loessoide din acoperiş au fost atribuite Holocenului superior (qh2).

Substanţa minerală utilă din lunca Argeşului este o acumulare de dimensiuni medii ce se dezvoltă paralel cu albia râului pe o lăţime de 2,5 – 3,0 km şi o grosime medie de 8.0 m.

Forma acestei acumulări este stratiform tabulară, având o poziţie suborizontală cu uşoară înclinare în sensul de curgere al  Argeşului.

Caracteristica principală a zăcământului este omogenitatea petrografică şi granulometrică, observaţiile macroscopice şi determinările de laborator efectuate pentru omologare punând în evidenţă predominanţa rocilor epiclastice psamitice şi psefitice. Pelitele apar de regulă la partea superioară a zăcământului, având grosimi variabile cuprinse între 0.5-2.0 m, care constitue coperta zăcământului.

Din punct de vedere geologic, depozitele aluvionare cuaternare din albia şi din lunca râului Argeş aparţin cuverturii sedimentare a platformei Moesice, care repauzează pe un fundament cutat, constituit probabil din şisturi verzi.

Potrivit datelor din harta geologică a zonei, suprafaţa perimetrului este acoperită de depozite de vârstă holocen superior, reprezentate prin aluviuni fine şi grosiere.

Formaţiunile întâlnite în perimetrul provizoriu de exploatare sunt de vârstă pleistocenă (formaţiunea Mostiştea) şi holocenă (formaţiunea Colentina).

Formaţiunea Colentina (CO) -  este alcătuită dintr-un complex de depozite aluvionare cu dezvoltare cuprinsă între 5-13 m.

La partea superioară a acestui complex apar formaţiuni păfoase, argiloase nisipoase, cu grosimi cuprinse între 0,40 şi 4,5 m, de culoare cafenie, plastic consistente-tari, cu un indice de consistenţă cuprins între 0,69 şi 1,0.

Urmează orizontul nisipurilor fine cu un grad de uniformitate cuprins între 2,1 şi 12 de culoare gălbuie-cafenie cu grosimi de 0,7 – 1,4 m.

În baza formaţiunii Colentina se găsesc depozite grosiere (nisip cu pietriş), cu granulaţie variabilă atât pe verticală cât şi pe orizontală. Grosimea acestor depozite este de 2,7-8,6 m.

Formaţiunea Mostiştea (M) – se dezvoltă la adâncimi cuprinse între 7-21 m, fiind reprezentată printr-o alternanţă de nisipuri şi argile.

În zona analizata predomină depozitele nisipoase şi depozitele argiloase, cu indice de consistenţă cuprins între 0,58-0,94 (pământuri plastic consistente vârtoase).

Din punct de vedere petrografic, sunt constituite din: cuarţite, şisturi cuarţo-feldspatice, şisturi cuarţitice sericito-cloritoase şi gnaise.

Holocenul superior (qh2)

Depozitele loessoide din alcatuirea terasei joase, aluviunile grosiere si fine ale luncilor, precum si depozitele de dune care acopera partea nordica a campului Baragan au fost atribuite Holocenului superior.

Depozitele loessoide care acopera terasa joasa a raurilor din regiune sunt constituite predominant din prafuri argiloasc cenusii-galbui, cu o grosime de 6-15 m. Litologic ele sunt asemanatoare cu aceleasi depozite de pe treptele imediat superioare.

Aluviunile din baza luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri, a caror grosime este de 10-18 m in lunca Dunarii, si de 5-10 m in  lunca  Argesului si Dambovitei.

Pietrisurile luncii Dunarii contin numeroase moluste fosile remanente din depozitele cretacice si pliocene, precum si numeroase exemplare de Corbicula fluminalis

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite psamitice, uneori cu intercalatii de maluri la partea superioara a acumularilor de lunca, a caror grosime variaza in lunca Dunarii intre 10 si 13 m, iar in lunca Argesului si Dambovitei intre 5 si 10 m.

In partea de N a campului Baraganului exista un relief eolian consolidat, constituit din nisipuri marunte in partea nordica a campului si din nisipuri din ce in ce mai fine, pana la prafuri, pe directia NE-SV. Grosimea depozitelor de dune este de 2-8 m.  Dat fiind ca materialul constitutiv al dunelor  provine din aluviunile fine ale luncii Ialomitei, precum si din nisipurile din baza depozitelor loessoide ale campului, depozitele de dune au fost raportate Holocenului superior.

Caracterizarea geomorfologica

Din punct de vedere geomorfologic zona de amplasament a obiectivului construibil face parte din câmpul Vlăsiei, care  constitue un compartiment al marii unităţi Câmpia Română, ale cărei altitudini sunt cuprinse între 50 – 80 m.

Lunca râului Argeş este bine conturată în acest sector, având lăţimi de cca 2,0 km şi o altitudine medie de 60.0 m, relieful prezentând aspect cvasiuniform vălurat, cu forme negative, microdepresionare, alternând cu forme pozitive mai înalte, care aparţin pseudoteraselor de luncă.

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054 – 87 ”Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului Romaniei”, adancimea maxima de inghet in zona lucrarilor proiectate este de 80 – 90 cm. In conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei, pentru perioada de iarna, amplasamentul este situat in zona II, cu temperatura exterioara conventionala de calcul Te = - 15ºC.

Seismicitate

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica – Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (ag), pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR=225 ani este ag = 0,24 g, iar perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns, Tc = 1.6 s.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Principala sursa de poluare a solului si subsolului va fi reprezentata de ocuparea temporara a terenului pentru platforme, organizari de santier,  etc.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport, precum si de depozitarea necontrolata a deseurilor sau a diverselor materiale provenite din activitatile desfasurate in amplasamente.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru diminuarea impactului asupra solului si subsolului, instalatiile si utilajele vor fi intretinute corespunzator.

Propunem urmatoarele masuri:

• se recomanda ca platformele bazelor de productie sa aiba suprafetele amenajate, pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante;

•  prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru;

• evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentelor si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuari de reparatii, depozitarea de materiale;

• colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea desfasurata, astfel incat, odata cu aceasta colectare, sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate;

•  evitarea pierderilor de carburanti din rezervoarele mijloacelor de transport si ale utilajelor folosite pe amplasament. Acestea vor fi mai intai atent verificate.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

In zona domina vegetatia de stepa si silvostepa, cea de lunca si balta ocupand suprafete apreciabile. Fauna se poate grupa astfel: fauna padurilor, fauna de camp si fauna acvatica.

Fauna de padure este foarte numeroasa, începand de la insecte pana la mamifere. Dintre mamifere amintim: iepurele, vulpea, mistretul, dihorul. Se gasesc pasari: potarnichea, ciocarlia de padure, mierla,privighetoarea mica, cucul.

Dintre rapitoare, noaptea sunt active bufnita si cucuveaua. Reptilele sunt reprezentate prin serpi, soparle, gusteri, iar dintre insecte sunt raspandite: greerii, lacustele, cosasii.

Fauna de camp este bine reprezentata prin popandaul care provoaca mari pagube agriculturii, ducand la degradarea solului prin orificiile pe care le creeaza, harciogul, soarecele de camp, sobolanul de camp, iepurele de camp (Lepus europaeus).

Dintre pasari amintim: prepelita (Conturnix conturnix), pasarea ogorului, ciocarlia de camp.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul analizat nu se suprapune nici unui sit de importanta comunitara  Natura 2000, fiind situat la 0.45 km nord-est de sit-ul ROSPA0022 Comana.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul proiectului va avea in vedere urmatoarele:

- proiectul se va realiza numai in perimetrul aprobat;

- folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

- la finalizarea lucrarilor de construire, se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Statia mobila de betoane se va amplasa pe un teren situat in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică, privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat şi completat cu Ordinul Nr. 994/2018, referitor la nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării activităţii, se prevede ca:

În cazul în care un obiectiv se amplasează într-o zonă aflată în vecinătatea unui teritoriu protejat în care zgomotul exterior de fond anterior amplasării obiectivului nu depăşeşte 50 dB (A) în perioada zilei şi 40 dB (A) în perioada nopţii, atunci dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se face în aşa fel încât în teritoriile protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 50 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 40 dB.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor, si conform Deciziei Comisiei UE nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Pe platforma statiei de betoane, vor rezulta deseuri menajere, de la angajatii societatii.

Cantitatea de deseuri menajere se poate aprecia luand in considerare numarul de angajati, cantitatea de deseu produsa de un om pe zi (cca 0,5 kg/om/zi) si numarul de zile lucratoare:

5 salariati x 0,5 kg/om/zi x 252 zile = 630 kg/an (0,63 t/an)

Deseuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitaţi, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu conf. Deciziei Comisiei 2014/955/UE | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere si asimilabile | solida | Activitati administrative | 0,63 mc/luna | Europubelă amplasată in spaţiul amenajat |

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Nu este cazul.

Planul de gestionare a deşeurilor

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin transportare la depozitul de deseuri.

Deseurile menajere vor fi colectate in zone bine stabilite pe amplasament, de unde vor fi preluate de firma de salubritate cu care societatea are contract.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va face de la statiile de distributie carburanti din zona.

Mentionam ca pe amplasament nu se fac reparatii, schimburi de filtre, ulei, piese schimb etc., aceste operatiuni fiind desfasurate in unitati specializate si, ca urmare, nu rezulta deseuri de acest tip.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Statia de betoane se va amplasa pe un teren cu suprafata de 1300.0 mp, situat in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu.

Agregatele minerale folosite vor fi din sorturile 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm.

In cadrul statiei de betoane vor fi produse betoane B50-B200, functie de comenzi.

In cadrul producerii betoanelor se va folosi in compozitie un consum mediu de 240.0 l/mc beton.

Cantitatea de beton teoretica care poate si produsa in statia de betoane este de 112896.0 mc/an(2016 ore/an x 56.0 mc/h).

Cantitatea de beton care se doreste a fi produsa anual de societate este de 30000.0 mc/an, respectiv 119.047 mc/zi(14.88 mc/h).

Cantitatea de beton ce poate fi fabricata functie de pompa foraj(10 mc/h) = 41.67 mc bet/h.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

In arealul in care urmeaza sa se amplaseze statia de betoane, exista o fauna slab reprezentata, care va fi relativ putin deranjata de zgomotele produse de utilajele si instalatiile care vor actiona in perimetru si care are posibilitatea de a se refugia in zonele apropiate, unde exista un habitat similar cu cel original.

Impactul realizarii obiectivelor proiectului va fi strict local, in jurul zonei destinate realizarii investitiei.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Impactul cumulativ

Efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat.

Statia de betoane se va amplasa pe un teren in extravilanul comunei Colibasi, judetul Giurgiu, fiind situat la:

-	15.0 m nord de statia de sortare;

-	350.0 m sud-vest de bazinul piscicol Colibasi 2 in curs de executie;

-	184.0 m nord-vest de bazinul piscicol Colibasi in curs de executie.

Toate aceste proiecte apartin S.C. ECO STAR S.R.L.

Activitatile care pot duce la un impact cumulat, in cazul celor patru proiecte (statia de betoane, cele 2 bazine, in curs de executie si statia de sortare) sunt:

- functionarea statiei de betoane;

- exploatarea propriu-zisa a agregatelor minerale pentru realizarea celor 2 bazine;

- functionarea statiei de sortare;

- functionarea autovehiculelor care vor extrage si transporta agregatele minerale.

Efectul cumulativ al acestor activitati poate produce un impact negativ (senzatie de disconfort) asupra angajatilor si asupra locuitorilor din zona, prin:

- poluarea atmosferei (pulberi sedimentabile rezultate in urma circulatiei mijloacelor auto si de la functionarea motoarelor cu ardere interna ale utilajelor de transport);

- poluarea fonica (zgomotele si vibratiile, produse in timpul functionarii utilajelor).

Amplasarea perimetrului analizat fata de proiectele din vecinatate

Dupa cum se observa din planul de situatie de mai sus, amplasamentul lucrarilor specificate se afla departe de zonele rezidentiale, astfel incat efectul cumulativ asupra factorilor de mediu, in special asupra aerului si zgomotul cumulat, nu se propaga pana la zonele rezidentiale.

Se are de asemenea in vedere ca toate utilajele componente ale statiei de sortare, statiei de betoane, utilaje si masini de transport sunt de generatie noua, cu motorizari Euro V – VI si cu emisii mici de noxe in atmosfera, lucru care face ca impactul cumulativ al functionarii simultane sa fie mult diminuat.

Intreaga activitate de pe amplasament (extragere agregate minerale, sortare agregate minerale si producere betoane) se va desfasura numai in timpul zilei, propagarea zgomotelor din zona fiind diminuata in acest fel.

Apreciem ca impactul cumulativ al tuturor activitatilor desfasurate in zona de Ecostar asupra factorilor de mediu se afla in limita valorilor admise prin legislatia in vigoare, acest lucru fiind ajutat si de pozitia amplasamentului fata de zonele rezidentiale.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este redusă, fiind în strânsă corelaţie cu complexitatea şi mărimea proiectului.

Nu va exista un impact semnificativ asupra componentelor mediului înconjurător în condiţii normale de funcţionare.

Probabilitatea impactului

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, din cauza expunerii mai indelungate.

Impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane).

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta.

Impactul rezidual asupra factorilor de mediu este nesemnificativ si se manifesta prin:

- cresterea emisiilor de gaze de esapament in atmosfera;

- antrenarea de pulberi in atmosfera.

Dupa finalizarea lucrarilor, calitatea aerului va reveni la cea dinaintea realizarii proiectului propus.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi în perioada de funcţionare.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Influenta activitatii de la statia de betoane asupra apei subterane este neglijabila.

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, va fi folosit forajul de alimentare cu apa al statiei de betoane.

Forajul poate fi utilizat atat pentru monitorizarea nivelului piezometric, cat si pentru monitorizarea calitatii apei subterane.

Masuratoarea de nivel si prelevarile de probe pentru analiza calitatatii apei trebuie sa se faca periodic, cu o frecventa de 2 ori pe an. Rezultatele masuratorilor de niveluri si rezultatele analizelor chimice trebuie transmise organelor competente de gospodarire a apelor, astfel incat situatia in zona sa fie permanent cunoscuta de acestea.

Va fi urmarit in permanenta procesul de productie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilaje care sa se infiltreze in sol sau sa ajunga in acviferul freatic.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru;

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele.

- Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu e cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei si va fi functionala pana la finalizarea investitiei, precum si amplasarea unui grup sanitar ecologic, a unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a unei platforme pentru depozitarea deseurilor menajere.

Localizarea organizării de şantier

Statia de betoane se va amplasa in terasa mal stang a lucrarii “Amenajare rau Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, Km 56+660, la 177.0 m de digul mal stang si la 217.0 m de malul raului, la 62.5 m est de CF Bucuresti-Giurgiu, la 28.5 m m est de drumul tehnologic de pe latura de sud-vest, la 350.0 m sud-vest de bazinul piscicol Colibasi 2 in curs de executie, la 184.0 m nord-vest de bazinul piscicol Colibasi in curs de executie, la 15.0 m nord de statia de sortare, toate apartinand S.C. ECO STAR S.R.L..

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de functionarea statiei de betoane, a autovehiculelor si a utilajelor folosite.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine. Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea activitatii statiei de betoane, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în functie de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

XII. Anexe - piese desenate

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie

Intocmit

APOMAR  CONSULTING