ANEXA nr. 5E

MEMORIU DE PREZENTARE

(conf. ANEXA nr. 5E la procedura)

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

DESFIINTARE IMPREJMUIRE EXISTENTA. CONSTRUIRE: IMOBILE CU REGIM DE INALTIME PARTER SI FUNCTIUNEA DE GALERII COMERCIALE; CONSTRUCTII ANEXE (POST TRAFO, GOSPODARIE INCENDIU); AMENAJARI EXTERIOARE IN INCINTA (PLATFORMA PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, STATIE INCARCARE ELECTRICA); ACCESE AUTO SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE; IMPREJMUIREA TERENULUI; AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE (UNIPOL, PANOURI PUBLICITARE PE FATADELE CLADIRII SI IN PARCARE); RETELE INSTALATII IN INCINTA SI BRANSARE LA UTILITATI. ORGANIZARE DE SANTIER

BD. MIRON NICOLESCU, NR.10, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU

numar cadastral: 40904

II. TITULAR:

- nume: S.C. ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS S.R.L.

- adresa postala:

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

- numele persoanelor de contact: MARIUS GEORGESCU ( 0723.731.899)

- director/manager/administrator:

- responsabil pentru protecția mediului:

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

a) rezumatul proiectului

Pe terenul studiat, in suprafata de 21.124,00mp, se propune realizarea a doua galerii comerciale care îndeplinesc standarde sigure de confort și calitate.

Funcțiunea propusă nu numai că nu intră în conflict cu funcțiunile adiacente, ci crește calitatea zonei, prin diversificarea utilizărilor, și printr-o complementaritate favorabilă cu funcțiunea de locuire din UTR-uri învecinate.

Funcţiunea: magazin comerciall

Bilant teritorial:

Organizarea spatial-functionala si suprafete utile pe incaperi:

|  | GALERIE COMERCIALA - CORP1 Ac = Ad = 2162mp |
| --- | --- |
| COD | FUNCŢIUNE INCAPERE | S utila | H utila | Finisaj | Finisaj | Finisaj |
|  |  | (mp) | min (m) | pardoseala | pereti | plafon |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | spatiu comercial P.01 Ac = Ad = 128,50mp |
| 1.01 | SALA DE VANZARE | 120.14 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| A. UTILA | 120.14 |  |
|  | spatiu comercial P.02 Ac = Ad = 128.13mp |
| 2.01 | SALA DE VANZARE | 119.71 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| A. UTILA | 119.71 |  |
|  | spatiu comercial P.03 Ac = Ad = 397.57mp |
| 3.01 | SALA DE VANZARE | 302.92 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3.02 | CORIDOR | 16.19 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3.03 | DEPOZIT DE MANA | 23.61 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3.04 | PRODUSE ALTERATE | 2.36 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3.05 | CAMERA PERSONAL | 12.70 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3.06 | G.S. MAMA | 3.62 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 3.07 | G.S. | 2.30 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 3.08 | VESTIAR | 3.08 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 3.09 | BIROU | 5.44 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 3.10 | ALIMENTE | 3.95 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 376.17 |  |
|  | spatiu comercial P.04 Ac = Ad = 80.55mp |
| 4.01 | SALA DE VANZARE | 75.87 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 75.87 |  |
|  | spatiu comercial P.05 Ac = Ad = 80.55mp |
| 5.01 | SALA DE VANZARE | 75.87 |  | dale LVT | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 75.87 |  |
|  | spatiu comercial P.06 Ac = Ad = 397.57mp |
| 6.01 | SALA DE VANZARE | 296.20 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 6.02 | CORIDOR | 14.12 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 6.03 | DEPOZIT DE MANA | 24.02 | 2.80 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 6.04 | CAMERA PERSONAL | 31.30 | 2.80 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 6.05 | GRUP SANITAR | 4.89 | 2.80 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 6.06 | BIROU | 5.28 | 2.80 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| S. UTILA | 375.81 |  |
|  | spatiu comercial P.07 Ac = Ad = 880.57mp |
| 7.01 | SALA DE VANZARE | 720.13 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 7.02 | GARDEROBA | 29.41 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 7.03 | CORIDOR | 9.18 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 7.04 | DEPOZIT DE MANA | 33.08 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 7.05 | CAMERA PERSONAL | 18.32 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 7.06 | GRUP SANITAR | 3.78 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 7.07 | SPALATOR | 1.39 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 7.08 | VITRINA | 23.68 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| S. UTILA | 838.97 |  |
|  | TEHNIC 1 Ac = Ad = 57.54mp |
| 1 | TABLOU ELECTRIC GENERAL | 20.73 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 2 | ECS- CENTRALA DETECTIE INCENDIU | 3.00 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3 | CAMERA POMPE | 26.12 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 49.85 |  |
|  | GALERIE COMERCIALA - CORP2 si CORP 3 Ac = Ad = 5180mp |
| COD | FUNCŢIUNE INCAPERE | S utila | H utila | Finisaj | Finisaj | Finisaj |
|  |  | (mp) | min (m) | pardoseala | pereti | plafon |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | spatiu comercial P.08 Ac = Ad = 393.24mp |
| 8.01 | SALA DE VANZARE | 324.63 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 8.02 | CORIDOR | 5.19 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 8.03 | DEPOZIT DE MANA | 19.13 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 8.04 | CENTRALA DETECTIE ECS | 2.46 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 8.05 | CAMERA PERSONAL | 14.51 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 8.06 | GRUP SANITAR | 4.92 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| A. UTILA | 324.63 |  |
|  | spatiu comercial P.09 Ac = Ad = 671.90mp |
| 9.01 | SALA DE VANZARE | 574.73 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 9.02 | CORIDOR | 11.47 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 9.03 | CAMERA PERSONAL | 17.60 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 9.04 | GRUP SANITAR | 5.98 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 9.05 | DEPOZIT DE MANA | 35.71 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| A. UTILA | 574.73 |  |
|  | spatiu comercial P.10 Ac = Ad = 94.97mp |
| 10.01 | SALA DE VANZARE | 90.04 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 90.04 |  |
|  | spatiu comercial P.11 Ac = Ad = 94.97mp |
| 11.01 | SALA DE VANZARE | 90.04 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 90.04 |  |
|  | spatiu comercial P.12 Ac = Ad = 479.84mp |
| 12.01 | SALA DE VANZARE | 382.94 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 12.02 | GARDEROBA | 15.90 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 12.03 | CORIDOR | 7.77 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 12.04 | DEPOZIT DE MANA | 33.00 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 12.05 | CAMERA PERSONAL | 12.03 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 12.06 | GRUP SANITAR | 3.79 |  | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| S. UTILA | 382.94 |  |
|  | spatiu comercial P.13 Ac = Ad = 88.00mp |
| 13.01 | SALA DE VANZARE | 82.94 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 82.94 |  |
|  | spatiu comercial P.14 Ac = Ad =931.55mp |
| 14.01 | SALA DE VANZARE | 813.23 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 14.02 | DEPOZIT DE MANA | 29.41 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 14.03 | CABINE PROBA | 9.18 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 14.04 | DEPOZIT DE MANA | 33.08 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 14.05 | CAMERA PERSONAL | 18.32 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 14.06 | SPALATOR | 3.78 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 14.07 | GRUP SANITAR | 1.39 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| S. UTILA | 908.39 |  |
|  | TEHNIC 2 Ac = Ad = 56.51mp |
| 1 | TABLOU ELECTRIC GENERAL | 20.97 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 2 | ECS- CENTRALA DETECTIE INCENDIU | 3.00 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 3 | CAMERA POMPE | 25.71 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 49.68 |  |
|  | spatiu comercial P.15 Ac = Ad =894.34mp |
| 15.01 | SALA DE VANZARE | 775.45 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 15.02 | CORIDOR | 7.20 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 15.03 | DEPOZIT DE MANA | 35.55 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 15.04 | CAMERA PERSONAL | 26.59 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 15.05 | BIROU | 10.45 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 15.06 | GRUP SANITAR FEMEI | 6.48 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| 15.07 | GRUP SANITAR BARBATI | 3.46 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| S. UTILA | 865.18 |  |
|  | spatiu comercial P.16 Ac = Ad = 87.50mp |
| 16.01 | SALA DE VANZARE | 82.79 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 82.79 |  |
|  | spatiu comercial P.17 Ac = Ad = 87.50mp |
| 17.01 | SALA DE VANZARE | 82.79 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 82.79 |  |
|  | spatiu comercial P.18 Ac = Ad =918.7mp |
| 18.01 | SALA DE VANZARE | 783.00 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 18.02 | DEPOZIT DE MANA | 33.00 |  | placi gresie | vopsitorie |  |
| 18.03 | CAMERA PERSONAL | 20.95 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 18.04 | GRUP SANITAR | 4.34 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie | plafon casetat |
| 18.05 | CABINA PROBA | 34.06 | 2.50 | placi gresie | faianta | plafon casetat |
| S. UTILA | 875.35 |  |
|  | spatiu comercial P.19 Ac = Ad = 218.09mp |
| 19.01 | SALA DE VANZARE | 207.25 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 207.25 |  |
|  | spatiu comercial P.20 Ac = Ad = 163.66mp |
| 20.01 | SALA DE VANZARE | 154.42 | 2.80 | placi gresie | vopsitorie |  |
| S. UTILA | 154.42 |  |

Parcarea autovehiculelor se va realiza in incinta, conform planului de situatie anexat prezentei documentatii.

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse se va face strict in interiorul incintei detinute de beneficiar.

b) justificarea necesitatii proiectului

Amplasarea, la artere de tranzit, a unui centru comercial cu mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic este binevenită şi nu contravine funcţiunilor complementare admise. Avantajele realizarii unui supermarket in aceasta zona constau in asigurarea accesului populației din zonă dar și cei aflati in tranzit la o funcțiune comercială, care îndeplinește standarde sigure de confort și calitate.

c) valoarea investitiei: 2.995.062,00 RON

d) perioada de implementare propusa: 12 luni

e) limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente): S-AU ANEXAT PREZENTEI DOCUMENTATII, PLAN DE SITUATIE, PLAN PARTER, SECTIUNI, FATADE.

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

- sistemul constructiv

- construcţie de tip hală, cu structura prefabricată din stalpi b.a., grinzi principale prefabricate b.a., si pane din b.a. prefabricat. Fundaţiile sunt de tipul fundaţii directe, izolate sub stâlpi, cu bloc de beton armat turnat monolit şi pahar turnat monolit. Fundaţiile pereţilor de inchidere vor fi sub formă de grinzi de fundare prefabricate rezemate pe pahare şi ancorate cu piese metalice de legatură.

- Copertina de la intrarea in magazin are structura alcatuită din grinzi din lemn lamelar si sprijinta pe stalpi din teava metalica..

- Învelitoarea este cu pantă redusă, de tip terasă necirculabilă realizată din panouri autoportante din tablă cutată, strat termoizolant și unul hidroizolant.

- inchiderile exterioare:

- pereţi exteriori neportanti: casete pentru fatada ventilata din tabla de otel sau tabla cutată ondulatie sinus si casete metalice cu izolaţie termică la interior, A2-s1,d0 la B-s3,d1-C1(CA2a), EI 15;

- învelitoare: sistem învelitoare (tablă cutată autoportanta, bariera antivapori, termoizolaţie, membrană de acoperiş) B,s3,d1-C1(CA2a).

- compartimentarile interioare:

- pereţi interiori neportanţi gips-carton pe structură metalică, A2-s1,d0-C0,s1,d0, EI 30

- perete interiori neportanţi de separare între spaţiul de vânzare şi depozite de nivel – din gips-carton pe structură metalică, A2-s1,d0-C0, EI 180;

- perete interiori neportanţi de separare între coridor si incaperile alaturate – din gips-carton pe structură metalică, A2-s1,d0-C0, EI 60;

- finisajele interioare:

- pardoselile sunt din placi ceramice sau PVC la majoritatea spațiilor, cu unele zone de şapă epoxidica in spatiile de recepție marfă si depozitare si a spatiilor tehnice.

- pereții sunt finisati cu vopsitorie lavabila.

- la grupurile sanitare şi in spalator– se prevede placaj de faianță.

- plafoanele suspendate sunt, in functie de conceptul arhitectural al fiecarui locator, de tip plafon casetat / grilat / etc.

- finisajele exterioare:

- panouri sanvis RAL 7016;

- soclu din beton aparent neted cu înălţimea de 30 cm vopsit culoare gri inchis RAL 7035.

- tâmplăria din aluminiu cu rupere de punte termica, culoarea gri RAL 7016, cu geam termoizolant

- uşi vopsite culoare gri RAL 7016 pe ambele feţe.

- acoperis si invelitoare:

Învelitoarea este cu pantă redusă, de tip terasă necirculabilă realizată din panouri autoportante din tablă cutată, strat termoizolant și unul hidroizolant.

- amenajari exterioare:

- accese carosabile si de pietoni:  se va amenaja un accese pietonal si carosabil din Bd. Miron Nicolescu si un acces pietonal pe latura de nord a terenului, spre aleile circulabile din fata blocurilor din vecinantate.

- acces marfa: accesul in incinta se va realiza pe acelasi acces realizat si pentru clienti din Bd.Miron Nicolescu; pentru aprovizionare s-au prevazut alei carosabile inspre fatadele posterioare ale constructiei

- locuri parcare: numarul locurilor de parcare se va calcula astfel (conform PUZ aprobat prin HCL 28/15.02.2021) :

- 1 loc de parcare pentru clienti la 25 mp suprafata construita spatii de vanzare

- 1 loc de parcare pentru angajati la 500 mp suprafata construita desfasurata

Astfel se vor amenaja minim 221 locuri de parcare. Dintre acestea, 10 locuri de parcare sunt destinate persoanelor cu handicap locomotor, iar 15 locuri sunt destinate personalului galeriei.

Zone verzi: in incinta se vor amenaja spatii verzi in baza unui proiect separat de amenajare peisagera.

- suprafata carosabila si a platformelor amenajate ptr. investitie: 12.775.40mp

- suprafata totala spatii verzi amenajate: 3 168.60mp (15%). In incinta se vor amenaja spatii verzi in baza unui proiect separat de amenajare peisagera.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Obiectul principal de activitate – spatiu comercial, pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); NU ESTE CAZUL

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Funcţiunea propusă: construcţie pentru activităţi de comerţ.

Clădire pentru comerţ, având funcţiuni:

- principale: comercializarea de produse nealimentare

- secundare: spaţii social-sanitare şi administrative pentru personal, depozitare

- Utilizatori construcţie: total număr maxim 896 persoane, din care maxim 820 clienti in salile de vanzare si 76 personal angajat permanent.

REPARTITIA SPATIILOR PE FUNCTIUNI:

Principiul de functionare este al unei cladiri compartimentate in mai multe spatii comerciale independente, fiecare cu acces direct pentru clienti si aprovizionare, în care se vor comercializa diverse categorii de produse din categoria marfurilor nealimentare (ex: îmbrăcăminte, încălţăminte, produse textile, articole sportive, produse IT&C, electronice, electrocasnice etc.). In afara functiunii principale, comert, mai este prevazuta zona spatiilor administrative, cu acces direct din exterior.

Spaţiile galeriei comerciale vor fi puse la dispoziţia chiriaşilor amenajate sau neamenajate, după caz, situaţie în care compartimentarile, finisajele, instalaţiile interioare şi mobilarea vor fi realizate de chiriaş conform conceptului propriu de prezentare.

- Accesul clientilor se face de la nivelul terenului. Din zona de parcare, clientii intra in fiecare spatiu comercial prin usi de acces amplasate pe fatadele principale.

- Accesul personalului si aprovizionarea cu marfa se fac prin usile prevazute in fatadele posterioare.

- In principiu, fiecare spatiu comercial va avea compartimentari destinate functiunii principale (sala de vanzare), functiunilor secundare (receptie marfa-depozitare, birou receptie), si functiunilor conexe (grupuri social-sanitare pentru personal, camera personal).

Fiecare spatiu comercial va beneficia de utilitati (apa, canalizare, energie electrica).

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de implementare:

Materialele de constructie - modul de aprovizionare, transport si depozitare temporara a acestora, antreprenorul va desfasura aceste activitati in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cea mai mare parte a materialelor de constructie necesare desfasurarii activitatilor de santier vor fi aduse cu masini si utilaje speciale direct de la furnizor.

Antreprenorul proiectului va fi cel care va alege sursele de aprovizionare cu aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi utilizate.

Proiectantul va preciza, in alta faza a proiectarii (Detalii de executie), in caietele de sarcini necesare documentatiei de licitatie pentru alegerea antreprenorului, caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare.

Astfel, aprovizionarea cu materiale se va realiza treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung.

In perioada de functionare: mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament PEHD 63, PN10, SDR17 din reteaua publica existenta de alimentare cu apa aflata in interiorul amplasamentului. Fiecare spatiu va fi prevazut cu racord propriu, contorizat. Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzator. Montarea obiectelor se face conform STAS 1504 – 85.

Apa calda necesara functionarii obiectelor sanitare se va prepara prin intermediul boilerelor electrice.

INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reţeaua de canalizare exterioara existenta in incinta, următoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC de DN25 şi se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaţional prin curgere liberă la reţeaua de canalizare existenta din incinta, aferenta proprietarului terenului.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoprisul clădirii sunt colectate cu ajutorul receptorilor de terasa si evacuate in reteaua de canalizare exterioara existenta, prin intermediul coloanelor de canalizare pluviala.

Apele pluviale colectate de pe supraferetele betonate se vor trece printr-un separator de hidrocarburi, dupa care sunt directionate in reteaua exterioara existenat din incinta.

Apele colectate de pe acoperis si cele de pe suprafetele betonate se vor directiona catre reteaua de canalizare pluviala publica.

Consumul de apă rece şi evacuarea apelor menajere / determinarea debitelor de canalizare

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in fuctie de destinatia cladirii si a numarului de persoane aferente :

Debite ape pluviale acoperis

Considerându-se cerintele SR 1846-2/2007, STAS 1795-87  vom avea:

Debitul de calcul acoperis s-a stabilit cu relatia:

Q P =m x 0.0001x I x Ø x Sc [ l/s]

S =[ m2 ] - suprafata de calcul

Φ = 0,95 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S

I = 390 [l/s ha]  - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de frecventa f 1/2 si durata ploii de calcul t=2.5 min, conform STAS 1795-87.

Debite ape pluviale platforme betonate si drumuri acces

Considerându-se cerintele SR 1846-2/2007 vom avea:

Debitul de calcul parcare s-a stabilit cu relatia:

Q P =m x 0.0001x I x Ø x Sc [ l/s]

m=0.80 - coeficient reducere a debitelor de calcul, datorat efectului de acumulare a apei meteorice in reteaua de canalizare intre momentul inceperii ploii si momentul in care se realizeaza debitul maxim in sectiunea de calcul;

S =[ m2 ] - suprafata de calcul

Φ = 0,90 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S

I = 190 [l/s ha]  - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de frecventa f 1/2 si durata ploii de calcul t=15 min, conform STAS 9470-73.

Instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi interiori

Echiparea tehnică a clădirii, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează conform P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere si Hotararea Guvernului nr. 51/2018.

Conform art. 4.1 (h) din Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, este obligatorie echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, la cladiri pentru comert cu aria desfasurata mai mare de 600 m2.

Construcţia având funcţiunea principală de comert şi având volumul unor  compartimente de incendiu mai mare de 5000 m3, conform art. 4.37 şi ANEXEI NR. 3 din Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, P118/2-2013, instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori, va asigura un număr de 2 (două) jeturi în funcţiune simultană pe punct (pentru compartimentele de incendiu mai mare de 5000 m3).

Instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori

S-au prevăzut hidranţi exteriori supraterani cu diametrul nominal Dn= 80mm.

Hidranţii de incendiu exteriori sunt amplasaţi astfel încât fiecare punct al clădirii să fie stropit de cel puţin un jet, cu debitul unui jet de 5 l/s, la amplasarea hidranţilor luându-se în calcul o rază de acţiune de 120 m.

Hidranţii exteriori se vor amplasa la o distanţă de minimum 5 m faţă de zidul obiectivului pe care îl protejează, la 2 m de bordura părţii carosabile şi la 15 m de obiectivele care radiază intens căldura în caz de incendiu.

Volumul rezervei intangibile de apă pentru stingerea incendiului cu hidranţi exteriori este V= 3 ore x 3600s x 10l/s= 108000l= 108 m³.

Alimentarea cu apă a instalaţiei de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori este asigură din rezerva intengibilă de apă de 108 m³ stocată în rezervorul de apă pentru incendiu din gospodaria de apă de incendiu, prin intermediul unui grup de pompare propriu pentru hidranti interiori format din trei pompe ( una activa + una de rezerva) cu caracteristicile Qp = 10 l/s şi înalţimea de presiune necesară Hp= 60,00 m H2O  si pompa pilot cu urmatoarele caracteristici: Qp = 1 l/s si Hp= 70,00 m H2O.

INSTALATII ELECTRICE:

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric general (aferent spatiilor comune si alimentarii chiriasilor) se realizeaza prin intermediul unui post de transformare echipat cu 1 transformator de 630 kVA montat la exterior. Punctul de transformare se va monta conform solutiei din avizul tehnic de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul local de energie electrica, la solicitarea beneficiarului.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, ansamblu de racire-climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica, pompe şi ventilatoare , instalatii frigorifice.

Receptorii electrici din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.

Din postul de transformare, se va alimenta tabloul electric general TGD. Din tabloul electric general TGD (montat la exterior) porneşte reţeaua de distribuţie interioară prin care se alimentează tablourile secundare, ale fiecarui chirias, de la care se alimentează receptoarele.

Proiectul de curenti tari trateaza următoarele categorii de instalatii electrice  aferente  obiectivului:

  - alimentarea cu energie electrica ;

  - distributia energiei electrice ;

  - iluminat interior normal si de siguranta;

  - prize 230/400V, receptoare de putere ;

  - instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice (paratrasnet);

  - instalatii de protectie impotriva electrocutarii accidentale;

  - masuri de protectie impotriva electrocutarii  si PSI;

Proiectul de curenti slabi trateaza următoarele categorii de instalatii electrice curenti slabi aferente  obiectivului:

  - sistemul de detectie, semnalizare si avertizare incendiu

  - instalatia de voce-date

INSTALATII DE INCALZIRE, VENTILATIE SI CLIMATIZARE

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul spatiilor tratate, s-au proiectat instalatii de incalzire/racire in detenta directa, tip VRF, cu unitati interioare si exterioare.

Sistemul in detenta directa va asigura atât răcirea cât şi încălzirea spatiilor interioare. Pentru fiecare spatiu comercial se va folosi cate un sistem VRF (variable refrigerant flow) compus din unitati exterioare si unitati interioare tip caseta si tip split de perete. Sistemele vor utiliza un agent frigorific ecologic. Unitatile exterioare se vor amplasa pe platforme de beton, in zone special amenajate, respectand  indicatiile producatorului si avand toate conditiile necesare pentru service si intretinere. Traseele de agent frigorific dintre unitatile exterioare si cele interioare se vor realiza din conducte din cupru, izolate termic si impotriva producerii de condens cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex, conform specificatiilor producatorului sistemului VRF.

Incaperile unde nu se realizeaza climatizare vor fi incalzite, pe timpul sezonului rece, cu ajutorul unor convectoare electrice, montate pe perete, echipate cu termostat.

Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune cu ajutorul unor ventilatoare axiale montate pe tubulatura, deasupra plafonaelor false. Extractia aerului se va realiza prin valve cu disc reglabil, conectate la tubulaturi circulare tip spiro.

Aerul va fi evacuat prin grile de exterior, montate pe fatada cladirii, prevazute cu sistem de protectie impotriva patrunderii apei de ploaie, zapezii, insectelor etc.

Aerul evacuat va fi compensat prin grile de transfer montate in usi sau in pereti.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea echipamentelor si instalatiilor ce vor fi utilizate in functionarea obiectivului, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil.

La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii eventualelor zone afectate de orice material sau reziduuri, a refacerii solului in zonele in care acesta a fost afectat de lucrarile de excavare sau stationare utilaje.

Activitătile de dezafectare se rezumă la retragerea utilajelor de pe amplasament, folosite la executarea lucrării.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

se propune realizarea a 3 (trei) cai de acces in zona parcarii, din strada Industriilor si din DN3, amplasate conform planului de situatie anexat.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Materialele principale folosite pentru realizarea elementelor structurale au provenienţă indigenă, cimenturi şi armături metalice folosite pentru prepararea betonului precomprimat destinat realizării structurii de rezistenţă.

Pe langa acestea se va folosi apa menajera si potabila

- metode folosite în construcţie/demolare:

Pentru executarea constructiei sunt necesare lucrări de terasamente si suprastructură.

Lucrările de terasamente constau din:

- decaparea debleului cu buldozerul;

- curătirea terenului rămas după decapare de eventualele materii organice, deseuri etc.;

- după aceste operatii va fi chemat obligatoriu geotehnicianul pentru a-si da avizul privind natura si calitatea terenului de fundare. Numai după această fază determinantă vor putea continua lucrările de executie;

- transportul cu autobasculanta a debleului si a necesarului de pămant de la depozit;

- imprăstierea pămantului cu buldozerul;

- compactarea corespunzatoare a rambleului si a patului drumurilor si platformelor;

- pregătirea platformei/fundatiilor drumului in vederea asternerii imbrăcămintii/turnarii placii BA;

- finisarea manuală a zonelor verzi, precum si semănarea gazonului.

- montajul stalpilor, grinzilor prefabricate;

- realizarea inchiderilor exterioare si interioare;

- finisarea interioara a spatiilor;

Pentru adaptarea la cerintele de trafic, aleile carosabile vor fi realizate din sisteme rutiere adaptate traficului greu ce vor fi racordate la sistemul rutier existent.

Incadrarea părtii carosabile se va face cu borduri prefabricate din beton. Apele pluviale din incintă se scurg prin pante transversale si longitudinale la guri de scurgere.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

Faza de constructie:  Durata estimata a lucrarilor de construire este de 12 de luni.

Faza de exploatare:  Obiectivul va avea perioada de functionare nedeterminata.

Faza de refacere a amplasamentului:  Refacerea amplasamentului pentru folosire ulterioara este estimata sa dureze intre 5 si 12 luni, functie de sezonul de incepere a lucrarilor.

Documentatia  actuala se intocmeste pentru faza DTAC cu strategie pentru urmatoarea faza PT+DE;  se vor prevedea faze de executie, grafic de executie, urmarire in timp a constructiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

Pentru acest amplasament a fost aprobat un Plan urbanistic zonal „ Complex Comercial” prin care se propune realizarea a doua investii in paralel anume galerii comerciale si magazinul Lidl la vest de amplasamentul studiat. Astfel se doreste dezvoltarea unui pol comercial ce ar creste calitatea zonei atat introducerea acestei noi functiunii cat si prin amenajarile exterioare propuse.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Titularul proiectului nu a prezentat alte alternative luate in considerare privind proiectul propus

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 139din data de 15.03.2021, emis de Primaria Mun. Giurgiu, sunt solicitate următoarele avize/acorduri: studii, pentru realizarea proiectului (obținerea autorizației de construire): protectia mediului, securitate la incendiu, salubritate, gaze naturale, alimentare cu energie electrica, Sanatatea Populatiei, alimentare cu apa si canalizare.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Se propune desfiintarea imprejmuirii existente, dar aceasta se va pastra ca imprejmuire pentru santier pe toata durata de executie a constructiilor urmand ca la final aceasta sa fie desfiintata si inlocuita cu un gard nou.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

PROIECTUL ANALIZAT NU FACE OBIECTUL CONVENTIEI PRIN NATURA SI AMPLASAMENTUL ACESTUIA

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; NU EXISTA ASTFEL DE OBIECTIVE IN ZONA AMPLASAMENTULUI.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare și de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM, FOLOSINTA ACTUALA A TERENULUI ESTE CURTI CONSTRUCTII, IAR DESTINATIA DUPA PUZ ESTE: comert/servicii

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970:

NORD 270690.40, EST 574275.40

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

AVAND IN VEDERE NATURA ACTIVITATILOR IN INICNTA SI IN ZONA, NU S-A LUAT IN CONSIDERARE O ALTA VARIANTA DE AMPLASAMENT

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- pe perioada lucrărilor de construcţii:

- organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete ecologice pentru nevoi igienico-sanitare, toalete ce vor fi vidanjate periodic de către firme specializate şi autorizate.

- nu se vor evacua ape uzate neepurate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- apele uzate generate vor respecta condiţiile de calitate impuse de  prevederile NTPA 002.

- tehnologia de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului şi lucrările adiacente acestuia nu va influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane;

- în perioada de exploatare:

- Apele pluviale de pe platforma parcării existente sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere,directionate catre un separator de hidrocarburi si apoi deversate în reţeaua de canalizare orăşenească existentă în zonă, respectându-se condiţiile de calitate impuse de  prevederile NTPA 002.

- Apele uzate menajere sunt deversate în reţeaua de canalizare existentă pe amplasament.

- Apele conventional curate (de la evacuarea condensului de la vitrinele frigorifice sau camerei frigorifice vor fi colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseala. Sifoanele de la sectorul lactate va fi prevazut cu racord de protectie contra mirosului si vas colector reziduuri.

- Se vor monta separatoare de grasimi locale in spatiul destinat brutariei [P11] si in camera personal [P05], sub chiuveta.

b) protecția aerului:

- pe perioada lucrărilor de construcţii:

- transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;

- se va alege traseul cel mai scurt între locul de asigurare al materiilor prime şi locul de punere în operă.

- Nu se va parasi incinta organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Se vor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate in urma operatiunilor de executie și se va practica stropirea cu apa.

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel prin folosirea plaselor de protecţie care vor imprejmui zona de lucru;

- în etapa de şantier, pentru a se evita creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice;

- se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;

- pe toată perioada realizării lucrărilor de realizare a investiţiei vor fi respectate prevederile STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate în ceea ce priveşte pulberile.

- în perioada de exploatare a obiectivului:

- singura sursa stationara de emisii este generatorul electric- insonorizat CATERPILLAR OLYMPIAN 88 cu putere 88kVA/64kW, cu panou automatizare si comanda, fara AAR, rezervor de motorina de capacitate 80l. Acesta va functiona doar in situatii de urgenta si pentru perioade scurte de timp deci impactul asupra aerului generat de gazele evacuate va fi minim.

- noxele emise de acesta vor respecta prevederile Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Proiectul analizat nu prezintă impact semnificativ asupra schimbărilor climatice deoarece activitatea desfășurată pe amplasament nu generează în atmosferă gaze cu efect de seră. Cantitatea de CO2 rezultată din arderea motorinei in generatorul electric folosit doar in situatii de urgenta nu constituie un factor perturbator cu influenţă semnificativă asupra schimbărilor climatice.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- pe perioada lucrărilor de construcţii:

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, cu respectând prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale STANDARD SR 10009/2017 – Acustica în construcţii – Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcţionarea utilajelor specifice;

- se va reduce viteza de circulaţie a autovehiculelor în zona obiectivului pentru evitarea producerii zgomotului şi vibraţiilor;

- respectarea duratei de execuţie a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la această perioadă;

- verificarea şi repararea periodică a utilajelor pentru a se încadra în nivelul admisibil de zgomot.

- în perioada de exploatare:

zgomotul va fi produs de traficul aferent platformelor de parcari propuse, de autoutilitarele care descarca marfa pe rampa si de  zgomotul de fond al obiectivului.

Instalaţiile vor fi montate în aşa fel încât să nu se transfere vibraţii în spaţiile utilizate.

Asigurarea izolării la zgomotul aerian se realizeaza astfel:

- spatiile tehnice cu utilaje generatoare de zgomot s-au pe fundatii speciale prevazute cu sisteme de atenuare, în zone grupate şi izolate faţă de unităţile funcţionale protejate. Utilajele respective se vor comanda în construcţie silenţioasă, iar montarea lor se va face pe amortizoare de vibraţii.

Avand in vedere elementele constructive ale investitiei consideram ca este asigurata ecranarea necesara pentru reducerea propagarii aeriene a zgomotelor (STAS 6156-86) sub limitele admise ale nivelului de zgomot in acustica urbana (STAS10009-88).

Grupul electrogen (C70 D5 care emite 76dB la 1m si 67dB la 7m) este amplasat pe o platforma adiacenta constructiei magazinului si va functiona numai in situatiile de intrerupere a alimentarii cu energie electrica.

Agregatele exterioare de climatizare sunt compuse din: sistem de climatizare (incalzire/racire), centralizat tip VRF, compus dintr-o unitate exterioara SAMSUNG DVM S, VRF 48HP, unitate exterioara avand capacitatea nominala de racire/incalzire: 61,6/69,3 kW si unitate exterioara avand capacitatea nominala de racire/incalzire: 72,8/81,9 kW. Acestea vor fi amplasate pe cladire in zona rampei de descarcare. Nivelul de zgomot al acestui sistem de climatizare este de maxim 67dB la 1m si de 60dB la 6m.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul; activitatea desfasurata nu produce radiatii.

e) protecția solului și a subsolului:

- pe perioada lucrărilor de construcţii:

- depozitarea materialelor de construcţie şi a stratului de sol fertil decopertat de la suprafata se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitații.

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcţii cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor lua măsurile necesare pentru:

  - evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

  - evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi deşeurilor rezultate direct pe sol în spaţii neamenajate corespunzător;

  - evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;

- in perioada de funcţionare:

-  se vor menţine betonate zonele de trafic şi parcări ale mijloacelor auto;

- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Activitatile prevazute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice protejate. Proiectul nu este amplasat in interiorul unor arii protejate incluse in reteaua ecologica europeana Natura 2000.

In zona nu sunt consemnate vestigii arheologice, astfel ca amenajarea obiectivului nu va avea nici un impact potential asupra patrimoniului istoric si cultural.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

In timpul lucrarilor de executie, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Fiind retrasa la peste 19 ml fata de zona de locuit, obiectivul nu va afecta locuirea in zona, astfel respectandu-se masurilor privind mediul de viata al populatiei conform OMS nr.119/2014, art. 5, alin. (1).

Oferta catre populatie a noului spatiu comercial propus va creste nivelul conditiilor de viata locuitorilor din zona atat prin angajarea lor ca forta de munca cat si ca posibilitate de selectie a ofertei de cumparaturi.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- cantitati deseuri in executie si in exploatare+ lista coduri deseuri preluate de la clienti

- stocarea deşeurilor se va face astfel încât să nu afecteze suprafeţe suplimentare faţă de perimetrul investiţiei;

- se vor realiza spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de construcţie şi pentru stocarea temporară pe tipuri de deşeuri a tuturor categoriilor de deşeuri produse;

- deseurile generate in perioada de realizare a proiectului si in perioada de functionare sunt:

deseuri in timpul executiei rezultate din excavare locala, beton si umpluturi eterogene, ce se incadreaza la categoria “Deseuri din constructii si demolari”:

17 01 01 …….Beton

17 02 02 …….Sticla

17 04 05 …….Fier si Otel

17 05 04 …….Pamant si pietre,

in cantitate totala estimata de 3 112,50mp.

deseuri menajere ce vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de salubritate autorizat in baza unui contract de prestari servicii.

deseuri reciclabile in magazin se va amenaja o zona speciala dedicata reciclarii (camera – P18) unde se va amplasa un aparat automatizat ce colecteaza majoritatea tipurilor de deseuri reciclabile (plastic, hartie, aluminiu, sticla, etc). Aparatele sunt sub forma de containere complet tehnologizate si au o capacitate mare de procesare a ambalajelor. Clientii pot introduce recipientele intr-o ordine aleatorie in aparat, iar acesta le identifica, le sorteza automat si le directioneaza in pubela alocata fiecarui tip de material. Aparatele sunt dotate cu senzori de masurare a gradului de umplere, senzori de miscare, camere de supraveghere si linie de sortare. Periodic, in baza unui contract, acestea vor fi colectate de catre firme de specialitate.

In vederea ridicarii si colectarii deseurilor de tip menajer rezultate din activitate se prevad Europubele si o statie de compactare si conteiner colector de cca. 22mc, echivalent cu cca. 80 mc gunoi menajer.

Europubelele vor fi amplasate intr-un tarc imprejmuit amplasat pe o platforma betonata, adiacent rampei de aprovizionare, prevazut cu sifon de pardoseala pentru curatarea tarcului.

Gospodaria de deseuri va fi prevazuta cu un container de rezerva de aceeasi capacitate, urmand ca ridicarea acestora sa se faca periodic de catre utilajele specifice ale firmelor de specialitate.

Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare se va face respectând prevederile Legii 211/2011 republicată, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

- transportul deşeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăţilor contractante care trebuie să fie adecvate naturii deşeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a protecţiei mediului înconjurător.

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- transportul deşeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract (în conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României).

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

In perioada de implementare/constructie a proiectului nu se vor utiliza substante chimice periculoase. Carburanti (motorina) și lubrifianti necesari functionarii utilajelor; date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesara depozitarea pe amplasament a acestora;

Nu se vor depozita/ comercializa substante periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada relativ scurta de timp.

Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona.

Cantitatea de gaze cu efect de sera emise pe perioada executarii lucrarilor este nesemnificativa.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va fi local, numai în zona de lucru; redus pe perioada execuţiei proiectului şi funcţionării;

Caracteristicile impactului potential decurg doar din activitatile de construcție.

- probabilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie a proiectului;

Impact direct asupra locuitorilor din zona poate aparea numai in caz de accident in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Totodata poate aparea impact direct cauzat de caderea unor componente daca are loc un cutremur puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sanatatii umane lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulior privind protectia calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Se poate considera ca impactul pe perioada de constuctie este pe termen relativ scurt.

local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcţii estimată la cca 12 luni şi vor avea caracter temporar şi variabil; minim în perioada de exploatare a investiţiei.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intraga perioada de constructie

In perioada de exploatare, nu se produc emisii de poluanti in aer.

Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt. Zgomotul emis de utilajele si vehiculele folosite pe santier pentru activitati de constructie se diminueaza pe masura cresterii distantei fata de sursa.

- natura transfrontalieră a impactului. 	Proiectul propus nu are impact transfrontalier.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

În scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului, căt şi în perioada de funcţionare, vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier/spaţiului destinat desfăşurării activităţii;

- periodic, se va verifica continuitatea starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

- modul de depozitare al deşeurilor/valorificarea şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate;

- evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE ( art. 49, Legea 211/2011);

- monitorizarea zgomotului şi a pulberilor  - la solicitare;

- refacerea, la sfârşitul lucrărilor, a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU SE SUPUNE PREVEDERILOR NICIUNEIA DINTRE DIRECTIVELE MENTIONATE.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

Pentru organizarea de şantier vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

- Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati pentru acest gen de lucrari;

- Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces;

- Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera;

- Pentru organizarea de şanier va fi utilizată ca platformă de depozitare zona betonată din incintă;

- In perioada organizarii santierului nu vor fi depozitati combustibili pe santier iar intretinerea utilajelor sau schimbarea uleiului pe santier este interzisa;

- Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :  magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule,  tablou electric, punct PSI (în imediata apropierea sursei de apa), platou depozitare materiale, platou de depozitare a containerului pentru deseuri din constructii etc.

Asigurarea utilitatilor in santier:

Alimentare cu apa: reteaua locala – bransament. Apa in santier  este asigurata din reţeaua existenta. Distribuţia se face către punctele de consum.

Asigurarea cu apă potabilă necesară organizarii de santier se va realiza prin alimentare cu apa imbuteliata.

Apele menajere provenite de la containerele organizarii de santier vor fi evacuate in reteaua de canalizarea stradala – bransament .

Alimentare cu energie electrica: reteaua locala – bransament existent (PT existent). De la blocul de masura, energia electrica se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de şantier.

Pentru iluminatul periferic al şantierului pe timp de noapte se vor prevedea un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

La finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii asociate instalatiilor propuse in prezentul memoriu, operatorul va asigura inlaturarea efectelor/ refacerea mediului si manipularea responsabilă a tuturor materialelor, in conformitate cu cerintele legale.

Activitătile de remediere/dezafectare vor fi efectuate de catre operator si/sau de catre subcontractori desemnati in conformitate cu cerintele legale aplicabile din Romania existente la data incetării activitătilor autorizate.

Se vor aduce la starea iniţială de funcţionare zonele afectate sau ocupate temporar.

Spatiile ramase neconstruite se vor amenaja ca si spatii verzi cu gazon si arbusti ornamentali.

Resturile de materiale de constructii vor fi evacuate de catre o firma de salubritate pe baza de contract

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Intentia operatorului este de a exploata si gestiona instalatia astfel incat să se prevină orice scăpare de material poluant care poate fi antrenat in apa de suprafata, subterană sau in sol. Mai mult, in cazul producerii unor astfel de incidente, orice poluare a solului sau apei subterane va fi rezolvata conform procedurii de interventie in caz de incident.

Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Planul de inchidere a amplasamentului se referă la inchiderea activitătilor supuse autorizarii si la indepărtarea poluarii care ar putea fi produsă pe durata de desfasurare a activitatilor autorizate.

Principalele obiective ale planului de închidere a amplasamentului sunt:

• Indepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor ;

• Indepărtarea tuturor deseurilor, resturilor si echipamentelor utilizate in activitătilor autorizate;

• Predarea autorizatiei la autoritatea competentă;

• Predarea clădirilor si/sau a unui teren depoluat proprietarului/noului ocupant al amplasamentului.

Orice modificări semnificative operationale sau de infrastructură ale instalatiilor care ar putea avea impact asupra stării terenului si a apei subterane vor fi comunicate autoritatii competente pentru protectia mediului; se vor mentine inregistrările aferente, iar atunci cand este necesar se va solicita modificarea autorizatiei.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul afectat prin realizarea proiectului va fi adus la stadiul de funcţionalitate avut anterior.

Spatiile ramase neconstruite se vor amenaja ca si spatii verzi cu gazon.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

1. planul de încadrare în zonă , plan de situatie, plan parter, plan invelitoare, sectiuni, fatade

Semnătura titularului,								Intocmit,

...................................								Arh. Ema GLAVAN

Sef proiect,

Arh. Horatiu STAN