I. Denumirea proiectului: “Construire hala depozitare parter- produse fitosanitare” conform certificatului de urbanism nr. 85/16.06.2020.

Amplasament: Herasti, jud. Giurgiu , nc 30513, str. Principala, nr . 107

II. Titular

- numele companiei: SC ALCEDO SRL

- adresa poştală: Bucuresti, sect.1, str. Alexandru Constantinescu, nr. 63

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0722633864;

- numele persoanelor de contact: Dinu Gheorghe

- director/manager/administrator: Administrator:

- responsabil pentru protecţia mediului: Dinu Gheorghe

III. Descrierea proiectului (justificarea necesităţii proiectului):

- un rezumat al proiectului:

Construire hala depozitare produse fitosanitare

Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele:

- La nord :  	STR. PRINCIPALA

- La sud:	TEREN ARABIL

- La vest :   	ALCEDO

- La est :  	TEREN ARABIL.

- Realizarea unei constructii metalice pentru depozitarea produselor fitosanitare

Constructia propusa, cu destinatia de depozitare a produselor fitosanitare, este o constructie cu regim de inaltime parter si o suprafata construita de 1719,20 mp.

Dimensiunile constructiei in plan sunt : 66m x 26 m.

Constructia metalica pe platforma betonata, deschisa si acoperita va avea functiunea de depozitare produse fitosanitare

Structura principala va fi realizata cu stalpi din otel cu profil HEA preansamblati in fabrica, care se vor incastra in fundatiile izolate. Grinzile principale de acoperis de tip IPE sunt fixate mecanic de stalpi. Peste grinzile de acoperis vor fi pozitionate panele de acoperis realizate din profile laminate tip IPE. Structura va fi contravantuita in sens transversal.

Acoperirea constructiei metalice se va realiza cu panouri de acoperis PIR 60mm.

Preluarea apelor meteorice se va realiza prin jgheaburi metalice sau pvc, respectiv burlane care vor directiona apa la teren.

Constructia va fi prevazuta cu trotuare avand latime de 1.00 m pentru preluarea apelor meteorice si indepartarea lor de constructie.

Capacitatea de depozitare sau adapostire a constructiei propuse va fi de: cca. 600 t cereale.

Vor fi asigurate distanţele de siguranţă/masuri alternative dintre constructia analizata si cladirile invecinate, stabilite conform tabel 2.2.2. din P118-99, dupa cum urmeaza:

- la vest: cca.6 m fata de cladirea de depozitare parter C23 (depozitare) incadrata in categoria C de pericol de incendiu (risc mare de incendiu) si nivelul II (doi de stabilitate la foc)

- la nord: cca. 20 m fata de bazin ape pluviale

- la est: cca. 200 m fata de limita de proprietate

- la sud: teren liber de constructii pe o distanta de cel putin 25 m

Bilant teritorial

Indicii maximali de control admisi: POT max = 50%; CUT max = in concordanta cu regimul de inaltime si cu activitatile solicitate sau mai mari daca este necesar in urma aprobarii unui PUZ sau PUD.

Indicatori urbanistici

- Arie teren = 26500 mp;

- Arie construita existenta(suma ariilor construite constructi existente) = 1721 mp;

- Arie construita  propusa (constructie metalica deschisa si acoperita) =   1719,20 mp;

- Arie construita totala = 3440,20 mp( rezultata)

- Arie desfasurata totala = 3440,20mp( rezultata)

- POT final = 13%

- CUT final = 0.13

- Suprafata spatii verzi = 5300 mp

- Alei , carosabil, parcaje = 2500 mp

- Hmax = 8,40 m

- S  teren neconstruit= 15259,8 mp

2.4.2. Retrageri fata de constructiilor existente:

- la vest: cca.6 m fata de cladirea de depozitare parter C23 (depozitare) incadrata in categoria C de pericol de incendiu (risc mare de incendiu) si nivelul II (doi de stabilitate la foc)

- la nord: cca. 20 m fata de bazin ape pluviale

- la est: cca. 200 m fata de limita de proprietate

- la sud: teren liber de constructii pe o distanta de 25 m

Regim juridic: Terenul in suprafata de 26500 mp este situat in intravilanul Comunei Herasti, Judetul Giurgiu si este proprietatea SC ALCEDO SRL conform contractului de vanzare nr.751/14.05.1992  , cumparat de la CAP HERASTI.

Regim economic: Imobilul nu este inscris in listele monumentelor istorice sau ale naturii si in zona de protectie a acestora.

Regim tehnic: Terenul face parte din zona A, ID), functiune dominanta activitati agricole si industrie/ depozitare

- zona unitati agricole

- activitati industrial productive si de servicii,

- zona IMM cu profil nepoluant – constructii industriale, distributie si depozitare

Justificarea necesitatii proiectului:

Este necesara construirea viitorului depozit din cauza incapacitatii de depozitare a produselor fitosanitare ce trebuiesc livrate

Profilul si capacitatile de productie

– Comert cu produse fitosanitare ( cod CPSA- 2420.15)

– Comert cu ridicata al produselor chimice (Cod CAEN 4675);

– Depozitari (Cod CAEN 5210);

– Manipulari (Cod CAEN 5224).

Produse depozitate si cantitati

| Produs | cantitate tone |
| --- | --- |
| MUSTANG | 18,25 |
| FLORAMIX | 2,73 |
| TREND | 11,44 |
| EVOLUS | 12,75 |
| PRINCIPAL PLUS | 2,65 |
| ASTRAL 40 OD | 5,00 |
| CEREDIN FORTE | 3,00 |
| MICROFERT U | 6,00 |

Principalele produse comercializate sunt:

Produse de uz fitosanitar

Produsele comercializate sunt depozitate pe europaleti si depozitate numai in ambalajele originale.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Produse si subproduse obtinute, marime, capacitate: Capacitatea depozitului propus va fi de: cca. 600 t

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Traficul de lucru propriu-zis din amplasament, va fi reprezentat de deplasarea autovehiculelor necesare pentru transportul materialelor, pentru transportul deseurilor  rezultate in perioada de executie, precum si pentru alte activitati conexe (transport hrana pentru personalul de executie).

Acestea vor fi asigurate de o firma specializata in domeniul constructiilor, la specificatiiile tehnice ale proiectantului.

Se vor utiliza instalatii care vor functiona cu energie electrica ce va fi furnizata de catre SC ENEL ENERGIE SA.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

- Se va face din retelele existente.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de refacere a amplasamentului in zona afectata vor consta din colectarea deseurilor rezultate din constructii si refacerea stratului ierbaceu. Toate elementele exterioare perturbate in timpul executiei se vor aduce la starea initiala.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor schimba caile de acces existente.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In vederea desfasurarii activitatii de desfiintare/demolare se va utiliza energie electrica de la furnizorul existent.

Relatia cu alte proiecte planificate

Pe amplasament mai exista si alte cladiri dar care nu se vor demola sau modifica.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Prin proiect sunt propuse alternative de materiale si echipamente care sa satisfaca din punct de vedere tehnologic si de protectie a mediului.

Analizand impactul obiectivelor propuse asupra tuturor factorilor de mediu s-au facut urmatoarele recomandari fundamentale:

- Interzicerea deversarii necontrolate a deseurilor menajere;

- interzicerea schimbarii destinatiei terenurilor.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Ca urmare a proiectului nu vor aparea activitati de extragere a agregatelor, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, etc.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

Nu exista surse de radiatii, nu se pune problema existentei de materii sau substante toxice si periculoase iar deseurile rezultate atat pe perioada de executie vor fi evacuate de catre firma de salubrizare.

In concluzie prin executia lucrarilor se vor mentine conditiile de mediu in amplasament investitia nedezvoltand un impact negativ.

Impactul prognozat

# Perioada de constructie

Nu este cazul deoarece nu se construieste nimic.

Perioada de functionare

Nu este cazul.

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1. Protectia calitatii apelor

Instalatiile de tratare – separator de hidrocarburi

In perioada de realizare/executare nu este necesara alimentarea cu apa.

In perioada de functionare/utilizare a constructii nou propuse, apa va fi utilizata in scop igienico-sanitar. Alimentarea cu apa se va face din reteaua existenta in incinta amplasamentului.( put forat existent)

Evacuarea apelor uzate se va face intr-un nou bazin vidanjabil de capacitate 10 mc( propus)

2. Protectia calitatii aerului

Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de rulare. Pe perioada de functionare a obiectivului, nu sunt necesare masuri speciale de protectie a aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor (sursele de zgomot si de vibratii, amenajarile si dotarile pentru protectia zgomotului si vibratiilor)

Surse de poluare

In timpul constructiei sursa de zgomot o reprezinta motoarele utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor de construire a halei. Dupa executarea lucrarilor nu vor fi alte surse de zgomot.

Impactul asupra mediului

Nesemnificativ.

Masuri de protectie

( Respectarea incadrarii nivelului sonor in valorile maxime admise la limita zonei functionale

( lucrarile se vor executa ziua astfel incat sa se respecte programul de liniste

( Amplasarea şi montarea echipamentelor sa se faca astfel încât să se limiteze transmiterea zgomotului prin conducte

( Prinderea conductelor de părţile construcţiilor prin elemente care să amortizeze zgomotele şi vibraţiile.

Se impune utilizarea de echipamente si utilaje performante, care sa genereze nivele minime de zgomot.

4. Protectia impotriva radiatiilor (sursele de radiatii, amenajarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului)

Nu este cazul.

5. Protectia solului si a subsolului (sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului)

Surse de poluare

Deseurile vor fi colectate in recipienti din plastic si metalici la locul producerii si vor fi preluate de catre agenti economici autorizati.

Impactul asupra mediului

In urma construirii halei vor rezulta deseuri din constructii care vor fi preluate de catre o societate autorizata prin urmare riscul de poluare a solului este eliminat iar impactul este nesemnificativ.

Masuri de protectie

Stocarea preliminara a deseurilor menajere si din constructii va trebui sa se faca in recipiente amplasate in spatii adecvate si la adapost, ferite de intemperii (ploaie, ninsoare) astfel incat sa fie evitata poluarea solului, subsolului, apele freatice.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvative

In zona de amplasament a societatii nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale, rezervatii naturale.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul analizat nu perturba arealul invecinat. In zona nu exista obiective de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament (tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate; modul de gospodarire a deseurilor)

Se vor asigura dotarile necesare pentru colectarea deseurilor menajere, generate de catre personal/lucratori si a deseurilor din constructii – rezultate din activitatile de desfiintare, pe perioada realizarii lucrarilor de demolare

Tipurile si cantitatile de deseuri

- deseuri menajere (municipale amestecate) cod deseu: 20 03 01 – aproximativ 1 mc

- amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 – cod deseu 17 09 04 - cantitati variabile.

Modul de gospodarire al deseurilor

Deseurile municipale amestecate vor fi colectate intr-un recipient din plastic amplasat la locul producerii.

Deseurile menajere si din constructii vor fi preluate de catre un agent economic autorizat in baza unui contract incheiat intre parti.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase (substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si sanatatii populatiei)

Produsele de uz fitosanitar ce vor fi depozitate pe amplasament:

| Produs | cantitate tone |
| --- | --- |
| MUSTANG | 18,25 |
| FLORAMIX | 2,73 |
| TREND | 11,44 |
| EVOLUS | 12,75 |
| PRINCIPAL PLUS | 2,65 |
| ASTRAL 40 OD | 5,00 |
| CEREDIN FORTE | 3,00 |
| MICROFERT U | 6,00 |

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe timpul desfasurarii lucrarilor de implementare a proiectului se va avea in vedere monitorizarea gestiunii deseurilor produse conform legislatiei in vigoare.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii in santier (descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier, localizarea organizarii de santier, descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier, surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier, dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu)

Executarea lucrarilor implica o categorie de mijloace specifice, indispensabile acestor tipuri de lucrari, si anume:

- utilaje pentru efectuarea lucrarilor;

- mijloace pentru transportul materialelor de constructie rezultate in urma realizarii obiectivului

Traficul de lucru va fi dimensionat si evaluat in raport cu urmatoarele elemente:

- volumul de materiale necesar a fi transportate in amplasament.

- categoriile de materiale necesar a fi transportate: pamant, elemente metalice, elemente prefabricate, etc;

- categoriile de autovehicule existente (capacitati) si consumurile specifice de carburant;

- intervalele de timp afectate executarii diferitelor categorii de lucrari;

- drumurile de acces locale in amplasament si lungimile acestora.

- intervalele de timp necesare pentru operatiile de incarcare/descarcare.

Pentru reducerea impactului, sunt necesare luarea urmatoarelor masuri:

- verificarea periodica a utilajelor din punct de vedere tehnic;

- folosirea de utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Reconstructia ecologica reprezinta procesul de recreere sau de refacere a unui ecosistem aflat in curs de regresiune si care consta in refacerea in forma originala a structurii si functiilor pe care le-a avut anterior.

Se va reabilita corespunzator suprafata utilizata pentru desfasurarea lucrarilor.