MEMORIU DE PREZENTARE

pentru  proiectul

Amenajare si sistematizare teren prin marirea luciului de apa existent  pentru amenajare piscicola, amplasata pe terasa mal drept a raului Arges. km. 63+600 - 63+500 in localitatea Varlaam, com. Adunatii - Copaceni, judetul Giurgiu

2021

Beneficiar:    SC REAL CONSTRUCT BETON SRL

CUI 33588706, CF RO 33588706,  RC J52/442/2014

Tel mobil: 0765 - 088.025

Sat Mogosesti, com. Adunatii-Copaceni, str. Duzilor nr.39, jud.  Giurgiu

Administrator,

Ispas Stefan Iulian

Executant:     SC MEGAN 2002 SRL BUCURESTI

Tel.: 0744 – 351433

Bucuresti, Dristorului 91-95, Sector 3,  Bl. C – sp.1011

CUI 142625328, J40/9045/2001, CF RO 14262532

| Cuprins | Pag. |
| --- | --- |
| I. Denumirea proiectului | 3 |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| a ) Rezumat al proiectului | 3 |
| b ) Justificarea necesitatii proiectului | 5 |
| c) Valoarea investiţiei | 5 |
| d) Perioada de implementare propusă | 5 |
| e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) | 5 |
| f) Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) | 5 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 11 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 11 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului | 13 |
| A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 13 |
| a) Protecţia calităţii apelor | 13 |
| b) Protecţia aerului | 16 |
| c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor | 17 |
| d) Protecţia împotriva radiaţiilor | 18 |
| e) Protecţia solului şi a subsolului | 18 |
| f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice | 21 |
| g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public | 22 |
| h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea | 22 |
| i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 23 |
| B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii | 23 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect | 23 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu | 26 |
| IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare | 27 |
| A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene | 27 |
| B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul | 27 |
| X. Lucrări necesare organizării de şantier | 27 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei | 29 |
| XII. Anexe - piese desenate | 30 |
| XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prev.art.28 din OUG 57/2007 descrierea succinta a proiectului fata de aria naturala protejata | 31 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu informatii din Planul de management bazinal | 32 |
| XV. Concluzii | 34 |

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului:

Amenajare si sistematizare teren prin marirea luciului de apa existent  pentru amenajare piscicola, amplasata pe terasa mal drept a raului Arges. km. 63+600 - 63+500 in localitatea Varlaam, com. Adunatii - Copaceni, judetul Giurgiu

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pct. 1: "Agricultura, silvicultura si acvacultura: d) impadurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestiera sau defrisare in scopul schimbarii destinatiei terenului";

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul fiind situat in comuna Adunatii Copaceni, sat Varlaam, judetul Giurgiu;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare .

II. Titular:

- numele companiei;

SC Real Construct Beton  SRL sat Mogosesti, com. Adunatii - Copaceni

- adresa poştală;

Sat Mogosesti, com. Adunatii-Copaceni, str. Duzilor nr.39, jud.  Giurgiu

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0765 - 088.025 515

e-mail: realconstructbeton@gmail.com

- numele persoanelor de contact:

Ispas Stefan Iulian

- director/manager/administrator;

Ispas Stefan Iulian

- responsabil pentru protecţia mediului.

Ispas Stefan Iulian – tel: 0765 - 088.025 515

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rezumat al proiectului

Aceasta investitie se va face pe un teren extravilan proprietate privata inscris in CF 36258 UAT  Adunatii-Copaceni avand nr. cadastral 36258 teren obtinut prin cumparare cu CV avand incheierea de autentificare nr. 467 din 06.06.2019.

Folosinta actuala a terenului este arabil extravilan cu destinatie luciu de apa si are o suprafata de 134.286 mp.

Pe acest teren SC CONTRANSAR SA a efectuat diverse sapaturi de imprumut pentru realizarea amenajarii  raului Arges in cadrul lucrarii "Amenajarea raului Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte" si se gaseste in terasa malului drept a raului Arges.

Terenul  a fost dobandit de catre SC Trans Cifs SRL prin cumparare de la Societatea in Constructii in Transporturi si Amenajari de Rauri CONTRANSAR S.A. in baza contractuli ce vanzare-cumparare autentificat cu nr. 769 din data de 13.04.2005 BNP Emil Purdescu..

In cadrul acestui teren se doreste amenajarea si sistematizare terenului prin marirea luciului de apa existent in asa fel incat sa se obtina un luciu de apa cu suprafata de cca.4,93 ha, din suprafata de 5,56 ha, restul terenului ramanan sa fie sistematizat in viitor.

.

Aspectul actual al terenului

Terenul cu suprafata de 55.633  mp este situat in partea estica a extravilanului comunei Adunatii-Copaceni  judetul Giurgiu, pe un teren aflat in albia majora pe terasa malului drept a raului Arges, situat intre km 63+500 - 63+600 la 35-50 m de drumul tehnologic de pe malul drept si la 315 m de NH4 Varlaam (63+185) la:

-  circa 120 m de albia raului Arges;

-  800 m de intravilanul satului Varlaam.

In cadrul acestei suprafete de 5,56 ha, luciul de apa reprezinta 0,92 ha si reprezinta excavatiile efectuate de catre fostul proprietar in vederea construirii digului canalului Arges - Dunare.

Perimetrul propus pentru realizarea investitiei are suprafata de 5,56 ha iar amenajarea piscicola de 4,93 ha, diferenta reprezentand-o pilierii de siguranta fata de proprietatile invecinate.

| Nr.pct. | X[N] | Y[E] | Nr.pct. | X[N] | Y[E] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren proprietate | Tren bazin piscicol |
| 1 | 587848.50 | 305862.00 | 1' | 587851.01 | 305868.96 |
| 2 | 587900.00 | 305889.00 | 2' | 587897.97 | 305893.58 |
| 3 | 587976.96 | 305917.29 | 3' | 587967.78 | 305919.25 |
| 4 | 587969.24 | 305924.80 | 4' | 587965.91 | 305921.07 |
| 5 | 587893.74 | 305986.78 | 5' | 587887.68 | 305985.29 |
| 6 | 587941.06 | 306099.13 | 6' | 587936.45 | 306101.06 |
| 7 | 587946.13 | 306111.34 | 7' | 587939.6 | 306108.65 |
| 8 | 587915.83 | 306123.98 | 8' | 587913.91 | 306119.36 |
| 9 | 587888.00 | 306135.50 | 9' | 587885.85 | 306130.98 |
| 10 | 587670.59 | 306252.60 | 10' | 587672.58 | 306245.85 |
| 11 | 587658.30 | 306230.34 | 11' | 587662.57 | 306227.71 |
| 12 | 587642.60 | 306207.30 | 12' | 587646.94 | 306204.79 |
| 13 | 587628.96 | 306178.93 | 13' | 587633.17 | 306176.15 |
| 14 | 587620.03 | 306168.73 | 14' | 587626.06 | 306168.02 |
| 15 | 587630.52 | 306148.83 | 15' | 587633.81 | 306153.3 |
| 16 | 587717.09 | 306132.78 | 16' | 587721.28 | 306137.09 |
| 17 | 587740.12 | 306025.97 | 17' | 587743.93 | 306031.98 |
| 18 | 587793.43 | 306038.26 | 18' | 587798.94 | 306044.66 |
| 19 | 587784.32 | 305921.14 | 19' | 587789.68 | 305925.62 |
| 20 | 587822.52 | 305917.22 | 20' | 587825.64 | 305921.93 |
| 21 | 587834.58 | 305895.32 | 21' | 587839.09 | 305897.50 |
| F = 55632.79 mp | F = 49322.90 mp |

Accesul la locatia bazinului se face din DN 5A Adunatii - Copaceni - Varlaam si pe drumurile de exploatare din zona.

Investitia se gaseste in:

- bazinul hidrografic Arges, pe malul drept in partea estica a teritoriului administrativ al comunei Adunatii - Copaceni;

- raul Arges este un curs de apa cadastrat si este afluent de stanga a fluviului Dunarea;

- cod cadastral: X-1.000.00.00.00.0 – Arges.

Activitatea bazinului piscicol se va desfasura in zona corpului de apa de:

- suprafata: Arges: sectoraval Ac. Mihailesti - amonte confluenta Dambivita;

- subteran: ROAG05 - Lunca si terasele raului Arges  - freatic de suprafata

ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe          - freatic de adancime.

b) justificarea necesității proiectului;

Valorificarea terenului la o scara profitabila si asigurarea unui aliment ecologic pentru consum la un pret justifiact din punct de vedere al investitiei si un profit subsatantial.

c) valoarea investiției;

950.000 lei.

d) perioada de implementare propusă;

3 an.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexate la prezentul memoriu de prezentare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Investitia va fi amplasata in localitatea  VARLAAM, pe terasa mal drept r. Arges, km. 63+600 - 63+500, com. Adunatii - Copaceni “judetul Giurgiu.

Investitiei va fi realizata in baza “Certificatului de Urbanism nr. 150 din 29.10.2019 " eliberat  de Primaria Adunatii - Copaceni.

Conform STAS 4073/83 – Clasa de importanţă a construcţiei este a V a, categoria de importanta V, iar conform STAS 4068/82 trebuie aparata la debitul de calcul cu probabilitatea de depasire de 10%.

A fost obtinit  "Certificatul de urbanism" nr. 77 din 15.04.2021 - primaria comunei Adunatii - Copaceni.

Debitul de calcul de 10% are valoarea de 480 mc/s si a fost furnizat de ABA Arges-Vedea  la obtinerea Avizului de gospodarirea apelor nr. 42/2006 emis pentru statia de sortare situat in imedfiata apropiere (SC Real Construct Beton SRL)..

Cota platformei este de 56,00 mdMN, cota malului drept a raului Arges este de 55,75 mdMN iar nivelul apei la debitul de calcul Q10% este la 52,15 mdMN (conform avizului de gospodarirea apelor nr. 42 din 2006).

Stratele acvifere care apartin Pleistocenului inferior se pot clasifica in:

- stratele situate deasupra vailor in general cu Np liber (interfluvii) alimentate din precipitatii nepermanente si cu capacitati de debitare reduse din cauza discontinuitatii stratelor, ca urmare a fragmentarii de catre rauri si a drenajului ecercitat de acestea;

- strate situate sub baza vailor principale cu Np ascensional pana la artezian alimentate prin infiltrarea precipitatiilor in zonele de aflorare si prin drenarea din apele apartinand freaticului sau raurilor principale, acolo unde vin in contact direct.

Structura monoclinala a stratelor face ca Np sa devina ascensional ca urmare a cresterii presiunii din strat, iar cand diferentele de cote intre zonele de alimentare si cele in care stratele au fost deschise prin foraje sunt mari, nivelul se manifesta artezian.

Este cazul stratelor deschise prin foraje amplasate in luncile raurilor din zona (Arges,etc.). In concluzie din datele oferite de forajele amplasate in zona s-au determinat urmatoarele caracteristici pentru acviferele cantonate instratele de Mostistea - Colentinai:

-  au o dispozitie monoclinala cu o cadere usoara spre sud;

- complexul acvifer al "Stratelor de Mostistea-Colentina" este constituit din mai multe orizonturi acvifere cu grosimi deferite cuprinse intre 0,5 m si 15 m.

Directia principala de drenaj este orizontala catre sud, indicand un flux al curentului subteran spre albia minora a raului Arges.

- panta hidraulica este in jur de 1,5%;

-capacitatea de debitare este variabila in functie de granulometria si grosimea orizonturilor captate.

- valorile coeficientului de filtrare este in functie de granulometria si gradul de compactare a rocilor si se incadreaza in limitele 0,7 - 5 m/zi.

Din punct de vedere chimic apele subterane din complexul acvifer de Colentina sunt bicarbonatate calcice si magneziene avand o mineralizatie redusa (0,3 - 0,5 gr./l. Duritatea totala este redusa (3 - 10 grade germane) apele fiind potabile fara depasiri la nici un element. .       Datele hidrogeologice extrase din lucrarile executate in perimetru, arata prezenta unui acvifer freatic al carui nivel hidrostatic a fost intalnit la adancimi cuprinse intre 7,0 si 9,0 m se poate concluziona ca in pachetul aluvionar de nisip, pietris si bolovanis ce formeaza terasa joasa a raului Arges, cantoneaza un strat acvifer continuu, permanent, care impreuna cu regimul hidrologic al raului si implicit cu nivelul precipitatiilor din zona, formeaza un sistem hidrodinamic in echilibru.

Directia de curgere a acviferului freatic in zona amplasamentului perimetrului balastierei (bazinului piscicol), este NNV- SSE

- Gradientul hidraulic este de 1,5‰ ;

- Viteza reala de curgere pentru miscarea laminara (Darcy) v = kf x h / l = 9,04m/ zi cu kf (coeficientul de permeabilitate - infiltratie) = 10 cm/sec

Cercetarile hidrogeologice efectuate in cadrul perimetrului au scos in evidenta urmatoarele:

- nivelul hidrostatic sufera variatii in functie de zona in care este situat si are un regim oscilant in functie de regimul precipitatiilor atmosferice;

- aceste variatii le estimam la o amplitudine de 1,00  m in cadrul perimetrului;

- acviferul de suprafata in perioadele cu precipitatii abundente , dau un aport substantial de apa cu drenare libera spre albia minora a raului Arges;

- directia de curgere a acviferului freatic in zona amplasamentului perimetrului balastierei  este NNV - SSE

- gradientul hidraulic este de 1,5‰;

- viteza reala de curgere pentru miscarea laminara  = 10 cm/sec

- exploatarea balastului si nisipului din cadrul perimetrului, nu influenteaza variatia nivelului hidrostatic, din urmatoarele motive:

- respectarea adancimii de exploatare, la +1m deasupra nivelului hidrostatic va asigura pastrarea continuitatii stratului freatic si implicit a liberei circulatii a apei subterane;

- respectarea pilierilor de siguranta fata de proprietatile inconjuratoare  va asigura o scurgere permanenta a stratului superficial si a apelor meteorice de pe suprafata perimetrului ;

- stratul fertil de deasupra depozitelor de nisip si pietris va fi folosit la umplerea si nivelarea terenului exploatat pentru redarea terenului in circuitul agricol ;

- nivelul panzei freatice este 64,00  mdMN

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Procesul tehnologic de exploatare

Procesul tehnologic de exploatare si valorificare a nisipului si pietrisului din perimetrul Varlaam se refera la metoda optima ce trebuie aplicata , la lucrarile premergatoare exploatarii propriu-zise , respectiv la lucrarile de deschidere si de pregatire si la masurile de protectie a resursei minerale .

Perimetrul propus pentru exploatarea agregatelor minerale este alcatuit din sistematizarea actualei suprafete lacustre care are o forma neregulata si aducerea acesteia la o forma aproximativ  dreptunghiulara.

Fata de terenurile limitrofe si drumul de exploatare se va pastra un pilier de protectie de minim 5 m .

1. Lucrari de deschidere

Aceste lucrari constau in executarea unei transei pana la adancimea de 1,0 m deasupra nivelului piezometric al panzei freatice, din care se vor dezvolta fasii paralele de extractie cu axul longitudinal  al perimetrului , a caror  latimi vor fi de 20-30 m.

In faza a doua se va exploata sub nivelul apei pana la adancimea de 3,0 m.

2. Lucrari de pregatire

Lucrarile de pregatire constau in :

- dezveliri simple cu excavatorul sau cu buldozerul a copertei;

- depozitarea materialului steril in groapa de exploatare din fasia anterioara,

care se va utiliza la umplerea excavatiilor executate pentru extragerea balastului si amenajarea cailor de intrare-iesire in frontul de lucru.

Lucrarile de pregatire constau in indepartarea copertei de pe suprafata utilului exploatabil.

Suprafata utila propusa pentru exploatare  este de 1,00 ha .

Volumul  copertei  zacamantului  de  substanta  minerala  utila  a  fost  determinat  prin

aceeasi metoda de calcul din care a rezultat  500 mc.

Din datele sondajelor executate in perimetru rezulta grosimi variabile ale copertei ,  grosimea medie a acesteia fiind de 0,50 m.

Cota terenului variaza intre 52,49 mdMN si 56,14 mdMN.

Utilajul folosit in procesul de decopertare este un buldozer de tip S1500 aflat in dotarea exploatariii.

Procesul de decopertare se realizeaza in fasii progresive, cu lungimi variabile in functie de suprafata ce face obiectul exploatarii, iar latimea fasiei va fi de 4 m.  Haldarea materialului rezultat de la decopertare se face in imediata apropiere a perimetrului de exploatat, el urmand a fi utilizat la umplerea excavatiilor si refacerea ecologica a terenului excavat.

3. Lucrari de exploatare

La alegerea metodei optime de exploatare s-au avut in vedere:

- caracteristicile calitative si tehnologice ale substantei minerale utile;

- conditiile geo-miniere din zacamant si anume depozite heterogene cu grosimi variabile , constituite din nisipuri de la fine pana la grosiere in alternanta cu pietrisuri si bolovanisuri;

- inzestrarea  tehnico-materiala si performantele utilajelor din dotare.

Volumul de substanta minerala utila preconizat a fi extras este de 40,00 mii mc balast

Aceasta metoda de exploatare asigura :

- evitarea degradarii resurselor din perimetrul de exploatare temporara si din afara acestuia;

- extragerea maximala a resurselor , cu respectarea parametrilor de calitate stabiliti si a pilierilor de protectie;

- realizarea unor niveluri de dilutie si pierderi inferioare;

- prevenirea surparilor sau alunecarilor de teren;

- o eficienta economica superioara;

- un grad de recuperare a rezervelor exploatate foarte bun , pierderile de exploatare nedepasind 5% .

Exploatarea zacamantului se va limita cu strictete la conturul rezervelor determinate deoarece acestea au fost stabilite pastrandu-se pilieri de protectie  fata de drumurile de exploatare existente de 5m , astfel incat dupa extractia utilului sa se creeze in mod natural un taluz cu panta 1:3 stabil pentru rocile detritice apartinand depozitului psefito-psamitic din afara acestui contur..

Pentru extractia agregatelor minerale se dispune de urmatoarele  utilaje:

- excavator cu cupa de 1,6 mc;

- Buldozer - 1 buc.

- incarcator frontal tip Wola cu cupa de 3,5 mc - 1 buc.

- masini de transport de 18 mc  - 3 buc.

4 Transportul tehnologic

Agregatele minerale extrase sunt folosite in stare bruta sau in statia de sortare, situata aval  de perimetrul de exploatare ,  fiind transportate de la frontul de extractie cu mijloace auto  .

Rezerverele minerale din perimetrul avizat vor fi exploatate in 12 luni.

Volumul rezultat din exploatarea agregatelor minerale se va folosi in stare bruta sau in statia de sortare autorizata din punct de vedere al gospodaririi apelor apartinand SC Real Construct Beton SRL.

5. Amenajarea piscicola

Amenajarea piscicola se va exploata fara furajare pentru speciile crap, caras, rosioara, novac, etc. estimanmdu-se o productie de 300 - 450 kg / ha.

Lucrarile cuprind urmatoarele:

A. Definitivarea amenajarii piscicole a presupus:

1. Excavarea balastului si geometrizarea excavatiilor pana la realizarea luciului de apa

2. Executia lucrarilor de terasamente pentru stabilizare – impermeabilizare, taluzuri emerse si submerse, rampa de acces, etc.

Pentru definitivarea bazinului  si a luciului de apa s-au executat urmatoarele terasamente:

- Lucrari de excavare balast ;

- Sistematizarea terasamentelor si amenajarea bazinului piscicol si aterenului limitrof acestuia;

- Accesa la bazine (alei pietonale, rampa din beton, etc.)

- Lucrari de finisare coperta + steril

- pontoane pentru acostarea barcilor

- imprejmuire cu gard din plasa de sarma si placi avertizoare

Excavarea balastului s-a realizat  prin derocare mecanizata cu ajutorul excavatorului sau a Draglinei in abataj frontal sau lateral, cu incarcarea in mijloace de transport in doua  reprize.

Lucrarile de sistematizare a luciului de apa au constat in: taluzari, compactare si impermeabilizare, si s-au  executat  prin depunerea succesiva pe taluzurile emerse si submerse a materialului prin impingere cu buldozerul S 1500 si compactarea acestuia cu ruloul compactor tractat.

Executia drumurilor de acces

Drumurile de acces la amenajare au fost reabilitate si amenajate in conformitate cu normele de executie pentru drumuri de exploatare.

Mentionam ca bazinul piscicol nu este imprejmuit la data intocmirii prezentei documentatii.

B. Faza de pregatire a bazinului piscicol

3. Plantari de vegetatie specifica si ameliorarea raportuui oxigen / azot (realizarea habitatului propice populatiei piscicole).

Slab reprezentata si-n curs de realizare.

- Popularea cu peste a iazului piscicol

Apa folosita din panza freatica din punct de vedere chimic este slab carbonatata cu o mineralizatie totala de 300 – 500 mg/l.

Golurile de teren rambleiate sunt acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol si insamantate cu samanta de iarba si vegetatie mezohigrofila si palustra).

Amestecul de seminte pentru inierbarea taluzurilor emerse si submerse este prezentata in tabelul de mai jos:

| Teren umed |  | Teren uscat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta | Proportia % | Planta | Proportia % |
| Poa palustris (firuta de apa) | 30 - 40 | Trifolium repens (trifoi alb) | 10 |
| Glyceria aquatica (mana apei) | 40 | Bromus inermis (obsiga) | 10 |
| Typoides arundinacea (ierbaluta) | 20 - 30 | Festuca rubra (paius) | 50 |
|  | Agrostis alba (iarba campului) | 20 |
|  | Agropyrum repens (pir) | 10 |

Fixarea stratului vegetal pe maluri s-a realizat prin inierbare, protejand malul lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vantul).

4. Formula de populare

Popularea bazinului piscicol exploatat in regim natural a tinut seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinelor se vor dezvolta natural urmatoarele specii caracteristice:

| Organisme planctonice | Organisme bentonice (bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton |  |
| Microcistis | Daphnia | Dreissena |
| Aphamizomenon | Cyclops | Tubifex |
| Scenedesmus | Cypris | Limnaea |
| Pandorina | Keratella | Viviparus |
| Asterrionella |  | Planorbis |
|  | Chironomus |
|  | Dytiscus |

In general la popularile mixte de pesti de varste diferite 1 – 2 ani norma de exemplare la hectar este urmatoarea:

| Categoria bazinului | Varsta pestilor |
| --- | --- |
| Regim nefurajat | 1 an | 2 ani |
|  | 1.500 – 1.800 ex/ha | 500 – 800 ex/ha |

Cantitatea de puiet necesara este de 150 – 155 kg/ha si va avea la procurare o greutate medie de circa 30 – 35 g/buc.

5. Tehnologia de recoltare

Recoltarea pestelui se va realiza prin pescuitul sportiv  tot  timpul anului, selectandu-se exemplarele care corespund caracteristicilor biometrice ale pestelui de consum.

6. Utilitati – anexe

Dotarile anexe pentru functionarea activitatii piscicole sunt grupate in

-  cladire a amenajarii piscicole (pavilionul administrativ)

- cabana pentru paza si adapost pescari

- magazie pentru depozitarea materialelor, utilajelor, uneltelor de pescuit.

In aceasata cladire se gasesc toate utilitatile – pentru functionare in bune conditii a amenajarii piscicole, magazii de depozitare si camere ale personalului de paza si intretinere.

6. Lucrari proiectate

Caracteristicile bazinului piscicol

Caracteristicile amenajarii piscicole sunt urmatoarele:

| Caracteristicile bazinului piscicol | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- |
| Suprafata perimetrului proprietate | ha | 5,5633 |
| Suprafata propusa pentru excavare | ha | 4,9323 |
| Suprafata luciu de apa la cota 52,50 mdMN | ha | 3,94 |
| Volum de apa | mii mc | 158 |
| Adancimea maxima a sapaturii | m | 5,50 - 6,00 |
| Adancimea apei | m | 4,00 |
| Panta taluz |  | 1:2 |

Volumul total de agregate minerale extrase de pe suprafata de 4,93 ha este de 273 mii mc material din care 267 mii mc material util si 6 mii mc material de decopertă.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul.

.- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul.

- metode folosite în construcție/demolare;

Nu este cazul.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Nu este cazul.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Prin nerealizarea proiectului propus , zona analizata va contiua sa fie o zona neinteresata din punct de vedere al activitatilor in zona, cu urmatoarele consecinte:

- menţinerea la un nivel necorespunzător din punct de vedere al capacităţii agricole;

- nerespectarea Planului de dezvoltare a zonelor rurale pentru etapa 2020 – 2030 care are drept consecinţă menţinerea situaţiei privind agricultura sectoriala pe suprafete mici;

- imposibilitatea creşterii productivitatii agricole;

- menţinerea situaţiei privind pierderile de productie.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.

Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului pentru realizarea investitiei a fost facuta pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren liber de constructii;

- tectonica zonei este calma;

- existenta zonelor rezidentiale in imediata apropiere.

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic (zona de trafic), se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru realizarea investitiei, atat pentru peisajul si populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

ALTERNATIVA I

Pe baza analizei multicriteriale care tine cont de criteriul tehnico-economoc precum si cel de mediu, se propune pentru analiza si avizare varianta 1.

Iin acesta varianta prezinta urmatoarele avantaje:

- este acceptabil d.p.d.v.economic, astfel incat titularul proiectului sa aiba posibilitatea sa-l implementeze;

- traverseaza zona corespunzatoare d.p.d.v.al stabilitatii terenului;

- respecta distanta prevazuta de legislatia in domeniu fata de zonele lociute;

- nu traverseaza suprafete mari de padure.

ALTERNATIVA II

In acesta varianta prezinta:

- Avantaj: - nu traverseaza situl Natura 2000;

- Dezavantaje:

- suprafata mica, inacceptabil d.p.d.v. economic pentru titularul proiectului;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- Certificatul de urbanism ;

- Aviz de gospodarirea apelor

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr. 2, pct. 1- Agricultura, silvicultura si acvacultura, lit a.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul fiind situat in comuna Adunatii Copaceni, sat Varlaam.

Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54, din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

 politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Perimetrul propus pentru realizarea investitiei are suprafata de 5,56 ha iar amenajarea piscicola de 4,93 ha, diferenta reprezentand-o pilierii de siguranta fata de proprietatile invecinate.

| Nr.pct. | X[N] | Y[E] | Nr.pct. | X[N] | Y[E] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren proprietate | Tren bazin piscicol |
| 1 | 587848.50 | 305862.00 | 1' | 587851.01 | 305868.96 |
| 2 | 587900.00 | 305889.00 | 2' | 587897.97 | 305893.58 |
| 3 | 587976.96 | 305917.29 | 3' | 587967.78 | 305919.25 |
| 4 | 587969.24 | 305924.80 | 4' | 587965.91 | 305921.07 |
| 5 | 587893.74 | 305986.78 | 5' | 587887.68 | 305985.29 |
| 6 | 587941.06 | 306099.13 | 6' | 587936.45 | 306101.06 |
| 7 | 587946.13 | 306111.34 | 7' | 587939.6 | 306108.65 |
| 8 | 587915.83 | 306123.98 | 8' | 587913.91 | 306119.36 |
| 9 | 587888.00 | 306135.50 | 9' | 587885.85 | 306130.98 |
| 10 | 587670.59 | 306252.60 | 10' | 587672.58 | 306245.85 |
| 11 | 587658.30 | 306230.34 | 11' | 587662.57 | 306227.71 |
| 12 | 587642.60 | 306207.30 | 12' | 587646.94 | 306204.79 |
| 13 | 587628.96 | 306178.93 | 13' | 587633.17 | 306176.15 |
| 14 | 587620.03 | 306168.73 | 14' | 587626.06 | 306168.02 |
| 15 | 587630.52 | 306148.83 | 15' | 587633.81 | 306153.3 |
| 16 | 587717.09 | 306132.78 | 16' | 587721.28 | 306137.09 |
| 17 | 587740.12 | 306025.97 | 17' | 587743.93 | 306031.98 |
| 18 | 587793.43 | 306038.26 | 18' | 587798.94 | 306044.66 |
| 19 | 587784.32 | 305921.14 | 19' | 587789.68 | 305925.62 |
| 20 | 587822.52 | 305917.22 | 20' | 587825.64 | 305921.93 |
| 21 | 587834.58 | 305895.32 | 21' | 587839.09 | 305897.50 |
| F = 55632.79 mp | F = 49322.90 mp |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul, deoarece in zona exista zone de exploatare a balastului.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Din punct de vedere hidrografic, zona investigata apartine bazinului hidrografic Arges.

Conditii hidrogeologice

Caracteristicile hidrogeologice ale stratului acvifer freatic

Terenul pe care se propune investitia este situat in bazinul hidrografic al raului Arges, are o orientare generala N-S si o panta hidraulica medie de 7,6 ‰.

Din analiza si prelucrarea datelor provenite din studiile care s-au efectuat in zona de interes sau in vecinatati, se constata ca sunt puse in evidenta doua categorii de acvifere si anume:

- orizonturi acvifere cantonate in lunca si terasa

- orizonturi acvifere de medie adancime cantonate in principal in „Stratele de Mostistea-Colentina” si in depozitele nisipoase de varsta levantina.

Orizonturile acvifere cantonate in lunca si terasa se alimenteaza din precipitatiile de suprafata si au o capacitate de debitare redusa, din cauza discontinuitatii stratelor, ca urmare a fragmentarii terasei sau a drenajului exercitat de raul Arges.

Directia principala de drenaj este orizontala catre sud, indicand un flux al curentului subteran spre albia minora a raului Arges.

- panta hidraulica este in jur de 1,5%;

-capacitatea de debitare este variabila in functie de granulometria si grosimea orizonturilor captate.

- valorile coeficientului de filtrare este in functie de granulometria si gradul de compactare a rocilor si se incadreaza in limitele 0,7 - 5 m/zi.

Din punct de vedere chimic apele subterane din complexul acvifer de Colentina sunt bicarbonatate calcice si magneziene avand o mineralizatie redusa (0,3 - 0,5 gr./l. Duritatea totala este redusa (3 - 10 grade germane) apele fiind potabile fara depasiri la nici un elementcu nisip acoperite in suprafata de argile, argile nisipoase, silturi argiloase si nisipuri argiloase de natura leosoida. Este o hidrostructura ce se poate extinde pana la adancimi de 20 m, apa subterana avand caracter de apa freatica, fiind alimentata continuu de apa de suprafata a raului Arges. Data fiind adancimea mica a nivelului hidrostatic si distanta mica pana la frontierele de alimentare este deosebit de vulnerabila la factorii de poluare.

Stratul acvifer poate fi divizat in doua strate acvifere si anume: stratul superior si stratul inferior.

Stratul superior este constituit din nisipuri medii si bolovanis. Grosimea acestor depozite variaza intre 8-10 m.

Stratul acvifer inferior este constituit, spre deosebire de stratul superior, din nisipuri fine si medii. Grosimea acestor depozite variaza intre 4 si 6 m.

Cele doua strate acvifere sunt despartite de un strat de argila a carui grosime variaza intre 1 si 2 m.

In aceasta zona exista un depozit de nisipuri si pietrisuri cu grosimi ce variaza intre 1 m si 20 m.

Din punct de vedere al piezometriei se poate preciza ca directia de curgere a fluxului subteran este NNV-SSE.

Gradientul hidraulic prezinta valori de 2.5‰.

Aciviferul cantonat in depozitele nisipoase se considera cu nivel liber.

Conductivitatea hidraulica (permeabilitatea stratului acvifer - “k” ) este de 40-45 m/zi.

Stratificatia terenului intalnita in cele doua foraje si in excavatiile de extractie a balastului din  zona prezinta urmatoarea succesiune litologica:`

Caracteristicile si parametrii hidrogeologici principali ai stratului acvifer freatic sunt:

- Coeficient de permeabilitate K = 40 - 45 m/zi

- Gradientul hidraulic = 2.5‰

- Directia de curgere NNV-SSE

- H pat impermeabil = 9.00-10,00 m

Suprafata piezometrica a acviferului freatic prezinta variatii importante in timpul anului, determinate de regimul precipitatiilor si al nivelurilor hidrologice ale raului.

Astfel in perioadele cu precipitatii abundente si de lunga durata, cu cresteri mari ale nivelurilor hidrologice pe rau, nivelul hidrostatic al acviferului freatic se ridica pana aproape de suprafata terenului, iar in perioadele de seceta prelungita cu deficit insemnat de apa in sol, acesta coboara pana la  cota talvegului raului.

Caracteristicile fizico-chimice si bacteriologice ale apelor subterane freatice din      amplasament

Analizele efectuate pe probe recoltate din lucrarile de foraj  din zona, indica un chimism corespunzator al apelor subterane, incadrandu-se parametrilor pentru fabricarea mortarelor si betoanelor.

Inundabilitate

Amplasamentul sectorului investitiei nu este inundat la debitul cu probabilitatea de depasire Q1% si Q5%.

Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor

Amplasamentul lucrarilor propuse nu se suprapune peste cel al lucrarilor prevazute in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic.

Lucrarile proiectate nu vor influenta regimul actual al apelor de suprafata.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)

Pentru necesitati fiziologice vor fi folosite grupurile sanitare, atat de catre personalul de exploatare cat si de catre vizitatori.

Corpuri de apa subterana

Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se încadrează în zona de corpului de apă subterană:

- subteran: ROAG05 - Lunca si terasele raului Arges  - freatic de suprafata

ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe          - freatic de adancime.

a) Corpul de apă subterană ROAG08 – Pitesti

Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil, cantonat în nisipurile care se

dezvoltă la vest de râul Argeş şi include aproape în întregime spaţiul ocupat de Câmpia Vlăsiei şi parţial Câmpia Găvanu-Burdea.

Această unitate hidrogeologică cu aspect de câmpie este slab fragmentată, fiind segmentată în interfluvii largi de către văile adâncite care prezintă terase localizate pe partea stângă a acestora.

Complexul de marne situat deasupra conferă acviferului o bună protecţie împotriva poluării de la suprafaţă.

Infiltraţia eficace este cuprinsă între 50-60 mm/m2/ an.

Mineralizaţia totală a apelor variază între 100 mg/l şi 1000 mg/l ajungând uneori până la 3000 mg/l, iar apele sunt de tipul bicarbonatat calcice şi magneziene slab mineralizate.

Variaţia chimismului apelor este relativ scăzută, diagramele Piper şi Schoeller  reliefând o variaţie a concentraţiei în calciu şi magneziu, în prezenţa concentraţiei relativ mică a sulfaţilor.

Caracteristicile corpului de apa ROAG08

| Cod/nume | Supraf. (kmp) | Caracterizare geologic/ Hidrogeologica | Utiliz. apei | Sursa de poluare | Grad Protectie globala | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Strate acoperitoare |  |  |  | Cantitativa | Chimica |
| ROAG08/ Pitesti | 2786 | P | Nu | 15.0-20.0 | I, PO, Z,IR | A | PVG | B | S |

Tip predominant: P-poros

Sub presiune: Nu

Strate acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Utilizarea apei: PO- alimentări cu apă populaţie; I - Industrie: Z - zootehnie.

Surse de poluare: A - Agricol

Gradul de protecţie globală: PVG – foarte buna;

Stare calitativă şi cantitativă: Buna(B); Slaba (S)

Interdependenta intre corpul de apa subterana ROAG08 si corpurile de apa de suprafata

| Cod corp de apă subterană | Denumire corp | Cod corp apă de suprafaţă | Nume corp apă de suprafaţă |
| --- | --- | --- | --- |
| ROAG08 | Pitesti | ROLW 10.1_B2 | Arges |

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG08 sunt:

Starea corpului de apa ROAG08

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H.Arges-Vedea | Pitesti | ROAG08 | Buna | Buna | Buna | Slaba | 2015 | 2027 |

b) Corpul de apă subterană ROAG12- Estul Depresiunii Valahe

Acviferul de adâncime(ROAG12) este localizat in depozitele Formaţiunii de Cândeşti (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, cu intercalaţii de argile si argile nisipoase) argiloase si ale Formaţiunii de Frăţeşti (nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii de argile și argilenisipoase), fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare.

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca 	Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate V-E.

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana ROAG12 sunt:

Starea corpului de apa ROAG12

| Spaţiul/ bazinul hidrogra fic | Denumire corp de apă subterană | Cod corp de apă subterană | Obiectiv de mediu | Starea cantitativă actuală | Starea chimică actuală | Termenul de atingere a obiectivului de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativă | Stare calitativă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Bună/ Slabă) | (Bună/ Slabă) | Starea cantitativă | Starea chimică |
| B.H. Arges-Vedea | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | Buna | 2015 | 2015 |

Corpuri de apa de suprafata

Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se încadrează în zona de corpului de apă de suprafata:

- suprafata: Arges: sector aval Ac. Mihailesti - amonte confluenta Dambivita.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

  - scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren);

  - schimburile de ulei pentru utilaje staţionate se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei să se facă în locuri special amenajate, în afara perimetrului sau in unitati specializate;

  - creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada executării lucrarilor care este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, se vor folosi toalete ecologice pe amplasament.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Dispunerea in trepte a reliefului conduce la aparitia urmatoarelor tipuri de clima: climatul de munte, climatul de deal, climatul de campie.

Climatul de campie este influentat de pozitia centrala cadrul reliefului judetului, caracterizandu-se prin temperaturi medii anuale mai mari si precipitatii mai mici  decat in zona munte (400-500 mm).

Prin natura procesului de producţie desfăşurat în cadrul investitiei, se consideră că sursele potenţiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

    - emisiile de gaze rezultate din combustia carburanţilor folosiţi de către utilaje in faza de constructie;

    - emisiile de praf rezultate din activitatea de excavatie şi transport.

Toate sursele de poluare potenţială enumerate anterior sunt surse de joasă înălţime.

Având în vedere dispunerea geografică, perioada redusa de executie şi umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă.

Analiza  procesele tehnologice ce urmeaza a se desfasura în perimetrul, releva urmatoarele surse de emisii în atmosfera :

( Gazele de ardere  rezultate la functionarea motoarelor cu ardere interna (excavator, buldozer, autobasculante); principalii poluanti sunt : NOx ,COV, Co, Pb, particule, SOx ;

(Gazele evacuate la alimentarea utilajelor cu motorina; principalii poluanti sunt COV;

( Suspensiile solide emise de mijloacele de transport  pe drumurile de exploatare externe perimetrului de exploatare.

( Gazele de eşapament rezultate în timpul functionarii utilajelor de extractie si transport sunt functie de consumul de motorina al acestor utilaje.

La realizarea investitiei  programata a se realiza  consumul  de motorina pentru utilajele din dotarea i va fi de cca. 500 l.

( În ceea ce priveste circulaţia mijloacelor de transport auto la expeditia produselor finite, acestea  reprezinta surse de poluare a aerului prin doua  mecanisme:

- prin functionarea motoarelor;

- prin circulatia  autovehiculelor,ceea ce conduce la emisia de particule in atmosfera prin antrenarea acestora de pe drumurile neasfaltate.

Pentru calculul emisiilor de particule datorita circulatiei vehiculelor pe drumuri neasfaltate, AP-42/98  recomanda formula empirica:

în care:

s- continutul în praf al materialului suprafetei drumului

S- viteza medie a vehiculelor

W- greutatea medie a vehiculelor

w – numarul mediu de roti

- numarul zilelor cu precipitate peste 0,25 l/m2

Valorile factorului k sunt:

| <30 mm | >30 mm | <15 mm | >10mm | >5 mm | >2,5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,36 | 0,20 | 0,095 |

Tînind cont de intensitatea traficului mijloacelor de transport, rezulta urmatoarele  emisii de particule în suspensie în cazul  unui nivel maxim de  activitate ( 3 curse/30 min):

Pentru combaterea emisiilor de pulberi sedimentabile în urma activitatilor de transport, se impune stropirea spatiilor tehnologice si a  cailor de acces nemodernizate, în perioadele

secetoase pe toata durata activitatii zilnice.

În perimetrul rspectiv, nu s-au prevazut masuri si dispozitive destinate protectiei aerului, nefiind necesare.

Utilajele prin constructia  lor  au prevazute galeriile de evacuare a noxelor din ardere cu asemenea dispozitive conform cu standardele de functionare a astfel de utilaje/vehicule.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

# Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

Sursele potenţiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

    - utilajele terasiere,  cu un regim de funcţionare intermitentă;

    - mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

În procesul de realizare a investitiei ,  zgomotele se produc prin:

- (activitatea utilajelor de descarcare - încarcare;

- (activitatea de transport a balastului;

Zgomotul în perimetrul  grupează  un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, corespunzătoare diverselor vehiculelor de descarcare, incarcare si transport.

În functie de distributia spatiala a utilajelor pe teritoriul investitiei, harta zgomotului va avea diferite aspecte.

Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 8 ore (8-16), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A) pentru distante mai mari de 75 m fata de cel mai apropiat utilaj.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise.

Nivelul de zgomot produs de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport se încadrează în limita admisibilă de 60 dB pe perioada existenței organizării execuției.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de realizare a investitiei nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu estecazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sol

Coperta depozitelor aluvionare este reprezentata prin nisipuri argiloase  galbui si argile loessoide, grosimea acesteia fiind de 0,10-0.20 m, in zona studiata aceasta fiind de 0.05 m.

La suprafata terenului a fost interceptat un strat de sol vegetal si/sau strat intermediar, urmat de depozite proluviale constituite predominant din depozite de nisip si pietris si a caror grosime variaza. Sub proluvii, sondajele au identificat acumulari aluvionare, alcatuite din pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri, cu predominanta uneia dintre fractiunile granulometrice.

Coloana litologica identificata de sondaje a pus in evidenta existenta unei stratificatii omogene privind alcatuirea litologica, uniforma privind succesiunea stratelor si grosimea lor si formata dintr-un orizont detritic clastic (psefito-psamitic).

Geologie

Perimetrul studiat pentru se afla amplasat in comuna  Adunatii Copaceni  in sectorul culoarului Argesului.

Din formatiunile de cuvertura se cunosc cele apartinand ciclurilor de sedimentare permian-triasic, jurasic mediu-barremian, albian-senonian si tortonian-cuaternar. Dintre acestea, ultimul ciclu de sedimentare cuprinde, in partea sa superioara, formatiunile care intereseaza in aceasta zona.

Cuaternaul este formatiunea cea mai noua si cuprinde depozite foarte variate, alcatuite predominant din nisipuri medii si grosiere cu elemente de pietris, nisipuri fine, nisipuri argiloase, argile, argile loessoide si argile nisipoase.

Cuaternarul incepe cu un complex psamo-pelitic, predominant nisipos, cu lentile de pietrisuri marunte si intercalatii subtiri de argile. In partea nordica si nord-estica, acest complex litologic prezinta schimbari faciale accentuate. In acest sens, aici se constata ca intercalatiile de nisipuri si pietrisuri capata o pondere mai mare in detrimentul fractiunii

pelitice.

Aspectul actual al sectorului raului Arges in zona din bazinul hidrografic Arges, este rezultatul imbinarii actiunii proceselor endogene si exogene, care in decursul istoriei geologice au fost diferiti de la o etapa a evolutiei la alta si in care tectonica si clima au avut un rol principal.

Elementele orohidrografice care au imprimat trasaturile actuale ale reliefului zonei sunt Carpatii Meridionali, Dunarea si Marea Neagra.

Carpatii Meridionali au determinat energia de relief in care isi au obarsia raurile Arges, Valsan, R.Doamnei, R.Targului, Argeselul si Dambovita, Dunarea a indeplinit rolul de colector al sistemului hidrografic Arges, iar Marea Neagra a reprezentat nivelul de baza fata de care s-a exercitat actiunea de modelare fluviatila cea mai intensa.

Evolutia acestui sector este legata de cea a Muntilor Fagaras si a luat nastere in cadrul mai multor etape morfogenetice.

Intr-o prima etapa, miscarile laramice au ridicat zona cristalina a Carpatilor Meridionali cu invelisul sau sedimentar.

In faza acestei zone s-a format o depresiune montana care a preluat functia de arie de sedimentare, cunoscuta sub numele de Depresiunea Getica si care a evoluat in Palogen si Neogen.

Depozitele Depresiunii Getice se sprijina pe un fundament mixt, o parte de origine Carpatica si alta parte ce apartine Platformei Valahe.

Acumularea depozitelor la marginea lacurilor pliocene si levantin-villafranchiene s-a facut succesiv, asa cum arata texturile orohidrografice si stratificatia torential-deltaica a depozitelor piemontane, in raport cu nivelul de baza, cu debitele raurilor Arges, R.Doamnei, R.Targului, Argesel si Dambovita si cu miscarile de subsidenta.

Contactul dintre Orogenul Carpatic si Platforma Valaha, in urma caderii in trepte a platformei in fata Carpatilor, a conditionat acumularea unei cuverturi molasice, cu grosimi de mii de metri.

Conform „Hartii geologice a Romaniei”, se observa ca partea superioara a acestei cuverturi este constituita din depozite pliocene, in special levantin-villafranchiene, care reprezinta suprafata initiala acumulativa a intregului posis piemontan.

Cuvertura piemontana este alcatuita din depozite cu caracter dominant psefitic-psamitic.

Elementele componente ale acestor depozite provin din muntii Fagaras, de unde au fost transportate catre raurile Arges, Valsan, R.Doamnei, R. Targului si Dambovita.

Procesul de sedimentare care a inceput in Paleogen nu a fost continuu, formatiunile sedimentare corespunzand intervalului Paleogen-Cuaternar.

Perioada cuaternara coincide cu inceputul unei noi etape de evolutie corespunzatoare fazei piemontane, cand ritmul miscarilor pozitive a fost incetinit, ducand la modelarea actualului sistem de vai si la formarea teraselor pe raul Arges.

Este de retinut ca activitatea retelei hidrografice si procesele de panta in aceasta perioada s-au desfasurat pe seama complexului pietrisurilor de Candesti sau Mostistea - Colentina.

Paleogenul in Depresiunea Getica marcheaza inceputul procesului de sedimentare.

Eocenul se intalneste in cea mai mare parte din Depresiunea Getica si este dezvoltat intr-un facies neritic-litoral.

Depozitele eocene se dispun peste sisturile cristaline sau peste depozitele mezozoice si sunt reprezentate prin conglomerate la care se adauga gresii si marne.

Oligocenul include depozitele care urmeaza in continuare de sedimentare peste eocen si sunt bituminoase, alcatuite din marne albe bituminoase, calcare negricioase, sisturi disodilice si marne nisipoase, gresii cu inceput de silicifiere, sisturi disodilice si menilite tipice.

Neogenul in Depresiunea Getica incepe printr-o regresiune cu formarea depozitelor lagunare, Depresiunea Getica evoluand ca o zona cu subsidenta activa, in care s-au acumulat depozite groase in facies de molasa.

Miocenului ii revin depozitele detritice, iar spre sfarsitul Miocenului are loc procesul de indulcire a apelor, marea evoluand spre un mediu salmastru.

Acvitanianul corespunde unei faze de regresiune care incheie ciclul paleogen. 	Depozitele acvitaniene urmeaza in continuitate de sedimentare peste cele oligocene si sunt reprezentate prin gresii si marne gipsifere, gipsuri si nisipuri.

Burdigalianul marcheaza o transgresiune generala indicand inceputul ciclului de sedimentare in Miocen. Depozitele atribuite acestui etaj sunt reprezentate prin conglomerate poligene care trec la partea superioara la gresii si nisipuri.

Helvetianul se dezvolta in continuare in continuitate de sedimente peste depozitele Burdigalianului si este reprezentat prin depozite alcatuite din prundisuri, conglomerate, nisipuri, gresii si marno-argile.

Tortonianul urmeaza in continuare in continuitate de sedimentare peste Helvetian si include depozite variate: brecii conglomeratice, calcare recifale, tufuri, marne si evaporite.

Sarmatianul urmeaza de obicei in continuitate de sedimentare si este reprezentat prin depozite cu caracter de molasa, alcatuite din marne si marnoargile, nisipuri, gresii si conglomerate la care se adauga calcare.

Meotianul include depozite de apa puternic indulcita si este reprezentat predominant printr-un litofacies argilos-nisipos, similar celui din Sarmatian, fiind o continuitate de sedimente, reprezentate prin orizonturi alcatuite din marne, nisipuri si gresii.

Pontianul are caracter transgresiv si este predominant marnos in jumatatea inferioara si nisipos argilos in partea superioara. Suita depozitelor pontiene incepe cu marnoargile, argile, nisipuri si nisipuri argiloae.

Dacianul este dezvoltat intr-un facies argilos-nisipos cu carbuni si urmeaza in continuitate de sedimentare peste Pontian. In succesiunea depozitelo atribuite Dacianului se gasesc formatiuni reprezentate prin argile nisipoase si nisipuri, nisipuri cu intercalatii de carbune si nisipuri argiloase.

Levantinul se dezvolta in continuitate peste Dacian si include un pachet de depozite alcatuitdin nisipuri galbui, argile si marne, uneori roscate in care se gasesc intercalatii de carbuni.

Seismicitate

Perimetrul este amplasat in zona sudica a Romaniei si prezinta urmatoarele caracteristici, conform STAS  SR 111oo-1:1993, Normativ P100-1/2006:

- intensitate seisima		71/2 scara MSK

- perioada de colt		1,5 sec.

- acceleratia Ks		0.76 g

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi  de la utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport in faza de constructie.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul resurselor minerale, apelor şi protecţiei mediului.

În timpul operaţiilor de realizare a investitiei se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului pe amplasament utilajele care transportă materiale.

Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanţi şi/sau uleiuri minerale.

    - activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul analizat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

    - personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

    - utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

    - pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

    - nu vor fi amplasate depozite de nisipuri, agregate minerale, stalpi, conductori sau alte materiale pe terenurile adiacente şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

    - gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

In arealul in care urmeaza sa se realizeze investitia, utilajele si instalatiile care vor actiona in perimetru au posibilitatea de a se refugia in zonele apropiate, unde exista un habitat similar cu cel original.

Efectul asupra faunei se aproximeaza ca va fi minor si limitat la perioada de activitate, existand posibilitatea ca unele specii avi-faunistice sa se stabileasca la distante mai mari fata de locurile actuale de cuibarire.

Terenul care face obiectul prezentei documentatii este inclus sun incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform “Hartii ariilor protejate” anexate, invetitia nu se gaseste in zona vreunei rezervatii naturale din reteaua Natura 200.

Asa cum se poate observa din “Planul de incadrare in zona” investitia se gaseste pe valea raului Arges, intr-o zona  in care functiunea principala a terenului este “arabil”.

Facem memtiunea ca lucrarea care se va derula se gaseste in arealul “Zonelor vulnerabile la nitrati”– vezi fig. 5.3 din Planul de Management al bazinului / spatiului hidrografic Arges-Vedea publicat in Monitorul oficial al romaniei nr. 265 Bis din 14.04.2011.

Distantele fata de ariile protejate inconjuratoare sunt urmatoarele:

- S – 6,60 km fata de ROSPA 0022 _ Balta Comana;

- NE – 22,8 km fata de ROSPA 0122 _ Lacul si Padurea Cernica;

- NV - 28,8 km fata de  ROSCI0138 _ Badurea Bolintin

OUG 57/2007, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art. 22,

alin. (10) "Zone de dezvoltare durabilă a activităților umane sunt zonele în care se permit activități de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității.

alin.(11) În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfășura următoarele activități, cu respectarea prevederilor din planurile de management:

c) activități de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii.

Lucrările de reconstrucţie ecologică se desfăşoară concomitent cu lucrările de

construire.

Suprafeţele de teren pe care se va face reconstrucţia ecologică sunt cele care au

fost ocupate temporar:

Responsabilitatea realizării tuturor măsurilor de reconstrucţie ecologică este a operatorului economic.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Terenul pe care se va realiza investitia  se afla  pe valea raului Arges.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)

Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate în perioada de exploatare

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr. crt. | Cod deseu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002 | Sursa/ provenienta | Cantitate (U.M.) | Starea fizica | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Constructor | 10 kg/luna | Solida | Europubela asezata pe platforma betonata. |
| 2. | 15 01 01 | Ambalaje hartie/carton | Constructor | 2kg/luna | Solida | Europubela asezata pe platforma betonata |
| 3. | 15 01 02 | Ambalaje material plastic | Constructor | 5kg/luna | Solida | Europubela asezata pe platforma betonata |
| 4. | 15 01 06 | Ambalaje amestecate | Constructor | 5 kg/luna | Solida | Europubela asezata pe platforma betonata |

Nota: codul deseurilor generate respecta Decizia Comisiei Europene nr. 955/2014.

Gestionarea substantelor si preparatelor periculoase

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi):

Nu este cazul

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Deseurile menajere si alte resturi de materiale, rezultate din activitatea de pe amplasament, vor fi preluate conform  contractului de prestari servicii incheiat cu o firma de specialitate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim.

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. 	De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat.

Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Ecologie acvatica

Modificarile debitului si albiei râului Arges, precum si celelalte influente antropice, au avut efecte negative asupra structurii si functiilor biocenozelor acvatice ale Argesului, cu

precadere asupra faunei de nevertebrate bentonice si a celei de pesti.

In literatura de specialitate, exista doua lucrari în care sunt enumerate speciile de nevertebrate bentonice existente în Arges înainte de amenajarea râului.

N. Stoica, în 1967, a identificat 22 specii din principalele ordine, între care efemeroptere – Rhithrogena semicolorata, Ecdyonurus venosus, Epeorus sp., Ephemerella ignita, Baëtis carpathicus, Baëtis pumilus, plecoptere - Perla maxima, Chloroperla sp., Protonemura sp., Leuctra sp., Isogenus sp., trichoptere – Sericostoma personatum, S. timidum, Halesus sp., Brachycentrus montanus, Rhyacophila septentrionis, Rh. Nubila, Microsema minima, Stenophylax stellatus, Agraylea sp., Silovaripilos sp., Drusus sp.; dintre diptere sunt mentionate Blepharocera fasciata, Odagonia monticola, Prosimulium hirtipes,

Modificarile debitului si albiei râului, precum si celelalte influente antropice, au avut efecte negative asupra structurii si functiilor biocenozelor acvatice ale Arges, cu precadere asupra faunei de nevertebrate bentonice si a celei de pesti.

Victoria Tatole (1993) face o raportare a situatiei dupa construirea lacului de baraj Mihailesti, în care se evidentiaza prezenta, într-un numar foarte mare, a exemplarelor de Rhithrogena semicolorata, si practic disparitia acesteia în aval, la Mihailesti, unde se înregistra o fauna foarte saraca.

Spectrul grupelor mari a ramas constant, dar se constata ca multe specii litofile au fost înlocuite cu altele al caror spectru ecologic este pelofil sau detritofil, însa fauna bentonica de insecte reofile este bogata, fiind afectata doar într-o masura mai mica de factorii antropici si având o capacitate mare de refacere, în comparatie cu cea piscicola.

Înainte de 1970, ihtiofauna râului Arges era reprezentata de 18 specii de pesti, apartinând la 13 genuri si 5 familii (Eudontomyzon mariae, dintre ciclostomi, Salmo trutta fario, Barbus peloponnesius petenyi, Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Orthrias barbatulus, Sabanejewia romanica, Alburnoides bipunctatus,  Gobio uranoscopus, Leuciscus cephalus, dintre pesti cu habitat permanent în sectorul de interes, precum si câteva specii cu habitatul în cursul mijlociu si inferior.

Comparativ cu aceste date preluate din literatura de specialitate, în cercetarile din teren, în prezent, au mai fost identificate doar 8 specii din 7 genuri si 5 familii.

Dintre speciile disparute sau care apar doar ocazional în acest sector, trebuie amintite Eudontomyzon mariae, Chondrostoma nasus, Gobio kessleri, Alburnoides bipunctatus. Specia dominanta, în prezent, este Barbus petenyi, alaturi de care s-au pescuit frecvent Orthrias barbatulus, Leuciscus cephalus, Sabanejewia romanic si Cottus gobio.

Faptul ca toti pestii au fost juvenili arata ca acesta se reproduce în conditii naturale. 	Schimbarea conditiilor hidrologice în urma captarii râului Arges  a determinat perturbari în echilibrul ecologic al ecosistemului, precum si modificari structurale si functionale ale biocenozelor.

Fauna bentonica a fost afectata într-o masura mai mica, data fiind si capacitatea ridicata a acesteia de refacere.

Efectele cele mai grave se resimt la nivelul ihtiofaunei, prin disparitia unor specii, precum si prin diminuarea efectivelor sau restrângerea arealului altora.

Mentionam ca perimetrul in care se vor executa lucrarile  este situat in terasa raului Arges in afara ecosistemelor de dezvoltare a speciilor acvatice.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Pentru evaluarea preliminară a impactului asupra mediului privind implementarea proiectului „Amenajarea si sistematizare teren prin marirea luciului de apa existent",  în analiză se va folosi o scală cu 5 nivele:

- + 3 şi peste + 3 = impact pozitiv semnificativ;

- (+ 1) - (+ 2) = impact pozitiv nesemnificativ;

- 0 = nici un impact (neutru);

- (- 1) - (- 2) = impact negativ nesemnificativ;

- - 3 şi sub - 3 = impact negativ semnificativ

Se estimeaza incadrarea cantitativa in valorile admise prevazute de legislatia in vigoare.

Natura impactului

Factorul uman

- Perioada de executie: Impact pozitiv: crearea de locuri de munca;

- Perioada de exploatare: impactul va fi pozitiv, ca urmare a dezvoltarii locale si regionale, imbunatatirii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei din zonele învecinate, reducerii timpului de parcurgere a distantelor, economiei de carburanti în scopul procurării produselor necesare, care va rezulta după punerea în funcțiune a investiției.

▪ impactul populatiei: starea de proprietate nu este pusa in pericol – impact direct pe termen lung, permanent, negativ.

▪ sanatatea umana: schimbarea categoriei de folosinta a proprietatii duce la depresii si la un disconfort pe care initial nu-l intelegi decat atunci cand  vezi consecintele ce decurg  din venitul obtinut;

▪ bunurilor materiale: – impact direct pe termen lung, permanent, pozitiv;

Impactul asupra solului, florei si faunei

- Perioada de executie: solul si vegetatia pot fi afectate ca urmare a operatiilor de amenajare a investitiei, depunerilor de substante poluante pe sol si pe plante.

- Perioada de exploatare: impact nesemnificativ

fauna si flora: fara impact pentru fauna si flora – impact secundar pe termen scurt si  temporar.

Impactul asupra folosințelor

Impactul asupra folosinței terenurilor adiacente investitiei pe perioada execuței investitiei și amplasării dotărilor, impact nesemificativ.

▪ sol: impact negativ asupra solului prin diminuarea suprafetelor agricole – impact direct pe termen lung, permanent;

▪calitatii si regimului cantitativ al apei: calitatea apei nu este depreciata din cauza incarcarii cu turbiditate pentru ca lucrarile se efectuaza in terasa de lunca.

Impactul cantitativ al investitiei asupra regimului apelor subterane din zona

In timpul construirii  nu se creeaza in zona o depresionare a nivelului apei subterane, cauzata de extractia fractiilor solide din constitutia acviferului.

Aceasta repozitionare a suprafetei terenului atrage nesemnificativ resursele de apa din vecinatatea sectorului de rau.

Impactul calitativ al investitiei asupra regimului apelor subterane din zona	Principalul proces de transport al poluantilor care trebuie luat in considerare este transportul convectiv, in care deplasarea poluantului se face cu viteza medie de curgere a apei, deoarece in aceste conditii viteza de transport este maxima.

Indiferent de tipul de poluant potential din zona, efectul cel mai periculos se poate datora compusilor solubili din substanta poluatoare, deoarece acestia sunt capabili sa parcurga distante mari sub actiunea apei subterane si au consecinte de durata lunga.

In timpul excavarii, riscul de poluare consta in principal in riscul de aparitie a unor accidente cu deversari de substante poluante (combustibili de exemplu) .

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona

Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de suprafata.

Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor subterane.

Impactul asupra calității aerului

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc emisiile generate de funcționarea motoarelor care acționează utilajele grele folosite la realizarea proiectului de amenajare si sistematizare a luciului de apa existent.

Impactul asupra zgomotului și vibrațiilor

Impact nesemnificativ (utilaje silențioase în limitele reglementărilor).

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Impactul asupra peisajului și mediului vizual este pozitiv lucrarea îmbunătățiind din punct de vedere peisagistic arealul care se realizează.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și interacțiunea dintre aceste elemente

Nu sunt cunoscute in sit piese de patrimoniu istoric sau cultural care pot fi afectate de lucrarea inițiată.

Impactul cumulativ

Prin  impactul  cumulativ  se  au  in vedere acei factori cumulativi care pot sa isi cumuleze efectul in spatiu si timp si care pot conduce la efecte cumulative asupra populatiei, florei, faunei si in general asupra biodiversitatii.

Perimetrul de constructie are ca scop extinderea unui luciu de apa existent  si nu are in vecinatate, pe o raza de cca 2 km nici un alt proiect de investitie in derulare si ca atare nu se pune problema unui impact cumulativ al activitatii propuse a se desfasura prin proiect cu alte activitati invecinate.

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul studiat devine  "amenajare piscicola".

Efectul asupra faunei va fi minor si limitat la perioada de activitate legata de modernizare.

Activitatile desfasurate în perimetru pot afecta vegetatia atât prin noxele degajate de utilaje, cât si prin praful rezultat prin excavare, încarcare si transport.

Având în vedere ca valorile concentratiilor de efluenti gazosi în atmosfera se încadreaza în prevederile STAS 12574/87 putem concluziona ca flora din perimetru va fi putin afectata, iar efectul va fi limitat la perioada de activitate.

Se estimeaza ca fauna, destul de modest reprezentata, va fi relativ putin deranjata de zgomotele produse de utilajele si instalatiile ce vor actiona în perimetru.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, datorita expunerii mai indelungate

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri special amenajate.

Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de excavare si anume:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, propunem numirea unei persoane de specialitate, care sa aiba ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Monitorizarea calitatii apelor subterane

Va fi urmarit in permanenta in faza de constructie, astfel incat sa nu apara defectiuni si scurgeri de carburanti de la utilajele terasiere.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Directiva-cadru aer  2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu e cazul.

Pentru emisiile caracteristice lucrărilor prevăzute în proiectul supus analizei nu pot fi

prevăzute dotări speciale pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluanţilor emişi.

Implementarea proiectului nu implică existenţa unor surse de emisii poluante pentru

mediu şi de disconfort semnificative, în consecinţă, nu sunt necesare dotări speciale pentru monitorizarea calităţii mediului.

Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice:

- personalul care deserveşte utilajele va verifica starea tehnică şi funcţionarea

acestora iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat ce au fost 			identificate;

- se va urmări modul de gestionare a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi

ţinerea evidenţei cantităţilor generate şi a modului de valorificare/eliminare;

- se va urmări modul de execuţie a lucrărilor de reconstrucţie ecologică a suprafeţelor afectate şi ocupate temporar.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In vederea inceperii lucrarilor in scopul realizarii investitiei sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in:

- pregatirea in vederea modernizarii prin alegerea drumurilor de exploatare

- bornarea perimetrului;

- trasarea perimetrelor.

- localizarea organizării de șantier;

Container mobil.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii proiectului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si de functionarea autovehiculelor si utilajelor.

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine.

Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor.

Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in "Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari".

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie;

- nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada de executie;

- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.

Dupa trecerea fenomenelor hidro - meteorologice periculoase, in vederea restabilirii situatiei normale, se va avea in vedere:

- asanarea perimetrelor care au fost afectate de apele de ploaie, prin saparea de canale de scurgere in digul de protectie a perimetrului de exploatare si evacuarea acestora;

- refacerea cailor de comunicatie si a drumului de acces.

Se redau folosintei initiale toate suprafetele ocupate temporar pe timpul executiei.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

La incetarea lucrarilor de decolmatare si de aparare, dezafectarea, postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie specifica, ce cuprinde:

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea in sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; in functie de gradul de uzura constatat se va hotara destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie);

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, in functie de poluantul depistat).

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexate prezentului memoriu.

- plan de incadrare in zona - sc. 1:25.000

- plan topografic  - sc. 1:1.000;

- plan topografic extravilan OCPI - sc.1:2.000

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Vezi cap. respectiv .

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Aceasta investitie se va face pe un teren extravilan proprietate privata inscris in CF 36258 UAT  Adunatii-Copaceni avand nr. cadastral 36258 teren obtinut prin cumparare cu CV avand incheierea de autentificare nr. 467 din 06.06.2019.

Folosinta actuala a terenului este arabil extravilan cu destinatie luciu de apa si are o suprafata de 134.286 mp.

Pe acest teren SC CONTRANSAR SA a efectuat diverse sapaturi de imprumut pentru realizarea amenajarii  raului Arges in cadrul lucrarii "Amenajarea raului Arges pentru aparare contra inundatiilor, irigatii si alte folosinte" si se gaseste in terasa malului drept a raului Arges.

Terenul  a fost dobandit de catre SC Trans Cifs SRL prin cumparare de la Societatea in Constructii in Transporturi si Amenajari de Rauri CONTRANSAR S.A. in baza contractuli ce vanzare-cumparare autentificat cu nr. 769 din data de 13.04.2005 BNP Emil Purdescu.

In cadrul acestui teren se doreste amenajarea si sistematizare terenului prin marirea luciului de apa existent in asa fel incat sa se obtina un luciu de apa cu suprafata de cca.4,93 ha, din suprafata de 5,56 ha, restul terenului ramanan sa fie sistematizat in viitor.

Accesul la locatia bazinului se face din DN 5A Adunatii - Copaceni - Varlaam si pe drumurile de exploatare din zona.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Analizand "Planul de incadrare in zona - scara 1:100.000 - anexata observam urmatoarele:

- investitia respectiva se gaseste in afara ariilor naturale protejate.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Avand in vedere pozitia investitiei fata de ariile  protejate, consideram ca nu exista legatura directa cu conservarea ariei naturale protejate avand in vedere activitatile care se vor desfasura in cadrul acesteia.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Terenul cu suprafata de 55.633  mp este situat in partea estica a extravilanului comunei Adunatii-Copaceni  judetul Giurgiu, pe un teren aflat in albia majora pe terasa malului drept a raului Arges, situat intre km 63+500 - 63+600 la 35-50 m de drumul tehnologic de pe malul drept si la 315 m de NH4 Varlaam (63+185) la:

-  circa 120 m de albia raului Arges;

-  800 m de intravilanul satului Varlaam.

n cadrul acestei suprafete de 5,56 ha, luciul de apa reprezinta 0,92 ha si reprezinta excavatiile efectuate de catre fostul proprietar in vederea construirii digului canalului Arges - Dunare.

Perimetrul propus pentru realizarea investitiei are suprafata de 5,56 ha iar amenajarea piscicola de 4,93 ha, diferenta reprezentand-o pilierii de siguranta fata de proprietatile invecinate.

| Nr.pct. | X[N] | Y[E] | Nr.pct. | X[N] | Y[E] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren proprietate | Tren bazin piscicol |
| 1 | 587848.50 | 305862.00 | 1' | 587851.01 | 305868.96 |
| 2 | 587900.00 | 305889.00 | 2' | 587897.97 | 305893.58 |
| 3 | 587976.96 | 305917.29 | 3' | 587967.78 | 305919.25 |
| 4 | 587969.24 | 305924.80 | 4' | 587965.91 | 305921.07 |
| 5 | 587893.74 | 305986.78 | 5' | 587887.68 | 305985.29 |
| 6 | 587941.06 | 306099.13 | 6' | 587936.45 | 306101.06 |
| 7 | 587946.13 | 306111.34 | 7' | 587939.6 | 306108.65 |
| 8 | 587915.83 | 306123.98 | 8' | 587913.91 | 306119.36 |
| 9 | 587888.00 | 306135.50 | 9' | 587885.85 | 306130.98 |
| 10 | 587670.59 | 306252.60 | 10' | 587672.58 | 306245.85 |
| 11 | 587658.30 | 306230.34 | 11' | 587662.57 | 306227.71 |
| 12 | 587642.60 | 306207.30 | 12' | 587646.94 | 306204.79 |
| 13 | 587628.96 | 306178.93 | 13' | 587633.17 | 306176.15 |
| 14 | 587620.03 | 306168.73 | 14' | 587626.06 | 306168.02 |
| 15 | 587630.52 | 306148.83 | 15' | 587633.81 | 306153.3 |
| 16 | 587717.09 | 306132.78 | 16' | 587721.28 | 306137.09 |
| 17 | 587740.12 | 306025.97 | 17' | 587743.93 | 306031.98 |
| 18 | 587793.43 | 306038.26 | 18' | 587798.94 | 306044.66 |
| 19 | 587784.32 | 305921.14 | 19' | 587789.68 | 305925.62 |
| 20 | 587822.52 | 305917.22 | 20' | 587825.64 | 305921.93 |
| 21 | 587834.58 | 305895.32 | 21' | 587839.09 | 305897.50 |
| F = 55632.79 mp | F = 49322.90 mp |

Accesul la locatia bazinului se face din DN 5A Adunatii - Copaceni - Varlaam si pe drumurile de exploatare din zona.

Investitia se gaseste in:

- bazinul hidrografic Arges, pe malul drept in partea estica a teritoriului administrativ al comunei Adunatii - Copaceni;

- raul Arges este un curs de apa cadastrat si este afluent de stanga a fluviului Dunarea;

- cod cadastral: X-1.000.00.00.00.0 – Arges.

Activitatea bazinului piscicol se va desfasura in zona corpului de apa de:

- suprafata: Arges: sectoraval Ac. Mihailesti - amonte confluenta Dambivita;

- subteran: ROAG05 - Lunca si terasele raului Arges  - freatic de suprafata

ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe          - freatic de adancime.

Caracteristicile bazinului piscicol

Caracteristicile amenajarii piscicole sunt urmatoarele:

| Caracteristicile bazinului piscicol | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- |
| Suprafata perimetrului proprietate | ha | 5,5633 |
| Suprafata propusa pentru excavare | ha | 4,9323 |
| Suprafata luciu de apa la cota 52,50 mdMN | ha | 3,94 |
| Volum de apa | mii mc | 158 |
| Adancimea maxima a sapaturii | m | 5,50 - 6,00 |
| Adancimea apei | m | 4,00 |
| Panta taluz |  | 1:2 |

Volumul total de agregate minerale extrase de pe suprafata de 4,93 ha este de 273 mii mc material din care 267 mii mc material util si 6 mii mc material de decopertă.

.- bazinul hidrografic;

Arges,

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

BH Arges

- Arges, cod cadastral X-1.000.00.00.00.0

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

`Conform Planului de Management Actualizat al Bazinului si Spatiului hidrografic Arges-Vedea perimetrul studiat  face  parte din:

- suprafata: Arges: sector  aval Ac. Mihailesti - amonte confluenta Dambivita;

- subteran: ROAG05 - Lunca si terasele raului Arges  - freatic de suprafata;

ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe          - freatic de adancime.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apă RORW10.1_B6 (ARGES:SECTOR AVAL AC. MIHAILESTI - AMONTE CONFLUENTA DAMBOVITA) este corp de apa puternic modificat si are lungimea de 57.3 km

Este încadrat în categoria tipologică RO10 şi are ca secţiune de monitorizare secţiunea”Arges-Budesti” care are prevazut monitoring de tip OEx(SO) si TNMN.

Elemente biologice

Din punct de vedere al elementelor biologice (pesti, nevertebrate bentice si fitoplancton) corpul de apa s-a încadrat în potential ecologic bun.

Elemente fizico-chimice

Din punct de vedere al elementelor fizico-chimice generale, corpul de apă se încadrează în potential ecologic moderat.

Poluanţi specifici

Din punct de vedere al poluanţilor specifici, corpul de apa s-a încadrat în potential ecologic maxim.

Evaluarea integrată a elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa în potential ecologic moderat, elementele determinante fiind:CBO5(valoare:19.604 mgO/l), CCOCr(valoare:61.254 mgO/l).

Starea chimica

Din punct de vedere al starii chimice corpul de apa s-a încadrat în starea chimica buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Concluzii

In urma amenajarii si sistematizarii  terenului prin marirea luciului de apa existent care se  va face pe un teren extravilan proprietate privata va rezilta o acumulare piscicola cu urmatoarele caracteristici:

| Caracteristicile bazinului piscicol | U.M. | Valori |
| --- | --- | --- |
| Suprafata perimetrului proprietate | ha | 5,5633 |
| Suprafata propusa pentru excavare | ha | 4,9323 |
| Suprafata luciu de apa la cota 52,50 mdMN | ha | 3,94 |
| Volum de apa | mii mc | 158 |
| Adancimea maxima a sapaturii | m | 5,50 - 6,00 |
| Adancimea apei | m | 4,00 |
| Panta taluz |  | 1:2 |

Volumul total de agregate minerale extrase de pe suprafata de 4,93 ha este de 273 mii mc material din care 267 mii mc material util si 6 mii mc material de decopertă.

Luând în considerare faptul ca speciile protejate nu se regasesc în arealul perimetrului si ca acesta se afla intr-o zona neafectata de proiect, putem concluziona ca activitatea desfasurata nu influenteaza în nici un fel fauna si flora.

SC Megan 2002 SRL                                       Semnatura si stampila titularului

# Footnotes

-diametrul Stokes