RAPORT DE MEDIU

REALIZARE PUZ – PARC FOTOVOLTAIC

Amplasament:

comuna Iepuresti, sat Valter Maracineanu, tarla 103, 104, 106 si 107, judet Giurgiu

Beneficiar: S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L.

- mai 2021 -

| BENEFICIAR: | S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L. Bucuresti, Aleea Suter, nr. 10, sector 4 Tel./fax: 0720.544.002 |
| --- | --- |
| PROIECTANT GENERAL: | S.C. ARHITRAD 474 S.R.L. Giurgiu, str. Petre Ghelmez, bl. 113, parter, judet Giurgiu tel.: 0722.751.386 |
| ELABORATOR RM: | S.C. VIREO ENVIROCONSULT S.R.L. Str. Bogdan Gheorghe Tudor nr.7, Bl.21, Sc. A, et.2, ap.13 Sector 3, Bucuresti Telefon: 0746.061.906, Fax: 031.432.22.97 |

CUPRINS

| 1. Expunerea continutului si a obiectivelor principale ale planului urbanistic general analizat, precum si a relatiei cu alte planuri si programe relevante | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Introducere | 4 |
| 1.2. Consideratii generale | 4 |
| 1.3. Prevederi legislative | 5 |
| 1.4. Date generale privind planul | 6 |
| 2. Caracteristicile PUZ-ului | 7 |
| 2.1. Amplasament | 7 |
| 2.2. Scopul si obiectivele principale ale PUZ-ului | 10 |
| 2.3. Obiectivele evaluarii strategice de mediu | 11 |
| 2.4. Descrierea situatiei existente | 12 |
| 2.4.1. Situatia functionala a terenului analizat | 12 |
| 2.4.2. Structura edilitara | 12 |
| 2.5. Situatia propusa | 12 |
| 2.5.1. Zonarea functionala | 14 |
| 2.5.2. Oportunitatea dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare | 15 |
| 2.5.3 Alimentare cu energie electrica | 16 |
| 2.5.4.Telefonie | 16 |
| 2.5.5. Alimentarea cu gaz metan | 16 |
| 2.6. Elemente specifice pentru alimentarile cu apa potabila si industriala, evacuari si epurari de ape uzate si meteorice pentru folosinte | 17 |
| 2.7. Relatia cu alte planuri si programe | 19 |
| 3. Aspectele relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului propus | 20 |
| 3.1. Caracterizarea zonei de amplasare | 20 |
| 3.2. Disfunctionalitati constatate in zona studiata | 21 |
| 3.3. Modificari fizice ce decurg din implementarea PUZ | 22 |
| 3.4. Evolutia factorilor de mediu in situatia neimplementarii masurilor din PUZ | 22 |
| 4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ | 22 |
| 4.1. Aerul | 22 |
| 4.2. Zgomotul | 23 |
| 4.3. Apa | 23 |
| 4.4. Solul si subsolul | 27 |
| 4.5. Biodiversitatea | 28 |
| 5. Probleme de mediu existente, relevante pentru planul urbanistic general | 30 |
| 6. Obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, comunitar sau international, care sunt relevante pentru PUZ si modul in care s-a tinut cont de aceste obiective si de orice alte consideratii de mediu in timpul pregatirii planului | 30 |
| 6.1. Obiective nationale in domeniul apei si apei uzate | 31 |
| 6.2. Corelarea PUZ cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international | 32 |
| 7. Potentiale efecte semnificative asupra mediului | 35 |
| 7.1. Nivelul calitativ al factorilor de mediu rezultat din implementarea PUZ | 36 |
| 7.1.1. Factorul de mediu AER | 36 |
| 7.1.2. Factor de mediu APA | 38 |
| 7.1.3. Factorul de mediu SOL | 40 |
| 7.1.4. Zgomot si vibratii | 42 |
| 7.1.5. Eliminarea deseurilor | 42 |
| 7.1.6. Sanatatea populatiei | 44 |
| 7.1.7. Biodiversitatea | 45 |
| 7.1.8. Economia locala | 45 |
| 7.2. Efectele potentiale semnificative asupra mediului | 45 |
| 8. Posibilele efecte semnificative asupra mediului in context transfrontaliera | 49 |
| 9. Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii proiectului | 49 |
| 9.1. Masuri pentru protejarea factorului de mediu AER | 49 |
| 9.2. Masuri pentru protejarea factorului de mediu APA | 50 |
| 9.3. Masuri pentru protejarea factorului de mediu SOL si a apei subterane | 51 |
| 9.4. Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 52 |
| 9.5. Masuri pentru eliminarea deseurilor | 52 |
| 9.6. Masuri pentru protectia biodiversitatii | 53 |
| 9.7. Masuri pentru protectia peisajului | 54 |
| 9.8. Protectia impotriva radiatiilor | 54 |
| 9.9. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 54 |
| 9.10. Masuri pentru zonele cu risc de inundabilitate | 55 |
| 9.11. Masuri pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate | 56 |
| 9.12. Masuri de protectie impotriva riscurilor antropice | 56 |
| 10. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei optime | 57 |
| 11. Descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii proiectului | 61 |
| 12. Rezumat fara caracter tehnic | 64 |
| 13. Referinte bibliografice | 66 |

### 1. EXPUNEREA CONTINUTULUI SI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ANALIZAT, PRECUM SI A RELATIEI CU ALTE PLANURI SI PROGRAME RELEVANTE

### 1.1. Introducere

Prezenta lucrare reprezinta Raportul de Mediu pentru elaborare plan urbanistic zonal (PUZ) în vederea introducerii in intravilan a unei suprafete de 744.473 mp, in scopul realizarii unui parc energetic ce produce energie electrica din surse regenerabile. Parcul va fi realizat pe mai multe parcele situate în intravilan, cu o putere instalata totala de 72 MW.

Raportul de mediu a fost elaborat in conformitate cu cerintele de continut ale Anexei nr. 2 a Hotararii de Guvern nr. 1076/2004 „privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe”.

Proiectul privind realizarea Planului Urbanistic Zonal a fost initiat de S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L. si are ca obiect introducerea in intravilan a unei suprafete de 744.473 mp si stabilirea functiunii si indicatorii urbanistici in vederea construirii unui parc fotovoltaic ce produce energie electrica din surse regenerabile.

Raportul de mediu identifica, descrie si evalueaze potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului.

Raportul de mediu a urmarit prezentarea aspectelor generale ale PUZ-ului, teritoriul acoperit, precum si activitatile preconizate sa decurga din implementarea PUZ, ca: stabilirea noilor folosinte ale terenului pentru dezvoltare si a regulilor privind dimensiunea dezvoltarii si conformarea cu legislatia in vigoare; amenajarea si utilizarea terenului; dezvoltarea infrastructurii rutiere si de utilitati; modificari ale activitatilor economice care pot interveni intr-o sfera mai larga.

Prezentul Raport de mediu vizeaza:

- stabilirea problemelor cheie care trebuie luate in considerare in vederea implementarii planului

- identificarea masurilor optime care pot permite cel mai bine realizarea proiectului.

1.2. Consideratii generale

Evaluarea mediului (EM) este un proces menit sa asigure luarea in considerare a impactului asupra mediului in elaborarea propunerilor de dezvoltare la nivel de politica, plan, program sau proiect inainte de luarea deciziei finale in legatura cu promovarea acestora. Aceasta reprezinta un instrument pentru factorii de decizie, care ii ajuta sa pregateasca si sa adopte decizii durabile, respectiv decizii prin care se reduce la minim impactul negativ asupra mediului si se intaresc aspectele pozitive. Evaluarea mediului este astfel, in esenta, o parte integranta a procesului de luare a deciziilor cu privire la promovarea unei politici, unui plan, unui program sau unui proiect.

Evaluarea de mediu pentru planuri, programe si politici (SEA) presupune urmatoarele etape:

- etapa de incadrare

- etapa de definitivare a domeniului

- intocmirea unui raport de mediu privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare respective

- desfasurarea unei consultari cu privire la propunerea de dezvoltare si la raportul de mediu aferent acesteia

- luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor consultarii in procesul de luare a deciziei

- oferirea de informatii publice inainte si dupa adoptarea deciziei si prezentarea modului in care s-a tinut seama de rezultatele evaluarii mediului

- monitorizarea implementarii planului.

SEA are rolul de a analiza si impune considerentele de mediu in intocmirea planurilor si a programelor si va identifica optiunile care nu asigura o dezvoltare durabila din punct de vedere al mediului, inaintea formularii proiectelor specifice si atunci cand sunt inca posibile alternative majore.

Aplicarea SEA determina o crestere a eficientei procesului decizional deoarece ajuta la eliminarea unor alternative de dezvoltare care odata implementate ar fi inacceptabile.

Totodata,  prin incorporarea procedurilor de implicare a publicului determina reducerea numarului de contestatii si discutii la nivelul operational al EIM (de proiecte), ajuta la prevenirea unor greseli costisitoare, prin limitarea dintr-o faza incipienta a riscului de remediere costisitoare a unor prejudicii ce puteau fi evitate sau a unor actiuni corective necesare intr-o faza ulterioara, precum relocarea sau reproiectarea.

1.3. Prevederi legislative

Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

La intocmirea lucrarii s-a tinut cont si de prevederile urmatoarelor acte legislative din domeniul protectiei mediului:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, OUG nr. 57/2007, OUG nr. 114/2007 si OUG nr. 164/2008 (cu modificarile si completarile ulterioare)

- Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile ulterioare

- Ordin nr. 119 / 2014 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarare nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordin nr. 1.964/2007 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 5/06.03.2000 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a III a – zone protejate, cu modificarile ulterioare

- Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.107/96 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA 001 privind valori – limita de incarcare cu poluati a apelor industriale si urbane evacuate in receptori naturali), modificata si completata ulterior prin HG 352/2005

- Hotarare nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

- Hotarare nr. 1.854/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii

- Ordinul 462/1993 al M.A.P.P.M – Conditii tehnice privind protectia atmosferei (emisii), modificat de HG nr. 128/2002 si Legea nr. 104/2011

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare

- STAS 10009/2017 Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

1.4. Date generale privind planul

- Denumire obiectiv: realizare PUZ – Introducere in intravilan si stabilire zona functionala in vederea construirii unui parc fotovoltaic ce produce energie electrica din surse regenerabile

- Amplasament: com. Iepuresti, sat Valter Maracineanu, tarla 103, 104, 106 si 107, jud. Giurgiu;

- Scopul PUZ-ului:

- reglementarea suprafetei de teren de 744.473 mp (scoaterea din circuitul agricol) si definirea noilor functiuni

- stabilirea conditiilor de amplasare a constructiilor in raport cu limitele terenului

- rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale in zona si pe amplasament si racordarea acestora la reteaua urbana

- echiparea cu utilitati edilitare.

- Obiectivul principal al PUZ-ului: Introducerea in intravilan a terenului analizat (cu suprafata 744.473 mp), in vederea realizarii unui parc fotovoltaic ce produce energie electrica din surse regenerabile.

- Obiectivele secundare ale PUZ-ului:

- determinarea conditiilor de amplasare

- zonificarea functionala a terenului, identificat ca fiind propice pentru aceasta functiune

- identificarea modului de asigurare a utilitatilor necesare functionarii obiectivului

- modalitatile de utilizare eficienta a terenului.

- Beneficiarul: S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L.

- Proiectant general: S.C. ARHITRAD 474 S.R.L.

Este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restrictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Problemele abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt: organizarea circulatiei; zonificarea functionala a terenurilor; organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane; indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic si circulatia terenurilor; delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata; masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata; mentionarea obiectivelor de utilitate publica; masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice; reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

Scopul Raportului de evaluare a mediului din zona ce face obiectul PUZ-ului este de a prezenta starea de calitate a mediului la data intocmirii Planului Urbanistic Zonal, dar si de a estima posibilele impacturi asupra factorilor de mediu din zona generate de implementarea planului propus.

### 2. CARACTERISTICILE PUZ-ULUI

2.1. Amplasament

- Bazin hidrografic:	Arges

- Cursul de apa:     Raul Balaria (cod cadastral: X-1.23.10)

- Localitate:	com. Iepuresti, satul Valter Maracineanu

- Judetul: 	Giurgiu

Comuna Iepuresti se situeaza in nord-estul judetului Giurgiu, la aprox. 30 km sud-vest fata de Bucuresti. Comuna este formata din satele Banesti, Chirculesti, Gorneni, Iepuresti (resedinta), Stalpu si Valter Maracineanu Comuna este strabatuta excentric spre nord-vest de DN 6 Bucuresti- Alexandria.

Fata de valea Neajlovului, cel mai important corp de apa ce strabate comuna, satele Gorneni, Banesti si Chirculesti sunt situate pe partea stanga a raului, iar satele lepuresti, Stalpu si Valter Maracineanu pe partea dreapta, cu mentiunea ca cel din urma este situat pe partea stanga a valcelei Balaria, tributara Neajlovului pe partea dreapta.

Vedere din satelit a amplasamentului

Terenul cu suprafata totala de 744.473 mp, care a generat PUZ si pe care se doreste dezvoltarea investitiei este amplasat in extravilanul comunei Iepuresti, conform PUG aprobat cu HCL nr. 54/2018, in partea de sud-est a localitatii Valter Maracineanu, pe malul drept al raului Balaria.

Suprafata totala de teren este proprietatea mai multor persoane fizice si juridice si este in folosinta S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L., conform urmatoarelor acte:

- contract de superficie autentificat cu nr. 3868 / 03.11.2020 de notar public Daniela Pieleanu, incheiat cu VALTER INVEST CONCEPT SRL pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 33794, 33788, 33797, 33827, 33798, 33853, 33793, 33856, 33786, 33855, 33795, 33854, 34015, 33731, 33796

- contract de superficie autentificat cu nr. 3866/2020 de notar public Daniela Pieleanu, incheiat cu SC Beldor Invest SRL, pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 33972, 33970, 33973, 33974, 34102, 34104, 34045

- contract de superficie autentificat cu nr. 3865 / 03.12.2020 de notar public Daniela Pieleanu, incheiat cu SC Arnav SRL, pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 33667, 31306, 31237, 31020

- contract de superficie autentificat cu nr. 3869 / 03.11.2020 de notar public Daniela Pieleanu, incheiat cu BREZEANU VALENTIN-ANDREI, pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 33782, 33828, 33825, 33801, 34016, 30962, 33735, 33736, 33784, 30263, 33781, 33831

- contract de superficie autentificat cu nr. 3864/2020 de notar public Daniela Pieleanu, incheiat cu MATEI IONUT-DUMITRU, pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 33728

- acord din data de 15.11.2020, incheiat cu SC Atlantic Imob Concept SRL, pentru terenurile inscrise cu urmatoarele nr. cadastrale: 31034, 30309, 31330, 30968, 31177, 31047, 31368.

Terenurile cuprinse in PUZ se identifica cu urmatoarele numere cadastrale: 33794, 33788, 33797, 33827, 33798, 33853, 33793, 33856, 33786, 33855, 33795, 33854, 34015, 33731, 33796, 33972, 33970, 33973, 33974, 34102, 34104, 34045, 33667, 31306, 31237, 31020, 33782, 33828, 33825, 33801, 34016, 30962, 33735, 33736, 33784, 30263, 33781, 33831, 33728, 31034, 30309, 31330, 30968, 31177, 31047, 31368.

Extrasele de carte funciara pentru toate parcelele sunt notate cu superficii in favoarea S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L.

| NR.CRT | CF/NC | PROPRIETAR | SUPRAFATA (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33794 | Valter Invest Concept SRL | 5,500 |
| 2 | 33788 | Valter Invest Concept SRL | 14,200 |
| 3 | 33797 | Valter Invest Concept SRL | 30,400 |
| 4 | 33827 | Valter Invest Concept SRL | 44,200 |
| 5 | 33798 | Valter Invest Concept SRL | 12,000 |
| 6 | 33853 | Valter Invest Concept SRL | 6,300 |
| 7 | 33793 | Valter Invest Concept SRL | 5,000 |
| 8 | 33856 | Valter Invest Concept SRL | 5,000 |
| 9 | 33786 | Valter Invest Concept SRL | 34,300 |
| 10 | 33855 | Valter Invest Concept SRL | 14,000 |
| 11 | 33795 | Valter Invest Concept SRL | 2,000 |
| 12 | 33854 | Valter Invest Concept SRL | 10,000 |
| 13 | 34015 | Valter Invest Concept SRL | 17,800 |
| 14 | 33731 | Valter Invest Concept SRL | 5,000 |
| 15 | 33796 | Valter Invest Concept SRL | 8,200 |
|  | Total Valter |  | 213,900 |
| 1 | 33782 | Brezeanu Valentin-Andrei | 4,000 |
| 2 | 33828 | Brezeanu Valentin-Andrei | 30,000 |
| 3 | 33825 | Brezeanu Valentin-Andrei | 10,000 |
| 4 | 33801 | Brezeanu Valentin-Andrei | 10,000 |
| 5 | 34016 | Brezeanu Valentin-Andrei | 8,300 |
| 6 | 30962 | Brezeanu Valentin-Andrei | 25,800 |
| 7 | 33735 | Brezeanu Valentin-Andrei | 5,000 |
| 9 | 33736 | Brezeanu Valentin-Andrei | 42,100 |
| 10 | 33784 | Brezeanu Valentin-Andrei | 13,100 |
| 11 | 30263 | Brezeanu Valentin-Andrei | 19,533 |
| 12 | 33781 | Brezeanu Valentin-Andrei | 5,500 |
| 13 | 33831 | Brezeanu Valentin-Andrei | 28,300 |
|  | Total Brezeanu |  | 201,633 |
| 1 | 33972 | Beldor Invest SRL | 13,600 |
| 2 | 33970 | Beldor Invest SRL | 9,997 |
| 3 | 33973 | Beldor Invest SRL | 24,100 |
| 4 | 33974 | Beldor Invest SRL | 5,000 |
| 5 | 34102 | Beldor Invest SRL | 7,900 |
| 6 | 34104 | Beldor Invest SRL | 4,400 |
| 7 | 34045 | Beldor Invest SRL | 20,118 |
|  | Total Belidor |  | 85,115 |
| 1 | 33667 | Arnav SRL | 15,000 |
| 2 | 31306 | Arnav SRL | 27,500 |
| 3 | 31237 | Arnav SRL | 10,000 |
| 4 | 31020 | Arnav SRL | 10,000 |
|  | Total Arnav |  | 62,500 |
| 1 | 33728 | Matei Ionut-Dumitru | 8,325 |
|  | Total Matei |  | 8,325 |
| 1 | 31034 | Atlantic Imob Concept SRL | 26,000 |
| 2 | 30903 | Atlantic Imob Concept SRL | 27,500 |
| 3 | 31330 | Atlantic Imob Concept SRL | 10,000 |
| 4 | 30968 | Atlantic Imob Concept SRL | 43,100 |
| 5 | 31177 | Atlantic Imob Concept SRL | 12,500 |
| 6 | 31047 | Atlantic Imob Concept SRL | 22,700 |
| 7 | 31368 | Atlantic Imob Concept SRL | 31,200 |
|  | Total Atlantic |  | 173,000 |
|  | TOTAL PROIECT PUZ |  | 744,473 |

Categoria de folosinta actuala a terenului este de teren extravilan arabil.

Toate parcelele implicate în acest proiect sunt alaturate fiind despartite de drumuri de exploatare sau lucrari funciare apartinând ANIF.

Întreaga zona studiata are o forma neregulata cu dimensiuni maxime de 1.630 x 1.517 m.

Vecinatatile amplasamentului: terenul este marginit pe toate laturile de drumuri de exploatare si terenuri proprietate privata cu folosinta agricola.

Accesul pe amplasament

Functionarea parcului energetic necesita 2 tipuri de circulatii:

- acces in incinta parcului pentru personalul paza si întretinere

- acces la trackerele de panouri fotovoltaice pentru întretinerea lor.

Accesul în parcul fotovoltaic se va face din DN6, prin DC 141A si in continuare pe drumul de exploatare existent. Acest drum comunal se afla în administrarea Consiliului Local si pentru modernizarea lui se propune un profil de 4 m cu o structura minimala de 15 cm piatra sparta împanata pe o fundatie de balast compactat de 25 cm.

Zona destinata personalului de paza si întretinere cuprinde o amenajare pe platforma betonata la intrarea în parcul fotovoltaic, formata dintr-un container administrativ / dispecerat si 3 locuri de parcare.

Punctele de conexiune si transformatoarele vor fi asezate pe platforme betonate si sunt însiruite de-a lungul accesului central (drum de exploatare), cu acces direct de la aceasta.

Pentru întretinerea panourilor fotovoltaice nu sunt necesare cai de acces amenajate.

2.2. Scopul si obiectivele principale ale PUZ-ului

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General a zonei delimitate, conform prevederilor Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin urmatoarele acte legislative: Legea 289/2006, Legea nr. 289/2006, O.G. nr. 18/2007, Legea nr. 168/2007, O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 242/2009 si Legea nr. 345/2009.

PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism – permisiuni si restrictii –necesare a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata.

In continutul PUZ se trateaza urmatoarele categorii generale de probleme:

- organizarea retelei stradale

- zonificarea functionala a terenurilor

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT etc.)

- dezvoltarea infrastructurii edilitare

- statutul juridic si circulatia terenurilor

- delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita (daca exista)

- masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice daca exista)

- mentionarea obiectivelor de utilitate publica

- masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice

- reglementari specifice detaliate - permisiuni si restrictii incluse in regulamentul local de urbanism aferent PUZ.

- Necesitatea investitiei

Prin proiect se propune introducerea in intravilan a terenului cu suprafata de 744.473 mp, cu functiunea de zona de echipare tehnico-edilitara, respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile neconventionale, in vederea obtinerii ulterior aprobarii PUZ a autorizatiei de construire pentru realizarea unui parc fotovoltaic ce va produce energie electrica din surse regenerabile, cu o putere instalata totala de 72 MW.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei decurge si din tendintele inregistrate pe piata nationala si internationala, cum ar fi:

- ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei

- reducerea nivelului de poluare specifica producerii energiei electrice

- prevenirea poluarii in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

- exploatarea instalatiilor astfel incat sa nu se produca nici o poluare semnificativa

- evitarea producerii de deseuri, valorificarea deseurilor, eliminarea deseurilor astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora

- luarea masurilor necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.

Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul celulelor fotovoltaice contribuie la reducerea emisiilor de CO2 specifice proceselor traditionale de producere a energiei electrice si protejeaza resursele naturale de combustibil.

Dezvoltarea de parcuri energetice fotovoltaice face parte din recomandarile Directivelor Comisiei Europene si se încadreaza în strategiile de dezvoltare ale României. Producerea de energie din surse alternative este specificat ca obiectiv în Strategia Nationala de Dezvoltare.

Investitia propusa se încadreaza în directivele strategice promovate de Uniunea Europeana si programele si strategiile abordate de România. Acest obiectiv este cuprins în Strategia de dezvoltare a judetului Giurgiu si în Planul de masuri pentru realizarea acesteia. Acestea se vor regasi în reglementarile PUG comuna Iepuresti dupa reactualizarea acestuia.

2.3. Obiectivele evaluarii strategice de mediu

Evaluarea strategica de mediu este un instrument utilizat pentru minimizarea riscului si potentarea efectelor pozitive ale planurilor si programelor de mediu propuse. Procesul de evaluare strategica de mediu examineaza rezultatele individuale ale procesului de planificare si poate propune modificari necesare pentru a maximiza beneficiile pentru mediu generate de propunerea de dezvoltare si pentru a reduce riscurile si impacturile negative ale acestora asupra mediului.

O buna aplicare a SEA va ridica din timp semnale de avertizare cu privire la optiunile care nu asigura o dezvoltare durabila din punct de vedere al mediului, inaintea formularii proiectelor specifice si atunci cand sunt inca posibile alternative majore. Ca atare, SEA faciliteaza o mai buna luare in considerare a limitelor de mediu in formularea PUZ care creeaza cadrul pentru proiectele specifice. Astfel, procedura SEA vine in sprijinul dezvoltarii durabile din punct de vedere al mediului.

2.4. Descrierea situatiei existente

2.4.1. Situatia functionala a terenului analizat

Terenul care a generat PUZ si pe care se propune construirea parcului fotovoltaic se afla in raza teritoriului administrativ al comunei Iepuresti, satul Valter Maracineanu, jud. Giurgiu, in extravilan.

Categoria de folosinta actuala a terenului este de teren extravilan arabil.

Terenul apartine domeniului privat, fiind liber de constructii.

Terenul propus pentru amenajare este format din 47 loturi aflate în folosinta RTG SOLAR ENERGY SRL si notate în CF cu precontract în favoarea S.C. RENERGY POWER PLANTS S.R.L.

Toate parcelele implicate în acest proiect sunt alaturate, fiind despartite de drumuri de exploatare sau lucrari funciare apartinând ANIF. Întreaga zona studiata are o forma neregulata cu dimensiuni maxime de 1630 x 1517 ml si este marginita pe toate laturi de drumuri de exploatare si terenuri proprietate privata cu folosinta agricola.

Cea mai apropiata locuinta se afla în satul Valter Maracineanu la aproximativ 500 m.

In figura de mai jos este prezentata zonificarea functionala stabilita prin PUG-ul comunei Iepuresti, judetul Giurgiu – limita intravilan propus.

2.4.2. Structura edilitara

Terenul studiat nu are racordare la nici o utilitate publica. În imediata apropiere a terenului nu sunt retele publice de distributie a gazelor naturale, apei potabile sau de canalizare.

2.5. Situatia propusa

Pentru realizarea obiectivului documentatiei se propune introducerea in intravilan a unei suprafete de 744.473 mp si modificarea prin P.U.Z. a zonei functionale prezente (extravilan-teren agricol) in zona zona de echipare edilitara.

Prin implementarea PUZ-ului se doreste schimbarea functiunii terenurilor din Zona teren agricol în extravilan în Zona de producere a energiei electrice din surse regenerabile neconventionale.

Pentru intocmirea si aprobarea PUZ-ului si autorizarea lucrarilor de investitii a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 37 / 07.12.2020, emis de Primaria Comunei Iepuresti. Certificatul de urbanism prevede lista avizelor/acordurile ce trebuie obtinute in vederea aprobarii PUZ-ului.

Descrierea fluxului tehnologic

Scopul realizarii parcului fotovoltaic este producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentata de energia solara, cu o putere instalata totala de 72 MW.

Astfel, va fi valorificat potentialul solar al zonei, cu consecinte benefice asupra mediului, prin înlocuirea energiei electrice produse în instalatii termoenergetice, cu energie produsa din surse regenerabile.

Parcul energetic va fi format, de principiu, din doua tipuri de trackere pe care vor fi amplasate panourile fotovoltaice curinzând 33 x 104 panouri, respectiv 881 x 156 panouri. Curentul produs de aceste panouri va fi colectat in punctele de conexiune / transformatoare si printr-o linie electrica subterana de 20 kV va fi transportat la statia de transformare 20/110 kV din apropiere.

Se propune împrejmuirea pe conturul fiecarui lot cu împremuire transparenta de plasa de sârma cu înaltimea de 2,5 m.

La intrarea in parc se va amplasa pe o platforma betonata un container administrativ / dispecerat pentru personalul de întretinere si paza.

Prin tema de proiectare, functionarea parcului energetic necesita 2 tipuri de circulatii:

- acces in incita parcului pentru personalul paza si întretinere

- acces la trackerele de panouri fotovoltaice pentru întretinerea lor.

Accesul în parcul fotovoltaic se va face din DN6, prin DC 141A si in continuare pe drumul de exploatare existent. Acest drum comunal se afla în administrarea Consiliului Local si pentru modernizarea lui se propune un profil de 4 m cu o structura minimala de 15 cm piatra sparta împanata pe o fundatie de balast compactat de 25 cm.

Zona destinata personalului de paza si întretinere cuprinde o amenajare pe platforma betonata la intrarea în parcul fotovoltaic, formata dintr-un container administrativ / dispecerat si 3 locuri de parcare.

Punctele de conexiune si transformatoarele vor fi asezate pe platforme betonate si sunt însiruite de-a lungul accesului central (drum de exploatare), cu acces direct de la aceasta.

Pentru întretinerea panourilor fotovoltaice nu sunt necesare cai de acces amenajate.

Functionarea parcului energetic necesita doar racordarea sistemelor de panouri fotovoltaice la reteaua regionala de distributie a energiei electrice. Tensiunea de livrare a energiei obtinuta va fi de 20 kV. Conectarea între Parcul fotovoltaice si Statia de transformare 20/110kV Uzunu se va executa prin doua linii electrice subterane în lungime de 5,45 km fiecare amplasate de a lungul drumului expres DN 5. Se va subtraversa DN5 în dreptul statiei de transformare.

Statia de transformare 20/110kV Uzunu alimenteaza cu energie electrica consumatorii din zona. Conectarea parcului cu statia de transformare facându-se prin linii electrice în cablu, nu sunt normate zone de protectie pentru liniile subterane. Pentru transformatoarele electrice 0,4/20kV din incinta parcului, limita de protectie a acestora este de 30 m. Aceasta limita nu depaseste zona parcului energetic.

Toate parcelele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosinta agricola. Schimbarea destinatiei acestor terenuri va include amenajarea de zone verzi. Amenajarea de tipul impermeabilizarii solului cu platforme betonate este minimala. In cadrul parcului nu se amenajeaza drumuri de acces, pastrandu-se teren natural – pamant.

Panourile fotovoltaice vor fi spalate periodic cu utilaje speciale, apa utilizata necontinând detergenti sau alte produse, rezultând o apa relativ curata.

Regim de functionare:

- 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an – personal paza

- 12 h/zi, 10 zile/parc, 6 spalari/an – spalat panouri

2.5.1. Zonarea functionala

PUZ are ca obiect reglementarea conditiilor de conformare urbanistica pentru realizarea unui parc energetic fotovoltaic cu puterea instalata totala de 72 MW, in conditiile respectarii prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.

Scopul elaborarii PUZ-ului este de a introduce in intravilan a terenul cu suprafata de 744.473 mp, cu functiunea de zona de echipare tehnico-edilitara, respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile neconventionale, in vederea obtinerii ulterior aprobarii PUZ a autorizatiei de construire pentru realizarea unui parc fotovoltaic ce va produce energie electrica din surse regenerabile, cu o putere instalata totala de 72 MW.

Terenul care face obiectul PUZ este situat in extravilanul comunei Iepuresti, sat Valter Maracineanu.

In abordarea sistematica a analizei teritoriului si in scopul valorificarii potentialului terenului studiat, s-au avut in vedere:

- pozitia in teritoriul judetului Giurgiu si fata de localitatea Valter Maracineanu

- raportul cu sistemele de circulatie majora ale judetului

- necesitatile functionale ale investitorului

- necesitatile functionale ale zonei si ale regiunii

- definirea masurilor de corectare ale zonei, pentru realizarea noilor solutii de urbanism propuse, odata cu mentinerea elementelor favorizante

- asigurarea unor conditii superioare de viata si standard functional superior

- acoperirea golurilor functionale ale teritoriului analizat.

Bilant teritorial:

- suprafata totala a terenului: St = 744.473 mp

- suprafata aferenta parcului: Sp = 744.473 mp

- suprafata maxima construita: Sc = 700.000 mp

- suprafata platforme: Sb = 2.000 mp

- suprafata circulatii: S = 40.000 mp

- suprafata spatii verzi: Ssv = 150.000 mp

Indicatori urbanistici

- POT = 80%

- CUT = 0,8

Conform regulamentului local de urbanism se propun urmatoarele retrageri:

- limita zonei de protectie tehnica a parcului fotovoltaic – 6 m a fost considerata de la limita cadastrala a fiecarui lot. Prin aceasta delimitare s-a obtinut suprafata maxima pe care se pot amplasa panourile fotovoltaice – 77,41 ha

- zona de protectie tehnica a liniei electrice subterane propuse de 20 kV pentru transportul energiei electrice de la parcul energetic la statia de transformare 20/110 kv existenta din apropiere – protectie totala 1,6 m (0,8 m din ax)

Incadrarea lucrarilor

- categorie de importanta: D

- clasa de importanta a constructiei “IV” - P100/1-2006

- categorie de pericol de incendiu: D

- grad de rezistenta la foc: I, conf. P118/99

- risc mic de incendiu

- clasa IV de importanta in conformitate cu prevederile STAS 4273 – 83.

2.5.2. Oportunitatea dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

Terenul studiat nu are racordare la nici o utilitate publica. În imediata apropiere a terenului nu sunt retele publice de distributie a gazelor naturale, a apei potabile sau de canalizare. Alimentarea cu apa a populatiei se realizeaza prin sisteme individuale din foraje cu precadere de mica adancime.

- Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va face din subteran prin intermediul unui foraj (F1), pentru care la faza de investitie (DTAC) se va intocmi un studiu hidrogeologic preliminar, ce se va expertiza la INHGA.

Apa va fi folosita in scop tehnologic (spalare panouri solare). La procesul de spalare panouri nu se folosesc detergentii sau alte substante de curatat.

Alimentarea cu apa in scop potabil se va asigura din reteaua comerciala (PET-uri imbuteliate).

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran forajul a fi prevazut cu un apometru verificat metrologic.

Instalatii de stingere a incendiilor

Pentru stingerea unui eventual incendiu se va utiliza aceeasi sursa de apa.

- Canalizarea apelor uzate menajere

Pentru personalul de paza, pe amplasament se va monta o toaleta ecologica, prevazuta cu bazin vidanjabil, etans.

Prestarea serviciilor de vidanjare se va asigura doar de catre firme autorizate pentru desfasurarea acestui tip de activitate.

Calitatea apelor uzate colectate in bazinul vidanjabil va respecta limitele impuse de NTPA 001/2002, conform HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005.

- Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea panourilor fotovoltaice vor fi deversate liber la nivelul terenului. ln procesul de spalare a panourilor fotovoltaice nu se vor utiliza substante chimice (detergenti).

- Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale cazute pe suprafata parcului fotovoltaic vor fi date liber la teren.

2.5.3  Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua nationala de electricitate din zona.

Teritoriul comunei Iepuresti este travesat de linii electrice de medie tensiune 20Kv si o linie de 400Kv, ce parte din inelul energetic al României. Reteaua de transport a energie electrice de 110 kV alimenteaza statia de transformare PT110/20kV situata la aproximativ 5,45 km de terenul studiat. Din aceasta statie, reteaua de alimentare cu energie electica medie tensiune 20 kV este pozata aerian pe marginea drumului expres DN 5 pe partea cu terenul studiat.

Tensiunea de livrare a energiei obtinuta va fi de 20 kV. Conectarea între Parcul fotovoltaic si Statia de transformare 20/110kV Uzunu se va executa prin doua linii electrice subterane în lungime de 5,45 km fiecare amplasate de a lungul drumului expres DN 5. Se va subtraversa DN5 în dreptul statiei de transformare.

Statia de transformare 20/110kV Uzunu alimenteaza cu energie electrica consumatorii din zona. Conectarea parcului cu statia de transformare facându-se prin linii electrice în cablu, nu sunt normate zone de protectie pentru liniile subterane. Pentru transformatoarele electrice 0,4/20kV din incinta parcului, limita de protectie a acestora este de 30 m. Aceasta limita nu depaseste zona parcului energetic.

În apropierea parcului fotovoltaic se gasesc urmatoarele retele de înalta tensiune:

- Retea de transport a energiei electrice de 220kV (inelul energetic al Romaniei) situata la 1,16 km la vest de parcul de panouri fotovoltaice. Zona de protectie 55 m, 27,5 m din ax.

- Retea de transport a energiei electrice de 110kV amplasata de-a lungul drumului expres DN 5 pe cealalta parte fata de parcul energetic.Aceasta retea alimenteaza postul de transformare 110/20 kv Uzunu. Distanta minima dintre aceasta si panourile fotovoltaice este de 160 m. Zona de protectie a acestei retele este de 37 m, 18,5 m din ax.

Paralel cu drumul expres DN 5 pe partea cu parcul energetic este pozata aerian linia electrica de alimentare cu energie electrica medie tensiune 20 kV de la PT 110/20 kV Uzunu. Aceasta retea are ca zona de protectie 24 m, 12,5 m din ax.

Parcul energetic va fi iluminat pe contur.

2.5.4.Telefonie

Nu este cazul

2.5.5. Alimentarea cu gaz metan

Nu este cazul.

Incalzirea spatiilor interioare din container se va face cu radiatoare electrice.

2.6. Elemente specifice pentru alimentarile cu apa potabila si industriala, evacuari si epurari de ape uzate si meteorice pentru folosinte

- Lucrari hidroedilitare

In prezent, in zona amplasamentului studiat nu exista retele publice de alimentare cu apa si canalizare. Astfel, este necesara implementarea unor solutii proprii privind alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate si pluviale. Autorizarea executarii lucrarilor propuse este conditionata de stabilirea, in prealabil, si avizarea de catre autoritatile competente a solutiilor propuse privind alimentarea cu apa si canalizarea obiectivului propus.

In cazul adoptarii solutiilor individuale de alimentare cu apa si canalizare se aplica urmatoarele conditii:

- pentru alimentarea cu apa a obiectivului, utilizata in scop tehnologic (spalare panouri solare), va fi utilizata o instalatie de capacitate mica, iar executia forajului se va face cu respectarea legii apelor si prevederilor studiului hidrogeologic preliminar pentru care INHGA va emite un Referat de expertiza

- alimentarea cu apa in scop potabil se va asigura din reteaua comerciala (PET-uri imbuteliate).

- pentru personalul de paza, pe amplasament se va monta o o toaleta ecologica, prevazuta cu bazin vidanjabil, etans.

- apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea panourilor fotovoltaice vor fi deversate liber la nivelul terenului. ln procesul de spalare a panourilor fotovoltaice nu se vor utiliza substante chimice (detergenti).

- apele pluviale cazute pe suprafata parcului fotovoltaic vor fi date liber la teren.

- Elemente caracteristice ale lucrarilor in albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizari, consolidari; debitele instalate si cele de dimensionare a prizelor de apa si a gurilor de evacuare in receptori

Lacuri de acumulare

Cele mai apropiate acumulari de apa fata de terenul studiat sunt identificate in imaginea urmatoare:

In zona de studiu se identifica acumularile Valter Maracineanu I,II si Cumpana, pe cursul de apa Neajlov, Balaria (http://www.isugiurgiu.ro/doc/Riscuri/Planul%20de%20analiza%20si%20acoperire%20a%20riscurilor%20al%20judetului%20Giurgiu.pdf)

Zone de protectie cursuri de apa si lucrari hidrotehnice

Conform Anexei nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se impun urmatoarele zone de protectie cursuri de apa si lucrari hidrotehnice.

- latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apa

| latime curs de apa (m) | sub 10 | 10-50 | peste 51 |
| --- | --- | --- | --- |
| latimea zonei de protectie (m) | 5 | 15 | 20 |
| cursuri de apa regularizare (m) | 2 | 3 | 5 |
| cursuri de apa indiguite (m) | toata lungimea dig-mal, daca aceasta este mai mica de 50 m |

- latimea zonei de protectie in jurul lacurilor de acumulare: intre nivelul normal de retentie (NNR) si cota coronamentului

- latimea zonei de protectie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei

- latimea zonei de protectie de-a lungul canalelor de derivatie hidrotehnica: 3 m

- latimea zonei de protectie pentru baraje si lucrari-anexe la baraje:

| tipul constructiei | lucrarii latimea zonei de protectie (m) |
| --- | --- |
| baraje de pamant, anrocamente, beton sau alte materiale | 20 m in jurul acestora |
| instalatii de determinare automata a calitatii apei, construct si instalatii hidrometrice | 2 m in jurul acestora |
| borne de microtriangulatie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de masurare a debitelor | 1 m in jurul acestora |

- latimea zonei de protectie la forajele hidrogeologice din reteaua nationala de observatii si masuratori: 1,5 m in jurul acestora

Zonele de protectie se masoara astfel:

- la cursurile de apa: incepand de la limita albiei minore

- la alte lucrari hidrotehnice: de la limita zonei de constructie.

Avand in vedere pozitia terenului in raport cu cursurile de apa si lucrarile hidrotehnice din zona, se poate confirma ca obiectivul propus nu se regaseste in nici o zona de protectie sanitara.

Lucrari speciale pentru retelele de utilitati

Realizarea sistemelor de alimentare cu apa sau canalizare, asa cum au fost propuse, nu genereaza situatii de traversari de cursuri de apa.

Risc la inundatii

Din punct de vedere al inundatiilor la precipitatii, comuna se afla in zona cu regimul de precipitatii mai mic de 100 mm/24 h, ceea ce o plaseaza in clasa de risc secundar. cantitatea de precipitatii insumeaza circa 545 mm anual, cele mai mari valori inregistrandu-se in perioada mai - iulie, ploile avand caracter torential, iar cele mai scazute in lunile ianuarie si februarie.

Conform PATN, comuna se afla in zona de risc moderat privind reversarile de rauri. Raul Neajlov la precipitatii abundente se revarsa si afecteaza zone ale comunei aflate in lunca si partial in terasa.

Pe raul Neajlov in perioadele 02 - 08.01.1996, 22 - 31.03.1996, 11 - 29.04.1996, 02 - 10.04.1997, 22 - 26.01.1998, 14 - 17.02.1998, s-au produs inundatii in zonele Chirculesti si Banesti fara a fi afectat teritoriul in intravilan.

Conform hartii de hazard (1%) de pe site-ul AN Apele Romane, terenul studiat nu se afla in zona cu risc de inundabilitate.

- Aparatura si instalatii atestate in tara/Uniunea Europeana, cu certificat de metrologie in termen de valabilitate, cu ajutorul carora sa se masoare debitele de apa si sa se determine parametrii calitativi ai apelor

Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran forajul a fi prevazut cu un apometru verificat metrologic.

2.7. Relatia cu alte planuri si programe

In vederea adoptarii solutiei optime in derularea proiectului propus si pentru a evita aparitia unor stari teritoriale conflictuale la nivelul arealului de impact al proiectului, au fost urmarite corelatiile si interferentele cu urmatoarele planuri si programe:

- Planul Urbanistic General al Comunei Iepuresti

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Giurgiu

- Strategia de dezvoltare socio-economica a judetului Giurgiu 2014-2020

- Planul de Amenajare a Teritoriului National

### 3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PLANULUI PROPUS

Caracterizarea starii actuale a mediului a fost realizata pe baza datelor si informatiilor referitoare la teritoriul administrativ al comunei Iepuresti, disponibile la momentul elaborarii Raportului de mediu. Analiza starii actuale a mediului a fost realizata pentru fiecare aspect de mediu relevant.

3.1. Caracterizarea zonei de amplasare

Comuna Iepuresti este formata din satele Banesti, Chirculesti, Gorneni, Iepuresti (resedinta), Stalpu si Valter Maracineanu si se situeaza in nord-estul judetului Giurgiu, la aprox. 30 km sud-vest fata de Bucuresti.

Comuna este situata in partea centrala a Campiei Romane, teritoriul sau avand forma de poligon neregulat cu axa mare N-S de cca. 10 km si cu latime de 3-6 km. Fata de valea Neajlovului, cel mai important corp de apa ce strabate comuna, satele Gorneni, Banesti si Chirculesti sunt situate pe partea stanga a raului, iar satele Iepuresti, Stalpu si Valter Maracineanu pe partea dreapta, cu mentiunea ca cel din urma este situat pe partea stanga a valcelei Balaria, tributara Neajlovului pe partea dreapta.

Vecinatatile comunei:

- nord - orasul Mihailesti, judet Giurgiu

- est -  comuna Singureni, judet Giurgiu

- sud - comuna Schitu, judet Giurgiu

- vest - comuna Ghimpati, judet Giurgiu

- nord-vest - comuna Bulbucata, judet Giurgiu.

Relieful comunei Iepuresti face parte din campia Gavanu-Burdea, mai exact in compartimentul Campiei Neajlovului de Jos, cuprinsa la randul ei intre vaile Arges, Calnistea si Glavacioc.

Campia Gavanu-Burdea este o campie cu aspect neted, tabular,inclinata de la NV la SE, cu o panta generala de 0,7 m/km. Ca si altitudine absoluta, campia se desfasoara intre  80-85 m (nivel de referinta Marea Neagra). Se prezinta fragmentata destul de intens de valea NeajIovului si de afluentii si subafluentii sai. Energia reliefului este de cca 30 m. pe valea colectoare si de cel mult 15 m pe celelalte vai.

Ca geomorfologie se deosebesc urmatoarele trepte:

- Lunca Neajlovului (55-60 metri altitudine absoluta, cu largime de 1-1,5 km)

- Terasa de 4-6 m (fata de lunca) aparuta pe partea dreapta a raului Neajlov, pe care se situeaza vetrele Stalpu si Iepuresti, pe partea stanga a raului terasa se detaseaza incepand de la Chirculesti pana la Singureni.

- Terasa de 8-12 m apare pe partea dreapta a raului Neajlov, incepand de la vest de satul Stalpu, pana la satul Bulbucata.

- Terasa de 18-22 m se dezvolta numai pe partea stanga. Pe aceasta terasa se afla mare parte a satelor Gorneni si Banesti si nordul satului Chirculesti.

- Campul propriu-zis in care se dezvolta satul Valter Maracineanu.

Clima comunei este temperat continentala, cu usoare nuante excesive si cu unele diferentieri ale valorilor temperaturii aerului cauzate de particularitati ale dinamicii atmosferei. Verile sunt calde si deseori secetoase, iar iernile sunt reci, cu zapezi uneori abundente si  insotite frecvent de viscole.

Primaverile sunt de obicei scurte, cu contraste termice. Temperatura medie anuala a aerului are valoarea de  10,5 °C. Cea mai ridicata temperatura +40,5 ºC a fost inregistrata in 21.07.2011, iar cea mai scazuta -26,5 ºC in16.01.1966.

Cantitatea de precipitatii insumeaza circa 545 mm anual, cele mai mari valori inregistrandu-se in perioada mai - iulie, ploile avand caracter torential, iar cele mai scazute in lunile ianuarie si februarie. Prima ninsoare cade de obicei in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima, catre sfarsitul lunii martie. Stratul de zapada dureaza cca.  54 de zile si cu o valoare medie a grosimii de 7,80 cm.

Regimul eolian este dominant dinspre directia nord-est (23,20 %), urmat de cel din directia sud-vest (8,10 %). Directiei nord-est ii revin cele mai mari viteze medii anuale (3,50 m/sec), urmata de directia est (3,20 m/sec). Frecventa vantului de nord-est pentru perioada de iarna este de 23,00 %.

Perioada de calm mediu reprezinta 18,9 % din cursul anului.

Interferenta cu arii protejate. Pe teritoriul comunei Iepuresti nu se suprapune nici o arie protejata.

Regim hidrografic. Reteaua hidrografica a comunei este alcatuita, de la N la S, din raurile Ilfovat, Neajlov, Balaria si Vartop (afluent de dreapta al raului Balaria).

| Nr. crt. | Denumire curs de apa | Cod cadastral | Suprafata [ha] | Lungime [km] | Latime medie (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neajlov | X-1.23 | 33,94 | 7,5 | 30 |
| 2 | Ilfovat | X-1.23.9 | 7 | 8 |  |
| 3 | Balaria | X-1.23.10 | 12,74 | 7 | 50 |
| 4 | Vartop | X-1.23.10.a | 2,4 | 5,5 |  |

Debitul normal al raului Neajlov este in jur de 6 mc/sec., dar oscilatiile pot fi foarte mari, in minus sau in plus. Uneori raul Balaria este denumit si balta Balaria din cauza amenajarilor piscicole pe unele segmente ale acestuia.

Apele din subsol, dupa adancimea oglinzii de apa in fantanile sapate, sunt cantonate intre 1 - 6 m la Stalpu, intre 6 - 12 m la Banesti, intre 8 - 10 m la Gorneni, intre 5 - 15 m la Chirculesti si la Valter Maracineanu si intre 2 - 35 m la Iepuresti. Nivelul hidrostatic oscileaza dupa mersul precipitatiilor. Apa de baut se procura in general din fantani sapate, care ajung de regula in primul strat freatic.

Date seismice. Seismicitatea zonei este de gradul VIII, aflandu-se in zona seismica de calcul cu coeficientul de seismicitate Ks = 0,2 si perioada de colt Tc=1,5 secunde conform Normativului P100/92.

Conform zonarii seismice din codul P100-1/2013, termenii de valori de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare in zona analizata este ag = 0,25 cu interval mediu de recurenta de 225 ani adica 20% probabilitate de depasire în 50 de ani.

Adancimea de inghet este de 0,80 m de la suprafata terenului natural.

In ceea ce priveste alunecarile de teren, comuna nu se afla in zona cu risc de alunecari, dar se vor lua masuri asiguratorii pentru zonele cu pante abrupte.

3.2. Disfunctionalitati constatate in zona studiata

Analizand critic stadiul de dezvoltare urbana al zonei s-au identificat urmatoarele disfunctionalitati:

- absenta dotarilor tehnico-edilitare care sa conduca la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei si reducerea nivelului de poluare specifica producerii energiei electrice

- starea nesatisfacatoare pentru circulatie, adecvate functiunilor propuse, a drumurilor comunale.

3.3. Modificari fizice ce decurg din implementarea PUZ

Realizarea investitiei va conduce la schimbarea functiunii actuale a terenului si ocuparea definitiva a unei suprafete de 744.473 mp, cu panouri fotovoltaice, spatii verzi, cai de acces, imprejmuiri, container administrativ / dispecerat, platforma betonata.

Toate parcelele pe care se va amenaja parcul energetic au în acest moment categoria de folosinta agricola. Schimbarea destinatiei acestor terenuri va include amenajarea de zone verzi, în suprafata de. Amenajarea de tipul impermeabilizarii solului cu platforme betonate este redusa ca suprafata.

Panourile fotovoltaice nu necesita fundatii iar drumurile de acces nu necesita amenajare. Punctele de conexiune si transformatoarele vor fi asezate pe platforme betonate si sunt însiruite de-a lungul accesului central (drum de exploatare), cu acces direct de la aceasta.

Accesul în parcul fotovoltaic se va face din DN6, prin DC 141A si in continuare pe drumul de exploatare existent. Acest drum comunal se afla în administrarea Consiliului Local si se propune modernizarea lui, contribuind astfel la imbunatatirea infrastructurii rutiere.

Prin masurile organizatorice, urbanistice si constructive adoptate pentru implementarea proiectului se poate aprecia ca nu se va genera impact negativ asupra factorilor de mediu.

3.4. Evolutia factorilor de mediu in situatia neimplementarii masurilor din PUZ

In aprecierea evolutiei componentelor de mediu trebuie luat in calcul faptul ca planul creeaza un cadru pentru dezvoltarea comunei. Pe de o parte se pot genera presiuni asupra factorilor de mediu, iar pe de alta parte ajuta la dezvoltarea comunei.

Din analiza situatiei existente rezulta ca neaplicarea masurilor din PUZ nu creeaza premise pentru dezvoltare; se va mentine functiunea existenta a terenului, dar se va perpetua nivelul scazut al dezvoltarii economice si sociale a comunei.

Prin neimplementarea planului toti factorii de mediu raman in principiu neschimbati fata de situatia existenta.

Astfel, se poate concluziona ca implementarea planului, cu respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului si in special a zonelor protejate, poate aduce un avantaj comunitatii fara a genera impact negativ asupra mediului si sanatatii populatiei.

### 4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA SEMNIFICATIV

4.1. Aerul

Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea si conditiile de viata ale populatiei din marile aglomerari urbane. Disconfortul produs de fum si mirosuri, reducerea vizibilitatii, efectele negative asupra sanatatii umane si a vegetatiei produse de pulberi si gaze nocive, daunele asupra constructiilor datorate prafului si gazelor corozive, precipitatiile acide, se inscriu printre problemele majore de mediu ale zonelor locuite.

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate in ea afectand direct si indirect, la mica si la mare distanta, atat elementul uman, cat si toate celelalte componente ale mediului natural si artificial (construit).

4.2. Zgomotul

Poluarea fonica este reprezentata de zgomotul ambiental, care cuprinde ansamblul sunetelor nedorite, inclusiv daunatoare rezultate din activitatile umane, incluzand zgomotul emis de mijloacele de transport - autospeciale.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv generator de zgomot sunt precizate in STAS 100009 - 2017 si prevad, la limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65 dB(A) (tabelul 3 din STAS - ul amintit), iar ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit (tabelul 2.5 din acelasi STAS), aceasta se va face in asa fel incat sa nu depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masura la 2 m in fatada acesteia in conformitate cu STAS 6161/1 - 79. De asemenea, tot in STAS 10009/2017 (Acustica Urbana - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot) sunt specificate (cap.2, tabelul 1) valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior al strazii, masurate la bordura trotuarului ce margineste partea carosabila, stabilite in functie de categoria tehnica a strazilor (respectiv de intensitatea traficului).

| Nr. crt. | Tipul de strada (conform STAS 10 144/1-80) | Nivelul de zgomot echivalent, (Lech) in dB(A) | Val. curbei de zgomot, Cz dB**) | Nivelul de zgomot de varf, L10 in dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada de categorie tehnica IV, de deservire locala | 60 | 55 | 70 |
| 2 | Strada de categorie tehnica III, de colectare | 65 | 60 | 75 |
| 3 | Strada de categorie tehnica II, de legatura (DJ) | 70 | 65 | 80 |
| 4 | Strada de categorie tehnica I, magistrala (DN, CF) | 75.....85***) | 70...80***) | 85 ...95 ***) |

*) Nivelul de zgomot echivalent se calculeaza (diferentiat pentru perioadele de zi si noapte) conform STAS 6161/1-79.

**) Evaluarea prin curbe de zgomot Cz se foloseste numai in cazul unor zgomote cu pronuntat caracter stationar.

***) La proiectarea magistralelor trebuie sa se adopte masurile necesare pentru obtinerea unor niveluri echivalente (real masurate) cat mai apropiate de valorile minime din tabel, fara a se admite depasirea valorilor maxime.

Implementarea proiectului nu va genera surse de zgomot si de vibratii.

Activitatea desfasurata in cadrul unitatii nu este cauzatoare de poluare fonica in zona si nici de vibratii. Riscul de afectare a starii de sanatate a salariatilor si a deteriorarii mediului este practic inexistent.

4.3. Apa

- Ape de suprafata

Reteaua hidrografica din limita administrativa a comunei este formata din:

| Nr. crt. | Denumire curs de apa | Cod cadastral | Suprafata [ha] | Lungime [km] | Latime medie (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neajlov | X-1.23 | 33,94 | 7,5 | 30 |
| 2 | Ilfovat | X-1.23.9 | 7 | 8 |  |
| 3 | Balaria | X-1.23.10 | 12,74 | 7 | 50 |
| 4 | Vartop | X-1.23.10.a | 2,4 | 5,5 |  |

Implementarea proiectului nu prezinta impact negativ asupra acestor cursuri de apa.

- Ape subterane

Conform studiului privind conditiile geotehnice si hidrogeologice intocmit pentru actualizarea PUG-ului, s-au stabilit:

Terasele Neajlovului

Apele subterane, dupa adancimea oglinzii de apa din fantani si dupa datele din forajele geotehnice executate in zona prezinta urmatoarele nivele:

- Iepuresti: 3 - 35 m

- Stalpu: 3 - 10 m

- Gorneni: 6 - 10 m

- Chirculesti: 5 - 15 m

- Banesti: 6 - 12 m

- Valter Maracineanu: 5 - 15 m.

Orizonturile acvifere existente in aceasta zona sunt:

- orizontul acvifer freatic cantonat in complexul de nisipuri cu rare pietrisuri, acoperit de agile sau loessuri, grosimea acviferului fiind intre 5 si 20 m;

- orizontul acvifer de adancime, cantonat intr-un complex de pietrisuri si nisipuri cu intercalatii argiloase (strate de Fratesti). Grosimea acestui acvifer este de cca 60 m, putand fi interceptat prin foraje la adancimi intre 10 si 35 m.

Apa din puturile individuale prezinta depasiri Ia anumiti indicatori fizico- chimici, datorita amplasarii depozitelor de balegar, grajdurilor si WC-urilor la o distanta foarte mica de puturile gospodaresti.

Lunca Neajlovului

Apele subterane in forajele executate au fost interceptate la 0,5 - 1,5 m adancime, nivelul variind functie de cotele apelor Neajlovului si de regimul de precipitatii

Conform Planului de management al bazinului hidrografic Arges Vedea, teritoriul administrativ al comunei Iepuresti se suprapune pe zona a doua corpuri de ape subterane freatice (ROAG05 si ROAG08) si pe zona unui corp de apa subterana de adancime (ROAG12).

Corpul de apa ROAG05 Lunca si terasele raului Arges

Corpul de apa subterana este de tip poros permeabil si se dezvolta in depozitele de varsta cuaternara din lunca si terasele raului Arges.

In zona dealurilor subcarpatice miocene si de flis, apele freatice cantonate in aluviunile grosire (nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri) ale luncii si teraselor raului Arges sunt dependente de rau, nivelul lor piezometric variind intre 1-5 m, apa fiind de buna calitate.

Freaticul din luncile si terasele raului Arges prezinta un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul superior al raului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

In cursul mediu si inferior sectoarele in care acviferul freatic are o buna protectie alterneaza cu sectoare neprotejate in functie de conditiile morfohidrografice ale albiei raului si de panta de scurgere. In aceste doua sectoare se poate considera ca acviferul este partial protejat impotriva poluarii, prin existenta unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depasesc 4-5 m grosime decat pe unele terase mai inalte.

Surse punctiforme de poluare, fara a afecta esential acviferul freatic, sunt depozitele menajere neamenajate precum si poluarile industriale.

Corpul de apa ROAG08 Lunca si terasele raului Arges

Corpul este de tip poros permeabil cantonat in nisipurile care se dezvolta la vest de raul Arges si include aproape in intregime spatiul ocupat de Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu - Burdea.

Aceasta unitate hidrogeologica, cu aspect de campie, este slab fragmentata, fiind segmentata in interfluvii largi de catre vaile adancite care prezinta terase localizate pe partea stanga a acestora.

Mineralizatia totala a apelor variaza intre 100 mg/l si 1000 mg/l ajungand uneori pana la 3000 mg/l si sunt de tipul bicarbonatat-calcice. Complexul de marne situat deasupra stratului acvifer confera acestuia o buna protectie impotriva poluarii de la suprafata. Infiltratia eficace este cuprinsa intre 50-60 mm/mp/ an. Apele sunt bicarbonat calcice si magneziene, slab mineralizate.

Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe

Corpul de apa subterana de adancime este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti, de varsta Romanian–pleistocen inferioara.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare, subunitatea morfo-structurala a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscuta ca Domeniu Oriental, este constituita din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.

a) prima subzona este aceea care corespunde dezvoltarii Formatiunii de Candesti de varsta Romanian medie-pleistocen inferioara, situata in partea de nord a Depresiunii Valahe.

b) cea de-a doua subzona, este zona centrala care corespunde dezvoltarii formatiunilor Romanian si pleistocen inferioare situate in domeniul de maxima subsidenta si maxima grosime (500 m) a depozitelor Romanian-cuaternare constituite din strate nisipoase foarte fine argiloase si marnoase. In aceasta subzona acviferele puse in evidenta pana la adancimea de circa 400 m au un potential de debitare redus si o mineralizare ridicata, care le exclude din categoria apelor potabile in proportie de peste 50%.

c) cea de-a treia subzona este cea a dezvoltarii Formatiunii de Fratesti, de varsta Romanian superior-pleistocen inferioara, situata in partea de sud a domeniului considerat.

Aceste acvifere de adancime prezinta vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri sprasolicitari cantitative cum este cazul unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari urbane.

- Faza de construire

Surse de poluare

- activitatile igienico-sanitare ale personalului

- întretinerea si igienizarea spatiilor aferente organizarii de santier.

- depozitarea deseurilor

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi care prin intermediul ploilor spala suprafata organizarii de santier

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, combustibili, uleiuri.

Masuri de diminuare a impactului

- colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier

- solicitarea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa (dupa caz)

- colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor

- lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- pe perioada de executie va exista o organizare de santier adecvata si vor fi respectate toate masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloace de transport si utilaje folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculele, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

4.4. Solul si subsolul

Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecosistemelor. Ca interfata dintre pamant, aer si apa, solul este o resursa neregenerabila care indeplineste mai multe functii vitale.

Solul este o componenta importanta si esentiala a biosferei, avand o ecologie vulnerabila la influentele negative naturale (inundatii, furtuni, contaminare, poluare atmosferica) sau artificiale asupra sa. Poluantii acumulati in sol pot tulbura puternic echilibrul ecologic al acestuia, cu consecinte negative asupra mediului.

Poluarea solului este rezultatul actiunilor ce produc degradarea solului (fizica, chimica, biologica), afectand negativ capacitatea sa bioproductiva. Sursele de poluare a solului sunt: emisii din procese tehnologice, pesticidele, deversarile de petrol, rezidurile industriale si deseurile menajere, exploatarile de resurse minerale etc. Poluarea solului este un proces complex reprezentat de acele fenomene negative care prin efectul lor duc la degradarea si distrugerea functiei sale ca suport si mediu in acelasi timp.

In perimentrul analizat, in cazul aparitiei unor conditii nefavorabile, in cadrul solurilor se poate produce o schimbare semnificativa a structurii, se reduce porozitatea, apare fenomenul de compactare, etc. Un continut redus de materie organica defavorizeaza agregarea. Agregarea reduce activitatea organismelor. Numeroase forte compresive care actioneaza la nivelul solurilor, in conditiile unei umiditati contrastante, contribuie la accelerarea compactarii. Modificarile structurale si aparitia compactarii conduc la modificari negative ale celorlalte insusiri fizice ale solurilor, cum ar fi permeabilitatea, capacitatea pentru apa, aeratia si implicit penetrabilitatea radacinilor.

Solurile de pe teritoriul comunei sunt: solneturi(grup de soluri caracterizate printr-un bogat continut de sodiu si o fertilitate naturala foarte scazuta), soluri de lunca si soluri brun roscate de padure.

Solneturile au insusiri defavorabile pentru dezvoltarea majoritatii plantelor si sunt folosite de obicei ca pasuni de calitate mijlocie sau slaba.

Celelalte doua categorii de soluri au rezerve suficiente de substante nutritive si prezinta fertilitate ridicata atat la cultura forestiera cat si la cea agricola.

Folosirea gunoiului de grajd, a ingrasamintelor verzi si a celor minerale in special a celor azotoase la solurile brun roscate de padure dau rezultate foarte bune.

In prezent calitatea solului este afectata ca urmare a depozitarii neinstitutionalizata a gunoaielor si deseurilor.

De asemenea, utilizarea excesiva a chimizarii in agricultura poate degrada calitatea solurilor.

Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare

Pe terasa Neajlovului se identifica urmatoarea stratificatie a terenului:

- 0,00 – 0,25 m sol vegetal si umputuri

- 0,25 – 0,70 m praf argilos brun, plastic, consistent

- 0,70 – 1,90 m praf argilos cafeniu, plastic

Date seismice

Seismicitatea zonei este de gradul VIII, aflandu-se in zona seismica de calcul cu coeficientul de seismicitate Ks = 0,2 si perioada de coltTc=1,5 secunde conform Normativului P100/92.

Adancimea de inghet este de 0,80 m de la suprafata terenului natural.

Terenul studiat se încadreaza la risc geotehnic redus si categoria geotehnica 1.

Surse de poluare

- scurgeri accidentale de combustibili si/sau substante chimice folosite la utilajele si vehiculele prezente pe santier

- deseurile generate in organizarea de santier

Masuri de diminuare a impactului

- colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor

- lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- alimentarea utilajelor si vehiculelor cu combustibili in spatii autorizate

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloace de transport si utilaje folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculele, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

4.5. Biodiversitatea

Terenul ce a generat PUZ nu se suprapune pe nici un sit natural protejat. Cele mai apropiate situri protejate fata de amplasamentul studiat sunt ROSCI0043 Comana, ROSPA0022 Comana cu punctul cel mai apropiat la aprox. 6 – 6,5 km, pe directia sud si sud-est, si ROSPA0146 Valea Calnistei cu punctul cel mai apropiat la aprox. 7,25 km, pe directia sud.

Se poate aprecia ca implementarea PUZ-ului propus:

- nu reduce suprafata niciunui habitat si nici a numarului de specii

- nu duce la fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar

- nu produce modificari functionale ale vreunei arii protejate

- nu are impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor naturale protejate.

### 5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL

In zona terenului studiat nu s-au identificat probleme majore de mediu care sa poata influenta implementarea planului urbanistic zonal propus, respectiv la executia si functionarea obiectivului propus.

Intr-adevar, in zona terenului nu exista retele publice de alimentare cu apa si canalizare, insa se pot implementa solutii proprii ce constau in executia unui foraj pentru alimentarea cu apa, iar pentru evacuarea apelor uzate menajere se prevede un bazin vidanjabil etans.

### 6. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NATIONAL, COMUNITAR SAU INTERNATIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUZ SI MODUL IN CARE S-A TINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE SI DE ORICE ALTE CONSIDERATII DE MEDIU IN TIMPUL PREGATIRII PLANULUI

Obiectivele de protectie a mediului ce trebuie avute in vedere la promovarea PUZ-ului propus sunt reprezentate de angajamentele rezultate in urma procesului de negociere a capitolului 22 – Mediu.

Aspecte de mediu - obiective de mediu relevante

- apa

- asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze

- asigurarea colectarii si evacuarii corespunzatoare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale potential impurificate (colectate de pe platformele betonate)

- realizarea unui sistem de alimentare cu apa fezabila si corespunzator din toate punctele de vedere

- mentinerea – prin calitatea lucrarilor executate – a unui nivel scazut al potentialului de poluare a apelor de suprafata si freatice

- aer

- mentinerea calitatii aerului ambiental in cadrul limitelor stabilite de normele legale in vigoare

- reducerea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii aerului

- utilizarea de combustibili cu emisii reduse de poluanti în atmosfera;

- incadrarea indicatorilor de calitate a factorului de mediu aer în obiectivele de mediu la nivel national / regional

- limitarea emisiilor in aer la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra aerului in zonele cu receptori sensibili

- zgomot si vibratii

- respectarea valorilor limita legale pentru protejarea receptorilor sensibili la poluarea fonica

- protejarea receptorilor sensibili la vibratii

- sol

- diminuarea riscului producerii poluarilor accidentale

- eliminarea riscului poluarii solurilor afectate de infiltratiile apelor neepurate

- reducerea poluarii solului prin depozitarea corespunzatoare a deseurilor

- limitarea poluarii punctiforme si difuze a solului si luarea tuturor masurilor pentru eliminarea riscurilor poluarii solului

- schimbari climatice

- scaderea emisiilor care cauzeaza schimbari climatice (CO2 si CH4)

- biodiversitatea

- conservarea diversitatii naturale a faunei, florei si habitatelor din zona

- sanatatea umana

- mentinerea calitatii factorilor de mediu sub valorile limita legale pentru protectia sanatatii umane

- protectia sanatatii umane

- managementul riscului de mediu

- cresterea protejarii populatiei in fata riscurilor asociate cu dezastrele antropice si cele naturale.

- conservarea si gestiunea durabila a resurselor

- reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile

- reducerea cantitatilor de deseuri care ajung la depozitarea finala in depozitul de deseuri prin colectarea selectiva si valorificarea deseurilor reciclabile

- patrimoniul cultural si natural

- asigurarea protejarii patrimoniului cultural si natural

- eficienta energetica si resurse regenerabile de energie

- imbunatatirea eficientei energetice si a utilizarii resurselor de energie

- popularizarea aspectelor de mediu

- imbunatatirea comportamentului responsabil fata de mediu prin implicarea publicului in semnalarea si rezolvarea problemelor de mediu.

- popularizarea aspectelor de mediu

- indepliniera unor politici privind reducerea cantitatii de deseuri generate si o mai buna folosire a resurselor prin implementarea de proiecte de reciclare/valorificare a deseurilor

- asigurarea unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament.

6.1. Obiective nationale in domeniul apei si apei uzate

In Romania, cadrul legal general este stipulat de legea apelor 107/1996, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Legea transpune Directiva Cadru Apa  2000/60/CE si prevede gospodarirea durabila a apei si atingerea starii bune a apelor, de asemenea stabileste situatiile si conditiile pentru care este necesara obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

In domeniul apelor uzate, in transpunerea Directivei UE privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE (modificata prin Directiva 1998/15/CE), cea mai importanta reglementare este HG 188/2002, modificata si completata prin HG 352/2005, care aproba Normele tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, NTPA-002/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali.

6.2. Corelarea PUZ-ului cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international

Principiul de dezvoltare durabila sustine constientizarea necesitatii folosirii resurselor naturale pentru activitatile economice cu mentinerea in stare de functionare a ecosistemelor in regim natural ca sisteme de suport al vietii, conservarea biodiversitatii, sub toate formele ei, apelul la resursele regenerabile fara depasirea capacitatii de suport a sistemelor ce ofera aceste resurse, diminuarea folosirii resurselor neregenerabile, micsorarea presiunii exercitate asupra ecosferei prin poluare. Dezvoltare durabila inseamna identificarea si aplicarea unor solutii de existenta a umanitatii in deplina armonie si cu respect fata de natura.

| Aspect de mediu | Obiectiv stabilit la nivel national, comunitar, international | Obiectivul relevant pentru plan | Modul in care s-a avut in vedere in plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Calitatea aerului trebuie sa corespunda legislatiei nationale care transpune Directivele 96/62/CE si 1999/30/CE privind valorile limita pentru SO2, NO2, NO, particule in suspensie si plumb. Strategia nationala privind protectia atmosferei urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economic sociala si calitatea aerului (Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici Dezvoltarea de parcuri energetice fotovoltaice face parte din recomandarile Directivelor Comisiei Europene. Producerea de energie din surse alternative este specificata ca obiectiv în Strategia Nationala de Dezvoltare si în Strategia de dezvoltare a judetului Giurgiu 2014 – 2020. | Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului | Depozitarea pe amplasament a deseurilor se va face in loc special amenajat, pe categorii, pana la predarea catre societati autorizate pentru prestarea de servicii de salubrizare. Accesul la amplasament se va face din DN6, prin DC 141A si in continuare pe drumul de exploatare existent. Pentru modernizarea drumului comunal se propune un profil de 4 m cu o structura minimala de 15 cm piatra sparta împanata pe o fundatie de balast compactat de 25 cm. Aceste lucrari vor contribui la imbunatatirea infrastructurii rutiere. Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul celulelor fotovoltaice contribuie la reducerea emisiilor de CO2 specifice proceselor traditionale de producere a energiei electrice. |
| Apa | Calitatea apei trebuie sa corespunda legislatiei in vigoare care transpune prevederile Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE impreuna cu directivele fiice. Evacuarea apelor uzate trebuie sa fie conforma cu legislatia nationala care transpune prevederile Directivei 91/271/CEE. | Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. | Pentru personalul de paza, pe amplasament se va monta o toaleta ecologica, prevazuta cu bazin vidanjabil, etans. Apele tehnologice curate si apele pluviale vor fi date liber la teren. |
| Sol | Calitatea solului trebuie refacuta si imbunatatita acolo unde este necesara aceasta interventie. | Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de evacuari necontrolate | Refacerea si inierbarea terenului, la incheierea lucrarilor de constructie. Amenajarea de spatii verzi. Gestionarea controlata a deseurilor. Asigurarea colectarii apelor uzate menajere si eliminarea acestora prin solutii tehnologice corespunzatoare cu cerintele legislatiei in vigoare. |
| Sanatatea umana | Legislatia romaneasca este aliniata la legislatia europeana in cea ce priveste sanatatea populatiei prin asigurarea conditiilor de igiena (apa curenta, canalizare, depozitarea controlata a deseurilor, spatii verzi). | Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului, evitarea imbolnavirilor epidemiologice | Productia de energie electrica va contribui la acoperirea cerintelor consumatorilor, prin intermediul operatorului regional al retelei de distributie a energiei electrice. Utilizarea energiei solare va sprijini eforturile la nivel global de evitare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera. Crearea de locuri de munca pe durata perioadei de constructie. |
| Biodiversitate | Legislatie nationala pentru conservarea patrimoniului natural care consta in mentinerea nealterata a habitatelor naturale, protectia pasarilor salbatice, a speciilor de flora si fauna salbatica care transpune prevederile Directivei 79/409/CEE si ale Directivei 92/43/CEE | Asigurarea de spatii verzi | Planul prevede asigurarea de spatii verzi pe amplasamentul propus pentru realizarea investitiei. Terenul nu se afla in sau in vecinatatea vreunui sit protejat. Cele mai apropiate situri naturale protejate sunt ROSPA0022 Comana si ROSPA0043 Comana, la cca 6-6,5 km, si ROSPA0146 Valea Calnistei, la cca 7,25 km. |
| Riscuri naturale | Legislatia nationala are prevederi in ceea ce priveste cresterea protectiei populatiei fata de riscurile naturale care se pot preveni (alunecari de teren si inundatii) prin luarea unor masuri anticipate aparitiei fenomenelor sau pentru eliminarea efectelor acestora. | Protectia sanatatii (personalului angajat) si bunurilor materiale prin diminuarea efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor. | Terenul nu se afla in zona inundabila si nici nu prezinta risc la alunecari. |
| Zonarea teritoriala | Legislatia prevede corelarea intravilanului existent cu evidenta OCPI in vederea asigurarii unei bune administrari a terenurilor si a unei dezvoltari edilitare judicioase. | Protectia populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii, crearea de spatii verzi, agrement, modernizarea infrastructura locala, etc. | Terenul care a generat PUZ si pe care se propune realizarea obiectivului este situat la cca. 500 m fata de locuintele existente (intravilan loc. Valter Maracineanu). Planul pune de acord nevoile populatiei cu dezvoltarea urbanistica a localitatii (creeaza locuri noi de munca). Planul respecta prevederile PUG si ale Regulamentului General de Urbanism, prin functiunea propusa, retrageri, indicatori urbanistici etc. |
| Conservare/ utilizare eficienta a resurselor naturale | Legislatia nationala aliniata la Directivele U.E. impune conservarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale | Conservarea resurselor naturale | Resursele naturale necesare functionarii obiectivului propus sunt apa si energia electrica. Pentru protectia apelor subterane se propune executia unui foraj, pentru alimentarea cu apa in scop tehnologic (spalare panouri solare). Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran forajul va fi prevazut cu un apometru verificat metrologic. Alimentarea cu apa in scop potabil se va asigura din reteaua comerciala (PET-uri imbuteliate). In ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica, se va realiza un bransament la reteaua reteaua nationala de electricitate. |
| Patrimoniu, cultura | Legislatia nationala (OUG nr. 195/2005 cu modificarile ulterioare) contine prevederi referitoare la mentinerea si ameliorarea fondului peisagistic natural si antropic, de refacere peisagistica a zonelor de interes turistic sau de agrement, de protejare, refacere si conservare a monumentelor istorice, a ariilor naturale protejate. | Protectia, mentinerea si restaurarea monumentelor istorice. Pastrarea cadrului natural. | Terenul nu se afla in zona de protectie a unor monumente istorice (potrivit Legii pentru protejarea monumentelor instorice nr. 422 din 18.07.2001 cu modificarile ulterioare). |
| Constientizarea publicului | Legislatia nationala, in concordanta cu cea europeana, prevede accesul liber al cetatenilor la informatia de mediu (HG nr. 878/2005) implementarea obligatiilor rezultate din Conventia privind accesul publicului la luarea deciziilor in probleme de mediu semnata la Aarhus la 25 iunie 1998 si ratificata prin Legea nr. 86/2000 privind stabilirea cadrului de participare a publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul | Cresterea responsabilitatii publicului fata de mediu | Se va instiinta publicul conform prevederilor legale, pe tot parcursul pocedurii de aprobare a PUZ-ului. In cadrul procedurii de mediu se va organiza o dezbatere publica unde publicul este invitat sa participe sa-si prezinte observatiile. |

### 7. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

Ca in cazul oricarui proiect implementat, exista si riscuri aparitiei unor potentiale efecte semnificative negative, cum ar fi:

- deversarea accidentala de ape uzate pe si in sol, din cauza supraincarcarii bazinului vidanajbil

- gestionarea necorespunzatoare a deseurilor produse in cadrul obiectivului

Masurile constructive si operationale propuse vor contribui astfel incat implementarea proiectului sa aiba un impact pozitiv social si asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai, in mod direct sau indirect, astfel:

- executia unui foraj de alimentare cu apa de mica adancime, in vederea conservarii stratelor de adancime care reprezinta rezerva strategica nationala

- amenajarea de spatii verzi in incinta

- colectarea apelor uzate menajere intr-un bazin vidanjabil etans

- solicitarea golirii bazinului vidanjabil cand a atins un grad de umplere de 80%

- asigurarea serviciilor de vidanjare doar cu societati autorizate.

Lucrarile propuse prezinta un impact redus in timpul executiei lucrarilor si nu vor afecta semnificativ factorul uman din zona (starea de sanatate a populatiei, nivele de zgomot peste limitele admise, radiatii, poluanti toxici etc.).

In perioada de functionare, in conditii normale de exploatare, investitia nu va avea impact negativ asupra factorilor de mediu aer, apa si sol.

In vederea protectiei mediului, este necesara eliminarea, inlaturarea sau diminuarea surselor de poluare a principalilor factori de mediu – apa, aer, sol, fauna, flora – iar in acest scop se vor lua diverse masuri, rezultate din studiile de fundamentare.

In ceea ce priveste calitatea apei sunt propuse divese masuri de diminuare si eliminare a efectelor poluarii acesteia in functie de activitati, prin depozitarea controlata si corespunzatoare a deseurilor si resturilor menajere, colectarea si tratarea corespunzatoare a apelor uzate menajere.

In perioada de executie se va urmari pastrarea unei stari de echilibru a factorilor de mediu si implicit o buna comuniune a omului cu natura. Programul de lucrari va cuprinde activitati de constructie. Activitatea de constructie consta in amenajarea organizarii de santier si realizarea proiectului propriu-zis.

Investitia propusa nu afecteaza în mod negativ cadrul natural, panourile fotovoltaice nu necesita fundatii iar drumurile de acces nu necesita amenajare.

Prin amenajarea parcului energetic fotovoltaic solul va fi afectat partial doar pe perioada amplasarii panourilor si prin realizarea lucrarilor de amenajare imprejmuire, construire foraj pentru alimentare cu apa, montare bazin vidanjabil, prin care se va interveni in structura naturala a solului, in calitatea acestuia. Acest impact este inevitabil avandu-se in vedere specificul activitatii de constructie.

Solul fertil rezultat din lucrarile de fundare si amenajare a drumurilor, va fi depozitat într-un loc ales de Consiliul Local al comunei Iepuresti, sau folosit la amenajarea unui teren degradat.

7.1. Nivelul calitativ al factorilor de mediu rezultat din implementarea PUZ-ului

7.1.1. Factorul de mediu AER

- Faza de constructie

In aceasta faza sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitatile specifice unei constructii, iar impactul se manifesta in special asupra factorilor de mediu aer, apa, sol, biodiversitate. Prin aplicarea pe toata durata executiei obiectivelor din program a unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore.

Pe perioada de executie a lucrarilor pentru implementarea obiectivului, activitatea de santier are impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si in zonele adiacente acestora. Evolutia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisii a poluantilor specifici arderii carburantilor in motoarele utilajelor tehnologice necesare efectuarii acestor lucrari si in motoarele mijloacelor de transport care vor fi utilizate.

Emisiile de praf care apar in timpul executiei constructiei sunt asociate lucrarilor de sapaturi, de manipulare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare, precum si altor lucrari specifice de constructii montaj profile metalice, pozare conducte. Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

Constructiile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential de generare a prafului. Altfel spus, in cazul realizarii unei constructii, emisiile au o perioada bine definita de existenta (perioada de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si localizare de la o faza la alta a procesului de constructie. Lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

  - Activitatea utilajelor de constructie

Activitatea utilajelor cuprinde, in principal, decaparea si depozitarea pamantului vegetal, decaparea straturilor de pamant si balast contaminate, sapaturi si umpluturi in corpul platformei din pamant si balast, vehicularea materialelor in bazele de productie ale betonului si asfaltului, pulberi si praf generate de lucrarile de sapare a transeelor pentru pozarea conductelor, depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrarilor de constructii, etc.

Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si aria pe care se desfasoara aceste activitati.

Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si reparatii ale utilajelor este redusa.

  - Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului.

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierele de constructii. Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante particule materiale ridicate in aer de pe suprafata drumurilor).

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. Tehnologiile folosite pentru realizarea obiectivului implica utilaje de montaj performante cu emisii de poluanti scazute.

Surse de poluare

- executia sapaturilor si manevrarea pamatului rezultat

- depozitarea materialor de construire

- utilajele utilizate pe santier si autovehiculele utilizate la transportul materialelor de construire

- manipularea materialele de constructii pulverulente

- depozitarea deseurilor

Masuri de diminuare a impactului

- reducerea nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile, printr-o gestionare corespunzatoare – depozitarea controlata, transportul efectuat conform unui program prestabilit, evitarea manevrarii materialelor pulverulente in perioade cu vant puternic

- emisia acestor poluanti va fi limitata in timp pentru un amplasament dat, lucrarile se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv in functie de graficul de executie si ritmul de finalizare a lucrarilor

- manipularea materialele de constructii pulverulente pe cat posibil in spatii inchise, astfel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici

- verificarea mijloacelor de transport pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul traseelor parcurse

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate

- pamantul excavat se va folosi pentru umpluturi sau reamenajarea / restaurarea terenului

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin stropirea in permanenta a zonelor de lucru

- se organizeaza spatii bine determinate pentru depozitarea selectiva a diverselor deseuri pana la evacuarea de pe amplasament

- elaborarea si implementarea unui plan de interventie in caz de poluari accidentale

- imprejmuirea organizarii de santier pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele alocate lucrarilor

- asigurarea unui management adecvat al deseurilor

- minimizarea perioadei de implementare a proiectului.

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si in bune conditii tehnice.

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada scurta de timp si pe tronsoane ale lucrarilor de executie care se muta odata cu evolutia lucrarilor. De aceea se estimeaza ca in perioada de constructie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim.

- Faza de exploatare a obiectivelor

Sursele posibile de poluare a atmosferei aferente obiectivului de investitii studiat in perioada de functionare vor fi generate de activitatea personalului administrativ.

Functionarea parcului fotovoltaic nu reprezinta un generator  de emisii de poluanti în aer.

Surse de poluare

- Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor

- Vidanjarea periodica a bazinului de colectare a apelor uzate menajere

Masuri de diminuare a impactului

- se vor amenaja spatii verzi

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- solicitarea golirii bazinului vidanjabil cand a atins un grad de umplere de 80%

- asigurarea serviciilor de vidanjare doar cu societati autorizate.

Se apreciaza ca, in conditiile respectarii prevederilor proiectului, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia calitatii aerului.

7.1.2. Factor de mediu APA

- Faza de constructie

Principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de lucrarile de realizare a investitiilor, organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport.

Impactul asupra componentei de mediu apa in etapa de realizare a investitiei este nesemnificativ si temporar.

Sursele de poluare pe timpul executiei pot fi:

- organizarea de santier prin:

  - apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, neepurate sau insuficient epurate pot reprezenta surse de poluare pentru emisari

  - depozitarea si gestionarea necorespunzatoare a materialelor de constructii

  - gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in cadrul organizarii de santier

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi care prin intermediul ploilor spala suprafata organizarii de santier

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, combustibili, uleiuri.

Surse de poluare

- organizarea de santier si modul de asigurare a utilitatilor

- depozitarea deseurilor

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi care prin intermediul ploilor spala suprafata organizarii de santier

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, combustibili, uleiuri.

Masuri de diminuare a impactului

- colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier

- solicitarea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa (dupa caz)

- colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor

- lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- pe perioada de executie va exista o organizare de santier adecvata si vor fi respectate toate masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloace de transport si utilaje folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculele, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

- Faza de exploatare a obiectivelor

Impactul asupra apei de suprafata

Impactul evacuarii deversarilor de ape uzate in corpurile de apa de suprafata este dependent de concentratie si de cantitatea totala de poluanti deversati si este cuantificat prin clasa de calitate a apei, stabilita conform Ordinului 161/2006 al MMDD.

Impactul negativ al deversarilor de ape uzate neepurate asupra apelor curgatoare consta in reducerea capacitatii de utilizare a acestora pentru alti utilizatori din aval sau cresterea considerabila a costurilor de potabilizare, dar in primul rand prin diminuarea capacitatii de autopurificare a cursului receptor.

In perioada de exploatare se identifica urmatoarele surse potentiale de poluare:

- apele uzate menajere daca nu sunt colectate si eliminate corespunzator

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor.

Masuri de diminuare a impactului

- obtinerea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa

- spalarea panourilor se va realiza doar cu apa curata, fara adaos de detergent sau substante chimice

- asigurarea serviciilor de vidanjare doar cu societati autorizate

- verificarea etanseitatii bazinului vidanjabil, remedierea operativa a defectiunilor, daca e cazul

- depozitarea controlata si corespunzatoare a deseurilor.

Impactul asupra apei subterane

Sursele de poluare a apei freatice pot fi reprezentate de infiltratii de ape uzate, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor. Un impact negativ asupra apelor subterane il pot avea apele de suprafata poluate, cu care comunica respectivul acvifer si poluantii din sol care sunt levigati in freatic de precipitatiile atmosferice.

Luand in considerare cele de mai sus se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera un impact negativ asupra apelor de suprafata si subterane.

Se apreciaza ca, in conditiile respectarii prevederilor proiectului, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia calitatii apelor.

7.1.3. Factorul de mediu SOL

- Faza de constructie

In aceasta perioada apare un impact fizic asupra solului prin efectuarea sapaturilor specifice executarii constructiilor si a retelelor de utilitati.

Surse de poluare

- executia lucrarilor de excavare, sapaturi, umpluturi si nivelari, inclusiv modul de manevrare a pamatului rezultat

- manevrarea materialelor de constructie pulverulente

- depozitarea materialor de construire

- depozitarea direct pe sol a unor deseuri rezultate din activitatile de santier

- apele uzate.

Alte posibile surse poluare a solului o constituie:

- scurgerile accidentale de carburanti de la utilajele din santier si autovehiculele de transport al materialelor

- traficul de mijloace si utilaje grele dinspre si in organizarile de santier genereaza poluanti atat de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafata solului si pot conduce la modificari structurale ale profilului de sol.

- tasarea terenurilor de catre vehiculele grele utilizate in etapa de constructie

Masuri de diminuare a impactului

- nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura sau tipul solului

- lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale de hidrocarburi pe sol si in subsol

- vor fi luate masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile

- se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate

- o parte din pamantul excavat va fi utilizat la reumplere si aducerea la cotele initiale a terenului, iar restul va fi folosit la amenajarea unor terenuri degradate (conform celor ce se vor agrea cu Consiliul Local Iepuresti) sau va fi transportat la un depozit de deseuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil)

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloacele de transport si utilajele folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculelor, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

- interzicerea depozitarii necorespunzatoare a deseurilor;

- colectarea, depozitarea si transportul deseurilor se vor realiza doar pe baza de contract cu operatori de salubritate autorizati, tinand cont de prevederile legale.

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei.

In conditiile aplicarii acestor masuri, se poate estima ca impactul asupra solului si subsolului, determinat de lucrarile de executie, va fi minim.

- Faza de exploatare a obiectivelor

Poluarea solului poate aparea din depozitarea necorespunzatoare a deseurilor sau din posibile infiltratii de apa uzata menajera, scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje si mijloace de transport.

Surse de poluare

- bazinul vidanjabil

- depozitarea deseurilor

- evacuarea apelor uzate

Masuri de diminuare a impactului

- solicitarea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa

- spalarea panourilor se va realiza cu apa curata, fara adaos de detergenti

- verificarea etanseitatii bazinului vidanjabil, remedierea operativa a defectiunilor

- solicitarea golirii bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80%

- depozitarea controlata si corespunzatoare a deseurilor

- intretinerea corespunzatoare a suprafetelor betonate

Luand in considerare cele de mai sus se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera un impact negativ asupra solului si subsolului.

7.1.4. Zgomot si vibratii

- Faza de executie

Pentru  realizarea diferitelor categorii de lucrari (excavatii, sapaturi, inlocuire conducte), se folosesc o serie de utilaje de constructie si mijloace de transport. Toate acestea reprezinta o prima sursa de zgomot in perioada de executie, generata de activitatea care se desfasoara in cadrul santierului.

O alta sursa de zgomot in perioada de executie este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii, precum si de traficul utilajelor de constructie din cadrul santierului (motocompresor, macara, incarcator, buldozer, pompa beton, autobetoniere, autobasculante, excavator).

Ca surse suplimentare de zgomot in perioada de executie a proiectului sunt  traficul rutier si activitatile existente care se desfasoara in vecinatatea santierului.

Luand in considerare ca distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de 500m, iar toate echipamentele, instalatiile, autospecialele vor fi noi, moderne, cu tehnologii avansate si ca se vor asigura lucrarile mentenanta si reparatii la timp, se poate aprecia ca realizarea investiei propriu-zise nu vor genera zgomot si vibratii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

- Faza de exploatare - Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

In faza de exploatare, obiectivul nu este generator de zgomot si vibratii.

Se poate aprecia ca implementarea planului propus nu va genera zgomot si vibratii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

7.1.5. Eliminarea deseurilor

- Faza de constructie

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. Aceasta evidenta se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a H.G. 856/2002.

Deseurile rezultate în procesul de construire a parcului fotovoltaic vor fi specifice acestui tip de activitate si vor consta din ambalaje si resturi specifice executarii fundatiilor si platformelor betonate.

In etapa de constructie se apreciaza ca se pot genera urmatoarele tipuri de deseuri:

Deseuri municipale si asimilabile

- Cod 20 02 01 - deseuri biodegradabile

Deseuri de ambalaje

- cod 15 01 01 - ambalaje de hartie si carton

- cod 15 010 02 - ambalaje de materiale plastice

- cod 15 01 03 - ambalaje lemn

- cod 15 01 04 – ambalaje metalice

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse, vor fi colectate in cadrul organizarii de santier si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

- cod 17 01 01  - beton

- cod 17 01 02 - caramizi

- cod 17 04 05 - fier si otel

- cod 17 05 04 - pamant si pietre

- cod 17 09 04 - amestecuri de deseuri de la constructii

Deseuri din activitati conexe

- cod 13 02  -  uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

- cod 16 01 03 - anvelope scoase din uz

- cod 16 01 17 - metale feroase

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri toxice si periculoase

In timpul executiei nu se vor utiliza substante toxice. Potential impact ar putea sa apara daca vor fi pierderi accidentale de combustibil.

Aceste deseuri se vor colecta in incinta de santier de unde vor fi preluate si transportate de un operator autorizat; eliminarea deseurilor se va realiza pe baza unui contract ferm care va fi insotit de o programare, responsabil cu aceasta operatie fiind constructorul, organizator de santier.

- Faza de exploatare a obiectivelor

Deseurile rezultate în procesul de exploatare vor proveni exclusiv din activitatea administrativa si de paza a parcului energetic.

In faza de exploatare a obiectivului, deseurile generate pe amplasament vor fi:

| Nr. crt. | Tip deseu | Cod deseu | Mod de gestionare | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | europubela, pe platforma betonata | eliminate prin societati autorizate |
| 2 | deseuri de hartie si carton | 20 01 01 | europubela, pe platforma betonata | valorificate prin societati autorizate |
| 3 | deseuri materiale plastice | 20 01 39 | europubela, pe platforma betonata | valorificate prin societati autorizate |

7.1.6. Sanatatea populatiei

Mediul in care traieste omul este definit in primul rand de calitatea aerului, a apei, a solului, locuinta, alimentele ce le consuma precum si mediul in care munceste. Strans legata de acesti factori, influentata si determinata imediat sau dupa o perioada de timp, este starea de sanatate a populatiei.

Cunoasterea si determinarea unor factori de risc din mediu are o deosebita importanta si constituie poate cea mai valoroasa activitate pentru promovarea si pastrarea starii de sanatate a populatiei.

Daca analizam definitia sanatatii (O.M.S.), vedem ca aceasta reprezinta integritatea sau buna stare fizica, psihica si sociala a individului si colectivitatilor; sanatatea nu se adreseaza numai individului ci si colectivitatii sau chiar in primul rand colectivitatii umane.

Generic mediul include totalitatea factorilor fizici, chimici si biologici, naturali sau rezultati ai actiunii antropizante a omului asuprea mediului natural, care constituie cadrul inconjurator in care indivizii traiesc si care, de cele mai multe ori, este grau influentabil sau inaccesibil actiunii individuale. Acesta include astfel o multitudine de aspecte de la calitatea aerului, apei, alimentului, solului, poluarea sonora, nivelul radiatiilor, calitatea locuirii, transporturilor, care, impreuna contribuie si influenteaza starea de sanatate.

Sanatatea in relatie cu mediul

Definitia OMS a sanatatii in relatie cu mediul, cea care inglobeaza “atat efectele directe ale agentilor fizici, chimici si biologici din mediu asupra sanatatii si starii de bine fizic, psihic si social, cat si efectele (de multe ori indirecte) mediul psihologic, social si estetic, (inclusiv aspectele legate de locuire, dezvoltare urbana si transporturi)”, ne ofera o imagine a complexitatii domeniului, si, implicit a necesitatii colaborarii coerente, coordonate si unitare la nivelul politicilor si programelor internationate si comunitare in vederea interventiei eficiente.

Sanatatea in relatie cu mediul este acea componenta a sanatatii publice al carei scop il constituie prevenirea imbolnavirilor si promovarea sanatatii populatiei in relatie cu factorii din mediu. Domeniul sanatatii in relatie cu mediul include toate aspectele teoretice si practice, de la politici si pana la metode si instrumente legate de identificarea, evaluarea, prevenirea, reducerea si combaterea efectelor factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei. Astfel, domeniul de interventie al sanatatii in relatie cu mediul este unul multidisciplinar, complex, care presupune colaborarea intersectoriala si interinstitutionala a echipelor de specialisti si a managerilor acestora, pentru intelegerea, descrierea, cuantificarea si controlul actiunii factorilor de mediu asupra sanatatii.

Impactul investitiei propuse asupra sanatatii populatiei

Implementarea planului urbanistic zonal si realizarea obiectivului propus nu va prezenta impact negativ asupra populatiei.

Implementarea PUZ si realizarea investitiei contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, în scopul scaderii încalzirii globale prin utilizarea energiilor si tehnologiilor curate si la reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei si calitatea mediului.

Terenul nu se afla in zona inundabila si nici in zona cu risc de alunecari, fenomene care ar putea pune in pericol personalul angajat in cadrul statiei.

Poluarea sonora, efecte asociate

Zgomotul este un factor de mediu omniprezent pentru care limita dintre nivelul necesar si cel nociv, dependent de o multitudine de factori (fizici ai zgomotului, personali ai receptorului sau alte variabile externe) este greu de stabilit. Expunerea la zgomot poate provoca diverse tipuri de raspuns reflex, in special daca zgomotul este neasteptat sau de natura necunoscuta. Aceste reflexe sunt mediate de sistemul nervos vegetativ si sunt cumoscute sub demumirea de reactii de stres. Ele exprima o reactie de aparare a organismului si au un caracter reversibil in cazul zgomotelor de scurta durata.

Implementarea PUZ si realizarea investitiei nu reprezinta surse de poluare sonora.

7.1.7. Biodiversitatea

Planul analizat nu se afla într-o zona de interes major din punct de vedere al biodiversitatii si nu se afla in aria sau in vecinatatea siturilor din reteaua Natura 2000 si a rezervatiilor naturale.

Poluantii si activitatile ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre

In perioada de executie, principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

- activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele temporare de deseuri etc. toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor ocupate de vegetatie.

- zgomotul, circulatia personalului si a utilajelor - toate acestea modifica habitatul natural.

Efecte asupra vegetatiei

Pe teren nu se regasesc specii de plante protejate sau rare, acesta avand in prezent functiunea de teren arabil.

Prin amenajarea parcului energetic fotovoltaic, terenul va fi afectat partial doar pe perioada amplasarii panourilor si prin realizarea lucrarilor de amenajare. La terminarea lucrarilor, solul va fi refacut si plantat cu iarba, inclusiv pe zonele ocupate de panouri. Dupa desfiintarea parcului fotovoltaic, terenul afectat va fi readus la starea initiala. In incinta obiectivului propus se vor amenaja spatii verzi.

Efecte asupra faunei

Fauna generala din zona poate fi afectata pe parcursul lucrarilor, de zgomot, circulatia utilajelor, ocuparea temporara a terenurilor. In zona terenului nu s-au identificat specii protejate.

7.1.8. Economia locala

Impactul investitiei se poate aprecia atat in ceea ce priveste economia locala, prin veniturile la bugetul local, cat si in imbunatatirea nivelului de viata al populatiei prin crearea de noi locuri de munca.

Productia de energie electrica generata de parc va contribui la acoperirea cerintelor consumatorilor, prin intermediul operatorului regional al retelei de distributie a energiei electrice.

7.2. Efectele potentiale semnificative asupra mediului

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor / aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative.

In vederea evaluarii impactului prevederilor Planului Urbanistic Zonal propus, s-au stabilit cinci categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in continuare si a fost efectuata pentru toti factorii / toate aspectele de mediu stabiliti / stabilite a avea relevanta pentru planul analizat.

Categorii de impact

| Categoria de impact | Descriere | Simbol |
| --- | --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu | +2 |
| Impact pozitiv nesemnificativ | Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor / aspectelor de mediu | +1 |
| Impact neutru (fara impact) | Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau niciun efect | 0 |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor / aspectelor de mediu | -1 |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor / aspectelor de mediu | -2 |

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au luat in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

| Factor / aspect de mediu | Criterii de evaluare | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Apa | Concentratii de poluanti in apele uzate epurate evacuate in mediu in raport cu valorile limita prevazute de legislatia nationala Sisteme si masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in apa | Planul determina forme de impact semnificativ pozitiv asupra calitatii apelor prin executia unui foraj pentru alimentarea cu apa, dar si prin prevederea unor solutii fiabile privind colectarea apelor uzate in bazin vidanjabil etans. Pentru monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran forajul a fi prevazut cu un apometru verificat metrologic. Se va evita poluarea punctiforma si difuza a apelor freatice si de suprafata. Se va asigura un management corespunzator al deseurilor Sunt interzise depozitarile necontrolate de deseuri. |
| Aerul | Masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer Masuri pentru evitarea afectarii calitatii aerului ca urmare a dezvoltarii urbanistice a zonei | Planul va determina impact negativ nesemnificativ asupra calitatii aerului, in perioada de executie, daca nu sunt luate masuri corespunzatoare. Planul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera specifice proceselor traditionale de producere a energiei electrice. Planul va contribui la imbunatatirea infrastructurii rutiere. |
| Zgomotul si vibratiile | Masuri pentru reducerea zgomotului | Planul va determina impact negativ nesemnificativ asupra calitatii aerului, doar in perioada de executie, daca nu sunt luate masuri corespunzatoare. |
| Solul | Formele de impact determinate de prevederile PUZ cu privire la sursele potentiale de poluare a solului si aria probabila a impactului. Masuri pentru reducerea impactului. | Planul va determina in principal un impact fizic asupra solului prin intermediul lucrarilor executate asupra solului (sapaturi, excavari, foraj). La finalizarea lucrarilor terenul va fi refacut si plantat cu iarba, inclusiv pe zonele ocupate de panouri. |
| Biodiversitatea | Formele de impact direct, indirect, reversibil, partial, ireversibil, determinate de prevederile PUZ asupra ariilor protejate, habitatelor de flora si fauna Masuri pentru managementul biodiversitatii | In zona terenului studiat nu exista arii naturale protejate si nu s-au identificat specii protejate. Se vor aplica masuri de reconstructie ecologica a zonelor afectate de lucrari, se vor amenaja spatii verzi si se vor planta pomi si arbusti |
| Peisaj | Imbunatatirea peisajului | Parcul energetic fotovoltaic nu va avea un impact vizual pregnant, fiind amplasat în afara zonei de trafic intens. Aport peisagistic favorabil datorita amenajarii de spatii verzi |
| Populatia si sanatatea umana | Pozitionarea obiectivului si masuri privind echiparea acestuia pentru functionare | Sunt respectate prevederile legale referitoare la sanatatea populatiei, aplicarea masurilor generale de sanatate si securitate în munca |
| Mediul economic si social | Formele de impact socio-economic pentru terenuri, infrastructura, forta de munca, legaturi sociale, calitatea vietii | Planul va determina forme de impact semnificativ pozitiv asupra dezvoltarii economico-sociale a orasului: crearea unor locuri noi de munca, cresterea nivelului de trai, impact pozitiv asupra peisajului, sporirea potentialului economic. |

Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului, sa fie luate in considerare efectele cumulative si sinergice asupra mediului.

Multe probleme de mediu deriva din acumularea unei multitudini de efecte marunte si adesea secundare sau indirecte, mai curand decat din efecte mari si evidente. Intre exemple se numara: modificarile de peisaj, pierderea de habitate, schimbarile climatice.

In cazul planului propus efectele cumulative pot aparea in timp, dar cu impact redus si doar prin cumularea cu alte planuri ce se pot dezvolta in zona.

Evaluarea planului urbanistic se realizeaza la nivelul obiectivelor si masurilor propuse, la nivelul disponibil de detaliere a planului. Evaluarea implica analiza modului in care elementele planului intersecteaza obiectivele de mediu relevante.

| Factor de mediu Elemente ale PUZ-ului | Aer | Apa | Zgomotul si vibratiile | Sol | Biodiversitate | Peisaj | Sanatatea populatiei | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alimentarea cu apa | 0 | - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| evacuarea apelor uzate | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| evacuarea apelor pluviale | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| procesul / fluxul tehnologic | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +6 |
| Total | +1 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +13 |

Punctajul s-a aplicat pe baza rezultatelor obtinute dupa implementarea acestor obiective / masuri pentru a preveni, reduce si compensa pe cat posibil orice efect negativ asupra mediului. Rezultatele pozitive indica impactul pozitiv realizat prin implementarea planului.

Efectele secundare

Nu s-au identificat efecte secundare ce ar putea sa apara la nivelul factorilor apa, aer si sol, biodiversitate, fauna, flora, valori materiale, patrimoniu cultural si al relatiilor dintre toti acesti factori.

In ceea ce priveste populatia, putem afirma ca planul propus va duce la o intensificare a traficului rutier in zona (trafic generator de emisii, de zgomot precum si de vibratii), in perioada de realizare a investitiei, insa nu in limite care sa afecteze calitatea locuirii din zona. Zona locuita este situata la distanta de amplasament.Traficul se va desfasura pe drumuri modernizate cu autospeciale de transport cu sisteme tehnologice avansate.

Efectele pe termen scurt

Efectele pe termen scurt pot fi considerate cele din perioada de construire. Efectele se pot resimti la nivelul aerului si populatiei (prin emisiile de noxe generate de trafic, de utilajele de construire dar si prin zgomotul si vibratiile produse).

Amplasamentul se afla la o distanta suficient de mare fata de zonele locuite astfel incat emisiile, zgomotul si vibratiile sa nu afecteze calitatea locuirii in zona.

Cresterea nivelului de trafic din zona poate fi, de asemenea, o problema pentru zonele locuite. Pentru limitarea disconfortului produs populatiei se va impune constructorului folosirea de utilaje si mijloace de transport cu norme de poluare cat mai noi. Este de mentionat ca traficul se va desfasura pe drumuri asfaltate, iar drumul comunal de acces va fi modernizat.

Proiectul parcului fotovoltaic prezinta un impact pozitiv pentru localnici prin crearea de locuri de munca pe durata perioadei de constructie.

Efectele pe termen mediu si lung

Utilizarea energiei solare va sprijini eforturile la nivel global de evitare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera si de diminuare a acestora într-o perspectiva mai lunga.

Productia de energie electrica va contribui la acoperirea cerintelor consumatorilor.

### 8. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTALIERA

Nu este cazul. Prin implementarea Planului de Urbanism Zonal propus nu se vor genera efecte asupra mediului in context transfrontalier.

### 9. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CAT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea planului nu este lipsita de efecte nedorite asupra mediului, atat in perioada de punere in opera a lucrarilor cat si dupa, in timpul utilizarii obiectivelor propuse prin acesta, insa trebuie avut in vedere ca planul de urbanism prevede un proces coerent, perfect controlabil.

Prin Regulamentul de Urbanism sunt prevazute functiunile admise si restrictiile impuse pentru fiecare caz, respectarea acestora fiind de natura sa diminueze presiunea asupra mediului.

Investitia viitoare se va conforma legislatiei in vigoare.

9.1. Masuri pentru protejarea factorului de mediu AER

- Faza de construire

- reducerea nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile, printr-o gestionare corespunzatoare – depozitarea controlata, transportul efectuat conform unui program prestabilit, evitarea manevrarii materialelor pulverulente in perioade cu vant puternic

- emisia acestor poluanti va fi limitata in timp pentru un amplasament dat, lucrarile se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv in functie de graficul de executie si ritmul de finalizare a lucrarilor

- manipularea materialele de constructii pulverulente pe cat posibil in spatii inchise, astfel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici

- verificarea mijloacelor de transport pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul traseelor parcurse

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate

- pamantul excavat se va folosi pentru umpluturi sau reamenajarea / restaurarea terenului

- se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar in timpul executiei lucrarii prin stropirea in permanenta a zonelor de lucru

- se organizeaza spatii bine determinate pentru depozitarea selectiva a diverselor deseuri pana la evacuarea de pe amplasament

- elaborarea si implementarea unui plan de interventie in caz de poluari accidentale

- imprejmuirea organizarii de santier pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele alocate lucrarilor

- asigurarea unui management adecvat al deseurilor

- minimizarea perioadei de implementare a proiectului.

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere si nerutiere prin pastrarea valorilor concentratiilor de poluanti sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor in buna stare de functionare si in bune conditii tehnice.

Poluantii mentionati se manifesta doar pe o perioada scurta de timp si pe tronsoane ale lucrarilor de executie care se muta odata cu evolutia lucrarilor. De aceea se estimeaza ca in perioada de constructie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim.

- Faza de exploatare a obiectivului

- se vor amenaja spatii verzi

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor

- solicitarea golirii bazinului vidanjabil cand a atins un grad de umplere de 80%

- asigurarea serviciilor de vidanjare doar cu societati autorizate.

Se apreciaza ca, in conditiile respectarii prevederilor proiectului, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia calitatii aerului.

9.2. Masuri pentru protejarea factorului de mediu APA

- Faza de construire

- colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier

- solicitarea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa (dupa caz)

- colectarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor

- lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

- pe perioada de executie va exista o organizare de santier adecvata si vor fi respectate toate masurile impuse pentru prevenirea si minimizarea impactului asupra mediului.

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloace de transport si utilaje folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculele, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

- Faza de exploatare a obiectivului

- obtinerea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa

- spalarea panourilor se va realiza doar cu apa curata, fara adaos de detergent sau substante chimice

- asigurarea serviciilor de vidanjare doar cu societati autorizate

- verificarea etanseitatii bazinului vidanjabil, remedierea operativa a defectiunilor, daca e cazul

- depozitarea controlata si corespunzatoare a deseurilor.

Se apreciaza ca, in conditiile respectarii prevederilor proiectului, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia calitatii apelor.

9.3. Masuri pentru protejarea factorului de mediu SOL si a apei subterane

- Faza de constructie

- nu se vor introduce substante poluante in sol si nu se va modifica structura sau tipul solului

- lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale de hidrocarburi pe sol si in subsol

- vor fi luate masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile

- se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate

- o parte din pamantul excavat va fi utilizat la reumplere si aducerea la cotele initiale a terenului, iar restul va fi folosit la amenajarea unor terenuri degradate (conform celor ce se vor agrea cu Consiliul Local Iepuresti) sau va fi transportat la un depozit de deseuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil)

- efectuarea inspectiilor tehnice periodice la autovehiculele, mijloacele de transport si utilajele folosite pe santier

- efectuarea in cel mai scurt timp a reparatiilor autovehiculelor, mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier, atunci cand este cazul

- interzicerea depozitarii necorespunzatoare a deseurilor;

- colectarea, depozitarea si transportul deseurilor se vor realiza doar pe baza de contract cu operatori de salubritate autorizati, tinand cont de prevederile legale.

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei.

In conditiile aplicarii acestor masuri, se poate estima ca impactul asupra solului si subsolului, determinat de lucrarile de executie, va fi minim.

- Faza de exploatare a obiectivelor

- solicitarea avizelor / autorizatiilor de gospodarire a apelor necesare reglementarii conditiilor de exploatare a corpurilor / cursurilor de apa

- spalarea panourilor se va realiza cu apa curata, fara adaos de detergenti

- verificarea etanseitatii bazinului vidanjabil, remedierea operativa a defectiunilor

- solicitarea golirii bazinului vidanjabil cand atinge un grad de umplere de 80%

- depozitarea controlata si corespunzatoare a deseurilor

- intretinerea corespunzatoare a suprafetelor betonate

Luand in considerare cele de mai sus se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera un impact negativ asupra solului si subsolului.

9.4. Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Faza de executie

Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectului va fi redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor de lucru si al orelor de liniste, impuse constructorului prin Normele de Lucru.

Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele normale cuprinse in STAS 10009-2017. Avand in vedere acest lucru s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

In timpul executiei lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor:

- se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna

- pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica

- in vederea atenuarii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele de constructii si transport, se va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare

- pentru reducerea nivelului de zgomot este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie in apropierea zonelor locuite

- intretinerea si functionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor (se vor efectua la termen toate reviziile tehnice si inspectiile tehnice periodice)

- Faza de exploatare - Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat

- in faza de exploatare, obiectivul nu este generator de zgomot si vibratii.

Luand in considerare cele de mai sus se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera zgomot si vibratii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

9.5. Masuri pentru eliminarea deseurilor

- Faza de constructie

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de societati autorizate, pe baza de contract.

Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in incinta  administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectia mediului

O parte din deseurile generate in timpul executiei vor fi reciclate. Gestiunea deseurilor specifice activitatii, in perioada de exploatare trebuie sa reprezinte o preocupare majora a beneficiarului.

Modul de gospodarire a deseurilor in perioada de executie:

- deseuri municipale si asimilabile – colectarea se va face in europubele, amplasate pe platforma betonata si vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile legale in vigoare (HG 856/2002,  HG 349/2005, Ordin 95/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

- deseuri de ambalaje, deseuri metalice - colectarea se va face pe platforma betonata si  vor fi valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (HG 856/2002,  lege 249/2015, lege 211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)

- deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt etc.) – colectarea se va face in spatii special amenjate si vor fi refolosite pentru umplutura, lucrari de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari. Se vor respecta prevederile legale in domeniu (HG 349/2005, Ordin 95/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).

- acumulatori uzati – vor fi colectate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

- anvelope uzate – colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004.

- uleiuri uzate – colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007

- Faza de exploatare a obiectivelor

Deseurile rezultate in perioada de exploatare a obiectivului sunt generate de activitatea personalului de paza, deseurilor municipale amestecate, deseuri de hartie si carton, deseuri materiale plastice. Acestea vor fi gestionate corespunzator cu prevederile legale si vor fi predate doar catre societati autorizate pentru prestarea serviciilor de salubritate.

9.6. Masuri pentru protectia biodiversitatii

Terenul ce a generat PUZ nu se suprapune pe niciun sit natural protejat. Cele mai apropiate situri protejate fata de amplasamentul studiat sunt ROSPA0022 Comana si ROSCI0043 Comana cu punctul cel mai apropiat la aprox. 6 km, 6,5km si ROSPA0146 Valea Calnistei cu punctul cel mai apropiat la aprox. 7,25 km, pe directia sud-est.

Pentru limitarea impactului pe care activitatile generate de acest plan le vor avea asupra mediului inconjurator si a populatiei din zona, se recomanda urmatoarele masuri:

- respectarea tehnologiilor de lucru prevazute prin proiectele tehnice

- mentinerea utilajelor si a mijloacelor de transport in stare buna de functionare; efectuarea reviziilor si intretinerii in ateliere specializate

- aplicarea unor masuri de diminuare a cantitatilor de praf eliberate in atmosfera

- determinarea periodica a nivelului emisiilor de gaze de esapament al utilajelor destinate implementarii proiectelor, iar in cazul in care nivelul acestora il depaseste pe cel maxim  admis, se va lua masura inlocuirii lor sau montarea unor echipamente mai performante de reducere a nivelului noxelor

- determinarea nivelului de zgomot, iar in cazul in care nivelul de zgomot il depaseste pe cel maxim  admis, montarea unor echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoarele utilajelor folosite; daca este cazul, zonele sensibile pot fi protejate cu panouri fonoabsorbante

- dotarea permanenta a punctelor de lucru cu recipienti adecvati depozitarii si transportului deseurilor menajere si transportul periodic al acestora la un operator autorizat in preluarea acestora

- instruirea personalului privind masurile de de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectie a muncii.

La sfarsitul lucrarilor se prevad masuri de refacere a vegetatiei pentru reintegrarea in peisaj a zonelor afectate.

Se apreciaza ca pe masura realizarii lucrarilor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea biodiversitatii nu va fi afectata si va reveni la parametrii anteriori.

In perioada de exploatare se vor aplica masuri pentru:

- protectia diversitatii biologice specifice zonei

- respectarea procedurilor operationale privind depozitarea si manipularea deseurrilor

- colectarea si evacuarea corespunzatoare a apelor uzate

- refacerea spatiilor verzi afectate de diferite lucrari de constructie si reparatii

- amenajarea de spatii verzi

- instruirea personalului cu privire la prevenirea si interventia in cazul poluarilor accidentale.

9.7. Masuri pentru protectia peisajului

- se vor amenaja spatii verzi

- se vor respecta retragerile minime impuse de regulamentul de urbanism

- se interzice depozitarea necorespunzatoare a deseurilor

- se vor respecta Normele de igiena si a recomandarile privind mediul de viata al populatiei aprobate prin Ordinului nr. 119 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.8. Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea specifica ce se va desfasura nu va produce nici un fel de radiatii, nu se pune problema poluarii in acest mod si a masurilor de limitare a efectelor.

9.9. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Avand in vedere ca valorile concentratiilor de poluanti din aer, apa si sol vor fi sub cele impuse de standardele romanesti in vigoare, apreciem ca asezarile umane din zona nu vor fi afectate de implementarea planului urbanistic zonal propus.

Pe perioada executiei lucrarilor de constructie, santierul poate fi o sursa de insecuritate. Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie si accidentele provocate de utilajele de constructie.

Deplasarile utilajelor mari de constructie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea traseelor ce strabat zonele locuite, de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari si emisii sonore importante.

In timpul executiei lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din apropierea fronturilor de lucru:

- activitatile specifice organizarilor de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii

- evitarea pe cat posibil a rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare

- respectarea graficului de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada de executie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru ca tronsoanele executate sa fie redate zonei intr-un interval de timp cat mai scurt

- utilizarea de mijloace tehnologice si utilaje de transport silentioase

- functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman

- umectarea periodica a materialelor de terasamente pentru reducerea emisiilor in atmosfera pe perioada manevrarii, care ar putea afecta factorul uman, asezarile umane si alte obiective de interes public

- asigurarea de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport

- asigurarea etanseitatii recipientelor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si mijloace de transport

- asigurarea mentinerii curateniei traseelor si drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice si de transport

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare

- asigurarea protectiei monumentelor istorice, siturilor arheologice, diverselor asezaminte, constructiilor si amenajarilor existente, arii naturale

- refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier

- evitarea afectarii altor lucrari de interes public existente pe traseul obiectivului propus

- aplicarea  masurilor prevazute in prezentul raport, in perioada de executie, pentru fiecare factor de mediu in parte, pentru a se evita impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In cazul in care in timpul lucrarilor de constructii are loc o descoperire arheologica intamplatoare vor fi sistate lucrarile si va fi anuntat in cel mult 72 de ore Primarul localitatii pe raza careia s-a facut descoperirea. Asa cum prevede Articolul 4, paragraful (4) din Ordonanta nr. 43/2000 -  Ordonanta privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national cu modificarile si completarile ulterioare. Conform atributiilor ce-i revin, primarul localitatii va lua masurile precizate la Articolul 17 din normativul mentionat mai sus.

Nu vor fi afectate sub nici o forma proprietatile adiacente viitoarei investitii.

9.10. Masuri pentru zonele cu risc de inundabilitate

Conform hartii de hazard 1% intocmite de AN Apele Romane, terenul studiat nu se afla in zona cu risc de inundabilitate, prin urmare nu este necesara luarea unor masuri privind reducerea riscului de inundabilitate.

9.11. Masuri pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate

Terenul studiat se încadreaza la risc geotehnic redus si categoria geotehnica 1.

Terenul nu prezinta fenomene de instabilitate sau improprii pentru construire.

9.12. Masuri de protectie impotriva riscurilor antropice

La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele utilitatilor si zonele de protectie ale diferitelor obiective din zona.

Se vor avea in vedere:

- respectarea prevederilor PUG-ului Comunei Iepuresti, in raport cu functiunile permise in zona amplasamentului obiectivului analizat

- lucrarile de constructie vor incepe numai dupa avizarea de catre Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu, A.N. Apele Romane – ABA Arges Vedea, SGA Giurgiu si de catre autoritatile locale

- respectarea indicativelor P.O.T. si C.U.T. avizate.

Lucrari pentru refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Aceste aspecte vor fi analizate in detaliu pentru fiecare obiectiv ce se va dezvolta.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Sunt posibile evenimente minore in perioadele de executie a lucrarilor in zone punctuale, cum ar fi poluari accidentale cu carburanti de la masini si utilaje, depasiri ale nivelului de zgomot in zona utilajelor in functiune, deranjarea temporara a circulatiei pe reteaua stradala unde se pozeaza obiectivele.

Pentru fiecare obiectiv implementat se vor prevede lucrari de refacere a starii initiale prin refacerea stratului vegetal.

Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie a obiectivelor viitoare se vor indeparta deseurile si materialele ramase pe amplasament fiind colectate si predate catre societati autorizate pentru eliminarea acestora, urmand ca ulterior sa se faca o nivelare a terenului. In cazul suprafetelor ce au prezentat vegetatie in fata initiala se vor va aplica un proces de revegetare, astfel incat terenul sa se aduca la starea initiala cat mai exact.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea

Durata de viata difera de la caz la caz in functie de tipul fiecarui obiectiv. Astfel, se vor prevedea masuri de interventie la sfarsitul duratei de viata, pentru consolidarea / demolarea / demontarea si igienizarea zonei respective, astfel incat terenul sa fie adus la starea initiala sau sa poata fi dat in folosinta spre dezvoltarea unui alt proiect.

La încheierea duratei de exploatare se va decide daca se va continua producerea de energie electrica sau parcul va fi dezafectat.

Avand în vedere ca noua investitie se va amplasa în extravilanul localitatii Valter Maracineanu, se presupune ca în situatia în care se parcul se va dezavecta, terenul va avea  o folosinta mai putin sensibilã.

In aceasta situatie se vor executa urmatoarele operatii:

  - demontarea panourilor fotovoltaice si a instalatiilor aferente;

  - dezafectarea posturilor de transformare si a liniilor electrice;

  - transportarea componentelor si deseurilor în afara parcului fotovoltaic;

  - refacerea terenului la starea initiala.

Componentele metalice rezultate in urma dezafectarii se vor valorifica la unitati specializate de colectare si valorificare a deseurilor metalice, iar pentru molozul rezultat ca deseu se va face o analiza pentru a se identifica modalitatile de reutilizare.

Dezafectarea obiectivului se va face în baza unui proiect si numai dupa obtinerea autorizatiei de demolare.

Prin proiect se va avea in vedere ca materialele utilizate in construirea obiectivelor noii investitii sa fie refolosibile, daca se va pune problema dezafectarii.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In situatia unor poluari accidentale se va face o limitare a accesului in zona poluata prin aplicarea unor sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie. Se vor face investigatii pentru evaluarea nivelului de poluare a solului si subsolului si se vor stabili masurile de decontaminare astfel incat sa se indeparteze total volumul de poluare.

### 10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME

Propunerea si analiza variantelor de amenajare

In cursul elaborarii PUZ-ului si al procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate si evaluate mai multe alternative de realizare a obiectivelor planului.

In vederea luarii deciziei cu privire la alternativa optima, alternativele au fost analizate si evaluate, in functie de criteriile privind impactul asupra mediului, dar si tinand cont de conditiile din teren.

Analiza alternativelor in cazul prezentului PUZ se bazeaza pe metodologia de mai jos:

| Aspect | Intrebari | Raspunsuri posibile pentru alegerea alternativelor PUZ |
| --- | --- | --- |
| Necesitatea implementarii planului | Se poate satisface cererea fara impementarea planului? – alternativa „zero” | Cererea nu poate fi satisfacuta fara implementarea planului. |
|  | Se poate atenua impactul elementelor din PUZ ? | Da, prin masuri de prevenire asa cum s-au descris in prezentul document – la faza de implementare a proiectului |
| Modalitati/ procese/ date tehnice | Planul se poate realiza in alt mod, sau se pot folosi alte variante de implementare? | Pot aparea variante de implementare in functie de obiectivele din cadrul PUZ si de prevederile legislative, insa amplasamentul ales respecta aceste cerinte si este favorabil investiei propuse. Functiunea propusa in PUZ este compatibila cu prevederile PUG-ului si Regulamentului General de Urbanism. |
| Amplasare | Se poate alege alt teren pentru implementarea PUZ-ului? |  |
| Termene de implementare | Pentru implementarea masurilor din PUZ se poate aloca un alt interval de timp? | Termenele de implementare sunt stipulate prin cerinte legislative si adaptate la specificul obiectivului propus. In general, termenele nu afecteaza impacturile potentiale asupra mediului. |

Criteriile de alegere a alternativei optime pentru PUZ au fost:

a. relevanta: alternativa nu trebuie sa contravina realizarii obiectivelor PUZ si trebuie sa ofere cadrul dezvoltarii amenajarii teritoriale vitoare;

b. fezabilitate din perspectiva protectiei mediului: natura impactului -/+ si modalitati de diminuare sau intarire (dupa caz);

c. fezabilitate economica si sociala: bugete financiare / acceptarea sau neacceptarea din partea populatiei si potentialilor investitori.

Avandu-se in vedere aceste aspecte si criterii, studiile de fundamentare si analizele pentru implementarea PUZ-ului s-au referit in principal la respectarea normelor legislative, contributia la dezvoltarea zonei, pozitionarea obiectivului fata de zona de interes, accesibilitatea la amplasament.

Decizia implementarii PUZ s-a luat in urma efectuarii unei serii de studii de fundamentare care vizeaza cerintele pentru stabilirea si implementarea functiunii propuse in cadrul zonei, posibilitatea de racordare cu functiunile propuse prin PUG in zona, astfel incat sa fie compatibile din perspectiva mediului, dar s-a avut in vedere ca factor major determinant si cerintele beneficiarului privind directia de dezvoltare a obiectivului.

Varianta 0

Aceasta este varianta prin care nu s-ar implementa Planul Urbanistic Zonal si prin urmare nu ar fi initiate proceduri in vederea rezolvarii disfunctionalitatilor actuale privind zonificarea functionala, asigurarea retelelor edilitare, asigurarea unor masuri care sa conduca la implementarea planului.

Bilantul teritorial aferent Variantei 0 (situatia existenta):

- teren extravilan arabil: S = 744.473 mp.

Varianta 1

Aceasta varianta propune implementarea PUZ-ului.

Bilantul teritorial aferent Variantei 1 (bilant teritorial privind reglementarea functionala a terenului):

- suprafata teren: St = 744.473 mp

- suprafata aferenta parcului: Sp = 744.473 mp

- suprafata maxima construita: Sc = 700.000 mp

- suprafata platforme: Sb = 2.000 mp

- suprafata circulatii: S = 40.000 mp

- suprafata spatii verzi: Ssv = 150.000 mp

Alegerea variantei optime

Varianta aleasa a fost varianta 1, implementarea acesteia prezentand avantaje pentru dezvoltarea comunei, crearea unor noi locuri de munca, implementarea unui proiect cu respectarea normelor legislative si încadrarea în strategia nationala si strategia judeteana de dezvoltare .

Identificarea si evaluarea optiunilor s-a facut pe baza principalelor criterii: costurile de investitie si de exploatare, riscuri de mediu, riscuri legate de sanatate, riscuri de implementare, concordanta cu standardele UE si nationale.

| Factor de mediu | Aspect identificat | Propunerea PUZ | Criteriile care au condus la alegerea variantei prezentate |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare. | Asigurarea alimentarii cu apa din subteran. Colectarea apelor uzate intr-un bazin vidanjabil. | Se asigura fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila. Se asigura impact negativ minim asupra mediului Limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze |
|  | Depozitare necontrolata a deseurilor | Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament, in europubele sau containere, pe platforma betonata, pana la eliminare / valorificare | Alternativa este sustenabila pentru a respecta normele legislative in vigoare |
| Aer | Probleme generate de depozitarea defectuoasa a deseurilor | Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament, in europubele sau containere, pe platforma betonata, pana la eliminare / valorificare | Mentinerea si imbunatatirea calitatii aerului. Alternativa este sustenabila pentru a respecta normele legislative in vigoare |
|  | Calitate scazuta a infrastructurii rutiere | Imbunatatirea sistemului rutier | Pentru implementarea proiectului se propune amenajarea si modernizarea drumurilor comunale care vor asigura accesul la obiectiv |
| Sol | Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare. | Asigurarea alimentarii cu apa din subteran. Colectarea apelor uzate intr-un bazin vidanjabil. | Se asigura fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila. Asigurarea colectarii apelor uzate si eliminarea acestora prin solutii tehnologice corespunzatoare cu cerintele legislatiei in vigoare. Se asigura impact negativ minim asupra mediului |
|  | Depozitare necontrolata a deseurilor | Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate pe amplasament, in europubele sau containere, pe platforma betonata, pana la eliminare / valorificare | Alternativa este sustenabila pentru a respecta normele legislative in vigoare |
| Sanatate | Respectarea ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare | Planul propus nu afecteaza normele de igiena si sanatate a populatiei. | Se asigura fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila. Alternativa este sustenabila pentru a respecta normele legislative in vigoare Amplasamentul este situat la distanta de 500 m de zonele locuite si in afara zonelor cu trafic intens |
| Biodiversitate | In zona nu se inregistreaza arii si specii naturale protejate | Asigurarea spatiilor verzi | Suprafata terenului si conceptul proiectului permit asigurarea amenajarii de spatii verzi |
| Riscuri naturale | Zona nu prezinta riscuri ridicate naturale | - | - |
| Conservare/ utilizare eficienta a resurselor naturale | Necesitatea valorificarii adecvate a resurselor naturale | Conservarea resurselor naturale | Se asigura fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila, utilizarea optima a resurselor. Se asigura monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran. Producerea energiei electrice prin conversia energiei solare cu ajutorul celulelor fotovoltaice contribuie la reducerea emisiilor de CO2 specifice proceselor traditionale de producere a energiei electrice si protejeaza resursele naturale de combustibil |
| Patrimoniu, cultura | Necesitatea protectiei, mentinerea si restaurarea monumentelor istorice. Pastrarea cadrului natural. | In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. | Posibilitatea redusa de indentificare pe amplasament a unor elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale. |
| Constientizarea publicului | Implementarea legislatiei de mediu impune desfasurarea de campanii de informare a populatiei, a tuturor categoriilor de varsta sau pregatire, privind obligatiile administratiei publice locale, a persoanelor fizice si juridice de a mentine un mediu curat, nepoluat. Populatia trebuie implicata in actiuni de protectie a mediului. | Beneficiarul aduce la cunostinta publicului propunerea de PUZ-ului. | Se vor respecta procedurile legale de avizare a PUZ-ului care prevad masuri de informare a publicului. |

Alternative de proiectare si alternative privind metodele de executie

Proiectarea obiectivului se va face de catre persoane fizice / juridice specializate, tinandu-se cont de conditiile impuse prin avizele / autorizatiile emise de catre autoritatile competente.

Se vor folosi materiale de calitate si tehnologii moderne pentru constuirea fiecarui obiectiv.

### 11. DESCRIEREA MASURILOR AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului propus se bazeaza pe obiectivele de mediu relevante, pe componente si aspectele de mediu, axandu-se pe acele componente de mediu si domenii care cel mai probabil vor fi afectate de implementarea acestuia.

Progamul de monitorizare trebuie evaluat periodic, in special daca situatia generala sau orice alta influenta asupra mediului este schimbata, fie luate in mod natural, fie masurate in arealul considerat.

Conform art. 27 din HG 1076/2004 monitorizarea implementarii planului sau programului, in baza programului propus de titular, are in vedere identificarea inca de la inceput a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului, precum si efectele adverse neprevazute, in scopul de a putea intreprinde actiunile de remediere corespunzatoare. Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului.

La nivelul obiectivului se propune urmatorul program de monitorizare, defalcat pe domeniile specifice efectelor semnificative:

| Factor / Aspect de mediu | Indicatori monitorizati |
| --- | --- |
| Apa | modul de implementare a proiectului privind asigurarea alimentarii cu apa si evacuarea apelor uzate monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran si mentinerea unui registru de consum modul de implementare a masurilor incluse in planul de management al deseurilor in legatura cu prevenirea eliminarii necontrolate a deseurilor |
| Solul | modul de implementare a proiectului privind evacuarea apelor uzate modul de implementare a masurilor incluse in planul de management al deseurilor in legatura cu prevenirea eliminarii necontrolate a deseurilor modul de implementare a proiectului privind intretinerea spatiilor verzi si a drumurilor interioare |
| Aerul | modul de implementare a proiectului privind intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces, in vederea diminuarii emisiilor de pulberi in suspensie care sunt generate de trafic modul de respectare a utilizarii tehnologiilor moderne, nepoluante pastrarea unui registru cu toate reviziile si reparatiile echipamentelor si autovehiculelor din parcul auto al societatii |
| Zgomotul | elemente privind amplasarea si amenajarea cailor de circulatie perimetrale si interioare in raport cu necesitatile privind protejarea receptorilor sensibili (populatie, constructii) la zgomot si vibratii elemente privind utilizarea de echipamente cu un nivel de poluare sonora redus |
| Flora si fauna (Biodiversitatea) | Monitorizarea biodiversitatii se va realiza in scopul verificarii/evaluarii impactului investitiei asupra caracteristicilor initiale ale habitatelor si a speciilor, in special asupra: modificarilor caracteristicilor structurale initiale ale habitatelor modificarilor microclimatice din zonele imediat invecinate investitiei propuse modului de respectare a propunerilor privind spatiile verzi propuse masurilor incluse in planul de management al deseurilor in legatura cu prevenirea eliminarii necontrolate a deseurilor |
| Populatia si sanatatea umana | modul de respectare a procentului de spatiu verde propus, amenajarea si intretinerea corespunzatoare a acestuia modul de amenajare / intretinere a cailor de comunicatii si transport |
| Peisajul | modul de asigurare si intretinere a spatiilor verzi propuse |

- Recomandari cadru pentru componenta de mediu apa

Conceptia de gospodarire integrata a apelor imbina aspectele de utilizare a acestora cu cele de protectie a ecosistemelor naturale. Astfel, se au in vedere urmatoarele obiective:

a) Asigurarea alimentarii continue cu apa a obiectivului:

- utilizarea surselor de apa avizate / autorizate

- utilizarea rationala prin economisirea apei si reducerea pierderilor din sistemele de transport, retelele de distributie a apei, procese tehnologice si minimalizarea consumurilor specifice

- monitorizarea volumelor de apa preluate din subteran si mentinerea unui registru de consum.

b) Imbunatatirea calitatii apei la evacuare:

- colectarea apelor uzate

- verificarea periodica a etanseitatii bazinului vidanjabil

- identificarea si implementarea unor mijloace de prevenire, limitare si diminuare a efectelor poluarii accidentale.

c) Reconstructia ecologica a apelor de suprafata:

- imbunatatirea si realizarea de habitate corespunzatoare conservarii biodiversitatii naturale.

- Recomandari cadru pentru componenta de mediu aer

- utilizarea doar a echipamentelor / instalatiilor agrementate, cu nivel minim de evacuare emisii in atmosfera

- efectuarea la timp a inspectiilor tehnice periodice, a reviziilor si reparatiilor pentru echipamentele din cadrul obiectivului si a autovehiculelor din parcul auto al societatii.

- Recomandari cadru pentru componenta de mediu sol si gestiunea deseurilor

- aplicarea planului regional, judetean si a proiectului de gestionare integrata a deseurilor

- crearea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor

- respectarea procedurilor operationale privind fluxul si procesele tehnologice din cadrul obiectivului.

- Restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit

In imediata vecinatate a amplasamentului de interes nu sunt semnalate situri arheologice, obiective de arhitectura protejate sau alte tipuri de obiective si folosinte care ar putea fi afectate in mod direct de realizarea investitiei propuse. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui sa isi asume responsabilitatea ca in cazul in care prin lucrarile de dezvoltare a investiei va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de alta natura, care, potential, prezinta interes din punct de vedere al mostenirii istorice, arheologice si culturale sa intrerupa desfasurarea acestor lucrari, sa instiinteze autoritatile competente in acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a masurilor de conservare necesare, respectiv asupra derularii in continuare a lucrarilor.

### 12. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Raportul de mediu a fost elaborat in concordanta cu HG 1076/2004 care transpune Directiva 2001/42/EC (Directiva SEA). Prezentul raport include evaluarea impactului prezent asupra mediului, starea actuala a factorilor de mediu cu efectele pozitive si negative asupra evolutiei lor probabile in cazul neimplementarii sau implementarii planului.

Realizarea planului urbanistic general a derivat la solicitarea beneficiarului din intentia introducerii in intravilan a unei suprafete de 744.473 mp, in vederea construirii unui parc fotovoltaic ce va produce energie electrica din surse regenerabile.

  - Descrierea PUG – Informatii generale

Denumire obiectiv: Realizare PUZ – Introducere in intravilan si stabilire zona functionala de echipare tehnico-edilitara respectiv producere energie electrica din surse regenerabile – parc fotovoltaic

Beneficiari: S.C. RTG SOLAR ENERGY S.R.L.

Amplasament: comuna Iepuresti, sat Valter Maracineanu, tarla 103, 104, 106 si 107, judet Giurgiu

Regim juridic: Teren in proprietate privata

Scopul P.U.Z.-ului: Reglementarea suprafetei de teren de 744.473 mp (scoaterea din circuitul agricol) si definirea noii functiuni

Obiectul P.UZ.-ului: Introducerea in intravilan a terenului analizat (cu suprafata 744.473 mp), in vederea infiintarii unui parc fotovoltaic.

  - Impactul prognozat asupra mediului si masuri de diminuare a impactului

Protectia apelor

Alimentarea cu apa se va asigura din subteran, prin intermediul unui foraj ce se va executa pe amplasament, cu  respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului. Astfel, la faza de investiei se va intocmi un studiu hidrogeologic preliminar, pentru care se va obtine un Referat de expertiza emis de INHGA.

Pentru personalul de paza, pe amplasament se va monta o toaleta ecologica, prevazuta cu bazin vidanjabil, etans.

Prestarea serviciilor de vidanjare se va asigura doar de catre firme autorizate pentru desfasurarea acestui tip de activitate.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea panourilor fotovoltaice vor fi deversate liber la nivelul terenului. ln procesul de spalare a panourilor fotovoltaice nu se vor utiliza substante chimice (detergenti).

Apele pluviale cazute pe suprafata parcului fotovoltaic vor fi date liber la teren.

Protectia aerului

Nivelul emisiilor atmosferice estimate, rezultate atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare a obiectivului propus prin PUZ, se vor situa sub valorile limita stabilite de ordinele nr. 462/1993 si nr. 756/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor efectua la timp inspectiile tehnice periodice, reviziile si reparatiile pentru echipamentele din cadrul obiectivului si pentru autovehiculele din parcul auto al societatii.

Protectia solului

Pe amplasament se va monta o toaleta ecologica, prevazuta cu bazin vidanjabil, etans.

Prestarea serviciilor de vidanjare se va asigura doar de catre firme autorizate pentru desfasurarea acestui tip de activitate.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea panourilor fotovoltaice vor fi deversate liber la nivelul terenului. ln procesul de spalare a panourilor fotovoltaice nu se vor utiliza substante chimice (detergenti).

Apele pluviale cazute pe suprafata parcului fotovoltaic vor fi date liber la teren.

Deseurile rezultate in perioada de exploatare a obiectivului vor fi gestionate corespunzator cu prevederile legale si vor fi predate doar catre societatii autorizate pentru prestarea serviciilor de salubritate.

Se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

  - Concluzii

- Prin Planul Urbanistic Zonal se propune introducerea in intravilan a unui teren cu suprafata de 744.473 mp si amenajarea accesului în incinta, prin modernizarea strazii mediane si a intersectiei dintre aceasta si drumul expres DN 5., in vederea infiintarii unui parc fotovoltaic.

- Scopul elaborarii PUZ-ului este de a reglementa urbanistic zona studiata si de a stabili o zona cu functiune industriala - zona de echipare tehnico-edilitara respectiv producere energie electrica din surse regenerabile – parc fotovoltaic, in conditiile respectarii prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.

- Planul propune configurarea incintei parcului fotovoltaic prin indicarea amplasamentului optim pentru panourile fotovoltaice si a amenajarilor exterioare aferente functionarii acestuia

- In prezentul studiu au fost prezentate conditiile initiale, a fost analizat impactul potential si propunerea masurilor de reducere a acestuia pentru zona in care se propune realizarea PUZ-ului.

- Terenul nu se afla in sau in vecinatatea vreunui sit protejat. Cel mai apropiat sit natural protejat este ROSPA0022 Comana cu punctul cel mai apropiat la aprox. 6 km, pe directia sud-est.

- Planul propus nu provoaca deteriorarea sau pierderea partiala sau totala a vreunui habitat natural de interes comunitar si nici nu duce la izolarea reproductiva a unui/unor specii de interes comunitar.

- Conform hartilor de hazard 1% si 10% intocmite de AN Apele Romane, terenul studiat nu se afla in zona cu risc de inundabilitate.

- Prin PUZ se prevede asigurarea unui procent de cca 20% spatii verzi, din suprafata totala a terenului, iar caile de acces din incinta vor fi drumuri de pamant.

- Terenul care a generat PUZ si pe care se propune realizarea obiectivului este amplasat in extravilanul comunei Iepuresti, in partea de sud-est a localitatii Valter Maracineanu, pe malul drept al raului Balaria.

- Planul poate fi luat in considerare pentru aprobare, doar cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia in vigoare.

- Prin implementarea masurilor de diminuare a impactului (prezentate in acest raport), nu se preconizeaza impacturi negative semnificative asupra mediului si aspectelor conexe.

Intocmit,

| Ing. Marina Petre – Expert de Mediu | Chim.. Dana Garganciuc – Expert de Mediu |
| --- | --- |

### 13. REFERINTE BIBLIOGRAFICE

Pentru elaborarea Raportului de mediu:

- Legislatia de mediu in vigoare

- Enciclopedia Geografica a Romaniei – Dan Ghinea

- Ghid de aplicare a procedurilor EIA/SEA/EA - Elena Giurea, Alexandru Nicoara, Florentina Florescu, Carmen Sandu

- Raport privind starea mediului in judetul Giurgiu

- Strategia de dezvoltare socio-economica a judetului Giurgiu 2014-2020

- Planul de management al bazinului hidrografic Arges Vedea

- Planul Urbanistic General al Comunei Iepuresti

- Planul Urbanistic Zonal propus