MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obiectivul

”Aducerea la cota iniȚială a terenului prin umplere cu deȘeuri inerte în vederea amenajării de spaȚiu verde, sat Gorneni, comuna IepureȘti, judeȚul Giurgiu”

LISTA DE SEMNăTURI

| ADMINISTRATOR | ec. Adina Maria Dumitru |
| --- | --- |
| ELABORATOR DOCUMENTATIE | ecolog Mihaela Pană |
| COLABORATORI |  |
|  | ing. Elena Duminică ing. Marius Ivașcu |

BORDEROU

LISTA DE SEMNĂTURI	2

I.	INTRODUCERE	5

II.	DENUMIREA PROIECTULUI	5

III.	TITULAR	5

IV.	DESCRIEREAPROIECTULUI	5

IV.a.	Rezumatul proiectului	5

IV.b.	Necesitatea proiectului	6

IV.c.	Valoarea de investiție	6

IV.d.	Perioada de implementare propusă	6

IV.e.	Descrierea  elementelor specifice proiectului propus	6

IV.e.1.	Profilul și capacitatea de producție	6

IV.e.2.	Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	7

IV.e.3.	Descrierea proceselor de producție  ale proiectului propus	7

IV.e.4.	Materiile prime, energia si combustibilii utilizați	11

IV.e.5.	Racordarea la rețelele utilitare existente	11

IV.e.6.	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona                             afectata de execuția investiției	11

IV.e.7.	Cai noi de acces sau schimbarea celor existente	11

IV.e.8.	Resursele naturale folosite în construcție și funcționare	11

IV.e.9.	Metode folosite în construcție/demolare	11

IV.e.10.	Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere in funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	11

IV.e.11.	Relația cu alte proiecte existente sau planificate	12

IV.e.12.	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	12

IV.e.13.	Alte activități care pot apărea în urma proiectului	12

IV.e.14.	Alte autorizații cerute prin proiect	12

V.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	12

VI.	DESCRIEREA AMPLASĂRII  PROIECTULUI	12

VII.	DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA  MEDIULUI	13

A.	Surse de poluanți și instalații  pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	................................................................................................................................13

a)	Protecția calității apelor	13

b)	Protecția aerului	14

c)	Protecția împotriva zgomotelor si vibrațiilor	15

d)	Protecția împotriva radiațiilor	15

e)	Protecția solului si subsolului	16

f)	Protecția ecosistemelor terestre si acvatice	16

g)	Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public	17

h)	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării	18

i)	Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase	18

B.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei                           și a biodiversității	18

VIII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	18

VIII.1.	Impactul asupra populației, sănătății umane și biodiversității	18

VIII.2.	Impactul asupra faunei si florei	19

VIII.3.	Impactul asupra solului	21

VIII.4.	Impactul asupra folosințelor si bunurilor materiale	21

VIII.5.	Impactul asupra calității si regimului cantitativ al apei	22

VIII.6.	Impactul asupra calității aerului si climei	23

VIII.7.	Impactul zgomotului si vibrațiilor	23

VIII.8.	Impactul asupra peisajului si mediului vizual	24

IX.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	24

X.	LEGĂTURI CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	24

XI.	LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	25

XI.1.	Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier	25

XI.2.	Localizarea organizării de șantier	25

XI.3.	Descrierea impactului asupra mediului  a lucrărilor organizării de șantier	25

XI.4.	Surse de poluanți si instalații de reținere, evacuare si dispersiei poluanților in mediu in timpul organizării de șantier	25

XI.5.	Dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor in mediu	25

XII.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI,              IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	26

XII.1.	Lucrări propuse  pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente si/sau la încetarea activității	26

XII.2.	Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazul de   poluări accidentale	26

XII.2.1.	Sistemul de alarmare	26

XII.2.2.	Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației	27

XII.2.3.	Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare in vederea utilizării                   ulterioare  a terenului	27

XIII.	ANEXE	27

XIV.	PREVEDERI PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENȚA                           ART. 28 DIN OUG 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR PROTEJATE	27

XV.	prevederi pentru proiectele care se realizează pe ape sau în legătură cu apele	27

XV.1.	Localizarea proiectului	27

XV.2.	Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a                 corpului de apă  de suprafață și subterană	28

XV.3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă	28

XVI.	CRITERII PREVĂZUTE ÎN ANEXA 3 LA LEGEA 292/2018	28

introducere

Ca urmare a emiterii Deciziei etapei de evaluare inițială s-a trecut la următoarea etapă a procedurii de emitere a acordului de mediu pentru ”Aducerea la cota inițială a terenului prin umplere cu deșeuri inerte în vederea amenajării de spațiu verde, sat Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu”.

Conform Anexei 2 la Ordinului 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, acest proiect, se încadrează la pct. 13.a Orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la punctul 24 din anexa 1, ale proiectelor  prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, care pot avea efecte semnificative  negative asupra mediului .

Prezenta documentație a fost întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 5E din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului  anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

- DENUMIREA PROIECTULUI

”Aducerea la cota inițială a terenului prin umplere cu deșeuri inerte în vederea amenajării de spațiu verde, sat Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu”.

- TITULAR

Beneficiarul: S.C. ENVIRO GROUP AGREGATE S.R.L.

Adresa : localitatea Bulbucata, str. Nichifor Crainic nr. 22, camera 1, județul Giurgiu

J52/430/2020, C.U.I. RO42642731

e-mail: enviro.agregate@gmail.com

Tel:0721-676109

Reprezentant: Mircea Andrei

Proiectant: S.C. ARGIF PROIECT SRL

Adresa: Str. I.C. Brătianu, nr. 34, Piteşti, judeţul Argeş.

Tel./ Fax: 0248 222 182.

- DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumatul proiectului

Proiectul propus constă în umplerea gropii existente pe amplasament cu deșeuri inerte până se ajunge la cota terenului din zonă. Operațiunea este una de rambleiere care conform definiției din Anexa 1 a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, prin modificările introduse prin OUG 74/2018,  reprezintă :”operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri.” Astfel, materialele de umplutură acceptate sunt deșeuri inerte așa cum sunt definite  în Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a  deșeurilor la depozitare  și lista naționala de deșeuri  în fiecare clasă de depozit, cap 2, tabel 2.1.

Deșeurile de umplutură care se vor depozita  în zona excavației trebuie sa fie deșeuri care înainte de depozitare au  suferit o tratare mecanică (sortare, concasare, mărunțire, omogenizare) astfel încât  excavația sa fie ocupată uniform, să se valorifice la maximul volumul disponibil și să se asigure stabilitatea  umpluturilor.

Dimensiunile actuale ale excavației existente sunt:

- Suprafață măsurată la partea superioara:37.907 mp

- Suprafață măsurată la partea inferioara, în bază: 28.599 mp

- Adâncimea medie: 4 m

Conform măsurătorii topografice realizate volumul disponibil al excavației existente este de 116.688 mc.

Pentru desfășurarea activității sunt necesare următoarele construcții/dotări minimale:

- Împrejmuire teren cu gard din plasă de sârmă

- Porți de acces  cu aceiași înălțime cu gardul, prevăzute cu sistem de închidere

- Cabină recepție/pază – container prefabricat

Ulterior umplerii  gropii existente se va depune un strat de pământ de cu grosimea de  0,5 m la care se adaugă 0,15 m strat de sol fertil.

- Necesitatea proiectului

Necesitatea investiției rezidă din faptul că se dorește redarea in circuit a unei excavații rezultate in urma exploatării de pământ, prin umplerea organizată a acesteia cu materiale de umplutura nepericuloase, deșeuri inerte, până la cota inițială a terenului.

- Valoarea de investiție

Valoarea de investiție, exclusiv TVA, este de cca. 80.000 lei.

- Perioada de implementare propusă

Lucrările de execuție se preconizează să înceapă în trimestrul 4/2021, iar punerea în funcțiune este previzionată în trimestrul 1/2022.

- Descrierea  elementelor specifice proiectului propus

- Profilul și capacitatea de producție

Profilul: Lucrări de reconstrucție teren afectat de excavații

Principalele caracteristici constructive sunt prezentate în tabelul 2 de mai jos:

- Caracteristicile constructive ale excavației de teren

| Elemente caracteristice | U.M | Excavație |
| --- | --- | --- |
| Volumul disponibil | mc | 116.688 |
| Cantitate estimativă, anuală, de materiale de umplutură | mc | 23.000 |
| Suprafață bază | mp | 28.599 |
| Suprafața la partea superioară | mp | 37.907 |
| Adâncimea medie | m | 4 |

- Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

În prezent pe amplasament nu se desfășoară nici o altă activitate. Pe amplasament există doar această excavație care urmează să fie umplută.

- Descrierea proceselor de producție  ale proiectului propus

Descrierea lucrărilor aferente proiectului

Proiectul cuprinde următoarele lucrări:

Pentru desfășurarea activității sunt necesare următoarele construcții/dotări minimale:

- Împrejmuire teren cu gard din plasă de sârmă

- Porți de acces/barieră

- Cabină recepție/pază

- Utilități

- Împrejmuire teren cu gard din plasă de sârmă

Amplasamentul va fi împrejmuit pe tot perimetrul cu gard din plasa de sarma sau gard din sarmă ghimpata  fixata pe stâlpi din metal/lemn, h = 2m. Lungime împrejmuire: 1.341 ml. Securitatea amplasamentului este asigurată de un sistem de paza permanent.

- Porți de acces/barieră

Sunt prevăzute porți de acces cu aceiași înălțime cu gardul sau barieră, dotate cu sistem de închidere pentru asigurarea securității zonei.

- Cabină recepție/pază

Acesta va fi un container prefabricat cu dimensiunile de 2,5 x 6 m (S = 15 mp). Acesta va fi dotată corespunzător pentru desfășurarea activităților administrative și de pază a amplasamentului.

- Utilități

Alimentarea cu energie electrică se va face prin branșarea la rețeaua electrică existentă în zonă. Nu sunt necesare alte branșamente la utilități. Pentru nevoi igienico-sanitare se va instala o toaletă ecologică, iar apa potabilă se asigură prin dozator apă sau apă îmbuteliată.

Descrierea proceselor tehnologice

În etapa de execuție singurele lucrări care se vor executa sunt cele legate de realizarea împrejmuirii și a porții de acces. Cabina recepție/pază este prefabricata și nu necesită decât montaj.

In etapa de exploatare

Proiectul propus constă în umplerea gropii existente pe amplasament cu deșeuri inerte (de tipul celor menționate în tabelul 2 de mai jos) până se ajunge la cota terenului din zonă.  Materialele de umplutură sunt deșeuri inerte așa cum sunt definite  în ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a  deșeurilor la depozitare  și lista naționala de deșeuri  în fiecare clasă de depozit, cap 2, tabel 2.1. și secțiunea 6 – Lista național a deșeurilor acceptate în fiecare clasă de depozitare, precum și a Deciziei CE 2014/955/UE de modificare a Deciziei 200/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei  2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului.

- Tipurile de deșeuri inerte acceptate ca umplutură

| Cod deșeuri | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| Deșeuri inerte acceptate - fără testare |
| 10 11 03 | Deșeuri din fibre de sticlă (numai deșeuri care nu conțin compuși organici lianți) |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cărămizi |
| 17 01 03 | țigle şi materiale ceramice |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, țigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 02 | sticla |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 19 12 05 | sticlă |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 02 02 | Pământ și pietre (numai din categoria deșeuri din grădini și parcuri) |
| Deșeuri inerte acceptate - numai după analizare și testare |
| Deșeuri de la exploatarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor |
| 01 01 01 | deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere |
| 01 01 02 | deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărtură de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| Deșeuri din procese termice |
| 10 11 05 | particule și praf |
| 10 11 12 | deșeuri din sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 12 01 | deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice |
| 10 12 03 | particule și praf |
| 10 12 08 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică) |
| 10 13 01 | deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 06 | particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13) |
| 10 13 14 | deșeuri din beton și nămoluir cu beton |
| Deșeuri nespecificate în alta parte |
| 16 01 20 | sticlă |
| Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 05 06 | deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| Deșeuri de la instalațiile de tratare a reziduurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentarea cu apă șu uz industrial |
| 19 12 09 | minerale (de ex. nisip, pietre) |

Operatorul trebuie sa se asigure ca deșeurile pe care le primește respectă cerințele legate de protecția mediului si a sănătății oamenilor.

In acest scop, înainte de depozitarea propriu-zisă a deșeurilor, procesul tehnologic se va desfășura urmând următoarele etape:

- Recepția deșeurilor, care constă în:

- verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de proveniență, natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre transportor).

- inspecţia vizuala, in vederea controlului stării de agregare a deşeurilor  si pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare si criteriile de acceptare

- prelevarea probelor, daca este cazul (dacă se constată neconcordanțe între documentele însoțitoare  și deșeuri), si efectuarea analizei de control (rapida) daca este cazul

- înregistra cantitatea de deşeuri intrată (pe baza documentelor de transport)

Deşeurile inerte utilizate pentru umplerea excavației  existente trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească in lista deșeurilor acceptate ca materiale de umplutură;

- sa fie însoţite de documentele necesare, care să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- tipul deșeurilor (denumire și cod conform legislației în vigoare)

- sursa de proveniență și cantitatea transportată (aviz de însoțire a mărfii, formular de încărcare-descărcare , conform HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României).

- Să fie deșeuri inerte care au suferit în prealabil un proces de tratare mecanică (mărunțite, concasate, sortate); nu se acceptă deșeuri inerte voluminoase care destabiliza masa de materiale de umplutură sau vor împiedica umplerea eficientă și uniformă a excavației.

Daca în urma controlului de recepție rezulta ca sunt respectate toate cerințele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deşeuri către zona de depozitare. Controlul vizual se repeta si la descărcarea deşeurilor.

Daca in urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare sau se constata ca exista diferenţe intre documentele însoţitoare si deşeurile livrate, atunci se efectuează o analiza de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi in funcţie de tipul si aspectul deşeurilor.

Neconformările pot apărea din mai multe motive, printre care:

- documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

- deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele însoţitoare sau nu corespund cu deşeurile menționate in lista deşeurilor acceptate

In caz de neconformare operatorul refuza depozitare.

In cazul in care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, si  se reîncarcă în mașina transportoare si vor fi refuzate la depozitare.

Operatorul amplasamentului va realiza înregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile deşeurilor primite, cod deseu, sursa, data livrării, alte informaţii considerate relevante. Aceste informaţii vor fi disponibile și in format electronic.

- Tehnologia de exploatare propriu-zisă

Modul specific de exploatare utilizat de către operatorul excavației existente depinde de natura deșeurilor acceptate si trebuie să țină cont de:

- starea fizica a deşeurilor;

- condiţiile meteo din momentul depozitarii;

- cerinţele speciale pentru evitarea riscurilor.

#### Metode de depozitare / descărcare

Pentru depozitarea deşeurilor inerte în spațiul destinat umplerii, procesul tehnologic va respecta recomandările din Normativul tehnic privind depozitare, aprobat cu Ordinul 757/2004, subcapitolul 4.2.2. Depunerea deșeurilor, respectându-se cerințele specifice depozitelor din clasa c (depozite pentru deșeuri inerte).

Etapele principale ale procesului tehnologic sunt următoarele:

- descărcarea la locul de depozitare indicat

- împrăştiere si compactare, pentru reducerea volumului

Deşeurile se depun si se distribuie in straturi cat se poate de subţiri (clasa c - max. 0,50 m), apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie sa fie de minim 0,8 tone/m3. Repartizarea deșeurilor inerte în spațiul excavației de pe amplasament trebuie făcută astfel încât să se asigure stabilitatea umpluturii, în special pentru evitarea alunecărilor.

Deșeurile inerte  se vor depune pe parcele mici de depozitare care trebuie umplute cât mai repede pentru a se evita astfel formarea de zone cu apă din precipitații.  În cazul acumulărilor de apă aceasta trebuie evacuată prin pompare în afara excavației.

La descărcarea unor deșeuri mai prăfoase  acestea vor fi acoperite imediat cu alte deșeuri inerte sau cu materiale minerale pentru a împiedica  împrăștierea de particule  în atmosferă.

Activitatea de descărcare propriu-zisa a deşeurilor inerte se supune unor reguli stricte pe care trebuie sa le cunoască toţi lucrătorii, precum si conducătorii vehiculelor de transport. Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. În cazul in care apar îndoieli cu privire la caracteristicile deşeurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, va fi informată imediat conducerea, astfel încât sa poată fi luate masurile necesare.

Nivelarea si compactarea

Deşeurile descărcate vor fi imediat nivelate si compactate, aceasta practica având mai multe avantaje:

- creează posibilitatea depozitarii unei cantităti mai mari de deşeuri în unitatea de volum;

- minimizează fenomenele de tasare pe termen scurt.

Delimitarea zonelor de lucru

Delimitarea zonei de lucru se va face prin marcaje temporare: metoda este foarte simplu de aplicat, dar necesita un control strict, pentru a evita amplasarea incorecta a marcajelor si deci descărcarea deşeurilor in afara zonei de lucru.

Delimitarea zonelor de lucru zilnice se va face ţinând cont de:

- securitatea muncii;

- suprafaţa necesară pentru buna exploatare a spațiului de depozitare;

- tipul si dimensiunea vehiculelor de transport deşeuri;

- stabilitatea deșeurilor depozitate.

Echipamente mobile pentru exploatare

Exploatarea depozitului se realizează cu ajutorul echipamentelor mobile: compactor, incarcator, buldozer.

- Închiderea excavației după umplere

Închiderea finală după umplerea cu deșeuri inerte a excavației (până la o cotă care să permită așezarea stratelor de închidere finală) se va realiza, prin asimilare, cu respectarea Normativul tehnic privind depozitare, aprobat cu Ordinul 757/2004, subcapitolul 3.7.3. Cerințe pentru depozitele de deșeuri inerte (clasa c).

Astfel, ulterior umplerii  gropii existente se va depune un strat de pământ cu grosimea de minim   0,5 cm la care se adaugă 0,15 cm strat de sol fertil pe care se plantează imediat gazon/iarbă, rezultând un spațiu verde.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizați

În procesul tehnologic desfășurat pe amplasament nu se vor folosi materii prime.

Pentru desfășurarea activităților administrative se va folosi energie electrică, iar pentru funcționarea utilajelor de exploatare se va folosi ca și combustibil motorina. Alimentare cu combustibili se va face din stații de alimentare carburanți autorizate.

- Racordarea la rețelele utilitare existente

Alimentarea cu energie electrică se va face prin branșarea la rețeaua electrică existentă în zonă. Nu sunt necesare alte branșamente la utilități. Pentru nevoi igienico-sanitare se va instala o toaletă ecologică, iar apa potabilă se asigura prin montarea uni dozator de apă sau se va procura apă îmbuteliată.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona  afectata de execuția investiției

Așa cum am precizat la subcapitolul III.e.3. Descrierea proceselor de producție ale  proiectului propus, când se  va ajunge la cota de umplere a excavației (cu respectarea cotei finale de umplere care sa permită așezarea stratelor finale de închide a excavației) se va proceda la acoperirea finală a acesteia.

- Cai noi de acces sau schimbarea celor existente

Accesul se realizează din drumul european E70 și apoi pe drumul de exploatare agricola situat la nord de amplasament.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Pentru execuția lucrărilor conexe desfășurării activității de pe amplasament (împrejmuire cu gard de plasa de sârmă/sârmă ghimpată și poartă acces/barieră) nu se vor folosi resurse naturale.

La sfârșitul perioadei de funcționare se va procura pământul argilos și stratul de pământ fertil necesar închiderii și aducerii la cota terenului din zona amplasamentului analizat.

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizării lucrărilor menționate.

- Metode folosite în construcție/demolare

Lucrările de construcții prin care se va realiza obiectivul constau  doar în lucrări de săpătură pentru construcție gard.

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere in funcțiune, exploatare,     refacere si folosire ulterioara

Etapele de execuție sunt:

- Realizare măsurătorilor topografice cu determinarea limitelor amplasamentului si a volumului disponibil al excavației existente (etapa realizată).

- Execuție împrejmuire amplasament cu gard de plasa de sârmă/ sârmă ghimăată și porți acces/barieră;

- Montare cabina recepție/pază la intrarea pe amplasament.

La finalul perioadei de umplere a excavației  se va proceda la demararea lucrărilor de închidere finală cu strat de pământ argilos, strat de pamânt fertil și însămânțare cu iarbă.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu există relații cu alte proiecte existente sau planificate.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activități care pot apărea în urma proiectului

Nu apar activități noi în urma realizării proiectului.

- Alte autorizații cerute prin proiect

Conform adresei Primărie comunei Iepurești nr. 2658/12.07.2021 pentru lucrările care fac obiectul prezentei documentații  nu este necesară autorizație de construire așa cum este prevăzut în Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a depunerii Notificării către APM Giurgiu s-a emis Decizia etapei de evaluare inițială.

Documentele sus menționate sunt prezentate în copie in anexa 1.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRIIproiectului

Terenul studiat este amplasat în partea de nord a satului Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu, tarlaul T 28/1, având numărul  cadastral 31417. Terenul este proprietate privată.

Accesul se realizează din drumul european E70 și apoi pe drumul de exploatare agricola situat la nord de amplasament.

Amplasamentul terenului analizat este situat în intravilanul localității Gorneni și ocupă o suprafață de 44.100 mp.

Categoria de folosință este: curți construcții.

Vecinătăți:

- la est și vest - terenuri agricole

- la nord – drum  de exploatare și teren agricol

- la sud – canal de desecare și teren agricol

Distanța față de cele mai apropiate locuințe față de amplasamentul studiat sunt:

- la sud-est: 400 m

- la sud: 500 m

- la sud-vest: 550 m

În imediata vecinătate, la sud de amplasament, se află un canal de desecare.

Cel mai apropiat curs de apa permanent este râul Neajlov situat la cca. 1,39 km sud de amplasament.

Coordonatele geografie  ale întregului amplasament unde se află situată excavația sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Coordonate geografice STEREO 70 ale amplasamentului excavației

ce urmează a fi umplută

| Nr. Punct | X (EST) | Y (NORD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 310628.590 | 568905.915 |
| 2 | 310526.546 | 569002.497 |
| 3 | 310622.205 | 569036.060 |
| 4 | 310622.200 | 569037.318 |
| 5 | 311150.216 | 569319.644 |
| 6 | 311156.535 | 569294.524 |
| 7 | 311160.727 | 569278.355 |
| 8 | 311164.905 | 569261.646 |
| 9 | 311168.899 | 569246.255 |

Detalii privind amplasamentul sunt prezentate în Plan de încadrare in zona și Plan de situație anexate, precum și în planul de situație dwg – CD anexat.

- descrierea efectelor semnificative asupra  mediului

- Surse de poluanți și instalații  pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

- Protecția calității apelor

Surse de poluanți pentru ape

Pe parcursul derulări activității de umplere a excavației existente pot apărea doar situații accidentale care să ducă la poluarea apelor subterane și de suprafață.

Principalele surse posibile de poluare a apelor subterane (acviferul freatic) în cazul activității desfășurate sunt scurgerile întâmplătoare de carburanți si lubrifianți.

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului, precum si pentru reducerea la minim a posibilităților de poluare a acviferului freatic și apelor de suprafață, se vor adopta următoarele masuri:

- utilajele vor fi retrase din zona de lucru, la sfârșitul fiecărei zile de lucru, in vederea evitării unor situații neprevăzute;

- întreținerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a acestora se vor face în afara amplasamentului, respectiv service autorizat și stații carburanți autorizate;

- acceptarea la depozitare numai a deșeurilor inerte, conform listei deșeurilor acceptate pentru umplerea excavației.

- nu se vor desfășura pe amplasament alte activități care pot constituii surse de poluare a apelor de suprafață și subterane.

- Protecția aerului

Surse de poluanți pentru aer

Principalele surse de poluare a aerului sunt emisii nedirijate, difuze, datorate:

- lucrările de manevrare a  materialelor de umplutură

- funcționarea  mașinilor și utilajelor

Poluanții generați de aceste surse sunt:

- praf

- pulberi

- gaze de eșapament

- Surse aferente lucrărilor de manevrare a  materialelor de umplutură

Sursele se încadrează in categoria surselor libere la sol, discontinue, cu un regim maxim de 8 ore/zi.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței excavației existente care urmează a fi umplută.

Poluanții atmosferici caracteristici sunt particulele de proveniența naturala (praf terestru) emise in timpul manevrării deșeurilor inerte și prin eroziunea eoliană.

Emisiile de praf variază adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul activității, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a acestor emisii este generata de traficul echipamentelor si autovehiculelor de lucru și a celor care transportă deșeurile inerte de umplutură.

O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vântului. Fenomenul apare în perioadele cu o frecvență și intensitate mai mare a vântului. Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt operațiunile de descărcare si împrăștiere a diverselor deșeuri inerte care vor fi aduse spre depozitare în excavația existentă.

Emisiile de poluanți in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in principiu 8 ore/zi), putând prezenta unele variații de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Se specifica faptul ca emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a materialeor de umplutură sunt direct proporționale cu conținutul de particule mici (d < 75 μm), invers proporționale cu umiditatea solului/pământului si, după caz, cu viteza de deplasare si cu greutatea utilajului.

Emisiile de particule se limitează la perioada de descărcare și manevrare a materialelor de umplutură, iar dispersia acestora în atmosferă este dependentă de condițiile climatice.

- Surse aferente funcționării utilajelor și mașinilor de transport

Acestea sunt surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității si de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului. Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de execuție a construcțiilor utilizat si recomandat in tarile dezvoltate (Agenția Europeana de Mediu - EEA, Agenția de Protecția Mediului a SUA - USA EPA) se bazează pe luarea in considerare a lucrărilor in ansamblu care se executa pe întreaga arie implicata sau, după caz, pe porțiuni ale acestei arii.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica ce se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara. De asemenea, emisiile de poluanți sunt dependente de perioada de funcționare a utilajelor/mașinilor și condițiile climatice.

Acestea sunt emisii mobile, nedirijate de poluanți în atmosferă, respectiv pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile, poluanți specifici gazelor de ardere (CO2, NH3, NOx, SO2, CO, PAH) rezultate de la combustia motorinei în motoarele Diesel ale maşinilor de transport/utilajele din exploatare. Nivelul concentraţiei poluanţilor emişi în aer depinde de vechimea utilajului, de starea tehnica a acestuia.

In cadrul perimetrului de exploatare, poluanții evacuați in atmosfera vor fi in cantități relativ mici, iar impactul lor va fi strict local.

În vederea protejării calității aerului înconjurător se vor lua următoarele măsuri preventive:

- transportul deșeurilor cu mijloace de transport adecvate (închise), astfel încât să fie reduse emisiile de praf/pulberi;

- în situația descărcării unor deșeuri pulverulente se va proceda la umectarea acestora;

- menținerea tuturor utilajelor de lucru în stare bune de funcționare.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosfera

Nu este cazul.

- Protecția împotriva zgomotelor si vibrațiilor

Sursele de zgomote si vibrații

Principalele surse de poluare sunt mașinile și utilajele din perioada de desfășurare a activității de umplere a excavației existente.

Acestea sunt surse temporare/intermitente  de zgomot si vibrații, fără impact semnificativ.

Activitățile de producție pot produce zgomote cu o intensitate de 61,5 dB, la limita zonei de lucru, conform prevederilor STAS 10009/2017: maxim admis 65,0 dB(A) (tabelul 3 din STAS).

Vibrațiile vor avea ca sursa principală circulația autobasculantelor pe drumurile de exploatare din vecinătate.

Trebuie precizat ca in zona amplasamentului nu sunt clădiri sau construcții și că structura terenului favorizează atenuarea rapida a vibrațiilor.

Masuri pentru protecția împotriva zgomotelor si vibrațiilor:

- menținerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restricții de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

- Protecția împotriva radiațiilor

Activitatea desfășurată pe amplasament nu presupun utilizarea sau producerea substanțelor radioactive periculoase. Nu sunt acceptate deșeuri radioactive ca deșeuri de umplutură.

Având în vedere acest fapt nu sunt necesare masuri de protecție împotriva radiațiilor.

- Protecția solului si subsolului

Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice

Activitatea care se va desfășura pe amplasamentul analizat, în condițiile unei exploatări corespunzătoare, nu constituie o sursa de poluare a solului.

Surse de poluare a solului pot fi:

- Deșeurile propriu-zise;

- Tehnologia de exploatare;

- Utilajele de exploatare;

- Activitatea umana.

Acești poluanți pot ajunge pe sol, subsol si apa freatică numai accidental, in caz de:

- Scurgeri de combustibili/uleiuri uzate pe sol

- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, altele decât cele inerte, direct pe sol

- Acceptarea la depozitare a altor categorii de deșeuri decât cele inerte.

Lucrări și dotări pentru protecția solului și subsolului

Pentru a fi păstrate dimensiunile pozitive ale activității desfășurate, este necesar ca in timpul să se respecte următoarele măsuri:

- Menținerea utilajelor și mașinilor de transport în stare bună de funcționare astfel încât să se evite scurgerile de produse petroliere sau de alta natură pe sol;

- Interzicerea depozitarii deșeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate;

- Reparațiile sau intervențiile tehnice la utilaje se vor face numai în cadrul unui service autorizat.

- Alimentarea cu carburanți sau ulei de motor a utilajelor se va face in spații autorizate.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Vegetația naturală a zonei, în cea mai mare parte înlocuită de culturi, aparține la trei mari formațiuni: stepa care cuprinde pajiști stepice cu graminee (păiușul, colilia, negara, pirul s.a); silvostepa, cu pajiști stepice si pâlcuri de pădure (cuprinzând stejarul pufos si stejarul brumăriu); pădurile de stejar Svlasia); vegetația de lunca cu zăvoaie de sălcii, plopi, îndeosebi in lunca Neajlovului și zonele lacustre, cu bălți.

Fauna cuprinde speciile caracteristice stepei, silvostepei si pădurii de foioase, în zonele unde s-au mai păstrat habitatele naturale.

Pe amplasamentul analizat nu se afla specii de plante și animale cu valoare conservativă.

Ariile naturale protejate din zona amplasamentului studiat și distanțele (în punctele cel mai apropiate) față de amplasament sunt prezentate în cele de mai jos:

- ROSPA0022 Comana – cca. 6 km sud-est de amplasament

- ROSCI0043 Comana – cca. 10 km sud de amplasament

- ROSCI 0138 Pădurea Bolintin – la cca. 14 km sud, nord-vest de amplasament

Amplasamentul studiat nu se afla și nu este în imediata vecinătate a unei arii naturale protejate din rețeaua Natura 2000.

Amplasarea ariilor naturale protejate din zona în raport cu amplasamentul analizat este redată în figura de mai jos:

- Amplasarea ariilor naturale protejate din zona amplasamentului analizat

Având în vedere natura investiției cât și distanța mare față de ariile naturale protejate, considerăm că pe parcursul derulării activității de pe amplasament nu se manifestă un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din ariile protejate menționate mai sus și a biodiversității zonei.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de așezările umane, respectiv de alte obiective

Amplasamentul excavației ce urmează a fi umplută este situat într-o zonă de câmpie cu terenuri agricole de jur-împrejur. Toate terenurile învecinate sunt proprietăți particulare.

Terenul se afla în intravilanul satului Godeni, la cca. 400 m sud-est de cea mai apropiată locuință.

Distanțele față de localitățile cele mai apropiate de amplasamentul analizat sunt:

- localitatea Făcău – la cca. 2 km vest

- localitatea Coteni – la cca. 3 km nord-vest

- localitatea Stâlpu – la cca. 2,5 km sud

- localitatea Bănești – la cca. 3 km sud-est

- localitatea Mihăilești – la cca. 2,5 km nord-est

În vecinătate amplasamentului nu se mia află alte obiective de interes public.

Lucrări, dotări si masuri pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate sau de interes public

Elementele de disconfort urban pe care le poate genera activitatea de umplere a excavației existente pe amplasament sunt insesizabile in zonele locuite având in vedere:

- distanța fața de zonele locuite

- tehnologia de  umplere

- activitățile care desfășoară în imediata vecinătate a amplasamentului

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării

Atât in perioada de execuție, cât ș în perioada de exploatare de pe amplasament nu vor rezulta decât  deșeuri menajere provenite de la personalul de execuție/de exploatare. Aceste deșeuri vor fi colectate corespunzător, in pubele destinate acestui tip de deșeu si eliminate prin operatori autorizați.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

Nu se utilizează sau se prepara substanțe chimice periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Resurse naturale se vor utiliza doar în faza finală de închidere a excavației umplute cu deșeuri inerte. Acestea vor consta din :

- pământ argilos cca. 18.954 mc

- pământ fertil: cca. 5.686 mc

- descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul asupra populației și sănătății umane

Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și sănătății umane.

Impactul pozitiv este dat de :

- impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării lucrărilor:

  - asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite;

  - contribuie la dezvoltarea economica a zonei;

  - aducerea terenului la cota terenului din zonă prin  valorificarea deșeurilor inerte  și redarea terenului pentru o noua folosință.

- Impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare a deșeurilor inerte. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra mediului natural si social.

Impactul negativ poate sa apară în condițiile unei exploatări deficiente, cu producerea de emisii mări de praf și zgomot.

Nu s-au constatat in zona afectări majore ale factorilor de mediu cu efecte asupra sănătății populației.

Personalul care va lucra pe amplasament va respecta reglementările de securitate si sănătate în munca, care le vor fi aduse la cunoștința în momentul angajării și prin instructajele periodice efectuate.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de extindere a impactului asupra populației din vecinătate, cele mai apropiate locuințe se află la cca 400 de amplasament, iar utilizarea principala a terenurilor din zona limitrofă este cea agricolă. Respectarea procesului tehnologic de exploatare va reduce la minim un posibil impact asupra populație si sănătății umane.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusa.

Probabilitatea impactului

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu legislația in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra sănătății populației se poate manifesta pe toata durata de desfășurare a activității de pe amplasament, cu efecte reversibile și cu o frecvență legată de desfășurarea activității de depozitare deșeuri inerte în excavația existentă.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra populației și sănătății umane:

- se va restricţiona pǎtrunderea persoanelor strǎine şi animalelor prin realizarea unei împrejmuiri complete a amplasamentului excavației;

- se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate pentru transportul deşeurilor şi pentru utilajele folosite în acest scop, pentru a nu fi afectat traficul pe sectoarele drumurilor naţionale de acces spre amplasamentul analizat.

- Respectarea tehnologiei de umplere a excavației.

- Impactul asupra a  faunei si florei

Pe amplasamentul analizat există acesta excavație în pământ. Prin realizarea acestei excavații  a fost afectata vegetația și fauna dezvoltată pe amplasament. Investiția care urmează a se realiza vine sa aducă terenul din zona la cota inițială și să transforme spațiul în zonă verde.

În această situație putem considera ca investiția are un impact pozitiv asupra florei si faunei din zonă. Tehnologia de depozitare controlată a deșeurilor inerte în cadrul excavației existente face ca efectul asupra faunei si florei din zona sa fie diminuat la maxim.

Impactul asupra florei si faunei este nesemnificativ, este indirect, temporar, cu intensitate mică locală și se poate manifesta prin:

- emisii de pulberi, gaze de eșapament datorate funcționarii mașinilor si utilajelor (aceasta se va manifesta temporar),

- In intervalul de lucru (ca. 8 ore/zi), funcționarea utilajelor va duce un aport de zgomot și vibrații.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a afecta habitatele sau speciile de animale din zona amplasamentului, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului spre zona siturilor protejate Natura 2000. Toate deșeurile acceptate la depozitare sunt deșeuri inerte, care vor fi depozitate conform tehnologiei de depozitare abordată.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra florei și faunei sunt următoarele:

- delimitarea stricta a zonei active de depozitare în cadrul excavației ce urmează a fi umplută,

- dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operaționala sa fie cat mai mica,

- compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât sa se reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare,

- împrejmuirea suprafeței ocupate de amplasamentul excavației pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă,

- efectuarea de lucrări lunare de deratizare si dezinsecție

- păstrarea curățeniei in amplasament si pe o raza de cel puțin 50 m dincolo de limita acestuia.

- după închidere, pe locul actualei excavații va fi spațiu verde.

- Impactul asupra biodiversității

În capitolul VI.f. am prezentat care este flora și fauna zonei, precum și zonele sensibile reprezentate prin ariile naturale protejate situate în vecinătatea amplasamentului.

Natura impactului

Impactul care se poate manifesta asupra biodiversității zonei de influență este indirect, pe termen scurt. De asemenea, impactul manifestat este reversibil și cu influență locală.

Magnitudinea impactului – este mică, fără a produce modificări în structurile și funcționalitatea receptorului.  Până în prezent nu s-au înregistrat evenimente care să evidențieze afectarea speciilor de floră si faună din amplasament sau zona limitrofă.

Probabilitatea impactului asupra biodiversității, inclusiv a asupra ariilor naturale protejate, este mică având în vedere următoarele aspecte:

- Depozitarea deșeurilor inerte se va face numai în cadrul excavației existente luându-se toate măsurile de protecție (de natură constructivă și de exploatare așa cum vor fi enumerate mai jos) pentru protejarea factorilor de mediu și implicit și a biodiversității naturale.

- Chiar și în cazul unei poluări accidentale nu pot fi afectate ecosistemele siturilor naturale protejate sau flora și fauna locală. Impactul este nesemnificativ si se manifesta pe termen scurt.

Masuri constructive și de protecție pentru a evita influenția negativă asupra ariilor naturale protejate (speciilor și habitatelor protejate)și biodiversității în general:

- distanța suficient de mare (cel mai apropiat sit (ROSPA 0022 Comana aflându-se la 6 km  sud-est de amplasament) dintre amplasamentul investiției și siturile protejate.

- amplasamentul este împrejmuit cu gard

- menținerea traseelor si limitarea acestora la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor de proximitate;

- utilizarea  de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti sau emisii de noxe în exces;

- se va amplasa o toaletă ecologică aferentă zonei administrative;

- se vor aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- in cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate;

- constructorul este obligat sa folosească numai utilaje silențioase pentru a reduce la minim zgomotul  in zona;

- este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi.

- Impactul asupra solului

Natura impactului

În perioada de exploatare natura impactului se poate manifesta indirect, negativ,  doar în condițiile nerespectării tehnologiei de exploatare.

Odată cu umplerea excavației și acoperirea cu pământ argilos, pământ vegetal și însămânțarea suprafeței, natura impactului este una pozitivă prin refacerea stratului de sol, însămânțarea acestuia cu integrarea în peisaj a amplasamentului.

Extinderea impactului

Impactul asupra solului se manifestă local, în zona amplasamentului. Riscul de extindere a impactului este minim și se manifestă pe termen scurt.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului:

  - suprafața de teren care va fi  ocupata de organizarea de șantier va fi limitata la strictul necesar;

  - după încetarea activității si dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la stadiul inițial;

  - respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere si de transport ;

  - respectarea cailor de acces pentru utilaje

  - schimburile de ulei si reparațiile mașinilor si utilajelor se vor face numai in service auto, nu in cadrul amplasamentului, direct pe sol;

  - nu se vor depozita deșeuri menajere sau de alta natura direct pe sol;

  - deșeurile se vor depozita in containere sau pubele special amplasate în acest scop. Conținutul acestora se va elimina printr-un operator de salubritate autorizat.

  - respectarea tehnologiei de exploatare.

- Impactul asupra folosințelor si bunurilor materiale

Natura impactului este pozitivă, directă prin faptul că se va reda în folosință unui teren afectat de excavația existente, rezultate prin exploatarea de pământ.

De jur împrejurul amplasamentului depozitului se află terenuri agricole , nefiind alte obiective socio-economice/material care ar putea fi afectate de investiția în cauză.

Se va urmări:

- manipularea cu atenție a utilajelor;

- respectarea cailor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare pentru mașini și utilajele terasiere si de transport;

- respectarea tehnologiei de execuție și de exploatare;

- manipularea volumelor de deșeuri inerte /pământ numai in spațiul destinat lucrărilor.

Extinderea impactului

Activitatea desfășurată pe amplasament se va face fără a afecta folosințele și bunurile materiale din zona de influență a acestuia.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ

Incinta este împrejmuită, se asigura paza pe întreagă amplasamentul, menținându-se în siguranță toate investițiile.

- Impactul asupra calității si regimului cantitativ al apei

Natura impactului

Impactul negativ asupra apelor se manifestă numai în situații accidentale. Impactul este reversibil atunci când se iau măsuri imediate de reducere a impactului.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a afecta calitatea si regimul cantitativ al apei, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de exploatare și se iau toate măsurile de protecție a apelor în cazul unor poluări accidentale.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusă.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra apelor

Măsurile luate pentru protecția calității apelor freatice și de suprafață, vor fi prezentate in funcție de sursa de emisie a poluantului.

Deșeurile propriu-zise

- interzicerea depozitarii dezorganizate sau neautorizate a deșeurilor de orice natură in jurul amplasamentului

- verificarea deșeurilor sosite în vederea depozitării si refuzarea celor necorespunzătoare (spitalicești, toxice si/sau periculoase) sau care nu se regăsesc pe lista deșeurilor acceptate depozitare.

Tehnologia de exploatare

Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de accidente care sa pună in pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafața este foarte importanta.

In acest sens se recomanda următoarele:

- supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active;

- respectarea regulament de exploatare

- personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament;

- asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât sa se ajungă la o greutate specifica a deșeurilor de  cel puțin 1 to/mc).

Utilaje de exploatare si mijloace de transport

Este necesar ca acestea:

- sa fie verificate tehnic si sa nu prezinte defecțiuni prin care sa aibă loc scurgeri de motorina, uleiuri etc.

- alimentarea cu motorină, schimbul de ulei și reparațiile se vor executa in afara amplasamentului, in spații de alimentare/service autorizate;

- orice utilaj sau mașină de transport care nu prezinta siguranța in exploatare din punct de vedere al protecției mediului va fi oprit sa lucreze;

- mecanicii de utilaje si șoferii vor fi instruiți in sensul acestor prevederi;

- Interzicerea spălării acestora în zonele de lucru.

- Retragerea din zona de lucru, la sfârșitul fiecărei zile de lucru, in vederea evitării unor situații neprevăzute;

- Verificarea integrității și etanșeității rezervoarelor și a conductelor de alimentare cu carburant.

Activitatea umana

Se vor lua masuri speciale pentru:

- depunerea deșeurilor rezultate din zona administrativă ale depozitului în containere speciale amplasate in locuri protejate;

- toti salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informați cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

- la contractare, se va aprecia clar ce tipuri si categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. In cazul in care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fisei de însoțire si daca nu pot fi depozitate sunt trimise înapoi la expeditor.

- Impactul asupra calității aerului si climei

Natura impactului este directă prin emisie gaze de eșapament și particule în suspensie

Impactul se manifestă local, pe termen scurt, pe perioada de umplere a excavației existente pe amplasament. Impactul va fi redus la minimum prin respectarea tehnologiei de exploatare.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția tehnică care se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în țară.

Extinderea impactului

Există riscul de a afecta calitatea aerului si climei în condițiile în care nu se respectă tehnologia de exploatare.  Extindere a impactului se poate face doar în zona de proximitate a amplasamentului, fără repercusiuni majore asupra calității aerului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra aerului

- Utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de poluare impuse;

- Stropirea cailor de acces și a zonelor active de umplere in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului.

- Elaborarea de planuri şi grafice de lucru care să țină seama de timpii de rulare şi punere în operă a materialelor depozitate.

- Se va ține seama de prognoza meteo pentru zona respectivă, evitându-se perioadele cu vanturi cu viteză și frecvență mare.

- Daca se vor aduce ca umplutură deșeuri prăfoase, la momentul depozitări în cadrul excavatei, acestea se vor umecta cu apă pentru a se reduce împrăștierea de particule în aerul atmosferic.

- Impactul zgomotului si vibrațiilor

Natura impactului : indirectă, pe termen limitat la perioada de functionare a utilajelor si masinilor de transport până și din amplasament.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a depăși nivelul de zgomot admis, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. Utilajele de transport si manipulare a deșeurilor se vor păstra in perfecta stare de funcționare si se vor respecta masurile pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele masuri:

- Interzicerea claxonatului;

- Ambalarea la minim a motoarelor mașinilor si utilajelor folosite în perioada de exploatare

- Se vor utiliza mașini și utilaje  cu sistem de  atenuare a zgomotului și a vibrațiilor.

- Menținerea mașinilor și utilajelor în stare bună de funcționare.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Natura impactului: pozitivă, directă, permanentă.

Extinderea impactului

Odată cu finalizarea lucrărilor de umplutură și a realizării lucrărilor de închidere și însămânțare a amplasamentului, acesta se va încadra armonios în peisajul zonei.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru evitarea unor dezagremente din punct de vedere peisagistic, s-au luat următoarele masuri:

- Exploatarea pe fronturi mici de lucru, umplerea uniformă a excavației și compactarra materialelor depozitate astfel încât la final, să nu apară tasări diferențiate.

- La final , după umplerea  excavației și acoperirea ei corespunzătoare, zona va fi însămânțată formându-se în acest spațiu o zonă verde.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea calității factorilor de mediu (aerul, în speță) se va face doar la recomandarea APM Giurgiu, care, împreună cu beneficiarul, va stabili punctele/punctul de monitorizare, parametrii ce se vor analiza și frecvența de monitorizare.

- LEGĂTURI CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Activitatea ce se va desfășura pe amplasament nu are legătură cu  alte planuri/programe/strategii locale sau regionale.

Desfășurarea activității se va face cu respectare, prin similitudine, cu următoarele acte legislative:

- HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, care transpune Directiva Depozitării Deșeurilor 99/31/EC;

- Normativului privind depozitarea deșeurilor, publicat in Ordinul MMGA 757/2004 , cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinului 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a  deșeurilor la depozitare  și lista naționala de deșeuri  în fiecare clasă de depozit, cap 2, tabel 2.1. și secțiunea 6 – Lista național a deșeurilor acceptate în fiecare clasă de depozitare, precum și a Deciziei CE 2014/955/UE de modificare a Deciziei 200/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei  2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

În situația obiectivului analizat nu putem vorbi de o organizarea de șantier propriu-zisă. Nu sunt necesare decât un minim de lucrări pe amplasament (împrejmuire și poarta acces).

Containerul recepție/pază va servi drept birou, iar pentru spălat și nevoile igienico-sanitare se  va utiliza toaleta ecologică care se va monta pe amplasament.

De asemenea, vor exista dotări cu: mijloace de stingere a incendiilor– stingătoare pentru incendii, pichet PSI complet utilat și truse medicale de prim ajutor omologate - 1/ 25 persoane.

Apa potabila se asigura prin dotarea cu dozator de apă/apă îmbuteliată.

Toate aceste dotări folosite și pe perioada organizării de șantier vor rămâne în funcțiune și în perioada de exploatare.

- Localizarea organizării de șantier

Amplasarea organizării de șantier va coincide cu amplasarea containerului de recepție/pază și a toaletei ecologice preconizate a se amplasa în zona aferentă accesului spre excavația de pământ. Parcarea pentru utilaje va fi in zona de lucru.

- Descrierea impactului asupra mediului  a lucrărilor organizării de șantier

Pe perioada realizarii lucrarilor de construire minimale de care avem nevoie pentru desfășurarea activității (împrejmuire, poartă acces), se vor asigura condițiile corespunzătoare pentru protejarea mediului înconjurător pe şantier, acordând o atenţie specială:

- limitării emisiilor de zgomot

- limitării emisiilor în atmosferă

- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane

- protejării spațiilor verzi.

În condițiile respectării  tehnologiilor de lucru, asigurării unor spatii adecvate pentru depozitare diverselor materiale folosite in realizarea lucrărilor, a respectării fluxului de trafic in incinta amplasamentului, a depozitarii adecvate a diverselor tipuri de deșeuri rezultate ca urmare a  lucrărilor din șantier se poate spune ca organizarea de șantier are un impact minim asupra mediului înconjurător.

- Surse de poluanți si instalații de reținere, evacuare si dispersiei poluanților in mediu in timpul organizării de șantier

Principalele surse de poluare in cazul organizării de șantier sunt:

- Tehnologia de execuție propriu-zisa;

- Utilajele terasiere si de transport;

- Activitatea umana.

Nu este necesara dotarea cu instalații de reținere, evacuare și dispersie a poluanților in mediu.

- Dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor in mediu

Măsurile ce vor fi luate în perioada de execuție sunt următoarele:

- finalizarea execuției săpăturilor in perioade cat mai scurte;

- realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații;

- nu se vor depozita carburanți pe amplasament,

- întreținerea utilajelor (reparații, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face numai in locuri special amenajate/service autorizat;

- manipularea pământului si a altor materiale folosite se va face astfel încât sa se evite antrenarea lor de către apele de precipitații;

- în timpul executării lucrurilor se vor utiliza toalete de tip ecologic;

- se va supraveghea si se va tine evidenta descărcării reziduurilor;

- deșeurile menajere se vor colecta in pubele si se vor elimina prin operatori autorizați.

Având în vedere tipurile de lucrări de construcție care necesită a se realiza pe amplasament, consideră că nu sunt necesare măsuri speciale de execuție si protejare a lucrărilor executate.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

- Lucrări propuse  pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente si/sau la încetarea activității

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa următoarele lucrări de intervenție:

- izolarea locului poluat;

- repararea sau înlocuirea instalației vinovata de producerea accidentului;

- lucrări de refacere ecologica a zonei poluate.

După finalizarea lucrurilor de construire nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru refacerea amplasamentului.

- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazul de poluări accidentale

În situația în care se constata producerea unui accident ecologic vor fi informate imediat Autoritatea de Protecție a Mediului si Apele Romane.

- Sistemul de alarmare

Sistemul de alarmare, ca și sistemul de informare, acționează pe cale ierarhică, de jos în sus și respecta aceiași ordine.

Sistemul de alarmare este în legătura cu evenimente deosebite referitoare la:

1. Elementele climatice

2. Comportarea in timp a umpluturilor

1. Elemente climatice

Principalele elemente climatice care trebuie urmărite și care se pot produce accidente de orice fel, sunt:

- precipitații

- vânt

In situații deosebite (precipitații abundente – pericol de inundații, vânt puternic – pericol de antrenare a unei mari cantități de particule și praf) se recurge la sistemul de alarmare.

Este important ca aceste evenimente sa fie prognozate si sistemul de alarmare să poată face posibilă intervenția preventiv si nu reparatoriu.

Șefii ierarhic superiori vor fi informați despre posibilitatea producerii unor asemenea evenimente in max. 1-2 ore de la aflarea prognozei. Masurile de protecție se vor lua imediat .

2. Comportarea in timp a umpluturilor

În principiu, se are in vedere inspectarea lunara sau ori de cate ori este cazul a modului de depunere și de comportare în timpul exploatării a umpluturilor realizate.

Se impune respectarea prevederilor din regulamentul de exploatare pentru evitarea accidentelor de lucru.  Daca din observațiile periodice se observă condiții de instabilitate, vor fi imediat informați șefii ierarhic superiori si se vor lua masuri urgente de stabilizare.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

La momentul în care excavația s-a umplut cu deșeuri inerte până la cota  de  0,65 m sub cota terenului din zona, se va proceda, prin asimilare, la închiderea finală a excavației, cu respectarea Normativul tehnic privind depozitare, aprobat cu Ordinul 757/2004, subcapitolul 3.7.3. Cerințe pentru depozitele de deșeuri inerte (clasa c).

Astfel, ulterior umplerii  gropii existente se va depune un strat de pământ cu grosimea de minim   0,5 cm la care se adaugă 0,15 cm strat de sol fertil pe care se plantează imediat gazon/iarbă, rezultând un spațiu verde.

- Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare in vederea utilizării ulterioare  a terenului

După cum am menționat în subcapitolul anterior, după închiderea finală a excavației zona va fi plantata cu iarbă rezultând un spațiu verde.

- ANEXE

Memoriu de prezentare cuprinde următoarele anexe:

ANEXA 1 DOCUMENTE

- Adresa Primăria Iepurești nr. 2658/12.07.2021

- Extrase de Carte funciara nr. 53381 din 24.06.2021

- Contract de comodat nr. 1 din 23.06.2021

- Plan de încadrare in  zona

- Plan de situație amplasament

- Prevederi pentru proiectele care intra sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate

Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare.

- prevederi pentru proiectele care se REALizează pe ape sau în legătură cu  apele

- Localizarea proiectului

- Bazin hidrografic: bazinului hidrografic al Argeșului

- Cursul de apă: râul Neajlov (cod cadastral: X-1.023.00.00.), afluent pe dreapta al Argeșului.

- Corpul de apa de suprafață: râul Neajlov – RORW10.1.23

- Corpul de apă subterană:ROAG05 – Lunca și terasele Argeșului

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă  de suprafață și subterană

Starea ecologica/potențialul ecologic al râului Neajlov este bună conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Argeș - Vedea 2016 – 2021, Anexa 6.1.A.

Starea  chimică a râului Neajlov, conform aceluiași Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Argeș - Vedea 2016 – 2021, Anexa 6.2., este bună și nu este influențată în mod direct de către activitatea desfășurată pe amplasament.

Stare chimică a corpului de apa subterana ROAG05 – Lunca și terasele Argeșului, conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Argeș - Vedea 2016 – 2021, este slabă.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă

Conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Argeș - Vedea 2016 – 2021, anexa 7.1-7.2. sunt:

- Pentru corpul de apa de suprafață: menținerea stării ecologice și chimice bune.

- Pentru corpul de apa subterană: atingerea stării chimice bune.

- criterii prevăzute în anexa 3 la Legea 292/2018

Luând în considerare Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prezentate în Anexa 3 la Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumit proiecte publice și private asupra mediului, detaliate în capitolele III și IV ale prezentei documentații, menționăm următoarele:

- Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Proiectul propus constă în umplerea gropii existente pe amplasament cu deșeuri inerte până se ajunge la cota terenului din zonă. Operațiunea este una de rambleiere care conform definiției din Anexa 1 a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, prin modificările introduse prin OUG 74/2018,  reprezintă :”operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri.” Astfel, materialele de umplutură acceptate sunt deșeuri inerte așa cum sunt definite  în Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a  deșeurilor la depozitare  și lista naționala de deșeuri  în fiecare clasă de depozit, cap 2, tabel 2.1.

Deșeurile de umplutură care se vor depozita  în zona excavației trebuie sa fie deșeuri care înainte de depozitare au  suferit o tratare mecanică (sortare, concasare, mărunțire, omogenizare) astfel încât  excavația sa fie ocupată uniform, să se valorifice la maximul volumul disponibil și să se asigure stabilitatea  umpluturilor.

Dimensiunile actuale ale excavației existente sunt:

-	Suprafață măsurată la partea superioara:37.907 mp

-	Suprafață măsurată la partea inferioara, în bază: 28.599 mp

-	Adâncimea medie: 4 m

Conform măsurătorii topografice realizate volumul disponibil al excavației existente este de 116.688 mc.

Pentru desfășurarea activității sunt necesare următoarele construcții/dotări minimale:

- Împrejmuire teren cu gard din plasă de sârmă

- Porți de acces  cu aceiași înălțime cu gardul, prevăzute cu sistem de închidere

- Cabină recepție/pază – container prefabricat

Ulterior umplerii  gropii existente se va depune un strat de pământ de cu grosimea de  0,5 cm la care se adaugă 0,15 cm strat de sol fertil.

- Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

Investiția nu se cumulează cu alte proiecte existente/aprobate.

- Utilizarea resurselor naturale, în special solul, a terenului, a apelor și a biodiversității

Pentru execuția lucrărilor conexe desfășurării activității de pe amplasament (împrejmuire cu gard de plasa de sârmă/sârmă ghimpată și poartă acces/barieră) nu se vor folosi resurse naturale.

La sfârșitul perioadei de funcționare se va procura pământul argilos și stratul de pământ fertil necesar închiderii și aducerii la cota terenului din zona amplasamentului analizat.

- Cantitatea și tipurile de deșeuri  generate/gestionate

Atât in perioada de execuție, cât ș în perioada de exploatare de pe amplasament nu vor rezulta decât  deșeuri menajere provenite de la personalul de execuție/de exploatare. Aceste deșeuri vor fi colectate corespunzător, in pubele destinate acestui tip de deșeu si eliminate prin operatori autorizați.

- Poluarea și alte efecte negative

Poluarea mediului înconjurător, cu repercusiuni asupra calității factorilor de mediu, se poate manifesta accidental în condiții anormale de funcționare și fenomene naturale/meteorologice excepționale. Aceste situații sunt prezentate în subcapitolul următor cu riscurile de accident.

- Riscurile de accidente  majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele  cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

Riscul de accidente in etapa de exploatare poate fi cauzat de mai multi factori, dintre care se amintesc:

- Depozitarea necontrolata a deșeurilor în cadrul excavației care ar avea ca efect alunecarea/prăbușirea masei de deșeuri cu producerea de accidente ;

- Scurgeri accidentale de combustibili/uleiuri de motor pe sol;

- Fenomene meteolorlogice extreme, cum ar fi: vânturi puterinice care ar putea antrena in atmosferă cantități mari de praf, ploi abundente care ar putea inunda excavația cu efecte asupra bunei exloatări sau asupra siguranței lucrătorilor.

În condițiile unei exploatării corespunzătoare și în condiții meteorologice normale probabilitatea producerii de accidente de acest fel tinde spre zero.

Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferită de cele normale, de natura să creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau utilaje.

- Riscul pentru sănătatea umană

Riscurile pentru sănătatea umană pot să apară în următoarele condiții:

- în situația unei  exploatări deficiente, cu producerea de emisii mări de praf și zgomot.

- nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de munca;

- nerespectarea regulilor igienico-sanitare

- evacuările accidentale de substanțe toxice si infestate in mediul înconjurător. Cea mai ușoara cale de producere a unui asemenea accident este reprezentata de acceptarea ca materiel de umplutură a deșeurilor toxice si periculoase, rezultate de la activitățile industriale si spitalicești;

- lucru pe utilaje cu defecțiuni majore.

Riscurile accidentelor pentru oameni sunt responsabile de producerea de incidente ce ii afecteaza personal, ca urmare a unui impact fizic sau de altă natura (mecanica, fizica, electrica sau chimica).

In aceasta categorie intra riscurile legate de:

- arsuri provocate de incendii sau explozii

- inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului;

- prabușirea gramezilor de diverse materiale depozitate peste oameni;

- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor;

- lipsa de siguranță a mașinilor sau utilajelor;

- lipsa vizibilitatii in orele de seara sau in perioade cu ceata densă.

Oricine sufera un accident, chiar si usor, spre exemplu o simpla julitură, zgarietură sau smulgere a pielii, are obligația să își informeze imediat superiorul direct și să facă o dezinfectare si un tratament eficient.

În cazurile evident nesemnificative, este suficient să se utilizeze trusa medicala din dotare (care  este obigatorie). In cazul leziunilor mai serioase (taieturi adanci, arsuri, entorse, etc.) este necesar, pentru a se evita complicațiile inutile, să se recurga la ingrijirile personalului sanitar calificat.

In cazul unui accident grav, ingrijirea si asistarea celui accidentat trebuie efectuata numai de persoane care au cunostintele necesare. Altfel este mult mai bine sa se renunte la orice initiativa si sa se intervina doar pentru a se aduce cat mai repede ajutor medical calificat.

Ajutorul imediat este necesar si poate fi salutar în cazul hemoragiilor sau al intoxicatiilor.

Imediat dupa acordarea primului ajutor celui ranit trebuie sa se inceapa ancheta, prin luarea de declaratii martorilor, efectuarea de fotografii si recuperarea materialelor sau a instrumentelor implicate in accident.

Personalul care va lucra pe amplasament va respecta reglementările de securitate si sănătate în munca, care le vor fi aduse la cunoștința în momentul angajării și prin instructajele periodice efectuate.

- Amplasarea proiectului

- Utilizarea actuală și aprobată a terenului

În prezent amplasamentul studiat este o suprafață de teren neproductiv, pe care există o excavație cu un volum de 116.698 mc. Acesta este amplasat în partea de nord a satului Gorneni, comuna Iepurești, județul Giurgiu, tarlaul T 28/1, având numărul  cadastral 31417. Terenul este proprietate privată și este amplasat într-o zonă agricolă.

- Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia.

Prin investiția propusă se va reface terenul afectat de excavație. După umplerea excavației și acoperirea acesteia cu pământ  argilos și pământ fertil amplasamentul se va integra armonios în peisajul din zonă și va permite dezvoltarea unei biodiversități specifice de câmpie.

- Capacitatea de absorbție a mediului natural

Mediu natural în care se află amplasată excavația este un  teren plan situat într-o zonă de câmpie (Câmpia Găvanu-Burdea ce aparține marii unități a Câmpiei Române) antropizată prin dezvoltarea, cu precădere, a terenurilor agricole.

Ariile naturale protejate din zona amplasamentului studiat și distanțele (în punctele cel mai apropiate) față de amplasament sunt prezentate în cele de mai jos:

- ROSPA0022 Comana – cca. 6 km sud-est de amplasament

- ROSCI0043 Comana – cca. 10 km sud de amplasament

- ROSCI 0138 Pădurea Bolintin – la cca. 14 km sud, nord-vest de amplasament

Amplasamentul studiat nu se afla și nu este în imediata vecinătate a unei arii naturale protejate din rețeaua Natura 2000.

În ceea ce privește flora și fauna locală nu s-au observat până în prezent modificări în ceea ce privește diversitatea și /sau creșterea și dezvoltarea acestora.

Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- Importanța și extinderea spațială impactului

Activitatea care se va desfășura pe amplasament este în fapt o activitate cu impact pozitiv asupra mediul înconjurător prin faptul că terenul este adus la cota inițială și intrarea acestuia în circuitul local.

Posibilitatea de manifestare și extindere a unui impact negativ asupra factorilor de mediu și asupra sănătății populației apare în situații de risc, cum ar fi nerespectarea tehnologiei de exploatare sau în cazul unor fenomene naturale extreme (vânturi puternice, inundații etc.). Intensitatea impactului este redusă și se manifestă local.

În funcție de natura poluantului și complexitatea efectelor acestuia asupra mediului, impactul se poate manifesta strict pe zona amplasamentului sau se poate extinde  local afectând și zonele învecinate.

- Natura impactului

Impactul se poate manifesta asupra factorilor de  mediu (apă, aer, sol, biodiversitate) și asupra populației, atât în faza de execuție cât și în faza de exploatare. Subcapitolul VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile  a fi afectate în mod semnificativ de către proiect detaliază natura impactul asupra fiecărui factor de mediu în parte și asupra populației. În cele de mai jos am punctat cele mai importante aspecte ale impactului manifestat asupra mediului înconjurător.

Impactul asupra apelor de suprafață și subterane

Nu exista riscul de a afecta calitatea si regimul cantitativ al apei, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de exploatare și se iau toate măsurile de protecție a apelor în cazul unor poluări accidentale.

Impactul asupra aerului

Natura impactului este directă prin emisie gaze de eșapament și particule în suspensie.

Impactul se manifestă local, pe termen scurt, pe perioada de umplere a excavației existente pe amplasament. Impactul va fi redus la minimum prin respectarea tehnologiei de exploatare.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția tehnică care se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în țară.

Impactul asupra solului

Natura impactului este una pozitivă prin refacerea stratului de sol, însămânțarea acestuia cu integrarea în peisaj a amplasamentului.

În perioada de exploatare natura impactului se poate manifesta indirect, negativ,  doar în condițiile nerespectării tehnologiei de exploatare. Acesta se manifestă local, în zona amplasamentului.

Impactul asupra florei și faunei, a biodiversității

Natura impactului

Impactul care se poate manifesta asupra biodiversității zonei de influență este indirect, pe termen scurt. De asemenea, impactul manifestat este reversibil și cu influență locală.

Pe amplasamentul analizat există o excavație în pământ. Prin realizarea acestei excavații  a fost afectata vegetația și fauna dezvoltată pe amplasament. Investiția care urmează a se realiza vine sa aducă terenul din zona la cota inițială și să transforme spațiul în zonă verde și integrarea acesteia în peisaj. În această situație putem considera ca investiția are un impact pozitiv asupra florei si faunei din zonă.

Impactul asupra sănătății populației

Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și sănătății umane.

Impactul pozitiv este dat de :

- impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării lucrărilor:

  - asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite;

  - contribuie la dezvoltarea economica a zonei;

  - aducerea terenului la cota terenului din zonă prin  valorificarea deșeurilor inerte  și redarea terenului pentru o noua folosință.

- Impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare a deșeurilor inerte. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra mediului natural si social.

Impactul negativ poate sa apară în condițiile unei exploatări deficiente, cu producerea de emisii mări de praf și zgomot.

- Intensitatea  și complexitatea impactului

Intensitate și de complexitatea impactului este mică. Intensitate și complexitatea impactului crește în situațiile de poluări accidentale,  așa cum au fost descrie la capitolul XI.

- Probabilitatea impactului

Activitatea de depozitare a deșeurilor inerte în vederea umplerii excavației existente și aducerea terenului la cota inițială, în condițiile respectării tehnologiei de depozitare/exploatare, este o activitate cu probabilitatea impactului redusă la minim.

- Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului

Durata impactului se manifestă pe termen scurt, doar pe durata de umplere a excavației. Impactul este reversibil și cu o frecvență legată de desfășurarea activității.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate

Nu este cazul.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

La subcapitolul VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile  a fi afectate în mod semnificativ de către proiect s-au prezentat în detaliu măsurile  de evitare, reducere și ameliorare  a impactului semnificativ asupra mediului.

În cele de mai jos am făcut o sinteze a măsurilor care se pot luat pentru reducerea impactului asupra mediului și sănătății populației:

- se va restricționa pătrunderea persoanelor strǎine şi animalelor prin realizarea unei împrejmuiri complete a amplasamentului excavației;

- se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate pentru transportul deşeurilor şi pentru utilajele folosite în acest scop, pentru a nu fi afectat traficul pe sectoarele drumurilor naţionale de acces spre amplasamentul analizat.

- respectarea tehnologiei de umplere a excavației;

- împrejmuirea suprafeței ocupate de amplasamentul excavației pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă,

- utilizarea  de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti sau emisii de noxe în exces;

- se va amplasa o toaletă ecologică aferentă zonei administrative;

- se vor aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- in cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate;

- constructorul este obligat sa folosească numai utilaje silențioase pentru a reduce la minim zgomotul  in zona;

- este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi.

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere si de transport ;

- respectarea cailor de acces pentru utilaje

- schimburile de ulei si reparațiile mașinilor si utilajelor se vor face numai in service auto, nu in cadrul amplasamentului, direct pe sol;

- nu se vor depozita deșeuri menajere sau de alta natura direct pe sol;

- deșeurile se vor depozita in containere sau pubele special amplasate în acest scop. Conținutul acestora se va elimina printr-un operator de salubritate autorizat;

- toti salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informați cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

- la contractare, se va aprecia clar ce tipuri si categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. In cazul in care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fisei de însoțire si daca nu pot fi depozitate sunt trimise înapoi la expeditor.

- utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de poluare impuse;

- stropirea cailor de acces și a zonelor active de umplere in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului.

- elaborarea de planuri şi grafice de lucru care să țină seama de timpii de rulare şi punere în operă a materialelor depozitate.

- se va ține seama de prognoza meteo pentru zona respectivă, evitându-se perioadele cu vanturi cu viteză și frecvență mare.

- daca se vor aduce ca umplutură deșeuri prăfoase, la momentul depozitări în cadrul excavatei, acestea se vor umecta cu apă pentru a se reduce împrăștierea de particule în aerul atmosferic;

- la final, după umplerea  excavației și acoperirea ei corespunzătoare, zona va fi însămânțată formându-se în acest spațiu o zonă verde.

# Text boxes

BENEFICIAR:

ENVIRO GROUP AGREGATE  SRL

2021

ROSPA0022 Comana

ROSCI0043 Comana

ROSCI0138 Pădurea Bolintin

Amplasament analizat